建设工程设备采购

招标文件

工程名称：新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目

建设单位：新疆师范大学（盖章）

项目联系人：董正方

联系电话：0991-4112288

招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（公章）

法定代表人： 丁继军  （签字或盖章）

项目负责人：陈磊

联系电话：13565911520

2020年4月

# 新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目公开招标公告

一、招标项目编号： HYZB-XJSFDX-20200413-2

二、采购组织类型： 分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目 | 6400000 | 详见招标文件 |  |

四、投标供应商资格要求:

（1）投标方必须具备经工商局核准相应的经营范围。

（2）供应商必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的企业法人， 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本招标项目不接受联合体投标

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名（发售／获取）时间： 2020-04-14 至 2020-04-20 19:00:00

上午： 10:00-13:30 下午： 15:30-19:00

2．报名（发售／获取）地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室

3．标书售价(元)： 200

4．投标人购买标书时应提交的资料：

报名时须携带以下资料复印件一式两份（原件备查）：

（1）提供经年审合格的企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（已办理“三证合一”的只需提供营业执照副本原件）；

（2）法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及法人委托人身份证（原件）；

（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

六、投标截止时间： 2020-05-06 11:00:00

七、投标地址： 新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司开标厅（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼）

八、开标时间： 2020-05-06 11:00:00

九、开标地址： 新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司开标厅（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼）

十、 投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目 | 128006 | 中国银行乌鲁木齐西虹东路支行 | 107644101394 | 电汇 | 投标单位基本账户汇出 |

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人： 陈磊

联系电话： 13565911520

地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1302号

2、采购人名称： 新疆师范大学

联系人： 董振方

联系电话： 0991-4112288

3、同级政府采购监督管理部门名称： 自治区财政厅政府采购管理处

联系人： 李正勇

监督投诉电话： 0991-2359479

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目 |
| 2 | 招标内容 | 新疆师范大学两个校区燃气锅炉烟气余热回收改造的全部内容及招标文件规定的全部内容。（具体内容详见技术要求方案） |
| 3 | 招标人 | 新疆师范大学 |
| 4 | 招标代理机构 | 名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：陈磊 电 话：13565911520 |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：壹拾贰万捌仟零陆元整 投标保证金形式：电汇（投标人基本账户转出，须注明所投项目） 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国银行乌鲁木齐西虹东路第二支行 银行账号：107644101394 行 号：104881005046 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2020年5月4日上午11时00分（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在招标文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。 投标保证金的退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。 投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、企业基本开户许可证复印件到招标代理办理投标保证金退还手续。财务联系电话：0991-4167665 王琳 |
| 6 | 投标文件有效期 | 60天 |
| 7 | 交货及安装周期 | 合同签订后65天 |
| 8 | 交货地点 | 甲方指定地点。 |
| 9 | 设备质量保修期 | 两个采暖期。 |
| 10 | 投标文件 份数 | 投标函：五 份，正本壹份，副本四份（投标函、经济标、技术标胶装成册）。电子版U盘一份（经济标格式广联达版本，技术、商务为WORD版） |
| 11 | 招标答疑 | 各投标人在2020年04月25日 18：30 分前（北京时间）将疑问书面递交至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司14楼招标部 |
| 12 | 投标截止时间和投标文件递交地点 | 投标截止时间： 2020年05月06日11时00分（北京时间） 投标文件递交至：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标厅 详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1302号 |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年05月06日11时00分（北京时间） 开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司开标厅 详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1302号 |
| 14 | 履约担保 | 中标单位在签订合同时须向招标人缴纳中标合同价款的10％ 的合同履约保函（保证金） |
| 15 | 最高限价 | 小写：6400000元（大写：陆佰肆拾万元）。 （备注：投标单位报价均不得超过此限价，超过此限价做废标处理。） |
| 16 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 17 | 联合体协议书 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 18 | 开标 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验： （1）提供经年审合格的企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（已办理“三证合一”的只需提供营业执照副本原件）； （2）法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及法人委托人身份证（原件）； 上述证件必须提供原件，满足要求的投标人为有效投标人。 本次开标公证件不予认可。 关于有效证件：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部有效证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部有效证件的原件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |
| 19 | 备注 | 1、招标人评标人员应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。 2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 3、场地服务费：依据新发改医价【2012】832号文件计取 4、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 6、有下列情形之一的，招标保证金不予退还： （一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的； （四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （五）招标文件规定的其他情形。 7、评审结束后，未中标单位的投标文件正本留存，副本退回。中标单位的投标文件只退回副本一套。 |

第二章    投标人须知

一、  说  明

1.适用范围和概况

本招标文件仅适用于本招标书中所述燃气热水锅炉低氮改造项目。

2.定义

2.1招标人：新疆师范大学

2.2“招标代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2.3“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的生产厂家及代理商。

2.4“货物”系指投标人按合同要求，须向招标人提供的一切产品及其他技术资料和材料。

2.5“服务”系指投标人按合同规定向招标人提供的所有设备制造、运输、装卸、安装、调试、备品备件、专用工具、现场服务、与总包单位配合、验收、维护、使用培训、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.6“供方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.7“甲方”系指购买货物和服务的单位。

2.7 工程说明

2.7.1本次招标项目为新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目，项目地点乌鲁木齐市

2.7.2采购内容及数量：

新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造的全部内容及招标文件规定的全部内容。（具体内容详见技术要求方案）

2.7.3 本工程交货期要求：

按甲方要求，具体交货期在合同中约定，每延期一天交货，按合同金额的1‰支付违约金。

2.7.4、质量及验收

质量标准及验收按国家现行标准的要求和规定进行验收。

2.7.5、设备、材料交货地点

免费运至买方指定地点。

2.7.6设备、材料运费承担界定

卖方承担运至买方指定地点落地的所有费用（含装卸费）。

2.7.8、设备、材料包装

设备、材料包装按国家、自治区现行规定（国标、部标或者专业标准）执行，并满足运输要求，不回收。

2.7.9设备质量保修期

设备质量保修期为：设备安装调试达到设计参数要求，初步验收合格，经锅检所和环境第三方检验通过出具能效检验报告和烟气排放检验报告，并正式运转后两个采暖期。

3.  投标费用

3.1  投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿，招标文件售出不退。

二、招标文件的组成

4、招标文件

4.1　招标文件包括下列内容：

第一章投标人须知前附表

第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：招标设备技术要求

第六章：投标文件部分格式

4.2招标文件由本文件及招标人按有关规定发出的招标文件补充构成。招标文件的澄清、修改、招标答疑纪要等书面材料在本招标工程项目中均称招标文件补充。

5、招标文件的答疑及澄清

5.1投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于2020年04月25日 18：30 分前（北京时间）前以书面形式向招标人提出，送至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司，招标人将以招标文件补充形式及时予以解答，同时报招标人备案并及时以书面形式送至所有投标人。

三、投标文件的编制

7.  投标文件的编写

7.1  投标人应按招标文件的要求，认真编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出投标。

7.2  投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的产品的规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2  投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.  投标文件构成

9.1  投标文件由投标函组成。

9.1.1 投标函包括下列内容：

1）投标人企业简况（性质、人员、生产规模、信誉、服务等）；

2）企业法人营业执照、法人代表身份证原件或法定代表人委托书和委托代理人的身份证原件。以上证件复印件须加盖单位公章

3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件；

4）投标人应提供近三年财务审计报告（2017年至今），财务收益状况良好；

5）投标保证金汇款凭证（附复印件）；

6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

7）经济标

8）技术标

9.1.2经济标部分主要包括下列内容：

（1）投标函（附件1）

（2）投标报价汇总表及报价明细表（按照给定的设备清单报价格式自拟）

（3）备品备件清单（附件3）

（4）专用工具清单（附件4）

（5）设备主要生产厂家一览表（附件5）

（6）技术规格偏离表（附件6）

（7）合同条款偏离表（附件7）

（8）质保期满后二年备品备件报价清单（附件8）

（9）投标人投标的优惠条件、承诺、保修期间所提供的服务和维修范围。（附件9）

9.1.3技术标部分主要包括下列内容：

（1）管理水平、 技术力量、机械设备配

（2）企业经营业绩：投标人提供（2017年1月1日-至今）至少具乌鲁木齐市低氮型燃烧器供货及安装业绩两项，须提供在行政部门备案的中标通知书、合同及能效报告和烟气检测报告。

（3）企业信誉

（4）企业生产能力

（5）产品质量性能

（6）售后服务及零配件供应的可靠性

（7）企业的承诺及优惠条件

（8）标函质量履约措施

10、投标书内容填写说明

10.1投标人应按招标文件中要求的统一格式填写，无格式的投标人自行编制。

10.2开标一览表的内容，要求按格式填写、不能随意涂改。

10.3投标人按招标文件要求编制投标文件，投标文件为A4复印纸打印，字体不限。胶装成册。

11、投标报价

11.1 投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的合格设备和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装及调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。

11.2投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

11.3当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

11.4报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

11.5本合同所列设备价格在合同有效期内为固定不变单价。其投标报价为完成本合同所约定的合格设备和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装费用、调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。任何元件或装置在招标文件和投标文件中未专门提及，但对构成一个完整的、性能良好的设备是必不可少的；或者对于设备稳定运行、改善设备运行品质是必要的，供方应提供这些元件或装置，其费用已包含在合同单价中。

11.6 为保证设备正常和连续运转，要求单独列报质保期后二年内的常用易损件（备品备件）的详细清单（价格单列，不计入投标总价），包括供货来源资料，并承诺在质保期后二年内其价格不变。

11.7投标文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

12、投标文件的签署及规定

12.1投标人应按招标文件的要求，认真编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出相应。

12.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件中投标函应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章和由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。投标函封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。所有复印件须加盖公章，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

12.3投标文件的“投标函”正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。还应加盖法人公章及法定代表人签章或委托代理人签章。 “正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

12.4投标函一般应无涂改和行间插字现象。表面整洁，如确甲涂改（或插字），应在修改处加盖法定代表人印章。

13、投标保证金

13.1为保证招投标工作的顺利进行，各投标人应向招标人缴纳不少于投标须知前附表第4项规定数额的投标保证金，投标保证金缴纳方式见投标须知前附表第5项。

13.2投标人有下列情况之一者，投标保证金将被没收。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

13.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

四、投标文件的递交

14、投标文件的密封及标记

14.1投标人应将投标函密封在封袋中，并在封袋及投标文件封面正面注明： “投标函”字样。并应写明工程名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，加盖法人及法定代表人印章（或委托代理人印章）。

14.2 未按本章第14.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

14.3投标文件外封套所有启口处应贴封条，并加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章。

15、投标截止时间

15.1投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的开标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面、传真、电子邮件的形式，通知所有投标人。在这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

15.3超过招标文件规定的投标截止时间送达到的投标文件将不予接受。

五、开标及评标

17. 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人查验投标人的相关证件；

（5）按照招标文件规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照招标文件的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开启经济标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

17.2投标人如有下列情况之一者，该投标文件宣布作废。

(1)投标文件未按规定标志密封；

(2)投标文件未按规定的时间送达；

(3)投标文件封面和外包装套正面未盖法人及法人代表(或委托代理人)印章；

(4)投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议；

(5)未按规定的格式、要求填写，内容不全或字迹模糊辨认不请，涂改处未加盖法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴的；

（6）投标人所持的有效证件不全；

18、评标

18.1评标委员会

按照《中华人民共和国招标投标法》、“评标委员会和评标方法暂行规定” 依法组建评标委员。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

18.2评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

19、评标原则

19.1评标过程中应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

19.2评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第12号令）、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家七部委第27号令）《政府采购法》等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

19.3不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

19.4资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

19.5评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

20、评标办法

评标委员会由业主、专家组成，评标采用综合评分法，评标内容详见第三章评标办法。评标委员会在监督部门的监督下对各投标人的标书进行认真公正评议。评标内容保密，评标结果公开。

六、定 标

21、中标人的确定

21.1评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分最高的前三名投标人将成为中标候选人，如果两个投标人得分相同时，取投标报价低的。

21.2招标人应根据评标委员会的评审结果确定中标人；

22.  中标通知书

22.1 在投标有效期内，中标人确定后，招标人将向招标投标管理办公室提交招标情况的书面报告，并公示三个工作日，无异议时，由招标人签发经招投标监督管理机构核准的中标通知书。

七、授 予 合 同

24.  签订合同

24.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标人签定经济合同。合同的签定一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

24.2  合同签定后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

24.3 中标合同不得转让或分包。如甲对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并甲经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

24.4  如中标人未按有关规定与招标人签定合同或提交合同履约保证金的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和招标人签定经济合同。

24.5  合同履约保证金的形式为电汇、汇票、承兑支票或现金等，另有约定的，按照约定条件执行。

25.  合同的组成

25.1  下列文件均为合同不可分割部分：

25.1.1  合同；

25.1.2  招标产品技术条款及合同条款；

25.1.3  中标通知书；

25.1.4  卖方中标的投标文件；

25.1.5  招标文件；

25.1.6  答疑记录；

第三章   评标办法

评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。根据《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对投标文件提出的产品质量性能、业绩、售后承诺、投标价格等，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

1.2 评标办法如下：

| 项目分值 | 评分内容及评分方法 |
| --- | --- |
| 初步评审 | 一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表一） |
| 技术 商务 | 技术评定（详见附表二） |
| 经济标 30分 | 方法一 | 投标报价评审计算方法： 计算规则（总分30分） （1）基准价=a标 公式一：报价高于基准价，得分=30-2×（投标报价-基准价）/基准价×100 公式二：报价低于基准价，得分=30-1×（基准价-投标报价）/基准价×100 （2）核定计评标准a标：有效投标人≥5家时a标为去掉一个最高报价和一个最低报价，其余报价进行算术平均；否则为所有有效投标人报价的算术平均值。 公式一：a标=（a2+a3……+an-1）/n-2（有效投标人≥5家） 公式二：a标=（a1+a2+a3……+an）/n（有效投标人＜5家） a1为最低报价，a2为次低报价……an为最高报价 （3）报价得分为负数的按零分计。 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |
|  |  | 投标人得分=商务得分+经济得分+技术得分 在进行商务、技术部分评分汇总时，应在分项项目专家评分中去除一个最高分和一个最低分后再进行算术平均。 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |

2.评标程序

（1）评标准备；

（2）初步评审

（3）澄清说明或补证；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人提交评标报告。

3.评标准备

评标委员会成员由随机抽取专家名册中的专家和招标人专家组成。评标委员会首先推选一名评标委员会主任，原则上评委会主任由专家名册产生，评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

3.1 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.2 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。

4. 评审

4.1初步评审“详见附表一”

4.2详细评审标准

评标委员会成员将采用综合评估法对投标文件经济和技术部分进行详细评审、比较。

4.2.1技术商务评审

按照招标文件要求对投标文件进行评审（评审标准详附表二）

4.2.2经济标评审

经济标评标主要因素：报价。经济组评委按照招标文件要求对投标文件进行评审。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4评标结果

4.4.1评标委员会通过评标办法以得分由高到低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

4.4.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款确定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名前三的中标候选人为中标人。

4.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

（4）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正后的投标报价对投标人起约束作用，投标人不接受修正价格的；

（5）投标文件不投标招标人指定的材料规格或者型号等特殊要求的；

（6）付款条件不投标招标文件要求；

(7) 招标文件约定的其他废标条件

附表一

初步评审表

| 项目 | 评审内容 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 形式评审 | 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |
|  | 2 | 响应文件按照招标文件规定加盖投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签字或盖章的； |  |  |
|  | 3 | 投标的工作周期完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | 4 | 招标响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |  |  |
|  | 5 | 招标响应文件附有招标人不能接受条件的； |  |  |
|  | 6 | 投标报价超过限价的； |  |  |
|  | 7 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |
| 资 格 评 审 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 企业信誉是否满足招标文件的要求。 |  |  |
|  | 3 | 本项目不允许联合体投标。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |

附表二

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 得分 (30分) | 财务状况 | 0-3分 | 1、提供2017至2019年度会计师事务所出具的完整年度审计报告(复印件加盖公章)。 |
|  |  |  |  | 提供齐全 | 3分 |
|  |  |  |  | 未提供或提供不全 | 0分 |
|  |  | 认证体系 | 0-7分 | 2、中国特检院颁发的对应机型的燃烧器型式试验证书及报告、燃烧器通过ISO9001/ISO14000/ISO45001/CE/EAC标准认证。 |
|  |  |  |  | 提供齐全 | 7分 |
|  |  |  |  | 缺少一项认证 | 4-5分 |
|  |  |  |  | 缺少两项 | 2分 |
|  |  |  |  | 缺少三项 | 0分 |
|  |  | 证书 | 0-4分 | 燃烧器具有省、直辖市级节能证书、燃烧器或其总代理有燃烧软件著作证书、3A证书 |
|  |  |  |  | 提供齐全 | 4分 |
|  |  |  |  | 缺少一项认证 | 2分 |
|  |  |  |  | 缺少两项 | 0分 |
| 2 |  | 投标人低氮改造工程业绩 | 0-16分 | 投标人近3年内有和使用用户低氮改造（NOX＜30mg）项目总包业绩,需要提供用户签订的合同及对应中标通知书复印件及第三方测试报告。 |
| 3 |  |  |  | ≥2个总包合同且单个合同额超过300万元整） | 5分 |
| 4 |  |  |  | 每超过1个低氮改造业绩（且单个合同额超过400万元整）得1分，最多得5分。 | 5分 |
| 5 |  |  |  | 投标人有29MW以上低氮改造业绩，需要提供用户签订的合同及对应中标通知书复印件及第三方测试报告（原件备查）。提供一台业绩得1.5分，最多得6分 | 6分 |
| 6 | 技术 得分 (40分) | 对技术规范要求的响应程度 | 0-20分 | 1、对招标文件技术要求的响应情况，应满足或优于招标要求；提供投标产品详细的技术指标和性能的说明，清楚明确；并提供低氮检测报告。满足招标文件要求，方案细致全面。评定分为优秀、较好、差三个等级 |
|  |  |  |  | 优秀 | 20分 |
|  |  |  |  | 较好 | 15分 |
|  |  |  |  | 差 | 0-5分 |
|  |  |  | 0-8分 | 2、货源可靠，能否保证按期供货及技术服务； 提供项目实施方案（供货方案、安装实施方案，现场组织方案、人员配置等） 评标委员会横向对比综合评审，按差别赋分。 | 0-8分 |
|  |  |  | 0-12分 | 投标人应对质量保证及售后服务作出响应和承诺，综合考虑售后服务承诺及培训方案的可行性，考量售前、售中和售后服务内容、产品质保期、售后服务响应时间、反应迅速等。 包括以下内容： ①在乌鲁木齐市设有售后服务机构且运行正常（投标人须提供售后服务机构服务电话和维修人员名单等证明文件），在乌鲁木齐设办事处1年不得分，每超过1年得2分，最多得8分。提供租房合同和用户评价函作为证明。 ② 说明投标产品的质量保证期、质保期内的保修内容与范围、维修响应时间等，服务承诺和保障措施。本项共4分，由评委会综合评审，横向比较，按差别赋分。 |
| 备注： 1）各评标委员会成员独立打分。 2）个人打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该打分作废，不计入汇总分。 3）若出现综合得分并列时，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4）各种计算采用插入法，最终综合得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”。 5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 6）若投标方提供业绩存在虚假，经查验有虚假业绩或证明按废标处理。 |

第四章  合同条款

第一条  定义

本合同及附件中所用下列名词的含义再次予以界定。

1、“甲方”是指新疆师范大学，包括法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2、“供方”是指合同设备供应方，包括法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

3、“合同”是指供方和甲方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有附件、附表和组成合同部分的所有文件。

4、“合同价格”指根据合同规定，在供方全面正确履行合同义务时甲方应支付给供方的价款。

5、“货物”是指供方按合同规定提供给甲方的所有设备（下称“合同设备”）以及有关合同设备的设计、制造、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训及售后服务等有关文件。

6、“合同设备”是指供方根据合同所要供应的设备。

7、“服务”是指有关设计、制造、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训及售后服务等。

8、“现场”是指乌鲁木齐市。

第二条 供货、安装范围

合同供货范围包括本项针对新疆师范大学昆仑校区内两台14MW、两台29MW热水锅炉，温泉校区四台14MW热水锅炉进行低氮改造（共计：八台）。更换燃烧器本体，并对现有锅炉的燃烧系统、燃气管路系统、控制系统等进行改造，包含供货、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等交钥匙工程。

第三条 合同价格

1、本合同所列设备价格在合同有效期内为固定不变单价。其投标报价为完成本合同所约定的合格设备和《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。（其中应包括各种生产制造费用、安装费用、调试费用、试运行费用、包装费用、检测试验费用、设计费用、技术资料及相关软件、设计技术联络费用、营销及管理费用、财务费用、摊销费用、运至项目工地安装现场的运杂费用和保险费用、工地现场开箱验收费、技术培训费用、随机应配置的专用工具与质保期备品备件费用、售后服务费用等，并应包括物价波动的风险费用、其他风险费用、措施项目费、规费、供方须缴纳的各种税金及其他税费），以及投标人拟获得的利润。任何元件或装置在招标文件和投标文件中未专门提及，但对构成一个完整的、性能良好的设备是必不可少的；或者对于设备稳定运行、改善设备运行品质是必要的，供方应提供这些元件或装置，其费用已包含在合同单价中。

2、新增项目价格的确定

因变更引起的新增项目价格按如下约定执行：

（1）已标价工程量清单中已有适用的综合单价，按已有适用的综合单价执行。

（2）已标价工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价执行。

（3）已标价工程量清单中没有适用或类似的综合单价，按国家相关建筑安装工程定额及相关文件的规定要求，由发包人、监理人、承包人共同协商确定执行。

第四条 支付条款

1、第一次付款：合同生效后，供方向甲方提交了合同总价10％ 的履约保函（保证金）后，甲方支付给供方合同总价的30％作为预付款。

2、第二次付款：供方按合同规定的时间交货至工地现场，并将货物的交货验收单提供给甲方，甲方验明上述文件无误后，支付相应货款的40％。

3、第三次付款：全部设备安装调试完毕并经初步验收合格后，甲方支付合同总价的25％。

4、第四次付款：本合同设备质保期满，最终验收合格且无任何质量问题，在1个月内支付合同总价的5％。

第五条 交货地点、方式及时间

工地安装现场交货并自行卸货，费用由供方负责。甲方、供方及监理方联合工地现场验收。供方必须保证其提供的设备是全新的、未使用过的，采用的是最先进的技术、最好的材料和一流的工艺水平，并在各方面符合技术规定的质量、规格及性能。在规定的质量保证期内，供方必须对由于设计、工艺或材料缺陷而造成的任何损失或故障负全部责任。供方所提供的设备必须是原厂正货的销售产品，是经检验合格的全新设备。

1、设计图纸提交时间：供货合同签订后15日内，供方将燃气锅炉烟气回收设计、安装施工图纸交给甲方、设计单位审核，并同时开始设计联络工作。

2、供方交货时须随附设备清单，且必须提交如下资料：设备原出厂产品合格证、设备的全套技术资料及操作手册（进口产品甲提供中、英文版）、原产地证明；进口产品甲提供报关单、出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。

3、供货、安装、调试、运行及初步验收合格交付使用时间：合同签订之日起60天内货到施工现场。

第六条 包装标准、包装的供应与回收

1、交付的所有货物要符合“GB191－73”包装储运指示标志的规定，设备应具有适合长途运输、搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中的箱件破损及设备零部件散失。应按设备的特点分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证设备在没有损坏和腐蚀的情况下安全运抵安装现场。设备包装前供方负责进行检查清理，不得留有异物并保证设备零部件齐全。

2、由于供方原因发生设备损坏、缺陷、短少或设备质量问题给甲方带来的直接或间接损失，全部由供方负责。

第七条 质量及保修期

1、本工程质量要求为合格。设备安装调试达到设计参数要求，初步验收合格，经锅检所检验通过，并正式运转后二个采暖期。质量保证金为合同总价的5％。在此期间，设备发生任何非误操作造成的故障和损坏，均由供方负责免费修复或更换。在保修期内接到设备发生故障的通报，要求在1个小时内做出投标，在4个小时内赶到机房，保证设备开机率在95%以上。供方必须对由于设计、工艺或材料缺陷而造成的任何损失或故障负全部责任。

2、质保期内供方须进行质量“三包”。质保期后，供应商应继续为合同设备的使用，提供终身技术支持，包括故障排除及零备件的供应。

3、供方必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时投标用户，并在投标后24小时内派出技术人员赶到现场，排除故障，以确保设备运行正常。

4、如货物经供方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，买方有权退货，并依法追究卖方的违约责任。

第八条 检验

1、甲方有权在合同设备出厂前进行检验，了解设备组装、检验和包装的情况，供方有配合甲方从事上述工作的义务，并应及时提供相应的资料，供方不得由此而向甲方提出任何费用问题。供方应为检验人员提供工作、生活便利，在供方当地所发生的费用由供方负责。

2、不论甲方人员是否参加监造及出厂检验或者甲方代表参加了检验并签署了检验报告，均不能视为供方按合同第八条应承担的质量保证责任的解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。

3、设备到达交货地点后，供方、甲方及监理方三方代表共同根据运单和装箱单等开箱对设备的包装、外观、数量、规格及质量进行联合检验，并对每一个产品进行试验，合格后共同签署验收报告，不合格则由供方免费更换，由此产生的甲方的一切直接的、间接的费用由供方承担。

第九条  培训

供方应对用户进行一定时期设备的操作、维修、检测的培训，同时在安装、调试过程中，供方应对用户的技术人员进行技术培训（2-3名），使他们了解设备的详细情况及学会必要的操作技能；现场培训的费用应列入培训费中，培训费应列入投标总价中。

第十条 安装

1、供方负责燃气锅炉烟气回收冷凝器的安装、调试及试运行，安装、调试人员必须是称职的专业技术人员，并持有政府机构颁发的有效资格证。

2、安装、调试标准执行有关国家安装调试标准。

4、负责设备安装、调试完成后的检测申请（向当地锅检所和质监部门）和检测费用。

5、供方提供的设备必须在安装、调试完毕后，经甲方当地的锅炉安全检测部门验收合格，并附产品质量检验合格证书、在制造厂的检验检测报告。

第十一条 验收

1、合同设备安装完毕后，供方必须派人员参加设备的调试及联合试运转，并及时解决出现的问题。

2、设备性能验收试验应在每套设备通过72小时运行稳定后进行，如能达到合同所规定的各项性能指标则为合格。正常运行十日无质量问题后，由供方、甲方及监理方共同签署本合同设备初步验收证书。

3、所有合同设备通过初步验收后二个采暖期，运转正常，即视为通过最终验收，此后15日内应签署最终验收证书。

第十二条 售后服务维修内容的要求和期限

1、供方必须有常驻本地的维修保养人员。

2、合同生效后，供方安排有关工程技术人员到甲方处进行设计技术联络，对工程设计进行技术交流，提供完整的技术资料和文件，供方派来人员的一切费用自理。根据实际情况，确定技术交流的次数。

3、在质量保证期内，属于锅炉设计、制造、性能等质量问题或安装调试质量发生的故障，由供方负责处理并承担相关的费用。

4、供方终身按优惠价格向甲方提供用于维修、保养用途的零配件。

5、巡检：供方技术人员应定期（每年至少二次）免费对用户的设备进行巡视检查，消除隐患，提供相应的技术指导。

第十三条 备件、易损件及随机工具要求

1、供方应向甲方提供质保期满后二年内常用的易损件（备品备件）清单和报价，并长期以优惠价格向买方提供所甲要的上述零件。

2、要求随机附维护维修工具。

第十四条 合同修改

1、如欲对合同条款进行修改时，须经供、甲双方签署书面的合同修改书。

2、双方签署书面修改或补充协议，将作为本合同的组成部分之一，与合同具有相同的效力。

第十五条 通知

签订供、甲合同的双方，有事项通知对方时都应以书面形式（传真等）送达，收到方亦应以书面形式予以确认。

第十六条 安全工作

1、供方在履行合同过程中，应对其现场技术服务人员的工作安全负责，供方的工作人员在进入现场进行工作时，必须注意交通、自然环境和工程施工等方面的安全，包括可能的存在危险等，配备必要的安全防护设施和保障设施与工具，避免造成供方人员发生工伤事故或人身财产损害。

2、若供方人员在现场技术服务过程中发生人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡或财产损失，供方应承担全部责任，并保障甲方免于由此造成的一切损害和损失。

3、供方应对自己发生本款上述各项的事故或损失负责处理，并承担法律上的有关责任。

第十七条 违约责任

供方应按照甲方规定的时间交货和安装并提供服务，供方逾期交货和安装延误，每推迟一周，赔偿甲方本合同总价1％的违约金，并以此类推。当甲方认为供方对本合同设备制造的质量、工期等不能满足合同要求时，可向供方发出整改通知，供方应尽快改进，改进后如甲方认为仍不能满足本合同设备制造的有关要求，有权终止合同。

第十八条 廉政条款

1、供方不得以任何理由，向甲方工作人员、监理人员及其家属馈赠礼金、礼品、有价证券；

2、供方不得以任何理由，为甲方工作人员、监理人员及其家属报销应由甲方或监理人单位或个人支付的任何费用；

3、供方不得以任何理由，安排甲方工作人员、监理人员及其家属参加高档消费宴请及娱乐、健身活动，获取各种形式的俱乐部会员资格；

供方在履行合同期间有上述行的，给予通报批评；造成工程损失的，按相关规定用合同款赔偿；视情况决定是否中止合同。

第十九条 税费

供方须缴纳的各种税金及其他税费（包括在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方承担）由供方自行缴纳，其费用计入投标报价。

第二十条 解决合同纠纷的方式

凡与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第五章   技术方案

新疆师范大学燃气热水锅炉低氮改造项目

技术要求（采购预算：640万元）

# 一、项目概述

本项针对新疆师范大学昆仑校区内一台14MW、两台29MW热水锅炉，温泉校区三台14MW热水锅炉进行低氮改造（共计：六台）。更换燃烧器本体，加装FGR系统和烟气在线监测设备，并对现有锅炉的燃烧系统、燃气管路系统、控制系统等进行改造，包含供货、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等交钥匙工程。

# 二、改造目标要求

## 1. 低氮改造后技术要求：

⑴在不使用FGR循环烟气时，氮氧化物排放浓度稳定在60mg/Nm3以下；

⑵在使用FGR循环烟气时，氮氧化物排放浓度稳定在30mg/Nm3以下；

## 2.设计规范和标准

燃气燃烧器标准Gas burner standard：

EN676 《自动化强制鼓风燃气燃烧器》

DB6501/T001-2018 《燃气锅炉大气污染物排放标准》

GB19839  《 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》

GB13223《火电厂大气污染物排放标准》

TSG ZB001《燃油（气）燃烧器安全技术规则》

TSG ZB002《燃油（气）燃烧器型式试验规则》

以及机械、电器、环境等相关国家标准，以上标准均按当前最新标准执行。

三、改造范围要求

1、拆除原燃烧器

2、更换低氮燃烧器（新装燃烧器功率为4台14MW、2台29MW的低氮燃气燃烧器）；

3、更换燃气阀组；

4、更换锅炉燃烧器控制系统；

5、更换变频鼓风机及动力柜；

6、更换在线监测系统；

7、新增循环烟气系统；

8、完成供货、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等所有相关内容。

四、锅炉燃烧器控制系统

1、燃烧器控制及安全运行程序至少应包括：燃料系统自动检漏、炉膛吹扫、自动点火和程序启停、熄火保护、安全联锁保护及燃烧、负荷调节、中文故障显示功能等多种功能。系统能实现先进的自动化管理，采用便于操作人员使用的中文系统显示。

2、燃烧器管理系统：供货和设计、组态由燃烧器提供，设计和配置遵循NFPA8502 标准并具有最高的安全要求。BMS 能实现对风机的启动和停止操作。

3、燃烧器管理系统应具有包括但不限于燃烧工作流程控制、火焰信号显示，负荷比例调节、燃气关断阀的泄露及检测、风机交流变频控制功能。

4、燃烧器应提供的就地控制设备包括风冷系统、吹扫系统、操作器，关断阀，逻辑开关、位移指示等。

5、所提供的全部设备能在恶劣环境及高温下正常运行。

6、燃烧管理系统与控制系统采用通讯和硬接线联系，与鼓风机变频柜采用硬接线联系。

7、根据使用方要求，控制电路与设备电源分别安装在控制室和变频室内，避免相互干扰。

五、安全联锁保护

1、电源故障：燃烧器送电时，需给出报警信号，复位后正常；

2、炉膛余火保护：在燃烧器启动时，应进行炉膛火焰判断，若炉膛有火，则程序锁定，报警，不允许启动；

3、助燃空气压力低：燃烧器风门入口设置压力开关，燃烧器启动后一直实时进行监控，若风压低于最低设定值，则燃烧器程序延时2S声光报警，指示，锁定；若有报警，需复位后，再启动；

4、燃气压力低：燃烧器双电磁阀前设有压力开关，控制系统根据运行情况设定一固定压力值进行实时判断，若低于设定值，则燃烧器程序延时2S声光报警，锁定。燃烧器启动后一直实时进行监控；若有报警，需复位后，再启动；

5、燃气阀组泄漏：燃烧器启动过程中程序会对所有的两个安全阀门按一定的逻辑程序进行检测，检测过程会分别判断阀门A、B，若不符合程序，则显示检漏阀组故障，并分别显示阀A、B泄漏，声光报警，指示，锁定；若有报警，需复位后，再启动；

6、点火火焰故障：在点火电磁阀得电时，用主火火焰监测器对点火火焰进行验证判断，若在规定的时间（如5S）内得不到验证，则进行声光报警，指示，锁定，若通过进行下一步启动程序；若有报警，需复位后，再启动；

7、主火焰故障：在主火安全阀得电时，用主火火焰监测器对点火火焰进行验证判断，若在规定的时间（如1S）内得不到验证，则进行声光报警，指示，锁定，若通过则进入正常燃烧状态；若有报警，需复位后，再启动；

8、应急停止：在应急情况下，人为手动按下该按钮，切断燃烧器控制电源，所有的燃烧器相关设备停止运行；

9、风机电机过载：风机动力柜中设置电流过载保护，电流超过设定值，则停止风机运行，所有的燃烧器锁定、报警；若有报警，需复位后，再启动；

10、锅炉综合报警：如果BMS系统收到锅炉的报警停炉信号，包括锅炉水压、流量过低、水压过高，排烟温度高、蒸汽压力高等等，此信号由锅炉控制系统给出，燃烧器控制系统收到此信号延时2S进行锁定、报警，若有报警，需复位后，再启动；

11、燃烧器综合报警：燃烧器就地控制柜具有的保护装置动作信号可传送到用户锅炉控制柜，可在用户锅炉控制柜上具备故障显示、停炉联动等各项功能。具备将上述保护装置动作信号归类为“锅炉燃烧机故障”一种动作信号传送到用户锅炉控制柜上具备故障显示、停炉联动等功能。

六、烟气在线监测系统技术要求

1、要求可检测二氧化硫和氮氧化物达到 10mg/m3、60mg/m3。

2、燃气锅炉分别要安装大气污染源自动监控设施，并与环保部门联网，同时安装分布式控制系统（DCS 系统）。

3、烟气连续监测系统（CEMS）采用现场连续监测或抽取式连续监测。

4、采样系统安装在烟囱上。

污染因子浓度测量范围：

SO2：0~2500mg/Nm3、0~4500mg/Nm3 可自动切换。

NOx：0~1000mg/Nm3、0~3000mg/Nm3 可自动切换。

辅助监测参数测量范围：

烟气温度：0~300℃。

烟气流速：0~40m/s。

烟气静压：0~4kPa。

环境大气压力：0~120kPa。

烟气中氧量：0~25%。

烟气中水份：0~20%。

5、安装位置要求

①	位于固定污染源排放控制设备的下游和比对监测断面上游；

②	不受环境光线和电磁辐射的影响；

③	烟道振动幅度尽可能小；

④	安装位置应尽量避开烟气中水滴和水雾的干扰，如不能避开，应选用能够适用的检测探头及仪器；

⑤	安装位置不漏风；

⑥ 安装 CEMS 的工作区域应设置一个防水低压配电箱，内设漏电保护器、不少于2 个 10A 插座，保证监测设备所需电力；

⑦	应合理布置采样平台与采样孔；。

⑧	当 CEMS 安装在矩形烟道时，若烟道截面的高度＞4m，则不宜在烟道顶层开设

⑨	参比方法采样孔；若烟道截面的宽度＞4m，则应在烟道两侧开设参比方法采样孔，并设置多层采样平台。

⑩	在 CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔，采样孔位置和数目按照GB/T 16157 的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm，新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下，参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS 监测断面。当烟道为正压烟道或有毒气时，应采用带闸板阀的密封采样孔。

七、售后服务承诺

为用户提供全天候、全方位、高效优质的售后服务：

1、按照合同条款规定保质、保量，按时将合同货物送到用户指定地点；

2、在燃烧器、控制系统的有效使用期内，凡由于设计、制造、材质等原因出现的质量问题，厂家承担产品质量责任；

3、备有充足的备品备件，确保及时供应；

4、对确认的相关配套厂商的产品，因其设计、制造、材质出现的质量问题一并承诺承担产品质量责任；

5、设备安装时，委派专业人员进行技术指导，以施工设计方案的标准要求，保证安装质量；

6、设备调试时，委派专业技术人员进入现场，确保调试过程的顺利进行；

7、在验收工作中，对使用提出的问题逐一加以解决，保证燃烧器、控制系统的各项指标、性能达到设计要求；

8、及时向使用方提供产品的全套及图纸、资料、样本和安装使用说明书。

9、提供的燃烧器、辅件在验收合格后，实行质保，在质保期内，非人为责任出现的事故，厂家免费承担维修责任，质保期后实行终身服务；

10、实行24小时全天候、全方位的售后服务，只要使用方需要，售后人员可在24小时内给予答复并赶赴现场，排除故障。

八、锅炉参数

昆仑校区

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉数量 | 2台 |  |
| 2 | 锅炉用途 | 热水锅炉 |  |
| 3 | 锅炉型号规格 | KDZS29-1.25/130/70-Y(Q)-II | 天津宝成 |
| 4 | 锅炉出力， MW | 29 |  |
| 5 | 蒸气压力，MPa | 1.25 |  |
| 6 | 热水温度，℃ | 130 |  |
| 7 | 给水温度，℃ | 70 |  |
| 8 | 燃烧室尺寸，长×宽×高 m | --- |  |
| 9 | 炉内压，mmH2O | --- |  |
| 10 | 锅炉热效率，% | --- |  |
| 11 | 助燃空气温度，℃ | --- |  |
| 12 | 燃料炉所处海拔高度，m | 900 | 预估 |
| 13 | 主燃料及低位热值 | 天然气 | 8500 Kcal/Nm3 |  |
| 14 | 点火燃料及低位热值 | 天然气 | 8500Kcal/Nm3 |  |
| 15 | 燃料气压力，KPa | --- |  |
| 16 | 布置方式 | 水平 |  |
| 17 | 燃烧方式 | 水平 |  |

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉数量 | 1台 |  |
| 2 | 锅炉用途 | 热水锅炉 |  |
| 3 | 锅炉型号规格 | KDZS14-1.25/130/70-Y(Q)-II | 天津宝成 |
| 4 | 锅炉出力， MW | 14 |  |
| 5 | 蒸气压力，MPa | 1.25 |  |
| 6 | 热水温度，℃ | 130 |  |
| 7 | 给水温度，℃ | 70 |  |
| 8 | 燃烧室尺寸，长×宽×高 m | --- |  |
| 9 | 炉内压，mmH2O | --- |  |
| 10 | 锅炉热效率，% | --- |  |
| 11 | 助燃空气温度，℃ | --- |  |
| 12 | 燃料炉所处海拔高度，m | 900 | 预估 |
| 13 | 主燃料及低位热值 | 天然气 | 8500 Kcal/Nm3 |  |
| 14 | 点火燃料及低位热值 | 天然气 | 8500Kcal/Nm3 |  |
| 15 | 燃料气压力，KPa | --- |  |
| 16 | 布置方式 | 水平 |  |
| 17 | 燃烧方式 | 水平 |  |

温泉校区

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉数量 | 3台 |  |
| 2 | 锅炉用途 | 热水锅炉 |  |
| 3 | 锅炉型号规格 | KDZS14-1.25/130/70-Y(Q)-II | 天津宝成 |
| 4 | 锅炉出力， MW | 14 |  |
| 5 | 蒸气压力，MPa | 1.25 |  |
| 6 | 热水温度，℃ | 130 |  |
| 7 | 给水温度，℃ | 70 |  |
| 8 | 燃烧室尺寸，长×宽×高 m | --- |  |
| 9 | 炉内压，mmH2O | --- |  |
| 10 | 锅炉热效率，% | --- |  |
| 11 | 助燃空气温度，℃ | --- |  |
| 12 | 燃料炉所处海拔高度，m | 900 | 预估 |
| 13 | 主燃料及低位热值 | 天然气 | 8500 Kcal/Nm3 |  |
| 14 | 点火燃料及低位热值 | 天然气 | 8500Kcal/Nm3 |  |
| 15 | 燃料气压力，KPa | --- |  |
| 16 | 布置方式 | 水平 |  |
| 17 | 燃烧方式 | 水平 |  |

设备清单

| 新疆师范大学昆仑校区锅炉房 |
| --- |
| 14MW热水锅炉配套低氮燃气燃烧器清单(单台锅炉配套) |
| 序 号 | 名 称 | 型号/技术参数 | 数 量 | 品 牌 | 备 注 |
| 低氮燃烧器本体LNFTQ20-FGR | 1 | 燃烧器风箱 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 燃烧器前面板组件 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | 火焰管及旋流盘 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 燃气喷嘴总成 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 点火枪 |  | 1 |  |  |
|  | 6 | 点火变压器 | XT-14 | 1 |  |  |
|  | 7 | 点火电极 |  | 1 |  |  |
|  | 8 | 火焰探测器 |  | 1 |  |  |
|  | 9 | 接线盒 |  | 1 |  |  |
|  | 10 | 空气压力开关 | GW10A6 | 1 |  |  |
|  | 11 | 点火燃气金属软管 | DN25 | 1 |  |  |
|  | 12 | 进风口非金属软连接 |  | 1 |  |  |
| FGR循环烟气系统 | 1 | 烟气混合箱 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 温度表 | 0-200℃ | 2 |  |  |
|  | 3 | 助燃空气风门及执行器 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | FGR风门关断阀及执行器 |  | 1 |  |  |
| 燃气阀组DN100 | 1 | 燃气过滤器 | DN100 | 1 |  |  |
|  | 2 | 双电磁阀 | VGD40.100 | 1 |  |  |
|  | 3 | 控制器 | SKP15 | 1 |  |  |
|  | 4 | 控制器（含调压器） | SKP25 | 1 |  |  |
|  | 5 | 燃气压力低开关 | GW500A4 | 1 |  |  |
|  | 6 | 燃气检漏开关 | GW500A4 | 1 |  |  |
|  | 7 | 检漏压力开关 | GW2000A4 | 1 |  |  |
|  | 8 | 压力表 |  | 2 |  |  |
|  | 9 | 主燃气流量调节阀 |  | 1 |  | 利旧 |
|  | 10 | 中心燃气流量调节阀 | DN50 | 1 |  |  |
|  | 11 | 点火电磁阀 | MVD507 | 1 |  |  |
|  | 12 | 点火手动阀 | G3/4 | 1 |  |  |
| 变频鼓风机 | 1 | 风机本体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 变频电机 | 75KW | 1 |  |  |
|  | 3 | 整体支架 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 消音器 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 风机进、出风口软连接 |  | 2 |  |  |
| 燃烧器控制系统BMS | 1 | 控制箱体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | PLC控制器 | S7-200 | 1 |  |  |
|  | 3 | 通讯模块 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 数字量模块 |  | n |  |  |
|  | 5 | 模拟量模块 |  | n |  |  |
|  | 6 | 触摸屏 | 10" | 1 |  |  |
|  | 7 | 中间继电器 |  | n |  |  |
|  | 8 | 断路器 |  | n |  |  |
|  | 9 | 各种开关 |  | n |  |  |
|  | 10 | 指示灯 |  | n |  |  |
| 变频鼓风机动力柜 | 1 | 控制箱体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 接触器 |  | n |  |  |
|  | 3 | 断路器 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 变频器 | 75KW | 1 |  |  |
|  | 5 | 指示灯 |  | n |  |  |
| 监测系统 | 1 | 燃气锅炉在线监测系统 |  | 1 |  |  |

| 新疆师范大学昆仑校区锅炉房 |
| --- |
| 29MW热水锅炉配套低氮燃气燃烧器清单(单台锅炉配套) |
| 序 号 | 名 称 | 型号/技术参数 | 数 量 | 品 牌 | 备 注 |
| 低氮燃烧器本体LNFTQ40-FGR | 1 | 燃烧器风箱 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 燃烧器前面板组件 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | 火焰管及旋流盘 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 燃气喷嘴总成 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 点火枪 |  | 1 |  |  |
|  | 6 | 点火变压器 | XT-14 | 1 |  |  |
|  | 7 | 点火电极 |  | 1 |  |  |
|  | 8 | 火焰探测器 |  | 1 |  |  |
|  | 9 | 接线盒 |  | 1 |  |  |
|  | 10 | 空气压力开关 | GW10A6 | 1 |  |  |
|  | 11 | 点火燃气金属软管 | DN25 | 1 |  |  |
|  | 12 | 进风口非金属软连接 |  | 1 |  |  |
| FGR循环烟气系统 | 1 | 烟气混合箱 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 温度表 | 0-200℃ | 2 |  |  |
|  | 3 | 助燃空气风门及执行器 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | FGR风门关断阀及执行器 |  | 1 |  |  |
| 燃气阀组DN150 | 1 | 燃气过滤器 | DN150 | 1 |  |  |
|  | 2 | 双电磁阀 | VGD40.150 | 1 |  |  |
|  | 3 | 控制器 | SKP15 | 1 |  |  |
|  | 4 | 控制器（含调压器） | SKP25 | 1 |  |  |
|  | 5 | 燃气压力低开关 | GW500A4 | 1 |  |  |
|  | 6 | 燃气检漏开关 | GW500A4 | 1 |  |  |
|  | 7 | 检漏压力开关 | GW2000A4 | 1 |  |  |
|  | 8 | 压力表 |  | 2 |  |  |
|  | 9 | 主燃气流量调节阀 |  | 1 |  | 利旧 |
|  | 10 | 中心燃气流量调节阀 | DN80 | 1 |  |  |
|  | 11 | 点火电磁阀 | MVD507 | 1 |  |  |
|  | 12 | 点火手动阀 | G3/4 | 1 |  |  |
| 变频鼓风机 | 1 | 风机本体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 变频电机 | 160KW | 1 |  |  |
|  | 3 | 整体支架 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 消音器 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 风机进、出风口软连接 |  | 2 | 国产 |  |
| 燃烧器控制系统BMS | 1 | 控制箱体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | PLC控制器 | S7-200 | 1 |  |  |
|  | 3 | 通讯模块 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 数字量模块 |  | n |  |  |
|  | 5 | 模拟量模块 |  | n |  |  |
|  | 6 | 触摸屏 | 10" | 1 |  |  |
|  | 7 | 中间继电器 |  | n |  |  |
|  | 8 | 断路器 |  | n |  |  |
|  | 9 | 各种开关 |  | n |  |  |
|  | 10 | 指示灯 |  | n |  |  |
| 变频鼓风机动力柜 | 1 | 控制箱体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 接触器 |  | n |  |  |
|  | 3 | 断路器 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 变频器 | 160KW | 1 |  |  |
|  | 5 | 指示灯 |  | n |  |  |
| 监测系统 | 1 | 燃气锅炉在线监测系统 |  | 1 |  |  |

| 新疆师范大学温泉校区锅炉房 |
| --- |
| 14MW热水锅炉配套低氮燃气燃烧器清单(单台锅炉配套) |
| 序号 | 名称 | 型号/技术参数 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 低氮燃烧器本体LNFTQ20-FGR | 1 | 燃烧器风箱 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 燃烧器前面板组件 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | 火焰管及旋流盘 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 燃气喷嘴总成 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 点火枪 |  | 1 |  |  |
|  | 6 | 点火变压器 | XT-14 | 1 |  |  |
|  | 7 | 点火电极 |  | 1 |  |  |
|  | 8 | 火焰探测器 |  | 1 |  |  |
|  | 9 | 接线盒 |  | 1 |  |  |
|  | 10 | 空气压力开关 | GW10A6 | 1 |  |  |
|  | 11 | 点火燃气金属软管 | DN25 | 1 |  |  |
|  | 12 | 进风口非金属软连接 |  | 1 |  |  |
| FGR循环烟气系统 | 1 | 烟气混合箱 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 温度表 | 0-200℃ | 2 |  |  |
|  | 3 | 助燃空气风门及执行器 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | FGR风门关断阀及执行器 |  | 1 |  |  |
| 燃气阀组DN100 | 1 | 燃气过滤器 | DN100 | 1 |  |  |
|  | 2 | 双电磁阀 | VGD40.100 | 1 |  |  |
|  | 3 | 控制器 | SKP15 | 1 |  |  |
|  | 4 | 控制器（含调压器） | SKP25 | 1 |  |  |
|  | 5 | 燃气压力低开关 | GW500A4 | 1 |  |  |
|  | 6 | 燃气检漏开关 | GW500A4 | 1 |  |  |
|  | 7 | 检漏压力开关 | GW2000A4 | 1 |  |  |
|  | 8 | 压力表 |  | 2 |  |  |
|  | 9 | 主燃气流量调节阀 |  | 1 |  | 利旧 |
|  | 10 | 中心燃气流量调节阀 | DN50 | 1 |  |  |
|  | 11 | 点火电磁阀 | MVD507 | 1 |  |  |
|  | 12 | 点火手动阀 | G3/4 | 1 |  |  |
| 变频鼓风机 | 1 | 风机本体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 变频电机 | 75KW | 1 |  |  |
|  | 3 | 整体支架 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 消音器 |  | 1 |  |  |
|  | 5 | 风机进、出风口软连接 |  | 2 |  |  |
| 燃烧器控制系统BMS | 1 | 控制箱体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | PLC控制器 | S7-200 | 1 |  |  |
|  | 3 | 通讯模块 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 数字量模块 |  | n |  |  |
|  | 5 | 模拟量模块 |  | n |  |  |
|  | 6 | 触摸屏 | 10" | 1 |  |  |
|  | 7 | 中间继电器 |  | n |  |  |
|  | 8 | 断路器 |  | n |  |  |
|  | 9 | 各种开关 |  | n |  |  |
|  | 10 | 指示灯 |  | n |  |  |
| 变频鼓风机动力柜 | 1 | 控制箱体 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 接触器 |  | n |  |  |
|  | 3 | 断路器 |  | 1 |  |  |
|  | 4 | 变频器 | 75KW | 1 |  |  |
|  | 5 | 指示灯 |  | n |  |  |
| 监测系统 | 1 | 燃气锅炉在线监测系统 |  | 1 |  |  |

第六章    投标文件部分格式

（项目名称）            招标

投  标  文  件

（投标函）

投标单位名称（盖章）：

法人或委托代理人（签章）：

单 位 地  址：

联   系   人：

联 系 电  话：

邮  政 编 码：

年        月        日

投标函目录

1）投标人企业简况（性质、人员、生产规模、信誉、服务等）；

2）企业法人营业执照、法人代表身份证原件或法定代表人委托书和委托代理人的身份证原件、以上证件复印件须加盖单位公章

3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件；

4）投标人应提供近三年财务审计报告（2017年至至今），财务收益状况良好；

5）投标保证金汇款凭证（附复印件）；

6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

7）经济部分

8）技术部分

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                     性别：              年龄：

部  门：                                         职务：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |
| 代理人身份证复印件 （正面） | 代理人身份证复印件 （背面） |

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

# 年    月    日

经济部分目录

（1）投标函（附件1）

（2）投标报价汇总表及报价明细表（按照给定的设备清单报价格式自拟）

（3）备品备件清单（附件3）

（4）专用工具清单（附件4）

（5）设备主要生产厂家一览表（附件5）

（6）技术规格偏离表（附件6）

（7）合同条款偏离表（附件7）

（8）质保期满后二年备品备件报价清单（附件8）

（9）投标人投标的优惠条件、承诺、保修期间所提供的服务和维修范围。（附件9）

附件1

投  标  函

致(招标人)：                                      ：

我方收到并研究了贵方                             设备采购、安装的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该工程的采购及安装任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。

| 投 标 总 报 价 （ 元 ） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 工 期 | 合同签订之日起 天内 |
| 质量等级 | 合 格 |
| 质量保修期 | 两个采暖期 |
| 履约保函 （保证金） | 合同价格总额的 10 % |

我们同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交约定数额的履约保证金，并对此承担责任；

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派法定代表人（或委托代理人）前去签订合同；

投  标  人：                            （盖      章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

附件2

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合 单价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要设备清单及附属设备 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元 |  |
| 二、工艺系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺系统合计 | 元 |  |
| 三、电控系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电控系统合计 | 元 |  |
| 四、质保期备品备件 | 元 |  |  |  |  |
|  | 总价 | 元 |  |

附件3

质保期内备品备件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、如有备品备件供货方应严格按本表格式列出甲方的备品备件。

2、备品备件的报价应与报价单对应栏目一致。如有差错以报价单为准。

3、少报或漏报备品备件，在评标时，则以投标总价为准，并视其已含入总价中。

4、质保期内备品备件价格应计入投标总报价中。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件4                  随机专用工具报价清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如有专用工具清单供货方应严格按本表格式列出维修必须的专用工具和专用仪器。

2、专用工具的报价应与报价单对应栏目一致。如有差错以报价单为准。

3、少报或漏报专用工具，在评标时，则以投标总价为准，并视其已含入总价中。

4、随机专用工具价格应计入投标总报价中。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件5

主要设备生产厂家一览表

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件6

技术规格偏离表

| 序号 | 技术要求 | 正偏离 | 负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法人代表（或授权代表）签字：

日 期：      年     月     日

附件7

合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件合同条款 | 偏离情况及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法人代表（或授权代表）签字：

日 期：      年     月     日

附件8

质保期满后二年备品备件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供方应向甲方提供质保期满后二年内常用的易损件（备品备件）清单和报价，并长期以优惠价格向买方提供所甲要的上述零件。上表报价不计入投标总报价中。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件9

投标人投标的优惠条件、承诺、保修期间所提供的服务和维修范围。

投标人全称（公章）：

法人代表（或授权代表）签字：

日 期：      年     月     日

技术部分目录

（1）管理水平、 技术力量、机械设备配

（2）企业经营业绩：投标人提供（2015年1月1日-至今）至少具有燃气锅炉烟气回收冷凝器供货及安装业绩，须提供在行政部门备案的中标通知书及合同。

（3）企业信誉

（4）企业生产能力

（5）产品质量性能

（6）售后服务及零配件供应的可靠性

（7）企业的承诺及优惠条件

（8）货源可靠，能否保证按期供货及技术服务； 提供项目实施方案（供货方案、安装实施方案，现场组织方案、人员配置等）

（9）投标人应对质量保证及售后服务作出响应和承诺，综合考虑售后服务承诺及培训方案的可行性，考量售前、售中和售后服务内容、产品质保期、售后服务响应时间、反应迅速等。