浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞水上旅游发展有限

公司曹娥江“黄金一号”水上旅游综合体设备（游船）购置项目的

征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.不允许联合体投标；

3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2022年12月30日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞水上旅游发展有限公司

4、联系人：冯丹/郭先生

5、联系电话：13675739466/0575-82508312

绍兴市上虞水上旅游发展有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2022年12月27日

附件 ：             采购内容及要求

# 第一章　小型游船采购内容及要求

一、用途与航区

本船为绍兴市曹娥江的新一代现代游船，应体现新颖、现代、舒适理念，本船应根据绍兴市曹娥江内河水域量身定制，按内河B级航区、游览船要求设计，除大雾等特殊气候条件外，满足昼夜安全航行要求，主要用于旅游观光、餐饮、商务、会议等。

二、船型及材质

本船需采用全钢质、全焊接单体船型，设双层甲板。需配置双柴油主机、双桨、双舵、直轴推进方式、双发电机组。本船应具有良好的快速性、稳性和操纵性。

三、外观

游船外观要求将现代生活的时尚通透元素与水上休闲为主调的游船灵动元素相结合，呈现出大气优雅的气质特征。

四、设计依据

本船应按中华人民共和国海事局和中国船级社（CCS）的有关规范和规则要求进行设计，主要应遵照下列依据、规范和法规：

中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；

中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及2019、2021年修改通报；

中国船级社《材料与焊接规范》（2022）；

全船电气设备的安装，除满足特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺（CB/T3909-2007）》实施；

电缆敷设应根据《船舶电缆敷设工艺》（CB/T3908 2007）实施；

其他与船舶设计、建造有关的规范、规则和标准。

五、主要设计参数

总长：≮32.0m

型宽：≥6.0m；

满载吃水：约0.95m；

空载水线以上高（不含桅杆）：≤4.8m；

静水航速（≥6m水深）：17±1km/h；

航区：内河B级；

额定载客：≥80人。

六、功能布局要求

全船应设两层甲板，其中主甲板应合理布置首游步甲板、VIP客舱、大客舱、配餐间、卫生间、配电间、尾游步甲板等，驾驶室在满足通航高度要求的情况下可设计为半升高形式，保证无盲区，且应有良好的驾驶视野。。

6.1主甲板

（1）艏甲板需设1台立式锚机，锚机卷筒应为316不锈钢抛光镜面材质；

（2）VIP客舱设12人圆桌。客舱装修为现代风格，地面铺设阻燃地毯。客舱需配65寸品牌液晶电视1台。船舱内设顶置音响，满足卡拉ok和背景音乐功能；

（3）驾驶室为半升高式，位于VIP客舱和大客舱之间。驾驶室保证无盲区，有良好的驾驶视野。

（4）大客舱按卡座模式布置桌椅，每张桌子下方靠舷墙处设1个5孔插座，座椅下设救生衣袋；客舱尾部需设吧台，同时具备操控音响、灯光等功能；客舱背景墙需设≮110寸全彩P2.5室内LED屏。客舱内设专业音响（可单独控制），可满足卡拉ok功能；

（4）进入客舱的门可以设置在两舷或者船尾，采用手动游艇式大玻璃+不锈钢边框移门或外开门方式，出入客舱主门净宽≮1.2m；

（5）合理布置厨房并配置相应厨房设备，具体布局待中标人详细设计后与船东确认为准；

（6）船尾应合理布置卫生间、配电间、机舱出入口及上下二层楼梯；

（7）风机应采用隐藏式设计。

6.2二层甲板

二层需设置大面积观光甲板，观光甲板栏杆应为不锈钢材质，总高度≮1.1m，扶手为椭圆304亮光不锈钢材质或不锈钢喷涂仿木纹氟碳烤漆。

七、主要性能指标

（1）航速

在双机额定工况，机舱温度≤55℃，蒲氏风力不大于3级，水深不低于6m水域，按设计有效装载状态在静水中的持续航速需达到17±1km/h。

（2）续航力

在设计有效装载状态下，对应12km/h航速时，持续在静水中航行的续航力需≥20小时。

（3）稳性

本船完整稳性需满足《法规》对内河B级航区游览船的要求。

（4）抗风等级

本船抗风等级为蒲氏6级。

（5）舱室噪声

需重点考虑本船的减振降噪措施。

客舱全关闭状态，航速12km/h匀速直线航行工况，机舱风机开启，船舶正常营运无其他噪音干扰情况下，大客舱平均噪音需≤64±1dB（A），VIP客舱平均噪音需≤62±1 dB（A）。

（6）空调制冷/制热效果

A. 制冷/制热舱室：驾驶室、客舱、卫生间、厨房等。

B. 夏季制冷        舱外干球温度：38℃          相对湿度： 65%

舱内干球温度：27℃          相对湿度： 50%

C. 冬季制热        舱外干球温度：-5 ℃          相对湿度： 75%

舱内干球温度：20℃          相对湿度：30~40%

在江水温度低于4℃时进入电辅热模式。

（7）环保指标

a主机和发电机组排放需满足中国第二阶段和IMOⅡ排放要求；

b机舱污油水需通过污油水泵收集至污油箱，通过标准通岸接头排岸集中处理；

c生活粪便及垃圾船上集中收集，上岸集中处理，实现零排放。

八、主要设备选型要求

8.1 主机

（1）选用进口主机2台（CCS/ZC单机证书），单台功率不小于120kW，要求排放达到IMO II和中国第二阶段排放要求；

（2）主机隔振及减振装置：主机、齿轮箱需采用全弹性减振；齿轮箱与轴系间应采用弹性联轴器连接，用于吸收轴向和径向位移带来的振动。

8.2 齿轮箱

选用杭齿齿轮箱2套，齿轮箱弹性固定。

8.3 发电机组

选用带隔音罩进口发电机组（CCS/ZC单机证书）2台，其中单机功率不小于40kW，能并车也能单机工作（单机满足白天不开厨房设备的使用工况），要求排放达到IMO II和中国第二阶段排放要求；

8.4 空调设备：选用船用水冷中央空调；

8.5 锚设备：本船锚机选用立式电动锚机，卷筒需为316抛光镜面不锈钢材质。

8.6 系泊设备

（1）本船带缆桩、导缆孔均选用316不锈钢材质，缆桩数量≮6只，双柱型，应布局合理；

（2）配置钢制护舷。

8.7 舵机：采用摆缸式电动液压舵机。

8.8 音响娱乐系统

本船大客舱需具备卡拉ok功能，配置不小于110吋P2.5全彩LED屏1块，音响品牌为英国Turbosound/JBL/同档次，设2只无线话筒，4只无线会议麦；

本船VIP客舱配置1台65寸LED液晶电视，需具备播放背景音乐和卡拉ok功能。

8.9 监控系统

观光甲板、客舱、机舱、船外两舷及船尾安装若干红外摄像头（拍摄覆盖面无死角），驾驶室设彩色硬盘录像机及15寸液晶显示屏，所有摄像视频均可保留30天。

8.10 户外地板

户外甲板均敷设高档塑木地板。

8.11 全船玻璃

本船客舱玻璃需全部采用双层夹胶汽车级安全玻璃。

玻璃与金属搭边连接部分采用进口船用胶与金属结构胶接方式安装。所有外形玻璃应安装牢固、平顺，且色泽一致。

8.12 厨房设备

厨房设备，具体布局待中标人详细设计后与船东确认为准。

8.13 航行信号设备

电笛、探照灯、雷达、北斗导航和AIS等航行信号设备按法规要求配备。

8.14 消防及救生设备

按法规和规范配置

8.15 装修

（1）标准要求：整艘游船的装修风格需以现代、时尚、轻奢风格为主。

（2）装修材料要求：

    - 客舱地面：阻燃证书实木复合地板/岩板/防大理石瓷砖/大理石/阻燃地毯；

    - 客舱侧壁：覆膜铝蜂窝板/木纹防火板/岩板/皮质软包；

    - 客舱天花：铝单板/铝蜂窝板/不锈钢板/软包/铝塑板；

    - 一层厨房（配餐间）侧壁： 304不锈钢岩棉板；

    - 一层厨房（配餐间）天花： 铝扣板；

    - 一层厨房（配餐间）地面： 小块防滑瓷砖；

    - 配餐间洁具和水槽： 摩恩/科勒；

    - 卫生间地面和侧壁：瓷砖/防大理石瓷砖;

    - 卫生间天花：铝扣板；

    - 卫生间洁具：科勒/美标；

（3）家具：按最大载客模式配置，家具为实木框架+仿皮，大批量家具需要选样后打样，招标人确定后采购或定制，其余模式家具由招标人在日后营运中根据实际情况添置。

8.16 其它

（1）客舱两侧玻璃配手动窗帘。

（2）露天甲板栏杆要求：采用304不锈钢材质，栏杆高度≮1.1m，全船扶手应为椭圆304亮光不锈钢材质或304不锈钢喷涂仿木纹氟碳烤漆。

（3）设2m³304不锈钢清水柜1个，连接清水柜管路需要304不锈钢材质。

（4）配置实心橡胶靠球4个。

九、需提供的设计成果要求

包括但不仅限于以下内容：

（1）游船投标技术规格书；

（2）总布置图（含多模式布置图）；

（3）游船外观效果图至少1张；

（4）客舱内部效果图至少1张。

# 第二章 中型游船采购内容及要求

一、用途与航区

本船为绍兴市曹娥江的新一代现代游船，应体现新颖、现代、舒适理念，本船应依据绍兴市曹娥江内河水域量身定制，按内河B级航区、游览船要求设计，除大雾等特殊气候条件外，满足昼夜安全航行要求，主要用于旅游观光、餐饮、商务和接待等。

二、船型及材质

本船需采用全钢质、全焊接单体船型，设双层甲板。需配置双柴油主机、双桨、双舵、直轴推进方式、双发电机组。本船应具有良好的快速性、稳性和操纵性。

三、外观

游船外观要求将现代生活的时尚通透元素与水上休闲为主调的游船灵动元素相结合，呈现出大气优雅的气质特征。

四、设计依据

本船应按中华人民共和国海事局和中国船级社（CCS）的有关规范和规则要求进行设计，主要应遵照下列依据、规范和法规：

中国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；

中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及2019、2021年修改通报；

中国船级社《材料与焊接规范》（2022）；

全船电气设备的安装，除满足特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺（CB/T3909-2007）》实施；

电缆敷设应根据《船舶电缆敷设工艺》（CB/T3908 2007）实施；

其他与船舶设计、建造有关的规范、规则和标准。

五、主要设计参数

总长：≮36m

型宽：≥7.6m；

满载吃水：＜1.20m；

空载水线以上高（不含桅杆）：≤6.30m；

静水航速（≥6m水深）：17±1km/h；

航区：内河B级；

额定载客：≥140人。

六、功能布局要求

全船应设两层甲板，其中主甲板首部设驾驶室和锚泊甲板，中部设客舱，尾部设机舱入口、配餐间和观光甲板等，全船设冷暖空调，需分区控制。

6.1主甲板

主要布局：艏观光甲板、驾驶室、大客舱、室内楼梯、配餐间、卫生间、机舱出入口、尾甲板等。

（1）艏观光甲板需设2台立式锚机，锚机卷筒应为316不锈钢抛光镜面材质；大客舱前部设手动单开游艇式大玻璃+不锈钢边框外开门，通往艏部观光甲板；

（2大客舱应满足普通观光、商务会议、圆桌餐饮等布局模式；

（3）大客舱前部需设活动舞台1座和不小于125吋P2.5全彩LED屏1块，尾部设吧台，客舱设音响系统1套，满足小型演出和卡拉OK功能；

（4）进入客舱的门可以设置在两舷或者船尾，采用手动游艇式大玻璃+不锈钢边框移门或外开门方式，出入客舱主门净宽≮1.4m；

（5）船尾设男女盥洗室各1间；

（6）厨房按满足不小于100人用餐半加工要求，面积≮15㎡，热炒和西餐兼顾，厨房主要设备包括：双眼电磁炒灶、电扒炉、电烤箱、蒸饭箱、集气罩、卧式冰柜、立式冰箱、消毒柜、制冰机、开水器、打荷台、三层货架、水斗等，厨房地面设泄水槽，利于冲刷地板时污水排放，具体配置待中标人根据设计情况确定；

（7）尾部设机舱入口及通往二层尾观光甲板的楼梯1部（楼梯宽度≮1.2m）；

（8）风机应采用隐藏式设计。

6.2二层甲板

主要布局：艏观光平台、客舱、卫生间、功能间、尾观光甲板。

- 二楼首部设观光平台，中部设VIP客舱和多功能客舱，满足会客、餐饮等多功能；

- 客舱前部设手动游艇式大玻璃+不锈钢边框移门或外开门，通往观光平台；

- 客舱后部设配餐间/服务间一个、男女卫生间各一间；

- 尾部设露天甲板，设楼梯通往一层尾甲板；

- 顶部桅杆设计为可倒式，满足空载水线以上高度不超过6.30m。

七、主要性能指标

（1）航速

在双机额定工况，机舱温度≤55℃，蒲氏风力不大于3级，水深不低于6m水域，按设计有效装载状态在静水中的持续航速需达到17±1km/h。

（2）续航力

在设计有效装载状态下，对应12km/h航速时，持续在静水中航行的续航力需≥20小时。

（3）稳性

本船完整稳性需满足《法规》对内河B级航区游览船的要求。

（4）抗风等级

本船抗风等级为蒲氏6级。

（5）舱室噪声

需重点考虑本船的减振降噪措施。

客舱全关闭状态，航速12km/h匀速直线航行工况，机舱风机开启，船舶正常营运无其他噪音干扰情况下，一层客舱平均噪音需≤64±1dB（A），二层客舱平均噪音需≤60 dB（A）。

（6）空调制冷/制热效果

A. 制冷/制热舱室：驾驶室、客舱、卫生间、厨房等。

B. 夏季制冷        舱外干球温度：38℃          相对湿度： 65%

舱内干球温度：27℃          相对湿度： 50%

C. 冬季制热        舱外干球温度：-5 ℃          相对湿度： 75%

舱内干球温度：20℃          相对湿度：30~40%

在江水温度低于4℃时进入电辅热模式。

（7）环保指标

a主机和发电机组排放需满足中国第二阶段和IMOⅡ排放要求；

b机舱污油水需通过污油水泵收集至污油箱，通过标准通岸接头排岸集中处理；

c生活粪便及垃圾船上集中收集，上岸集中处理，实现零排放。

八、主要设备选型要求

8.1 主机

（1）选用进口主机2台（CCS单机证书），单台功率不小于200kW，要求排放达到IMO II和中国第二阶段排放要求；

（2）主机隔振及减振装置：主机、齿轮箱需采用全弹性减振；齿轮箱与轴系间应采用弹性联轴器连接，用于吸收轴向和径向位移带来的振动。

8.2 齿轮箱

选用杭齿齿轮箱2套，齿轮箱弹性固定。

8.3 发电机组

选用进口带隔音罩发电机组（CCS单机证书）2台，其中单机功率不小于70kW，能并车也能单机工作（单机满足白天不开厨房设备的使用工况），要求排放达到IMO II和中国第二阶段排放要求；

8.4 空调设备：选用船用水冷中央空调；

8.5 锚设备：本船锚机选用立式电动锚机，卷筒需为316抛光镜面不锈钢材质。

8.6 系泊设备

（1）本船带缆桩、导缆孔均选用304不锈钢材质，缆桩数量≮8只，双柱型，应布局合理；

（2）配置钢制护舷。

8.7 舵机：采用摆缸式电动液压舵机。

8.8 音响及娱乐系统

本船一层客舱需具备小型演出、卡拉ok和会议功能，配置不小于125吋P2.5全彩LED屏1块，音响品牌为英国Turbosound/JBL/同档次，设2只无线话筒，4只无线会议麦；

本船二层多功能客舱需具备播放背景音乐功能，音响为顶置嵌入式；二层VIP客舱，配置一台65寸LED液晶电视，并满足卡拉ok功能；二层尾甲板实现播放背景音乐功能。

本船上建外侧每舷配有≮3.5㎡透光屏，LED点阵p3.9-7.8。

8.9 监控系统

观光甲板、客舱、机舱、船外两舷及船尾安装若干红外摄像头（拍摄覆盖面无死角），驾驶室设彩色硬盘录像机及15寸液晶显示屏，所有摄像视频均可保留30天。

8.10 户外地板

一层户外甲板均敷设高档塑木地板，二层户外甲板敷设仿柚木聚氨酯地板。

8.11 全船玻璃

本船客舱玻璃需全部采用双层夹胶汽车级安全玻璃。

玻璃与金属搭边连接部分采用进口船用胶与金属结构胶接方式安装。所有外形玻璃应安装牢固、平顺，且色泽一致。

8.12 厨房设备

厨房主要设备包括：双眼电磁炒灶、电烤箱、蒸饭箱、集气罩、卧式冰柜、立式冰箱、消毒柜、制冰机、开水器、打荷台、三层货架、水斗等，厨房地面设泄水槽，利于冲刷地板时污水排放，具体配置待中标人根据设计情况确定；

8.13 航行信号设备

电笛、探照灯、雷达、北斗导航和AIS等航行信号设备按法规要求配备。

8.14 消防及救生设备

按法规和规范配置

8.15 装修

（1）标准要求：整艘游船的装修风格需以现代、时尚风格为主调又富有高级感。

（2）装修材料要求：

    - 客舱地面：阻燃证书实木复合地板/岩板/防大理石瓷砖/大理石/阻燃地毯；

    - 客舱侧壁：覆膜铝蜂窝板/木纹防火板/岩板/皮质软包；

    - 客舱天花：铝单板/铝蜂窝板/不锈钢板/软包/铝塑板；

    - 一层厨房（配餐间）侧壁： 304不锈钢岩棉板；

    - 一层厨房（配餐间）天花： 铝扣板；

    - 一层厨房（配餐间）地面： 小块防滑瓷砖；

    - 配餐间洁具和水槽： 摩恩/科勒；

    - 卫生间地面和侧壁：瓷砖/防大理石瓷砖;

    - 卫生间天花：铝扣板；

    - 卫生间洁具：科勒/美标；

（3）家具：按最大载客模式配置，家具为实木框架+仿皮，大批量家具需要选样后打样，招标人确定后采购或定制，其余模式家具由招标人在日后营运中根据实际情况添置。

8.16 其它

（1）客舱两侧玻璃配电动窗帘（异型玻璃除外）。

（2）露天甲板栏杆要求：采用304不锈钢材质，栏杆高度≮1.1m，全船扶手应为椭圆304亮光不锈钢材质或304不锈钢喷涂仿木纹氟碳烤漆。

（4）设3.5m³304不锈钢清水柜1个，连接清水柜管路需要304不锈钢材质。

（3）配置实心橡胶靠球4个。

九、需提供的设计成果要求

包括但不仅限于以下内容：

（1）游船投标技术规格书；

（2）总布置图（含多模式布置图）；

（3）游船外观效果图至少1张；

（4）一层客舱内部效果图至少1张；

（5）二层客舱内部效果图至少1张。

# 第三章  售后服务要求

- 本次采购所有产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有产品需有型号、数量、产地、生产厂家等内容。

- 如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

- 项目实施要求

3.1. 工期：总工期 440天。

3.2. 供应商须在投标文件技术标中针对本项目制定详细的设计施工计划，保证本项目按时优质完成。

3.3. 中标人对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求。

3.4. 中标人应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于中标人的责任造成的一切人员伤亡及损失均由中标人承担法律责任并负责陪偿。

3.5. 中标人需为本项目成立设计师团队，其中需要包含2名及以上设计师，能够在施工中全程派驻现场。采购人确认设计方案后必须严格按照要求实施，并接受采购人对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

3.6. 中标人在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由中标人自行承担相应的损失及整改费用。

- 材料检验

4.1. 中标人须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

4.2. 材料到货后，验收结果未达标，采购人有权要求退换，由此造成的一切损失由中标人赔偿。

4.3  项目竣工完成后，由采购人会同中标人及相关专业部门等单位共同参与验收，若由于中标人的原因造成验收不通过，须立即整改；若二次验收仍不通过的，采购人有权退货、解除合同。

- 质保要求

- 中标人提供的项目成果必须符合采购文件及投标文件中规定的要求。

- 项目质量保修范围和内容。中标人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属中标人在设计、制作、安装及设备材料质量等质量问题造成的需返工、修补、更换设备等情况。

- 质量保修期

5.3.1  本项目质量保修期为自项目验收通过之日起计算，共计为 12 个月。

5.3.2  从项目竣工验收合格之日起，质保期内因项目质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由中标人负责免费维修和更换。

5.3.3  在中标人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，中标人应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

5.3.4  质量保证期内因招标方原因或自然灾害而造成的损坏，中标人不承担保修责任，但中标人有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由招标方承担。

- 质量保修责任和要求

5.4.1  属于保修范围、内容的项目

5.4.1.1  中标人必须在2小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案。自接到保修通知之日起24小时内派人保修，直至修复。

5.4.1.2  中标人不在约定期限内派人保修的，招标方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，中标人对采购人所支付的费用不得有异议。

5.4.2  发生紧急抢修事故的，中标人在接到事故通知后，应当按照投标承诺的应急响应时间到达事故现场抢修。非中标人质量引起的事故，费用由采购人承担。

5.4.3 在国家规定的合理使用年限内，中标人要确保质量。因中标人原因致使在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

- 售后服务及要求

6.1  技术服务要求

中标人须派合格的现场服务人员，为采购方提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

6.2  培训服务要求

6.2.1  为使合同项目能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与进度相一致或按采购人计划按排进行。培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

6.2.2  中标人为采购方培训人员提供货物、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

6.3  质量保修期后维修服务要求

质量保修期结束后，采购人继续要求中标人提供维修服务,中标人不得拒绝。中标人仍应按质保维修要求对本保证提供及时、良好的维护服务，其费用应由采购人承担。

- 项目验收及结算审计

7.1  验收标准按采购文件、方案设计、图纸设计及中标人提供的货物验收标准、安全技术规范等执行。

7.2  货物到达项目现场后自行开箱安装前，中标人应及时向采购人负责项目现场的人员进行预检查验收。

7.3  项目完成后，中标人应提前通知采购人验收，采购人自接到验收通知后，按规定时间组织验收，由采购人组织有关部门和第三方以国家相关规定共同验收。如在规定时间内未能组织验收，需及时通知中标人，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期。

7.4  中标人在项目完工后编制项目结算、提交项目验收申请报告，结算审计由采购人委托的第三方执行。在未经采购人确认的情况下，中标人未按本设计规范和采购规范要求提供的本项目设计、制作安装等成果，都将可能被认定为不合格。

# 第四章  付款方式及要求

（1）第一期付款：

自本合同签字生效并收到乙方开具的首期发票后10个工作日内，甲方按船舶建造金总价的30%向乙方支付预付款。

（2）第二期付款：

乙方第二艘船船体结构正式开工（乙方出具船检开工确认书），并收到乙方开具的发票后10个工作日内，甲方按合同总价的20%向乙方支付进度款。

（3）第三期付款：

乙方第二艘船完成主船体结构并经船检和甲方验收合格签字后10个工作日内，甲方按合同总价的25%向乙方支付进度款。

（4）第四期付款：

乙方第二艘船在建造厂经试航验收合格，双方签署试航验收议定书起10个工作日内，甲方按合同总价的10%向乙方支付进度款。

（5）第五期付款：

乙方按合同规定在甲方指定码头交付第二艘船，并经双方签署《交船议定书》, 且乙方向甲方提供结算总价（经甲方确认的加、减帐工程，并经双方确认后的最终结算价款）97%的发票起10个工作日内，甲方向乙方支付至最终结算金额的97%，并原额（无息）退还履约保函。

（6）第六期付款：

本系列船质保期自每艘船交船议定书签署之日起一年。质保期满，双方签署质保期满议定书并由乙方提交对应金额发票后10个工作日内，甲方向乙方支付最终结算金额的3%质保金。