中纬工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区交通集团有限公司群贤路（上虞段）至南北中心大道快速路景观提升项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

- 符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

- 允许联合体投标；

联合体成员不得超过2家，且联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体对本项目进行投标。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，授权联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。投标文件递交后，联合体成员不得变更。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2022年12月16日17时00分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至中纬工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至763601718@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：中纬工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区交通集团有限公司

4、联系人：邹章杰/俞女士

5、联系电话：13958328279/0575-82963992

绍兴市上虞区交通集团有限公司

中纬工程管理咨询有限公司

2022年12月13日

附件

# 采购需求

## 第一章　采购内容及要求

一、项目概况

群贤路（上虞段）至南北中心大道快速路景观提升项目包括绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路二期工程（邵家溇大桥-道墟段高架主体栏杆）、绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路三期工程（道墟-人民大道段高架主体栏杆）、南北中心大道快速工程（人民大道-五甲渡大桥段高架主体栏杆）的绿化改造提升，包含智能化自动滴灌系统、种植花箱（花盆）、苗木的采购和安装；U型花槽及路灯护板的二次深化设计、制作、安装；智能化自动滴灌系统、花箱（花盆）、U型花槽及路灯护板的一体化配合效果方案设计等本项目应当包含的一切工作及内容。

二、项目技术要求

- 道路两侧智能化自动滴灌系统、花箱（花盆）、U型花槽及路灯护板的一体化配合效果方案：

需提供自动滴灌系统、花箱（花盆）、U型花槽、路灯护板、苗木的整体效果设计和安装配合方案；

- 自动滴灌系统：

a严格按照设计图纸要求进行制作施工，智能化控制系统须达到设计图要求的控制水平。

# b自动滴灌系统质保期5年。

- 苗木种植：

a种植苗木为月季，具体品类、规格按采购清单要求，月季种植土壤应满足以下条件：使用混合土壤、疏松透气、不板结不积水、PH值大约5.8到6.8之间，栽种前在花盆中预埋沤熟的鸡粪或者是养分，少量作为底肥。

# b水分和施肥要求：根据雨量感应保证土壤足够的水分和湿度，春冬季可以适当减少浇水；在16到28摄氏度的月份里，每个月对月季施肥一次。

# c月季修剪要求：在月季长到大约30到45cm高时，须进行打顶，促进出侧枝。侧枝长到大约20cm时，使用加塞木片或者是铝线扦插，让侧枝45°角向主干反方向放射性散开。

# d月季的病虫害防治要求：对真菌类病害（白粉病、黑斑病、霉霜病等）使用苯甲吡唑脂进行防治；对红蜘蛛使用联肼螺虫脂进行防治；对蚜虫使用1毫升噻虫胺药剂兑水进行防治。

# e须保证月季整体的成活率达到98%以上，在月季盛开季节要注意对死亡和生长状态差的月季做到及时的更换，保证整体的景观效果。

# f本次采购月季养护期要求为5年。

- 花箱（花盆）：

整体采用聚乙烯塑料材质，采用模压一体式成型工艺，（花箱外观、结构及功能详见图纸要求），外观尺寸为长830mm*宽320mm*高380mm，总重量为3430克（不含搁板称重），花箱蓄水区装水量4560克。

# U型花槽的设计和生产要求：

# U型花槽整体采用3mm厚201材质不锈钢板双面烤汽车漆，正面图文丝网印刷，花槽规格单套长度为1000mm长，也可组合成3000mm长的花槽，每一米配装一套花箱，U形尺寸为300mm*214*300mm以上，外形款式在满足上述条件的基础上投标单位可自行设计。

U型花槽整体结构造型须与道路、种植花盆、灯杆护板相协调，设计风格及图文展示须展现上虞本地文化。

6、路灯护板的设计生产要求：

路灯护板整体采用3mm厚201材质不锈钢板双面烤汽车漆，正面图文丝网印刷，灯杆护板规格为不小于1700mm*350mm，底部折边款度60mm及以上，整体造型须与道路、种植花箱、U型花槽等周边环境相协调，设计风格及图文展示须体现上虞本地文化。

# 7、货物包装要求：

每3米U型花槽配3只花箱为一套货物，整套货物应具有规范的外包装及内部防护填充物以及整套安装配件，防止运输过程中堆积、挤压、磕碰造成的货物损伤。

三、项目商务要求

1、质保要求：

上述货物含安装项目整体质保1年，其中苗木养护期5年、自动滴灌系统质保期5年。在质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，出现质量问题的，24小时内做好维修或换新安装工作。

2、关于版权：

供应商所提供设计方案、相关产品均具有自主知识产权或供应厂方合法授权，符合国家有关规定，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

3、安装要求

滴灌系统及U型槽花箱护板、路灯护板应在合同签订之日起180日历天内安装完毕，花箱及苗木应在180天内种植安装完毕，中标人须提供加工安装计划给采购人认可，在得到认可后，投标人在规定时间内供货，并组织人员进行认真安装，并保证质量达到相关标准，在安装过程中，一经发现质量问题应及时无条件拆除和重新安装，直到符合相关要求，投标人须遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标人造成的安全事故，其责任和因此发生的一切费用，由投标人承担。

投标人须主动配合采购人进行安装前的准备工作。

4、货物检验及项目验收

采购人随时会到生产厂商现场进行考察，凡不符合采购要求的，采购人有权不接收货物。

投标人须在每批货物到达安装现场前1天书面通知采购人进行检验，如采购人发现货物不符合采购文件要求的，应做退货处理直至符合采购文件要求。

安装完毕后由采购人组织验收，依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

中标人需提供相应货物的原材料的检测报告及合格证。

验收通过前，存在质量问题或不符合相关要求的，投标单位应在3日内及时整改；整改项目仍未符合相关要求的，采购人有权单方面终止合同。

5、款项支付

二次深化设计方案经采购人认可且乙方完成完整的施工图深化设计文件后支付合同价的15%，项目验收合格后支付至合同价的75%，审计完成支付至审计价款的90%，余款在自动滴灌系统及苗木养护质保期（即至整体项目验收合格后5年）满后一次性付清。

6、送货地点

招标人指定地点。

四、招标范围

1、包括但不限于以下内容：①智能化自动滴灌系统、花箱、U型花槽及路灯护板的一体化配合整体效果方案设计、花槽及护板的二次深化设计、施工图编制等；②U型花槽及路灯护板的设计、制作、安装；③相关设备及物品的采购、安装、养护、售后服务等本项目所应当包含的一切内容及工作。

2、采购及安装清单

采购及安装清单

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购及安装费用1——（一标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路二期工程（邵家溇大桥-道墟段高架主体栏杆绿化改造提升） |
| 1.1 | （一标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路二期工程-市政 |
| 1.1.1 | 不锈钢花槽 | 3mm厚201不锈钢钢板花槽制作安装固定 170*30*4不锈钢垫片、160*70*4不锈钢槽、M12不锈钢膨胀螺丝、30*3不锈钢板花槽固定片、M8不锈钢膨胀螺丝、硅酮密封胶密封 整体环氧底漆、汽车级烤漆饰面二道 图文三色丝网印饰面 中标单位二次深化设计 | m | 3515.00 |
| 1.2 | （一标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路二期工程-绿化 |
| 1.2.1 | 箱/钵（购买及运输） | 成品聚乙烯塑料花盆 购买及运输 样式详见招标文件要求 | 个 | 3691 |
| 1.2.2 | 箱/钵（安装固定） | 成品聚乙烯塑料花盆 安放固定 | 个 | 3691 |
| 1.2.3 | 土工合成材料 | 200g/m2无纺土工布铺设 | m2 | 1572.37 |
| 1.2.4 | 种植土回（换）填 | 人工合成轻质营养种植土回填（陶粒土+基质营养土），要求详图纸 | m3 | 228.84 |
| 1.2.5 | 栽植灌木 | 1.种类：仙境月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 6949 |
| 1.2.6 | 栽植灌木 | 1.种类：红从容月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 2671 |
| 1.2.7 | 栽植灌木 | 1.种类：黄从容月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 1452 |
| 1.3 | （一标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路二期工程-安装 |
| 1.3.1 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN80 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 10.86 |
| 1.3.2 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN50 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 3642.96 |
| 1.3.3 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN25 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 3514.19 |
| 1.3.4 | 水表 | 1.法兰水表组成安装 DN80（含2只闸阀、1只Y型过滤器、1只倒流防止器） | 组 | 2 |
| 1.3.5 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰闸阀安装Z41W-16P DN80 | 个 | 4 |
| 1.3.6 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器安装 DN80 | 个 | 2 |
| 1.3.7 | 除污器(过滤器） | 1.Y型过滤器安装 DN80 | 组 | 2 |
| 1.3.8 | 软接头（软管） | 1.橡胶软接头安装 DN80 | 个 | 4 |
| 1.3.9 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰闸阀安装Z41W-16P DN50 | 个 | 4 |
| 1.3.10 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀安装Z15W-16P DN25 | 个 | 1826 |
| 1.3.11 | 除污器(过滤器） | 1.Y型过滤器安装 DN50 | 组 | 4 |
| 1.3.12 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器安装 DN50 | 个 | 4 |
| 1.3.13 | 螺纹阀门 | 1.电磁阀安装 DN50 | 个 | 34 |
| 1.3.14 | 解码器 | 1.解码器安装 DN50 | 个 | 36 |
| 1.3.15 | 压力仪表 | 1.压力表 | 台 | 4 |
| 1.3.16 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀(含阀门及附件） DN15 | 个 | 2 |
| 1.3.17 | 低压碳钢管件 | 1.偏心异径大小头(电弧焊) DN80×50 | 个 | 2 |
| 1.3.18 | 低压碳钢管件 | 1.同心异径大小头(电弧焊) DN80×50 | 个 | 2 |
| 1.3.19 | 离心式泵 | 1.加压给水泵机组 变频泵：H=50米，Q=8-10m3/h，N=5.5KW 2.配套控制箱安装 | 组 | 1 |
| 1.3.20 | 离心式泵 | 1.加压给水泵机组 变频泵：H=50米，Q=5-8m3/h，N=5.5KW 2.配套控制箱安装 | 组 | 1 |
| 1.3.21 | 砌筑井 | 1.砌筑水表井（含复合井盖） | 座 | 2 |
| 1.3.22 | 控制设备 | 1.无线网络中央控制器(雨量结冰传感器 、防雷模块)，云端控制软件终身免费使用。 | 台 | 2 |
| 1.3.23 | 喷泉设备 | 1.PCJ一出四压力补偿式滴头 | 个 | 1758 |
| 1.3.24 | 压力补偿式滴头 | 1.压力补偿式滴头安装（含毛细管等附件） | 个 | 7030 |
| 1.3.25 | 滴头固定专用支架 | 1.滴头固定专用支架 | 个 | 1758 |
| 1.3.26 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作、安装 | Kg | 1440.00 |
| 1.3.27 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~二遍 3.一般钢结构 调和漆~二遍 | kg | 1440.00 |
| 1.3.28 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（热熔连接）PE DN80 1.6MPa（含挖填土方、破路及修复） | m | 2000.00 |
| 1.3.29 | 电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV22-4*25+1*16 | m | 2000.00 |
| 1.3.30 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 |
| 1.3.31 | 电缆保护管 | 1.埋地镀锌钢管铺设 DN100（含挖填土方、破路及修复、按规范设置电缆井） | m | 2000.00 |
| 1.3.32 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PVC 32 | m | 3643.00 |
| 1.3.33 | 配线 | 1.五芯单芯导线截面 RVV-5*1.5mm2 | m | 3779.00 |
| 1.3.34 | 围栏 | 1.2m*2m水泵房围栏，设置金属围栏,高度不低于1.5m | 项 | 2 |
| 1.3.35 | 桥面排（泄） 水管 | 1、排水管采用30mmX50mmX2mm厚不锈钢管,绿色氟碳漆饰面 | m | 117.00 |
| 1.3.36 | 网络建设费 | 1、百兆以上带宽，1个点位共计2处 | 年 | 5 |
| 2 | 采购及安装费用2——（二标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路三期工程 （道墟-人民大道段高架主体栏杆绿化改造提升） |
| 2.1 | （二标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路三期工程-市政 |
| 2.1.1 | 不锈钢花槽 | 3mm厚201不锈钢钢板花槽制作安装固定 170*30*4不锈钢垫片、160*70*4不锈钢槽、M12不锈钢膨胀螺丝、30*3不锈钢板花槽固定片、M8不锈钢膨胀螺丝、硅酮密封胶密封 整体环氧底漆、汽车级烤漆饰面二道 图文三色丝网印饰面 中标单位二次深化设计 | m | 6745.00 |
| 2.1.2 | 不锈钢护板 | 3mm厚201不锈钢钢板护板制作安装，整体环氧底漆、汽车级烤漆饰面二道，图文丝印。M6不锈钢后扩底锚栓固定 中标单位二次深化设计 | m | 50.00 |
| 2.2 | （二标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路三期工程-绿化 |
| 2.2.1 | 箱/钵（购买及运输） | 成品聚乙烯塑料花盆 购买及运输 样式详见招标文件要求 | 个 | 7082 |
| 2.2.2 | 箱/钵（安装固定） | 成品聚乙烯塑料花盆 安放固定 | 个 | 7082 |
| 2.2.3 | 土工合成材料 | 200g/m2无纺土工布铺设 | m2 | 3016.93 |
| 2.2.4 | 种植土回（换）填 | 人工合成轻质营养种植土回填（陶粒土+基质营养土），要求详图纸 | m3 | 439.08 |
| 2.2.5 | 栽植灌木 | 1.种类：仙境月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 10382 |
| 2.2.6 | 栽植灌木 | 1.种类：深红花房月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 6517 |
| 2.2.7 | 栽植灌木 | 1.种类：红从容月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 1855 |
| 2.2.8 | 栽植灌木 | 1.种类：黄从容月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 2492 |
| 2.3 | （二标段）绍兴市袍江马山至上虞曹娥（群贤路东延）公路三期工程-安装 |
| 2.3.1 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN80 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 40.27 |
| 2.3.2 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN50 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 8513.98 |
| 2.3.3 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN25 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 6673.40 |
| 2.3.4 | 水表 | 1.法兰水表组成安装 DN80（含2只闸阀、1只Y型过滤器、1只倒流防止器） | 组 | 3 |
| 2.3.5 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰闸阀安装Z41W-16P DN80 | 个 | 6 |
| 2.3.6 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器安装 DN80 | 个 | 3 |
| 2.3.7 | 除污器(过滤器） | 1.Y型过滤器安装 DN80 | 组 | 3 |
| 2.3.8 | 软接头（软管） | 1.橡胶软接头安装 DN80 | 个 | 6 |
| 2.3.9 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰闸阀安装Z41W-16P DN50 | 个 | 6 |
| 2.3.10 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀安装Z15W-16P DN25 | 个 | 3505 |
| 2.3.11 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器安装 DN50 | 个 | 6 |
| 2.3.12 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器安装 DN50 | 个 | 6 |
| 2.3.13 | 螺纹阀门 | 1.电磁阀安装 DN50 | 个 | 66 |
| 2.3.14 | 解码器 | 1.解码器安装 DN50 | 个 | 69 |
| 2.3.15 | 自动排气阀 | 1.自动排气阀(含阀门及附件） DN15 | 个 | 3 |
| 2.3.16 | 压力仪表 | 1.压力表 | 台 | 6 |
| 2.3.17 | 低压碳钢管件 | 1.偏心异径大小头(电弧焊) DN80×50 | 个 | 3 |
| 2.3.18 | 低压碳钢管件 | 1.同心异径大小头(电弧焊) DN80×50 | 个 | 3 |
| 2.3.19 | 离心式泵 | 加压给水泵机组 变频泵：H=60米，Q=10-12m3/h，N=7.5KW | 组 | 2 |
| 2.3.20 | 离心式泵 | 1.加压给水泵机组 变频泵：H=50米，Q=5-8m3/h，N=5.5KW 2.配套控制箱安装 | 组 | 1 |
| 2.3.21 | 砌筑井 | 1.砌筑水表井（含复合井盖） | 座 | 3 |
| 2.3.22 | 控制设备 | 1.无线网络中央控制器(雨量结冰传感器 、防雷模块)，云端控制软件终身免费使用。 | 台 | 3 |
| 2.3.23 | 喷泉设备 | 1.PCJ一出四压力补偿式滴头 | 个 | 3373 |
| 2.3.24 | 压力补偿式滴头 | 1.压力补偿式滴头安装（含毛细管等附件） | 个 | 13490 |
| 2.3.25 | 滴头固定专用支架 | 1.滴头固定专用支架 | 个 | 3373 |
| 2.3.26 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作、安装 | Kg | 2860.00 |
| 2.3.27 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~二遍 3.一般钢结构 调和漆~二遍 | kg | 2860.00 |
| 2.3.28 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（热熔连接）PE DN80 1.6MPa（含挖填土方、破路及修复） | m | 4000.00 |
| 2.3.29 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV22-4*25+1*16 | m | 4000.00 |
| 2.3.30 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 |
| 2.3.31 | 电缆保护管 | 1.埋地镀锌钢管铺设 DN100（含挖填土方、破路及修复、按规范设置电缆井） | m | 4000.00 |
| 2.3.32 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PVC 32 | m | 8513.98 |
| 2.3.33 | 配线 | 1.五芯单芯导线截面 RVV-5*1.5mm2 | m | 8777.98 |
| 2.3.34 | 围栏 | 1.2m*2m水泵房围栏，设置金属围栏,高度不低于1.5m | 项 | 3 |
| 2.3.35 | 桥面排（泄） 水管 | 1、排水管采用30mmX50mmX2mm厚不锈钢管,绿色氟碳漆饰面 | m | 166.00 |
| 2.3.36 | 网络建设费 | 1、百兆以上带宽，1个点位共计3处 | 年 | 5 |
| 3 | 采购及安装费用3——（三标段）南北中心大道快速工程（人民大道-五甲渡大桥段高架主体栏杆绿化改造提升） |
| 3.1 | （三标段）南北中心大道快速工程-市政 |
| 3.1.1 | 不锈钢花槽 | 3mm厚201不锈钢钢板花槽制作安装固定 170*30*4不锈钢垫片、160*70*4不锈钢槽、M12不锈钢膨胀螺丝、30*3不锈钢板花槽固定片、M8不锈钢膨胀螺丝、硅酮密封胶密封 整体环氧底漆、汽车级烤漆饰面二道 图文三色丝网印饰面 中标单位二次深化设计 | m | 5993.00 |
| 3.1.2 | 不锈钢护板 | 3mm厚201不锈钢钢板护板制作安装，整体环氧底漆、汽车级烤漆饰面二道，图文丝印。M6不锈钢后扩底锚栓固定 中标单位二次深化设计 | m | 50.00 |
| 3.2 | （三标段）南北中心大道快速工程-绿化 |
| 3.2.1 | 箱/钵（购买及运输） | 成品聚乙烯塑料花盆 购买及运输 样式详见招标文件要求 | 个 | 6293 |
| 3.2.2 | 箱/钵（安装固定） | 成品聚乙烯塑料花盆 安放固定 | 个 | 6293 |
| 3.2.3 | 土工合成材料 | 200g/m2无纺土工布铺设 | m2 | 2680.82 |
| 3.2.4 | 种植土回（换）填 | 人工合成轻质营养种植土回填（陶粒土+基质营养土），要求详图纸 | m3 | 390.17 |
| 3.2.5 | 栽植灌木 | 1.种类：仙境月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 8751 |
| 3.2.6 | 栽植灌木 | 1.种类：深红花房月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 3673 |
| 3.2.7 | 栽植灌木 | 1.种类：红从容月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 3427 |
| 3.2.8 | 栽植灌木 | 1.种类：黄从容月季 2.灌丛高：H40-50 3.蓬径：P30-35 | 株 | 3027 |
| 3.3 | （三标段）南北中心大道快速工程-安装 |
| 3.3.1 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN80 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 35.52 |
| 3.3.2 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN50 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 7373.47 |
| 3.3.3 | 塑料管 | 1.室外PE塑料给水管（热熔连接） DN25 1.6MPa 2、管道消毒冲洗 | m | 5976.70 |
| 3.3.4 | 水表 | 1.法兰水表组成安装 DN80（含2只闸阀、1只Y型过滤器、1只倒流防止器） | 组 | 3 |
| 3.3.5 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰闸阀安装Z41W-16P DN80 | 个 | 6 |
| 3.3.6 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器安装 DN80 | 个 | 3 |
| 3.3.7 | 除污器(过滤器） | 1.Y型过滤器安装 DN80 | 组 | 3 |
| 3.3.8 | 软接头（软管） | 1.橡胶软接头安装 DN80 | 个 | 6 |
| 3.3.9 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰闸阀安装Z41W-16P DN50 | 个 | 6 |
| 3.3.10 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀安装Z15W-16P DN25 | 个 | 3115 |
| 3.3.11 | 除污器(过滤器） | 1.Y型过滤器安装 DN50 | 组 | 6 |
| 3.3.12 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器安装 DN50 | 个 | 6 |
| 3.3.13 | 螺纹阀门 | 1.电磁阀安装 DN50 | 个 | 59 |
| 3.3.14 | 解码器 | 1.解码器安装 DN50 | 个 | 62 |
| 3.3.15 | 自动排气阀 | 1.自动排气阀(含阀门及附件） DN15 | 个 | 3 |
| 3.3.16 | 压力仪表 | 1.压力表 | 台 | 6 |
| 3.3.17 | 低压碳钢管件 | 1.偏心异径大小头(电弧焊) DN80×50 | 个 | 3 |
| 3.3.18 | 低压碳钢管件 | 1.同心异径大小头(电弧焊) DN80×50 | 个 | 3 |
| 3.3.19 | 离心式泵 | 1.加压给水泵机组 变频泵：H=60米，Q=10-12m3/h，N=7.5KW | 组 | 1 |
| 3.3.20 | 离心式泵 | 1.加压给水泵机组 变频泵：H=50米，Q=8-10m3/h，N=5.5KW 2.配套控制箱安装 | 组 | 1 |
| 3.3.21 | 离心式泵 | 1.加压给水泵机组 变频泵：H=50米，Q=5-8m3/h，N=5.5KW 2.配套控制箱安装 | 组 | 1 |
| 3.3.22 | 砌筑井 | 1.砌筑水表井（含复合井盖） | 座 | 3 |
| 3.3.23 | 控制设备 | 1.无线网络中央控制器(雨量结冰传感器 、防雷模块)，云端控制软件终身免费使用。 | 套 | 3 |
| 3.3.24 | 喷泉设备 | 1.PCJ一出四压力补偿式滴头 | 个 | 2997 |
| 3.3.25 | 压力补偿式滴头 | 1.压力补偿式滴头安装（含毛细管等附件） | 个 | 11986 |
| 3.3.26 | 滴头固定专用支架 | 1.滴头固定专用支架 | 个 | 2997 |
| 3.3.27 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作、安装 | Kg | 2860.00 |
| 3.3.28 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~二遍 3.一般钢结构 调和漆~二遍 | kg | 2860.00 |
| 3.3.29 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（热熔连接）PE DN80 1.6MPa（含挖填土方、破路及修复） | m | 4000.00 |
| 3.3.30 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV22-4*25+1*16 | m | 4000.00 |
| 3.3.31 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 |
| 3.3.32 | 电缆保护管 | 1.埋地镀锌钢管铺设 DN100（含挖填土方、破路及修复、按规范设置电缆井） | m | 4000.00 |
| 3.3.33 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PVC 32 | m | 7373.47 |
| 3.3.34 | 配线 | 1.五芯单芯导线截面 RVV-5*1.5mm2 | m | 7609.47 |
| 3.3.35 | 围栏 | 1.2m*2m水泵房围栏，设置金属围栏,高度不低于1.5m | 项 | 3 |
| 3.3.36 | 桥面排（泄） 水管 | 1、排水管采用30mmX50mmX2mm厚不锈钢管,绿色氟碳漆饰面 | m | 138.00 |
| 3.3.37 | 网络建设费 | 1、百兆以上带宽，1个点位共计3处 | 年 | 5 |
| 4 | 设计费用 |
| 4.1 | 二次深化设计费 | 按招标文件要求 | 项 | 1 |

注：为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

## 第二章  其他要求

1、中标单位中标后需进行二次深化设计、施工图及竣工资料（包括竣工图）的整理及编制，协助甲方完成最终的竣工验收工作；在验收过程中对甲方提出的微调要求迅速协调相应单位进行调整；提供整体维护使用说明及培训。并对最终的整体展示效果的实现负责。

2、如采购内容及技术要求有所遗漏造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供所有配件并承担项目实施中产生的相关费用。

3、项目实施要求

3.1. 工期：总工期为180日历天，在180日历天内完成设计、采购及安装。

注：工期计算：中标人自合同签订之日起直至中标人正式向招标人提交验收申请报告（书面）日为止。

3.2. 供应商须在投标文件技术标中针对本项目制定详细的设计施工计划，保证本项目按时优质完成。

3.3. 中标人对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求。

3.4. 中标人应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于中标人的责任造成的一切人员伤亡及损失均由中标人承担法律责任并负责陪偿。

3.5. 中标人需为本项目成立深化设计团队，其中需要包含3名及以上设计师，能够在施工中全程派驻现场。采购人确认设计方案后必须严格按照要求实施，并接受采购人对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

3.6. 项目实施期间所需的用水、用电由采购人指定驳接点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

3.7. 中标人在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由中标人自行承担相应的损失及整改费用。

3.8. 项目实施期间中标人的建筑垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，采购人有权委托他人进行处理，相应费用从中标人的合同款中扣除。

- 材料检验

4.1. 中标人须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

4.2. 材料到货后，验收结果未达标，采购人有权要求退换，由此造成的一切损失由中标人赔偿。

4.3  项目竣工完成后，由采购人会同中标人及相关专业部门等单位共同参与验收，若由于中标人的原因造成验收不通过，须立即整改；若二次验收仍不通过的，采购人有权退货、解除合同。

- 质保要求

- 中标人提供的项目成果必须符合采购文件及投标文件中规定的要求。

- 项目质量保修范围和内容。中标人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属中标人在设计、制作、安装及设备材料质量等质量问题造成的需返工、修补、更换设备等情况。

- 质量保修期

5.3.1  本项目整体质量保修期为自项目验收通过之日起计算，共计为 12 个月，其中苗木养护期为5年、自动滴灌系统质保期5年。

5.3.2  从项目竣工验收合格之日起，质保期内因项目质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由中标人负责免费维修和更换。

5.3.3  在中标人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，中标人应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

5.3.4  质量保证期内因招标方原因或自然灾害而造成的损坏，中标人不承担保修责任，但中标人有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由招标方承担。

- 质量保修责任和要求

5.4.1  属于保修范围、内容的项目

5.4.1.1  中标人必须在2小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案。自接到保修通知之日起24小时内派人保修，直至修复。

5.4.1.2  中标人不在约定期限内派人保修的，招标方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，中标人对采购人所支付的费用不得有异议。

5.4.2  发生紧急抢修事故的，中标人在接到事故通知后，应当按照投标承诺的应急响应时间到达事故现场抢修。非中标人质量引起的事故，费用由采购人承担。

5.4.3 在国家规定的合理使用年限内，中标人要确保质量。因中标人原因致使在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。

- 售后服务及要求

6.1  技术服务要求

中标人须派合格的现场服务人员，为采购方提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

6.2  培训服务要求

6.2.1  为使合同项目能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与进度相一致或按采购人计划按排进行。培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

6.2.2  中标人为采购方培训人员提供货物、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

6.3  质量保修期后维修服务要求

质量保修期结束后，采购人继续要求中标人提供维修服务,中标人不得拒绝。中标人仍应按质保维修要求对本保证提供及时、良好的维护服务，其费用应由采购人承担。

- 项目验收及结算审计

7.1  验收标准按采购文件、方案设计、图纸设计及中标人提供的货物验收标准、安全技术规范等执行。

7.2  货物到达项目现场后自行开箱安装前，中标人应及时向采购人负责项目现场的人员进行预检查验收。

7.3  项目完成后，中标人应提前通知采购人验收，采购人自接到验收通知后，按规定时间组织验收，由采购人组织有关部门和第三方以国家相关规定共同验收。如在规定时间内未能组织验收，需及时通知中标人，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期。

7.4  中标人在项目完工后编制项目结算、提交项目验收申请报告，结算审计由采购人委托的第三方执行。在未经采购人确认的情况下，中标人未按本设计规范和采购规范要求提供的本项目设计、制作安装等成果，都将可能被认定为不合格。

## 第三章  相关图纸

随招标文件提供的CAD图纸为本项目的总体实施施工图，其中花箱（花盆）、U型花槽、灯杆护板仅为示例作用，投标单位应结合招标文件及随招标文件提供的PDF图纸载明的相关技术要求进行二次深化设计（花箱按PDF图纸要求进行实物打样和生产）。