招标内容与技术需求

# 标项一

## 一、招标内容、用途、数量

慈溪市公路运输有限公司为了更好的发展，根据慈溪客运事业发展需要拟购置高一级客车,国五排放标准，共计1辆，用于慈溪市公路客运。具体车辆分配按招标人要求执行。预算价 65万元。

二、车辆简要技术要求

▲（一）车辆规格及数量：长12米；宽2.50-2.55米（含）；高3.6-3.85米（含顶置空调）。高一级客车，共1辆。

▲（二）车型：列入国家上牌目录的车型，符合中华人民共和国GB7258-2017及交通部运输行业JT/T1094-2016、JT/T325-2018第三阶段标准。（采用承诺形式，承诺条款写入承诺书中（附件六），不承诺作无效标处理）。

（三）车辆的基本配置及要求：

▲1、发动机：采用潍柴发动机（WP10.375E53或WP10.336E53，国五）,符合国家国五排放标准。主机发电机为150A，品牌采用北京佩特莱或博世。

★2、离合器：萨克斯单片干式离合器，直径不小于430MM。

★3、变速器：法士特6DS180T、法士特6DS150T或綦江S6-150。【使用法士特变速器作为优化项】

★4、缓速器：泰尔玛或特尔佳电涡流缓速器（安装于变速器后部，扭力不小于2400N.M，保修期6年），安装部位上方应安装具有阻燃性的隔热装置，并安装高温报警装置或灭火装置。

★5、转向系统：免维护动力转向系统，采用BOSCH（ZF）8098免维护动力转向器。

★6、制动系统：气压双回路制动，储能弹簧式驻车制动，采用WABCO（带ASR技术）或瀚德（HALDEX）ABS系统,采用前盘后盘制动装置（进口优质制动盘），制动器衬片更换报警装置，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或仪表平台看到的报警信号。装备符合标准规定的车道保持辅助系统和自动紧急制动系统（AEBS）。气压制动系统的制动储气筒内工作气压应大于等于1000KPa，当储气筒内工作气压低于1000KPA，报警装置应能连续向驾驶员发出容易听到或看到的报警信号，并配备防抱制动装置失效时用于报警的信号装置，满足任何工况下的制动需求。

★7、前、后桥、悬挂：前桥（采用免维护，6.5-7.5T,品牌采用：东风德纳、方盛、创捷、精益达、尼奥普兰）。后桥（采用免维护，11.5-13T，品牌采用：东风德纳、方盛、创捷、精益达），主减速器采用高速速比精磨齿。前后悬挂采用6气囊结构（进口优质），其中后悬挂采用4气囊C型结构。前后双向筒式减震器，前后横向稳定杆。【前、后桥采用进口制动盘，保修五年，60万公里免维护作为优化项】

★8、车架：采用全承载（公告无底盘）高强度优质车架，应符合GB/T17578《客车上部结构强度》标准的规定。（提供投标车辆一致性证书复印件和该车型在国家上牌目录中的详细信息）

★9、车架防腐工艺：采用整车优质全电泳防腐工艺处理。车架与蒙皮、车架与地板结合处进行密封防水、防锈处理，防腐寿命8年以上。【采用承诺形式，承诺条款写入承诺书中（附件六）】

★10、轮胎：双钱、回力、佳通295/80R22.5真空轮胎，优质铝合金钢圈共7只。左右两前轮安装胎压监测系统或胎压报警装置，并安装爆胎应急安全装置，通过仪表台向驾驶员显示。

▲11、车辆外型尺寸：长12米；宽2.50-2.55米（含）；高3.6-3.85米（含顶置空调）。

★12、空调系统：客车厂家标配（需注明品牌、产地、型号），非独立顶置式空调；压缩机品牌采用比泽尔，制冷量不小于32000kcl/h；空调采用独立发电机（品牌采用北京佩特莱或博世，且不小于150A）；司机座上方预留空调出风口，风量可调节；系统全部采用铜质管路，为了维护方便系统中需安装截止阀，系统保修6年。

13、发动机散热装置：采用铜质散热器，装电磁式风扇离合器或电子式散热系统（ATS系统）（需注明品牌、产地、型号，ATS系统采用意大利斯巴尔无刷风扇电机），电子式散热风扇不少于6只，满足发动机任何工况下散热要求。

14、防火、隔热、降噪:符合国标要求，内饰材料满足JT-T1095 营运客车内饰材料阻燃特性要求，车内仪表台、风道行李架、顶板、前后顶、窗立柱、裙板、地板、地板革、护栏、窗帘、遮阳帘、乘客门胶皮、隔热棉、回风格栅等物料材质需要满足1095阻燃要求。

15、安全天窗：中后部各一个，带换气扇，安装空气净化装置，空气净化装置应具有杀菌、消除有害气体的功能，满足空气净化新标准要求。

16、安全防护装置：车辆装备电子稳定性控制系统（ESC）。装备车道偏离预警系统（LDWS），执行AEBS的前撞预警功能等其他功能应符合相关标准规定。全车三点式伸缩式安全带，标准按（GB7528-2017机动车运行安全技术条件）执行，每个座位增加安全带未系声学信号报警提醒装置。发动机仓自动灭火装置3只，需安装发动机仓高温报警器；配4公斤灭火机2只，配2个停车垫木，左右两侧车窗附近配6个应急锤，应急锤取下时应能通过声呐信号实现报警提示。安装后风挡自动破窗装置。驾驶员座位附近配备一个应急锤。设置易于驾驶员操作的乘客门应急开关和自动破窗器开关（与自动破窗器匹配），并在车身左侧设置符合（GB13094）要求的逃生应急门，左右两侧各配置两个外推式应急逃生窗。

▲17、座位：49+1座，厂家标配豪华座椅，活动扶手，装可调整座椅脚踏。司机座空气悬浮座椅（真皮全包围）。

18、档位拉杆：档位操纵拉杆要求采用三轴短杆结构，充分满足司机操纵的轻便与舒适性。

19、客门：前中铝合金豪华外摆门。

20、行李仓门：大容量贯通式行李仓，仓门为铝制手动平移式，行李舱限高1.2米，加装行李约束装置。

★21、玻璃：前档夹胶带豪华遮阳帘，前档上下两块玻璃，符合生产厂家上牌公告，前风窗玻璃应装备除雾、除霜装置。浅色侧窗钢化（透光度符合国家上牌要求），司机窗为内藏推拉式，配折叠式侧窗帘和司机遮阳帘（侧边和正面）。【采用福耀玻璃作为优化项】

22、暖风系统：非独立水暖,挂壁式强制散热器（不少于6只），前档大功率暖风除霜器，加装循环水泵，司机脚边安装二个暖风出风口。

23、面漆：全车素面漆，车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作。

24、内饰：营运客车用内饰材料性能应符合JT/T 1095《营运客车内饰材料阻燃性能评价方法》的规定，内饰风格豪华大方，凹式地板结构，高级耐磨环保地板革、双边豪华V型式行李架，不带仓盖。

25、倒车镜：上下杆式或豪华大视野后视镜，带除霜器。

★26、仪表台及CAN总线:豪华仪表台，采用欧科佳或客车厂家自主研发的优质CAN总线仪表【公司绝大部分车辆采用欧科佳总线仪表，稳定、易操作且维护便捷，因此采用欧科佳总线仪表作为优化项】，整车优质线束，采用进口防水插件。

- 行车监视、影像系统：

①卫星定位行车记录仪：使用厂家标配（需符合两客一危车辆上牌标准）。

②智能视频监控报警装置的技术性能必须满足《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交运办[2018]115号）所附的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（暂行）》和《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-终端技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-平台技术规范》、《浙江省道路运输车辆智能视频监控报警系统-通讯技术规范》的要求，安装智能分析仪AE-AC1130-A/GA，前车预警相机型号AE-VC155T、驾驶行为相机型号AE-VC154T-IT、右侧盲区相机型号AE-VC126T-IT，该产品由中标厂家采购并负责安装，要求出厂前安装完毕，车辆经验收合格前要求提供慈溪市内售后服务，整套保修5年，并接入慈溪交通集团智能监控平台。

③4G视频远程监控：（1）海康威视5路车载监控系统：车载主机1个，型号：4G全网通DS-MP7500-K2系列。自带GPS模块，内置1块1TB2.5寸硬盘，2张128GSD卡，海康标配摄像头5个（内置拾音器）（2）安装要求：第一路摄像头安装车辆仪表台上，监控车辆前方路况；第二路摄像头要求监控驾驶员行为操作；第三路摄像头要求监控前门；第四路监控中门；第五路摄像头要求监控整个车厢；4G设备产品由车辆中标厂家采购，并负责安装，要求在车辆出厂前安装完毕，车辆验收合格前入网慈溪交通集团视频监控平台，要求提供慈溪市内售后服务，整套设备保修5年。以上设备必须满足交通运输部于2018年9月5日发布的《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》要求；（3）配套备用设备：备用内置1块1TB硬盘盒一个、128G内存卡2张等；（4）4G监控设备应具有存储和上传功能。

④倒车监视：倒车彩色显示器并带车内监视（保证行车安全及旅客动态）。

⑤车内显示器2只，前部和中部各一只，屏幕19寸带影音播放器。

⑥车载电脑控制系统：油耗精准管理（设备支持采集车辆CAN数据，读取发动机ECU油耗数据，平台需展示车辆燃油消耗和百公里油耗值。设备支持连接高精度油量传感器，且平台能够展示）、安全驾驶管理等其他功能设备（支持采集车辆的急加速、急减速、空挡滑行、怠速空调、超速、超载、疲劳驾驶、夜间行车等行为，并且在平台展示）；【延长保修年限将作为优化项】

28、 投标车型实物照片或图纸：提供投标车型真实彩色图片或图纸，作为外观、内饰、发动机布局等评分依据。

29、其余部分按标配执行（必须配备随车工具、警示牌、垃圾桶、安全锤6把、1.2米标志线）。

30、未尽事宜执行国家有关规定及产品相关规定。

注：最终数量以实际签订合同数量为准。

特别申明：

1车辆简要技术要求中，指明的品牌型号仅供参考，其他能满足项目需求且技术性能相当于所描述的标明产品的亦可参加采购活动。

2、在投标时必须对招标文件中要求提供的各项设备技术指标作出详细与明确的文字说明，以供评审专家评判；不能只用“符合招标要求”、“满足招标要求”字样来描述。表述不清或照抄招标文件中技术要求内容的或只用“符合招标要求”、“满足招标要求”字样来描述的,评审时将酌情扣分。