诸暨市店口镇桃园村农民保障房电梯采购项目

（编号：浙江智拓2024-04-22）

招

标

文

件

采 购 单 位 ：诸暨市店口镇桃园村股份经济合作社

采购代理机构：浙江智拓项目管理有限公司

二〇二四年四月

目 录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告（非政府采购）

（编号：浙江智拓2024-04-22）

根据相关法律法规等有关规定，经相关部门批准，浙江智拓项目管理有限公司受诸暨市店口镇桃园村股份经济合作社委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一项目名称：诸暨市店口镇桃园村农民保障房电梯采购项目

二、采购组织类型：采购委托代理

三、项目内容及规模：诸暨市店口镇桃园村农民保障房电梯采购，采购数量为1台，最高限价30万元，详见采购需求。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1.符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.电梯制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上证书或具有省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含制造）（许可证范围涵盖本项目投标产品）；

4.电梯安装单位具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上（类别：安装、修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（类别：安装、修理）（许可证范围涵盖本项目投标产品）；

5.本项目允许联合体投标，允许电梯制造商或其授权代理商和电梯安装单位组成联合体（联合体成员总数（含牵头单位）不超过两家单位，联合体成员为一家电梯制造商或其授权代理商和一家电梯安装单位，在联合体协议中明确牵头单位）。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2024年4月25日-2024年5月6日，符合投标人资格条件的供应商请在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或诸暨市公共资源交易网（http://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/index.html）下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在投标文件中提供下述相关证照复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1.营业执照；

2.电梯制造商《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上证书或省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含制造）（许可证范围涵盖本项目投标产品）；

3.电梯安装单位《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上（类别：安装、修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（类别：安装、修理）（许可证范围涵盖本项目投标产品）；

4.联合体协议（若为联合体需提供；若非联合体则无需提供）。

八、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

九、投标文件提交：

投标人须于2024年5月16日14：30前将投标文件密封送达浙江智拓项目管理有限公司三楼开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。投标人均须在投标截止时间前递交投标文件，取消投标人相关人员集中到现场参加开标的要求。采用现场递交的，即交即走；采用邮寄投标文件模式的（采用EMS或顺丰等邮寄方式，以代理机构工作人员签收时间为准），请提前一天通知代理机构工作人员；

邮寄地址：诸暨市艮塔东路176号（浙江智拓项目管理有限公司）；邮件接收人：石露菲；联系电话：19941068622（拒收到付）

十、开标时间和地点：

开标时间：2024年5月16日14：30

开标地点：浙江智拓项目管理有限公司三楼开标室（艮塔东路176号）

- 其他说明

取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；需要答辩的，通过视频、电话等方式组织答辩；要求投标人进行澄清、说明或者补正的，均通过指定的电子邮箱3314994607@qq.com作出澄清、说明或者补正。提交澄清、说明或补正的时间不少于半小时。

十二、业务咨询：

采购单位联系人：陈建良

工作电话：18969556579

采购单位地址：诸暨市店口镇桃园村

代理机构联系人：石露菲

工作电话：19941068622

代理机构单位地址：诸暨市艮塔东路176号

诸暨市店口镇桃园村股份经济合作社

浙江智拓项目管理有限公司

二○二四年四月二十五日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市店口镇桃园村农民保障房电梯采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币叁拾万元整（¥300000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共 1 个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见公告。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 本项目无须提供原件资料。相关资料均以复印件形式在投标文件中体现。 供应商必须保证复印件内容清晰可辨，否则评标委员会可以视为投标人未提供相关资料。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）营业执照（若为联合体，提供联合体双方；加盖单位公章）； （3）联合体协议（若为联合体需提供；若非联合体则无需提供）； （4）电梯制造商《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上证书或省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含制造）（许可证范围涵盖本项目投标产品）； （5）电梯安装单位《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上（类别：安装、修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（类别：安装、修理）（许可证范围涵盖本项目投标产品）； （6）投标人情况介绍； （7）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （8）成功案例和业绩证明（如有）； （9）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （10）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （11）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （12）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （15）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件要求执行。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 中标人向采购人缴纳中标金额1%的履约保证金，项目完成后无息退还，履约保证金可提供银行出具的履约保函形式。 通过中标单位基本账户银行转账或电汇方式缴纳履约保证金，凭银行缴款凭证，至店口镇人民政府财政办405办公室开具履约保证金收据。 收款单位：诸暨市店口集体资产经营公司 开户银行：诸暨农商银行店口支行 银行账号：201000032764701 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 按招标公告要求执行 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 按招标公告要求执行 |
| 23 | 开标时间 | 按招标公告要求执行 |
| 24 | 开标地点 | 按招标公告要求执行 |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 26 | 其他 | 特别提醒： 1.招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。招标代理服务费=（100万*1.5%）+（超出100万部分*1.1%）。 服务类型 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5％ 1.5％ 1.0％ 100—500 1.1％ 0.8％ 0.7％ 500—1000 0.8％ 0.45％ 0.55％ 1000—5000 0.5％ 0.25％ 0.35％ 5000—10000 0.25％ 0.1％ 0.2％ 10000——100000 0.05％ 0.05％ 0.05％ 1000000以上 0.01％ 0.01％ 0.01％ 采购代理费不足2000元按2000元收取，最高限价15000元。 2.以上费用请投标人在报价时一并考虑，在领取中标通知书时付清。 3.代理费缴纳账户：浙江智拓项目管理有限公司，开户行：中国建设银行诸暨暨东支行，账号：33050165634900000086 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室审核备案。

三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件两部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

15.1本项目免收投标保证金。

# 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.3投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.4投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.5未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.6应交未交投标保证金的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。

19.2供应商逾期提交（邮寄）投标文件的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在采购单位现场监督下由浙江智拓项目管理有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，清点投标文件。

20.2工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.3技术标评审结束后，由主持人宣读技术评审结果和投标报价。

20.4评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.5评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.6主持人公布评标结果。

20.7开标会议结束。

六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，（澄清说明采用扫描件）通过指定的电子邮箱3314994607@qq.com作出澄清、说明或者补正并应在中标结果公告之前查核原件，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室，诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室将按有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江智拓项目管理有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江智拓项目管理有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

31.1投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

31.2若投标方案都不能满足招标文件要求的，将被废标。

八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份，招标办、代理公司备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送至浙江智拓项目管理有限公司备案。

九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市店口镇的采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其在诸暨市店口镇范围内的采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江智拓项目管理有限公司。

第三章   评标办法及评分标准

1.采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人（联合体）或投标产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证的，每提供一项得2分，本项最高得6分。 须提供有效期内的相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 2 | 业绩 | 投标人（联合体）自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准）具有同品牌项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 须提供相关合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 3 | 曳引机 | 所投电梯曳引机为投标产品制造商原厂生产的得3分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 4 | 控制柜 | 所投电梯的控制柜为投标产品制造商原厂生产的得3分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 5 | 限速器 | 所投电梯限速器为投标产品制造商原厂生产的得3分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 6 | 安全钳 | 所投电梯安全钳为投标产品制造商原厂生产的得3分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 7 | 门机系统 | 所投电梯门机为投标产品制造商原厂生产的得3分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 8 | 缓冲器 | 所投电梯缓冲器为投标产品制造商原厂生产的得3分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 9 | 实施方案 | 根据提供的项目实施方案（包括供货、安装、调试、验收、培训等内容）进行打分。 方案内容详细完整、合理可行的得4-6分； 方案内容相对完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 不提供不得分。 | 6分 |
| 10 | 安全文明施工方案 | 根据提供的安全文明施工方案（包括现场安全生产、文明施工措施、意外事故应急方案等）进行打分。 方案内容详细完整、合理可行的得4-6分； 方案内容相对完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 不提供不得分。 | 6分 |
| 11 | 质量保障措施 | 根据提供的质量保障措施（包括质量管理方案、进度保障措施等）进行打分。 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得4-6分； 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得2-4分； 方案内容简单，保障措施可行性不高的得0-2分； 不提供不得分。 | 6分 |
| 12 | 应急方案 | 根据提供的应急预案及解决措施（包括设备运行突发故障等）进行打分。 方案内容全面合理，解决措施到位、可行性高的得4-6分； 方案内容基本完整，解决措施基本可行的得2-4分； 方案内容简单，解决措施可行性不高的得0-2分； 不提供不得分。 | 6分 |
| 13 | 售后服务方案 | 根据提供的售后服务方案（包括维护期内外的后续技术支持和维护能力、服务承诺落实的保障措施等）进行打分。 方案内容全面合理，保障措施到位、可行性高的得4-6分； 方案内容基本完整，保障措施基本可行的得2-4分； 方案内容简单，保障措施可行性不高的得0-2分； 不提供不得分。 | 6分 |
| 14 | 质保期 | 在采购文件要求的1年质保期基础上，投标人（联合体）承诺每增加一年得1分，本项最高得2分。 提供型式试验合格证复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 15 | 人员配备 | 根据投入本项目的电梯安装队伍人员配置（包括人员数量、工作经验及资质等）进行打分。 人员配置充足、经验丰富的得4-6分； 人员配置基本完备、经验相对丰富的得2-4分； 人员配置简单、经验短缺的得0-2分。 须提供人员配置情况表及投标人为相关人员缴纳的近三个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 16 | 优惠服务承诺 | 根据投标人承诺给予采购人的优惠服务承诺进行打分。 承诺内容详细完整、合理可行的得4-5分； 承诺内容相对完整、基本可行的得2-4分； 承诺内容简单、可行性不高的得0-2分； 不提供不得分。 | 5分 |

（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行商务评审。

第四章  采购需求

产品要求中如有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

## 一、技术规范及要求

电梯设备

| 特别声明 |
| --- |
| 1 | 本次招标的项目及范围为：电梯设备供应、安装、调试、验收等。 |
| 2 | 中标人承担招标文件中对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。 |
| 3 | 除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目。 |

## (一)基本要求

1.项目概况及工作环境

（1）环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～50℃

气候：亚热带季风气候

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

2.技术标准化和规范

（1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合现行所有中华人民共和国的标准及规范。包括但不限于（现行有新标准的，按新标准执行）：

| JGJ 16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| --- | --- |
| GB7588-2003 | 电梯制造与安装安全规范 |
| GB/T10060-2011 | 电梯安装验收规范 |
| GB/T10058-2009 | 电梯技术条件 |
| GB/T10059-2009 | 电梯试验方法 |
| GB50310-2002 | 电梯工程施工质量验收规范 |

（2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3.技术资格和能力

（1）招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

（2）投标人须有能力提供长期服务，须在中标后项目所在地设立售后服务维保点。

4.设备（材料）要求

（1）投标人所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应准确无误地标明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明。

5.制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。供货方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，供货方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

6.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，经相关部门审批，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

7.运输、保管、保险

中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

8.安装、调试及验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

（1）中标人负责设备的安装、调试、验收。

（2）中标人现场服务人员要服从监理单位及招标人的进度安排。

（3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。投标人应考虑调试电缆，并可根据现场实际要求同时对多台电梯进行调试、试运行。

（5）设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）本次招标工作范围：除招标人提供安装所需的水电接口和设备存放场地，电梯的门套、电梯厅地面、砖墙面砖以外，水平运输、井道照明、设备就位、安装、调试、验收、质保期内的工作包括在投标报价内。

（7）电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（8）设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责，交付前投标人需采用细木板做好每个轿厢的成品保护。

9.资料

至少应包括下列基本内容：

（1）所有设备规格和详细操作说明。

（2）系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

（3）例行维修保养项目和期限的建议。

（4）紧急安全措施的建议。

（5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（6）中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

10.技术培训

（1）中标人须对招标人的技术人员进行培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）中标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

（3）技术培训费用应包含在投标总价中。

（4）技术培训至少应包括下列内容：

系统的原理、构成和功能的描述。

常见故障的处理或排除。

各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

（二）工作范围

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

- 提供图纸设计资料；

- 设备的制造与供货；

- 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

- 设备安装过程中机房电源接入点与设备间的连接电缆；

- 设备的安装及部件的就位和固定；

- 设备调试；

- 实施过程中与其他施工单位的协调和配合；

- 验收（包括负责通过质量技术监督局验收，直至拿到质量管理部门的验收合格报告和电梯《安全检验合格》标志）；

- 技术培训；

- 售后服务。

中标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

## 二、电梯设备技术规格和要求及电梯配套工程

（一）电梯技术规格和参数

以下表格中有关数据均为图纸尺寸，若图纸尺寸与实际尺寸不一致的，以实际尺寸为准。

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 梯号 | 1# |
| 内容 | 无障碍客梯 （无机房） |
| 数量(台) | 1 |
| 额定载重量(kg) | 630 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 行程(m) | 18.5 |
| 层/站/门 | 5/4/4 |
| 基站(㎜) | ±0.000 |
| 顶层净高度(㎜) | 建议≥4500 |
| 底坑深度(㎜) | 1350 |
| 机房高度(mm) | 无机房 |
| 井道净尺寸 (宽mm×深㎜) | 2000*1500 |
| 开门尺寸(㎜) | 800 |
| 开门高度(㎜) | 2100 |
| 驱动方式 | 曳引式 |
| 控制方式 | 采用全电脑 全集选控制方式 |
| 门机系统 | VVVF变频变压门机 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 门保护 | 光幕 |
| 开门方式及轿厢尺寸（提供整梯型式试验报告或样本） | 中分 （≥1350*1100） |
| 其 它 | 电梯轿厢吊顶以下净高不得低于2.30m |

（二）电梯配套工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方不装车三类土 | m3 | 59.34 |
| 2 | 回填方 | 1.人工就地回填土夯实 | m3 | 34.88 |
| 3 | 余方弃置 | 1.装载机装车土方 2.自卸汽车运土运距 5000(m) | m3 | 24.46 |
| 4 | 排水、降水 | 1.湿土排水，按地面以下0.6米计算 | 项 | 1 |
| 桩基工程 |
| 5 | 钢管桩 | 钢管桩φ219*8 1.桩长：不小于 12m 2.送桩长度：2m 3.钢管桩内填 C35 微膨胀混凝土 4.本子目含钢管切割、精割盖帽、钢 管内钻孔取土等完成此项工程一切费用 | t | 4.496 |
| 6 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼带肋钢筋 HRB400 | t | 0.154 |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |
| 7 | 垫层 | 1.现浇混凝土基础垫层非泵送商品砼C15 | m3 | 1.74 |
| 8 | 满堂基础 | 1.现浇混凝土基础满堂基础地下室 底板泵送防水商品砼C30/P6 | m3 | 6.31 |
| 9 | 直形墙 | 1.现浇混凝土 挡土墙、地下室外墙 (直、弧形)^泵送防水商品砼C30/P6 | m3 | 3.47 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径（mm以内）10 | t | 0.007 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直 径（mm 以内）18 | t | 0.956 |
| 12 | 钢板止水带 | 3mm厚止水钢板铺设 | m | 11.30 |
| 13 | 预埋铁件 | 预埋铁件25kg/块以内 | t | 0.150 |
| 14 | 柱脚包砼 | 柱脚C20混凝土包裹 | m3 | 0.58 |
| 金属结构工程 |
| 15 | 空腹钢柱 | 1.成品钢柱（门柱）安装 | t | 2.758 |
| 16 | 钢梁 | 1.成品钢梁安装 | t | 2.629 |
| 17 | 钢支撑、钢拉条 | 1.成品钢支撑及拉条安装 | t | 0.216 |
| 18 | 铝板背面龙骨 | 30*30*3 钢管龙骨 | t | 0.300 |
| 19 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.530 |
| 20 | 栓钉安装 | 1.剪力栓钉安装 | 套 | 140 |
| 21 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓安装 | 套 | 200 |
| 22 | 金属面油漆 | 1.金属面刷醇酸漆 ~二遍 | m2 | 161.99 |
| 23 | 金属面油漆 | 1.金属面 非膨胀型防火涂料~实际耐 火极限 2.5（h） 钢柱 | m2 | 63.49 |
| 24 | 金属面油漆 | 1.金属面 非膨胀型防火涂料~实际耐 火极限 1.5（h） 钢梁及支撑 | m2 | 98.50 |
| 25 | 钢板楼板 | 1.楼承板版型为 DB40-185-1.0 闭口 型楼承板。 2.混凝土强度等级为 C30 | m2 | 21.25 |
| 26 | 楼层外包铝板 | 2.5 厚铝板包边 | m2 | 12.00 |
| 27 | 屋面天沟、檐沟 | 2.0mm 不锈钢板天沟，展开宽度 0.6m | m2 | 1.38 |
| 门窗工程 |
| 28 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金普通型材固定窗、5 厚钢化玻 璃 | m2 | 44.97 |
| 29 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金普通型材上悬窗、5 厚钢化玻 璃 | m2 | 8.82 |
| 30 | 金属百叶窗 | 1.普通铝合金百叶窗安装 | m2 | 0.88 |
| 屋面及防水工程 |
| 31 | 屋面卷材防水 | 1.5 厚自粘卷材铺设（包括转交处上 翻） | m2 | 12.83 |
| 楼地面装饰工程 |
| 32 | 水泥砂浆楼地面 | 20 厚砂浆找平层 | m2 | 21.25 |
| 33 | 块料楼地面 | 10 厚面砖用瓷砖填缝剂填缝 3~6 厚瓷砖胶粘结层 | m2 | 21.25 |
| 34 | 金属踢脚线 | 100 高 1.2 厚不锈钢板踢脚线 | m | 20.24 |
| 35 | 金属扶手、栏杆、栏板 | H1100 不锈钢栏杆 | m | 19.60 |
| 36 | 墙面变形缝 | 内外墙面变形缝（包括钢板、支座、 螺栓、止水带及阻火带等一切相关费 用） | m | 49.60 |
| 37 | 楼面变形缝 | 楼面变形缝（包括钢板、支座、螺栓、 止水带及阻火带等一切相关费用） | m | 9.60 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |
| 38 | 墙面装饰板 | 2.5 厚铝板饰面 | m2 | 135.03 |
| 39 | 钢板屋面 | 2.5mm 厚铝单板屋面（包括外包饰面） | m2 | 18.26 |
| 40 | 金属门窗套 | 1.2 厚不锈钢板门套 | m2 | 6.60 |
| 41 | LOGO | LGOG 安装（具体内容由业主确认） | 项 | 1 |
| 天棚工程 |
| 42 | 吊顶天棚 | 成品铝合金集成吊顶 | m2 | 30.36 |
| 结构装饰工程 |
| 43 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖墙厚 1/2 砖水泥砂 浆 M7.5 | m3 | 0.99 |
| 44 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰14+6mm 厚水泥砂 浆 1:2.5 | m2 | 8.27 |
| 45 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙面10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 8.27 |
| 46 | 块料墙面 | 1.贴 5 厚釉面砖 2.5 厚 1:2 建筑胶粘结层 3.白水泥擦缝 | m2 | 8.78 |
| 47 | 细石混凝土楼地面 | 电梯井底50厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 12.38 |
| 48 | 水泥砂浆楼地面 | 电梯井底20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 12.38 |
| 49 | 卷材防水 | 4+3mm 双层 SBS 改沥青防水卷材 | m2 | 56.10 |
| 50 | 保温隔热墙面 | 30 厚挤塑聚苯板贴面 | m2 | 43.73 |
| 安装 |
| 51 | 塑料管 | 1.室内塑料雨水管（粘接）UPVC75 | m | 17.00 |
| 52 | 避雷网 | 1.避雷网安装沿混凝土块敷设 D8 | m | 10.80 |
| 53 | 接地母线 | 1.接地母线敷设-40*4 | m | 18.46 |
| 54 | 接地母线 | 1.户外接地母线敷设-40*4 | m | 4.00 |
| 55 | 均压环 | 1.避雷网安装均压环敷设利用圈梁 钢筋 | m | 8.40 |
| 56 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设利用建筑结构钢 筋引下 2.避雷引下线敷设断接卡子制作安 装 | m | 73.84 |
| 57 | 荧光灯 | 1.LED 灯安装（包括线、管等配套附 件）电源就近接入 | 套 | 5 |
| 施工技术措施项目 |
| 58 | 基础 | 1.现浇混凝土模板基础垫层模板 | m2 | 1.67 |
| 59 | 基础 | 现浇混凝土地下室底板、满堂基础无梁式 复合木模 | m2 | 6.36 |
| 60 | 直形墙 | 1.现浇混凝土直形地下室外墙 复合 木模~支模高度 3.6m`设计要求采用 止水对拉螺栓时 | m2 | 21.33 |
| 61 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内场外运输费用 | 台次 | 1 |
| 62 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.柴油打桩机安装、拆卸费用 | 台次 | 1 |
| 63 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架高度20m以内 | m2 | 186.07 |
| 64 | 垂直运输 | 1.多层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输檐高20m 以内 | m2 | 50.40 |

（三）电梯装饰及基本功能要求

| 位置 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 轿厢壁 | 不低于1.2m厚度,材质材料为单一430发纹不锈钢（不允许提供不锈钢复合材料），后壁中板镜面不锈钢，后壁配置圆形不锈钢扶手一根； |
| 2 | 轿厢门及其余厅门，小门套 | 不低于1.2m厚度,材质材料为单一430发纹不锈钢 |
| 3 | 轿厢吊顶 | 报价人提供至少3个豪华吊顶方案供业主选择，价格不变；吊顶完成后轿内净高：≥2300mm。 |
| 4 | 轿厢地板 | PVC地板 |
| 5 | 厅门踏板 | 铝合金 |
| 6 | 电梯轿厢内操作盘和显示 | 前壁配置一体式轿厢操纵盘，带LED或液晶数字式显示，不锈钢发光按钮 |
| 7 | 厅门召唤及显示 | 一体式召唤箱，发纹不锈钢面板，不锈钢按钮，带LED或液晶数字式显示 |

（四）电梯主要功能和安全设备或功能（包括但不限于，请根据自身产品特征，适当对标准、选配功能配置调整。无障碍电梯符合国家、地方相关规范及标准）

| 直接停靠 | 最佳运行曲线自动生成 | 来电自动恢复运行 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢位置自修正 | 满载直驶 | 轿内风扇手、自动控制 |
| 轿内照明自动控制 | 轿内错误指令取消 | 全集选 |
| 开门时间可设定 | 显示楼层字符可设置 | 轿内载重补偿 |
| 五方通话装置 | 外召按钮粘连去除 | 运行计数器 |
| 运行计时器 | 层高数据自修正 | 井道参数自学习 |
| 电机参数自学习 | 再平层功能 | 自动返基站 |
| 消防返基站 | 电源过电压保护 | 电动机过流过载保护 |
| 编码器故障保护 | 上下行超速保护 | 运行时间过长保护 |
| 轿厢超载保护 | 电源缺相保护 | 电动机过热保护 |
| 光幕保护 | 触点粘连保护 | 运行方向逆转保护 |
| 运行终端越程保护 | 开门故障它层放客 | 轿内应急照明 |
| 报警警铃 | 消防状态反馈 | 故障低速平层 |
| 故障记录可查询 | 反向指令消除 | 非开门区域提供报警 |
| 手动松闸 | 轿厢意外移动保护（UCMP） |  |

（五）其它

1.在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与设计、总包及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

2.货物到现场后中标方负责吊装、保管，费用自负。

3.任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供评标时参考。

4.投标文件应特别详细描述、说明整个电梯设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范以及详细的施工、网络组织图；

5.中标人同招标人签订了合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人将进行图纸审查，内容包括：

①所有对土建的要求符合现有的实际情况；

②主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

③与其他设备的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；主要设备的电源负荷和通风降温要求；

④如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

6.中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

①招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

②表中规格尺寸仅作参考，投标人以实际结构施工图纸为准。如图纸中已经标注特殊要求的，而投标人未注意的，由此产生的实际安装问题由投标人自行解决。

（六）其他要求

在合同生效后，中标人在执行合同工程中，包括到货安装前需派专人负责完成与土建、安装公司及其他公司之间的对接及技术协调工作，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

（1）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（2）这部分技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

（3）招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能已进行了局部修改，中标人应根据施工现场实际情况，相应地改变自己的施工方案并在施工前经招标人确认。

（4）土建总包单位提交经三方（总包单位、监理单位、中标人）验收符合电梯安装条件的井道后其后期的调整、维护等由中标人负责并承担相关费用。

（5）项目负责人到位制，在电梯安装阶段投标人派驻的项目负责人必须常驻现场，到位率达到90%及以上，达不到要求每天扣1000元。

（6）土建总包配套费：总包单位向中标单位收取电梯工程中标价中安装费的3%（安装费用不得少于电梯工程总价的15%，报价小于等于15%的按15%计取）的配套费用（包含总承包服务费、水电费用、固定脚手架、保管费、垂直运输、安装过程中对总承包损坏费用等）。安装人员进场后向总包单位支付50%，其余款额待设备安装完成经验收合格后支付。

## 三、技术资料

1.一般要求

（1）中标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

（2）中标人提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

（3）中标人应在合同签订后 30 天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

（4）中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段，货物监造检验阶段，安装调试、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等四个方面。

（5）对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，中标人应及时免费提供新的技术资料。

（6）采购人要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

（7）中标人提供的技术资料为每台货物3套（具体以实际要求为准）。

2.资料提交的基本要求

（1）在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

（2）在配合项目设计阶段，中标人应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

（3）在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

（4）在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

①提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

②安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

③货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

④中标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

（5）中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

①检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

②中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

③货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

④详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

（6）技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 四、交货期限及要求

总工期为排产通知书发出后90日历天，排产通知书发出后60日历天内完成交货，到货后60天内安装调试完毕，具体的交货、安装时间服从土建总包及建设单位的安排，工期每延误一天，扣款2000元。

五、售后服务及要求

中标人须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，至少12个月的免费质保期，投标承诺延长免费质保期的，按承诺的质保期。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并按相关规定进行正常保养。中标人必须有可靠的售后服务保障，包括在项目区域内设有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后45分钟内赶到现场。一般故障当场修复，重大故障48小时修复，48小时内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用，若不能保证正常使用的，质保期作相应延长。

中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

质保期后买方要求备品备件的供货时，中标人需无条件配合供货，价格由双方协商。

六、履约保证金及付款方式

1.履约保证金：中标人向采购人缴纳中标金额1%的履约保证金，项目完成后无息退还，履约保证金可提供银行出具的履约保函形式。

通过中标单位基本账户银行转账或电汇方式缴纳履约保证金，凭银行缴款凭证，至店口镇人民政府财政办405办公室开具履约保证金收据。

收款单位：诸暨市店口集体资产经营公司

开户银行：诸暨农商银行店口支行

银行账号：201000032764701

2.设备款付款方式：

（1）合同签订后15天内支付设备款总价10%的预付款；

（2）首次排产通知书发出后10天内支付设备款总价20%的备料款；

（3）发货前45天支付所通知设备款总价40%的提货款；

（4）所通知货物到工地经监理单位清点后5天内，支付该批货物设备总价的20%；

（5）设备安装调试完毕提交全部资料并通过技术监督部门验收合格并提供总包单位验收所需资料20天内支付剩余款项。

每次付款时，中标人应提供相应金额的增值税发票（支付预付款时，中标人可提供收款收据，对应金额的发票需在支付备料款时补足）。

3.安装款付款方式

（1）电梯到货、安装队伍进场前7天内支付安装调试款的50%；

（2）安装完毕并通过质量技术监督部门验收合格后20天内支付安装调试款的50%。

七、最高限价

本次采购最高限价为人民币叁拾万元整（¥300000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（包含设备、安装、售后服务、人员工资等所有项目实施的费用）。

注：以上“★”项为实质性响应条款，未实质性响应或不满足则作无效投标处理。

第五章  诸暨市采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，以及浙江智拓项目管理有限公司（编号：浙江智拓20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江智拓项目管理有限公司核实或认可，并报诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。首次验收不合格，重新验收过程中产生的相应费用由采购人支付后，从采购货款中扣除。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、乙方须向甲方缴纳中标金额1%的履约保证金。

2、履约保证金在项目完成后无息退还。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

通过乙方基本账户银行转账或电汇方式缴纳履约保证金，凭银行缴款凭证，至店口镇人民政府财政办405办公室开具履约保证金收据。

收款单位：诸暨市店口集体资产经营公司

开户银行：诸暨农商银行店口支行

银行账号：201000032764701

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市店口镇招投标监管领导小组办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理公司、招标办备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

注：该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、投标函（格式）

致：浙江智拓项目管理有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙江智拓 2024-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及相关法律法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

四、授权委托书（格式）

致：浙江智拓项目管理有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

五、联合协议（联合体投标时提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

联合体成员名称(盖章)：

联合体成员名称(盖章)：

……

## 六、供应商情况登记表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 联系地址 |  |
| 法人代表 |  |
| 委托代理人 |  | 手机 |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：浙江智拓2024-**-**

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ¥ |

注：设备款和安装款须分开报价,该表格仅作参考,投标单位可自行拟定格式。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

八、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙江智拓         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市店口镇投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被记为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

九、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标文件应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致。

2、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3、此表置于技术标书中。

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年      月    日