浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞第二人民医院AED设备采购项目的征求意见（第二次）

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 供应商具有三类医疗器械经营许可证。

- 设备具有在有效期内的三类医疗器械注册证。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

- 意见递交时间：2024年4月10日16时30分前（节假日除外）递交

- 意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1033713466@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

- 意见接收机构：绍兴市上虞第二人民医院/浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：金先生/ 陈先生

联系电话：0575-82150921/15967562266

绍兴市上虞第二人民医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年4月7日

附件 ：               采购内容及要求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 招标范围

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外除颤仪 | 177 | 套 | 包括主机、耗材配件、壁柜（或立柜）、急救包等，提供所有最新标配及选配的软、硬件 |

- 参数要求汇总表（投标人对以下招标要求须有明确的应答和相关说明）

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 默认语言为中文，并具有中英文切换功能。 |
| 2 | 整机重量（含电池）≤3kg，设备尺寸小于21.0cm×30.0cm×8.0cm，便于公共场所携带使用。 |
| 3 | 按钮≤3个。 |
| ▲4 | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。（需提供原厂白皮书扫描件证明材料并加盖投标人公章） |
| 5 | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为≥IP55。 |
| 6 | 工作温度范围满足-5℃～50℃；且紧急情况下，从室温环境下进入-10℃ 环境后，至少能工作60分钟 |
| 7 | 工作湿度范围至少满足3%～93%非冷凝。 |
| ★8 | 输出能量：成人最大能量可支持≥360J。（需提供原厂白皮书扫描件证明材料并加盖投标人公章） |
| 9 | 从开机到200J放电准备就绪用时≤8s。 |
| 10 | 开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤6s。 |
| 11 | 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量，除颤后ECG恢复时间≤2s。 |
| ▲12 | 至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。（需提供原厂白皮书扫描件证明材料并加盖投标人公章） |
| 13 | 可检测电池低电量并给出报警提示，屏幕以数字百分比显示设备剩余电量，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间或至少6次200J除颤充放电。 |
| ▲14 | 主机使用年限不少于10年（需提供原厂白皮书扫描件证明材料并加盖投标人公章） |
| ▲15 | 全保十年，包括但不仅限于所有耗材配件、电极片、电池、壁柜、立柜（需出具全保承诺函并加盖投标人公章，承诺中标后签订合同前提供原厂售后服务承诺书） |
| 16 | 单副电极片有效期：不少于60个月。（提供注册证、实物图照片并加盖投标人公章） |
| ★17 | 提供≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。（需提供原厂白皮书扫描件、实物图照片证明材料并加盖投标人公章） |
| 18 | 数据传输：主机设备支持内置4G或5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台，无需人工巡检、降低运维成本。如产生数据费用，由中标人承担。 |
| 19 | 存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储不少于1300份自检报告。 |
| 20 | 存储容量：可存储不少于800份事件记录。 |
| 21 | 支持每日的设备自检，且每日自检内容包括充放电检测。 |
| 22 | 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、电极片、治疗模块、电源模块的状态。 |
| 23 | 系统功能：支持对所安装的AED进行可视化、集中化管理和控制等功能，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供电子地图显示模式，能将报警信息、故障报修事件发送至相关（包括采购人\使用方\维护方）管理人员并在AED地图上显示状态。 |
| 24 | 根据采购人要求提供采购人独立的授权管理账号（PC端），开放管理权限，可支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。同时能实时将AED自检等相关信息实时发送至采购人指定的AED智能管理平台和管理者，产生的费用由中标人承担。 |
| 25 | 提供产品为新生产批次产品，生产日期为2024年1月1日之后。提供投标人承诺函。 |
| 26 | 根据采购人要求提供满足公共场所使用要求的壁挂式或者立柜，且机箱颜色由采购人指定，按照采购人要求定制标识及宣传标语。提供投标人承诺函。 |
| 27 | 每台设备配备至少包含剪刀、一次性通气工具、备皮刀、纱布、绷带等产品的急救包，提供投标人承诺函。 |
| 28 | 投标人需安排专人进行现场巡检，频次不少于一个月一次，提供投标人承诺函。 |
| ★29 | 为保证产品质量体系可溯源，投标品牌需跟注册证内注册人名称一致。 |

- 商务要求

- 安装地点：绍兴市上虞第二人民医院指定的场所。

- 安装时间：自签订合同之日起20个日历天内安装调试完毕。

- 验收要求：要求每个点位安装完成后提供1张安装完毕照片和10秒安装完毕短视频并将上述文件发送至使用方，并按需提供训练机。

- 人员要求：投标人针对本项目设置分工明确的项目管理以及售后技术团队，项目负责人需具有相关急救导师证书（如红十字会导师证书或美国心脏协会AHA-BLS导师证书等），需为厂家或投标人公司员工，提供近3个月社保证明。