# 招标需求

一、项目编号：ZJZT-2024-CG020

二、采购单位名称：兰溪市科技工业园管理委员会

三、项目概况：

项目名称：兰溪经济开发区企业污水零直排排查项目

服务期限：2024年7月底前完成排查并出具企业排查报告

服务地点：兰溪经济开发区

四、排查范围：对兰溪经济开发区范围内约494宗地块企业（具体以实际排查为准）进行排查。

五、采购内容清单：

1、暂定工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 宗地面积 | 暂定宗地数 | 单价最高限价（万元/宗） | 预算总金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰溪经济开发区企业污水零直排排查项目 | 80亩以上 | 44宗 | 1.3 | 约302.50 | 最终结算以实际排查数量为准，同时在企业完成整改后，中标单位与开发区一起进行上门验收，如在验收时发现未排查出的点位，每发现1处该企业排查费用扣除1%。 |
| 2 |  | 30到80亩 | 107宗 | 0.85 |  |  |
| 3 |  | 30亩以下 | 343宗 | 0.45 |  |  |

六、排查要求及成果：

（一）、现场调查内容：

1、核实并掌握企业空间位置信息、平面布置图、性质、规模、用水量等基本信息；

2、涉水管道及检查井排查，如有需要增加CCTV疏通检测或潜望镜检测，查清现状排水管内部状况雨污混接情况及污水来源；

3、调查生活污水、生产废水、地表水径流、各个污染源点及污水处理设施的情况；

4、调查可直接排放污水与需处理污水的合流情况；调查雨污水井标识情况。

（二）、绘制管网图：对每家企业单独绘制符合规范的雨水管网走向分布图、污水管网走向分布图，还要细分到包括生活污水分布图、工业污水分布图及井位布置平面图，同时分布图需标注雨水、屋雨水落水、车间废水、厨房废水、生活污水等位置管线及流向，标注相应管内径标高管材、管径、流向、管道使用情况、雨污混接情况等，同时将每个企业雨污排口位置汇入到开发区市政管网图内，形成统一电子地图。

（三）、调查报告：根据调查情况，编制每家企业调查报告，对企业内部排水管网、雨污混接情况及污水来源等进行详细评估，附有现场照片说明，提出问题清单和整改治理建议。按开发区要求汇总工作成果，最终出具企业整改报告(由调查图纸、调查记录表、调查报告等组成),以档案资料、电子文档形式一并提交给开发区，并对报告合理性和成果准确度承担相应责任。

（四）、整改跟进及验收评估：中标人根据实际情况阶段性跟进企业整改进度，并每月向采购人汇报总体情况。待企业完成零直排整改工作后，中标单位与开发区一起进行上门验收，由中标人及时编制验收评估报告。

七、排查标准：

对照《兰溪市“污水零直排区”建设实施方案》、《金华市“污水零直排区”建设验收办法》、《城镇排水管道运行与维护技术规程》、《浙江省城镇“污水零直排区”建设技术规范》、《<浙江省全面推进工业园区(工业集聚区)“污水零直排区”建设实施方案(2020-2022年)>及配套技术要点》等规范要求，对兰溪经济开发区企业污水零直排排查。

（一）安全文明施工作业要求：

1、供应商对安全、环保工作应负有责任；

2、供应商在提供服务过程中应按要求做好安全防护工作，确保服务期内不出安全生产责任事故。合同履约期间，中标人未按照采购人要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元违约金。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同；

3、做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患；

4、供应商在提供服务时，根据交通管理需要，必须服从采购人的安排，确保该地段居民及单位的正常生活、工作；

5、本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由中标人负责；

6、本项目实施期间可能存在台风或大规模降水等恶劣天气，中标人需提前做好应急预案，确保本项目作业人员的人身安全；

7、供应商必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，在实施过程中必须严格保障人员的人身安全，一旦出现安全事故，由中标人全权负责；

8、服务期间供应商不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报采购人，且更换的项目负责人仍需满足本招标文件要求，经采购人确认同意后方可执行；

9、供应商员工服装应统一、整洁，便于管理；

10、供应商有义务配合采购人完成市级及以上行政主管部门和监督管理部门组织的工程质量专项检查工作；

11、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由中标人承担；

12、供应商提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被退回，且须进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续；

13、服从采购人的管理，无条件配合采购人验收。

八、付款方式：合同签订后1个月内支付合同价款的30%，完成企业排查并出具整改报告支付合同价款的40%，协助50%企业完成整改支付合同价款的15%，全部企业完成整改支付合同价款的15%。