绍兴市公用工程建设有限公司2024年度第一季度PE管采购项目

# 公

# 开
招

# 标

# 文

# 件

招标编号：ZK2023-12001

| 招标单位： | 绍兴市公用工程建设有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 中科经纬工程技术有限公司 |
| 二○二三年十二月 目录 招标公告 投标人须知 评标办法（综合评估法） 合同主要条款及格式 工程量清单 图纸 技术标准和要求 投标文件格式 |

# 绍兴市公用工程建设有限公司2024年度第一季度PE管采购项目招标文件

招标人：     绍兴市公用工程建设有限公司    （盖章）

招标人法定代表人：        朱旦

招标人地址：    绍兴市越城区霞西路362号

邮政编码：             312000

联系电话：       /            传真：        /

联系人：      王工    手机：   13385857865

招标代理机构名称：  中科经纬工程技术有限公司  （盖章）

法定代表人：          李秀英

地址：    绍兴市越城区金德隆12栋一楼

邮政编码：      312000

联系电话：    18858529514     传真：      /

联系人：   冯工

签发日期：  2024  年        月         日

监督单位：绍兴市公用事业集团有限公司  （盖章）

日    期：   2024 年      月       日

# 第一章  招标公告

绍兴市公用工程建设有限公司2024年度第一季度PE管采购项目招标公告

1.招标条件

本招标项目绍兴市公用工程建设有限公司2024年度第一季度PE管采购项目（项目名称）已由   / （项目审批、核准或备案机关名称）以  /  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市公用工程建设有限公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%  ，招标人为绍兴市公用工程建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市行政区域范围内。

2.2 建设规模：本次招标一批PE100燃气管材，具体详见招标文件。

2.3招标范围：本次招标内容为绍兴市公用工程建设有限公司的2024年度第一季度燃气PE100 SDR11 聚乙烯燃气管材，招标规格清单详见招标文件。所有货物均须符合现行国家、行业标准及规范，包括但不限于《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB/15558.1），制造原料为道达尔XSC50 orange。

本项目招标控制价：600万元

2.4计划工期：签订合同之日起分批供货，招标人通知供货之日起7天内负责将所有货物运至现场，在货物运至招标人指定地点之前的运输、保管、保险均由中标人负责，清点接受货物之后，所有货物由招标人拥有其所有权。

2.5 质量要求：合格 。

2.6标段划分： /  。

3.投标人资格要求必须满足以下条件：

3.1.1投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产厂家或销售商。

3.1.2资格要求：投标人必须是燃气工程PE管的生产厂家【需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，提供型式试验报告，且在有效期内】或销售代理单位【需提供生产单位的授权证明、及其所投产品的生产厂家需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，提供型式试验报告，且在有效期内】。

3.2主要设备、材料要求：  / 。

3.3其他要求：  /  。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

4.资格审查方式：资格后审。

5.招标文件获取

5.1 获取时间：2024年   月    日起至 2024年   月    日17：00时整。

5.2获取方式：将下列加盖单位公章的资料扫描件以邮件形式发至3810297292@qq.com邮箱内（备注联系电话）,资料：（1）企业营业执照（若为经销商，同时需提供生产厂家的营业执照）（2）被授权人身份证和企业授权委托书、授权代表身份证及近三个月社保证明（2023年　　   月至2024年   月）。（3）中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）

5.3 招标文件每套售价 0元。

6.投标保证金 12 万元。必须企业基本账户转帐或电汇的形式；收款人：中科经纬工程技术有限公司，账号：11350000000923966，开户行：华夏银行成都分行分行营业部。

注：以转账支票或汇票的形式缴纳，同投标文件一起交至代理机构，未在规定时间内递交投标保证金，视为自动放弃。

7.其他有关内容

7.1评标入围方法：全部入围。

7.2评标方法：综合评分法（设技术标）；

7.3中标方式：最高分中标。4 年     月     日    ：    时，地点为绍兴市环城南路422号公用事业集团   号楼   楼开标室。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在绍兴公共资源交易网和绍兴市公用事业集团有限公司网站上发布。

9.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

10.联系方式

招标人：绍兴市公用工程建设有限公司 招标代理机构：中科经纬工程技术有限公司

地  址：绍兴市越城区霞西路362号   地址：绍兴市越城区金德隆12栋一楼

联系人：王工                    联 系 人：冯工

电  话：13385857865              电    话：18858529514

质疑投诉受理单位：绍兴市公用事业集团有限公司  吕工 电话：0575-88050323

招标人：绍兴市公用工程建设有限公司

招标代理机构：中科经纬工程技术有限公司

2024年    月    日

监督单位：绍兴市公用事业集团有限公司         绍兴市公共资源交易中心意见：

2024年   月    日                            2024年    月    日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市公用工程建设有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中科经纬工程技术有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 绍兴市公用工程建设有限公司2024年度第一季度PE管采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市行政区域范围内。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标内容为绍兴市公用工程建设有限公司的2024年度第一季度燃气用PE100 SDR11 聚乙烯燃气管材，招标规格清单详见招标文件。所有货物均须符合现行国家、行业标准及规范，包括但不限于《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB/15558.1），制造原料为道达尔XSC50 orange。 招标控制价600万元。 关于招标范围的更详细说明可见第五章“工程量清单”和第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：签订合同之日起分批供货，招标人通知供货之日起7天内负责将所有货物运至现场，在货物运至招标人指定地点之前的运输、保管、保险均由中标人负责，清点接受货物之后，所有货物由招标人拥有其所有权。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产厂家或销售商。 2、资格要求：投标人必须是燃气工程PE管的生产厂家【需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，提供型式试验报告，且在有效期内】或销售代理单位【需提供生产单位的授权证明、及其所投产品的生产厂家需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，提供型式试验报告，且在有效期内】。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2024年 月 日17：00时前 |
| 1.10.3 | 招标人书面答疑时间 | 2024年 月 日 |
| 1.11 | 分 包 | √不允许 □允许，分包内容要求：/； 分包金额要求：/； 接受分包的第三人资质要求：/。 |
| 1.12 | 偏 离 | □不允许 √允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”：按招标文件执行 允许偏离最高项数：按招标文件执行 偏差调整方法：按招标文件执行 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年 月 日 时 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60/90/120，确定 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 形式：见招标公告 金额：见招标公告 递交方式：见招标公告 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 3 年，指 2020年 1月 1日起至2022年 12月 31 日止。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3 年，指 2020 年1月 1 日起至开标当日止。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3 年，指 2020 年1月 1 日起至开标当日止。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 按招标文件要求 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 资格审查资料 正本1分，副本4 份； 商务标正本1分，副本4 份； 技术标正本1分，副本4 份； 电子文档1份（光盘或U盘）（包含资格审查资料、商务标、技术标加盖公章后的PDF扫描件）。 注：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；不采用胶装的投标文件将视作未按招标文件规定的格式编制。 |
| 3.7.5 | 装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求） | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： □不分册装订 √分册装订 1、资格审查资料 2、商务标 3、技术标 4、电子文档（光盘或U盘） 分册装订的资格审查资料、商务标、技术标、电子文档（光盘或U盘）应采取分装密封。 |
| 4.1.2 | 封套形式及要求写明 | 1.封套形式： / 。 2.写明内容： 招标人地址： ， 招标人名称： ， （项目名称） ， / 标段投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人可以采用现场递交或邮寄标书递交。 采用现场递交的，将密封的标书在2024年 月 日 ： 分至 ： 分递交至绍兴市公用事业集团有限公司(越城区环城南路422号) 号楼 楼开标室，递交标书后即交即走。 采用邮寄标书递交的，将密封的标书在2024年 月 日17：00前（以送达时间为准）邮寄至绍兴市越城区金德隆12栋一楼，联系人：冯工，电话18858529514，建议采用顺丰邮寄。 代理机构将拒绝接受未及时获取招标文件投标人的投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：绍兴市环城南路422号公用事业集团 号楼 楼开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查： （2）开标顺序： (按评标入围产生顺序依次开标 √按投标报名顺序依次开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 按规定 ； 评标专家确定方式： 按规定 。 |
| 7.1 | 评标委员会推荐中标候选人数量 | 1 名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金金额：中标价的2%。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 10.1解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.2 招标人补充的其他内容 |
| 10.2.1 | 投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。 |
| 10.2.2 | 评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后，重新组织招标。 |
| 10.2.3 | 本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。 中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中报价较低者（即下浮率大者）为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。 |
| 10.2.4 | 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： ①本项目招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的标准收费×56%×（1-4.5%）计取，费用最低按3500元/个计算收取（不下浮）。 ②招标代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费。 公司名称：中科经纬工程技术有限公司 开户行：华夏银行成都分行分行营业部 账 号：11350000000923966 ③招标代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

1、资格审查资料：  具体详见第八章投标文件格式资格后审投标人必须提交的资料。

2、投标函：                    /

3、商务标：一、封面；二、投标函；三、投标承诺书；四、投标设备材料报价明细表；五、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

4、技术标：一、封面、二、投标人提供的技术评审打分资料索引表、三、技术偏离表、四、投标人近3年资产负债表等财务报表资料文件【成立时间不足3年的公司提供近1年或2年的资产负债表等财务报表资料文件及情况说明（格式自拟），最新成立的公司可只提供情况说明】；五、根据技术标评标内容自拟（格式自拟）。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.2.3本次招标以下浮率形式报价，投标人的报价（合价）应包括因承包本次招标项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、指导安装、指导调试、缺陷修复、风险、保险、税费、质保、培训、监造等费用。

投标人下浮率报价以招标文件第五章工程量清单中确定的各种规格产品的上限单价为基准。下浮后单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

合同结算金额按实际使用量乘以中标单价[中标单价为招标人单价上限价×（1-中标下浮率）] 进行计算，合同期限内超过600万合同自动终止。

投标设备材料报价明细表需加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖单位章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标、技术标、电子文档（光盘或U盘）应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）启封资格审查文件，由评审委员会对投标人资格进行审查；

（8）宣布投标人资格审查结果；

（9）启封技术标文件，由评审委员会对技术标内容进行评审；

（10）宣布技术标得分情况；

（11）启封商务标及电子文档，宣布各投标人的报价并进行评审（包括电子文档的符合性评审）；

（12）宣布商务标及电子文档的评审结果；

（13）根据评标办法规定，确定中标候选人。

（14）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，投标人不需签字确认；

（15）宣布开标结束。

5.2 评标入围办法： 全部入围  。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

### 8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 |  |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 技术部分30分 商务部分70分 |
| 2.2.2 | 基准价计算方法 | / |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 | 技术标 评分细 化标准 | 详见表1技术标评分细化标准 | 详见表1技术标评分细化标准 |
|  | 投标报价 评分标准 | (1)本次商务标以下浮率形式报价，下浮率报价以招标文件第五章工程量清单中确定的各种规格产品的上限单价为基准。 (2)有效报价是投标下浮率≥0%的报价。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织招标。 (3)商务分的评定方法： ① 评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。 ② 报价平均值：1)本次商务标以下浮率形式报价，下浮率报价以招标文件第五章工程量清单中确定的各种规格产品的上限单价为基准。 (2)有效报价是投标下浮率≥0%的报价。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织招标。 (3)商务分的评定方法： ① 评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。 ② 报价平均值：进入评分范围的所有投标人的评标下浮率的算术平均值为报价下浮率平均值(其中，投标评标下浮率在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标下浮率在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。 ③ 评标基准价： a.由招标人代表在开标时从0%、 0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中随机抽取一个百分数，作为下浮值； b.评标委员会按以下公式计算出评标基准价： 评标基准下浮率=报价平均下浮率+下浮值 (4) 根据投标文件的投标评标下浮率与评标基准下浮率对比，计算投标人的商务报价的得分值。即: a.投标评标下浮率等于评标基准下浮率时，得满分(70分)； b 投标评标下浮率每低于评标基准下浮率 1 个百分点，扣 2分； c.投标评标下浮率每高于评标基准下浮率1 个百分点，扣 1分。 以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。 投标文件的商务标评分不足 10 分的，计为 10 分。 以此求得各投标人商务标得分，得分精确到小数点后 2 位，第三位四舍五入。 |
|  | 投标人总得分=技术标得分+商务标得分。 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。 |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 评 标 程 序 | 见本章附件A |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |
| 3.2.2 | 判断投标报价是否低于其成本 | 详见本章附件C：投标人成本评审办法 |
| 补1 | 计算机辅助评标 | 详见本章附件E：计算机辅助评标方法 |

表1  技术标评分细化标准（30分）

| 2.2.2 | 评审 项目 | 分 值 | 评审内容 | 提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业 业绩 | 6 | 投标人自2020年1月起有PE100（XSC50-Orang原料）燃气管材供货业绩的，每提供一个得2分，最高6分。 注：单个合同金额大于100万有效。 | 提供供货合同复印件加盖投标人公章 |
|  | 技术偏离 | 2 | 满足(或优于)招标文件“第七章 技术标准和要求”PE管的技术要求中的技术参数要求（具体技术参数要求详见招标文件附件：技术偏离表 一、招标文件技术要求 已填写的内容）的得2分。 1.打“★”号指标不允许有负偏离，如有一项负偏离，做无效投标处理。 2.打“▲”号的指标，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注:具体按投标人标书中提供的技术偏离表中技术要求的投标响应内容进行打分。 | 提供技术偏离表加盖投标人公章 |
|  | 管理认证体系 | 3 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高3分。 | 提供证书复印件并加盖投标人公章，如为国际证书需同时提供中文翻译件。 |
|  | 技术能力 | 2 | 投标人参与起草与投标产品相关的产品标准、工程技术规范、材料、设计规范、检验相关的国家或行业标准，每项得1分，最高2分。 | 提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 4 | 投标人具有与投标产品或与投标产品的生产工艺技术、设备相关的发明专利的得1分，最高2分。 投标人具有与投标产品或与投标产品的生产工艺技术、设备相关的实用新型专利证书的得0.5分，最高2分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有中国合格评定委员会认可（CNAS）的实验室的得2分。（认可证书名称与投标人名称一致，不提供或提供无效者不得分） |  |
|  | 生产及供货保障能力 | 5 | 投标人拥有PE管材生产设备7台（含）以上得5分；5台-6台得3分；3台-4台得1分；不足3台不得分。 | 提供设备采购合同、购买发票及设备照片（照片须包含铭牌照片）复印件加盖投标人公章 |
|  | 质量评价 | 3 | 生产过程的质量控制：投标产品任一规格，生产过程从原料进场到成品出厂各个环节涉及到的检测项目进行全面、简要、精炼的描述（描述应包含检测项目、检验批次、抽样比率等内容）并提供相关资料。由评审小组经横向对比评估，2.5-3.0，良：1.5-2.4，一般：0.5-1.4。 | 提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 |
|  | 技术服务承诺 | 3 | 根据投标人提供的技术服务承诺，有评审小组经横向对比评估，2.5-3.0，良：1.5-2.4，一般：0.5-1.4。 | 提供技术服务承诺并加盖投标人公章 |
|  | 注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。 如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。 3、进行评分汇总后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |

## 评标办法（综合评估法）

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

在编写项目招标文件时明确。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                              /                             ；

（3)                          /                                 ；

（4)                          /                                 ；

（5)                          /                                 ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.8 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.9未按要求提供电子文档光盘或U盘的，或光盘或U盘无法打开的；

B1.10投标文件装订采用活页装订的；

B1.11列入绍兴市公用事业集团禁止交易企业名单的单位。

B1.12单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的投标活动均无效。

B1.13授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

B1.14其他违反法律法规的情形。

B1.15其他：招标文件中带“★”的指标为必须满足内容，不满足的投标单位作无效标处理。

附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

# 第四章 合同主要条款及格式

### 1.合同范围

本合同条款适用与本次招标活动。

### 2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出30日内按招标文件和中标人投标文件的约定，和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订书面合同。

2.1.1项目名称：绍兴市公用工程建设有限公司2024年度第一季度PE管采购项目

2.1.2交货地点： 绍兴市行政区域范围内。

2.1.3项目实施范围：本次招标内容为绍兴市公用工程建设有限公司的2024年度第一季度燃气用PE100 SDR11 聚乙烯燃气管材，招标规格清单详见招标文件。所有货物均须符合现行国家、行业标准及规范，包括但不限于《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB/15558.1），制造原料为道达尔XSC50 orange。

2.1.4供货期：签订合同之日起分批供货，招标人通知供货之日起7天内负责将所有货物运至现场，在货物运至招标人指定地点之前的运输、保管、保险均由中标人负责，清点接受货物之后，所有货物由招标人拥有其所有权。

2.2交货方式：运至绍兴市越城区五泄路72号仓库或者绍兴市指定地点，卸货费用由中标人负责。

## 3. 合同价格、支付

#### 3.1 合同价格形式

3.1.1 合同价款的确定

合同价即中标价。

3.2 付款方式

中标人在合同签订时应向招标人提供中标价2%的履约保证金（电汇或银行保函）。

中标人根据招标人通知发货，货物应按招标人通知分批运抵到货地点，货款在招标人验收通过后六个月内支付对应到货款98.5%，剩余1.5%在质保期满之后支付。质保期1年，质保期按照最后一批到货并验收通过之日开始计算。所有货物发货完成并验收通过后即合同履行完毕，退还履约保证金（不计息）。中途出现货物质量不合格，招标人有权单方面解除合同并没收履约保证金。

付款通过银行转账并在结算前提供增值税专用发票。

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

## 5.质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及招标文件的要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3设备到达现场后，中标人应负责设备的开箱检验工作；并通知监理和招标人到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由中标人负责补齐或收回，如招标人对质量有异议，中标人负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，招标人保留依法追究中标人违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：

（1）中标人在将货物运到招标人指定地点时，买卖双方及招标人委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对中标人交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行安装施工，但并不免除任何中标人对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对招标人造成损失的赔偿。

（2）买卖双方及招标人委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向中标人索赔因此造成的损失。

5.4中标人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

5.5系统的指导安装、调试结束后，并经有关部门的检验合格或按国家相关标准验收合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

5.6其中中标人认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，均将承担违约责任。中标人必须更换与招标文件相一致的部件并承诺包括安装在内的一切费用和相关责任。所有招标人认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料，供货时如为进口部件需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件防拷贝复印件、中国商检检验合格证明文件正本）。

5.7中标人需向招标人移交招投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

5.8招标人有权派出专业人员赴中标人生产厂地进行设计联络和现场监造，如在现场建造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，招标人有权拒付货款或解除合同。

5.9双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6、包装及标志

6.1中标人提供的货物，应按规定进行包装，执行货物出厂标准；并保证所供产品完整无损及安全，包装应适合长途运输的要求，包装材料不回收，因包装不良造成货物损毁、生锈、灭失的，以及由此而发生的一切费用，均由中标人自行负责。

6.2包装箱的尺寸和重量，应符合交通运输部门的要求。

6.3在每一包装箱内应附有一份详细的货物清单和质量合格证，设备均应有使用说明书和必要的组装图等技术资料。

6.4包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

6.5根据货物的特点和运输的要求，中标人应在包装件清楚的标记“小心轻放”、“防潮”、“正面朝上”和其他适当的标志。根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。

7、随机产品

7.1若为成套供应的产品，应列明成套供应产品的范围及明细作为合同附件；

7.2合同产品含随机辅机、附件、损耗备品、配件和安装修理工具的，应列明供货明细清单，作为合同附件。

8、保险

货物装运后由中标人办理保险，其费用由中标人支付。

9、质量

9.1中标人应严格按照技术要求和国家、部（专业）有关标准生产和检验，确保产品质量完全符合国家、部（专业）有关标准，同时符合招标文件要求，并且保证产品是全新的、未使用过的。

9.2中标人保证货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

9.3在货物验收后的质量保证期内，如因招标人使用不当和保管不善造成的问题，中标人应配合解决，但费用由招标人负担。

10.检验

10.1货物到达后，招标人将对每一批次的货物取样送第三方进行静液压、溶体质量流动速率等性能测试。

10.2货物质量应按国家和部（专业）颁布的质量标准进行检验。

10.3对本次制造该货物的原料采用道达尔XSC50 orange，招标人将委托招标文件确定的原料制造商提供相关供料证明和用料检验结论，并以此作为货物质量的检验结论或证据。

11.现场服务

11.1货物在安装阶段，根据招标人要求，中标人应及时派出现场服务人员处理有关货物质量问题。

11.2招标人应给予中标人现场服务人员提供食宿条件，费用中标人自理。

12.索赔

12.1质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标人在接到招标人索赔通知__3__日内给予答复，如果中标人对招标人提出的索赔负有责任，中标人应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，质保期至少1年。

12.2经原料制造商检验提供的结论，作为货物质量的检验结论或证据。达不到100%“道达尔”原料标准，将视为不合格。招标人收取合同总价的20%作为违约金。并按要求重新供货、赔偿相应损失。

13.违约责任

13.1中标人不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），中标人应向招标人付延期违约金，每天按500元计收，如逾期超过一个月，招标人有权单方面解除合同并没收履约保证金。

13.2中标人所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，招标人有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由中标人承担。

13.3货物错发到货地点时，由中标人负责解决并承担有关费用。

13.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

13.5招标人无正当理由拒绝验收项目的，招标人向中标人偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

13.6招标人无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，招标人应按逾期付款总额每日万分之五向中标人支付违约金。

13.7由于招标人填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由招标人负责。

13.8中标人提供的货物质量不满足招标文件要求的，按12.2条款约定执行。

14.合同的解除和变更

14.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知后15日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

14.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

15.合同生效及其它

15.1本项目合同需由中标人与招标人签订协议，中标人将发票开给招标人，最终货款结算费用由招标人支付。合同经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位公章后，即行生效。

15.2合同生效后，双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《民法典》等有关规定办理。

15.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。凡有关本合同或与本合同中发生的争端，应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向招标人所在地人民法院起诉。在诉讼期间，除正在进行审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。一方为维护自身权益向另一方主张权利的合理费用包括但不限于调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用等，除人民法院另有判决外，由败诉方承担。

15.4招标人及其下属子公司按本次招标范围和要求签订合同。

15.5合同正本一式四份。

16.下列文件均为合同不可分割部分

16.1招标文件；

16.2投标书；

投标书附件1：标的物清单与报价表；

投标书附件2：说明；

16.3中标通知书；

16.4廉政责任协议书；

16.5安全协议书。

廉政责任协议书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，____招标人____（以下简称甲方）与___中标人__（以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行_____________________项目承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同服务完成并经甲方认可后止。

本合同作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日                            年    月    日

安全协议书

招标人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

项目名称：

项目地点：

为了切实加强实施人员现场安全作业管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保实施人员现场作业的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全作业的法规和管理规定，对乙方作业人员施工现场和区域进行全面的安全管理和监督检查进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

3、对乙方的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

4、对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。

5、对乙方需提供准确、详细的货物信息，包括性质、数量、尺寸、重量等。

6、配合乙方的工作，提供必要的设备和场地，以确保装卸运输活动的安全进行。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。

2、服从甲方安全作业管理。

3、乙方必须为作业实施人员参加人身意外保险。

4、乙方造成的安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、乙方必须具备相关装卸运输的合法资质，并保证装载和卸载作业的安全高效进行。

6、乙方需要提供各类参与装卸运输的人员 (包括装卸工人、驾驶员等)的资质证明和身体健康证明，并确保他们接受相关安全培训和指导。

7、乙方应向甲方提供装卸运输计划，确保货物的安全和物流流程的连贯性。

8、乙方负责安排所需的装卸设备(包括吊车、又车等)，并确保设备状态良好、经过维护和检修。

9、乙方应对货物进行包装、固定，确保在运输过程中货物不受损坏。

本协议作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

# 第五章  工程量清单

一、招标清单及要求

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 上限单价 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100燃气管材 | DE400 | 米 | 623.93 |
| 2 | PE100燃气管材 | DE315 | 米 | 386.37 |
| 3 | PE100燃气管材 | DE250 | 米 | 243.55 |
| 4 | PE100燃气管材 | DE200 | 米 | 156.3 |
| 5 | PE100燃气管材 | DE160 | 米 | 100.38 |
| 6 | PE100燃气管材 | DE110 | 米 | 47.41 |
| 7 | PE100燃气管材 | DE90 | 米 | 31.85 |
| 8 | PE100燃气管材 | DE63 | 米 | 15.74 |
| 9 | PE100燃气管材 | DE40 | 米 | 6.39 |

# 第六章  图  纸

无。

# 第七章  技术标准和要求

一、范围：

★本技术规格涉及的PE100 SDR11 聚乙烯燃气管材，将用于燃气管道工程建设，投标人提供的产品和服务必须满足本技术规格的要求，如有技术偏差应在投标文件中详细说明，招标人只接受高于或等同于本技术规格要求的产品和服务，投标人在招标文件中必须详细说明。

二、制造工艺及其要求

★货物质量要求符合国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB/15558.1），制造原料为道达尔XSC50 orange。

三、技术要求

▲（1）外观：PE100应为橙色，管材的内外表面应清洁、平滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、痕纹、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整，并与管轴线垂直。

▲（2）几何尺寸：管材的外径、不圆度及其公差和壁厚及其公差，应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1标准要求，且不应有负偏差。每支直管长度原则要求为10米，管材长度不应存在负偏差。

★（3）混配料：制造管材应使用道达尔XSC50 orange的燃气专用混配料。

▲4、性能要求：管材力学性能要求应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1标准第5.3条的要求。管材物理性能要求应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1标准第5.4条的要求。

##### ▲4.1对接熔接接头的系统适用性

按《塑料管材和管件 聚乙烯(PE)管材/管材或管材/管件热熔对接组件的制备》GB/T19809（即ISO 11414）在环境温度（23±2）℃条件下制备的对接熔接接头应满足相关静液压强度和拉伸试验要求。

5、标志

（1）管材外表面要有生产厂商整个寿命期内清晰可辨、可追溯的长久标志。标志必须具有且不限于以下内容：制造商和商标、TS编号、内部流体、公称外径×壁厚、标准尺寸比（SDR）、材料、混配料牌号、生产批号、生产时间，执行标准编号

7、其它要求详见《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1之规定。

8、所有产品应为所投产品的生产制造商自行生产，不得外包或者贴牌生产。

四、基本要求

1、项目概况及工作环境

1）工作地点：绍兴市行政区域范围内。

2）环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～65℃。

2、技术标准化和规范

1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3、现场服务

货物在安装阶段，根据招标人要求，中标人应及时派出现场服务人员处理有关货物质量问题。

4、数量调整

如遇本次招标没有涉及的货物时，由中标人提出申请，招标人确认后实施。

5、运输、保管、保险

5.1.1中标人负责材料到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

5.1.2材料在送达招标人指定地点之前的保管由中标人负责。

5.1.3材料在送达招标人指定地点之前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的送货人员和现场服务人员人身意外保险。

5.1.4售后服务

5.1.5中标人须提供1年的质保服务，质保服务期自最后一批货物验收合格之日起计算(中标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应承担因质量问题发生的所有经济损失，并在接到招标人通知后两小时内响应，24小时内处理并解决质量问题，否则按违约处理，每发生一次违约金按合同价1%计算。

5.1.6中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。

5.1.7中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

- 其他要求

5.1任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供招标人评标时参考。

5.2招标文件中的技术要求（规格）书只是对货物的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对投标文件中提供的货物符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

5.3各种技术措施费由投标人报价时自行考虑。

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：            （盖投标人公章）

法定代表人或其授权代表：            （盖法定代表人印章）

年        月        日

目   录

商务标内容：

（1）投标函（附件二）

（2）投标承诺书（附件三）

（3）投标设备材料报价明细表（附件四）

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

附件二

工程 投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以下浮率（大写）百分之              （小写：           %）的条件承包上述项目，交货期 按招标文件要求执行 ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）                       。

投 标 人： （盖投标人公章）

法定代表人：（盖法定代表人印章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件三

投 标 承 诺 书

致：        （招标人）

根据贵公司      年    月    日发布的                    项目招标公告，现决定参加项目的竞标，我       （法定代表人），委托       （单位全称）       （职务）       （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国民法典》及招标投标相关法规的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人全称：                                 （盖投标人公章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人印章）

年     月    日

附件四

投标设备材料报价明细表

投标人名称：                           (盖 章)

项目名称：

招标编号：

| 序号 | （设备）产品名称 | 型号和规格 | 制造商名称和品牌 | 单位 | 下浮后单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

注：1、本表所填内容必须与招标文件“工程量清单”内容相一致。

2、下浮后单价为综合单价，即包含设备材料所需的设备费、税费、运费、管理费、装卸费、指导安装费等一切不可预见费用。

3、品牌及产地栏不可简单填写国产，若简单描述国产一旦中标则由招标人在推荐生产厂或品牌范围内确定，投标人须无条件服从，价格不予调整。未按要求执行的则按违约论处，包括但不限于解除合同，扣除履约保证金等措施。

4、下浮后单价＝上限单价×（1－投标下浮率）。下浮后单价四舍五入精确到分。若下浮后单价计算错误或者其小数点保留错误的，供货时将根据投标下浮率进行计算修正。

5、本表格可自行扩展。

投标人(盖投标人公章)：

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：

（项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）

投标人：           （盖投标人公章）

法定代表人：           （盖法定代表人印章）

年        月          日

#### 投标人提供的技术评审打分资料索引表

（对照第三章技术标评分表逐一填写）

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人(盖投标人公章)：

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：

技术偏离表

（由投标人根据技术标准及要求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“技术标准及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人(盖投标人公章)：

法定代表人：（盖法定代表人印章）

日期：

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查资料）

投标人：             （盖投标人公章）

法定代表人：                           （盖法定代表人印章）

年     月      日

资格后审投标人必须提交的资料：

（1）授权委托书（附件一）

（2）投标人企业营业执照；

（3）以下两种情况二选一提供：

①投标人为燃气工程PE管的生产厂家的：提供《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》、型式试验报告。

②投标人为销售代理单位的：提供生产单位的授权证明、及其所投产品的生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》、型式试验报告。

（4）信誉承诺：

①投标人近3年（2020年1月1日至今）没有因诉讼或涉案被司法部门冻结基本账户（提供承诺书）；

②投标人近3年（2020年1月1日至今）在中国裁判文书网中没有行贿等犯罪记录（提供承诺书）；

③投标人近3年（2020年1月1日至今）未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供承诺书）。

（5）承诺书（承诺对所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

（6）授权代表社保缴纳证明【须提供缴费期限包含2023年　　　月至2023年　　月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）（复印件并加盖投标人公章）；

上述资格审查资料，必须是原件（不含公证件及其他替代证明）的复印件加盖公章

注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

附件一

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投  标  人：（盖投标人公章）

法定代表人：（盖法定代表人印章）

身份证号码：

授权代表：（签字或盖章）

身份证号码：

年  月  日

附法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）