# 关于昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州中医医院）2023年度第三批医疗设备“优势专科”设备采购项目（国产）第一包（二次）技术参数征求意见的公告

各生产及经营企业：

为加强对昌吉州州直医疗设备采购管理，确保医疗设备采购公开、公平、公正竞争，提高采购效率和质量，防范商业贿赂等腐败问题的发生，我单位在新疆政府采购网发布拟采购医疗设备技术参数征求意见的公告。对昌吉州医疗卫生健康系统州直采购单位申请采购的国产医疗设备手术动力系统的技术参数进行公示，广泛征求意见，诚邀各相关生产和经营企业对产品参数提出宝贵书面意见。若有意见，请于2024年5月1日24点前（递交截止时间），将相关意见（填写到附件2）通过邮箱报送。有疑问可与公告中联系人联系。

附件：1、拟采购医疗设备明细表；

2、昌吉州卫健委医疗设备技术参数征求意见表。

合格的意见递交要求：提交意见时需附联系人、联系电话、意见的佐证材料，所有材料加盖单位公章，不按要求递交的意见无效。

意见递交截止时间：2024- 5 - 1 23:59:59

联系人及方式：

联系人：殷先生

联系电话：18699439421

QQ邮箱：1411602733@qq.com

联系人：王先生

联系电话：0994-2215851

2024年4月 26日

附件1：拟采购医疗设备明细表

| 设备名称 | 产地 | 数量 | 分包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术动力系统 | 国产 | 1 | 第一包48万元 |

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

附件2

昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州中医医院）2023年度第三批医疗设备“优势专科”设备采购项目（国产）第一包 手术动力系统（二次）采购项目技术参数征求意见表

| 设备 序号 |  | 设备 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求 意见 范围 | 1、该设备技术参数是否存在明显的指向性和排他性； 2、限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 3、是否有影响“公平公正、公开透明”原则的其他情况。 |
| 对技术参数的意见及依据 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 备注：1、对所征集的合理化建议将组织论证。2、对征求的合理化意见在参数复核时予以充分考虑。3、最终设备参数以招标公告为准。 |

手术动力系统参数

| 主要配置要求 |
| --- |
| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| 1 | 动力系统主机 | 1台 |
| 2 | 内镜专用手柄 | 2支 |
| 3 | 开放手术手柄 | 1支 |
| 4 | 内镜切割磨头 | 1支 |
| 5 | 内镜打磨磨头 | 2支 |
| 6 | 内镜往复磨头 | 2支 |
| 7 | 一体式护鞘磨头（内镜下） | 1支 |
| 8 | 一体式护鞘磨头（开放） | 1支 |
| 9 | 全刃往复安全磨头 | 1支 |
| 10 | 半刃往复安全磨头 | 1支 |
| 11 | 扁平刃的往复安全磨头 | 1支 |
| 12 | 骨刀 | 1支 |
| 13 | 片状刀头 | 1支 |
| 14 | 切削刃内注水弯曲一体式磨头 | 1支 |
| 15 | 金刚砂内注水弯曲一体式磨头 | 1支 |

*1、一机多用，可以开展内镜手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理，具有往复功能。

2、开放手术打磨转速≥50000转/分钟；

3、内窥手术打磨转速≥28000转/分钟；

3.2脚踏：防水设计，无级调速。

3.3内镜专用手柄，可高温高压灭菌，手柄内注水水冷结构，长时间使用不发热；开放手术手柄，可高温高压灭菌。

3.4内镜切割磨头。

1）转速≥28000转/分钟，可高温高压消毒，重复使用

2）长度180-360mm，满足各种长度内镜需要

3）磨头外套管，满足工作通道3.7mm内镜使用

4）磨头具有限深功能

3.5内镜打磨磨头。

1）转速≥28000转/分钟，可高温高压消毒，重复使用。

2）长度180-360mm，满足各种长度内镜需要。

3）磨头外套，满足工作通道3.7mm内镜使用。

4）磨头具有限深功能。

3.6内镜往复磨头。

1）转速≥28000转/分钟，可高温高压消毒，重复使用。

2）长度180-360mm，满足各种长度内镜需要。

3）磨头外套满足工作通道3.7mm内镜使用。

4）磨头具有限深功能。

5）磨头具有偏心功能。

3.7一体式护鞘磨头（内镜下），前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。工作转速≥60000r/min。可重复消毒使用。

3.8切削刃和金刚砂内注水弯曲一体式磨头，杆径3.5mm，刀杆弯曲，内注水设计，为手术提供绝佳视野。磨头直径：2、3、4mm可重复消毒使用。

3.9全刃、半刃、扁平刃的往复安全磨头，磨头往复运动，最高转速≥30000r/min，半刃磨头可以推开神经打磨骨质，扁平刃磨头可以插入神经和骨质的间隙打磨。可重复消毒使用。

3.10一体式护鞘磨头（开放），前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径4mm，磨头直径3.5mm，长度110mm，工作转速≥60000r/min。可重复消毒使用。

3.11骨刀，片状刀头，内注水设计，前后往复运动，最高转速≥60000r/min，可重复消毒使用。

其他要求

1、到货时间：国产设备30个日历日，进口设备60个日历日。

2、付款方式：验收合格入库并提供设备生产厂家3年的保修承诺或保修合同后30日内付100%货款。

3、设备生产厂家提供保修3年（从验收合格之日起开始计算）,并提供生产厂家保修承诺或保修合同。终身免费维护。维修响应时间2小时，接到故障报告后在4小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过2个工作日，否则乙方维修期间提供备用机供科室使用。

4、设备供应商免费安装，操作人员的现场技术培训学会为止。

5、提供经常使用的备品备件清单及报价

6、投标人在投标时提供产品彩页，彩页上要有明确的设备型号及关键参数性能描述

7.若有独立的软件系统定期免费维护，需要做接口的承担首次接口费用，计量设备需提供首次计量检测报告。