# 关于昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）超声外科吸引系统腹腔手柄进口医疗设备单一来源采购项目参数征求意见的公告

各生产及经营企业：

为加强对医疗设备采购管理，确保医疗设备采购公开、公平、公正竞争，提高采购效率和质量，防范商业贿赂等腐败问题的发生，我单位在新疆政府采购网发布拟采购医疗设备技术参数征求意见的公告。对昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）超声外科吸引系统腹腔手柄进口医疗设备单一来源采购项目的技术参数进行公示，广泛征求意见，诚邀各相关生产和经营企业对产品参数提出宝贵书面意见。若有意见，请于2024年7月3日24点前（递交截止时间），将相关意见（填写到附表2）通过邮箱报送。有疑问可与公告中联系人联系。

附件：1、拟采购医疗设备明细表；

2、昌吉州人民医院医疗设备技术参数征求意见表。

合格的意见递交要求：提交意见时需附联系人、联系电话、意见的佐证材料，所有材料加盖单位公章，不按要求递交的意见无效。

意见递交截止时间：2024-07-03 23:59:59

联系人及方式：

联系人：李静文

联系电话：15160945152

QQ邮箱：1285618013@qq.com

2024年06月28日

超声外科吸引系统腔镜下手柄

设备选型：超声外科吸引系统腔镜下手柄  产地：进口

- 设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1总体特性：能跟现有超声能量平台进行匹配，能满足肝脏外科腹腔镜下手术中肿瘤的切除；普外科等肿瘤切除手术。

2产地：德国进口。

3手柄型号：94-054

3技术指标：

3.1工作原理：手柄末端的换能器是通过压电陶瓷材料进行能量转化，把电能转化成超声能；

3.2工作长度：305mm

3.3手柄重量：178g

3.4头端外径：3mm

3.5头端内径：2.2mm

3.6保护鞘：5mm

3.7注水方式：中心注水

3.8吸引方式：中心吸引

3.5手柄与连线组装方式：手柄与手柄连线拔插式，更换方便。

3.6手柄组装形式：手柄和刀头为一体，避免安装拆卸等步骤。

3.7灭菌方式：刀头非一次性耗材，可高温高压灭菌，可重复使用，刀头部件可进行更换。

3.8手柄重量：最重手柄≦178g，纤细轻便适用于腔镜下肝脏切除手术。

二、其他：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

三、配置：全套

四、售后服务要求：

验收合格后整机及配置设备免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身免费软件升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

附件2

昌吉回族自治州人民医院医疗设备技术参数征求意见表

| 设备 序号 |  | 设备 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求 意见 范围 | 1、该设备技术参数是否存在明显的指向性和排他性； 2、限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 3、是否有影响“公平公正、公开透明”原则的其他情况。 |
| 对技术参数的意见及依据 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 备注：1、对所征集的合理化建议将组织论证。2、对征求的合理化意见在参数复核时予以充分考虑。3、最终设备参数以招标公告为准。 |