湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目

（财政审批编号：湖财采确[2024]12356号 ）

竞争性磋商文件

（全流程电子）

项目编号：HZFH2024-031号

项目名称：湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目

采 购 人：湖州市港航管理中心                           （盖章）

代理机构：湖州帆华工程管理有限公司                    （盖章）

2024年7月

目  录

第一章 竞争性磋商公告……………………………………………03

第二章 磋商项目采购需求…………………………………………07

第三章 供应商须知…………………………………………………18

第四章 合同主要条款………………………………………………31

第五章 响应文件格式………………………………………………38

第六章 磋商办法及评分标准………………………………………55

- 竞争性磋商公告

（本项目为电子磋商项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规等规定，湖州帆华工程管理有限公司受湖州市港航管理中心的委托，就 湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目进行竞争性磋商，欢迎国内符合条件的供应商前来参加磋商。

一、磋商项目编号：HZFH2024-031号

二、磋商项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目 | 1项 | 150 | 149.077461 |

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目专门面向中小企业采购, 供应商需符合国家《中小企业划型标准规定》要求。(监狱企业、残疾人福利性单位参加磋商，视为小型、微型企业)。

3、本项目的特定资格要求：具有省级经信委或省级船舶行业协会颁发的钢质船舶制造二级Ⅲ类及以上资质（提供复印件并盖章）。

4、本项目接受联合体参加磋商。

四、报名及获取磋商文件时间:

1、报名及获取磋商文件时间：磋商公告发布时间至磋商截止时间，截止时间后不再接受供应商报名及获取磋商文件。

2、报名方式：网上报名，不接受供应商现场报名。供应商报名及获取磋商文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录。免费注册网址：政府采购云平台（https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry），咨询电话：400-881-7190，已注册成功的无需重复注册。

3、磋商文件获取方式：自行下载。本次磋商文件实行网上获取，供应商须登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取磋商文件（需先在“政采云”注册账号并登录，才能获取磋商文件）。

五、响应文件的递交及相关事宜：

1、响应文件递交的截止时间（磋商截止时间，下同）：2024年7月15日9:00（北京时间）。

2、响应文件的递交方式：

2.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交。供应商应于2024年7月15日9:00（北京时间）前将制作、加密的电子版响应文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃磋商资格，作未提交响应文件处理）；

2.2数据电子备份响应文件（U盘）：邮寄快递送达，收件地址为：湖州帆华工程管理有限公司（湖州市太湖路1155号中新商务大厦8层），收件人：朱圻睿，电话：13385826235。收件截止时间：2024年7月14日下午17:00，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份响应文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份响应文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃磋商资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份响应文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份响应文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份响应文件（U盘），磋商公告及磋商文件中关于数据电子备份响应文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日磋商截止时间后30分钟内，各供应商须具备符合要求的CA加密后的电子响应文件、有效的CA锁进行解密，磋商截止时间止未完成上传的电子响应文件作未提交电子响应文件处理；未按磋商文件要求密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）将拒绝接收；整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件；若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份响应文件（U盘）不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计需一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

5、制作响应文件：供应商登陆“浙江政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”。并通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

六、响应文件提交地点：供应商须登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“投标文件上传”菜单，进行网上递交响应文件

七、磋商时间：2024年7月15日9:00（北京时间）

八、磋商地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

九、其他事项：

1、本项目为电子磋商项目，实行网上磋商，应按照本磋商文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线响应，磋商截止时间前须完成电子响应文件的上传，同时供应商须使用制作在线磋商响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。其中数据电子备份响应文件（U盘）在磋商截止时间前以密封、包装的形式提供。

2、供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。

3、供应商对磋商文件有异议的，须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。应当在2024年7月14日下午17:00分前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失效的，责任自负。

5、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭成交通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6、本次磋商有关信息刊登在：

6.1浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

6.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/-“政府采购”-模块

十、业务咨询：

1、采购代理机构名称：湖州帆华工程管理有限公司

联系人：朱圻睿            联系电话：13385826235

质疑函接收人：张莉琴      联系电话：0572-2292887

地址：湖州市太湖路1155号中新商务大厦8层

2、采购人名称：湖州市港航管理中心

联系人：张先生            联系电话：0572-2057655

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局政府采购监管处

联系人：程先生            联系电话：0572-2150216

地址：湖州市龙王山路518号

湖州市港航管理中心

湖州帆华工程管理有限公司

2024年7月5日

# 第二章  磋商项目采购需求

一、项目编号：HZFH2024-031号

二、采购人名称：湖州市港航管理中心

三、采购项目：湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目

四、限价：149.077461万元

五、项目建设的必要性：

1、根据《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部2020年第12号令）第29条关于船员实操考试的规定，实际操作考试应当通过对相应船舶、模拟器或者其他设备的操作等方式，对内河船舶船员专业知识综合运用、操作及应急等能力进行技能测评。

2、根据《中华人民共和国船员条例》相关规定，海事管理机构负责统一实施船员管理工作。船员考试是船员任职资格的重要前提条件，海事管理机构必须提供相关的设施设备，确保船员考试顺利开展。现我市辖区范围没有符合轮机岗位适任评估考试所需的实操评估考场，近年来轮机实操评估考试只能借用培训学校开展教学的场地设备来开展评估，轮机岗位适任评估考试过程存在瑕疵，不符合船员管理质量管理体系有关要求。

3、内河船员作为内河水运的重要人力资源，对内河水运发展起到至关重要的作用。湖州作为内河水运转型示范区，近年来，内河船员考试人数呈现逐年递增趋势，2021年考试总人数达934人次，比2019年增长163%，比2020年增长37%；2022年考试总人数达1385人次，同比2021年增加48.3%；2023年考试总人数达1508人次，同比2022年增长8.9%，再创历史新高。

轮机实操考试作为评估船员职业素养、船舶机械（电气）设备操作管理和检修能力的重要手段，其标准化、专业化、现代化水平的要求日益提高，因此，有必要建立一个符合标准、设备齐全、功能完备的轮机实景机舱，以满足日益增长的船员培训需求，提升船员队伍的整体素质。

六、项目概况：

本项目旨在建设一处长25米*宽10米集实训、考试和研究于一体的现代化实景式轮机实操考场，包括地下部分和地上部分。地下部分主要为钢筋混凝土土建空气墙下沉式空间，作用于船舶机舱设施、设备的安装场地；地上部分则按照效果图进行建设，模拟一处在水中航行的景观式船舶，除船舱区域适当缩短优化建设外，其余甲板部分按照内河实船配置或预留设备和辅助设施的空间，作用于今后拓展执法人员轮训和其他科研工作。

如下图所示

七、项目建设目标：

基本满足《交通运输部办公厅关于发布<内河船舶船员适任培训和考试大纲（2019版）>的通知》（交办海〔2019〕14号）和《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部2020年第12号令）关于内河船舶船员实操考试的相关要求，参考内河通航标准[GB50139-2004]关于内河航道和船舶的特点，结合浙江省执法普法一体化基地建设，建成一处可用于内河船舶船员的实操考试、管理人员培训以及其他研究的现代化实景式轮机实操考场。

八、项目建设主要内容：

拟规划打造的轮机实操考场建设内容主要包括甲板部分、机舱部分以及配套设备采购、安装。

其中，甲板部分外观主要以简化版的内河集装箱船型打造，包涵船首、驾驶台、货仓、船尾起居空间等元素，配备探照灯、舵机、舵、舵杆、软轴、系船索、带缆桩、船用航行设备信号设备、船用收扩音机、甚高频无线电话、声力电话、主机传令钟、桅杆、防撞轮胎、挂耳、工具台等设备。预留安装φ28组合式起锚机、铸钢闸刀掣链器、锚设备的接口或空间。

机舱部分主要以下沉式空间为主，采用钢筋混凝土土建空气墙，地下及四周辅助一定的防水措施，墙体内壁视情况模拟内河船舶船舱进行一定的造型优化，最后形成的空间主要作用于布局安装发动机、舵机、发电机等设施设备以及少量考生的候考休息。（下沉式的机舱设计需要贴合内河船舶机舱实际，而且能够满足机器设备启动后的噪声、震动不直接影响周边小区居民生活）。

配套设备采购、安装主要是按照《内河船舶船员适任实际操作考试规范》配齐轮机实操考试所需的机电设备、消防设施、船用产品等，并确保建成后的实景机舱符合场地消防安全以及内河二类及以下轮机岗位实操评估考试要求。

九、项目建设方案：

本项目拟在场地内建造一艘长25米*宽10米船舶模型，主要用于内河船员二类及以下轮机岗位适任实操考试。

9.1项目建设内容

9.1.1 地上部分建设：

根据效果图进行施工，船舶船体、轮机、电器等关键设备。

9.1.2 地下部分建设：

完成钢筋混凝土土建空气墙等基础设施的建造。

9.2 项目建设效果图及施工简图（见附件）

9.3系统构成与主要组成部分

本项目主要包括以下几个部分：

9.3.1船体部分

轮机实操考场货舱区域为单底双舷横骨架式,其他区域为单底单舷横骨架式,设单机、单桨、单舵。船舶采用型尖首前驾驶、尾部单尾线型整体外观船体线条流畅，设计合理。艏柱由钢板焊接而成。各道水密横舱壁均以垂直扶强材扶强。机舱内机座纵桁在舱壁处具有良好的过渡，甲板纵桁均与舱外强构件连接，保持全船结构的。船体结构按中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及《修改通报》（2019、2021）对船舶的要求设计。

9.3.2 设施设备部分

9.3.2.1 救生设备

救生设备按中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则》（内河船舶法定检验技术规则2019）配救生圈6只（其中带救生浮索救生圈3只，带自亮浮灯救生圈3只），救生衣4件。

9.3.2.2 消防设备

消防设备按中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则》（内河船舶法定检验技术规则2019）配1台消防泵，设置水灭火系统，配1套消防栓（包括15m消防水带、水枪13及水龙带箱）；配手提式干粉灭火器（5Kg）3具，手提式泡沫灭火器（9L）3具，半圆形太平桶4只。0.03m3消防砂箱2只，太平斧2把，铁钎铁钩一套。

9.3.3 舱室舾装部分

9.3.3.1 木作绝缘

与露天直接接触的甲板室顶棚及外壁均采用25mm厚泡沫塑料板隔热型彩色防火塑料板。

9.3.3.2 油漆

钢材在油漆前应按规定进行预处理。全船油漆应按标准船油漆颜色选用表的要求。

9.3.4轮机部分

拟采用尾机舱单机单桨船舶，推进装置采用主机，通过减速齿轮箱、中间轴、尾轴传动定距螺旋桨。主机和齿轮箱选用业主现有设备完成安装调试。

设置一台轴带发电机供全船用电设备。轴带发电机额定功率为24kW，根据各种不同的工况合理分配使用。轮机考试教室主要动力机械设备的选用以船用产品为主，并持有船用产品证书。其他各设备和管路的附件均按CB或GB标准以及制造厂标准制造。

轴系由主机、减速齿轮箱、中间轴、可拆联轴节、尾轴和螺旋桨组成，为单轴系形式。主、辅柴油机均燃用0号或-10号轻柴油作燃料。燃油储存系统由一个燃油储存柜，单个燃油日用柜及管路阀件组成。

主、付柴油机的滑油管路均为湿油底壳式，滑油存放于柴油机的油底壳内，由柴油机机带机油泵作抽吸，形成闭式循环管路。齿轮箱滑油系统也为湿油底壳式，通过机带滑油泵抽吸，形成闭式循环管路。通过手摇泵及软管可将主机、付机和齿轮箱油底壳的污滑油泵至收集装置；滑油更换时，滑油储存柜中的新滑油通过人工方式送至主机、齿轮箱及辅柴油机油底壳内。主机设置滑油低压报警装置。

机舱内设置一只滑油柜，供给主、付机。滑油柜需设有自闭式放泄阀，污油泄放至污油桶内。

9.3.5 冷却水系统

主机的冷却水系统为闭式循环水冷，用淡水来冷却柴油机各运动零部件，从而保证柴油机的正常工作。

付机采用蒸发式水冷系统，其结构主要是水箱。当冷却水不断蒸发减少至水箱浮子红标志降到漏斗口时，由人工给其水箱加水。船主机设有冷却水高温报警装置。

9.3.6排气系统

主、付柴油机排气管均从船顶部导出。排气管路上设有膨胀接头和消音器，排气管路和消音器都需包扎50mm厚度的隔热材料，包扎后的外表面温度按照规范要求不超过60℃。

9.3.7 主推进装置的操纵

主推进装置采用驾驶室遥控操纵，机舱周期有人值班。

在驾驶室内设有遥控装置，以实现主推进装置的遥控。采用驾驶室控制站、机旁机械装置操作方式；通过控制站，可实现主机调速，齿轮箱的离合和换向，以及能进行机旁操作和驾驶室遥控转换。

正常考试时，由驾驶室对主机进行遥控操纵。发生故障时，可通过驾驶室与机舱的声力电话，在机旁操作柴油机起停和调速，以及齿轮箱离合和换向。

此外，在驾驶室应设有主机的紧急停车装置，该装置应与驾驶室控制系统完全独立。紧急停车装置失电时，应自动转换至蓄电池供电；紧急停车装置应设有防止误操作的设施；操作紧急停车时，应给予机舱听觉和视觉报警指示。

柴油机机旁和驾驶室内分别装有显示主推进装置和柴油发电机组运行情况的各种仪表及其他电气指示灯、开关、按钮等。主机机旁仪表板设有转速显示、滑油压力显示、淡水温度显示、滑油低压报警及自动停车、淡水高温报警、超速报警及自动停车、应急停车报警，起停按钮，还包括齿轮箱工作油压显示。驾驶室操纵台面板设有：主机转速显示、滑油压力显示、淡水温度显示、主机综合故障报警、主机紧急停车报警及按钮；舵机综合报警；齿轮箱工作油压显示、齿轮箱滑油低压报警、离合器转向显示；以及电气仪表、指示灯、控制开关等。机舱内其他辅助机械设备，原则上均采用人工机旁控制和转换。

9.3.8 管系说明

所有管系、阀件、法兰和附件均按国标、船标、部标进行设计与制造。轮机考试教室各系统管子的材料与壁厚，应符合规范要求，同时，管子的焊缝强度不得低于管子材料的机械性能的下限。船舶管系的布置和安装按照CB/Z345-85标准进行。凡管子通过水密隔舱和甲板时均应采用按CB标准的通舱管件，一般通舱管件连接的形式为法兰式。

为便于识别管路须用有颜色的乙烯基布(带)或油漆来标志。各种管路系统的颜色标志须按照GB3033-82标准规定。阀件及附件要有识别铭牌，按GB3031-82和GB3032-89标准配制。

机舱花钢板以下的阀件应布置得使手轮尽可能靠近花钢板。但海水箱通海阀的手轮应位于花钢板以上。装在船侧的阀件，应装在特制的船侧座板或短接管上，海水箱上的阀件也应装在其座板上，可按CB标准或工厂标准制造。

9.3.9电器部分

选用安装的保证船舶安全航行所必需的电气设备，均应具有船用产品证书或船检认可的证书。电气设备安装，除特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺规范》进行。

9.3.9.1电制

1、发电机：AC230V，50Hz，交流单相双线绝缘系统。

2、生活设备：AC220V，50Hz，交流单相双线绝缘系统。

3、照明系统：DC24V，直流双线绝缘系统。

4、助航、船内通讯系统：DC24V，直流双线绝缘系统。

5、无线电系统：DC24V，直流双线绝缘系统。

9.3.9.2 电源设备

（1）蓄电池组

轮机考试教室设有蓄电池组两组，作为主电源，供电给全船照明、航行灯、信号灯、通导报警设备及无线电设备。蓄电池组由轴带发电机对其进行充电或由用交流充电器对蓄电池进行充电。参数如下：型号：6-CQ-200数量：2组（共4只）电压：DC24V（DC12V×2）容量：200Ah充电器参数如下：型号：GCA-60/36数量：1只输入电压：AC220V输出电压：0-36V输出最大电流：60A。

（2）主机轴带充电发电机

轮机考试教室采用主机轴带发电机作为充电发电机，轴带发电机由柴油机配，在航行时主机轴带发电机一方面给主机启动蓄电池充电，另一方面给日用蓄电池充电。

（3）交流发电机

轮机考试教室设有主、辅机轴带单相交流同步发电机两台，一台主机轴带供全船空调等用电设备；一台辅机轴带停航时供全船用电。主机轴带发电机应配有稳频稳压装置。参数如下型号：ccfj24j—w功率：24kW电压：AC230V频率：50Hz相数：单相数量：2台4、变压器轮机考试教室设有变压器一台，用于将三相380V岸电转换为单相220V，型号规格AC400V/AC230V，20kVA。三线进二线出。

9.3.9.3电缆、电线

除了设备所附带的电缆外，一般均采用IEC规范要求的船用电力电缆，电缆具有成束滞燃特性，不同场所应选择适合该场所的适当的电缆。电缆的敷设应严格按规范的要求及《船舶电缆敷设工艺》进行施工。应避免擦伤和其它损伤，应远离油舱、水舱等危险区域，通过水密舱壁应保证舱壁的水密完整性不受损害。

9.3.9.4避雷、接地

在桅顶上安装钢质接闪器一根，直径为25㎜，并应至少高出桅顶或桅顶上电气设备300㎜，接闪器可直接与桅杆焊接或铆接在桅杆上。全船所有电气设备（灯头、工作电压低于50V及规范规定的除外）的带电部件以外的所有可接近的金属部分，除直接紧固在船体的金属结构上或紧固在与船体金属结构有可靠电气连接的底座或支架上外，均要设专用导体进行可靠接地，接地材料及截面积均应符合规范要求。电缆的金属护套或金属外护层应作有效接地。接地必须按《船舶电气设备安装工艺规范》和《船舶电气设备和电缆接地工艺规范》要求进行施工。

电器系统是船舶正常运行的关键，包括发电机、岸电设备、电缆等设备。本项目的电器部分将采用高品质的电器元件和先进的控制技术，确保船舶的电气安全。同时，电器部分还将设置多种故障模拟装置，以检验船员的电器设备维护和故障处理能力。

9.4系统功能与性能

本项目建设的将具备以下功能与性能：

1.至少满足内河船舶船员二类及以下轮机岗位实操考试要求。

2.配备完善的教学、考试和实操设施，提升船员轮机操作技能。

3.确保船员队伍的专业素质和安全操作水平。

4.为我国内河船员培训事业做出积极贡献，助力内河水运高质量发展。

本项目立足于满足我国船员培训需求，以提高船员队伍的专业素质和安全操作能力为核心，打造一个具有国际化水准的。通过实施地下建筑和地上建筑的建设、设备采购与安装、系统集成与调试以及培训与操作指导等五个方面的内容，本项目将全面提升我国船员轮机培训的硬件设施和教学质量。这将有助于内河水运的安全、高效、绿色发展，提高湖州地区航运竞争力，为我国船员培训事业做出积极贡献。

十、系统安装调试与培训安排

在系统建设完成后，进行系统的安装调试工作，确保各系统能够正常运行。同时，安排相应的培训课程和操作指导，提高项目管理人员和操作人员的技能水平。

十一、服务

在项目运行过程中，提供全方位的服务支持，包括设备维护、系统升级、技术支持等。同时，根据用户需求提供个性化的定制服务，满足用户的不同需求。

11.1乙方指派专门技术人员负责本系统的跟踪与服务；

11.2服务方式：

远程与现场服务相结合。电话、邮件即时通信结合的方式为用户提供方便的服务；

11.3服务响应时间：

对于应用级的问题再收到用户的报告后2小时内作出响应；系统级的故障视情况尽快给予解决。如无法远程解决，将在3日内上门维修，或双方协商确定。

11.4服务时间：

按照使用单位作息时间提供保障服务，占用休息时间的应与使用单位协商处理。

十二、项目实施人员

从以下几个方面保证保质保量如期完成项目：

12.1项目方案设计

方案设计应充分考虑船舶建造、建造质量体系等内容对本系统的相关要求，以满足委托方要求为目标。

12.2设备选购

设备选购应充分考虑系统设备的使用环境特点，从系统的稳定性、可靠性、实用性出发选购优良器件。

12.3人员配备

项目组应配备足够的经验丰富的软硬件技术人员。这些人员有船舶与制造工程、土木工程、轮机工程、航海技术相关专业背景以及精通船体结构、动力装置、轮机管理等专业知识。选派足够数量的软硬件、船体和机械设计人员，安排足够的时间从事本项目相关研发。

项目实施人员由船舶与制造工程、土木工程、轮机工程、航海技术等相关专业的具有长期船舶制造的人员组成。

十三、系统验收标准

系统验收标准参照项目设计方案及相关技术指标。

验收内容包括设备验收[参照设备清单进行]，性能及功能验收[参照系统设计方案相关技术指标]，资料验收[外购设随机资料，系统技术和操作说明]。

系统验收主要包括全部设备以及设备间的互联验收。应参照系统设备清单验收全部设备。

13.1提交的设备验收资料包括：

- 外购设备将提供其随机资料[包括可能的装箱单、说明资料、保修卡等]。

（2）竞标方自研的设备将比对设备清单结合系统全部安装完后的联调测试进行。并提交相关操作说明资料和技术资料。

13.2验收方法：

现场验收。结合建设方案，确保建设内容和安装的设施设备处于正常工作状态。

13.3验收标准：

13.3.1所提交的设备数量与项目设备清单符合[参见前述设备清单]。

13.3.2所提交的全部设备，在完成安装并完成调试后能正常工作。场地建设基本符合相关设计标准。

十四、工程量清单（见附件）

十五、安全文明施工

1、供应商应准时响应采购人组织的集中现场勘察，充分了解现场施工条件和施工内容，和采购人进行沟通，对有异议的地方全部以书面方式反馈给采购人。

2、供应商应承诺在采购人规定的工期内开工（以采购人下达开工令为准），并按要求在规定日期内竣工。供应商应充分做好各项安全防护措施，如因施工期间安全措施不到位造成采购人财产损失，成交供应商将按原价赔偿。

3、供应商报价中应充分考虑环境保护、文明施工、安全施工等费用，该报价是指完成该工程的所有相关费用及利润。供应商应制定安全可靠的施工方案，采取有效的安全防护措施，对参加施工的所有人员进行安全施工培训，对施工过程中造成的安全事故承担全部责任。

4、供应商应仔细勘察现场，按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好和原有的建筑设施加以保护，并做好与其他施工配合，以保证本工程的顺利完工；在施工期间落实人员打扫施工区域内环境卫生，确保不污染路面，做到道路整洁。因车辆进出或对现有道路、房屋、管道、绿化等所有设施的损坏、修复而发生的一切费用都由成交供应商自行承担。若不能及时修复或未达到原质量标准通过验收的，则由采购人安排其他单位进行修复，所产生的费用由本工程成交供应商承担，具体产生的工程量费用计量由监理计控。施工组织时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，供应商可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在响应报价中，不再单独计价。

十六、工程建设标准

1、本条所列的技术规范为完成本项目所需的最低技术标准规范，供应商可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但供应商需提供所采用的企业技术标准高于本条所列技术标准规范的相关证明材料。

2、本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师和采购人批准。

本工程执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向成交供应商发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

十七、商务要求

| 工期 | 自合同签订之日起60日历天完成项目施工通过竣工验收（具体开工日期由采购人确定） |
| --- | --- |
| 质量目标 | 一次性验收合格 |
| 缺陷责任期 | 验收合格之日起3年。 |
| 付款方式 | 1、自合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价款的40%作为预付款； 2、验收合格后60日内支付余款； 3、税费：本服务执行中相关的一切税费均由供应商承担。 4、供应商必须按月全额支付民工工资，并且采购人有监督的权利。如供应商未按规定兑现，采购人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。 |

十八、其他要求：

1、本次磋商，各供应商应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、二次进场等费用，该费用列入相应措施费,消防图纸设计及审图、第三方消防检测、消防审批等内容的相关费用由成交供应商承担，请供应商综合考虑在响应报价中。

2、施工所需用水、用电由成交供应商负责接出，费用综合考虑在响应报价中。

3、成交供应商的雇员及设备的保险等保险取费由供应商自行承担。

4、若因自身原因给周边其他单位造成损失的，其相关费用由成交供应商承担。

·采购需求为初步方案，施工内容与图纸清单有冲突的，以图纸和清单为准。

第三章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目 |
| 2 | 编号 | 磋商文件编号：HZFH2024-031号 财政审批编号：湖财采确[2024]12356号 |
| 3 | 磋商内容 | 湖州港航轮机实景机舱建设 |
| 4 | 项目实施地点 | 湖州市范围内，具体地点由采购人指定 |
| 5 | 答疑时间 | 供应商对磋商文件有异议的，应当在2024年7月14日下午17:00（北京时间）前以书面（含传真）形式一次性针对同一采购程序环节向采购代理机构提出质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。采购代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失效的，责任自负。 |
| 6 | 响应文件要求 | 供应商应按要求提供电子响应文件及数据电子备份响应文件（U盘），具体内容如下： 1、电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃磋商资格，作无效标处理； 2、数据电子备份响应文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份响应文件格式及内容应与电子响应文件格式及内容一致。数据电子备份响应文件应加密、密封及包装，未按要求提供的数据电子备份响应文件（U盘）均按未提供处理。 |
| 7 | 响应截止时间 | 2024年7月15日9:00（北京时间） |
| 8 | 响应文件提交 | 响应文件提交地点为：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 1、供应商在磋商截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先撤回原文件，补充、修改后重新递交。磋商截止时间止未完成传输的，视为放弃磋商资格，作无效标处理。 2、数据电子备份响应文件（U盘）的递交方式：邮寄快递送达，收件地址：湖州帆华工程管理有限公司（湖州市太湖路1155号中新商务大厦8层），收件人：朱圻睿，电话：13385826235。收件截止时间：2024年7月14日下午17:00，未按时送达的，均按未提供处理。 3、整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。 4、若供应商仅提供一种形式的响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，相关风险由供应商自行承担。 |
| 9 | 磋商时间 | 2024年7月15日9:00（北京时间） |
| 10 | 磋商地点 | 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 磋商有效期 | 60天（日历天） |
| 13 | 磋商办法及评分标准 | 详见磋商文件第六章 |
| 14 | 其他 | 在确定成交供应商后，签订合同前，成交供应商须提供2份完整的纸质响应文件（包括最后报价文件）给采购人，纸质响应文件须与电子响应文件格式及内容一致。 |

## 一、总  则

1．概况

1.1项目名称：湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目；

1.2采购人：湖州市港航管理中心；

1.3监管部门: 湖州市财政局政府采购监管处；

1.4项目资金来源：政府预算资金，已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实；

1.5采购方式:竞争性磋商；

1.6采购项目服务地点：湖州市范围内，具体地点由采购人指定；

1.7采购代理机构：湖州帆华工程管理有限公司；

1.8本磋商文件适用于本项目的磋商、成交、验收、合同履约、付款等。

2．供应商的资格条件

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2本项目专门面向中小企业采购, 供应商需符合国家《中小企业划型标准规定》要求。(监狱企业、残疾人福利性单位参加磋商，视为小型、微型企业)。

2.3本项目的特定资格要求：详见采购公告。

2.4本项目接受联合体参加磋商。

3．磋商费用

3.1无论磋商采购结果如何，供应商应自行承担所有与参加本次磋商采购有关的全部费用，采购代理机构对上述费用不负任何责任；

3.2本项目磋商代理费按人民币贰万零捌佰玖拾壹元整计取，由成交供应商在领取成交通知书当日一次性支付给采购代理机构，该费用请综合考虑在响应报价中。

## 二、磋商文件的说明

4．磋商文件的组成

4.1磋商文件为本次采购人发出的竞争性磋商文件；响应文件为参加磋商的供应商提交的磋商响应文件。

4.2磋商文件包括以下内容：

4.2.1第一章  竞争性磋商公告

4.2.2第二章  磋商项目采购需求

4.2.3第三章  供应商须知

4.2.4第四章  合同主要条款

4.2.5第五章  响应文件格式

4.2.6第六章  磋商办法及评分标准

4.3供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得磋商文件后1个工作日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的答疑

5.1供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当在2024年7月14日下午17:00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外；

5.2答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失效的，责任自负。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1在磋商截止时间前，采购人及采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改；

6.2对磋商文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买同一磋商文件的每一供应商。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到该补充文件后，应以书面方式予以确认。

7.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应（如对服务期限、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于磋商文件要求和条件的承诺）。

8.响应文件的签署

8.1响应文件的形式与效力：

（一）响应文件分为电子响应文件及数据电子备份响应文件（U盘），具体内容如下：

（1）电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

（2）数据电子备份响应文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份响应文件格式及内容须与电子响应文件格式及内容一致。数据电子备份响应文件（U盘）须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）均按未提供处理；

（二）响应文件的效力：

响应文件的启用：按先后顺位分别为电子响应文件、数据电子备份响应文件（U盘）。整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

8.2响应文件的组成

响应文件由《技术、商务、资信及其他文件》和《首次报价文件》两部分组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（一）《技术、商务、资信及其他文件》

（1）供应商自评分索引表

（2）技术部分：

1、对本项目总体要求的理解；

2、项目实施方案；

3、项目组成人员；

4、售后服务响应；

（3）商务部分：

1、商务响应表；

（4）资信及其他部分：

1、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照（若为联合体，联合体双方均须提供）；（资格审查条款）

2、法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证（以联合体形式投标的，牵头人提供）；（资格审查条款）

3、承诺书（格式自拟，承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，以联合体形式投标的，联合体双方均须提供）；（资格审查条款）

4、信用承诺书（以联合体形式投标的，联合体双方均须提供）；（资格审查条款）

5、企业资格证书（以采购公告资格要求为准）；（资格审查条款）

6、联合体协议书（如有，以联合体形式投标的须提供）；（资格审查条款）

7、中小企业声明函（本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中规定的建筑业）（若为联合体，联合体双方均须提供）（资格审查条款）；

8、监狱企业声明函（如有）；

9、残疾人福利性单位声明函（如有）；

10、企业业绩；

11、企业资质；

12、企业认证证书；

13、其他磋商文件要求提供的或供应商认为需要说明的技术、商务、资信及其他文件内容。

（二）《首次报价文件》：

（1）响应函；

（2）磋商报价表（首次报价）；

（3）报价明细表（格式自拟）；

（4）磋商代理服务费承诺函；

（5）供应商针对报价需要说明的其他材料（格式自拟）。

9.磋商报价说明

9.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写；

9.2供应商应按本磋商文件提供相应的报价，不得缺项和漏项，每一项目只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

9.3供应商的报价应是完成本磋商文件规定内容所需发生的全部费用（包含税金、运输、保险、服务、检测验收及其他应由供应商承担的费用），应为履行合同的最终价格，凡未列入表达清楚的，将被视为均已包含在磋商总报价中；

9.4如实际服务中发生服务内容的调整须经采购人同意，增减服务内容的结算按实际发生价格计算；

9.5供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任，成交后不得以任何理由调报价或追加任何费用；

9.6供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在响应文件中列明，开标后提出的优惠条件一律不予考虑；

9.7供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

9.8供应商对磋商文件里有关响应报价的全部内容应仔细确认，若有异议，应在开标前五天提出修改意见，否则视同全部确认；

9.9供应商要按磋商项目内容、数量及服务要求，按格式要求规范填写采购事项，并由法定代表人或授权代理人签署，未经采购人书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位，否则有可能被视为无效磋商；

9.10磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；

9.11最后报价应通过政采云系统进行在线磋商、报价，若因系统原因无法在线磋商、报价时，可通过如下方式：代理机构通过电子邮箱（1054851444@qq.com）向各供应商指定的电子邮箱发送最后报价的通知函，供应商在收到此函后30分钟内通过指定的电子邮箱进行最后报价，最后报价应按照本磋商文件规定的格式并以邮件的形式提供，且由法定代表人或其授权代理人签字确认并加盖公章，最后报价由代理机构统一提交至磋商小组，并宣读最后报价，采购人及监督人在最后报价表上签字确认；

9.12各供应商应事先做好充足准备，如未能在规定的时间内进行最后报价，作自动放弃处理；

9.13响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

9.14采购人不接受备选方案。

10.磋商有效期

10.1自磋商开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被拒绝；

10.2在特殊情况下，采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

11.响应文件的签署

11.1电子响应文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，若因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由供应商承担。

11.2数据电子备份响应文件（U盘）：

电子响应文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份响应文件格式及内容须与电子响应文件格式及内容一致。数据电子备份响应文件（U盘）须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）均按未提供处理；

11.3响应文件需按磋商文件要求的格式填写，未按规定格式填写将有可能视为无效响应文件；

11.4除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，应由供应商加盖校对章。

## 三、响应文件的提交

12.截止时间：2024年7月15日9:00（北京时间）

13.提交地点：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

14.提交方式：

14.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交。供应商应于2024年 月 日9:00（北京时间）前将制作、加密的电子版响应文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃磋商资格，作未提交响应文件处理）；

14.2数据电子备份响应文件（U盘）：邮寄快递送达，收件地址为：湖州帆华工程管理有限公司（湖州市太湖路1155号中新商务大厦8层），收件人：朱圻睿，电话：13385826235。收件截止时间：2024年7月14日下午17:00，未按时送达的，均按未提供处理。

15.其它事项

15.1采购代理机构可通过修改磋商文件酌情延长递交响应文件的截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商的磋商截止时间均应以延长后新的截止时间为准；

15.2供应商的修改书和撤回通知应在规定的磋商截止日期前按规定的时间及方式（邮箱或传真等）送达；

15.3采购代理机构收到供应商的响应文件或修改撤回通知书后，应当出具签收单（或收回签收单），通过邮箱或传真等方式送达；

15.4因网络或其他非供应商问题造成电子响应文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份响应文件（U盘）的，以数据电子备份响应文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子响应文件撤回，作无效标处理。电子响应文件已成功解密的，数据电子备份响应文件（U盘）自动失效，不予启封。

16.响应文件的修改和撤回

16.1供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回通知，必须在规定的磋商截止时间前，以书面形式（包括邮箱或传真等方式）通知采购代理机构；

16.2在磋商截止时间至规定的磋商有效期满之间的这段时间，供应商不得撤回其响应文件。

17.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

17.1电子交易平台发生故障导致不能进行正常操作的；

17.2电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

17.3其他无法保证电子交易公平、公正和安全的情况。

## 四、磋商规则、程序

17.磋商规则

17.1采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应在线准时参加磋商会；

17.2磋商会由采购代理机构主持；

17.3供应商的磋商文件出现下列情况之一的，按照无效响应文件处理：

17.3.1电子响应文件逾期未上传的；

17.3.2不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

17.3.3供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

17.3.4响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

17.3.5响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务期少于磋商文件规定期限的；

17.3.6响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

17.3.7响应货物或服务的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

17.3.8响应货物或服务载明的验收标准和方法等不符合国家规定及竞争性磋商文件要求的；

17.3.9未改变磋商文件采购需求的情况下，供应商最后报价高于首次报价的；

17.3.10提供不真实资料的；

17.3.11法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形；

17.3.12未响应磋商文件中“▲”实质性条款。

18.磋商小组与磋商原则

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

19.磋商过程的保密

19.1磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密；

19.2磋商小组通过政采云系统分别与各供应商进行技术、商务、资信及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密；

19.4供应商有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

19.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

19.4.2不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

19.4.3不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

19.4.4不同供应商的数据电子备份响应文件（U盘）相互混装。

19.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其磋商无效：

19.5.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

19.5.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

19.5.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

19.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

19.5.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

19.5.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

19.5.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应通过政采云系统采用书面形式进行必要的澄清、说明或承诺。

21.磋商程序与方法

21.1资格性审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格（如发现有不符合审查条款的，响应文件将作无效标处理）。审查内容详见响应文件组成中资格审查条款。

21.2初步审查

磋商小组对通过资格性检查的供应商进行符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。主要审查：

21.2.1响应文件按竞争性磋商文件要求编制，字迹清晰可辨，文件签署、盖章齐全；

21.2.2响应文件中技术与服务满足竞争性磋商文件采购需求的实质性要求；

21.2.3竞争性磋商文件其他实质性要求或规定。

21.3通过政采云系统，磋商小组根据磋商文件的内容与各供应商分别进行磋商，各供应商在线答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式通过系统提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

21.4响应文件计算错误的修正

21.4.1响应文件中磋商报价一览表内容与响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

21.4.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5技术、商务、资信及其他部分磋商结束后，所有供应商须按磋商小组要求，在规定时间内通过政采云系统进行最后报价，并提交至磋商小组。

21.6确定成交供应商

21.6.1在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分从高到低确定成交供应商；

21.6.2采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认；

21.6.3采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商；

21.6.4替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购活动，排名第二的成交候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购活动。

22.成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

23.成交通知

在磋商有效期内，采购代理机构应当以书面形式（传真、信函）通知所选定的成交供应商。

24.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.2因重大变故，采购任务取消的；

24.3提交最后报价的供应商少于3家的；

24.4供应商的最后报价均超采购预算的，采购人不能支付的；

24.5法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，采购代理机构将废标理由通知所有供应商。

本磋商规则及程序只适用于“湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目（编号：HZFH2024-031号 )”磋商文件。

## 五、授予合同

25.授予合同的依据

25.1采购代理机构签发的成交通知书；

25.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

25.3响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

26.合同签订

26.1成交供应商与采购人应在成交通知书中规定的时间内签订合同，否则应承担相应的法律责任；

26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件；

26.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同；

26.4采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

26.5成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购代理机构将废除授标，保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

26.6成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

26.7如果成交供应商未能遵守本须知第26.6条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

## 六、其他内容

27.发生下列情况之一，供应商自愿接受取消磋商资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

27.1供应商在提交磋商（响应）文件截止时间后撤回磋商（响应）文件的；

27.2供应商在磋商（响应）文件中提交虚假材料的；

27.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

27.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.5成交供应商拒绝缴纳磋商代理服务费的；

27.6磋商文件规定的其他情形。

第四章 合同主要条款

# （仅供参考，以正式合同为准）

项目名称：湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目

项目编号：HZFH2024-031号

合同号：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

# 甲、乙双方根据湖州市港航管理中心的湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目竞争性磋商采购结果，签署本合同，签订如下合同条款：

一、工程施工概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：乙方提供的工程量清单（采购文件中所属的全部内容）

二、施工工期：     年  月  日至    年  月  日止。

三、工程承包方式：包工包料。

四、工程成交总承包金额：￥        （人民币大写）：            。

施工费：        。

第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

第三部分   专用条款

一、合同文件组成及解释顺序：（1）为履行本合同签定的协议书；（2）本合同协议书；（3）中标通知书；（4）工程招标文件及答疑纪要；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）询标纪要；（8）投标文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单。

二、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：_1.招标范围以外增加的工程量以及工程变更带来的返工，无论超过多少量、多少次都不能影响施工进度及竣工时间；2.不可抗力；

三、工程施工质量、安全要求：

1、所有的材料、设备、施工工艺和工程质量检验均应遵照国家、省颁布的技术标准、规范和符合施工图纸的内容、标号。材料须有法定的材质证明。

2、乙方应建立质量保证体系，选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行全过程的检查，详细做好质量检查记录，乙方的质检人员应及时向监理人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。

3、对隐蔽工程，须由质量管理单位进行检查验收，重要的隐蔽工程须由质量管理单位、质监（指政府质监工程，下同）、甲方检查验收，经办理隐蔽工程验收签证手续，方能进行下道工序。

4、如发生安全责任事故，由乙方负责。

四、工程价款及调整：

1、本合同价款采用_________固定单价合同_______方式确定

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险、税费等所有费用

风险费用的计算方法：     在报价时考虑

风险范围以外合同价款调整方法：

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：__工程设计变更及联系单签证__

2、单价的调整。

（1）设计变更及联系单签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

b清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，由乙方根据合同中约定的组价原则，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经甲方或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

五、工程量确认：

1、每次申请工程款时提交已完成工程量报告，交质量管理单位、甲方审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若乙方提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。

2、本工程计量所使用的工程量计算规则除招标文件工程量清单特殊说明外，均应与工程量清单指引中的工程量计算规则一致。

六、付款方式：

1、自合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价款的40%作为预付款；

2、验收合格后60日内支付余款；

3、税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方承担。

4、乙方必须按月全额支付民工工资，并且甲方有监督的权利。如乙方未按规定兑现，甲方有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

七、材料供应：

1、所有材料由乙方采购，并要求一次性进场。材料选用应满足清单需求，若与清单需求不符，必须经甲方核准，方可施行。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向甲方提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由乙方承担。当乙方选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，甲方保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，一经发现，甲方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由乙方自负。

2、乙方采办的材料，品牌、规格、质量必须接受甲方的监督，在订购前，材料的样品须报甲方审批认可，甲方有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，甲方有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由乙方负责。

3、暂定价材料、设备由甲乙双方共同考察确定并签证，乙方购买。如需招标的，由甲方另组织招标，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、甲方签证后方可采购，否则甲方不予支付价款。材料、设备如未经甲方审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由乙方承担，甲方有权不予支付价款。

4、进场的材料、设备如未经甲方签署出场证明，不得运出场外。

5、取土费用及一切物资材料的运输远近因素等，已包括在响应报价中，响应报价中的材料价格不因市场因素变动。

八、工程变更：以经甲方盖章确认的变更联系单为准，并按有关规定计量和计价。

九、竣工验收与结算：合同有约定的按合同，无约定的结算时参考《浙江省计价规则》（2018版）合同价款与工程结算。

十、甲、乙双方责任：

（一）甲方：

1、开工前向乙方提供有关技术资料（技术要求、施工图纸）和必要的技术交底。

2、协同当地落实好工程建设所需的用地、用电，做好有关政策处理工作。

3、及时安排工程质量管理单位进驻工地开展监理工作，协助解决施工过程中应由甲方负责的其它事宜。

4、按工程施工进度及时予付工程款。

5、工程全面竣工后，及时组织竣工验收。

（二）乙方：

1、严格按照施工图纸和国家规定的有关技术规范完成各项工作。严格按图施工，按规范合理程序施工，保证工程质量，发现工程质量不合格应立即进行返工，直至符合要求，由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方根据质量管理单位提供的测量基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，负责工程施工所需的全部施工测量放样工作，提交计量测量资料，并报送监理人审核。保护好测量基准点、基准线和水准点及乙方自行增设的测量控制网点。

3、必须逐日记录施工日记，定期向甲方报告施工进度和隐蔽工程验收通知单，保证施工进度和质量。

4、制定施工安全制度，在施工区内设置一切必需的信号装置，确保工程和由乙方管辖的人员、材料、设施和设备的安全，确保他人和财产的安全。如发生工伤事故或伤害他人或造成他人财产损失的，由乙方负责，甲方概不负责。

5、乙方应按国家有关规定文明施工，并在施工组织设计中提出全过程文明施工计划措施。

6、禁止乙方将工程转包、肢解后分包，否则甲方有权终止本工程，另行招标，并依法要求赔偿因转包或肢解分包造成的一切损失。

7、无条件接受工程施工监理、质检部门的质量监督和审计，认真执行监理人发出的与本合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工程。

8、工程全面竣工后15日内，编制好竣工资料(包括批准开工文件、施工进度；引测、放样及各阶段测量成果；工程地质和水文地质的实际记述；材料试验、配料单及试验分析资料；主要工程材料设备的质保书、合格证；《施工日志》及各项工程质量检查记录；砼浇筑、拆模及养护情况；观测设施的埋设及施工观测记录；特殊问题处理说明的有关技术资料；分项分部工程及阶段验收资料；竣工图、施工技术总结；单元工程质量评定等级及竣工验收资料；工程中间验收资料；监理机构要求提出的其它资料)，接受甲方检查验收。

9、工程质量达不到“合格”标准，除扣罚全部履约保证金外，甲方有权拒付工程款，直至取消乙方施工资格，终止合同。

10、工程质量、施工进程、项目经理到位率、安全无事故、文明标准化工地应按投标文件中承诺要求完成，否则扣罚相应履约保证金，不足部分从工程款中扣罚。

（三）双方约定的其他违约责任:

1、因乙方原因造成工期延误的，则由乙方支付给甲方工程工期违约金，工程违约金为每天万分之五，在工程款中扣除。如遇不可抗拒自然因素造成工程延误，由甲、乙双方协商解决。

2、文明施工未达到投标承诺要求，或受到有关部门处罚的，乙方应承担违约责任，并罚没安全无死亡、文明施工履约保证金。

3、项目班子违约：承担本工程施工的注册建造师到位率应达到施工总日历天数 90 %以上，否则视为注册建造师不到位，按每少一天扣罚1000元，在履约保证金中扣除。如中标注册建造师与施工现场注册建造师不符合（除特殊情况并经招标方同意外），甲方有权终止合同，清退出场，前期所完成的工作内容及人员组织等所产生的一切费用赞助给甲方，甲方不再支付费用给乙方，乙方不得有异议。并扣罚全额的注册建造师到位率履约保证金。由甲方负责考核。

4、未达到投标承诺质量目标，罚没质量履约保证金。

5、争议

5.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

采取第   (1)  种方式解决：

（1）将争议提交   湖州    仲裁委员会仲裁；

（2）依法向       甲方    人民法院提起诉讼。

十一、其它

1、其他专用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”。

2、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                                   乙方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮编：                              邮编：

第五章  响应文件格式

1、技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章供应商须知“响应文件的组成”）

………………

2、首次报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“响应文件的组成”）

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本磋商文件中对响应文件编制要求）

供应商自评分索引表

供应商全称（加盖公章）：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 | 自评分 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第六章磋商办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

商务响应表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称： 湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字：

日期： 年 月 日

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为                    。

特此证明

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）的            项目的磋商活动。授权代理人在投标、开标、磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                      （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                 （签名或盖章）

日期：    年   月  日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近三个月内任一一个月的个人社保缴纳证明文件）

信用承诺书

（供应商）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：（盖章/签名）

时   间：  年  月  日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ） ； 承建（承接）企业为 （ 企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ） ； 承建（承接）企业为 （ 企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

〔非监狱企业的不用提供〕

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:) (项目编号:)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

注：1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业小微企业名录；

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

3、监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

〔非残疾人福利性单位不用提供〕

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人名称)单位的(项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：湖州市港航管理中心轮机实景机舱建设项目

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：

1.须附合同复印件并加盖供应商公章；

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3.复印件不清楚或有争议的，以原件为准。

企业认证、荣誉

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：

1.获得的证书(附证书复印件并加盖公章)；

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

磋商项目实施人员配备表

（项目负责人）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附随表相应证书、身份证复印件等（加盖公章）；

3、项目负责人参加供应商社会保险的证明。

（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日.

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书、身份证复印件（加盖公章）；

3、项目团队人员参加供应商社会保险的证明。

联合体协议书

（以联合体形式参与采购的，提供联合体协议书；供应商不以联合体形式参与采购的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2024年  月  日

响 应 函

致：（采购人名称）：

根据贵方           项目的磋商公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交《技术、商务、资信及其他文件》和《首次报价文件》。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自开标日起60个日历天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                        电话：

传真：                       供应商代表姓名：              职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                   银行帐号：

授权代理人签字:              日期:年月日

磋商报价表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：HZFH2024-031号

报价单位：人民币（元）

| 磋商报价 （人民币） | 小写 | 施工费： |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 施工费： |
| 合计（人民币） 小写： 大写： |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

▲2、应包含服务所发生的费用及供应商认为完成本磋商文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在磋商总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：年月日

磋商代理服务费承诺函

湖州帆华工程管理有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的磋商代理服务费，在成交通知书发出当日一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代理人签字：

供应商公章：

日期：2024年  月  日

代理费汇款账号：

账户名称：湖州帆华工程管理有限公司

开户银行：浙江泰隆商业银行湖州康山小微专营支行

开户行行号：313336080107

银行账号：33100140201000002844

# 第六章 磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则：

（一）磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

（二）磋商由磋商小组负责，磋商小组由采购人以及相关专业的专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组由采购代理机构依据有关规定组建，其中技术、经济专家于磋商前在监管人员的监督下从专家库中随机抽取。有关人员对磋商小组成员名单必须严格保密，与磋商有利害关系的人员不得参加磋商会；

（三）磋商小组成员及参加磋商的其他相关人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

（四）磋商小组应按磋商文件规定的程序进行磋商；

（五）通讯工具管理：在磋商期间，磋商小组每个成员的手机都必须关机；

（六）在磋商期间，磋商小组各成员不得随意离开规定的磋商地点，所有资料由采购代理机构工作人员专门保管和发放。磋商小组成员完成磋商时应如数、及时归还，任何与本项目有关的资料不得带离磋商现场；

（七）本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、商务、资信及其他70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。技术部分得分仍相同的，由采购人采用随机抽取的方式决定，排名第一的供应商为第一成交候选人,其他供应商成交候选资格依此类推。第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，采购人也可选择重新采购。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

二、计算方法：

（一）报价部分：30分

1、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（基准价/磋商报价）×100×30%

（二）技术分、商务分、资信及其他部分： 70分

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术分、商务分、资信及其他分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。

磋商小组在评审时发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该供应商的磋商文件作无效处理，并在评审报告中说明。

附件：技术、商务、资信及其他部分：70分

| 序号 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 54分 |
| 1 | 对本项目总体要求的理解 | 根据供应商对实验室项目建设内容整体了解程度描述的全面性、优劣性、准确性、合理性进行评审。满分10分，不合理、不严密处每项扣1分。 | 0-10分 |
| 2 | 项目实施方案（27分） | 2.1保证施工质量的技术方案和措施： 根据供应商提供的船舶焊接、船舶轮机、船舶电器建造施工质量的技术方案和措施进行评审。满分10分，方案或措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣1分。 | 0-10分 |
|  |  | 2.2保证工期和施工进度的方案和措施： 由磋商小组根据供应商工期和施工进度的方案和措施进行评审：方案或措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣6分。 | 0-6分 |
|  |  | 2.3根据建造工艺、装备设施先进、合理、实用等情况进行评审。满分6分，方案或措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣1分。 | 0-6分 |
|  |  | 2.4根据供应商提供的生产设备（投入本项目的设备、仪器）、研发机构、软硬件设施、分段建造场地为室内建造场地、发展情况等方案措施进行评审。满分5分，方案或措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣1分。 | 0-5分 |
| 3 | 项目组成人员 | 3.1项目组成员的配备必须符合采购需求的规定。其中有船舶相关专业高级工程师及以上职称的，每人得3分；中级工程师职称的，每人得2分，助理工程师职称的，每人得1分，本项最高得分10分。 3.2项目组成员中具有中国船级社铝质焊工资格证书的，每人得1分，最多得5分。 注：上述人员须提供加盖供应商公章的证书复印件（扫描件）及截止开标之日前3个月中任意1个月的社保证明。 | 0-15分 |
| 4 | 售后服务响应 | 根据供应商售后服务响应时间进行评审。对于应用级的问题，在收到用户报告后2小时内作出响应的，得1分；每提早0.5小时，加0.5分，最高得2分。 注：须提供加盖供应商公章的承诺书（格式自拟）。 | 0-2分 |
| 商务、资信及其他部分 | 16分 |
| 5 | 企业业绩 | 根据供应商提供的2021年1月1日至今同类项目成功案例（以合同签订时间为准）进行评审，每提供一份得1分，最高得3分。 注：须提供加盖供应商公章的合同、竣工验收报告（或第三方检测报告等证明材料）的复印件（扫描件）。 | 0-3分 |
| 6 | 企业资质 | 供应商具有中国船级社 CCS认证的管焊接工艺证书的，得5分。 注：须提供加盖供应商公章且有效的资质证书复印件（扫描件）。 | 0-5分 |
| 7 | 企业认证证书 | 7.1供应商具有有效售后服务体系五星级认证证书的，得2分。 7.2供应商具有有效质量管理体系认证证书地，得2分； 7.3供应商具有有效环境管理体系认证证书的，得2分； 7.4供应商具有有效职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。 注：须提供加盖供应商公章的认证证书复印件（扫描件）及国家认证认可委员会官方网站查询截图。 | 0-8分 |