舒兰市巡游出租车智能监管系统

招标文件

项目编号：采购计划-[2023]-00019号-1

采   购   人（盖章）：舒兰市交通运输局

招标代理机构（盖章）：百隆国际项目管理有限公司

2023年7月

目       录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 合同条款	36

第四章 技术标准和要求	45

第五章 投标文件格式	53

第六章 评标方法（综合评分法）	76

第一章

舒兰市巡游出租车智能监管系统

招标公告

项目概况

舒兰市巡游出租车智能监管系统的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于  2023年8月01日9:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：采购计划-[2023]-00019号-1 ；

2、项目名称：舒兰市巡游出租车智能监管系统；

3、预算金额：5160000.00元（人民币）；

4、最高限价：5160000.00元（人民币）；

5、资金来源：财政资金；

6、采购需求：舒兰市巡游出租车智能监管系统（具体内容见招标文件）

7、项目地点：舒兰市；

8、供货期：合同签订后60日历天；

9、质量标准：符合国家、行业、地方或其他相关质量技术标准；

10、合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕；

11、采购方式：公开招标；

12、资格审查方式：资格后审；

13、本项目不接受联合体投标；

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标活动对满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行，具体详见招标文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标单位须是中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件；

（2）财务要求：应出具近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所审计的财务审计报告或财务报表（新成立公司提供现有年限即可）；

（3）投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）；投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）；

（4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

三、获取招标文件

1、时间：2023年7月11日至2023年7月18日，每天上午8：30至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

2、获取方式:网上下载。投标人可自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

3、未进行网上注册的投标人将无法参与本次采购活动。

4、投标人不足三家时，采购人另行组织采购。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件截止时间、开标时间：2023年8月01日9：00时（北京时间）

2、地点：舒兰市公共资源交易中心六楼开标室（迎宾大街1号舒兰市市民服务中心604室）

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件。

操作流程：投标人在政府采购云平台注册入库成为正式投标人后，在平台按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。由于投标人自身原因在递交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、采购公告发布媒介：本次招标公告在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn) 上发布，同步推送到吉林省政府采购网，并同时在中国政府采购网上发布。

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763获取帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：舒兰市交通运输局

地址:舒兰市滨河大街凤凰城北一门

联系人: 吕世春

联系电话:0432-68219362

2.采购代理机构信息

招标代理机构：百隆国际项目管理有限公司

办公地址：吉林市船营区解放西路鸿博锦绣花园5号网点

联 系 人：杨海燕

联系电话：0432-62016201

招标监督管理部门：舒兰市政府采购办公室

# 第二章  投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 采购人：舒兰市交通运输局 地址:舒兰市滨河大街凤凰城北一门 联系人: 吕世春 联系电话:0432-68219362 |
| 2 | 招标代理机构 | 采购代理机构信息 招标代理机构：百隆国际项目管理有限公司 办公地址：吉林市船营区解放西路鸿博锦绣花园5号网点 联 系 人：杨海燕 联系电话：0432-62016201 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称；舒兰市巡游出租车智能监管系统 项目编号：采购计划-[2023]-00019号-1 |
| 4 | 项目内容 | 舒兰市巡游出租车智能监管系统 （具体内容详见招标文件） |
| 5 | 项目地点 | 舒兰市（采购人指定地点）。 |
| 6 | 资金来源及落实情况 | 财政资金,已落实。 |
| 7 | 出资比例 | 100%。 |
| 8 | 招标内容 | 同“项目内容”详见第四章技术标准和要求。 |
| 9 | 供货期 | 合同签订后60日历天； |
| 10 | 质量标准 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。 |
| 11 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标活动对满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行，具体详见招标文件。 3、本项目的特定资格要求： （1）投标单位须是中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件； （2）财务要求：应出具近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所审计的财务审计报告或财务报表（新成立公司提供现有年限即可）； （3）投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）；投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）； （4）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 答疑会时间及地点 | 不组织答疑会。 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期10日前,提问方式：在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）”提出。 |
| 15 | 采购人书面澄清的时间 | 时间：投标截止时间15日前 形式：在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）”中发布，投标人无需回复确认。因投标人自身原因未能及时查阅所导致的对本项目有关文件理解错误由投标人自行承担。 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 偏离 | 不允许 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日期15日前 |
| 19 | 投标截止时间 | 2023年8月1日9:00时（北京时间） |
| 20 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间及形式 | 在收到相应澄清文件后24小时内投标人在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 21 | 投标人确认收到招标文件修改的时间及形式 | 在收到相应澄清文件后24小时内投标人在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 22 | 构成投标文件的其他材料 | 1、企业营业执照副本原件或复印件加盖公章； 2、税务登记证副本（五证合一除外）原件或复印件加盖公章； 3、组织机构代码证副本（五证合一除外）原件或复印件加盖公章； 4、类似项目业绩证明材料（如有，合同）（原件或复印件加盖公章，并随投标文件同时递交，标书内附其加盖公章的复印件）； 5、法定代表人身份证明；（复印件,按照招标文件格式提供）； 6、法人授权委托书（非法定代表人亲自投标时还须单独提供）（原件,按照招标文件格式提供）； 7、缴纳投标保证金凭证（原件，并随投标文件同时递交，标书内附其加盖公章的复印件）； 8、近三年度（2020年-2022年）的财务报表或经会计师事务所审计的财务报告。2022年以后新成立公司：须提供由银行或其他金融机构出具的资信证明（原件，并随投标文件同时递交，标书内附其加盖公章的复印件）； 9、近半年（任意一个月即可）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（加盖公章的复印件，并随投标文件同时递交，并附标书内）； 10、近三年（2020年6月1日-至今）类似项目经验业绩证明文件（如有须提供中标通知书或合同或竣工验收报告），否则该项业绩视为无效，扫描件并加盖公章； 11、未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”记录名单的查询截图；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图；（裁判日期：2020年1月1日至招标公告发布之日止、案由：行贿）投标人单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为的查询截图；（复印件加盖公章，以上所有截图必须包括单位名称、查询内容及查询时间，查询时间为招标公告发布之日至开标截止之日期间内任意一天）； 12、加盖公章或财务章的投标保证金缴纳凭证或投标保函； 13、基本账户开户证明或基本存款账户信息，加盖公章； 14、招标文件评标办法中及招标文件技术条款要求的其他材料。 注： 1、上述证件应在投标文件其他材料中上传。 2、未按照招标文件要求上传递交的按无效投标处理，由此引发的后果和责任由投标人自行承担。 |
| 23 | 投标有效期 | 90天 |
| 24 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇、转账、现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司、保险公司出具的保函。 投标保证金的金额：需按照有关规定提供人民币103200.00元的投标保证金。 递交方式：(投标保证金提交时由基本账户转出，投标保证金应写明项目名称、投标单位名称，投标单位的投标保证金凭证复印件必须和原件同时递交). 保证金接受单位：百隆国际项目管理有限公司， 开户行：吉林环城农村商业银行股份有限公司政务服务中心支行，帐号：0720622011015200007978 联系人： 杨海燕 联系电话：15354604135 注： 1、以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户一次性转出，否则视为投标保证金无效。 2、投标人应确保此笔款项在投标保证金递交截止时间前到达指定账户，投标保证金交付时间以保证金到帐时间为准，投标单位须在保证金递交截止日期前，将汇款凭证、纸质保函、电子保函回执扫描件2023年07月28日16：00前发送至代理机构指定邮箱690346191@qq．com进行确认，投标人应确保此笔款项或保函在投标保证金递交截止时间前送达，投标保证金交付时间以保证金到账或收到保函的时间为准）。 投标保证金是投标文件的组成部分，开标前未按以上相关要求提交投标保证金的投标单位，视为自愿放弃投标，其投标无效，初步评审不通过，不再进入详细评审，一切后果由投标单位自行承担。 |
| 25 | 近年财务状况的年份要求 | 2020-2022年，指 2020 年 1 月 1 日起至 2022年 12 月 31 日止。（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2022年12月21日的财务报表或财务审计报告；2023年以后新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明）。 |
| 26 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要 | 2020年1月1日至招标公告发布之日止。 |
| 27 | 近年类似业绩的年份要求 | 2020年-至今，指 2020年 6月 1 日起至今 |
| 28 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 29 | 签字或盖章要求 | 投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语言要明确，并按招标文件的要求封面加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按采购人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。 商务标中的投标报价书、投标证金、己标价的采购清单、法人授权委托书的盖章和签字（盖章不能代替签字）等都要求是原件或真迹，不得复印。如被授权人无法网上签字，需将此页打印签字后扫描上传至响应文件 |
| 30 | 投标文件份数 | 纸板响应文件正本1份副本2份，U盘3份 注：投标单位需在开标前将响应文件制作工具生成的加密文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。 |
| 31 | 纸质版投标文件装订要求 | 单独装订，均采用左侧胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 32 | 封套上写明 | 招标人名称： 招标代理机构名称： 开标地点： 包封内容：投标文件（正本一份、副本二份） （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 电话： |
| 33 | 递交投标文件时间及地点 | 开标时间： 2023年8月1日9:00时 开标地点：舒兰市公共资源交易中心六楼开标室（迎宾大街1号舒兰市市民服务中心604室 3、逾期未上传的投标文件，招标人不予受理。 |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 35 | 开标时间及上传递交响应文件截止时间和地点 | 开标时间： 2023年8月1日9:00时 开标地点：舒兰市公共资源交易中心六楼开标室（迎宾大街1号舒兰市市民服务中心604室 |
| 36 | 开标顺序 | 开标顺序：按投标文件电子递交顺序进行。 |
| 37 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人组成，采购人代表0-1人，社会专家4-5人。 评标专家确定方式：在主管部门认定的评标专家库中随机抽取。 |
| 38 | 质量保证金及质保期 | 质保金1%，质保期1年。 |
|  | 履约保证金 | 无。 |
| 39 | 中标候选人数量 中标人数量 | 推荐中标候选人数量：3个 中标人数量：1个 中标原则：综合排名第 1 的中标候选人中标 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 40 | 中标结果公示 | 在发布招标公告的同一媒介进行公示，公示期为 1 个工作日。投标人及相关单位对中标结果有异议的，需在公示期满 7 个工作日内向招标人（招标代理机构）提出质疑。公示内容不在另行通知。质疑期满后不在受理质疑。 |
| 41 | 重新招标及不再公开招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 有下列情形之一的，招标人将不再公开招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须进行公开招标的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公开招标。 |
| 42 | 关于报价 | 依据最新颁布的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 43 | 合同方式 | 固定总价合同。 |
| 44 | 付款方式 | 以实际合同为准。 |
| 45 | 采购预算 （即最高投标限价） | 小写：¥5160000.00元。 |
| 46 | 虚假投标 | 在评标委员会评标过程中或采购人后期验收过程中，一经发现投标人虚假投标，经核实，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，并列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 47 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 48 | 招标代理的服务费 | 依据国家发展改革委《发改价格〔2015〕299号》文件规定，本项目招标代理费实行市场调节价，招标代理费由中标单位支付。 招标代理服务费为：按拦标价格的2%； |
| 49 | 政府采购相关政策 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业）发展： □专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。 ( 非专门面向中小企业采购： 对⼩型和微型企业的价格给予 10%—20%（⼯程项⽬为 3%-5%）的价格扣除，⽤扣除后的价格参与评标。 评标价＝总投标报价—⼩型和微型企业产品的价格×10%—20%（⼯程项⽬为 3%-5%） 符合政府采购政策落实⽂件的要求： （1）执⾏《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （2）执⾏《财政部、司法部关于政府采购⽀持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）执⾏《关于促进残疾⼈就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （4）执⾏《财政部国家发展改⾰委关于印发〈节能产品政府采购实施意⻅〉的通知》（财库[2004]185号）； （5）执⾏《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意⻅》（财库[2006]90号）； （6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执⾏机制的通知》（财库【2019】9号）： （7）执⾏《财政部关于在政府采购活动中查询及使⽤信⽤记录有关问题的通知》（财库[2016]125号） 注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 |
| 50 | 是否实行计算机辅助评标 | □否 是，具体要求： 1、投标人需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）。 2、开标时，投标人需用生成最终响应文件所使用的ca锁解密，以防解密失败。 3、开标时，由于投标人原因，开标现场电子响应文件解密失败，视为投标人提交的投标文件无效，不进入评标阶段。 4、清标系统中，如电子投标文件的制作机器码、文件创建标识码一致均视为废标。 5、投标人在编制电子投标文件前，请严格按照评分办法中所要求的证明证件进行诚信库的完善，比如企业信息，业绩信息，人员信息等诚信库信息。 开评标过程中如因上述原因导致废标，投标人自行承担后果。 |
| 51 | 成交公告公示媒介及期限 | 公示媒介：本次招标公告在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn) 上发布，同步推送到吉林省政府采购网，并同时在中国政府采购网上发布。 公示期限：1个工作日； |
| 52 | 投标人 废标说明 | 1、投标人需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。 2、投标人提交的纸质投标文件，必须使用从投标文件制作工具中生成的投标文件（打印版）进行打印，然后按照招标文件中的要求进行封装。 3、开标时，投标人需用生成最终投标文件所使用的ca锁解密，以防解密失败。 4、清标系统中，如电子投标文件的制作机器码、文件创建标识码一致均视为废标，清单五要素如有与招标清单不一致并投标报价产生实质性影响视为废标。 5、投标人在编制电子投标文件前，请严格按照评分办法中所要求的证明证件进行诚信库的完善，比如企业信息，业绩信息，人员信息等诚信库信息。 开评标过程中如因上述原因导致废标，投标人自行承担后果。 |
| 注：投标人须知前附表”用于修改、补充和完善正文中的相关事宜，前附表与正文如有冲突以正文为准。 |

二、投标人须知

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购代理机构”指百隆国际项目管理有限公司，负责采购活动的组织工作；

2.2“采购人”舒兰市交通运输局 ，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务；

2.3“招标内容”同“项目内容”详见第四章技术标准和要求；

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商；

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录。

3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6具备法律、行政法规规定的其他条件。

3.7企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

3.8参加政府采购活动近年（2020年至今）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无任何不良信用记录，须提供“基本信息” “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业异常经营名录”此四项查询的截图证明。

3.9 投标人须在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第五章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 招标文件：

5.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 合同条款

第四章 技术标准和要求

第五章 投标文件格式

第六章 评标方法（综合评分法）

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期10天前在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）通知采购人，采购人对收到的澄清要求将视所提问题具体情况网上予以答复澄清。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

6.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的以及招标文件的修改、补充文件采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7. 投标文件构成：

7.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

7.2 投标人应提交本招标文件第五章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

7.3 第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

8. 投标文件的编制

8.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的来往函电均使用中文。

8.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

8.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第六章规定的格式制作。

8.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

8.5 采购代理机构不接受采用传真方式提交的投标文件。

9. 投标报价

9.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为无效报价。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

9.2投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

9.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

9.4 最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标保证金

10.1投标人应向采购代理机构提交投标人须知前附表内所要求的投标保证金。投标人须按照投标人须知前附表内标明的采购代理机构帐户名称、开户银行和帐号，在投标截止时间前将投标保证金足额汇入（存入）采购代理机构帐户。

10.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

10.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

10.4采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

10.5  下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

11. 投标有效期：

11.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

12. 投标文件的式样和签署

12.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第五章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第五章规定的格式提交）。

12.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处有法人或其授权代理人签字并加盖投标人公章。

13. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

13.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

13.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

14. 投标

14.1投标人应将投标文件装订成册、密封。投标文件正本一份，副本二份，完整的投标文件电子版PDF格式三份（载体U盘，）。副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章，并标明“正本”、“副本”字样，投标文件电子版须与正本一致。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

14.2投标人应按第五章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

14.3 采购代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

14.4 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

14.5投标文件应按以下方法密封：投标书应采用档案袋或包装纸密封投标。内装正本一份，副本二份，投标书封面应标明“正本”、“副本”字样。如正本与副本不符，以正本为准，电子招投标评审系统中与纸面不符时，以电子评审系统为准。投标书中如有修改错漏处，须由投标人签字并加盖公章。密封投标书的档案袋或包装纸的封口处加盖投标单位公章。封套上注明的其他内容详见投标人须知前附表第 33项内容。开标一览表和电子版单独封装。封口处应加盖投标单位公章。

15. 开标

15.1采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并携带相关证明材料（法人身份证明或法人授权委托书）签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

15.2 开标会由采购代理机构组织并主持。开标前，由监督人员或者投标人代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。

15.3 开标时，采购代理机构将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

15.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

15.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

15.6 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员或者投标人代表签字确认。

15.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

15.8 开标时有下列情形之一的，采购代理机构有权宣布本项目招标失败：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标失败后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

16. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17. 评标

17.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

17.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》等法规的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予否决处理。

17.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作否决处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作否决处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

17.4 对投标文件初步审查：

开标后, 采购人或采购代理机构共同对投标单位进行初步审查初步审查内容为:

*（一）独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）；

*（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近三年（2020年-2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或财务报表，财务状况良好，不亏损。（若投标人为2023年以后注册成立的公司，须提供由银行或其他金融机构出具的资信证明）

*（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（可以提供同类业绩合同、产品生产制造设备及生产能力等相关证明材料）

*（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料）

*（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

*（六）法律、行政法规规定的其他条件。

*投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，依据财库【2016】125号，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图证明，查询截止时间为下载招标文件截止时间。

*投标人应出具本公司的无行贿犯罪记录证明（在“中国裁判文书网”查询并加盖公章）。

以上初步审查条件有一项不满足，其投标将按无效标处理。合格的投标人不足3家的，不得评标。

17.5 对投标文件技术部分进行评审：

17.5.（1） 对于商务审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

17.5.（2） 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

17.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作否决处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（7）对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

（8）投标人提供虚假资料；

（9）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（10）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

17.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

17.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

17.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，开标一览表内如果小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；如果总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准。除非单价有明显的小数点错位，此时应以该行标出的总额为准，并修改单价。

《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

17.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而否决投标。

18.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而否决投标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性招标、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性招标或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性招标、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性招标的，应当直接变更为两家供应商竞争性招标；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在否决投标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

19. 评标方法和标准

19.1 评标委员会将对商务和技术进行评审。

19.2 本项目采用综合评分法：

评标委员会将按第六章规定的评审因素和标准，按评审后投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序。

20. 签订合同

20.1采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在相关人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4中标结果将在发布招标公告的同步网络媒介上公告，不再以书面方式通知未中标人。

21.履约保证金: 见投标人须知前附表规定。

22.保密和披露

22.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

22.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

23.询问和质疑

23.1投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

23.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

23.3投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

23.4投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

23.5投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

23.6质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

23.7质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

23.8质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份，并当面办理接收手续。

23.9有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

23.10采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.11质疑投标人对采购代理机构的答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

24.违约处罚

24.1发生下列情况之一，投标人的投标保证金将不予退还，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）中标人无正当理由未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

25.政府采购相关政策要求

评标委员会在评审时，将按下列规定计算价格扣除：

- 对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

- 注：本次采购优先采购《环境标志产品政府采购清单》最新一期内容中的产品，查询网站为：

- 中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn ）；

- 中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

- 中华人民共和国环境保护部网站（http：//www.zhb.gov.cn ）；

- 中国绿色采购网（http：//www.cgpn.org）。

（2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

注：采购货物中含《节能产品政府采购清单》最新一期附件规定的强制性采购产品的，必须采购清单指定产品，否则投标无效。其它货物优先采购《节能产品政府采购清单》最新一期内容中的产品。查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn ）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn ）；

国家发展改革委网站（http：//www.ndrc.gov.cn ）；

中国质量认证中心网站（http：//www.cqc.com.cn ）。

（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

（5）中小微企业参加本项目投标须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，根据财库【2011】181号文件规定，对小型和微型企业的产品给予6%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。对⼩型和微型企业的价格给予 10%—20%（⼯程项⽬为 3%-5%）的价格扣除，⽤扣除后的价格参与评标。

{评标价＝总投标报价—⼩型和微型企业产品的价格×10%—20%（⼯程项⽬为 3%-5%）

符合政府采购政策落实⽂件的要求：

（1）执⾏《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执⾏《财政部、司法部关于政府采购⽀持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）执⾏《关于促进残疾⼈就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）执⾏《财政部国家发展改⾰委关于印发〈节能产品政府采购实施意⻅〉的通知》（财库[2004]185号）；

（5）执⾏《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意⻅》（财库[2006]90号）；

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执⾏机制的通知》（财库【2019】9号）：

（7）执⾏《财政部关于在政府采购活动中查询及使⽤信⽤记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。}

（6）残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

（7）监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

（8）采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。

（9）采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标人须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

（10）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。第（5）至（9）条提供中小企业声明函等证明文件。

附件：1

政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库〔2011〕181号）

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等投标人的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自2012年1月1日起施行。

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出租车调度管理平台 | 1套 |
| 2 | 智能视频终端设备 | 智能视频终端车载显示屏一体机 | 1040台 |
|  |  | 智能音视频采集摄像头 | 1040台 |
|  |  | 司机识别卡 | 2080张 |
|  |  | SD卡存储器 | 1040张 |
|  |  | 数据传输流量卡 | 1040张 |
| 3 | 3年售后服务费 | 1040台 |

采 购 清 单

附件1：封套样式

1）投标文件封套格式（封套上应写明如下内容）

招标人名称： 招标代理机构名称： 开标地点： 包封内容：投标文件（正本一份、副本二份） （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 电话：

2）开标一览表封套格式

招标人名称： 招标代理机构名称： 开标地点： 包封内容：开标一览表 （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 电话：

3）电子版封套格式

招标人名称： 招标代理机构名称： 开标地点： 包封内容：电子版 （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 电话：

4）资格证明文件原件封套格式（如有）

密封内容：投标人资格证明文件原件，共 件。（注：需在外包封的背面详列出原件清单明细，以便核实） 招标人名称： 招标代理机构名称： 开标地点： 包封内容：资格证明文件原件 （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 电话：

附件：2

## 中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件：3

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章 合同条款

# 本合同文本仅为通用参考合同文本，在确定定中标人后，双方将对商务、技术、保修承诺等内容签订更加详细的内容，招标人有权保留对合同条款修改的权利。

合同自拟

# 技术标准和要求

一、服务需求：

包含3年监控平台使用费，每台每年终端的流量费、售后维修费、运行维护费，包含服务器、网络存储、宽带接入费用，提供3年质保服务；

提供24小时技术支持服务；

承诺在当地设立售后维修网点。

二、技术及功能要求

## （一）、车载终端技术要求

1、终端整机技术要求

1.1整体要求

1.1.1车载终端须具有《JT/T 905.2-2014出租汽车服务管理信息系统  第2部分：运营专用设备》检测报告。

1.1.2车载终端整机应高度一体化，集成定位模块、通信模块、数据采集模块、接口模块、电源保护模块等于主机内，避免增加故障环节、安装时间以及日常维护排查时间。

1.1.3整机集成显示屏，屏幕不小于7寸，面板具备物理按键，方便司机操作。

1.1.4整机支持不少于4路视频接口，支持720P及以上模拟高清和数字高清接口，其中数字摄像头可实现宽动态，至少两个视频水印功能（车牌号、通道号等信息叠加）。

1.1.5支持不低于128G的SD卡/TF存储，且集成数据导出接口方便数据导出。

1.1.6整机预留刷卡模块区域，可实现拓展在实现人脸识别签到的基础上的签到签退等。

1.1.7整机集成服务评价器，服务评价包含满意、一般不满意评价选择。

1.2接口要求

ISU应为基本外设提供接口并为扩展外设预留接口，应满足以下要求：

1.2.1 RS232接口≥3个，用于对接计价器、LED顶灯等外挂设备；

1.2.2 USB接口：≥1个，版本应不低于2.0；

1.2.3 视频接口：≥4个。

1.2.4整机集成拾音和功放。

2 终端功能技术要求

2.1驾驶员身份认证

2.1.1应支持摄像头人脸识别、账号密码登录、刷卡（可拓展）等多种方式进行签到和签退；

2.1.2支持采用人脸识别技术在运营过程中定时验证（时间间隔可调整）驾驶员身份，并记录时间、位置等信息实时上传至平台。

2.1.3应能实现无需司机操作终端通过人脸识别完成自动签到功能。

2.2驾驶员信息采集与管理

驾驶员信息采集与管理功能应满足以下要求：

2.2.1支持司机工号密码、人脸识别等多种方式采集驾驶员基本信息、从业资格证等信息并在驾驶员调度信息显示屏显示；

2.2.2当空车转重车后，在驾驶员调度信息显示屏上显示驾驶员从业资格证相关信息，方便乘客监督。显示的信息包括：姓名、单位、卡号、驾驶员星级等信息（可更改）；

2.2.3支持上班签到、下班签退，记录驾驶员签到签退的时间、位置等信息并实时上传至平台，至少能缓存200笔签到签退数据；

2.2.4通过USB接口、TF卡接口等方式能将主机内存储的签到签退数据导出；

2.3人机交互

ISU（车载智能终端，以下简称ISU）应配置调度信息显示屏与驾驶员进行信息交互，驾驶员调度信息显示屏应满足以下功能要求：

2.3.1支持车载摄像头实时视频的预览及行车回放（车内录像需授权方可查看）；

2.3.2支持车载摄像头录制和拍摄的实时视频和图片与车牌号、通道号、时间信息的叠加显示与播放；

2.3.3播放视频时应提供暂停、快进、快退、慢速播放和时间检索功能；

2.3.4ISU车内音视频的播放须授权；

2.3.5支持ISU状态查询、休眠、自检、音量控制等功能；

2.3.6参数设置需进行密码保护管理，非授权情况下不能控制调整；

2.3.7屏幕亮度应支持白天和夜间模式自动调节功能，支持音量调节功能。

2.4定位监控

ISU的定位装置应满足以下功能要求：

2.4.1应提供实时时间、经度、纬度、速度、高程和方向等定位状态信息，可存储到本地，同时通过无线通信方式上传至平台；

2.4.2应支持接收多个平台的定位请求进行定位信息上传，能按平台要求终止对应信息上报；

2.4.3应支持位置报告信息的盲区补报，当无法注册到所在地的无线网络时，应以先进先出方式本地至少缓存10000笔位置汇报信息，至注册到无线网络时一并传送。当保存数据超过最大容量，按时间顺序依次作丢弃处理；

2.4.4应支持根据时间、距离或外部事件触发上传定位信息，当车辆长时间停放或终端处于休眠状态时，也应以一定间隔上传定位信息，且时间、距离的间隔或外部事件触发条件可由平台设定；

2.4.5应支持根据车辆点火状态、空驶或载客状态、防劫报警状态等对报警车辆或重点车辆按平台设定的定位方式及间隔上传定位数据；

2.4.6应支持根据平台的指令，立即返回位置信息并进行车辆跟踪；

2.4.7应支持拐点补传；

2.5信息调度服务

信息服务应实现以下功能要求：

2.5.1应支持文字显示和TTS语音报读的方式向驾驶员提示平台下发的信息；

2.5.2驾驶员可向平台回传应答信息；

2.5.3应至少可存储所有信息类型的最近20条记录；

2.6运营安全监测

ISU应通过集成或外接智能分析设备开展音视频数据智能分析，从而实现运营安全监测功能，主要包括：

2.6.1应具备驾驶员动态查岗功能：ISU可根据平台设定指定周期或采用特定策略通过摄像头采集车内驾驶员头像，并离线进行校验。当发现当前驾驶员和当班驾驶员不一致时，ISU将产生告警信息上传平台；

2.7违规营运监测

违规运营监测功能主要包括：

2.7.1应支持驾驶员顶班运营监测并上报违规信息；

2.7.2应支持对接控制计价器指令信息，对营运过程进行记录；

2.7.3应支持对驾驶员违规运营信息通过多媒体方式取证记录；

2.8车辆控制指令管理

车辆控制指令管理功能应具备如下功能：

2.8.1ISU应支持通过平台指令远程控制ISU部分功能暂停和恢复工作，以及发送锁闭或解锁指令等对计程计价装置的工作状态进行控制（需计价器协议支持该功能），并将控制结果消息及时回复到平台。

2.8.2平台锁车指令的执行应在车辆处于空车状态的情况下才能进行控制。

2.9营运数据采集与管理

ISU应具备与计程计价装置连接的物理接口，应支持实现以下功能：

2.9.1ISU应能实时获取计程计价装置工作状态；

2.9.2ISU应能实时获取与计程计价装置的通信状态；

2.9.3当驾驶员上班签到和驾驶员下班签退时，ISU应能从计程计价装置及时获取相关运营数据；

2.9.4计程计价装置空重车状态变化时将状态数据传送给ISU；

2.9.5应支持采集计程计价装置产生的营运数据（包括上车时间、下车时间、计程公里、空驶公里、等待计时时间、交易金额等），记录并上传至平台；

2.10音频、视频和图片信息采集与管理

2.10.1音频信息采集与管理

音频信息采集与管理功能应满足以下功能要求：

2.10.1.1应支持对车内进行实时录音，录音应做好降噪处理，保证全程效果清晰，可辨析驾驶员与乘客的对话；

2.10.1.2应支持由平台设置或者按照初始化时设置的参数全程录音或仅在重车状态下录音；

2.10.1.3应支持接收系统指令要求，对音频进行录音下载、录音回放以及检索上传操作；

2.10.1.4应支持本地在驾驶员调度信息显示屏上回放指定时间段的录音；

2.10.1.5应至少支持1路音频输入采集，并支持通过USB接口或TF卡接口对音频数据的导出；

2.10.1.6应支持对音频数据添加和删除标记，有标记的音频不允许被覆盖。

2.10.2视频信息采集与管理

视频信息采集与管理功能应满足以下功能要求：

2.10.2.1应支持2路720P以上视频监控，各摄像头应支持平台远程设置同时录制以及独立录制，并可远程设置录制的相关参数；

2.10.2.2视频中应叠加相应的车辆、驾驶员等信息，如车牌号，时间、通道号等；

2.10.2.3支持远程录像回放功能，支持本地在驾驶员调度信息显示屏上回放指定时间段的录像；

2.10.2.4支持平台远程控制终端对指定时段的录像进行加锁、播放操作；

2.10.2.5支持对视频数据添加和删除标记，有标记的视频不允许被覆盖；

2.10.2.6支持双码流可选上传到后端平台；

2.10.2.7 2路视频应以不低于1280*720分辨率、25帧/秒下同时存储视频数据，存储时间长度不短于72h；

2.10.3图像信息采集与管理

图像信息采集与管理功能应满足以下功能要求：

2.10.3.1支持平台控制、定时和事件触发方式实现图像信息的采集、存储、上传及检索上传功能；

2.10.3.2抓拍图片数据应与车牌号、通道号、时间等卫星定位信息叠加并与业务信息关联；

2.10.3.3驾驶员每次签到、签退、计程计价装置打表、车辆紧急报警、固定时间间隔可设置配合平台抓拍；

2.10.3.4支持各摄像头抓拍；

2.10.3.5图片中应附加相应的车辆和驾驶员信息，如车牌号，时间，通道号等数据；

2.10.3.6支持对图像数据添加和删除标记，有标记的图像不允许被覆盖；

2.10.3.7支持对照片通过显示屏进行调取显示，方便现场取证处理，输入密码认证通过方可使用；

2.11设备自检

设备自检功能应满足以下要求：

2.11.1设备开机、重启及平台下发相应指令时应自动进行设备自检，并通过信号灯或驾驶员调度信息显示屏指示当前主要状态；

2.11.2设备自检功能应至少包括以下设备状态的自检：主电源状态、主机状态、计程计价装置状态、智能顶灯、音视频装置状态、卫星定位状态、无线通信状态；

2.11.3若设备出现故障，应能自动判断主要故障类型，并通过信号灯或驾驶员调度信息显示屏表示主要故障并上传至平台；

2.12无线通信

无线通信功能应满足以下要求：

2.12.1应采用模块化设计；

2.12.2应支持基于 TD-SCDMA， WCDMA， CDMA2000， TD-LTE， FDD-LTE 等无线通信网络传输机制下的一种或多种通信模式；

2.12.3应支持全网通通信方式；

2.12.4应支持虚拟专网（VPN）连接；

2.12.5应支持域名解析；

2.12.6应支持主/副服务器连接切换；

2.12.7应支持数据批量接收与发送、断点续传；

2.12.8通信出现故障时 ISU应能缓存各项数据，故障恢复后应对缓存数据进行重传，营运数据应 100%上传成功。

2.13 离车评价

应支持动态服务评价二维码生成，实现将乘客评价信息关联到出租车具体的运营数据，为乘客提供方便、灵活的评价渠道。

## （二）、监管软件系统功能要求

1.1 从业人车管理功能要求

从业人车管理功能应含有出租车一些基础的底层功能，如：驾驶员档案、新车注册、车辆信息管理、终端设备管理、操作管理。

1.1.1驾驶员档案管理

系统应具有驾驶员档案管理用于管理驾驶员的详细信息（包括所属公司、联系方式等）、工作简历、年审记录、事故记录等。为快速查询驾驶员的具体信息提供便利渠道，并应根据实际需要实现添加、编辑、删除驾驶员档案信息。

1.1.2新车注册

管理车辆的注册信息。可以便于用户查看车辆注册信息，并对具体的车辆信息进行增加和删除，主要的车辆信息应包括车牌号码、分组节点、所属出租车企业、用户自定义编号功能、省市信息等。

1.1.3车辆信息管理

系统应具备用于管理车辆的基本信息管理功能和车辆相关的附属信息管理功能，包含车辆型号管理、车辆证件、轮胎更换记录等功能。车辆信息和人员信息管理应可以实现绑定功能，一车可绑定多个司机，且司机可以编辑更改。

1.1.4终端设备管理

系统支持对车载终端的设备信息管理，且支持终端管理单条数据添加也支持批量导入。在终端管理模块中应有终端的型号管理以区分不同型号、功能的设备。新增车辆信息时，也需具配置车载终端设备所配置的SIM卡信息，支持单条数据添加和支持批量导入，此外设备信息一览还需有设备厂家等信息的管理功能以便日常维护。

1.1.5操作管理

系统在地图上应具有管理网点、仓库、收费站、中转站等地理标志的功能，为系统一些业务功能和报表提供基础数据支撑；同时对于车辆的组织架构应该有多级的树状组织结构，方便查询目标车辆以及信息，为系统提供基础数据支撑。此外应具有多级的权限账号，支持创建或者禁用账号的功能，对组织内的账号上一级账号应能够新增、激活、修改、冻结、重置密码等。

1.2 行业管理调度功能要求

行业管理功能应包含稽查功能（区域稽查、稽查查询、即时稽查）；车辆控制管理（出城留台、失物查找、热点区域交通）；监管功能（车辆监控、聚集报警、区域调度、车辆实时分布、企业考核、驾驶员考评、报警统计查询）；轨迹视频查证功能（轨迹回放、实时抓拍、音视频监控、失物查找）；车辆以及终端设备信息交互（出城留台、热点区域分析、计价器控制）；投诉及报警。

1.2.1稽查功能

由于行业管理执法的需要，对于非法营运、黑车等，行业管理部门需要具备稽查手段。系统应具有区域稽查、即时稽查、稽查查询、稽查管理等稽查功能。

1.2.1.1区域稽查

应可对目标范围内的所有车辆下发指定指令或者信息，区域内所有车辆下发稽查指令，当车辆进入该区域时显示该区域对应的稽查内容，甄别差异的非法车辆。

1.2.1.2即时稽查

应支持对目标车辆，进行抽查时的稽查指令下发，对目标车辆进行身份检验。

1.2.1.3稽查查询

应可对历史车稽查信息，或者目标车辆的违规信息进行查询。

1.2.1.4稽查管理

需对稽查功能进行相关的信息编辑以及记录。

1.2.2监管功能

1.2.2.1车辆监控

用于监控车辆的运行情况，包括实时或最后位置、车速、里程、故障报警、上下线情况、区域查车、发送调度等文本信息、图像和音视频等多媒体信息采集、车辆跟踪等。

1.2.2.2聚集报警

系统应具有静态以及动态的聚集报警功能，静态聚集报警应可以设置多个重点关注区域（如市政府、法院等），当设置的目标区域聚集车辆超过阈值时进行提示报警，防止聚众闹事；动态聚集报警需要系统具备对全域的车辆密度进行实时监测，当单位面积的车辆密度超出不合理的阈值时进行报警，防止从业人员聚集堵路等行为造成交通瘫痪（同时应剔除机场停车场、车站等热点待客区域）。

1.2.2.3区域调度

系统应具有区域调度的功能，对于城市旅游、举办大型展览，区域调度可以缓解短时间内的打车压力。区域调度可通过下发文本信息显示在车载设备或者通过车载设备转化成TTS语音信息提示。

1.2.2.4车辆实时分布

车辆实时分布用于监测城市出租车汽车整体的分布情况，通过实时分布数据可统计出区域分布差异，为政策提供数据支撑。

1.2.2.5企业考核

企业考核功能应该至少有企业违章违法记录管理和企业违章统计两项功能。企业违章违法管理可通过所属企业、违章类别和违章时间范围等条件查询目标企业违章记录；企业违章统计可通过所属企业和违章时间范围查询目标企业。

1.2.2.6 驾驶员考评

驾驶员考评功能中至少含有：考评版本管理、考评类型管理、考评得分等级管理、考评计分详情管理、考评计分月统计等几个考评维度，每个维度中都有增加、编辑、删除和条件查询等功能操作。

1.2.2.7 报警统计查询

系统应有各类报警统计、查询功能。

1.2.3轨迹视频查证功能

1.2.3.1轨迹回放

系统应支持对轨迹记录的查询以及回放功能，并支持位置数据等信息导出。

1.2.3.2实时抓拍

应支持指令规则抓拍以及实时监控抓拍，可根据组织架构批量操作抓拍或者单车进行操作抓拍。对抓拍图像也可进行参数的调整以及设置。对抓拍存储的图片也支持按照时间、车辆状态、摄像头通道、数据源等条件的检索功能。

1.2.3.3音视频监控

系统应该支持实时音视频监控、历史音视频数据回放、历史音视频数据从终端以及下载、导出、播放等功能。并且可操作单车、多车的音视频查看。

1.2.3.4失物查找功能

系统应具有失物查找功能，根据上下车的时间地点等条件对系统内符合要求的车辆进行过滤查询，锁定当车当班司机。

1.2.4 车辆以及终端设备信息交互

在终端对接好计价器的情况下平台应可设置出租车的计价器功能，功能至少含有状态查询、配置查询、设置、计程计价设置、计程计价查询，且可对计价器压表抬表的播放文本内容可以设定、以及更改。方便主管部门对计价器进行上锁、升级、调价等操作。

1.2.5 投诉及报警

投诉系统需要具备投诉登记、查询等功能。可根据司机工号、车牌号、投诉电话、投诉登记时间范围、投诉情况等条件进行查询投诉登记记录，若无填写司机工号、车牌号、投诉电话，则可查询投诉登记时间范围所有记录。并且可标记投诉是否已经处理的状态显示以及所有记录的报表导出功能。

1.2.5.1报警

系统应具备记录平台车辆发生的聚集报警时间，并且能查询在一段时间范围内发生的聚集报警记录。对于限速的城区，系统应能够对统计车辆在指定时间段内的总超速次数和总超速时长，明细报表应可查看每次超速的时间、时长和位置。车载终端应具备紧急报警功能的紧急按钮，方便司机在发生紧急情况的时候向平台发出报警，平台可统计车辆在所选时间段内发生紧急报警的次数、持续时间、开始位置、结束位置。其次平台可统计车辆在所选时间段内发生各种类型报警情况，通过明细报表可以查看每次报警的时间、位置、速度和详细报警信息。

1.3 行业运营管理功能要求

行业运营管理功能主要应具有从业人员的日常工作上下班统计；车辆的营运类数据的统计及分析；行业大数据的统计及分析；系统平台、车辆、监控人员的操作日志统计查询；以及日常运营各类报警的处理及统计。

1.3.1 人脸识别上岗统计

通过与配套终端功能应能够实现人脸识别上岗，后台系统应能够对人脸识别的验证结果进行统计。统计的信息至少包括车牌号、从业证号、验证时间等信息。方便对从业人员的规范上岗进行考核和管理。后台系统应能够统计司机签到签退明细，并且能够详细记录车辆或者车载终端详细的上下线以及登录登出的信息。

1.3.2车辆运营数据统计

1.3.2.1车辆营运运距

平台系统应能够统计某个分组下的车辆在某个时间段内营运运距的分布情况。车辆动态营收统计车辆的动态营收情况，分为详情和统计。

1.3.2.2司机营运数据

对所选分组下的司机的营运数据进行日统计、月统计或汇总统计。

1.3.2.3车辆营运时间统计

统计某个分组下的车辆在一段时间范围内每天的营运时长，按下车/上车时间差进行累加，一车一天一条记录。

1.3.2.4分组营运统计

可对所选分组下的直属分组的营运数据进行日统计、月统计或汇总统计。对分组下所有车辆的营运数据进行汇总统计，汇总成一条记录。对分组下所有车辆某个月份的营运数据进行汇总统计，汇总成一条记录。统计月份内单车的总营运次数大于所设的营运次数阈值的车辆才计入统计。

1.3.2.5历史载客

统计某个分组在一段时间范围内的载客率，每10分钟统计一次系统车辆的空重车数量。

1.3.2.6里程统计

可对车辆的行驶里程进行统计，包括空车、重车等状态。可查询车辆在所选时间段内的总行驶里程、总油耗和起点终点信息，以及不同车辆运行情况的明细数据。

1.3.2.7车辆在线率统计

后台应可统计车辆在所选时间段内的在线率，以及在线时长、不在线时长、上线次数。

1.3.2.8工作时长统计

可汇总车辆在所选时间段内的ACC开启总时长，以及不同车辆工作时长的对比柱状图，可统计车辆在所选时间段内每日的ACC开启时长。

1.3.2.9工作车辆统计

对于日工作车辆进行统计，可选择分组进行查询，列表体现查询分组在某个时间段工作车辆数量情况。应可按照分组，选择查询时间段或者选择按月按季度按年度，得出工作车辆汇总数据。

1.3.3 行业数据分析

1.3.3.1后台系统通过长时间统计累计可对企业数量变化趋势进行分析：

通过选择经济性质、拥有车辆总数、人员规模、资金规模、信誉等级等过个维度条件进行查询并生成趋势图，供企业运营人员做决策依据。

1.3.3.2后台系统通过长时间统计累计可对车辆数量变化趋势：

通过选择燃油类型、车型、使用年限等几个维度条件进行查询生成趋势图。

1.3.3.3后台系统通过长时间统计累计可对驾驶员数量变化趋势：

通过选择年龄、驾龄、信誉等维度条件进行查询生成趋势图，判别行业从业趋势。

1.3.4 运营操作管理

系统对于日常管理运营操作至少实现以下功能：

1.3.4.1异常查询模块

用于统计一段时间范围内营运次数、图片、载客里程或载客时长少于所设数量阈值的车辆报表。

1.3.4.2终端注册注销日志

用于统计日志报表，用于记录车载终端注册注销的日志信息。

1.3.4.3用户登录汇总

用于统计车辆在一段时间内的上线的次数，以及每次上线和下线的时间。

1.3.4.4操作日志查询

用于记录车辆监控平台的操作日志，记录车辆监控平台终端操作命令的日志。

1.3.4.5车辆实时状态查询

用于实时查看车辆的在线情况，以及当前车速和位置。（注：车辆的车载终端设备和车辆监控系统处于连接状态时称为在线）。

1.3.4.6调度信息报表

用于统计车辆监控人员对车辆下发文本调度指令的记录以及操作时间和发送内容。

1.3.4.7照片导出查询

用于查询车辆在一段时间范围内上传到平台的图片，支持图片打包下载功能。

1.3.4.8车辆信息查询

用于查询某个分组下的车辆信息。

1.3.4.9区域语音提醒查询、统计

用于查询车辆及驾驶员所在区域语音提醒功能，统计车辆所在区域语音提醒数据。

1.3.4.10驾驶员违规投诉统计

用于驾驶员违规投诉统计使用。

1.3.5运营报警统计

后台系统应具有常规的报警统计功能，提供多种日常运营报警的统计数据：

1.3.5.1载客不打表报警

用于查询载客不打表报警详情及统计数据。

1.3.5.2疲劳驾驶报警

用于统计司机处于长时间（例如：超过4小时）疲劳驾驶状态的时间、地点和连续行驶时间。

1.3.5.3报警汇总报表

用于统计车辆在所选时间段内发生各种类型报警情况。是根据GPS个数来统计报警次数的。

1.3.5.4断电报警报表

用于统计车辆在所选时间段内发生断电报警的持续时间、开始位置、结束位置。

1.3.5.5欠压报警报表

用于统计车辆在所选时间段内发生欠压报警的持续时间、开始位置、结束位置。

1.4 系统运维管理功能要求

后台监控系统应具备一些日常运维常用的功能：报警设置、区域报警设置、终端参数设置、视频设置等设置以及查询功能。

1.4.1报警开关设置

报警开关设置用于打开或关闭某些类型的报警功能。例如打开或关闭超速报警、疲劳驾驶报警等，实现某些焦点报警的情况控制。

1.4.2区域报警设置

系统支持设置区域报警的触发条件，设置区域参数，包括圆形区域、矩形区域以及多边形区域，可以实现对区域报警的数据进行添加及删除。

1.4.3 905参数设置及查询

后台应可对905的相关协议参数进行设置，分为出租车参数、ISU录音参数、视频服务器参数、图像/视频参数、其他参数。设置成功后可查询历史设置参数明细。

1.4.4视频设置

后台应支持对视频的码流、分辨率、码率以及存储参数等进行设置，并且可控制视频功能的开关。

1.4.5疲劳报警设置

系统应支持对分组车辆的连续驾驶最长时间限度的用户疲劳报警的设置，及时触发休息提醒。

1.4.6网络设置

后台应支持终端修改设备连接前置机地址，方便在紧急情况下切换平台时使用。

1.4.7位置汇报设置

系统应支持设置位置汇报的参数，如定时汇报的时间间隔、定距汇报的距离间隔、拐角补传角度等。

1.4.8终端控制

后台应支持对车台进行远程升级、关机、复位、回复出厂设置等操作，并分为应答结果和设置页面。

1.4.9 调度设置

系统支持对在线车辆进行调度设置，可查看车辆已设置过的事件内容，事件发送，可查看车台事件上报内容。

1.4.10区域语音设置

系统应可设置车辆进出划定区域、区域名称、车辆分组、车牌号模糊查询、区域语音、设置TTS语音提醒，提醒区域和内容可自定义，并支持查询功能。

# 第五章   投标文件格式

招标人特别声明：

投标人应提交本“投标文件格式”所列举行和要求的全部投标文件，所提交的投标的文件应按要求有效签署和加盖公章并保证真实有效，否则，将是投标的风险。

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                               （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目  录

注：投标人自行编制目录，并标注对应页码。

所有复印件需清晰可辨

格式一、投标函

致  （采购人名称） ：

（投标单位全称）授权

（全权代表姓名）                （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的     （招标编号、招标项目名称）招标有关活动，并对         （项目名称） 进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：投标书正本1份，副本2份，电子版3份（U盘形式）。

2、投标所需的服务的总投标价为（大写）           元人民币，(小写）￥            。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本投标自开标之日起    天内有效。

7、我方承诺若我方中标，保证按照招标文件要求提交履约保证金。

8. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元整 (小写）￥         元。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

年  月  日

附表：

投标函附录

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 （响应或不响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 供货期 |  |  |
| 3 | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准。 |  |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |
| 5 | 分包 | 不允许 |  |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |  |
| 7 | 权利义务 | 符合第三章“合同条款及格式”规定 |  |
| 8 | 技术标准和要求 | 符合第四章“技术标准和要求” |  |
| 9 | 质量保证金 |  |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

注：投标人可在满足采购人要求的基础上提出更有利于采购人的条款。关于质量标准、合同条款和技术标准等响应内容，在投标文件其他地方有体现的应保持一致，否则按虚假应标处理。评标时，评标委员会有否决投标的权利。

格式二(1)、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人：              (盖单位章)

法定代表人：                           （签字）

年    月    日

注：法定代表人参加开标会，必须按照以上要求填写，并在开标时单独打印一份签字并盖投标单位公章，以备监督管理部门查验，如未按照上述要求出示，将按废标处理。

## 格式二（2）：授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

日      期：        年     月     日

注：投标人必须按照以上格式填写并在开标时单独提供一份签字并盖公章，接受监督管理部门查验，如未按照上述要求出示，将按废标处理。

格式三、开标一览表

招标项目名称：

招标文件编号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

时间：     年     月    日

| 项目名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金（单位：元） | 供货期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标要求：

1“开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，与投标文件同时递交。

2“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

3“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

4“开标一览表”是投标文件的组成部分，必须按要求签署和加盖公章，否则为无效投标。

格式四、投标报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 产品（系统）名称 | 生产厂家及型号 | 数量 | 单价 | 合计 （数量x单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |

备注：

1.表格可自行扩充。

2.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

日   期：      年       月      日

格式五、商务条款偏离表

招标项目名称：

招标文件编号：

标包号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件规定合同条款 | 投标文件对应合同条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

日   期：      年       月      日

格式六、项目实施方案及产品或设备详细技术参数

（格式自拟）

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

日   期：      年       月      日

格式六附表1

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：拟投入本项目技术人员资格证书等资料的复印件加盖投标人公章。

格式七、技术条款偏离表

招标项目名称：

招标文件编号：

标包号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件规定技术条款 | 投标文件对应 技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

日   期：      年       月      日

格式八、投标人资格声明

致       （采购人名称）           ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你方发布的  项目名称  招标文件（     号）的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

年    月    日

格式九、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注意：后附营业执照 、税务登记证（五证合一除外）、组织机构代码证（五证合一除外）、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、相关的资质证书、测试合格报告、经营场所的的租赁协议或产权证件。

格式十、投标保证金

### 投标保证金

致：     （招标人名称）

（投标人名称）    （以下称“投标人”）于    年   月   日递交了    {招标项目名称、招标编号}    的投标保证金人民币          万元；

如果我方在投标有效期内收到你方的中标通知书后

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附:银行进账回单

基本账户开户许可证

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

# 日   期：      年       月      日

格式十一、公司财务状况

附近三年度（2020-2022年）的财务报表或经会计师事务所审计的财务报告，2023年以后新成立的企业须提供银行或其他金融机构出具的资信证明。

格式十二、投标人已完成或正在进行的类似采购项目一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人已完成的类似项目合同协议书附后。

### 格式十三、其他资料

### （1）廉洁承诺书

参与此次【        】的投标过程中，为保证本次招标活动在“公开、公正、公平”的竞争环境下顺利开展，本公司郑重承诺：

- 在本次招投标及若中标后的项目实施全过程中，我方承诺将严格遵守国家有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

- 我方知悉采购方实行诚信制度和廉洁制度，并保证在购销活动中不涉嫌商业贿赂及违反不正当竞争法的行为，不以任何名义给予购买使用我方产品的各科室及相关工作人员回扣、礼金、有价证券。

- 自觉接受相关管理部门的监督，在采购活动中出现违反此承诺书规定的行为，将被列入需方不良记录档案，需方可不再以任何名义、任何形式购买我方产品或服务。涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。本公司及责任人愿意承担因而引发的一切法律责任。

- 本承诺书自签署之日起生效。

法定代表人或投标人代表签字：

签字日期：

加盖投标单位公章：

注解：若投标人未按招标文件要求提供上述承诺书，其投标可被否决。

（2）中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网自行查询本公司行贿犯罪记录及信用记录

（且提供查询页面截图并加盖公章。）

（3）售后服务承诺书

采购单位名称 ：

我公司自愿参加          项目（招标编号    ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我公司对本项目的技术培训安排：

4、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5、我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

6、附件：我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

日   期：      年       月      日

（4）保证金退付书

## （招标代理公司）                        ：

我方自愿参与                    项目（项目编号：             ）的投标，并按贵方的要求交付了足额的保证金，请贵方在符合退还条件时原额划入下列银行账户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 付款人名称： 开户银行： 银行账号： 银行行号： | 合计总额： 大写： 元 小写： 元 |

供应商名称：        （全称）           （必须加盖供应商财务章）

联系人：

联系电话：

日期：    年    月    日

注意事项：

1、《保证金退付书》原件须单独小信封密封。

2、保证金退还方式：只采用银行转账方式。

3、后附汇款单底联复印件（内容必须清晰可见，加盖供应商财务章）

4、标书内不用附此页

（5）投标人认为需要提供的其他资料

（格式自拟）

# 第六章  评标方法（综合评分法）

6.1  综合评估法

### 6.1.1  初步审查

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 投标函 | 投标函应有单位盖章或法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章。 |
|  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求。 |
|  | 投标文件内容 | 内容应齐全，关键字迹应清晰、易于辨认。 |
|  | 报价唯一 | 不得递交两份或多份内容不同的投标文件，只能有一个报价。 |
| 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，提供原件或复印件加盖公章，标书内提供复印件加盖公章。 |
|  | 法人授权委托书/法定代表人身份证明 | 法定代表人携带有效的法定代表人身份证明复印件，或委托代理人携带有效的授权委托书原件，按招标文件格式提供。 |
|  | 财务要求 | 财务状况良好，不亏损。提供近三年（2020年至2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或财务报表原件或复印件加盖公章。（2022年以后新成立公司：由银行或其他金融机构出具的资信证明原件）。 |
|  | 信誉要求 | 具有良好的商业信誉，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”自行查询本公司信用记录，且提供查询页面截图并加盖公章。 |
|  | 其他要求 | 本项目不接受联合体投标、不允许分包。 |
|  |  | 近半年（任意一个月即可）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，需提供复印件并加盖公章。 |
|  |  | 招标文件要求的其他情形。 |
| 响 应 性 评 审 | 投标报价 | 最高投标限价为：516万元； 注：超出此最高投标限价的投标报价将导致投标被否决。 |
|  | 投标保证金 | 按招标文件要求递交相应金额的投标保证金。 |
|  | 合同履行期 | 合同签订后60日历天。 |
|  | 质保期 | 满足招标文件规定的质保期要求。 |
|  | 投标有效期 | 90天 |
|  | 技术标准和要求 | 满足并响应招标文件第四章技术标准及要求。 |
| 结 论 |

注：1、“√”为合格，“×”为不合格；其中有一项不合格则评审结果为不合格。

2、如评审不合格需注明不合格原因。

### 6.1.2  详细评审

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素（30分） | 30分 | 投标报价得分： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后两位）：报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值×100%。 |
| 2 | 商务因素（10分） | 企业能力 | 3分 | 1、供应商具有质量管理体系认证得1分； （标书内提供在有效期内的证书加盖公章的复印件） 2、供应商具有信息系统安全等级保护叁级及以上的备案证明得1分；（标书内提供在有效期内的证书加盖公章的复印件） 3、投标单位应具备专业成熟的管理能力，新三板挂牌上市的企业，符合要求的得1分，没有不得分；（标书内提供在有效期内的证书加盖公章的复印件） |
|  |  | 业绩 | 3分 | 近三年类似项目业绩，（仅对近三年2020-2022年业绩评审），每有一项的得1分，本项最高得3分。 评审依据：电子标书上传原件（合同或者中标通知书）扫描件加盖公章。 |
|  |  | 企业实力 | 4分 | 1、供应商是否具有本公司研发软件著作权或者具有相关的发明专利，供应商每提供一项得2分，最多得4分。（标书内附加盖公章的复印件） |
| 3 | 技术因素（60分） | 项目实施方案 | 10分 | 服务方案科学合理，工作流程清晰，针对本项目的技术方案设计、具体步骤及解决关键性问题的研究途径详尽，每一步骤的关键点阐述清晰并具有可操作性，安排满足总体计划要求，制定具体合理的项目实施方案。 优：方案比较清晰、明确，比较合理，得8-10分； 良：方案不够清晰、明确，合理性一般，得5-7分； 一般：方案不清晰，不明确，合理性差，得0-4分； |
|  |  | 项目理解 | 6分 | 充分理解项目需求，对项目实施重点、关键点分析透彻,优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2； |
|  |  | 技术设备投入 | 8分 | 服务所需设备的投入情况：对所有合格投标人的设备进行综合比较，备品备件投入情况说明； 优的得7-8分，良的得4-6分，中的得1-3分，没有得0分 |
|  |  | 质量保证措施 | 8分 | 质量保障计划完善，标准严格，程序规范，质检措施详尽有效，具有针对性，优者得7-8分、良者得4-6分、一般的0-3分； |
|  |  | 问题处理方案 | 6分 | 方案为针对项目突发问题的应急解决方案 优：方案清晰、明确、合理、精准，得5-6分； 良：方案比较清晰、明确、相对比较合理、较准确，得 3-4分； 中：方案不够清晰、明确、合理性一般、准确度一般，得 1-2分； 一般：方案不清晰、不明确、不合理、不准确，得0分 |
|  |  | 主要工作环节运行程序及检查方法 | 4分 | 科学合理、内容详细评价优得3-4分，良者得1-2分，一般得0分 |
|  |  | 培训计划 | 6分 | 根据项目需要，坚持问题导向，从针对性和实用性出发，为管理人员制作培训计划，内容详细度、丰富度、专业度等角度进行评价、评价优得5-6分、良得3-4分、一般得0-2分。 |
|  |  | 管理制度及岗位职责 | 4分 | 有针对项目计划实施制定合理、可行的工作制度，包括员工管理、员工岗位职责、绩效考核、安全保障制度，保障服务计划有效实施。 有系统的服务保障制度及岗位职责，且制度合法，具有较强的合理性和可执行性，得3-4分； 有系统的服务保障制度及岗位职责，但可执行性较低的，得1-2分； 没有管理制度及岗位职责得0分； |
|  |  | 售后服务体系 | 8分 | 售后服务计划完整，技术支持响应速率快速，项目所在地设有售后服务网点。完全满足要求计8分，缺漏项或不满足要求的，每处扣2分，扣完为止 |

评标办法(综合评分法)正文部分

### 1．评标方法

本次评标采用综综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第6.1.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，但投标报价高于采购预算的除外。经评审的综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术分值高者优先，技术分数也相等的，以商务分数高的优先，如各项分数都相等时，由采购人代表随机抽取确定。

### 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准： 见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及评审标准

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

### 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第6.1.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，则否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第6.1.2款规定的量化因素和标准进行打分,并计算出综合评估得价。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后二位,小数点后第三位”四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件