衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务

采购文件

采购单位：衢州市衢江区住房和城乡建设局（盖章）

代理机构：浙江浙天运造价咨询有限公司（盖章）

2019年9月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  项目技术及服务要求	24

第四部分  合同文本	32

第五部分  投标文件部分格式文件	35

第六部分  评分办法	54

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江浙天运造价咨询有限公司受衢州市衢江区住房和城乡建设局委托，现就衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务 | 1 | 项 | 871.1374 | 管道检测（资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、绘制管网图、刻录录像光盘、检查污染源并作记录），清淤疏通（交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运），非开挖修复。 | / |

（除备注外其他为必填项）

四．投标供应商资格要求:

1．基本条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格投标人。

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2．特定资格条件：

（1）具有独立法人资格，在中华人民共和国境内注册且持有有效的营业执照，具有省级主管部门核发的有效检验检测机构资质认定证书（认证证书附表中检验检测能力范围含有城镇排水管道检测电视检测、潜望镜检测）；经营范围应具有管道CCTV内窥检测、疏通等相关内容,能承担本项目的投标人；

（2）本项目不接受联合体投标。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2019年9月30日至2019年10月11日 (双休日及法定节假日除外)

上午：09:00-11:30；下午：15:00-17:00

2．报名/发售地址：浙江省衢州市三衢路477-1号东方玫瑰园1栋4单元301室。

3．招标文件售价：每本500元（售后不退）

4．获取方式：现场获取。

六．投标截止时间：2019年10月22日09时30分00秒

七．投标地址：衢江区振兴东路268号六楼2号开标厅。

八．开标时间：2019年10月22日09时30分00秒

九．开标地址：衢江区振兴东路268号六楼 2号开标厅。

十．投标保证金：无

十一．公告期限：5个工作日

十二．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．投标人购买标书时应提交的资料：

（1）有效的营业执照副本（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

（2）省级主管部门核发的有效检验检测机构资质认定证书（认证证书附表中检验检测能力范围含有城镇排水管道检测电视检测、潜望镜检测）（复印件加盖单位公章）；

（3）法人授权书、授权代表身份证原件及复印件、法人身份证复印件（复印件加盖单位公章）。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（2）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

4.其他事项

（1）招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

（2）未经报名登记并获取采购文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝。

（3）潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

（4）书面质疑受理地点：衢州市三衢路477-1号东方玫瑰园1栋4单元301室，联系人：邵平，联系电话：13967038670。

（5）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（ccgp-zhejiang.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（6）本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以衢江区招投标信息网（www.qjggzy.com）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布的为准。

十三．联系方式

1．采购代理机构名称：浙江浙天运造价咨询有限公司

联 系 人：邵平

联系电话：13967038670

传  真：0570-3865897

地  址：浙江省衢州市三衢路477-1号东方玫瑰园1栋4单元301室

- 采购人名称：衢州市衢江区住房和城乡建设局

联系人： 衢州市衢江区仙岩路32号

联系电话：0570-2298670

传  真：/

3．同级政府采购监督管理部门名称：衢州市衢江区财政局采监科

监督投诉电话： 0570-8762709

衢州市衢江区住房和城乡建设局

浙江浙天运造价咨询有限公司

2019年9月30日

# 第二部分  投标人须知

## 前 附 表

| 对应条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、（七） | 是否允许分包 | 不允许 |
| 一、（八） | 踏勘现场 | 不组织，供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 |
| 一、（九） | 投标预备会（答疑会） | 不召开 |
| 一、（十） | 是否接受联合体投标 | 否。 |
| 一、（十三）9；三、（三）、 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 |
| 一、（十三） 5、 | 是否资格入围项目 | 否。 |
| 三、（一）5、 | 投标文件份数 | ▲1、纸质文件：正本1份、副本4份。 包括：资格文件（正本1份、副本4份）；资信及技术文件（正本1份、副本4份）；商务报价文件（正本1份、副本4份）。 2、电子文件：1份。 |
| 三、（一）5、 | 投标文件装订要求 | ▲1、投标文件须采用胶装等装订牢固、不易拆散和换页的方式装订，不得采用活页装订环、卡条、压条、抽杆夹、活页夹等可随时拆换的方式装订。 2、纸质文件按以下要求装订： 分册装订，共分三册，分别为：（1）资格文件；（2）资信及技术文件；（3）商务报价文件。 3、招标文件（公告）允许供应商同时投报本项目中多个标项（如有）的，同一供应商投报多个标项时，各标项投标文件按以下方式装订： 不分标项装订，资格文件，资信及技术文件，商务报价文件各标项合并装订成册并按前款要求分册。其中资信及技术及商务报价内容须对应标项分别描述。 4、电子文件采用光盘或U盘刻录。 |
| 三、（四）1、 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 三、（五）1、 | 投标保证金 | 无 |
| 四、（一） | 投标文件的密封、包装与标记 | ▲1、所有投标文件须密封包装，没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。 2、要求分册装订的文件需按分册要求分别密封包装（资格文件，资信及技术文件，商务报价文件须分别装订及密封包装）。否则如发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 3、电子文件随纸质商务报价文件一同密封包装。 4、包装物的正面应写明项目（标项）名称、投标人全称，要求分册装订并密封的需在包装物上写明分册类型（如商务报价文件），并注明“开标时启封”，封口处要密封并加盖投标人公章。 |
| 四、（四） | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：(否；□是，详见第三部分要求。 2、样品标识：□明标；□暗标。 3、样品送至地点：______________________________ 4、中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间：（另行通知） |
| 七、（三） | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费向中标人收取。 |
| 一、（十三） | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
|  |  | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（（http://www.zjzfcg.gov.cn）/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 本项目需要落实的政府采购政策： （1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； （2）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； （3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。 |
|  |  | 节能环保要求： （1）根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） （2）投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |

## 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（供应商）：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

本招标文件中可享受中小企业政策功能的评标价格扣除的投标人：是指监狱企业或符合中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）的小、微企业，同时该企业提供的货物、承担的工程或者服务是由本企业制造或者由其他小、微企业（监狱企业）制造（提供），本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法 部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的 企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设 兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定单位；

政府采购监管部门：衢江区财政局；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向招标人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向招标人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合招标人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，供应商应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，招标人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（九）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，招标人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清供应商提出的问题，供应商应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3、答疑会后，招标人将按规定对供应商所提问题进行书面澄清答复。

（十）联合体投标

若本须知“前附表”规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2、以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的，评审时以资质最低的一方为依据；

3、联合体各方之间须签订投标联合协议（成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

4、联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

5、联合体各方共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

（十一）对供应商的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、供应商之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以 上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三部分“项目技术及服务要求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、招标公告中明确专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

9、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十二）质疑与投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的，招标人与招标代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十三）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4、不论招标人、招标代理机构向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、本须知“前附表”明确本项目为资格入围项目的，若出现有效投标人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的投标人，其他有效投标人获得入围资格。只有二家及以下有效投标人的则重新组织招标。

6、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

7、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为招标人，投标人应委托招标人指定机构或者经招标人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十四）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  投标人须知

- 第三部分  项目技术及服务要求

- 第四部分  合同文本

- 第五部分  投标文件部分格式文件

- 第六部分  评分办法

- 补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

- 其他附件（如果有，如图纸等）

2、供应商应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的供应商，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归招标人、招标代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、供应商对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人、招标代理机构进行技术交流的，供应商需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、供应商要求澄清的资料应写明供应商全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖供应商公章。

3、 如有必要，招标人和招标代理机构对供应商所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因招标人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。供应商如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、供应商在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、供应商应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标要求进行响应。

2、投标文件应按本须知第三、（二）条规定的内容和招标文件“第五部分  投标文件部分格式文件”的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。电子文件须包含投标文件的全部内容，包括资格文件、商务及技术文件、报价文件（Word格式，报价清单可采用Excel格式。）。

3、投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，招标人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

4、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5、投标文件（纸质文件）应用不褪色的材料书写、打印或复印，并按本须知“前附表”规定的数量及方式装订投标文件，需编制目录，逐页标注页码，并在封面上标明“正本”和“副本”。副本可以是正本的复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。当电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准。

6、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章并由投标人的法定代表人签字或其授权代表签字或盖章。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的组成

1、资格文件（单独密封包装）

（1）资格审查材料（按第五部分格式一要求提供）。

2、资信及技术文件（单独密封包装）

2.1资信部分

（1）投标声明函（格式见第五部分格式二）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式三）；

（3）资信评分中所需的材料（如有，详见评标办法，节能、环保产品证明材料等）；

（4）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（5）其他资信文件或说明（如有，如联合体协议、拟分包情况等其他需要说明的商务响应文件）。

2.2技术部分

（1）技术和服务响应方案；

（2）技术评分中所需的材料（详见评标办法，如其中有服务团队人员要求的，须按第五部分格式六格式编写，售后服务方案，货物验收方案，培训计划等）；

（3）技术偏离表（“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。格式见第五部分格式四）；

（4）其他技术文件或说明（如有）。

3、商务报价文件（单独密封包装）

（1）开标一览表（格式见第五部分格式六）；

（2）报价明细表（格式见第五部分格式六）；

（3）小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物的投标人填写，格式见第五部分格式七）。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作，并按顺序装订。有“格式见第五部分格式X”的须按照格式填写。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

投标人可根据第六部分评分办法中的评标细则内容编制《投标文件自评表》附于投标文件首页，并详细注明对应材料页码。

所有复印件均须加盖投标人公章。评标委员会可视情况要求投标人提供原件，如投标人不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。

（三）投标报价

1、报价组成

投标报价是履行合同的最终价格，包括有关本项目所需的服务价款、税费以及与该服务有关的一切费用均计入报价。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标人应将外币金额折算为人民币金额，并由投标人承担汇率变动风险。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投 标

（一）投标文件的密封、包装与标记

1、投标人应按本须知“前附表”规定的方式密封包装并标记投标文件，没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

2、未按要求加写标记的投标文件，招标组织机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

（二）投标文件的递交

1、投标人应按本须知“前附表”规定的时间、地点将投标文件递交给招标代理机构，招标代理机构将拒绝接受逾期送达或未送达至指定地点的投标文件。

2、招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定（授权）代表人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

2、投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

（四）投标样品的递交与退还

1、投标人应按本须知“前附表”及“第三部分 项目技术及服务要求”的要求提供样品。

2、样品为投标文件的补充，仅作辅助评标用，但其应能真实反应投标货物的参数性能指标，所提供样品与投标文件不符以投标文件为准。

3、本须知“前附表”规定样品标识为“明标”的，投标人须在样品本体明显位置标注“项目（标项）；投标人全称；样品总件数-第几件”（A项目，标项B，XX公司 16-1）。

4、本须知“前附表”规定样品标识为“暗标”的，投标人样品任何地方均不得出现投标人信息，否则视同未提交样品。

5、投标人样品应于开标结束前到达本须知“前附表”规定的地点，否则视为未提交样品。

6、投标人样品应于本须知“前附表”规定的时间起5个工作日取回。

7、本须知“前附表”规定中标样品“封存至验收”或“抵扣采购数量”的，中标人应将样品运送至招标人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评标样品完全一致。

8、样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由投标人自行承担。

9、样品的包装应方便样品运输、保存并二次包装，否则投标人取回样品时需自行携带包装。

## 五、开 标

（一）开标准备

1、招标代理机构将按“招标公告”（包括后续可能发布的更正公告、补充文件）规定的时间和地点开标，各投标人代表（法定代表人或授权代表）应准时参加，携带本人身份证或公安机关出具的临时身份证明或港澳通行证或台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）。如投标人代表不能出示有效身份证明视同投标人代表未到场，事后不得对采购相关人员、开评标过程、开标结果提出异议，并无权代表投标人签署开、评标现场需要的相关文件。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标程序继续进行。

2、现场工作人员接收投标文件，并组织投标人代表登记、签到。无关人员将被拒绝进入开标现场。

（二）开标程序

采取第一步拆封资格文件、第二步拆封资信及技术文件、第三步拆封商务报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《招标活动现场确认声明书》。

2、投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况。

3、拆封资格文件对投标人资格审查。采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。资格审查通过的投标单位进入第二步拆封资信、技术文件；资格审查未通过的投标单位，退还其资信及技术文件、商务报价文件。

4、拆封资信及技术文件，现场工作人员按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封符合密封及递交要求的资信及技术文件，核验出席开标活动现场的投标人代表及相关单位人员身份，查验、核实投标单位失信及不良记录，清点投标文件（包括正本、副本）数量，同时当场制作并打印《资信、技术文件开标（开启）记录表》，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开启记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

5、将投标文件中密封的商务报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的资信和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封商务报价文件的预计时间。

6、资信和技术评审结束后，主持人宣告资信和技术评审无效投标人名称及理由，其代表可收回未拆封的商务报价文件并签字确认；公布经资信和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，将同时公布其资信和技术得分情况。

7、拆封投标人商务报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对商务报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8、评标结束后，主持人公布中标（成交）候选人名单，及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（三）开标（开启）后投标人代表当场对开标（开启）结果进行签字确认，投标人代表未在开标（开启）记录上签字的，均视为对开标（开启）结果予以默认。

（四）开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

（五）投标文件有下列情况之一的将不予接受：

1、在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2、投标文件没有密封包装或者包装不妥（“包装不妥”是指在送交途中严重破损或失散等能直接接触到投标文件的包装）；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件。

（六）经开标（开启）后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家组成。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重招标人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由招标人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的招标人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、资信及技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件资信、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、资信、技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件资信、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面形式作出澄清或说明；

7、评标人员对资信、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

8、商务报价文件的符合性审查，对开启的投标文件商务报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

9、价格评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，对有效的投标文件的商务报价部分进行小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政策功能的评标价格调整并打分；

10、评标人员对商务报价部分评审结果进行确认；

11、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单；

12、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。电子文件与纸质文件不符时以纸质文件为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、无效标情形

评标委员会依照招标文件的要求和规定对投标人的投标文件进行资格及符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会按少数服从多数原则认定投标文件存在以下情况之一的，其资格或符合性审查不予通过，作无效标处理，不再进行进一步评审：

（1）资格审查时出现：

1）投标人未能提供满足招标文件的资格要求的资格文件；

2）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

3）不符合资格审查条件的其他情形。

（2）资信及技术文件的符合性审查时出现：

1）资信及技术文件份数不足或未按招标文件要求装订、盖章、签署（仅限需由法定代表人或其授权代表签字的材料未由法定代表人或其授权代表签字或盖章的）的；

2）与招标文件有重大偏离（包括未响应或负偏离或不符合带有“▲”标记的条款的）或缺漏的投标文件；

3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数；投标文件标明的资信及技术响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4）未允许进口产品投标，部分或全部使用进口产品投标的；

5）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案且未申明哪个有效的；

6）未提供有效投标声明函及投标代表人身份证明的投标文件；

7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

8）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（3）商务报价文件的符合性审查时出现：

1）商务报价文件份数不足或未按招标文件要求装订、盖章、签署（仅限需由法定代表人或其授权代表签字的材料未由法定代表人或其授权代表签字或盖章的）的；

2）与招标文件有重大偏离（包括未响应或负偏离或不符合带有“▲”标记的条款的）或缺漏的投标文件；

3）投标报价不明确，存在一个或一个以上备选（替代）报价且未申明哪个有效的；

4）投标报价超预算的；

5）未采用人民币报价或未按招标文件标明的币种报价；

6）未提供有效开标一览表的投标文件；

7）未允许进口产品投标，部分或全部使用进口产品投标的；

8）投标报价明显低于成本价的，投标人又不能在规定时间内作出合理说明或提供相关证明材料；

9）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

4、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

7、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（六）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

2、投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六部分  评标办法”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

## 七、定 标

（一）定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经招标人同意，最终确定中标人。

（二）招标结果公告

在招标人确认招标结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表按照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

如中标人拒绝承担中标的项目、否认已经承诺的条件、未按规定时间与或提出招标人不能接受的条件致使合同无法签订的，或未按规定的时间与招标代理人签订合同的，招标人将取消其中标资格。同时招标人可根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为中标人进行公告，或重新组织招标。

如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与招标人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费

本次招标代理服务费按本须知“前附表”规定收取。

# 第三部分  项目技术及服务要求

## 一、采购内容：

## （一）、采购清单

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 采购预算 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务 | 1项 | 871万元 | 详见采购文件 |

附件：项目清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标单价 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水管道修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 2 | 4466.23 |  |
| 2 | DN600砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 2 | 6356.96 |  |
| 3 | DN800砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 5 | 8230.02 |  |
| 4 | DN300砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 575.20 | 1829.10 |  |
| 5 | DN600砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 209.90 | 4299.27 |  |
| 6 | DN800砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 122.80 | 6316.60 |  |
| 7 | DN400砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化(紫外线光固化）、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 1 | 4670.72 |  |
| 8 | DN1000砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化(紫外线光固化）、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 3 | 11011.46 |  |
| 9 | DN400砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 239.70 | 2282.35 |  |
| 10 | DN600砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 399.60 | 4299.27 |  |
| 11 | DN1000砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 149.70 | 7099.56 |  |
| 12 | DN1200砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 70.30 | 8641.38 |  |
| 13 | DN1500砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 94.70 | 16982.59 |  |
| 14 | DN1500排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 286.20 | 45.77 |  |
| 15 | DN1200排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 107.70 | 44.29 |  |
| 16 | DN1000排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 221.40 | 43.39 |  |
| 17 | DN800排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 328.70 | 43.48 |  |
| 18 | DN600排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 675.90 | 41.03 |  |
| 19 | DN400排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 249.20 | 41.03 |  |
| 20 | DN300排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 597.50 | 41.03 |  |
| 21 | 气囊管堵安装拆除DN1500 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 4 | 1750.29 |  |
| 22 | 气囊管堵安装拆除DN1200 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 6 | 1750.29 |  |
| 23 | 气囊管堵安装拆除DN1000 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 10 | 1627.38 |  |
| 24 | 气囊管堵安装拆除DN800 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 12 | 1406.38 |  |
| 25 | 气囊管堵安装拆除DN600 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 36 | 1141.32 |  |
| 26 | 气囊管堵安装拆除DN400 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 16 | 1057.88 |  |
| 27 | 气囊管堵安装拆除DN300 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 36 | 1057.88 |  |
| 28 | CCTV检测 | 修复后：管道CCTV检测,编制检测报告、刻录录像光盘 | m | 1861.90 | 29.78 |  |
| 29 | 临时排水 | 临时排水，工程量暂定，结算时按实际发生台班费用结算。 | 台班 | 80 | 382.87 |  |

注：投标人报价超过采购预算总价或者单项投标单价高于投标单价最高限价的，作无效标处理。

## （二）、检测依据

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

1、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

2、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ68-2007）；

3、《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85）；

4、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）；

5、《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）；

6、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）；

7、《检查井盖》（GB/T 23858-2009）；

8、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB/50268-2008）；

9、《中华人民共和国道路交通安全法》

10、住建部《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》

11、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

## （三）、工作内容

1、清淤疏通内容

交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运等。淤泥运距由供应商自主考虑在投标报价中，但淤泥消纳须符合当地部门规定。

2、视频检测内容

管道检测（资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘、检查污染源并作记录）

1）外观质量检测（含内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；检测报告必须标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，并在把标注的井号拍摄在视频内；

2）破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

3）变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

5）支管暗接检测：对支管直接侧向接入管道进行检测，并初步判断进入管道的性质；

6）异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

7）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

8）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

## 二、CCTV检测成果要求

1、管道检测采用CCTV作业方式。

2、所有CCTV检测视频要求做到：从地面参照物，到井壁标注的井号，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。

3、需提供的成果资料：

（1）探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

（2）检测工作的所有影像资料及原始记录等；

（3）管道状况评估数据文件；

（4）质量检查及评价工作报告；

（5）绘制一套现状管线布置图；

（6）最终成果报告。对管道清淤清洗后的效果，视频检测系统的整理，提供完整详细资料。成果以书面报告（2份）及电子版本（1份）提供，并附检测成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录等。

## 三、非开挖修复

## 1.技术规范及标准

## 包括但不仅限于以下技术规范及标准：

## 1）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

## 2）、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

## 3）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4）、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6）、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7）、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8）、《中华人民共和国道路交通安全法》

9）、其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.总体要求

1、项目中老管道内沉积的淤泥由中标人负责疏通、清淤，疏通、清淤产生的淤泥由中标人负责外运。如遇特殊情况，无法满足非开挖修复的，由中标人另行提出修复方案（不低于原修复方案质量、技术标准），由采购人确定是否修复，如确定采用中标人另行提出的修复方案进行修复的费用不作调整，如采购人确定不修复的按实扣除该部分作业经费。

2、非开挖修复前和非开挖修复完成后，中标人须用CCTV设备进行管道内窥检测，并形成修前修后管道视频资料；

3、项目完成后，中标人须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后各作业管道的视频资料给采购人。

4、投标人应到项目现场踏勘了解项目中各管道的情况、道路情况、以及其他任何足以影响本次报价的内容情况，任何因投标人忽视或误解项目现场情况而造成的费用增加、索赔或工期延长的申请均不获批准。

5、逾期完工的按10000元/天进行扣罚，超出工期10日历天则并扣除全部履约保证金。

6、投标人须承诺其他本项目服务要求以外的内容满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》等国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的要求；

3.技术要求

本项目须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

1、内衬管及其接缝的横向与纵向抗拉强度按照《GBT 3923.1 纺织品 织物拉伸性能第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》的要求测试，均不得低于5 MPa。

2、现场紫外线固化法，应对同条件制作的样品管或样品板进行检验，并符合下列规定和设计要求：

（1）内衬样品管（或样品板）的壁厚检验应按现行国家标准《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定》（GB/T 8806 ）的相关规定执行；

（2）内衬样品管（或样品板）的短期力学性能检验应按表1、2的规定执行；长期力学性能应根据设计要求进行测试，且不应小于初始性能的50%；

表1  不含玻璃纤维的内衬管的短期力学性能要求和测试方法

| 性能 | 测试标准 |
| --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞31 | 《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008） |
| 弯曲模量（MPa） | ＞1724 | 《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008） |
| 抗拉强度（MPa） | ＞21 | 《塑料 拉伸性能的测定》（GB/T 1040.2-2006） |

表2  含玻璃纤维的内衬管的短期力学性能要求和测试方法

| 性能 | 测试标准 |
| --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞45 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T 1449-2005） |
| 弯曲模量（MPa） | ＞6500 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T 1449-2005） |
| 抗拉强度（MPa） | ＞62 | 《塑料 拉伸性能的测定》《GB/T 1040.4-2006》 |

三、工作要求

1、加强检测、清淤施工过程的安全文明施工管理，中标单位在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场处理、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

2、中标人实施该项目检测、清淤时应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通；

3、在道路检测、清淤作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全维护和交通疏导；

4、中标人如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人处没收全部履约保证金，且采购人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

四、安全文明要求

本项目管道的清淤、监测环境为密封空间，各检查井间距约为30-180米（以现场考察为准），距离较长。实施前，供应商预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

1、中标人在施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批后方可实施。中标人必须按评审通过后安全预案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

2、中标人必须实行井下安全作业票制度，履行审批手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制定防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

3、下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员 之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

4、下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动水泥，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或含有害气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

5、检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马甲，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

6、作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检察空压机、供气管、通讯设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取设施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

7、现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规程执行。

五、验收要求

1、验收过程中，采购单位对实施的清淤、检测工程进行抽查，如抽查不合格，对抽查范围的清淤、检测工程进行返工处理，所产生的一切费用由中标人全部承担。

2、中标人在验收前向采购单位提供工程检测报告3套。

3、中标人在验收前向采购单位提供工程检测影像资料。

4、特殊情况下工程检测影像资料不能摄影，须经业主同意。

六、付款方式

1、中标供应商在收到中标通知书签订合同前向采购单位提供合同总价5%的履约保证金，合同项目完成并验收合格通过后无息退还。

2、本项目无备料款及预付款，项目进度款按月支付。按每月完成工作量支付已完成项目价款的80%（不含设计变更增加部分），工作量需经发包人、监理单位核实；竣工验收合格且竣工验收资料齐全归档，通过审计部门完成结算审计后（若有）支付至结算审计价的97.5%；剩余2.5%作为质保金，保修期两年，满一年退还质保金的50%（无息）；满两年，一次性退还剩余质保金（无息）。

七、其他要求

1、本项目工期自签订合同之日起60日内完成所有工作。

2、清淤效果、检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。

3、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4、投标人报价包含施工、检测、材料、验收、税费、采购代理服务费等在内的一切费用。

5、工程结束后，中标人需提供清淤后管道完整的图片等纸质及视频资料，无法提供的，采购单位有权对该部分工程量不予认可。

# 第四部分  合同文本（供参考）

编号：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签订正式合同为准。

发包方：                              （以下简称甲方）

承包方：                              （以下简称乙方）

根据衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务(项目编号：       )的中标通知书，甲方将此项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订本服务承包合同。

一、项目内容

管道检测（资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘、检查污染源并作记录），清淤疏通（交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运），管道非开挖修复。

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | （大写） 元（￥ ） |

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：____________________元，（￥________元）人民币。2、合同金额应包括完成本项目服务可能发生的全部费用：包括工人工资、奖金、

劳保福利、社保、餐饮、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、交通、管理费用、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

3、工程量增减按实际管道工程量结算，各结算单价以成交综合单价为准。乙方对工程量的增减不得有任何异议。

三、项目工期和地点

1、项目工期

合同签订后60日历天内项目完工并通过竣工验收。若工期延误，供应商须向采购人支付违约金10000元/天，超出工期10日历天则并扣除全部履约保证金。

2、项目地点：衢州市衢江区樟潭路。

四、付款方式

本项目无备料款及预付款，项目进度款按月支付。按每月完成工作量支付已完成项目价款的80%（不含设计变更增加部分），工作量需经发包人、监理单位核实；竣工验收合格且竣工验收资料齐全归档，通过审计部门完成结算审计后（若有）支付至结算审计价的97.5%；剩余2.5%作为质保金，保修期两年，满一年退还质保金的50%（无息）；满两年，一次性退还剩余质保金（无息）。

五、项目工程质量与验收

1、工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知业主、监理到场查看确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净。

4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目验收由甲方会同有关专业技术部门共同验收。

6、项目工程竣工后，乙方须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料。

六、安全文明施工措施

1 、施工期间乙方应做好施工现场的安全文明施工要求，采购人或有关部门对现场安全施工、创建文明城市等提出整改意见的，乙方必须及时予以整改，如不及时予以整改的，由甲方委托第三方整改，整改费用从项目款中扣除。

2、施工期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

（2）项目施工过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目施工期间所引起的任何事故，其一切责任和后果由乙方自行承担。施工现场范围内的各种纠纷由乙方自行解决。

3、承包人应按要求做好文明城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

4、加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序。

七、履约保证金

乙方在收到中标通知书签订合同前向甲方提供合同总价5%的履约保证金（现金或保函或保险保函），合同项目完成并验收合格通过后无息退还。其中质量履约保证金占履约保证金的30%，工期履约保证金占履约保证金的30%，安全生产及文明施工履约保证金占履约保证金的10%，民工工资履约保证金占履约保证金的20%，项目班子履约保证金占履约保证金的10%。

八、违约责任

1、质量目标违约：质量履约保证金占履约保证金的30%，未达到本项目质量标准的，发包人有权从质量履约保证金中进行扣除违约金，不足部分在工程款中扣除，并承担相应的返工费用，若返工达不到质量标准的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿给发包人造成的经济损失，不足部分在工程款中扣除。

2、工期目标违约：工期履约保证金占履约保证金的30%，按工程节点工期进行考核，如工程施工期间未达到节点工期要求，发包人有权从工期履约保证金中进行扣除违约金，不足部分在工程款中扣除。每延误一天从工期履约保证金中扣除10000元/天，延期超过10天，扣除全部履约保证金。

3、安全生产及文明施工违约：安全生产及文明施工履约保证金占履约保证金的10%，每发生一起一般性及以上安全质量事故的，扣除全部安全生产及文明施工履约保证金，不足部分在工程款中扣除。承包人故意隐瞒不报、迟报或者谎报的，造成重大安全质量事故，发包人有权终止合同。

4、民工工资违约：民工工资履约保证金占履约保证金的20%，在发包人按合同约定支付工程款的前提下，发生农民工因拖欠工资造成上访等事件的，造成不良影响的，每发生一起，扣除以全部民工工资履约保证金，不足部分在工程款中扣除。

备注：民工工资支付按衢住建办[2018]240号文件执行，文件详见附件。

5、项目班子到位率违约：项目班子履约保证金占履约保证金的10%，项目班组人员到岗率达不到合同要求的，扣除相应的履约保证金，不足部分在工程款中扣除。

# 6、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失；

# 7、承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经发包人同意的，不得分包。否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以转包（分包）项目金额5‰以上10‰以下违约金；

8、在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关规定严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

# 9、承包人的违约金，发包人可在履约保证金中直接扣罚，不足部分在进度款中扣罚。承包人给发包人造成损失的，发包人有权对承包人追加索赔。由于承包人违约造成合同终止的，还可以向承包人追偿全部经济损失。结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。投标文件将成为合同的组成部分，是合同履行过程中的重要考核依据，人员到位情况、质量、进度计划、安全文明施工等作出承诺的，承包人必须严格遵守，否则发包人将执行合同相应条款进行处罚。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，经双方协商同意后合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，。

3、不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决

1、因项目质量问题发生争议，由具有国家规定资质的技术单位进行质量鉴定，甲乙双方应当接受。

2、合同履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。如协商不成，向衢江区法院提交诉讼。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

# 第五部分  投标文件部分格式文件

## 格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （一）法人或者其他组织的营业执照等能证明供应商具有独立承担民事责任的能力的证明文件； （二）依法缴纳税收（税收缴纳凭证）和社会保障资金（社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； （三）承诺函（附件一）； |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 4 | 投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 5 | 特定资格条件： （1）具有独立法人资格，在中华人民共和国境内注册且持有有效的营业执照，具有省级主管部门核发的有效检验检测机构资质认定证书（认证证书附表中检验检测能力范围含有城镇排水管道检测电视检测、潜望镜检测）；经营范围应具有管道CCTV内窥检测、疏通等相关内容,能承担本项目的投标人； （2）本项目不接受联合体投标。 | （1）有效的营业执照原件及复印件（复印件加盖单位公章）； （2）省级主管部门核发的有效检验检测机构资质认定证书（认证证书附表中检验检测能力范围含有城镇排水管道检测电视检测、潜望镜检测）（复印件加盖单位公章）。 |  |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。所有复印件均须盖投标人公章，未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件一：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

## 格式二：投标声明函

衢州市衢江区住房和城乡建设局：

浙江浙天运造价咨询有限公司：

本单位自愿参加衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务(项目编号：     ）的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、如中标，保证按照招标文件要求及投标文件的承诺与招标人签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金（如需要）。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿承受由此造成的一切损失或后果。

6、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

8、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

## 格式三：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

3-1法定代表人身份证明

姓名：           性别：           年龄：           职务：         。

身份证号码：                      系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

3-2法定代表人授权委托书

衢州市衢江区住房和城乡建设局：

浙江浙天运造价咨询有限公司：

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）                    授权代表：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

## 格式四：技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

格式五：拟投入本项目的服务团队情况表

（一）拟投入本项目的服务团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为投标人正式员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

（二）拟投入本项目的服务团队人员详细情况表

| 序号 | （对应人员汇总表中的序号） |
| --- | --- |
| 一般情况 | 证明材料 | 材料页码 |
| 姓名 |  | 身份证复印件 |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 是否为正式员工 |  | 社保记录或劳务合同等 |  |
| 在本单位任职时间 |  |  |  |
| 职务（本单位） |  | \ | \ |
| 职务/职责（本项目） |  |  |  |
| 学历 |  | 相关证书复印件 |  |
| 职称及相关专业认证（或执业资格） |  |  |  |
| 以往经验 |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 该项目中任职 | 证明材料 | 材料页码 |
|  |  |  |  | 按评分办法要求提供合同复印件等 |  |
| 备注： |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

## 格式六：开标一览表

衢州市衢江区住房和城乡建设局：

浙江浙天运造价咨询有限公司：

按贵方招标文件要求，如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务(项目编号:           )的实施。

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务 |  | （小写）： （大写）： |
| 本报价已包含招标文件“第二部分 投标人须知 \三、投标文件\（三）投标报价”要求的全部内容。 |

注：1.开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的报价（含税等费用），同时包括调查费、税金、人工费、验收费、招标代理费等及其它需要的费用。

2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

## 单价报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水管道修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN300砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 2 |  |  |  |
| 2 | DN600砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 2 |  |  |  |
| 3 | DN800砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 5 |  |  |  |
| 4 | DN300砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 575.20 |  |  |  |
| 5 | DN600砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 209.90 |  |  |  |
| 6 | DN800砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 122.80 |  |  |  |
| 7 | DN400砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化(紫外线光固化）、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 1 |  |  |  |
| 8 | DN1000砼管道玻璃丝纤维局部修复 | 采用玻璃纤维点位修复：通风、摊铺彩布、气囊上缠薄膜，胶带固定两端、CCTV定位、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、气囊置于修复点、充气、固化(紫外线光固化）、拆除气囊、CCTV检测、清理现场。 | 处 | 3 |  |  |  |
| 9 | DN400砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 239.70 |  |  |  |
| 10 | DN600砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 399.60 |  |  |  |
| 11 | DN1000砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 149.70 |  |  |  |
| 12 | DN1200砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 70.30 |  |  |  |
| 13 | DN1500砼管道CIPP整体内衬修复 | 设备就位，拉入底膜，拉入玻璃纤维软管，安装扎头及扎头布，连接内管，拉入固化(紫外线光固化），拆卸扎头，内村端口切割，检测，清理现场等。 | m | 94.70 |  |  |  |
| 14 | DN1500排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 286.20 |  |  |  |
| 15 | DN1200排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 107.70 |  |  |  |
| 16 | DN1000排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 221.40 |  |  |  |
| 17 | DN800排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 328.70 |  |  |  |
| 18 | DN600排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 675.90 |  |  |  |
| 19 | DN400排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 249.20 |  |  |  |
| 20 | DN300排水管清淤检测 | 工作内容：交通维护、管道通风、毒气检测、抽水调水、气囊堵水、清淤、冲洗、泥浆收集、泥浆外运、检测资料收集、CCTV内窥检测设备进管检测、截取缺陷图片、记录缺陷位置、编制检测报告、刻录录像光盘，淤积种类：污泥、 | m | 597.50 |  |  |  |
| 21 | 气囊管堵安装拆除DN1500 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 4 |  |  |  |
| 22 | 气囊管堵安装拆除DN1200 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 6 |  |  |  |
| 23 | 气囊管堵安装拆除DN1000 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 10 |  |  |  |
| 24 | 气囊管堵安装拆除DN800 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 12 |  |  |  |
| 25 | 气囊管堵安装拆除DN600 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 36 |  |  |  |
| 26 | 气囊管堵安装拆除DN400 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 16 |  |  |  |
| 27 | 气囊管堵安装拆除DN300 | 非开挖修复前上下游管道气囊管堵安装（启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，清理管口淤泥、塞管塞，管塞充气） | 处 | 36 |  |  |  |
| 28 | CCTV检测 | 修复后：管道CCTV检测,编制检测报告、刻录录像光盘 | m | 1861.90 |  |  |  |
| 29 | 临时排水 | 临时排水，工程量暂定，结算时按实际发生台班费用结算。 | 台班 | 80 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

## 注： 1、有关本项目所需的设备费、人工费、税费等一切相关费用均计入报价，招标人不再支付额外费用。

## 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

## 3、本表中合计金额应与开标一览表总价相一致。

## 4、本表中投标人所报单价均不得超过单项最高投标单价，否则作无效标处理。

## 法定/授权代表：（签字或盖章）

## 投标人：（全称加盖公章）

## 日    期：        年  	 月    日

## 格式七：中小企业声明函/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

（一）小微企业声明函

衢州市衢江区住房和城乡建设局：

浙江浙天运造价咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。证明材料如下：

（1）从业人员规模：我公司现有在册人员共有    人。详见本公司为其缴纳的社保记录。附投标截止时间前6个月的本单位为全体员工依法缴纳社会保障资金的记录（可指向资格后审材料中的具体页码）；

（2）中小微企业证明材料：由相关主管部门出具的中小微企业认定证明原件（证明需加盖出具单位公章）或附上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告（可指向资格后审材料中的具体页码）。

（3）填写本表的投标人应为浙江政府采购网正式入库供应商，需提供浙江政府采购网正式入库供应商的网站信息证明材料。

2.本公司参加衢州市衢江区住房和城乡建设局的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）                   附：                                          ；

（2）                   附：                                          ；

（3）                   附：                                          。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：                   附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：                   附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：                   附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：                   附：                  ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：                   附：            。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

注：本声明函为小微企业填写。

（二）监狱企业声明函

衢州市衢江区住房和城乡建设局：

浙江浙天运造价咨询有限公司：

本公司郑重声明，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          ；

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加衢州市衢江区住房和城乡建设局的_                         采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）                   附：                                          ；

（2）                   附：                                          。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：                   附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：                   附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）中小微企业证明材料：由相关主管部门出具的中小微企业认定证明原件（证明需加盖出具单位公章）或附上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告（可指向资格后审材料中的具体页码）；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：                   附：                  ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：                   附：            。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

注：本声明函为监狱企业填写。

（三）残疾人福利性单位声明函

衢州市衢江区住房和城乡建设局：

浙江浙天运造价咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）      单位的 （项目名称）         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属 行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】。

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

4）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

5）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保部门出具并盖章的单位在职员工社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果或提供浙江省政府采购网中审核通过后显示的（小型或微型）企业类型信息截图或提供县级以上人民政府中小企业局、经信委（局）等主管部门出具的小、微企业认定文件代替相关证明材料（查询时间为开标前一周内，并加盖公章）。（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 投标文件封面

正（副）本

衢江区樟潭路雨污主管道非开挖改建项目服务

项目编号：

投

标

文

件

（资格文件/资信及技术文件/商务报价文件）

投标人：（加盖公章）

地址：

日期：

# 第六部分  评分办法

## 一、评分办法

本项目评分采用：综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐供应商为第一、第二、……中标候选人的评标办法。

总分100分，其中资信及技术分75分（资信部分 35 分，技术部分40分），商务报价分25分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算技术分时，取算术平均值为最终技术得分）。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 评分细则

- 资信及技术评分表

资信及技术评分，满分分值：75分

| 序号 | 投标单位评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资信分（35分） |
| 1 | 作业能力 （10分） | 投标人具有安全生产许可证的得5分； 投标人具有环保工程专业承包叁级及以上的得5分； (提供复印件加盖公章，证书原件备查， 证书不直接核查原件，由评标委员会通过“浙江建设信息港”等省级建设行政部门官方网站查询证实，否则不得分) | 0-10分 |
| 2 | 设备配置（10分） | 投标人投入主要施工机械设备及进场计划应满足本项目要求，按以下情况评分： 投标人具有1台综合工具车（需配置30KW以上发电机）的，得1分； 投标人具有高压疏通车的得1分； 3、投标人配置1台CCTV检测设备的，得1分，每增加一台加1分，最多得2分； 4、投标人具有1套安全设备的，得1分，每增加一套加1分，最多得3分。（1个毒气检测仪、1个正压式空气呼吸器视为一套）。 5、投标人具有堵水气囊（管径D300-D1200）为一套，每套得1分，每增加一套得1分，最高得2分； 6、投标人具有全球定位系统（GPS）接收机（须提供仪器鉴定证书）的得1分。 注：以上设备须为投标人自有（车辆、设备所属单位应与投标人一致） 1、需提供设备发票原件，车辆需提供发票和行驶证原件，未提供原件不得分。2、设备发票复印件、设备装车清晰彩色图片和车辆行驶证复印件须编入投标文件中，未提供不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 人员投入情况（15分） | 1、项目负责人为市政二级及以上建造师及并具有有效的安全生产考核合格证书的得3分。 2、操作人员持有各类有限空间作业证书，每提供一个证书得2分，最多可得8分。 3、具有中国潜水打捞行业协会颁发的市政工程潜水员证得2分，最多4分。 注：以上人员必须是投标企业员工，并提供2019年7月、8月、9月的社保证明及相关证书复印件加盖公章作为评审依据，证书原件备查。社保证明必须为浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保清单，社保缴纳单位必须为投标企业。 | 0-15分 |
| 技术分（40分） |
| 1 | 服务方案 （24分） | 根据供应商提供的施工方案、技术措施的经济性、可靠性、科学性，评委在规定分值内比较打分。 | 5-8分 |
|  |  | 根据供应商提供的交通组织方案及措施，评委在规定分值内比较打分。 | 5-8分 |
|  |  | 根据供应商提供的施工质量、安全、文明施工措施，评委在规定分值内比较打分。 | 5-8分 |
| 2 | 类似业绩 （6分） | 提供近3年（2016年1月1日起至投标截止日止）市政管网非开挖修复项目单个合同价800万以上的施工合同、中标通知书及施工许可证，如项目属于分包的，提供分包合同及总包单位施工合同、中标通知书及施工许可证。 注：1.施工合同、中标通知书及施工许可证提供复印件加盖投标人公章。 2.非开挖修复项目证明材料：招标工程量清单或施工图纸中含有非开挖修复内容。 | 6分 |
| 3 | 垃圾外运处置 （5分） | 提供项目所在地（衢江区）环卫运维单位垃圾外运处置合同或者衢州市范围内固废协同处置单位（需提供环保许可）合同得5分。 | 0-5分 |
| 4 | 本地化服务 （5分） | 1.投标人注册地址为衢州市内或在衢州市内有分支机构（相关技术人员需常驻项目所在地提供服务，常驻证明为提供2019年7月、8月、9月分支机构缴纳的社保证明）得5分，浙江省境内的得2分。 须提供营业执照、社保证明复印件，原件备查。 | 0-5分 |

（二）价格评分

1、价格评分（价格分满分分值：25分）

所有合格投标人中最低投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价，各投标人的价格得分=评标基准价÷各投标人的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格满分分值。

2、政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价*94%。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受 小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

3、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。