公开招标文件

项目名称：龙港市广播电视台电视播出系统采购项目

采购方式：公开招标

采 购 人：龙港市融媒体中心

采购机构：杭州华旗招标代理有限公司

联 系 人：陈先生

监督机构: 龙港市财政局财政监督科

二○二一年九月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————   2

- 投标须知及前附表   ——————————————————————   5

一、投标须知前附表  ————————————————————————————— 5

二、总则 ——————————————————————————————————   8

三、招标文件说明  ——————————————————————————————  9

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  10

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  13

六、开标与评审   ——————————————————————————————   14

七、授予合同  ————————————————————————————————  17

第三章  招标内容及要求   ———————————————————————   18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 70

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 74

第六章  评标原则及方法   ————————————————————————95

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“★、▲”、加粗及加下划线的条款，为采购的重要要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

关于龙港市广播电视台电视播出系统采购项目的公开招标公告

项目概况

龙港市广播电视台电视播出系统采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2021年10月08日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2021373

项目名称：龙港市广播电视台电视播出系统采购项目

预算金额（元）：5178856

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称: 龙港市广播电视台电视播出系统采购项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 5178856 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：限价要求 
    备注：

合同履约期限：标项 1，按要求执行

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年10月08日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月08日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台系统线上投标即可，如有电子备份投标文件递交至龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼政府采购科（备份投标文件可邮寄）

开标时间：2021年10月08日 09:30

开标地点（网址）：1、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）2、开评标活动实施地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：(1)、在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。 (2)、采购项目需要落实的政府采购政策: ①本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“第六章评标原则及方法”。 ②落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。 ③政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请。 ④本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第二章投标须知前附表。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市融媒体中心

地    址：龙港市西三街广电大厦1-4楼

传    真：

项目联系人（询问）：薛先生

项目联系方式（询问）：0577-68678098

质疑联系人：陈道德

质疑联系方式：13858763818

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：牛山商务大厦907

传    真：

项目联系人（询问）：陈维文

项目联系方式（询问）：13738772079

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政督查科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | LGCG2021373 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 龙港市广播电视台电视播出系统采购项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 采购预算 | 人民币:5178856元。 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件形式、制作 | 电子投标文件和电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件系政采云平台系统生成的电子加密备份文件，如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。以U盘存储，装密封袋内递交，密封袋上标明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等字样”并加盖单位公章，可邮寄(建议用EMS或顺丰等)数量： 1 份。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件（电子备份投标文件），将被拒收。 |
| 电子备份投标文件的递交（不作强制要求） | 如有提供电子备份文件投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件按要求密封送交（可邮寄）到龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼政府采购科，逾期送达或未按要求密封将被拒收，以送件人送达指定地点且政府采购科实际收到为准。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被拒收，其投标无效。电子备份投标文件如因邮寄等情况（如破损、遗失、未按时送达、备份导入和解密失败等）产生的后果，由投标人自行负责。 |
| 注意事项 | 建议投标人在政采云平台系统密切注意开评标进程，按规定完成 CA数字证书传输、解密、询标等事宜。解密从投标截止时间后，开始解密起30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用电子备份投标文件。 考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 评审过程中涉及询标事项，请各供应商注意按系统规定时间在网上进行应答，超出时限未做应答的视为默认，后果自行负责。 |
| 投标截止与开标时间 | 2021年10月8日 09:30:00 |
| 投标开标地点 | 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼（政采云平台系统线上开标） |
| 杭州华旗代理有限公司 | 咨询电话：13738772079 联系人：陈先生 技术咨询：400-881-7190 政采云平台技术支持热线咨询 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding （政采云学习专题版块） |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 中小企业政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） 本项目所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 信用融资政策 | 为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请，详见附件十六：温州市政府采购信用融资意向银行选择表和温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行。 |
| 政府采购进口产品 | 适用。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和龙港市政务服务中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源

龙港市国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的龙港市融媒体中心。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的杭州华旗招标代理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

  - 本项目的特定资格要求：无

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取报价分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和龙港市政务服务中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和电子备份投标文件（不做强制要求）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交；电子备份投标文件系政采云平台系统生成的电子加密备份文件，如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用电子备份投标文件。电子备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术资信文件部分和报价文件三部分组成。资格文件和技术资信文件中不得含报价，否则投标文件将被拒绝。

一、资格文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照扫描件（加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供最近一年度财务报告（当年成立公司提供最近月份报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年以来最近一次依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明：提供承诺函（附件九-1）

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供，在线查询)

（7）法定代表人授权委托书                       （附件九-2）

二、 技术资信文件：

- 投标函                                        （附件一）

- 技术规格表    （附件五）

- 技术、商务偏离表                            （附件六）

- 随机备品、备件、专用工具清单（如有）       （附件七）

- 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

- 设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，质量保证及售后服务承诺（附件八）

- 各种优惠条件（如有）

- 公司简介、业绩情况

（11）节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。（如有）    （附件十）

- 投标人认为需要提供的其他相关资料

- 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、知识产权、资信或信用证书（如有则提供，扫描件加盖有效公章）；

- 相关投标产品的生产许可证、3C认证、检测报告、（如有则提供，扫描件加盖投标供应商有效公章）

- 项目负责人及团队成员介绍    （附件十一）

- 中小企业声明函 (如有)（附件十二）、监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件十三）、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件十四）

- 技术设计方案

- 施工组织方案

- 创新性

- 技术资信评分项索引表 (根据评分项自行编制相对页码)

18）政府采购活动现场确认声明书（附件十五），本表格不用在投标文件中提供，将在开标后通系统询标方式回复，未按时回复视作默认无。

三、 报价文件：

- 投标一览表（统一格式，用于唱标）            （见附件二）；

- 投标报价明细表                             （见附件三）；

- 质保期外产品零件、易损件、备品备件报价表  （见附件四）（如有）。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第12条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信文件中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的投标一览表、详细分项报价表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 在同一地方，中标供应商应保证投标报价低于其他非政府采购价或市场平均的价格。同时，中标供应商应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格，否则可能导致中标结果做无效处理。

  - 不合理的低报价，可能导致中标结果做无效处理。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起60天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

## （1）投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表人签字或盖章并加盖投标人法人公章。

（3）投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（4）投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

（5）电子备份投标文件的密封和标记：投标人须将存有备份文件的U盘密封装袋，且在密封袋上标明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等字样”并加盖单位公章。如果投标人未按要求标注清楚，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

  - 递交电子备份投标文件必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

  - 未传输递交的电子投标文件的；

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开始解密起30分钟内。未按时解密的投标人将启用其送交的电子备份投标文件，由代理机构导入平台系统，否则视为投标撤回。投标文件按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（2）采购机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及报价评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术资信文件中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的 ；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响政府采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以通过政采云平台系统在线询问要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “龙港市政务服务中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向代理机构提出质疑，联系方式如下：

  - 受理机构：杭州华旗招标代理有限公司     质疑电话：13738772079

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和龙港市政务服务中心网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标通知书通过扫描件发邮箱，如需原件可邮寄发放，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商接到中标通知书后及时联系采购人签订合同（可通过邮寄方式），并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

34.、招标代理服务费

34.1、中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》前，向采购代理机构交纳采购代理服务费，收费标准按60400元计取，采购代理服务费由中标人自行承担。

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州市分公司

开户帐号：201000217130183

# 招标内容及需求

一、项目概况

龙港市融媒体中心为龙港撤镇设市后新设立的新闻事业单位，于2019年12月挂牌成立。在浙江省、温州市以及龙港市等上级主管部门的大力指导下，2021年1月28日被国家广电总局批复纳入县级广播电视播出机构管理，播出机构许可证编号为3411067；同年2月9日，浙江省广播电视局同意该中心开办一套广播节目和一套电视节目，名称分别为“综合广播”“综合频道”，播出呼号为“龙港市广播电视台”。

为确保新设广播电视台正常开播运转, 龙港市融媒体中心计划新建一个高标清电视播出系统，并于2021年3月委托中广电广播电影电视设计研究院编制《龙港市广播电视台电视播出系统建设项目可行性研究报告》；2021年7月，浙江省、温州市有关专家就该项目进行了专家论证，经讨论研究，专家组一致同意通过项目论证。

二、建设目标

龙港市广播电视台电视播出系统建设项目的主要目标是新建一个基于数字化、文件化、网络化的高清电视播出系统，满足一个频道的高清电视播出需求。项目采用硬件下变换方式实现高标清同步播出，提供节目上载、播出等服务。要求播出系统设计要能适应5～7年的节目播出发展规划，能够满足信号调度、高标清节目同步播出等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。新系统建成后，将为龙港市融媒体中心提供全面高效的播出业务功能。

三、总体要求及建设原则

1、本项目系统设计和建设应遵循如下原则：

1)	安全可靠性：系统运转稳定可靠，所有组成部分无单一崩溃点，保证24小时全天候安全优质播出。在设备选型上要选择同类设备中性能优良，并经客户使用达到高标准、高质量、性能稳定的产品。设计时必须充分考虑系统各个部分、系统各级之间的冗余备份措施，选择的设备必须达到广播级要求。

2)	先进性：采用先进的、并已经得到业界认可的技术设备搭建。要求系统具有业内先进水平，可以为该项目后续申报科技创新活动提供技术支持。

3)	易扩展性：容易实现规模的扩展和系统的升级，升级、扩展不影响系统的正常使用。

4)	开放性：在融合媒体统一平台的体系架构下，播出网络系统必须具备开放性，做好与台内现有融合媒体技术平台的互联互通，投标供应商需提供与龙港市融媒体中心现有非编、媒资系统对接的承诺函。

5)	易于使用维护：系统人机界面良好，使用方便，易于操作。系统应具有检错、纠错能力，具有完善的备份措施。在系统出现故障时，应能够在较短的时间内恢复系统运行。

6)	实用性和经济性：要求制定详细科学实用的建设方案，在保证性能和安全的前提下合理使用资金，设备应具有最佳的性能价格比。

7)	安全管理：系统既要保证信息的充分共享，又要保证系统的安全保护和数据隔离，系统应具有完善的安全机制和有效的责任追究机制，能够提供操作系统级、应用系统级、数据库级三重用户管理和权限管理功能，对所有用户的所有操作建立日志，保证整个系统始终处于安全监控和保护之中。所有硬盘播出系统所涉及的节目素材、节目表等文件严禁用硬盘播出系统自带的软件以外的方式进行访问。

8)	售后服务：系统硬件提供商、软件设计商和投标供应商都必须提供优质完善的售后服务，以确保系统建成后能长期稳定可靠地运行，系统设计要保持最好的性价比。

2、系统遵循的技术标准

电视播出系统的设计总体上要符合国家广播电视总局《电视台数字化网络化建设白皮书2007》的标准和规定，要求达到广播级甲级标准，各项软硬件技术必须遵循现有的国内标准，若无相应的国内标准，则必须遵循相应的国际标准。

《4：2：2数字分量图像信号的接口》							GB/T 17953-2000
《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》				GY/T 160-2000
《演播室串行数字光纤传输系统》								GY/T 164-2000
《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》		GY/T 165-2000
《数字分量演播室的同步基准信号》							GY/T 167-2000
《民用建筑电气设计规范》									JGJ/T 16-92
《出入口控制系统技术要求》									GA/T 394-2002
《中华人民共和国公共安全行业标准》						GA 38-92
《工业电视系统工程设计规范》								GBJ 115-87
《彩色电视图像质量主观评估方法》							GB 7401-87
《彩色电视图像传输标准》									GB 1583-79
《有线电视系统工程技术规范》								GB 50200-94
《有线电视广播系统技术规范》								GY/T 106-92
《30MHZ-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》				GB 6510-96
《有线电视系统测量方法》									GY/T 121-1995
《建筑设计防火规范》										GBJ 16-87
《商用建筑电气设计规范》									JGJ/T 16-92
《计算机软件开发规范》										GB 8566-88
《电子计算机机房设计规范》									GB 50174-93
《通信系统机房设计》										GBKJ-90
《建筑电气工程施工质量验收规范》							GB 50303-2002
《商用建筑物电信布线标准》									EIA/TIA-568
《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》					EIA/TIA-569
《商业建筑物电信基础结构管理标准》						EIA/TIA606
《商业建筑物接地和接线规范》								EIA/TIA607

《以太网100BASE-T标准》									IEEE 802.3U
3、播出系统技术及功能要求

龙港市广播电视台电视播出系统设计，要求满足日常节目编单、上载、审看、转播、储存管理、1个高标清同播频道的日常节目播出。系统应具有全自动、人性化、运行安全稳定、应急操作快捷简便、管理流程科学有效的功能特点，符合广播电视技术未来发展趋势，满足广电总局对广播电视安全播出的要求。

系统要求根据电视的播出特点，满足24小时高清播出要求，系统设计采用上载子系统＋播出服务器+备播存储的整体架构，视频服务器系统采用主、备播出视频服务器加第三备服务器，采用三备份的架构方式；上载系统设计采用有卡采集工作站+无卡上载工作站模式进行上载,系统提供灵活的迁移策略，设计符合龙港广播电视台实际需求的整体流程，系统安全可靠，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点;主备播出视频服务器、应用服务器、工作站、周边矩阵等必须采用性能稳定的品牌原厂设备，不得采用工控机或兼容机（字幕机除外），系统所有软件必须使用正版软件。节目输出多样化，要支持高清节目播出、网络平台节目播出等格式。

系统主要配主备视频服务器2台、第三备播出服务器1台，播出数据库服务器2台，数据库第三备服务器1台、播出应用服务器2台、播出技审服务器2台、播出控制工作站3台、高标清上载/审片/编单工作站2台、编单工作站1台、广告编单工作站1台、频道控制系统、同步校时系统、并按照要求提供监控维护等系统，整个系统建设要满足三级等保的评测要求。

为改善现有监看机房环境，本项目还包含监看机房的简单装修、规章制度上墙、储物柜的定制、监看电视墙、控制台安装等工作。

4、主要设备技术性能及指标要求

4.1、播出系统后台要求

数据库服务器：

数据库系统要求能满足能够7×24小时安全运行，采用关系型数据库主备+第三备架构，主备数据库采用可靠冗余容错体系结构，安装正版双机热备份软件，主/备数据库切换可自动，也可以手动。

第三备数据库定时同步主备数据库的数据，实现极端情况下数据库数据的还原，保障整个播出系统在较短时间内恢复正常运行，满足安全播出要求。

播出接口服务器（播出应用服务器）：

将整个系统的节目素材使用情况进行统计划分，制定合理、安全、高效的迁移存储方案及计划，完成播出文件在视频服务器与二级存储之间的自动调度、迁移、管理、转码工作；完成融媒体技术平台电视节目制作系统与播出系统的无缝数据交换，素材智能迁移送播，实现制作播出一体化流程。

迁移软件可以根据不同需要手动制定不同的素材迁移策略，在自动或定时实现迁移的同时可以手动设定优先级以保证紧急迁移。

技审服务器：

通过软件自动分析被检素材的每一帧视频和音频信号，并将解析出的数据与相关标准进行对比，从而确定被检素材中是否含有黑场、静帧、彩条、静音等技术问题，并在认为有问题的地方打标记点，供人工复检使用。

二级存储要求

二级存储是播出系统存放文件的重要部分，承担着接收融合媒体平台向播出系统推送的播出内容文件并进行存储、管理，在该存储上进行MD5校验、文件自动技审、人工软审等质量控制工作，通过审核之后，进入待播状态。待播节目将根据播出内容管理的迁移策略，根据节目单包含的时间顺序，向播出视频服务器进行迁移。

播出存储空间及带宽需求：

二级存储可用空间不低于90TB，存储读写带宽不低于400MB/S.

结合采购人现有设备的情况，本着设备投资使用最大化的原则，投标供应商根据自己的投标方案有两种方案可供参考：

方案一：与原有融媒体技术平台存储共用的方式进行建设

目前台内融媒体技术平台存储为4个节点的华为OceanStor 9000分布式集群存储，通过存储空间划分，将融媒体区域和播出区域分开，从逻辑上保证系统的安全隔离性。投标人可用直接将划分出的空间做为播出二级存储，实现播出素材的保存和迁移管理。

方案二：配置独立的二级存储系统

播出系统配置独立的二级存储，实现播出系统节目素材、广告、电视剧等内容的长时间独立保存；

二级存储接收来自融媒体制作平台发起的入库素材，实现素材入播出库保存；

存储采用NAS架构，通过万兆连接方式接入播出系统，并通过后台服务器实现播出节目的迁移管理。

二级存储具体配置不低于以下标准：

96TB以上可用容量

32G 高速缓存;32G内存，24个内存插槽；

配置16LFF硬盘位，硬盘满配；

后置两块M.2 SSD；预装Windows Storage 2016标准版操作系统；

3个PCIe扩展槽(M.2适配卡占用1个)，可选增加3个PCIe槽；标配TPM 2.0安全模块；

标配2个800W铂金热插拔冗余电源；

标配6个高性能热插拔冗余风扇；

标配安全面板，易安装导轨.

具备千兆接口和万兆接口。

播出系统管理功能要求

播出素材需提供待审素材库、审核素材库、播出素材库的三级库管理；只有通过审核并在审核素材库中的素材才能被添加到播出节目单中（已审核素材不能被替换），从而有效的保障播出节目内容的安全；

具备用户权限管理，对播出系统中的不同部门的使用人员控制其使用范围和使用权限；

具备日志管理，可对系统中的所有重要操作信息及错误日志进行记录。

4.2、播出系统视频服务器要求

主备视频服务器详细需求

(1) 主备视频服务器要求采用国际知名品牌服务器。视频服务器采用硬编解码设计，必须采用开放式设计。系统对外数据传输端口应采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP文件传输协议，以保证其与二级存储系统及各服务器系统之间数据传输的互连互通。

(2)视频播出服务器必须支持MXF文件格式以保证融媒体技术平台非编制作系统的成片节目文件格式与播出视频服务器文件格式的兼容性，确保制作系统成片与视频服务器存储素材文件的互连互通。

(3)主备视频服务器系统应采用非机械结构的存储作为操作系统存储介质，应能够方便的进行更换，保证系统的安全性。要求具有冗余的控制端口和网络端口，支持RS422控制协议。

(4)系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。支持每路视频嵌入最少4路数字音频信号；

第三备播服务器详细需求

第三备播服务器做为通道备份，一旦主备播出服务器出现故障，系统自动无缝切换到第三备播出服务器，确保播出信号不出现画面的抖动、黑场和静帧。

第三备播出视频服务器本身支持带台标播出功能，在紧急情况下可为相应频道叠加台标播出；

第三备播出服务器支持MPEG2编码的AVI/WAV和MXF文件播出，播出精度可精确到1帧.

可提供视频专有体检工具，支持对服务器各项（文件系统，板卡）情况进行检测，以便消除隐患，保障节目顺利播出；

可提供日志收集工具，当服务器运行一段时间后，需要对服务器的日志分析，以检测是否有隐患时或者出现某个问题需要提取日志时，使用该工具可以快速方便的提取正确的日志，以满足开发的分析需求。

4.3、播出系统工作站需求

上载/审片站点

采用广播级高标清数字模拟全接口卡加电缆，具备HD-SDI、模拟、HDMI等接口；

具有录像机采集、DVD光盘、高标清蓝光盘、P2卡节目上载以及文件转码上载功能,兼容N制和P制、声道选择、字幕选择上载以及多格式的上载转码；

具备根据节目播出的实际情况将素材通过视频服务器上载通道将节目素材直接送播出功能。

播控工作站要求

播出控制工作站利用422卡实现对分控矩阵、录像机和字幕机等设备的控制；通过千兆以太网控制播出服务器自动播出。

播出控制工作站采用主备播控方式，完成对视频服务器、分控矩阵、播出录像机和字幕机的控制。采用开放结构，提供双机热备播出，从而提高系统的可靠性，安全性和扩展性。

提供多种节目播出方式，如定时、顺序、触发、定长插播、不定长插播、不计时、跟随等。

提供详尽的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广告组内的素材。提供对视频服务器的素材编排和调用，进入网络管理软件。应能向数据库和播出服务器发送节目单，支持本地调用节目单。

支持节目单模板，可以随意定义任意多种节目单模板，节目串联单编辑模块具有播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识。应能快速查询节目素材库的素材。兼有节目审看功能。

播出编单工作站要求

具备独立编表能力，并可在已编辑频道节目单上进行细化和修改播出节目内容；提供详尽易用快捷的编辑功能，能对视频服务器的素材编排和调用；

能向数据库和视频服务器发送节目单，支持本地调用节目单。支持节目单模板，可以随意定义多种节目单模板，节目串联单编辑模块具有播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，并提供醒目的标识；能快速查询节目素材库的素材。

可编辑频道离线节目单；兼有节目提前预播审看功能。

4.4、与融媒体制作、媒资系统、融媒体技术平台的互联互通

为确保电视播出系统与龙港市广播电视台现有融媒体技术平台的一致性和兼容性，确保全台采编播制播一体网络的安全性和兼容性，要求采购的播出系统与融媒体技术平台要实现对接，实现与现有制作系统做到文件级互通，实现成片按所需格式送播，也可以将播出系统播后节目归档到媒资系统中进行归档保存。

投标供应商要负责电视播出系统与融媒体技术平台新媒体发布系统及其他电视直播平台的对接。

本次采购的高标清同播系统要求实现与台内现有融媒体技术平台制作系统、媒资系统互联互通，与非编厂家之间的接口开发涉及到的技术支持及相关费用均由投标供应商负责。投标供应商须在投标文件中提供实现电视播出系统与现有非编制作、媒资、融媒体生产平台系统互联互通的承诺函，并加盖投标供应商鲜章，做为验收依据。

4.5、信号同步与时钟校时系统要求

播出系统同步是指各播出信号到达播控切换器时所有信号的同步时基、相位均精确一致，且各项技术指标都符合广播级标准。同步信号发生器输出的BB同步信号输出作为整个全台的主备同步信号向系统中所有需要同步锁相的设备提供BB信号。同步子系统主要负责向播出系统提供统一同步基准信号，主要由2台同步机及同步倒换器组成主备同步系统，采用同步信号分配向系统输送统一同步基准信号。

为确保数字播出系统正常运行，本系统配置了2台GPS/北斗时钟，1台内置高稳钟，通过网路和时码分配器向所有需要校时的设备时码校时信号。

通过GPS/北斗时间同步设备首先将将服务器本机时间和北京标准时间完全同步，然后通过网络系统可方便的将网络中的所有站点本机和服务器时间达到同步，从而完成整个系统本机时间和北京标准时间的同步。

4.6、监控系统详细需求

播出监控是播出系统确保安全播出的重要辅助模块，通过对基带信号检测、硬件设备、IP网络及端口状态、软件运行、业务流程以及环境等重要环节监测信息的策略分析判断等处理，确定系统整体的运行状态；当出现设备或信号故障时，可对故障位置、原因快速定位，并通过与故障内容相关的声光图文即时报警，从而帮助值班人员快速应急、正确处理。通过详细的日志信息，可帮助相关人员对复杂故障问题进行事后分析、排查。播出监控系统可适配管理系统的要求，提供基于业务流程图的各种监测结果。

（1）监测数据

通过对IT设备监测、设备监测及采集、业务流程监测、业务软件监测、系统校时监测、从而形成一个完整播控机房内部中各种设备、信号流、业务流程、动环输出的汇聚和监控。

监控服务器，采集每个频道的IT设备的CPU，内存，硬盘状态，其中对数据库服务器、迁移技审服务器、上载工作站、编单工作站、UPS等采用SNMP协议的手段方式来实现检测。

（2）拓扑图流程监控管理

系统各信息采集点可以根据需求进行自定义配置以拓扑图形式展示，对信息采集的范围及频度可进行实时调整。可以从多个维度根据素材准备情况并进行实时报警。

（3）动环监测管理

系统监测服务器实现对播出机房温度、湿度、烟感、UPS等设备的监测，并根据预先设置的阈值能进行自动报警，报警至少提供短信、声音等方式，以便维护人员第一时间发现并及时进行问题处理。

4.7、LCD显示屏参数需求

55寸液晶拼接显示单元要求：

LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

LCD显示单元具备

输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1

输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1

控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1

49寸液晶拼接显示单元要求：

LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

LCD显示单元具备

输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1

输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1

控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1

4.8、播出周边设备要求

周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。所有周边设备应是在省、市级电视台有广泛应用的国际知名高端品牌产品，为考虑系统兼容性和稳定性，以下设备必须采用同一品牌。

  - 智能型32X32矩阵切换器(总控矩阵)

2RU，32X32总控矩阵，支持3G/HD/SD-SDI输入输出

XY遥控面板 2U高度、主机冗余电源

  - 智能型16X4矩阵切换器

双电源冗余，主、备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V，电源可热插拔，输入输出信号支持嵌入音频HD-SDI、SD-SDI信号，提供RS422/232等完整的底层接口协议，受控于自动播出软件

  - 智能高清3*1倒换器含响度控制

高标清3×1切换器板卡式，支持自定义策略及周期的视频丢失件，静帧，黑场，声音丢失自动切换策略，可自定义切换时间。3×1内置静净切换功能；支持处理6路音频的响度控制；双宽度背板。

响度控制符合新广电办发[2017]44号《国家新闻出版广电总局办公厅关于加强电视节目音频响度管理的通知》文件要求

4）机箱要求

3U机箱，20个槽位带制冷风扇，含双电源，双网口，带网管功能，前面板含LED液晶，可以通过本地插入的板卡参数调整，可提供远程控制软件，查看所有板卡运行状态。

4.9、三级等保需求及设备需求

按照国家广电总局要求，系统按照三级等保要求配置相应的安全设备，并协助台方进行等保评测工作。

4.9.1、安全等保设备需求

可以选用等保一体机或者单机等保设备，功能至少要具备以下功能：综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计、终端杀毒、上网行为管理、WAF功能。

选用等保一体机的，若投入运行后设备无法流畅运行的，投标供应商须无偿更换为单机等保设备，并提供相应承诺函。

系统软件授权,4端口电4端口光接口模块，虚拟日志审计平台标准版授权函(含64节点授权)；数据库审计系统软件功能永久授权函,含1个数据库实例；扫描128个IP地址或域名授权函；系统功能授权函(含系统和数据库漏扫,不含IP数量授权)；系统和数据库漏洞库升级授权函,；运维审计系统软件功能授权函-(含10个资产数量，最大扩容到60资产)；双因素认证动态口令卡；应用发布中心RDS正版授权；安全产品策略维护服务；安全软件技术支持服务。
    在管理平台进行各个组件的基础安全业务策略配置的免跳转下发

具备脆弱性大屏展示功能，直观展示内网各类设备漏洞情况。

具备安全合规大屏展示功能，直观展示内网各类设备安全现状，并对各类设备的安全情况进行打分评定，帮助用户直观感受内网安全情况。

具备数据库安全大屏展示功能，直观展示数据库安全现状。

支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限。

支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统、重要程度、可用服务、是否可信进行统一梳理。

支持定时的邮件统计报表发送，支持pdf和html格式，。

4.9.2、 网闸要求

内网6个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），2个千兆SFP光口，1个串口，2个USB口，2个扩展槽，可扩展4端口千兆电接口模块或4端口千兆光接口；外网6个10/100/1000M RJ45接口（含一个HA口），2个千兆SFP光口，1个串口，2个USB口，2个扩展槽，可扩展4端口千兆电接口模块或4端口千兆光接口模块；；网络吞吐量：1200Mbps；系统整体时延：<1ms；并发连接数：16000；支持文件同步，安全邮件，数据摆渡等功能；

主要功能描述：

其中采用2+1架构，专用传输隔离部件完全自主开发且外部无法编程控制

只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，外端机上禁止配置管理（提供产品管理口照片）

支持标准SIP协议

支持RTSP协议

管理和审计采用B/S结构；

上述所列网络吞吐量、并发连接数等性能指标仅为最低指标，投标供应商提供的网闸性能如果无法满足播出系统安全播出需求，投标供应商须无条件提供性能更强设备，并提供承诺函。

4.9.3、出口防火墙要求

配置16个千兆端口，4个Combo口，6个千兆光口，2个万兆SFP+接口，配置25个SSL VPN授权，支持接口扩展插槽3
    配置IPS入侵检测、AV病毒防护5年特性库升级服务授权；配置冗余电源模块；配置多模千兆光模块8个，多模万兆光模块2个；性能：吞吐量≥3Gbps，每秒新建连接数≥3万，开启多业务（至少包含入侵防御、防病毒、应用识别功能）场景性能要求：支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能，支持安全域间策略及RIP,OSPF等路由功能；

设备描述：

主机采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块（多核架构需提供证明材料）；

支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。

可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。

可针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。

支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。

支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。

所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。

支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。

4.9.4 、上网行为审计设备要求

机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；

支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆SFP光接口数量≥12，万兆接口总数≥2，接口扩展插槽≥1；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署；

支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能。

支持小时/天/周为单位的用户流量、应用流量、设备流量趋势图、列表TOP统计展示。

支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；。

支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测；

支持地图效果展示攻击源地域地域，统计TOP10攻击源地址并支持列表展示详细信息。

支持两条链路完成SSLl VPN功能。

支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查

支持预定义的入侵攻击特征类，包含最大事件集、常规事件集、应用事件集、攻击事件集。

支持8000+条预定于入侵攻击特征，包括Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护等。

支持800万病毒防护特征库。

具备弱口令字典。

产品支持服务器非法外联管控，并支持服务器外联白名单地址自学习，可手工添加服务器合法外联地址。

提供网络通讯安全审计产品（国标-增强级）销售许可证

提供互联网公共上网服务场所销售许可证

4.9.5、杀毒防控软件要求

杀毒软件和融媒体系统品牌型号保持一致，以便对接。

服务端*10

工作站*15

5年病毒库升级

4.10、机房配套

本项目是在原有机房进行部分二次调整，需综合考虑楼层高度、空调通风、隔音、消防、照明、强弱电走线以及使用功能、房间的陈设，以实用性为出发点，采用先进、开放的体系结构，充分体现现代化机房建设先进的设计理念，达到整个机房空间布局合理、装修材质和谐、现代风格与实用性并重。

设备机架、操控台、电视墙，根据系统需求配置，摆放应做到科学、合理、美观，便于操作、检修和维护。提供设备摆放的设计图纸，包括：机柜位置分布设计图、播出操控台布置图、电视墙布局图等。

监控机房1：摆放电视墙、操作台等设备，满足对设备的监看监视需求，满足日常操作和设备维护；制作隔音门，对监控机房1边上的机房2的噪音进行处理，确保监看机房1低噪音的工作环境，保障值机人员的身心健康；电视墙需悬挂55寸的10台监看设备，并提供走字屏、报警显示、时钟信号等设备，对电视播出制度进行上墙、宣传标语、宣传标语、logo标志上墙等软装饰。

监看机房2：摆放电视墙、操作台等设备，满足对设备的监看监视需求，满足日常操作和设备维护；电视墙需悬挂49寸的10台监看设备，并提供走字屏、报警显示、时钟信号等设备，在门口处提供储物柜，储物柜尺寸150cm*300 cm *40 cm；监看机房2中间需砌一中空隔音玻璃隔断。

对监看机房边上的吧台提供储物柜，尺寸410 cm *87 cm *47cm。

操控台：采用单元设计，落地式机柜，每个机柜有效安装空间12U，安装深度700mm，具有良好的散热空间，并且方便维护。台面726mm高，总深度1100mm-1250mm，控制台台面中央可嵌入式安装 不同的设备，比如调音台、切换器、OCP等。

台下有足够的腿部活动空间，使人长时间操作不疲劳。符合人机工程学，满足人体工学设计。

底柜框架采用特制铝型材搭建，满足使用强度要求，尺寸按照19″标准搭建，深度750mm，厚达到1.5mm,前后可开门，便于设备安装和维护施工，充分的隐藏线材走线控制台台面采用25mm的防火板鸭嘴型软胶条包边，或者采用高密度板制作表面喷进口高级汽车漆，侧方采用高密度板板制作一定的工艺造型（侧面造型设计，带有灯光），外喷进口PU聚酯漆。

电视墙：电视墙可采用钢、铝、木三者结合形式，具体尺寸按照房间尺寸设计，需设计LED字幕滚动屏进行时钟及字幕显示，并可安装一对报警音箱。

结构时尚、造型美观，符合人体坐姿视觉观看需求，颜色与设备搭配协调。电视墙安装在抗静电地板下的地面上（配置调节型底座和楼层地面固定），保证牢固稳定。

材料：主要承重框架采用2.0mm冷轧钢板材定制、其余结构采用1.2mm优质冷轧板，表面静电喷塑，颜色可以按房间装饰效果配色或在中标后与甲方商议确定。

机柜：钢铝机柜采用钢铝结构式，外形W572mm、D1000mm（可根据用户需求定制）、H2040mm。机柜的柜体采用钢铝结构搭建，外表面静电喷塑。

含双路15位PDU，6副托盘等配件，含机柜16A航空插座2对，黑色。

机柜外框主立柱采用订制6063铝型材制作，结合ST13-2.0优质宝钢冷轧钢板结构形成柜体，前面为19″设备上架安装面，前后门为网孔钣金门，孔径不大于6mm，通风率大于70％；门板和柜体需具有良好的接地，通电电阻小于0.25Ω；锁具为高级铝合金门锁。

机柜的侧板均为可拆卸结构，机柜拼接时可将侧板脱卸，在机柜内部构成走线通道，利于相邻机柜间走线；机柜后视右侧均配有垂直走线槽并附垂直扎线板，扎线板上开有多用途扎线孔，供进出机柜的线缆管理，槽宽100—120mm；

机柜后视端部安装有接线端子排。

机柜的底部开有走线孔，可与下走线桥架连接，并保证各过线口边非利口边，保证过线无受伤隐患。充分考虑机柜内部散热，面板盲板冲散热孔。

机柜19英寸拼装结构，装配件具有一致性和互换性，紧固件无松动。并排平行拼装机柜，两机柜之间上中下分别用螺栓连接，连接不影响机柜的设备安装空间。

要求投标人投标时提供2个监看机房的改造效果图供采购人选择。

▲中标人需按招标人的意见，对装修方案中的细节进行调整、修改，功能需求必须达到采购人满意为止，调整不影响中标价格。

4.11、线缆、线材及施工要求

系统实施中，设备布局摆放应做到科学、合理、美观，便于操作、检修和维护。投标时应在方案中提供设备摆放的设计图纸；设备布局合理，主备路设备分布于不同机箱；双电源设备分别使用双母线供电；设备重量分配合理（确保每平方米设备的重量不超过机房设计承重）；机柜机架上必须配备足够数量的PDU电源插孔；要求布线整齐规范；电缆走线整齐美观，不同功能电缆，应留足间距；对于不同信号类型的电缆采用不同颜色的信号线做区分；在电缆的两端、应装上线号和塑封标签；电缆标号应设计合理，易于观察，易于理解且不易磨损脱落；线号与图纸相符；所有线材均要满足传输距离的要求，电缆技术指标符合国家广播电影电视总局相关标准；系统中视音频线缆、视音频接插件、终结电阻等建议选用Canare线材或同级别国际知名线材品牌；并根据需要配置足量的线材和接插件，并留有适量备品；网线使用国际知名品牌，网络传输必须使用六类或以上规格的网线，根据项目需要配置相应数量的跳线盘、视频跳线。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对要求作出实质性逐条回应。

四、设备清单

▲以下是本项目关键设备的软硬件配置和性能指标要求，投标人可根据上述需求制定相应的技术实现方案，并依据该技术实现方案、综合考虑设备成本后确定设备数量。全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标总报价之内。投标人所投产品配置性能不得低于清单中配置及数量。

在清单中，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标供应商以其他能满足本项目技术需求且性能相当的货物参加投标。

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、网络设备 |
| 1 | 业务交换机 | 知名品牌以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持1个Slot。 电源：150W交流电源模块×2。 扩展板：2端口万兆SFP+ 带MACSec接口板×1。 万兆多模光模块： SFP+ 万兆模块×6。 堆叠线缆：SFP+电缆1.2m（含堆叠模块）×1。 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供权威机构测试报告。 设备具备高可靠性。支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms。提供权威机构测试报告。 ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线、Group table、Meter等，提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌，提供权威机构测试报告。 | 2 | 台 |
| 2 | 设备交换机 | 知名品牌以太网交换机主机,单电源，支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC。 | 1 | 台 |
| 3 | KVM | 19" 1U机架式一体化8路KVM，含17"LCD液晶显示器； | 2 | 台 |
| 2、视频服务器及系统后台 |
| 1 | 视频服务器 | 国际知名品牌视频服务器。 | 2 | 台 |
|  |  | ★2U机架式嵌入式Linux操作系统视频服务。 4块硬盘槽位，采用RAID3冗余模式，提供原厂针对本项目的授权函及售后服务承诺函。 采用开放式设计，采用千兆以太网提供异步文件的传输带宽，支持FTP、SMB 和 AFP（Apple文件协议）协议，采用行业标准格式和协议支持 MXF OP1A 文件 格式，支持 QuickTime 和 MXF 两种文件封装格式，支持国内外主流非编格式的互通功能。 |  |  |
|  |  | 冗余电源模块，可实现热插拔更换。 |  |  |
|  |  | 2个高标清解码器通道，高稳定性硬件解码设计。 |  |  |
|  |  | 支持嵌入HD-SDI输入输出，满足SMPTE 259M，ITU-R601标准，每一个视频通道支持多达16个通道的嵌入音频， 视频码流采用MPEG2 编码压缩,码率可调，支持IBP帧长GOP，传输速率为18Mb/s,25Mb/s,35Mb/s及50Mb/s和I帧78Mb/s，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样。 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：物理容量16T,可用容量12TB，冷备原厂硬盘4T×2。 |  |  |
| 2 | 第三备播服务器 | 主机：知名品牌19" 机架式服务器 | 1 | 台 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 3206R 1.7GHz（八核） ×2 |  |  |
|  |  | 内存：32 GB内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 硬盘：4000GB SATA硬盘 ×4 |  |  |
|  |  | 其它：独立显卡、集成声卡、集成千兆网卡*4、DVD-ROM |  |  |
|  |  | 配件：软件加密狗 |  |  |
|  |  | I/O卡：高标清数字接口卡 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 垫片播出模块 |  |  |
|  |  | 高标清输出切换模块 |  |  |
|  |  | 垫片节目单模块 |  |  |
|  |  | 第三备播服务器做为通道备份，一旦主备播出服务器出现故障，系统自动无缝切换到第三备播出服务器，确保播出信号不出现画面的抖动、黑场和静帧。 第三备播出视频服务器本身支持带台标播出功能，在紧急情况下可为相应频道叠加台标播出，提供软件界面截图含台标； 第三备播出服务器支持MPEG2编码的AVI/WAV和MXF文件播出，播出精度可精确到1帧，投标人在投标文件需要提供投标文件描述和截图。 播出服务器提供CE证书，FCC证书。 |  |  |
| 3 | 数据库服务器 | 主机：知名品牌19" 机架式服务器 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 3206R 1.7GHz（八核） ×2 |  |  |
|  |  | 内存：16 GB 内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：600GB SAS数据硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 播出系统数据库软件 |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 账户管理软件模块：账户及权限管理 |  |  |
|  |  | 栏目管理软件模块：素材栏目分类管理 |  |  |
|  |  | 存储管理软件模块：栏目/账户存储空间管理 |  |  |
|  |  | 网管软件模块 |  |  |
| 4 | 数据库第三备服务器 | 主机：知名品牌19" 机架式服务器（采购方提供硬件） 服务器配置： CPU：INTEL Xeon 3206R 1.7GHz（八核） ×2 内存：16 GB 内存 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 数据硬盘：600GB SAS数据硬盘 ×2 控制器：板载RAID0/1 其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源 | 1 | 台 |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版 |  |  |
|  |  | 播出系统数据库软件 |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 账户管理软件模块：账户及权限管理 |  |  |
|  |  | 栏目管理软件模块：素材栏目分类管理 |  |  |
|  |  | 存储管理软件模块：栏目/账户存储空间管理 |  |  |
|  |  | 网管软件模块 |  |  |
| 5 | 数据库双机热备份软件 | 主流数据库双机热备份软件 | 1 | 套 |
| 6 | 播出应用服务器 | 主机：知名品牌19" 机架式服务器 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 3206R 1.7GHz（八核） ×2 |  |  |
|  |  | 内存：16 GB 内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：千兆以太网接口×2，万兆接口×2、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 素材迁移调度模块 |  |  |
|  |  | 迁移设置模块 |  |  |
|  |  | 频道设置模块 |  |  |
|  |  | ★播出系统需支持插入广告段、替换广告段的功能；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； ★电视播出系统需支持对播出节目单中的任一素材，可选的播出方式有顺序、触发、定时三种播出方式；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； ★电视播出系统需支持设置节目长度实现定长插播、不定长插播；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； |  |  |
| 7 | 技审服务器 | 主机：知名品牌19" 机架式服务器 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：INTEL Xeon 3206R 1.7GHz（八核） ×2 |  |  |
|  |  | 内存：16 GB 内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：600GB SAS系统硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 数据硬盘：2000T SATA硬盘 ×2 |  |  |
|  |  | 控制器：板载RAID0/1 |  |  |
|  |  | 其它：千兆以太网接口×2，万兆接口×2、冗余电源 |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版（预装） |  |  |
|  |  | 网络管理软件模块-服务端 |  |  |
|  |  | 文件技审模块 |  |  |
|  |  | 组件服务器端模块 |  |  |
| 8 | 二级存储 | 二级存储要求可用空间不低于90TB，存储读写带宽不低于400MB/S. | 1 | 项 |
|  |  | 二级存储推荐两种方案，投标供应商根据自己系统技术特点提供对应的解决方案。 |  |  |
|  |  | 方案一：与原有融媒体技术平台存储共用的方式进行建设 目前台内融媒体技术平台存储为4个节点的华为OceanStor 9000分布式集群存储，通过存储空间划分，将融媒体区域和播出区域分开，从逻辑上保证系统的安全隔离性。投标人可以直接将划分出的空间做为播出二级存储，实现播出系统节目素材、广告、电视剧等内容的保存和迁移管理。 |  |  |
|  |  | 方案二：配置独立的二级存储系统 播出系统配置独立的二级存储，实现播出系统节目素材、广告、电视剧等内容的独立保存； 二级存储接收来自融媒体制作平台发起的入库素材，实现素材入播出库保存； 存储采用NAS架构，通过万兆连接方式接入播出系统，并通过后台服务器实现播出节目的迁移管理。 二级存储配置最低要求如下： 知名品牌，国内市场占有率领先， 96TB可用容量 32G 高速缓存;32G内存，24个内存插槽； 配置16个硬盘位，硬盘满配； 后置两块M.2 SSD；预装Windows Storage 2016标准版操作系统； 3个PCIe扩展槽(M.2适配卡占用1个)，可选增加3个PCIe槽；标配TPM 2.0安全模块； 标配2个800W铂金热插拔冗余电源； 标配6个高性能热插拔冗余风扇； 标配安全面板，易安装导轨. 具备千兆接口和万兆接口。 |  |  |
|  |  | 不管采用何种方案，均需满足招标人制播一体业务流程和安全播出的要求。 ★选择与原有融媒体技术平台存储共用的方式建设二级存储的，如果性能无法满足播出系统安全播出需求，投标供应商须无条件更换为独立的二级存储系统（须为知名品牌存储），并提供承诺函。 |  |  |
| 3、播控及上载工作站部分 |
| 1 | 主备播控工作站 | 主机：知名品牌图形工作站 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel XeonW-2223 3.6GHz 4C 120W |  |  |
|  |  | 内存：8GB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 |  |  |
|  |  | 其它：P400 2G显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标、音箱 |  |  |
|  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器×2 |  |  |
|  |  | MOXA卡：8口232或422moxa卡 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 播控控制软件 |  |  |
|  |  | 编单软件 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
|  |  | ★电视播出系统需支持在播控软件中对应急击录像机的控制功能；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； 电视播出系统需支持对字幕机控制功能；该功能通过该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； 电视播出系统需支持对播出切换台、硬盘服务器编解码、控制接口等设备的运行状态进行监测，不在线或出现故障时会进行报警及提示；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； |  |  |
| 2 | 第三备播控工作站 | 主机：知名品牌图形工作站 | 1 | 台 |
|  |  | CPU：Intel XeonW-2223 3.6GHz 4C 120W |  |  |
|  |  | 内存：8 GB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 |  |  |
|  |  | 其它：P400 2G显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标、音箱 |  |  |
|  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器×2 |  |  |
|  |  | MOXA卡：8口232或422moxa卡 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 播控控制软件 |  |  |
|  |  | 编单软件 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
| 3 | 8路422倒换器 | 具备2个GIP1和GPI2手工触发，AUTO 自动触发，上位机支持232或422触发自动切换，主路为绿色灯亮，备路状态显示红色。支持多达8个输入输出通道，兼容RS232和RS422协议。主备通道通过高性能的继电器进行切换，主通道带掉电直通功能。 支持本地手动控制和自动远程控制、上位机串口控制三种控制方式，具有双冗余电源，看门狗，掉电记忆等多种安全功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 高标清上载/审片/编单工作站 | 主机：知名品牌图形工作站 | 2 | 台 |
|  |  | CPU：Intel XeonW-2223 3.6GHz 4C 120W |  |  |
|  |  | 内存：8 GB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 |  |  |
|  |  | 硬盘：4000GB SATA硬盘 ×1 |  |  |
|  |  | 显卡：P400 2G 高性能PCI-E显卡 |  |  |
|  |  | 其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM,标准键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 配件：监听音箱 |  |  |
|  |  | 配件：软件加密狗 |  |  |
|  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1 |  |  |
|  |  | ★为保证兼容和质量要求，I/O卡视音频相对延时时间应≦±3ms；提供国家广电总局出具的板卡检测报告； |  |  |
|  |  | I/O卡功能如下并提供板卡照片； I/O卡：广播级高清数字I/O卡，支持SDI和HDMI输出，含模拟输出转接线视频接口： HD/SD-SDI输入接口×1，BNC ；HDMI 2.0输入接口×1；CVBS模拟视频输入接口×1，BNC； HD/SD-SDI输出接口×3，BNC ；HDMI 2.0输出接口×1；CVBS模拟视频输出接口×1，BNC ；YUV模拟分量输出接口×3，BNC 音频接口： 嵌入8通道；2声道模拟音频输入接口*2，XLR，2声道数字音频输入接口*1，BNC 嵌入8通道；2声道模拟音频输出接口*2，XLR，2声道数字音频输出接口*1，BNC 同步接口：Bi-Level或Tri-Level sync*1，BNC 视频采样精度：10bit 色域空间：REC 709，REC 601 颜色格式：8bit YUV 4:2:2 音频采精度：16bit、20bit、24bit 音频采样率：48KHz |  |  |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 节目单编单模块 |  |  |
|  |  | 广告单编单模块 |  |  |
|  |  | 审片软件 |  |  |
|  |  | DVD光盘上载模块 |  |  |
|  |  | U1/P2上载模块 |  |  |
|  |  | 文件转码上载模块 |  |  |
|  |  | AFD信息添加模块 |  |  |
|  |  | ★上载系统支持手动、自动、定时、定长等上载方式；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； 电视播出系统支持批量上载功能；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； 电视播出系统需支持上载节目素材的同时审看正在上载或已上载的节目素材；该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告； |  |  |
| 5 | 编单工作站 | 主机：知名品牌图形工作站 | 1 | 台 |
|  |  | CPU：Intel XeonW-2223 3.6GHz 4C 120W |  |  |
|  |  | 内存：8 GB内存 |  |  |
|  |  | 硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 |  |  |
|  |  | 其它：P400 2G显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：24"宽屏液晶显示器 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 节目单编单模块 |  |  |
|  |  | 广告单编单模块 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
| 6 | 广告编单 | 采购方提供硬件，硬件配置如下 主机：图形工作站 CPU：Intel 四核至强 W2123 3.6GHz 内存：8 GB内存 硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×1 其它：独立显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标 显示器：24"宽屏液晶显示器 | 1 | 台 |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 节目单编单模块 |  |  |
|  |  | 广告单编单模块 |  |  |
|  |  | 网络校时客户端 |  |  |
| 7 | 垫片工作站 | 采购方提供硬件，硬件配置如下 CPU：Intel 四核至强 W2123 3.6GHz 内存：8 GB内存 硬盘：256GB SSD SATA接口硬盘 ×2 其它：独立显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标 | 1 | 套 |
|  |  | I/O卡：高标清全接口广播级数字接口卡 |  |  |
|  |  | Microsoft Windows10 Pro 64位 |  |  |
|  |  | 网络管理软件-客户端 |  |  |
|  |  | 循环播出软件 |  |  |
| 8 | 安全盒 | • 输入：一个USB3.0；一个USB2.0。 • 输出：USB3.0。 • 文件高级白名单过滤，文件格式和编码格式等进行深层次的检测； • 支持P2、SXS、通用USB存储设备文件安全导入。 • Web配置。 ★具备相关安全隔离系统软件著作权登记证书及检测机构鉴定测试证书，需提供证书复印件并加盖投标供应商公章。 | 2 | 个 |
| 9 | 便携式安全盘 | 播出及非编系统专用2TB硬盘，可以直接接入非编及播出系统使用。 | 2 | 块 |
|  |  | 专用文件系统，有效阻隔病毒入侵。 |  |  |
|  |  | 专用硬件驱动，系统驱动层技术,有效管理USB设备使用；基于白名单的文件过滤的读写机制，有效管理文件使用；实时监控I/O访问，控制进程及目标文件格式的访问，读写更安全；支持本次本地系统网络非编在线浏览编辑；专用管理工具，支持查看、删除、导入导出素材；支持P2/蓝光介质与安全盘相互倒换。 |  |  |
| 4、播出周边设备 |
| 1 | 智能型32X32矩阵切换器(总控矩阵) | 国际知名品牌 2RU，32X32总控矩阵，支持3G/HD/SD-SDI输入输出 XY遥控面板 2U高度 远程遥控面板背板 2RU高度，2RU组件 主机冗余电源 远程面板冗余电源 | 1 | 台 |
| 2 | 智能型16X4矩阵切换器 | 国际知名品牌 双电源冗余，主、备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V，电源可热插拔，输入输出信号支持嵌入音频HD-SDI、SD-SDI信号，提供RS422/232等完整的底层接口协议，受控于自动播出软件 高清切换矩阵切换开关面板 高清切换矩阵1U遥控面板模块配件 高清切换矩阵切换器备份电源 | 2 | 台 |
| 3 | 智能高清3*1倒换器含响度控制 | 国际知名品牌 高标清3×1切换器板卡式，支持自定义策略及周期的视频丢失。 静帧，黑场，声音丢失自动切换策略，可自定义切换时间。 3×1内置静净切换功能；支持处理6路音频的响度控制；双宽度背板。配置远程遥控面板。 ★响度控制符合新广电办发[2017]44号《国家新闻出版广电总局办公厅关于加强电视节目音频响度管理的通知》文件要求。 | 2 | 块 |
| 4 | 键混台标机 | 国际知名品牌 2路HD/SD-SDI键混；具有键特技功能；主输出具有BY-PASS功能；支持行同步校正'后面板，1入1出，BB输入，3个内键，2路Key和Fill输入，2个232/422控制口，双槽位；含LTC码输出，遥控面板。 | 2 | 块 |
| 5 | 高清数字视频帧同步模块 | 国际知名品牌 高清帧同步板卡，1路HDSDI输入，1路BB信号输入，2路同步后的信号HDSDI输出，3U高度尾板；带有4路AES音频输出。 | 5 | 块 |
| 6 | 交叉变换及帧同步器 | 国际知名品牌 3Gbps/HD/SD交叉变换处理器，3U平台，支持帧同步，带背板，2路独立HD/SD-SDI输入，4路HD/SD-SDI输出，可以自定义4路中的任意2路高清输出或标清输出，含SFP+光口输出。 | 3 | 块 |
| 7 | 高清视分 | 国际知名品牌。 高清视频分配器，带均衡。配后面板 后面板，1入7出，单槽位。 | 15 | 块 |
| 8 | 机箱 | 国际知名品牌。 3U机箱，20个槽位 带制冷风扇，含双电源，双网口，带网管功能，前面板含LED液晶，可以通过本地插入的板卡参数调整，可提供远程控制软件，查看所有板卡运行状态。 | 2 | 台 |
| 9 | 高清字幕机 | 设备配置：工控4U机箱，500W电源，Intel Core i7 7700处理器，主频：3.6GHZ，（2x4GB）8G内存，SATA II 1TB硬盘，DVD-ROM，AMD PCI-E 16X显卡，具有2GB显存。 | 1 | 台 |
|  |  | 34寸宽屏液晶显示器×2（34英寸曲面显示屏2K 144Hz1ms 21:9带鱼屏HDR 支持FreeSync，接口：DP，HDM。 |  |  |
|  |  | 罗技光电键鼠套件。 |  |  |
|  |  | 高清字幕卡一套(支持HD-SDI或SDI键信号输出，HD-SDI或SDI填充信号输出，REF同步信号输入，支持断电直通功能)。 |  |  |
|  |  | 字幕软件一套。 ★字幕软件具备如下功能，且通过国家广电总局检测，提供检测报告： 具备三维创作平台，实时创建所见即所得的三维文字、三维几何体； 支持BMP、JPG、TGA、PNG、TIF等图片格式的导入并实时播出； 支持图片序列导入，自动生成动画文件； 支持MPG、MP4、AVI、MOV等格式实时导入播出，并可根据实际需求调整视频位置、大小； 根据导入的节目单自动判定广告时段并自动添加和广告结束时间一致的倒计时播出项。 通过串口方式与播控软件进行联控，播控软件向图文字幕机发送播出内容、播出指令及停止指令，而无需操作图文字幕系统。 |  |  |
|  |  | ★产品具有合法使用性，产品需具备国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书（为了提升产品的稳定性，该证书需与高清通道板卡为同一品牌） |  |  |
| 10 | 高清测试图卡 带视频输入显示 | 高清测试图信号发生器，带六幅图像，支持千周音及2组音频自定义输出，一路REF输入，两路SDI嵌入音频的输出；支持8幅测试图选择输出，测试卡输出效果需要央视1套高清频道测试卡效果一致；支持网络及LTC码校时 、支持局域网控制用户自定义测试图及音乐上载 ；同步输入锁相功能； 机箱：标准19英寸1U机箱；电源：双电110~240V AC；功耗：≤60W； | 1 | 台 |
| 11 | 延时器 | 2U机箱，支持双机主备工作，高清1入1出（2路SDI分配输出+1路HDMI输出）。 ★延迟时间：支持10个小时延时。 支持SDI和IP同时输出；支持SDI和IP流信号直接延时或交叉延时；支持对延时信号进行在线编辑；支持使用垫片素材替换延时信号（可全替换、只替换音频、只替换视频）；支持垫片素材打点编辑；支持对输入信号和输出信号进行实时录制；支持掉电直通功能。 | 1 | 台 |
| 12 | 硬盘录像机 | 硬盘录像机（机架式）垫片机， 1U广播级HD固态硬盘录像机，自带LCD屏，2.2寸彩色显示屏，1路SDI输入，2路SDI输出，2块240G SSD固态硬盘 ★硬盘录像机支持广播级主流格式，能支持非编导入导出的文件格式，实现非编系统应急节目播出和节目录制的使用要求。 | 2 | 台 |
| 13 | 高清副标 | 1U机箱，双电源； 1路高清背景SDI信号输入，带线缆均衡； 内置台标发生器，支持静止/动画主标、副标、数字时钟同时叠加， 支持使用GPS校时、网络校时二种校时模式， web配置，支持网络下载台标 支持外同步锁相，行/场相位调整 2路合成PST和PGM SDI信号输出（断电直通）； 2个RS232/422串口控制，1个网口，可通过串口或网络接收外部控制信号控制键入和键出 支持SNMP协议； | 1 | 台 |
| 5、多画面监测及报警设备 |
| 1 | 16通道高标清 流程监测处理器 | 标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源。 显示器4台，（27英寸1000R超曲面 窄边框 75Hz刷新率 立体环绕音响 HDMI，dp接口高清电脑显示器） • 16路高标清SDI信号自适应输入 • 4路HD-SDI多画面拼接+4路HDMI多画面拼接同时输出 • 支持PAL、720P、1080i 等高标清视频制式 • 提供按信号流程方式显示各个节点的信号图像，支持网络时钟校时 • 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警 • 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警 • 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值 • 支持文字、语音、短信报警方式可选 • 支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置 语音报警软件：需安装在独立的计算机上使用。 软件启动后自动接收系统中所有eSight系列监测处理器监测报警信息，并转化为语音播报，同时可查看已经播报过的内容。同时可设定语音播报时间段，只在设定时间段内才进行语音播报报警。 ★设备通过国家广电总局检测，提供检测报告，检测报告需包含如下内容：可对检测信号以多画面方式进行展示，多画面显示内容需支持视音频、图片、时钟等； 多画面展示方式支持采用多信号满屏拼接方式，且显示布局可按需求选择； 多画面展示方式支持按信号工作流程中的各个节点信号进行展示； 可对检测通道的音频进行信号输出监听和指定信号音频输出监听； 可对检测通道信号状态、内容异常进行报警、报警方式提供文字、语音、短信方式共存、每个通道报警短信支持多个手机号码。提供截图证明材料。 | 1 | 台 |
| 2 | 8通道高标清 流程监测处理器 | "标准19"" 1U机架式主机，全硬件架构，双电源，产品通过广电总局检测。 • 8路高标清SDI信号自适应输入，其中4路支持模拟视音频信号输入，2路rtsp网络摄像头IP流输入。 • 10画面拼接显示输出，支持视音频信号及机房监控摄像头信号同屏拼接显示监控。 • 支持PAL、720P、1080i 等高标清视频制式， 支持2路 HDMI 复制或分屏同时输出。 • 提供多种显示界面风格供选择，支持台标、时钟显示窗口，支持网络时钟校时。 • 支持监看信号音频指定通道输出或轮询输出到监视器监听，轮询时间可配置。 • 自己对选定窗口一键满屏显示，同时输出该窗口音频到监视器监听。 • 支持UMD文字、背景颜色、透明度设置。 • 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警。 • 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警。 • 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值。 • 支持文字、语音、短信报警方式可选。 • 支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置 | 1 | 台 |
| 3 | 4通道监播检测系统 | 采购方提供硬件，硬件配置如下：（超静音机箱，双千兆网口，单电源；硬盘：4TB SATA*2。） 要求： 输入信号：4路HD-SDI+2路IP； 显示输出：HDMI/DP，双屏输出，可任意分割拼接画面 软件功能要求： 功能：监看信号丢失、静帧、彩条、黑场、静音、视频亮度过高、视频亮度过低、音频音量过高、音频音量过低等监测播报 该功能通过国家广电总局检测，提供检测报告，检测报告需包含如下内容： 支持自定义添加检测信号，包括：SDI高标清信号、UDP/RTMP/HLS流信号，提供时钟，图片，天气预报和网页辅助功能； 可对检测信号显示窗口边框，UMD文字的字体、颜色、大小、透明度、位置及背景颜色等参数进行个性化设置； 自动检测信号状态包括：黑场、静帧、蓝屏、绿屏、静音、音量过低等异常检测； 视音频内容智能检测：主备信号不一致时，给出提示；新闻联播信号被提前切换没有延迟给出提示； 视音频信号指标检测：视频信号提供实力标波图或颜色直方图检测，音频系统提供波形图检测； 素材回看：录制的素材，在回看软件中可按照日期、通道、异常点等信息快速定位和查看，录制文件包含水印放篡改； 语音报警内容：可自动接收系统中所有监播设备报警信息并转换为语音进行播报，语音大小可调整；报警内容包含通道名称，信号异常内容。 | 1 | 台 |
| 4 | HDMI转SDI | 主流品牌 HDMI to 3G-SDI | 5 | 个 |
| 5 | SDI转HDMI | 主流品牌 SDI转HDMI | 5 | 个 |
| 6 | HDMI延长线 | 主流品牌 HDMI延长线 | 5 | 套 |
| 7 | 总控技监4路23寸液晶监视器 | 知名品牌23寸高清多画分监视器： 屏幕尺寸：23”，宽高比：16：9，分辨率: 1920*1080 ，色彩：16.7M，178°H×178°V，背光：WLED。 4路3G/HD/SD SDI /复合视频输入、1路HDMI输入、4路模拟音频输入，4路SDI环出、1路HDMI输出、1路模拟音频输出，内置扬声器及耳机插孔。 多种画面排版方式显示，支持独立通道画面亮度、色度、对比及色温调节，单画面支持16 个通道音频表显示(VU & PPM)。 支持SDI信号检测报警功能，检测信息可以通过网络输出。 支持波形、矢量表显示，支持独立的TSL协议的UMD和TALLY 、和三色TALLY显示。 支持独立的H/V Delay, Under Scan, Safe & Area Marker, Aspect Ratio 和 Blue Only。 | 1 | 台 |
| 8 | 监听监视系统 | •1U机箱，响度处理器遥控/音频监听面板， •支持嵌入数字音频监听，支持本机扬声器和耳机二种监听方式，可调整监听音量大小、左右声道平衡； •支持对响度处理输出数字音频电平进行微调，响度处理器输出音频信息通过音频表显示，支持UV/PPM二种显示方式； •支持快速选择数字音频中的音轨输出和监听。 •接口：1路HD/SD-SDI输入，一个RS422接口，1个232接口。 | 1 | 台 |
| 9 | 机架式监视器 | 10"高清双联液晶监视器： 屏幕尺寸：10.1”，屏幕宽高比：16：10， 分辨率：1920×1200， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED。 2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，4个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口。 支持面板的自动色彩校正功能。 支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709）。 多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32）。 支持双画面显示PBP/PIP。 支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)。 支持HDMI信号嵌入音频解嵌。 支持Scan,Native，Aspect Ratio，Marker, ,Blue Only/MoNo,H/V Delay，I/P Mode Select，CC。 支持IMD功能和三色TALLY显示。 | 1 | 台 |
| 10 | 系统监控工作站 | 知名品牌，台式电脑 11代i7-11700F GTX1660Ti 6G独显 32G 256G+1T ；配27英寸显示器，显示器分辨率：2560×1440，对比度：1000:1，屏幕刷新率：60HZ，旋转升降底座，接口：DP，HDMI，黑色。 播出系统监控软件 | 1 | 台 |
| 11 | 报警接收处理工作站 | 知名品牌，台式电脑 11代i7-11700F GTX1660Ti 6G独显 32G 256G+1T ； ，34寸显示器1台（34英寸曲面显示屏4K 144Hz1ms 21:9带鱼屏HDR 支持FreeSync 接口：DP，HDMI） 用于报警信息展示 信息接收软件模块 信息报警软件模块 信息处理软件模块 | 2 | 台 |
| 6、同步校时系统 |
| 1 | GPS/北斗校时器 | GPS/北斗双模母钟LCD液晶屏显示年月日时分秒及卫星数量，天线异常及无星报警；输出：2路RS485时码、1路RS232时码、1路LTC(平衡)时码、1路LTC(BNC)时码；双电源；1RU。标配30m天线。 | 2 | 台 |
| 2 | 自动时码选择器 | 主备时码输入（支持LTC时码和RS485时码），2路时码输出，1路LTC时码输出,1路RS485时码输出；当主路信号丢失时自动切换到备路；有手动和自动切换开关。有掉电直通主路功能；双电源。 | 1 | 台 |
| 3 | 高稳钟 | 内置高稳石英晶体振荡器 输入：1路1PPS信号、1路RS485及EBU(LTC)； 输出：1路1PPS信号、1路RS232、2路RS485、1路LTC。 带LCD液晶显示屏及调整按健，可以对时间信息进行设定。1RU。双电源。 | 1 | 台 |
| 4 | 信号发分配器 | 1路RS232时码输入，12路RS232时码输出;第一路带掉电环通，双电 | 1 | 台 |
| 5 | 主同步发生器 | 国际知名品牌 标准机架宽，1U高、双电源；支持3路BB和3电平输出；支持48KHz字时钟输出； 支持Stay In Sync功能，在外同步信号不稳定或丢失的情况下可持续稳定输出同步信号。 | 1 | 台 |
| 6 | 备同步发生器 | •1U机箱，双电源； •16路模拟视频同步信号输出，支持PAL制NTSC制； •可选择同步信号、彩条信号或测试国际标准测试信号（共16种），可用于系统整体联调时各项参数的精确调整使用。 •支持外同步和内同步二种工作模式，外同步模式下，可对输出信号进行，行/场/色载波相位调整，使其与外同步信号各项参数完全一致； •带掉电保存参数设置和恢复出厂设置。 | 1 | 台 |
| 7 | 同步倒换器 | 插卡式，支持2路模拟视频信号输入，自动倒换； 自动倒换逻辑：第一路输入信号丢失，自动倒换为第二路信号输出；第一路输入信号恢复，自动倒换输出第一路信号； 8路模拟视频信号分配输出。 支持第一路断电直通。 | 1 | 台 |
| 8 | 模拟视分 | 国际知名品牌 模拟视分，1分7，带电缆均衡和箝位。 | 4 | 块 |
| 9 | 同步机箱 | 国际知名品牌 3U机箱，20个槽位 带制冷风扇，含双电源，双网口，带网网管功能，前面板含LED液晶，可以通过本地插入的板卡参数调整，可提供远程控制软件，查看所有板卡运行状态。 | 1 | 台 |
| 7、机房设备 |
| 1 | 机房配套 | 监看机房1：设备核心机房加装隔音门，电动闭门器，电视台logo标志，宣传标语1套上墙，管理制度上墙。 监看机房2：监看机房2中间需砌一中空隔音玻璃隔断。监看机房顶部安装照明灯光，更换部分静电地板，在门口处安装一储物柜，储物柜尺寸150cm*300 cm *40 cm；监看机房边上的吧台提供储物柜，尺寸410 cm *87 cm *47cm。宣传标语1套上墙，管理制度上墙。 要求投标人投标时提供2个监看机房的改造效果图供采购人选择。 | 1 | 套 |
| 2 | 操控台 | 满足对2个监看机房信号内容的监看、监测使用需求。 监看机房1：提供8工位操控台，操控台设计简洁、美观，值机人员操作方便，含液晶支架,人性化设计，含椅子4把(人体工学电脑椅靠背舒适久坐）。 监看机房2：提供6工位操控台，操控台设计简洁、美观，值机人员操作方便，含液晶支架,人性化设计，含椅子3把(人体工学电脑椅靠背舒适久坐）。 投标人各提供至少3套效果图供采购方选择，并根据采购方需求进行调整。 操控台要求： 采用单元设计，落地式机柜，每个机柜有效安装空间12U，安装深度700mm，具有良好的散热空间，并且方便维护。台面726mm高，总深度1100mm-1250mm，控制台台面中央可嵌入式安装 不同的设备，比如切换器、OCP等。 台下有足够的腿部活动空间，使人长时间操作不疲劳。符合人机工程学，满足人体工学设计。 底柜框架采用特制铝型材搭建，满足使用强度要求，尺寸按照19″标准搭建，深度750mm，厚达到1.5mm,前后可开门，便于设备安装和维护施工，充分的隐藏线材走线控制台台面采用25mm的防火板鸭嘴型软胶条包边，或者采用高密度板制作表面喷进口高级汽车漆，侧方采用高密度板板制作一定的工艺造型（侧面造型设计，带有灯光），外喷进口PU聚酯漆；每个工位配制1个PDU电源条 | 1 | 套 |
| 3 | 电视墙 | 定制电视墙两组，均含LED走字显示屏配套设备. 监看机房1：提供10块55寸大屏的悬挂（2*5布局），LED走字屏和电视墙等长； 监看机房2：提供10块49寸大屏的悬挂（2*5布局），LED走字屏和电视墙等长。 投标人各提供至少3套效果图供采购方选择，并根据采购方需求进行调整。 电视墙要求： 电视墙可采用钢、铝、木三者结合形式，具体尺寸按照房间尺寸设计，需设计LED字幕滚动屏进行时钟及字幕显示。 结构时尚、造型美观，符合人体坐姿视觉观看需求，颜色与设备搭配协调。电视墙安装在抗静电地板下的地面上（配置调节型底座和楼层地面固定），保证牢固稳定。 材料：主要承重框架采用2.0mm冷轧钢板材定制、其余结构采用1.2mm优质冷轧板，表面静电喷塑，颜色可以按房间装饰效果配色或在中标后与甲方商议确定。 | 1 | 套 |
| 4 | 55寸LCD商业显示屏 | 知名品牌 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 | 10 | 台 |
|  |  | LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 |  |  |
|  |  | LCD显示单元具备 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 |  |  |
|  |  | 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 |  |  |
|  |  | 液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |  |  |
|  |  | 采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。 |  |  |
|  |  | 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 |  |  |
|  |  | 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |  |  |
|  |  | ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，提供检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 |  |  |
|  |  | ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供大屏拼接墙光线感应装置相关证书。 |  |  |
| 5 | 49寸LCD商业显示屏 | 知名品牌 LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 | 10 | 台 |
|  |  | LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度鉴别等级为11级。 |  |  |
|  |  | LCD显示单元具备 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； |  |  |
|  |  | LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。 |  |  |
|  |  | 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 |  |  |
|  |  | ★液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |  |  |
|  |  | 采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。 |  |  |
|  |  | 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 |  |  |
|  |  | ★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |  |  |
|  |  | ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 |  |  |
|  |  | ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供大屏拼接墙光线感应装置相关证书。 |  |  |
| 6 | 新型预警系统接收终端 | 设备工艺先进，接口丰富用户可以选择不同的信号输出接口； 支持手机号码或网络地址设置。通过号码或地址设置可实现中心平台对预警显示终端接收范围的限制，确保仅接收确定的对象发来的信息和指令。自动识别数据包来源，能够接收省局和总局通过有线、专线、无线GSM方式发来的信息。 24"宽屏液晶显示器*1台。 | 1 | 台 |
| 7 | 技术监视屏 | 知名品牌电视机,用于机房值班机房进行系统报警信息展示 屏幕尺寸：32英寸； 存储内存：8GB CPU核心数：双核 智能语音助手：小米小爱 WIFI频段：2.4G 背光方式：直下式/DLED GPU：Mali-450 MP2 CPU架构：双核A53 语音控制：遥控器语音 系统：Android 运行内存/RAM：1GB VRR可变刷新率：不支持VRR可变刷新率 屏幕比例：16:9 刷屏率:60Hz 屏幕分辨率:高清 屏幕尺寸:32英寸 支持格式（高清）:720p 色域标准:NTSC 对比度:1300：1 色域值:72% | 1 | 台 |
| 8 | 技术显示屏 | 知名品牌电视机,用于机房值班机房进行系统报警信息展示 屏幕尺寸：55英寸；分辨率：4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9；背光源 LED；背光方式 直下式（D-LED）；推荐观看距离 4.1-5.0米；刷新率 60Hz；可视角度 178/178度；HDR显示 支持，4K HDR； 硬件配置： CPU ：四核 Cortex A53 1.5GHz 64位 GPU ：Mali-450 750MHz RAM ：2GB ROM ：8GB 操作系统 PatchWall 接口参数 HDMI接口： 3*HDMI（含一个ARC） 网络接口 ：1×网络接口 USB接口： 2×USB接口 其他接口： 1×AV接口；1×模拟信号DTMB；1×音频输出（S/PDIF） 电源性能 220V/50Hz；产品功耗 160W | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 知名品牌42U 1米深机柜，前后网孔门,含双路15位PDU，6副托盘等配件，含机柜16A航空插座2对，黑色。 钢铝机柜采用钢铝结构式，外形W572mm、D1000mm（可根据用户需求定制）、H2040mm。 机柜的柜体采用钢铝结构搭建，外表面静电喷塑。 机柜端部安装有接线端子排。 | 6 | 台 |
| 10 | 运维移动硬盘 | 固态移动硬盘 500GB PSSD USB3.0 颜 黑钻 迷你小型 高速便携 兼容Mac PS4 ；最高传输速率：400MB/秒;免费原厂数据救援服务1次 | 7 | 块 |
|  |  | 希捷 睿翼 黑钻商务典雅版（典雅黑）4T 移动硬盘，实现影视剧从省节目交流中心拷贝后通过播出系统中的安全盒完成影视剧安全上载（该硬盘通过上载工作站安全盒通过兼容性测试） | 6 | 块 |
| 11 | 跳线盘 | 知名品牌，26DV 26路跳线盘 1U高度 | 3 | 个 |
| 12 | 跳线 | 知名品牌，1米视频跳线 | 10 | 条 |
| 13 | 视频电缆 | 知名品牌，线缆 | 11 | 卷 |
| 14 | BNC视频头 | 知名品牌，5BNC头100个，75欧BNC | 5 | 包 |
| 15 | BNC压接钳 | BNC压接钳， BNC压接钳1把，含压线模块3个 | 1 | 套 |
| 16 | BNC拔插工具 | BNC拔插工具 | 2 | 把 |
| 17 | 75欧姆阻头 | 知名品牌，75欧姆阻头，终结电阻 | 20 | 个 |
| 18 | 卡侬头 | 知名品牌，卡侬头 | 30 | 个 |
| 19 | 音频电缆 | 知名品牌，音频线，200米/卷 | 5 | 卷 |
| 20 | 剥线钳 | 专用剥线钳，各种线缆的剥线工具套件 | 2 | 套 |
| 21 | 恒温电烙铁 | 无铅恒温拆焊台 二合一热风枪拔焊台 恒温电烙铁 | 2 | 套 |
| 22 | 可调温电烙铁套装 | 烙铁套装 可调温电烙铁套装65W 90W恒温烙铁家用 电脑维修焊接 | 1 | 套 |
| 23 | 网络布线工具包 | 网络布线工具包 综合布线套装 多功能电脑维修网线钳组合套装打线刀剥线器测试仪剥剪钳 | 2 | 套 |
| 24 | 数显可调温热风枪 | 数显可调温热风枪工业电热吹风机热风筒电烤枪汽车贴膜烤枪收缩膜烘枪2000W 自动冷却 | 1 | 套 |
| 25 | 双温热熔胶枪 | 双温热熔胶枪多用途胶棒胶条热熔器手工美缝工具 18根胶棒（7mm）套装 | 1 | 支 |
| 26 | 集尘罩 | 集尘罩 纸盒装 | 2 | 只 |
| 27 | 冲击钻 | 锂电充电式冲击钻18V手电钻1.5Ah×2块电池+88件附件套装 | 1 | 套 |
| 28 | 充电式电灯 | 锂电充电式电灯 | 1 | 只 |
| 29 | 五金工具箱套装 | 五金工具箱套装家用电动螺丝刀批头钻头套头工具包收纳箱 98件附件套装 | 1 | 套 |
| 30 | 红外报警器 | 知名品牌，报警主机: 专业级网络报警主机，板载8个防区，可通过DS-PM08-RS 扩展至48防区； 板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出； PSTN +板载IP； 板载1个网口，可通过DS-PM-MNA扩展1个网口， 通过DS-19M00-GP/A扩展1个GPRS通讯接口，具备多种途径冗余警情上报功能。 探测器2个:（探测器数量需满足等保测评要求） 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V 键盘: LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 遥控器： 配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器。 电池等配件 | 1 | 套 |
| 31 | 运维移动工作站 | 知名品牌，I7-11800H/16G/512/RTX3050/86WHS/FHD/win10家庭版/office | 2 | 台 |
| 32 | 移动非编 | 采购方提供笔记本工作站硬件，要求配置不低于“i7 16G 1T SSD GTX1650 ”； | 3 | 套 |
|  |  | 非编加密狗 高清节目编辑模块、字幕模块、特技模块、节目输出模块 支持文件引入、蓝光、P2等设备采集 |  |  |
| 33 | DP转HDMI转接线 | 4K高清连接线1.2版 DisplayPort转hdmi公对公视频线 电脑接电视转换器线 2米 | 20 | 根 |
| 34 | 高清视频转换器 | Blackmagic Micro Converter 3G系列USB或AC供电BMD高清视频转换器 SDI/HDMI 3G wPSU互转含电源 | 2 | 套 |
| 35 | USB3.0分线器 | 4口高速拓展坞 HUB集线器延长线 笔记本电脑扩展坞一拖四多接口转换器1.5米带电源 | 2 | 套 |
| 36 | 网卡转换器 | USB3.0千兆有线网卡转RJ45网线接口转换器 适用苹果华为笔记本任天堂Switch外置网口扩展坞转接头 | 10 | 套 |
| 37 | 打印复印扫描双面激光一体机 | 知名品牌，小型商用打印复印扫描双面激光一体机无线打印机 | 1 | 台 |
| 38 | 无线鼠标 | 知名品牌，无线鼠标 | 5 | 套 |
| 39 | 有线鼠标 | 知名品牌，USB接口鼠标 | 20 | 只 |
| 40 | 有线键盘 | 知名品牌，USB接口键盘 | 10 | 只 |
| 41 | 多功能网络寻线仪 | 多功能网络寻线仪、网线查线器POE带电巡线仪抗干扰测线仪长度断点寻线器测试仪端口闪烁功能找线 | 1 | 只 |
| 42 | SDI寻线仪 | 寻线仪套装网线巡线仪网络测线多功能抗干扰查线器 | 1 | 只 |
| 43 | 动环监控服务器 | 采购方提供硬件，硬件配置：（19" 机架式服务器；CPU：英特尔 Xeon 3106 1.7GHz；内存：4 GB 内存 ×4；硬盘：1000G SATA硬盘×2；控制器：板载RAID0/1；其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源） | 1 | 套 |
|  |  | 27英寸显示器2台，（ 1000R超曲面 窄边框 75Hz刷新率 立体环绕音响 HDMI,dp接口高清电脑显示器） |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版 动环监控服务器需具备如下功能： 语音报警软件、短信发送模块 内嵌24路传感器采集License 功能： •支持动力传感器实时数据采集 •支持环境传感器实时数据采集 •支持动力传感器实时数据显示 •支持环境传感器实时数据显示 •支持历史数据和报警数据查询 •支持语音报警、短信报警，短信报警每个通道可指定不同的接收人 |  |  |
| 44 | 传感集控器 | 供电：10-30VDC 功率：1.5W 通信接口：Wifi 数据上传间隔：1S-10000S | 1 | 台 |
| 45 | 温湿度传感器 | 最大功耗：0.4W 温度准精度：±0.4℃（25℃） 湿度准精度：±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) 报警功能：内置蜂鸣器、外置声光报警器、继电器可选 | 4 | 台 |
| 46 | 水侵传感器 | 最大功耗：继电器输出（1.2W） 检测对象：自来水、纯净水 输出信号：RS485输出 (带5米rvv*0.5平线) | 4 | 台 |
| 47 | 烟感传感器 | 静态功耗：0.12W 报警功耗：0.7W 报警声响：>=80db 输出信号：RS485 | 4 | 台 |
| 48 | UPS对接 | 易事特UPS监控对接 | 1 | 套 |
| 49 | 系统监控服务器 | 采购方提供硬件，硬件配置：（19" 机架式服务器；CPU：英特尔 Xeon 3106 1.7GHz；内存：4 GB 内存 ×4；硬盘：1000G SATA硬盘×2 控制器：板载RAID0/1；其它：集成千兆以太网接口×4、冗余电源） | 1 | 套 |
|  |  | 27英寸显示器2台， 1000R超曲面 窄边框 75Hz刷新率 立体环绕音响 HDMI，dp接口高清电脑显示器） |  |  |
|  |  | Windows Server 2012 64位 标准版 监控系统软件模块功能要求： ★全网操作中心：将全网设备汇集到一个屏幕，提供多种远程操作 异常报警中心：提供异常告警和及时预警两种报方式，在APP移动监控工具的配合下，可通过二维码扫描进行初步问题了解与解决指引 ★文件中心：将所有由监控产生的文件（日志、体检报告，版本快照等）统一收集到服务器进行管理，并可一键上传到云 报表中心：将各项监控信息和业务分类汇总并生成详尽的日志报表，并以多种形式展现 ★提供网络监控系统、云维护移动监控软件、云维护中心平台、云维护监控系统、APP移动监控工具软件，以上系统均具备自主知识产权。提供产品相关证明材料复印件加盖投标供应商公章。 |  |  |
| 50 | 蓝云文稿显示终端 | 10.4英寸2K全面屏，(64G/Wi-Fi/7040mAh电池/SM-T500）雕刻银 屏幕尺寸：10.4英寸，可扩展容量：最大支持512GB，分辨率：2000*1200dpi，系统：Android，厚度：7.0mm以下，内存容量：64GB，运行内存：3GB，CPU核心数：八核，特性：高保真音质，颜色：银色，配保护外套、贴膜 | 1 | 台 |
| 51 | 业务交换机 | 24千兆电口，4千兆光三层网管企业级核心网络交换机 端口描述 24个10/100/1000TX端口，4个SFP端口 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 108Mpps | 1 | 台 |
| 8、转播信号设备 |
| 1 | 综合接收解码器 | 主流品牌 DVB-S/S2、DTMB调制信号输入；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示;双电源，输出SDI信号支持交叉变换 （转播温州台新闻联播、浙江卫视等用） | 6 | 台 |
| 2 | 高清数字视频帧同步模块 | 国际知名品牌 高清帧同步板卡，1路HDSDI输入，1路BB信号输入，4路同步后的信号HDSDI输出，3U高度尾板 | 2 | 块 |
| 3 | 板卡机箱 | 国际知名品牌 3U机箱电源，该机箱可以插入20个槽位 带制冷风扇，含双电源，双网口，带网网管功能，前面板含LED液晶，可以通过本地插入的板卡参数调整，可提供远程控制软件，查看所有板卡运行状态。 | 1 | 台 |
| 4 | 便携式监视器 | 屏幕尺寸: 9〞 屏显比例: 16:10 分辨率: 1920×1200 色深:16.7M 视角:170°H×170° 亮度:500cd/㎡ 对比度: 800:1； 2路3G/HD/SD-SDI输入，并支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号； 单路环通输出，支持嵌入音频，1路HDMI输入，1路复合输入(与SDI2输入共用接口)； 解嵌音频输出，1路HDMI转SDI环出(最高支持1080p信号制转)； 双画面PBP/PIP显示、支持极速交换，8通道音频表显示(VU & PPM)； 支持UMD和LED TALLY功能，任意局部放大、水平镜像、快速模式等功能； 波形图、矢量图、直方图、色度矢量图，伪彩色、辅助聚焦、斑马线(曝光错误提示)等画面分析； 支持DSLR 拍摄全屏显示； 支持Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay, Time code, 和 Blue Only/Mono，可电池供电（需配电池扣板）； 标配便携包、遮光罩； 配件：底座、安顿型扣板，支持使用视威S-8110S电池， | 1 | 台 |
| 9、机房天线系统 |
| 1 | 卫星接收天线 | 前馈卫星接收天线，口径：3.7m，C波段，线、圆极化可选，双极化。 | 1 | 套 |
| 2 | 高频头 | 锁相环C波段抗干扰高频头，输入频率 3.7–4.2 GHz，（水平、垂直各一） | 4 | 只 |
| 3 | 滤波器 | 通道频段：3.7GHz-4.2GHz；带内插损：≤0.35dB；阻带抑制度：≥55dB@f≤3.5GHz，（水平垂直各一） | 4 | 只 |
| 4 | 施工费用 | 设备搬运上楼、底座基础建设、设备安装、天线调试 | 1 | 项 |
| 5 | 卫星接收机 | 1RU，每设备可接收4路卫星信号，具有4个CAM卡槽，支持双路IP输出和双路ASI输出。 | 3 | 台 |
| 6 | 卫星信号功分器 | L波段（950MHz~2150MHz）有源功分器，1路输入，16路输出，前面板配置LNB电源开关。 | 4 | 台 |
| 7 | 加密节目解码大小卡 | 部分央视标清节目和高清节目需要 | 8 | 张 |
| 8 | 高清转码器 | 高清节目转码设备，IP输入，IP输出；每台设备配置6套高清节目AVS+到H.264格式转码。 | 1 | 台 |
| 9 | 高清编码器 | 1RU，配置2套高清节目H.264格式编码，双路IP输出，双路ASI输出，预留2路高清编码，兼容标清编码。 | 1 | 台 |
| 10 | 高清编码器 | 1RU，配置2套高清节目H.264格式编码，双路IP输出，双路ASI输出，兼容标清编码，可再扩容2套高清。 | 1 | 台 |
| 11 | SDI信号处理器 | 2RU机箱，双电源，配置2路HD-SDI分配模块，1路模拟视频转SDI模块，1路SDI音频加嵌模块。 | 1 | 台 |
| 10、备品备件 |
| 1 | 服务器硬盘 | 服务器配套 600G SAS硬盘 | 6 | 块 |
| 2 | 工作站硬盘 | 工作站配套 256G SSD SATA接口 | 2 | 块 |
| 3 | 服务器电源 | 服务器配套备份电源 | 2 | 块 |
| 4 | 工作站电源 | 工作站配套备份电源 | 2 | 块 |
| 5 | 高清视分 | 国际知名品牌，同高清视分同型号，高清视频分配器，带均衡,配后面板 后面板，1入7出，单槽位。 | 3 | 块 |
| 6 | 模拟视分 | 国际知名品牌，模拟视分，1分8，带电缆均衡和箝位。 | 2 | 块 |
| 7 | 交换机 | 知名品牌以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持1个Slot。 电源：150W交流电源模块×2。 扩展板：2端口万兆SFP+ 带MACSec接口板×1。 万兆多模光模块： SFP+ 万兆模块×6。 堆叠线缆：SFP+电缆1.2m（含堆叠模块）×1。 | 1 | 台 |
| 11、三级等保防护设备 |
| 1 | 等保系统 | 知名品牌 安全等保设备可以选用等保一体机或者单体等保设备，但是功能要具备综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计、终端杀毒、上网行为管理、WAF功能。 选用等保一体机的，若投入运行后设备无法流畅运行的，投标供应商须无偿更换为单机等保设备，并提供相应承诺函。 | 1 | 套 |
|  |  | 系统软件授权,4端口电4端口光接口模块 虚拟日志审计平台标准版授权函(含64节点授权) 数据库审计系统软件功能永久授权函,含1个数据库实例 扫描128个IP地址或域名授权函 系统功能授权函(含系统和数据库漏扫,不含IP数量授权) 系统和数据库漏洞库升级授权函, 运维审计系统软件功能授权函-(含10个资产数量，最大扩容到60资产) 双因素认证动态口令卡 应用发布中心RDS正版授权 安全产品策略维护服务 安全软件技术支持服务 主要功能描述： 可统一在管理平台进行版本升级、授权激活、账户密码配置等 可统一在管理平台对漏扫、日志审计、运维审计、数据库审计、终端杀毒等各个组件的运维数据进行集中统计展示 可在管理平台进行漏扫、日志审计、运维审计、数据库审计、终端杀毒等各个组件的基础安全业务策略配置的免跳转下发 支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限 ★具备安全合规大屏展示功能，直观展示内网各类设备安全现状，并对各类设备的安全情况进行打分评定，帮助用户直观感受内网安全情况，提供截图证明并加盖生产厂商公章 ★可在管理平台进行各个组件的基础安全业务策略配置的免跳转下发，提供截图证明并加盖生产厂公章 ★具备数据库安全大屏展示功能，直观展示数据库安全现状提供截图证明并加盖生产厂公章 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供证书复印件证明。 |  |  |
| 2 | 网闸 | 知名品牌。 内网6个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），2个千兆SFP光口，1个串口，2个USB口，2个扩展槽，可扩展4端口千兆电接口模块或4端口千兆光接口。 外网6个10/100/1000M RJ45接口（含一个HA口），2个千兆SFP光口，1个串口，2个USB口，2个扩展槽，可扩展4端口千兆电接口模块或4端口千兆光接口模块。 网络吞吐量：1200Mbps；系统整体时延：<1ms；并发连接数：16000 支持文件同步，安全邮件，数据摆渡等功能。 主要功能描述： ★采用2+1架构，专用传输隔离部件完全自主开发且外部无法编程控制，提供截图； 内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通； 内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换；只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，外端机上禁止配置管理。 采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭； 三权分立：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过安全管理中心执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等。 支持多种方式认证，用户名密码和指纹认证，指纹认证需配合专用指纹仪使用。 提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协； 支持对传输文件的类型过滤非后缀。 对FTP传输文件的关键字进行过滤；对FTP传输协议的指令进行过滤，提供截图。 支持windows平台和linux平台；支持实时扫描、增量传输； 实现视频网络与信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接； 支持服务端口控制，对访问视频管理服务器的端口进行控制，其它视频端口默认关闭； ★支持标准SIP协议、RTSP协议，提供界面截图。 管理和审计采用B/S结构。 为保证网闸安全性，管理端和审计端需独立与管理口连接使用，禁止使用内端机或外端机上的通讯口对网闸进行配置管理，禁止在外端机上具有管理接口。 产品具备国家密码局商用密码检测中心颁发的《密码检测证书》。 ★上述所列网络吞吐量、并发连接数等性能指标仅为最低指标，投标供应商提供的网闸性能如果无法满足播出系统安全播出需求，投标供应商须无条件提供性能更强设备，并提供承诺函。 | 1 | 台 |
| 3 | 出口防火墙（含IPS、AV防病毒、ACG功能） | 配置16个千兆端口，4个Combo口，6个千兆光口，2个万兆SFP+接口，配置25个SSL VPN授权，支持接口扩展插槽3。 配置IPS入侵检测、AV病毒防护5年特性库升级服务授权；配置冗余电源模块； 配置多模千兆光模块8块，多模万兆光模块2块。 性能：吞吐量≥3Gbps，每秒新建连接数≥3万，开启多业务（至少包含入侵防御、防病毒、应用识别功能）场景性能要求：支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能，支持安全域间策略及RIP,OSPF等路由功能。 设备描述： 采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块； 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 支持双机集群，集群之后的设备可以统一管理，使用同一个IP地址； 可针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护； 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； | 2 | 套 |
| 4 | 上网行为管理 | 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预； 支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆SFP光接口数量≥12，万兆接口总数≥2，接口扩展插槽≥1；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署； 最大功率≤300W；内置软件Bypass模块，内置两路电口Bypass；在设备流量异常时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；双电源。 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备。 支持以太网接口、VLAN、桥接口、聚合接口、隧道接口、4G无线接口、安全域、IPv6隧道接口、Ipsec隧道接口；支持端口镜像。 支持虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动。数据传输支持vlan tag过滤； 支持负载在出接口的DNS请求主动完成DNS服务器替换； 应用控制网关,含系统功能授权(特征库升级)。 支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能。 支持DDNS功能。 接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF。 支持首页大屏展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息（策略违规、共享违规、限额违规）等，支持显示系统信息、实时流量、系统资源、接口状态、用户TOP流量、应用TOP流量统计、系统日志信息、审计日志信息等； 支持分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略； 针对特定无应用指纹的应用：迅雷、P2P下载支持行为模式的智能识别； http类审计支持网页访问、网络社区（微博、论坛）、网页搜索、http外发文件、http文件下载、web网盘上传文件、web网盘下载文件等细粒度的审计； 即时通讯类审计支持IM聊天行为审计、网页版微信审计、移动飞信审计、其他即时通讯类软件审计等细粒度的审计； 支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查，提供配置界面截图。 支持1000+规则库，产品分类支持AQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描及爬虫、WebShell攻击、会话劫持、敏感信息泄露、CMS漏洞防护等类型； 产品可按照不同服务建立不同暴力破解策略，发现暴力登录后可限制攻击者登录设备； 产品支持服务器非法外联管控，并支持服务器外联白名单地址自学习，可手工添加服务器合法外联地址； 支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录。 | 1 | 台 |
| 5 | 杀毒防控软件 | 杀毒软件和融媒体系统中保持一致，（融媒体技术平台杀毒软件为360天擎终端安全管理系统V6.0） 服务端*10 工作站*15 5年病毒库升级 | 1 | 套 |
| 6 | 交换机 | 知名品牌交换机，24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot， 4个1G SFP 模块， SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)×2，SFP+ 3m堆叠电缆1条 | 2 | 套 |
| 12、系统集成 |
| 1 | 系统指标评测 | 播出系统经国家广电总局广播电视计量监测中心技术指标检测，并出具检测报告 | 1 | 套 |
| 2 | 三级等保评测 | 系统安全等保三级测试，并出具等保评测备案证书 | 1 | 套 |
| 3 | 播出及监控机房接地 | 播出机房、监控机房接地实施。镀锡铜排 规格：3*30，接地汇流排（至少3组以上），含现场施工 | 300 | 米 |
| 4 | 驻场运维服务 | 提供驻场运维人员1名服务2年以上。 （驻场运维人员必须为投标供应商的正式员工，投标供应商必须按照劳动法要求为其购买五险一金等社保福利，确保其持续为采购人服务。） |  |  |
| 5 | 项目创新 性服务 | 中标厂商必须承担项目文档管理工作，配合组织业务系统的联调、测试和验收工作，确保在预订时间内保质保量的完成项目建设工作。必须配合项目组，共同申报至少1项发明专利，1项软件著作权，双方合作所取得的创新奖项、知识产权为采购人所有，费用包括在投标总价之中，我单位不在单独支付。配合甲方进行项目评奖，在评奖过程中涉及到的项目测试、项目查新等方面的费用由中标单位承担。 |  |  |
| 6 | 安全播出服务 | 提供针对电视播出系统安全播出体系建设服务（包含安全评估、规章制度、技术指导、现场培训等） |  |  |
| 7 | 施工材料费 | 合同设备之间所需以太网线 | 1 | 批 |
|  |  | 合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线 |  |  |
|  |  | 系统桥架等 |  |  |
|  |  | 系统施工费、北斗天线安装施工费 |  |  |
|  |  | 设备之间所需线槽、套管、控制线、线号、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料 |  |  |
| 8 | 系统集成服务 | 实施计划交流服务 | 1 | 次 |
|  |  | 原有播出系统搬迁服务 |  |  |
|  |  | 进场前准备工作服务 |  |  |
|  |  | 现场系统搭建服务 |  |  |
|  |  | 现场软件部署服务 |  |  |
|  |  | 现场培训服务 |  |  |
|  |  | 负责电视播出系统与融媒体技术平台新媒体发布系统及其他电视直播平台的对接。 |  |  |
|  |  | 播出系统试运行期间，投标供应商技术人员须在场指导运行和故障处理演练，并提供具有操作性的播出系统故障模拟和应急演练方案，相关实战演练不少于10次。 |  |  |
|  |  | 现场验收服务，验收相关评审费用包括在投标总价之中。 |  |  |
|  |  | 原厂工程师2个月以上现场保障 |  |  |
|  |  | 协助招标人提供新建播出系统试播的相关手续和资料，包括和不限于试播安全评估及相关专家评审等，费用包括在投标总价之中，招标人不再单独支付。 |  |  |
|  |  | 现场培训服务 |  |  |
| 注：设备清单中所列线材和接插件辅材数量为播出系统建设项目推荐的最小使用量，只增不补，施工时不足部分由中标人免费补足。 |

本次采购项目的相关说明

- ★本项目为交钥匙工程（包括供货、安装调试及维护等），无论实际施工、安装的配件材料数量是否增加，招标人均视为已包含在本次投标报价中，投标供应商不得要求增加任何费用。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

- 制造商、质保期等应在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则可能造成对投标供应商的不利评定。

- ★投标供应商须提供《招标内容及要求》中未提及，但设备正常运行所必须的配件，并在投标文件中注明。

- 本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有招标文件没有规定但投标供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件，并应在投标分项报价表中一一列明。凡为设备配置的软件服务需要按年或其他任何方式额外收取服务费用的，投标商必须在投标文件中列出相应价格费用，否则视为免费提供。

- ★本标书中所列设备的技术性能及配置均为最低要求，投标供应商选用的设备配置、技术性能应相当于或高于招标文件要求，并完全满足采购需要，否则将可能作出对投标供应商不利的评定。本招标文件中给出的设备如出现具体品牌型号，仅作为参考，欢迎选用更优的品牌产品参与投标；除招标文件明确的推荐品牌外，欢迎其他符合或优于招标文件要求的品牌参与投标。

- ★投标商提供的所有货物必须为原包装、未拆封的正规行货（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配），必须具备原制造厂商的铭牌、标志，符合制造商公布的质量标准，所有的货物必须通过合法渠道，不得串货。本项目中出现的任何涉及非法货物的纠纷，均由乙方承担全部法律责任，同时如发现为串货设备，投标商除无偿更换设备外还须按照违约条例进行处罚。

- 投标商应保证招标人在中华人民共和国合法使用投标商提供的设备或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标商承担一切责任。

三、商务条款

1、质保期

1.1、▲质量保证期至少3年，质保期从项目终验验收合格之日起算。投标供应商另有承诺的按照供应商承诺质保期执行。（设备技术参数中有明确的除外，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行）。

1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.4.▲质量保修期内，要求供应商提供7×24小时热线电话服务，在接到采购人维修要求电话后6小时内派技术人员到现场维修，直至排除故障，如维修人员未按规定时间到达现场，采购人有权处以1000元的罚款。

1.5. 中标供应商在质保期满后提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

1.6．产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

1.7．技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

1.8．凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

2、履约保证金：

中标供应商应以银行保函或转账的形式提供合同金额5%的履约保证金至采购人处。

3、付款方式：

第一次付款：合同签订后且中标供应商提供项目具体实施方案，经采购方确认通过后60个日历天内，供应商提供发票，采购人凭发票支付合同总价30%预付款（采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。浙财采监[2020]3号文件）；

第二次付款：项目初验通过后10个工作日内，供应商提供发票，采购人凭发票，初验报告、支付合同款的40%；

第三次付款：系统初验通过，试运行3个月后进行项目最终验收。项目终验通过后10个工作日内，供应商提供发票，采购人凭发票、验收单，支付合同剩余尾款。

4、▲完工期： 2021年11月25日前完成，所有设备的安装、调试、验收需服从采购人的安排。

如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期完工违约责任按每延期一天罚款10000元处理，若超出合同规定期限10天的,每延期一天罚款30000元, 若超出合同规定期限15天的，则采购人有权终止合同，并收取中标供应商合同总价10%的违约金。

5、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

四、技术文件

1．设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

1.3 设备随机提供的装箱清单。

1.4 电气原理图。

1.5 进口件相关证明：原产地、海关商检证明等。

五、设备的到货、安装、调试和验收

1．安装调试时间：投标人应在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2． 设备的到货、安装、调试、验收

2.1所供设备在现场进行到货验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

2.2安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

2.3安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

2.4系统试运行期为3个月，设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

2.5卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

六、技术服务和人员培训

1．中标人在龙港市可提供售后服务网点或委托其他符合条件的企业（提供委托协议），以加强买方售后服务和相应的技术支持，即便在质保期满后也能够方便的购买到所需的备品备件和及时的技术服务。投标人在投标文件中应详细介绍服务网点情况[包括地址、联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施]。

2．中标人负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，如在12小时内对设备质量问题无法解决，卖方必须提供性能品质都相同的设备供买方使用。

3．设备安装、调试结束后，卖方应立即派有经验的工程师对买方人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保买方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

# 七、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物及服务；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第四章  合同主要条款

采购人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商   （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

2021年  月   日之前设备安试调试完成。

第六条：供货方式

中标供应商在与采购人签署合同后，中标供应商根据采购人的发货通知书保证在 10 个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知{温财采〔 2020〕 6 号}以及中共龙港市委市政府办公室关于印发《龙港市政务信息化项目建设管理办法》的通知{龙办发〔2020〕84号}文件执行。

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出

对质量问题有异议的应在安装调试后15个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

本项目在系统安装调试完毕后15天内组织初验。初验收通过后，组织试运行3个月，试运行期满，确认系统工作稳定后15天内，买方组织终验收工作，否则视终验收通过。试运行期间如出现对业务流程产生影响的功能性或稳定性问题，经解决后，由双方协商延长试运行期。涉及其它问题，由双方协商处理。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标供应商应以银行保函或转账的形式提供合同金额5%的履约保证金至采购人处。

第十条：货款的支付：按招标文件要求执行

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于三年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价10%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期完工违约责任按每延期一天罚款10000元处理，若超出合同规定期限10天的,每延期一天罚款30000元, 若超出合同规定期限15天的，则采购人有权终止合同，并收取中标供应商合同总价10%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在采购方所在地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章,并经过杭州华旗招标代理有限公司进行合同鉴证后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件       2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书                     4、中标通知书

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

全权代表：                           全权代表：

签订地点：                            签订时间：

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一  投标函

致：杭州华旗招标代理有限公司

根据贵方为龙港市融媒体中心龙港市广播电视台电视播出系统采购项目（项目编号：LGCG2021373）的投标邀请，我方               　　       （投标人名称）作为投标人正式授权                       （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交按招标文件规定要求编制的投标文件包括：资格文件、技术资信文件和报价文件；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加编号为LGCG2021373项目的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标报价（详见投标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内不得撤回投标；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　 址：　　　　　　　　　　　	       邮政编码：

电话/传真：　　　　　　　　　　　	       电子邮箱：

代表姓名：　　　　　　　　　　　	       职    务：

投标人全称（盖章）：

日    期：

### 附件二 投标一览表

采购单位：龙港市融媒体中心          项目编号：LGCG2021373

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（人民币：元） | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市广播电视台电视播出系统采购项目 | (大写) : （小写）：￥ |  |  |

注：1.投标报价是包括了货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

2.其中所涉及到第三方检测费用及其他验收费用均包含在投标总价中.

3.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日    期：

### 附件三  投标报价明细表

采购单位：龙港市融媒体中心             项目编号：LGCG2021373

| 序号 | 报价内容 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |

▲1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

3、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、施工安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费及其它需要的费用。

4、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的。

投标人全称（盖章）：

日     期：

附件四 质保期外产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息网络三级等保复评报价 |  | 1 |  |

说明：如表格行数不够，投标供应商自行添加。

投标人全称（盖章）：

日     期：

### 附件五、技术规格表

采购单位：龙港市融媒体中心                  项目编号：LGCG2021373

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

日    期：

### 附件六、  技术、商务偏离表

采购单位：龙港市融媒体中心            项目编号：LGCG2021373

| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标文件 条款 | 投标文件 条款 | 说明 |
| 商 务 偏 离 （不含报价） |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

投标人全称（盖章）：

日    期：

### 附件七、随机备品备件、专用工具清单（如有）

采购单位：龙港市融媒体中心        项目编号：LGCG2021373

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

说明：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2. 如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称（盖章）：

日    期：

附件八    评分办法中需要的打分项目

投标人全称（盖章）：

日    期：

### 附件九、资格文件

### 附件九-1

### 承诺函

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（盖章）：

日    期：

附件九-2

法定代表人授权委托书

致:杭州华旗招标代理有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　    　（投标人名称）法定代表人　　　　　　（姓名、职务）代表本公司授权　　      　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就龙港市融媒体中心龙港市广播电视台电视播出系统采购项目（项目编号：LGCG2021373），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

授 权 日 期：       年    月    日

授权代表：

职务：

详细通讯地址：

电话及传真：

邮政编码:

（授权代表身份证扫描件或影印件）

资格文件包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照扫描件（加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供最近一年度财务报告：2019年年度资产负债和利润表（当年成立公司提供最近月份报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2020年以来最近一次依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明：提供承诺函（附件九-1）

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供在线查询)

（7）法定代表人授权委托书                       （附件九-2）

附件十   节能（环境标志）产品

需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件十一

项目负责人及团队成员介绍

（一）项目主要负责人简历表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书及证件材料（扫描件并加盖公章）。

如未提供可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

投标人全称（盖章）：

日    期：

（二） 项目成员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据填写内容提供相应的证书、证明材料（扫描件并加盖公章），如未提供可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

投标人全称（盖章）：

日    期：

附件十二（如有）

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业为：“软件和信息技术服务业”  ）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业为：“软件和信息技术服务业”   ）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.……（（按序号2格式自行增加））（注：享受价格扣除的投标供应商所投产品必须所有投标产品制造商均为小微型企业，才符合要求，并且需要将本项目所有采购产品的以上信息补充增加填写清楚），按“第三章”-“采购清单”按序号逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十三（如有）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

附件十四（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十五

政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司 :

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________（法定代表人姓名）合法授权参加 龙港市融媒体中心龙港市广播电视台电视播出系统采购项目 （编号： LGCG2021373 ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口

与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商公章或代表签名）:

年   月  日

附件十六

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信文件合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信文件进行综合评审。并最终根据各技术资信文件合格投标人的技术资信文件和报价文件的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行报价和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信70分，报价30分。

（2）本次招标设有预算价人民币5178856元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 投标供应商是否具有 1、ISO27001信息安全管理体系认证证书 2、音视频集成工程企业资质证书 3、信息系统建设和服务等级证书 4、信息安全服务资质证书 5、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书 6、ISO20000IT服务管理体系认证证书 | 0-5分 |
|  |  | 每提供一个得1分，最高得5分。（以上材料需提供复印件并加盖公章） |  |
| 2 | 投标供应商业绩 | 提供投标供应商2018年1月1日（含）至今已（合同签订时间为准）签订过类似建设项目的业绩。每提供一个得1分，最高得3分。须提供政府采购项目合同复印件、政府采购中标（成交）通知书复印件。 | 0-3分 |
| 3 | 知识产权 | 投标供应商针对本项目所投的产品具有相应知识产权证书： 1、数据的安全存储方法， 2、基于GPU和视频IO卡同时监看4K HDR和HD SDR 信号的方法， 3、电脑软件界面(播出设备监控系统) 4、MXF文件写入中断的续写方法 每提供1个得1分，功能类似的也认可，最高得4分。需提供证明文件复印件加盖投标供应商公章。 | 0-4 |
| 4 | 技术设计方案 | 1、根据投标供应商提供的系统设计方案、投标产品选型及配置方案、功能流程设计、监看机房功能布局等进行打分。须提供视音频系统图、总控和分控系统图、网络拓扑图、周边板卡部署图、同步和时钟图、系统功能流程图。（0-2分） 完全满足，系统图提供完整，系统功能及流程设计科学合理、功能布局满足实际使用需求的2分； 内容大部分不符合要求，系统图提供不完整，主项描述偏离主题的得0-1分。 | 0-10分 |
|  |  | 2、根据投标供应商提供的机房整体设计布局方案能否体现龙港广播电视台地方特色和现代电视元素特点等情况进行综合评分。（0-2分） 须提供监看机房改造、电视墙和操控台的效果图，缺少或不提供的不得分。 监看机房改造效果图一套；电视墙和操控台分别要求各提供3套效果图。 |  |
|  |  | 3、根据投标供应商所提供的播出系统与本地非编制作系统对接方案进行打分。（0-3分） 通过软件接口的信息交互与解析，实现新建播出系统和台内现有本地非编制作系统无缝对接（无需人为干预），实现全流程自动化制播一体业务流程的得3分；能够通过文件扫描方式实现非编系统和播出系统对接的得1分；无法实现播出系统和非编系统对接的不得分。 投标供应商提供详细的对接技术方案说明和软件功能截图；提供无缝对接方案的投标供应商须提供佐证材料。 |  |
|  |  | 4、根据投标供应商播出系统与媒资系统对接方案进行打分。（0-3分） 通过软件接口的信息交互与解析，实现新建播出系统播后节目可以实现一键自动归档到媒资系统，且在播出系统中自动反馈归档结果的得3分；能手动发起播后节目归档到媒资申请，且需要手动操作更新归档结果的得1分，无法实现播后节目归档到媒资系统的不得分。 投标供应商提供详细的归档流程技术方案说明和软件功能截图；提供一键自动归档媒资方案的投标供应商须提供佐证材料。 |  |
| 5 | 设备配置和技术指标要求的吻合程度 | 结合投标产品的各项技术参数与招标文件指标要求的响应程度打分。 完全响应所有明确指标参数的得12分。对带★设备性能指标、技术参数有负偏离,每项扣1分，扣完为止。其他技术指标负偏离的，每项扣0.5分。扣完为止。 （注：技术要求及参数需在技术响应表中逐条列出） | 0-12分 |
| 6 | 施工组织方案 | 1、根据针对本项目的实施方案（包括生产、包装、运输、安装、调试方案等），由评委进行打分。 （0-2分） 内容齐全、完整，操作性强，科学、合理的得2分，内容不齐全、混乱，不能很好符合项目实际开展的得0-1分。 | 0-8分 |
|  |  | 2、项目组实施人员能力（0-2分） 现场项目经理具备信息系统项目管理师证书得1分、具有系统集成项目管理工程师证书得0.5分、具有网络工程师证书的得0.5分，最多得2分 |  |
|  |  | 3、工期保障。 投标供应商根据采购人的项目完工要求如实提供详细设备供货保障计划和相关施工进度表，确保项目可以按照招标要求按时保质完工，由评委根据各投标供应商的投标文件进行横向比较打分。（0-2分） 能明确工期并提供工作时间进度表、关键设备（播出视频服务器、播出系统周边设备、后台服务器、工作站）按期供货佐证资料，施工方案切实可行、具备实际操作性的得2分； 仅提供施工保障计划，不具有实际操作性的0-1分未提供施工保障计划及关键设备供货佐证材料的不得分。 |  |
|  |  | 4、根据投标供应商提供的新旧播出系统切换方案进行综合评分。（0-2分） 方案切实可行、具备实际操作性，并提供可操作性的新建播出系统应急演练方案，能确保安全播出的得2分； 仅提供切换方案，不具有实际操作性的，得0-1分分； |  |
| 7 | 培训 | 7.1评标委员会根据供应商对设备使用人员和技术人员的培训方案，包括方案的完整性、合理性等进行评议（0-1.5分） 内容齐全、完整，操作性强，科学、合理的得1.5分，内容基本完整、操作性及合理性较为一般的得0-1分，内容不齐全、混乱，不能很好符合项目实际开展的不得分。 7.2培训工程师具有国家广电总局或者中国电影电视技术学会认可的视频工程师教师认证培训资格，得0.5分；（提供相关证书证明） | 0-2分 |
| 8 | 质量保证及售后服务承诺 | 1、本地化售后服务情况（0-2分） 投标供应商在龙港市已有完整售后服务网点或承诺中标后成立售后服务网点或委托当地其它符合条件的企业（提供委托协议）得2分，提供相关证明材料。 | 0-19分 |
|  |  | 2、本地化售后服务配置情况（0-2分）。 根据在龙港市已有完整售后服务网点或承诺中标后成立售后服务网点或委托当地其它符合条件的企业，对售后服务配置情况进行综合打分，包括售后服务网点远近，故障响应修复时间方式情况，场地情况，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备等。 |  |
|  |  | 3、质保期延长（0-6分） 在招标文件要求质保期（三年）的基础上，每增加1年加3分，最高得6分。（中标后须提供质保承诺书） |  |
|  |  | 4、原厂工程师现场保障时间（0-2分） 项目投入试运行后，原厂工程师继续在现场保障2个月得1分，3个月的得2分。 |  |
|  |  | 5、提供驻场运维服务（0-3分） 提供驻场运维人员1名，服务2年的得1分，3年的得3分。 |  |
|  |  | 6、质保期外服务情况（0-2分） 根据质保期外维修服务和收费情况进行打分。 承诺终生维修，质保期外维修只收硬件成本费的得2分。收上门服务费的得0分。 |  |
|  |  | 7、安全播出服务（0-2分） 提供针对电视播出系统安全播出体系建设服务（包含安全评估、规章制度、技术指导、现场培训等）（0-2分） 根据投标供应商所提的安全播出服务方案进行横向比较打分。符合采购方实质性需求且是安全播出系统建设需要的得2分；仅提供一般性建议服务的0-1分，不提供不得分。 |  |
| 9 | 创新性 | 项目创新性服务，（0-3分） 在本项目中允许投标供应商对系统进行技术创新，双方合作所取得的创新奖项、知识产权为采购人所有。 根据投标供应商所提供的创新性方案和承诺进行横向比较打分。 | 0-3分 |
| 10 | 优惠承诺 | 根据投标供应商提供的针对本项目实质性的优惠条件进行评分。（0-3分） 符合招标人实质性需求且是安全播出需要的优惠承诺得3分；仅提供一般性优惠承诺得1-2分，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 11 | 环保 | 节能产品：投标产品列入财政部、发展改革委等部门发布的“节能品目清单”，且获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分。（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则不得分。） | 0-0.5分 |
|  |  | 环境标志产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分。（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。） | 0-0.5分 |
|  |  | 小计： | 70分 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．报价评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信和报价得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、中标人确定后，在龙港市政务服务中心及浙江政府采购网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，质疑期为七个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的报价、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。