招标文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | WCFSCG-2024-06 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 2024年文成县县城垃圾分类一体化工程 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 文成县综合行政执法局 |
| 采购代理机构： | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 二〇二四年二月 |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	6

（一）投标须知前附表	6

（二）总   则	9

（三）招标文件说明	11

（四）投标文件的编制	12

（五）投标文件的递交	18

（六）开标与评审	18

（七）授予合同	24

第三部分  招标内容及技术要求	26

第四部分  合同条款（仅供参考，以实际签订合同为准）	61

第五部分   政府采购政策功能相关说明	95

第六部分  投标文件格式	99

附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	100

附件二   开标一览表	101

附件三  投标分项报价表	102

投标分项报价表1.1	102

投标分项报价表1.1.1	103

投标分项报价表1.1.2	104

附件四   法定代表人授权书	105

附件五   投 标 函	106

附件六、环卫保洁承诺书	107

附件七   建议与少量偏离表	108

附件八   供应商基本情况表	109

附件九    供应商拟投入人员清单汇总表	110

附件十         环卫保洁实施方案	112

附件十一  拟投入设备一览表	113

附件十二 投标供应商自2020年1月1日以来同类业绩一览表	115

第七部分  评标办法	116

弃标回执	123

# 第一部分  招标公告

项目概况

2024年文成县县城垃圾分类一体化工程的潜在投标供应商应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2024年3月6日9点30分（北京时间）前在线提交招标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：WCFSCG-2024-06

2、项目名称：2024年文成县县城垃圾分类一体化工程

3、预算金额：1540万元

4、最高限价：1540万元

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元/年) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年文成县县城垃圾分类一体化工程 | 3 | 年 | 1540 | 2024年文成县县城垃圾分类一体化工程，具体采购内容详见招标文件。 | 1540 |  |

6、合同履行期限：按采购文件要求。

7、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格10%的折扣，用扣除后的价格参加评审。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策；

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年3月6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价：0元（免费）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标截止时间：2024年3月6日 上午9点30分止（北京时间）

投标地点（网址）：文成县公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

开标时间：2024年3月 6日  上午9：30 正（北京时间）

开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 其他事项：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：文成县综合行政执法局

地   址：浙江省温州市文成县栖云路1-14号

传   真：0577-59029785

项目联系人（询问）：纪先生

项目联系方式（询问）：0577-59029785

质疑联系人：/

质疑联系方式：/

2.代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：王建涛

联系电话：13738179364

联系传真：0577-88113837

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：13858125976

3.同级政府采购监督管理部门名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

联系人：王先生

监督投诉电话：0577-67860159

传真：0577-67833147

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2024年文成县县城垃圾分类一体化工程 |
|  | 项目编号 | WCFSCG-2024-06 |
|  | 资金来源 | ▲财政性资金, 财政预算价：1540万元整/年，最高限价：1540万元/年，超过作废标处理。 |
|  | 采购人 | 名称：文成县综合行政执法局 地址：浙江省温州市文成县栖云路1-14号 联系人：纪先生 电话：0577-59029785 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：王建涛 电话：13738179364 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 2024年文成县县城垃圾分类一体化工程，具体内容见招标文件。 |
|  | 申请人的资格要求 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：。 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 采购文件所指的加盖单位公章为CA签章（特殊说明除外），采购文件要求签字的，由供应商法定代表人或其授权代表印章（或签字），否则作无效标处理。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要，具体详见第三部分。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | □不需要 需要，投标供应商与采购人签署采购合同后7个工作日内须向采购人缴纳合同总额1%的履约保证金，具体要求详见采购内容。 |
|  | 招标文件提供期限及获取方式 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 投标截止时间 | 2024年3月6日上午9：30 止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 开标地点（网址） | 开标时间：2024年3月6日上午9：30 正 (北京时间) 开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c. 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、投标截止时间后，向各供应商发出电子加密投标响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标响应文件解密。投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标响应文件进行在线解密。各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，视为投标文件撤回。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格10%的折扣，用扣除后的价格参加评审。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商达到限制投标条件的，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息（含行政处罚信息）等内容的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：446156523@qq.com；或者传真至华旗招标代理有限公司。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.中标供应商应在标后提供投标文件纸质文件3套，内容须与电子版本保持一致，如有擅自改变的，由其承担法律责任。 4.中标单位需成为“浙江省政府采购供应商库”的正式入库单位后，方可进行在政采云上进行合同备案。 |
|  | 其他说明 | 1、获取了招标文件，而放弃参加投标的投标供应商，请在开标前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司或于投标截止时间之前登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）网上取消获取申请。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。 2、如本项目至采购文件提供期限届满时间时下午17:30时止，如参加项目的有效供应商不足法定家数的，采购人将重新公告组织采购。请您及时关注本项目后续公告。 3、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 4、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。 5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 6、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库” 。请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 7、本次采购公告同时在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和温州市公共资源交易网文成县分网（www.raztb.com）上发布。 8、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：文成县综合行政执法局；

  - 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司；

  - 招标采购机构：指文成县综合行政执法局和杭州华旗招标代理有限公司；

  - 投标供应商（或供应商）：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商；

  - 评审委员会：评审委员会是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 合格的投标供应商

  - 按公告要求。

- 联合体投标：本项目接不接受，具体详见招标公告。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

  - 投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 踏勘现场

  - 不集中组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表是法定代表人则提身份证影印件，如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第六部分）。

- 相同品牌认定

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家投标供应商认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标供应商；综合得分相同时，抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品清单具体详见招标文件采购内容第三部分。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  政府采购政策功能相关说明

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标办法

第八部分 补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，未响应的，将认定供应商未实质性响应有关技术和商务条款，作废标处理。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的合理疑问将以书面形式予以答复，同时将书面答复以更正公告形式在温州市公共资源交易网文成县分网、浙江省政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用，任何口头答复均不作为投标依据。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以更正公告形式在温州市公共资源交易网文成县分网、浙江省政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。该修改均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用中国法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评审委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件将作无效标处理 。

- 投标文件的组成：投标供应商编写的投标文件应包括资格文件、报价文件和技术、商务文件三个部分：

  - 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见第六部分附件一） |

  - 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（见第六部分附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（见第六部分附件三） |
| 4 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格10%的折扣须提供以下证明材料： 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件） 2、对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体格式及内容自拟。 3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。 4、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 5 | 5.1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业分为多种，具体详见采购内容，本项目供应商所属行业为：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 5.2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，行业小微企业划型认定标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 供应商须对照标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。 5.3、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |

  - 技术、商务文件部分包括

| 序号 | 包含但不限于以下内容（投标供应商应提供相关内容，如不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 技术和商务文件封面（格式自拟） |
|  | 法定代表人授权委托书（法定代表人则提供身份证影印件）； （见第六部分附件四） |
|  | 投标函 （见第六部分附件五） |
|  | 环卫保洁承诺书 （见第六部分附件六） |
|  | 供应商简介； |
|  | 少量偏离表； （见第六部分附件七） 注：如不填写，则视为完全响应投标文件的技术及商务要求，（此表格必须提供，否则有可能做无效标处理）。 |
|  | 投标供应商基本情况表； （见第六部分附件八） |
|  | 供应商证书情况（如有则提供，证书必须有效，扫描件加盖公章，否则视无效提供） 投标供应商的ISO9000质量管理体系认证证书复印件加盖有效公章； 投标供应商的ISO14000环境管理体系认证证书复印件加盖有效公章； 投标供应商的ISO45001职业安全健康管理体系认证证书复印件加盖有效公章； 投标供应商资信等级证明等； 投标供应商具有的其它相关资质证书； |
|  | 供应商拟投入人员清单（见第六部分附件九） 拟派项目负责人情况表 ； （见第六部分附件九-1） 岗位员工配置计划表； （见第六部分附件九-2） |
|  | 供应商自2020年1月1日以来同类业绩一览表； （见第六部分附件十二） |
|  | 拟投入设备一览表—进场作业车辆明细表（见第六部分附件十一） 作业机具优化配置（结合评审内容，自行提供） |
|  | 针对文成县县城垃圾分类一体化工程现状调查、重点难点分析及解决措施（结合采购文件，自行编写） |
|  | 针对2024年文成县县城垃圾分类一体化工程具体实施方案，人员、机具、耗材投入计划，作业计划、排班计划，安全管理及交接方案等（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： （见第六部分附件十） （一）垃圾分类部分 垃圾分类方案； 垃圾分类收集与清运方案； 垃圾分类入户宣传； （二）道路清扫保洁部分 道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁方案； 城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）； 河道保洁方案； 公厕保洁方案； 垃圾分类方案； 小广告治理方案； 爱心驿站保洁管理方案； 垃圾中转站运维管理方案； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 企业各项管理措施及制度（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 清扫保洁规范管理措施及保障； 安全生产制度； 在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案； 供应商认为需要提供的说明。 |
|  | 针对2024年文成县县城垃圾分类一体化工程突发事件的响应、处理方案及处理能力（结合采购内容，自行编写） |
|  | 后勤服务保障（结合评审内容，自行提供） |
|  | 各种优惠条件（如有） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求逐一按顺序组成投标文件。投标文件应按照招标文件中规定进行提供，混乱的提供导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项提供内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。《开标一览表》与《报价明细表》不一致时以《开标一览表》为准。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将作无效标处理。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评审委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 本项目投标报价采用固定总价承包，投标报价包括完成采购内容中的所有工作，除采购文件特殊说明外，供应商自行承担的内容应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用。

  - 最低报价不能作为中标的保证。恶意竞标或明显偏高的报价，有可能导致其作无效标处理。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 投标文件的编制

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

  - 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - 《投标文件》加盖投标供应商公章，并根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

  - CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 投标文件的形式

  - 投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

  - 投标文件的份数：投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税

  - 投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 投标保证金和履约保证金：

  - 投标保证金：无。

  - 履约保证金：投标供应商与采购人签署采购合同后7个工作日内须向采购人缴纳合同总额1%的履约保证金。

- 其他

  - 投标供应商有下列情形之一的，应按串标行为认定，按照相关法律法规执行：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购人协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 采购人泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串标行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的上传和递交：

  - “投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - “电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，视为撤回投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 投标文件的备选方案

  - 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所 有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；同时公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分。

（5）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（6）由评标委员会确认无误后，当场制作开标记录表并公布开标一览表有关内容，供应商应对开标记录表内容进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

（7）评审结束后，公布投标供应商名称、投标价格，以及采购人认为合适的其它内容，以及中标（成交）候选供应商名单、及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（8）特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 各投标供应商须确保所留授权代表通讯方式保存畅通、邮箱正确。

- 评审委员会

  - 本次采购依法组建评审委员会。

  - 评审委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法；评审委员会根据所投产品的技术性能、功能、品牌认可度、投标价格（优惠率）、投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件等相关内容进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低、推荐中标候选人，采购人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

- 评审工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：

（1）开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 符合性检查：评审委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签署、CA电子签章的；

  - 投标不是固定价；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 投标有效期不足的；

  - 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

  - 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的。

  - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

  - 供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））；

  - 供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

  - 投标供应商法定代表人的授权代表无法定代表人有效授权委托书的；

  - 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

- 出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 其他相关问题：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

28.2	澄清有关问题：招标代理机构会对通不过资格性检查的供应商进行告知说明，并出具相关说明；评审委员会对符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

比较与评价：评审委员会按招标文件第七部分“评标、决标办法”。规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和资信、技术评估，综合比较与评价。评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

  - 评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

  - 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

  - 评标委员会对未中标的供应商不作解释。

  - 评审委员会推荐中标候选人名单：根据评审得分高到低的顺序推荐中标候选人。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 如评审委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

  - 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评审委员会的任何活动，都将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序（排名第一）确定中标人。中标候选人并列的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商

  - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

  - 采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）及“文成县人民政府-公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn/）发布中标结果公告，并公开评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标候选人推荐情况等，同时向中标人发出中标通知书。中标人享受中小企业扶持政策的，采购机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府最高限价时，采购机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

  - 有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

  - 对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对已依法获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在提供期限截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联系电话：0577-85696867

- 投诉受理机构：文成县财政局政府采购监管科

联系人：王先生 联系电话：0577-67860159  传真：0577-67833147

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标采购机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与中标人签订合同后，及时将合同原件交招标代理机构归档。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

  - 招标采购机构在发出《中标通知书》的同时在“文成县公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布中标结果公告。

- 招标代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费以预算金额作为收费基准价格，按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，采购代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

  - 投标供应商应把代理服务费加在投标报价中。

  - 代理服务费可以是现金或汇票。

  - 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

# 第三部分  招标内容及技术要求

1、说明

（一）投标供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

（二）现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

（三）▲投标供应商需要对本次招标的全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

（四）投标供应商应按招标文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的货物和服务必须满足招标文件中提出的相关要求。

（五）在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

（六）投标供应商须对招标文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

2、采购内容及技术要求

（一）项目概况

包括县城垃圾分类（含垃圾分类收集清运、定时定点收集和清运、入户宣传、劝导员和巡检员的聘请与管理、分类垃圾桶投放、分类垃圾坞运维等）、道路（含道路、公厕、绿化带、河道、亲水平台、交通护栏、隧道壁、垃圾桶和果壳箱、城市家具等）清扫保洁、垃圾中转站运营（含机械设备的维护与更换提升、垃圾收集、场内环境卫生保洁、大件物品拆解、破损垃圾设施回收处置等）、填埋场管理等配套相关工作。具体要求以招标文件及采购人业务要求为准。

（二）服务范围（作业量清单提供电子版，供应商自行下载核对）

1、文成县城建成区范围内由文成县综合行政执法局管辖的保洁区域，道路、河道具体范围见“垃圾分类收集范围和环卫保洁面积表” （采购人可按工作需要动态调整）。

2、作业量清单说明

（1）招标范围内所有供应应当遵循垃圾分类相关规定，无条件响应当下及服务期内的垃圾分类相关政策。

（2）保洁区域内的公园、广场、公共绿地、公共绿化、公共花坛、公厕等包含在本次招标范围中，总价包干，具体数量不一一列出，由供应商实地勘察自行测算；

（3）保洁区域内的道路护栏、隔离栏、公交站台、站牌、电杆、监控杆、灯箱、广告牌、弱电设施、固定室外座椅等市政设施包含在本次招标范围中，总价包干，具体数量不一一列出，由供应商实地勘察自行测算。

（4）保洁区域内的河道（池塘、溪流、沟、渠、小微水体）等包含在本次招标范围内，总价包干，具体数量不一一列出，由供应商实地勘察自行测算。

5、本项目提供的市政道路、公路、河道、水体、公园、广场等保洁面积为参考数据，合同执行过程保洁面积以实际面积为准，并自行承担投标报价风险。保洁范围特别说明如下：

（1）在合同期内，因市政建设或河道清淤需要征用、临时占用需要调整供应商清扫保洁面积时，采购人根据占用的时间和面积数，扣除相应的清扫服务费，供应商须无条件服从，具体核减方式按该核减区域面积与区域总面积比例来测算此次需要核减的经费。

（2）在合同期内，出现新增道路、公厕、河道，新增社区或因改造、改建、新增清扫保洁面积时，采购人将根据实际情况对作业量做出调整，供应商须无条件服从，费用不再增加。

（3）采购人有权对保洁范围进行调整。本项目预计进场作业时间为2024年3月底，个别区域进场作业时间或特殊情况下，进场作业时间由采购人根据实际情况确定，各投标供应商应无条件响应，保洁经费按实际进场作业开始时间计算。

3、服务内容及要求

一、垃圾分类总体要求

（一）垃圾分类要求

#### 1、垃圾分类范围

保洁区域内的垃圾分类收集及运输。

#### 2、垃圾分类质量要求

按照确定的分类方法以及年度工作目标，科学合理设置生活垃圾分类运输路线，统一配置数量充足、规格适宜、标识醒目一致的分类运输车辆，确保垃圾分类运输率达到100%。

#### 3、垃圾分类作业要求

##### （1）易腐垃圾收集

1）频次：采用定时定点的方式，每天收集不少于2次，有特殊需求的须及时收集。

2）要求：保洁区域内的易腐垃圾由中标单位采用专用运输车辆运送至采购单位指定的易腐垃圾处理中心进行处理，但保洁区域内的大中型酒店、餐饮单位的餐厨垃圾由第三方餐厨垃圾收运公司负责收运处理的除外。

##### （2）可回收物收集

1）频次：采用定时定点的方式，每天收集不少于2次，有特殊需求的须及时收集。

2）要求：所有区域内的可回收物，由中标供应商统一采用专用车辆收运至采购人指定的第三方回收中心。

##### （3）有害垃圾收集

1）频次：采用定时定点的方式，每月收集不少于2次，有特殊需求的须及时收集并做好登记，如实记录有害垃圾来源、重量等相关信息。

2）要求：

- 做到当天收集当天入库，不得将装有有害垃圾的车辆随意停放

- 有害垃圾收集必须专人、专车，配备专用封闭车辆或封闭容器，收集过程须保持全程封闭，无遗洒、飘撒

- 收集人员做好自身防护，作业车辆配备灭火器，作业期间严禁烟火。

- 有害垃圾收集必须收集至指定场所（有害垃圾暂存点），不得自行处置有害垃圾。

- 建立有害垃圾收集应急预案。

- 收集运输中做好“三防”措施，参照危废管理相关要求。

- 公布有害垃圾收集预约联系人，预约时间要求等。

#### （4）其他垃圾收集要求：按“（二）垃圾收集与清运要求”进行收集处理。

#### 4、宣传

（1）上门指导分类，完成服务范围内住户的上门垃圾分类宣讲工作。并及时宣传指导手册。

（2）做好垃圾分类宣传活动。频次：每季度不少于1次。并将月工作信息、宣传培训等内容每季度最后一日的25日前交予采购人。

（3）督导：中标单位负责各社区垃圾分类投放点的现场督导工作，引导居民进行正确投放。同时督导人员应负责各社区垃圾分类投放点的日常运维工作，具体人员安排如下：

- 劝导员：已创建或者列入省级垃圾分类示范小区创建的小区，至少安排一位劝导员，管理现场秩序，同时针对未能分类的居民进行垃圾分类知识的宣传及讲解，积极做好沟通，引导大家主动学习垃圾分类知识，必要时，组织工作人员进行入户宣传，为进一步促进生活垃圾分类工作提质增效做好积极的作用。

- 巡检员：根据各社区垃圾分类投放点的情况，足额配备巡检人员，监督劝导员做好相关工作。必要时配合劝导员开展垃圾分类的相关工作，采购人有权指定增加巡检员人数，各投标供应商应无条件响应。

- 在服务过程中，因为实际情况需要增加固定垃圾分类投放点，对应的垃圾分类劝导员和巡检员应等比例增加，采购人不再另行支付相关费用，所有一切费用包含在本次报价中，中标供应商应无条件响应。各投标供应商充分考虑其报价风险。

#### （4）迎检保障：做好分类迎检保障工作，配合采购人做好垃圾分类考核工作。

（5）根据招标文件要求，结合各小区实际情况，负责配置设施设备及相关人员，并保证落实专人专责和到岗率。

#### 5、特殊要求

（1）要求中标供应商以本采购项目的 “三化四分”评分标准为主，确保不扣分。

（2）要求中标供应商全面维护好分类基础设施，做到标识正确清晰、摆放合理、清洁美观、归位及时；宣传栏内容及时更新，完好无损。

（3）要求中标供应商监督做好垃圾分类，做到分类明确、投放正确。

（4）已实施（或本项目合同实施期间将实施）生活垃圾分类投放的区域，供应商收集、清运、处置垃圾须按规定执行分类。其中涉及的可回收物、有害垃圾、易腐垃圾、其他垃圾须按照省市相关规定分类收集、分类运输、分类处置，所需费用纳入投标总价。

（5）现尚未实施生活垃圾分类投放的的区域，在逐步推行垃圾分类后，供应商须按规定进行分类收集运输。

6、分类考核标准

（二）分类垃圾桶投放、分类垃圾坞运维

1、分类垃圾桶投放

（1）非保洁区

非保洁区垃圾桶由各社区自行负责。

（2）保洁区

1）本项目保洁区垃圾桶纳入采购人环卫平台进行监管；

2）合同履行期间，中标供应商负责垃圾桶、果壳箱的保管、维护和更换，费用包含在本次报价中。

3）合同履行到期，中标供应商须按原样式、规格、质量标准、数量，将垃圾桶、果壳箱按采购人投放数量补齐，并与采购人办理相关移交手续。否则采购人将从履约保证金中一次性扣回，垃圾桶（果壳箱）要求不得低于以下指标：

| 序号 | 产品名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 240L脚踏式塑料垃圾桶 | 1)脚踏翻盖式垃圾桶（不可采用外箍形式），利用两方向轮移动,能与分类收集车辆的吊挂翻转装置匹配 2) 垃圾收集容器不得在底部设置放水孔。 3容积为240升，实际容积允许偏差-5%（含）～+5%（含）。 4）参考尺寸： 240L：高度107cm，宽度57.5cm，长度72cm（±10mm）； 5)额定载重：240升为150KG。 6)容器壁厚：240升壁厚≧5.0毫米，桶盖壁厚≧3.5毫米（允许偏差-5%（含）～+5%（含）。 7）桶身（不含其他）净重11KG 以上。 8)桶体及桶盖材料：采用高密度聚乙烯原生料一次性注塑成型，添加剂含量＜5%；所用材料必须为台塑、或中国石化所属企业的优质产品，或不低于其品质的产品（提供曾用材料品牌证明材料原件）。供应商可推荐同档次或以上的品牌，并由三分之二的评委通过，否则按不响应本条要求处理。 9)具有较好的气密性。耐腐蚀，耐磨。易清洗。 10)有足够的机械强度和良好的冲击韧性，符合《塑料垃圾桶通用技术条件（CJ/T280-2008）》6.6款要求。低温-40℃气温下，外观无变化；维卡软化温度≥110℃。 11) 轮轴：滚轮直径为200mm，材料为实心中碳钢材，并做防腐处理。橡胶轮：内圈聚乙烯，外圈橡胶。轮子不易积脏物，推行方便、顺畅，平稳无噪音。 12) 脚踏翻盖机构应采用金属构件，坚固耐用，使用次数≥10000次。盖子翻起角度：60º≦开启角度<90º。 13) 吊挂部位加固，吊挂次数≥3650次。 14）盖子需有防噪音装置，放下冲力小，噪音小。 15）桶身与把手链接设有纵向加强筋8条。 16）为了保障垃圾桶和环卫车能够更好的配合使用，垃圾桶挂车部分采用双层网状结构，挂车部分沿口高度65mm： 17）垃圾桶外标识：按照垃圾分类有关规定印刷。 |
| 2 | 果壳箱内胆 | 每只不锈钢果壳箱配备2个高温模压一次性成型的铝塑内胆，容量不小于45L，具备密封、防腐、耐摔、不变形等功能，内胆自带拉手，双面光滑易于清洗及倾倒垃圾，与现有果壳箱匹配。 |

4）因垃圾分类工作深入推进，需增加投放垃圾收集容器，则由采购人设置后移交中标供应商进行运维，及时做好分类清运，并按城市家具保洁要求做好日常维护。

2、分类垃圾坞运维

由中标供应商负责分类垃圾坞内外环境干净整洁，无暴露垃圾，并负责设施的完整性。

（三）垃圾收集与清运要求

#### 1、垃圾收集与清运范围

区域内生活垃圾实行统一清运，包括但不限于道路（含公路）、公园、广场、公共绿地、河道及公厕、机关事业单位、学校、企业、物管小区、经营性场所等区域所产生的所有生活垃圾。主要商业街道实施垃圾分类定时定投100％，垃圾清运实行“以桶换桶”的模式。

#### 2、垃圾收集与清运质量要求

（1）一级、二级道路沿街实行上门分类收集垃圾，时间为07:00和12:00和17:00左右（根据实际情况，时间可作适当调整）。垃圾上门收集时，工作人员着统一工作服，摇铃提示。

（2）每日生活垃圾必须日产日清，及时收集清运, 无积压、溢满，周围无散落垃圾及污水；定时喷洒除臭剂、杀虫剂、消毒剂等，确保废物箱（果壳箱、垃圾桶）、垃圾坞无四害滋生。

（3）按照要求配套装备收集清运车辆设备，生活垃圾统一清运到就近垃圾中转站，清理、收集的其它类垃圾必须按指定地点倾倒；垃圾运输密闭，无抛洒、吊挂和污水滴漏。建立生活垃圾“以桶换桶+分类中转”模式，要求实现分类收运全覆盖。按照“两定四分类”的要求，有科学规划的收运网络，确保生活垃圾日产日清。垃圾桶在定点位置统一清扫干净，方可换桶。清运路线要合理规划设置，并报采购人备案认可。

（4）收运垃圾时控制噪声防止扰民。

（5）如区域内有新增垃圾清运收集点，中标供应商负责申报点位，需无条件对区域内新增垃圾进行清运，中标供应商负责统计上报直运点位的垃圾桶更新更换数据，并督促业主进行及时更新更换。

#### 3、配置车辆要求

（1）根据垃圾的类型和数量，自行科学合理的配置垃圾分类收集和运输车辆的种类、规格、数量；

（2）垃圾（分类）运输车辆干净整洁（不准安装外挂袋），一日一洗，保持安全正常运转，定期维护，停放有序。

（3）垃圾（分类）运输车车身应印刷公司名称、编号、分类标识，字迹清晰、整洁。

（4）垃圾（分类）运输车辆应与垃圾中转站设施设备相配套，垃圾装卸方便。

（5）垃圾（分类）运输车辆应保证整车密封性，设有防遗洒、渗漏装置，确保运输过程中不扬、撤、拖挂，澎溢超载和污水滴漏。

（6）垃圾（分类）运输车辆外部和垃圾箱体应完好无损，如遇磕碰漆皮脱落等应及时修补。

#### 4、垃圾收集与清运作业要求

（1）道路、公园、广场、绿地垃圾收集及清运

1）每日生活垃圾必须日产日清，及时收集清运，在作业和运输过程中不得遗洒垃圾和污水。

2）废物箱（果壳箱、垃圾桶）、垃圾坞无四害孳生, 无积压、溢满，废物箱（果壳箱、垃圾桶）周围散落垃圾及时收集清运。

3）果壳箱垃圾收集每日不少于1次、垃圾桶垃圾收集每日不少于3次、垃圾坞垃圾收集每日不少于3次。学校、医院、农贸市场、车站等重要区域应按实际需要增加收集与清运频次。

4）垃圾桶“以桶换桶”转运，已创建或者服务期内创建省级示范小区（片区）投放点桶边督导、巡检，小区入户宣传，主要商业街、小区定时定投100％，服务期内保洁范围内的收集容器破损（垃圾桶）均由中标供应商负责更换，沿街（路）果壳箱维。

5）作业时车辆应靠边停放，不能太靠近车行线。

6）车辆上的作业工具应摆放整齐，不能对交通安全产生影响。

7）对已经实施垃圾分类的区域或单位，须进行分类收集、分类运输，分类运输车辆分类标识应完整清晰。

8）驾驶员应文明行车、车辆运输尽量避开人口密集区和交通拥堵区。

（2）河道垃圾收集及清运

1）河道水体打捞垃圾不得堆放在堤岸、路边，上岸即清，清理出来的垃圾及其他漂浮物等均由中标供应商负责清运到采购人指定地点。

2）生活垃圾、工业垃圾及漂浮物须进行分类，清运至指定地点。

3）清运途中应采取密闭措施，防止抛洒、泄漏出现二次污染。

4）沿河两侧坎边垃圾必须日产日清，清理完毕。

（3）机关事业单位、学校、企业、物管小区、经营性场所等垃圾收运

1）中标供应商中标后积极对接机关事业单位、学校、企业、物管小区、经营性场所，提出合理化的垃圾收集点设置方案和收运流程，已经实施垃圾分类的须按分类要求进行收集运输，同时制作定时定点上门垃圾收集宣传手册进行发放。

2）机关事业单位、学校、企业、物管小区、经营性场所等因垃圾分类不到位或拒缴垃圾处理费，采购人需要采取垃圾暂停清运服务的，中标供应商要无条件予以配合，每发现一次不配合扣罚5000元。

3）机关事业单位、学校、企业、物管小区、经营性场所，设置1-2处垃圾集中收集点供保洁公司收运。垃圾产生单位提供按分类要求垃圾收集容器，并负责清洗和维护。

#### 5、特殊要求

（1）本项目清扫保洁、垃圾清运范围限定于招标行政区域内，不经采购人及相关部门同意，不得到区域外清扫保洁作业或将行政区域外垃圾运输至本区域内。

（2）后续中转站进行市场化经营、改造提升的，中标供应商须服从采购人、中转站运营方的相关管理规定。

（3）当垃圾中转站运力不足时或采购人有特殊要求时，使用重型压缩车直运至采购人指定垃圾焚烧厂，相关费用包含在投标报价内。

（4）每辆中型及以上车型：每车次均须配备人员不少于2人（驾驶员和跟车人员各1名）。

二、道路清扫保洁部分

（一）道路保洁要求

#### 1、道路清扫保洁范围

保洁范围为主次道路、道路两侧人行道、绿化带、排水沟渠、边沟、伸缩缝及背街小巷等，不同承包单位间交叉保洁范围不少于5米，公路两侧管理控制区域（国、省道单侧10米，县道单侧5米，通村公路单侧3米，绿化带宽于上述标准的，按绿化带宽度）。

#### 2、道路清扫保洁质量要求

##### （1）普扫质量要求

达到“七无”、“五净”、“一通”标准，既无杂物，无瓜皮果壳，无纸屑、烟蒂、塑料袋，无淤泥积土，无污水，无堵塞窨井沟眼，无卫生死角。路面、路牙净，窨井沟眼净，树穴净，边角净，花坛周围净。落水口、排水渠畅通。

##### （2）动态保洁质量要求

承包责任区域内无垃圾废弃物（包括烟头、纸屑、瓜果皮核、包装壳、塑料袋、砖瓦、石子等各类明显废弃物）；无散装、袋装垃圾滞留路面及路边绿化带；果壳箱及时加盖、关门；人行道、步阶、墙跟、树穴无明显杂草、杂物。晴天路面无积水，无蚊蝇孳生，路两旁及隔离护栏下无淤泥，路面基本见本色。

##### （3）道路机扫质量要求

机扫到边、到位效果明显，路面无垃圾、无积泥、无沙石，路牙无浮土。作业期间基本无扬尘，清扫途中无垃圾撒落。

##### （4）道路洒水质量要求

1）有明显的降温抑尘效果，实行全年洒水作业。

2）喷雾降尘作业时，水要喷射成雾状，达到“路面见潮不见水流”的效果。

##### （5）道路清洗质量要求

1）道路冲水路段，要求水冲后无积水、无灰尘、无烟蒂、无果壳散落；冲洗路面时如发现路面有垃圾应及时清理。

2）人行道 (包括侧石、花岗岩路面)实行人工药水冲刷，彩砖地面不得使用破坏釉面的药水。冲洗后路面无积垢、无灰尘、无烟蒂、无果壳散落。

#### 3、道路清扫保洁作业要求

##### （1）人工作业要求

1) 作业人员工作期间须穿戴统一的工作服，工作服要求具有明显的公司名称标识，同时具有反光安全服的功能，作业人员工作服须整洁干净。

2）作业前准备好作业工具，作业过程中工具规范放置。

3）道路实行普扫、巡回保洁。重点要求对路面（含人行道）、路角、落水口、排水沟及树穴进行清扫，及时捡拾路边垃圾，清除沿路挂树垃圾。

4）人员作业时遵守交通法规，应面向来车作业，保洁车辆静放。应与车行线保持安全距离，做到不妨碍交通、车容整洁。

5）道路保洁人员应文明作业，不应将垃圾、污水扫到或溅到行人身上。在岗作业人员应勤走、勤看、勤扫，循回作业，无离岗及在岗不作为现象。

6）人员作业不应将垃圾扫入或倒入窨井、绿地、河道、河岸、花坛、绿化等处，且不应将垃圾堆放或停留在窨井盖上。

7）保持路面排水通畅，不积水。路面积水应在雨停后一天内排除干净。

8）清除影响道路安全通行的路面、路角上的杂草、灌木等。

9）服务人员在作业时间内，不集聚闲聊，工期休息不超过15分钟；作业期间不做与作业无关的事；严禁作业人员擅自向责任区内单位收取各种费用。

10）清扫作业中不得漏扫、甩扫；交接班不得出现空档，责任区交界处清扫保洁各过界5米；垃圾在指定地点倾倒，不得焚烧垃圾。

11）人行道、非机动车道冲洗应当定人定车定时定岗，确保保洁质量。

##### （2）机械作业要求

1）机扫作业要求

①机扫时间应规避上下班高峰期。

②在计划作业时间内，遇到雨天天气时，中标供应商可以在采购人上班之前通过向采购人申报延后作业，半天申报一次，经采购人同意后方可停止作业，如未申报的，则视为当天未作业。

③机扫作业时应避免“干扫”，做到喷水压尘，不漏土。不应侧刷或吸盘不落地空跑。

④机扫车应有提示音乐音量调节装置，警示灯完好。22:00-7:00期间机扫作业时不得播放提示音乐，应使用警示灯光。

⑤▲机械清扫作业时速≤10km/h。

2）洒水作业要求

①雨后地面潮湿，行车无扬尘，不安排洒水、喷雾降尘作业，气温低于3℃时停止洒水。

②作业时适应当控制好水压和车速，避免把水溅到路边的行人，人行道侧喷嘴需采用鸭嘴式喷头，经过公交车站头、十字路口、人行横道、机动车道与非机动车道混行的路段等人流密集的地方需降低速度，控制好水幅。

③洒水车应有提示音乐音量调节装置，警示灯完好。22:00-7:00期间洒水作业时不得播放提示音乐，应使用警示灯光。

④建筑工地、绿化工地、市政工地等周边的易扬尘道路，应开展机械洒水和喷雾作业，抑制道路扬尘。

⑤▲洒水作业行车速度最高时速≤25 km/h，经过医院、学校、公交站台等人流密集地方作业行车速度最高时速≤10 km/h；

3）道路清洗作业要求

①道路冲洗时间一般应在晚上或清晨。

②清洗作业时注意调整喷架高度及水压，可以与洒水车、机扫车、人工洗刷相互配合，以消除路面的积泥、砂石、污迹。

③冲洗车应有提示音乐音量调节装置，警示灯完好。22:00-7:00期间冲洗作业时不得播放提示音乐，应使用警示灯光。

④▲作业速度：机械冲洗作业时速≤15km/h。

#### 4、机械配置要求

洗扫一体车、冲洗车、洒水车、清扫车等机械作业车辆，运输车辆须经相关主管部门核准，办理核准手续到采购方备案后方可使用。所有车辆外观整洁，及时清洗。

#### 5、日常工作要求

（1）在每天最后一次清扫完成后将垃圾集中收集至指定的垃圾中转站。

（2）道路两侧水沟、水渠等小微水体中的垃圾收集清运。

（3）承包范围内垃圾应在每天早上7:00之前清理完毕。保洁垃圾应袋装，并及时收集，严禁裸露堆放在路面，并对夜间保洁垃圾和门店垃圾进行收集，做到垃圾不过夜。

（4）清除影响道路安全通行的路面、路肩、人行道上的杂草、灌木等。

（5）发现有主物品在道路上堆放时，如劝说无效的，须及时报告行政主管部门。

（6）道路及区内各类设施、建筑及构筑物立面上违法小广告的清除。

（7）道路保洁等级要求

| 道路等级 质量标准 | 一级道路 | 二级道路 | 三级道路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量要求 | 按招标文件要求 |  |
| 保洁时间、频次 | 16小时巡回 5:00-21:00 | 12小时巡回 5:00-17:00 | 12小时巡回 5:00-17:00 |  |
| 普扫次数 | 每天3次 | 每天3次 | 每天2次 |  |
| 机扫次数 | 每天3次 | 每天1次 | ------ |  |
| 洒水次数 | 每天3次 | 每天3次 | 每天2次 |  |
| 冲洗次数 | 重点区域每天1次 | 重点区域每天1次 | 重点区域每天1次 |  |
|  | 每周3次 | 每周2次 | 每周2次 |  |
| 备注 | 1、第一次普扫即晨扫必须在夏季7:00前、冬季7:30前完成，第二次普扫在下午13:30前完成，第三次普扫在夏季17:00前、冬季16:30前完成。 2、菜市场、步行商业街的保洁时间应覆盖菜市场、步行商业街的开放时间；采购人有特殊要求的，保洁时间按采购人要求执行。 3、重点区域：县政府驻地、垃圾中转站、农贸市场（菜市场）、学校、医院、车站、码头等重要场所200米范围周边道路。 4、采购人认为有必要采用机械化作业的道路，供应商应无条件服从。 5、道路人行道（公路、通村道路路肩），边沟包括绿化带等机械清扫无法覆盖的位置辅以人工清扫方式清扫。 6、招标范围内隧道墙壁每周清洗一次，人行道、道路、护栏等按照标书规定执行。 7、▲交通兼有城市化功能的公路路段，保洁标准参照市区道路一级或二级标准执行（采购人要求的公路路段）； 8、特殊路段专用冲洗设备配备要求：县前街、苔湖街各配备小型电动高压冲洗车一辆，人行道每天来回冲洗不少于一次；体育场路高速口至宾馆桥、宾馆桥至沙垟桥、沙垟桥至徐村大桥、伯温路牌坊至珊门桥、珊门桥至沙垟桥、沙垟桥至徐村大桥、城东大道、文化广场各配备小型电动高压冲洗车一辆，人行道每三天来回冲洗不少于一次。 |

#### 6、应急作业要求

（1）中标供应商须根据采购人要求及道路突发情况24小时待命，组织不少于15人的机动队伍（不计入本标段投入总人数），平时应作为流动保洁员职责和突发情况的处置，预配置1辆垃圾清运车（机动配置）,该费用在投标报价中综合考虑，不予单列报价。

（2）责任路段范围内出现大面积遗撒物、交通安全事故，自接到通知后，应在2小时内清理干净。

（3）路面液态油质，如机油、柴油、汽油、润滑油等污染物应在4小时内清理干净。

（4）责任路段范围内出现易燃易爆、有毒有害物质遗撒泄露，服务提供组织应及时报告行政主管部门。

（5）出现降雪天气时，提供服务组织应及时进行融雪和路面清理。应保证4小时至10小时内完成融雪，在 2 至 3 天内完成路面清理。

（6）台风、暴雨、洪水及冰冻等灾害性天气结束后，应及时进行保洁。增加保洁工作量的，采购人可以按实际工作增加量，给予中标供应商适当的补助经费。如实际保洁未增加费用的，则不予以补助，具体以采购人审定为准。

（7）因车辆原因或其它自身原因不能及时处理应急事件时，须及时报告行政主管部门。

（二）公园、广场及公共绿地保洁要求

1、公园、广场及公共绿地保洁范围

公园、广场及公共绿地（含道路绿化隔离带、道路两侧绿地、假山公园、小游园、园林景观道路绿地（带）、园林休闲道绿地（带）及配套的人工附属设施设备，下同）内的保洁（含垃圾筒、果皮箱等卫生设施、护栏、护树设施、灯光及各类电气设施、座椅、指示牌、宣传牌、警示牌等标识系统等）；公园、广场及公共绿地内建筑及构筑物的地面保洁及立面清洗（含亭、台、楼、榭、登山道、挡土墙、花基、围墙、大门、小品、雕塑等）；公园、广场及公共绿地内道路及铺装的保洁（道路、活动广场、入口广场、停车场等）；水体保洁（含给水系统、喷灌系统、排水沟及防洪设施、喷泉、水池、溪流、湖等）；道路及区内各类设施、建筑及构筑物立面上违法小广告的清除；公园、广场内公厕保洁；其他园林设施的清洁。

#### 2、公园、广场及公共绿地保洁质量要求

- 公园、广场、绿地、绿化带（地）干净整洁无垃圾污染，无卫生死角，无杂物积存，空旷绿地无明显垃圾，要求清理垃圾（含养护公司清理出的垃圾）。

- 人工附属设施设备（各类灯、音响、指示牌、宣传栏、休闲椅、桥面、栏杆、扶手、凉亭、走廊、花架、园林小品等，下同）、体育健身区域器材设施表面无积尘，干净整洁，无乱涂写，乱粘贴和悬挂物。

- 眼看水体、水面及水面周围无杂物、水葫芦、青苔等漂浮物。排水沟目视干净无杂草、杂物，排水畅通。

- 禁止把清扫的落叶、枯枝等倾倒入绿地。

#### 3、公园、广场及公共绿地保洁作业要求

（1）公园、广场要求实施16小时（5:00-21:00）动态巡回保洁，保洁要达到“七无”、“五净”标准。公园、广场内道路及铺装、建筑及构筑物的地面每天普扫3次，每周冲洗3次；公园、广场内各类设施、建筑及构筑物立面（2米以下部分）每天清洗1次；水体保洁按河道保洁要求执行。

（2）公共绿地要求清理绿化中的垃圾（含养护公司清理出的垃圾）、抛洒物、零星废弃物，卫生死角、积存垃圾杂物，确保绿化区域干净整洁。

（3）大型树木季节性砍杈养护，造成的树杈、落枝、落叶由中标供应商负责在12小时内清运完毕。

#### 4、船只配备要求

人工河打捞漂浮物时结合实际情况选择使用充气船或木船等作业船只，作业行船安全，防止超载、颠覆、进水。安全救生用具配戴齐全，定期实施设施安全检查。

#### 5、日常工作要求

（1）路面上的口香糖等粘性物体应及时清理干净。

（2）垃圾桶、果皮箱垃圾袋里的垃圾不得超过三分之二，每天至少清理1次并将垃圾集中收集至指定的垃圾中转站。

（3）绿化地每天巡回保洁，确保草坪、花园内无瓜果皮壳、枯叶、饮料盒、纸屑、碎石、塑料袋等杂物。

（4）枯枝、落叶、泥土等垃圾经养护公司整理打包后，由保洁公司负责清理、处置，确保日产日清。

（5）园区内喷泉的水体及设施，每2个月清洗次数不少于1次。

（6）人工附属设施设备、体育健身区域器材设施每周擦洗1次。

（7）人工河保洁每天不得少于2次，打捞人员必须穿戴救身衣、会游泳、习水性。

6、应急要求

公园、广场及公共绿地内遇到可疑人员须及时汇报行业主管部门。

7、公园“席地而坐”工作要求

（1）范围：以采购人实际发布为准 ；如因政策要求，采购人可在服务期内增加数量，各中标供应商应无条件响应。

（2）保洁质量要求：

① 地面路面深度保洁，达到干净清爽、席地而坐标准

要求实施16小时（5:00-21:00）动态巡回保洁，动态垃圾停留时间小于5分钟。使用人工清洁和深度保洁装备及适合广场、人行道等作业小型机扫车、油污清除车等作业车辆，实施深度除污、除尘，路面及人行道保持干净整洁，还原路面本色，对公共广场地面进行洗刷。对侧挡石、墙角、树穴、砖（墙）缝等区域的积泥、杂草进行清除，保持干净整洁、无污渍、无杂物堆放、无零星垃圾，具体清扫频次：地面每天普扫不少于5次，每天冲洗不少于1次。

② 立面屋面规范保洁，达到整洁靓丽、视觉舒适标准

全面清理“空中垃圾”、建筑物（构筑物）立面（2米以下部分）积灰积尘，每天擦洗不少于2次；景观水体可见垃圾和附着污物，每1小时巡回保洁一次。

③ 城市家俱精洗保洁，达到洁净如洗、随手可摸标准

着眼细节，对条椅、石凳、花坛边、可坐台阶等可坐的区域，实行精洗保洁+巡回擦洗作业方式，每天擦洗不少于3次，确保可坐人区域可正常如坐。

果壳箱等各类城市家俱进行精洗保洁，每天擦洗不少于2次，实现设施上无杂物、无灰尘、无污渍、无张贴。采用防黏贴新材料对路灯杆、配电箱等表面处理确保洁净。

④ 绿化绿地冲洗保洁，达到绿地整洁有序、绿叶如新标准

绿化隔离带、街头绿地以冲洗、捡拾为主，清除暴露垃圾、杂草，绿化带内无杂物悬挂、堆放，绿地无裸露。利用高压冲洗车冲洗绿植，实现绿植表面无浮尘，每天冲洗不少于1次。

（3）工作要求

① 按照最高标准保洁作业要求，建立“扫、捡、冲、刷、洗、拔、捞、擦、吸、巡”等组合式作业方式进行保洁。

② 配备专人，采用专业设备对保洁区域进行不间断的巡回保洁模式，确保所保洁区域能达到席地而坐的保准。

③ 如因节假日游览人员增加，中标供应商应加派人员和设备，确保到达保洁质量的要求。

（4）人员和设备配置：投标供应商自行配备，确保能满足服务要求；

（三）市政设施保洁要求

#### 1、市政设施保洁范围

含道路（含公路、桥梁）护栏、隔离栏、电杆、监控杆、弱电设施等一切公共室外市政设施。

#### 2、市政设施保洁质量要求

（1）护栏、隔离栏清洗必须达到目测无污痕，擦拭无污垢。

（2）市政设施表面无积尘，干净整洁。

#### 3、市政设施保洁作业要求

（1）护栏、隔离栏每周清洗不少于1次，清洗保洁作业时间尽量错开交通高峰期，遇重大活动、节假日，护栏、隔离栏要随时保持清洁。

（2）电杆、监控杆、弱电设施等一切公共室外市政设施每周按规范清洁不得少于1次。电杆、监控杆高于2米的市政设施，只需负责2米以下部分擦洗及保洁。

（四）城市家具保洁要求

#### 1、城市家具保洁范围

含环卫设施（果壳箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾坞）、公交站台、站牌、灯箱、广告牌、报刊（信息）亭、电话亭、邮政信箱、固定室外座椅等一切城市家具。

#### 2、城市家具保洁质量要求

（1）环卫设施（果壳箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾坞）内的垃圾应日产日清，不过夜，不溢满，保持外观整洁。

（2）果壳箱、垃圾桶放置整齐规范、无敞门、无破损、歪斜、油漆剥落（或严重褪色）现象。收集、清洗后要归位复原，桶盖(箱门)及时盖上（关闭），做到车走地净。

（3）每日巡查时检查垃圾桶、果壳箱、垃圾坞等垃圾分类的标识，如出现模糊或掉落等情况的，中标供应商须将标识修复。

（4）作业时间内禁止环卫工人在果壳箱、垃圾桶内翻捡废品。

（5）配备相应的操作工具、材料及专职工作人员，确保城市家具表面无积尘，干净整洁。

#### 3、城市家具保洁作业设备要求

保洁设备机具配置种类应完备，适用于不同类别城市家具的保洁工况及工序要求，包含但不限于以下要求：电动巡捡车、水桶、扫把、捡拾器、簸箕、伸缩刷（钩）、铲子、抹布、喷壶等工具，能够满足捡拾、清扫、擦拭、清理等作业要求。

#### 4、城市家具保洁作业要求

（1）需在垃圾清运后清洗环卫设施箱体1次（含内壁冲洗），环卫设施及周边路面每天清洗不少于2次，并确保周围地面无暴露垃圾、污水。

（2）公交站台、站牌、果壳箱、灯箱、广告牌、报刊（信息）亭、电话亭、邮政信箱、固定室外座椅等城市家具，每两天清洁擦洗不得少于1次，公交站台座椅每天擦洗不少于2次。

（3）每日巡查时检查垃圾桶、果壳箱、垃圾坞等垃圾分类的标识，如出现模糊、掉落、错误等情况的，中标供应商须将标识修复或更换。

#### 5、劳动者爱心驿站保洁方案

（1）保持站内外环境干净整洁，无暴露垃圾，地面、墙面和站内设施设备桌椅等无粉尘、无污迹。

（2）基本的耗材（如纸巾、垃圾袋、垃圾桶及保洁必备的耗材）均由中标供应商承担。

（3）由中标单位负责日常的管理（每日开门、关门等）及维护，但不得以任何理由限制其他劳动者使用该驿站，如由发现，将按照规定对中标供应商进行处罚。

（4）采购人有权随时介入监督及管理，中标供应商应无条件响应。

（5）目前本项目驿站为5处，服务期内如有增加的，中标供应商应无条件免费提供服务，采购人不再另行支付费用。

（五）河道保洁要求

#### 1、河道保洁范围

包括保洁区域范围的河道、湖泊、水库、池塘、溪流、沟、渠、小微水体保洁。保洁范围为水体侧向陆域延伸不少于8米（陆域有其它单位保洁的除外，具体保洁范围包括两侧公用绿地区域）。

#### 2、河道保洁质量要求

河道保洁质量要求达到“三无三净”。“三无”即：河面无漂浮物、岸边无水生植物、河边无暴露垃圾；“三净”即：水面干净、浅滩干净、堤岸干净。

(1) 河道畅通，水面无垃圾、病死动物，无影响水生态的浮萍、水葫芦等水生植物，无阻碍行洪的高杆植物等。

(2) 水域中无漂浮障碍物。

(3) 堤岸及桥下无垃圾及堆放的杂物。

#### 3、河道保洁作业要求

（1）人员集中居住地段（或景区河道）：河道每天保洁时间不少于12小时，巡回保洁每天不少于4次。河道清单及其等级以采购人实际发布为准。

（2）空阔地段：河道巡回保洁每天不少于1次。

（3）水面保洁

1）对漂入乡镇（乡镇）区内河的漂浮物应及时清理；对大面积爆发的浮萍等应及时清理。

2）发现漂浮垃圾时，作业船只应减速慢行，打捞的垃圾及时送入船舱。对不易打捞入船舱的体积较大的漂浮物，可用绳子将其系挂于船尾拖至码头吊运；若无法系挂于船尾，应上报相关部门，并协助打捞。保洁过程中发现河道里有沉船，应及时报告当地政府部门。

3）保洁员发现污水直排、偷排以及重大水污染事件，应立即向所属乡镇（乡镇）相关部门汇报。

4）保洁员禁止酒后作业，作业时不得拾荒、捕鱼、游泳，不得做与工作无关之事。打捞作业时要集中注意力，避免发生撞船或落水意外事故。

5）规范作业，保证安全，保洁工作人员每日按时上班，作业必须穿着救生衣。

（4）堤岸保洁

1）防汛墙、驳岸、边坡等建（构）筑物的临水侧应定期清洗，清除垃圾。

2）对河道的堤岸、绿地、慢行系统等设施进行保洁，应做到干净整洁、无杂物堆积、无痰迹烟蒂、无青苔、无积水积泥等。

3）作业时应保护好堤岸上的其他设施。

（5）垃圾处置

1）河道水体打捞垃圾不得堆放在堤岸、路边，上岸即清，清理出来的垃圾及其他漂浮物等均由中标供应商负责清运到采购人指定地点。

2）生活垃圾、工业垃圾及漂浮物须进行分类，清运至指定地点。

3）清运途中应采取密闭措施，防止抛洒、泄漏出现二次污染。

4）沿河两侧坎边垃圾必须日产日清，清理完毕。

（6）日常河道保洁根据河道水位深度进行岸边打捞或下水打捞两种，所有河道保洁人员须佩戴GPS纳入采购人环卫平台管理，如遇到暴雨、涨潮等特殊情况导致河道水位上涨后使用船只进行打捞。

（7）发现河道内有妨碍行洪的障碍物、生活垃圾、有害或废弃的漂浮物、阻碍行洪的高杆作物等时，要及时打捞和清运河面，及时清运至指定地点倾倒，避免造成二次污染。

#### 4、船只配备要求

（1）河道保洁船舶符合航管部门要求，宜选用清洁能源或无油污染、噪声低的环保型船舶，并应安全可靠。作业船只船容应整洁、无明显污渍和破损。废弃物储存设施应整洁、完好，无残余物品吊挂，及时消杀船舱内垃圾，减少蝇蛆滋生。

（2）作业器具标识明显，作业行船安全，防止超载、颠覆、进水。

（3）安全救生用具配戴齐全，定期实施设施安全检查。

#### 5、特殊要求

（1）发现河道内病死动物及病死动物产品，发现河道内的病死动物及病死动物产品时，河道保洁责任单位及时向采购人、卫生、畜牧兽医等相关部门报告。

（2）台风、暴雨过后，河道内会产生因暴风雨带来的垃圾，所以发生台风、暴雨后3日内，河道保洁责任单位应相应加强保洁力度，增加保洁次数，及时清理河道中的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道的畅通和河面、河岸干净整洁。

（3）发生突发水污染事件可分为4大类：1、剧毒农药和有毒有害化学物质泄漏事故，如DDT、乐果、氰化钾等；2、溢油事故，如油罐车泄漏、油船触礁等；3、非正常大量排放废水事故，如化工厂废水、矿业废水等；4、放射性污染事故，如放射性废料渗出。

发生突发水污染事件时，保洁单位或保洁人员应立即向采购人、当地人民政府、乡镇办事处以及环保局报告，并积极配合有关部门采取相应措施。

（4）发生其它影响河道保洁的情况时，保洁单位或保洁人员应及时向采购人、当地政府报告，各乡镇（乡镇）应及时通知水利局和环保分局等相关部门，尽快研究对策，并迅速采取处理措施。

（5）河道保洁其它要求以水利部门要求为准。

（六）公厕保洁要求

#### 1、公厕保洁范围

保洁区域内公厕及公厕周边5米范围。

#### 2、公厕保洁质量要求

（1）公厕保洁要达到“十净、六无、一整洁”标准：

1）十净：地面净、墙壁净、蹲台净、门窗净、隔板净、便池净、洁具净、灯具净、天花板净、周围环境净；

2）六无：蹲坑便槽无杂物，厕内外无乱涂写、乱张贴、乱堆乱放，定期消毒无蝇蛆，厕内无明显臭味，上水通畅、下水无堵塞（包括坑位到化粪池的管道），厕内无灰网；

3）一整洁：管理间、工具间干净整洁无杂物。

（2）保证室内设施设备(门、窗、供水、供电、照明等)完好和正常使用，无漏雨、透风及管道堵塞现象；

（3）地面、蹲位、便池、墙壁、挡板等保持完好和整洁；无地面积水、纸屑、烟头、痰迹，无积存尿液、尿垢，无蚊蝇；

（4）换气、除臭等设施必须使用。保持厕内通风良好，无异味，厕内燃点盘香，男小便器内投放专用樟脑球，废纸篓内套放标准垃圾袋（均由中标供应商提供，计入投标报价成本中）；

（5）保持公共厕所外周边5米范围环境整洁，无乱堆杂物、杂草、垃圾、粪便、污水等；

（6）蝇蚊孳生季节，定时喷洒药物，有效控制蝇蛆孳生；

（7）治理清除公厕内外非法小广告；

（8）保洁工具应放置整齐，照明灯具、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水等设备完好，无积灰、污物。

（9）发现公厕水龙头未拧紧导致漏水的情况，须及时拧紧水龙头。

（10）中标供应商保洁服务期间，如采购人对公厕类别进行提升的，保洁服务等级要求须做相应的提升，相关费用双方协商解决。

#### 3、公厕保洁作业要求

##### （1）公厕保洁员到岗后的保洁程序为：

一掸：即使用清洁工具掸除公厕内的蛛网、灰尘；

二抹：即用抹布清洗门窗、洗手器具、隔断板、墙面等；

三冲：即对公厕蹲便器、座便器、小便斗进行冲洗；

四拖：即用拖把清除地面污垢、积水，保持干燥整洁；

五扫：即清扫公厕周边环境；

六理：即清理垃圾；

七查：即检查水龙头、干手器、水箱等设施是否完好，发现损坏损坏及时修理；

八喷：即喷洒消毒药水。

##### （2）坑位内冲洗、坑位周边保持干净、及时清理垃圾篓（垃圾篓内垃圾不超过三分之二），做到公厕内部地面（坑位）干净整洁、无污迹水迹。

##### （3）严格区分保洁工具：男厕与女厕、地面、与踏步的保洁扫帚、拖把分开使用，分别使用不同的擦洗工具清理门窗、洗手器具、分隔板、墙面。保洁工具使用后，必须立即清洗，确保无异味。

##### （4）供洗手用的水龙头不得用于保洁作业。

##### （5）公厕保洁等级要求

| 公厕等级 质量标准 | 一类公厕 | 二类公厕 | 三类公厕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量要求 | 按招标文件要求 |
| 保洁时间 | 18小时巡回（5:00-23:00) | 16小时巡回（6:00-22:00) | 12小时巡回（6:00-18:00) |
| 保洁频次 | 早、中、晚蹲位、便池、地面、挡板等全面清洗一遍，门、窗、墙面每天擦洗1次。 | 早、晚蹲位、便池、地面、挡板等全面清洗一遍，门、窗、墙面每2天擦洗1次 | 每天蹲位、便池、地面、挡板等全面清洗一遍；门、窗、墙面每周擦洗1次 |
| 巡回频次 | 每1小时巡回保洁一次 | 每2小时巡回保洁一次 | 每6小时巡回保洁一次 |
| 耗材 | 卫生纸、洗手液、垃圾袋、盘香、樟脑球等由中标供应商提供 | 垃圾袋、盘香、樟脑球等由中标供应商提供 | 垃圾袋、盘香、樟脑球等由中标供应商提供 |
|  |  | 如卫生纸已提供的公厕除外，其他未有卫生纸的公厕由中标供应商可与自动售纸机相关运营单位合作，每座厕所必须配备，且要保证设备不能出现无纸可售的情况发生。特此说明。 |
| 臭味强度 | ≤1级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 维护维修 | 由中标供应商承担 | 由中标供应商承担 | 由中标供应商承担 |

注： ①一类公厕：需配备独立式大小便器、采保暖设施、手纸架、先进节水器，需设置1.8米高的独立单间等，设有无障碍设施，地面、墙裙装饰用才标准较高；②二类公厕：可以设置独立式便器的单间，也可建设通槽式便器，采用瓷砖面小便池。③三类公厕：采用通槽式大小便器，装修用材标准也相应降低。

#### 4、公厕管理要求

（1）按规定要求公厕实行全天候免费开放使用，不得擅自停业、歇业，影响公众使用；如需停止开放的，要征得业主同意后，公示停业原由和期限。

（2）各项制度（内容包括但不限于公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监管电话、开放时间等信息）、责任内容按规定要求上墙，文明规范用语按要求配置，设置规范且醒目，便于市民监督；设置节约用水、禁止吸烟、文明如厕、爱护公物等提示性、劝导性标识。

（3）严禁公厕内经营活动和私自收费现象，责任范围内不得有乱搭建、乱堆放；

（4）公厕管理间卫生整洁、秩序井然，无闲杂人员，无乱堆杂物，无人员留宿；

（5）公厕保洁人员统一服装、统一佩证上岗、礼貌待人、服务周到。

（6）公厕保洁人员不得在公厕内私设厨房及就餐，在保洁时间范围外不得在公厕内住宿，不得占用妨碍残疾人公共厕所、第三卫生间的正常使用；

（7）除公厕固有用电设施外，其他设备不得在公厕内进行充电，违反一次处罚1000元，第二次加倍扣罚，以此类推。

（8）积极配合完成管理部门的各项工作或临时突击性和检查任务。

#### 5、作业设备要求

（1）一类公厕服务人员须配置专用公厕保洁布草车。公厕保洁服务人员、布草车均纳入采购人环卫平台监管，要求布草车中专用擦洗毛巾抹布不少于4条；扫把、拖布不少于3把；均按保洁部位做分类使用，不得混用。

（2）一类公厕采购人设置臭味传感器的，纳入采购人环卫平台监管。

#### 6、卫生消毒要求

（1）公厕内的便器、洗手器具、扶手等每日消毒1次及以上，通风、给排水设施、烘手器等设施设备每周消毒1次及以上。（一次未按时消毒扣罚500元）

（2）蚊蝇孳生季节（4月至10月），根据实际情况每日至少1次喷洒灭蚊蝇药物，控制蚊蝇孳生。（一次未按时喷洒药物的扣罚500元）

（3）在传染病流行期间，应做好公厕的卫生消毒工作，提高消毒次数，无条件服从政策和业主的消毒要求。

（4）消毒、灭蚊蝇所需药水药物和作业工具由中标供应商负责。

#### 7、硬件设备采购要求（每座公厕的配置）

服务期结束后，设备的所有权归采购人所有，中标供应商应确保移交时设备的正常运行，否则由中标供应商承担相应的维修费用。

#### 8、特殊要求

（1）采购人确保室内设施设备(门、窗、供水、供电、照明、警报器（如有）等)完好和正常使用后，以清单和照片留存的形式移交给中标供应商维修维护。合同履行到期，中标供应商须按原样与采购人办理相关移交手续。

（2）中标供应商发现公厕内设施设备损坏的，须在进场作业后30日历天内提出，经采购人现场确认后由采购人负责维修或更换，逾期视为设施设备完好，由中标供应商负责维修或更换。

（3）供应商须配备专职的水电综合维修工，并都要有相关工作经验，需持有对应的上岗证书。公厕除结构性大修以外（包含，但不限于）：管道、水龙头、地面、墙面、马桶（蹲坑）、电风扇（空调）、除臭设施（含加装除臭药水）、门窗、门帘、制度牌、文明用语牌及其冲洗装置的维修，管道疏通等设备、材料、人工以及服务期内的供水、供电均由中标供应商负责，包含在本次报价中。

（七）中转站运行及填埋场管理要求

1、承包期内，负责城南、城北垃圾中转站运维，不限于机械设备、垃圾转运压缩设备维护、垃圾收集、场内环境卫生保洁、渗滤液处理、大件物品拆解、破损垃圾设施回收处置等。

2、要求场地保持清洁干净，无垃圾和污水外流，无臭、无杂物堆积。

3、填埋场相关管理工作。

4、城南、城北2座垃圾中转站、填埋场管理工作需接受采购人的指令，岗位设置需符合采购人的要求，工作人员需达到采购人的人数要求。

（八）小广告治理要求

#### 1、小广告治理范围

道路、公园、广场、公厕、道路两侧构筑物、建筑物、道路辅助设施、市政（家具）设施上可见的小广告、非法喷涂广告。区域内利用废弃木板、纸片等涂写广告，并在公交站台、沿街外立面、绿化带等处放置的，视作乱涂乱贴进行清理。

#### 2、小广告治理质量要求

（1）随时发现，随时清理干净。并配合执法部门取证打击非法张贴小广告行为。

（2）外墙（含沿街外立面、开放式小区外立面）、地面、栏杆、店面卷帘门、空调外机等清理保洁做到“日有日清”。

（3）外墙（含沿街外立面、开放式小区外立面）、地面、栏杆、灯箱、电话亭、书报亭清理乱张贴或乱涂写保洁基本上做到“同色覆盖”。选用环保材料、涂料、油漆、清除乱张贴、乱涂写的涂料要用与墙体、地面、栏杆相同或相接近的颜色进行有规则（正方形、长方形等）的覆盖，对花岗岩、大理石等墙面、地面应通过清洗方式进行保洁，不能出现“白癜风”的涂写、覆盖方式。

（4）清除乱张贴乱涂写时注意不得污损周围墙体、地面、桥面，保持整洁。在清理乱张贴乱涂写时，要注意保护市政公用设施、绿化树木，在清理路灯杆、配电箱、果皮箱等上面的纸质宣传品时，要注意保护防锈涂层。

#### 3、配置要求

清理小广告配备相应的操作工具、材料及专职工作人员。

#### 4、小广告治理作业要求

（1）实施12小时动态巡回保洁，同一地方的乱张贴或乱涂写存续时间主次干道（桥梁）不能超过2小时，特殊情况不得超过1小时；其它地方不能超过3小时，特殊情况不能超过2小时。

（2）实行定街、定段、定人、定时、定保洁标准责任到人管理。原则上应在每日上午9点以前清除完毕。

（3）接到承包范围内反映“小广告”问题的投诉或新闻舆论曝光后，须在 1 小时内及时处理完毕并反馈信息。

（4）在对外墙等保洁之前，应向有关建筑物的产权单位先行告知，避免产生不必要的纠纷。

#### 5、特殊要求

加强小广告电话号码管控。在实施小广告清楚工作的同时，对小广告中公示的电话号码等联系方式进行逐一登记、分类、汇总，并将汇总分类情况汇报管理部门进行处置。

#### 6、应急要求

出现大规模低俗、反社会等小广告时，须组织人员在最短时间内进行清除。

（九）无主的建筑垃圾（含装修垃圾，废弃家具，下同）及其他零星垃圾清理要求

#### 1、无主的建筑垃圾及其他零星垃圾清理范围

保洁区域内无主的建筑垃圾及其他零星垃圾。

#### 2、无主的建筑垃圾及其他零星垃圾清理质量要求

（1）无主的建筑垃圾及其他零星垃圾不得与生活垃圾混运、混放，由中标供应商自行筛分、拆卸、分类后运至相应合格消纳场进行分类消纳，可委托有资质的企业进行无害化、资源化处置，但须事先向采购人审核报备，所需费用均已包含在投标总价中。

（2）中标供应商有义务对负责区域内的建筑垃圾乱倾倒，乱堆放负有监督义务，如发现有人乱倾倒建筑垃圾须及时上报采购人处理。

#### 3、无主的建筑垃圾及其他零星垃圾清理作业要求

（1）做业期间基本无扬尘，控制噪声污染，运输途中无抛洒；垃圾在指定地点倾倒，不得随意倾倒、偷到、乱倒垃圾；

（2）保洁责任区域内应当发现的（保洁过程中应该发现）渣土、装修垃圾，要在24小时内清运完毕；采购人要求清运的渣土、装修垃圾，供应商接到通知要在12小时内清运完毕。

#### 4、配置要求

渣土运输车和轮式铲车须经相关主管部门核准，办理核准手续到采购方备案后方可使用。所有车辆外观整洁，及时清洗。

（十）首次进场“大扫除”要求

供应商在进场作业后30日历天内，须根据上述各项的“质量要求”、“作业要求”内容规定，对保洁区域进行一次全方位环境卫生普查，并根据普查结果，对不达标保洁区域环境卫生进行一次“大扫除”，清除、清运保洁区域内历史积存的所有垃圾，确保正常进入日常保洁工作中，并使城乡面貌得以改善。具体要求如下：

（1）道路（含公路）、公园、广场及公共绿地达到“七无”、“五净”、“一通”标准；

（2）市政设施、城市家具达到表面无积尘、干净整洁；

（3）河道达到水面无垃圾、病死动物及水葫芦等漂浮物；

（4）公厕达到地面、蹲坑、便池、墙壁、挡板等整洁、无积水、纸屑、垃圾、粪便、污水等；

（5）及时收集垃圾、无主的建筑垃圾（含装修垃圾、废弃家具）及其他零星垃圾并清运至指定地点进行消纳；

（6）及时清理未处理的小广告；

（7）按工作实施方案对垃圾进行分类。

（十一）本项目保洁区域内未列明的其他保洁要求内容，均参照招标文件中上述要求标准及相关标准规定执行。

（十二）报告制度

中标供应商对保洁范围内跟环境卫生有关的内容，但不属于其公司保洁范围的要及时上报（发现后24小时内须上报），如排水管堵塞、乱堆乱放、偷倒工业垃圾、僵尸车、遇突发事件、公厕内的设施因其他人为因素的损坏、其他影响市容市貌的情况等。

（十三）其他特殊情况的处理

如遇到异常恶劣的气候条件（文成气象台发布以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上）、大雾、寒潮、高温等，中标供应商须上报采购人备案，以确定当天的保洁部署情况及考核情况。

四、人员投入配置参考及相关要求

| 序号 | 岗位 | 投入数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一线服务人员 | 245 | 仅为一线服务人员 |
|  | 机动车驾驶员 | 8 |  |
|  | 小型电动高压冲洗车驾驶员 | 10 |  |
|  | 水电综合维修工 | 1 |  |
|  | 中转站和填埋场给管理人员 | 10 | 2座，含清洗人员 |
| 合计 | 274 |  |
| ▲最低投入人数（不含增配车辆的驾驶员（或操作员），新增驾驶员（或操作员）须另外计入人员总数） | 266 |  |

1、	本项目供应商可以采用“新技术”、提高机械化程度的“机械换人”等措施在保证保洁质量的前提下，合理降低成本。鼓励供应商采用“机械换人”的情况下，增加保洁服务时间；道路清扫、清洗、洒水、降尘等保洁措施的频次。为了达到“物尽其用”防止盲目投入，供应商需在技术商务文件附上新配车辆的具体作业方案。

2、	▲采用“新技术”、“机械换人”等措施降低上表服务人员数量的，降低人数不超过8人。

3、	▲供应商在“五、机械车辆、船只要求”基础上，每增加一辆车（含小型作业车辆）的，须增加驾驶员（或操作员）1名。在实际保洁过程质量效果不佳（连续2个月（或全年累计3个月）扣罚总额为月保洁金额的10%（含）以上），采购人有权要求供应商按招标文件投入环卫人员配置进行作业，中标价（合同价）不予调整。

4、	中标后实施保洁过程中，如中标供应商提出机械化替代人工作业方案或优化方案结构（减少作业人数），可达到相当于或优于人工作业的保洁效果，须经采购人同意后方可实施。

5、	上表中人员配置为仅为本项目投入的一线现场服务人员，不含项目办公室行政管理人员（特殊说明除外）。为保证工作良性推进，供应商须配备相应管理人员协调管理各项工作开展。

6、考虑到本项目特殊情况，上述服务员中，采购人可以指定10人作为临聘人员，由采购人调配，如采购人无指定临聘人员的，则由中标供应商自行安排，特此说明。

五、垃圾分类工作投入机械车辆、船只设备要求

1、▲本项目要求机械车辆、船只投入的最低数量要求，车辆持有形式可以自有已上牌(指投标供应商自行购置，包括分公司或全资子公司购置)或承诺中标后购买，不得采取租赁或合作等方式：

| 序号 | 品种 | 车辆类型 | 投入数量（辆） | 规格要求 | 备注（参考图片，不作为品牌推荐或今后实施过程中配置要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多功能重型洗扫一体车 | 重型载货专项作业车 | 2 | ①重型，以行驶证数据为准； ②具备公路护栏专用清洗功能。 ③总质量≥18吨 |  |
|  | 中型或中型以上洗扫一体车 | 中/重型载货专项作业车 | 1 | 中型及以上，以行驶证数据为准；总质量≥10吨 |  |
|  | 多功能重型高压冲洗车（洒水） | 重型载货专项作业车 | 2 | ①重型； ②以行驶证数据为准，配副发动机； ③高压水泵及高压喷水架； ④总质量≥18吨 |  |
|  | 路面养护车 | 轻型载货专项作业车 | 2 | ①轻型，以行驶证数据为准，②具有洒水、高压冲洗功能、高温加热功能。 |  |
|  | 中、重型多功能抑尘车 | 中、重型载货专项作业车 | 1 | ①中、重型，以行驶证数据为准；②具有洒水、冲洗、喷雾功能；配风炮; |  |
|  | 小型多功能清扫车 | ---- | 2 | 小型多功能清扫车，具有扫地、吸尘、洒水、冲洗等功能，要求整体出厂，不得为非法组装 |  |
|  | 小型电动高压冲洗车 | ----- | 10 | ①水泵最高压力≥150bar； ②要求车辆为四轮车不少于4辆； ③最大载重(kg)≥1485； ④要求整体出厂，不得为非法组装车。 ⑤配备喷水枪，有效清除城市中“牛皮癖”、 广告、道人行步道、各类公共设施 |  |
|  | 有害垃圾运输车 | ---- | 1 | 有害垃圾收集车，保证整车密封性，要求整体出厂，不漏水，耐腐蚀，抗老化。不得为非法组装车。 |  |
|  | 机动船 | ---- | 1 | 机动船及非机动船须统一标识，统一编号；机动船不得漏油污染河道，排放满足相关标准要求。 |  |
|  | 非机动船 | ---- | 4 |  |  |
|  | 垃圾分类上门收集车（四分类） | ---- | 10 | 电动三轮（四轮），箱体具有“可回收物”、“有害垃圾”、“易腐垃圾”、“其他垃圾”四分类垃圾收集功能。要求整体出厂，不漏水，耐腐蚀，抗老化。不得为非法组装车。 | 如数量不足，采购人有权根据项目需要增加数量 |
|  | 垃圾分类筒直运车 | ------ | 25 | 配置型号容量240L≥8桶，如数量不足，采购人有权根据项目需要增加数量 |  |
|  | 城市家具保洁设备 | ------ | 10 | 保洁设备机具配置种类应完备，适用于不同类别城市家具的保洁工况及工序要求，包含但不限于以下要求：电动巡捡车、水桶、扫把、捡拾器、簸箕、伸缩刷（钩）、铲子、抹布、喷壶等工具，能够满足捡拾、清扫、擦拭、清理等作业要求 | 如数量不足，采购人有权根据项目需要增加数量 |
|  | 电动小型快速 保洁车 | ---- | 供应商根据项目需要自行配置若干 | ①一次性成型的密闭车型 ②最大载重(kg)≥150 ③前后双刹车设计，安全可靠。 ④杜绝垃圾二次污染。 ⑤要求车辆为四轮车 ⑥要求整体出厂，不得为非法组装车。 | 如数量不足，采购人有权根据项目需要增加数量 |
|  | 人员清扫保洁车（封闭式） | ---- |  | ①箱 体 密 闭 ②箱 体 容 积 ≥ 650L ③载 重 量 ≥ 400kg ④外 形 美 观 |  |
| 说明： ① 河道保洁因河道不通等相关因素，需要增加船只配置的，供应商自行增配，费用包含在投标总价中。 ② 本项目配置重型洗扫车须具备公路护栏专用清洗功能，以满足公路护栏保洁要求。 ③ 三轮、四轮垃圾桶垃圾运输车（自装卸）如不能满足垃圾清运要求的，采购人可以要求中标供应商免费增加三轮、四轮垃圾桶垃圾运输车（自装卸）数量，供应商不得以任何理由拖延或拒绝，费用不做调整。 ④ ▲所有具备行驶证的机动车，其行驶证上注明的车辆类型须与上表注明的车辆类型相同，上表中注明轻/中/重或中/重的仅须满足其中一种类型即可。 ⑤ ▲本表设备、船只、车辆必须按招标文件要求的数量、时间进场。如不能按时，按数量，按规格进场，采购人可以无任何责任取消供应商中标资格及中标合同，中标单位还需赔偿采购人一切损失，并没收全部履约保证金。 ⑥本表中所涉及的车辆，如因政策原因需要上牌或持证上岗的，均须按照规定进行，不得非法上路，由此带来的一切风险由中标供应商自行负责承担，采购人也有权在服务过程中不定时介入调查。 |

2、中标后如经采购人同意，中标供应商可以用优于投标车辆品牌、参数的车辆以新换旧、以优换次来替代投标承诺投入本项目的车辆，但最终投入进场的车辆须专车专用，只用于本项目，未经采购人同意不得自行变更或另用他处。

3、▲本项目投入的环卫作业车辆符合国家相关规定允许的上路要求，非法改装车不得参与本项目投标及中标使用。

4、▲所有机动车、机动船必须按“服务人员、车辆船只接入平台设备参考配置表”要求安装全球卫星定位系统（GPS）、视屏监控系统等，所有配置接入采购人环卫平台，上路作业时，必须打开全球卫星定位系统（GPS）和警示灯或发送警示信号；作业时要遵守道路交通安全法规，礼让行车，注意行人的安全。

5、本项目要求中标供应商须具有规范的停车场地，作业车辆统一停放。场地内具有洗车洗轮装备，作业完毕后车辆及时清洗干净入库。

6、所有车辆船只须整洁干净，同一种类车辆船只颜色标识统一，车身明显处具有中标供应商名称标识及设备编号。车辆、船只不得出现吊挂杂物或垃圾袋等影响市容市貌、城市形象的情形。

7、所投标机械车辆，须根据投标文件在领取中标通知书7日内向采购人报备。制定机械作业方案报备采购人审定，并严格按照采购人确认的范围、路线、时间进行作业，不得随意变更。

8、上表车辆、船只配置为最低要求，供应商须根据项目实际需要，自行增配相关车辆、船只，以达到环境卫生质量要求，增配车辆、船只等所有相关费用须包含在投标价格中。

9、机械作业规范要求

9.1、机械化清扫车和洒水车等机械作业车辆出车前必须进行车辆检查，发现故障及时排除，禁止带故障运行。

9.2、驾驶员在工作过程中，要遵守道路交通安全法，礼让行车，注意行人的安全。

9.3、垃圾收集车辆（含机动车和非机动车）一定装有密封盖子，在运输时必须采用全封闭避免滴洒漏情况发生。

9.4、机械作业车辆停车场地由中标供应商自行解决。中标供应商须配置洗车设备，车辆外观整洁，及时清洗。

9.5、河道保洁船舶符合航管部门要求，作业器具标识明显，作业行船安全，防止超载、颠覆、进水。安全救生用具配戴齐全，定期实施设施安全检查。河道保洁时,若遇大风、暴雨、下雪停止作业，冰冻天气可适当缩短保洁时间。

10、采购人环卫平台系统接入配置基本要求

10.1、本项目供应商所有一线服务人员、车辆机械和有条件的公厕等均纳入采购人环卫平台进行监管。供应商服务人员、车辆机械监控、视频监控软硬件、流量费由中标供应商自行采购、自行承担成本，确保能够接入采购人采购人环卫平台管理。

10.2、中标供应商必须在中标通知书发布之日起必须在15日内完成设备的采购。

10.3、本项目供应商进场作业后，需在7日内将车辆作业排班表上报至县综合行政执法局环卫平台并通过审核，进场作业15日内将数据录入平台系统和规划作业区域、路线、时间，进场作业30日后进行正式监管考核。逾期未接入的，每辆车辆迟一天扣罚1500元。本项目供应商进场作业后，需在15日内将服务人员作业排班表上报至县综合行政执法局环卫平台并通过审核，进场作业30日内将数据录入平台系统和规划作业区域、路线、时间，进场作业60日后完成调试，调试完成后次月开始进行正式监管考核。人员设备逾期未接入达不到监管要求的，每少接入1台人员终端设备迟一天扣罚400元。车辆或人员逾期15天及以上未接入县综合行政执法局环卫平台的，除按上述条款扣罚外，另记1次书面警告（或严重警告），以此类推。

10.4、春节假期期间人员及车辆考核的约定

- 春节假期之日起前10日，此期间经平台考核人员GPS到位率在85%及以上，将不再进行扣罚。人员GPS到位率低于85%的，按照考核办法进行扣罚。其他按照考核规定执行。

- 春节假期期间，此期间经平台考核人员GPS到位率在80%及以上和小型车辆GPS使用率在50%及以上，将不再进行扣罚。人员GPS到位率低于80%和小型车辆GPS使用率低于50%的，按照考核办法进行扣罚。其他按照考核规定执行。

- 春节假期结束之日起后10日，此期间经平台考核人员GPS到位率在85%及以上的，将不再进行扣罚。人员GPS到位率低于85%的，按照考核办法进行扣罚。其他按照考核规定执行。

10.5、采购人环卫平台系统接入参数要求

（1）采购人环卫平台系统接入方法

①车辆接入要求：车辆定位终端设备必须符合《中华人民共和国交通运输行业标准》JT/T808通讯协议；车载视频监控终端设备必须符合《道路运输车辆卫星定位系统车载视频通信协议》JT/T1078-2016标准。具体接入方式供应商中标后跟采购人环卫平台技术对接。

②人员接入要求：供应商中标后跟采购人环卫平台技术对接，自行采购终端设备，但该终端设备必须与采购人环卫平台接入协议一致，根据接入协议确定服务人员、车辆机械等终端设备。

（2）服务人员、车辆船只接入平台设备参考配置表

| 序号 | 类别 | 产品类型 | 单位 | 数量 | 型号/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车辆管理部分（单车配置） |
| 1 | 扫地/洗扫车 | 超声波油位计（选配） | 台 | 1 | 油位传感器油位高度测量的分辨率为≤ 0.1mm，测量精度为≤±0.5%； |
|  |  | 车载信息监控终端 | 台 | 1 | 车载信息监控终端可以接入各类传感器 工作电压 9VDC～36VDC 工作电流 50mA~750mA |
|  |  | 车载硬盘录像机 | 台 | 1 | 图像压缩 H.264 Main Profile :双码流 音、视频输入/出 4路输入、1路输出 |
|  |  | 车载监控摄像头（车内） | 台 | 1 | 图像传感器 1/3" HDIS视频制式 PAL 有效像素大于等于 976(H)×496(V）红外线照射 |
|  |  | 车载监控摄像头（车外） | 台 | 1 | 影像传感器 1/3" HDIS清晰度 720TVL 像素大于等于 960(H) ×496(V)红外线照射 |
|  |  | 车载显示屏 | 台 | 1 | 屏幕尺寸 7寸-10寸 像素大于等于 800*RGB*480 |
|  |  | 扫盘传感器 | 台 | 1 | 电压范围10~30V DC 检测距离10mm； |
|  |  | 流量费（3年） | 台/年 | 3 | 终端≥40M/月，可24小时使用；视频≥20G 每年；视频可单通道观看23小时 |
| 2 | 洒水（冲洗、抑尘）车 | 超声波油位计（选配） | 台 | 1 | 油位传感器油位高度测量的分辨率为≤ 0.1mm，测量精度为≤±0.5%； |
|  |  | 车载信息监控终端 | 台 | 1 | 车载信息监控终端可以接入各类传感器 工作电压 9VDC～36VDC 工作电流 50mA~750mA |
|  |  | 车载硬盘录像机 | 台 | 1 | 图像压缩 H.264 Main Profile :双码流 音、视频输入/出 4路输入、1路输出 |
|  |  | 车载监控摄像头（车内） | 台 | 1 | 图像传感器 1/3" HDIS视频制式 PAL 有效像素大于等于 976(H)×496(V）红外线照射 |
|  |  | 车载监控摄像头（车外） | 台 | 1 | 影像传感器 1/3" HDIS清晰度 720TVL 像素大于等于 960(H) ×496(V)红外线照射 |
|  |  | 车载显示屏 | 台 | 1 | 屏幕尺寸 7寸-10寸 像素大于等于 800*RGB*480 |
|  |  | 水流传传感器 | 台 | 1 | 电压范围10~30V DC 检测距离10mm； |
|  |  | 流量费（3年） | 台/年 | 3 | 终≥端40M/月，可24小时使用；视频≥20G 每年；视频可单通道观看23小时 |
| 5 | 各种小型车辆 | 车载信息监控终端 | 台 | 1 | 车载信息监控终端可以接入各类传感器 工作电压 9VDC～36VDC 工作电流 50mA~750mA |
|  |  | 流量费（3年） | 台/年 | 3 | 终端≥40M/月 |
| 二、人员管理部分（单人配置） |
| 1 | 人员管理终端 | 个 | 1 | 符合平台接入要求 GPS灵敏度 -163dBm GPS定位精度 5-25m GPS中心频率 L1,1575.42MHz |
|  | 流量费（3年） | 年/套 | 3 | 移动，≥40M/月，300分钟通话 |
|  | 流量费（3年） | 年/套 | 3 | 移动，≥40M/月，300分钟通话 |

六、项目管理要求

（一）本项目供应商及其相关服务人员必须服从各级政府职能部门管理要求，服从村居组织监督管理要求。

（二）遇有重大活动或突发事件，中标供应商必须服从采购人统一指挥，必要时增加调度确保做好环卫保洁保障工作。

（三）遇有不可抗力因素，中标供应商应无条件配合业主做好保洁工作。

（四）供应商要让环卫工人遵守中转站倒垃圾秩序，当垃圾中转站、焚烧厂出现故障等突发事件导致排队倒垃圾现象时，供应商要及时做好环卫工人的情绪疏导，严禁出现乱倒垃圾的情形。

（五）中标供应商要确保本项目相关服务人员居住地点安全、整洁、不堆放垃圾，每月进行不少于1次自检并做好台账记录备查。

（六）中标后的供应商应派1人参加采购人组织的卫生巡查、检查工作，交通工具及产生费用由供应商负责提供。

（七）▲本项目所涉及区域的清扫保洁标准，中标供应商必须无条件按采购人具体要求执行。

（八）本现场条件说明。

1、本次招标所涉及的人员住房，城北中转站提供租赁30名员工宿舍单人间、行政管理办公、厨房食堂用餐场所，员工住房（宿舍）不足部分和和作业机械设备、工具均由中标供应商自行负责解决。

2、▲作业车辆、工具的停放场地由中标供应商自行负责解决，要求规范、统一停放，供应商须在中标通知书发出之日起30日内在本次招标保洁区域内建立专门的停车场。中标供应商未按规定日期之内建立专用停车场地的，每延期一天扣1000元履约保证金。

3、专用停车场须具有清洗设备、排污装置，取得排污许可证。

4、全年的扫帚等清扫机具材料、垃圾桶、垃圾袋清洁剂等作业耗材由中标供应商自行负责落实。

（十）台账内部管理

1、机械操作人员要实时做好出车（船）台账，要做到准确无误，真实有效；

2、中标供应商要建立各项规章制度、内部岗位责任制度、内部考核机制，完善的管理制度。

3、中标供应商要完备的相关台账资料的登记、管理制度，制作的各类台账要规范、真实、清晰、准确。

七、保洁安全作业要求

（一）总体要求

1、在台风、雷暴雨、洪水、大雾、寒潮、高温等灾害性气候条件下，应按照气象部门发布的预警时间，暂停日常保洁相关作业，启动应急预案，保证安全前提下进行应急作业。雾霾天（水平能见度在一公里以下）保洁人员应暂停上路作业，雾散后及时上路作业。

2、作业过程中出现突发情况或发现疑似危险物品，应及时向有关部门报告，待相关人员到现场后，配合清场、协助处理。

3、中标供应商每月不少于1次组织相关主管部门专业人员对本项目所有员工进行安全生产和作业技能规范培训，并做好台账记录备查。

（二）人员服装要求

1、作业人员在道路上进行流动作业时，应当穿着安全服。安全服当具备反光或部分反光性能，安全服反光部分最小宽度不应小于5cm。

2、水域保洁人员应穿救生衣等防护用品。

（三）机械安全操作要求

1、机械作业人员应了解各机具的性能、功效、使用方法、注意事项，熟悉操作方法；正确、安全操作。

2、作业设备应专人使用，并定期检修、保养。作业设备的运转部件应设有安全防护罩和安全警示标志。

3、在机械保洁作业过程中应控制速度，观察作业面情况无异常方可作业。

（四）道路、公路作业安全要求

1、把安全桩放置在过往车辆行驶方向前方20米以外，作为防护提示设施，随走随设。

2、用于道路作业的工具、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

3、在道路上进行定点作业，白天应设置锥形交通路标或路栏，夜间设置锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯。

4、恶劣天气下作业时，应穿好带安全反光的雨衣（裤），遇雷雨不可站于树下或金属导体附近躲雨。

5、夏季中午前后高温时段应增加道路机械清扫和冲洗频次，减少或暂时停止人员户外作业。

（五）水域保洁安全要求

1、保洁船上应备有救生圈、救生绳、长竹竿、警示照明灯、电喇叭等应急用品。

2、保洁船在行驶过程中，遇到有人在河埠头等设施进行亲水活动时应减速慢行。

3、应随时注意附近的其他船舶，主动避让，防止发生意外。

4、船舶通过桥梁、管线等跨河建（构）筑物时应观察上空情况，在流水中作业时不应熄火，定点作业时应系好缆绳。

5、船舶装载垃圾不应超重。

6、遇台风和雷暴雨等恶劣天气应停止水上作业及堤岸保洁作业，并将船只停靠安全地点。

7、违章小广告清理的安全要求

8、清理高处的小广告前，应检查所用的机械或折梯的各个部件。

9、上梯操作应系好安全带、安全绳，穿胶底鞋，不穿带“钉”鞋；铲刀应栓绳套，套在手腕上，防止掉下砸伤人。

（六）突发公共卫生事件安全防治要求

1、发生突发公共卫生事件期间，市容环境卫生行政主管部门应当组织环境卫生专业服务单位，按照应急预案的要求做好垃圾、粪便的清运、处置

2、中标供应商准备足量的突发公共卫生事件防护物品，向一线环卫工人提供口罩、手套、防护服等防护用品，监督每位工人穿戴好防护装备方可上岗。

3、购买检测设备，如电子体温计、检测试纸等，每日分时段监测一线环卫工人的健康状况，在中转站或环卫宿舍设置检测点，并记录每位工人的健康状况，如发现工人身体不适应马上就近就医治疗。

4、每日安排对保洁车辆、清运车辆、垃圾收集容器进行冲洗和消毒。对环卫工人宿舍、公厕、中转站等场所进行消毒。

八、▲服务期限

（一）本项目服务期限预计为合同签订后三年。本次招标合同期按1+1+1模式进行。1年合同期满后，若采购人对中标供应商的考核结果为合格及以上的，可以续签下年合同；若中标方有违约行为或经考核不合格，采购人有权按招标文件、合同约定，或按考核办法单方面解除合同或不续签下一年合同。

（二）本项目有下列情形的，采购人有权对供应商做警告（或严重警告）处罚：

1、车辆或船只或人员逾期15天及以上未接入县综合行政执法局环卫平台的，记1次书面警告，情节严重的可按严重警告计。

2、未按照国家劳动法律法规相关规定和招标文件相关规定的用工年龄执行记1次书面警告，情节严重的可按严重警告计。

3、供应商因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，记1次书面警告。

4、供应商道路清扫车、洒水车、洗路车、垃圾（分类）运输车等相应的清扫保洁设备，在清扫保洁作业中，存在弄虚作假、更换gps设备、数据等情况的，一经发现，记1次严重警告。

5、供应商承诺投入人员存在弄虚作假、更换gps设备、数据等情况的，一经发现，记1次警告，情节十分恶劣的，记1次严重警告。

6、经采购人下发整改通知，且拒不整改或整改2次不到位的，记1次警告，情节十分恶劣的，记1次严重警告。

7、根据招标文件、合同约定及考核办法，其它警告的规定。

（三）本项目有下列情形的，采购人有权不续签或终止合同：

1、本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2、实际投入人员、机械车辆、船只与投标文件承诺不符合，拒不履行投标承诺的中标供应商（未按招标文件规定时间人员、机械车辆、船只到位，达到解除合同条件的），采购人有权无责任终止采购合同，并没收其全部履约保证金。

3、按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权不续签或终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同，并没收其全部履约保证金。警告及严重警告情形具体见考核办法。

（2）连续2个月违约金总额（或全年累计3个月）为月保洁金额的10%（含）以上的，采购人有权无责任终止采购合同，并没收其全部履约保证金。

（3）违反安全管理、规范作业规定，造成重大伤亡或重大损失。

（4）经省、市级新闻媒体曝光，中标供应商为责任方，造成恶劣影响的。

（5）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（6）将本项目分包与转包，有以下情形的，将认定为分包或转包：

- 中标供应商未按要求直接与员工签订劳动或劳务合同人数≥50%的；

- 故意阻止采购人调阅和查询与本项有关的财务情形，且拒不整改的；

（7）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（8）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（9）根据招标文件及合同约定，其它不续签或终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

4、合同期限届满时自行终止。

5、本项目服务期（3年）到期后，采购人如有需要，要求中标供应商按原合同价格及保洁要求继续保洁作业（时间最多不超过三个月）的，中标供应商须无条件接受。

九、履约保证金

（一）中标供应商应以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式提供相应区域一年中标金额的1%作为履约保证金分别缴纳至合同对应采购人指定账户。采购人开给中标供应商合同履约保证金收据；

注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至采购人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至服务期满之日后30日历天止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

（二）履约保证金扣罚条款：

1、中标供应商机械、车辆、船只，未按投标文件承诺或招标文件规定的进场作业日期到位的，重型车辆每辆每延迟1天处以10000元违约金；中型车辆每辆每延迟1天处以5000元违约金；其它轻型车辆、电动车、船只每辆每延迟1天处以1000元违约金；

2、中标供应商服务人员，未按投标文件承诺或招标文件规定的进场作业日期到位的，每人每延迟1天处以400元违约金；

3、中标供应商机械、车辆、船只、服务人员，未按投标文件承诺或招标文件规定的进场作业日期，超期达7个日历天及以上的，采购人有权处以等同于履约保证金金额的违约金，并有权无条件解除合同。

4、作业车辆、工具的停放场地由中标供应商自行负责解决，要求规范、统一停放，供应商须在中标通知书发出之日起30日内在本次招标保洁区域内建立专门的停车场。中标供应商未按规定日期之内建立专用停车场地的，每延期一天扣1000元履约保证金。

5、中标供应商不能按期保质保量完成清扫保洁业务，除承担相关责任外，采购人可相应处以不大于履约保证金金额的违约金。

6、根据招标文件规定与合同约定，采购人可相应处以不大于履约保证金金额的违约金。

（三）履约保证金因中标供应商违约而被扣除，但未达到解除合同条件的，中标供应商须在扣除违约金之日起7日历天内补齐履约保证金至一年合同款的1%。拒不缴纳补齐的，采购人有权处以等同于履约保证金金额的违约金，并无条件解除合同。

（四）承包任务完成并验收移交采购人后30日内，采购人无息退还中标供应商剩余的合同履约保证金；

十、▲付款方式

（一）在合同签订后7日历天内中标供应商须向采购人缴纳一年合同总价1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账  ☑银行保函  ☑保险凭证等。

（二）在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付一年合同总额的40%作为预付款（预付款在第一期结算款时予以抵扣，如不足抵扣的，则在下期扣回，以此类推，直至扣完为止。若支付预付款的，则供应商必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务

（三）付款方式为先保洁后支付,由采购人根据前一个月的考核结果，每月底结前一个月的承包经费（遇节假日顺延），结算依据根据每月清扫保洁质量考核结果确定，规则如下：

3.1、考核结果部分：

- 90分（含）以上，发放当月全额服务经费，同时给予奖励，奖励标准在合同签订前另行告知；

- 85分（含）以上，发放当月全额服务经费；

- 85分至75分，以85分以基准，每下降0.5分扣除年合同金额1‰的经费；

- 75分至60分，以75分以基准，每下降0.5分扣除年合同金额2‰的经费；

- 60分以下为不合格，只发放当月环卫工人工资。

- 如连续两月或一年内累计三月考核成绩不足60分，采购人有权单方面解除合同。

- 如因考核标准变更，对应的标准则根据新规定作对应调整，各投标供应商应无条件响应。

3.2、清扫垃圾吨数相关要求：中标供应商应当在服务范围内，每月清扫各类垃圾吨数不少于1500吨，且年清扫垃圾不少于18000吨

- 当月清扫吨数≥1500吨时，足额发放当月服务经费；

- 1500吨＞当月清扫吨数≥1350吨时，以1500吨作为基准，每降低15吨扣除年合同金额2‰的经费；

- 1350吨＞当月清扫吨数≥1200吨时，以1350吨作为基准，每降低15吨扣除年合同金额4‰的经费；

- 1200吨以下为不合格，只发放当月环卫工人工资。

- 如连续两月或一年内累计三月清扫垃圾吨数不足1200吨的，采购人有权单方面解除合同。

- 如因考核标准变更，对应的标准则根据新规定作对应调整，各投标供应商应无条件响应。

3.3、其他说明

3.3.1、在服务期内，如因道路维修、新建，大范围拆迁等特殊原因导致保洁区域面积大范围缩小的，可能导致垃圾产生量浮动较大，中标供应商应当按照客观事实作为依据，及时做好报备工作，经采购人审批同意后，可适当降低垃圾吨数考核标准，具体标准由采购人确定，各投标供应商应当无条件响应。

3.3.2、垃圾收运计量以末端处置场（文成伟明环保能源有限公司）过磅计量数量为准；

（四）中标供应商按每月的考核结果向采购人结算，采购人凭中标供应商开具的正式发票及一线现场服务人员社保花名册进行支付。

（五）环境卫生质量考核遵照现行考核办法（详见合同附件一）执行，如采购人有统一对考核内容作出调整的，供应商要无条件予以接受并遵守。

（六）采购人每月作出的考核结果，汇总考核结算清单，并告知中标供应商。违约金额按月直接在付款额中扣除。承包到期后根据考核结果将余款一次付清。

（七）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（八）如本项目中标供应商为大型企业，本项目不予支付预付款，其他则按照约定方式支付，特此说明。

（九）上述合同款支付时间节点均按照：在收到供应商开具的发票之日起7个工作日内支付完毕。

十一、其他说明

（一）项目负责人要求

1、投标供应商的项目负责人应具有道路保洁实际工作一年以上经验，▲在本项目中担任项目负责人的，须专职，不得在文成其它项目中担任项目负责人，本项目中标供应商项目负责人不得擅自变更，未经采购人同意，变更项目负责人的，处以10万元违约金（在履约保证金中扣除）；情节严重的，采购人可以无责任取消其中标资格并解除中标合同。

2、拟投入本项目项目负责人，在服务期未满12个月内不得更换，否则视为违约，处以10万元违约金（在履约保证金中扣除）的同时，合同自行终止（人生意外身故除外）。

3、项目负责人须在项目所在地服务天数达到每年300天及以上，因特殊原因需离开文成范围的须经采购人同意。

4、遇有重大活动或突发事件时，项目负责人须到场指挥，并服从采购人的统一工作安排。

5、若项目负责人擅自离开文成或一年到位未达到300天的，每天处以10000元违约金，每年度最后一个月服务款中直接扣除，如不足抵扣的，不足部分从履约保证金中扣回。

（二）员工劳动保障要求

1、中标供应商必须按《劳动法》与员工直接与本公司签订书面劳动或劳务合同，招收人员在主管部门备案，不得通过第三方机构派遣至中标单位处，否则每发现一人次扣罚1000元，15天内未整改到位的，记1次书面警告（或严重警告），以此类推。

2、执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

3、一线现场服务人员用工年龄按照国家劳动法律法规相关规定执行。

4、承诺投入本项目的人员社会保险和工资册，采购单位随时进行核实。

5、采购人有权调阅与本项目有关的财务状况，中标单位须无条件配合，否则采购人有权认定中标供应商存在将项目进行分包，按照违约情形认定。

（三）员工管理要求

1、保洁人员的基本信息（如：身份证或市民卡信息、医疗、社保、工伤、体检情况等信息和资料）。

2、必须建立保洁人员编码、佩戴定位、电子围栏、双线通话、显示功能的芯片（定位信息卡），并在保洁作业时必须佩戴整齐，确保终端实时管控。

3、为环卫工人开设工资专项帐户，采购人有权随时介入监管。

4、采购人可在服务期内对服务人员进行更换（或指定），可对服务人员的工作情况进行考核，经采购人考核认定无法胜任岗位的，可随时要求中标供应商更换合适人选，且不承担任何相关的法律责任，中标供应商应无条件响应。

（四）设立售后服务机构要求

▲非本地企业中标后，供应商应当在中标公示后十五个工作日内在文成县城区设立售后服务机构，否则视为放弃中标资格，由排名次之的中标候选供应商替补，以此类推。

（五）不可预见性因素，而导致付款有可能存在延期的风险，不得终止清扫保洁工作，不影响保洁质量，否则按违规处理。

（六）▲投标报价要求

1、▲中标供应商须为符合国家相关缴纳社保规定的所有员工缴纳社保（计入投标总价），其中一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30%，供应商在投标报价中综合考虑，今后不再调整。合同实施过程中发现一线现场服务人员社保缴纳人数未达到一线现场服务人员总数的30%的，每少一人每月处以2400元违约金，直接从当月服务款中扣除。

▲中标供应商须为一线现场服务人员缴纳意外保险，供应商在投标报价中综合考虑，今后不再调整。

2、所有服务人员工资应当严格执行《中华人民共和国劳动法》、《温州市人民政府办公室关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进共同富裕的实施意见》【温政办〔2023〕62号】等相关规定。

3、所有人员的服装费用由供应商自行负责配备，工服款式总体保持一致，具体细节处理由供应商自行决定，统一着装（反光服，包括上衣、裤子），但服装样式需经采购人核准，服装费包含在投标总价中。如在合同服务期内，采购人有权统一服装款式及样式，供应商需无条件响应并配合其工作。

4、机械、车辆、船只的折旧、保险（交强险、商业险，包括小型电动车、人力车意外险）、维护保养、修理费、油费、电费和水费、停车场地（租金）费用由中标供应商自行负责，费用计入投标总价。

5、本项目投标报价采用固定总价承包，并对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。投标总价必须包括在承包区域内提供服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保（一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30%）、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、水电费、工具材料费、保洁低值易耗品、垃圾清运费（含建筑垃圾处置）、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服等）、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

6、本次报价含辖区内所有垃圾清运（包括但不限于无主建筑垃圾、生活垃圾、绿化垃圾等），中标供应商须将垃圾运至合规垃圾场处置及消纳。

# 第四部分  合同条款（仅供参考，以实际签订合同为准）

合同编号：

项目名称：2024年文成县县城垃圾分类一体化工程

甲  方：   文成县综合行政执法局

乙  方：

签订日期：     年      月     日

一、合同总则

2024年文成县县城垃圾分类一体化工程（项目编号：  ）通过公开招标方式采购，中标人为    。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和本合同的招标文件、投标文件及相关承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

第一条 合同文件：下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同补充条款或说明

b. 合同主要条款

c. 中标通知书

d. 招标文件

e. 承诺书

f. 投标文件

g. 履约保证金

合同条款以上述条款的先后顺序作为依据。

二、合同主要条款

第二条  合同名称

2024年文成县县城垃圾分类一体化工程（   ）承包合同。

第三条  承包内容和要求

1、承包内容和要求见招标文件第三部分（含招标文件更正、补充文件）。

2、本项目提供的市政道路、河道、水体、公园、广场等保洁面积为参考数据，合同执行过程保洁面积以甲方实际发布面积为准，并自行承担投标报价风险。保洁范围特别说明如下：

（1）在合同期内，因市政建设或河道清淤需要征用、临时占用需要调整乙方清扫保洁面积时，甲方根据占用的时间和面积数，扣除相应的清扫服务费，乙方须无条件服从，具体核减方式按该核减区域面积与区域总面积比例来测算此次需要核减的经费。

（2）在合同期内，出现新增道路、公厕、河道，新增社区或因改造、改建、新增清扫保洁面积时，甲方将根据实际情况对作业量做出调整，乙方须无条件服从，费用不再增加。

（3）甲方有权对保洁范围进行调整，本项目预计进场作业时间为202  年  月   日，个别区域进场作业时间由甲方根据实际情况确定，保洁经费按实际进场作业开始时间计算。

第四条  承包期限

本项目承包期限为三年（202  年  月  日-202  年  月  日），从清扫保洁业务交接完毕之日起至202  年  月  日止。本项目进场作业时间为202  年  月  日，个别区域进场作业时间由甲方根据实际情况确定。

本合同期限为202  年  月  日至202  年  月  日，按1+1+1模式进行，1年合同期满后，若甲方对乙方的考核结果为合格的，可以续签下年合同；若乙方有违约行为或经考核不合格，甲方有权按招标文件、合同约定，或按考核办法单方面解除合同或不续签下一年合同。

第五条  承包经费

（一）承包经费：

本次合同经费为：￥ 元（人民币大写： ）（一年总价）

（二）承包经费由人工费（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保（一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30%）、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、水电费、工具材料费、保洁低值易耗品、垃圾清运费（含建筑垃圾处置）、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服等）、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

（三）承包经费按项目进度、检查验收结果和资金到账情况分次核拨，由乙方按甲方业务要求支配使用。

（四）承包经费最终结算价依据中标通知书、投标文件、验收考核等要求计算。

第六条  付款方式

（一）在合同签订后7日历天内乙方须向甲方缴纳一年合同总价1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账  ☑银行保函  ☑保险凭证等。

（二）在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，甲方支付一年合同总额的40%作为预付款（预付款在第一期结算款时予以抵扣，如不足抵扣的，则在下期扣回，以此类推，直至扣完为止。若支付预付款的，则乙方必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：乙方应在甲方支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因乙方未及时提供预付款担保，导致甲方无法支付预付款，不影响乙方履行合同义务，乙方不得以此拖延或不履行合同义务

（三）付款方式为先保洁后支付,由甲方根据前一个月的考核结果，每月底结前一个月的承包经费（遇节假日顺延）。

（四）乙方商按每月的考核结果向采购人结算，甲方凭乙方开具的正式发票及一线现场服务人员社保花名册进行支付。

（五）环境卫生质量考核遵照现行考核办法（详见合同附件一）执行，如甲方有统一对考核内容作出调整的，乙方要无条件予以接受并遵守。

（六）甲方每月作出的考核结果，汇总考核结算清单，并告知乙方。违约金额按月直接在付款额中扣除。承包到期后根据考核结果将余款一次付清。

（五）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

（六）如本项目乙方为大型企业，本项目不予支付预付款，其他则按照约定方式支付，特此说明。

（七）上述合同款支付时间节点均按照：在收到乙方开具的发票之日起7个工作日内支付完毕。

第七条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将清扫保洁业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织清扫保洁工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第八条  保洁质量

清扫保洁各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及甲方《招标文件》中规定，乙方《投标文件》承诺的措施、方案、投入的人力、机械设备车辆船只，严格执行。

乙方中标后采用优于投标车辆品牌及规格参数的车辆，以新换旧、以优换次替换投标车辆的，经采购人审核同意，可以予以更换。但最终进场车辆必须保证专车专用，只用于本项目。

第九条  检查考评办法

乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定，以及乙方《投标文件》承诺，对承包区域进行清扫保洁。

（二）考核方式

1．本项目依照采购人考核细则评分标准进行考评。

2．标段清扫保洁作业质量考核和人员配置、人员福利保障、机具配置监管等主体为文成县综合行政执法局，如需承包单位配合的将提前通知该单位派员参加。

3．清扫保洁质量考核由采购人或采购人委托的单位为考核主体，采取不定时抽查、暗访相结合进行考核，考核结果纳入考核汇总。

4．考核时间：普扫在机关上班前1小时或规定的其他普扫时间内完成（包括节假日）。动态保洁、环卫设施维护、规范作业、机械作业、公厕维养在规定的时间内完成（包括节假日）。

5．对考核中发现的问题，当场详细记录，问题路段通过微信实时发布。

6．对考核有异议的，由考核人员作出解释，照片或视频保留时间为1年。

7．如有需要主管部门有权对承包方人员配备、福利保障、机具配置等进行检查。

8．各评分采取百分制，考核总得分为各部分的加权分总和。

（三）结果运用

1.根据每月清扫保洁质量考核结果，将考核成绩分为五个档次，按照考核分数所在档次发放清扫保洁经费。第一档：90分（含）以上，发放当月全额服务经费，同时给予奖励，奖励标准在合同签订前另行告知；第二档：85分（含）以上，发放当月全额服务经费；第三档：85分至75分，以85分以基准，每下降0.5分扣除年合同金额1‰的经费；为第四档：75分至60分，以75分以基准，每下降0.5分扣除年合同金额2‰的经费；第五档;60分以下为不合格，只发放当月环卫工人1200元基本生活费。如连续两月或一年内累计三月考核成绩不足60分，采购人有权单方面解除合同。

2.清扫垃圾吨数相关要求：中标供应商应当在服务范围内，每月清扫各类垃圾吨数不少于1500吨，且年清扫垃圾不少于18000吨

- 当月清扫吨数≥1500吨时，足额发放当月服务经费；

- 1500吨＞当月清扫吨数≥1350吨时，以1500吨作为基准，每降低15吨扣除年合同金额2‰的经费；

- 1350吨＞当月清扫吨数≥1200吨时，以1350吨作为基准，每降低15吨扣除年合同金额4‰的经费；

- 1200吨以下为不合格，只发放当月环卫工人工资。

- 如连续两月或一年内累计三月清扫垃圾吨数不足1200吨的，采购人有权单方面解除合同。

- 如因考核标准变更，对应的标准则根据新规定作对应调整，各投标供应商应无条件响应。

备注：在服务期内，如因道路维修、新建，大范围拆迁等特殊原因导致保洁区域面积大范围缩小的，可能导致垃圾产生量浮动较大，中标供应商应当按照客观事实作为依据，及时做好报备工作，经采购人审批同意后，可适当降低垃圾吨数考核标准，具体标准由采购人确定，各投标供应商应当无条件响应。

垃圾收运计量以末端处置场（文成伟明环保能源有限公司）过磅计量数量为准。

3.人员配置，福利保障监管结果达不到规定或承诺要求的，每发现一名人员配置不到位，扣单名人员月工资福利总额的2倍罚金；每发现一次故意克扣工人工资福利待遇的，扣克扣额的5倍罚金。中标单位标段内作业人员与机具配置达不到规定或承诺要求，或克扣员工工资福利超总人数20%的，经查证无正当理由，是主观因素造成的，采购人有权单方面解除合同。

4.有市民投诉、媒体曝光、领导批评不良影响的环境卫生事件,经核实是由中标单位或作业人员责任引起的将予以处罚。每发生一次有责投诉，考核扣分的同时扣罚500元，同一自然月内同一问题发生两次及以上的加倍处罚（扣罚1000元，同时加倍扣分）。凡遇国家、省、市、县重大活动或检查时，因供应商原因出现不良影响的，予以扣罚，其中，国家级检查发现的，每处扣5000元以上；省级检查发现的，每处扣4000元以上；市级检查发现的，每处扣3000元以上；县级媒体曝光一次性扣2000元；领导批示件一次性扣5000元。

5.保洁人员的工资福利待遇未按规定发放的、擅自减少保洁人员、弄虚作假谎报保洁人员的，未达到部分或减少人员的工资福利给予收缴财政，并按收缴工资福利总额的一倍予以处罚；人员配备少于规定人数90%的，视严重程度解除承包合同，并没收履约保证金。

6.两种类型垃圾桶倒入同一收集容器或空间造成垃圾混合，未实行分类收集的，每次处罚1000元；收集车未将垃圾倒入转运站内对应的分类压缩单元、厢体，或直运车辆接收规定运输垃圾类型外的垃圾，未实施分类运输的，处罚2000元；垃圾（分类）运输车辆未运输到规定分类处置设施处置的，处罚500元；收集运输垃圾时应保持车厢密闭，出现滴漏洒抛造成路面污染的，每次处罚200元；收集车无准入牌照进入垃圾转运站的，每车次处罚200元；

7.人员：

（1）发现环卫保洁人员或管理人员一人携带两只及以上GPS设备充数的，经证实每多一台扣200元，现场核查扣500元，发生三次及以上人员充数情况的，加倍处罚。

（2）环卫保洁人员与管理人员把GPS定位装置放在车上或者坐到GPS定位不到人员的地方休息，或利用保洁车辆进行GPS跑轨迹的，以脱岗论处，每人每次扣罚100元/人。

（3）GPS设备出现故障，供应商可在采购人上、下午上班之前通过微信或书面进行申报。采购人工作人员核实后，发现与事实不符的，按不在岗(未作业)论处。GPS设备发生故障不事先报告的，按不在岗(未作业)论处，并加倍处罚。

8.机械车辆：

（1）机械车辆应安装全球定位系统（GPS）、行车记录仪和作业影像设备，并接入环卫平台接受采购人监管，未安装全球定位系统（GPS）、行车记录仪和作业影像设备或未接入环卫平台的扣罚1500元/车。

（2）机械车辆及其全球定位系统（GPS）、行车记录仪和作业影像设备出现故障应及时向采购人报备，经审核同意后可由其它车辆替代工作。未报备的或审核不通过的按未作业论处，扣罚1500 元/车。

（3）机械化作业车辆必须规划路线或区域，每日运动轨迹时长未超过两小时，按未作业扣罚；智慧环卫平台监管检查，发现机械作业车辆随意变更范围、路线、时间的一次扣500元/车；

（4）清扫车作业时速高于10km/h、洒水车作业时速车高于25km/h、冲洗车作业时速高于15km/h的，发现扣罚100元/次/车；

（5）未经业主同意擅自将本项目的车辆服务于其他项目的发现一次扣5000元/车；

（6）现场督察发现机械保洁作业车辆、船只存着弄虚作假现象或没有实际作业，机械化作业车辆如扫盘未放下，洒水车未喷水等状况，按车辆未作业扣罚。现场督察发现机械保洁作业效果不达标的，河道船只作业效果不达标的，视情况给予一定的扣罚。

（7）作业机械出现故障未报告无轨迹的、核实故障与事实不符的，按未作业论处；机械车辆GPS定位三天以上无轨迹的，扣除驾驶员半月酬薪；机械车辆GPS定位一周以上无轨迹的，核减当月驾驶员酬薪及机械作业路段服务费。

（8）如检查发现当天作业车辆未按照投标文件承诺进行的，每缺一辆作业车扣除1分，未开启全球定位系统和道路行车记录仪的扣1分，作业人员定位系统启用率低于95%的扣2分。

（9）以上违规情况涉及扣款均从每月承包经费中扣除，扣完为止。

第十条  履约保证金

（一）乙方必须以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式付甲方保洁区域一年合同款的1％作为履约保证金（无息）给甲方，甲方开给乙方合同履约保证金收据。

注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至乙方，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至服务期满之日后30日历天止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

（二）履约保证金扣罚条款

1、乙方机械、车辆、船只，未按投标文件承诺或招标文件规定的进场作业日期到位的，甲方有权直接取消其中标资格或单方面解除合同，并扣罚全部履约保证金。

2、乙方服务人员，未按投标文件承诺，及招标文件规定的进场作业日期到位的，每人每延迟1天扣400元履约保证金；

3、作业车辆、工具的停放场地由乙方自行负责解决，要求规范、统一停放，乙方须在中标通知书发出之日起30日内在本次招标保洁区域内建立专门的停车场。乙方未按规定日期之内建立专用停车场地的，每延期一天扣1000元履约保证金。

4、乙方不能按期保质保量完成清扫保洁业务，除承担相关责任外，甲方可相应没收全部或部分合同履约保证金。

5、根据招标文件规定与合同约定，甲方可相应没收全部或部分履约保证金的条款。

（三）甲方扣罚履约保证金，但未达到解除合同条件的，乙方须在扣罚之日起7日历天内补齐合同履约保证金至一年合同款的1％。拒不缴纳补齐的，甲方有权扣罚全部履约保证金，并无条件解除合同。

（四）承包任务完成并验收移交甲方后30日内，甲方审核同意后无息退还乙方剩余的合同履约保证金；

第十一条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的清扫保洁业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，直至终止本合同。

2、甲方对乙方违反现行考核办法（现场考核）中规定的行为进行处罚。

3、甲方有权监督检查乙方落实安全防火和安全生产措施。

4、甲方有权监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高清扫保洁服务的技术水平。

5、甲方应按清扫保洁质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对发布的现行考核办法进行修改和补充。

8、甲方应按时支付款项。本合同的清扫保洁经费由政府拨款和收取垃圾处置费，如因政策影响或其它原因，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。

9、服务期内甲方遇到各类检查、考核（如上级部门检查、考核、督导等），乙方要无条件加班，甲方不另支付加班费，即此项造成的费用由乙方承担。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5、特殊情况下（台风和暴雨等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

6、乙方根据本合同所承担的服务内容及“劳动法”有关规定，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、享受按国家有关规定的员工社会保险，根据浙政办发（2009）190号文件，月工资收入不低于文成县本年最低工资标准120%。并安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违法违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

7、须为符合国家相关缴纳社保规定的所有员工缴纳社保（计入投标总价），其中一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30%，乙方在投标报价中综合考虑，今后不再调整。合同实施过程中发现一线现场服务人员社保缴纳人数未达到一线现场服务人员总数的30%的，每少一人每月扣罚2400元，直接从当月服务款中扣除。

8、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的反光工作服。

9、负责提供清扫保洁所需的全部设备、工具和材料。

10、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。教育员工遵守交通法规。

11、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用。

12、乙方不得有弄虚作假及其不正当行为。

13、乙方应认真保管，维护好保洁区域上的环卫设施。教育员工不得在责任区外翻捡废品，干私活，侵犯他人利益。

14、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和文成县的有关规定。

15、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理服务任务时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

16、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第十二条  合同组成

承包合同由《招标文件》、《投标文件》、主管部门发布的现行考核办法及附件为本合同的有效组成部分。

第十三条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育或警告或按甲方处发布的现行考核办法进行扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除，具体扣除金额以相关执法部门或文成县人民法院判决等相关依据为准。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，月考核一年内被甲方3次警告（含2次警告1次严重警告）或2次严重警告的，甲方有权单方终止本合同。

（三）根据招标文件对本项目人员、机械、车辆、船只的配备及要求，乙方如未按招标文件的要求和投标文件承诺配备的，甲方有权收回缺位费用，扣罚履约保证金，严重的直至终止采购合同。同时保留向乙方进一步索赔的权利，将乙方政府采购履约评价定为不合格。

(四)乙方道路清扫车、洒水车、洗路车、垃圾（分类）运输车等相应的清扫保洁设备，在清扫保洁作业中，存在弄虚作假、更换gps设备、数据等情况的，一经发现，记1次严重警告。

(五)乙方不得将本项目分包与转包，一经发现立即终止合同，作违约处理，没收全部履约保证金并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

第十四条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均有权向文成县人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权不续签或终止合同。

1、本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2、实际投入人员、机械车辆、船只与投标文件承诺不符合，拒不履行投标承诺的乙方（未按招标文件规定时间人员、机械车辆、船只到位，达到解除合同条件的），采购人有权无责任终止采购合同，并没收其全部履约保证金。

3、按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权不续签或终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同，并没收其全部履约保证金。警告及严重警告情形具体见考核办法。

（2）违反安全管理、规范作业规定，造成重大伤亡或重大损失。

（3）经中央、省、市级新闻媒体曝光，乙方为责任方，造成恶劣影响的。

（4）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（5）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（6）合同履约期间，乙方法人组织破产的；

（7）根据招标文件及合同约定，其它不续签或终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

4、合同期限届满时自行终止。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在文成县综合行政执法局。

第十七条  合同的份数

本合同一式捌份，合同各方各执叁份，招标代理公司壹份，文成县公共资源交易中心壹份，具有同等法律效力。

甲方：（印章）                   乙方：（印章）

全权代表：（签字）               全权代表：（签字）

确认送达地址：                  确认送达地址：

邮政编码：                      邮政编码：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

附件一：

2024年文成县县城垃圾分类一体化工程考核细则（202X年）（本考核细则若与最新政策文件不一致的，以最新政策文件为准）

为进一步提高文成县城环境卫生水平，改善县城道路清扫保洁及垃圾分类一体化项目服务质量，营造整洁、有序、美观的人居环境，加强环卫作业监管，建立长效管理机制，根据《城市道路清扫保洁质量标准》(建设发〔2005〕248 号)、2024年文成县县城垃圾分类一体化工程招标文件(采购编号: 　　)，202　年度文成县县城垃圾分类一体化工程承包合同，结合当前环卫工作实际，特制定本细则。

一、考核方式及内容

1、考核对象：本项目服务供应商（以下简称供应商）。

2、考核范围：文成县综合行政执法局认定的文成县县城垃圾分类一体化项目服务范围。

3、考核内容：县城道路清扫保洁、公厕保洁管理、河道保洁、城市家具保洁维护、爱心驿站保洁管理、规范作业、监督管理落实、中转站运维、人员机具配备、福利保障、垃圾分类等。

4、考核时间：工作日8点至21点，遇周末、节假日或者重大活动可视情增加考核时间。

5、考核方式：以日常巡查、抽查方式进行考核，发现问题当场详细记录，通过微信实时发布，保洁人员在微信平台上对整改情况进行回复，按回复情况纳入当月的量化评分。对考核结果有异议的提供证据进行申诉，现场记录应至少保留一个月。

6、合同签署后7日内，供应商应提供不少于12小时稳定运行保洁人员、机械车辆GPS定位设备和运行系统接入环卫平台，采购人定期不定时对人员、车辆等轨迹进行督查考核。

二、考核要求

（一）道路保洁

1、县城道路保洁等级分为一级、二级和三级（等级划分以县综合行政执法局发布为准），不同等级的道路实行不同的保洁要求：

（1）一级道路实行每天16小时巡回保洁（5:00-21:00），每天普扫3次（第一次普扫即晨扫必须在夏季7:00前、冬季7:30前完成，第二次普扫在下午13:30前完成，第三次普扫在夏季17:00前、冬季16:30前完成）、机扫3次、洒水3次，重点区域（县政府驻地、垃圾中转站、农贸市场（菜市场）、学校、医院、车站、码头等重要场所200米范围周边道路）每天冲洗1次，非重点区域每周冲洗3次；

（2）二级道路实行每天12小时巡回保洁（5:00-17:00），每天普扫3次（第一次普扫即晨扫必须在夏季7:00前、冬季7:30前完成，第二次普扫在下午13:30前完成，第三次普扫在夏季17:00前、冬季16:30前完成）、机扫1次、洒水3次，重点区域（县政府驻地、垃圾中转站、农贸市场（菜市场）、学校、医院、车站、码头等重要场所200米范围周边道路）每天冲洗1次，非重点区域每周冲洗2次；

（3）三级道路实行每天12小时巡回保洁（5:00-17:00），每天普扫2次（第一次普扫即晨扫必须在夏季7:00前、冬季7:30前完成，第二次普扫在下午13:30前完成）、洒水2，重点区域（县政府驻地、垃圾中转站、农贸市场（菜市场）、学校、医院、车站、码头等重要场所200米范围周边道路）每天冲洗1次，非重点区域每周冲洗2次。

2、路面垃圾日产日清，不留卫生死角，做到“七无、五净、二保持、二不准”。七无包括：无杂物；无果皮壳、无纸屑，烟蒂，塑料袋；无淤泥积土；无污水；无堵塞窨井沟眼；无卫生死角。五净包括：路面、路牙净，窨井沟眼净，树穴净，边角净，花坛周围净。二保持包括：作业人员保持着装整齐（按省定标准），作业机具、道路两旁的果壳箱保持经常性整洁；二不准包括：不准在路旁或河旁乱倒垃圾、不准有垃圾在垃圾桶（箱）中过夜存放。

3、绿化带内应每天清扫，做到带内无悬挂垃圾、无悬挂干树枝、无焚烧落叶、砖块、堆物等；

4、绿化带边的休息设施(如石桌、椅)、垃圾桶、路灯无明显灰尘，需每周擦拭一次，设施干净整洁，护栏脚、落水筛无积沉灰沙，做到“六无五净”。

5、松土过程中发现的杂物应立即清除，发现带内有蚂蚁窝、老鼠洞、狗屎等必须立刻处理。

6、清扫车作业时速应不高于10km/h，洒水车作业时速车应不高于25km/h，冲洗车作业时速应不高于≤15km/h。

（二）公厕保洁管理

1、按规定要求对保洁范围内公厕实行全天候免费开放使用，不得擅自停业、歇业，影响公众使用。

2、保证室内设施设备(门、窗、供水、供电等)完好和正常使用，无漏雨、透风及管道堵塞现象。

3、地面、蹲位、便池、墙壁等保持完好和整洁；无地面积水、纸屑、烟头、痰迹，无积存尿液、尿垢，无蚊蝇、无异味。

4、保持公共厕所外周边2米范围环境整洁，不得有乱搭建、乱堆放。

5、进行必要的室内美化、香化。

6、各项制度（内容包括但不限于公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监管电话、开放时间等信息）、责任内容按规定要求上墙，文明规范用语按要求配置，设置规范且醒目，便于市民监督；设置节约用水、禁止吸烟、文明如厕、爱护公物等提示性、劝导性标识。

7、严禁公厕内经营活动和私自收费现象。

8、公厕须实行专人专职保洁，保洁人员统一服装、统一佩证上岗、礼貌待人、服务周到，公厕保洁管理人员不得脱岗。

9、公厕保洁人员不得在公厕内私设厨房及就餐，不得在公厕内住宿，不得占用妨碍残疾人公共厕所、第三卫生间的正常使用；

10、公厕管理间卫生整洁、秩序井然，无闲杂人员，无乱堆杂物，无人员留宿；

11、积极配合完成管理部门的各项工作或临时突击性和检查任务。

（三）河道保洁

1、河道保洁范围

包括保洁区域范围的河道、湖泊、水库、池塘、溪流、沟、渠、小微水体保洁。保洁范围为水体侧向陆域延伸不少于8米（陆域有其它单位保洁的除外，具体保洁范围包括两侧公用绿地区域）。

2、河道保洁质量要求

河道保洁质量要求达到“三无三净”。“三无”即：河面无漂浮物、岸边无水生植物、河边无暴露垃圾；“三净”即：水面干净、浅滩干净、堤岸干净。

（1）河道畅通，水面无垃圾、病死动物，无影响水生态的浮萍、水葫芦等水生植物，无阻碍行洪的高杆植物等。

（2） 水域中无漂浮障碍物。

（3） 亲水平台、堤岸及桥下无垃圾及堆放的杂物。

4、蚊子、苍蝇等飞虫较多的树丛要视实际情况消杀。

（四）城市家具保洁维护

1、城市家具保洁范围

含环卫设施（垃圾桶、果壳箱、垃圾坞）、公交站台、站牌、灯箱、广告牌、报刊（信息）亭、电话亭、邮政信箱、固定室外座椅等一切城市家具。

2、城市家具保洁质量要求

（1）环卫设施（垃圾桶、果壳箱、垃圾坞）内的垃圾应日产日清，不过夜，不溢满，保持外观整洁。

（2）垃圾桶、果壳箱放置整齐规范、无敞门、无破损、无歪斜、无油漆剥落（或严重褪色）现象。收集、清洗后要归位复原，及时盖上桶盖（关闭箱门），做到车走地净。

（3）每日巡查时检查垃圾桶、果壳箱、垃圾坞等垃圾分类的标识，如出现模糊或掉落等情况的，供应商须将标识修复。县综合行政执法局投放的垃圾桶、果壳箱如有破损（含第三方人为破损）与丢失情况，供应商应在12小时内按原样式、规格、质量标准、配置要求予以免费维修或更换补齐。

（4）作业时间内禁止环卫工人在果壳箱、垃圾桶内翻捡废品。

（5）配备相应的操作工具、材料及专职工作人员，确保城市家具表面无积尘，干净整洁。

（五）爱心驿站保洁管理

（1）保持站内外环境干净整洁，无暴露垃圾，地面、墙面和站内设施设备桌椅等无粉尘、无污迹。

（2）基本的耗材（如纸巾、垃圾袋、垃圾桶及保洁必备的耗材）均由中标供应商承担。

（3）由中标单位负责日常的管理（每日开门、关门等）及维护，但不得以任何理由限制其他劳动者使用该驿站，如由发现，将按照规定对中标供应商进行处罚。

（4）采购人有权随时介入监督及管理，中标供应商应无条件响应。

（5）目前本项目驿站为5处，服务期内如有增加的，中标供应商应无条件免费提供服务，采购人不再另行支付费用。

（六）中转站运维及填埋场管理

1、承包期内，供应商负责城南垃圾中转站运维，不限于机械维护、更换提升垃圾转运压缩设备、垃圾收集、场内环境卫生保洁、大件物品拆解、破损垃圾设施回收处置等；负责城北垃圾中转站的运行工作等。

2、要求场地保持清洁干净，无垃圾和污水外流，无臭、无杂物堆积。

3、负责县生活垃圾填埋场管理工作。

4、城南、城北垃圾中转站、填埋场管理工作需接受县综合行政执法局的指令，其岗位设置、工作人员人数等需符合县综合行政执法局的要求。

（七）小广告治理

1、小广告治理范围

道路、公园、广场、公厕、道路两侧构筑物、建筑物、道路辅助设施、市政（家具）设施上可见的小广告、非法喷涂广告。区域内利用废弃木板、纸片等涂写广告，并在公交站台、沿街外立面、绿化带等处放置的，视作乱涂乱贴进行清理。

2、小广告治理质量要求

（1）随时发现，随时清理干净。并配合执法部门取证打击非法张贴小广告行为。

（2）外墙（含沿街外立面、开放式小区外立面）、地面、栏杆、店面卷帘门、空调外机等清理保洁做到“日有日清”。

（3）外墙（含沿街外立面、开放式小区外立面）、地面、栏杆、灯箱、电话亭、书报亭清理乱张贴或乱涂写保洁基本上做到“同色覆盖”。选用环保材料、涂料、油漆、清除乱张贴、乱涂写的涂料要用与墙体、地面、栏杆相同或相接近的颜色进行有规则（正方形、长方形等）的覆盖，对花岗岩、大理石等墙面、地面应通过清洗方式进行保洁，不能出现“白癜风”的涂写、覆盖方式。

（4）清除乱张贴乱涂写时注意不得污损周围墙体、地面、桥面，保持整洁。在清理乱张贴乱涂写时，要注意保护市政公用设施、绿化树木，在清理路灯杆、配电箱、果皮箱等上面的纸质宣传品时，要注意保护防锈涂层。

（八）垃圾分类

1、定时定点、分类收集、分类运输作业质量标准

（1）根据《浙江省生活垃圾分类标准》要求，生活垃圾中不同的类别应当进行分类收集、运输。

（2）按照CJJ205《生活垃圾收集运输技术规程》的规定分类配置生活垃圾收集、运输车辆（含备用车辆），并按照规定进行涂装，在明显位置标明装载垃圾的对应分类标志和颜色；

（3）有害垃圾、大件垃圾、园林垃圾和装修垃圾应根据相关规定进行分类运输。

（4）分类收集、运输车辆应确保车身整洁、标志与车牌完整清晰，车体外部无污物、灰垢，不得拖挂、遗撒、丢弃生活垃圾和滴漏污水；每天应对车辆进行全面清洗。

（5）分类收集、运输车辆须严格遵守交通法规；确保行车安全，行经居住区等人员集中区域是，应当减速通行，非特殊情况不得鸣笛。

（6）居民小区的大件垃圾要实行上门收集或预约服务。垃圾分类运输频次要根据垃圾产生的量以及投放时间科学合理安排，不得出现垃圾满溢、垃圾落地。

（7）分类容器、分类收集车、分类收集点、多功能垃圾房要实行一日一洗。

（8）主要商业街区，定时上门分类收集。

（9）垃圾按照分类运输要求“以桶换桶”的运输模式，运输至指定的转运点进行转运。

（10）在垃圾分类的过程中，由于工作原因需要调整收集、运输模式的，中标单位必须无条件接受配合。

2、做好垃圾分类劝导员、巡检员的人员安排与管理

（1）劝导员：已创建或者列入省级垃圾分类示范小区创建的小区，至少安排一位劝导员，管理现场秩序，同时针对未能分类的居民进行垃圾分类知识的宣传及讲解，积极做好沟通，引导大家主动学习垃圾分类知识，必要时，组织工作人员进行入户宣传，为进一步促进生活垃圾分类工作提质增效做好积极的作用。

（2）巡检员：根据各社区垃圾分类投放点的情况，足额配备巡检人员，监督劝导员做好相关工作。必要时配合劝导员开展垃圾分类的相关工作，采购人有权指定增加巡检员人数，各投标供应商应无条件响应。

3、在服务过程中，因为实际情况需要增加固定垃圾分类投放点，对应的垃圾分类劝导员和巡检员应等比例增加，采购人不再另行支付相关费用，所有一切费用包含在本次报价中，中标供应商应无条件响应。

三、考核及处罚标准、结果运用

（一）根据附件的考核评分标准进行综合计算考评。各评分采取百分制，考核总得分为各部分的加权分总和，其中道路保洁总分值占比75%、河道亲水平台总分值占比5%、公厕管理分值占比10%、中转站总分值占比10%。

（二）抽查考核：由县综合行政执法局组织相关职能科室组成考核小组，负责对管辖范围内道路清扫保洁、公厕保洁管理、河道保洁、城市家具保洁、环卫设施维护、爱心驿站保洁管理、规范作业、监督管理落实、中转站运维等方面进行检查考评，检查将采取明查、暗检相结合的方式，以暗检为主，定期与不定期，每月综合考评一次。如需供应商配合的将提前通知该单位派员参加，抽查考核占当月考核的20%。

（三）督查考核：分为监督考核与日常考核两种方式，日常考核由城镇环境卫生管理所抽调专业工作人员组成专班，对保洁范围内的环境卫生情况进行检查，检查扣分占当月考核的60%；监督考核由城镇环境卫生管理所管理层负责，每周不少于一次上路监督考核，发现问题直接扣分，监督考核扣分占当月考核的20%。

（四）检查扣分标准：按考核评分标准进行，采购人保留对上述标准的修改权和解释权。

四、处罚标准

（一）根据每月清扫保洁质量考核结果，将考核成绩分为五个档次，按照考核分数所在档次发放清扫保洁经费第一档：90分（含）以上，发放当月全额服务经费，同时给予奖励，奖励标准在合同签订前另行告知；第二档：85分（含）以上，发放当月全额服务经费；第三档：85分至75分，以85分以基准，每下降0.5分扣除年合同金额1‰的经费；为第四档：75分至60分，以75分以基准，每下降0.5分扣除年合同金额2‰的经费；第五档;60分以下为不合格，只发放当月环卫工人1200元基本生活费。如连续两月或一年内累计三月考核成绩不足60分，采购人有权单方面解除合同。

2.清扫垃圾吨数相关要求：中标供应商应当在服务范围内，每月清扫各类垃圾吨数不少于1500吨，且年清扫垃圾不少于18000吨

- 当月清扫吨数≥1500吨时，足额发放当月服务经费；

- 1500吨＞当月清扫吨数≥1350吨时，以1500吨作为基准，每降低15吨扣除年合同金额2‰的经费；

- 1350吨＞当月清扫吨数≥1200吨时，以1350吨作为基准，每降低15吨扣除年合同金额4‰的经费；

- 1200吨以下为不合格，只发放当月环卫工人工资。

- 如连续两月或一年内累计三月清扫垃圾吨数不足1200吨的，采购人有权单方面解除合同。

- 如因考核标准变更，对应的标准则根据新规定作对应调整，各投标供应商应无条件响应。

备注：在服务期内，如因道路维修、新建，大范围拆迁等特殊原因导致保洁区域面积大范围缩小的，可能导致垃圾产生量浮动较大，中标供应商应当按照客观事实作为依据，及时做好报备工作，经采购人审批同意后，可适当降低垃圾吨数考核标准，具体标准由采购人确定，各投标供应商应当无条件响应。

垃圾收运计量以末端处置场（文成伟明环保能源有限公司）过磅计量数量为准。

（三）人员配置，福利保障监管结果达不到规定或承诺要求的，每发现一名人员配置不到位，扣单名人员月工资福利总额的2倍罚金；每发现一次故意克扣工人工资福利待遇的，扣克扣额的5倍罚金。中标单位标段内作业人员与机具配置达不到规定或承诺要求，或克扣员工工资福利超总人数20%的，经查证无正当理由，是主观因素造成的，采购人有权单方面解除合同。

（四）有市民投诉、媒体曝光、领导批评不良影响的环境卫生事件,经核实是由中标单位或作业人员责任引起的将予以处罚。每发生一次有责投诉，考核扣分的同时扣罚500元，同一自然月内同一问题发生两次及以上的加倍处罚（扣罚1000元，同时加倍扣分）。凡遇国家、省、市、县重大活动或检查时，因供应商原因出现不良影响的，予以扣罚，其中，国家级检查发现的，每处扣5000元以上；省级检查发现的，每处扣4000元以上；市级检查发现的，每处扣3000元以上；县级媒体曝光一次性扣2000元；领导批示件一次性扣5000元。

（五）保洁人员的工资福利待遇未按规定发放的、擅自减少保洁人员、弄虚作假谎报保洁人员的，未达到部分或减少人员的工资福利给予收缴财政，并按收缴工资福利总额的一倍予以处罚；人员配备少于规定人数90%的，视严重程度解除承包合同，并没收履约保证金。

（六）两种类型垃圾桶倒入同一收集容器或空间造成垃圾混合，未实行分类收集的，每次处罚1000元；收集车未将垃圾倒入转运站内对应的分类压缩单元、厢体，或直运车辆接收规定运输垃圾类型外的垃圾，未实施分类运输的，处罚2000元；垃圾（分类）运输车辆未运输到规定分类处置设施处置的，处罚500元；收集运输垃圾时应保持车厢密闭，出现滴漏洒抛造成路面污染的，每次处罚200元；收集车无准入牌照进入垃圾转运站的，每车次处罚200元；

（七）人员：

1.发现环卫保洁人员或管理人员一人携带两只及以上GPS设备充数的，经证实每多一台扣200元，现场核查扣500元，发生三次及以上人员充数情况的，加倍处罚。

2.环卫保洁人员与管理人员把GPS定位装置放在车上或者坐到GPS定位不到人员的地方休息，或利用保洁车辆进行GPS跑轨迹的，以脱岗论处，每人每次扣罚100元/人。

3.GPS设备出现故障，供应商可在采购人上、下午上班之前通过微信或书面进行申报。采购人工作人员核实后，发现与事实不符的，按不在岗(未作业)论处。GPS设备发生故障不事先报告的，按不在岗(未作业)论处，并加倍处罚。

（八）机械车辆：

1.机械车辆应安装全球定位系统（GPS）、行车记录仪和作业影像设备，并接入环卫平台接受采购人监管，未安装全球定位系统（GPS）、行车记录仪和作业影像设备或未接入环卫平台的扣罚1500元/车。

2.机械车辆及其GPS全球定位系统（GPS）、行车记录仪和作业影像设备出现故障应及时向采购人报备，经审核同意后可由其它车辆替代工作。未报备的或审核不通过的按未作业论处，扣罚1500 元/车。

3.机械化作业车辆必须规划路线或区域，每日运动轨迹时长未超过两小时，按未作业扣罚；智慧环卫平台监管检查，发现机械作业车辆随意变更范围、路线、时间的一次扣500元/车；

4、清扫车作业时速高于10km/h、洒水车作业时速车高于25km/h、冲洗车作业时速高于15km/h的，发现扣罚100元/次/车；

5.未经业主同意擅自将本项目的车辆服务于其他项目的发现一次扣5000元/车；

6.现场督察发现机械保洁作业车辆、船只存着弄虚作假现象或没有实际作业，机械化作业车辆如扫盘未放下，洒水车未喷水等状况，按车辆未作业扣罚。现场督察发现机械保洁作业效果不达标的，河道船只作业效果不达标的，视情况给予一定的扣罚。

7.作业机械出现故障未报告无轨迹的、核实故障与事实不符的，按未作业论处；机械车辆GPS定位三天以上无轨迹的，扣除驾驶员半月酬薪；机械车辆GPS定位一周以上无轨迹的，核减当月驾驶员酬薪及机械作业路段服务费。

8、如检查发现当天作业车辆未按照投标文件承诺进行的，每缺一辆作业车扣除1分，未开启全球定位系统和道路行车记录仪的扣1分，作业人员定位系统启用率低于95%的扣2分。

9、以上违规情况涉及扣款均从每月承包经费中扣除，扣完为止。

五、汇总评议

考核组当日统计一次，每月进行汇总、评议考核。评议考核制成汇总表作为当月清扫服务费用支付依据。

六、其他

本细则从印发之日起施行，原考核细则同时废止。

附件：1、生活垃圾清扫收集服务及绿化带节点保洁考核评分标准

2、公厕保洁考核评分标准

3、河道和亲水平台保洁考核评分标准

4、护栏隔离带和隧道等保洁考核评分标准

5、文成县县城垃圾中转站运行考核办法

附件1

生活垃圾清扫收集服务及绿化带节点保洁考核评分标准

| 项目 | 内容要求 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路清扫保洁 （30分） | 晨扫必须在夏季7:00、冬季7:30完成 ，达到“七无”、“五净”、“二保持”、“二不准”标准，既无杂物；无瓜皮果壳；无纸屑，烟蒂，塑料袋；无淤泥积土；无污水；无堵塞窨井沟眼；无卫生死角。路面、路牙净，窨井沟眼净，树穴净，边角净，花坛周围净；作业人员保持着装整齐，作业机具、道路两旁的果壳箱保持经常性整洁；不准在路旁或河旁乱倒垃圾，不准有垃圾在垃圾箱（桶）中过夜存放。 少量的无主建筑垃圾（含装修垃圾、废弃大件家居垃圾）应及时清理。严格按规定清运垃圾，移动垃圾箱（桶）应在每日上午8：00前完成垃圾清运，固定垃圾坞应在每日上午9：30前完成垃圾清运，清运要彻底。 | 1、移动垃圾箱（桶）每天第一次清运须在上午8：00前完成，固定垃圾坞每天第一次清运须在上午9：30前完成，未按时清运或清运不彻底的发现一处扣（1）分。 2、第一次普扫夏季7:00,冬季7:30前未完成的,每500m²扣（1）分。 3、路段保洁时间未达到要求的一次扣（1）分。 4、普扫质量未达到标准的以10米为单位一次扣（1）分。 5、对保洁范围内的牛皮癬要及时清理,如未处理的扣(1)分。 6、卫生死角发现一处扣（1分）。 7、绿化带内有杂草，有垃圾杂物，有积水，每次每平方米扣（0.5）分。 8、绿化带内包括人行道、树池内有乱堆乱放的，每次每处扣（0.5）分。 9、少量的无主建筑垃圾（含装修垃圾、废弃大件家居垃圾）未及时清理的发现一处扣（1）分。 | 晨扫2小 时内抽查 |
|  | 动态保洁时间内，承包责任区域内无垃圾废弃物（包括烟头、纸屑、瓜果皮核、包装壳、塑料袋、砖瓦、石子等各类明显废弃物）；无散落、袋装垃圾滞留路面；果壳箱定时清洗及时加盖、关门；人行道、步阶、墙跟、树穴无明显杂草、杂物；晴天路面无积水,无蚊蝇孳生；路两旁及隔离护栏下无淤泥,路面基本见本色。 | 10、零星散落发现以5米为单位一次扣（1）分。 11、连续散落超3米扣（1）分。 12、散垃圾一堆扣（1）分。 13、发现袋装垃圾未及时处理的每发现一处扣（1）分。 14、果壳箱未及时清洗加盖、关门发现一只扣（1）分。 15、果壳箱内垃圾过满未及时清理的扣（1）分。 16、人行道、墙根、步阶、树穴有明显杂草（杂物）明显、枯枝败叶发现一处扣（0.5）分。 17、花坛里有杂物发现一次扣（1）分。 18、污水或蚊蝇孳生地发现一处扣（1）分。 19、路两旁及隔离护栏下积淤泥每隔20米的每处扣（1）分。 | 规定 时间内 |
| 道路冲洗、洒水 （10分） | 人行道包括侧石、平石实行人工冲刷，路面无积垢、无灰尘、无烟蒂、无果壳散落；机动车道为冲水路段，要求水冲后无灰尘、无烟蒂、无果壳散落；冲洗路面时如发现路面有垃圾应及时清理。 | 1、列入人工冲刷范围有积垢、灰尘、烟蒂、果壳散落的一次扣（0.5）分。 2、机动车道水冲后有灰尘、烟蒂、果壳散落的一次扣（0.5）分。 3、冲洗路面时路面有垃圾未及时清理的一次扣（1）分。 4、规定道路未冲洗(洒水)发现一次扣（3）分。 5、道路冲洗、洒水次数（每条道路春、冬季每日洒水不少于二次；夏、秋季每日洒水不少于三次）未按规定要求，少一次扣（2）分； | 规定 时间内 |
| 机械清扫 （10分） | 机扫到边、到位效果明显，路面无垃圾、无积泥、无沙石；作业期间基本无扬尘、清扫途中无垃圾撒落；垃圾在指定地点倾倒，不得随意倾倒、偷倒、乱倒垃圾；每次倾倒垃圾时间不得超过30分钟；严格按照范围、路线、时间进行机扫作业，不得随意变更。 | 1、在规定时间、范围、线路内没完成的一次扣（1）分 2、机扫路面发现垃圾、积泥、沙石的一次扣（1）分。 2、作业时扬尘或清扫途中垃圾撒落的一次扣（1）分。 3、发现机械清扫车随意倾倒、偷倒、乱倒垃圾的一次扣（2）分。 4、倾倒垃圾时间超过30分钟的一次扣（1）分。 5、随意变更机扫范围、路线、时间的一次扣（2）分。 6、发现无机械清扫一次扣（3）分。 7、台账整理不完善，一次扣（2）分； 8、未安装或开启GPS设备上路工作的，一次扣（2）分。 | 规定 时间内 |
| 机动垃圾收集车（10分） | 收集作业完成后应清理现场，可移动式箱（桶）须及时复位，果壳箱、移动垃圾箱（桶）无歪斜、无人为损坏，做到车离地净，无遗留垃圾。 | 1、收集作业未清理现场，地不净、遗留垃圾发现一处扣（1）分。 2、可移动式箱（桶）未及时复位、歪斜发现一处扣（0.5）分。 3、未在规定时间内收集作业发现一次扣（3）分。 4、已实施垃圾定时定点收运的区域，未按规定收运的发现一次扣（1）分。 | 规定 时间内 |
| 环卫设施维护 （10分） | 环卫设施无破损；定期清洗保持外观清洁；果壳箱、垃圾桶每日清洗一次、垃圾收集车辆（含机动车和非机动车）每日清洗后方可上路；垃圾容器封闭无四害孳生，周围无垃圾散落，管理规范，垃圾做到日产日清。 | 1、垃圾桶、果壳箱破损（含第三方人为破损）或丢失的发现一个扣（0.5）分，供应商未在12小时内按原样式、规格、质量标准、配置予以免费维修或更换补齐的发现一个扣（0.5）分。 2、环卫设施不整洁或车辆未清洗发现一处的扣（1）分。 3、环卫设施垃圾容器封闭，四害孳生的、周围垃圾洒落的，发现一次扣（1）分。 4、未及时清理垃圾桶（箱）、密封式垃圾收集装置内垃圾，未做到日产日清出现外溢的发现一次扣（1）分。 5、垃圾桶（箱）、果壳箱、密封式垃圾收集装置内使用后内胆未及时清洗加盖、关门一次扣(0.5)分。 6、垃圾桶、果壳箱的分类标识不符合垃圾分类工作要求的或未按规定摆放的，发现一个扣（0.5）分。 | 随机 检查 |
| 规范作业 （20分） | 作业人员作业期内穿反光安全服、佩证上岗；在作业时间内，不集聚闲聊，工期休息单次不超过10分钟；作业期间不做与作业无关的事；车辆停放遵守交通法规；垃圾运输实行密闭，不得超高运输和吊挂杂物；严禁作业人员擅自向责任区内单位收取各种费用。 | 1、无佩戴上岗证和穿反光安全服的，作业时，应按车行线反方向清扫，保洁车辆停放应地点适宜，不能太靠近车行线，车容应整洁，作业期间，人员必须衣冠整洁，不得穿拖鞋上岗，发现一次扣（1）分。 2、作业期间，不得聚集闲聊或坐岗，单次休息不得超过10分钟，不做与作业无关的事；不得拾捡、买卖废品，发现一次扣（1）分。 3、作业人员工作期间不得无故缺岗、离岗、严禁迟到早退，严禁消极怠工，严禁酒后作业，发现一次扣（1）分。 4、动态保洁时间内发现不在岗一次扣（1）分。 5、垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高超速运输，不得悬挂杂物，装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛、焚烧垃圾、垃圾清运须及时，垃圾清运完毕，应打扫周边环境，做到人走地净，并实行密闭运输，发现一次扣（1.5）分。 6、发现作业人员擅自收费的一次扣（2）分。 7、检查发现纳入GPS监管平台的车辆GPS轨迹每缺少一辆扣（1）分，作业人员定位设备启用率低于95%的发现一次扣（2）分。 8、未做到垃圾分类收集、分类清运，混合收集混合运输的，发现一次扣（3）分。 9、主要商业街未开展定时定点上门收运垃圾或收运时未播放语音提示的，每发现一条街扣（2）分。 | 随机 检查 |
|  | 清扫保洁时间内（含人工清扫、机械清扫与道路冲洗）垃圾不得扫入窑井、花坛、绿化带；清扫作业中不得漏扫、甩扫；交接班不得出现空档，责任区交界处清扫保洁过界10米；垃圾在指定地点倾倒，不得焚烧垃圾。 | 9、将垃圾扫入或倒入窨井、道路绿地、河道等处查证属实的一次扣（1）分。 10、清扫作业中发现漏扫、甩扫的发现一次扣1分。 11、交接班出现空档或责任交接处清扫保洁过界10米的发现一次扣（1）分。 12、垃圾未在指定地点倾倒或焚烧的发现一次扣（2）分。 | 随机 检查 |
| 监督管理落实（10分） | 无有责投诉（包括电话、信访、县长公开电话等）；有责投诉后处置及时；无新闻媒体曝光；无检查通知（包括监督员、街道等检查）后，不及时处理。 | 1、出现一次有责投诉扣（1）分，不及时处理的加扣（2）分。 2、因脏乱差被媒体曝光或受到上级单位批评督办的，每次扣（2）分，不及时处理的加扣（3）分。 3、检查后不及时处理的扣（2）分，同一问题反复出现的加倍扣分。 4、在应对各级检查、重大活动任务、自然灾害以及突发事件时，不服从统一指挥和调配的，加扣3分。 | 规定 时间内 |

附件2

公厕保洁考核评分标准

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 按规定要求对保洁范围内范围公厕实行24小时全天候开放使用，文明服务。公厕无收费或变相收费现象，不得擅自停业、歇业，影响公众使用。（共计10分） | 一处扣1.5分 |
| 二 | 1、保证室内设施设备(内外门、窗、供水、供电等)完好和正常使用，无漏雨、透风良好及管道堵塞现象。（共计15分） 2、清扫保洁时设置提示标志；冬季保洁时地面不结冰。 | 一处扣0.5分 |
| 三 | 1、公厕内部异味，天花板、内外墙面、地面、门窗、洗手台等设施有垃圾、污迹、蛛网等。（共计5分） | 一处扣0.5分 |
|  | 2、蹲位、大小便池、厕位隔断、搁物台、上下水管、镜子等无积尘、无污迹、无蛛网、无乱涂乱画的、无地面积水、纸屑、烟头、痰迹，无蚊蝇、无异味。（共计5分） | 一处扣0.5分 |
|  | 3、大便器、大便槽清洁，无粪便污垢、无积粪、无堵塞、洁净见底。小便器（槽）清洁无水锈、尿垢、垃圾、沟眼、管道保持通畅。（共计5分） | 一处扣0.5分 |
| 四 | 外墙面、屋顶、及公共厕所周边2米范围内，环境卫生整洁，无乱晾乱晒、私搭乱建、无杂物。（共计10分） | 一处扣1分 |
| 五 | 进行必要的室内美化、香化,定时喷洒灭蚊蝇药物。（共计5分） | 一次扣0.5分 |
| 六 | 1、导向牌、制度牌缺失的，各项制度、责任内容按规定要求上墙。（共计5分） | 一处扣1分 |
|  | 2、公厕内部标识存在破损、残缺，歪斜等现象，不规范、不醒目的。（共计5分） | 一处扣1分 |
| 七 | 严禁公厕内经营活动和私自收费现象。（共计5分） | 一处扣1分 |
| 八 | 公厕卫生整洁、秩序井然，管理房、工具间内物品摆放整齐，环境整洁，无闲杂人员，无乱堆杂物，无人员留宿。（共计10分） | 一处扣1分 |
| 九 | 公厕保洁管理人员到岗到位、巡回保洁记录齐全，上班时间穿工作服，不得脱岗。（共计10分） | 一处扣1.5分 |
| 十 | 无积极配合完成管理部门的各项工作或临时突击性和检查任务。（共计10分） | 一次扣2分 |

附件3

河道和亲水平台保洁考核评分标准

| 项目 | 内容要求 | 评分标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常保洁 | 河面、河滩、堤岸无垃圾和漂浮物，无明显水生植物；水面打捞物集中堆放并妥善处理，清理的各种垃圾和废弃物不乱倒，及时运往中转站，避免二次污染的；河道通畅，河中无障碍物。河岸周围没有垃圾，河道内没有影响景观和通航的草生植物。河岸两旁及隔离护栏下无垃圾、淤泥；河岸绿化带内无杂物、纸屑。河边垃圾（包括生活垃圾、建筑垃圾等）做到及时清理。 | 1、每处漂浮物5㎡以上扣3-6分；5㎡以下扣1-3分 2、河道内发现有动物尸体、木头等较大物品，每处扣2分； 3、河道和岸边垃圾有堆放现象（市级河道两岸两侧各20米、县级河道两岸两侧各15米、其他河道两岸两侧各10米内无乱堆、乱放、乱搭建。发现不报告扣1分，不去清理扣5分，不组织清理扣10分）。 4、河面有影响水生态的杂草（含水葫芦、浮萍和水草等），漂浮废弃物的，每处/扣1分； 5、打捞上岸的垃圾、杂物实行日产日消，运到指定中转站处理，未按要求的每次扣2分； 6、河岸两旁及隔离护栏下无垃圾、淤泥；河岸绿化带内无杂物、纸屑，杂物，岸边植物无飘挂垃圾，每处扣1分。 | 随机 检查 |
| 垃圾清运 | 结合村庄与河道分布，完善垃圾集中清运点布置，打捞物堆放、清运按业主生活垃圾处置方式，集中堆放，清运至垃圾填埋点或处理站进行集中处理；堆放的打捞物对河道无二次污染。垃圾转运至指定地点倾倒，不得焚烧垃圾。 | 1、发现一处不符合规定要求作业的扣3分； 2、垃圾未在指定地点倾倒或焚烧的发现一次扣5分。 | 随机 检查 |
| 规范作业 | 河道保洁员应按河道保洁要求足额配置，并统一穿着“河道保洁”字样反光安全服，佩戴安全帽，穿戴救生衣，各作业人员必须佩证上岗，使用有统一配备的船只，保持船况良好，船容整洁并配备救生设备，做到规范文明作业。每艘船只及救设备均须进行编号。 | 发现一处不符合规定要求的扣1分 | 随机 检查 |
|  | 保洁人员每天实行自7:00时起日保洁时间不少于8小时,临界处必须交叉保洁5米以上，保洁起止时间将根据季节适时调整，作业时间不能减少。 | 发现一处不符合规定要求作业的扣3分 | 随机 检查 |
| 环卫设施 | 确保环卫设施的完整整洁。 | 发现一处不符合规定要求作业的扣1分 | 随机 检查 |
| 保洁制度 | 1、要建立相应的河道保洁管理和考核方案，建立保洁人员管理制度，形成河道保洁自查和考核制度，每月自查次数不少于四次，检查河道数不少于总河道的50%。 2、应将河道疏通、河岸驳坎等公共建设工程而影响河道正常保洁的情况做好登记备案，并及时上报当地政府。 3、遇重大活动，重要节日及上级检查考核由业主或当地政府统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。 4、对社会监督、群众反映和河道巡查员发现的问题及时查办，并做好台帐记录，及时反馈业主或当地政府。 4、建立河道长效管理台账，台账记录是否准确详细。 | 1、每发现一起保洁制度未落实的扣1分。其中无河道保洁管理和考核方案扣2分；无河道保洁自查和考核台帐扣1分； 2、保洁人员未签定合同及办理保险，每份/扣0.5分； 3、自查报表没有按时上报扣1分；对群众反映和管理部门人员检查发现的问题不及时查办的，扣3分； 4、对突击性保洁工作不力一次扣5分 5、无河道保洁自查和考核制度，台账不全扣1分/次，没有建立的扣3分/次。 | 随机 检查 |
| 特殊保洁 | 1、风暴雨过后，保洁单位应在三天内清理完垃圾、漂浮物、杂草、障碍物等，确保河道畅通和河面干净整洁； 2、发现病死动物或病死动物产品的，应及时报告；保洁工作人员拖延处置或违规处置，造成不良后果的，按有关规定追究相应责任。 3、发现大范围的鱼类或其他水生生物群体死亡的，应及时报告；保洁工作人员拖延处置或违规处置，造成不良后果的，按有关规定追究相应责任。 4、发生突发污染事件、河水水质(水发黑、发黄、异味重)问题及其他影响河道保洁事件的，保洁责任单位应立即报告，并积极配合和妥善组织处置。 5、在当地农忙时期，须对腐败果品及修剪后或果实收获后的残枝败叶进行清理等。 | 每发现一起未按规定落实的扣3分。 | 随机 检查 |

附件4

文成县城区垃圾中转站运行考核办法

为加强县城垃圾中转站环境卫生管理，规范垃圾中转站运行，提升管理水平，保障公众利益，根据《2024年文成县县城垃圾分类一体化工程》招标文件（采购编号：WCFSCG-2020-78），结合当前工作实际，特制定本细则。

一、考核对象

县城垃圾中转站运营承包商（城南、城北垃圾中转站）

二、考核范围

县城垃圾中转站的环境卫生、除臭消杀、安全生产、设备车辆维护管理工作和人员管理，病媒防制工作等进行考核，考核结果直接与月度考核奖励挂钩，依据检查考核结果核减相应月度考核奖。

三、考核内容

考核内容共六大项，分别为：

（一）中转站内外环境卫生；

（二）中转站设备设施完好情况；

（三）站内外消杀除臭，病媒防制工作；

（四）中转站安全运行规范、制度台账管理；

（五）车辆运转规范及转运途中表现；

（六）预处理设施、定期维养、管道疏通排查等。

四、考核要求

（一）中转站内外卫生

1、中转站内外卫生要达到地面无杂物、无污水、无堵塞窨井沟眼、无卫生死角，墙角无蜘蛛网，保持站内绿化带整洁。

2、站内厕所保持清洁，无污物，设施完好，门卫室、休息室保持整洁。

3、站内地面冲洗每天不少于3次。第一次必须在上午7:00前完成，第二次结合各中转站的实际情况安排，第三次在晚上关门前完成。

4、机台周边地面冲洗每小时一次，排水沟必须每天清理，配合驾驶员做好中转站内污水抽运工作。

（二）中转站设备设施完好情况

1、机台、车厢等设备及积渣池中沉淀物必须每车次冲洗清洁，确保垃圾水畅通。

2、操作台、主机等设施应定期清洗保持外观清洁。

3、机台周边及进料口内不得有垃圾滞留。

4、站内制度牌、警示牌、宣传栏、消防设施等保持完整清洁。

5、保持中转站内基建及附属设施完好，发现缺失或破损的。

（三）站内消杀除臭

1、安排专人按时对地面、排水沟、机台周边进行消杀除臭工作，并实时做好记录。

2、垃圾中转站工作人员应按规定切实做好消毒、灭鼠、灭蝇工作，消毒剂应妥善保管。谨防失窃，对有用余下的药液不能乱倒，清洗药具药水应选择安全地点妥善处理。

3、消杀人员作业时须配戴必要的安全防护用具，并定期进行安全生产培训。

4、加强个人和周围环境卫生工作，严格保护好消毒器材，按照使用方法注意操作。

5、病媒防控时，操作员应穿戴专用服装，佩戴口罩、手套、帽子等专用防护用品。

（四）中转站安全运行规范

1、机台操作人员作业期间佩戴上岗证，穿工作服；在作业时间内，不聚众闲聊，不得玩手机，作业期间不做与作业无关的事。

2、中转站必须按甲方规定时间开放和关闭（04：30-22:30），管理及操作人员必须满员在岗，中转站开放时间禁止一切无关人员（或车辆）进入，门卫室只准门卫居住使用，不得留宿其他人员。

3、使用好垃圾压缩机械设备和掌握好安全生产知识，发现问题及时汇报。做到安全生产不违章操作，不延误垃圾压缩中转工作，做到人离、机停、电断。

4、禁止机台操作人员及环卫工人在机台周边翻捡废品。

5、公开、公平、公正的管理好清扫人员倾倒垃圾的秩序，应按顺序安排进行倾倒，杜绝一切建筑垃圾、工业垃圾、旧家具及其它大型垃圾进入机台压缩，避免损坏机器，并做好垃圾分类工作。

6、中转站内禁止堆放可回收物等杂物，禁止使用明火、禁止私接电线，未经允许不得在中转站内对电瓶车进行充电。

7、须保证站内消防设施、器材等良好，运转正常。

（五）台账内部管理

1、机台操作人员要实时做好垃圾出车台账，要做到准确无误，真实有效；配合驾驶员做好中转站垃圾运输中转工作。

2、承包公司要建立各项规章制度、内部岗位责任制度、内部考核机制，完善的管理制度。

3、承包公司要完备的相关台账资料的登记、管理制度，制作的各类台账要规范、真实、清晰、准确。

（六）其他

1、承包公司应根据招标文件的要求对本项目人员进行满员配备。作业前要检查机台设施设备是否正常，发现故障的要及时通知修理人员修理，并要第一时间向县城镇环境卫生管理所报告备案。

2、承包公司中标后应指派工作人员负责中转站日常巡查工作。

3、遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好垃圾转运等保障工作，服从安排管理，按规定及时完成下达的任务。

4、接到数字城管、投诉电话和新闻舆论等举报投诉后，应在短时间内处理完毕，报送城镇环境卫生管理所，并作好信息反馈。

5、接到关于中转站问题的整改意见后，应快速及时落实整改，并作好整改结果的反馈。

6、严禁作业人员擅自向责任区内单位收取各种费用。

五、考核方式与方法

（一）定分

各中转站考核每日满分为100分。

（二）分值、得分计算依据及标准

日常检查分值是根据垃圾中转站在各自承包合同中标定的年金额的50%除以全年总天数再除以100分所计算得出的。

日常检查分值计算公式为：分值=年金额×50%÷（全年总天数×100）。

（三）检查方式

垃圾中转站日常检查打分主要由县城镇环境卫生管理所考核组负责，县综合行政执法局将定期或不定期抽查。

（四）检查计分

以扣分方式对各中转站的实地检查。根据附件的考核评分标准在“中转站日常考评记录表”进行逐项对照记录，考评表上每项都有设定扣分区间，各中转站每项每日扣分不超过扣分上限的，以累计的分数为准；每次累计超过扣分上限的，以上限为准。每日的总扣分数为各项扣分的累加值。具体扣分项目详见“中转站日常考评记录表”。

（五）中转站日常考核

垃圾中转站以日常考核为主，检查将采取明查、暗检相结合的方式，以暗检为主，定期与不定期进行抽查。

六、奖罚措施

（一）一月一小评，月平均低于80分（不含80分）的，应责令其限期予以改正，并发书面通知书以示警告。全年有三次被警告过的承包单位，终止采购合同，没收履约保证金，保留向违规供应商进一步索赔的权利，月平均低于75分（不含75分）的，终止采购合同。将违规承包商列入不诚信供应商名单，三年内不得参加文成县中转站运行投标活动。

（二）考核奖罚标准：对违反垃圾中转站各条管理制度的，每人（次）处罚100-200元；凡遇国家、浙江省、温州市或文成县重大活动或检查时，中转站运行方面发现不达标的，除给予通报批评外，还可以给予相应的经济处罚。国家级检查发现问题的一次性扣20000元以上，省级检查发现问题的一次性扣10000元以上，县市级和局级检查发现问题的一一次性扣5000元以上。

七、其他

1、根据本考核细则对承包商进行考核，可根据工作需要对本考核细则作出适当调整。

2、本办法未尽事宜，按招标文件及相关合同、协议执行。

3、本细则从印发之日起施行，原考核细则同时废止。

附件：1、垃圾中转站项目运维考核评分标准

2、县城垃圾中转站运行日常考核评分记录表

附件1

垃圾中转站项目运维考核评分标准

| 项目 | 内容要求 | 评分标准（每日检查或不定期抽查） |
| --- | --- | --- |
| 中转站内外卫生 | 1）中转站内外卫生要达到地面无杂物、无污水、无堵塞窨井沟眼、无卫生死角，墙角无蜘蛛网，保持站内绿化带整洁。 2）站内厕所保持清洁，无污物，设施完好。 3）站内地面冲洗每天不少于3次。第一次必须在上午7:00前完成。第二次结合各站的实际情况安排。第三次在晚上关门前完成。 4）机台周边地面冲洗每小时一次，排水沟必须每天清理，配合做好站内污水抽运工作。 5）排水沟必须每天清理，配合驾驶员做好站内污水抽运工作。 | 1、中转站内外卫生未达标每处扣1分 2、站内厕所未达标，视情扣1分/处； 3、站内地面冲洗少于3次的，每次扣3分； 4、机台周边地面未及时冲洗的，每次扣1分； 5、站内污水池外溢的，发现一次扣3分； 6、操作完毕10分钟后压缩箱未保持密闭，发现一处扣5分； 7、垃圾中转站内公厕保洁到位，每次扣2分； 8、排水沟必须每天清理，配合驾驶员做好站内污水抽运工作，每次扣3-5分； |
| 中转站设备设施完好清洁 | 1）机台、车厢等设备及积渣池中沉淀物必须每车次冲洗清洁，确保垃圾水畅通。 2）操作台、主机等设施应定期清洗保持外观清洁。 3）机台周边及进料口内不得有垃圾滞留。 4）站内制度牌、警示牌、宣传栏、消防设施等保持完整清洁。 5）保持站内基建及附属设施完好，发现缺失或破损的。 | 1、机台、车厢等设备没有每车次冲洗清洁的一次扣5分； 2、积渣池中沉淀物未及时清理的每次扣5分； 3、操作台、主机等设施未及时清洗的扣5分； 4、发现站内基建及附属设施有缺失或破损的扣5分。 |
| 安全生产运行规范 | 1）机台操作人员作业期内佩戴上岗证，穿工作服；在作业时间内，不聚众闲聊，不得玩手机，作业期间不做与作业无关的事；严禁作业人员擅自向责任区内单位收取各种费用。 2）中转站必须按甲方规定时间开放和关闭，管理及操作人员必须满员在岗，中转站开放时间禁止一切无关人员（或车辆）进入，门卫室只准门卫居住使用，不得留宿其他人员。 3）中转站内禁止使用明火、禁止私接电线，未经允许不得在中转站内对电瓶车进行充电。 4）禁止机台操作人员及环卫工人在机台周边翻捡废品，中转站内禁止堆放可回收物等杂物。 5）做好垃圾压缩中转工作，安全高效完成每天工作任务，及时压缩垃圾中转，做到不积压、不离岗、不延误垃圾压缩中转。 6）使用好垃圾压缩机械设备和掌握好安全生产知识，定期对机械设备进行养护和擦洗，必要时对压缩机整机，电源及零部件进行安全排障检查并做好记录，发现问题及时汇报。做到安全生产不违章操作，不延误垃圾压缩中转工作，做到人离、机停、电断。 7）公开、公平、公正的管理好清扫人员倾倒垃圾，应按顺序排队进行倾倒，杜绝一切建筑垃圾、工业垃圾、旧家具及其它大型垃圾进入机台压缩，避免损坏机器，并做好垃圾分类工作。 8）做好压缩垃圾量台帐管理记录，要做到准确无误。做好交接班的车记录工作，记录要公正，真实有效；并而要记下出车时间及记录人姓名，配合好驾驶员做好片区垃圾运输中转工作。 9）按照规定时间上下班，不迟到早退无故旷工，上班时间不擅自脱岗。上班前不饮酒，保持安全生产工作有序开展。 | 1、作业期间没戴上岗证、没穿工作服的扣（1）分； 2、聚众闲聊，玩手机，作业期间做与作业无关事的扣（2）分； 3、擅自向责任区内单位收取各种费用的每次扣（2）分； 4、不遵守各项规章制度和有关规定、不服从管理的扣（1）分； 5、消极怠工导致垃圾不能及时中转的每次扣（2）分； 6、因自身原因造成机台设备故障或损坏的每次扣（1-5）分； 7、未管理好清扫人员导致建筑垃圾、工业垃圾、旧家具及其它大型垃圾进入机台压缩，未做好垃圾分类工作。每次扣（5）分； 8、没有做好交接班和出车记录的每次扣（1）分； 9、上班迟到或早退，上班时间擅自脱岗的。上班饮酒的，每次扣 （1-5）分。 10、严禁非中转站工作人员操作机台设备，每次扣（1-5分）。 11、环卫工人在机台周边翻捡废品，中转站内堆放可回收物等杂物每次扣（1-5分）。 |
| 站内消杀除臭 | 1）安排专人按时对地面、排水沟、机台周边进行消杀除臭工作，并实时做好记录。 2）垃圾中转站工作人员应按规定切实做好消毒、灭鼠、灭蝇工作，消毒剂应妥善保管。谨防失窃，对有用余下的药液不能乱倒，清洗药具药水应选择安全地点妥善处理。 3）消杀人员作业时须配戴必要的安全防护用具，并定期进行安全生产培训。 4）加强个人和周围环境卫生工作，严格保护好消毒器材，按照使用方法注意操作。 | 1、未按规定做好消毒、除臭工作的每次扣（5）分。 2、未按规定做好病媒防治工作的每次扣（5分） |
| 制度台账管理 | 1）机台操作人员要实时做好垃圾出车台账，要做到准确无误，真实有效；配合驾驶员做好中转站垃圾运输中转工作。 2）运维企业要建立各项规章制度、内部岗位责任制度、内部考核机制、完善的生产管理、定期安全培训等制度。 3）运维企业要建立完备的相关台账资料（包括不限于安全生产、设备维护、车辆保险、保险合同等）的登记、管理制度，制作的各类台账要规范、真实、清晰、准确。 | 1.未做好相关规章制度和台账，发现一次扣10分； 2.台账弄虚作假的，发现一次扣10分； |
| 其他 | 1）承包公司应根据招标文件的要求对本项目人员进行满员配备。作业前要检查机台设施设备是否正常，发现故障的要及时通知修理人员修理，并要第一时间向环卫所报告备案。 2）遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好垃圾转运等保障工作，服从环卫所安排管理，按规定及时完成下达的任务。 3）接到数字城管、投诉电话和新闻舆论等举报投诉后，应在短时间内处理完毕，并作好信息反馈。 4）接到环卫所关于中转站问题的整改意见后，应快速及时落实整改，并作好整改结果的反馈。 5）前端收集的转运三轮车、二分类车辆等需按照中转站垃圾分类标识进行分类倾倒。 6）中转站基坑内放置的压缩箱的分类标识需要同中转站垃圾分类标识显示屏相同。 | 1、作业前未检查机台设施设备的一次扣（2）分； 2、发现机台设备故障未及时报告、未及时修理的发现一次扣（2）分； 3、投诉处理不及时、未及时反馈一次扣（2）分。 4、未按照垃圾分类标识进行倾倒，发现一次扣5分； 5、基坑内厢体垃圾分类标识同中转站显示屏不一致的，发现一次扣5分。 |

注：考核期间，第一次发现问题的按以上述评分标准扣分，同一问题再次发现在前一次的基础上加倍扣分。

附件2

县城垃圾中转站运行日常考核评分记录表

中转站                                                                   检查日期：  　　　年   月   日

| 内容 时间 | 中转站内外卫生 | 中转站设备设施完好清洁 | 站内消杀除臭 | 安全生产运行规范 | 其他 | 扣分 | 检查评语 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站内 地面 | 站内冲洗 | 站内公厕 | 机台周边 | 墙面、排水沟冲洗 | 车厢冲洗 | 主机清洁 | 进料口周边 | 消杀除臭 | 安全操作 | 着装 | 行为规范 | 投诉 | 作业安全规范、防控规范 | 人员 |  |  |
|  | 0-10分 | 0-5分 | 0-5分 | 0-5分 | 0-5分 | 0-10分 | 0-5分 | 0-5分 | 0-5分 | 0-5分 | 0-2分 | 0-10分 | 0-5分 | 0-13分 | 0-10分 |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签名：                                                                              承包商代表签名：

承包商代表签名：

# 第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、参加本次采购的投标供应商为小微企业的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

5、享受监狱企业价格（10%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位价格10%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2                            残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与2024年文成县县城垃圾分类一体化工程投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |
| 投标供应商（盖章）： |
| 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

## 附件二   开标一览表

开标一览表

项目名称：                            项目编号：           （价格单位：人民币元）

| 报价项目 | 投标总价（一年） （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2024年文成县县城垃圾分类一体化工程 | 大写： 小写： |  |

说明：

1. 报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿（工作日的午餐）与交通、专用设备及工具、器械、消耗材料、服装、安全、管理费用、税费、利润、验收费（评审费）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。

2. 投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

3.此栏内投标报价（合计部分）应与附件三 “投标分项报价表”中“合计”相一致。

4. ▲此表不得自行增减内容，未提供此表的作没有实质性响应招标文件要求。

。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

## 附件三  投标分项报价表

## 投标分项报价表1.1

项目名称：                   项目编号：              【价格单位：元】       文成县

| 序号 | 项目 | 月支出 | 一年支出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动成本 （ 人） | 人员工资 |  |  | ▲根据浙江省人民政府办公厅文件（月工资收入不低于文成县本年最低工资标准120%， ▲特殊岗位津贴发放标准按20元/每人/每出勤日） |
|  |  | 加班费 |  |  | 法定节假日按全员全年11天计算； |
|  |  | 高温费 |  |  | ▲高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线现场服务人员每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放 |
|  |  | 冬季低温保暖补贴 |  |  | ▲冬季低温保暖补贴共3个月（逐月发放，一线现场服务人员每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放 |
|  |  | 各类保险 |  |  | ▲包括社保、意外保险费，其中一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30% |
|  |  | 人员福利 |  |  | 包括过节费、奖金 |
| 2 | 生产费用 | 劳保用品 |  |  | 工作服、雨衣、雨鞋等 |
|  |  | 生产工具 |  |  | 三轮车、快速保洁车、管理用车 |
|  |  | 耗材用品 |  |  | 扫帚、畚箕、铁锹等 |
|  |  | 修理费用 |  |  |  |
|  |  | 住房租金 |  |  |  |
| 3 | 机械设施（扫地车、冲洗车、洒水车、船只等） | 折旧费 |  |  | 按投入机械、车辆、船只等具体数量分列，表格可以延续 |
|  |  | 保养、修理费 |  |  |  |
|  |  | 保险费 |  |  |  |
|  |  | 油费、水费 |  |  |  |
|  |  | 耗 材 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 4 | 经营管理费 |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 一年总价 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |

注：1.本表所列费用为该分项的全部费用，未列费用均为综合考虑。

2.不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

3.报价低于本表规定的，视为没有实质性响应招标文件要求。

4、本表中劳动成本（   人）与拟投入本项目人员配备情况表中对应人数不一致，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

## 投标分项报价表1.1.1

（文成县道路公路、市政设施、小广告、装修垃圾清运等部分明细报价）

项目名称：                        项目编号：            【价格单位：元】

| 序号 | 项目 | 月支出 | 一年支出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动成本 （ 人） | 人员工资 |  |  | ▲根据浙江省人民政府办公厅文件（月工资收入不低于文成县本年最低工资标准120%， ▲特殊岗位津贴发放标准按20元/每人/每出勤日） |
|  |  | 加班费 |  |  | 法定节假日按全员全年11天计算； |
|  |  | 高温费 |  |  | ▲高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线现场服务人员每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放 |
|  |  | 冬季低温保暖补贴 |  |  | ▲冬季低温保暖补贴共3个月（逐月发放，一线现场服务人员每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放 |
|  |  | 各类保险 |  |  | ▲包括社保、意外保险费，其中一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30% |
|  |  | 人员福利 |  |  | 包括过节费、奖金 |
| 2 | 生产费用 | 劳保用品 |  |  | 工作服、雨衣、雨鞋等 |
|  |  | 生产工具 |  |  | 三轮车、快速保洁车、管理用车 |
|  |  | 耗材用品 |  |  | 扫帚、畚箕、铁锹等 |
|  |  | 修理费用 |  |  |  |
|  |  | 住房租金 |  |  |  |
| 3 | 机械设施（扫地车、冲洗车、洒水车、等） | 折旧费 |  |  | 按投入机械、车辆、船只等具体数量分列，表格可以延续 |
|  |  | 保养、修理费 |  |  |  |
|  |  | 保险费 |  |  |  |
|  |  | 油 费 |  |  |  |
|  |  | 水 费 |  |  |  |
|  |  | 耗 材 |  |  |  |
| 4 | 经营管理费 |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 一年总价 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 总面积（平方米） |  |
| 平均单价（元/平方米） |  |

注：1.本表所列费用为该分项的全部费用，未列费用均为综合考虑。

2.本表中劳动成本（   人）与拟投入本项目人员配备情况表中对应人数不一致，视为没有实质性响应招标文件要求。

3.不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4.报价低于本表规定的，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

## 投标分项报价表1.1.2

（文成县河道部分明细报价）

项目名称：                        项目编号：            【价格单位：元】

| 序号 | 项目 | 月支出 | 一年支出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动成本 （ 人） | 人员工资 |  |  | ▲根据浙江省人民政府办公厅文件（月工资收入不低于文成县本年最低工资标准120%， ▲特殊岗位津贴发放标准按20元/每人/每出勤日） |
|  |  | 加班费 |  |  | 法定节假日按全员全年11天计算； |
|  |  | 高温费 |  |  | ▲高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线现场服务人员每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放 |
|  |  | 冬季低温保暖补贴 |  |  | ▲冬季低温保暖补贴共3个月（逐月发放，一线现场服务人员每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放 |
|  |  | 各类保险 |  |  | ▲包括社保、意外保险费，其中一线现场服务人员社保缴纳人数不得低于一线现场服务人员总数的30% |
|  |  | 人员福利 |  |  | 包括过节费、奖金 |
| 2 | 生产费用 | 劳保用品 |  |  | 工作服、雨衣、雨鞋等 |
|  |  | 生产工具 |  |  | 三轮车、快速保洁车、管理用车 |
|  |  | 耗材用品 |  |  | 扫帚、畚箕、铁锹等 |
|  |  | 修理费用 |  |  |  |
|  |  | 住房租金 |  |  |  |
| 3 | 机械设施 | 折旧费 |  |  | 按投入船只等具体数量分列，表格可以延续 |
|  |  | 保养、修理费 |  |  |  |
|  |  | 保险费 |  |  |  |
|  |  | 油 费 |  |  |  |
|  |  | 水 费 |  |  |  |
|  |  | 耗 材 |  |  |  |
| 4 | 经营管理费 |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 一年总价 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 河道总面积（平方米） |  |
| 平均单价（元/平方米） |  |

注：1.本表所列费用为该分项的全部费用，未列费用均为综合考虑。

2.本表中劳动成本（   人）与拟投入本项目人员配备情况表中对应人数不一致，视为没有实质性响应招标文件要求。

3.不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

4.报价低于本表规定的，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

## 附件四   法定代表人授权书

文成县综合行政执法局：

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                        （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号及名称）项目投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人则提供身份证复印件或影印件。

## 附件五   投 标 函

投    标   函

致：文成县综合行政执法局

我方确认收到贵方提供的2024年文成县县城垃圾分类一体化工程[项目编号及项目名称：     ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称） 研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后并经过现场勘察，充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况，决定作为投标者正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜，为此：

1、按“投标供应商须知”要求提供招标文件要求的全部投标文件；

2、招标文件要求投标供应商提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  提供招标文件要求的全部投标文件。

②  保证遵守招标文件中的有关规定。

③  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

④  投标供应商已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑤  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

⑥  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意采购机构给予不良记录。

⑦  同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。

⑧	我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

⑨  我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

3、与投标有关的正式通讯地址为：_________     _____________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六、环卫保洁承诺书

文成县综合行政执法局：

我方全面阅读和研究了服务项目[项目名称：       编号：         ]已充分理解和掌握本次招标的全部有关情况，充分理解服务项目[项目名称：     编号：         ]的重要性，同意接受采购文件的全部内容和条件，如果我公司中标，承诺如下：

1、按采购文件要求做好清扫保洁工作。

2、对员工做好安全教育，消除事故隐患，并承担安全责任及发生的费用。

3、自行解决员工食宿、机械车辆停车、洗车场地。

4、在合同期内，同意因市政建设需要征用、临时占用需要调整清扫保洁面积时，采购人可根据占用的时间和面积数，扣除相应的清扫服务费，由属地乡镇将核减区域面积、人数、机械化作业及核减经费以书面形式告知文成县执法局，具体核减方式按该核减区域面积与区域总面积比例来测算此次需要核减的经费。

5、在合同期内，出现新增道路，新增小区或因改造、改建新增清扫保洁面积时，采购人可根据实际情况做出调整，且服务经费不再额外增加的决定。

6、本清扫保洁作业除在招投标文件中列明并经招标单位同意外，同意不得将本项目分包与转包，一经发现立即取消承包资格，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

7、按采购文件的要求和承诺配备人员。擅自减少清扫保洁人员的，采购人有权收回缺位人员工资及所有费用并终止采购合同，没收履约保证金，保留向违规供应商进一步索赔的权利，将违规供应商列入不诚信供应商黑名单，三年内不得参加文成县区垃圾分类有关（含清扫保洁）投标活动。

8、作业机械车辆船只（含增配）弄虚作假没有实际作业的，一经发现，扣除作业机械车辆船只全年服务经费用，并终止采购合同，没收履约保证金，保留向违规供应商进一步索赔的权利，将违规供应商列入不诚信供应商黑名单，三年内不得参加文成县区垃圾分类有关（含清扫保洁）投标活动。

9、提供用于本项目的机动车辆、船只如出安全事故，则由我公司自行负责处理并承担相应责任和费用，并根据驾驶员责任大小处以500元-2000元的罚款，罚款从承包费中扣除。

10、本项目专用的机械设备（车辆、船只）建立使用台账，做好使用记录。采购人有权进行检查

11、如果我公司不遵守承诺，采购人有权没收履约保证金，并接受政府采购有关法规处罚，我们没有异议。

承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 附件七   建议与少量偏离表

技术、商务建议与少量偏离表

（商务和技术也可分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 附件八   供应商基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  | 税务登记证编号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 教授级高工 |  | 高工 |  |
|  | 工程师 |  | 技工和技术员 |  |
|  | 其他 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |

## 附件九    供应商拟投入人员清单汇总表

1、项目负责人情况表

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |
| 序号 | 项目名称 | 该项目中任何职 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

1、本表中项目负责人有资格证书的需随表提交职称、资格证书，类似执业经历需提供合同（合同上不能体现人员姓名的，另提供业主证明，否则不予计分）。证明材料扫描件加盖公章。；

2、一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

3、以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或劳务合同或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

2、本项目主要技术人员一览表

| 姓名 | 本项目 主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注： 1、人员相关资格证书复印件附后。

2、以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

3、明确人员投入。未经采购人审批同意后不得转包、分包项目，一经发现中止合同。

4、▲人员总数须与技术商务文件、报价文件人员总数相同。

3、项目负责人履历情况证明（可选）

招标采购单位：

（投标供应商名称）为我单位   （保洁项目名称）   服务承包单位，该项目负责人为     （姓名、身份证号）   ，保洁效果良好。

特此证明！

单位名称：

日期：

## 附件十         环卫保洁实施方案

投标供应商应按照招标要求提交投标技术方案（关于本项目现场情况可结合现场照片进行表述）：

编制目录及评分索引表，在索引表内注明评标细则项目所在技术商务文件投标文件页码。

1、针对文成县县城垃圾分类一体化工程现状调查、重点难点分析及解决措施

根据投标供应商对文成县县城垃圾分类一体化工程现状、保洁情况、存在的问题和垃圾分类、清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案是否具体、详细，到位及解决措施是否科学、合理，可做操作性。

2、针对2024年文成县县城垃圾分类一体化工程具体实施方案，人员、机具、耗材投入计划，作业计划、排班计划，安全管理及交接方案等，包括（但不限于）：

2.1、垃圾分类部分

- 垃圾分类方案；

- 垃圾分类收集与清运方案；

- 垃圾分类入户宣传方案；

2.2、道路清扫保洁部分

- 道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁方案；

- 城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）；

- 河道保洁方案；

- 公厕保洁方案；

- 垃圾分类方案；

- 小广告治理方案；

- 爱心驿站保洁管理方案；

- 垃圾中转站运维管理方案；

3、企业各项管理措施及制度

- 清扫保洁规范管理措施及保障；

- 安全生产制度；

- 中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案；

4、针对2024年文成县县城垃圾分类一体化工程突发事件的响应、处理方案及处理能力。

说明：服务的人员人数、工作排班、时间安排和分工计划，拟投入的管理、作业人员人数、作业车辆、耗材等所投入的数量、概况及力度（供应商可以用表格方式列出投标承诺投入车辆、船只、机械设备等，表格自拟）。提供每条道路的清扫保洁人员、巡回保洁人员、绿化带保洁人员、果壳箱清洗人员配置清单

5、增配车辆优化作业方案说明

增加道路机扫、清洗、洒水、降尘等作业时间和频次

## 附件十一  拟投入设备一览表

（1）进场作业车辆明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) | 车辆持有形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                                      招标编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入本项目专用的作业车辆清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑车辆的损耗、折旧及有关使用、维修费用。

3、表格中必须注明车辆的持有形式（自有已上牌、承诺中标后购买），并提供以下证明资料：。

- 投标供应商自有已上牌(指投标供应商自行购置，包括分公司或全资子公司购置)车辆：提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；

- 承诺中标后购买：提供购买承诺书（提供车辆全身彩色照片（注明车辆种类）；

- 拟投入本项目得车辆（上路作业需要行驶证的），均须为2020年1月1日以来首次上牌车辆，早于该时间的车辆均不计入在评审指标范围内。

4、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）进场作业机具、设备明细表

项目名称：                                                      招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 数量（台） | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑作业机具、设备的损耗、折旧及有关使用、维修费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）保洁耗材配备明细表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件十二 投标供应商自2020年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |

（合同有效性认定：按照技术商务评分要求提供。）

# 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评审委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人员人数为七人及以上单数，其中技术、经济方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

具体流程见本招标文件《第二部分  投标供应商须知》相关内容描述见。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评审委员会先对技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评审委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低的顺序确定中标候选人名单，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

2、评审委员会对评标报告充分评议研究后，选择技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名第一的为中标供应商，并提交书面评标报告。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

五、决标办法

评审委员会对评标报告充分评议研究后，选择技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的1名候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则 （得分0－90分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人综合服务能力 | 3分 | 1.1根据供应商证书情况： 1.1.1、投标供应商具有ISO9000质量管理体系认证证书，且认证范围包含：道路保洁或垃圾分类相关服务的得1分； 1.1.2、投标供应商具有ISO14000环境管理体系认证证书，且认证范围包含：道路保洁或垃圾分类相关服务的得1分； 1.1.3、投标供应商具有ISO45001职业安全健康管理体系认证证书，且认证范围包含：道路保洁或垃圾分类相关服务的得1分； 提供相关证书复印件加盖有效公章，证书须为有效期内，否则不予认可。 |
|  | 项目负责人 | 3分 | 2018年1月以来至今，投标人承接城市环卫道路清扫保洁服务项目含环卫保洁一体化项目（本项目拟派负责人）的业绩，并按期完成服务的，一个项目得1分，最高得3分，如合同中未明确项目负责人，可由业主出具证明（附件九-供应商拟投入人员清单汇总表-3、项目负责人履历情况证明（供参考））。投标文件中应提供证明复印件。投标中未提供证明复印材料不得分 注：拟投入本项目项目负责人，在服务期未满12个月内不得更换，否则视为违约，合同自行终止（人生意外身故除外） |
|  | 业绩 | 1分 | 投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成的城市环卫道路保洁报务项目含保洁一体化业绩，并履行服务期满的，每个得0.5分；最多得1分。 注：①须提供中标（成交）通知书及合同扫描件，否则不得分。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。 |
|  | 作业机具 优化配置 | 24分 | 4.1.投标供应商提供的中、重型作业车辆中（本小项最高得12分）： 达到国六排放标准或为新能源车的，每提供1辆得2分； 本小项最多得12分； 4.2、在满足招标文件最低配置数量要求的前提下，每增加投入多功能重型洗扫一体车，每1辆得3分，最多3分。 4.3、在满足招标文件最低配置数量要求的前提下，每增加投入中型或中型以上洗扫一体车，每1辆得2分，最多2分。 4.4、在满足招标文件最低配置数量要求的前提下，每增加投入多功能中重型高压冲洗车（洒水）每1辆得2分，最多2分。 4.5、在满足招标文件最低配置数量要求的前提下，每增投入路面养护车，一辆得1分，最多1分。 4.6、在满足招标文件最低配置数量要求的前提下，投标供应商提供的小型多功能清扫车为新能源的，每1辆得2分，最多得4分。 注： ①新能源是指含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。 ②要求投标供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分： 投标供应商自有已上牌(指投标供应商自行购置，包括分公司购置)车辆：以上重型洗扫一体车、重型高压冲洗车、重型洒水车（多功能抑尘车）需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类 承诺中标后购买的车辆设备：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆设备必须为全新车辆设备）及车辆设备全身彩色照片（注明种类） 拟投入本项目得车辆（上路作业需要行驶证的），均须为2020年1月1日以来首次上牌车辆，早于该时间的车辆均不计入在评审指标范围内。 |
|  | 针对文成县县城垃圾分类一体化工程现状调查、重点难点分析及解决措施 | 3分 | 根据投标人对文成县县城垃圾分类一体化工程现状、保洁情况、存在的问题和垃圾分类、清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际的，得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面的，得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位的，得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施的，得0分。 |
|  | 针对2024年文成县县城垃圾分类一体化工程具体实施方案，人员、机具、耗材投入计划，作业计划、排班计划，安全 管理及交接方案等 | 垃圾分类部分 | 16分 | （1）垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑装修垃圾、大件垃圾等（0-8分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求，得8分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求，得5分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求，得2分； ④未提供垃圾分类方案的，得0分。 |
|  |  |  |  | （2）垃圾分类收集与清运方案。（0-5分） ①人员、机具、耗材投入科学合理、垃圾分类收集方案可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求的，得4分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、垃圾分类收集方案具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求的，得3分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，垃圾分类收集方案作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得1分； ④未提供垃圾分类收集方案的，得0分。 |
|  |  |  |  | （3）垃圾分类入户宣传（0-3分） ①人员、作业计划、入户宣传方案合理、可操作性强，能切实保障本项目作业标准及质量要求的，得3分； ②人员、作业计划、入户宣传方案具备一定的可操作性，基本能满足本项目作业标准及质量要求的，得2分； ③人员、作业计划、入户宣传方案不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得1分； ④未提供垃圾分类入户宣传方案的，得0分。 |
|  |  | 道路清扫保洁部分 | 27分 | （1）道路（含车行道和人行道、村居道路）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求的，得5分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求的，得3分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得1分； ④未提供保洁方案的，得0分。 注：1.方案中应明确体现各类车型、人员具体作业模式和排班情况。2.采用表格式描述车辆、人员作业班次时间、班次有效作业时间、班次作业量。 |
|  |  |  |  | （2）城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-4分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求的，得4分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求的，得3分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得1分； ④未提供保洁方案的，得0分。 |
|  |  |  |  | （3）河道保洁（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求的，得3分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求的，得2分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得1分； ④未提供保洁方案的，得0分。 |
|  |  |  |  | （4）公厕保洁（含除臭设施）（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求，得3分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求，得2分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分； ④未提供保洁方案的，得0分。 注：公厕要求专人定岗保洁。 |
|  |  |  |  | （5）小广告治理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求，得3分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求，得2分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分； ④未提供保洁方案的，得0分。 |
|  |  |  |  | （6）爱心驿站保洁管理（0-3分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求，得3分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求，得2分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求，得1分； ④未提供保洁管理方案的，得0分。 |
|  |  |  |  | （7）垃圾中转站运维（0-6分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求的，得6分； ②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求的，得4分； ③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求的，得2分； ④未提供运维方案的，得0分。 |
| 7. | 企业各项管理措施及制度 | 6分 | （1）清扫保洁规范管理措施及保障（0-2分）。 ①清扫保洁规范管理措施及保障科学、合理、可行的，得2分； ②清扫保洁规范管理措施及保障基本合理、可行的，得1.5分； ③清扫保洁规范管理措施及保障不合理、部分可行的，得1分； ④未提供规范管理措施及保障的，得0分。 |
|  |  |  | （2）安全生产（0-3分）。 ①安全生产制度规范、合理、可行的，得3分； ②安全生产制度基本合理、可行的，得2分； ③安全生产制度不合理、部分可行的，得1分； ④未制订安全生产制度的，得0分。 |
|  |  |  | （3）在中标后与采购人、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、原承包单位的移交及对接方案的得1分；没有，不得分。 |
| 8. | 针对2024年文成县县城垃圾分类一体化工程突发事件的响应、处理方案及处理能力 | 4分 | 具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力及经验（0-4分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力及经验，能切实保障本项目作业要求的，得4分； ②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力及经验，基本能满足本项目作业要求的，得3分； ③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力及经验，难以实现本项目作业要求的，得1分； ④未提供突发事件的响应、处理方案的，得0分。 |
| 9. | 后勤服务保障 | 3分 | 根据投标人针对本项目的后勤服务保障情况（0-3分）。 ①投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管的，得3分； ②投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管的，得2分； ③投标人的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管的，得1分； ④未提供后勤服务保障情况的，得0分。 注： 1）评审专家仅对后勤服务保障的实际情况是否有利于本项目进行评定，对于场地是否已有或承诺等形式的，不影响评分优劣，特此说明。 2）已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；承诺租赁的，则提供相关详细承诺方案，具体场地大小，住宿条件等相关内容须做详细描述，否则将对供应商作不利评定，同时，采购人将严格按照其承诺的内容进行执行，作为进场前及验收时的必要条件之一。 |

2． 报价评分标准（得分0～10分）:

| 2.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 付款方式和进度是否响应招标要求； 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；服务、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| --- | --- |
| 2.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。 开标时： （一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |
| 2.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 2.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标单位参加报价评分。 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 各投标供应商评基准价的得满分10分； 其他投标供应商标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： 等于评标的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存文成县公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 弃标回执

致：杭州华旗招标代理有限公司

我司已依法获取关于2024年文成县县城垃圾分类一体化工程的采购文件（项目编号：WCFSCG-2024-06），因         原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

202  年    月    日

注：请慎用本回执。本函传真件与原件具有同等效力。若依法获取采购文件后不来投标的，投标供应商必须在2024年3月5日上午08：30前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。

请各单位务必慎用本回执，传真：0577-88113839王先生收