采购单位：绍兴市上虞区公路管理段

项目名称：2019年农村公路隐患治理

（其他隐患治理）

招  标  文  件

招标编号： FS2019082

招标人：绍兴市上虞区公路管理段

代理机构：杭州豪圣建设项目管理有限公司

招标文件目录

第一部分   招标公告	1

第二部分   投标人须知	3

投标人须知前附表	3

第一章　说明	5

第二章　招标文件	5

第三章　投标文件	6

第四章　投标文件的递交	10

第五章　开标、评标和定标	11

第六章　授予合同	16

第七章　质疑与投诉	17

第三部分　评标办法和评分标准	19

第一章　评标办法	19

第二章　评分标准	22

第四部分 招标采购内容与技术规格书	25

第一章　技术规范及要求	25

第二章　供货范围及要求	45

第三章　技术资料及交付要求	75

第四章　交货期限及要求	75

第五章　监造、检验、性能验收试验及要求	76

第六章　付款方式及要求	76

第七章　售后服务及要求	76

第五部分　采购合同主要条款	78

第六部分   附件—投标文件格式	81

附件一、法定代表人身份证明书	81

附件二、法定代表人授权书	82

附件三、投标函	83

附件四、开标一览表	84

附件五、投标报价明细表	85

附件六、货物说明一览表	86

附件七、技术规范/规格偏离及建议表	86

附件八、投标人情况表	87

附件九、售后服务承诺书	88

附件十、优惠条件	88

附件十一、中小企业声明函	89

附件十二、残疾人福利性单位声明函	90

附件十三、监狱企业证明文件	90

# 第一部分   招标公告

（招标编号：FS2019082）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 绍兴市上虞区公路管理段 就2019年农村公路隐患治理（其他隐患治理） 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．   招标项目编号:  FS2019082

二．   采购组织类型：分散采购（中介代理）

三．   招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年农村公路隐患治理（其他隐患治理） | 1 | 项 | 6978447 | / | / |

四．   投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质；

3、本次招标不接受联合体投标；

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．   招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2019-08 - 12至2019-09-02     (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：14:30-17:00(逾期不再受理)

2． 报名方式：网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

4.报名联系电话：0575-82312016

5.提示：（1）拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．   投标截止时间：2019-  09 – 03   09:30:00

七．   投标地址：上虞区便民中心三楼375室

八．   开标时间：2019- 09 - 03   09:30:00

九．   开标地址：上虞区便民中心三楼375室

十．   投标保证金：无

十一.    公告期限：五个工作日。

十二．  其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三．  联系方式

1、采购代理机构名称：杭州豪圣建设项目管理有限公司

联系人：孟哲

联系电话：15257157776

地址：浙江省绍兴市上虞区越秀中路273号1#楼205

2、采购人名称：绍兴市上虞区公路管理段

联系人：罗先生

联系电话：13858581106

地址：绍兴市上虞区舜江东路80号

3、同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市上虞区财政局

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575- 82130212

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2019年农村公路隐患治理（其他隐患治理） |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |
| 3 | 评标办法：综合评分法 （详见招标文件第三部分） |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼） |
| 8 | 投标截止时间： 2019年 9 月 3 日 9 ： 30 （北京时间） |
| 9 | 开标时间：2019年 9 月 3 日 9 ： 30 （北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心 |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |
| 11 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件十二的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十三）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 12 | 节能环保要求 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,共有　1　个标段。

2　合格投标人

2.1　符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2  具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质；

2.3　本次招标谢绝联合体参加投标。

2.4  本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

3.5　“服务”系指合同规定卖方须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起（凭报名回执单）七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由  ①②③④　　（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　 1-5　项所列的文件：

8.1.1　营业执照（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

8.1.2前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

8.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

8.1.5 公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包资质等级证书（复印件）；

8.2　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　 1-6　项所列的证明文件：

8.2.1　法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

8.2.2　营业执照复印件；

8.2.3  投标人情况表；

8.2.4　投标人业绩；

8.2.5　投标人获得的荣誉；

8.2.6  其他与本项目有关的证明文件：资信标中要求提供的其他相关文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-7　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

8.3.1　产品参数及技术方案；

8.3.2  项目供货及安装调试方案；

8.3.3　施工方案；

8.3.4  质量管理和质量保证；

8.3.5　常驻服务机构；

8.3.6  投标人投入的人员方案

8.3.7  其他与本项目有关的证明文件：技术标中要求提供的其他相关文件。

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　   1-8　　　项所列的文件：

8.4.1　投标函

8.4.2　开标一览表

8.4.3　投标报价明细表

8.4.4　商务条款偏离表

8.4.5  中小企业声明函(如有)；

8.4.6  残疾人福利性单位声明函(如有)；

8.4.7  监狱企业证明文件(如有)。

8.4.8  列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3和8.4条所列的顺序分别编制资格文件、资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第　  1-3　条规定的费用：

9.3.4.1　向政府及行业部门交纳各种税费及规费。

9.3.4.2　货物运输、安装及调试费用等。

9.3.4.3　现场将可能发生的临时设施费、脚手架、安装水电费、起重货物进场费用、成品保护费用等。

9.3.4.4　其它　　　 /　。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（除胶订和线订形式以外的其他装订形式均视作活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标分别单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称： 　　  绍兴市上虞区公路管理段　　　     　。

11.1.2.2　采购项目：       2019年农村公路隐患治理（其他隐患治理）。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　  　　　　　　　　　    　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12.　发生下列情况之一，将列入政府采购活动不良诚信行为

12.1.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.1.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.2.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.3.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.4.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.6.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　报名主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，绍兴市上虞区招标投标监督办公室（以下简称“监督办”）进行现场监督，绍兴市上虞区财政局政府采购监管科（以下简称“采购监管科”）进行管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购监管科、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报采购监管科、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.2 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.3《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.4参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.7报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.8因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.9出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.10投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.11对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.12投标文件有招标方不能接受的条件；

24.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.14投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.15投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.17 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.18 参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

24.19  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24. 19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24. 19.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24. 19.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24. 19.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24. 19.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20 员工工资标准低于绍兴市最低工资标准的；

24. 21招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

24.22 法律、法规规定的其他无效情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经采购监管科、监督办批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用   ①  （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，绍兴市上虞区公共资源交易中心（以下简称“中心”）将在“中心”网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购监管科、监督办按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报区公共资源交易中心备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 5% 的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。

34.2　采购人将按下列第   2   条规定的情况时，向中标人无息退还其履约保证金：

34.2.1　经验收合格，正常使用满　/　个月后　/　个工作日内予以退还；

34.2.2　在安装、调试完毕，并经验收合格后　7　个工作日内予以退还；

34.2.3　由双方在签订合同时协商确定： /  。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第七章　质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向采购监管科、监督办提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是   高清视频违法抓拍单元  共  1 种。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（二）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第  2　种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。推荐的中标候选人在2家以上的，则应标明排列顺序。

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按综合评分法进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币  陆佰玖拾柒万捌仟肆佰肆拾柒元整     元（小写   6978447  元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件14的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

1）投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

2）其他                  /                    。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分10分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力（须提供证书复印件并加盖公章原件备查。） | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 2 |
|  |  | 投标人具备有效期内的环境管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 2 |
|  |  | 投标人具备有效期内的职业健康安全管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 2 |
|  |  | 投标人具备有效期内的IT服务管理体系认证体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 2 |
|  |  | 投标人具备有效期内的信息安全管理体系认证（认证范围需与本项目相关，如智慧交通，否则不得分）。 | 2 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同前需提供厂家的授权书及相关证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分60分。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点、设备可靠性、先进性、经济性、实用性。 1、投标产品的基本功能、技术指标、参数要求等全部满足技术参数要求的得30分； 2、“▲”为重要性指标负偏离的每项扣3分； 3、对非关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏项的每项扣1.5分； 注：需提供相关检测报告复印件并加盖公章，关键性指标、重要性指标要求和非关键性指标中的在技术偏离表中逐条按要求提供佐证材料，空头或仅拷贝黏贴响应一律作无效处理。 | 0-30分 |
| 2 | 技术方案 | 根据投标方案关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点、经济性、实用性综合打分。 | 0-6分 |
| 3 | 项目供货及安装调试方案 | 评委根据供货及安装调试方案的科学性、合理性及措施的有效性进行分析，综合打分。科学性（0-3分）、合理性（0-4分）、有效性（0-3分） | 0-10分 |
| 4 | 施工方案 | 评委根据施工方案，尤其是供应商对本项目的特点、重点、难点的分析及其采取的应对的编制依据、施工部署、施工进度计划及保证措施、施工方法、施工管理等措施进行分析，综合打分。 | 0-6分 |
| 5 | 本地化服务能力 | 评委根据投标人提供的常驻服务机构情况打分，包括是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务机构（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务机构），是否能提供快速的服务响应，综合打分。 | 0-6分 |
| 6 | 投标文件 制作质量 | 根据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项(0-2分) | 0-2分 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

#### 1、　总则

1．1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1．2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省、绍兴市、上虞区有关安全、环保等强制性标准的要求。

1．3　采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1．4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1．5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件七：《技术规范/规格偏离及建议表》）。

1．6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1．7　中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后　七 天内。

#### 2、项目概况

2．1　总体情况

2．1．1 路口分布情况：详见路口清单

2．1．2 需求和建设内容：详见路口清单

表：2019年农村公路隐患治理（其他隐患治理）路口清单

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 104国道蒿坝高速道口信号灯电子警察新建 |  |
| 2 | 104国道王湖村路口信号灯电子警察新建及测速卡口移位 |  |
| 3 | 104国道花坎村路口信号灯电子警察新建 |  |
| 4 | 百悬线皂梁线路口信号灯电子警察新建 |  |
| 5 | 百悬线天香楼路口信号灯电子警察新建 |  |
| 6 | 边沥线崧谢线路口信号灯电子警察新建 |  |
| 7 | 余梁线丰永线路口信号灯电子警察新建 |  |
| 8 | 人民大道西段新里港村路口信号灯电子警察新建 |  |
| 9 | 329国道南湖路口信号灯电子警察改建 |  |
| 10 | 329国道文化路口信号灯电子警察改建 |  |
| 11 | 丰永线朱巷路口测速卡口新建 |  |
| 12 | 104国道皇马厂区门口测速卡口改建 |  |
| 13 | 104国道沈湖路口禁左抓拍新建 |  |
| 14 | 余梁线K5+830无人值守组件移位 |  |
| 15 | 余梁线青峰村反向抓拍及测速卡口移位改建 |  |
| 16 | 余梁线青贤村无人值守测速卡口改建 |  |
| 17 | 智慧斑马线（两处）新建 |  |
| 18 | 边沥线交通组织配套安装工程 |  |

#### 3、设计运行条件

3．1　项目主要原始资料

3．2　气象特征与环境条件：室外，一年四季昼夜运行。

#### 4、指导思想

4．1  应本着“实用、可靠、先进、经济”和“统一规划、分步实施”的原则。结合上虞区实际交通需求进行设计实施。

4．2  在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性，保护用户投资。

4．3  从技术上要求发挥现有各系统的功能,保障信息的共享和综合利用，保障系统建设的整体性、实用性、先进性、安全性、开放性、可扩展性和连续性。

4．4  实现系统的计算机网络化处理及信息共享，达到综合应用的目的。

4．5  须和目前已经建成的系统完全兼容。

#### 5、设计依据

5．1《道路交通信号灯设置与安装规范》                  （GB14886-2016）

5．2《道路交通信息监测记录设备设置规范》            （GA/T 1047-2013）

5．3《城市道路交通信号控制方式适用规范》              （GA/T527-2005）

5．4《城市道路交通设施设计规范》                      （GB50688-2011）

5．5《人行横道信号灯控制设置规范》                   （GA/T 851-2009）

5．6《道路交通信号灯》                                （GB14887-2011）

5．7《道路交通信号控制机安装规范》                    （GA/T489-2016）

5．8《道路交通信号倒计时显示器》                      （GA/T508-2014）

5．9《城市交通信号控制系统术语》                      （GA/T509-2004）

5．10《道路交通信息监测记录设备设置规范》            (GA/T 1047-2013)

5．11《视频安防监控系统工程设计规范》                 （GB50395-2007）

5．12《民用闭路监视电视系统工程技术规范》             （GB50198-2011）

5．13《交通电视监视系统工程验收规范》                 （GA/T514-2004）

5．14《交通电视监控系统设备用图形符号及图例》        (GB/T28424-2012)

5．15《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》  （GB/T 25724-2017）

5．16《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》          (GA/T 832-2014)

5．17《道路交通信息监测记录设备设置规范》           （GA/T 1047-2013）

5．18《闯红灯自动记录系统通用技术条件》               （GA/T496-2014）

5．19《闯红灯自动记录系统验收技术规范》               （GA/T870-2017）

5．20《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》         （GA/T497-2016）

5．21《机动车测速仪》                               （GB/T21255-2007）

5．22《机动车号牌图像自动识别技术规范》              （GA/T 833-2016）

5．23《建筑物防雷设计规范》                           （GB50057-2010）

5．24《建筑物电子信息系统防雷技术规范》               （GB50343-2012）

5．25《通信管道与通道工程设计规范》                  （GB 50373-2006）

5．26《电子信息系统机房设计规范》                    （GB 50174-2008）

5．27《供配电系统设计规范》                          （GB 50052-2009）

5．28《混凝土结构设计规范》                          （GB 50010-2010）

#### 6、系统关键技术要求

#### 6.1、信号控制系统

#### 灯具选择

本项目设置机动车信号灯和行人信号灯，灯具外壳采用塑质材料，表面喷塑，双重密封，防水防尘。机动车信号灯采用满盘信号灯和LED箭头灯；黄盘自带9秒倒计时功能。人行信号灯采用上联为红，下联为绿人形图案；上联为红时，下联同时显示红双8倒计时；下联为绿色时上联同时显示绿色双8倒计时。信号灯均需采用触发式控制方式。

#### 主要设备技术指标

电源防雷器：

雷电通流量（8/20us）≥20 KA

电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV

电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV

工作电压：220V

接线方式：并联

信号防雷器：

接入方式：串联

接口类型：接线柱

工作电压（V）：25

最大放电电流：5KA

额定通流：3KA

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

响应时间Ta≤（ns）：1

传输频率≤15MHz

信号控制机

能无缝接入交警大队现有Intellific交通信号控制平台；

前端信号机为协调式控制信号机，必须符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级；

信号机具有启动时序检查，黄闪（持续时间不短于10秒）——>全红（持续时间不短于5秒）——>预设置方式；

信号机应能实现不少于6个相位控制，提供至少6个独立信号组输出；

信号机支持48路（16组）可独立控制的信号灯输出；

且具有至少16路绿信号冲突监测功能，保证信号灯运行安全；

信号机应能设置10种以上控制方案；

信号机支持交通检测器的接入功能，能接入视频、线圈、地磁、红外等检测器，接入的检测器数量不少于32个；

信号机应能设置最小绿灯时间、最大绿灯时间，应能根据检测器的信号自动延长绿灯时间、直至达到最大绿灯时间；

信号机提供≥2个EIA RS-232C（DB-9）和≥1个10/100以太网通信接口（RJ45），并支持同时通信；

信号机支持倒计时功能，支持学习式全程倒计时及任意指定时间的脉冲式半程倒计时；

信号机需具备对路口信息提示板的控制功能；

信号机在配合检测器的条件下，可实现与人行闯红灯告警系统的对接；

信号机至少应能连续记录3000条故障信息，记录采用循环覆盖的方式，应能对故障记录信息进行人工清除，能支持不小于15天的流量数据存储，且具备带有断电数据保持功能；

▲信号机软件符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，符合度100%，达到C+级别；信号机通过CCC、CE、ROHS认证，提供证书复印件。

#### 6.2、高清视频反向人脸识别电警系统要求

#### 功能要求

#### 闯红灯违法抓拍功能

系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

#### 卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 其他交通违法行为记录功能

系统在路口电子警察设备可检测的范围条件允许的情况内，还具有以下其它违法行为记录功能：

- 不按所需行进方向驶入导向车道记录

- 逆行记录

- 不按规定车道行驶记录

- 压线/变道记录

- 路口停车记录

- 机占非记录

#### 人脸卡口功能（人脸取证电警）

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆前部的图片），对通过车辆的捕获率不小于99%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

同时针对车辆前部的捕获图片，系统还支持11种车身颜色识别、13种车型识别、250种车标识别、不系安全带检测、接打电话、危险品车辆识别、挂件检测等功能，可为公安交警的缉查布控和肇事找车提供更多的可检索信息，加快车辆查找的速度。

#### 车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

#### 正向车型识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对13种车型进行识别（SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车）。

#### 车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对250种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和交通肇事案件侦破提供了科技新手段。

#### 车辆子品牌识别功能

系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对3000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技支撑。

#### 未系安全带检测功能

系统采用视频检测技术，对主驾驶人员和副驾驶人员的未系安全带行为进行检测，分别输出主副驾驶未系安全带行为的特征抠图，为交警查处未系安全带违法行为提供了科技新手段，从而规范驾驶人安全驾驶行为。

#### 黄标车检测功能

系统采用视频检测技术，对车辆车窗进行定位和分析，输出黄标车特征识别信息，为交警进行黄标车辆管控和治理提供了有效的科技有段，从而提高交警车辆管控的效率。

#### 危险品车检测功能

系统采用视频检测技术，实现车辆危险品标志的检测识别，为危险品车辆管控、运行路线规范提供了有效的数据支撑，为城市交通管理提供了更加细致的数据，保证交警对危险品车辆的有效监管。

#### 挂件检测功能

系统采用视频检测技术，实现车辆驾驶室内挂件的检测识别，为城市交通管理和车辆管控提供了更加细致的数据，提高车辆特征的可检索性，为城市交通事件处理、车辆管控提供更加细致的数据支撑。

#### 接打电话检测功能

系统采用视频检测技术，实现对前排驾驶人接打电话状态的检测，为规范驾驶人安全驾驶行为提供威慑新手段。

#### 打开遮阳板检测

系统采用视频检测技术对打开遮阳板进行检测，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

#### 正向违法压线、变道抓拍功能

利用正向的卡口抓拍单元可扩大路口的违法检测范围，对进入路口的违法压线、变道车辆进行检测抓拍。

#### 驾驶人面部特征记录功能

在电子警察杆件上增加车辆正向采集的摄像机，可通过路口终端服务器实现驾驶人面部特征记录功能。可将违法行为与对应车辆的正向图片匹配起来，从而将违法行为固定到驾驶人，有效遏制驾驶分非法买卖现象。

支持人脸取证的违法行为包括闯红灯、压线、不按导向行驶、逆行等，用户可在配置界面中灵活的选择是否启用闯红灯、压线、不按导向行驶、逆行对应的驾驶人人脸取证功能。

#### 车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |
| 新能原车牌 | 绿底色的新能源车牌 |

2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3）系统识别的车牌类型部分示例：

15、新能源车牌

#### 背向车型识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对12种车型进行识别（SUV、MVP、轿车(包括A级及以上车型)、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车、油罐车）。

#### 智能补光功能

系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。

电警补光灯采用频闪技术，与采用的摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

#### 前端备份存储功能

系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

#### 车辆稽查布控功能

系统具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。

#### 交通流量数据采集功能

系统能够按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度等数据的统计。所有统计数据应支持以报表形式输出。

#### 高清录像功能

系统支持道路交通情况的实时视频录像存储，视频质量能清晰反映覆盖区域内行驶机动车的车牌号码。视频采用预分配存储机制，前端支持进行滚动存储7天以上。

#### 数据断点续传功能

系统支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

#### 时间校准功能

按照《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与电子警察中心系统时钟同步一次。

#### 图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

#### 网络远程维护功能

系统可以实时查看前端设备的运行状态。能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

#### 6.3、高清卡口违法抓拍系统

高清卡口系统，我们将采用大于等于900万像素的卡口抓拍系统来进行布控，对违法车辆进行查处。

#### 系统结构

本系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。后端管理子系统构建时，按照职能重点的不同分为“监控管理中心”和“业务应用中心”，根据具体的单点应用、区县级应用、地市级应用、乃至全省规模大范围联网应用灵活部署，强化上级部门的管理职能、突出实战部门的应用职能，做到全网资源的统一管理。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现卡口前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

#### 系统组成

系统由抓拍前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。实现对通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理。

1)抓拍子系统

负责完成车辆综合信息的采集，包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由抓拍单元、补光灯、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源、防雷器等设备组成。

2)网络传输子系统

负责系统组网，完成数据、图片的传输与交换。

因卡口系统的安全性需要，一般通过租用运营商光纤链路组建专网，每个前端点位到中心一条裸光纤，对于市区较密集的点位可通过EPON方式组网，对于偏远地区也可采用无线方式组网。

3)后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由搭载平台软件模块的服务器组成，包括：管理服务器、应用服务器、Web服务器、图片服务器和数据库服务器等。

#### 功能描述

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。系统具有公安部检测中心出具的《公路车辆智能检测记录系统》检测报告。具体功能设计如下：

#### 车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（在路面完好的情况下）。

#### 车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

#### 车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

- 车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 军用车牌汉字 | 字母数字 |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 武警车牌字符 | WJ样式的字母汉字数字 |

- 车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

#### 车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出支持13种车身颜色，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。

#### 车型判别功能

可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车。

#### 车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对250种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

#### 数据断点续传功能

点续系统支持断传功能。网络传输通道故障时，终端服务器能在一定时间内临时缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。续传策略有两种：历史数据优先上传、最新数据优先上传。

#### 图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

#### 6.4主要设备选型及要求

#### 高清视频违法抓拍单元

1）分辨率设计

摄像机的分辨率设计充分考虑了，电子警察违法取证的严谨性和GA/T 496-2014对闯红灯违法取证的严格技术要求。

2）技术参数：

| 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% 支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单 支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍 ▲支持信号灯颜色增强功能，支持摩托车、非机动车未带头盔检测，支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台（以公安部型式检验报告为准） 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章 ▲支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（以公安部型式检验报告为准） ▲支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转（以公安部型式检验报告为准） 支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍 支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色 支持识别车头车辆子品牌4700种，识别车尾车辆子品牌3000种，白天准确率不低于98%，晚上准确率不低于92%（以公安部型式检验报告为准） 支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别（以公安部型式检验报告为准） 支持非机动车、行人人体和人脸抠取（以公安部型式检验报告为准） |
| --- | --- |

#### 高清视频人脸抓拍单元

技术参数：

| 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92% 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等 支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能 支持远光灯开启检测功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色（以公安部型式检验报告为准） 支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数 ▲支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别（以公安部型式检验报告为准） 支持怀抱婴儿检测功能 支持摩托车、非机动车未带头盔检测 支持非机动车、行人人体和人脸抠取（以公安部型式检验报告为准） 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章 支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（以公安部型式检验报告为准） 支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转 支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能（以公安部型式检验报告为准） 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 ▲支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%（以公安部型式检验报告为准） 支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍（以公安部型式检验报告为准） |
| --- | --- |

#### 终端服务器

技术参数：

| 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出 4个HD-TVI接口、2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) 可显示连接在样机网口上的前端设备IP和设备名称等信息 可对车辆违章片段进行录像、并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据查询功能。 支持违章图片合成。图片合成方式、合成顺序、特写位置及质量可配置，支持选择合成图片的分辨率，支持区分通道分别设置合同图片的大小，且特写图及其大小可选择设置；支持匹配前端卡口和电警的车牌号，合成抓拍车头和车尾的图片，实现违章与卡口合成，合同方式四合一、六合一可选。 可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电 设备具有黑名单和白名单功能 工作温度-45℃~80℃ |
| --- | --- |

高清视频电子警察终端服务器应提供CCC证书；提供数字高清终端服务器软件著作权证书 。

#### 补光灯

技术参数:

| 补光灯 | 光通量：≥1800lm； 外壳材质：压铸铝； 响应时间：≤20μs； 触发方式：电平，+4~6VDC； 设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作； 发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处； 有效补光距离：16m～25m； 电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动； 工作寿命：≥50000小时； 工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66； 外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) |
| --- | --- |

#### 爆闪灯

技术参数:

| 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调； 闪光灯的补光区域可调； 回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦； 工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 |
| --- | --- |

#### 300万卡口抓拍单元

技术参数：

| 300万卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS; 最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056 视频帧率：在1～50fps可调 宽动态范围可达107dB 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 护罩玻璃透光率≥99% 支持新能源车牌识别功能 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99% 可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议 支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡;车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持远光灯开启检测功能 支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% 分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G 抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点 支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单（公安部检验报告为准） 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（第三方检验报告为准） 支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别（第三方检验报告为准） 可识别常见4700种车辆子品牌种类，识别准确率白天不小于97%， 夜晚准确率不小于90%（以第三方检验报告为准） 支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态（以第三方检验报告为准） 第三方检验报告并加盖原厂公章 |
| --- | --- |

#### 雷达模块

技术参数：

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 测速范围 | 2km/h～400km/h |
| 测速误差 | -4km/h～0km/h |
| 工作发射频率 | 24.15GHz±45MHz |
| 发射功率 | 约5mW |
| 反应时间 | ≤26ms |
| 接口 | RS485 |
| 波束宽度 | 6°×6° |
| 工作电压 | 12VDC |
| 功耗 | ≤3W |
| 工作环境温度 | -40℃～+80℃ |
| 工作环境湿度 | ≤98%@25℃，无凝结 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外形尺寸 | 208mm(W)×172mm(H)×30mm(D) |
| 重量 | 1.3kg |

高清抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，公安部GB/T28181-2011检验报告。

#### 6.8、其他说明

1、投标人对工程中涉及到的摄像机、补光灯立杆、基础以及室外机柜基础，自行勘察现场确定施工方案，相关的杆件、基础、地埋管线等照设计文件。

2、电气配管及手工井制作要求：

2．1、地下电缆线穿线管宜使用公称直径 50—100mm 的金属管或塑料管，电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不应有严重锈蚀，硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采取足够强度的管材，塑料管应采用PE管。

2．2、穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。地下敷设的电缆线严禁有接头。

2．3、地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于 40cm。

2．4、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

2．5、电缆管应安装牢固；电缆管支撑点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3m；当塑料管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节。

2．6、地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过 50m 时应设置手井。

2．7、手井的深度应在 60cm～80cm，底部应设有渗水孔。手井中的管道口应该高于手井底 20cm，探出井壁不大于 5cm，管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留。

2．8、预制混凝土构件及现场浇筑基础混凝土使用的沙、石或卵石应符合国家标准。水泥的质量应符合现行国家标准，其品种与标号应符合设计要求。

3、本次投标设备所采集的数据需要无缝接入交通指挥中心集成综合平台和非现场采集系统。

4、工程所需的关键设备货物，投标方必须采用在浙江省有使用并可靠稳定运行的设备。以往工程业绩必须真实有效，业主将通过电话、实地考察等形式进行核实，发现虚报按相关法规处理。

5、工程的全部所需包括所有设备、附件、材料、线缆、支架、接插件及立杆、基础、管道、窨井、布线、防雷接地等的设计、施工、安装、调试、维护，以及施工过程中的所需工具、用车等均由中标方负责，施工中的安全问题由中标方负责。

6、本工程前端设备所需的220VAC电源由招标方协助接至路口；中标方将交通信号系统所需的各类线缆负责引入机箱，与信号控制器ACS-300相匹配；系统在组网时，光纤由中标方负责解决，负责引入机箱，路口机箱里的网络设备如光端机、交换机等由中标方提供；投标方应提出将路口设备集成和传输的方案。

7、工程涉及到需计量检测的项目及首次标定检测费用由中标方负责。

8、室外所有设施要求具有抗御12级以内（包括12级）台风的能力。

9、合同签订后，在双方约定的时间内完成所有系统安装调试。

10、培训要求：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，中标方负责对业主进行技术培训，包括对业主进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册及各类设备的说明书。编制并实施必要的培训课程，负责对业主的雇员的技术培训，使业主的雇员能熟练地操作和维护各种系统及其设备。针对用户与系统运行相关人员职责分工和层次的不同，对培训对象分成系统管理人员培训和维护操作人员培训两种。为系统管理人提供1～3人一周的核心设备的技术培训。为维护操作人员提供1～5人一周的维护技术培训。提供课程的所有书面材料，所有这些材料属业主所有。教师的资格可交由业主批准。

11、投标人要重视标书中重要的指标要求或性能要求。对信号系统接入、电警纯视频检测等关键指标要求或性能要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

12、以上所列仅为基本要求，投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标设备使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人必须提供原包装的新设备，设备要求为知名品牌产品，并均要求为原厂产品；配置不得低于招标要求。

13、供应商必须对本次采购要求的全部内容进行报价;本次投标报价为单价包干，如有数量调整则按投标单价调整。

14、技术方案中如有未明确的事项，供应商应自费到采购人处现场勘察，以了解采购人详细需求与现场情况。本次采购包含系统设计，投标人可以在满足技术要求的前提下根据自身产品特点调整设备。

15、具有较强的本地化服务能力，在绍兴上虞当地有固定办事处及服务人员。

16、投标人必须在投标文件中承诺高清电子警察系统可以接入上虞公安交警现有信号控制平台。今后根据绍兴市公安局上虞区分局、绍兴交警支队等上级要求，测速卡口图片、视频图像能无条件接入上级整合系统。

## 第二章　供货范围及要求

7　一般要求

7.1　中标人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

7.2　中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

7.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，中标人仍须在执行合同时补足。

7.4　中标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

7.5　提供随机备品备件和一年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

7.6　提供所供货物中的进口件清单。

7.7　中标人提供的技术资料清单见本部分第三章。

8　供货范围

8.1　货物范围（详见下表）：

工程清单

| 104国道蒿坝高速道口信号灯电子警察新建 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 1 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 2 | 组 |
| 3 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 4 | 一体化主信号灯 | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 6 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 7 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 500 | 米 |
| 8 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 9 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 10 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 11 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 12 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 13 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 3 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 3 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 10 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 5 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 300 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 500 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 500 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 500 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 500 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 3 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 19 | 电警立杆 | H6.8M/L(9-11)M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 22 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 23 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 24 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 104国道王湖村路口信号灯电子警察新建及测速卡口移位 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 1 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 3 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 4 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 4 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 500 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 500 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 3 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 2 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 9 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 4 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 300 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 500 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 500 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 500 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 500 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 3 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 22 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 23 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 24 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 3、测速卡口移位 |
| 1 | 旧杆拆除 | T型杆件拆除 | 1 | 项 |
| 2 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 3 | 室外机柜移位 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 4 | 线缆 | 电源线、控制线、光纤等 | 1 | 批 |
| 5 | 标志标牌 | 定制 | 4 | 套 |
| 6 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 7 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 8 | 系统取电 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 9 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 104国道花坎村路口信号灯电子警察新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 1 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 4 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 4 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 4 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 2 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 2 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 8 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 4 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 2 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 400 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 2 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 22 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 23 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 24 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 百悬线皂梁线路口信号灯电子警察新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 5 | 组 |
| 2 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 6 | 组 |
| 3 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 4 | 直立灯杆 | H6/Φ89（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 6 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 500 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 4 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 4 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 8 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 4 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 400 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L4M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 19 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 22 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 23 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 24 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 百悬线天香楼路口信号灯电子警察新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 2 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 8 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 4 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 8 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 4 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 4 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 12 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 6 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 600 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 4 | 套 |
| 19 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 20 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 21 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 22 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 23 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 边沥线崧谢线路口信号灯电子警察新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 1 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 3 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 6 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 6 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 500 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 500 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 3 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 3 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 12 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 6 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 300 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 500 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 500 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 500 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 500 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 3 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 19 | 电警立杆 | H6.8M/L(9-11)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 22 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 23 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 24 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 余梁线丰永线路口信号灯电子警察新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 1 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 3 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 6 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 6 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 500 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 500 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 3 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 3 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 12 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 6 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 300 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 500 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 500 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 500 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 500 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 3 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 19 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 20 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 21 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 22 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 23 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 人民大道西段新里港村路口信号灯电子警察新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 1 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 3 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 4 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | H7M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 3 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 4 | 根 |
| 6 | 信号机 | XHJ-CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 500 | 米 |
| 9 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 500 | 米 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2×4 | 600 | 米 |
| 11 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 13 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 14 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 3 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 2 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 13 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 6 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 对 |
| 9 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 300 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 500 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 500 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 500 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 500 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 3 | 套 |
| 18 | 电警立杆 | H6.8M/L4M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 19 | 电警立杆 | H6.8M/L(9-11)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 22 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 23 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 24 | 后端存储 | 保证视频存储30天、图片存储180天以上 | 1 | 项 |
| 329国道南湖路口信号灯电子警察改建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、信号灯系统 |
| 1 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 5 | 组 |
| 2 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 4 | 根 |
| 3 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 400 | 米 |
| 4 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 5 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 6 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 7 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 1 | 台 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 1 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 4 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 2 | 台 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆 | 1 | 对 |
| 6 | 线缆 | 国产定制 | 1 | 批 |
| 7 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 1 | 套 |
| 8 | 电警立杆 | H6.8M/L4M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 9 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 329国道文化路口信号灯电子警察改建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 2 | 组 |
| 2 | 信号灯杆移位 | 国产 定制（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 3 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 200 | 米 |
| 4 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 5 | 窨井 | 定制 | 1 | 批 |
| 6 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 2 | 台 |
| 7 | 电警立杆移位 | 国产 定制（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 8 | 设备拆装调试 | 设备拆装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 丰永线朱巷路口测速卡口新建 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 300万卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 | 2 | 台 |
| 2 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 2 | 台 |
| 3 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 5 | 全景高清摄像机 | 200万高清全景摄像机，25帧全实时，包括百万高清镜头，防护罩，防雷保护器 | 2 | 台 |
| 6 | 雷达模块 | 国产定制 | 2 | 只 |
| 7 | 恒定补光灯 | 2-4车道1方向1个灯 | 2 | 只 |
| 8 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关等 | 1 | 套 |
| 10 | 电警立杆 | H6.8M/L(9-11)M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 11 | 窨井 | 定制 | 1 | 批 |
| 12 | 管道施工 | 定制 | 1 | 项 |
| 13 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 200 | 米 |
| 14 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 350 | 米 |
| 15 | 电源线 | RVV3×1.5 | 350 | 米 |
| 16 | 控制线 | RVVP2×1 | 350 | 米 |
| 17 | 光纤 | 室外4芯 | 350 | 米 |
| 18 | 标志标牌 | 国产定制 | 4 | 套 |
| 19 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材费用），辅材等 | 1 | 项 |
| 20 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 21 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 22 | 系统接电 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 23 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 104国道皇马厂区门口测速卡口改建 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 300万卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 | 4 | 台 |
| 2 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 4 | 台 |
| 3 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 5 | 全景高清摄像机 | 200万高清全景摄像机，25帧全实时，包括百万高清镜头，防护罩，防雷保护器 | 2 | 台 |
| 6 | 雷达模块 | 国产定制 | 4 | 只 |
| 7 | 恒定补光灯 | 2-4车道1方向1个灯 | 2 | 只 |
| 8 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关等 | 1 | 套 |
| 10 | 杆件移位 | T型杆件拆装移位含预埋件基础 | 1 | 套 |
| 11 | 原旧设备拆装 | 定制 | 1 | 项 |
| 12 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 200 | 米 |
| 13 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 350 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV3×1.5 | 350 | 米 |
| 15 | 控制线 | RVVP2×1 | 350 | 米 |
| 16 | 光纤 | 室外4芯 | 350 | 米 |
| 17 | 标志标牌 | 国产定制 | 4 | 套 |
| 18 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材费用），辅材等 | 1 | 项 |
| 19 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 20 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 21 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 104国道沈湖路口禁左抓拍新建 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清视频违法抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持后备箱状态开启识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% 支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90% | 1 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 1 | 台 |
| 5 | 终端服务器 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段) 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出，最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M) | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 7 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 1 | 对 |
| 10 | 室外机柜 | 内部安装、雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 11 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 100 | 米 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 200 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3×1.5 | 200 | 米 |
| 14 | 控制线 | RVVP2×1 | 200 | 米 |
| 15 | 光纤 | 室外4芯 | 200 | 米 |
| 16 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 17 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 18 | 窨井 | 国产 定制 | 1 | 批 |
| 19 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 1 | 套 |
| 20 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 21 | 标志标牌 | 国产定制 | 2 | 套 |
| 22 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 23 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 24 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 25 | 系统接电 | 含取电管道、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 26 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 余梁线K5+830无人值守组件移位 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 快闪闪光灯移位 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 2 | 防暴机箱组件移位 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 3 | 标志标牌 | 国产定制 | 2 | 套 |
| 4 | 系统接电 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 余梁线青峰村反向抓拍及测速卡口移位改建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1、反向抓拍系统 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 2 | 组 |
| 2 | 高清视频人脸抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1英寸GMOS 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5% 支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80% | 2 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 4 | 台 |
| 4 | 爆闪灯 | 闪光能量：300J； 闪光灯具有2个照度等级可调；闪光灯的补光区域可调；回电时间≤70ms；峰值闪光持续时间≥1/30ms；工作寿命≥300万次；平均功耗≤100瓦；工作环境温度：-30℃～+70℃；工作环境湿度：5%～90%@+40℃，无凝结；防护等级不低于IP66 | 4 | 台 |
| 5 | 交通提示屏 | 显示尺寸2560mm*480mm，表贴P10户外屏，双基色 | 2 | 块 |
| 6 | 提示屏安装支架 | 交通提示屏边框及安装支架等 | 2 | 套 |
| 7 | 线缆 | 国产定制 | 1 | 批 |
| 8 | 第三方检测费 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 9 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 2、测速卡口移位改建 |
| 1 | 雷达模块 | 国产定制 | 4 | 只 |
| 2 | 旧杆拆除 | T型杆件拆除 | 1 | 项 |
| 3 | 电警立杆 | H6.8M/L(6-8)M（包括预埋件和基础施工） | 2 | 套 |
| 4 | 室外机柜移位 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 5 | 线缆 | 电源线、控制线、光纤等 | 1 | 批 |
| 6 | 标志标牌 | 定制 | 4 | 套 |
| 7 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 8 | 管路敷设 | 国产 定制 | 1 | 项 |
| 9 | 系统取电 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 10 | 系统接地 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 余梁线青贤村无人值守测速卡口改建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 雷达测速仪 | 采用高性能800W像素CCD图像传感器，支持分辨率3296(H)×2472(V) 支持10km/h~250km/h测速范围，测速精度为测速精度(-4～0)km/h 一体化设计，集高清摄像机、平板窄波测速雷达、嵌入式主机、工业级全触控触摸LCD液晶显示屏、高性能工业级图像专用存储器、内置大容量锂电池； 采用嵌入式Linux实时操作系统，清晰易懂的全中文图片化界面，操作方便，设备运行过程中无需人工干预，可独立工作； 图像取证与标准时间误差 不超过1S（需提供公安交通检测报告复印件证明） 记录图片应为24位真彩图像（需提供公安交通检测报告复印件证明） 机动车行驶过程中发生的道路交通安全违法行为，叠加在图片上的违法时间应精确到0.01s（需提供公安交通检测报告复印件证明） 机动车在静止状况下发生的道路交通安全违法行为，叠加在图片上的违法时间应精确到1.0s（需提供公安交通检测报告复印件证明） 采用全触控人机交互界面，不需要鼠标、键盘等外置人机交互器件即可操作，具有用户管理、日志管理、系统管理、配置管理、道路监控、测速抓拍、图片查询、图片备份功能； 监控车道：1～4车道； 高清摄像机传感器：逐行扫描式4/3寸CCD或以上； 高清图片分辨率：3296*2472像素或以上 帧率最高可达16fps； 输、诊断维护等，并可远程软件升级 图像压缩方式：JPEG 支持硬盘储存，标配500G硬盘 主机功耗：＜20W，支持太阳能供电； 工作温度：-30℃～70℃； 无线组网方式，支持CDMA/GPRS及3G等组网； 超速抓拍捕获率≥95%，大小车识别率≥90%，车道识别率≥90% 支持白天/夜间ICR切换功能 支持24小时录像或违章短录像功能 支持车牌、车道、车型识别，可分车型分别设置限速值 需提供质量技术监督局出具的雷达设备制造计量器具许可证 提供中国计量科学研究院出具的测速抓拍系统计量器具型式评价报告 提供设备CE证书 提供设备FCC证书 | 1 | 台 |
| 2 | 快闪闪光灯移位 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 3 | 防暴机箱组件移位 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 4 | 标志标牌 | 国产定制 | 2 | 套 |
| 5 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽 | 3 | 年 |
| 6 | 系统接电 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 智慧斑马线（两处）新建 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧斑马线控制主机 | 国产定制 | 2 | 台 |
| 2 | 智慧斑马线灯带（地埋） | 国产定制 | 65 | 米 |
| 3 | 高温导线 | 国产定制 | 480 | 米 |
| 4 | 路面切割 | 国产定制 | 2 | 项 |
| 5 | 安装调试（含辅材） | 安装调试（含硅胶、细混凝土填充等） | 2 | 项 |
| 边沥线交通组织配套安装工程 |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 闪光警示灯 | 国产定制 | 1300 | 只 |
| 2 | 闪光灯控制器 | 国产定制 | 48 | 个 |
| 3 | 管路敷设 | 国产定制 | 48 | 项 |
| 4 | 线缆 | RVV2*1 | 3000 | 米 |
| 5 | 系统取电 | 国产定制 | 48 | 项 |
| 6 | 相关施工辅材 | 接头、胶带、扎带、标签、铭牌等电缆过马路、穿管辅助材料 | 1 | 项 |
| 7 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 22 | 台 |

8.2　中标人要确认本条所列范围，并提供细化清单。

9　特别声明

9.1　在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

## 第三章　技术资料及交付要求

1、　中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段、安装调试和运行维护阶段等三个方面。

2、　技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 第四章　交货期限及要求

1、货物交货期限在合同签订后 120 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。

货物交货顺序要满足项目安装进度的要求。备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

## 第五章　监造、检验、性能验收试验及要求

1、中标人应在本合同生效后一个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合国家标准和本部分第一章第4.6条的规定。

2、中标人必须配合监造的要求，如采购人在谈判过程中提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

3、中标人应在工程竣工后，按规定提交有关竣工资料，其中电子警察系统必须提供省级质量技术监督部门出具的检验合格证书。

4、采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

## 第六章　付款方式及要求

本项目采取的付款方式为：

中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出合同金额的40%；项目施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的90%；余款10%作为三年免费质保金，三年质保期满后七个工作日内支付。

## 第七章　售后服务及要求

### 一、　质保要求

1  中标人需提供产品省级及以上质检部门的设备检测报告。

2　在质量保证期限内双方的权利和义务按第五部分规定执行。

3  交通信号协调控制器、高清视频电子警察等系统免费质保三年；

### 二、安装和调试要求

1　货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

2　中标人120天内完成货物的安装和调试工作。

### 三、　维修服务要求

1、报修响应：确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈， 48小时内到达现场进行维修，72小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2、保养、维护：以三个月为一个保养周期，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；保养周期内要对监控设备中的摄像机、闪光灯、控制设备等进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；对中心机房的设备进行一次清洁保养和检查。对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。重大节日如五一、十一、春节前二个星期要对立杆、机柜清洗一遍，并做好保养、维护的记录。自查修复情况要连续记录，作为向业主结算维护考核重要依据之一。

3、　中标人须按下列第一条规定的要求，为采购人提供维修服务：

（1）　在采购人当地设置维修服务网点。

（2）　中标人须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护。

（3） 中标人须在当地配备专门的维护车辆及登高车辆设备。

### 四、技术服务要求

1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2　采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给中标人提供方便。

# 第五部分　采购合同主要条款

1　合同编号：（2019）第　　 号

2　签订日期：2019年　　月　　日

3　供方：

4　需方：

5　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为         招标文件、中标人投标文件的规定，经政府公开招标，签订本合同。

6　产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | 元（大写： ） |

7　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件第五部分第一章和中标人的投标文件的规定执行。

8　交货期限及地点

8.1　交货期限：货物交货期限在合同签订后 120 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。

8.2　交货地点：　                安装现场

8.3　其他约定：如买方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由卖方负责保管货物并另收保管费。

9　质量保证期限及要求

9.1　卖方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能。

9.2　中标人对提供的货物须提供不少于 三 年的质量保证期限。

9.3　在质保期内，如非因买方人为原因而出现质量问题的，由卖方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因买方使用不当造成故障的，由卖方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

9.4　其他约定：　                              。

10　售后服务及要求

10.1　根据招标文件第三部分及投标时的承诺，卖方将为买方提供下列售后服务：

10.1.3　技术服务：

10.1.3.1　卖方应随货物向买方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

10.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10.2　安装、调试或培训的所需的费用由卖方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

10.3　卖方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

11　验收方法

11.1　验收标准按招标文件及卖方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

11.2　货物安装、调试结束后 7 天内，由买方会同卖方及相关专业部门等单位共同参与验收。

12　付款方式

12.1　本项目采取的付款方式为：

中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出合同金额的40%；项目施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的90%；余款10%作为三年免费质保金，三年质保期满后七个工作日内支付。

13　履约保证金

13.1　在签订合同时，卖方需向买方交纳合同总价 5 %的履约保证金。

13.2　买方在项目验收合格后7个工作日内向卖方无息退还履约保证金。

14　违约责任

14.1　买方无正当理由拒收货物的，卖方有要求买方赔偿的权利。

14.2　买方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由买方按应付货款支付每天万分之　五 的延期违约金。

14.3　卖方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求卖方赔偿的权利。

14.4　卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交货延迟的，由卖方支付迟交货物合同价每天万分之 五　的误期赔偿费。

14.5　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

15　售后服务及要求

15.1　售后服务期限：　中标人对提供的货物须提供不少于36个月的质量保证期限 　。

15　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

16　本合同一式　柒 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，副本一　份，抄送给绍兴市上虞区公共资源交易中心、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区招标投标监督办公室各一份。

| 供方单位 | （盖章） | 需方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分   附件—投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区公路管理段：

杭州豪圣建设项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

## 附件三、投标函

绍兴市上虞区公路管理段：

杭州豪圣建设项目管理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为： 120  天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件四、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 路口名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  | 小计 | 大写： 元 小写： 元 |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件五、投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序 号 | 名称 | 型号和 规 格 | 数 量 | 单 位 | 制造商名 称及产地 | 投标报价（元） | 运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试和检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 | 大写： |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件六、货物说明一览表

采购编号：

项目名称：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规范 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件七、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八、投标人情况表

投标人（公章）                                                                                 填表日期：

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  | 主要产品 |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 | 型号规格 | 上年产量 | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件九、售后服务承诺书

绍兴市上虞区公路管理段：

杭州豪圣建设项目管理有限公司：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十、优惠条件

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司专门就该项目提出如下优惠条件：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日期：　　  年 　 月  　日

## 附件十一、中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附：

投标人、投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

## 附件十二、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件十三、监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】