余杭区智能门禁系统采购项目

招 标 文 件

（项目编号：HZYHZFCG-2018-176）

采购人：杭州市公安局余杭区分局

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

2018年 8 月 17 日

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	27

第四部分 框架协议样本	36

第五部分 投标文件格式	40

投标人注意事项

一、本招标文件为2017年11月新制版本，请各投标人务必仔细阅读各项条款！

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在知晓更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构，未传真或书面反馈的视为默认。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局余财确临[2018]3403号确认书批准，现就杭州市公安局余杭区分局余杭区智能门禁系统采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：余杭区智能门禁系统采购项目（HZYHZFCG-2018-176）。

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

本项目采购内容为杭州市公安局余杭区分局余杭区智能门禁系统的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

预算金额：800万元。

窗体底端

五、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、取得国家密码管理机关颁发的商用密码产品销售许可证或国家保密机关颁发的涉密认证证书（相关证书须在有效期内）；

3、谢绝联合体投标。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 投标报名

窗体顶端

1、报名与获取招标文件时间：

2018年 8 月 17 日至2018年 8 月 24 日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：00

依据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）规定，招标文件获取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，采购代理机构允许其获取。

- 报名形式：

网上报名或线下报名均可，推荐使用网上报名形式报名

2.1、网上报名：

已在浙江省政府采购网注册的正式供应商或临时供应商，可以登陆https://login.zcy.gov.cn/login进行网上报名，并致电0571-86201955进行确认。

2.2、现场报名：

2.2.1现场报名所需资料（均须加盖投标人公章）：

（1）、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）的原件及复印件；

（2）、投标人代表的有效身份证件原件与复印件，如授权委托的，还须提供有效的授权委托书原件（格式参考“第五部分 投标文件格式）；

（3）、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证原件及复印件。

注：持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

2.2.2现场报名地点：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼，杭州市公共资源交易中心余杭分中心L5窗口。联系电话：0571-86201955。

2.3、注意：

（1）、本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

（2）、本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

（3）、谢绝联合体投标。

3、招标文件获取方式：可通过以下网站免费下载，不再发售纸质文件。

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）

4、澄清、修改等更正补充公告请自行登录浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站进行下载。

八、投标保证金

1、金额为 80000 元（币种为人民币，拒收现金）。

收款单位（户名）:杭州市公共资源交易中心余杭分中心保证金专户

开户银行：杭州银行股份有限公司余杭支行

银行账号：79718100501600- 0588

注：以上信息不得多字或少字，并必须从投标单位账号汇出，汇入杭州市公共资源交易中心余杭分中心保证金专户账号不得错误，否则该投标保证金无效。

2、须在投标截止时间前将投标保证金（交付方式:电汇/网银，谢绝现金缴纳）缴纳到账，同时投标单位须在缴款凭证备注栏中注明项目编号，逾期未缴纳者视为无效投标。

3、杭州银行咨询电话：0571-89273001

4、为方便后续的保证金退付，请各投标单位携带保证金缴款凭证（原件、复印件、照片均可），在本项目投标截止时间以前至余杭区市民之家三楼杭州银行窗口办理本项目保证金递交函。

九、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2018年 9 月 6 日  09:40整

杭州市公共资源交易中心余杭分中心 3 号开标室

十、开标时间与地点（投标人代表携带本人有效身份证件出席开标会议）：

2018年 9 月 6 日  09:40整

杭州市公共资源交易中心余杭分中心 3 号开标室

- 质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

2、接收质疑函的方式：直接递交、传真或邮寄方式；质疑受理地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心L5窗口（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼），联系电话：0571-86201955。

3、供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局投诉，联系电话为0571-89180113。

4、质疑函、投诉书范本下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

十一、窗体顶端

十二、联系方式：

窗体顶端

1、采购人

采购人名称：杭州市公安局余杭区分局

地址：杭州市余杭区南苑街道人民大道360号

项目联系人姓名：张佳俊，电话：0571- 89261071，传真：0571- 89261082

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

地址：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼

项目联系人姓名：许明燕，电话：0571- 89360806，传真：0571- 86152006

投标报名、供应商注册、中标通知书发放、保证金退付、合同鉴证咨询电话：0571-86201955

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 余杭区智能门禁系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | HZYHZFCG-2018-176 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本五份 商务技术文件：正本一份、副本五份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 报价说明 | 1）、本项目预算公开，单套预算价为 1600 元。 2）、本项目投标报价超过单套预算价的（即投标报价>单套预算价），其投标视为无效。 3）、报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | 支持中小企业 | 相关资格认定要求：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件“第五部分 投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《承诺书》及相关资料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 8 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 9 | 信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 10 | 得分及排名 公布相关事项 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |
| 11 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分或投标无效。 |
| 12 | 演示要求 | 根据招标文件采购需求部分中的“居所出入平台技术要求”，应自带相关设备进行现场功能演示,演示时间控制在30分钟以内。全部符合的，得15分；一项不演示或演示内容不满足要求的扣3分，扣完为止。 |
| 13 | 资金情况 | 本项目为政府指导性采购项目，采购资金由政府和老百姓共同出资，非全部由财政资金承担。 |
| 14 | 采购数量说明 | 2018年度项目建设计划为5000套，实际用户可以自行采购其他单位的产品与服务。投标人报价时应充分考虑实际采购数量不确定性而引起的风险。 |
| 15 | 合同签订 | 1）招标结束后，由中标人与采购人签订《余杭区推广智能门禁系统框架协议》，由各建设主体与中标人签订具体建设、运维合同，采购数量以签订的合同为准，投标人与采购人将不发生实际交易。 2）中标人与各建设主体签订的建设、运维合同，按照此次招标结果提供相关产品与服务，单套价格不得高于中标价格、不得变更产品、不得降低质量、不得减少服务内容。各建设主体须在《余杭区推广智能门禁系统框架协议》签订后才可与中标单位签订合同，合同的内容可以按照招标文件及框架协议进一步细化。 3）该招标文件中所称的各建设主体，包括余杭区本级、各镇（街道）、村（社区）、团体组织、企业单位等。 |
| 16 | 验收要求 | 1）供货验收时，中标单位须向建设主体提供所投前端设备（含识读设备、管理控制设备、执行设备、传输设备）等产品通过专业检测机构出具的检测报告或第三方证明材料，出示原件并提供复印件，否则不予验收。 2）本项目要求提供的“检测报告”是指省级及以上专业检测机构出具的检测报告，“第三方证明材料”是指投标人外购产品与服务供应商提供的产品与服务相关检测报告或性能证明文件。 |
| 17 | 价格分计算说明 | 以单套报价计算价格分，投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。 |
| 18 | 其他情况说明 | 根据DB3301/T 0007-2013文件要求，居所出入平台由杭州市流动人口服务管理委员会办公室统一建设，本次招标涉及的居所出入平台由中标单位负责建设、运维、管理（相关要求详见招标文件“采购需求”部分）；由中标单位负责接入市级居所出入平台；数据传输须在余杭区集中落地，数据落地需要的相关硬件设备由采购人自备，数据传输中所需要的加密机（详见招标文件“采购需求”部分前端设备技术总体要求第四条）由投标人提供；建设主体管理终端所需配置的关联产品（如出入卡、身份证阅读机具等）由各建设主体根据实际需要自行采购。 |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州市公共资源交易中心余杭分中心）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真等。

3、采购方式：公开招标。

4、授权代表：非联合体投标人代表:应当是投标人在职正式职工，如投标人代表是法定代表人，法定代表人应携带本人有效身份证件；如投标人代表不是法定代表人，须携带本人有效身份证件并出具法定代表人授权委托书、同时在投标文件中提供其在本单位近三个月（2018年 5月、6月、7月）社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。授权委托书必须按照“第五部分 投标文件格式”填写，如有不符，授权无效，将会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3、投标人如果以联合体形式参加投标的，必须遵守“关于印发《余杭区政府集中采购公开招标项目联合投标规则》的通知（余公资〔2015〕1号）”文件相关规定，文件下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=308&ID=4645

6.4、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.6、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民身份证、临时居民身份证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成 详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、 投标保证金

11.1、投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为引起的风险。

11.2、投标保证金缴纳详见“第一部分  招标公告”的相关条款。

11.3、未按规定交纳投标保证金，将被视为投标无效。

11.4、投标保证金的退还：

11.4.1、中标单位的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还；

11.4.2、未中标单位的投标保证金由杭州市公共资源交易中心余杭分中心在中标通知书发出后五个工作日内退还；

11.4.3、本项目如存在质疑、投诉情况，保证金将延期退还。

11.5、发生以下情况投标保证金将不予退还：

11.5.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.5.2、中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

11.5.3、将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经招标采购单位同意,将中标项目分包给他人的；

11.5.4、拒绝履行合同义务的；

11.5.5、其他法律法规规定的不予退还保证金的情况。

- 投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件各正本一份，副本五份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签

署，投标人应写全称。

四、 投标文件的递交

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、标项序号、投标人名称及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

14.6、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18、开标程序：

18.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

18.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.4、开标会结束。

六、资格审查

19、资格审查

19.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

19.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

21、评标的方式

本项目采用不公开方式评标。

22、评标程序

22.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

22.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

22.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

22.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、评标方法

24.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2、任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

25、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

26、无效投标的情形

26.1、资格性审查无效投标的情形

（1）、被拒绝的投标文件；

（2）、未通过报名的；

（3）、未按规定交纳投标保证金；

（4）、投标文件份数不符合要求；

（5）、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

（6）、信用审查不通过的。

26.2、符合性审查及其他无效投标的情形

（1）、投标文件封面未加盖单位公章；

（2）、开标一览表、投标响应函、法定代表人授权委托书、分项报价表、采购需求实质性内容响应表、无失信行为承诺书等无投标人公章、无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）、法定代表人作为响应方代表未提供身份证正反面件复印件;未按要求提供授权代表社保缴纳证明（加盖社保部门公章）、未提供身份证正反面复印件；

（4）、提供虚假证明材料；

（5）、含多个标项的采购项目，开标一览表、分项报价表、采购需求实质性内容响应表未注明标项、无投标人公章、无法定代表人或授权委托人签字的；

（6）、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（7）、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（8）、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（9）、未按照招标文件标明的币种报价；

（10）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

(11) 、含多个标项的采购项目,各标项报价超过对应标项预算价的；

（12）、投标报价具有选择性；

（13）、 报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（14）、投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（15）、投标人串通投标的；

（16）、本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

（17）、投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（18）、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（19）、投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的情形；

（20）、法律法规及招标文件规定的其他无效情形。

27、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）；

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位不予退还投标保证金。同时，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31.4、采购人与中标单位签订合同并经杭州市公共资源交易中心余杭分中心鉴证后生效。

32、合同备案

政府采购合同一式多份，除单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目须提供三份外，其余须提供两份到杭州市公共资源交易中心余杭分中心备案。

33、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

34、验收

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

- 投标人须知之专用条款

35、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

35.1、报价文件(单独密封)，应包括以下内容：

▲（1）、开标一览表；

▲（2）、分项报价表；

（3）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

①、投标报价应包括包括采购清单中供货、安装、调试、验收、培训及系统运维保障、售后服务等。本项目前端设备安装部位为用户、单元等入户门，应适用于各种户外环境。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料、税费和其他费用等均列入本次单套报价范畴。

②、投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

35.2、技术文件应包括以下内容：

（1）、目录

（2）、评分对应表；

（3）、所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明：

注：设备的技术指标情况:所投设备的完整配置方案、技术文档等，详细列明投标设备的所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（4）、技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数（或相关配置）逐个做出响应；

▲（5）、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

（6）、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（7）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

35.3、商务文件应包括以下内容：

（1）、目录；

（2）、评分对应表；

▲（3）、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲（4）、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。（招标文件另有规定除外）

▲（5）、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

▲（6）、取得国家密码管理机关颁发的商用密码产品销售许可证或国家保密机关颁发的涉密认证证书（相关证书须在有效期内）（复印件）；

▲（7）、投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（8）、非联合体投标人代表提供法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本单位近三个月（2018年 5月、6月、7月）社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。（法定代表人授权委托书必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲（9）、无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（10）、中小企业声明函、承诺书（中小企业证明函及承诺书必须按照第五部分投标文件格式填写）、营业执照副本复印件（加盖单位公章）、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）（相关材料加盖税务部门公章）、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表）（相关材料加盖社保部门公章）；

（11）、本项目投标保证金缴款凭证原件或者复印件；

（12）、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（13）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准：

36.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务分)

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

36.2.2、技术、商务分（70分）

（1）、技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（2）评分细则如下：

| 分类 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （54分） | 1、技术要求（20分） | 前端设备技术总体要求、识读设备技术要求、管理控制设备技术要求、执行设备技术要求、传输设备技术要求、传输网络技术总体要求、密钥管理系统要求、出入卡技术要求、系统性能要求响应情况（18分）；全部符合招标文件采购需求，并按要求提供相关检测报告证明材料或证明材料的，得18分；任何一条未响应或负偏离的，则18分得0分。 说明：投标文件中提供相关检测报告证明材料或证明材料的复印件加盖投标人公章，无复印件的均不予计分。 | 18分 |
|  |  | 执行设备（2分）：执行设备在满足上述要求的基础上，提供公安部安全防范报警系统产品质量检测中心的检验报告的，得2分,未能提供得0分。 说明：投标文件中提供公安部安全防范报警系统产品质量检测中心的检验报告的复印件加盖投标人公章，无复印件的均不予计分。 | 2分 |
|  | 2、居所出入平台功能演示（15分） | 根据招标文件采购需求部分中的“居所出入平台技术要求”，应自带相关设备进行现场功能演示。全部符合的，得15分；一项不演示或演示内容不满足要求的扣3分，扣完为止。 | 15分 |
|  | 3、项目建设能力保障（16分） | 优（4）分：拟派项目团队中具有高级项目经理资格的技术人员不少于4人，项目实施计划及方案科学合理，可行性强、保障措施完善； 良（2）分：拟派项目团队中具有高级项目经理资格的技术人员不少于2人，项目实施计划及方案较为合理，可行性较强、保障措施较好； 差（0）分：拟派项目团队中具有高级项目经理资格的技术人员少于2人，项目实施计划及方案一般，可行性一般、保障措施较差。 说明：拟派项目团队人员须提供高级项目经理资格证书及该人员隶属于投标人的社保证明（以社保出具的近六个月社保证明为准）复印件加盖公章，未提供资格证书视为无此资格，未提供社保证明视为无此人员。 | 4分 |
|  |  | 投标人自2014年1月1日以来，在流动人口管控领域类似门禁系统项目业绩：单个项目前端接入规模在2万套以上，得4分；单个项目前端接入规模在1.5万-2万套（含2万套），得3分；单个项目前端接入规模在1万-1.5万套（含1.5万套），得2分；单个项目前端接入规模5000-1万套（含1万套），得1分；单个项目5000套以下（含5000套）得0分。 说明：投标文件中提供加盖政府公章的前端设备接入数量证明材料，评审现场提供原件查验，无复印件或未提供原件的均不予计分。 | 4分 |
|  |  | 投标人拥有密钥管理相关发明专利的证书的得2分； 投标人具有密钥管理相关计算机软件著作权登记证书的1个得1分，满分得2分； 投标人拥有 “智能门禁运维管理系统” 计算机软件著作权登记证书的，得2分，否则得0分； 说明：投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，评审现场提供原件查验，无复印件或未提供原件的均不予计分。 | 6分 |
|  |  | 确保各个施工项目每天安装数≥50套的，酌情给予0-2分，须提供有充足货源渠道的相关证明材料和施工方案，否则不得分。 | 2分 |
|  | 4、运维保障、售后服务（3分） | 运维保障、售后服务情况（3分）： 全部符合要求的，该项得3分； 未提供故障响应机制具体方案或提供的方案不符合要求的，酌情扣1-2分； 未提供5年质保期承诺的，该项得0分； 未提供技术支持、日常维护具体方案或提供的方案不符合要求的，该项得0分； | 3分 |
| 商务分 （16分） | 1、企业经营状况（2分） | 纳税信用等级证书：连续3年（2015-2017）获得A等级证书得2分；连续2年（2016-2017）获得A等级证书得1分；其他情况不得分。 说明：投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，开标时提供原件查验，无复印件或未提供原件的均不予计分。 | 2分 |
|  | 2、投标人综合实力（14分） | ①投标人拥有省级以上软件企业认证证书得1分； ②投标人拥有信息安全管理体系认证证书且在有效期内得2分； ③投标人拥有全国工业产品生产许可证（集成电路卡）且在有效期内的4分； ④投标人拥有全国工业产品生产许可证（集成电路卡读写机）且在有效期内得3分； ⑤投标人拥有认证范围包含应用软件开发和系统集成的ISO9000系列质量管理体系证书且在有效期内得2分； ⑥投标人拥有CMMI软件能力成熟度认证证书叁级及以上且在有效期内得2分； 说明：投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，开标时提供原件查验，无复印件或未提供原件的均不予计分。 | 14分 |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州市公共资源交易中心余杭分中心。

第三部分 采购需求

一、项目概述：

为进一步创新和加强社会管理，积极应对流动人口和出租房屋服务管理工作面临的新情况、新问题，积极探索实践“以房管人”的工作理念，保障社区居民安居乐业，实现流动人口的信息化服务管理，计划在全区范围内建设推广智能门禁系统。

本项目为“智能门禁系统”的采购，采购内容包括采购清单中供货、安装、调试、验收、培训及系统运维保障、售后服务等。本项目前端设备安装部位为用户、单元等入户门，应适用于各种户外环境。

本项目是“交钥匙”工程，采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料、税费和其他费用等均列入本次单套报价范畴。

本项目采购资金非全部由财政资金承担。招标结束后，由中标人与采购人签订《余杭区推广智能门禁系统框架协议》，由各建设主体与中标人签订具体建设、运维合同，采购数量以签订的合同为准，投标人与采购人将不发生实际交易。

招标结束后，中标单位凭中标通知书与采购人签订《余杭区推广智能门禁系统框架协议》，本招标文件、招标结果及框架协议在全区智能门禁系统建设项目中对投标人具有约束力，作为全区门禁系统建设的指导依据。

中标单位与各建设主体签订的建设、运维合同，按照此次招标结果提供相关产品与服务，不得高于中标价、不得变更产品、不得降低质量、不得减少服务内容。各建设主体须在《余杭区推广智能门禁系统框架协议》签订后才可与中标单位签订合同，合同的内容可以按照招标文件及框架协议进一步细化。

投标人报价时应充分考虑采购数量（2018年度项目建设计划为5000套）的不确定因素而引起的风险。

## 采购清单

1.单套智能门禁系统设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 识读设备、管理控制设备、 执行设备、传输设备 | 1 | 套 |
| 2 | 相关配套 | 支撑系统符合DB3301/T 0007-2013规范要求运行所需的软硬件及耗材等，详见备注 | 1 | 套 |
| 3 | 5年7×24小时系统运维保障、售后服务等 | 网络费用、平台管理维护、版本升级、应用培训、驻点维护等 | 1 | 套 |

备注：“相关配套”的内容包括但不仅限于传输网络、密钥管理系统、居所出入平台、控制传输设备的备用电源、设备运输、安装调试等。

## 三、关联产品与服务清单

| 序号 | 产品 名称 | 具体 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入卡 | 容量≥60K的CPU卡 | 1 | 张 |
| 2 | 配套 设备 | 身份证阅读机具 | 1 | 台 |
|  |  | 发卡机具 | 1 | 台 |

备注：关联产品与服务清单不列入本次单套报价范畴， 关联产品与服务清单由各建设主体根据实际建设需要自行采购。

## 四、设备及平台功能配置要求

根据DB3301/T 0007-2013文件要求，居所出入平台由杭州市流动人口服务管理委员会办公室统一建设，本次招标涉及的居所出入平台由中标单位负责建设、运维、管理；由中标单位负责接入市级居所出入平台；数据传输须在余杭区集中落地，数据落地需要的相关硬件设备由采购人自备，数据传输中所需要的加密机由投标人提供。

本项目要求提供的“检测报告”是指省级及以上专业检测机构出具的检测报告，“第三方证明材料”是指投标人外购产品与服务供应商提供的产品与服务相关检测报告或性能证明文件。产品应符合杭州市《流动人口信息居所出入服务管理系统建设规范》（DB3301/T 0007-2013）及余杭区流动人口服务管理委员会办公室所提出的相关要求，主要包含以下几部分内容（注：“采购需求中要求提供的检测报告、第三方证明材料，投标时可以提供复印件）：

（一）前端设备技术总体要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家法律法规和现行强制性标准的要求； | 承诺 |
| 2 | 遵循系统要求的设备编码规则； | 检测报告 |
| 3 | 符合消防安全要求，具备简易、不易发生故障的开门方式； | 检测报告 |
| 4 | 支持远程控制与管理功能，支持本地及远程的软件升级、维护功能； | 检测报告 |
| 5 | 支持断电保护，外部供电断电后可正常工作8小时以上； | 功能说明并予以承诺 |
| 6 | 支持脱机工作模式，网络异常时可正常执行开关门操作； | 检测报告 |
| 7 | 使用环境湿度20%～80%RH，使用环境温度-10°C～60°C。 | 检测报告 |

（二）识读设备技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 应符合ISO 14443 TYPE A及TYPE B传输协议； | 检测报告 |
| 9 | 感应区应有明显标记指示； | 产品实物与照片 |
| 10 | 读卡距离：出入卡正对刷卡感应区，最大识别距离应小于10cm； | 检测报告 |
| 11 | 刷卡响应时间应小于1s； | 检测报告 |
| 12 | 应以不同指示灯或提示音指示设备当前工作状态，如刷卡结果、报警情况等。 | 检测报告 |

（三）管理控制设备技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 本地存储记录5000条以上； | 检测报告 |
| 14 | 500条以上开门权限存储； | 检测报告 |
| 15 | 可作为控制中心，支持其他扩展设备的接入； | 产品功能说明并予以承诺 |

（四）执行设备技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 应具备强行闯入、强拆、机械钥匙开门等报警状态量； | 检测报告 |
| 17 | 应具备低电量或断电提醒、门虚掩、门常开、非正常刷卡、设备脱机等状态提醒； | 检测报告 |
| 18 | 应具备隐蔽的机械钥匙开门方式； | 检测报告 |
| 19 | 如投标产品为一体化锁具，需采用电池供电，应符合低功耗要求，可持续工作6个月以上或刷卡次数不低于3万次。 | 检测报告 |

（五）传输设备技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 传输设备应具备实时传输，数据能及时上传。 | 检测报告 |

（六）传输网络技术总体要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 传输时应有防泄密措施； | 功能说明并予以承诺 |
| A | 无线网络的传输要求 |
|  | 21.1无线传输设备收发装置的发射频率、功率应符合国家无线电管理的有关规定； | 功能说明并予以承诺 |
|  | 21.2无线数据丢包率小于1×10-2。 | 功能说明并予以承诺 |

（七）密钥管理系统要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 应遵循国家保密局《重要门禁系统密码应用指南》的文件精神，并依据中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑及居住小区门禁系统应用方案》中的系统安全原型进行设计。作为密钥管理系统基础设备的加密机应满足以下技术要求： | 系统设计与安全原理说明并予以承诺 |
| 22.1 | 支持国密加解密算法； | 厂家出具的产品说明或国密局证明 |
| 22.2 | 具备意外断电的密钥保护功能及非法操作时的密钥自动销毁功能； | 厂家出具的产品说明或国密局证明 |

（八）出入卡技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 23 | 应符合ISO 14443 TYPE A或TYPE B传输协议； | 检测报告或第三方证明材料 |
| 24 | 存储功能应符合身份信息和住址信息编码要求； | 功能予以承诺 |
| 25 | 出入卡采用CPU卡，且遵循国密安全体系，具有认证机制，保证卡片不被复制； | 检测报告或国密管理部门证明材料 |
| 26 | 出入卡芯片容量≥60K。 | 检测报告或第三方证明材料 |

（九）居所出入平台技术要求

居所出入平台作为信息资源的汇聚、存储和管理中心，应具备如下功能：

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 信息采集：同时支持通过二代居民身份证、浙江省IC卡式居住证（甲方自备演示卡片）、浙江省电子居住证采集门禁领卡人身份信息。 | 承诺并需功能演示 |
| 28 | 多级权限管理：根据管辖区域的层级关系，可分为市级、区（县、市）级、街道（乡镇）级、社区（村）级，并根据角色和权限不同，实现数据及功能可差异化配置； |  |
| 29 | 出入卡管理：门禁SAM卡、发卡SAM卡管理功能应包含发卡、更新、注销、及状态查询功能；出入卡应包含发卡、挂失、解挂、注销、权限管理及状态查询功能；； |  |
| 30 | 前端设备属性管理：前端设备属性管理包括安装位置、设备类型、安装类型、安装年份、房屋档案号； |  |
| 31 | 开门方式：开门方式支持门禁IC卡开门、浙江省居住证IC卡内门禁应用开门（甲方自备演示卡片）、手机APP开门； |  |
| 32 | 前端设备操作管理：前端设备新增，修改，删除；前端设备运行状态监测、前端设备远程升级、配置下载、设备远程重启、远程开门等； |  |
| 33 | 告警及提示管理：具有强行闯入、强拆、机械钥匙开门、重点人员登记、重点人员进入的布控管理等告警管理功能，以及门常开、门虚掩、断电或低电量、非法刷卡、设备脱机的提示管理功能； |  |
| 34 | 短信管理：可实现门常开门点关门短信提醒、逾期卡短信提醒；并对短信发送内容、短信发送人员、短信发送区域等灵活配置；对短信发送情况进行统计； |  |
| 35 | 智能分析：对设备正常运行率、数据分布、建设情况等进行统计分析；对汇聚到居所出入平台的数据进行关联查询与统计、数据比对与报警、 智能分析与数据挖掘； |  |
| 36 | 远程支持客诉管理：客户接收新增远程支持客诉、记录客诉信息、远程协助客户解决问题等； |  |
| 37 | 现场支持客诉管理：客户接收新增现场支持客诉、人工系统派单、驻点维护接收客诉信息、驻点预约上门维修时间、处理结果提交等； |  |
| 38 | 工单流转：需要政府协调沟通确认的维护工单（非智能门禁质量问题）流转给相应政府主体； |  |
| 39 | 工单统计分析：管理人员后台统计分析维护人员派单总量、完结工单量、平均响应时长、派单完结率等 |  |
| 40 | 数据共享接口：可实现与流动人口综合信息平台的对接和数据共享。 | 承诺或说明 |

（十）系统性能要求

| 序号 | 技术要求 | 投标文件的响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 41 | 稳定性指标：平均无故障时间应不小于1万小时，故障恢复时间应小于1小时。 | 提供满足性能要求的承诺 |
| 42 | 存储量指标： 42.1 系统可存储管理用户人数≥ 200万人； 42.2 终端接入数≥5万； 42.3 事务处理能力≥ 440事务/s。 | 提供满足性能要求的承诺 |
| 43 | 数据量指标：数据存储时间应不少于1年。 | 提供满足性能要求的承诺 |
| 44 | 信息服务指标： 44.1 系统页面访问响应时间≤ 2s； 44.2 系统查询时间≤ 8s； 44.3 数据传输的响应时间≤ 500ms。 | 提供满足性能要求的承诺 |

## 五、供货、安装要求、质量标准

1、所供产品与服务不会侵犯任何第三方知识产权

2、中标单位所供的产品与服务应符合国家强制性标准，其中硬件产品应保证全新；

3、中标单位所供的产品与服务必须保证与本次招标活动要求相一致；

4、供货验收时，中标单位须向建设主体提供所投前端设备（含识读设备、管理控制设备、执行设备、传输设备）等产品通过专业检测机构出具的检测报告或第三方证明材料，出示原件并提供复印件，否则不予验收。

5、如未通过供货验收的，中标单位将负全责，并承担由此造成的一切损失；

6、设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

7、交货地点：由需求方指定地点交付；

8、交货时间：根据建设数量双方协商，确定具体交货时间，具体以签订合同为准。

9、交货方式：安装人员上门安装。

## 六、运维保障、售后服务等要求

1、质保期要求：中标单位提供前端设备为期5年的保修服务。

2、技术支持要求：中标单位在余杭区的运维、售后维护应采用呼叫中心和区域驻点维护两种方式。

(1)中标单位应提供统一的7×24小时服务专线；

(2)中标单位应为出入卡丢失或损坏的用户通过身份确认的方式提供远程应急开门服务。

3、日常维护要求：

(1)中标单位应提供日常维护的技术支持工作；

(2)中标单位应提供定期巡检服务，包含每季度不少于两次的季检和每年一次的综合性年检，定期巡检服务主要是对系统使用情况的查看、维护，以及对前端设备的保养、矫正；

(3)中标单位提供对系统软件的升级服务。

4、建立故障响应机制：中标单位根据故障的紧急程度，提供两种响应及处理机制。

(1)备份备件:各建设项目都应提供相应的备份备件。

(2)系统故障分级响应：

A.紧急故障：发生用户无法出入门情况的，中标单位接到故障投诉后，需立刻响应，保证用户20分钟内能够进出通畅；

B.稳定性故障（不影响用户进出，但产品性能不稳定）：中标单位应在接到故障通知电话后1小时内定位并进行修复。

5、培训要求：

（1）中标单位应提供培训方案，并对各建设主体操作管理人员开展培训活动；

（2）中标单位应提供培训文档，包括但不仅限于操作手册、产品安装说明及常规问题处理方式。

## 七、施工能力要求

中标单位在现场具备安装条件后进入施工阶段，施工安装周期根据实际建设规模、门点情况确定，但应不低于每天50套的施工安装能力。

## 八、履约保证金和质量保证金

本次招标不产生履约保证金和质量保证金。中标后，由中标人与各建设主体在具体合同中约定相关履约保证金和质量保证金。

## 九、系统验收

前端设备稳定运行3个月后，由各项目的建设单位按照GB50348和GB50396的相关规定组织验收，并将验收结果报区流动人口服务管理委员会办公室备案。区流动人口服务管理委员会办公室也可组织抽检。

## 十、货款支付

本次招标不涉及具体货款支付问题。中标后，由中标人与各建设主体在合同签订时约定。

第四部分 框架协议样本

余杭区推广智能门禁系统框架协议

甲 方：

乙 方：

鉴证方：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

为进一步创新和加强社会管理，积极应对流动人口和出租房屋服务管理工作面临的新情况、新问题，积极探索实践“以房管人”的工作理念，保障社区居民安居乐业，实现流动人口的信息化服务管理，计划在全区范围内建设推广智能门禁系统，为规范双方的权利与义务，更好的服务项目实施，根据智能门禁系统招标结果，双方本着诚信、自愿、平等、公平的原则签订本协议。

一、智能门禁系统定义

智能门禁系统即“流动人口信息——居所出入服务管理系统”由居所出入平台、传输网络、前端设备、出入卡、密钥管理系统及配套设备等部分组成，各部分描述如下：

1、居所出入平台，指在专网或VPN上运行的信息系统，具有流动人口居所出入信息采集、管理、应用和居所出入卡管理、用户权限分类设定和管理、报警管理等功能。

2、传输网络。指由实际信息传递设备组成的物理网络，包括有线传输网络和无线传输网络。

3、前端设备，指特定用于流动人口居所出入信息采集，由识读设备、管理控制设备、执行设备和传输设备等组成的安装在门端的设备集合。

4、出入卡, 指应用于居所出入系统，具有个人信息存储、门禁认证及附加应用功能的非接触集成电路卡（使用带国密SM1算法的CPU芯片卡）。

5、密钥管理系统，遵循国家保密局《重要门禁系统密码应用指南》的文件精神，并依据中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑及居住小区门禁系统应用方案》中的系统安全原型进行设计之系统。

6、配套设备，即管理终端需要的设备，为选配产品，包含但不仅限于身份证阅读机具、发卡机具、高清摄像头、扫描仪、报警灯等。

二、协议标的

标的为招标范围内完整的支持智能门禁系统正常管理、运行、服务的前端设备、居所出入平台及维护服务，每套综合单价为    元，其中前端设备与相关配套部分    元、5年7X24小时系统运维保障、售后服务等部分    元，详见表一；本次招标有报价，不列入综合单套报价范围，但供各建设主体参考，自主选择性采购的关联产品与服务，详见表二；具体内容如下：

表一：智能门禁系统采购清单价格表

| 产品名称 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

表二：智能门禁系统关联产品与服务清单价格表

| 名称 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出入卡 |  |  |  |  |  |
| 身份证阅读机具 |  |  |  |  |  |
| 发卡机具 |  |  |  |  |  |
| 第6年起运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 注：含安装调试费、税收及其它费用 |

三、双方权责

（一）甲方权责

1、甲方非此次招标的建设主体，但应对本次招标成果向全区公布，并在指导全区智能门禁系统建设中积极推荐乙方此次中标后的产品与服务。

2、甲方应保证此次招标成果可作为全区门禁系统建设合同签订的直接依据，但各建设主体自主招标的除外。

3、甲方对此次招标结果的运用具有监督、指导的权利与义务。

（二）乙方权责

1、乙方应按照杭州市《流动人口信息 居所出入服务管理系统建设规范》要求，开展智能门禁系统建设。

2、乙方应按照此次招标结果提供相关产品与服务，不得高于中标价、不得变更产品、不得降低质量、不得减少服务内容。

3、乙方必须根据项目建设的需要，及时落实必要的货源、技术及施工力量，确保项目保质保量、如期完成。

4、乙方安装建设施工必须符合国家有关规定，因产品问题、施工不当等引起的一切损失由乙方负责。

5、乙方必须按照国家有关规定做好施工现场的安全，对具体建设项目现场安全负责。

6、乙方应分别对各智能门禁系统建设主体制定培训方案，提供培训文档，并及时组织开展系统演示、培训活动。

7、乙方应负责各智能门禁系统的运行保障、维护服务，采用呼叫中心和区域驻点维护方式，提供统一的7×24小时服务专线，建立健全日常维护机制，健全完善故障响应机制。

四、项目实施

1、合同签订。在具体项目建设中，乙方应与各建设主体根据招投标文件、本协议条款洽谈签订详细建设与运维合同。

2、施工能力。建设工期由双方根据项目要求确定，但乙方在各个项目建设中，应按每天不低于50套的进度要求施工。

3、资金支付。项目款的支付，原则上根据项目建设进度情况进行分期付款，具体付款方式由双方在合同签订时约定。

4、竣工验收。竣工验收由各建设主体组织，按照DB3301/T 0007-2013要求进行。

五、其他

1、招标文件作为本协议的附件，属于本协议不可分割的一部分，一经签署后具有同等法律效力。

2、本协议及招投标文件作为具体建设、运维合同附件，对乙方具有同等法律约束力。

3、甲方不承担乙方因本次招投标或与各建设主体履约发生费用与损失，由此造成的一切费用与损失由乙方在具体建设、运维合同内解决。

4、协议的生效、解除和终止

（1）本协议壹式陆份，双方各执贰份，区公共资源交易中心、区采购监管科各执一份，自双方签字并盖章并经鉴证方鉴证后生效，与招投标文件具有同等法律效力。

（2）本协议的任何修改和变更均以双方协商一致的书面文件为准。

（3）本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

5、本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

甲 方：（盖章）

授权代表：

联系电话：

乙 方：（盖章）

授权代表：

联系电话：

鉴证方：（盖章）

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：HZYHZFCG-2018-176

| 本项目投标 单套报价 | 大写：人民币 元/套 小写：￥ 元/套 |
| --- | --- |

备注：大写报价与小写报价不一致，以大写报价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：HZYHZFCG-2018-176

| 序号 | 品名 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：1、针对本项目的采购清单中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作无效。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：HZYHZFCG-20 –

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、项目组人员情况安排表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和近3个月的社保缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：HZYHZFCG-2018-176

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

九、投标响应函

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：HZYHZFCG-2018-176   ）标项   采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本五份；商务/技术文件正本一份、副本五份以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

十、法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

兹委派我单位                先生/女士（其在本单位的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我单位全权处理                   项目（项目编号：HZYHZFCG-2018-176   ）标项   的一切事项，若中标则全权代表本单位签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本单位近三个月（2018 年  5月、6月、7月）社保缴纳证明（加盖社保部门公章）附后

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

窗体顶端

十一、总公司（总机构）授权书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号HZYHZFCG-20 -   ）标项   的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

十二、无失信行为承诺书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

十三、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十四、中小企业证明材料

## （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由

本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

（二）承诺书

我单位根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，主营业务属于

行业（（1）农、林、牧、渔业（2）工业（3）建筑业（4）批发业（5）零售业（6）交通运输业（7）仓储业（8）邮政业（9）住宿业（10）餐饮业（11）信息传输业（12）软件和信息技术服务业（13）房地产开发经营（14）物业管理（15）租赁和商务服务业（16）其他未列明行业），并提交如下材料：

1、企业营业执照副本复印件；（加盖单位公章）；

2、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）（相关材料加盖税务部门公章）；

3、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表）（相关材料加盖社保部门公章）；

我单位承诺：以上提交材料内容真实、有效。如有不实,愿负相应的法律责任并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

公司名称：

经办人签字：

职    务：

联系电话：

办理日期：    年    月    日

## （三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月   日

十五、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十六、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：