良渚街道勾庄佳苑小区智慧安防项目

招标文件

编号: YJDL2021-004

采购人：杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

采购代理机构：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

二〇二一年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况 杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处的良渚街道勾庄佳苑小区智慧安防项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年1月28日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： YJDL2021-004

项目名称：良渚街道勾庄佳苑小区智慧安防项目

预算金额（元）：5897292

最高限价（元）：5897292

采购需求：具体内容和相关要求详见采购文件

备注： 合同履约期限：详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

三、获取招标文件

时间：/至2021年1月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年1月28日9:30 （北京时间）

投标地点（网址）：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”开标大厅等候解密

开标时间：2021年1月28日9:30

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

地址：浙江省杭州市余杭区良渚镇良博路166号

项目联系人：何洋；联系电话：18072929323

2.采购代理机构信息

名    称： 杭州益嘉工程咨询代理有限公司

地    址： 浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道270号

项目联系人（询问）：马雁敏

项目联系方式（询问）：15715776292

质疑联系人： 杨文波

质疑联系方式：  15397053608 
      3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 杭州市余杭区财政局

联系人 ： 杜国强

监督投诉电话：0571-89180113

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

提示：

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的所有费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 无。 |
| 6 | 现场演示 | 本项目采用现场演示，演示时长不超过10分钟。投标人的演示人员需在项目开标前到达招标文件要求的演示地点：杭州市余杭区南苑街道人民大道270号准备演示。投标人须按要求（详见第四部分具体评分细则）对软件功能进行视频演示，不提供演示的不得分。 |
| 7 | 项目属性 | 货物类项目。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 9 | 中标服务费 | 中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付人民币69178元招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：杭州益嘉工程咨询代理有限公司；开户行名称：杭州银行余杭支行 帐号：3301040160016011853 中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 10 | 书面投标文件 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份（正本一份，副本二份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书三份（详见采购文件格式）。 |
| 11 | 1. 电子招投标的说明： | （1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； （2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；（3）不提供招标文件纸质版；（4）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；（5）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；（6）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；（7）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；（8）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；（9）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在45分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3支持中小企业发展

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《采购委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）。▲投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）。

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.1.3授权代表的身份证（复印件）；

11.1.4 最新一年资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表。

11.2.3小、微型企业声明函；

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.3资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.4投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.5投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11.3.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.8针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.9针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.11优惠条件及特殊承诺；

11.3.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.13培训计划；（如果有）

11.3.14投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.15采购需求实质性内容响应表（▲不提供或不相应，投标无效。）

11.3.16关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件提交给采购机构，地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道270号（杭州益嘉工程咨询代理有限公司），采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道270号（杭州益嘉工程咨询代理有限公司；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在45分钟内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额以及评审专家名单等。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

货物类：根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目（除国家规定应由专业机构强制检测或已聘请专业监理公司监理的采购项目），委托余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

服务类：采购人有权对本项目的服务进行验收或考核。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供服务的供应商，政府采购行政监管部门将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

采购人有权对本项目的服务进行验收或考核。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供服务的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

# 第三部分   采购需求

本部分带“●”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。
一、项目概述

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、装修修缮费、安装调试费、售后服务费、垂直运输费、培训费、有关部门的验收费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、采购清单：

### 1.项目总体目标

本项目以5G、物联网、云计算、大数据等新技术为支撑，基于资源整合、信息共享、业务协同的建设思路，围绕良渚勾庄佳苑社区现状，串联社区管理运行机制，构建社区管理人机协同、物联感应联网，数据分析辅政决策，通过更透彻的感知、更全面的互联互通、更有效的交换共享、更深入的智能化系统建设，全面搜集勾庄佳苑城市管理信息资源，建设集监督监控、科学预警决策、物联管理于一体的镇街管理平台，深化城市管理工作，强化生活垃圾治理，推动智慧化运用，大力推动城市管理提档升级，实现良渚街道勾庄佳苑智慧管理数字社区的建设。

### 2.应用系统具体需求

本次项目建设除了满足勾运佳苑数字社区基础安防、民生服务需求之外，还应充分考虑本期内容与现有设备之间的数据与应用对接，及与余杭区现有及未来智慧社区、数字社区系统的对接。实现统一管理、数据集中、分步实施、按需建设的目标。本期内容包括：

#### （一）数字社区管理平台

##### （1）平台首页

a、设备集成“一张表”

物联管理平台主要提供多元物联设备加载服务，通过“一张表”集成设备运行常态管理、异常管理与资产管理。建设内容包含：设备运行常态管理、设备运行异常管理、物联设备资产管理。

b、全局定位“一张图”

物联管理平台针对不同类型的物联设备，建立专题图层展示定位信息。每一个点位可加载设备运行状态信息、设备管理信息、异常报送信息。针对特殊运营场景，开放定制功能组件。

c、警报管理“自定义”

物联管理平台开放警报管理功能，允许用户自定义“监控阈值”、“告警方式”、“警报等级”等功能，满足管理部门差异化监管需求，针对报警等级采取应对措施，最大限度贴近用户异常管理场景。实际应用时，物联设备“重复报警”现象难以避免，平台提供自定义告警条件功能，对于重复告警可选择自动整合或删除记录。

d、数据分析“定制化”

物联管理平台针对设备运行数据、异常数据设立专题分析应用，可结合区域划分管理、设备类型管理对数据分析、挖掘，实现分析结果“可视化”。对于特殊需求的数据分析，平台预留数据分析自定义功能，用户可选择分析内容、分析算法及图表形式完成“定制化”的分析。

e、数据流通“明记账”

物联管理平台对数据入库详情明确记录，为故障排查、设备运维提供依据。并与专项政务管理系统数据对接，实现设施管理与政务管理数据共享、协同治理的目的。在数据交换过程中，平台对数据推送详情明确记录，为信息安全提供保障。

f、与政务系统“协同共治”

物联管理平台提供开放接口，实现数据资源“开放共享”，事件处理“协同共治”。当物联设备发出警报时，数据通过链接能力平台同步传递到专项政务系统，生成派遣处置任务，第一时间派发到责任部门，保障处置及时。同时，经过流转产生的记录让城市部件问题处置“有迹可循、有据可查”。

（2）物联相关应用

a、智慧井盖

通过智慧井盖系统建设解决城市公共设施巡检工作中巡检不到位、漏检或者不准时的情况，从而在大大减少现场巡检人员的情况下却能极大的提高巡检效率，为管理人员及时、准确、全面地了解井盖的情况提供信息技术支持。

b、智慧烟感

智慧烟感包括物联网信息采集，智慧环境信息监测，智慧网络多媒体信息发布，智能监测设备。具有长期自动监测，自动报警，实时数据分析，自动报修，维护管理，打造具有良好扩展性，包容性的智慧消防系统。

c、智能果壳箱

智能果壳箱采用传感器检测果壳箱存储状况，并将之传送到后台，后台及时掌握果壳箱存储状况，后台及时调度车辆和人员处理垃圾，做到实时准确，节省人力物力。

（3）智能分析及受理流程

a、视频检测功能

通过智慧社区协同管理平台建设，实现对井盖、果壳箱、等物联网问题上报信息和智能视频应用上报违规信息的统一受理、高效协同、快速处置、综合评价，实现对各类事件的发现、立案、派遣、处置、结案、考核全流程管理。

b、统一受理子系统

统一受理子系统，定位于智慧社区与前端交互的整体性的接入，所有与智慧街道相关问题的受理、来源等交互均在统一受理平台办理。包括接入受理模块、问题来源模块。

接入受理模块:接入受理模块供智慧社区办公人员使用。主要工作是受理来自物联网信息上报和智能识别发现的问题，审核后，记录问题，定位问题发生位置，进行案卷立案。

问题来源模块供智慧社区办公人员使用。通过该模块分类汇总不同来源的社区管理问题，可供查看和处理。问题来源包括但不仅限于：物联网信息上报、智能识别上报。问题状态分类包括：待处理、处理中、已处理、已作废。

问题以列表形式展现，展现内容包括：来源、标题、问题描述、上报时间、结束时间、任务号。对于待处理问题可进行处理或废弃；处理中、已处理、已作废的问题则可查看问题详情。

（2）业务协同子系统

业务协同子系统，是智慧社区案件派遣、流转、督办的一体化办公平台，实现智慧街道的业务流转和支撑。

（3）视频监控子系统

视频监控子系统用于远程查看勾庄佳苑社区周边及社区内的视频信息。基于已有的专业视频控制系统进行整合，根据问题发生位置，通过调用视频系统接口，打开现场视频探头获取图像动态画面，便于实时掌控现场情况。结合地理信息系统，实现社区各类事件信息的全方位、全时段的可视化监控管理。

（4）数据分析子系统

通过数据分析子系统整合勾庄佳苑管理问题解决过程中形成的数据，形成直观可视的数据对比，客观描述勾庄佳苑发展综合情况；同时挖掘数据价值，通过专项数据分析为下一步街道管理规划提供数据支撑。科学合理的数据分析体系是保障智慧街道长效运行的基础。主要包括以下功能：绩效评价、总体分析、解决情况、多维分析、高发分析。

整个系统架构从政府、街道、社区三个层面展示小区从智慧管理、数据赋能、贴心服务、共建共享整体状况。展示小区实时人流、车流情况，小区内人员、房屋、车辆、设备底数及状况，同时在实时采集、数据融合、智能计算基础上，通过智能事件驱动精准治理工作，形成事件感知、隐患识别、联动处置、在线反馈的闭环。

#### （三）视频空间大数据平台

视频空间大数据平台是以高点监控为基础，增强现实技术为核心技术手段，构建起实景式、网格化立体防控系统，围绕勾庄佳苑治理管理工作中视频巡逻、人员执勤等业务需求，把所需要的各类可见及不可见的管理数据在视频实景地图中直观的展示，以视频作为信息及服务的入口，构建视频即数据、视频即应用，所见即所得的全新视频应用模式，从而盘活业务数据的可视化应用，梳理、改善社区业务应用，提升视频应用价值。

系统通过前端设备增强感知、异构数据汇聚、空间坐标测算、设备联动通信、标签交互封装、界面融合呈现等方法，实现在统一门户下完成多个管理业务，在视频信息上可以实现全域掌控、重要区域重点防控，在数据信息上可以实现多元多源数据的聚合呈现、业务系统的集成调用，以直观、便捷的体验感解决业务数据融合与协同问题。

### 3.采购内容

##### （1）数字社区系统

各系统模块清单如下表所示：

| 序号 | 名称 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勾庄佳苑数字安防系统 | 定制 | 含视频监控系统、进出口管理系统、其他便民习题、消防安全系统 | 套 | 1 | 服务期5年 |
| 2 | 勾庄佳苑数字民生服务系统 | 定制 | 含党建业务模块、数字物业模块、民生服务模块、数字治理模块、大数据分析模块 | 套 | 1 | 服务期5年 |
| 3 | 空间大数据平台 | 定制 | 3D建模一张图展示系统 | 套 | 1 | 服务期5年 |

##### （2）光纤接入、设备物联、违停监控联网清单（含施工）

| 序号 | 名称 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB卡 | 定制 | 物联网流量卡 | 张 | 2600 | 租期5年 |
| 2 | 链路 | 定制 | 100M | 条 | 12 | 租期5年 |

| 一、数字安防系统 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高空全景 | 星光级180°全景一体式网络高清红外智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 支持GB35114安全加密 ★内置3个GPU芯片（以公安部检验报告为准） ★支持镜头前盖玻璃加热功能。（以公安部检验报告为准） ★产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备8个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示（以公安部检验报告为准） 全景摄像机: 传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 视场角: 水平180°，垂直85° 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 5520x2400);60Hz: 30fps ( 5520x2400) 细节跟踪摄像机: 图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR 红外功能: 红外照射距离250m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 | 台 | 1 |
| 2 | 400万高清筒型网络摄像机 | 400万 1/1.8" 星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 慢快门 支持； 镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°； 宽动态范围：120dB； 主码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 60Hz: 24fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 24fps(1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测； 异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； ★支持声音报警功能，报警声音类型可设12种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检验报告证明） （含臂装支加立杆） | 台 | 66 |
| 3 | 200万星光级筒型摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距及视场角: 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） ★支持声音报警功能，报警声音类型可设12种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检验报告证明） （含立杆） | 台 | 32 |
| 4 | 400万筒型网络摄像机 | 400万1/1.8” CMOS筒型网络摄像机 上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍 混合目标检测(全结构化模式)： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 上通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 下通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light ★镜头支持垂直角度调节功能。（提供公安部检验报告证明） ★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（公安部检验报告证明） ★动态范围不小于120dB。（公安部检验报告证明） ★支持人脸比对，比对准确率不低于99%。（提供公安部检验报告证明） | 台 | 8 |
| 5 | 人脸识别摄像头 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 支持5种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式、人脸抓拍、道路监控，智慧城管 混合目标检测(全结构化模式)： 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: （变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100°~39.8°，垂直视场角：52.0°~22.4°，对角线视场角：120°~45.7° 宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2688×1520 ★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%。（公安部检验报告证明） （含支架加立杆） | 台 | 40 |
| 6 | 电梯电瓶车检测AI摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供电瓶车进入电梯报警检测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 ★内置GPU芯片。（提供公安部检验报告证明） 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角81.9°[2.8mm(100.5),6mm(50.8),8mm(38.7)可选] 调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° | 台 | 66 |
| 7 | 人行通道电动开门 | 广告画尺寸1220mm*780mm，前后两张/通道宽度1000mm—1400mm/工作电压24V/工作温度范围-25℃~55℃/断电轻推开门/灯箱广告LED发光均匀且可时段管控/开合方向可控制，开合方式可遥控，可刷卡/开门速度7—10秒可调节，开门信号可记忆，关门减速延时，遇阻返回或停止/指示灯指示门体运行且预警门体下一步动作。 | 台 | 8 |
| 8 | 人脸识别测温一体终端 | 温控模块，测量误差±0.5℃戴口罩人脸识别，99%+高识别率摄像头 200W像素（采用高清 F2.2光圈安防级工业镜头，抗逆光) 识别距离 0.3m-2.0m 显示屏 7 英寸IPS全面屏 对外接口 RJ45、RS232、开关量输出、韦根、音频输出 操作系统嵌入式Linux系统 工作电压 DV12V±30% 防水防尘 IP67防护等级, IK08防暴等级 工作环境不惧高温严寒，工作环境-30℃～70℃ | 台 | 8 |
| 9 | 访客一体机 | 1、高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏； 2、内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1：1人证比对功能； 3、双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 4、内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码； 5、高速热敏打印机、纸宽58mm、纸卷直径≤45mm； ★设备具有双网口设计。（提供公安部检验报告证明） | 台 | 3 |
| 10 | 车辆自动挡车器 | 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：右向 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 台 | 8 |
| 11 | 车辆车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 8 |
| 12 | 车辆抓拍机 | 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 | 台 | 8 |
| 13 | 车辆出入口控制终端 | 【出入口控制终端】【裸机带系统，不含软件】 CPU：Apollo Lake J3455平台处理器； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息或≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 8 |
| 14 | 智能分类垃圾收集箱 | 2.产品特点：智能、美观、实用、稳定。 3.规格：箱体尺寸：1432*840*1695mm 灯箱尺寸：1271*200*361 4.内桶总容量：240L*2 5.内桶：单个内桶容积为240L，采用聚乙烯材料制作而成，市场通用性强，具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能。同时内桶可与垃圾清运车配套，清理过程中轻松、方便、快捷。 6.材质：桶体组件采用厚度≥1.0mm的优质镀锌板制作而成，内部设有多道加强筋与方管，结构更稳定；上盖采用厚度≥1.2mm的优质镀锌板制作而成，沿口外部设有铝合金包边，拐角处设有塑料件，美观的同时也防止钣金对人员造成伤害。 7.表面处理：整体采用户外塑粉静电喷涂，其工艺特点表现为较高的户外适应性，表面涂层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。上盖、桶身与门板为深灰色，厨余垃圾投口为绿色，其他垃圾投口为香槟灰色，色彩搭配美观。 8.箱体标识：采用抗紫外线、耐磨、夹层印刷垃圾标志，色彩多样，鲜艳度能保持3年以上。 9.自动散热装置：产品背部设有透气散热装置及散热风扇，能够更好地保护内部电器元件，提高使用寿命。 10.红外探测满载装置：产品内设有红外探测满载探头，红外探测技术相比于常规使用的超声波探测技术，准确度更高，可有效避免满桶误报现象。 11.满载警示预警：箱体两侧设有预警警示灯，分别对应各个投口。当某个箱体内部垃圾桶满载，相应警示灯亮起，产品本身智能系统可通过手机APP推送或短信发送预警信息；此时投口间显示屏可显示警示信息。 12.多功能广告灯箱：产品顶部设有灯箱组件，其框架采用镀锌钢板经冷拉伸成型，更加安全牢靠，灯箱内设有照明灯，可设置亮起时间。 13.智能投递装置：用户对垃圾自行分类后，可扫描居民卡或垃圾袋上的二维码，并按相应一侧开关，投口自动打开，投递完毕后投口自动关闭。 14.投口防夹手功能：投口关闭时产品具有防止夹手功能。 15.温度检测功能：箱体内设有温度感应模块，温度即时通讯检测，并当温度大于70°时通过手机APP推送或打开短信自动发送功能，可提前预知箱体内是否存在火源，大大提高了公共设施的安全性能。 便捷投递灯：产品投口上部设有照明灯，照明灯可设置成投递时亮起便于用户夜间使用。 | 台 | 2 |
| 15 | 200万星光级摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距及视场角: 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） ★支持声音报警功能，报警声音类型可设12种，报警声级及报警次数可设置。（提供公安部检验报告证明） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检验报告证明） | 台 | 32 |
| 16 | 周界防范超脑 | 周界模式最高支持800W分辨率，200W时支持16路，400W时8路，800W时2路。） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 套 | 1 |
| 17 | 报警柱 | 一键紧急报警、双向语音对讲、高清视频复核、紧急广播喊话、网口冗余、3G/4G/有线IP、公网穿透、防雷、防水； | 台 | 1 |
| 18 | 智慧井盖 | 1．采用微功耗设计，待机功耗：≤8uA 检测功耗：≤30mA 2．采用电池供电，电池工作寿命不小于3年。 3．通信方式：NB-IoT 4．防水级别IP68 5．工作温度：-20℃ ~ 60℃ 6．具有倾角检测和震动检测功能，倾角报警阈值、震动报警阈值远程可配置。 7．支持3种报警模式：1）只有震动报警。2）只有倾角报警。3）震动和倾角都报警。 3种报警模式远程可配置。 8．支持报警功能短信方式发送。 | 台 | 25 |
| 19 | 智慧烟感 | 尺寸 :Φ112mm×61mm工作温度 :-10～+55℃工作湿度 :相对湿度≤95%（无凝露）采集类型 :烟雾探测数据传输 :NB-IOT无线传输工作电源 :锂电池，DC 3.0V | 个 | 2500 |
| 20 | 分析版超脑 | 支持人脸名单库比对报警，最大96路图片流人脸分析比对或48路视频流人脸抓拍加比对 支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大64路200W视频流（说明：周界视频流最高支持800W分辨率，64路200W，32路400W，16路800W） 64个人脸名单库，总库容50万张 路人档案50万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1v1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸 支持以人搜人、按属性检索人体 支持按属性检索车辆 ★本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间（提供公安部检验报告证明） ★支持100个人脸库，库容100万张人脸图片（提供公安部检验报告证明） ★人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分别设置比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员显示/隐藏，并以不同的图标提示，支持自定义提示语；（提供公安部检验报告证明） ★支持组合报警模式，可设置将物理报警口报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（提供公安部检验报告证明） ★系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常，IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘严重故障、无码流异常等。用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（提供公安部检验报告证明） | 台 | 1 |
| 21 | AI硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 套 | 1 |
| 22 | 社区微脑平台 | 应用管理平台定制开发，含信息发布 | 套 | 1 |
| 23 | 应用管理服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/64G DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVD 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 | 台 | 2 |
| 24 | 磁盘阵列 | 48盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（以公安部检测报告为准） ★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（以公安部检测报告为准 ★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（以公安部检测报告为准） ★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（以公安部检测报告为准 | 套 | 1 |
| 25 | 企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 48 |
| 26 | 人脸录入仪 | 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头:6mm(2.1mm可选) 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps | 台 | 1 |
| 27 | 服务器机柜 | 42U | 台 | 1 |
| 28 | 安装调试 | 按项目配置进行安装调试。 | 批 | 1 |
| 29 | 系统集成 | 包含施工及辅材 | 批 | 1 |
| 30 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 批 | 1 |
| 31 | 不锈钢箱 | 定制 含接线板 空开等 | 12 | 个 |
| 32 | 千兆光纤收发器 | 1550nm发送；1310nm接收 光模块内置 1个10/100Mbps Base-TX 1个100Mbps Base-FX 速率1000Mbps 单模单纤 SC接口 传输距离20km 输入电压DC5~12 V | 12 | 个 |
| 33 | NB卡 | 物联网卡 | 张 | 2600 |
| 34 | 100M VPN | 100M光纤VPN | 条 | 12 |
| 35 | 上联 VPN | 1000M光纤上联 | 条 | 1 |
| 二、数字民生服务系统（数字社区管理平台） |

采购内容技术指标要求如下：

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 党建业务 | 培训学习 | 支持随时查看党章、各种学习资料，党建漫画，PPT模板，视频发布及公司文件等资料； 支持收藏各类资料； 支持在线按不同维度进行题目练习； 支持在线考试，在线提交阅卷，错题收藏等功能； 支持实时查看错题库，实现主动化学习； 支持党课学习，且同步提交思想汇报； | 套 | 1 |
|  |  | 组织生活 | 支持统计党员信息生成报表，包含：党员分布、流动党员分布等； 支持统计党组织情况生成报表。包含：党组织的分部、数量等； 支持统计党费的缴纳情况，包含：缴费党员姓名、缴纳情况、缴纳时间等； 支持以“组织树”的形式浏览各基层党组织和群团组织机构信息； 支持上线换届提醒、换届网上审批、组织生活记录等功能； 支持显示实现对党员信息的查询统计、组织关系转接、信息的导入导出等功能； 支持设置党费标准、党员交纳正常党费、党员交纳特殊党费、支部党员党费情况、党费支出、支部党费统计、党委党费情况等进行报表生成。 | 套 | 1 |
|  |  | 党员活动 | 社区党群活动情况，展示各类活动的组织数量、参与人数、月度变化趋势等； 支持发布相关的心得体会； 支持评论别人所发的内容； 支持汇总党员对党组织的意见建议； 支持线上及时答复； | 套 | 1 |
| 37 | 数字物业服务 | 用户注册 | 支持用户信息注册，并进行实名验证为本人，上传房产证及租房合同，经社区物业确认后核实为小区业主或租客； 分配APP使用权限。 | 套 | 1 |
|  |  | 业主门禁 | 支持扫码开门、人脸识别开门、蓝牙开门等方式； 支持访客模式，可对亲友来访进行权限管理； 支持同步所有的出入记录； | 套 | 1 |
|  |  | 生活缴费 | 支持微信小程序快速线上缴费； 支持定期推送账单给住户，提醒业主缴费； 支持自定义多次提醒； | 套 | 1 |
|  |  | 快捷报修/派单 | 支持微信小程序提交报事报修工单，手机拍照上传图片、输入文字等形式； 支持所有的工单，第一时间反馈到维修中心，统一管理、分配工单，跟踪管理； 支持推送工单状态到住户端，方便处理过程实时掌握； 支持工单结束后评价； 支持维修费用在线支付，避免收费标准不透明等问题； | 套 | 1 |
|  |  | 小区投票 | 支持物业管理员、社区街道工作人员可通过智安社区后台创建投票； 支持设置投票数、投票人身份选择、投票内容及投票时间； 支持在微信移动端进行投票。 | 套 | 1 |
|  |  | 问卷调查 | 支持物业管理员、社区街道工作人员可通过智安社区后台创建小区问卷； 支持选择填写问卷人身份、问卷内容及时间； 支持用户在微信答卷，完成问卷后可查看问卷或分享问卷； 支持后台查看问卷详细结果。 | 套 | 1 |
|  |  | 小区告示栏 | 支持通过智安社区后台小区公告栏应用发布公告； 支持用户也可通过微信端提交便民号码信息（物业管理员后台审核通过后可发布）； | 套 | 1 |
|  |  | 物业缴费/统计 | 支持物业工作人员可以进行收费前的准备工作，如生成账单，导入账单，批量收款等操作； 支持业主查看不同类型的账单，应收账单、已收账单、优惠账单、待收账单和待生成账单等； 支持账期自动生成账单； 支持Web在线打印功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 访客预约 | 支持形成访客权限，充许访客通过小区人脸通道闸机或人脸门禁。 | 套 | 1 |
|  |  | 物业通知 | 支持社区（街道）工作在可以在平台发布通知、消息、新闻等内容； 支持发布的内容选择发布范围（不同社区、小区）； 支持发布内容通过手机消息、系统通知等方式通知到社区、物业、业主； | 套 | 1 |
|  |  | 投诉建议 | 支持展示小区周边相关服务信息、广告，业主通过业主端即可查看这些便民信息，涉及手机维修、家居维修、水果超市、药店等便民及生活信息。 | 套 | 1 |
|  |  | 电瓶车服务 | 支持手机端小程序为电瓶车充电，计费查看，到期提示，异常提示等功能。 | 套 | 1 |
| 38 | 数字民生服务 | 垃圾分类宣传模块 | 支持居民垃圾分类每日签到、每日资讯、小区爆料、拍照上传分类指南、知识问答、游戏互动、爆料、积分等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 疫情防范排查 | 疫情防范排查、上报，重点人群管控、社区小区管理、“ 三返”人员管理。 | 套 | 1 |
|  |  | 一车一档 | 建立"一车一档"。通过采集和汇聚车辆基本信息、车主信息、小区微卡口过车记录、停车记录，综合展示车辆的整体情况、轨迹信息等； | 套 | 1 |
|  |  | 进出记录 |  | 套 | 1 |
|  |  | 停车数据 |  | 套 | 1 |
| 39 | 数字治理/实有人口 | 业主常口管理 | 建立"一人一档"，并根据身份证号对人员的档案进行搜索，包含人员照片、基本信息、标签信息，及与此人关联的房屋、车辆、人脸抓拍、开 门记录、预警事件等。包括对常住人口的户籍登记。 | 套 | 1 |
|  |  | 流动人口管理 | 流动人口管理∶对流出、流入人员进行动态服务管控，确保不漏管、不失控。为流动人口提供暂住证办理、居住证积分入学、居住证积分落户等服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 访客人员管理 | 社区街道可对小区开启人脸通道闸机或人脸门禁，业主通过在上传访客信息（访客照片等），形成访客权限，充许访客通过小区人脸通道闸机或人脸门禁。 | 套 | 1 |
|  |  | 陌生人预警 | 通过智能分析，可实现社区多次进出陌生人、只出没进陌生人、只进没出陌生人、反复进出陌生人掌握情况等。并预警通知到社区物业进去处理。 | 套 | 1 |
| 40 | 数字安防大数据分析 | 出租房屋管理 | 建立"一房一档"，根据小区、楼栋号、房间号进行搜索，展示某一户的综合信息，包含户成员、户主关系、车辆信息、水电煤用量等。具体包括∶ 1）产权服务：针对物业公司所属的一切房产信息进行集中管理。包括∶详细描述记录小区、楼盘、住户单元的位置、物业类型、小区设施分布、房屋结构、房号、户型等信息； 2） 租赁服务：基于综合信息服务平台，为社区业主与居民打造租赁信息发布与互动平台，此外，物业公司及房产租赁中介部门通过对所管房屋的使用状态进行动态管理，实时掌握本社区房屋租赁情况，为租赁双方提供服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 业主常口分析 | 基于社区常口数据结合社区智能门禁、摄像头、社区民生服务APP应用数据，实现对常口人口活跃度统计、人户分离情况统计、多天未进出、频繁进去、尾随进去、人员关系画像分析。 | 套 | 1 |
|  |  | 流动人口分析 | 基于社区常口数据结合社区智能门禁、摄像头、社区民生服务APP应用数据,人员关系图、多天未进出、夜间进去、频繁进去、陌生人分析。 | 套 | 1 |
|  |  | 访客人员分析 | 基于社区常口数据结合社区智能门禁、摄像头、社区民生服务APP应用数据，实现访客人员多次来访、多次被访、多次来访同一人、同一户、夜间来访等情况的分析。 | 套 | 1 |
| 41 | 数字管理云平台 | 硬件绑定 | 针对社区内摄像头、人脸门禁、车闸、鹰眼、高空抛物监控、电梯电瓶车硬件、智慧井盖、报警柱等硬件进去平台的注册绑定，方便对硬件进行状态的管理、数据的下发、记录的提取，异常提醒等。 | 套 | 1 |
|  |  | 硬件状态 | 针对社区内摄像头、人脸门禁、车闸、鹰眼、高空抛物监控、电梯电瓶车硬件、智慧井盖、报警柱等硬件监控其运行状态，发现异常及时提醒。 | 套 | 1 |
|  |  | 异常告警 | 针对社区人、事、物发现异常及时告警通知物业及社区工作人员。 | 套 | 1 |
|  |  | 数据接口 | 提供各类数据接口，供硬件、第三方平台与本数字社区系统集成，实现兼容性。 | 套 | 1 |
|  |  | 数据统计 | 可对社区发的人、房、物、硬件、事件等数据进去统计分析，数据导出excel。针对接入的数据按照标准规范进行治理，对数据模型、数据内容进行标准化、规范化清洗整合、关联，按照管理要素、业务要素进行数据组织。 | 套 | 1 |
|  |  | 平台微脑 | 基于全部应用数据的可视化统计实时数据可视化大屏，积分、人、房、车、事件数据等，实时数字社区微脑。 | 套 | 1 |
|  |  | 云存储 | 数据存储备份至云平台 | 套 | 1 |
| 三、空间大数据平台 |
| 序号 | 功能模块 | 需求描述 | 单位 | 数量 |
| 42 | 系统管理服务 | 1、支持数据库MySQL 2、支持对系统设备的注册登记和接入，支持对设备型号、版本号、协议等基本信息查询； 3、存储管理服务：磁盘管理、路径分配、存储策略、时间模板、存储计划等的配置； 4、用户管理服务：用户注册、身份认证、权限管理、访问控制等功能； 5、支持第三方系统对接管理、平台级联管理、第三方链接管理等功能； 6、记录系统运行状态相关的运行日志以及记录操作账户操作系统的相关情况操作日志，支持日志信息查询等功能； 7、支持通道管理、服务管理、数据字典管理、组织机构树管理、设备树管理等功能。 | 套 | 1 |
| 43 | 设备管理服务 | 1、支持视频图像采集设备的接入、管理、通道分配、实时视频流的转发； 2、包含国标网关服务软件，支持对接国标协议的视频监控平台； 3、支持摄像机一机一档信息的输入、管理； 4、支持3D云台特效聚焦功能，实现通过点击或框选的方式实现云台的转动和焦距变化； 5、标配提供6路高点接入，500路低点接入授权。 | 套 | 1 |
| 44 | 地图管理服务 | 1、二维电子地图的接入、管理； 2、支持调用二维电子地图的图层和对二维电子地图比例的放大、缩小或旋转等操作； 3、支持对接入系统的各类有经纬度信息的摄像机进行落点； 4、默认采用火星坐标系；支持将大地坐标系的经纬度转换成火星坐标系并在二维地图上落点； | 套 | 1 |
| 45 | 视频地图引擎 | 1、通过增强现实技术和自研的视频空间大数据技术，将高点监控的视频AR化，构建视频地图元素； 2、支持对视频中任意一点经纬度的拾取； ★3、标签分层显示：标签支持分多个图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层的标签；提供公安部检测报告； 4、标签屏蔽：支持勾选标签显示类型，在视频画面中屏蔽、显示相应类型的标签； ★5、标签搜索：支持从标签列表中选择或模糊输入标签标题两种方式检索，并能通过云台转动，将搜索的标签定位到屏幕中心；提供公安部检测报告； ★6、标签跟随：支持当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动；提供公安部检测报告； 7、支持对基础信息数据的AR标签化（地理信息、人员信息、图片、语音、文本等）。 | 套 | 1 |
| 46 | AR标签应用服务 | 1、支持调用视频地图引擎，实现对全景或云台、高空球机等具有PTZ信息的视频采集设备的像素和坐标转换，在其视频中叠加AR标签； 2、提供监控点、卡口、POI等多种类型的标签模板； 3、调用视频地图引擎，实现标签的添加、编辑、删除、纠偏时的坐标换算； ★4、支持普通标签、矢量标签、区域标签等多种类型；提供公安部检测报告； 5、支持对有关建筑物、道路、电子设备等信息标签的显示、隐藏和分类管理； 6、支持通过标签切换到不同高点摄像机画面进行视频预览并通过3D功能控制云台； ★7、支持“高高”、“高低”等多种视频联动模式。提供公安部检测报告。 | 套 | 1 |
| 47 | AR客户端软件 | ★1、支持一机三屏功能，提供公安部检测报告； 2、系统支持视频图像点播、录像回放、高点摄像机切换、图片抓拍、视频录制、图像上墙、登录管理等功能； 3、标签的添加、修改、删除、纠偏等标签编辑操作； 4、其他人机交互功能； 5、标配提供3个客户端并发授权。 | 套 | 1 |

三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家相关室内用品标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3、中标单位不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则招标单位有权终止合同，所发生的一切损失均由中标单位承担。

4、投标人使用材料必须具有质量保证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则厂家必须承担由此产生的一切责任。

5、送货地址：余杭区内甲方指定地点。
6、实施进度计划

项目建设期:90天。

7、本项目在实施前，中标单位须现场踏勘，充分利用原有设施设备，原设施设备无法利用的，须出具情况说明报采购人确认。

四、售后服务要求：

1、质保期要求：五年。质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责，质保修期后的维修酌情收费。

2、技术支持要求：质保期内出现问题中标单位免费提供7*24小时上门服务，接到电话后１小时内及时响应，3小时内到达现场处理问题，到达现场后，一般故障6小时内解决问题，重大故障将在24小时内解决问题，对无法使用的产品进行免费更换。

3、其他：本项目为“交钥匙”工程，采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等中标单位应派有经验的技术人员在投标前对安装现场进行实地勘察均计入针对各采购人的报价中，不得额外收费。

五、培训要求：投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。投标人应向用户管理人员、技术人员等提供相关培训，保证用户能够进行设备的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。

（1）培训对象：用户（使用人员、管理人员、开发人员）及与本项目有关的其他人员；

（2）培训内容：设备的维护方法、使用方法等，以及中标人认为需要培训的内容。

（3）培训日期及方式：由采购人商定。

（4）投标人应将所有培训相关费用计入投标总价。

六、工期要求：中标单位在与采购人签订合同后，按与采购人的约定将货品送至指定地点，并在90天内完成安装、调试、验收。

# 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.12投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.13投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.14投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.15投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.16报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.17《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.19.1使用伪造、变造的许可证件；

13.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.19.4提供虚假的信用状况；

13.19.5其他弄虚作假的行为。

13.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本区、市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、投标人提供的商务技术部分等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

评标标准如下：

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术部分（满分为50分） |
| 1 | 整体设计方案 | 6分 | 对投标人针对项目的整体设计方案进行评定、其中总体技术方案详细可行，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，系统架构拓朴清晰，内容详细；（0-3分） 对应用系统有全面详尽的理解、呈现的系统图表规范完整，技术方案提供详细的系统架构、部署方式，全面详细技术实现的功能以及实现方式分。（0-3分） |
| 2 | 项目实施方案 | 7分 | 对投标人针对项目的实施方案，包括但不限于整体设计（0-1分）、技术架构（0-1分）、工期保证及实施进度与计划（0-1分）、实施组织（0-1分）、技术团队（0-1分）、实施措施（0-1分）、质量保证等（0-1分）进行酌情打分。 |
| 4 | 技术参数 | 15分 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置、总体性等所有指标均满足的，得基本分15分；带“★”号指标有不满足的，每项扣1分（投标时提供证书复印件加盖原厂公章）；其它指标负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 培训方案 | 3分 | 对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案，根据培训方案完整性和可操作性计分，酌情打分，0-3分。 |
| 6 | 服务质量保证 | 4分 | 有完善的服务质量保证方案，有明确的维护质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容，酌情打分0-4分。 |
| 7 | 系统演示 | 15分 | 系统演示：为评估投标人对数字社区系统集成的能力，紧密结合实际业务，解决当前区勾庄佳苑管理实际问题，要求对软件功能进行视频演示，演示视频时间不超过10分钟，根据对比效果打分： 1、演示安防大数据分析平台，一张图详细展示所有基础安防设备的情况，0-2分。 2、演示“数字物业服务、数字民生服务”场景化功能，通过系统平台及移动端小程序对业主门禁、物业通知、小区投票、投诉建议、垃圾分类宣传共五个场景进行演示，0-4分。 3、演示数字治理模块：1）演示建立"一人一档"，并根据身份证号对人员的档案进行搜索，包含人员照片、基本信息、标签信息，及与此人关联的房屋、车辆、人脸抓拍、开门记录、预警事件等，0-3分。 2）演示流动人口管理∶实现对流出、流入人员进行动态服务管控、智能分析，实现对社区多次进出陌生人、只进不出陌生人、反复进出陌生人情况管控，确保不漏管、不失控，0-2分。 4、空间视频大数据系统演示：以社区重点区域安装的高位监控摄像机实时视频为底图，叠加AR智能标签算法引擎，对监控视野覆盖范围内的道路、建筑、安防模块、民生服务模块标签进行视频演示，0-4分。 |
| 二、商务部分（满分为20分） |
| 1 | 企业资质 | 10分 | 1、具备ISO9001质量保证体系得2分，具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得2分，具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分（投标文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖公章），没有不得分；本项最高得6分。 2、具备ITSS信息技术服务标准符合性证书的得2分（投标文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖公章）；本项最高得2分。 3、具备增值电信业务经营许可证的得2分（投标文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖公章）；本项最高得2分。 |
| 2 | 项目组成员 | 6分 | 1、是否具有完备的管理组织、项目组实施人员专业素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等（拟投入本项目的管理与作业人员总数（拟投入本项目的管理人员不少于2人且1名项目经理（项目负责人）、1名技术负责人）（提供履历表和相关证明资料或证书及其近三个月参保证明）；本项最高得2分； 2、拟担任本项目技术负责人、团队成员的专业素质、技术能力、经验等情况（参考履历表和相关资料、证书等）： 拟派技术负责人：具有教授级高级工程师职称（信息技术或系统集成专业）的一个证书得1分； 拟派项目经理具有：具备信息系统项目管理师高级职称的一个证书得1分； 拟派项目租成员：同时具备PMP证书、信息系统项目管理师的一个证书的得1分；具备高级工程师证职称（技术开发或通信工程专业）项目经理一个证书得0.5分，最高得1分；（需提供证书复印件及本单位近3个月社保证明加盖公章，否则不得分）本项最高得4分； |
| 3 | 同类业绩 | 4分 | 投标人在智慧城市建设信息化领域具有相关案例的，每提供一份合同得1分，最多不超过4分（需提供合同复印件作为业绩证明材料，未提供或未完全提供证明材料的或无法认定为该类项目业绩的，不得分）。 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

1、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

2、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（精确到小数点后二位）；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3、投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分（精确到小数点后二位）；

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

为防止投标人低价抢标，投标最高限价的60％作为风险控制价即：353.837万元。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须向招标人提交中标价净值与风险控制价之差额，该款项待本项目建设完成后无息退还。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

第五部分 合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：             -    ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额   的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期   年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金       元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

八、货款支付

1、付款方式：

1、采用一次性支付和分期支付2种方式。其中一次性投入部分施工验收合格后按合同金额70%支付款项。另维护部分在验收合格后,即剩余30%合同金额按一年一付(验收合格后30天内支付首年款项,后每年12月支付款项)。

2、中标方在系统、网络正常运行后，采购人按年支付的费用，包括对监控设备的日常维护、检修及更换监控探头等所有部件所产生的费用。

3、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

A、甲方验收：

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

B、甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、 本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件。

# 资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 …………………… ………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）…………………………………………（页码）

（4）最新一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）………………………………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（页码）

（7）具有良好的商业信誉特别声明…………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、法人授权书

杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市余杭区人民政府良渚街道智慧安防项目【招标编号： YJDL2020-    】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理杭州市余杭区人民政府良渚街道智慧安防项目【招标编号： YJDL2020-    】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、最新一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行杭州市余杭区人民政府良渚街道智慧安防项目【招标编号：           YJDL2020-    】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市余杭区人民政府良渚街道智慧安防项目【招标编号：YJDL2020-    】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

二、投标(开标)一览表

标项：

杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成杭州市余杭区人民政府良渚街道智慧安防项目（招标编号：           YJDL2020-    ）的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元，保留至元，后一位四舍五入)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时本项目所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 投标人名称（电子签名）：

# 商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（4）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （6）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （7）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （8）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（10）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（11）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（12）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（13）培训计划…………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（15）采购需求实质性内容响应表…………………（页码）

（16）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处组织实施的杭州市余杭区人民政府良渚街道智慧安防项目【招标编号：           YJDL2020-    】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：      （电子签名）          乙方单位：       （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

四、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明并注明所在投标人页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

（二）节能产品认证证书复印件（电子签名）

（三）环境标志产品认证证书复印件（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按要求提供证明材料(如要求提供证明材料的，在本表后附上，复印件加盖公章)，将被视为无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：20  年  月  日

十六、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书（投标时无需提供）

致: 杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

兹有                       项目，我单位在政采云系统中上传的电子投标文件与本次提供的纸质投标文件内容一致。

特此承诺！

投标人:(盖章)

法定代表人: (签字)

日期:20  年  月    日