南苑街道南兴未来社区建设项目（设备服务采购二标）

招标文件

（电子招投标）

编号:YJZFCG2023-126

采购人：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

采购代理机构：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

二〇二三年十二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

南苑街道南兴未来社区建设项目（设备服务采购二标）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年1月3日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YJZFCG2023-126

项目名称：南苑街道南兴未来社区建设项目（设备服务采购二标）

预算金额（元）：5030000

最高限价（元）：5030000

采购需求：南苑街道南兴未来社区建设项目（设备服务采购二标）主要内容：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：详见招标文件第三部分采购需求

本项目接受联合体投标：：(是；(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

(专门面向中小企业

(服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函。

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到   % ，小微企业合同金额应当达到   % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年1月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月3日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年1月3日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=04Nz2ENuZoufMNPkpXtiBA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.67.ac8fd6506bbe11ee90c577bc31f3a758

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

地    址：杭州市临平区南苑街道人民大道792号

传    真： /

项目联系人（询问）： 沈燕

项目联系方式（询问）：  0571-89285766

质疑联系人： 郁俊杰

质疑联系方式： 0571-86105780

2.采购代理机构信息

名称：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

地址：浙江省杭州市临平区东湖北路488-1号29幢3楼

传真：/

项目联系人（询问）：杨文波

项目联系方式（询问）：15397053608

质疑联系人：朱海强

质疑联系方式：0571-89020706

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 南苑街道南兴未来社区建设项目（设备服务采购二标），属于其他未列明行业；标准详见附件8《中小企业划型标准规定》 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ( B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | (A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：(否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 ▲（6）本条要求提供样品但投标人不提供样品的则其投标无效。 （7）投标人样品提供不全或外观尺寸不符合招标文件要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分； (8)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （9）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | (A不组织。 (B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市临平区东湖北路488-1号29幢3楼；备份投标文件签收人员联系电话：15397053608。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功获取招标文件的； 4、超过投标截止时间送达的； 5、未以介质存储的数据电文形式提供的备份投标文件。 注：仅提供备份投标文件的，投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方按要求分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 (联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | ▲供应商以联合体形式投标的：在按招标文件要求提供联合协议，联合体投标的联合体各方承担连带责任。 ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均无效。 ▲采用联合体投标的，联合体的各成员应当按采购文件要求提供的格式签订共同投标的联合协议，明确其中一家单位为联合体牵头人、约定各方拟承担的工作责任和权利义务等相关内容；并将该共同投标的联合协议按采购文件要求一并递交给采购人。 ▲联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 |
| 14 | 代理服务费 | 招标代理服务费：中标单位在领取中标通知书前需向采购代理机构支付招标代理服务费49735元，费用包含在总报价中，不单独列项报价。 招标代理服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：杭州益嘉工程咨询代理有限公司；开户行名称：杭州银行临平支行 帐号：3301040160016011853 中标单位需在领取中标通知书时缴纳招标代理服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 15 | 纸质投标文件 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份（正本一份，副本二份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书（格式自拟）三份。 |
| 16 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个；排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：（(重新招标 □按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人） |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“(” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 采购需求

一、项目概述：

项目包含南兴未来社区邻里中心、32个小区、南兴社区绿道及其他多个场馆的智能化服务，整体租赁服务期为2年，服务期满后，硬件资产归属为采购人。供应商须按国家有关规定及标准完成本次服务内容的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项服务工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、采购需求及服务内容清单

## 1.建设部分(全租模式2年)；

## 2.邻里中心智能化服务清单

| 邻里中心智能化服务清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一、综合布线服务 |  |  |  |
| 1 | 场馆弱电布线服务 | 含六类非屏蔽RJ45模块、双孔信息插座、六类非屏蔽24口配线架、110型语音配线架、理线架、六类非屏蔽2米数据跳线、六类非屏蔽2米语音数据跳线、24口1U机架式光纤配线架、LC-LC单模3米双跳线、LC单模1米单芯尾纤、42U标准机柜 | 项 | 1 |
|  | 二、计算机网络系统服务 |  |  |  |
|  | （一）办公网 |  |  |  |
| 1 | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 3 |
| 2 | 24 口以太网POE交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3. 支持POE+；POE供电功率≥370W ★4. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 5. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 6. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 7. 支持STP/RSTP/MSTP 8. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 9. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★10. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 2 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 |
| 4 | 办公网核心交换机 | ★1. 性能：整机交换容量 ≥3.36Tbps；转发性能 ≥126Mpps ，提供官网截图和链接。 ★2. 端口：≥24个千兆光口（其中复用8千兆电）、≥4个万兆SFP端口、≥1个mini USB ，提供官网截图和链接。 3. 表项：路由表≥8K、ARP≥4K、ACL≥3K、MAC≥16K、内存≥512M、FLASH≥256M; 4. 支持可热插拔模块化电源冗余 5. 三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 6. 支持STP/RSTP/MSTP协议、STP Root Protection、RRPP ★7. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，堆叠距离≥10KM，提供官网截图和链接。 8. 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 9. 支持CPU防护、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证等 ★10. 硬件可靠性：支持过流保护、过压保护和过热保护技术，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙路由器 | 1. 架构：采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器; 内存≥2G； 2. 外形：≥1U机架 ★3. 性能：吞吐量≥2.5G，并发≥80W，新建≥1.5W；IPSec隧道≥500 ★4. 端口：≥2个千兆Combo+8个千兆电口，提供官网截图和链接。 5. 支持路由/NAT模式、透明模式、混合模式、DPI bypass（含手动bypass、CPU/内存门限Bypass、特征库升级时的bypass）4种运行模式 6. 支持NAT、支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 7 .支持应用审计、数据/文件过来、带宽管理、入侵防御（IPS）、应用协议识别规则数量≥3400条； DOS/DDOS攻击防范 ★8. 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表,自带一年杀毒license； 9. 支持IPv6 | 台 | 1 |
| 6 | 无线控制器 | 1.AP管理:支持对802.11a/b/g/n/ac AP管理，支持对Wi-Fi6（802.11ax）协议的AP管理。 ★2. 转发性能：≥10Gbps，最大接入用户数：≥4K，提供官网截图和链接 3. 性能指标：ARP表项≥3K，MAC表项≥3K ★4. AP管理： 最大管理AP≥256， 本次实配AP管理数≥24，提供官网截图和链接。 ★5. 接口：WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console ，提供官网截图和链接。 6. 支持本地转发和集中转发模式 7. 网关特性：支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、静态路由、RIP、GRE 8. 支持无线定位 9. 支持L2/L3层快速漫游、支持802.11k/v/r等快速漫游协议 10. 支持频谱分析、支持频谱导航，引导终端自动接入5G频段、支持远程空口分析 11. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持客流分析统计、微信/短信认证以及一键认证、无感知认证和DPI应用识别、URL审计及流量管控功能 | 台 | 1 |
| 7 | 无线AP（双频） | ★1.整机双频3流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图和链接。 ★2.整机协商速率≥1.175Gbps，其中5G射频速率≥0.6G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图和链接 3.固化接口数≥1个 4.内置智能天线系统 5.安装方式灵活，支持壁挂、吸顶、86盒等多种安装方式。 | 台 | 23 |
| 8 | 无线AP（高密） | ★1.采用三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图和链接。 ★2.整机协商速率≥5.375Gbps，其中5G射频速率≥4.8G，2.4G射频速率≥0.575G，提供官网截图和链接。 ★3.固化接口数≥3个，提供官网截图和链接。 4.内置智能天线系统，物联网BLE 5.安装方式灵活，支持壁挂、吸顶、86盒等多种安装方式。 6.支持ATF技术，通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能 | 台 | 2 |
| 9 | 无线认证 | wifi认证 3年 | 项 | 1 |
| 10 | 光纤专线 | 300M光纤专线 3年 | 条 | 1 |
|  | （二）设备网络 |  |  |  |
| 1 | 24 口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 4 |
| 2 | 设备网核心交换机 | ★1. 性能：整机交换容量 ≥3.36Tbps；转发性能 ≥126Mpps ，提供官网截图和链接。 ★2. 端口：≥24个千兆电口（其中复用8千兆combo口）、≥4个万兆SFP端口、≥1个mini USB ，提供官网截图和链接。 3. 表项：路由表≥8K、ARP≥4K、ACL≥3K、MAC≥16K、内存≥512M、FLASH≥256M; 4. 支持可热插拔模块化电源冗余 5. 三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 6. 支持STP/RSTP/MSTP协议、STP Root Protection、RRPP ★7. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，堆叠距离≥10KM，提供官网截图和链接。 8. 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 9. 支持CPU防护、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证等 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 |
| 4 | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
|  | 三、安防系统服务 |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 含30天不间断存储 | 台 | 42 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机（接入公安） | 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 内置2个麦克风，内置1个扬声器 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 防护等级：IP67 ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 4 |
| 3 | 人脸VPN | 人脸VPN链路 3年 | 条 | 4 |
| 4 | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 5 |
| 5 | 拾音器 | 拾音器 | 台 | 4 |
| 6 | 电脑 | I5-12450H/16G/512GSSD/白 | 台 | 1 |
| 7 | 打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 |
| 8 | 管理软件 | 支持视频预览，录像回放，解码上墙等 | 套 | 1 |
| 9 | 32寸监视器 | 32寸行业FHD塑胶监视器 支持1920 × 1080高清显示 采用 3-D 数字梳状滤波器，采用 3-D 降噪技术 自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 | 台 | 1 |
| 10 | 双鉴探测器 | 双鉴探测器(被动红外+微波)， 智能算法：支持 安装方式：吸顶安装 探测范围:360°， 探测距离：12m(安装高度3.6米)， 微波频段：10.525GHz(10.515～10.535GHz) 自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力； 工作电压: DC9-16V 工作温度：-10℃～+50℃(14℉～122℉) 工作湿度：< 95％ | 个 | 3 |
| 11 | 防区主机 | 商业级网络报警主机，含一个遥控器。LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 | 台 | 1 |
| 12 | 管理电脑 | I5/8G/256G+1T/集显+E2220H | 台 | 1 |
| 13 | 智慧耳朵 | 智慧耳朵 | 台 | 4 |
|  | 四、一卡通系统服务 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：232.1*127.3*23.5mm； 设备重量：净重0.7kg 毛重1.2kg。 其他：磁力锁，开门按钮，门禁电源等 | 台 | 3 |
| 2 | 人脸录入摄像机 | 200万USB电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型: 2 MP CMOS 分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) | 台 | 1 |
|  | 五、大屏显示系统服务 |  |  |  |
|  | （一）弧形大屏 |  |  |  |
| 1 | P1.5软模组LED | 像素间距≤1.538 mm 尺寸不小于6.08米*3.2米 像素组成：1R1G1B LED类型：SMD1515 白平衡亮度 ≥700 cd/m²(可调) 亮度控制 智能/手动 色温 ≤9000K(可调) 像素密度 422754 dots/m² 模组分辨率(W×H) 208×104 dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 防护等级 IP30 工作温湿度 -10℃~+50℃/10%~90%RH无凝露 存储温湿度 -20℃~+60℃/10%~90%RH无凝露 平整度 ≤0.5 mm 颜色处理位数 8 bit 灰度等级 14 bit 颜色 44K hundred million 单点亮度校正 支持 单点色度校正 支持 发光点中心距偏差 ≤1% 亮度均匀性 ≥95% 对比度 3000:1 画面帧频 60 Hz 画面刷新率 ≥3840 Hz 维护方式 前维护 支持安装弧度 内弧≤120°、外弧≤120° 可实现各种弧度安装，最大可弯曲弧度≤120° 可视角度达160° 整体要求： ★投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供相关证明文件扫描件并加盖公章） ★投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供相关证明文件扫描件并加盖公章） ★为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明； 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书扫描件并加盖公章） ★显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明扫描件并加盖公章） 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供相关证明文件扫描件并加盖公章） ★投标人所投LED显示屏需通过国家级权威检测机构出具的蓝光测试认证证书（提供认证证书扫描件并加盖公章） ★投标人所投LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验（提供封面带有CAL、CMA、CNAS标识的国家级权威检测报告扫描件并加盖公章） ★投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书扫描件并加盖公章） 其他：含配件、安装结构、线缆、配电柜等 | 平方米 | 19.456 |
| 2 | 显示屏控制器 | 前面板具备2寸液晶屏，分辨率320x240，用于显示设备信息和当前运行状态，按键带灯用来指示信号输入源指示灯的状态：选中该输入接口且已锁定：常亮；选中该输入接口但未锁定：闪烁；未选中该输入接口：熄灭。后面板网口指示灯闪烁表示有数据传输 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑 极限带载最宽8190，最高4320；单网口最大带载65万像素；共16个输出网口，最大带载1040万像素。 支持2路（3840*2160@60fps）HDMI采集，同时支持VGA、DVI、USB接口采集。 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。 支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。 支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。 ★客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；除湿过程具有提示语；支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持视频播放控制，支持H264、H265编码格式的视频播放，最高支持1080P@60FPS的播放。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持在线搜索设备； 支持日志查询和用户手册查询功能；支持通过前面板、客户端对设备IP进行修改；支持客户端搜索当前网段和其他网段的设备；支持远程重启多块接收卡、设备，支持客户端操作。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环）； 支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线投屏 | 无线投屏 | 套 | 2 |
|  | （二）开放讲堂大屏 |  |  |  |
| 1 | P1.5小间距LED | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距≤1.56mm 尺寸：不小于4.8m*2.7m LED类型：SMD1010 投标产品应具备较好的灰度表现，灰度等级应可调，100%亮度时， 灰度等级可设置为16bit，20%亮度时，灰度等级可设置为15bit（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥18000:1（环境照度≤0.05lux)（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 投标产品在正常运行时不应有较大噪声，整屏噪音平均声压级≤8dB（半径 1m处）（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★投标产品应恒流驱动，采用共阴原理设计（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★应采用压铸铝箱体，采用一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇无孔设计（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 其他：含配件、安装结构、线缆、配电柜等 | 平方米 | 12.96 |
| 2 | 显示屏控制器 | 前面板具备2寸液晶屏，分辨率320x240，用于显示设备信息和当前运行状态，按键带灯用来指示信号输入源指示灯的状态：选中该输入接口且已锁定：常亮；选中该输入接口但未锁定：闪烁；未选中该输入接口：熄灭。后面板网口指示灯闪烁表示有数据传输 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑 极限带载最宽8190，最高4320；单网口最大带载65万像素；共16个输出网口，最大带载1040万像素。 支持2路（3840*2160@60fps）HDMI采集，同时支持VGA、DVI、USB接口采集。 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。 支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。 支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。 ★客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；除湿过程具有提示语；支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持视频播放控制，支持H264、H265编码格式的视频播放，最高支持1080P@60FPS的播放。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持在线搜索设备； 支持日志查询和用户手册查询功能；支持通过前面板、客户端对设备IP进行修改；支持客户端搜索当前网段和其他网段的设备；支持远程重启多块接收卡、设备，支持客户端操作。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环）； 支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线投屏 | 无线投屏 | 根 | 2 |
|  | （四）一体机 |  |  |  |
| 1 | 86寸教育一体机 | 1、 背光类型:DLED背光 2、 面板尺寸（inches）:86 3、 分辨率:3840*2160 4、 亮度（cd/m²）:350 5、 对比度:1200:1 6、 响应时间（ms）:8 7、 视角（H/V）:178°/178° 8、 CPU架构:Quad-core Cortex 2*A53+Cortex 2*A73和Mali G51 GPU 9、 内存（RAM）:DDR4: 3GB 10、 存储（ROM）:eMMC: 32GB 11、 系统版本:Android 8.0 12、 产品尺寸（W*H*D）（mm）:1967*1167*89 13、 支持二十点触控，响应速度≤6ms，触摸精度≤1mm，触摸高度≤2mm，最小可识别5点2mm物体，在任意通道下支持二十点及以下同时流畅书写（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 14、 具备蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 15、 喇叭数量≥6个，2.2环绕立体声道输出，高音清脆、低音浑厚，音域范围为20Hz-20KHz（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 16、 支持自动移动图像像素点防止屏幕灼伤，防止长时间运行造成的极化现象（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 1 |
| 2 | 98寸教育一体机 | 1、 背光类型:LED背光 2、 面板尺寸（inches）:98 3、 点距（H*V）（mm）:0.5622*0.5622 4、 分辨率:3840*2160 亮度（cd/m²）:400 5、 对比度:1200:1 6、 响应时间（ms）:8 7、 色彩数:1.07 B 8、 视角（H/V）:178°/178° 9、 显示尺寸（W*H）（mm）:2183.3*1244.9 10、 CPU工作主频:2.28GHz 11、 CPU核心数:八核 12、 内存（RAM）:8GB DDR4 13、 存储（ROM）:128GB EMMC 14、 系统版本:Android 11.0 15、 触控规格:高精度的红外触摸框，支持20点 16、 设备具有8mic阵列麦克风，支持12m拾音，采用ISP智能算法，支持回声消除、噪音抑制（300+种）、自动增益，并支持与级联麦克风实现联动，实现更大面积的拾音。（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 17、 按键和书写笔使用抗菌材料，符合GB/T 1741-2007标准，会议办公场景抗菌率≥99.99%（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 18、 触摸框采用前维护结构设计，在不取下会议平板的情况下可拆卸触摸框，方便后期维护及升级（提供国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 | 75寸电视机 | 75寸电视机 | 台 | 1 |
| 4 | 85寸电视机 | 85寸电视机 | 台 | 1 |
| 5 | 43寸落地式导览屏 | 1，可触摸执行各类鼠标操作（点击、移动） 2，操作流畅； 3，色域无要求，分辨率（1920*1080或更高） 4，显示器的宽高比：16：9； 5，屏幕尺寸：不小于43英寸； 主机配置：13代i7 + 4070 其他主板、内存，硬盘，电源等根据cpu和显卡进行适配，内存不低于16G，硬盘容量不低于500m。 | 台 | 1 |
| 6 | 服务主机 | 13代i7 + 4070 其他主板、内存，硬盘，电源等根据cpu和显卡进行适配，内存不低于16G，硬盘容量不低于200G | 台 | 1 |
|  | 六、多媒体会议系统服务 |  |  |  |
|  | （一）多媒体中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1、 基于物模型的接入集成：应具备面向物模型开发，将物理空间的实体设备进行数字化物模型构建； 2、 规则引擎：平台应具备规则引擎能够根据设备上报的数据（或者事件）进行规则触发，进而发送通知或者将数据转发到指定的业务接口或指令下发； 3、 驱动管理：平台应具备采用标准统一通讯数据格式，针对非标协议或自定义协议的产品，支持物模型驱动管理，实现存量设备的兼容集成； 4、 应用使能：平台应提供应用使能服务，主要是为上层应用平台或第三方应用提供按规则和条件进行数据 订阅、数据转发、场景应用、数据采集的服务。包括服务注册、规则引擎、数据流转服务 5、 可视化服务：应具备提供可视化操作台、可视化监控服务，为用户提供有好的人机交互界面、监测设备服务可用性及风险告警监控能力； 6、 平台通用安全：平台应具备规范各类通用数据安全、通信安全、身份鉴别、物理安全等方面要求； 7、 身份鉴权：平台应具备对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 8、 访问控制安全：平台应具备对登录的用户分配账户和权限；应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； 9、 平台交互安全：规范物联网平台之间、平台与上 层业务系统或管理系统、平台应具备与下层接入设备之间的数据交互、加密传输、交互接口配置和审计等方面的安全要求，主要包括不同物联网平台之间交互、平台与南向和北向之间交互等。 10、 网络数据传输安全：支持HTTPS协议进行通信传输；采用安全的密码技术对鉴别信息进行加密后传输； 11、 平台应具有高效的设备零代码免编程接入能力，通过功能性物联设备定义数据物模型，构建物模型库，实现下载对应设备物模型即可完成海量设备接入，快速部署物联网应用和服务； 12、 支持物模型属性设置，支持第三方设备驱动属性设置能力，支持ADDR值、IP地址、Address值、USER、Password设置功能，用于设备安全认证、数据连接、设备数据调试、设备数据管控； 13、 平台应具备物模型认证管理，通过认证机制实现与设备建立双向数据连接，并对数据进行分析处理且可外发，用于实时对设备进行监测、系统调试运维及管控； 14、 平台应具备多样物模型接入管理能力，包括但不局限于: 音频类物模型应用、视频类物模型应用、环境类物模型应用、传感类物模型应用、安防类物模型应用、机电类物模型应用、执行器类物模型应用；物模型可进行独立操控及调试功能； | 套 | 1 |
| 2 | 可视化中控编程软件 | 1、 支持设备管理、数据管理、用户管理、应用管理、安全管理、远程管理、个性定制化。 2、 支持不低于300个用户管理终端同步登录，同步并发处理； 3、 支持多空间区域集中管理； 4、 支持自定义的设备分区管理； 5、 具备物模型库管理能力，支持批量添加物模型； 6、 支持物模型管理能力，包括物模型添加、配置、安全认证； 7、 具备对设备深度管控和数据采集能力，包括设备控制、设备参数监测、设备参数调试。 8、 支持零代码免编程的设备快速接入，搭建系统； 9、 支持不低于15个物模型接入管理能力； 10、 支持对设备实时在线状态和运行状态监测； 11、 支持系统设备运行故障告警和类别呈现，如：设备离线告警、设备运行告警； 12、 支持数据呈现，实时采集设备各项参数数据呈现，如：环境类传感器数据、能耗数据 13、 支持对设备分类统一管理，包括：灯光、空调、窗帘、音频类设备、视频类设备、传感类设备、安防类设备、机电类设备等其他功能性设备； 14、 支持系统运行数据采集、分析、呈现。具备数据呈现能力，实时呈现系统设备运行数据、场景使用数据、系统使用数据分析并呈现； 15、 支持零代码免编程构建用户业务应用场景，实现一键调用场景，系统全自动执行场景相关设备动作，无需人工复杂操作； 16、 具备视频会议接入管理能力，实现视频会议一键入会，支持硬件视频会议和软件视频会议设备； 17、 具备系统图标库，为系统按钮添加指示性图标，方便快速识别； 18、 支持用户鉴权管理和加密传输接入安全机制 19、 支持账号密码及权限管理； 20、 权限功能系统平台软件应支持多权限多终端数据管理设计，具有用户管理权限、用户使用权限及工程师权限，工程师权限由用户授权使用，保障用户私密性；如：实现预览权限、控制调度权限、环境监测权限、主/备机开关权限、智能控制权限的权限分配； 21、 支持自定义自动化规则配置，具备触发条件、触发阈值、触发判断、联动执行指定动作。可通过可视化规则配置是实现全自动化系统运行，达到无人值守管理目标； 22、 支持日程预约管理，定时执行系统场景和设备动作； 23、 支持定制化管理页面； 24、 具备数据备份、数据存储、数据恢复能力，防止意外发生数据丢失； | 套 | 1 |
| 3 | 232扩展器 | 1、应采用嵌入式IOT物联网模组设计，可通过系统平台对该设备进行实时的双向数据通信、操作状态双向数据反馈； 2、标准工业级设计，支持逻辑运算能力； 3、应内置网络端口物联网IOT设计，支持远程调试，方便运维管理 4、应具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理 5、应内置强大WEB服务器，支持网络设置，网络调试及远程控制 6、IEEE标准100/1000M自适应网络设计； 7、应支持远程监控及远程固件升级 | 个 | 3 |
| 4 | 无线平板电脑 | 11英寸 骁龙8+强芯 144Hz高刷护眼 2.8K超清 8+128GB | 台 | 1 |
| 5 | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 3 |
|  | （二）多功能活动室扩声服务 |  |  |  |
| 1 | 全频音柱音箱 | 1、频率范围：80 Hz - 20 kHz； 2、覆盖模式：垂直20，水平150°； 3、灵敏度：93分贝； 4、标称阻抗：8欧姆 5、额定功率不小于150 w，峰值功率不小于300 w峰值)； 6、外壳：玻璃纤维增强ABS内阁,涂铝格栅； 7、螺纹安装点可以用于悬挂； | 只 | 4 |
| 2 | 双通道音箱功放 | 1、输出功率(8Ω)不小于：2×250W； 2、输入阻抗 ：10KΩ(非平衡)，20KΩ(平衡)； 3、频率响应 ：15Hz-25KHz； 4、总谐失真：0.03%； 5、信噪比>100dB； 6、散热方式：高低温自动调控； | 台 | 2 |
| 3 | 电源控制器 | 1.支持8路设备接入； 2.支持RS232、RS485、LAN等控制方式； 3.支持从USB接口进行固件升级; 4.支持最大AC 30A 240V设备接入； 5.支持LED屏幕实时现示设备状态； | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、DSP音频处理，内置自动混音台，标配反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 2、模拟通道数：8路输入8路输出； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、8路全功能矩阵混音功能； 6、USB背景音乐播放与录制功能； 7、支持场景预设功能； 8、断电自动保护记忆功能； 9、核心算法：自动混音、反馈消除； 10、采样率：48k； 11、频率响应（20~20KHz）：±0.2dB； 12、幻象电源(每输入)：48V； 13、通道隔离度，1kHz：100dB； 14、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1、使用UHF600-999MHz频段，避免干扰频率。 2、自动扫频功能，红外线搜寻对应频点。 3、采用4天线真分集式接收电路设计，保证有效距离不断讯。 4、采用锁相环频率稳定系统，具有240个精选频道和600个自由选择频点。 5、采用数字导频技术，内置30组频率，每组8个频点，可200个房间同时使用而不互相干扰。 6、接收机、话筒均配备LCD显示，信号强度，音频动态，工作频率等一目了然。 7、话筒电池低能耗设计，使话筒能够连续使用10小时（AA电池）。 8、使用高增益天线，有限开阔使用距离可达100米。 9、标准的19英寸安装尺寸，可拆卸式固定架。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线放大器 | 1、适用频带范围：500-900MHz 2、输出/入增益： 0dB(频段中心） 3、输出端绝缘度：20dB 4、输出/入阻抗： 50欧姆 5、增益：13dBm 6、频宽：400MHz 7、接头：BNC插座 8、电源供应：DC12-18V 9、消耗电流：170mA | 台 | 1 |
| 7 | 无线一拖四会议系统 | 1、采用UHF590-890MHz 超高频段； 2、液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 3、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在60MHz 频率带宽内，以250KHz 信道间隔提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰； 4、自动对频技术，使用方便； 5、本机具有极高的频率稳定性，适合会议及演讲场合。 | 套 | 1 |
| 8 | 高清矩阵主机 | 1、远程数据采集：管理平台可对本视频矩阵实时的双向数据通信、设备全功能性数据采集，包括：电源开关、工作运行状态、视频源输入输出状态、设备温度、设备IP地址、设备名称等数据。 2、远程控制管理：管理平台可对本视频矩阵进行输入输出切换、路由选择、场景保存、场景调取、系统联动等功能。 3、远程调试管理：管理平台可对本视频矩阵进行远程参数设置，场景预设、路由设置、IP地址设置、画质调整、EDID设置、分屏等。 4、远程运维管理：管理平台可对本视频矩阵进行远程运行维护，实时监测设备运行状态、电源状态、视频源输入输出状态设备温度、设备IP地址显示、设备名称等信息。当发现设备运行异常时通过平台及时做出反馈处理。通过平台定时信息提醒用户进行设备系统线路维护。 5、远程巡检管理：管理平台可对本视频矩阵进行远程巡检功能，通过平台进行设备日常巡检（手动实时巡检、自动定期巡检），并出具巡检记录，当巡检记录出现异常时，系统及时提醒用户进行设备报修，确保设备运行正常。 6、固化矩阵不低于8路HDMI输入、8路HDMI输出，主机采用桌面式安装 7、应采用广电级别专用按键，触感良好，可通过按键切换音视频图像 8、应支持HDMI 1.4 9、应支持 4K x 2K@30Hz,1080P@60Hz,和1080P 3D@60Hz 10、应支持Deep Color 技术，实现高倍色彩还原， 11、应支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输 | 台 | 1 |
|  | （三）开放讲堂扩声服务 |  |  |  |
| 1 | 全频音柱音箱 | 1、频率范围：80 Hz - 20 kHz； 2、覆盖模式：垂直20，水平150°； 3、灵敏度：93分贝； 4、标称阻抗：8欧姆 5、额定功率不小于150 w，峰值功率不小于300 w峰值)； 6、外壳：玻璃纤维增强ABS内阁,涂铝格栅； 7、螺纹安装点可以用于悬挂； | 只 | 4 |
| 2 | 双通道音箱功放 | 1、输出功率(8Ω)不小于：2×250W； 2、输入阻抗 ：10KΩ(非平衡)，20KΩ(平衡)； 3、频率响应 ：15Hz-25KHz； 4、总谐失真：0.03%； 5、信噪比>100dB； 6、散热方式：高低温自动调控； | 台 | 2 |
| 3 | 电源控制器 | 1.支持8路设备接入； 2.支持RS232、RS485、LAN等控制方式； 3.支持从USB接口进行固件升级; 4.支持最大AC 30A 240V设备接入； 5.支持LED屏幕实时现示设备状态； | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、DSP音频处理，内置自动混音台，标配反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 2、模拟通道数：8路输入8路输出； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、8路全功能矩阵混音功能； 6、USB背景音乐播放与录制功能； 7、支持场景预设功能； 8、断电自动保护记忆功能； 9、核心算法：自动混音、反馈消除； 10、采样率：48k； 11、频率响应（20~20KHz）：±0.2dB； 12、幻象电源(每输入)：48V； 13、通道隔离度，1kHz：100dB； 14、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1、使用UHF600-999MHz频段，避免干扰频率。 2、自动扫频功能，红外线搜寻对应频点。 3、采用4天线真分集式接收电路设计，保证有效距离不断讯。 4、采用锁相环频率稳定系统，具有240个精选频道和600个自由选择频点。 5、采用数字导频技术，内置30组频率，每组8个频点，可200个房间同时使用而不互相干扰。 6、接收机、话筒均配备LCD显示，信号强度，音频动态，工作频率等一目了然。 7、话筒电池低能耗设计，使话筒能够连续使用10小时（AA电池）。 8、使用高增益天线，有限开阔使用距离可达100米。 9、标准的19英寸安装尺寸，可拆卸式固定架。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线放大器 | 1、适用频带范围：500-900MHz 2、输出/入增益： 0dB(频段中心） 3、输出端绝缘度：20dB 4、输出/入阻抗： 50欧姆 5、增益：13dBm 6、频宽：400MHz 7、接头：BNC插座 8、电源供应：DC12-18V 9、消耗电流：170mA | 台 | 1 |
| 7 | 无线一拖四会议系统 | 1、采用UHF590-890MHz 超高频段； 2、液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 3、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在60MHz 频率带宽内，以250KHz 信道间隔提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰； 4、自动对频技术，使用方便； 5、本机具有极高的频率稳定性，适合会议及演讲场合。 | 套 | 1 |
| 8 | 高清矩阵主机 | 1、远程数据采集：管理平台可对本视频矩阵实时的双向数据通信、设备全功能性数据采集，包括：电源开关、工作运行状态、视频源输入输出状态、设备温度、设备IP地址、设备名称等数据。 2、远程控制管理：管理平台可对本视频矩阵进行输入输出切换、路由选择、场景保存、场景调取、系统联动等功能。 3、远程调试管理：管理平台可对本视频矩阵进行远程参数设置，场景预设、路由设置、IP地址设置、画质调整、EDID设置、分屏等。 4、远程运维管理：管理平台可对本视频矩阵进行远程运行维护，实时监测设备运行状态、电源状态、视频源输入输出状态设备温度、设备IP地址显示、设备名称等信息。当发现设备运行异常时通过平台及时做出反馈处理。通过平台定时信息提醒用户进行设备系统线路维护。 5、远程巡检管理：管理平台可对本视频矩阵进行远程巡检功能，通过平台进行设备日常巡检（手动实时巡检、自动定期巡检），并出具巡检记录，当巡检记录出现异常时，系统及时提醒用户进行设备报修，确保设备运行正常。 6、固化矩阵不低于8路HDMI输入、8路HDMI输出，主机采用桌面式安装 7、应采用广电级别专用按键，触感良好，可通过按键切换音视频图像 8、应支持HDMI 1.4 9、应支持 4K x 2K@30Hz,1080P@60Hz,和1080P 3D@60Hz 10、应支持Deep Color 技术，实现高倍色彩还原， 11、应支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输 12、应支持任意信号源在多个显示器上同时显示 13、应支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源 14、应支持不低于8路输入输出独立EDID读取 15、应支持RS-232、遥控、 面板控制、Web 以及APP控制 16、应支持输出第一路音频解嵌功能 17、应支持反向串口控制其他设备 18、航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航 | 台 | 1 |
|  | （四）活动剧场扩声服务 |  |  |  |
| 1 | 全频音柱音箱 | 低频：1 x 5.25英寸低频单元 高频：1英寸钕磁同轴高音 技术：分散校准系统 频率响应：73Hz~17kHz(-3dB) 频率范围：65Hz~20kHz(-10dB) 标称覆盖范围：135 度锥形 功率（AES测试标准）：长期连续60W，峰值240W 功率（BOSE测试标准）：长期连续50W，峰值200W 灵敏度（@1m/1W）：89 dB 最大SPL @ 1米，AES 测试标准：107dB（113dB 峰值） 最大SPL @ 1米，BOSE 测试标准：106 dB （112 dB 峰值） 额定阻抗 8Ω 定压70V： 3W，6W, 12W, 25W，50W，旁通 定压100V： 6W, 12W, 25W，50W，旁通 户外防护等级：IP55 尺寸（高x宽x深）：286mm x 192mm x 197mm | 只 | 4 |
| 2 | 双通道音箱功放 | 1、输出功率(8Ω)不小于：2×250W； 2、输入阻抗 ：10KΩ(非平衡)，20KΩ(平衡)； 3、频率响应 ：15Hz-25KHz； 4、总谐失真：0.03%； 5、信噪比>100dB； 6、散热方式：高低温自动调控； | 台 | 2 |
| 3 | 电源控制器 | 1.支持8路设备接入； 2.支持RS232、RS485、LAN等控制方式； 3.支持从USB接口进行固件升级; 4.支持最大AC 30A 240V设备接入； 5.支持LED屏幕实时现示设备状态； | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、DSP音频处理，内置自动混音台，标配反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 2、模拟通道数：8路输入8路输出； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、8路全功能矩阵混音功能； 6、USB背景音乐播放与录制功能； 7、支持场景预设功能； 8、断电自动保护记忆功能； 9、核心算法：自动混音、反馈消除； 10、采样率：48k； 11、频率响应（20~20KHz）：±0.2dB； 12、幻象电源(每输入)：48V； 13、通道隔离度，1kHz：100dB； 14、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1、使用UHF600-999MHz频段，避免干扰频率。 2、自动扫频功能，红外线搜寻对应频点。 3、采用4天线真分集式接收电路设计，保证有效距离不断讯。 4、采用锁相环频率稳定系统，具有240个精选频道和600个自由选择频点。 5、采用数字导频技术，内置30组频率，每组8个频点，可200个房间同时使用而不互相干扰。 6、接收机、话筒均配备LCD显示，信号强度，音频动态，工作频率等一目了然。 7、话筒电池低能耗设计，使话筒能够连续使用10小时（AA电池）。 8、使用高增益天线，有限开阔使用距离可达100米。 9、标准的19英寸安装尺寸，可拆卸式固定架。 | 套 | 2 |
| 6 | 无线头戴话筒 | 1、使用UHF600-999MHz频段，避免干扰频率。 2、自动扫频功能，红外线搜寻对应频点。 3、采用4天线真分集式接收电路设计，保证有效距离不断讯。 4、采用锁相环频率稳定系统，具有240个精选频道和600个自由选择频点。 5、采用数字导频技术，内置30组频率，每组8个频点，可200个房间同时使用而不互相干扰。 6、接收机、话筒均配备LCD显示，信号强度，音频动态，工作频率等一目了然。 7、话筒电池低能耗设计，使话筒能够连续使用10小时（AA电池）。 8、使用高增益天线，有限开阔使用距离可达100米。 9、标准的19英寸安装尺寸，可拆卸式固定架。 | 套 | 2 |
| 7 | 无线放大器 | 1、适用频带范围：500-900MHz 2、输出/入增益： 0dB(频段中心） 3、输出端绝缘度：20dB 4、输出/入阻抗： 50欧姆 5、增益：13dBm 6、频宽：400MHz 7、接头：BNC插座 8、电源供应：DC12-18V 9、消耗电流：170mA | 台 | 2 |
| 8 | 无线一拖四会议系统 | 1、采用UHF590-890MHz 超高频段； 2、液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 3、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在60MHz 频率带宽内，以250KHz 信道间隔提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰； 4、自动对频技术，使用方便； 5、本机具有极高的频率稳定性，适合会议及演讲场合。 | 套 | 1 |
| 9 | 高清矩阵主机 | 1、固化矩阵不低于8路HDMI输入、8路HDMI输出，主机采用桌面式安装 2、应采用广电级别专用按键，触感良好，可通过按键切换音视频图像 3、应支持HDMI 1.4 4、应支持 4K x 2K@30Hz,1080P@60Hz,和1080P 3D@60Hz 5、应支持Deep Color 技术，实现高倍色彩还原， 6、应支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输 7、应支持任意信号源在多个显示器上同时显示 8、应支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源 9、应支持不低于8路输入输出独立EDID读取 10、应支持RS-232、遥控、 面板控制、Web 以及APP控制 11、应支持输出第一路音频解嵌功能 12、应支持反向串口控制其他设备 13、航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航 技术参数 14、输入端口：不低于8×HDMI, 1×RS-232 IN, 1XRJ-45(控制)；1XCONTROL OTHER DEVICES 15、输出端口：不低于8×HDMI、1× Rs232-OUT、1×3.5音频 16、支持视频分辨率：480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz,1080P3D@60Hz 4K@30Hz 17、静电保护：人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电) 18、控制：前面按键、RS232、LAN、APP、红外遥控 19、电源：AC:110V-240V 50/60Hz DC:12V3A 20、输入电压：电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz 21、功耗：13.4W | 台 | 1 |
|  | （五）其他空间扩声服务 |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 由16个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元组成的70厘米J型同轴线阵列，抽头设置 : 8ohm ，频率响应(-10dB) : 60Hz-20kHz ，灵敏度(SPL @1m) : 100dB ，功率(低阻) : 500W ，最大声压级 : 127dB(峰值133dB) ，覆盖控制频率(±20度) : 800HZ ，安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架 ，尺寸 : 695 x 168 x 235 mm | 只 | 2 |
| 2 | 辅助音柱 | 由16个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元组成的70厘米J型同轴线阵列，抽头设置 : 8ohm ，频率响应(-10dB) : 60Hz-20kHz ，灵敏度(SPL @1m) : 100dB ，功率(低阻) : 500W ，最大声压级 : 127dB(峰值133dB) ，覆盖控制频率(±20度) : 800HZ ，安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架 ，尺寸 : 695 x 168 x 235 mm | 只 | 4 |
| 3 | 数字会议主机 | 控制单元是CCS 1000 数字讨论系统的主要组件。 控制单元具备即插即用功能，不需要关闭电源或重新启动系统，可对系统数量进行增减，确保快速安装和重新配置。 控制单元允许系统摄像（可在 Web 浏览器中配置摄像机预设）、外置有线或无线话筒、扩声系统、音频设备、电话耦合器、外部录音机、计算机(通过控制单元后部的微型 USB 连接器连接)– 用于传输控制单元的内部内存中的录音(讨论内容)连接到 CCS 1000 数字讨论系统 | 台 | 1 |
| 4 | 主席发言单元 | 即插即用功能，可以根据需要将其方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。与会人员可以通过对着话筒发言并通过内置扬声器或（选配）耳机收听会议进程来参与讨论。 具备GSM抗扰功能。 带灵活话筒柄的短柄或长柄话筒。带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。 带音量控制的内置扬声器为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制单元集中控制。 设计独特的可发言指示灯。用于确保快速安装和重新配置的即插即用功能精巧时尚的人机工程学设计可轻松配置成一般与会人员的设备或主席的设备免受移动电话的干扰。频率响应200 Hz 至12.5 kHz话筒长度（从安装表面算起）：480 毫米（18.9 英寸）安装桌面安装（便携式或固定式） | 只 | 1 |
| 5 | 代表发言单元 | 即插即用功能，可以根据需要将其方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。与会人员可以通过对着话筒发言并通过内置扬声器或（选配）耳机收听会议进程来参与讨论。 带灵活话筒柄的短柄或长柄话筒。带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。 带音量控制的内置扬声器为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制单元集中控制。 设计独特的可发言指示灯。用于确保快速安装和重新配置的即插即用功能精巧时尚的人机工程学设计可轻松配置成一般与会人员的设备或主席的设备免受移动电话的干扰。频率响应200 Hz 至12.5 kHz话筒长度（从安装表面算起）：480 毫米（18.10 英寸）安装桌面安装（便携式或固定式） | 只 | 4 |
| 6 | 主扩音柱2 | 由16个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元组成的70厘米J型同轴线阵列，抽头设置 : 8ohm ，频率响应(-10dB) : 60Hz-20kHz ，灵敏度(SPL @1m) : 100dB ，功率(低阻) : 500W ，最大声压级 : 127dB(峰值133dB) ，覆盖控制频率(±20度) : 800HZ ，安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架 ，尺寸 : 695 x 168 x 235 mm | 只 | 2 |
| 7 | 一拖八无线话筒 | 主机技术特点: 1. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2. 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3. 采用八通道的接收设计，可连接八支无线会议话筒； 4. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 5. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 6. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 8. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； 9. 采用UHF530-670MHz频段载波； 10. 标配8条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)； 11. 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖； 12. 金属外壳2U的标准机柜设计，安装方便。 话筒技术特点: 1. 高科技金属面板设计，内置天线，整体新颖时尚¬庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 2. 采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 3. 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 4. 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 5. 带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰 6. 话筒带发言计时功能 7. 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 8. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 9. 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米 | 套 | 1 |
|  | 七、健康小屋服务 |  |  |  |
| 1 | 智能健康小站1 | 1、用途：用于血压、身高体重、血糖等测量信息及个人信息的采集与传输，并提供智能健康小站信息管理系统软件著作权证书。 2、系统功能：包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血糖、血氧、额温等测量模块。测量完成后，生成个性化的健康管理报告。 测量范围：血压 0～299mmH，脉搏数：40～180次/分 测量精度：血压:±3mmHg 脉搏:读取数值的±2%或±2次/分（取最大者），左右臂均可测量，臂筒角度可调节 抗菌设计：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 可以打印显示干扰波形图，且测量结果可以二维码形式打印出来 3、多功能分析仪测量模块：测量项目包含 ：血糖、尿酸、总胆固醇 检体：指尖微血管全血 测量范围：血糖20-600mg/dL（1.1-33.3mmol/L）、尿酸：3-20mg/dL（0.18-1.19mmol/L）、总胆固醇：100-400mg/dL（2.59-10.35mmol/L) 检测时间：10秒内（血糖）、26秒（总胆固醇）、15秒（尿酸） 4、体温测量模块：测量方式：红外额式，测量距离：（5-8）cm，测量位置：额头中心（眉心） 人体测温模式：32℃-42.5℃，分辨率：0.1℃ 5、血氧测量模块：血氧饱和度测量范围:35％-100％， 测量误差：在70%-100%范围内，测量误差为±2% 6、体脂测量仪：显示数值范围：身体脂肪率：5.0%-50.0%；体质指数：10.0-70.0；基础代谢：385kcal-5000kcal。设定数值范围：身高：100cm-255cm；体重：20.0kg-200.0kg；年龄：10岁-80岁 | 台 | 1 |
| 2 | 智能健康小站2 | 1、用途：用于血压、身高体重、血糖等测量信息及个人信息的采集与传输，并提供健康小站信息管理系统软件著作权证书。 2、系统要求：WINDOWES系统，支持身份证、社保卡、二维码、就诊卡等方式登录，并可通过接口上传至电子健康档案、HIS系统、电子病历系统等。在接口方式完整提供前提下，供应商须保证达到以上要求。 3、系统功能：包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血糖、血氧、额温测量模块。测量完成后，生成个性化的健康管理报告。 4、功能要求：在外网条件下，具备微信二维码扫码登录功能，并可在移动端登录公众号方式查询个人健康管理报告。 5、语音提示：测量过程全程语音提示 测量范围：血压 0～299mmH，脉搏数：40～180次/分 测量精度：血压:±3mmHg 脉搏:读取数值的±2%或±2次/分（取最大者），左右臂均可测量，臂筒角度可调节 抗菌设计：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 可以打印显示干扰波形图，且测量结果可以二维码形式打印出来 6、多功能分析仪测量模块：测量项目包含 ：血糖、尿酸、总胆固醇 检体：指尖微血管全血 测量范围：血糖20-600mg/dL（1.1-33.3mmol/L）、尿酸：3-20mg/dL（0.18-1.19mmol/L）、总胆固醇：100-400mg/dL（2.59-10.35mmol/L) 检测时间：10秒内（血糖）、26秒（总胆固醇）、15秒（尿酸） 7、体温测量模块：测量方式：红外额式，测量距离：（5-8）cm，测量位置：额头中心（眉心） 人体测温模式：32℃-42.5℃，分辨率：0.1℃ 8、血氧测量模块：血氧饱和度测量范围:35％-100％， 9、体脂测量仪：外形尺寸：255x65x4mm显示数值范围：身体脂肪率：5.0%-50.0%；体质指数： 10.0-70.0；基础代谢：385kcal-5000kca | 台 | 1 |
|  | 八、公共广播系统服务 |  |  |  |
| 1 | IP网络触摸屏服务器 | 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 17.3英寸LED液晶显示屏，内置5线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 服务器芯片组X99平台，四核至强E5 CPU，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 支持4路声卡，支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备； 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 |
| 2 | IP广播系统软件 | 广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。 | 套 | 1 |
| 3 | IP网络寻呼对讲话筒 | 网络接口：标准RJ45×1 显示控制：7寸电容屏 传输速率：10M/100Mbps 支持协议：TCP/IP、UPP,IGMP(组播) 采样率：16K~48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 信噪比：>90dB 频率响应：20Hz—20KHz 输入灵敏度：10mv/250mv 谐波失真：≤0.3% 信噪比：≥90dB 内置扬声器输出：阻抗及功率8Ω，5W 线路输出：电平、阻抗775MV、1KΩ 触发输入：1路短路输入 输出方式：1路短路输出 工作环境：工作温度:-20℃～+60℃；工作湿度:10%～90% 电源电压：DC--16/2A 功耗：≤30w | 台 | 1 |
| 4 | 监听音箱 | 技术参数 网络接口：标准RJ45×1 传输速率：10M/100Mbps 音频格式：MP3/MP2 采样率：16K～48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 输入灵敏度：MIC:10mV /AUX:250mV 输出频率：20Hz—20KHz 支持协议：TCP/IP/UPP/IGMP(组播) 谐波失真：≤0.3% 信噪比：≥90dB 内置扬声器：阻抗及功率8Ω，20W 外接扬声器：阻抗及功率8Ω，20W 线路输出：电平、阻抗775mV /1KΩ 工作环境：工作温度:-20℃～+60℃；工作湿度:10%～90% 电源电压：AC220V 50HZ 尺寸（mm）：280(高)*190(宽)*175(厚) 功耗：≤60W | 只 | 1 |
| 5 | IP网络消防矩阵 | 网络接口：标准RJ45×1 传输速率：10M/100Mbps 支持协议：TCP/IP、UPP,IGMP(组播) 触发模式：短路/DC12V/ DC/24V 工作显示：LED电频显示 消防采集路数：16路 分区控制：自定义控制 解除报警：自动/手动解除 工作环境：工作温度:-20℃～+60℃；工作湿度:10%～90% 电源电压：AC220V 50HZ 尺寸（mm）：485(宽)*88(高)*340(厚) 功耗：≤30w | 台 | 1 |
| 6 | 三音源一体机 | 技术参数： 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘 播放格式：MP3、WMA、CD、WAV、AVI、FLAC 音频输出：1KΩ 0-1.5V非平衡 音频失真度：0.05% 信噪比：S/N＞80dB 保护：ACFUSE×1A 工作电压：AC220V/50Hz 功率消耗：30W 尺寸(W×H×D)：484×45×375mm 重量：3.4kg | 台 | 1 |
| 7 | IP网络音频采集终端 | 技术参数 网络接口：标准RJ45×1 显示控制：4.3寸电容屏 传输速率：10M/100Mbps 支持协议：TCP/IP、UPP,IGMP(组播) 采样率：16K~48KHz 音频模式：16位立体声CD音质 信噪比：>90dB 频率响应：20Hz—20KHz 输入灵敏度：10mv/250mv 输出电源功率：4000w 工作环境：工作温度:-20℃～+60℃；工作湿度:10%～90% 电源电压：AC220V 50HZ 尺寸（mm）：485(宽)*88(高)*340(厚) 功耗：≤30w | 台 | 1 |
| 8 | IP网络功放130W | 技术参数 网络接口：标准RJ45 传输速率：10M/1 0OMbps 音频格式：MP3/MP2 音频模式：16位立体声CD音质 输出频率：20Hz—20KHz 采样率：16K~48KHz 支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP(组播) 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>90dB 线路输入电平：250mV MIC输入灵敏度：10mV 线路输出电平、阻抗：775MV、1KΩ 触发输入：1路短路输入（选配) 输出方式：1路短路输出（选配)、DC24V输出 工作环境：工作温度:-20℃~+60℃;工作湿度: 10%~90% 尺寸（mm）：485(宽)*44(高)*318.5(深) 电源电压：AC220V 50HZ 重量：8.2Kg | 台 | 1 |
| 9 | 吸顶喇叭（3W/6W） | 功能特点： 额定功率：1.5/3W 最大功率：6W 定压输入：70-100v 阻抗：COM/3.8KΩ/2KΩ 灵敏度：91dB 频率响应：130Hz-12KHz 扬声器：3'' 安装开孔：Φ88MM 外部尺寸：Φ100×75MM 重量：0.4Kg | 只 | 11 |
| 10 | 壁挂音响 | 功能特点： 额定功率：3/6W 最大功率：12W 定压输入：100V 阻抗：COM/1.1KΩ 灵敏度：90dB 频率响应：110-15000Hz 扬声器：5''全频 外部尺寸：Φ200×67mm 材料：铁 重量：0.7kg | 只 | 1 |
|  | 九、机房建设系统服务 |  |  |  |
| 1 | 智能水表 | 定制 | 台 | 1 |
| 2 | 智能电表 | 定制 | 台 | 1 |
| 3 | UPS主机3KVA | 3KVA单进单出双变换在线式机型 | 台 | 1 |
| 4 | 蓄电池 | 12V100AH阀控密封式铅酸免维护蓄电池，满足后备供电时间≥2小时。 | 节 | 16 |
| 5 | 电池柜 | 16节柜，组装结构，单台可摆放16节12V100AH蓄电池。 | 台 | 1 |
| 6 | 蓄电池连接线缆 | BVR16m²，蓄电池之间连接线缆及UPS主机至电池柜之间连接线等。 | 项 | 1 |
| 7 | 电池组直流空开 | 100A直流空开，与电池柜配套安装。 | 套 | 1 |
| 8 | 承重支架底座 | 电池柜承重支架底座，采用优质8#槽钢制作，表面刷防锈漆，尺寸与设备尺寸配套。 | 套 | 1 |
| 9 | 房间级精密空调 | 1、房间级精密空调（含室内外机组），采用上送风方式；制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.3kw，送风量≥3600m³/h。 2、温度精度：17℃-28℃±1℃,湿度精度：40%-60%±5%,温湿度波动超限发出报警信号。 3、电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50HZ±2Hz。 4、应具有实现故障诊断，告警记录功能，具有自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 5、应具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组能自动启动。 6、应配置电子膨胀阀，调节速度快、范围大、精度高。 7、室内机须采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。 8、采用大面积“/”型结构蒸发器，采用铜管铝翅片材质。 9、标配不小于4英寸彩色触摸屏,支持本地软件升级及维护能力(采用U盘/TF卡)，且配备RS-485通讯串口及物联网接口。 10、采用先进的微处理控制器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。 | 套 | 1 |
| 10 | 制冷铜管 | 包含气管、液管、铜直接及铜弯头等（单台距离不超过20米）。 | 套 | 1 |
| 11 | 水路管道 | PPR材质，含水管、弯头及阀门等。 | 套 | 1 |
| 12 | 安装辅材 | 包含制冷剂、保温管、信号线、包扎带、冷冻油、铜焊条及氮气保压等。 | 套 | 1 |
| 13 | 设备承重支架 | 精密空调设备承重支架底座与安装基础；室内机采用优质钢材焊制而成，尺寸与设备尺寸配套，高度与机房静电地板完成面一致；室外机采用水泥砌筑或优质钢材焊制而成。 | 套 | 1 |
| 14 | VPN接入服务 | 1000M VPN接入 3年 | 条 | 1 |

## 3.小区智能化服务清单

| 小区智能化服务清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 梯阻摄像机服务 | 包含：智能局端、智能终端、AI摄像机、平层感应组、智能电动车阻车系统组件等。电动车阻车系统（联网版）含三年维护服务及视频云储存。 | 台 | 135 |
| 2 | 停车管理服务 | 无线传输：NB-IoT网络，支持移动、电信、联通等网络； 2、结构：内外胆可拆卸结构； 3、车位状态监测反应时间不超过3S；有多种场景的预设模式，同时支持远程指令更改； 4、采样周期0.5s-30s，最大采样频率2Hz； 5、具备自动计时功能，可以在脱网情况下自动计算停车时长； 6、运行时具有抗干扰能力，遇到外部强磁干扰能产生告警并上报，可识别强磁场干扰环境；车辆检测传感器检测区域360°，不受环境的干扰，能防止误动作，支持设备自检自复位、异常状况汇报； 7、实时检测并上报车位空闲或占用状态或强磁干扰，对车辆驶入、驶出时间进行记录； | 台 | 254 |
| 3 | 浙住通服务 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 台 | 16 |
| 4 | 快线接入服务 | 100M快线 3年 | 条 | 16 |
| 5 | 平台服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2TB 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：最大30千克（不含导轨） | 台 | 1 |
| 6 | 流媒体服务台 | 1U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10) PCIE扩展：支持2个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：配置350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约15KG（不含导轨） | 台 | 1 |
| 7 | 社区管理平台 | 支持小区管理、房屋管理、人员管理、车辆管理、人房关系管理、单位管理、从业人员管理； 支持在房屋管理中一次性快捷添加人员、人房关系、车辆、卡片数据； 支持人房关系、特殊人员类型等字典项的自定义管理功能 支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。 支持视频接入，高空抛物数据查询； 含1800路视频接入授权 支持浙住通对接，客流数据跟省平台对接以及技术支持支撑等服务 支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式， 并支持录像回传给中心存储。 ★支持多功能采集仪设备接入，支持人脸、指纹、身份证信息采集 （需要公安部检测报告证明） 1. ★要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（需要公安部检测报告证明） | 套 | 1 |
| 8 | 100M公网专线接入服务 | 服务器100M公网专线接入 3年 | 条 | 1 |
| 9 | 小区监控接入服务 | 1. 可接入互联网、专网网络等多种组网方式（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 2. 支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 3. 支持服务端地址统一分配，可允许不同NVR\DVR\IPC的私网IP相同（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 4. 支持NAT地址转换（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 5. 支持NVR\DVR\IPC等产品接入，能够接入实现实况、录像回放、录像下载、 云台等视频业务（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 6. ★可自动发现接入的NVR\DVR\IPC,自动识别厂商形成列表（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 7. ★可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 8. 支持开关量告警可以上报到服务器（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 9. ★支持对重要视频及码流加密传输（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 10. ★支持根据MAC地址进行黑白名单控制（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 11. ★支持4路网口并发8Mbps视频流,总计32Mbps流量 转发（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 12. 支持100Mbps流量转发（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 13. 高温试验：+40±2°C, 2h 试验后功能应正常（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 14. 低温试验：0±3°C, 2h 试验后功能应正常（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 15. 恒定湿热试验：+40土2°C、RH (93* ) % ； 48h, 试验后功能应正常（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 16. 正弦振动试验： 频率(10~55) Hz,振幅 0. 35mm,5min为一个循环，3次，三个轴向，试 验后功能应正常（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 17. 冲击试验：150m/S、 11ms,每一轴向 3 次，6 个轴向，试验后功能应正常（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 32 |
| 10 | 小区监控接入专线服务 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 32 |
| 11 | 媒体交换服务器 | 1、单台媒体服务器支持1024路或1Gbps输入，单台媒体服务器支持2048路或2Gbps输出 2、支持音视频单播流的复制分发。 3、支持音视频组播流转单播复制分发。 4、支持对跨域媒体流进行复制分发。 5、支持负载均衡和动态互备。 6、单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包。 7、支持VPN的部署方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 视频监控统一接入网关 | 1、★支持超过1000路的客户端拨号数，支持超过600M的隧道流量转发。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章）。 2、支持域内网络设备IP地址统一规划。 3、支持域内网络设备自动获取IP地址。 4、为适应不同网络环境要求，产品应支持多种隧道协议，l2tp协议和softvpn协议的客户端均支持拨入服务端。 5、★为满足大规模组网和系统扩容需求，产品支持多服务器共享同一地址池，实现N×1000的客户端扩容接入同一平台，客户端可以实现互联互通。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章）。 6、★支持GT/T28181、onvif协议接入监控设备。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章）。 7、★支持NVR/IPC/电警卡口/监控平台/代理网关/4G路由器接入。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章）。 8、支持回放、实况、音频、对讲 | 台 | 1 |

## 4.其他空间服务清单

| 其他空间服务清单 |
| --- |
| 序号 | 社区 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 文仪社区世纪嘉园邻里盒子 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 2 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 2 |
| 3 |  | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：232.1*127.3*23.5mm； 设备重量：净重0.7kg 毛重1.2kg。 | 台 | 2 |
| 5 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 6 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 文仪社区党群服务中心+居家养老中心 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 2 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 2 |
| 3 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 5 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 世纪嘉园西区 10 幢 -13 幢中间架空层活动平台 | 枪机 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87 × 82.8 × 169.9 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 350 g 带包装重量: 510 g 防护: IP66 存储：含30天不间断存储 | 台 | 7 |
| 2 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新城社区党群服务中心&居家养老中心 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 21 |
| 2 |  | 枪机 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87 × 82.8 × 169.9 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 350 g 带包装重量: 510 g 防护: IP66 存储：含30天不间断存储 | 台 | 3 |
| 3 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 5 |
| 4 |  | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 5 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 42u机柜 | 42u机柜 | 台 | 1 |
| 7 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新城社区一点点托育中心 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 1 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 5 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新城社区好望公园宋韵驿站 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 2 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 5 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 6 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新城社区老年食堂 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 2 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 5 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 东安社区东湖南路桥下活动空间 | 枪机 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 87 × 82.8 × 169.9 mm 包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm 设备重量: 350 g 带包装重量: 510 g 防护: IP66 存储：含30天不间断存储 | 台 | 4 |
| 2 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 3 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 4 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 东安社区党群服务中心 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 3 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 3 |
| 3 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 5 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新安社区党群中心展厅 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 4 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 2 |
| 3 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 5 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 6 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新安社区桂花城北区邻里中心大厅 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 4 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 3 |
| 3 |  | 400万旋镜抓拍机 | AI旋镜摄像机采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像，极大的提升目标的检出率。 支持抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、上衣类型、下装类型、是否背包、是否拎东西、是否带帽子、目标进入和离开等等属性识别 支持抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30° 图像相关：最高分辨率可达400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，ISUP5.0，视图库，GB35114 接口功能：音频：2路音频输入，1路音频输出，报警：3路报警输入，2路报警输出，电源输出：1路电源输出 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；支持GB35114安全加密 | 台 | 6 |
| 4 |  | 超脑一体机 | 【硬件规格】 1.5U准机架式5盘位超脑NVR 支持满配12TB硬盘（总容量可达60TB) 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，可支持8K+1080P或双4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：2路半双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【智能应用】 一、目标识别应用： 目标名单库：支持16个目标库，名单库10万张，路人库1万张 目标抓拍：最大支持4路（4MP）实时视频流本地目标抓拍 目标比对：最大支持16路图片流目标比对报警 支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持接入抓拍机分析精准客流： 1）支持客流分组统计、组内去重，可过滤特定人员库 2）支持客群分析，按性别、年龄段统计 3）支持对接客流引擎 ★支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 1 |
| 5 |  | 8T监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 块 | 5 |
| 6 |  | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 7 |  | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：232.1*127.3*23.5mm； 设备重量：净重0.7kg 毛重1.2kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 其他：含磁力锁、开门按钮、门禁电源 | 台 | 3 |
| 8 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 9 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 10 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新安社区桂花城南区活动中心 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 7 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 7 |
| 3 |  | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 5 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 6 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 新安社区新秀家园居家养老服务中心 | 半球型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平104°×垂直56°×对角122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 存储：含30天不间断存储 | 台 | 4 |
| 2 |  | 客流摄像机 | 室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） | 台 | 3 |
| 3 |  | 24口以太网交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥132Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：232.1*127.3*23.5mm； 设备重量：净重0.7kg 毛重1.2kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 其他：含磁力锁、开门按钮、门禁电源 | 台 | 3 |
| 5 |  | 内部管线服务 | 网线、电源线 | 项 | 1 |
| 6 |  | 12u机柜 | 12u机柜 | 台 | 1 |
| 7 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 1 |
| 1 | 智慧绿道 | AI互动多功能杆 | 1、外壳：1.5mmSGCC镀锌钢板 ；内层喷涂富锌底粉，表面喷涂阿克苏户外专用塑粉 ； 2、防护：整机结构满足IP55防护等级；户外防腐达10年以上；门锁为三级防护，机壳螺钉隐藏式设计； 3、玻璃：6mm高透光AR夹胶玻璃，透光率>97%，反射率<3%，隔99%的紫外线，隔52%太阳辐射热量 4、LCD显示屏：显示尺寸：32″分辨率：1920*1080；亮度：2500nit；可视角度：178°水平/178°垂直；寿命：50000H； 5、前置AI摄像头：500万像素广角星光夜视人脸识别相机 ； 6、AI人脸识别高速摄像机*2台，500万像素智能AI相机，工业级别，防护级别IP66； 7、红外测温模块：通过无接触伸手测温，监测体温健康； 8、SOS呼救，支持一键求助管理系统功能，管理员能够通过后台操作自主连接事发地所在的多功能杆，并通过语音视频的方式进行沟通； 9、内存: 4+32G 10、防水喇叭:防水高品质8Ω*10W喇叭 11、开关电源:工业级AC/DC电源 12、定时器:可按天、周设置开关机时间 13、温控散热风扇：24V静音变频 ；风量：181.27CFM ； 14、防雷器：三级防雷模块 15、漏电保护开关：保护电流30ma 16、工作参数：工作温度：-20℃~+55℃，工作湿度：5%~95%，工作电压：AC 220V/50Hz 功耗：650W 17、外观尺寸：2800mm * 675mm * 760 mm | 台 | 6 |
| 2 |  | 智慧跑道综合 管理系统 | 一、智慧跑道管理系统： 1.跑道管理，管理跑道的基础信息，比如长度、地理位置、规格等信息。 2.设备管理，通过步道GIS地图，查看步道AI互动屏幕和AI识别杆的地理位置、设备状态、设备告警信息等图层数据；通过监控视图、地图视图、设备视图、告警视图展示设备运行实时数据。 3.用户管理，对用户数据等基本操作；显示用户当日运动数据，并通过曲线图展示用户历史运动记录；通过图表展示用户的运动历史记录；用户个人运动数据查询，包含运动时间，消耗热量，运动里程等。 4.资源管理，通过GIS地图，查看步道路线。 5.数据统计，管理注册用户基本信息，分析用户增长趋势；通过对用户数量、分布、性别、运动时段、运动里程的数据分析，建立用户运动画像；统计用户运动数据，按年、月、周、日统计用户运动排行榜；分析用户运动数据，推荐更佳的运动方案；通过GIS轨迹算法，监测用户运动轨迹偏离度，过滤用户无效运动数据，沉淀准确数据。 6.日志管理，登录日志和操作日志记录。 7.系统管理，管理步道使用能力，支持双向步道，多步道数据统计分析；系统对页面权限、操作权限、数据权限进行权限区分，保护数据隐私；系统划分超级管理员、管理员、用户三个角色。 二、大屏展示系统： 1、人脸识别注册：用户靠近屏幕，自动唤醒大屏，进入人脸识别界面。自研智能拍摄人脸识别特征照片库软件，实现智能人脸检测及识别；通过AI识别用户特征信息，自动生成唯一识别码，创建用户档案，自动完成用户注册。 2、运动数据查询：AI识别自动查询用户运动数据，包括运动里程、时间、平均速度、配速、消耗热量以及运动排名信息。 3、运动排名展示：按照年月日展示历史跑步数据排行榜。 4、步道地图走向展示：步道在公园的地图概览展示。 5、人体红外感应：红外感应到人体时唤起人脸识别摄像头。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 跑道小程序 | 1、支持微信用户授权，绑定大屏人脸注册数据； 2、支持查看登录授权用户的运动数据，累计消耗热量、运动累计时间、累计次数、运动数据自动生成记录； 3、支持查看当天运动数据，并通过冰激凌形象展示运动的消耗热量； 4、支持按日、周、月、年四个维度展示用户运动记录，展示用户运动排行榜 | 项 | 1 |
| 4 |  | 服务器 | CPU：4vCPU 内存：8Gib 硬盘：200Gib 带宽：4Mbps 操作系统：CentOS7.5 | 台 | 1 |
| 5 |  | VPN专线 | 100M VPN专线 3年 | 条 | 6 |
| 1 | 邻里中心篮球场 | 球机 | 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 ★备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持宽动态范围达120 dB 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持最大256 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持定时抓图与事件抓图功能 ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） ★支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供公安部检测报告复印件或国家其他认可的检测报告复印件证明加盖公章） 存储：含30天不间断存储 | 台 | 2 |
| 2 |  | 8口交换机 | ★1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps，提供官网截图和链接。 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用） ★3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理，提供官网截图和链接。 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈 6. 支持STP/RSTP/MSTP 7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； ★9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定，提供官网截图和链接。 10. 支持绿色节能 11. 品牌：为了保证整体网络兼容性和统一售后，要求网络统一品牌 | 台 | 1 |
| 3 |  | 管线服务 | 网线、电源线、光模块、室外安防箱 | 项 | 1 |
| 4 |  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |
| 5 |  | 室外安防箱 | 室外安防箱 | 台 | 1 |

三、项目实施要求

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位并通过验收。

▲2、后续中标单位须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持，中标供应商应配合采购人在接到采购人的电话后半小时内响应，2小时内到达现场，并最迟在第1个工作日内排除故障，48小时内无法修复的，必须采取调换等措施，所产生的费用不再另行支付，以保证采购人的正常使用。调换的设备要求不低于原有的设备要求。

注：服务期内所有设备的更换、维修、保养等产生的费用由中标供应商支付，招标人不另行支付其他任何费用。

四、要求质量标准：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

▲五、工期要求：

1.建设期：签订合同之日起至30天内完工。

2.服务期：后续运维服务期2年。

六、付款方式：

1.采用分期支付方式，甲方在合同正式生效十五日内支付合同价的20%，整体建设完成支付合同价的20%，剩余部分服务费用一年一付，每年支付合同价的30%。（验收合格后30个日历天内支付首年款项，第二年11月支付第二笔款项）

2、付款前，供应商应提供符合规定的发票。

七、培训要求：中标单位必须根据项目需求及采用的技术，提出全面培训计划并征得采购单位同意后实施。对采购人进行培训并承担所有费用，使其能对软件系统进行日常的维护并能对一般故障及时进行维修。

（1）中标单位应提供内容合理、切合系统实际的培训教材；培训教材的编写要结合使用人的特点，图文并茂、简单易懂，相应的操作要结合实例，提供完整的培训方案。

（2）中标单位须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门培训的高级专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。

（3）中标单位的培训内容包括基本理论、软件的安装与操作、运行管理、现场操作辅导等。培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其他必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

带“▲”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见附件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩：投标人自2020年1月1日以来具有类似项目的业绩,每提供一份得0.5分，最多得1分。(有效同类项目业绩：投标文件中须同时提供相关合同及验收报告扫描件并加盖公章，不提供不得分，时间以合同签订时间为准。） | 1 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人资质： 1、投标人具有质量管理体系认证证书，得3分； 2、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得3分； （证明材料：投标文件中提供相应证书扫描件并加盖公章，证书须在有效期内，未按要求提供证明材料的不得分） | 6 | 客观分 |  |
| 3 | 投标人荣誉：2019年1月1日起至今投标人或其母公司获得过的奖项，并提供相关荣誉证明材料扫描件并加盖公章（以获奖时间为准），省级的得4分，市级的得2分，区级的得1分。 | 4 | 客观分 |  |
| 4 | 本项目涉及使用的有线网络，需提供网络服务运营商的稳定性服务承诺书（加盖本地网络服务运营商公章）。提供得5分，不提供不得分。 | 5 | 客观分 |  |
| 5 | 投标产品的功能、性能与需求的吻合程度；根据招标文件硬软件详细参数和要求，投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求。带“★”的设备性能不具备或负偏离的每项扣 3 分，不带“★”的设备性能不具备或负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。 （注：按采购需求中要求提供相关证明材料扫描件或证书扫描件或功能截图等资料加盖公章，否则视为不满足此项要求。） | 27 | 客观分 |  |
| 6 | 投标人提供的投标方案中阐述系统建设需求(包括总体需求、技术需求、功能需求等)的内容科学、合理的得5分；投标人提供的投标方案中阐述系统建设需求(包括总体需求、技术需求、功能需求等)的内容较科学、较合理的得3分；投标人提供的投标方案中阐述系统建设需求(包括总体需求、技术需求、功能需求等)的内容不够科学、不够合理的得1分；未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 投标人提供的投标方案中阐述技术架构设计(包括总体架构设计、网络架构设计等)的内容科学、合理的得5分；投标人提供的投标方案中阐述技术架构设计(包括总体架构设计、网络架构设计等)的内容较科学、较合理的得3分；投标人提供的投标方案中阐述技术架构设计(包括总体架构设计、网络架构设计等)的内容不够科学、不够合理的得1分；未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 投标人提供的投标方案中阐述关键技术解决方案(功能设计，系统数据集成等)的内容科学、合理的得5分；投标人提供的投标方案中阐述关键技术解决方案(功能设计，系统数据集成等)的内容较科学、较合理的得3分；投标人提供的投标方案中阐述关键技术解决方案(功能设计，系统数据集成等)的内容不够科学、不够合理的得1分；未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 投标人提供的实施方案，包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、集成、调测、验收进度计划等。对内容进行了阐述且合理适用的，得5分；对每项内容进行了阐述，较为合理适用的，得3分；对每项内容进行了阐述但不够合理，有一定不足，需进一步完善的，得1分；未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 投标人拟投入本项目组团队成员中，有高级工程师技术职称的，得3分；拟投入本项目组成员中具有中级工程师技术职称或以上的，每个得1分，最多得4分。（须提供证书扫描件及社保缴纳证明加盖公章，不符合要求不得分） | 7 | 客观分 |  |
| 11 | 投标人针对本项目人员的培训计划，包括培训方式、地点、人数、时间等内容全面、合理、可行的，得5分；内容相对完整、具有一定操作性的，得3分；内容相对欠缺较多、层次模糊、操作性差的，得1分，未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 12 | 投标人为本项目提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后服务组织架构、人员及车辆配备、售后服务内容与标准、售后保障措施及售后应急预案等内容。投标人提供的售后服务方案完整、售后服务承诺可行，售后技术支持和维护能力强得5分，供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺较为可行，售后技术支持和维护能力较强得3分，售后服务方案有一定不足需进一步完善得1分，方案不合理或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 13 | 根据投标人服务能力、投标人提供的售后维护机构注册证明、投标人服务响应能力进行打分。内容全面、合理、可行的，得5分；内容相对完整、具有一定操作性的，得3分；内容相对欠缺较多、层次模糊、操作性差的，得1分，未提供方案不得分. | 5 | 主观分 |  |
| 14 | 投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急预案合理可行的得5分，应急预案较全面、合理可行的得3分；应急预案有一定不足需进一步完善得1分；应急预案不合理或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 15 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准折扣/投标人投标折扣）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 10 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况（评标委员会各成员评分的算术平均值，保留两位小数，后一位四舍五入）。

3.4报价评审（电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件中的报价为准）。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，（采购人）以   （政府采购方式）  对（项目名称）  项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人） (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同预付款比例为不低于合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为不低于项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为不低于合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

# 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：合同专用条款；

1.5.2 履行地点：合同专用条款；

1.5.3 履行方式：合同专用条款。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                 乙方：

统一社会信用代码：     统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                  住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.18.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起合同专用条款个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18.4 甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.19对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.18.1 |  |
| 2.18.2 |  |
| 2.20 |  |

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起    天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：         ，手机：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：      ，手机：       ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

注：联合体投标的，提供联合体牵头人相关证明即可

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间和服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务单价 | 数量 | 服务时间 | 投标报价（元） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（小写） |  |
| 合计投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（或联合体牵头人）名称(电子签名)：

日  期：

附件2：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： （填写承担工作和义务，如本项目有特定资格要求的，相应工作内容必须由符合相应特定资格要求的供应商承担） ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： （填写承担工作和义务，如本项目有特定资格要求的，相应工作内容必须由符合相应特定资格要求的供应商承担）  ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包； …

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额   %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他：

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：

# 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（或联合体牵头人）名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、采用联合体投标的，联合体所有成员数据都必须填写，电子签名由联合体牵头人完成即可，联合体各方承担连带责任，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

附件8：

中小企业划型标准规定

注：工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。