杭州市余杭区塘栖镇人民政府垃圾清运设备采购项目

招 标 文 件

（编号：ZJHC2019-TQ001）

采购人：杭州市余杭区塘栖镇人民政府

采购代理机构：浙江宏诚工程咨询管理有限公司

日  期：2019 年3月

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	25

第四部分 合同样本	32

第五部分 投标文件格式	37

投标人注意

一、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构，未传真或书面反馈的视为默认。

二、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局确认书 余财采确临【2018】5411号 批准，现就杭州市余杭区塘栖镇人民政府的杭州市余杭区塘栖镇人民政府垃圾清运设备采购项目进行公开招标。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市余杭区塘栖镇人民政府垃圾清运设备采购项目（ZJHC2019-TQ001）

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：杭州市余杭区塘栖镇人民政府垃圾清运设备采购项目，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。预算为  250 万元整。

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体参加报名投标。

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

七、报名与获取招标文件时间：

1、报名时间：2019年3月 15   日至 2019年 3月 21 日，每天上午09:00-11:30；下午14:00-16:30（双休日及法定假日除外）。

2、报名地点：（浙江宏诚工程咨询管理有限公司）余杭区仁和街道北辰金座1号楼5楼。

3、报名与获取招标文件地点：余杭区仁和街道北辰金座1号楼5楼（浙江宏诚工程咨询管理有限公司），项目联系人胡工，联系电话：0571-86392017。

4、招标文件获取方式：报名通过后当天发送电子版招标文件，现场报名不再发售纸质文件，招标文件资料费500元。

八、报名所需资料（均须加盖投标人公章）：

（1）、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）的原件及复印件加盖公章（符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的，按相关规定提供相应资料）；

（2）、投标人代表的有效身份证件原件与复印件，如授权委托的，还须提供有效的授权委托书原件；

注：报名需法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

九、招标公告可通过以下网站查看

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

十、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

截止时间: 2019年 4月 4日 09时 00分止

地点:杭州市公共资源交易中心余杭分中心  3 号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。

十一、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

开标时间:  2019年 4月 4日 09时  00分止

地点:杭州市公共资源交易中心余杭分中心 3  号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。

十二、业务咨询：

1、采购人：杭州市余杭区塘栖镇人民政府

联系人：姚田田           联系电话：86378985

2、委托代理：浙江宏诚工程咨询管理有限公司

联系人： 胡丹           联系电话： 89362017

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

十三、质疑和投诉：

1、质疑事项：

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，« 政府采购供应商质疑函范本»下载地址 :http://gks.mof.gov.cn/,质疑函应当包括下列内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联 系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑受理地点：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城喜悦庭4幢20层（华元大厦20层2022室））。

3、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人投标人，在法定质疑明内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 杭州市余杭区塘栖镇人民政府垃圾清运设备采购项目 |
| 2 | 招标编号 | ZJHC2019-TQ001 |
| 3 | 采购人 | 杭州市余杭区塘栖镇人民政府 |
| 4 | 采购资金来源 | 政府投资 |
| 5 | 采购内容 | 详见第三部分 采购需求。 |
| 6 | 合格的投标人资格要求 | 符合招标公告“投标人资格要求”中要求的供应商 |
| 7 | 投标保证金 | a本次投标保证金为 肆万 元（币种为人民币，拒收现金）。 收款单位（户名）: 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 开户银行：浙江省余杭农村商业银行仁和支行 银行账号：201000132047444 b须在投标截止时间前将投标保证金（交付方式:汇票/支票/银行转帐等）缴纳入账。逾期未缴纳者视为无效投标。 c谢绝现金缴纳，并在缴款凭证备注栏中注明项目编号。 d投标时以银行进账单（银行缴款凭证）形式作为评判是否缴纳投标保证金依据，各投标人应将银行进账单（银行缴款凭证）复印件作为投标文件组成部分。 |
| 8 | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） （一般不少于60天，但可适当延长） |
| 9 | 供货要求 | 30日历天 |
| 10 | 投标文件份数 | 一套完整的投标文件应当包括报价文件和商务技术文件。商务技术文件和报价文件应当分别制作，分别装订成册。 投标文件包括正本一份，副本四份。 投标人应将投标文件按分类分别密封，共2个密封包装袋（如投标文件过多，可再增加密封包装袋），分别为（1）报价文件正、副本，（2）商务技术文件正、副本。各1正4副。 |
| 11 | 投标文件截止时间、地点与开标时间、地点 | 详见公告 |
| 12 | 评标方法： | 综合评分法 |
| 13 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |
| 14 | 1)、本项目预算公开， 250 万元。 2）、本项目报价不得预算价，其投标视为无效。 3）、报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |
| 15 | 本招标文件第一节第30条中的符合性审查及其他无效投标的情形的第五大条中的所有条款为实质性内容，投标人必须作出实质性响应（提供《采购需求实质性内容响应表》，格式见“第五部分 投标文件格式”），如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。 |
| 16 | 支持中小企业 | 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件“第五部分 投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《承诺书》及相关资料或《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 17 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 18 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 19 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分或投标无效。 |
| 20 | 现场踏勘 | 自行 |

第一节   投标人须知之通用条款

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指组织本次招标的招标代理机构（浙江宏诚工程咨询管理有限公司）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

2.3、“货物”系指投标人按招标文件规定须向招标人提供的所有产品、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”系指招标文件规定投标方需承担的设计、安装、调试、技术协助等及其他类似的义务。

2.5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、招标文件

7、本招标文件由以下部份组成：

7.1、招标公告

7.2、投标人须知

7.3、采购需求

7.4、投标文件格式

7.5、合同（样本）

7.6、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有的话）

8、招标文件的澄清与修改

8.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

8.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

8.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及计量

9.1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

9.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

9.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

9.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

10、供货及投标报价

10.1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物运至规定地点。

10.2、投标人应明确供货期。供货期是指中标单位在合同生效后，将所供货物按合同清单所列的货物品种、数量等，运至合同规定地点安装，运行正常验收合格后交付使用的期限。

10.3、投标报价

10.3.1、报价包括项目实施所需的设备费、方案设计费、考察调研费、安装调试费、技术培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。投标报价应是唯一的，任何有选择或有条件的报价将不予接受。

10.3.2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.3.3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不一定取得评审的最高分值, 也不是中标的唯一依据。

11、投标要求

11.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

11.2、投标文件中商务技术文件须提供目录。

12、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”。

13、 投标有效期

13.1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

13.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

14、 投标保证金

14.1、投标保证金、履约（质量）保证金用于本次招标免受因投标人的行为和产品质量引起的风险。

14.2、投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.3、本项目投标保证金在投标截止时间前以银行转帐或银行汇票等方式缴纳，拒绝现金缴纳。具体缴纳金额、账户等信息详见“第二部分  投标人须知”的前附表第7条款。

14.4、履约保证金及质保金缴纳方式根据具体采购人的采购需求而定。

14.5、未按规定缴纳投标保证金，将被视为投标无效。

14.6、发生以下情况投标保证金或履约保证金、质量保证金将被没收：

14.6.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

14.6.2、未按“第二部分  投标人须知”的规定签订合同。

14.6.3、将中标合同转包给其它商家。

14.6.4、由于产品质量的原因。

14.6.5、外文资料的中文翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

15、 投标文件的编制

15.1、 投标人按本招标文件“第二部分  投标人须知” 前附表规定的份数和规定的语言编制投标文件并明确标识各部分内容。投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

15.2、 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，投标现场修改由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.3、 投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、 投标文件的递交

16、投标文件的签署和份数

16.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）或单独装订。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件提倡胶印装订。

16.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，并按照招标文件要求进行签字、盖章，副本为正本的复印件。

16.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

17、投标文件的包装和递交

17.1、投标文件须密封包装，并加盖投标人公章，在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。其中报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

17.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考：第五部分、投标文件格式。

17.3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.4、不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18、递交投标文件的截止时间

18.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标人指定地点。

18.2、招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

五、 开标

20、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

21、开标程序：

21、开标程序：

21.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

21.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

21.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

21.4、开标会结束。

六、资格审查

22、资格审查

22.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

23、组建评标委员会

除特殊情况外，项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

24、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

25、评标程序

25.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

25.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

254.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

25.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

25.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

26、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28、评标原则和评标办法

28.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30、资格性审查无效投标的情形

（1）、被拒绝的投标文件；

（2）、未通过报名的；

（3）、未按规定交纳投标保证金；

（4）、投标文件份数不符合要求；

（5）、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“合格投标人的资格要求”）；

（6）、信用审查不通过的；

符合性审查及其他无效投标的情形

（1）、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

（2）、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）、提供虚假证明材料；

（4）、加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

（5）、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；（如以下内容不符合要求的，则认为对采购需求的实质性内容不响应）

（5.1）移动式垃圾压缩设备的压缩机和箱体为一体结构，压缩方式为水平压缩。（提供产品报告等证明）

（5.2）移动式垃圾压缩设备的压缩箱体可接驳小型电瓶三轮车倾倒散装生活垃圾（提供演示照片）。

（5.3）移动式垃圾压缩设备的压缩箱体容积 ≥17m³（提供产品报告等证明）

（5.4）移动式垃圾压缩设备的压缩箱体推头压缩力≥360KN（提供产品报告等证明）

（5.5）车厢可卸式转运车起吊能力≥20吨（提供产品报告等证明）

（5.6）车厢可卸式转运车配装原车空调（提供产品报告等证明）

（5.7）车厢可卸式转运车额定载质量≥13500 kg（提供产品报告等证明）

（5.8）转运车和压缩箱体能够配套使用，能正常装卸（提供演示照片）。

（6）、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（7）、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（8）、未按照招标文件标明的币种报价；

（9）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

（10）、投标报价具有选择性；

（11）、报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（12）、投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（13）、投标人串通投标的；

（14）、本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

（15）、投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（16）、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（17）、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

（18）、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

31、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1、符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

31.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

32、评标内容的保密

32.1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

32.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

七、定标

33、  推荐中标单位

33.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

33.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

34、定标

34.1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

34.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

35、合同备案：政府采购合同一式多份，其中壹份须交到浙江宏诚工程咨询管理有限公司备案。

36、签订合同

36.1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签定政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

36.2、招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

36.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺、擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标人即可没收投标保证金。同时，招标人取消该单位的中标权，将于下一中标候选人签订合同。

36.4、采购人与中标单位签订合同后，采购合同应经有关部门鉴定方可生效。

36.5、合同签订后，招标结束。

36.6、投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

36.7、在中标单位签订合同并生效后，中标单位即为供应商。

37、履约保证金、质量保证金

37.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

37.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

38、验收

货物类：根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目（除国家规定应由专业机构强制检测或已聘请专业监理公司监理的采购项目），委托余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

- 货款结算方式、交货时间：具体参见“第三部分 采购需求”的相应条款。

40、质疑与投诉

40.1、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

40.2、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

40.3、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

40.4、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

40.5、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

第二节   投标人须知之专用条款

41.投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

41.1 投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含（均须盖章）：

▲（1）、开标一览表；

（2）、分项报价表；

（3） 投标人需要说明的其它文件和资料。

投标报价注意事项：

（1）、包括所有费用，包含设备购置费（但不包含25吨车厢可卸式垃圾车的车辆购置税）、专用工具、技术资料、耗材、培训人员工资、保险、税费等（包含合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所产生的费用）完成项目下全部服务项目的全部费用（完税后）。

（2）、投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

41.2、投标人的技术文件内容应当包含：

（1）、目录

（2）、评分响应表；

（3）、所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明：

注：设备的技术指标情况:所投设备的完整配置方案、技术文档等，详细列明投标设备的所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（4）、技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应；

（5）、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）（如有）；

（6）、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（7）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

41.3、投标人的商务文件内容应当包含：

（1）、目录；

（2）、评分响应表；

▲（3）、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲（4）、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。（持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。）（如有）

▲（5）、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)（如有）；

▲（6）、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）（如有）；

▲（7）、投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（8）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲（9）、无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（10）、中小企业证明材料（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（11）、本项目投标保证金缴款凭证原件或者复印件；

（12）、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（13）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

41.3.12、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

42、评标办法及评分标准：

42.2.1、价格分（10分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

42.2.2、技术、商务分（90分）

（1）、技术、商务分的计算：

技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位，四舍五入）

评分标准：

| 分类 | 评分细则内容 | 标准分数 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（52） | 产品的质量、先进性、可靠性（3分） | 根据投标单位所报产品的质量、先进性、可靠性、实用性在0-3分中进行评价打分。（从投标厂家的资质、设计能力、生产能力和节能、环保、低功耗大压缩力等资质方面打分） 好：3分；一般0-2分。 | 3 |
|  | 产品的材料、材质、执行标准（3分） | 根据投标单位所报产品的材料、材质、执行标准情况在0-3分中进行评价打分。（从投标厂家打分采购合同或报关单、材质检验报告和安全、管理等资质证书及执行标准） 好：3分；一般0-2分。 | 3 |
|  | 品牌分（3分） | 品牌按市场认可度、占有率。（是否有五星级商业信誉和五星品牌认证证书） 有两项得三分，只有其中一项得1分，没有的不得分，需提供原件，无原件不得分。 | 3 |
|  | 产品详细技术参数符合情况（37分） 供具有国家计量认证（CMA）和国家质量检验合格认证（CAL）的检验机构出具的所投设备的检验报告原件，无原件不得分。 | 移动式垃圾压缩设备（24条）和车厢可卸式转运车（13条）的参数指标共37条，能够响应单条所有要求得1分，否则不得分，评分细则见《移动式垃圾压缩设备及配套可卸式转运车技术要求及技术参数 》。 | 37 |
|  | 售后服务、质量保修情况（6分） | 1）投标设备生产企业拥有24小时400服务热线的，并拥有网络在线服务系统的，得2分。需现场拨打400电话、现场演示网络服务系统。没有则不得分。 | 2 |
|  |  | 2）通过《商品售后服务评价体系GB/T 27922-2011》五星级认证得2分，需提供原件，否则不得分； | 2 |
|  |  | 3）在杭州市设立服务网点、服务车及备件库的得2分，需提供相关证明材料原件。（不提供证明材料不得分）； | 2 |
| 商务部分（38） | 投标人业绩（8分） | 投标人或设备制造商需提供自2016年1月1日至本次投标截止时间已完成的（近三年）移动式垃圾压缩设备（可含配套可卸式转运车）政府采购项目业绩： 100万≤单项合同金额＜500万元的每份业绩得1分，最多得4分； 单项合同金额≥500万的每份业绩得2分，最多得4分； 需提供合同和中标通知书原件，缺一不可，标书内附相应复印件。不提供任意一份原件的业绩无效不得分。 | 8 |
|  | 生产企业信誉及综合实力（30分）证书或批文以原件为准，无原件则不得分。 | 1、提供设备专利证书的，有一项得0.5分，最多得2分； | 2 |
|  |  | 2、提供设备的新产品、高新技术产品等确认的证书或批文的，有一项得1分，最多得2分； | 2 |
|  |  | 3、设备制造商具有三级及以上任意机电安装资质、安全生产许可证的，每有一项得1分，共2分； | 2 |
|  |  | 4、设备制造商参与起草国家住建部组织的生活垃圾相关行业标准制定的，每参与一个文件制定得1分，最多得6分； | 6 |
|  |  | 5、设备制造商获得全国企业文化先进单位的，得3分； | 3 |
|  |  | 6、设备生产商和车辆改装企业（含拉臂生产）为同一企业（或子公司，或为参股企业性质）得5分，须提供原件证明，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 7、投标设备拥有中国质量认证中心出具的“中国环保产品Ⅱ型”及以上认定证书的，得3分； | 3 |
|  |  | 8、投标设备采用技术拥有中国质量认证中心出具的节能技术认定证书的，得3分； | 3 |
|  |  | 9、投标人所提供的拉臂上装通过安全认证（CE认证）的，得4分。 | 4 |

附产品详细技术参数符合情况

移动式垃圾压缩设备及配套可卸式转运车技术要求及技术参数

下列有关移动式垃圾压缩设备（24条）和车厢可卸式转运车（13条）的参数指标共37条，能够响应单条所有要求得1分，否则不得分。得分情况在评分表02“产品详细技术参数符合情况”中进行体现。

1、移动式垃圾压缩设备

| 序 号 | 设备 配置 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置 要求 | 液压、电控组合单元采用国际知名品牌，液压系统缸、泵、阀关键件，控制系统关键元件采用国际知名品牌。 | 提供相关证明文件 |
| 2 |  | ★压缩机动力单元、机箱部分、压缩推头及箱体底板、侧板等关键部位材料采用优质高强、耐磨、耐腐蚀钢板，硬度≥450HB，屈服强度≥1200MPa。 | 提供材质检测报告等证明文件 |
| 3 | 电气 系统 | ★压缩设备具有远程控制、数字化管理平台接口；与外部设备、互联网实时通讯接口。 | 提供相关证明 |
| 4 | 控制系统 | 控制系统设计合理，并能实现以下基本功能： a)压缩自动循环； b)故障自诊断和显示； c)自动显示垃圾压缩设备内垃圾的装载量并有“压满”报警器； d)设有紧急制动和强退功能； e)当压缩设备出现过热、缺相、熔断等故障时，具有自动停机功能； f)在箱体侧面和遥控器上有紧急刹车制动按钮。 | 提供国家计量认证机构（CMA）和国家质量监督认证机构（CAL）认可的权威检验机构出具的与所投设备型号相同的检验报告原件 |
| 5 |  | 采用智能控制单片机智能控制系统并采用LCD视窗显示，显示内容包括：满箱指示、误操作提示、工作时间、已使用功耗、电流、温度等相关数据。 | 提供证明，并将技术规格中提及的所显示的内容与设备上LCD视窗显示一一对应。 |
| 6 | 提料 装置 | 整体料斗，运输状态时料斗翻转后可作为进料口的顶盖密封。 | 提供图片证明 |
| 7 |  | 料斗在满载提升过程的中间位置上停留15min，其提料液压油缸的活塞杆的沉降（伸出）量≤8mm。 提料机构完成一次装满卸料工作循环时间≤48s | 提供国家计量认证机构（CMA）和国家质量监督认证机构（CAL）认可的权威检验机构出具的与所投设备型号相同的检验报告原件 |
| 8 | 箱体 | 箱体表面为光滑弧形面，箱体侧板采用整体结构，不允许进行拼焊 | 提供设备演示证明。提供所使用油漆的品牌、型号和防腐防锈处理工艺流程等相关文件证明 |
|  |  | 后门采用液压锁紧，确保锁紧可靠。 |  |
|  |  | 箱体表面采用喷聚氨酯面漆防腐防锈工艺处理。 |  |
| 9 | 排污 装置 | 压缩机头左右两侧各设置一个污水排放装置，该装置须启闭操作方便、密封可靠。 |  |
| 10 | 液压系统 | 液压系统应保证散热，在连续工作2h后，油箱内油温不超过60℃。 | 提供国家计量认证机构（CMA）和国家质量监督认证机构（CAL）认可的权威检验机 构出具的与所投设备型号相同的检验报告原件 |
| 11 | 技术 参数 | 箱体外廓尺寸(mm)（长×宽×高）：6000×2500×2450（长、高允许±50mm偏差） |  |
| 12 |  | 理论垃圾处理能力 ≥125m³/h； |  |
| 13 |  | 箱体自重≥4.6吨 |  |
| 14 |  | 箱体壁厚≥4mm |  |
| 15 |  | 压缩腔有效容积≥4.5m³ |  |
| 16 |  | 液压系统压力=24MPa（±0.5）； |  |
| 17 |  | 一个压缩循环时间≤48s； |  |
| 18 |  | 吨垃圾耗电量≤0.3Kw h/t； |  |
| 19 |  | 压缩箱垃圾压实密度≥0.8t/m³ |  |
| 20 |  | 料斗容积≥2.2m³； |  |
| 21 |  | 电机功率5.5kw； 电源380V/50Hz(三相五线）； |  |
| 22 |  | 空载时，压缩推头前进时系统压力≤3 MPa； |  |
| 23 |  | 空载时，压缩推头后退时系统压力≤4 MPa； |  |
| 24 |  | 提料机构工作噪声≤65dB |  |
|  |  | 最大噪声≤70dB |  |
|  |  | 液压（动力）单元启动噪声≤75dB |  |

2、车厢可卸式转运车

| 序 号 | 设备配置 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套要求 | ★车辆须满足与垃圾压缩箱的起吊、装载、固定、液压连接等要求，不得出现任何结构上的干涉和连接、固定方面的不配套等问题。 | 提供证明 |
| 2 |  | 车辆必须保证在驾驶室内可控制垃圾箱的卸料，须保证装卸箱体时的作业安全，卸料后箱体内无残留垃圾和在后防护栏上无垃圾留挂。 | 提供证明 |
| 3 | 底盘 | ★底盘型式：6×4，型号：同等于重汽豪沃，排放标准：国5，发动机标定功率≥228KW。 | 提供提供车辆检测报告，复印件加盖公章 |
| 4 |  | 轮胎：≥11.00R20钢丝胎；转向机构：液压助力转向 |  |
| 5 | 整车 | 车辆必须是国家工信部«车辆生产企业及产品»目录内的产品、保证能在杭州地区上牌。 | 提供所投车辆公告（复印件加盖公章），及国家机动车质量监督检验中心出具的与所投车辆型号一致的车辆试验报告原件 |
| 6 |  | 总质量:≥25000kg |  |
| 7 |  | 轴距: ≥4350+1350mm |  |
| 8 | 上装 | 钩心高度≥1570mm； | 提供国家计量认证机构（CMA）和国家质量监督认证机构（CAL）认可的省级（含）以上权威检验机构出具的与所投产品型号一致的拉臂上装检验报告原件证明 |
| 9 |  | 后靠轮允许进入宽度≥1067mm； |  |
| 10 |  | 最大举升角度≥48°； |  |
| 11 |  | 装载作业一次循环时间≤45S；卸料作业一次循环时间≤60S。 |  |
| 12 |  | 液压系统工作压力≥30MPa； |  |
| 13 |  | 箱体锁定装置：锁钩有安全自锁功能。 |  |
|  |  | 配后滚轮支撑；垃圾箱后门液压开启装置。 |  |

43.解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与浙江宏诚工程咨询管理有限公司。

- 采购需求

一、项目概述：

1、项目基本概况:

杭州市余杭区塘栖镇人民政府垃圾清运设备采购项目。

- 采购内容；

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 工程量 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17立方移动式垃圾压缩设备（包含地面轨道） | 套 | 5 | 用于生活垃圾收运与25吨车厢可卸式垃圾车配套使用 | 核心产品 |
| 2 | 25吨车厢可卸式垃圾车 | 辆 | 1 | 国5，须能与17立方移动式垃圾压缩设备配套使用 |  |

备注：25吨车厢可卸式垃圾车报价时，不包含车辆购置税，车辆购置税由招标人承担。

二、移动式垃圾压缩设备及配套可卸式转运车技术要求及技术参数

1、移动式垃圾压缩设备

| 序 号 | 设备 配置 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置 要求 | 液压、电控组合单元采用国际知名品牌，液压系统缸、泵、阀关键件，控制系统关键元件采用国际知名品牌。 |
| 2 |  | ★压缩机动力单元、机箱部分、压缩推头及箱体底板、侧板等关键部位材料采用优质高强、耐磨、耐腐蚀钢板，硬度≥450HB，屈服强度≥1200MPa。 |
| 3 | 电气 系统 | ★压缩设备具有远程控制、数字化管理平台接口；与外部设备、互联网实时通讯接口。 |
| 4 | 控制系统 | 控制系统设计合理，并能实现以下基本功能： a)压缩自动循环； b)故障自诊断和显示； c)自动显示垃圾压缩设备内垃圾的装载量并有“压满”报警器； d)设有紧急制动和强退功能； e)当压缩设备出现过热、缺相、熔断等故障时，具有自动停机功能； f)在箱体侧面和遥控器上有紧急刹车制动按钮。 |
| 5 |  | 采用智能控制单片机智能控制系统并采用LCD视窗显示，显示内容包括：满箱指示、误操作提示、工作时间、已使用功耗、电流、温度等相关数据。 |
| 6 | 提料 装置 | 整体料斗，运输状态时料斗翻转后可作为进料口的顶盖密封。 |
| 7 |  | 料斗在满载提升过程的中间位置上停留15min，其提料液压油缸的活塞杆的沉降（伸出）量≤8mm。 |
|  |  | 提料机构完成一次装满卸料工作循环时间≤48s |
| 8 | 箱体 | 箱体表面为光滑弧形面，箱体侧板采用整体结构，不允许进行拼焊 |
|  |  | 后门采用液压锁紧，确保锁紧可靠。 |
|  |  | 箱体表面采用喷聚氨酯面漆防腐防锈工艺处理。 |
| 9 | 排污 装置 | 压缩机头左右两侧各设置一个污水排放装置，该装置须启闭操作方便、密封可靠。 |
| 10 | 液压系统 | 液压系统应保证散热，在连续工作2h后，油箱内油温不超过60℃。 |
| 11 | 技术 参数 | 箱体外廓尺寸(mm)（长×宽×高）：6000×2500×2450（长、高允许±50mm偏差） |
| 12 |  | 理论垃圾处理能力 ≥125m³/h； |
| 13 |  | 箱体自重≥4.6吨 |
| 14 |  | 箱体壁厚≥4mm |
| 15 |  | 压缩腔有效容积≥4.5m³ |
| 16 |  | 液压系统压力=24MPa（±0.5）； |
| 17 |  | 一个压缩循环时间≤48s； |
| 18 |  | 吨垃圾耗电量≤0.3Kw h/t； |
| 19 |  | 压缩箱垃圾压实密度≥0.8t/m³ |
| 20 |  | 料斗容积≥2.2m³； |
| 21 |  | 电机功率5.5kw； 电源380V/50Hz(三相五线）； |
| 22 |  | 空载时，压缩推头前进时系统压力≤3 MPa； |
| 23 |  | 空载时，压缩推头后退时系统压力≤4 MPa； |
| 24 |  | 提料机构工作噪声≤65dB |
|  |  | 最大噪声≤70dB |
|  |  | 液压（动力）单元启动噪声≤75dB |

2、车厢可卸式转运车

| 序 号 | 设备配置 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套要求 | ★车辆须满足与垃圾压缩箱的起吊、装载、固定、液压连接等要求，不得出现任何结构上的干涉和连接、固定方面的不配套等问题。 |
| 2 |  | 车辆必须保证在驾驶室内可控制垃圾箱的卸料，须保证装卸箱体时的作业安全，卸料后箱体内无残留垃圾和在后防护栏上无垃圾留挂。 |
| 3 | 底盘 | ★底盘型式：6×4，型号：同等于重汽豪沃，排放标准：国5，发动机标定功率≥228KW。 |
| 4 |  | 轮胎：≥11.00R20钢丝胎；转向机构：液压助力转向 |
| 5 | 整车 | 车辆必须是国家工信部«车辆生产企业及产品»目录内的产品、保证能在杭州地区上牌。 |
| 6 |  | 总质量:≥25000kg |
| 7 |  | 轴距: ≥4350+1350mm |
| 8 | 上装 | 钩心高度≥1570mm； |
| 9 |  | 后靠轮允许进入宽度≥1067mm； |
| 10 |  | 最大举升角度≥48°； |
| 11 |  | 装载作业一次循环时间≤45S；卸料作业一次循环时间≤60S。 |
| 12 |  | 液压系统工作压力≥30MPa； |
| 13 |  | 箱体锁定装置：锁钩有安全自锁功能。 |
|  |  | 配后滚轮支撑；垃圾箱后门液压开启装置。 |

三、其他相关要求：

一、交付

产品需根据甲方需求分批次供货，自甲方确定供货时间后，  30  天内完成供货，并提供货物清单。推迟一周，违约罚金为相应合同金额的1%；推迟两周，违约罚金为相应合同金额的5%；推迟三周，违约罚金为相应合同金额的10%。货物运抵安装现场后，采购人提供货物储存和安装调试场所；并对货物质量进行检验，原厂工程师安装。

二、售后服务

1、质保期：自验收合格之日起，质量保证期至少为一年，★整车免费质保期不少于一年或两万公里（以先到为准）。质保期满后必须继续提供终生保养服务，并提供优惠的修理服务与免费的指导修理服务。在设备的设计使用寿命周期内，中标供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

2、技术指导：配合甲方做好垃圾房站点建设，包括设计方案审定，定期施工现场巡视等，在必要时根据甲方要求进行现场指导，确保垃圾房建设与所采购设备能够配套使用，如因乙方过失造成设备无法正常安装或使用的，一切损失由乙方承担，相应费用从采购款中直接扣除。

3、服务时间：接到使用方报修电话后，2小时内予以响应，12小时内到达现场予以修复；否则，使用方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由供方承担；提供24小时报修服务电话，保证24小时开通。

4、培训：供应商必须提供厂家技术工程师到现场进行的操作及保养培训，同时安排使用方人员进行修理培训（培训费用由供应商提供）。

三、付款条件：

产品需根据甲方需求分批次供货，运抵采购人交货现场指定的位置，经验收合格和上牌后，支付相应合同价的95%货款；自验收合格满一年后付清合同余款。

- 资料交付

在项目完成时将项目的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

第四部分 合同样本

略

第五部分、投标文件格式

# 一、投标响应函

：

(投标人全称)授权                (全权代

表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织                       项目[采购编号：    ]采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应

当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

- 提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。具体内容为：

- 报价文件；

- 投标技术文件和商务文件；

- 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

- 由           银行出具的金额为              的投标保证金（支票/汇票）。

- 按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守采购文件中的其他有关规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  - 提供虚假材料谋取中标、成交的；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

  - 与采购单位、其它供应商恶意串通的；

  - 向采购单位、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

  - 在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

  - 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法人代表签字：

授权委托人签字：

公 司 盖 章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月 		日

## 注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 开 标 一 览 表

项目名称：                                         项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |

备注：

大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、分项报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 |  |  |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税收及其他费用 |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：

1、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价一览表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

2、分项报价一览表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、“分项报价一览表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖投标人公章。

4、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

四、评分响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |

五、技术偏离表格式

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件中“采购需求”要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

七、服务体系基本情况一览表

| 公司名称 | 注册资本 | 企业地址 | 法定 代表人 | 联系人 | 联系电话 | 售后服务热线电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附技术服务机构的相关资料（含营业执照、公司资质材料、人员情况、相关案例等）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

九、项目组人员情况安排表

项目编号：

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）、社保证明等材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十、授权委托书

：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：YHZFCG20  -   ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：     年  月   日

附:法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面；

十一、类似项目实施业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年  月   日

十二、本项目的项目经理目及小组人员情况表

| 姓名 |  | 20 年1月1日以来年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

本项目的项目小组人员情况表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

## 十三、中小企业情况说明

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会

（三）承诺书

我单位根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，主营业务属于

行业（（1）农、林、牧、渔业（2）工业（3）建筑业（4）批发业（5）零售业（6）交通运输业（7）仓储业（8）邮政业（9）住宿业（10）餐饮业（11）信息传输业（12）软件和信息技术服务业（13）房地产开发经营（14）物业管理（15）租赁和商务服务业（16）其他未列明行业），并提交如下材料：

1、企业营业执照副本复印件；（加盖单位公章）；

2、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）（相关材料加盖税务部门公章）；

3、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表）（相关材料加盖社保部门公章）；

我单位承诺：以上提交材料内容真实、有效。如有不实,愿负相应的法律责任并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

公司名称：

经办人签字：

职    务：

联系电话：

办理日期：    年    月    日

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

十四、无失信行为承诺书

：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

十五、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十六、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：