政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁海县急救站心电监护除颤仪等设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | ZJZC-2021-006 |
| 采购人： | 宁海县急救站 |

浙江至诚工程咨询有限责任公司

二〇二一年五月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	19

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  政府采购合同主要条款	39

第六章　投标文件格式	43

# 公开招标采购公告

项目概况： (宁海县急救站心电监护除颤仪等设备采购项目)招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年6月24日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZJZC-2021-006

2、项目名称：宁海县急救站心电监护除颤仪等设备采购项目

3、预算金额（元）：1130000.00

4、最高限价（元）：530000、400000、200000

5、采购需求：

标项一:

标项名称:起搏除颤心电监护仪

数量:2台

预算金额（元）:530000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用对患者进行半自动体外除颤，手动异步除颤，同步心脏复律的治疗；适用对患者进行心电的监护，详见采购文件。

标项二:

标项名称:电动心肺复苏机

数量:2台

预算金额（元）:400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：心搏骤停病人的心脏按压，详见采购文件。

标项三:

标项名称:可视喉镜

数量:4台

预算金额（元）:200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于观察和检查患者的上呼吸道以及协助气管插管的插入，详见采购文件。

6、合同履行期限：详见采购文件。

7、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：标项一、二、三:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

三、获取招标文件

时间：2021年6月3日至2021年6月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的获取招标文件时间内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年6月24日14：00时（北京时间）

投标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

开标时间：2021年6月24日14：00时（北京时间）

开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

2.2供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

2.3投标与开标注意事项

2.3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3.3投标文件制作：

2.3.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.3.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.3.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.7采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

2.8供应商采用现场或邮寄方式递交备份投标文件。

所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.9开标过程全程视频监控记录。

2.10如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供：指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：531668993@qq.com

2.11投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.12投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.13如投标截止时间前疫情解除，上述第2.8-2.11条内容废止。

2.14肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县急救站

地    址：宁波市宁海县跃龙街道兴海中路369号

传    真：/

项目联系人（询问）： 曹站

项目联系方式（询问）：13566558298

质疑联系人：曹站

质疑联系方式：13566558298

2.采购代理机构信息

名    称：浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址：宁海县气象北路309号二楼

传    真：0574-83557993

项目联系人（询问）：葛馨馨

项目联系方式（询问）：0574-83557993

质疑联系人：黄海平

质疑联系方式：15088478651

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 详见后款第一条。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见后款第一条。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 详见后款第二条。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见后款第三条。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见后款第三条及第四条。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见后款第四条。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 无。 |
| 八 | 核心产品 | 无。 |
| 九 | 现场踏勘 | 无。 |
| 十 | 样品要求 | 无。 |

## 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

宁海县急救站采购起搏除颤心电监护仪2台、电动心肺复苏机2台、可视喉镜4台，具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》六、其他补充事宜。

## 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

## 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及招标文件技术文件一致。

## 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

标项一：起搏除颤心电监护仪（可采购进口产品）

| 条款号 | 招标规格 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| （一） | 主要用途：适用对患者进行半自动体外除颤，手动异步除颤，同步心脏复律的治疗；适用对患者进行心电的监护 |  |
| （二） | 必备功能及要求： |  |
| 2.1 | 双向波除颤技术 |  |
| 2.2 | 同步/异步手动及自动体外除颤功能 |  |
| 2.3 | 心肺复苏提示和实时反馈功能 |  |
| 2.4 | 体外临时无创起搏 |  |
| 2.5 | 12导心电监护 |  |
| 2.6 | 血氧饱和度监护 |  |
| 2.7 | 无创血压监护 |  |
| 2.8 | 医疗器械产品注册证、登记表、欧洲CE及美国FDA认证，需提供制造商证明文件复印件加盖公章 |  |
| （三） | 除颤功能： |  |
| 3.1 | 2015国际指南认可的双向波除颤技术 |  |
| 3.2 | 能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳，需提供制造商证明文件原件 |  |
| 3.3 | 最高能量：≤200焦耳，需提供制造商证明文件原件 |  |
| 3.4 | 临床证据证明对于高阻病人电击成功率>95% |  |
| 3.5 | 手动与自动体外除颤模式随时切换 |  |
| 3.6 | 具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板 |  |
| 3.7 | 体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮 |  |
| 3.8 | 充电时间: ≦7秒 |  |
| 3.9 | 设备可与自动心肺复苏设备联动提供同步电击 |  |
| 3.10 | 颤能量可显示在监护仪界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件 |  |
| 3.11 | 多功能缆线即可用于连接多功能电极也可连接外部手柄 |  |
| 3.12 | 内置自动除颤测试，可测试输出能量、多功能电缆线和手柄并记录在打印纸和内存 |  |
| 3.13 | 使用者可在设备前面板或除颤手柄选择能量大小 |  |
| 3.14 | 设备具有同步电复律功能，并在屏幕显示“同步” |  |
| 3.15 | 设备前面板和手柄前端都具备充电按钮 |  |
| （四） | 心肺复苏提示和实时反馈功能： |  |
| 4.1 | 具有胸外按压效果直观图 |  |
| 4.2 | 设备可提供实时的语音及可视CPR速率、深度、回弹和灌注指数反馈 |  |
|  | a) 能测量按压深度，范围：2-7厘米 |  |
|  | b) 能测量按压频率，范围：50-150次/分钟 |  |
|  | c) 按压深度不足时，能中文语音指导用力按压 |  |
| 4.3 | 按压同步滤波功能：在胸外按压期间，能自动滤除按压干扰波形，实时显示患者真实心律，无需中断按压即可快速观察患者心律，评估复苏效果，从而减少按压暂停时间。投标时需现场演示上述功能。 |  |
| 4.4 | 设备使用的是最新的AHA指南标准并可随时进行软件升级 |  |
| 4.5 | 设备可提供是否将CPR数据记录在内存中的选项 |  |
| 4.6 | 具备CPR数据分析软件，可提供完整的按压分析报告 |  |
| 4.7 | CPR反馈功能可在移动的环境下使用，如行驶中的救护车 |  |
| 4.8 | CPR反馈功能可用于电极片贴于在前胸-后背位置 |  |
| 4.9 | 当CPR反馈功能使用时，血氧监测功能也能同时启用 |  |
| 4.10 | 当电极片或手柄缆线连接到设备时，CPR反馈功能自动启动 |  |
| （五） | 起搏： |  |
| 5.1 | 脉冲类型：矩形、恒流 |  |
| 5.2 | 脉冲宽度：40ms |  |
| 5.3 | 起搏频率： 30 - 180 ppm. |  |
| 5.4 | 在转换到除颤或监护模式时起搏参数仍可保留 |  |
| 5.5 | 在起搏模式下心率报警仍可用 |  |
| 5.6 | 设备可通过多功能电极或起搏电极起搏 |  |
| 5.7 | 模式：按需和固定 |  |
| 5.8 | 输出电流：0-140mA或5mA（以最大者为准） |  |
| 5.9 | 起搏频率：30到180次/分 |  |
| （六） | 监护功能 |  |
| 6.1 | 心电导联选择：自动识别标准3导联、5导联和12导联，可连接多功能电极片、手柄 |  |
| 6.2 | 呼吸频率：通过心电图I或II导联采用阻抗描记法或通过二氧化碳图获得 |  |
| 6.3 | 心率监护范围：30 – 300次/分 |  |
| 6.4 | 设备可选择患者类型并在屏幕显示 |  |
| 6.5 | 患者类型：成人、儿童和新生儿； |  |
| 6.6 | 设备具有探测植入起搏器脉冲的专用电路 |  |
| 6.7 | 设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号 |  |
| 6.8 | ECG 大小: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 cm/mV 以及自动设换范围. |  |
| 6.9 | 当触发心率报警时监护仪显示报警信息、发出可视报警声，并可自动打印 |  |
| 6.10 | 在AED模式，设备也可使用以下任意监护参数：EtCO2, SpO2, SpCO, SpMet, 12-lead ECG 和/或 NIBP. |  |
| 6.11 | 心率报警范围可调 |  |
| （七） | 无创血压监测 |  |
| 7.1 | Smartcuf® 和 Sure BP® 无创血压技术 |  |
| 7.2 | 测量方式：无创示波法 |  |
| 7.3 | 压力测量范围：收缩压20-260 mmHg；舒张压10-220毫米汞柱；平均动脉压13-230毫米汞柱 |  |
| 7.4 | Sure BP®测量时间：15秒 |  |
| 7.5 | 测量血压过程中与心电图R波同步 |  |
| 7.6 | 使用双管路血压袖带 |  |
| 7.7 | 具有自动、手动血压和重复测量方式 |  |
| 7.8 | 自动测量周期可设置：1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 和 60 分钟 |  |
| 7.9 | 重复血压测量模式持续时间为5分钟 |  |
| 7.10 | 设备须具备干扰指示器，当检测到过大干扰时进行提示. |  |
| 7.11 | 设备可记录或打印最小在一分钟间隔的24小时患者生命体征趋势数据 |  |
| （八） | 5导联心电图 |  |
| 8.1 | 5导联心电图使用的是Inovise ECG 分析技术 |  |
| 8.2 | 5导联心电图可通过WiFi、蓝牙或USD通讯卡直接传输到第三方信息系统 |  |
| 8.3 | 5导联心电图的获得和采集无需使用复杂的内部菜单或微调旋钮 |  |
| 8.4 | 可使用设备的软键简便的输入患者姓名、年龄和性别等信息 |  |
| 8.5 | 5导联波形、分析诊断结果、测量结果、患者姓名、年龄、性别等以上信息皆可在80mm的打印纸上随机打印 |  |
| 8.6 | 当只有肢体导联线连接时，设备自动识别并直接在屏幕显示 |  |
| （九） | 脉搏碳氧血氧监测 |  |
| 9.1 | 设备配置 Masimo SET/彩虹技术 |  |
| 9.2 | 监护参数包括：氧饱和度监测 (SpO2), 血压，心率，十二导心电图 |  |
| 9.3 | 可自动在屏幕显示以下参数，无需额外设置： HR, SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI and PI |  |
| 9.4 | 在低灌注和患者移动状态下的脉搏血氧技术必须具备 FDA 510(k) 证书认证 |  |
| 9.5 | 血氧探头即使是在强日光下也能工作 |  |
| 二、 | 系统技术参数及要求 |  |
| （一） | 数据输出 |  |
| 1.1 | 内置无线通讯功能并符合以下要求 |  |
|  | a) 802.11 abgn (2.4 or 5.0 Ghz) |  |
|  | b) WPA/WPA2 PSK |  |
|  | c) Broadcast/Hidden SSID |  |
|  | d) 250 Wi-Fi文件夹 |  |
|  | e) DHCP/Static IP |  |
|  | f) 认证: EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2 |  |
|  | g) 可传输的数据: 所有数据包括12导联 |  |
| 1.2 | 通讯卡符合以下要求： |  |
|  | a) 通过外置 USB 通讯卡 |  |
|  | b) 通过支持蓝牙的通讯设备 |  |
| 1.3 | 蓝牙符合以下要求： |  |
|  | a) 蓝牙连接到手机支持DUN or PAN-NAP profiles. |  |
| （二） | 界面显示 |  |
| 2.1 | 具备三种显示模式 |  |
| 2.2 | 可一键切换“彩色显示”模式至“黑白”显示模式（强日光下高对比度显示） |  |
| 2.3 | 具备夜视镜显示功能 |  |
| 2.4 | 可显示静态心电图分析结果并同时显示实时心电图波形 |  |
| 2.5 | 可同屏显示4条波形 |  |
| 2.6 | 具备大数字显示模式 |  |
| 2.7 | 显示屏为高清LCD |  |
| 2.8 | 显示屏对角线大小至少为6.5 英寸(16.5cm) |  |
| （三） | 打印功能： |  |
| 3.1 | 类型：热敏打印 |  |
| 3.2 | 打印纸张宽度：80mm |  |
| 3.3 | 注释：时间、日期、ECG导联、ECG波形、心率、除颤、起搏参数、治疗事件总结 |  |
| 3.4 | 可设置手动打印或自动打印（在报警或除颤放电时触发自动打印） |  |
| （四） | 电池和充电系统 |  |
| 4.1 | 电池类型：可充电锂电池 |  |
| 4.2 | 全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：6小时使用时间（监测 ECG, SpO2, CO2, 三道有创压力，2道体温，每15分钟无创血压，10次200J电击） |  |
| 4.3 | 全新、充满电的锂电池在室温下使用具有以下功能：至少 3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时带 ECG, SpO2, CO2, 三道有创压力，2道体温，每15分钟无创血压 |  |
| 4.4 | 全新、充满电的锂电池在室温下使用可进行200J电击420次 |  |
| 4.5 | 充电时间小于等于4小时，并提供一体式充电器 |  |
| 4.6 | 监护仪界面能显示低电池电量警告 |  |
| 4.7 | 一体化电池充电器可供密封铅酸电池和锂电池充电 |  |
| 4.8 | 设备具备电池管理软件可供电池维护使用，并能显示电池状态 |  |
| 4.9 | 当插上交流电时，交流电充电器可为锂电池充电，设备在有无安装电池状态下都可使用，在使用设备同时也可为电池充电 |  |
| 4.10 | 当使用车载逆变电源时交流电或充电器应能正常工作. |  |
| 4.11 | 电池支持系统可同时为4块电池充电 |  |
| 4.12 | 电池支持系统可同时校准4块电池 |  |
| 4.13 | 电池支持系统具有自动校准充电功能 |  |
| （五） | 趋势和事件记录 |  |
| 5.1 | 所有数据均被储存并可在趋势界面浏览 |  |
| 5.2 | 趋势浏览间隔时间：1、 5、 10,、15、 30、60分钟 |  |
| 5.3 | 24小时趋势记录，1分钟间隔时间 |  |
| 5.4 | 快照：最少32个 |  |
| （六） | 尺寸及重量： |  |
| ▲6.1 | 重量：≦5.32 kg（含电池和打印纸） |  |
| 6.2 | 尺寸：≦25.4 cm 高 x 22.6 cm 宽 x 20.6 cm深（含提手） |  |
| （七） | 环境及测试标准 |  |
| 7.1 | 操作温度：0 - 50˚C |  |
| 7.2 | 操作湿度： 15 to 95% |  |
| 7.3 | 储存温度： -30至 70˚C. |  |
| 7.4 | 存储湿度：15 至95% |  |
| 7.5 | 救护车防震测标准：EN 1789 |  |
| ▲7.6 | 适航证明： RTCA/DO-160G (多种直升机频率测试) |  |
| 7.7 | 通过IEC 60601-1 和2米坠落试验 |  |
| 7.8 | 设备可用于海拔高度在 -170米至4572米之间(-557 英尺15,000 英尺). |  |
| 7.9 | 防护等级：IP55 |  |
| 三、 | 其他要求 |  |
| 1 | 列出投标设备的详细的配置清单，并提供所有配件、消耗品的报价清单及折扣价格 |  |
| 2 | 设备验收合格后质保期：二年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价80%计算） |  |
| 四、 | 安装和验收： |  |
| 1 | 安装地点：急救站内指定科室 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合国家有关技术规范和标准 |  |

标项二：电动心肺复苏机 （不可采购进口产品）                  数量：2台

| 序号 | 招标要求 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：心搏骤停病人的心脏按压 |  |
| 二 | 治疗有效性 |  |
| 2.1 | 符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 |  |
| 2.2 | 系统应进行全胸廓按压，而不是一点按压2、按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 |  |
| 三 | 性能指标（需提供注册检验报告佐证）： |  |
| 3.1 | 按压频率在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 3.2 | 按压深度在5.0-6.0厘米范围内；实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 3.3 | 按压释放比范围: 50%±5%。 |  |
| 3.4 | 按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。 |  |
| ▲3.4.1 | 两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换 |  |
| 3.4.2 | 30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。 |  |
| *3.5 | 最大工作倾斜度：≥40°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者。 |  |
| 3.5.1、 | 在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 3.5.2、 | 在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 3.5.3、 | 在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。 |  |
| 3.6 | 额定工作低温环境下性能好：在温度≤-5℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求。 |  |
| 3.6.1 | 在额定工作低温状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 3.6.2 | 在额定工作低温状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 3.6.3 | 在额定工作低温状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。 |  |
| 3.7 | 额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用需求。 |  |
| 3.7.1 | 在额定工作湿热环境状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 3.7.2 | 在额定工作湿热环境状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 系统使用范围：最高体重 200磅，胸围尺寸76 到 120 厘米，胸腔宽度25 到 28 厘米 |  |
| 3.7.3 | 在额定工作湿热环境状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。 |  |
| ▲3.8 | 车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。 |  |
| 3.8.1 | 在车载运行环境状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 3.8.2 | 在车载运行环境状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。 |  |
| 3.8.3 | 在车载运行环境状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内。 |  |
| 四 | 安全可靠性（需提供注册检验报告佐证）： |  |
| 4.1 | 驱动方式：电动电控。 |  |
| ▲4.2 | 电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。 |  |
| 4.3 | 电池最大充电时间：≤4小时。 |  |
| ▲4.4 | 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。 |  |
| *4.5 | 外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。 |  |
| 4.6 | 紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。 |  |
| 4.7 | 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。 |  |
| 4.8 | 对地漏电流：正常状态≤0.5mA；单一故障状态≤1mA； |  |
| 4.9 | 外壳漏电流：正常状态≤0.1mA；单一故障状态≤0.5mA； |  |
| 4.10 | 患者漏电流：正常状态≤0.01mA；单一故障状态≤0.05mA；应用部分加网电压≤0.05mA。 |  |
| 4.11 | 抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 |  |
| 4.12 | 防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 |  |
| *4.13 | 主机（含动力电池）重量≤3.5Kg。 |  |
| 4.14 | 便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。 |  |
| 4.15 | 无挡板设计，不受软床垫影响。 |  |
| 4.16 | 体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的 |  |
| 五 | 其它 |  |
| 5.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 5.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 5.3 | 提供医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 5.4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |  |
| 5.5 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 5.6 | 提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| *6.1 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥二年(签订合同时附原厂家证明，免一切费用)，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 6.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 |  |
| 6.3 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 6.4 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。 |  |
| *6.5 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |
| 6.6 | 提供厂家保修点地址。 |  |
| 6.7 | 升级：免费提供5年内软件升级。 |  |
| 七 | 安装及验收 |  |
| 7.1 | 安装地点：用户指定地点。 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接到院方通知后10天内安装完毕。 |  |
| 7.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 7.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

标项三：可视喉镜（可采购进口产品）	采购数量：4台

| 条款号 | 招标规格 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于观察和检查患者的上呼吸道以及协助气管插管的插入 |  |
| 二 | 结构组成： |  |
| 2.1 | 产品由窥视片和手柄组成。手柄上配有彩色LCD显示屏，CAMRASTRICK模块（此模块为光源组件，包括光源及光纤）和摄像头，整机提供有电池，为摄像头，显示器，光源供电 |  |
| 三 | 主机消毒方式 |  |
| ▲3.1 | 整机手柄可以浸泡消毒（75%乙醇浸泡、0.5-0.6%邻苯二甲醛、2%戊二醛、70-80%异丙醇） |  |
| 四 | 窥视片技术要求 |  |
| 4.1 | 材质：医用级光学聚合物，不含乳胶 |  |
| 4.2 | 基部厚度：11.9mm |  |
| 4.3 | 包装：无菌包装，不含乳胶 |  |
| *4.4 | 防雾功能：窥视片需有防雾涂层 |  |
| 4.5 | 规格：有成人，儿童多种规格型号满足临床使用 |  |
| ▲4.6 | 窥视片拉力：单次拉力不少于250N，多次拉力不少于150N |  |
| 4.7 | 保质期：1年 |  |
| 五 | 显示屏 |  |
| 5.1 | 上下转动角度≥45度 |  |
| 5.2 | 尺寸≥2.5英寸 |  |
| 5.3 | 类型：LCD彩色显示器 |  |
| 六 | 整机 |  |
| 6.1 | 材质：耐用医用级热塑性塑料，芯材为加强结构合金，仪器及包装不含乳胶 |  |
| 6.2 | 摄像头类型：CMOS |  |
| 6.3 | 光源：高强度LED |  |
| ▲6.4 | 整机重量：≤0.2KG |  |
| ▲6.5 | 防水级别：IPx7 |  |
| 七 | 运输及存储条件 |  |
| 7.1 | 温度-10温度-10℃至40℃环境温度，10%至90%相对湿度 |  |
| 八 | 认证标准 |  |
| 8.1 | 符合 ISO 7376, EN60601-1, EN60601-1-2, CE认证 |  |
| 九 | 必备附件 |  |
| 9.1 | 提供医疗器械注册证 |  |
| 9.2 | 提供中文版使用说明书以及简易操作手册。 |  |
| 十 | 维修/售后服务的要求 |  |
| 10.1 | 设备安装后整机保修≥1年 |  |
| 10.4 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训 |  |
| 10.5 | 要求有及时的售后服务，维修4小时内到达现场，对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |
| 十一 | 安装及验收要求： |  |
| 11.1 | 安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 11.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 11.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 11.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及响应文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 11.5 | 提供中文的用户操作手册、维修和操作规程手册。 |  |
| 11.6 | 安装验收前产生的一切费用由成交供应商提供。 |  |

## 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，供应商必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| 交货（安装）时间及地点 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 付款条件 | 1、合同签订且中标人下订单后支付合同金额的30%； 2、全部货到采购人指定地点经安装、调试，并当地政府部门指定检测部门检测合格后2个月内，支付合同金额的70%。 (如在“前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”有要求，则以前款三中技术要求为准) |
| 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：合同总价的5%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； 3）担保收件人：采购人； 4）提交时间：签订合同前5个工作日内； 5）履约保证金的退取：如未发生重大质量问题，在货物验收合格之日起10个工作日内无息退还。 |
| 质保期 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 维修响应 时间 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 培训及升级 | 免费提供操作培训及维修培训，免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息，免费提供软件升级。 |
| ★生产、经营许可 | 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 供应商所投设备为进口设备的请提供进口医疗器械注册证、产品注册登记表（如有），若供应商所投设备为国产设备的，提供国内医疗器械注册证、产品注册登记表（如有）。 |

# 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县急救站心电监护除颤仪等设备采购项目 |
| 2 | 采购人：宁海县急救站 |
| ★3 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，应包含完成服务所需的设备、人员工资及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务等所有工作内容的费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）中标服务费的收取标准：按照本项目每个标项的预算金额，向每个标项的中标人收取中标服务费。 服费务类率型 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 1亿～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 注：中标供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行： 中国建设银行宁波江北支行 帐 号： 33101983736050514338 户 名： 浙江至诚工程咨询有限责任公司宁波第一分公司 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织，由供应商根据需要自行踏勘。 |
| 6 | 提供样品要求：/。 |
| 7 | 答疑与澄清：供应商或潜在供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法、违规内容的，可向采购人或代理机构询问或者以书面形式向采购人或代理机构提出书面质疑。采购人或代理机构将依法对供应商或潜在供应商提出的询问、质疑进行回复。 |
| 8 | 投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。 |
| 9 | 提交投标文件的截止时间、开标时间及地点：详见“第一章公开招标采购公告”。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见采购文件第四章内容。 |
| 11 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，中标结果的发布媒体为浙江省政府采购网、宁波政府采购网。 |
| 12 | 中标通知书：自中标人确定之日起2个工作日内发出中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还：/。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30个工作日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 付款方式：详见采购文件第二章采购需求中的付款方式内容。 |
| ★17 | 投标有效期：投标文件提交截止之日起 90 天。 |
| 18 | 解释：采购文件的解释权属于采购人、代理机构。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

（5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

（7）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

•售后服务方案（格式自拟）；

•质保期方案（格式自拟）；

•项目业绩表（格式见附件，提供自2017年1月1日以来同类项目业绩），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

•技术培训服务（格式自拟）；

（8）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（9）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（10）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部份分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个子包，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、特别说明

- 本项目  非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 评分标准（兼评委打分表）

标项一

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 1.对招标文件的技术响应（30分） | 供应商所投设备技术参数完全满足招标文件第二章采购需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中带“▲”要求的得15分，每负偏离一条带“▲”要求的扣7.5分。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中一、主要技术规格及系统概述中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中二、系统技术参数及要求中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中三、其他要求和四、安装和验收要求中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  | 2.配置清单响应（5） | 根据各供应商提供的配置清单合理性、完整性进行评定，满分5分 |
|  | 3.售后服务方案（10分） | 根据各供应商提供设备的售后服务方案的完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的售后服务机构的综合实力进行评定，满分5分。 |
|  | 4.质保期方案（10分） | 根据各供应商提供设备的质保期方案的完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期后的维保费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠进行评定，满分5分。 |
|  | 5.同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 6.技术培训服务（5分） | 根据各供应商提供设备的技术培训服务完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  | 7.优于招标文件的承诺和建议（5分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委进行评议。 |
|  | 8.节能环保产品（2分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 价格分30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |

标项二

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 1.对招标文件的技术响应（30分） | 供应商所投设备技术参数完全满足招标文件第二章采购需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中带“▲”要求的得10分，每负偏离一条带“▲”要求的扣2.5分。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中二、治疗有效性和三、性能指标（需提供注册检验报告佐证）中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中四、安全可靠性（需提供注册检验报告佐证）中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中五、其他和六、售后服务中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中七、安装及验收要求中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  | 2.配置清单响应（5） | 根据各供应商提供的配置清单合理性、完整性进行评定，满分5分 |
|  | 3.售后服务方案（10分） | 根据各供应商提供设备的售后服务方案的完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的售后服务机构的综合实力进行评定，满分5分。 |
|  | 4.质保期方案（10分） | 根据各供应商提供设备的质保期方案的完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期后的维保费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠进行评定，满分5分。 |
|  | 5.同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 6.技术培训服务（5分） | 根据各供应商提供设备的技术培训服务完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  | 7.优于招标文件的承诺和建议（5分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委进行评议。 |
|  | 8.节能环保产品（2分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 价格分30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |

标项三

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术 商务 得分 70分 | 1.对招标文件的技术响应（30分） | 供应商所投设备技术参数完全满足招标文件第二章采购需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中带“▲”要求的得10分，每负偏离一条带“▲”要求的扣2.5分。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中三、主机消毒方式和四、窥视片技术要求中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中五、显示屏和六、整机中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中七、运输及存储条件和八、认证标准和九、必备附件中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  |  | 根据各供应商所投设备技术参数与招标文件第二章招标需求三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中十、维修/售后服务要求和十一、安装及验收要求中不带“▲”要求的得5分，每负偏离一条扣0.5分,扣完为止。 |
|  | 2.配置清单响应（5） | 根据各供应商提供的配置清单合理性、完整性进行评定，满分5分 |
|  | 3.售后服务方案（10分） | 根据各供应商提供设备的售后服务方案的完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的售后服务机构的综合实力进行评定，满分5分。 |
|  | 4.质保期方案（10分） | 根据各供应商提供设备的质保期方案的完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  |  | 根据各供应商的质保期后的维保费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠进行评定，满分5分。 |
|  | 5.同类设备销售业绩（3分） | 2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 6.技术培训服务（5分） | 根据各供应商提供设备的技术培训服务完整性和可行性进行评定，满分5分。 |
|  | 7.优于招标文件的承诺和建议（5分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委进行评议。 |
|  | 8.节能环保产品（2分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 价格分30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4.如享受小微企业政策的供应商，用扣除小微企业优惠的报价参与价格分评审。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：   ）于       年    月   日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方成交。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物清单

1.1 货物清单：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

5.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期

8.1 交货期：

九、货款支付

9.1付款方式：

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 采购文件和乙方的响应文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

17.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：浙江至诚工程咨询有限责任公司

见证日期：

# 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件的外包装封面格式：

外包装格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

（3）供应商的特定条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：浙江至诚工程咨询有限责任公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

签署日期：          年        月        日

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件

（一）商务技术文件的外包装封面格式：

外包装格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

（5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

（7）设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

•售后服务方案（格式自拟）；

•质保期方案（格式自拟）；

•项目业绩表（格式见附件，提供自2017年1月1日以来同类项目业绩），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

•技术培训服务（格式自拟）；

（8）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（9）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（10）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________      日期:_____年___月___日

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：2021年  月  日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                            法定代表人（签名或印章）：

职务：                                      职务：

授权代表身份证号码：

供应商名称（公章）：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及授权代表开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

（4）商务条款响应（偏离）表

商务条款响应（偏离）表

采购项目：

项目编号：

子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                      项目编号：                     品目号

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供 应 商  （盖章）：

法定代表或授权代表：（签名或印章）

日期：

（6）项目业绩表

业绩一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应文件中须提供符合第五章《评审标准》“四、评分标准”要求的证明材料复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（7）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

•设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

•售后服务方案（格式自拟）；

•质保期方案（格式自拟）；

•项目业绩表（格式见附件，提供自2017年1月1日以来同类项目业绩），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

•技术培训服务（格式自拟）；

（8）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（9）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（10）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

（三）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表格式

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1、若供应商尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

供 应 商 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

（2）投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：                            项目名称：                                        （价格单位：人民币万元）

| 标项 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                        供应商名称（盖章）：

3、除填写本表外，供应商还应提供以下附件：

1）货物主要部件（包括附件）分项价目表

2）特殊工具清单及价目表                                                      法定代表人或授权代表（签名或印章）：

3）备品、备件清单及价目表

4）所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加宁海县急救站心电监护除颤仪等设备采购项目（编号：ZJZC-2021-006）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

2021 年  月  日