浙江省富阳中学

改扩建工程电教设备采购项目

项目编号：FYZC2020-08

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………6

第三章    评标办法及评分标准…………………………………17

第四章    采购需求………………………………………………21

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………53

第六章    投标文件格式附件……………………………………56

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受浙江省富阳中学委托，现就“浙江省富阳中学改扩建工程电教设备采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2020-08

二、项目名称：浙江省富阳中学改扩建工程电教设备采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 预算 | 技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省富阳中学改扩建工程电教设备采购项目 | 1 | 批 | 8127237元 | 详见采购需求 |

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2020年5月22日至2020年5月29日；

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版;

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

##### CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见“浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

八、投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2020年6月12日9时30分。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2020年6月12日9时30分。

2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

十、业务咨询：

1.采购人名称：浙江省富阳中学

地点：杭州市富阳区馆驿路1号

联系人：陈玉骥

联系电话：17767177698

2.采购机构名称：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

机构地点：杭州市富阳区江连街27号B座区行政服务中心4楼

业务联系人：蒋介子  联系电话：0571-63155591

质疑答复联系人：徐佳  联系电话：0571-63155599

电子邮箱：fyzfcg@163.com

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市富阳区财政局采监科

地址：杭州市富阳区富春路11号

联系人：赵靓

监督投诉电话：0571-61772959；  传真：0571-63324371

十一、疫情期间投标现场注意事项（仅限于现场演示）(按照开标当日疫情情况作具体调整）：

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

1.进入样品间参加现场演示的投标人代表人员必须持有杭州健康绿码。

2.进入样品间参加演示人员应当携带《参与政府采购活动健康承诺书》及《法定代表人授权委托书》(见附件）

3.随身携带居民身份证。

4.做好佩戴口罩等个人防护措施。

5.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好杭州健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。

6.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。

（注：参加本次投标的单位只允许委派一名代表前来现场参加现场演示）

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2020年5月22日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江省富阳中学改扩建工程电教设备采购项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：陈玉骥，联系电话：17767177698 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2020年6月9日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 8 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政务服务网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 11 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 12 | 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格）后5个工作日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：8127237元。 |
| 16 | 投标文件有效期：90日 |
| 17 | 如有现场演示环节，请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

## 一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## （三）投标委托

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

## （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

## （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

## （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书；

（4）报价一览表、投标报价明细表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

# 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

# （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

# 四、投标文件的递交

（一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

# 2.投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

4.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5.在系统上公开资格和商务技术评审结果，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6.在系统上公开报价开标情况，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录，招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行在线核实；同时由唱标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未进行在线核实的，不影响评标过程和结果；

7.评标委员会对报价情况进行评审；

8.在系统上公布评审结果。评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，或因系统原因，出现违反法律法规，或出现影响采购公平公正的违法、违规行为等其他不可抗力情况的，采购机构有权中止本次招投标工作，并报政府采购监督部门处理。

评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

##### 7.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 七、无效的投标

# 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

# （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

# （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

# （三）未办理获取采购文件登记手续的；

# （四）投标人未能通过资格审查的；

# （五）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

# （六）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

# （七）投标报价超过预算的；

# （八）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

# （九）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

# （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十一）报价文件中有0报价的；

# （十二）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

# （十三）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

# （十四）出现影响采购公正的违法违规行为；

# （十五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

# （十六）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

# （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

# （四）因重大变故，采购任务取消的；

# （五）违反采购流程的。

# 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

## 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。履约期结束，采购人退付履约保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

# 验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

# （五）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

质疑答复受理联系人：徐佳

联系电话：0571-63155599          电子邮箱：fyzfcg@163.com

邮寄地址：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心B座政府采购科409办公室

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面与项目对应需求的满足；（0-3分） 2、深化技术方案：根据系统技术解决方案的合理性给分，每个系统满分3分：①计算机网络交换等设备；②校园安全网络视频监控管理系统等设备；③视频会议系统；（0-9分） | 12 |
| 2 | 核心技术解决能力 | 1、5G组网对接整合能力：要求所投5G网覆盖设施无缝兼容不少于两家具备5G运营资格的基础网络运营商5G组网设备测试证明（相关费用包含在投标总报价中）；（0-2分） 2、万兆教育城域网对接整合能力：根据规划万兆城域网架构，分析接入万兆城域网组网架构分析、IP规划、设备配置、设计方案；（0-2分） 3、学校数据中心托管服务能力：托管机房硬件基础设施是否符合规范及实际使用需求，专业机房是否安全、地理位置是否便利、机房配套系统是否完善（UPS、机房空调、消防设施）。（0-2分） | 6 |
| 3 | 投标产品性能及技术指标 | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得5分，参数负偏离每项扣0.5分，标★参数负偏离每项扣1分，扣完为止。（0-5分） | 5 |
| 4 | 现场演示 | 所需演示环境需各投标人自行搭建,演示时间控制在20分钟以内，专家根据演示情况给分，无演示则系统功能演示得0分。 宿舍人脸识别考勤摄像机联动学校现有智慧校园应用系统演示，以下功能每条实现的得2分：（0-6分） ①宿舍考勤：基于楼层、宿舍号的考勤情况展示，包含每个楼层的应到人数、实到人数；单间宿舍考勤状态须展示对应床位的学生考勤状态；（0-2分） ②到离校考勤：支持考勤统计情况展示，包括实到人数、应到人数、未考勤人数、迟到人数、未离校人数、已离校人数、正常考勤人数，支持按照日期筛选；（0-2分） ③就医管理：学生在医务室进行人脸识别认证后，系统自动为医生推送登记入口，快速进入学生就医登记页面；如遇医生不在医务室的情况，系统自动会给医生发送通知。（0-2分） 2、5G网设备现场演示：现场搭建微型5G网设备，同时要求接入基站设备，根据现场测试的5G网传输速率评定。（0-4分） 3、报告厅音频设备现场演示，提供左右无源线性阵列音箱1对、返听音箱一只、后排补声音箱一只、配套功放、音频处理器、数字调音台1批及系统搭建需要的设备，搭建好进行音色及防啸叫测试：（0-4分） ①防啸叫演示：根据现场演示话筒防啸叫能力给分；（0-2分） ②听音评测：对产品的音色、音质进行给分。（0-2分） 4、报告厅灯光设备现场演示；提供LED平板会议灯3台、摇头光束灯3台、五色帕灯3台、电脑控制台1台及系统搭建需要的设备，搭建好进行灯光测试：（0-4分） ①摇头光束灯要求具备四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转；（0-2分） ②根据灯光色彩效果、联动效果给分。（0-2分） | 18 |
| 5 | 售后服务 | 1、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 2、投标人是否有较强的本地化服务能力，根据投标人提供的售后服务网点分布数量、距离项目现场远近、售后服务人员配置等情况给分；（0-3分） 3、应急保障能力：具备保障学校重大活动及突发状况的能力，要求提供车辆彩色图片及有效行驶证复印件（0-4分） ①投标人具备移动应急电源保障车的，得2分 ②投标人具备移动信号通信保障车的，得2分。 4、售后驻点保障人员：为确保项目后续维护的及时性，本项目技术负责人必须到采购人处刷脸备案，每月到学校刷脸报到不得少于22天，免费驻点时间不少于三年，从验收交付后开始计算。提供以上驻点承诺的，得4分。（0-4分） | 13 |
| 6 | 组织实施 | 1、实施计划：项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，有详细的工程计划安排、完善的的安全搬迁计划，根据项目进度实施计划的科学性与合理性打分；（0-2分） 2、项目实施人员投入：（0-5分） ①针对本项目投入的项目负责人、技术负责人同时具备应用电子高级工程师证书，得3分；（0-3分） ②项目实施人员具备高级工程师证书的，每人得2分，最高得2分。（0-2分） 注：须提供相关人员证书复印件，半年内本单位社保缴纳记录证明。 3、工期承诺：承诺2020年9月1日前完工验收且交付使用的得2分。（0-2分） | 9 |
| 7 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业资质等企业综合实力情况给分。（0-2分） 注：需提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 | 2 |
| 8 | 类似案例和业绩 | 投标人自2017年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分，最高得2分。（0-2分） 注：需提供合同及验收单复印件并加盖投标人公章。 | 2 |
| 9 | 标书质量 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 3 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

第四章 采购需求

## 一、项目概况

### （一）简介

本工程为富阳中学改扩建工程，位于浙江省富阳市馆驿路1号 ，坐落在美丽的富春江畔，离浙江省省会城市杭州仅 40公里，交通便利，地理环境十分优越。总用地面积约85387.8平方米，总建筑面积83376.98平方米，本项目按48班规模设计，每班48人，约2304人，教职工约300人。总共设置48个普通教室，28个考试教室。校区包括教学及教学辅助用房、体育馆、行政办公用房、生活服务及附属用房等，学校集教学、实践、文体、生活于一体，拟建成生态的、现代的、数字化的、智能化的中学校园，为全校师生提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

本项目智能化系统拟设计以5G高性能网络为基础，针对主要校区地面和地下空间进行5G无线全覆盖，实现校园用户大带宽高速接入；部署边缘级MEC，专线连接校园内服务器，实现校内移动数据不出园；集中智能课堂的远程互动教学、智能课堂之VR沉浸式教学、智能校园管理三大场景，应用部署在本地边缘云，实现快速编解码；通过MEC分流功能，实现高速接入互联网。打造为5G“智慧校园”示范学校。

本项目校计算机网络中心机房、校通信总机房（兼运营商进线机房、移动通信盲区覆盖机房）、校广播电视机房设置在7#艺术楼；校消控监控总机房设置在12#主校门，校考试监控机房设在2#行政楼。

### （二）设计依据

1．有关国家现行规范、标准

浙江省工程建设标准《九年制义务教育普通学校建设标准》（DB33/1018-2005）

建筑设计防火规范                       GB50016-2014

智能建筑设计标准                       GB50314-2015

综合布线系统工程设计规范               GB50311-2007

安全防范工程技术规范                   GB50348-2004

视频安防监控系统工程设计规范           GB50395-2007

入侵报警系统工程设计规范               GB50394-2007

出入口控制系统工程设计规范             GB50396-2007

民用闭路监视电视系统工程技术规范       GB50198-94

有线电视系统工程技术规范               GB50200-94

电子信息系统机房设计规范               GB50174-2008

建筑物防雷设计规范                     GB50057-2010

建筑物电子信息系统防雷技术规范         GB50343-2012

公共广播系统工程技术规范               GB50526-2010

民用建筑电气设计规范                   JGJ16-2008

有线电视广播系统技术规范               GB/T106-1999

厅堂扩声系统设计规范                   GB50371-2012

浙江省安全技术防范系统建设技术规范     DB33/T768.1-2009

2. 建设单位的意见与要求

### （三）设计原则

1.兼顾实用性、经济性和先进性：方案设计不刻意追求最新推出的高档系统设备，而是在实用和经济的前提下，选择成熟、相对先进并有生命力的技术和设备，使实用性最大限度地满足业务需要。

2.高可靠性原则：系统设备不应因故障造成应用系统停运，系统必须能够保证7*24小时不间断的运行要求，因此，在方案设计和设备选型时，关键设备和系统必须采用必要的容错技术措施。

3.性能／价格比：在满足上述各项原则的基础上尽可能降低建设成本，追求最高的性价比。在满足采购人当前需求的情况下，适当留有冗余，不过分追求一次到位的超前性，尽量减少不必要的投资。

### （四）建设内容

| 序号 | 设备名称 | 设备内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络交换等设备 | 校园基础网络设备（防火墙、核心交换机、24口万兆汇聚层交换机、48口万兆汇聚层交换机、万兆光模块、24口万兆交换机、48口万兆交换机、无线AP、24口POE接入层交换机、8口POE接入层交换机、千兆光模块、万兆无线网管理主机等） |
| 2 | 校园安全网络视频监控管理系统等设备 | 校园视频监控设备及监控网络交换设备（球型摄像机、枪式网络摄像机、半球网络摄像机、电梯飞碟摄像机、46寸拼接屏、视频综合管理主机、视频存储设备、硬盘、24寸监视器、32寸监视器等） |
| 3 | 视频会议系统等设备 | 各报告厅视频会议系统设备、显示系统设备（音柱音响、功放、线阵音响、返听音响、超低音响、左右下拉声音响、台唇补声音响、后排补声音响、数字音频处理器、调音台、话筒、播放器、投影机、幕布等） |

## 采购清单

| 一、计算机网络设备 |
| --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1）中心机房端基础网络设备 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、所投产品防火墙吞吐量≥12Gbps，每秒新建连接数≥22万，并发连接数≥800万。IPSecVPN隧道数≥6000；IPSECVPN加密性能≥1.5G 2、单台配置千兆以太网电接口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥6个，接口卡扩展槽个数≥2个，硬盘槽位数≥2个。 3、要求单台配置硬盘≥500G，配置3年入侵防御、防病毒、应用识别、URL特征库升级服务，配置15个SSLVPN接入授权，配置双电源 | 1 | 台 |  |
| 2 | 核心交换机 （核心产品） | ★1、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps，单台实配：≥48千兆电端口，≥24万兆光端口，≥24个40G端口，冗余电源，冗余主控，冗余交换网板，一根40G5m堆叠线缆； 2、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥10； 3、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 4、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 5、多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术,提供工信部权威第三方测试报告； 6、支持多业务融合板卡，与设备紧耦合无需外部连线，支持部署WindowsServer，实现方案与设备一体化部署，提供工信部权威第三方测试报告； 7、支持Telemetry流量可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告； 8、要求设备支持IPV6。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 48口万兆汇聚层交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 2、支持模块化可插拔双电源； 3、支持48个万兆光口，2个40GQSFP+端口，最大可扩展至6个40GQSFP+端口； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、要求设备支持IPV6。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 24口万兆汇聚层交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 2、支持模块化可插拔双电源； 3、支持24个万兆光口，2个40GQSFP+端口，最大可扩展至6个40GQSFP+端口； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、要求设备支持IPV6。 | 7 | 台 |  |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆单模10G光模块 | 69 | 块 |  |
| 6 | 40G成品电缆 | 40G成品电缆 | 22 | 根 |  |
| 2）弱电井道基础网络设备 |  |  |  |
| 1 | 24口万兆接入层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 4、要求设备支持IPV6。 | 30 | 台 |  |
| 2 | 48口万兆接入层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； 2、48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 4、要求设备支持IPV6。 | 39 | 台 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆单模10G光模块 | 69 | 块 |  |
| 3）无线网设备 |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2模式。 2、整机协商速率≥1267Mbps 3、≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 4、内置全向天线 | 416 | 台 |  |
| 2 | 高密型无线AP | 1、高密度802.11acWave2室内无线接入点，整机四频。 2、整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2133Mbps。 3、两个千兆接口,其中一个支持物联网扩展 4、内置蓝牙，内置全向天线。 5、支持本地供电和PoE+供电。 | 31 | 台 |  |
| 3 | 室外型无线AP | 1、采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2模式 2、整机协商速率≥1267Mbps 3、接口：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45，其中1个接口支持POE_OUT作IoT扩展);≥1个SFP光接口。 4、支持POEout，支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，最多支持10个物联网模块扩展，提供官网证明材料。 5、内置定向天线 | 4 | 台 |  |
| 4 | 24口POE接入层交换机 | 三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+，4个SFP光口，PoE总功率370W；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCPserver；支持虚拟化； | 34 | 台 |  |
| 5 | 8口POE接入层交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率27Mpps；8口10/100/1000M自适应电口交换机，支持PoE/PoE+，PoE功率125W | 10 | 台 |  |
| 6 | 室外AP供电电源模块 | 单端口以太网供电适配器，千兆端口、支持802.3at协议标准供电 | 4 | 台 |  |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆单模光纤模块 | 86 | 块 |  |
| 8 | 万兆光模块 | 万兆单模10G光模块 | 4 | 块 |  |
| 9 | 万兆无线网管理主机 | 1、下一代无线控制器，自带8个千兆光电复用口，2个万兆光口； 2、可插拔电源，1+1冗余备份； 3、最大管理AP1024个。 4、AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线网万兆汇聚层交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps； 2、支持模块化可插拔双电源； 3、支持24个万兆光口，2个40GQSFP+端口，最大可扩展至6个40GQSFP+端口； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、要求设备支持IPV6。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 认证平台 | ★教育局FYEDU无线认证平台增加≥2000个认证用户License，富阳中学现有网管平台增加≥200个网络设备管理license，500个AP管理的License，要求提供扩容实现方案及扩容承诺。 | 1 | 套 |  |
| 4）5G网设备（投标时要求搭建微型演示环境） |  |  |  |
| 1 | 耦合器（高品） | 耦合器（高品） | 5280 | 个 |  |
| 2 | 二功分器（高品） | 二功分器（高品） | 1060 | 个 |  |
| 3 | 全向吸顶天线（单极化） | 全向吸顶天线（单极化） | 457 | 副 |  |
| 4 | 壁挂板状天线（单极化） | 壁挂板状天线（单极化） | 200 | 副 |  |
| 5 | 1/2英寸阻燃馈线 | 1/2英寸阻燃馈线 | 16762 | 米 |  |
| 6 | 7/8英寸阻燃馈线 | 7/8英寸阻燃馈线 | 2690 | 米 |  |
| 7 | 小型一体化壁挂开关电源 | 48V/60A室内壁挂电源 | 60 | 台 |  |
| 8 | 电表箱 | 含电表、插座 | 6 | 台 |  |
| 9 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV2×6（黑） | 122 | 米 |  |
| 10 | 分布系统电源配套电源线 | ZA-RVV1×6（黄绿线） | 61 | 米 |  |
| 11 | 1/2"馈线头子 | 1/2"N型公头 | 12640 | 个 |  |
| 12 | 7/8"馈线头子 | 7/8"N型公头 | 520 | 个 |  |
| 13 | 1/2转接头 | N-JJ1/2转接头 | 1000 | 个 |  |
| 14 | 1/2转接头 | N-JKW1/2转接头 | 6340 | 个 |  |
| 15 | 1/2转接头 | N-KK1/2转接头 | 500 | 个 |  |
| 16 | 室内吸顶天线支架 | 室内吸顶天线支架 | 457 | 个 |  |
| 17 | 室内壁挂天线支架 | 室内壁挂天线支架 | 200 | 个 |  |
| 18 | 吊筋（吊筋Ф8含配件） | 1m吊筋（含1个消音钉、1个龙骨卡、1个螺帽） | 13500 | 米 |  |
| 19 | 铜鼻子 | Ф6 | 24 | 个 |  |
| 20 | PVC线槽 | Ф100 | 50 | 米 |  |
| 21 | Ф25PVC管卡码 | Ф25铁骑马卡 | 2700 | 个 |  |
| 22 | Ф25KBG管 | Ф25 | 4500 | 米 |  |
| 23 | Ф25金属软管 | Ф25 | 900 | 米 |  |
| 24 | Ф25KBG管接头 | Ф25 | 2700 | 个 |  |
| 25 | Ф25镀锌管接头 | Ф25镀锌管接头 | 450 | 个 |  |
| 5）网络机房设备 |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 600*1100*2000，机柜制作，按负载需要配套空开，含防雷、母排等 | 1 | 台 |  |
| 2 | 列头配电柜 | 600*1100*2000，机柜制作，按负载需要配套空开，含防雷、母排等 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能电表 | 智能电表 | 3 | 台 |  |
| 4 | 通信接口转换模块 | RJ45接口转换模块 | 3 | 个 |  |
| 5 | 交流互感器 | 电流互感器，最大检测电流为100A（100:5） | 9 | 只 |  |
| 6 | 短信报警系统 | GSM网络用无线Modem，含电源转换接头和通讯线缆 | 1 | 套 |  |
| 7 | 模块化机柜1 | 1.600mm*1100mm*2000mm,支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，含侧门板，顶盖，1块竖直理线板， ★2.机柜静态承载能力≧2310kg，提供政府权威机构测试报告；需通过7、8、9级烈度抗震 | 6 | 台 |  |
| 8 | 模块化机柜2 | 1.600*1100*2000mm,支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，1块竖直理线板， 2.机柜静态承载能力≧2310kg；需通过7、8、9级烈度抗震； | 6 | 台 |  |
| 9 | 机柜底座扩散架 | 一体化加固底座600*1100mm，其中长度每隔0.6米焊接横档，底座材料采用6公分角铁焊接，材质碳素结构钢。 | 16 | 套 |  |
| 10 | 盲板1 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装 | 10 | 包 |  |
| 11 | 盲板2 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度2U，卡扣式安装 | 10 | 包 |  |
| 12 | 盲板3 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度3U，卡扣式安装 | 10 | 包 |  |
| 13 | 1200滑动门 | 1.1200mm双开滑动门，手动开门 2.门头采用优质冷轧钢板，所承重组件材料厚度≥2.5MM | 1 | 套 |  |
| 14 | 600宽固定顶板 | 配600宽机柜，固定顶板，含安装支架，尺寸600mm（W）*1200mm（L）*300mm（H） | 2 | 块 |  |
| 15 | 600宽开启顶板 | 配600宽机柜，转动顶板，含安装支架，尺寸600mm（W）*1200mm（L）*300mm（H） | 6 | 块 |  |
| 16 | 顶部开启监控包 | 含开启控制盒*1；RDU-A*1；温湿度传感器*4；声光告警灯*1；红外探测器*1；10米带式水浸*2；4路数字量输入传感器*1；顶部开启按钮*2；顶部开启成套电缆*1 | 1 | 套 |  |
| 17 | 照明工具包 | 含1个照明控制器、1个翘板开关、1套照明线缆 | 1 | 套 |  |
| 18 | 顶部桥架 | M型顶部桥架，网线40CM，光纤20CM | 18 | 套 |  |
| 19 | 列间空调 | 制冷量40KW精密空调控制器采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度），可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 | 2 | 台 |  |
| 20 | 列间空调安装配件 | 冷媒管、制冷剂、保温材料等（铜管长度在30米以内） | 2 | 套 |  |
| 21 | UPS主机 | 1、40KVA，机架式高频UPS（三/三） 2、功率容量：≥40KVA/32KW-LS | 2 | 台 |  |
| 22 | 免维护铅酸蓄电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池,12V,100Ah | 80 | 节 |  |
| 23 | 电池箱 | 20节装电池箱，包括电池组内部连线，BVR25mm2，含直流空开 | 4 | 套 |  |
| 24 | 电池箱加固底座 | 一体化加固底座，其中长度每隔0.6米焊接横档，底座材料采用6公分角铁焊接，材质碳素结构钢。 | 4 | 套 |  |
| 25 | 电池线 | BVR25mm2 | 450 | 米 |  |
| 26 | 微模块照明 | 通道照明系统-LED灯 | 1 | 套 |  |
| 27 | 微模块本地运维 | 1.工业级电容触控屏：10.4寸铝合金机壳,分辨率1024*768，点击寿命：＞5000万次； 2.动环管理主机：(1)含监控系统软件，组态软件，可IE和客户端查看数据；(2)双AC220V输入电源,Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装。 3.本地运维管理软件：内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，ModbusRTU通讯接口，全双工方式 | 2 | 台 |  |
| 29 | 传感器 | 多功能传感器是集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器。 | 2 | 台 |  |
| 30 | 通道管理单元配套 | 微模块配套弱电线缆和配件等 | 1 | 套 |  |
| 31 | 视频监控 | 200万1/2.7"CMOS半球型互联网摄像机，30米红外距离，1920×1080支持双码流（要求双路码流异地分开存储），支持云平台接入，宽动态数字降噪，视频压缩格式：H.265/H.264，支持移动侦测 | 8 | 台 |  |
| 32 | 监控主机 | 支持8路的高清存储主机，内置2块4T存储专业硬盘（企业级监控硬盘，转速7200转，32M缓存，sata接口），每路监控采用双硬盘录像机存储方式。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 机房门禁 | 主大门人脸指纹密码刷卡一体化门禁主机，含电磁锁、电源、开门按钮、门禁布线等 | 2 | 套 |  |
| 34 | 七氟丙烷灭火器 | 手提式5公斤气体自动灭火装置 | 2 | 套 |  |
| 35 | 电子防鼠器 | 电子防鼠器。 | 4 | 套 |  |
| 36 | 精密空调输入电缆 | YJV4*16+1*10，市电配电柜引出到精密空调，单路25米，2根 | 100 | 米 |  |
| 37 | 列头柜输入电缆 | YJV4*95+1*50 | 360 | 米 |  |
| 38 | 到机柜输出电流 | YJV4*16+1*10，市电配电柜引出到精密空调，单路25米，2根 | 280 | 米 |  |
| 39 | 工业连接器 | 工业连接器，每个机柜2套，16A/3P，含公头母头一套，IP44，额定电压：AC230V | 28 | 套 |  |
| 40 | PDU插座 | 32A输入，输出：20个10A插座+4个16A插座，垂直安装，每个机柜2条 | 28 | 条 |  |
| 41 | 机柜光纤配线架 | 12芯光纤配线架 | 7 | 套 |  |
| 42 | 主干光纤配线架 | 96芯光纤配线架 | 2 | 套 |  |
| 43 | 机柜光缆 | 室内单模24光缆束状软光缆 | 180 | 米 |  |
| 44 | 光纤槽道 | 机房主干进线光纤槽道 | 31 | 米 |  |
| 45 | 光线辅材 | 含光纤熔接552芯，2米单模光纤尾纤552根，法兰552个。 | 1 | 批 |  |
| 二、视频监控设备 |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1）视频监控设备 |  |  |  |
| 1 | 球型摄像机 | 400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机 最低照度:彩色：0.0005Lux@(F1.5，AGCON)；黑白：0.0001Lux@(F1.5，AGCON)；0LuxwithIR 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米 焦距:5.9-147.5mm，25倍光学变倍 | 3 | 台 |  |
| 2 | 1600万180°全景球型摄像机 | 星光级全景网络高清智能球机，其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控。 全景摄像机: 镜头:2.8mm/F1.6 视场角:水平180°，垂直87° 细节跟踪摄像机: 最低照度:彩色：0.0005Lux@(F1.5，AGCON)；黑白：0.0001Lux@(F1.5，AGCON)；0LuxwithIR 红外功能:红外照射距离150m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 焦距:5.6-208mm，37倍光学变倍 | 2 | 台 |  |
| 3 | 枪式网络摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOSICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；镜头4mm；红外照射距离最远可达：50米；防护等级IP67 | 192 | 台 |  |
| 4 | 半球网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOSICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；镜头2.8mm,红外照射距离EXIR：20-30米； | 315 | 台 |  |
| 5 | 电梯飞碟摄像机 | 200万1/2.7”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机；内置麦克风；最低照度:彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；镜头:2.8mm@F1.6；防护等级:IP66；防暴等级:IK08； | 7 | 台 |  |
| 6 | 电梯轿厢无线传输器 | 电梯专用无线网桥；采用高性能802.11n2X2MIMO芯片；最高速率可达300Mbps；多网口设计；传输距离500米 | 7 | 对 |  |
| 7 | 摄像机电源 | 12V5A安防专用稳压电源；输出电流：5A；源效应：≦0.5％；负载效应：≦0.5％；纹波系数：≦3mV | 198 | 台 |  |
| 8 | 24口接入层交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口 | 29 | 台 |  |
| 9 | 8口接入层交换机 | 8口10/100/1000M自适应电口交换机，1个SFP光口 | 24 | 台 |  |
| 10 | 48口汇聚层交换机 | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1000Mpps； 2、支持模块化可插拔双电源； 3、支持48个千兆光口，2个40GQSFP+端口，最大可扩展至6个40GQSFP+端口； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、要求支持IPV6。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 千兆兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 106 | 块 |  |
| 12 | 万兆光模块 | 万兆多模10G光模块 | 2 | 块 |  |
| 13 | 46寸监视器 | LCD液晶监视器；尺寸:46英寸；金属边框；分辨率：1920x1080； | 15 | 台 |  |
| 14 | 配套线缆 | HDMI高清电缆 | 15 | 条 |  |
| 15 | 电视墙 | 根据现场尺寸、根据拼接屏情况定制，核算时按照电视墙（包括底座）面积 | 15 | 套 |  |
| 16 | 硬盘录像机 | 32路高清数字硬盘录像机，支持存储接口8块*10T硬盘，多网口输出，最大接入摄像机数量32台。 | 19 | 台 |  |
| 17 | 操作台 | 五联操作台，镀锌金属钢板，木质饰面板 | 1 | 套 |  |
| 18 | 硬盘 | 6T企业级监控专用7200转高速硬盘 | 152 | 块 |  |
| 19 | 工业连接器 | 16A标准插座，四芯插头，颜色红蓝可选 | 4 | 对 |  |
| 20 | PDU插座 | 8位16A国标PDU | 4 | 套 |  |
| 21 | 监控中心10KVA不间断电源主机 | 功率容量≥10KVA，输入要求输入电压范围208vac～478vac,降低电池使用频度，延长电池使用寿命面板UPS输入频率范围45HZ～65HZ,能与任意发电机兼容。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 蓄电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池,12V,100Ah | 16 | 节 |  |
| 23 | 电池架 | UPS电池架-A-12V100Ah-40-R-V4-立放二层 | 1 | 套 |  |
| 24 | 电池汇流盒 | 电池汇流盒-630A-750VDC | 1 | 个 |  |
| 25 | 电池保护开关 | 电池保护开关盒-63A-4P-750VDC | 1 | 个 |  |
| 26 | 电池架线缆 | 电池组内部连接线（含电池开关到UPS主机线缆） | 1 | 套 |  |
| 27 | UPS配电箱 | 配电箱QDB5-24A、浪涌保护器、熔断器、切换开关、空开等元器件 | 1 | 套 |  |
| 28 | 辅材配件 | 主机底座、接线端子、固定螺丝等 | 1 | 套 |  |
| 29 | 24寸监视器 | 24寸超窄边框IPS屏液晶显示器，含2*3拼接支架 | 6 | 台 |  |
| 30 | 8路高清解码器 | 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 | 1 | 台 |  |
| 31 | HDMI线 | 7米HDMI线缆 | 6 | 根 |  |
| 32 | 24口万兆接入层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 4、要求设备支持IPV6。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 万兆光模块 | 万兆单模10G光模块 | 2 | 块 |  |
| 34 | 工业连接器 | 16A标准插座，四芯插头，颜色红蓝可选 | 1 | 对 |  |
| 35 | PDU插座 | 8位16A国标PDU | 1 | 套 |  |
| 36 | 6U网络机柜 | 前后网孔600mm*600mm*600mm | 1 | 套 |  |
| 37 | 12口光纤配线架 | 最大芯数：12芯 | 1 | 套 |  |
| 38 | 32寸监视器 | 32寸超窄边框IPS屏液晶显示器，含显示屏支架 | 6 | 台 |  |
| 39 | 8路高清解码器 | 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 | 1 | 台 |  |
| 40 | HDMI线 | 7米HDMI线缆 | 6 | 根 |  |
| 41 | 24口万兆接入层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 4、要求设备支持IPV6。 | 1 | 台 |  |
| 42 | 万兆光模块 | 万兆单模10G光模块 | 2 | 块 |  |
| 43 | 工业连接器 | 16A标准插座，四芯插头，颜色红蓝可选 | 1 | 对 |  |
| 44 | PDU插座 | 8位16A国标PDU | 1 | 套 |  |
| 45 | 6U网络机柜 | 前后网孔600mm*600mm*600mm | 1 | 套 |  |
| 46 | 12口光纤配线架 | 最大芯数：12芯 | 1 | 套 |  |
| 47 | 吸顶装红外微波双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，工作电压:DC9-16V | 37 | 套 |  |
| 48 | 手动报警按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压:≤250V,工作电流≤300ma | 2 | 套 |  |
| 49 | 声光报警器 | 声光报警器(带转动),声压≥108分贝,电流≤250毫安,防水,一般用于室外 工作电压：12V工作电流：工作电流：250mA声压指数：108dB声调频率：3.8KHZ | 2 | 套 |  |
| 50 | 警灯 | 12V警灯 | 2 | 套 |  |
| 51 | 警号 | 12V警号 | 2 | 套 |  |
| 52 | 防区扩展器 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 7 | 台 |  |
| 53 | 设防撤防键盘 | LCD报警键盘；支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； | 21 | 套 |  |
| 54 | 报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 套 |  |
| 2）人脸AI识别感知视频监控设备 |  |  |  |
| 1 | 宿舍人脸识别考勤摄像机 | 400万1/1.8"CMOSAI筒型网络摄像机；支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍 混合目标检测(全结构化模式) 最低照度：彩色:0.001Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0003Lux@(F1.2,AGCON) 镜头电动镜头：11-40mm@F1.4，水平视场角：37°~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5° 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560×1440 对接要求：要求无缝接入学校现有《智慧校园平台》 | 10 | 台 | 投标时要求提供演示产品 |
| 2 | 互动感知显示屏 | 显示参数：49寸 1920×1080@60Hz ≥450cd/m2 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G 内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGAIN×1，HDMIIN×1，AUDIOIN×1，AUDIOOUT×1，RJ45IN×1，RS232×1，USB2.0×1，USB3.0×1，SD×1 | 3 | 台 |  |
| 3 | 视觉分析AI服务器 | 名单库比对报警；32个人脸名单库，总库容10万张；路人库10万张；支持陌生人报警；支持人员频次统计；支持人脸签到和考勤；支持人脸1V1比对；支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源。8盘位，可满配6T硬盘 | 2 | 台 |  |
| 4 | 人脸平台服务器 | 软件含智能管控和宿管模块，硬件参数：4114(10核2.2GHz)×1/32GDDR4/1TB7.2KSATA×2(RAID1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |  |
| 5 | 辅材及布线 | 配套电源线、信号线、控制线等 | 5 | 批 |  |
| 6 | 人脸识别摄像机 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，支持50000张卡片，50000条记录存储； 3、认证方式：支持人脸、人脸+刷卡、智能模式的认证方式，人证比对时间≤1S/人； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能访客系统 | 智能触摸操作高清双屏显示，双屏智能访客机采用分辨率为1280x800的高清双屏模式，10.1英寸触摸操作主屏，12英寸客显副屏，以人体工程学设计原理布局双屏访客机操作模块，智能触摸操作，舒适便捷。软硬结合要全面更要专业访客机+微应用，双屏智能访客机内嵌完整访客微应用软件，可进行采集、预约、登记、验证、授权、消除访客等操作。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 访客管理软件 | 可对接第三方办公自动化系统或安防系统，实现数据共享，同时支撑人脸数据库的对接 | 1 | 套 |  |
| 3）车辆管理视频监控设备 |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 包含：2个遥控器；道闸类型：直杆；道闸方向：全向；道闸杆上：4米；运行速度：1.5~2.5秒；电机驱动：300W直流无刷电机驱动控制； | 4 | 台 |  |
| 2 | 立柱 | 立柱直径：60mm； | 4 | 根 |  |
| 3 | 出入口视频单元 | 智能补光抓拍一体机，支持深度学习 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGCON)，黑白0.0002Lux@(F1.2,AGCON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 | 4 | 台 |  |
| 4 | 出入口显示屏 | 出入口室外显示屏；显示面积:高304mm*宽304mm；外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm；功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 4 | 块 |  |
| 5 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 4 | 台 |  |
| 6 | 地感线圈 | 车辆进出需要单向4个线圈 | 8 | 个 |  |
| 7 | 出入口控制终端 | CPU：IntelJ3455CPU1.5GHz；内存：4GB，硬盘：2T；其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 | 2 | 台 |  |
| 8 | 车辆识别及无感支付系统 | 视频自动识别车辆，实现出入车辆管控，实现微信、支付宝无感、扫码支付； | 2 | 套 |  |
| 9 | 电源线 | 国标RVV2*1.0 | 120 | 米 |  |
| 10 | 电源线 | 国标RVV3*2.5 | 120 | 米 |  |
| 11 | 电源线 | 国标RVV4*1.0 | 120 | 米 |  |
| 12 | 电源线 | 国标RVV4*1.5 | 120 | 米 |  |
| 13 | 六类低烟无卤网线 | 六类、U/UTP，250MHz标准带宽测试，十字隔离，线规:24AWG | 230 | 米 |  |
| 14 | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps；8口10/100/1000M自适应电口交换机，固化1个10/100/1000M电口和1个SFP千兆光口；支持DHCPsnooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 辅材配件 | 含墙柜、空开、接线端子等配件 | 2 | 套 |  |
| 4）校门自动液压防冲撞系统 |  |  |  |
| 1 | 液压型防冲撞升降柱 | 中速液压升降柱；柱体材质：304不锈钢；柱体壁厚：6mm；柱体直径：220±3mm；防护等级：IP68；警示方式：3M反光带，LED指示灯；控制方式：遥控器或按键 | 24 | 根 |  |
| 2 | 控制系统 | 中速升降柱控制盒；工作电源：AC220V；遥控频率：433.92Mhz；应急方式：后备电源控制电磁阀释放；控制方式：手动、遥控；控制数量：最多能控制6台中速升降柱 | 4 | 套 |  |
| 3 | 基础开挖及浇筑 | 埋地式防冲撞装置开挖及混凝土浇筑 | 24 | 套 |  |
| 4 | 排水系统 | 功率：300~800W；功能：带浮球，水位达到一定高度后自行启动，进行排水。含排水井及自动排水系统 | 4 | 套 |  |
| 5 | 电源线 | 国标RVV3*1.5 | 1230 | 米 |  |
| 三、视频会议系统等设备 |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1）信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 室外P4全彩屏 | P4室外全彩型技术参数：点间距4mm，最佳视距:≥3.0m，扫描方式：1/10扫；像素密度62500点/㎡；亮度≥6000cd/㎡；显示屏功耗≤909W/㎡；平均无故障时间≥1万小时；防护等级：IP65；灰度等级（Bit）≥13，显示屏灯管类型：SMD1921。 屏体尺寸：长4.48m×高2.56m=11.47㎡，室外防水箱体，设计采用16：9宽屏比。 | 11.47 | ㎡ |  |
| 2 | 视频控制器 | 1)满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡； 2)具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路DP，1路USB，支持输入分辨率1920×1200@60Hz | 1 | 台 |  |
| 3 | 屏体钢结构 | 定制，详见钢结构安装图纸，槽钢结构，外层金属漆，钢结构做成书画卷轴型，混凝土基础浇筑 | 11.47 | ㎡ |  |
| 4 | 弱电线缆 | 含前端电源线、信号线、排线等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 显示屏扬声器 | 200W室外防水型定阻扬声器 | 2 | 套 |  |
| 6 | 功率放大器 | 2路话筒输入，3路线路输入，话筒1带优先,70V/100V/4-16Ω输出,500W功率,带U盘插口支持MP3播放 | 1 | 台 |  |
| 7 | 控制计算机 | 英特尔酷睿i5，内存8GB，256G固态硬盘，显存容量2GB。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能配电箱 | 大功率配电柜，成套定制 | 1 | 台 |  |
| 9 | 智慧校园落地信息发布屏 | 显示参数：55寸，1080×1920@60Hz，≥450cd/m2； CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz； 存储参数：内存1G,内置SD卡32G； 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选； 触摸参数：红外； | 11 | 台 |  |
| 10 | 智慧校园电梯信息发布屏 | 显示参数：21.5寸，1920×1080@60Hz，亮度≥250cd/m2； 支持蓝牙4.0； 系统：Android6.0.1； CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8GHz； 存储参数：内存2G，存储8G； 网络：有线、无线WIFI； 接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIOIN*1，AUDIOOUT*1，TF卡接口*1； | 9 | 台 |  |
| 11 | 智慧校园食堂窗口显示器 | 55寸4K高清LED显示器 | 9 | 台 |  |
| 12 | 矩阵 | 8路输入16输出HDMI切换矩阵 | 1 | 台 |  |
| 13 | 智慧校园菜价控制计算机 | 英特尔酷睿i5，内存8GB，256G固态硬盘，显存容量2GB。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧宿舍点名75寸高清显示器 | 75寸4K超高清屏幕； 分辨率：3840x2160； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：6ms(GtoG)； 亮度：400cd/㎡； | 2 | 台 |  |
| 15 | 智慧宿舍点名平台服务器 | CPU：≥IntelCore i5-8500处理器；主板：Intel300系列芯片组；内存：≥16GDDR42400MHz内存，最大支持32G内存容量；显卡:2G独立显卡；声卡：集成标准声卡；硬盘：≥256GSSD固态硬盘+1T机械硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡+802.11AC无线网卡，≥21.5英寸显示器，无线键盘鼠标。 | 2 | 台 |  |
| 2）报告厅两侧显示设备 |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩侧屏 | 室内P2.5全彩LED显示屏，含箱体、电源、金属箱体等配件，显示屏尺寸：净宽2.496米×净高1.536米=3.93平方米。 | 7.86 | ㎡ |  |
| 2 | LED控制系统 | 具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路DP，1路USB； 支持的输入分辨率最高1920×1200@60Hz； | 2 | 台 |  |
| 3 | 电子屏拼接处理器 | 不少于4路图形拼接主机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 框架结构 | 国标定制(含承载钢架、外边框包边) | 7.86 | ㎡ |  |
| 5 | 辅材及配件 | 音视频接线配件、电子屏配套线缆等 | 2 | 批 |  |
| 3）操场室外防水号角型音频设备 |  |  |  |
| 1 | 操场广频域号角音响 | 远程号角音箱；额定功率：180W；额定电压：100V；频率响应：80Hz-18kHz；喇叭单元:8"+Ti35 | 4 | 只 |  |
| 2 | 1000W广播功放 | 额定输出功率 ：1000W；扬声器输出 120V/240V；输入灵敏度＆输入阻抗:775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子；过载源电动势:≥15dB；频率响应:50Hz-16KHz；信噪比:>90dB | 2 | 只 |  |
| 3 | 操场音柱 | 定压广播音柱，额定功率：50W；额定电压：110V；频率响应：80Hz-16KHz；喇叭单元:5”x3+1强磁高音 | 12 | 根 |  |
| 4 | 立杆 | 音柱立杆，2.5米，含底座、防雷接地、预埋件等 | 12 | 根 |  |
| 5 | 音频光端机 | 广播级双向传输高清光端机，单模双芯 | 1 | 对 |  |
| 6 | 8路调音台 | 8路单声道输入；通道三段均衡；内置99 DSP数字效果器 | 1 | 只 |  |
| 7 | CD播放器 | 2U标准机柜式设计，兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD等播放多种格式光碟。可播放U盘里各种音乐格式文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 时序电源控制器 | 输出：16路，时序通道数量8通道,可输出通道数8通道；输入最大电流容量：80A（AC220V） | 1 | 台 |  |
| 9 | 42U网络机柜 | 前后网孔600mm*600mm*2000mm | 1 | 套 |  |
| 10 | 工业连接器 | 16A标准插座，四芯插头，颜色红蓝可选 | 1 | 对 |  |
| 11 | PDU插座 | 8位16A国标PDU | 1 | 套 |  |
| 12 | 会议话筒 | 指向特性：单一指向型，频率响应：60Hz-15KHz，灵敏感度：-47dB/±3dB（1KHz），低频衰减：125Hz6dB/OCTAVE，输出阻抗：200Ω | 5 | 支 |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 一拖二无线手持话筒，频率范围：UHF740-790MHz，调制方式：宽频FM，可调范围：50MHz | 3 | 套 |  |
| 14 | 无线头戴话筒 | 一拖二无线头戴话筒，频率范围：UHF740-790MHz，调制方式：宽频FM，可调范围：50MHz | 3 | 套 |  |
| 15 | 前置放大器 | 10路输入(5路话筒，3路线路，2路紧急)；分路音量控制，统一音调控制；每路输入／输出信号LED指示；内置钟声发生器，具有默音强插功能 | 1 | 台 |  |
| 16 | 防啸叫处理器 | 四通道全自动高速自适应反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
| 17 | 远程8路电源管理器 | 8路电源输出，总电流16A。通过监控设备的用电状态、环境状态并为用户提供相应信息和做出相应的警告、过载断电的措施。用户通过网络端口访问可获取设备当前状态及控制各输出端口的开启和关断，从而实现远程重启服务器的功能 | 1 | 台 |  |
| 18 | 控制计算机 | 小型工作站，I5处理器，8G内存，1T硬盘，2G显存，22寸液晶显示器、键盘鼠标 | 1 | 套 |  |
| 19 | 高清地插 | 140型金属地插，含电源模块、音视频模块、VGA模块、HDMI高清模块等 | 2 | 套 |  |
| 20 | 专业音频接口模块 | 能使用USB连接到台式电脑和便携电脑；低噪声的完全平衡的XLR和1/4英寸TRS复合输入插座；高达48dB的清晰增益和提供低噪声内置的幻象电源；监听混音控制和电平控制；独立通道的增益控制；1/4英寸TRS平衡监听和1/8英寸耳机监听输出；包括录音和录制软件；灵活的3种供电方式：USB供电、外部电源适配器或9V电池；含有USB线 | 1 | 只 |  |
| 21 | 室外广播线 | 国标RVS2*2.0 | 1200 | 米 |  |
| 22 | 无氧铜音箱线 | 300芯无氧铜 | 1500 | 米 |  |
| 23 | 话筒线 | RVVP2*2.5 | 1200 | 米 |  |
| 24 | 专业线缆及配件 | 专业音视频线缆、高清音频跳线、标准卡农接插件 | 1 | 批 |  |
| 4）逸夫楼一层小报告厅音视频系统（20米×20米=400㎡） |  |  |  |
| 1 | 12路专业调音台 | 12输入通道模拟调音台,SPX效果器,含24组预置效果 4路单声道,6话筒,4立体声,2编组母线和1立体声母线,2AUX(包括FX) 单声道输入通道配有PAD开关,D-PRE话放,带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器,24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 功率22瓦,48V幻象电源,XLR平衡输出,金属机身 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音柱音响 | 4只铷磁4英寸国内优质订制单元搭配1只号角负载驱动器体现高频的穿透力与清晰度；中低音喇叭:4×4"(铷磁)；高音喇叭:1×1.36"；频响(±3dB):95Hz-18kHz；阻抗：8欧；额定/峰值功率：120W/360W；灵敏度:95dB；最大声压:119dB | 8 | 根 |  |
| 3 | 音柱音响功放 | 8Ω立体声功率：300WX4 4Ω立体声功率：550WX4 频率响应：20Hz-20KHz（+0/-0.3dB） 信噪比：＞98dB | 4 | 台 |  |
| 4 | 音频处理器 | 四个输入接口，八个输出接口输入可以分配给任何一个输出，平衡的输入和输出XLR音箱接口 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/AES输入；输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/AES输出； | 1 | 台 |  |
| 6 | 8路电源时序控制器 | 电源插座各路输出最大电流：10A；通道控制：8路；通道间隔切换时间：2秒 | 1 | 台 |  |
| 7 | U段无线话筒（手持） | 一拖二无线手持话筒，频率范围：UHF740-790MHz，调制方式：宽频FM，可调范围：50MHz | 2 | 套 |  |
| 8 | U段无线话筒（头戴） | 一拖二无线头戴话筒，频率范围：UHF740-790MHz，调制方式：宽频FM，可调范围：50MHz | 2 | 套 |  |
| 9 | 桌面鹅颈式有线话筒 | 指向特性：单一指向型，频率响应：60Hz-15KHz，灵敏感度：-47dB/±3dB（1KHz），低频衰减：125Hz6dB/OCTAVE，输出阻抗：200Ω | 5 | 支 |  |
| 10 | 2米标准机柜 | 600*600*2000mm标准机柜 | 1 | 套 |  |
| 11 | 140型地插 | 140型6位金属铜质地插，含双卡农、网络、强电、莲花音视频模块 | 3 | 套 |  |
| 12 | 二芯音箱信号线 | 2*2.5mm无氧铜 | 380 | 米 |  |
| 13 | 音频信号线 | (7*0.15)*2+32*0.12无氧铜 | 640 | 米 |  |
| 14 | 桌面型话筒支架 | 桌面型话筒支架 | 2 | 套 |  |
| 15 | 辅材及配件 | 音视频接线配件等 | 1 | 批 |  |
| 16 | 无线HDMI传输器 | 支持高清4K高清无线投屏传输终端，视频传输，支持3D | 1 | 对 |  |
| 17 | P1.83全彩屏 | 室内P1.83全彩LED显示屏，含箱体、电源、金属箱体等配件，显示屏尺寸：净宽4.48米×净高2.56米=11.47平方米。 | 11.47 | ㎡ |  |
| 18 | LED控制系统 | 具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路DP，1路USB； 支持的输入分辨率最高1920×1200@60Hz； | 2 | 台 |  |
| 19 | 框架结构 | 国标定制(含承载钢架、外边框包边) | 11.47 | ㎡ |  |
| 20 | 辅材及配件 | 音视频接线配件、投影机布线配套线缆等 | 1 | 批 |  |
| 5）逸夫楼一楼二间小会议室音视频系统 |  |  |  |
| 1 | 音柱音响 | 4只铷磁4英寸国内优质订制单元搭配1只号角负载驱动器体现高频的穿透力与清晰度；中低音喇叭:4×4"(铷磁)；高音喇叭:1×1.36"；频响(±3dB):95Hz-18kHz；阻抗：8欧；额定/峰值功率：120W/360W；灵敏度:95dB；最大声压:119dB | 4 | 根 |  |
| 2 | 合并式音柱音响功放 | 8Ω立体声功率：300WX4；频率响应：20Hz-20KHz（+0/-0.3dB）；信噪比：＞98dB | 2 | 台 |  |
| 3 | 音频处理器 | 四个输入接口，八个输出接口输入可以分配给任何一个输出，平衡的输入和输出XLR音箱接口 | 2 | 台 |  |
| 4 | 8路电源时序控制器 | 电源插座各路输出最大电流：10A；通道控制：8路；通道间隔切换时间：2秒 | 2 | 台 |  |
| 5 | 桌面鹅颈式无线话筒 | 一拖四桌面鹅颈式无线话筒，一台主机支持4套U段无线话筒 | 4 | 套 |  |
| 6 | 1.2米标准机柜 | 600*600*1000mm标准机柜 | 2 | 套 |  |
| 7 | 140型地插 | 140型6位金属铜质地插，含双卡农、网络、强电、莲花音视频模块 | 2 | 套 |  |
| 8 | 交互式会议平板 | 尺寸：86寸。 1、屏幕类型：LED，书写屏采用防爆全钢化玻璃屏，防划防撞; 2、分辨率：≥1920×1080； 3、对比度：≥1000:1，视角：≥178°，亮度：≥500cd/m2； 4、感应方式:红外感应,支持四点触控，响应时间:＜4ms；支持HDMI高清视频信号输入/输出 5、含交互软件 6、OPS电脑：IntelCorei5,主频为双核四线程≥3.0GHz，内存4G；硬盘：128G高性能SSD;内置WiFi，接口：VGA*1，HDMI*1，立体声*1，USB2.0*2，3.0*2,千兆网口RJ45*1，RS232控制口*1 | 2 | 台 |  |
| 9 | 二芯音箱信号线 | 2*2.5mm无氧铜 | 480 | 米 |  |
| 10 | 音频信号线 | (7*0.15)*2+32*0.12无氧铜 | 480 | 米 |  |
| 11 | 辅材及配件 | 音视频接线配件等 | 2 | 批 |  |
| 6）校园广播音频设备 |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心 | 1）4.3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验； 2）配有PC端编程软件，可以通过USB线跟PC接链接； 3）自带8G内存容量，可以增加到16G、32G内存，标配8G； 4）可以插U盘播放，U盘插即可以播放，对U盘内歌曲名称，歌曲放置路径没有要求，可以点击上下曲播放； 5）含有4套程序，每套程序可编程120个定时点； | 1 | 台 |  |
| 2 | 播放器 | 2U标准机柜式设计，兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD等播放多种格式光碟。可播放U盘里各种音乐格式文件 | 2 | 台 |  |
| 3 | 调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统。AM/FM各40个电台存储功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 广播寻呼话筒 | 支持终端即插即用；具有延时自动关闭功能；可弯曲式话筒 | 1 | 只 |  |
| 5 | 时序电源控制器 | 按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源；插座总容量达≥4.5KVA；电源插座输出容量：总容量220V，≥20A；每个插座最大输出电流为≥10A。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 广播操作台 | 2工位金属操作台 | 1 | 套 |  |
| 7 | 42U网络机柜 | 前后网孔600mm*600mm*2000mm | 1 | 套 |  |
| 8 | 电脑 | I5，256G固态硬盘，8G内存，2G独立显卡，21寸显示器，无线键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 9 | 远程控制软件 | 可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能；提供国家版权局计算机软件著作权登记证书 | 1 | 套 |  |
| 10 | 寻呼话筒 | 可遥控16台分区寻呼器，遥控距离可达1km； 自带1只话筒，外加1个线路输入口； 内置钟声发生器； 具有默音功能； | 2 | 台 |  |
| 11 | 音频光端机 | 广播级双向传输高清光端机，单模双芯 | 20 | 对 |  |
| 12 | 前置放大器 | 具有5路话筒（MIC)输入，第1路话筒（MIC1)具有最高优先级、优先强行切入功能，3线路标准信号（AUX)输入 | 20 | 台 |  |
| 13 | 1000W纯后级广播功放 | 额定输出功率：1000W 最小源电动势：≤1100mV 额定输出电压：70V，100V 信噪比：≥82dB 频率响应：80Hz-15KHz（±3dB） | 5 | 台 |  |
| 14 | 1500W纯后级广播功放 | 额定输出功率：1500W 最小源电动势：≤1100mV 额定输出电压：70V，100V 信噪比：≥82dB 频率响应：80Hz-15KHz（±3dB） | 16 | 台 |  |
| 15 | 2000W纯后级广播功放 | 额定输出功率：2000W 最小源电动势：≤1100mV 额定输出电压：70V，100V 信噪比：≥82dB 频率响应：80Hz-15KHz（±3dB） | 1 | 台 |  |
| 16 | 木质壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W；最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; | 204 | 只 |  |
| 17 | 音量控制器 | 6W音控，可扩展至30、60、120、200W。 | 136 | 只 |  |
| 18 | 吸顶音箱 | 最大声压级：100±2dB， 有效频率范围75Hz~18kHz; 灵敏度高（92±2dB），单元尺寸6.5"x1 | 749 | 只 |  |
| 19 | 石头形草地音箱 | 工作电压70/100V，功率15~20W； 喇叭单元：5"全频扬声器x1，； 最大声压级：98±2dB， 有效频率范围：150Hz~20kHz； | 41 | 只 |  |
| 7）报告厅音频设备 |  |  |  |
| 1 | 左右无源线性阵列音箱 | 低音喇叭：2×12"； 高音喇叭：2×1.73"； 音箱功率：额定功率900W，连续功率1800W，最大功率3600W； 灵敏度：101dbSPL； 最大声压级：134dbSPL 额定阻抗：8Ω； ★提供产品检测报告及IP56 防水防尘检测报告 | 12 | 只 |  |
| 2 | 次低无源线性阵列音箱 | 低音喇叭：2×15"； 频响：42Hz-400Hz； 额定/峰值功率：1000W/4000W； 阻抗：4欧； 灵敏度:98dB； 最大声压SPL:127dB； ★提供产品检测报告及IP56 防水防尘检测报告 | 4 | 只 |  |
| 3 | 定制吊架 | 现场定制高精度标准吊架，角度可调节机构 | 2 | 只 |  |
| 4 | 线阵功放 | 立体声输出功率2×1200W/8Ω、2×1800W/4Ω | 6 | 台 |  |
| 5 | 次低功放 | 立体声输出功率2×1200W/8Ω、2×1800W/4Ω | 2 | 台 |  |
| 6 | 返听音箱 | ★单元构成：低音1×13"提供喇叭单元现场检验，高音1×1.73"； 频率回应：50Hz-18KHz； 额度功率:300w； 灵敏度：95dB； 最大声压：126dB； 阻抗：8Ω | 4 | 只 |  |
| 7 | 返听功放 | 立体声输出功率2×600W/8Ω、2×950W/4Ω | 2 | 台 |  |
| 8 | 超低音箱 | 低音喇叭：2×18" 频响：28Hz-400Hz； 额定/峰值功率：2000W/8000W； 阻抗：4欧； 灵敏度：100dB； 最大声压SPL：136dB； | 2 | 只 |  |
| 9 | 超低音功放 | 立体声输出功率2×1200W/8Ω、2×1800W/4Ω | 1 | 台 |  |
| 10 | 左右下拉声音响 | 中低音喇叭：1×15"； 高音喇叭：1×2.83"； 额定功率：500W； | 4 | 只 |  |
| 11 | 左右下拉声功放 | 立体声输出功率2×800W/8Ω、2×1300W/4Ω | 2 | 台 |  |
| 12 | 后排补声音箱 | ★中低音喇叭：1×13"提供喇叭单元现场检验，高音喇叭：1×1.34"； 额定功率：300W； 灵敏度：97db； 最大声压级：122db； 额定阻抗：8Ω； 频率响应：70Hz-18KHz； | 6 | 只 |  |
| 13 | 补声功放 | 立体声输出功率2×450W/8Ω、2×800W/4Ω | 3 | 台 |  |
| 14 | 数字音频处理器 | 4进8出数字音频处理器，通过RS485方式实现多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制。 | 3 | 台 |  |
| 15 | 电源时序器 | 通道总电流容量25A，提供8000W总功率，2U标准机箱12路电源时序器 | 4 | 台 |  |
| 16 | 高清24路调音台 | 16路话筒输入，带有48V幻象供电，每通道带有HPF；24个线路输入(24个单声道和4个立体声) | 1 | 台 |  |
| 17 | 监听音箱 | 有源监听扬声器，阻抗为8欧的情况下其额定功率为100W。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 桌面鹅颈式有线话筒 | 鹅颈电容专业有线电脑会议话筒，单一指向型，有线话筒 | 5 | 支 |  |
| 19 | U段无线话筒（手持） | 一拖二无线手持话筒，频率范围：UHF740-790MHz，调制方式：宽频FM，可调范围：50MHz | 5 | 套 |  |
| 20 | U段无线话筒（头戴） | 一拖二无线头戴话筒，频率范围：UHF740-790MHz，调制方式：宽频FM，可调范围：50MHz | 5 | 套 |  |
| 21 | DVD播放器 | 全高清HDMI4K输出；192kHz/24-bit数模转换器；输入输出端口：HDMI1.4端口；USB2.0；复合视频输出；2声道音频输出；LAN接口。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 豪华地插 | 专业舞台地插，平移式，含话筒、AV音视频、HDMI、VGA、电源、网络模块。 | 6 | 套 |  |
| 23 | 无氧铜音箱线 | 300芯无氧铜 | 8750 | 米 |  |
| 24 | 话筒线 | RVVP2*2.5 | 3280 | 米 |  |
| 25 | 专业机柜 | 42U防震机柜三开门机柜，带调音台升降支架 | 2 | 台 |  |
| 26 | 操作台 | 三工位金属操作台，标准化机箱 | 1 | 套 |  |
| 27 | 辅材及配件 | 固定件、音视频专业插头、机柜跳线等辅材配件 | 1 | 批 |  |
| 28 | 会标吊杆 | 会标幕合金轨道,行程：12.4米，荷载：800KG | 1 | 道 |  |
| 29 | 大幕吊杆 | 大幕合金轨道,行程:12.4米，荷载：800KG | 1 | 道 |  |
| 30 | 二道幕吊杆 | 二道幕合金轨道,行程:5.8米，荷载：600KG | 2 | 道 |  |
| 31 | 三道幕吊杆 | 三道幕合金轨道,行程:5.8米，荷载：600KG | 2 | 道 |  |
| 32 | 背景幕吊杆 | 背景幕合金轨道，行程：12.4米，荷载：800KG | 1 | 道 |  |
| 33 | 舞台LED灯光吊杆 | 荷载600KG。5号圆钢定制。外径50MM.管壁厚6MM. | 5 | 道 |  |
| 34 | 舞台侧光吊杆 | 荷载600KG。5号圆钢定制。外径50MM.管壁厚6MM. | 2 | 道 |  |
| 35 | 舞台面光灯吊杆 | 荷载800KG。5号圆钢定制。外径50MM.管壁厚6MM. | 1 | 道 |  |
| 36 | 舞台钢结构栅顶 | 舞台专用钢结构，12#槽钢为主梁；100*100为滑轮梁；30*50矩形管做马道；10#槽钢为吊筋 | 1 | 项 |  |
| 37 | 对开大幕系统 | 噪音:≤50dB（A）,电机功率:1.1KW，总载荷：800KG；安全保护措施:开、闭限位，红外线电机过载保护,行程：14m左右，变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统,变频调速,可电动、遥控二用 | 1 | 套 |  |
| 38 | 对开背景幕系统 | 噪音:≤50dB（A）,电机功率:1.1KW，总载荷：800KG；安全保护措施:开、闭限位，红外线电机过载保护,行程：14m左右，变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统,变频调速,可电动、遥控二用 | 1 | 套 |  |
| 39 | 侧开二道、三道幕系统 | 功率(kw)3.0,速度:0.4m/s,定位度:±5mm，驱动方式:卷扬与蜗轮减速组合,安全保护方式，设计安全保护程序,安装上下限位,极限冲顶断火保护，红外线电机过载保护。寻轨系统、变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统,变频调速,可电动、遥控二用。 | 2 | 套 |  |
| 40 | 升降会标控制系统 | 速度:0.4m/s,定位精度:±5mm，总载荷：600KG；驱动方式:卷扬与蜗轮减速组合,安全保护方式,设计安全保护程序,安装上下限位,极限冲顶断火保护,红外线电机过载保护。寻轨系统、变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统，变频调速,可电动、遥控二用 | 1 | 套 |  |
| 41 | 升降灯光架控制系统 | 升降速度：0.30m/s；2.2KW/6级;吊点数：4吊点，总载荷：600KG；噪音≤48dB；配备上下限位装置;卷扬系统包括电动机、减速器、制动器、滑轮组件、镀锌航空软钢丝绳和配件等;保护装置：超程保护、过流保护。 | 1 | 套 |  |
| 42 | 机械控制电缆 | 国标YJV4*4+1*2.5 | 468 | 米 |  |
| 43 | 背景幕 | 定制850克绒布,尺寸16m×7m×2×3（折叠系数）,含布袋钩子、衬里及配件 | 546 | m² |  |
| 44 | 大幕 | 定制850克绒布,尺寸16m×7m×2×3折叠系数）,含布袋钩子、衬里及配件 | 546 | m² |  |
| 45 | 二道、三道幕 | 定制16m×7m×2×3（折叠系数）,含布袋钩子及配件 | 546 | m² |  |
| 46 | 会标幕 | 定制850克绒布,尺寸1.2m×12.4m×2×5（折叠系数）,含布袋钩子、衬里及配件 | 148.8 | m² |  |
| 47 | 横条幕 | 定制13m×1.5m×3m×2×3（折叠系数），阻燃加密丝绒,含布袋钩子及配件 | 351 | m² |  |
| 48 | 侧条幕 | 定制2m×7m×6m×2×3（折叠系数），阻燃加密丝绒,含布袋钩子及配件 | 504 | m² |  |
| 49 | 一道面光LED电动变焦聚光灯 | 1.功率:230W； 2.光源：90×3WLED(R24+G24+B24+W18)/平均寿命：50000H； 3.色温校正：3200K～7200K线性调节； 4.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 5.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 6.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7.通道：8通道 | 12 | 台 |  |
| 50 | 一道顶光五色帕灯 | 额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；功率:230W；光源：90颗3WLED | 12 | 台 |  |
| 51 | 一道顶光LED平板会议灯 | 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz； 2.总功率：300W； 3.光源：2835/0.5WLED暖白+冷白； 4.控制信号：DMX控制 | 6 | 台 |  |
| 52 | 二道顶光五色帕灯 | 额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；功率:230W；光源：90颗3WLED | 12 | 台 |  |
| 53 | 二道顶光LED平板会议灯 | 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz； 2.总功率：300W； 3.光源：2835/0.5WLED暖白+冷白； 4.控制信号：DMX控制 | 6 | 台 |  |
| 54 | 二道顶光摇头光束灯 | 1.功率：1800W，功率因素PF≥0.98； 2.色温：6000K； 3.图案：1个旋转图案盘，均配有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果；图案轮16bit精确定位,1个固定图案轮，9个图案效果+1个白光，可实现双向流水功能1个动感轮，可模拟出云朵、火焰、流水等效果； ★4.图形切割：1套四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转； | 4 | 台 |  |
| 55 | 三道顶光五色帕灯 | 额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；功率:230W；光源：90颗3WLED | 12 | 台 |  |
| 56 | 三道顶光LED平板会议灯 | 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz； 2.总功率：300W； 3.光源：2835/0.5WLED暖白+冷白； 4.控制信号：DMX控制 | 6 | 台 |  |
| 57 | 三道顶光摇头光束灯 | 1.功率：1800W，功率因素PF≥0.98； 2.色温：6000K； 3.图案：1个旋转图案盘，均配有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果；图案轮16bit精确定位,1个固定图案轮，9个图案效果+1个白光，可实现双向流水功能1个动感轮，可模拟出云朵、火焰、流水等效果； 4.图形切割：1套四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转； | 4 | 台 |  |
| 58 | 一道逆光五色帕灯 | 额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；功率:230W；光源：90颗3WLED | 12 | 台 |  |
| 59 | 一道逆光摇头光束灯 | 1.功率：1800W，功率因素PF≥0.98； 2.色温：6000K； 3.图案：1个旋转图案盘，均配有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果；图案轮16bit精确定位,1个固定图案轮，9个图案效果+1个白光，可实现双向流水功能1个动感轮，可模拟出云朵、火焰、流水等效果； 4.图形切割：1套四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转； | 4 | 台 |  |
| 60 | 左侧光五色帕灯 | 额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；功率:230W；光源：90颗3WLED | 6 | 台 |  |
| 61 | 右侧光五色帕灯 | 额定电压：AC110V～240V,50～60Hz；功率:230W；光源：90颗3WLED | 6 | 台 |  |
| 62 | 地面效果光摇头光束灯 | 1.功率：1800W，功率因素PF≥0.98； 2.色温：6000K； 3.图案：1个旋转图案盘，均配有5个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果；图案轮16bit精确定位,1个固定图案轮，9个图案效果+1个白光，可实现双向流水功能1个动感轮，可模拟出云朵、火焰、流水等效果； 4.图形切割：1套四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转； | 12 | 台 |  |
| 63 | 350W追光灯 | 输入电压：AC100-240V50-60HZ 额定功率：550W 光源功率：350W 颜色系统：白，绿，蓝，红，黄 主要功能：手动调焦，光圈，频闪，放大 | 2 | 台 |  |
| 64 | 1500W水性薄雾机 | 额定功率：1500W 输出烟量：10000立方尺/分钟 预热时间：8分钟 油桶容积：2.3升 控制方式：支持遥控，支持DMX512，液晶屏控制 | 4 | 台 |  |
| 65 | 灯光控制台 | 酷睿I5处理器，120G固态硬盘，4G内存；内置4/8个DMX输出口，2048/4096个通道； 内置15.4寸高亮触摸屏； 通过网络支持视频服务器控制； | 1 | 台 |  |
| 66 | 8路信号放大器 | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 | 3 | 台 |  |
| 67 | 12路4KW直通箱(带电压表) | 输入电压：AC380V±10％三相五线，50HZ±5﹪ 输出额定功率：12路×4KW可用于任何负载 | 2 | 台 |  |
| 68 | 水性雾油 | 产品规格：4桶/箱，4.5L/桶；功能特点：雾色纯白，雾效持久性高，光透感强 | 4 | 箱 |  |
| 69 | 灯光电缆 | 国标RVV3*2.5 | 1760 | 米 |  |
| 70 | 控制线缆 | 国标RVV2*0.5 | 1760 | 米 |  |
| 71 | 辅材 | 含灯钩、钢丝绳、电源航空头、电缆头等 | 1 | 批 |  |

备注：

1、本项目的核心产品为核心交换机。

2、本次采购为新建项目，现场平面格局、需要装修配套的设施、耗材以及现场布线、设备安装环境，投标人需自行现场踏勘，现场踏勘联系：联系人：陈老师，联系方式：17767177698。未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标人自行承担。

3、▲项目中各货物要求质保期提供至少三年，不得提供厂家停产货物或2018年之前生产的货物，软件部分要求是最新版本，质保期内不得收取项目有关的维修、设备故障导致物品更换、附属配件增加、软件升级等任何额外产生的费用，投标人必须在投标时进行考虑。

4、▲投标人不得改变表格格式及设备数量，否则作无效标处理。

5、本项目为交钥匙工程，报价中必须综合考虑：成套设备运输及保险费、随机附件、备品备件、专用工具、售后服务、技术服务、技术培训、三年免费驻场服务、总承包服务费、施工配合费、安装费、调试费、检验试验费、税金等直至本项目验收合格时需的一切费用。

二、演示产品

1、本次演示由各投标人根据采购需求现场搭建演示环境。

2、演示产品递交时间及地点：投标人请于投标截止时间前送至杭州市富阳区江连街27号A座区行政服务中心4楼样品间，自行安装完成。因场地需要，演示结束后当天必须撤回，未撤回的产品招标人有权自行处置。

## 三、项目实施要求

1、合同签订后3天内必须和采购人商定线路铺设、设备安装、装修配合等项目有关具体方案。根据项目的整体情况，制定科学、合理的工期实施计划。

2、工期要求：2020年9月1日前完成全部建设任务，并通过初验，并进入半个月的试运行。

3、工程要求：施工布线线路必须经过采购单位同意。若需穿墙打洞必须经过采购单位同意。

4、材料配置表：要求能够体现材料的优劣以及材料和本项目整体技术要求的匹配程度。

## 四、售后服务

（一）整体工程保修3年。

（二）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（三）招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在租赁期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

（四）保修期内，中标方应提供系统7*24小时上门现场免费保修服务。用户有设备故障申报，投标方必须在1小时内响应、2小时以内到现场，24小时以内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

（五）若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

（六）在保修期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题。在租赁期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（七）在保修期内，举办重大活动时，提供必要的技术支持。

## 五、培训

投标单位负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

## 六、项目验收

将本次招标采购的保修所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到招标方要求的性能和产品技术规格中的性能。

（一）设备及软件的验收要求

按照标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。

测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，用户有拒收的权利。

如果出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，用户保留索赔权利。

（二）技术文档须求

投标方在工程开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

1.提供对用户现有系统的评估报告。

2.产品安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

3.设备及软件产品配置计划（包括配置图和配件清单）。

4.所购设备及软件的安装指南、使用手册、许可证、介质。

5.测试及验收文档。

6.系统及子系统的设计方案。

## 八、货款支付

1、履约保证金按中标价的5%计取，中标单位在双方签订合同后5个工作日内汇入采购人账户，待合同履行完毕（验收合格）5个工作日内无息退还。

2、付款方式：政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件（提供深化设计方案，明确施工计划）后15日内支付。全部设备安装调试完成，采购人组织项目验收合格后15天内支付70%。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2020-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金

按合同总价5%计取，双方签订合同后5个工作日内由乙方交由甲方。履约期结束后，由甲方在到期后的5个工作日内无息退还。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

邮编：311400

电话：0571-63155591    传真：0571-63155597

签约时间：2020年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面与项目对应需求的满足；（0-3分） 2、深化技术方案：根据系统技术解决方案的合理性给分，每个系统满分3分：①计算机网络交换等设备；②校园安全网络视频监控管理系统等设备；③视频会议系统；（0-9分） |  |
| 2 | 核心技术解决能力 | 1、5G组网对接整合能力：要求所投5G网覆盖设施无缝兼容不少于两家具备5G运营资格的基础网络运营商5G组网设备测试证明（相关费用包含在投标总报价中）；（0-2分） 2、万兆教育城域网对接整合能力：根据规划万兆城域网架构，分析接入万兆城域网组网架构分析、IP规划、设备配置、设计方案；（0-2分） 3、学校数据中心托管服务能力：托管机房硬件基础设施是否符合规范及实际使用需求，专业机房是否安全、地理位置是否便利、机房配套系统是否完善（UPS、机房空调、消防设施）。（0-2分） |  |
| 3 | 投标产品性能及技术指标 | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得5分，参数负偏离每项扣0.5分，标★参数负偏离每项扣1分，扣完为止。（0-5分） |  |
| 4 | 现场演示 | 所需演示环境需各投标人自行搭建,演示时间控制在20分钟以内，专家根据演示情况给分，无演示则系统功能演示得0分。 宿舍人脸识别考勤摄像机联动学校现有智慧校园应用系统演示，以下功能每条实现的得2分：（0-6分） ①宿舍考勤：基于楼层、宿舍号的考勤情况展示，包含每个楼层的应到人数、实到人数；单间宿舍考勤状态须展示对应床位的学生考勤状态；（0-2分） ②到离校考勤：支持考勤统计情况展示，包括实到人数、应到人数、未考勤人数、迟到人数、未离校人数、已离校人数、正常考勤人数，支持按照日期筛选；（0-2分） ③就医管理：学生在医务室进行人脸识别认证后，系统自动为医生推送登记入口，快速进入学生就医登记页面；如遇医生不在医务室的情况，系统自动会给医生发送通知。（0-2分） 2、5G网设备现场演示：现场搭建微型5G网设备，同时要求接入基站设备，根据现场测试的5G网传输速率评定。（0-4分） 3、报告厅音频设备现场演示，提供左右无源线性阵列音箱1对、返听音箱一只、后排补声音箱一只、配套功放、音频处理器、数字调音台1批及系统搭建需要的设备，搭建好进行音色及防啸叫测试：（0-4分） ①防啸叫演示：根据现场演示话筒防啸叫能力给分；（0-2分） ②听音评测：对产品的音色、音质进行给分。（0-2分） 4、报告厅灯光设备现场演示；提供LED平板会议灯3台、摇头光束灯3台、五色帕灯3台、电脑控制台1台及系统搭建需要的设备，搭建好进行灯光测试：（0-4分） ①摇头光束灯要求具备四片式全程图形切割系统，切割图形可90°旋转；（0-2分） ②根据灯光色彩效果、联动效果给分。（0-2分） |  |
| 5 | 售后服务 | 1、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 2、投标人是否有较强的本地化服务能力，根据投标人提供的售后服务网点分布数量、距离项目现场远近、售后服务人员配置等情况给分；（0-3分） 3、应急保障能力：具备保障学校重大活动及突发状况的能力，要求提供车辆彩色图片及有效行驶证复印件（0-4分） ①投标人具备移动应急电源保障车的，得2分 ②投标人具备移动信号通信保障车的，得2分。 4、售后驻点保障人员：为确保项目后续维护的及时性，本项目技术负责人必须到采购人处刷脸备案，每月到学校刷脸报到不得少于22天，免费驻点时间不少于三年，从验收交付后开始计算。提供以上驻点承诺的，得4分。（0-4分） |  |
| 6 | 组织实施 | 1、实施计划：项目管理分工明确，项目人员组织结构科学合理，有详细的工程计划安排、完善的的安全搬迁计划，根据项目进度实施计划的科学性与合理性打分；（0-2分） 2、项目实施人员投入：（0-5分） ①针对本项目投入的项目负责人、技术负责人同时具备应用电子高级工程师证书，得3分；（0-3分） ②项目实施人员具备高级工程师证书的，每人得2分，最高得2分。（0-2分） 注：须提供相关人员证书复印件，半年内本单位社保缴纳记录证明。 3、工期承诺：承诺2020年9月1日前完工验收且交付使用的得2分。（0-2分） |  |
| 7 | 投标人综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业资质等企业综合实力情况给分。（0-2分） 注：需提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 8 | 类似案例和业绩 | 投标人自2017年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分，最高得2分。（0-2分） 注：需提供合同及验收单复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 9 | 标书质量 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2020-

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                    项目编号：FYZC2020-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：                       项目编号：FYZC2020-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 采购物品 名称 | 产品品牌和型号 | 配置参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

##### 5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时本项目所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

##### 投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、可自行增减费用项。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：