杭州市富阳广播电视台

高清电视转播车采购项目

项目编号：FYZC2020-06

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………6

第三章    评标办法及评分标准…………………………………17

第四章    采购需求………………………………………………20

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………86

第六章    投标文件格式附件……………………………………89

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳广播电视台委托，现就“杭州市富阳广播电视台高清电视转播车采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2020-06

二、项目名称：杭州市富阳广播电视台高清电视转播车采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 预算 | 技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清电视转播车采购项目 | 1 | 辆 | 8000000元 | 详见采购需求 |

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：2020年5月6日至2020年5月12日；

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版;

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

##### CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见“浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

八、投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2020年5月29日9时30分。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2020年5月29日9时30分。

2.开标地点：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

十、业务咨询：

1.采购人名称：杭州市富阳广播电视台

联系人：方凤根

联系电话：13758129859

2.采购机构名称：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

机构地点：杭州市富阳区江连街27号B座区行政服务中心4楼

业务联系人：蒋介子  联系电话：0571-63155591

质疑答复联系人：徐佳  联系电话：0571-63155599

电子邮箱：fyzfcg@163.com

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市富阳区财政局采监科

地址：杭州市富阳区富春路11号

联系人：赵靓

监督投诉电话：0571-61772959；  传真：0571-63324371

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2020年5月6日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市富阳广播电视台高清电视转播车采购项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：方凤根，联系方式：13758129859。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2020年5月21日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 8 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政务服务网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 11 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 12 | 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格）后5个工作日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：8000000元。 |
| 16 | 投标文件有效期：90日 |
| 17 | 如有现场演示环节，请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

## 一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## （三）投标委托

若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

## （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

## 二、招标文件

## （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

## （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

## 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

## （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2018年度或2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（10）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（11）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（13）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书；

（4）报价一览表、投标报价明细表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

# 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

# （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

# 四、投标文件的递交

（一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

# 2.投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

4.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5.在系统上公开资格和商务技术评审结果，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6.在系统上公开报价开标情况，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录，招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行在线核实；同时由唱标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未进行在线核实的，不影响评标过程和结果；

7.评标委员会对报价情况进行评审；

8.在系统上公布评审结果。评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，或因系统原因，出现违反法律法规，或出现影响采购公平公正的违法、违规行为等其他不可抗力情况的，采购机构有权中止本次招投标工作，并报政府采购监督部门处理。

评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

##### 7.多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 七、无效的投标

# 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

# （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

# （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

# （三）未办理获取采购文件登记手续的；

# （四）投标人未能通过资格审查的；

# （五）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

# （六）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

# （七）投标报价超过预算的；

# （八）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

# （九）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

# （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十一）报价文件中有0报价的；

# （十二）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

# （十三）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

# （十四）出现影响采购公正的违法违规行为；

# （十五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

# （十六）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

# （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

# （四）因重大变故，采购任务取消的；

# （五）违反采购流程的。

# 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

## 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。履约期结束，采购人退付履约保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

# 验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

# （五）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

质疑答复受理联系人：徐佳

联系电话：0571-63155599          电子邮箱：fyzfcg@163.com

邮寄地址：杭州市富阳区江连街27号区行政服务中心B座政府采购科409办公室

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案的完整性和吻合度 | 根据投标方案的完整性、科学性、合理性、成熟性、可靠性，以及与采购需求的吻合程打分：（0-8分） 详细阐述整体设计与建设方案；（0-4分） 2、设备配置与系统架构。（0-4分） | 8 |
| 2 | 投标产品技术配置优势 | 1、根据投标人所投的车底盘的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分；（0-3分） 2、根据投标人所投的摄像机及通道、摄像机镜头的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分；（0-5分） 3、根据投标人所投的切换台和矩阵、调音台的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分；（0-3分） 4、根据投标人所投的周边产品的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分。（0-2分） | 13 |
| 3 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施总体方案情况打分；（0-3分） 2、针对本项目施工工艺说明重点、难点分析及解决方案，如视音频系统、车改技术等打分；（0-4分） 3、明确总工期并提供进度计划表，详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施、安装管理和验收交付计划。（0-2分） 4、根据投标人所投详细的系统图、布局图、效果图等给分；（0-3分） 5、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室系统的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。（0-2分） | 14 |
| 4 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得9分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-9分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） | 10 |
| 5 | 售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期３年及以上，满足采购文件要求3年得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得3分；（0-3分） 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。（0-2分） 4、针对本项目的其他管理方案。（0-6分） ①提出合理、可行的特色服务方案给分。（0-3分） ②投标人需有完善的应急响应巡查机制，要求应急预案详细、完整，可行性高。（0-3分） | 13 |
| 6 | 投标人 综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备等其他企业综合实力情况评定打分。（0-4分） | 4 |
| 7 | 投标人 类似业绩 | 投标人自2018年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-5分） （需提供合同、交车实物照片、验收单复印件并加盖公章） | 5 |
| 8 | 投标文件制作情况 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 3 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

第四章  采购需求

项目简介：本项目是杭州市富阳广播电视台新大楼的新建项目，拟建一辆高清电视直播车。规模设计为6个有线讯道+2个无线讯道，适用于时政新闻会议、中小规模的文艺类、活动类电视节目的制作，适应新时代融媒体制作需求。要求系统性能稳定、安全、可靠，功能和设备配置适度超前，设计要简洁、大气、时尚，操作流程简单，便于使用。

一、项目总体要求

1、一辆高清6+2讯道电视直播车；

2、车体采用国六底盘；整车长度小于10米；箱体采用单向全侧拉技术；工位布局及车内设计要求简洁，大气，时尚；

3、本项目要求系统性能稳定、安全、可靠，功能和设备配置适度超前；

4、可满足政新闻会议、中小规模的文艺类、活动类电视节目的直、录播使用；

5、适应新时代融媒体制作需求，具备新媒体直播分发与推流等设备；

6、实现多通道录制；

7、兼容5G融合发展；

二、技术设计原则、标准及依据

总体设计原则

- 运行可靠性原则

（1）作为移动制作平台，系统、车体设计及设备选型要求稳定可靠、简单安全。

（2）系统必须高度可靠，对环境温/湿度有较宽的适应范围，要能够满足南方地区高温潮湿的工作环境，对抗震、传输性能等指标均有严格要求。

（3）系统设计必须具备完善的应急方案，应急操作安全快捷。

（4）整个系统的各种软硬件以及车体改装均应符合国际或国内的相关标准。

- 技术先进性原则

（1）系统设计保持与国际先进设计理念同步，并且能够最大限度地适应今后技术发展变化和电视节目制作等多方面的需求。

（2）系统设备采用技术先进、稳定成熟,具有实际应用成功案例的设备。

- 功能实用性原则

（1）按国际性节目转播信号要求进行设计，能够满足中小型文体活动、综艺活动等现场直播和录制的各项功能需求。

（2）整车的空间设计以人为本，充分满足人体功能学的需要，空间利用率高，布局合理，符合节目制作流程和操作习惯。

（3）彻底解决高标清兼容问题，可以方便地进行相互间的切换和转换。

- 系统灵活性原则

（1）作为具有直播功能的电视转播车，在满足功能的前提下，系统应具备结构的灵活性、接入的灵活性和操作的灵活性。

（2）系统操作简单直观。

（3）系统信号调配灵活。

（4）系统维护管理方便。

（5）系统设计及预留接线具有可扩展性,便于今后的系统扩展和升级。

适用标准及依据

- GY/T 155—2000 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

- GY/T 157—2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

- GB/T 14857-93 《演播室数字电视编码参数规范》

- GB/T 17953-2000 《4:2:2数字分量图像信号的接口》（等效于SMPTE 259M）

- GY/T 158—2000 《演播室数字音频信号接口》（等效于ITU-R BS.647-2）

- GY/T 160—2000 《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

- GY/T 161—2000 《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

- GY/T 162—2000 《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

- GY/T 164—2000 《演播室串行数字光纤传输系统》

- GY/T 165－2000 《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

- GY/T134-1998 《数字电视图像质量主观评价方法》

- ITU-R BR.1384-1998 《多信道声音录音的国际交换参数》

- ITU-R BT.1359-1 (1998) Relative Timing of Sound and Vision for Broadcasting

- AESTD1001.1.01-10 《多声道环绕声系统和操作》

- AES3-1992 《两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》

- AES-3id-1995 《不平衡同轴电缆AES3传输规范》

- AES10-2003 《多通道数字音频串行接口（MADI）》

- AES11-2003 《演播室数字音频设备同步》

- AES17-1998 《数字音频设备测量》

- GY/T 156-2000 《演播室数字音频参数》

- GY/T 192-2003 《数字音频设备的满度电平》

- GY/T 193-2003 《数字音频系统同步》

- GB／T17975.3-2002 《信息技术，运动图像及其伴音信号的通用编码第3部分音频》

- GY/T187-2002 《多通路音频数字串行接口》

- GY/T165-2000 《广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求》

- GB/T 12503-1995 《电视车通用技术条件》

- JT 3103-827 《公路客运车辆改装技术要求和检验标准》

- GB 5920-1999 《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》

- GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》

- GB 1858x-2001 《室内装饰装修材料有害物质限量》

- GB 50325-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

- GB 50054-95 《低压配电设计规范》

- DL/T 572-95 《电力变压器运行规程》

- GB 50168-92 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》

- GB 50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- GB/T 15543-1995 《三相电压允许不平衡度》

- GB 1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》

- 其他中华人民共和国国家广播电影电视总局关于高清及标清数字电视设备系统的技术标准；

- 其他中华人民共和国国家广播电影电视总局关于省级电视台建设的标准；

- 其他中华人民共和国关于电器设备使用的有关电气标准；

- 其他中华人民共和国关于车辆改装和行驶的有关标准；

- 符合其他中华人民共和国相关标准。

三、技术需求说明

项目功能定位

1.本项目为杭州市富阳广播电视台建造一台6讯道高清融媒体直播车,是响应新时代媒体制作需求的新一代直播车，规模设计为6个有线讯道+2个无线讯道。

2.本系统设计以高清系统工作。

3.系统能够满足重要时政新闻会议、小型体育赛事、小型规模综艺晚会等节目的高清现场录制和电视直播任务。

4.系统应搭载在稳定、可靠的中等箱式底盘上，整体设计、改装为适合使用要求的高清融媒体直播车, 要求方便布署、快速展开，适用于浙江省地形地貌移动工作，对道路没有严苛的要求, 改装后的车辆必须满足国家有关车辆行车标准或行业规范的要求，要求完成车辆上牌、整车交付使用。

项目功能要求

1.全套系统，可以在HD及SD系统之间灵活的按需切换。

2.要求拍摄操作简单、易用，具有多种辅助聚焦功能，使得聚焦方便快捷，操作复杂程度等同于传统高清设备。

3.所记录的高清格式，均为目前记录主流格式，可以在非编上进行编辑、制作。

4.高清HD系统应采用传统的、满足电视直播需求的双PGM输出链路，信号为HD-SDI 基带信号，不应有单一崩溃点。

5.参与电视直播的各分项系统包括但不限于视频系统、音频系统、监视画分系统、TALLY 系统、通话系统、记录系统、时钟系统等，应设计必要的备份措施和充分的应急手段。

6.所选车体可靠、稳定、灵活，改装后能够满足杭州市、县、乡等级公路的安全通行，内外饰美观、大气，具有良好的制作环境。

项目制作能力

1.制作规模

1）标准讯道数量：

标准讯道6个高清摄像机信号，2个无线高清摄像机信号，多路外来信号带有色彩校正/上下变换功能，网络流信号等；

2）摄像机HD TRUCK × 6 自带同步功能。

2.慢动作系统

配置一套慢动作系统，不少于8个高清I/O配置，采用慢动作控制台+键盘鼠标操作方式进行素材镜头切换，素材存储，播表制作，素材查找，速度控制，特效处理，可方便地在短时间内制作慢动作回放。

3.监看系统

导播监看大屏数量：≥6个42寸以上专业显示屏。

4.视频切换台

高清信号输入路数：≥24路

主机高清制作能力≥2 级

面板制作级数：2 级ME（含PP级），≥4 个全功能键；

面板直切能力：≥24 路；

其他性能：为适应各类大型节目的复杂制作，视频切换台应具备宏命令编辑能力及宏命令Attach 功能；内置帧存和DVE（DVE 可在每级ME 上开双视窗）；多级切换、可定义任意键组合的分层输出能力；热备份电源；

5.录放系统

系统配置2台高清蓝光录像机、1台8通道录像机；

系统另需配备2台便携式4K/高清监视录像机，每台配备不低于512GB的SSD硬盘。

6.新媒体制作能力

本系统要求能满足新媒体的制作，发布，即可在本系统直接实现节目的推流直播\拉流转播等，在本转播车范围实现互联网覆盖。

7.4G传输系统

系统配置一套4G传输系统(可升级到5G)，实现远程信号的传输功能。

项目技术规格和数量要求：

本项目含十一部分内容：视频系统；音频系统；同步系统；时钟系统；监看系统；TALLY 系统；通话系统；控制系统；系统对外信号交换；记录系统；车体。

1.视频系统

1）基本要求

视频信号以高清电视信号为内核，高清系统链路，均要求具备完善的互不影响的主、备通道，包括但不限于图像处理、应急开关、音频加嵌、末级分配等，不能有单一崩溃点。

系统运行时具有极高的可靠性，并具有结构简捷、操作迅速的完善应急方案。主、备通道要有严格的监控和管理手段。配套电气系统设计必须具备完善的应急方案，应急操作安全快捷。系统对环境温、湿度有较宽的适应范围。

设计有独立的主、备加嵌输出链路；视频备份链路信号必须实现净切换；高清系统备份链路要具有字幕上键功能。

为了保证高清直播安全，高清系统直播链路必须为基带SDI 信号，且有但不限于2 块2×1板卡、独立的主备加嵌输出链路、键控器、独立的2 路分配输出接口。

在系统设计中，应充分考虑将来系统级联的需要，在外接口板设计专门的用于系统级联的端口，必须实现摄像机高清输出、通话、TALLY 等的级联。

2）摄像机系统

摄像机系统应使用演播室摄像机，保证节目制作信号的质量。可输出音频信号、输入2 路高清返送信号、音频通话返送信号。

摄像机可通过TRUCK接口输出额外的6讯道现场信号，且接入到矩阵中进行调度。

3）切换台系统

支持HD信号的制作，至少2级ME且每级ME支持不少于4个独立全功能键，32 路及以上输入和16路以上及输出。

配备不少于24键的直切面板，面板级数不少于2 级，专用液晶设置面板。

4）慢动作系统

支持HD高清信号的慢动作回放功能，不少于6路HD信号输入，2路HD信号输出。

5）4G传输系统

(1)支持通过3G、4G、Wi-Fi、Ethernet(以太网）、BGAN等多种传输方式进行远程的新闻直播传输；

(2)支持WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE等各种3G/4G网络并且支持混合链路捆绑传输。

(3)系统采用H.264视频压缩技术，图像质量达到广播级，并提供真实的PQR图像质量评测打分表。

(4)传输全过程支持AES128bit加密。

2.音频系统要求

音频系统应设计为主备双链路，备有2选1切换器。配置音频隔离变压器。

3. 同步系统

同步系统根据系统架构不同，包括以下种类的同步信号：模拟BB信号、三电平信号、WordClock 信号，多路同步信号经过自动倒换器后接到分配器进行分配，提供给系统中的设备同步系统可接受外来BB信号的锁定。

同步系统设计应有主、备同步源和应急倒换设备，主备同步机采用同一型号。提供两路数字音频系统的WordClock同步信号。

4.监看系统

电视墙合理布局，同一品牌，监视墙信号的显示，需满足直播最少监看路数和主要输出信号的监视。

所有监视设备均采用专业高清监视器显示方式。

技术调相监看监视器、导播监视墙所有屏幕画面亮度，色彩一致。

所有监视器、显示器角度设置需满足操作人员最佳监看位置，使工位操作人员在其工位上监看所有监视器信号，画面显示最佳画面效果，不应出现画面较暗、色彩失真的现象。

水平和垂直视角度：≥176°；

系统内的分割画面采用监视器自带分割显示，支持HDSDI和3GSDI 输入的画面分割器；输入源都可使用矩阵进行分配和调度；分割画面的显示内容应按照用户要求进行选择，如包含所有摄像机信号、字幕机信号、流媒体信号、播放设备信号、外来信号、PGM信号等。

5.Tally 系统

配置Tally 服务器，切换台GPI触发摄像机作为备份。

6.时钟系统

系统时钟能够接受锁定GPS，还具备高稳特性；

GPS天线安装高度不超过车辆行驶高度；

系统对时码进行分配并为监看系统和记录设备提供时码；

系统外接口板应有时码输入和输出；

7.通话系统

通话系统通话质量清晰，配置灵活方便。

通话系统架构使用二线Partyline的方式。配备一定数量的四线接口。

在制作节目时可以调配，工位功能可以变化，且任何工位上都可以比较方便的接入适合该工位功能的通话面板或其它类型通话节点；可实现与音频系统的互联互通。

实现导演、技术与摄像通话可分离的点对点通话方式；

通话系统提供包括四线、无线等外部通话接入方式；

接入无线中继台及手持对讲机，以满足视频、音频、现场导演、无线摄像等现场制作通话需求，同时作为应急通话使用；

8.系统对外信号交换要求

1）视频信号：

系统支持至少8路外来高清信号输入，要求4 路视频输入信号每路可支持带嵌入音频的高清HD-SDI信号；这4路外来信号，必须具有画面色彩、亮度、黑电平的调整功能。

所有外来信号都进入监看系统进行监看。

高清模式时，采用2块2选1的主、备输出应同时支持带4声道音频嵌入的符合标准的HD-SDI信号。每路输出的信号不少于4个HD-SDI 接口,同时具备下变换的SD-SDI视频输出。

系统同时将6个讯道的高清HDSDI输出送至外接口盘。

系统所有输入和输出接口都应输出到外接口盘。

系统应设计足量的车内输入和输出接口。

2）音频信号

多路现场信号输入，可接收模拟音频信号及数字AES音频信号。

3）外接口板

投标人应充分考虑集成中可能出现的设计变动，提供足够的零件、材料和专用接口并负担可能产生的费用。

外接口板设计并提供视音频接口、摄像机光缆接口、系统级联等各类转播用接口。

设计并提供工艺电源接口及普通电源接口。

设计并提供车尾设备工作照明。

外接口板配备监视器、通话面板

9.记录、播放系统

需稳定可靠，支持现场采集、编辑、播出、文件传输四大功能的同时高效工作。且要与后期非编系统顺畅互联互通。

多通道硬盘录像机需支持同时录制8路HD-SDI信号。

配有备份记录设备，采用SSD硬盘必须能够记录12 小时以上的高清素材，并有一定的安全冗余。

记录设备的音频信号源使用视频嵌入和AES3（或AES10）信号输入。

10.控制系统

所有带有网络控制功能的设备均连接到控制用高质量网络交换机和无线路由器，笔记本电脑通过有线或无线方式均可以进行连接控制、设备设置。

11.视频周边

投标人根据自身的系统架构，按照项目建设目标、功能、制作能力和技术要求，设计实际需要的周边设备数量和类型，包括但不限于2×1 板卡、上/下变换器、键控器、加嵌器、解嵌器、视频跳线盘、视频分配、音频周边、IP 交换机等。

12.车体改装要求

车体按6个讯道设计车内机柜、电视墙、操作台等。

满足直播要求的至少1台不间断电源的供电系统设计、安装。

整体布局、机柜、电视墙应布局合理，既方便工作人员操作和使用，还要便于所有的设备维修，又不影响车体美观或占用过多空间。

整车配重应满足相关交通部门的上路要求，并有相关检测报告。

要求有整体化的项目管理及专业化的特种车辆艺术设计，涉及范围包含项目中车辆的精细化台面设计以及各类相关人性化设计。

项目方案要求

系统设计要确保节目制作的安全、优质、高效

投标人应根据本项目各项技术需求,阐述完备的制作流程。

详述HD高清录制工作流程，录制的素材格式、码率，如何导出，导出效率等。

投标人投标时须提供车辆内外饰效果渲染图（彩色），整车各区域布局图、配电系统图，视频、音频、通话、TALLY 系统图等。

车体改造涉及的有关行业标准与规范

电视转播车结构设计依据GB 1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB/T12503-1995《电视车通用技术条件》等相关标准，结合二类底盘的的具体指标，以整车承重、前后桥载荷等基本参数不超过规定值为原则，按照人机工程原理进行设计。

转播车采用二类底盘单侧拉形式，外型尺寸及有效载荷必须符合中国交管部门的相关规定，安全性能必须符合国家汽车行业的相关标准。

改装后的电视转播车应符合国家发展和改革委员会颁布的《国家车辆生产企业及产品公告》，并提供整车上牌照所需相关公告目录资料，并保证能在招标方所在地车管所上牌，否则造成的后果，一切由投标人负全部责任。

中标方负责整车上牌照所需手续及资料的准备，在采购人携助下在当地办理整车上牌手续，上牌费用由采购人担当。

项目设备技术参数要求：

（一）、摄像机系统

（01）有线高清摄像机  6套

1）具有3片2/3英寸型220万像素或1片1英寸880万以上像素的成像器件, 有效像素至少达到1920×1080；

2）16比特 A/D转换，灵敏度≥F11，信噪比不低于61dB，调制深度≥50%，水平清晰度不低于1000电视线，垂直拖尾≤－135dB；

3）工作格式：1080/50i & 1080/60i (59.94i)/1080/25psf/24psf/23.98psf/29.97psf/1080/50P/60P(59.94i)；

4）摄像机采用机械式灰度片且可通过RCP远程遥控，具有安装大镜头适配器的功能，以确保今后的扩展使用；

5）摄像机同时具有寻像器辅助聚焦细节功能和寻像器聚焦指示条功能，可方便摄像员聚焦；

6）具有彩色矩阵校正功能，且分区(轴)数不少于12区（轴）；

7）具有三个独立通道肤色细节校正功能，自适应肤色细节、支持镜头变焦；

8）具有可变黑伽玛功能；

9）自动镜头色差\色散补偿功能；

10）通过基站可支持2公里以上的光缆传输距离；

11）具备升级至2倍速慢动作视频的拍摄能力及具备以最高1Gbps的速度传输数据；

12）摄像机上SDI接口可设置高清本机信号输出，高清返看信号输出，寻像器信号输出, HD PROMPTER输出，HD TRUNK输入，CCU上可输出的HD TRUNK信号接入到信号调度矩阵；摄像机上具有两个独立的通话线路，具有4个返看信号通道

13）配件要求：每台摄像机全部配同品牌原装配件，包含但不仅限于以下内容：摄像机控制单元CCU 、全功能摄像机遥控面板、7.0英寸及以上全高清寻像器、摄像机托板、遥控电缆若干；同品牌话筒及支架2套。

13-1）摄像机控制单元：6台

多达8个3G-SDI/HD-SDI接口，4个输入，4个输入输出；

支持HD-trunk输入（HD-SDI），支持HD提词器输出（HD-SDI）；

通过软件升级，主机可升级为1080/50P.60P(59.94P)拍摄格式；

4组3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI和模拟复合返回视频输入；

双通道提词器输入，双通道数据TRUNK线，方便数据传输，双通道麦克风输出；AES/EBU数字音频输出。

13-2）全功能摄像机遥控面板：6台

全功能摄像机遥控操作面板；

内置液晶菜单屏，可方便直观的操作摄像机、基站、遥控面板全部菜单；

推杆式光圈调整；支持LEGACY及IP连接控制；

根据集成要求配置适用的控制线缆（RCP-CCU）；

13-3）高清液晶寻象器及室外遮光罩：6个

摄像机配套不小于7英寸液晶寻像器；

1920 x 1080物理分辨率液晶面板；

醒目清晰的前、后TALLY灯；

寻像器配备2个指派按键；

图像放大功能；具备HDSDI接口，1.5G/3G兼容；

标准配置演播室型遮光罩；

13-4）摄像机托板：6个，小型寻象器 ：2个

14）复合光纤长度要求：采用两段对接方式，其中绕在电动缆盘上的长度分别为10米光缆6根，100米带绕线盘光缆1根，150米光缆4根，200米光缆2根，配有光纤清洁套件6套，数量根据实际使用需求定制。

15）配高清演播室摄像机对讲耳麦6个，摄像机携带箱6个，防雨罩8个。

通话耳机、全覆盖抗噪型、轻重量耳机，XLR-5接口，要求和本项目中通话系统主机同品牌。

（02）广播级高清镜头：6套

广播级高清广角镜头：1套

(1)2/3″4K摄像机卡口；
(2)14X倍变焦倍率；
(3)2X倍扩展镜；F值 2.0×时最大光圈比1:3.6(8.6-80mm)1:5.4 (120mm)
(4)0.3 m最小物距；
(5)内聚焦，快速变焦，变焦限位，可用微距拍摄模式；
(6)配同品牌镜头伺服器2个

广播级高清长焦镜头：1套

(1)2/3英寸CCD高清摄像机适用镜头，标准B4卡口，全伺服镜头；

(2)变焦倍率不小于24倍，广角端焦距不大于7.5；焦距范围为7.5～180mm(2x:15～360mm)，最大相对孔径不小于1：1.8；

(3)具备内聚焦，具有快速变焦，变焦限位，画面预置，速度预置等增强数字驱动功能；内置2倍倍率镜；

(4)采用最新的数字虚拟接口，支持支持ALAC(镜头自动像差补偿)、CAC(色差补偿)

(5)内置液晶数字信息显示屏，方便摄影师进行各种功能的快速操作及个人喜好设定，并且能快速的定位镜头出现问题的部位并可快速解决。

(6) 采用SSC超级光谱新型增透多层镀膜，镜片透光率达99.4%。有效消除重影和耀斑。

广播级高清标准镜头：4套

1）2/3″4K高清便携镜头；

2）18X倍变焦倍率；2X内置扩展镜；

3）最小物距：0.56m                                                                                                                             4）配原厂UV镜4块，同品牌镜头全伺服器4个。

（03）无线微波摄像机系统：2套

高清肩扛式摄录一体机利旧集成

(1)200万像素、三片2/3英寸CMOS，每片成像器都具有1920x1080有效像素。
量化比特数：要求14BIT或以上的量化比特数。

(2)支持高质量24比特音频录制。

(3)视频信噪比（降噪功能打开）≥60dB。

(4)摄像机具有内置标配4G 传输。

(5)具备辅助聚焦功能。

(6)具有单机整理素材编辑功能。

(7)具备数字倍率功能。

(8)具备预记录功能。

(9)记录中断电的时候，只损失素材最后4~5秒素材，且不用手工恢复操作。

(10)配有高清寻像器和3.2英寸以上彩色LCD液晶屏。

(11)两个HD/SD-SDI输出接口，一个以太网接口或USB接口、复合和HD-Y输出接口 。

(12)支持有线、无线话筒，无线话筒接收器应为内置。

(13)具有低码率素材记录功能。

(14)电池接口为标准V型接口。

(15)标配摄像机托板和立体声机头话筒。

(16)含标准20倍高清镜头

高清无线微波传输系统：2套

系统要求:

(1)系统采用国际先进的压缩技术，支持4:2:2类，达到演播室级图像质量；

(2)采用NTT编码，系统支持NTT 1帧（40ms）超低延时编解码模式，达到高端现场制作需求；

(3)支持1080i、720p、576i、480i等视频格式；

(4)系统传输（通视）距离不小于3km；

(5)要求数据的传输具有保密性，不会被其它人接收并解密信号，即使是同一厂家的产品，发射端的(6)发射信号，也只能是指定的接收机才能接收到；

(7)系统可以根据用户的实际应用需求，提供3种用户预设模式——支持高质量模式、中等质量模式、高移动性模式；

(8)嵌入式平台处理技术，系统工作稳定。

发射端要求

(1)发送端为一体化设备，扣板式结构设计，携带方便，重量小于1.5kg（不含电池）；

(2)支持对视音频信号采集、编码、即时传输；

(3)支持电池或直流电源供电，直流电源适配器输入为国家标准的220V电源；

(4)支持HD/SD-SDI、HDMI、CVBS视频输入接口；

(5)发射功率在50mW-800mW之间可调节；

(6)支持USB插口进行程序升级；

(7)业级设计，保障设备在-20～55℃间可以正常工作。

接收端要求

(1)集微波接收与解码功能于一体；

(2)接收端为19英寸标准机架式，1U高度，便于安装；

(3)接收端的电源为国家标准的220V电源；

(4)接收端采用COFDM解调技术和天线分集接收技术，可以解调8MHz带宽的COFDM信号；

(5)同时兼容H.264高标清解码，支持4:2:2类，音视频质量优异，达到演播室级别要求；

(6)支持手动和自动频谱分析功能；

(7)支持Genlock同步功能；

(8)支持4路HD/SD-SDI、1路CVBS视频输出，支持嵌入式音频和模拟音频输出；

(9)支持TS over IP的视频流输出；

(10)中断后的输出画面应为中断前视频画面的最后一帧，不出现黑场现象。

（04-1）承托系统设备：6套

投标产品必须可以配合摄像机的正常使用；

1）云台:100mm球碗液压，承重不小于17公斤；
2）连续可调动态平衡；
3）不小于7档俯仰/水平阻尼调整；
4）带LED照明水平仪，垂直装拆单边触式快速安装托板；
5）脚架：适用100mm云台；双级碳纤脚架，含地板或中置延伸器，双伸缩手柄及原装软包；

（04-2）摇臂：2套

其中：一、大摇臂1套长度8米-12米可用；要求如下

- 投标产品必须配合摄像机的正常使用，数字电控系统，抗干扰，低功耗，更稳定，可智能升级。

- ★智能镜头控制识别系统，一个镜头控制接口可兼容佳能或富士全伺服或半伺服镜头；系统自动识别镜头类别，通过选择对应镜头插线即可直接进入使用状态。

- 全伺服镜头线：佳能 20针；富士 12针。通过一线连接方式安装，无需外置驱动电机，无需对控制箱进行改动或操作。

- 摇臂整体长11.70米，臂身采用八角型超强铝合金材质。

- L型数字云台（二轴云台），云台最大承重20Kg，水平210~280mm可调；俯仰375~445mm可调；内置电机，减速箱。

- 云台控制手柄，镜头控制手柄。通过手柄控制摄像机云台及镜头各运动功能。

- 智能云台面板系统，系统配置多功能插孔，可升级多种数字化智能模块产品。

- 触屏智能电控系统，通过触屏面板可对云台水平、俯仰、Z轴进行速度、阻尼、反向及屏幕亮度、触摸声音等进行功能设置。电控系统具备“线路自检”功能，通过触屏面板内容，可检测镜头、云台、手柄及各线缆连通状况，如遇问题，可清晰判断并处理。

- 电源转接盒，独立布局摄像机、监视器及系统供电，更整洁、抗干扰、操作便捷。

- 主机架回转机构，固定摇臂支架及臂杆装卸，调节俯仰锁和水平锁装置，回转机构带高度限位功能。

- 摇臂立柱和重型四轮，重型立柱支撑及四轮轮设计，4X2双轮组合，可任意调节方向并带刹车装置。

- 双9"高清液晶监视器/1920*1200/16:9/10bit/500cd/㎡亮度/170度视角/3G-HD/SD/TALLY/嵌入音频显示/旋钮调整/图像放大；双体液晶监视器安装平台，安装架带联动功能。

- 长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮）；方型铝合金携带箱。

- 包胶配重170kg。

- 独立外接电池接口板，外挂电池时使用。

- 12米配套钢缆附件（平衡缆、顶缆、侧缆）。

12米拆10米使用配置：0.7米附加节，10米钢缆（平衡缆、顶缆和侧缆）。

12米拆8米使用配置：8米钢缆（平衡缆、顶缆和侧缆）。

- 摇臂安装支撑架（不锈钢）。

18．投标产品需提供原厂保修及设备安装调试、培训。

其中：二、小摇臂，超轻便型，3米-6米可用；要求如下

- 投标产品必须配合摄像机的正常使用，数字电控系统，抗干扰，低功耗，更稳定。

- ★镜头控制系统，一个镜头控制接口可兼容佳能或富士全伺服或半伺服镜头，通过更换对应镜头线即可进入使用状态，无需对控制箱进行改动或操作。

- 全伺服镜头线：佳能 20针；富士 12针。通过一线连接方式安装，无需外置驱动电机，无需对控制箱进行改动或操作。

- 摇臂整体长6.30米，臂身采用四方型超强铝合金材质。

- L型数字云台（二轴云台），云台最大承重10Kg，内置电机，减速箱。

- 云台控制手柄，镜头控制手柄。通过手柄控制摄像机云台及镜头各运动功能。

- 云台控制箱，系统具备“线路自检”功能，面板灯显示，可随时检测摇臂各部分部件的连通状况，如有问题，可及时判断并处理。

- 主机架回转机构，固定摇臂支架及臂杆装卸，调节俯仰锁和水平锁装置。

- 摇臂脚架和脚轮，三叉型脚架，无声轴万向轮，刹车装置。

- 双9"高清液晶监视器/1920*1200/16:9/10bit/500cd/㎡亮度/170度视角/3G-HD/SD/TALLY/嵌入音频显示/旋钮调整/图像放大；双体液晶监视器安装平台。

- 长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮）；方型铝合金携带箱。

- 包胶配重85kg。

- 6米配套钢缆附件（平衡缆、顶缆、侧缆）。

6米拆4米使用配置：4米钢缆（平衡缆、顶缆）。

14.投标产品需提供原厂保修及设备安装调试、培训。

（二）、视频切换系统

（01）主系统高清视频切换台：1套

1）信号标准：SMPTE 259M、344M和292M；

2）不少于24路输入/14路可配置输出，输入与总线输出可进行完全RGB色彩校正；

3）2级M/E存储体，每级包含4个键控器，键优先级可进行设置；具有Resizer 功能；

4）内置多画面系统：两路可独立配置的输出提供了4、10或16路分屏，并具有名称和Tally指示灯；

5）内部帧存储器可存储超过1000 帧（高清模式下）即时访问内部存储。可通过 USB 或网络连接导入图形文件。支持嵌入式音频；

6）支持TSL动态源名协议

7）所有端口支持帧同步及格式转换

7）配切换操作面板不少于24个直切键、2 M/E级。

（02）配套设备：1批

（02-1) 便携式笔记本：2台，

不低于以下配置：

Intel 第8代 CPU，英特尔酷睿i5处理器，8G内存，512G固态硬盘，屏幕尺寸不大于14英寸，3K触控全面屏轻薄笔记本电脑。

（02-2）声卡：1块

MADI输入/输出（188通道输入/输出，12模拟+2ADAT+1SPDIF+4话筒放大，24Bit/192khzUSB 3.0，ThunderboltTM技术，以及可选的新款远程控制器ARC USB

（02-3）编解码器：1套

编码器要求：

1、支持至少1路高清SDI或HDMI转换SDI后输入,画质无明显损伤；

2、根据网络情况支持编码码率动态调整：码率调整时 IP 输出流保持连续，无中断；支持H.264视频编解码标准，MPGA/AAC/MP3/AMR/AC3/音频编码；
3、支持全高清（1920×1080），小高清（1280×720），支持标清（720×576、720×480）或用户自定义的视频编码分辨率
4、支持同一输入源映射多分辨率、多码率、多格式、多协议输出；

5、提供设备状态监控、信号输入输出状态监，设备运行故障时，会发送故障告警。

6、IP输出协议：TS over UDP/RTP/HTTP/RTSP; ; 3GP over RTP

FLV over HTTP/RTMP; HTTP Live Streaming; HTTP Smooth Streaming

解码器要求：

1、输入接口：IP，支持输入协议为UDP, HTTP, RTSP/RTP, RTMP等；
2、输出接口：3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI，支持多种高标清格式解码，最大处理能力：

1920x1080P60；o
3、视频解码格式：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/WMV/ DIVX/ RMVB/AVS+… 
4、音频解码格式：WAV/MPGA/AAC/HE-AAC/WMA/MP3/AMR/AC3/E-AC3…  
5、图像优化处理功能：亮度、对比度、色调、饱和度、降噪； 
6、低延迟解码,保持音画同步；

（02-4）多卡聚合路由器：1台

多卡聚合路由器，能达到同时聚合4条上网链路宽带，不少于3个内置模块，支持3G移动、联通、电信网络模式，内置WIFI模块，能够达到服务器远程控制，具备触摸屏控制。

（03）高清视频矩阵：1套

1）输入/输出：不小于48×48；

2）信号标准：SMPTE 259M，292M和424M；

3）适用码率：270Mbps，1.5Gbps和3 Gbps SDI；

4）连接器类型：BNC/75Ω；

5）输出电平：800mVp-p +/- 10％；输出上升/下降时间： <270 ps；

6）输出过冲：<10％幅度最大；

7）输出对准抖动：从100kHz到150MHz <0.2 UIpp；

8）输出时序抖动：<10 UIpp从10Hz到100kHz；

9)具备时钟再生功能

10）含全功能面板4块；冗余电源1个。

（04）视频录像机：1批

（04-1）高清/标清录像机：2台

- 单激光头（驱动器）专业光盘摄录一体机具有各种音视频和 IT 接口，其中包括 HD-SDI、SD-SDI、i.LINK™ 和以太网接口；

- 出色的HB/MPEG HD422 画质和卓越的 8 通道 (HD-SDI)、24 位音频录制功能，所有功能都集成于此紧凑型半机架宽录像机内；

3）按对角线测量的可视区域，适合广泛应用领域的高清和标清录制与播放；

4）标清领域的 MPEG IMX 和 DVCAM 格式进行录制和播放；

5）RS-422 接口和千兆以太网使其能够作为播放器和馈送器的信息存储设备，分别用于线性和非线性编辑。

（04-2）4K录像机：1台

- 独立双联屏幕尺寸不小于7英寸触摸液晶监视器，屏幕分辨率1920*1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准;1500尼特高亮度,自带波形图、矢量图、3D LUT现场校色、RGB图、辅助对焦功能。

- 独立双通道4K/HD录制和播放，输入信号自适应。可实现不少于2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，支持HDR和摄像机Log曲线录制,极大扩展使用灵活度。

- 可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率

- 前置两个独立硬盘插槽，支持SSD固态硬盘热插拔，自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。

- 支持列表播放，可以通过以太网、RS-422串口和触摸屏控制；支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件；支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制，双通道绑定连续录制。支持SDI和HDMI接口，内置HDMI和SDI双向转换功能。

6）内置4K到2K/HD下变换功能及双冗余电源。

7）配不小512GB记录存储介质：2个。

（04-3）多通道录制像机：1台  该设备由台方提供，本次不采购，需要负责系统集成工作。

1）不少于8路3G/HD/SD-SDI输入和环出，至少1路兼容CVBS，至少1路SDI支持16声道内嵌音频，其他路SDI支持8声道内嵌音频；1路HDMI输入，HDMI输入支持8声道内嵌音频，2声道模拟音频输入和输出（卡侬）。

HD-SDI输出接口特性符合国家相关标准,其中，10Hz高通滤波抖动不大于0.1UI。

2）支持同一轮次录制的多个文件应保证时长一致，且起始点、结束点时码一致

3）不少于1路HDMI和1路3G/HD-SDI多画面监看（2声道内嵌音频），2声道耳机监听（3.5mm插座）

4）不少于1路HD/SD-SDI文件播放输出，1路REF输入和输出（环出或独立输出），1路LTC输入和输出

5）1个RS-422（RJ45），2个千兆网口，1个USB，1组GPI/O接口（RJ45）

6）编码：视频编码：ProRes（HQ、422、LT、Proxy） MOV，Mpeg2-I MXF

音频编码：Uncompressed PCM Audio MOV，Uncompressed PCM Audio MXF

高清视频编码；支持多路同步录制，文件起始、结束点帧精度对齐；支持单独启停某通道的录制

7）信号处理：支持录制到NAS存储

支持对输入信号帧同步处理；内置帧同步发生器并支持对外输出；支持将输入的模拟、内嵌音频加嵌到任意输入视频中进行录制；支持将输入的模拟音频加嵌到任意1路视频输入中并切换输出；支持将输入的内嵌音频解嵌为模拟音频输出

8）文件存储：具有断电保护机制，录制过程中设备断电，已录制文件可继续使用。前置2个热插拔SSD槽位，支持2个SSD无间断交替录制；支持录制到NAS存储；支持至少4个HD通道的NAS+SSD镜像双写；

本机液晶屏：支持显示状态信息及配置菜单；本机按键：支持进行录制、播放控制及配置操作

9）电源：标配冗余电源，整机功耗不超过45瓦。物理规格：标准1RU设备

10）配不少于1TB存储介质2个。

（05）字幕机：1台

1）具备基于曲线轮廓封闭环域和像素掩码矩阵的字幕渲染方法和能力，保证字幕整体渲染精细，清晰

2）具备先进的字幕对象矢量轮廓中自相交封闭轮廓的分割的能力，保证字幕渲染无锯齿。

3）具备基于多样性应用的电视字幕播出设备性能保障的能力，保证直播设备资源均衡分配、运行安全稳定。

4）系统内置两种高质量的高速字幕静态渲染引擎：二维渲染引擎和风格渲染引擎。

5）二维渲染引擎支持面、外边、内边、侧边（立体边）、影的不同组合，还支持多种渲染滤镜的任意组合，包括旗飘、按钮、浮雕等。

6）风格渲染引擎支持填充、斜面浮雕、外发光、投影、描边、光泽、内发光、内投影等8种属性，每个属性中都分别有不同的参数可以调节。

7）支持复杂唱词对象的编辑和播出，内置国家、地区、国际组织的旗帜库。

8）支持常用的三维物体的建模：支持包括立方体、椎体、球体、圆柱体、圆环等在内的常用三维物体的建模和编辑。

9）支持快速创作三维字，支持三维倒角、三维光效、光照贴图等属性。

10）支持三维场景文件(.3DS)的导入，并可保留该文件中的所有矢量信息。可对导入后的模型进行基于矢量的二次调节。从而最大限度的与三维动画主流设计系统3DMAX的兼容。

11）系统中创建的和自带的二维图元可方便转换为三维图元，转换后图元可赋予丰富的材质贴图、三维光效等属性并进行调节。可制作出具有玻璃质感、水银质感、金属质感、冰块质感、黄金质感、丝绸质感等绚丽的字幕特效。

12）内置真三维特技，支持变形特技、路径特技、透明特技、包装特技等四种不同类型的特技。

13）支持数字时钟、模拟时钟两种类型的时钟字幕对象。

14）支持包括BMP、TGA、GIFF、JPG、PSD、PCX等文件格式的导入和导出，其中支持PSD图像的分层导入。

15）支持NVE、AVI等多种视频文件的导入和实时播出。支持工程文件的合并。

16）支持完善的Undo/Redo功能，操作步骤列表，以及恢复到最后一步操作的功能；支持多语种字幕的创作和播出。

17）提供独立的演播室直播软件。软件支持格式文本和模板的匹配，自动生成串联单，满足新闻、综艺等节目的直播要求。

18）配置要求：

机型：HP-Z4 G4工作站（内含750瓦电源）

CPU：不低于Intel Xeon W-2123

内存：不低于DDR4-2666MHz  8GB

系统硬盘：不低于1TB SATA

显卡：不低于NVIDIA GeForce GTX1050Ti

视频卡：广播级视频卡

光驱：DVD-ROM

显示器：不大于22”宽屏液晶(具体根据操作面板开槽大小决定)

Windows 7 64位 中文专业版

软件:高标清三维电视图文制播系统、演播室综合图文制播系统

（06）慢动作系统：1套

不少于6个通道HD视频（嵌入音频）输入

不少与2个通道HD视频（嵌入音频）输出；

支持素材转封装DNxHD、ProRes、AVI、XAVC等HD高清格式；

支持HD 1920x1080；1280x720像素，23.98P/24P/25P/50i/59.94i/50P/59.94P

支持多通道视频转码迁移；

支持素材的归档处理；

支持多个操作面板控制一台机器；

支持不少于负400至正400%速度调整播放；

支持素材的打点存储；

支持片段播放转场特技，特技速度可自定义；

支持素材条目的插入、删除、浏览；

支持搜索轮速度自定义、并可保存成模板；

支持循环播放、单条素材或整个播出单；

具备掉电保护功能；

高清录制时间不少于14小时

（07）高清键混器：1套

(1)高/标清键混，两路外键输入，RS232控制，可配遥控面板，PGM/PST

(2)支持1080i50, 1080i60, 1080Psf24, 720P50, 720P60, 576i 和480i 视频标准

(3)可通过所有嵌入音频包括Dolby E                                                               (4)支HD-SDI高清数字视频光端机由光发送机CHMT和光接收机CHMR构成，主要用来传输速率为1483.5、1485Mbps的HD-SDI高清数字视频信号，并向下兼容传输143、177、270、360、540Mbps等五种速率的SD-SDI数字视频信号或ASI数字视频信号。持预监输出及信号的断电旁通

(5)双备份冗余电。

(6)含遥控控制面板

（08）4G传输系统：1套

(1)支持通过3G、4G、Wi-Fi、Ethernet(以太网）、BGAN等多种传输方式进行远程的新闻直播传输；

(2)支持WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE等各种3G/4G网络并且支持混合链路捆绑传输。

(3)系统采用H.264视频压缩技术，图像质量达到广播级，并提供真实的PQR图像质量评测打分表。

(4)在无线网络正常的情况下，视频中不会出现白线、雪花、马赛克、丢帧等现象。

(5)传输全过程支持AES128bit加密。

(6)支持发送端和接收端分别设置密钥进行双向验证，密钥可由用户自行设定。即使是同一厂家的产品，发射端的发射信号，也只能是指定的接收机同时密钥匹配才能接收到。

(7)系统简捷易用，使用时发送端仅需上电即可，所有参数可通过接收端软件远程控制。

(8)系统支持CBR(固定码率编码)和VBR（动态码率编码）两种编码方式，动态码率时可根据网络实时调整编码码率，以保障流畅性。

(9)支持直播、文件上传（可支持边录边传）、直播存储等多种工作模式。

(10)要求设备（包括软件）免费升级到5G。

(11)高清时支持亚采样编码，标清时支持SIF编码，码率较低时可进一步提高画面质量。

(12)带有通话接口，支持实时双向通话，同时，通过后台可以同时控制多台设备进行集群通话。

(13)传输端为一体化设备，携带方便，重量小于1.5kg（不含电池）。

(14)带有液晶显示屏和按键，支持本机液晶按键控制，可进行状态查看和参数修改，可显示每张卡的制式、信号强度等信息，直播过程中可显示每张卡的码率和总码率。

(15)支持对视音频信号采集、编码、即时传输，支持SDI、CVBS、HDMI视频输入接口，支持模拟音频输入，采用专业卡侬输入接口。

（09）监视器：1批

（06-1）4K监视器：6台

屏幕尺寸：43英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色彩：1.07B, 视角：178°H×178°V。

1）不少于4路3G/HD/SD-SDI视频输入，4路环通输出；4路DVI-D输入, 支持DVI/HDMI信号；

2）3.5mm模拟音频输入/输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制；

3）内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件；

4）3G-SDI四链路4K/超高清SDI信号高达 4096x2160 60p格式;

5）支持SQD 和 2SI格式4K信号；支持4K信号Payload ID显示；多种色域模式（REC709/EBU/SMPTE-C/DCI-P3/BT2020/USER1/USER2）；

6）支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清单画面模式；四画分模式支持不同格式高标清信号在任意窗口同时显示；

7）支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)；支持波形、矢量显示；支持伪彩色，辅助聚焦，斑马线功能；

8）支持Overscan, Markers, Mono, Blue only等功能；支持CC隐藏字母功能; 支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议）;

9）铝合金机壳，内置扬声器，220V交流电源输入；

（06-2）双联监视器：2台

1）4U机架安装 屏幕尺寸不小于9寸，屏显比例: 16﹕10  分辨率: 1920x1200  色彩:16.7M  视角:170°H×170°V 亮度:400cd/㎡  对比度: 800:1

2）每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出, 支持以太网/GPI远程控制;

3）支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示; 多种色温和画幅比例选择;

4）支持TC码，UMD功能; 支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay;

5）双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源; 铝合金机壳, LED TALLY指示灯.

（06-2）17寸监视器：3台（分两个规格）

17寸监视器三台中的其中一台

1-1）屏幕尺寸: 16.5〞  屏显比例: 16:9  分辨率: 1920×1080  色彩:1.07B  视角:178°H×178°V 亮度:450cd/㎡  对比度: 1500:1 , 响应时间：18ms

1-2）液晶面板色域达到P3标准98%以上,

1-3）不少于2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号;

1-4）1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出；以太网/GPI控制接口;

1-5）内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件;

1-6）多种色空间选择（REC709/EBU/SMPTE-C/DCI-P3/BT2020/USER1/USER2）; 支持加载用户自定义3D LUT表功能;

1-7）支持HDR仿真模式: PQ (ST2084)， HLG，S-Log 3;

1-8）多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6

1-9）6种HLG曲线选择：HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5

1-10）5种PQ曲线选择：ST2084 1000nit, ST2084 800nit, ST2084, 500nit, ST2084 300nit, ST2084 200nit

1-11）SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示,极速交换功能,PIP子窗口画幅大小、任意位置可调;

1-12）支持像素点测量功能，信号报警功能(无信号、黑场、静帧、无音频）; 支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线;

1-13）支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能; 支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式;

1-14）支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 支持Tally、TC码、快速模式功能；支持按键锁定功能；

1-15）支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay;

1-16）双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源、电源状态断电记忆功能; 铝合金机壳，内置扬声器，TALLY指示灯

17寸监视器三台中的其中两台

2-1）屏幕尺寸不小于17寸，6RU，屏幕宽高比：16：9， 分辨率: 1920×1080 ，色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED

2-2）不少于4路3G/HD/SD SDI /复合视频输入、1路HDMI输入、4路模拟音频输入，4路SDI环出、1路HDMI输出、1路模拟音频输出，内置扬声器及耳机插孔

2-3）多种画面排版方式显示，支持独立通道画面亮度、色度、对比及色温调节，单画面支持16 个通道音频表显示(VU & PPM)

2-4）支持SDI信号检测报警功能，检测信息可以通过网络输出

2-5）支持波形、矢量表显示，支持独立的TSL协议的UMD和TALLY 、和三色TALLY显示

2-6）支持独立的H/V Delay, Under Scan, Safe & Area Marker, Aspect Ratio 和 Blue Only

（06-3）21寸监视器：2台

1）屏幕尺寸不小于21寸  屏显比例: 16:9  分辨率: 1920×1080

2）不少于2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出,。

3）支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口;

4）内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件; SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示,极速交换功能。

5）支持像素点测量功能，信号报警功能;支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线;

6）支持SDI信号不少于16路嵌入音频表，支持音频相位功能; 支持HDMI信号不少于2路嵌入音频表; 支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 支持Tally、TC码、快速模式功能；支持按键锁定功能；支持全蓝/黑白模式

（三）、同步机及示波器

（01）同步信号发生器：2台

1）1U高，用于同步高标清系统中各设备。

2）标准配置2路SDI信号输出接口，支持3G/HD/SD-SDI。

3）SDI信号输出接口支持输出视音频延时测量信号。

4）6路同步信号输出接口，支持BB，3电平输出。

5）支持外同步锁相，标准配置的Stay in Sync功能在外同步信号不稳定或断开，也能保持干净稳定的同步信号输出。

6）支持AES/EBU和48KHZ字时钟（WORD CLOCK）输出。

（02）自动倒换器：1台

1）共11组通道，当发生故障时，出现异常的输入信号通道的 LED 灯点亮，便于迅速查明原因。

2）支持继电式和电子式快门方式两种切换方式。

3）支持SDI（3G/HD/SD）信号，黑场同步信号，3电平同步信号，AES/EBU数字音频信号，WORD CLOCK信号以及LTC时间码。

4）标准配置双电源和机架安装配件。

（03）4通道波形监视器：2台

1）可同时输入4路高标清SDI信号，可同时显示4路信号的波形，矢量，图像。

2）波形显示中可同时显示4路SDI信号的RGB波形，便于确认4台摄像机的黑白平衡。

3）SDI信号4画面显示以外，各种显示模式也可以实现单画面显示或4分割显示。

4）标准配置了色域监看的5条功能(FIVE  BAR)，以及便于多机位环境中还原颜色一致性的测光表功能。

5)配安装支架

（04）多功能波形监视器：1台

1）用于测试高清系统和监看PGM信号。

2）自带液晶显示屏。

3）配有2路3G/HD/SD-SDI输入接口，可同时显示2路SDI信号的图像、波形、矢量等。

4）数据状态功能可进行各项误码检测，并记录，以及各项标准规定的数据包显示等，可监测同步信号和SDI信号之间的相位差。

5）支持进行系统的视音频延时测试，也可以测试摄像机和话筒之间的视音频延时。

6）眼图测量可自动读取测试参数：上升沿/下降沿时间，定时抖动，校准抖动，上冲/下冲，直流偏置等。

7）标准配置了色域监看的5条功能(FIVE  BAR)，以及便于多机位环境中还原颜色一致性的测光表功能(CINELITE2)。

8）配同品牌眼图测量选件及音频配件。

（四）音频系统

（01）主调音台：1台

数字调音台，16个输入推子，12个输出推子（含1个监听推子)。

32路话筒／线路输入，不少于8路AES输入／输出，16路线路输出，。双电源。

控制界面：16输入推子；8 +3 (LRC 主控) +1 (监听 A/B) 输出推子；

4x固定输入层A/B/C/D得到16个推子上共计64路输入；

输入通道可分配至主控箱的24路输出推子。

本地输入/输出物理接口：

DSP 数字信号处理器内核：

40比特浮点，48kHz采用速率处理能力；24 单声道/立体声总线；96路单声道(可配对）48路立体声可混输入通道数；64 + 4FX可分配节点。

外部控制接口：1 进, 1 出；1以太网；输入/输出2xBNC字时钟。

频率响应：+0/-1dB, 20Hz-20kHz

AES/EBU 输入到 AES/EBU 输出：+0/-0.2dB, 20Hz-20kHz

AES/EBU 输入采样率：32-108kHz (with SRC enabled)

（02）备调音台：1台

1）不少于16个高动态余量输入，可用于单独线路电平乐器或分量输出。

2）超低噪音设计的高动态余量，可运行多达16个热（HOT）输入，无须进行削减，保证混音器不带其它的噪音。

3）每个通道都有其各自的平衡和电平控制，并带有照明的双功能“静音”按钮，带有LED按钮可帮助您防止失真。

4）高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节。将监视器/FX信号发送给耳机了，增加透明，清晰的音质性能。

（03）音量控制器： 1个

1）输入音频：4路模拟立体声/平衡式；

2）音量控制：前面板、旋钮式；

3）音量监视：双VU表。

（04）立体声切换器：1个

1）实现2选1切换的专业音频设备，可在2组多路平衡信号中任意选择，多路平衡XLR音频信号输出。直播时可一键切换。

2）采用数字切换方式，可倒换模拟或者数字音频信号，切换后有缓冲电路，采用运算放大器，减小切换引起的开关噪音，双电源供电。

3）与主机进行对话，可进行A/B切换，通过Liink连接可进行多机级联，达到多通道扩展。

（05）嵌入音频监听系统：1台

SD-SDI嵌入音频监听系统。不少于两路SDI输入，任选一路解嵌和监听，带两个UV/PPM表显示，带音频监听功能和耳机插口.

（06）监听音箱：2只

1）类型：二分频近场监听有源音箱；

2）频率响应：100Hz－40KHz；

3）低音单元：5寸/40W；

4）输入接口：XLR；

5）是否磁屏蔽：是；

6）安装方式：吊挂。

（07）监听耳机：2副

1）配套头戴式动圈双耳监听耳机

2）频响范围：10-20000Hz

3）产品阻抗：63欧姆

4）灵敏度：106dB

（08）隔离变压器：1台

8进8出的音频隔离变压器

（五）周边设备

（01）多功能信号处理器：2台

双通道高清/标清视频处理器，具备帧同步、上/下/交叉/比例变换、独立主机，双电源。

1）一体式交叉变换器，支持3G、高清、标清、模拟信号输入和输出。

输入信号：HD/SDI×2、compsite×1，可独立分配到任意一个通道；

信号格式：1080/59.94p, 1080/50p，1080/59.94i, 1080/50i, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p, 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL)；

2）具有两路独立帧同步视频处理通道。带有断电直通功能。

3）对两路输入视频可做上变换、下变换、交叉变换等方式处理，上/变换器：高清/标清双向转换、1080i/720p双向转换。可调画幅尺寸设定、宽高比变换、智能宽高比变换。

4）对两路输入视频可完成同步处理，包括帧同步，行同步等方式。

5）对输入的视频信号可做彩色校正，支持彩色校正功能：支持伽马。

6）支持音频的加/解嵌功能，具有音频延时、黑白电平调整、混音处理及声道重组功能。

7）具有视频自动优化处理功能，可实时监控并自动调整视频图像的到最佳状态。

8）远程操作与监控：PC/Web界面；

9）视频延迟：小于10帧。

（02）视音频板卡：1批

为减小系统规模，节省机架空间，转播车采用机箱加板卡方式解决如下技术环节：

1）主备信号选择；

2）音频加嵌（4声道）；

3）帧同步；

4）同步信号分配；

5）视频信号分配；

6）音频信号分配；

7）信号转换。

8）备路通道高清字幕上键功能。

选用的设备必须性能稳定可靠、板卡即插即用，能实现智能管理、远程管理，适应24小时长时间工作，机箱带冗余电源配置。

（六）通话系统

（01）4通道通话主站：1台

提供四个独立通道，内置电源可支持60个腰包或20个喇叭分站，每一个通道提供两个输入输出插座。多种通话手段，可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及内置高质量喇叭进行通话，监听及操作，甚至可以有需要时临时把个别通道链接起来，然后回复独立操作。作为IFB讯号源的外接节目音频讯号为线路电平，可独立选择送到个别通道，每个通道有独立的节目音频切断控制，及对所有通道讲话的“全叫”开关，每个通道独立的听讲开关，呼叫开关，呼叫显示等。输出：30 VDC，2A，•供电：90-240 VAC，50-60Hz,80 VA，•系统容量：60个腰包或20个喇叭分站

（02）2通道通话主站：1台

1U机架安装，两通道分站提供两个可联动操作的独立通道，特别新闻车或转播车等应用，没有内置电源，从主站电源供电。通道连接带串环输出，每个通道有独立的通话开关，呼叫按钮，音量控制，外来呼叫有独立灯号显示，IFB讯号输出控制，也可把其中一个通道设为本机输入节目音频监听用但仍保留通话接听功能，更有话筒输出供其他系统使用。

（03）鹅颈话筒：2个

配有一个1/4英寸镀金三触点有螺纹锁定式听筒插头接口，长度不少于18英寸

（04）摄像机2－4线转换接口：2个

四通道接口可通过四线电路连接到电视摄像机，包含可选式共用线功能。提供单独的发射、接收和归零控件，以及发射电平指示灯

（05）对讲系统：1套

1）发射机性能 支持40W/45W功率24小时100%连续发射 通常为20W/24小时100%连续发射,或者40W/24小时50%连续发射 通讯覆盖面积增大；更适用于集群信道机

2）接收灵敏度/杂散抑制度 0.22μV（典型）；杂散抑制度75dB 接收灵敏度0.25μV；杂散抑制度65-75dB 通讯覆盖面积增大,抗干扰能力更强

3）频率稳定度 0.5ppm 1.5ppm 高频率稳定度带来整机性能提高

4）转发启动时延 转发启动时延短 约200ms 通讯更及时、完整

5）信号失真度 信号失真度低,使得从接收到射频信号到信号还原发射,全部是数字实现,中间不会产生音频失真 从射频信号解调出音频信号,然后重新调制发射,都是模拟实现,容易产生失真 保证高品质的话音质量

6）电池备份 内置电池浮充装置，支持电池自动备份和电源切换 需另配外置浮充装置 节约工程成本，保证通讯安全

7）网络接口 具有网络接口,支持远程诊断及控制 无 经济、高效的设备维护模式

8）配6个同品牌的对讲机，参数不低于以下配置：

16信道，12.5/25KHz可切换信道间隔模式，先进的音频技术，话音清晰；

5.8W超大输出功率，可切换射频功率，通信距离远，最大通话距离5公里，紧急告警与警报，私线/数字私线，繁忙信道关闭，PTT识别码，呼叫提示，语音选呼，对讲机开机检测，对讲机遥毙。坚固耐用，可抗1.5米高度跌落，防雨淋等，机身上部的三色LED指示灯指示电池电量，带充电器。

（七）时钟系统

（01）GPS时钟控制器：1台

卫星校时/倒计时/EBU 时码分配器三合一，双电源，子钟采用控制器集中供电，子钟只需要一条标准网线与控制器连接，子钟不占用EBU 端口超大的3 寸OLED 屏提供清晰的正计时时钟显示,可以代替一个1U 的子钟，直观面板按键，中文菜单，设置方便，预设1-5 个倒计时时点，可以选择单时间点循环或多点循环。

（02）子钟：3个

超薄子钟3个，采用控制器集中供电，子钟只需要一条标准网线与SPR-3100 时钟控制器连接，子钟不占用EBU 端口，合共30米长度的网线可以连接3个时钟

（八)TALLY系统

（01） TALLY控制器：1台

切换台及矩阵均通过协议与控制器相连，与视频二选一面板联动，驱动摄像机、导播监视墙、技术监视器的TALLY灯，系统应急一键切换时，可同时倒换TALLY 系统。系统正常使用和应急使用时，提示（Tally）信号将会无缝切换。系统状态改变时，提示（Tally）和源名信息不会丢失和跳变；源名跟随系统可以设置源名的多种显示方式及文字的对齐方式。如仅显示动态源名、显示固定名称+动态源名等。文字对齐方式可以选择居中显示、居左显示、居右显示等。可根据需要改变源名文字的大小写显示；系统级联要求：作为主系统，通过TALLY 分配器提供并行TALLY 的输出接口（GPO）。作为从系统，外部系统的TALLY 信号通过接口板上的并行TALLY 的输入接口（GPI）进入本系统，与CCU 相连；Tally 系统还须考虑特种设备对Tally 的需求如使用摇臂、斯泰尼康、摄像机微波等设备时，提供TALLY 解决方案，留出相应的接口；提示源名跟随（TALLY & UMD）控制系统设置简便、安全稳定，主要控制部分采用双备份，主要工作状态有预设置存储功能，状态改变采用“一键实施”；

（02）交换机：2台，聚合路由器：1台

不少于24口以太网全千兆机架式交换机。

（九）光纤综合线缆等安装辅助材料：1批

4路音频，2路视频,100米综合电缆：1根

4路音频，100米综合电缆：1根

50米FC接口光线尾纤，带线缆盘：1套

以上线材结合台里现有设备集成使用，具体规格数量根据实际使用需求按需定制。

（十）、线材、安装材料、辅助材料、整套系统安装调试：1批

根据系统定制线材及接头一批，隔离变压器一批，满足整体系统需求。

车体改装整体要求:

车体生产、改装厂商具有生产改装转播车的丰富经验和生产规模，要有良好生产设备和检测设备。

# 总体设计原则

针对目前现状，电视转播车系统设计原则是：符合电视转播实际需要，价格适中、功能齐全、质量指标较高、布局合理、运行方便。具体如下：

规范性：车辆的改装、各类设备符合国内相关标准；

先进性：系统设计和设备规格应完全符合行业技术规范和技术发展潮流，适应数字技术发展的要求。采用当今成熟、先进的技术及设备，在功能和性能方面体现出技术发展的先进性；

实用性：各项技术手段和功能应以满足转播需要为原则，操作和维护应简捷、方便、易用；

扩展性：在技术发展和业务增加时系统应具有扩展能力；

经济性：按照需求合理规划配置，确保系统中每一个环节的投入比例达到最佳的性能价格比，最大限度的有效利用资金。

# 具体要求

电视转播车结构设计依据GB 1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB/T12503-1995《电视车通用技术条件》等相关标准，结合二类底盘的的具体指标，以整车承重、前后桥载荷等基本参数不超过规定值为原则，按照人机工程原理进行设计。

（1）转播车采用二类底盘单侧拉形式，外型尺寸及有效载荷必须符合中国交管部门的相关规定，安全性能必须符合国家汽车行业的相关标准。

（2）整车总体长度（含车头）≤10米，厢体长度≥7.5米，总高度（含栏杆）（离地）≤4米，宽度≤2.5米，侧拉厢实用高度≥1.9米，可以拉出≥1米。

（3）转播车箱体承载方式、外型尺寸及有效载荷必须符合中国交管部门的相关规定，安全性能必须符合国家汽车行业的相关标准。

（4）改装后的转播车及二类底盘符合中国交管部门的相关规定。

（5）整车设计必须满足六讯道使用要求，布局要合理。避免各工种工作人员交叉相互干扰。车内布局严格按照《GB 12985-1991 在产品设计中应用人体尺寸百分位数的通则》等国标进行设计，人机交互界面友好。

（6）整车改装后前后轴轴荷分配要合理，左右重量配平要符合中国基本要求。

（7）整车行驶要求：能在三级及三级以上路面安全行驶,适应各种复杂气候。

（8）投标人负责免费向业主提供转播车系统相关设备的安装、测试和维护所需的技术手册和知识转移，提供承载车体相关技术手册和知识转移。

（9）驾驶员：驾驶员免费驾驶培训，简单的维修保养培训

1、车辆要求

直挂式二类底盘，4×2驱动形式，用先进的尾气处理技术至少达到国五排放标准，轴距≥5800mm，6缸直列柴油发动机，发动机功率≥270马力，整车长度≤10米，总质量不小于17吨。车辆后侧减震为空气悬架（高度可升降调节）。配备 ABS(刹车防抱死）技术、ASR（驱动防滑）+EBL（制动力分配）技术。车辆采用变速箱技术，优质轮胎，铝合金抛光轮毂。驾驶室采用平顶短驾驶室，设置正副驾驶座位。驾驶员座椅采用气囊座椅，可调节多功能方向盘，正、副司机遮阳帘，单层舒适卧铺，强力电动空调，正、副司机高度可调安全带，巡航控制，中控门锁+钥匙遥控，电动调节后视镜，后视镜电加热，电动玻璃升降器。

2、厢体要求

投标方需保证在动工前提供整体的外观三维模型与效果图，包括内饰和外饰，侧拉箱闭合与展开状态，由甲方确认后方可施工。

转播车厢体的采用铝合金或不锈钢骨架铝合金蒙皮结构形式，要求重量轻、强度高，永不锈蚀，密封性好、平整度高（整车不平整度小于0.3%）.结构寿命15年以上。所用主要型材、布局工位、主要工艺、特殊设计、方案特点等方面做相应阐述。车体设计和设备安装前，做好整车配重分配；车体完成后对车轮各点做承重测试，明确各点的承重量。厢体采用材料要求隔热性能高、强度高、变形小、平整度高，并且具有良好的气密、防潮、防霉、保温等特点。厢体各部位因受力形式不同采用壁厚不同的管材，根据不同的需要采取不同的加工工艺来保证车体结构的强度。

各个厢体四边框均采用铝型材，内含骨架丝焊珩架结构，每个门安装门限器、导水槽、不锈钢钢内嵌式合页，门内安装密封条，具有极佳的防水、密封性能。检修门也要作隔热保温隔音处理。所有工作门上配备玻璃窗和遮光帘，所有出入门选用车锁，可以用一把钥匙打开，所有检修门和外部储物厢可以用一把钥匙打开。登顶梯、人行梯、检修梯齐全。

侧拉箱厢体采用铝合金或不锈钢骨架、铝蒙皮结构，要求重量轻、强度高，密封性好、平整度高（整车不平整度小于0.3%）、并保证足够的强度结构寿命15年以上。侧拉厢采用先进、成熟、可靠的传动方式，采用电控驱动，以手动方式作为应急驱动。侧拉厢传动装置及支撑滑轨应具备可检修能力，投标中需予以说明，需材质侧拉轨，请详细说明。侧拉厢承重不小于5吨，要求牢固、密封和耐用性能好，不能扭曲变形，收缩方便自如。侧拉厢应无需地面外部支撑，拉出时地面与主厢体水平一致，在侧拉厢承重达5吨时，长时间拉出无下沉偏差。侧拉厢与厢体之间应有固定措施，车辆运行中不能有摩擦缝隙，长时间使用后，如有缝隙应有可调整装置。侧拉厢收放时，必须有对车内工作台（门）、车内地板、车外工作梯、支撑腿等状态的检测功能。侧拉厢控制集中在一个控制盒上，优先使用市电（设有交、直流转换），由软线将控制器拉出车外，以便随时观察拉厢的运行情况。

机柜与工作台：机柜采用高强度冷轧钢板折弯成型，可采用标准面板安装孔或自由调整面板安装螺母；表面喷塑处理，美观、轻质、耐用。

操作台也由铝型材框架，木质台面构成。铝型材框架与机柜进行钢性连接，而铝制台面与铝型材框架再进行紧密连接，使操作台面与机柜形成一个钢性整体。

每个机架有接地铜带，整车有等电位接地铜带。电气接地与信号接地应严格分开，并符合广播电视行业标准。

投标方需提供箱体制造材料清单、制作工艺说明及整车骨架抗压计算。

# 3、外部布局要求

整车的尺寸约为10×2.5×4m（长×宽×高）；

厢体右侧中部可展开单侧拉扩展舱，扩展舱≥6m，扩展宽度≥1m；扩展舱的前部设置一个音频区上车门；厢体右侧后部设计技术区上车门；扩展舱的中前部设置一个应急门；

厢体左侧前后端为音频区和维修门，中间为导演区维修门，后部为技术区维修门，维修门为上下打开，可作为工作平台和遮阳篷，要求单个下翻门可承载重量不小于150kg；

厢体外部设置登顶梯；

厢体左右两侧上部均设置3盏场地照明灯，供夜间作业时的外围场地照明；

厢体顶部铺设3mm厚花纹铝板，表面进行防滑和绝缘处理，安装有高度不低于150mm护栏，保证强度和美观性。厢体顶部预埋GPS、无线通话等设备的天线，并有防水措施，不采用在车身钻孔的方式；

厢体尾部为线缆盘舱与对外接口盒，19英寸标准接口板外接视、音频售号，电话线、有线电视接口、微波接口、光缆接口、电源括座等，以及空调室外机舱；

厢体尾部顶部装有倒车监视摄像头，将车尾部影像和车体后部指挥人员的声音传送至驾驶室和车内集中控制平台；尾部走线小门方便工作时将线缆留出。

厢体左右两侧下部设置裙边舱，合理设置舱体大小及布局。

在相应位置加贴获得国家认证的一级反光标识。

# 4、内部功能分区要求

整车根据电视转播车的功能特点和工作习惯，将约8m方舱厢体从前至后以隔断为界，分为音频区、导演区、技术区三个区域。

车体右侧为扩展舱，可使空间利用最大化；

三个区域均可实现人员单独出入，保证各个区域内工作不受干扰；在侧拉箱关闭时能进入各工作区。各工作区设有电话接口和网络接口。各工作区工作台边，设有可调亮度的照明开关和通话系统的耳机插座。

音频区要求

音频区位于车厢内部最前端，需设置1个工作位。工作台面下方设置标准机柜，可安装抽屉或标准设备；下部空间可作为储物空间，存放随车携带工具等等。音频区作隔声消音处理，要求噪声达到NC35标准，车体隔声量〉40db。

导演区要求

导演区位于车厢中部，左侧前部为监视墙，安装监视器；监视器两侧可安装监听音箱；监视墙下方为大型切换台，可满足不少于4人同时工作，并根据人机工程设计工位与电视墙距离；

右侧扩展舱内设置可翻转式沙发座椅6个，扩展舱其余空间合理利用；

技术区要求

技术区位于厢体靠后部，共设置3个操作工位、三列19英寸标准机柜和一列单冷机柜，每列高度需大于40U；

技术区内设置两列电源集中控制柜，可在此处对车内供配电、环境保障和监测操作；

线缆盘舱要求

车厢最后端为线缆盘舱，上部为一排8联电动电缆盘，要求为铝制，高度设备合理，直流控制，配脚踏控制开关，并可手动操作。电缆盘的材料要求轻质、耐用、运行可靠和操作简单，可单个或多个同时转动，刹车阻尼装置平稳柔和。用于缠绕音视频及摄像机线缆；下部右侧为对外接口柜，接口柜为19英寸标准机柜，高度需大于26U；下部左侧预留储物空间；上部安放空调室外机，打开维修门即可进行维修。

走线槽要求

厢体底部的走线槽应有良好的密闭性和电磁隔离能力，走线槽内按各工作区以及对外接口盘的布线要求，根据种类分设线槽。电源走线槽与信号线走线槽要分开。线槽在车内各工作区留有检查口，检查口的设置要方便更改布线和检修。

# 5、内饰和外饰要求

内饰

车体内部的所有装饰材料必须是环保、阻燃、易清洁的优质材料，地面覆盖防静电、耐磨、防滑材料。

内饰工艺充分保证边角处接缝隐蔽、细致、整齐、美观，各面的装饰材料粘贴牢固，无鼓包平整美观、无松塌脱落现象，接缝不使用压条，使内部浑然一体。

车上五金件均选用优质品牌，确保产品可在恶劣的环境下长期无故障使用。

在各工作区墙面、维修通道、设备区、主工作区安装适量的220V多用电源接插座，按照使用需求设电话接口和网络接口。

外饰

整车外饰图案严格按照《SJ/T10674-1995涂料涂覆通用技术条件》要求喷涂施工。喷涂优质汽车漆；需提供喷涂油漆的品牌、型号、产地、性能指标相关证明材料。

要求在专用烤漆房内进行烤漆。漆层应均匀，无溢流、皱纹、漏漆、起泡、脱皮、裂缝等现象。外观效果要好，且漆附着力要强； 喷涂方案由乙方提供，要体现电视台特征，出效果图，甲方确认后实施。

# 6 、供配电系统要求

整个供电系统的设计要满足转播车实际工作需要。转播车电源系统要设计有完善的隔离、稳压和监测系统，要求在正常工作状态下，车内所有设备（包括空调、照明等）的供电需经过隔离和电源稳压器，车内主要设备（包括应急照明）的供电需经过UPS，不包括空调、日常照明。电视设备的供电要与车内其他电气系统分开，电源系统内的UPS和稳压器均可切换为旁路直通状态。电源电缆一根90米，一根10米。

转播车侧拉厢、液压支撑系统、电源电缆盘和照明系统均使用低压直流电源，无外电输入时由转播车电池供电，有外电输入时由外电经整流变压后供电，同时对转播车电池（非车头电瓶）进行充电。

具体要求如下：

（1）380伏三相五线供电系统接入，设备系统使用220伏，供电部分主输入具备低压/过压、低流/过流以及错位偏移保护功能。配备低场/低饱和的隔离变压器，适应-20℃～+50℃的环境温度。稳压器应配备足够容量，稳压范围足够宽。保证三相负载之间基本持平。

（2）提供完整的、安全的交流和直流配电系统，总功率在满足全车所有设备满负荷运行的条件下并保留有不小于20%余量。

（3）完善的电压表、电流表、频率表、直流监视装置、分相、分区、分离的电源开关板，并装有漏电检测、报警以及缺相告警。以及分区、分机架设置的保险开关。主要设备、继电器、空气开关均采用施耐德产品，转换开关采用蓝系列产品。车内各处及车外接口板上设置有足够的电源插座，各电源插座在配电柜上均有对应的安全开关。

（4）配备UPS 1台，输出功率不小于10KVA需满足车载设备供电需求，供给车内主要设备，支持时间≥10分钟。UPS设备为高质量品牌产品，采用无污染免维护电池，并方便在国内得到技术服务及支持。

（5）有完善的地线系统，电源插座及各机柜的接地，要遵照标准的接地程序，各接地地线直径应满足相应需求。

（6）工作电压标准为中国标准，相电压380V，线电压220V，频率50Hz。

（7）所有电气材料和设备必须符合中国有关标准。

（8）采用规范的接线方式。配电排及电源线标识要统一、清晰、规范。

（9）投标方需提供详细配电图纸和配电材料清单

# 7、空调要求

电视转播车内是一个相对封闭的环境，工作人员众多，且电子设备较多，需安装多台电空调进行温度调节，保障良好的工作环境。空调采用环保制冷剂。设计安装空调主机位置要充分考虑日后维修方便。空调室内机有独立的安装厢，充分考虑空调出水及出风口的滴水问题（配备强制排水功能），具“出风口”不能产生冷凝水，保证设备工作的可靠性。空调制冷制热量应满足车内温度调节并适当留有余量。技术区空调与导演区空调相互隔离，各区均有独立的温度显示和控制器，可在摄氏18度到26度之间调整。技术区内空调可对设备进行除湿，并结合机柜内设备的散热方式，合理设置空调制冷量和冷热空气循环回路，避免热量积聚，在每个设备机柜都应安装冷风风道。各区内空调出风口不直接吹向人体，内部空气循环。

空调系统要求:

（1）变频空调，独立分体式空调，需考虑相互备份不能使用一拖二，整个空调配备不少于10P，整个工作区域制冷/制暖均匀；

（2）音响区空调的低噪声要求；

（3）新鲜空气的循环系统；

（4）充分解决机柜内设备的耗电发热问题；

（5）投标方需提供详细的配置说明及整车风道布局图，并提供相关计算

8、平衡支撑

安装电控液压支撑腿，以保证整车平稳，支撑腿应可在倾斜或不平地面使用。车底盘的前后四角安装四个液压支撑腿，选用电控液压平衡支撑系统，直流驱动，可以有效防止在人员上下车时引起车的晃动，保证驻车时车内设备和人员能在平稳的环境中工作。另外在较长时间内不使用时，用支撑腿支撑车体，可以减轻车身对轮胎的压力，延长轮胎寿命。

9、照明要求

车外照明

车外照明包括示宽灯、高位刹车灯、雾灯、锁灯、梯灯、外接口盘照明、电缆箱照明、车壁两侧安装场地工作灯；车外除正常需要的照明外，在车后部上方设有高位“车灯”、“转向灯”、“示宽灯”及车壁两侧的“面灯”、“仓灯”等。

场地工作灯主要用于现场转播时的室外泛光照明，选用LED泛光灯，要求防水性能好。

车内照明

车内安装LED灯，满足车内工作区范围的区域照明。所有操作工位上方均安装有可调角度可调光强射灯，保证操作平面的照度。机柜后方设置维修灯，打开维修门即自动打开。技术区前方的工作台和导演区的操作台以及音响区的工作台照明达到200lx要求.投标方需提供详细的照明布局图

10、后视监控系统

需安装后视监控系统，保证行车过程中后视的视野盲点。后视监控系统包括彩色红外后视摄像机、彩色液晶显示屏、多路控制盒、延长线等组成。车辆行车过程中可正常观察车辆后部情况，即使在未开启显示屏，只要挂入倒档，显示屏可自行打开。

# 11、其他要求

完成系统集成设备的上架，提供非标件制作及设备协助安装。

厢体完成后，中标单位应对整车100公里三级公路运行实验后进行侧拉厢完全拉出的淋雨实验30分钟（大、中雨），保证整车无渗漏现象，测试包括重心平衡测试，车体倾斜测试，在机动车测试中心进行“CCC”相关项目检测与测试，并提供检测结果。

提供全套图纸，包括结构、布局、配电等。投标人对车改所有工序需提供相应的图纸，车改时按图纸加工和安装。

提供车厢体在国内维修地点、时间保证等维修、维护方案。

四、技术需求清单

（二）详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、摄像机系统 |  |  |
| 01-1 | 高清摄像机 | (1)★成像器件为2/3" 3CCD，220万（含）以上像素； (2)模数转换：16比特A/D转换及以上； (3)工作格式：支持HD 1080/50i，有效像素：1920*1080； (4)灵敏度：至少F11at2000LUX （3200K） (5)信噪比（高清）：≥60dB； (6)调制深度：≥50%； (7)清晰度不少于1000线 (8)光学滤片：CLEAR、1/4ND、 1/16ND、1/64ND、电子或光学色温； (9)摄像机与镜头的接口：标准B4卡口； (10)光纤适接口； (11)摄像机托板； (12)机头可以同时输出彩色HD-SDI本机信号、彩色HD-SDI返送信号（如果不能提供，需提供解决方案）。 | 6 | 套 |
| 01-2 | 高清彩色寻像器 | 7寸以上彩色信号寻像器及遮光罩具有4：3安全框 | 6 | 套 |
| 01-3 | 摄像机控制单元 | (1)与机头单元配套使用, 与摄像机配套兼容 (2)全机架宽基站 (3)摄像机与基站之间采用光纤传输，LEMO 接口 (4)基站高清输出3G/HD-SDI≥8路, 4路输出，4路输入/输出, 其中4路信号可以在HD/SD之间切换 (5)支持 HD-TRUNK 输入 ,双通道提词器提词器输入,支持HD 提词器输出（HD-SDI） (6) 4 组 3G-SDI/HD/SD-SDI 和模拟返回视频输入 (7)提供指示灯、通话等外接设备的输入接口 (8)双通道麦克风输出（两个 XLR 接口） 内置 LAN 接口（10BASE-T/100BASE-TX） (9)能接受高清三电平和模拟黑场（BB）做为外同步锁相 (10)摄像机基站 HD SDI 和 SD SDI 输出信号没有延时 (11)含控制面板连接电缆 | 6 | 套 |
| 01-4 | OCP/RCP控制单元 | (1)标准配置，可进行全功能调整； (2)推杆式光圈调整； (3)配备所需的控制线，控制线长度根据实际长度配置。 | 6 | 套 |
| 01-5 | 摄像机光缆 | 摄像机和摄像机控制单元间的连接，长度150米。 | 4 | 根 |
| 01-6 | 摄像机光缆 | 摄像机复合光缆(100米)，带线缆盘，含光缆保护套 | 1 | 根 |
| 01-7 | 摄像机光缆 | 摄像机复合光缆(200米)，含光缆保护套 | 2 | 根 |
| 01-8 | 摄像机光缆 | 摄像机复合光缆(10米) | 6 | 根 |
| 01-9 | 光缆清洁工具 | 专用于摄像机复合纤用的清洁工具 | 6 | 根 |
| 01-10 | 防雨罩+携带箱 | 配套摄像机、大寻像器、伺服器的箱子和防雨衣(摄像机携带箱,防雨罩6大+2小) | 8 | 根 |
| 01-11 | 综合电缆 | 4路音频，2路视频,100米 | 1 | 根 |
| 01-12 | 综合电缆 | 4路音频，100米 | 1 | 根 |
| 01-13 | 光线尾纤 | FC接口，50米 | 1 | 根 |
| （02）广播级高清镜头 |  |  |
| 02-1 | 广角摄像机镜头 | (1)2/3″4K摄像机卡口； (2)★不小于14X倍变焦倍率； (3)2X倍扩展镜；F值 2.0×时最大光圈比1:3.6(8.6-80mm)1:5.4 (120mm) (4)0.3 m最小物距； (5)内聚焦，快速变焦，变焦限位，可用微距拍摄模式； (6)配同品牌镜头伺服器2个 | 1 | 个 |
| 02-2 | 长焦摄像机镜头 | (1)2/3英寸CCD高清摄像机适用镜头，标准B4卡口，全伺服镜头； (2)★变焦倍率不小于24倍，广角端焦距不大于7.5；焦距范围为7.5～180mm(2x:15～360mm)，最大相对孔径不小于1：1.8； (3)具备内聚焦，具有快速变焦，变焦限位，画面预置，速度预置等增强数字驱动功能；内置2倍倍率镜； (4)采用最新的数字虚拟接口，支持支持ALAC(镜头自动像差补偿)、CAC(色差补偿) (5)内置液晶数字信息显示屏，方便摄影师进行各种功能的快速操作及个人喜好设定，并且能快速的定位镜头出现问题的部位并可快速解决。 (6)采用SSC超级光谱新型增透多层镀膜，镜片透光率达99.4%。有效消除重影和耀斑。 | 1 | 个 |
| 02-3 | 标准摄像机镜头 | (1)2/3″4K高清便携镜头； (2)18X倍变焦倍率；2X内置扩展镜； (3)最小物距：0.56m (4)重量(仅镜身)：约1.65kg | 4 | 个 |
| 02-4 | 镜头伺服器 |  | 6 | 套 |
| （03）无线高清摄像机 |  |  |
| 03-1 | 高清肩扛式摄录一体机 | 设备由台方提供，本次不采购，需要负责系统集成工作。 (1)200万像素、三片2/3英寸CMOS，每片成像器都具有1920x1080有效像素。 量化比特数：要求14BIT或以上的量化比特数。 (2)支持高质量24比特音频录制。 (3)视频信噪比（降噪功能打开）≥60dB。 (4)摄像机具有内置标配4G 传输。 (5)具备辅助聚焦功能。 (6)具有单机整理素材编辑功能。 (7)具备数字倍率功能。 (8)具备预记录功能。 (9)记录中断电的时候，只损失素材最后4~5秒素材，且不用手工恢复操作。 (10)配有高清寻像器和3.2英寸以上彩色LCD液晶屏。 (11)两个HD/SD-SDI输出接口，一个以太网接口或USB接口、复合和HD-Y输出接口 。 (12)支持有线、无线话筒，无线话筒接收器应为内置。 (13)具有低码率素材记录功能。 (14)电池接口为标准V型接口。 (15)标配摄像机托板和立体声机头话筒。 (16)含标准20倍高清镜头 | 2 | 套 |
| 03-2 | 微波传输系统 | ★系统要求 系统采用先进的压缩技术，支持4:2:2类，达到演播室级图像质量； 采用NTT编码，系统支持NTT 1帧（40ms）超低延时编解码模式，达到高端现场制作需求； 支持1080i、720p、576i、480i等视频格式； 系统传输（通视）距离不小于3km； 要求数据的传输具有保密性，不会被其它人接收并解密信号，即使是同一厂家的产品，发射端的发射信号，也只能是指定的接收机才能接收到； 系统可以根据用户的实际应用需求，提供3种用户预设模式——支持高质量模式、中等质量模式、高移动性模式； 嵌入式平台处理技术，系统工作稳定。 发射端要求 2.1 发送端为一体化设备，扣板式结构设计，携带方便，重量小于1.5kg（不含电池）； 2.2 支持对视音频信号采集、编码、即时传输； 2.3 支持电池或直流电源供电，直流电源适配器输入为国家标准的220V电源； 2.4 支持HD/SD-SDI、HDMI、CVBS视频输入接口； 2.5 发射功率在50mW-800mW之间可调节； 2.6 支持USB插口进行程序升级； 2.7 工业级设计，保障设备在-20～55℃间可以正常工作。 接收端要求 3.1 集微波接收与解码功能于一体； 3.1 接收端为19英寸标准机架式，1U高度，便于安装； 3.2 接收端的电源为国家标准的220V电源； 3.3 接收端采用COFDM解调技术和天线分集接收技术，可以解调8MHz带宽的COFDM信号； 3.4 同时兼容H.264高标清解码，支持4:2:2类，音视频质量优异，达到演播室级别要求； 3.5 支持手动和自动频谱分析功能； 3.6 支持Genlock同步功能； 3.7 支持4路HD/SD-SDI、1路CVBS视频输出，支持嵌入式音频和模拟音频输出； 3.8 支持TS over IP的视频流输出； 3.9中断后的输出画面应为中断前视频画面的最后一帧，不出现黑场现象。 | 2 | 套 |
| 03-3 | 附件 | 天线等附件 | 2 | 套 |
| （04）承托设备 |  |  |
| 04-1 | 三脚架 | (1)云台:100mm球碗液压，承重不小于17公斤； (2)连续可调动态平衡； (3)不小于7档俯仰/水平阻尼调整； (4)带LED照明水平仪，垂直装拆单边触式快速安装托板； (5)脚架：适用100mm云台；双级碳纤脚架，含地板或中置延伸器，双伸缩手柄及原装软包； | 6 | 套 |
| 04-2 | 摇臂 | 大摇臂1套长度8米-12米可用；要求如下 1.投标产品必须配合摄像机的正常使用，数字电控系统，抗干扰，低功耗，更稳定，可智能升级。 2.★智能镜头控制识别系统，一个镜头控制接口可兼容佳能或富士全伺服或半伺服镜头；系统自动识别镜头类别，通过选择对应镜头插线即可直接进入使用状态。 3.全伺服镜头线：佳能 20针；富士 12针。通过一线连接方式安装，无需外置驱动电机，无需对控制箱进行改动或操作。4.摇臂整体长11.70米，臂身采用八角型超强铝合金材质。 5.L型数字云台（二轴云台），云台最大承重20Kg，水平210~280mm可调；俯仰375~445mm可调；内置电机，减速箱。 6.云台控制手柄，镜头控制手柄。通过手柄控制摄像机云台及镜头各运动功能。 7.智能云台面板系统，系统配置多功能插孔，可升级多种数字化智能模块产品。 8.触屏智能电控系统，通过触屏面板可对云台水平、俯仰、Z轴进行速度、阻尼、反向及屏幕亮度、触摸声音等进行功能设置。电控系统具备“线路自检”功能，通过触屏面板内容，可检测镜头、云台、手柄及各线缆连通状况，如遇问题，可清晰判断并处理。 9.电源转接盒，独立布局摄像机、监视器及系统供电，更整洁、抗干扰、操作便捷。 10.主机架回转机构，固定摇臂支架及臂杆装卸，调节俯仰锁和水平锁装置，回转机构带高度限位功能。 11.摇臂立柱和重型四轮，重型立柱支撑及四轮轮设计，4X2双轮组合，可任意调节方向并带刹车装置。 12.双9"高清液晶监视器/1920*1200/16:9/10bit/500cd/㎡亮度/170度视角/3G-HD/SD/TALLY/嵌入音频显示/旋钮调整/图像放大；双体液晶监视器安装平台，安装架带联动功能。 13.长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮）；方型铝合金携带箱。 14.包胶配重170kg。 15.独立外接电池接口板，外挂电池时使用。 16.12米配套钢缆附件（平衡缆、顶缆、侧缆）。 12米拆10米使用配置：0.7米附加节，10米钢缆（平衡缆、顶缆和侧缆）。 12米拆8米使用配置：8米钢缆（平衡缆、顶缆和侧缆）。 17.摇臂安装支撑架（不锈钢）。 18．投标产品需提供原厂保修及设备安装调试、培训。 小摇臂，超轻便型，3米-6米可用；要求如下 1.投标产品必须配合摄像机的正常使用，数字电控系统，抗干扰，低功耗，更稳定。 2.★镜头控制系统，一个镜头控制接口可兼容佳能或富士全伺服或半伺服镜头，通过更换对应镜头线即可进入使用状态，无需对控制箱进行改动或操作。 3.全伺服镜头线：佳能 20针；富士 12针。通过一线连接方式安装，无需外置驱动电机，无需对控制箱进行改动或操作。 4.摇臂整体长6.30米，臂身采用四方型超强铝合金材质。 5.L型数字云台（二轴云台），云台最大承重10Kg，内置电机，减速箱。 6.云台控制手柄，镜头控制手柄。通过手柄控制摄像机云台及镜头各运动功能。 7.云台控制箱，系统具备“线路自检”功能，面板灯显示，可随时检测摇臂各部分部件的连通状况，如有问题，可及时判断并处理。 8.主机架回转机构，固定摇臂支架及臂杆装卸，调节俯仰锁和水平锁装置。 9.摇臂脚架和脚轮，三叉型脚架，无声轴万向轮，刹车装置。 10.双9"高清液晶监视器/1920*1200/16:9/10bit/500cd/㎡亮度/170度视角/3G-HD/SD/TALLY/嵌入音频显示/旋钮调整/图像放大；双体液晶监视器安装平台。 11.长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮）；方型铝合金携带箱。 12.包胶配重85kg。 13.6米配套钢缆附件（平衡缆、顶缆、侧缆）。 6米拆4米使用配置：4米钢缆（平衡缆、顶缆）。 14.投标产品需提供原厂保修及设备安装调试、培训。 | 2 | 套 |
| 二、视频切换系统 |  |  |
| （01）主系统高清视频切换台 |  |  |
| 01-1 | 高清切换台（核心产品） | (1)2M/E 多格式视频切换台 (2)切换台支持多种信号格式，480i, 576i, 720p50/59.94, 1080i50/59.94, 1080pSF 23.98/25/29.97, 1080p25/29.97/50/59.94,2160p25/29.97/50/59.94 (3)★切换台在高清模式下不小于24路SDI输入，不少于12路SDI输出，具备可指派输出和画面分割器输出功能 (4)★所有端口支持帧同步及格式转换 (5)支持动态源名输入与输出，切换台面板与画面分割器可显示来自源名控制系统的动态源名信息；具有Tally以及GPIO接口，以及动态源名功能 (6)支持TSL动态源名协议 (7) 主机与面板均配备双电源冗余供电单元 (8)支持外部设备控制协议，包括：摄像机器人、视频服务器、图文包装、调音台等 (9)具有切换台软件GUI面板，以及可视化的系统菜单 (10)支持计算机监控管理系统软件进行设置与操作 (11)具有宏命令功能； (12)面板支持2级 ME ，包含24个直切按键，可动态显示源名, 每级按键包含特定的键选择按键和键类型控制按键 (13)每级按键包含用户自定义按键，可用于Aux、宏命令、ME选择 (14)具有完整的特技操控区 (15)每级不少于4个全功能键，独立控制，每级按键包含特定的键选择按键和键类型控制按键，支持12个字符的动态源名显示 (16)3轴遥感手柄定位器 (17)可视化的多用途源名显示按键 (18)每级ME包含各自独立的过渡键切换按键和自动过渡按键 (19)每级ME包含相应的推杆，并提供终身质保 (20)必须有完善的通风、散热、防尘措施，支持7x24小时应用 (21)与矩阵配套兼容 | 1 | 套 |
| 01-2 | 2ME切换面板 | 支持2级 ME ，包含24 个直切按键，可动态显示源名，主备电源； | 1 | 套 |
| （02）4G5G回传+推流无线传输设备 |  |  |
| 02-1 | 工作站 | 英特尔酷睿i5 13.9英寸全面屏轻薄笔记本电脑(i5 8G 512G集显 3K 触控) 灰 | 1 | 台 |
| 02-2 | 工作用笔记本 | 屏幕尺寸：13.0英寸,全面屏轻薄性能笔记本 八代酷睿(i7-8565U 8G 512G MX250 office 2K 一碰传)银 | 1 | 台 |
| 02-3 | USB声卡 | MADI输入/输出（188通道输入/输出）USB 3.0，在WINDOW下完全兼容ThunderboltTM技术，12路模拟+16ADAT+2AES+64MADI=96路通道输入\输出=188通道，以及可选的新款远程控制器ARC USB，实现低阻大功率耳机输出20hms,具有+19dBu的最大输出电平，能直接用USB录音最大通道数为76个。配合笔记本使用作为音源输入。 | 1 | 块 |
| 02-4 | 编码器 | 1、支持至少1路高清SDI或HDMI转换SDI后输入,画质无明显损伤； 2、根据网络情况支持编码码率动态调整：码率调整时 IP 输出流保持连续，无中断；支持H.264视频编解码标准，MPGA/AAC/MP3/AMR/AC3/音频编码； 3、支持全高清（1920×1080），小高清（1280×720），支持标清（720×576、720×480）或用户自定义的视频编码分辨率 4、支持同一输入源映射多分辨率、多码率、多格式、多协议输出； 5、提供设备状态监控、信号输入输出状态监，设备运行故障时，会发送故障告警。 6、IP输出协议：TS over UDP/RTP/HTTP/RTSP; ; 3GP over RTP FLV over HTTP/RTMP; HTTP Live Streaming; HTTP Smooth Streaming | 1 | 台 |
| 02-5 | 解码器 | 1、输入接口：IP，支持输入协议为UDP, HTTP, RTSP/RTP, RTMP等； 2、输出接口：3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI，支持多种高标清格式解码，最大处理能力： 1920x1080P60；o 3、视频解码格式：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/WMV/ DIVX/ RMVB/AVS+… 4、音频解码格式：WAV/MPGA/AAC/HE-AAC/WMA/MP3/AMR/AC3/E-AC3… 5、图像优化处理功能：亮度、对比度、色调、饱和度、降噪； 6、低延迟解码,保持音画同步； | 1 | 台 |
| 02-6 | 路由器 | 多卡聚合路由器，能达到同时聚合4条上网链路宽带，不少于3个内置模块，支持3G移动、联通、电信网络模式 | 1 | 台 |
| 02-7 | 4G传输系统 | (1) ★支持通过3G、4G、Wi-Fi、Ethernet(以太网）、BGAN等多种传输方式进行远程的新闻直播传输； (2)支持WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE等各种3G/4G网络并且支持混合链路捆绑传输。 (3)系统采用H.264视频压缩技术，图像质量达到广播级，并提供真实的PQR图像质量评测打分表。 (4)在无线网络正常的情况下，视频中不会出现白线、雪花、马赛克、丢帧等现象。 (5)传输全过程支持AES128bit加密。 (6)支持发送端和接收端分别设置密钥进行双向验证，密钥可由用户自行设定。即使是同一厂家的产品，发射端的发射信号，也只能是指定的接收机同时密钥匹配才能接收到。 (7)系统简捷易用，使用时发送端仅需上电即可，所有参数可通过接收端软件远程控制。 (8)系统支持CBR(固定码率编码)和VBR（动态码率编码）两种编码方式，动态码率时可根据网络实时调整编码码率，以保障流畅性。 (9)支持直播、文件上传（可支持边录边传）、直播存储等多种工作模式。 (10) ★要求设备（包括软件）免费升级到5G。 | 1 | 台 |
|  |  | (1)高清时支持亚采样编码，标清时支持SIF编码，码率较低时可进一步提高画面质量。 (2)带有通话接口，支持实时双向通话，同时，通过后台可以同时控制多台设备进行集群通话。 (3)传输端为一体化设备，携带方便，重量小于1.5kg（不含电池）。 (4)带有液晶显示屏和按键，支持本机液晶按键控制，可进行状态查看和参数修改，可显示每张卡的制式、信号强度等信息，直播过程中可显示每张卡的码率和总码率。 (5)支持现场手机/Pad/笔记本电脑通过WIFI连接到发送端设备，方便的进行参数控制和状态查看，可显示每张卡的制式、信号强度等信息，直播过程中可显示每张卡的码率和总码率。 (6)支持由接收端软件进行远程控制。 (7)支持Hotspot功能，可通过Wi-Fi共享3G/4G/LAN网络给现场手机/Pad/笔记本电脑上网。 (8)支持对视音频信号采集、编码、即时传输，支持SDI、CVBS、HDMI视频输入接口，支持模拟音频输入，采用专业卡侬输入接口。 (9)支持视音频信号自动识别，可在液晶屏上看到视频格式与音柱。 (10)支持MPEG-1 Layer-2、AAC等多种音频编码，支持关闭音频传输，在网络较差时可以关闭音频传输，以提高视频传输效果。 (11)采用安全可靠的嵌入式的Linux操作系统，启动时间必须少于2分钟，启动后可以马上进行视频编码传输。 (12)无线传输接口不少于10个。 (13)带防撞、防尘、防雨的3G/4G卡保护罩。 (14)设备支持内部存储，能够存储时长不少于8 小时高画质视频。在直播传输的同时支持把视频录制存储下来，直播结束后可将录制的文件传输至接收端。 (15)支持文件上传功能，能将U盘里的文件、文稿、图片无损的传回后端，也可本机录制上传。 (16)支持摄像机电池或直流电源供电。 (17)为适应恶劣的外界环境，前端传输的制作材质是金属外壳，以保障设备的坚固性。 (18)发送端操作简单，可支持“一键化”操作，无需在现场进行繁杂的前期操作配置，可由记者独立完成工作，不用配备专业技术人员协助。 (19)支持在高速移动的环境下稳定传输视频数据，在时速120公里/小时的车上，也可保持视频数据的稳定实时传输。在切换运营商基站时，不会出现停顿、丢帧、马赛克等现象。 | 1 | 台 |
|  |  | (1)单台服务器可支持的最大并发高清直播路数最少可达20路，通过提高服务器配置，单台服务器并发高清直播路数可达100路。 (2)接收服务器与解码输出采用分离式设计，便于用户进行设备的灵活部署及信号调度。 (3)系统扩展简单灵活，用户扩容成本低。随着需求数量的增加，用户只需增购发射端即可，无需再采购后台服务器及软件。 (4)接收端提供REST风格的第三方开发接口，可供用户二次开发具有自身特色的直播控制及管理界面。 (5)支持主备服务器功能，当主服务器发生故障时，备用服务器能够自动切换并替代主服务器，整个过程不需要人工操作，完全自动进行。双机热备，保障系统运行稳定。 (6)系统具备级联组网功能，在用户有需求的情况下，可以选配采购中心管理控制系统。通过中心管理控制系统，可以将用户部署在全球各地的直播接收服务器统一集中管理起来。实现子节点直播接收服务器的自主管理与中心统一集中管理相结合。 (7)系统安全可控，可在用户私有或者局域网环境中工作。 接收端支持每次直播后对流量耗费进行科学统计，直观了解流量消费情况以便统计和参考。 (8)可支持至少12路同时高清直播，并可支持12路直播信号的同时预览和SDI输出；并可支持1/4/6/12等多种预览的分屏模式，便于多路信号同时直播时使用。 (9)支持对发送端的远程控制，可实时显示传输码率、丢包率、3G/4G卡信号强度、单卡码率、单卡延时等信息，可实时修改工作模式、编码格式、音频格式、码率、延时等参数，可启用/关闭任意一张3G/4G卡。 (10)可本地录制实时文件，支持更改存储路径，将直播信号存储到用户指定的文件路径。 (11)支持TS over IP的视频流输出，可与第三方软件、标准IP解码器无缝对接（VLC）。 (12)接收端码流支持通过IP发送给解码器进行解码输出基带信号，不带来额外的延时增加。解码器接口丰富，支持2个以上的高标清自适应SDI接口输出，支持HDMI、CVBS、模拟音频、AES/EBU输出，支持Genlock。 (13)网络不好出现中断时，中断后的输出画面应为中断前视频画面的最后一帧，不出现黑场和马赛克。 (14)为使得操作更加简单方便，需支持在同一台服务器上同时支持视音频的接收和预览。 (15)每路信号可同时支持两路以上SDI输出，可同时用于预监和播出。 | 1 | 台 |
| （03）高清视频矩阵 |  |  |
| 03-1 | 高清矩阵 | （1）★矩阵配置规模至少不小于32x32,主备双电源及主备控制卡 （2）输入/输出信号支持3G/HD/SD-SDI,标准BNC接口 （3）具备时钟再生功能 （4）连接器类型： BNC/75Ω （5）具备主备冗余的管理端口 （6）支持动态源名，动态TALLY （7）所有输入均自动均衡，输出带时钟再锁定 （8）有完善的通风、散热、防尘措施，支持7x24小时应用 （9）与切换台配套兼容 (10) 主备电源 | 1 | 套 |
| 03-2 | 矩阵面板 | (1)不少于40键带LED背光按键； (2)带背光LCD显示屏； (3)全功能，可编程； | 4 | 块 |
| （04）视频录像机 |  |  |
| 04-1 | 高清录像机 | 1、单激光头（驱动器）专业光盘摄录一体机具有各种音视频和 IT 接口，其中包括 HD-SDI、SD-SDI、i.LINK™ 和以太网接口； 2、出色的HB/MPEG HD422 画质和卓越的 8 通道 (HD-SDI)、24 位音频录制功能，所有功能都集成于此紧凑型半机架宽录像机内； 3、按对角线测量的可视区域，适合广泛应用领域的高清和标清录制与播放； 4、标清领域的 MPEG IMX 和 DVCAM 格式进行录制和播放； 5、RS-422 接口和千兆以太网使其能够作为播放器和馈送器的信息存储设备，分别用于线性和非线性编辑 | 2 | 台 |
| 04-2 | 7寸机柜式监视器 | 1、独立双联屏幕尺寸不小于7英寸触摸液晶监视器，屏幕分辨率1920*1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准;1500尼特高亮度,自带波形图、矢量图、3D LUT现场校色、RGB图、辅助对焦功能。 2.独立双通道4K/HD录制和播放，输入信号自适应。可实现不少于2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，支持HDR和摄像机Log曲线录制,极大扩展使用灵活度。 3.可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率 4. 前置两个独立硬盘插槽，支持SSD固态硬盘热插拔，自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。 5. 支持列表播放，可以通过以太网、RS-422串口和触摸屏控制；支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件；支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制，双通道绑定连续录制。支持SDI和HDMI接口，内置HDMI和SDI双向转换功能。 6、内置4K到2K/HD下变换功能及双冗余电源。 7、配不小于512G记录存储介质2个。 | 1 | 台 |
| 04-3 | 多通道录像机 | 设备由台方提供，本次不采购，需要负责系统集成工作。 1、不少于8路3G/HD/SD-SDI输入和环出，至少1路兼容CVBS，至少1路SDI支持16声道内嵌音频，其他路SDI支持8声道内嵌音频；1路HDMI输入，HDMI输入支持8声道内嵌音频，2声道模拟音频输入和输出（卡侬）。 HD-SDI输出接口特性符合国家相关标准,其中，10Hz高通滤波抖动不大于0.1UI。 2、支持同时录制的多个文件应保证时长一致，且起始点、结束点时码一致 3、不少于1路HDMI和1路3G/HD-SDI多画面监看（2声道内嵌音频），2声道耳机监听（3.5mm插座） 4、不少于1路HD/SD-SDI文件播放输出，1路REF输入和输出（环出或独立输出），1路LTC输入和输出 5、1个RS-422（RJ45），2个千兆网口，1个USB，1组GPI/O接口（RJ45） 6、编码：视频编码：ProRes（HQ、422、LT、Proxy） MOV，Mpeg2-I MXF 音频编码：Uncompressed PCM Audio MOV，Uncompressed PCM Audio MXF 高清视频编码；支持多路同步录制，文件起始、结束点帧精度对齐；支持单独启停某通道的录制 7、信号处理：☆支持录制到NAS存储，支持对输入信号帧同步处理；内置帧同步发生器并支持对外输出；支持将输入的模拟、内嵌音频加嵌到任意输入视频中进行录制；支持将输入的模拟音频加嵌到任意1路视频输入中并切换输出；支持将输入的内嵌音频解嵌为模拟音频输出 8、文件存储：☆具有断电保护机制，录制过程中设备断电，已录制文件可继续使用，所有通道录制不掉帧。 前置2个热插拔SSD槽位，支持2个SSD无间断交替录制；支持录制到NAS存储；支持至少4个HD通道的NAS+SSD镜像双写； 本机液晶屏：支持显示状态信息及配置菜单；本机按键：支持进行录制、播放控制及配置操作 9、电源：标配冗余电源，整机功耗不超过45瓦。物理规格：标准1RU设备 10、配容量不少于1TB存储介质2个。 | 1 | 台 |
| （05）字幕机+慢动作回放系统 |  |  |
| 05-1 | 高清字幕机 | 1、具备基于曲线轮廓封闭环域和像素掩码矩阵的字幕渲染方法和能力，保证字幕整体渲染精细，清晰。 2、具备先进的字幕对象矢量轮廓中自相交封闭轮廓的分割的能力，保证字幕渲染无锯齿。 3、具备基于多样性应用的电视字幕播出设备性能保障的能力，保证直播设备资源均衡分配、运行安全稳定。 4、系统内置两种高质量的高速字幕静态渲染引擎：二维渲染引擎和风格渲染引擎。 5、二维渲染引擎支持面、外边、内边、侧边（立体边）、影的不同组合，还支持多种渲染滤镜的任意组合，包括旗飘、按钮、浮雕等。 6、风格渲染引擎支持填充、斜面浮雕、外发光、投影、描边、光泽、内发光、内投影等8种属性，每个属性中都分别有不同的参数可以调节。 7、支持复杂唱词对象的编辑和播出，内置国家、地区、国际组织的旗帜库。 8、支持常用的三维物体的建模：支持包括立方体、椎体、球体、圆柱体、圆环等在内的常用三维物体的建模和编辑。 9、支持快速创作三维字，支持三维倒角、三维光效、光照贴图等属性。 10、支持三维场景文件(.3DS)的导入，并可保留该文件中的所有矢量信息。可对导入后的模型进行基于矢量的二次调节。从而最大限度的与三维动画主流设计系统3DMAX的兼容。 11、系统中创建的和自带的二维图元可方便转换为三维图元，转换后图元可赋予丰富的材质贴图、三维光效等属性并进行调节。可制作出具有玻璃质感、水银质感、金属质感、冰块质感、黄金质感、丝绸质感等绚丽的字幕特效。 12、内置真三维特技，支持变形特技、路径特技、透明特技、包装特技等四种不同类型的特技。 13、支持数字时钟、模拟时钟两种类型的时钟字幕对象。 14、支持包括BMP、TGA、GIFF、JPG、PSD、PCX等文件格式的导入和导出，其中支持PSD图像的分层导入，实现视频抓帧功能。 15、支持NVE、AVI等多种视频文件的导入和实时播出。支持视频抓帧，支持工程文件的合并。 16、支持完善的Undo/Redo功能，操作步骤列表，以及恢复到最后一步操作的功能；支持多语种字幕的创作和播出。 17、提供独立的演播室直播软件。软件支持格式文本和模板的匹配，自动生成串联单，满足新闻、综艺等节目的直播要求，能兼容中心现有字幕机的工程文件。 18、配置要求： 机型：HP-Z4 G4工作站（内含750瓦电源）； CPU：不低于Intel Xeon W-2123； 内存：不低于DDR4-2666MHz 8GB； 系统硬盘：不低于1TB SATA； 显卡：不低于NVIDIA GeForce GTX1050Ti； 视频卡：广播级视频卡； 光驱：DVD-ROM； 显示器：不大于22”宽屏液晶,根据实际操作台面大小定尺寸； Windows 7 64位 中文专业版； 软件:高标清三维电视图文制播系统、演播室综合图文制播系统。 | 1 | 套 |
| 05-2 | 慢动作回放系统 | ★不少于6个通道HD视频（嵌入音频）输入 ★不少与2个通道HD视频（嵌入音频）输出； 支持素材转封装DNxHD、ProRes、AVI、XAVC等HD高清格式； 支持HD 1920x1080；1280x720像素，23.98P/24P/25P/50i/59.94i/50P/59.94P 支持多通道视频转码迁移； 支持素材的归档处理； 支持多个操作面板控制一台机器； 支持不少于负400至正400%速度调整播放； ★支持高速摄像机信号采集，可支持3x、4x、6x、8x倍速； 支持素材的打点存储； 支持片段播放转场特技，特技速度可自定义； 支持Clip素材标签分类，过滤筛选，一键制作播表； 支持Go To TC查找，可按照月、日、时、分、秒精确查找； 支持AUX Clip外来音频素材嵌入播出单播放功能；； 支持素材条目的插入、删除、浏览； 支持搜索轮速度自定义、并可保存成模板； 支持循环播放、单条素材或整个播出单； 具备掉电保护功能； 高清录制时间不少于14小时 | 1 | 套 |
| （06）监视器 |  |  |
| 06-1 | 4K监视器 | 1、屏幕尺寸：43英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色彩：1.07B, 视角：178°H×178°V。 2、不少于4路3G/HD/SD-SDI视频输入，4路环通输出；4路DVI-D输入, 支持DVI/HDMI信号； 2、3.5mm模拟音频输入/输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制； 3、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件； 4、3G-SDI四链路4K/超高清SDI信号高达 4096x2160 60p格式; 5、支持SQD 和 2SI格式4K信号；支持4K信号Payload ID显示；多种色域模式（REC709/EBU/SMPTE-C/DCI-P3/BT2020/USER1/USER2）； 6、支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清单画面模式；四画分模式支持不同格式高标清信号在任意窗口同时显示； 7、支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)；支持波形、矢量显示；支持伪彩色，辅助聚焦，斑马线功能； 8、支持Overscan, Markers, Mono, Blue only等功能；支持CC隐藏字母功能; 支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议）; 9、铝合金机壳，内置扬声器，220V交流电源输入； | 6 | 台 |
| 06-2 | 9寸4u双联监视器 | 1、4U机架安装 屏幕尺寸不小于9寸，屏显比例: 16:10，分辨率: 1920×1200，色彩:16.7M，视角:170°H×170°V 亮度:400cd/㎡，对比度: 800:1。 2、每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出, 支持以太网/GPI远程控制。 3、支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示; 多种色温和画幅比例选择。 4、支持TC码，UMD功能; 支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay。 5、双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源; 铝合金机壳, LED TALLY指示灯。 | 2 | 台 |
| 06-3 | 17寸监视器 | 1、屏幕尺寸：16.5〞，屏显比例：16:9，分辨率：1920×1080，色彩：1.07B，视角：178°H×178°V 亮度:450cd/㎡，对比度：1500:1，响应时间：18ms。 2、液晶面板色域达到P3标准98%以上。 3、2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号。 4、1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口。 5、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件; 6、多种色空间选择（REC709/EBU/SMPTE-C/DCI-P3/BT2020/USER1/USER2）; 支持加载用户自定义3D LUT表功能; 7、支持HDR仿真模式: PQ (ST2084)， HLG，S-Log 3; 8、多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 9、6种HLG曲线选择：HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5 10、5种PQ曲线选择：ST2084 1000nit, ST2084 800nit, ST2084, 500nit, ST2084 300nit, ST2084 200nit 11、SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示,极速交换功能,PIP子窗口画幅大小、任意位置可调; 12、支持像素点测量功能，信号报警功能(无信号、黑场、静帧、无音频）; 支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线; 13、支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能; 支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 14、支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 支持Tally、TC码、快速模式功能；支持按键锁定功能； 15、支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay。 16、双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源、电源状态断电记忆功能; 铝合金机壳，内置扬声器，TALLY指示灯。 | 1 | 台 |
| 06-4 | 4画面分割监视器 | 1、屏幕尺寸不小于17寸，6RU，屏幕宽高比：16:9，分辨率: 1920×1080，色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED。 2、4路3G/HD/SD SDI /复合视频输入、1路HDMI输入、4路模拟音频输入，4路SDI环出、1路HDMI输出、1路模拟音频输出，内置扬声器及耳机插孔 3、多种画面排版方式显示，支持独立通道画面亮度、色度、对比及色温调节，单画4、面支持16 个通道音频表显示(VU & PPM) 5、支持SDI信号检测报警功能，检测信息可以通过网络输出 6、支持波形、矢量表显示，支持独立的TSL协议的UMD和TALLY 、和三色TALLY显示 7、支持独立的H/V Delay, Under Scan, Safe & Area Marker, Aspect Ratio 和 Blue Only。 | 2 | 台 |
| 06-5 | 21寸监视器 | 1、屏幕尺寸不小于21寸 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920×1080 2、不少于2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出。 3、支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口。 4、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件; SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示,极速交换功能。 5、支持像素点测量功能，信号报警功能;支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线。 6、支持SDI信号不少于16路嵌入音频表，支持音频相位功能; 支持HDMI信号不少于2路嵌入音频表; 支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 支持Tally、TC码、快速模式功能；支持按键锁定功能；支持全蓝/黑白模式。 | 2 | 台 |
| 三、同步机及示波器 |  |  |
| 03-1 | 同步信号发生器 | 1、1U高，用于同步高标清系统中各设备。 2、标准配置2路SDI信号输出接口，支持3G/HD/SD-SDI。 3、SDI信号输出接口支持输出视音频延时测量信号。 4、6路同步信号输出接口，支持BB，3电平输出。 5、支持外同步锁相，标准配置的Stay in Sync功能在外同步信号不稳定或断开，也能保持干净稳定的同步信号输出。 6、支持AES/EBU和48KHZ字时钟（WORD CLOCK）输出。 | 2 | 台 |
| 03-2 | 自动倒换器 | 1、共11组通道，当发生故障时，出现异常的输入信号通道的 LED 灯点亮，便于迅速查明原因。 2、支持继电式和电子式快门方式两种切换方式。 3、支持SDI（3G/HD/SD）信号，黑场同步信号，3电平同步信号，AES/EBU数字音频信号，WORD CLOCK信号以及LTC时间码。 4、标准配置了双电源和机架安装配件。 | 1 | 台 |
| 03-3 | 波形监视器 | 1、可同时输入4路高标清SDI信号，可同时显示4路信号的波形，矢量，图像。 2、波形显示中可同时显示4路SDI信号的RGB波形，便于确认4台摄像机的黑白平衡。 3、SDI信号4画面显示以外，各种显示模式也可以实现单画面显示或4分割显示。 4、标准配置了色域监看的5条功能(FIVE BAR)，以及便于多机位环境中还原颜色一致性的测光表功能。 5、配安装支架 | 2 | 台 |
| 03-4 | 通道示波器 | 1、用于测试高清系统和监看PGM信号。 2、3U高度，半机架宽，自带6.3英寸XGA液晶显示屏。 3、配有2路3G/HD/SD-SDI输入接口，可同时显示2路SDI信号的图像、波形、矢量等。 4、数据状态功能可进行各项误码检测，并记录，以及各项标准规定的数据包显示等，可监测同步信号和SDI信号之间的相位差。 5、支持进行系统的视音频延时测试，也可以测试摄像机和话筒之间的视音频延时。 6、眼图测量可自动读取测试参数：上升沿/下降沿时间，定时抖动，校准抖动，上冲/下冲，直流偏置等。 7、标准配置了色域监看的5条功能(FIVE BAR)，以及便于多机位环境中还原颜色一致性的测光表功能(CINELITE2)。 8、配眼图测量选件及其他配件。 | 1 | 台 |
| 四、音频系统：主备调音台 |  |  |
| 04-1 | 调音台 | (1)★不少于40路全处理输入通道； (2)16 路混音母线输出通道、 8 个 MATRIX 输出通道、 LR及MONO输出通道； (3)16个DCA编组、8个静音编组、8FX效果返回； (4)可通过Dante音频网络与I/O接口箱连接，并具有可靠的冗余备份连接； (5)采用Rupert Neve品质的话筒放大器，及著名的Portico 5033/5043均衡器及压缩器； (6)USB接口，提供音频录音存储； (7)内置触控显示屏； (8)可通过网络线直接与音频工作站连接，实现32轨录音及回放。 (9)采用一体式结构设计； (10)不少于18个100mm电动物理推子； (11)不少于18路输出母线； (12)不少于8个MATRIX； (13)不少于8个效果机架、8个31段GEQ机架； (14)具备 5.1环绕声道能力； (15)内置或外配不少于16路话筒增益共享自动混音器； (16)支持AoIP和AES67网络协议，并支持冗余备份网络连接； (17)可通过网络线与音频工作站连接，实现不少于32轨录音及回放； (18)台面不少于：16通道话筒/线路输入、8通道模拟输出、1对（2通道）AES/EBU输出接口； (19)台面预留2个卡槽，可为日后有需要扩容做预留，扩展卡支持模拟、AES3、ADAT、HD/SD-SDI、AVIOM A-Net 、Dante、MADI同轴、MADI光纤、EtherSound等音频格式； | 1 | 台 |
| 04-2 | 模拟备调音台 | 1、不少于16个高动态余量输入，可用于单独线路电平乐器或分量输出。 2、超低噪音设计的高动态余量，可运行多达16个热（HOT）输入，无须进行削减，保证混音器不带其它的噪音。 3、每个通道都有其各自的平衡和电平控制，并带有照明的双功能“静音”按钮，带有LED按钮可帮助您防止失真。 4、高精确度的双7段LED电平仪表和一个独立的左右主混音信号电平调节。将监视器/FX信号发送给耳机了，增加透明，清晰的音质性能。 | 1 | 台 |
| 04-3 | 无源话分 | 每一通道有三路分配输出：1 路直通， 2 路音频隔离变压器输出 接地选择 相位正反开关 | 1 | 个 |
| 04-4 | 控制器 | 1、输入音频：4路模拟立体声/平衡式； 2、音量控制：前面板、旋钮式； 3、音量监视：双VU表。 | 1 | 台 |
| 04-5 | 音频倒换器 | 1、实现2选1切换的专业音频设备，可在2组多路平衡信号中任意选择，多路平衡XLR音频信号输出。直播时可一键切换。 2、采用数字切换方式，可倒换模拟或者数字音频信号，切换后有缓冲电路，采用运算放大器，减小切换引起的开关噪音，双电源供电。 3、与主机进行对话，可进行A/B切换，通过Liink连接可进行多机级联，达到多通道扩展。 | 1 | 台 |
| 04-6 | 通道监听器 | 1、HD-SDI嵌入音频监听系统。 2、不少于两路SDI输入，任选一路解嵌和监听，带两个UV/PPM表显示，带音频监听功能和耳机插口 | 1 | 个 |
| 04-7 | 监听音箱 | 1、类型：二分频近场监听有源音箱； 2、频率响应：100Hz－40KHz； 3、低音单元：5寸/40W； 4、输入接口：XLR； 5、是否磁屏蔽：是； 6、安装方式：吊挂。 | 2 | 个 |
| 04-8 | 监听耳机 | 配套头戴式双耳监听耳机3.5。 | 1 | 个 |
| 04-9 | 隔离变压器 | 不少于8路的音频隔离变压器。 | 1 | 个 |
| 五、周边设备 |  |  |
| （01）视频交叉变化处理器 |  |  |
| 01-1 | 交叉变换器 | （1）★至少2个独立的帧同步的独立通道数量，支持断电直通； （2）输入信号：HD/SDI×2、compsite×1，可独立分配到任意一个通道； （3）信号格式：1080/59.94p, 1080/50p，1080/59.94i, 1080/50i, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p, 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL)； （4）支持高标清上/下变换，以及交叉变换 （5）支持彩色校正功能 （6）支持伽马、黑白电平调整 （7）支持远程PC/Web界面操作与监控 （8）视频延迟：小于10帧。 | 2 | 台 |
| （02）视音频板卡 |  |  |
| 02-1 | 周边视音频板卡 | 为减小系统规模，节省机架空间，转播车采用机箱加板卡方式解决如下技术环节： 1、主备信号选择； 2、音频加嵌（4声道）； 3、帧同步； 4、同步信号分配； 5、视频信号分配； 6、音频信号分配； 7、信号转换。 选用的设备必须性能稳定可靠、板卡即插即用，能实现智能管理、远程管理，适应24小时长时间工作，机箱带冗余电源配置，以上板卡种类、数量根据实际系统设计需要增加 | 1 | 批 |
| （03）高清键控器 |  |  |
| 03-1 | 高清键混器 | (1)高/标清键混，两路外键输入，RS232控制，可配遥控面板，PGM/PST (2)支持1080i50, 1080i60, 1080Psf24, 720P50, 720P60, 576i 和480i 视频标准 (3)可通过所有嵌入音频包括Dolby E (4)支HD-SDI高清数字视频光端机由光发送机CHMT和光接收机CHMR构成，主要用来传输速率为1483.5、1485Mbps的HD-SDI高清数字视频信号，并向下兼容传输143、177、270、360、540Mbps等五种速率的SD-SDI数字视频信号或ASI数字视频信号。持预监输出及信号的断电旁通 (5)双备份冗余电。 (6)含遥控控制面板 | 1 | 台 |
| 六、通话系统：4线通话系统 |  |  |
| 06-1 | 4通道通话主站 | 连接到内部通话系统的单个通道； 采用半双工模式； 拥有扬声器和麦克风，且麦克风配有抑制器和通话按钮。 | 1 | 台 |
| 06-2 | 无线发射基站 | 具有调节1.2-amp”两通道主站故障安全供电，个别通道短路保护，和一个多功能对讲监控系统。它支持多达40 beltpacks或10扬声器站两对讲通道。它具有清晰的在高和低噪声环境中的优秀的语音可懂度。 | 2 | 台 |
| 06-3 | 鹅颈话筒 | 配有一个1/4英寸镀金三触点有螺纹锁定式听筒插头接口，长度18英寸 | 3 | 个 |
| 06-4 | 无线IFB发射机 | 256 U段个频点可调，100KHZ步进 微处理器控制调整方式 250MW发射功率 多功能输入口 XLR 内置话筒放大器 LED显示 | 1 | 台 |
| 06-5 | 无线IFB接收机 | 频点独立可调 自动寻找并存储5个频点 高灵敏度接收 20小时电池工作 256个频点 含配套耳机 | 2 | 台 |
| 06-6 | 通话二四线转换器 | 摄像机2－4线转换接口(1)4独立通道； (2)每通道均有隔离变压器，兼容平衡或不平衡的4线输入输出； (3)每通道单独调整输入和输出的大小、零点控制。 | 2 | 台 |
| 06-7 | 对讲机基站 | （1）40W/45W高功率24小时100%连续工作周期 （2）0.22μV（典型）高接收灵敏度 （3）75dB高性能杂散抑制 （4）0.5ppm高的频率稳定度 （5）启动时延短 （6）数字差转模式，信息失真度低 （7）配备网络接口，支持中继台远程诊断和控制 （8）内置浮充电源设备，支持电池自动备份和切换（电池需另行采购） （9）19英寸标准机架结构，支持墙壁安装 （10）完善外部接口，支持与多种第三方设备互联 （11）支持第三方内置双工器 | 1 | 台 |
| 06-8 | 对讲机 | （1）模拟，防爆对讲机 （2）频率范围30-50/66-88/136-174/300-370/330-400/403-470/450-527 （3）信道数量16个 （4）平均工作时间10小时 （5）最大通话距离5公里公里 （6）机身颜色黑色 | 6 | 套 |
| 七、时钟系统 |  |  |
| 07-1 | 时钟系统基站 | 卫星校时/倒计时/EBU 时码分配器，双电源，子钟采用控制器集中供电，子钟只需要一条标准网线与控制器连接，子钟不占用EBU 端口超大的3 寸OLED 屏提供清晰的正计时时钟显示,可以代替一个1U 的子钟，直观面板按键，中文菜单，设置方便，预设1-5 个倒计时时点，可以选择单时间点循环或多点循环。 | 1 | 台 |
| 07-2 | 显示面板 | 超薄子钟3个，采用控制器集中供电，子钟只需要一条标准网线与SPR-3100 时钟控制器连接，子钟不占用EBU 端口。 | 2 | 台 |
| 07-3 | 显示面板 |  | 1 | 台 |
| 八、TALLY系统 |  |  |
| 08-1 | TALLY控制器 | 1、切换台及矩阵均通过协议与控制器相连，与视频二选一面板联动，驱动摄像机、导播监视墙、技术监视器的TALLY灯，系统应急一键切换时，可同时倒换TALLY 系统。系统正常使用和应急使用时，提示（Tally）信号将会无缝切换。 2、系统状态改变时，提示（Tally）和源名信息不会丢失和跳变；源名跟随系统可以设置源名的多种显示方式及文字的对齐方式。 3、如仅显示动态源名、显示固定名称+动态源名等。文字对齐方式可以选择居中显示、居左显示、居右显示等。 4、可根据需要改变源名文字的大小写显示；系统级联要求：作为主系统，通过TALLY 分配器提供并行TALLY 的输出接口（GPO）。 5、作为从系统，外部系统的TALLY 信号通过接口板上的并行TALLY 的输入接口（GPI）进入本系统，与CCU 相连；Tally 系统还须考虑特种设备对Tally 的需求如使用摇臂、斯泰尼康、摄像机微波等设备时，提供TALLY 解决方案，留出相应的接口；提示源名跟随（TALLY & UMD）控制系统设置简便、安全稳定，主要控制部分采用双备份，主要工作状态有预设置存储功能，状态改变采用“一键实施”； | 1 | 台 |
| 08-2 | 交换机 | 不少于24口以太网全千兆机架式交换机。 | 2 | 台 |
| 九、光端机 |  |  |
| 09-1 | 高清光端机 | HD-SDI高清数字视频光端机由光发送机CHMT和光接收机CHMR构成，主要用来传输速率为1483.5、1485Mbps的HD-SDI高清数字视频信号，并向下兼容传输143、177、270、360、540Mbps等五种速率的SD-SDI数字视频信号或ASI数字视频信号。 | 2 | 套 |
| 十、线材、安装材料、辅助材料 |  |  |
| 10-1 | 26DV | 2X26孔1RU SDI数字视频跳线盘， | 6 | 块 |
| 10-2 | 48-12A/820AQ | 2X48孔1RU音频跳线盘 | 2 | 块 |
| 10-3 | 安装材料 | 视音频跳线架、视音频电缆、视音频电缆头、隔离变压器等 | 1 | 批 |
| 十一、系统集成 |  |  |
| 11-1 | 系统安装调试 | 系统安装调试（视音频及通话，tally，控制系统等）（含以下2项） | 1 | 批 |
| 十二、转播车底盘及改造，车底盘10米+改造 |  |  |
| 12-1 | 车底盘 | ★直挂式二类底盘， 4x2驱动形式，用先进的尾气处理技术达到国六排放标准，轴距≥5800mm，6缸直列柴油发动机，发动机功率≥270马力，整车长度≤10米，总质量不小于17吨。车辆后侧减震为空气悬架（高度可升降调节）。配备 ABS(刹车防抱死）技术、ASR（驱动防滑）+EBL（制动力分配）技术。车辆采用优质变速箱技术，优质品牌轮胎，铝合金抛光轮毂。驾驶室采用平顶短驾驶室，设置正副驾驶座位。驾驶员座椅采用气囊座椅，可调节多功能方向盘，正、副司机遮阳帘，单层舒适卧铺，强力电动空调，正、副司机高度可调安全带，巡航控制，中控门锁+钥匙遥控，电动调节后视镜，后视镜电加热，电动玻璃升降器。 | 1 | 辆 |
| 12-2 | 液压支撑 | 电控液压稳定支撑系统、每条支撑腿支撑重量≥8吨，支持自动找平及单腿独立升降回收，包括：4个支撑腿、液压泵和电动控制装置、电磁阀、油管等附属件。 投标方需提供支撑系统安装连接图，并详细说明支撑系统自动找平及单腿独立升降回收的方案 | 1 | 套 |
| 12-3 | 车厢骨架及箱体附件 | ★箱体外廓尺寸要求：高度≤4米，宽度≤2.55米，箱内高度要求≥2.1米 ★优质质量轻防锈耐腐蚀合金或不锈钢骨架厢体主骨架采用先进的“鼠笼式”设计方式。采用新型结构。主导技术工艺为组焊形成“鼠笼式”框架结构。 主骨架：骨架厢体采用采用抗扭转变形的结构，所用材料确保厢体的强度和刚度要求，并具有良好的隔音、隔热和密封性能，防静电、防腐蚀、防电磁干扰。且符合国标。副骨架：空调室内机风道、支撑骨架；走线槽外体骨架等。地面保温层骨架、机柜固定底层骨架、下仓体支撑骨架、采用材料、处理工艺同主骨架。厢体蒙皮、不低于型号为LF21厚度为3mm铝合金板材，表面蒙皮不平整小于1%。厢体包边包角采用专用铝型材，保证良好的防雨、防潮性能厢体内壁填充聚氨酯泡沫、内蒙2mm厚铝板、工作门下应设有抽拉梯或翻转梯，铝合金材料、工作门上方应设有防雨装置。另要求侧拉厢设应急工作门1个方便在不打开侧拉箱状态下工作时人员进出。 投标方需提供箱体制造材料清单、制作工艺说明及整车骨架抗压计算 | 1 | 套 |
| 12-4 | 车厢门 | 铝型材门、专用铝型材框架、门面为3mm厚铝板、框架与门面铝丝焊接、矫形打磨成型、专用不锈钢合页、仓门上方安装导水槽，内部安装防水、防尘密封胶条，设排水孔；工作门上带有窗户和窗帘。维修门上下对开式，下仓门上翻式，电缆盘仓门上翻式(带出线小门)，储物仓门上翻式，空调仓门对开式，空调出风百叶窗栅格结构，门锁优质车锁、专用不锈钢合页。 | 1 | 批 |
| 12-5 | 车厢顶部、周边部分 | 车顶平台采用防滑滚花铝板、围栏车顶安装低围度护栏，铝合金材料、车顶蹬梯采用内嵌式，维修叉梯可伸缩或可折叠。 | 1 | 批 |
| 12-6 | 侧拉厢 | ★长度≥6米，宽度≥1米、侧拉厢控制动力方式为电控机械传动（手动应急备用），厢体进出平稳侧拉厢前部安装工作门、镶有双层保温玻璃窗、展开后不可使用单独支撑，保证侧拉厢不下沉。 投标方需提供侧拉箱拉出和回收的防水防尘解决方案 | 1 | 批 |
| 12-7 | 喷漆、烤漆加工 | 喷涂优质汽车漆、专用烤漆房烤漆工艺处理：除铝板氧化层、挂腻子、打磨等预处理，然后上漆、分色，多层喷涂、多次烤漆,外观效果好，且漆附着力强、喷涂方案由投标方提供设计方案，招标方确认后才可施工。 | 1 | 批 |
| 12-8 | 车厢内饰加工部分 | 车内装饰材料全部选用阻燃环保型材料，做到“三无”--无污染、无变形、无异味；“四防”--防尘、防水、防磨、防静电、车内壁装饰材料：2-5mm厚优质环保毯料，阻燃环保材料、采用优质耐磨石英胶合地板、采用优质耐磨石英胶合地板、侧壁与地板之间过渡：采用不锈钢踢角线、机架、屏幕墙：采用金属铝型材装饰条、门框、窗框为铝型材材料、电缆盘仓装饰：采用2mm厚滚花铝板，耐磨、防火。 投标方需提供所用材料的环保和阻燃试验报告 | 1 | 批 |
| 12-9 | 车厢内机械结构部分 | 技术区机柜19英寸标准机柜，机柜高度≥40U，选用标准安装孔式、后部安装网型走线槽、配导轨16付，1U标准面板20块（带装饰灯），2U标准面板20块，3U标准面板10块、机柜和面板表面进行喷塑处理、配接地铜带。 | 1 | 批 |
| 12-10 | 导演区屏幕墙 | 结构屏幕墙，投标方需说明屏幕检修方式 | 1 | 批 |
| 12-11 | 音频区机柜 | 小型19英寸吊装机柜高度≥8U | 1 | 批 |
| 12-12 | 导演操作台 | 导演操作台:金属框架结构,台面豪华木质结构,防火处理,台面可以电动抽拉。 | 1 | 个 |
| 12-13 | 导演操作台机柜 | 小型19英寸机柜高度≥10U | 1 | 批 |
| 12-14 | 音频台 | 音响台:采用金属框架结构,台面豪华木质结构,防火处理。 | 1 | 个 |
| 12-15 | 技术台 | 技术区台:金属框架结构,台面豪华木质结构,防火处理。 | 1 | 个 |
| 12-16 | 信号线缆盘 | 铝质电动/手动电缆盘，直/交流电机控制。盘鼓为专制整体结构。铝盘为铝铸模具成型，轻质、耐用，表面喷塑处理。 | 8 | 联 |
| 12-17 | 电源线缆盘 | 铝质电动/手动电缆盘，直/交流电机控制。盘鼓为专制整体结构。铝盘为铝铸模具成型，轻质、耐用，表面喷塑处理。 | 1 | 个 |
| 12-18 | 附属设备加工部分 | 倒车监视系统、信号接口机柜19英寸标准机柜≥28U、接地棒、折叠座椅10套。翻折座椅6套 | 1 | 批 |
| 12-19 | 空调\除湿\加热系统 | 2台工业嵌入式空调机，总体制冷量≥25000W，采用“风道、浸淋式” 空调系统具有冷热送风道，回风道，新鲜空气循环道、排水道。机柜采用强冷模式。 投标方需提供整车空调制冷计算，并提供空调相互备份解决方案及风道布局图、空调安装图 | 1 | 组 |
| 12-20 | 车体配电系统部分 | 市电三相380V/50Hz五线输入。整个供电系统分为主供电系统（AC）和辅助供电系统（DC），及UPS应急供电系统、三相隔离变压器:40KVA选用U型铁心，主要元件选用优质件加工而成,安装在车下仓内，仓内安装需有防火/故障报警装置、优质UPS功率：10KVA工作时间10分钟1台、全自动交流稳压器1台、原厂免维护电池包，数量按10KVA工作时间10分钟提供、自动直流电瓶充电机1台、总交流配电盘：可外接市电，并对三项电压、电流进行监测，检测三项通入是否正常，并带有总上电开关，开关必须使用优质产品1组、直流配电盘：可分别实现对转播车扩展舱、液压支撑系统、线缆盘电机、应急照明、外接口盘照明、维修灯的上电、断电功能1组、车内配电盘：交流电压、电流、供电过压/欠压和频率指示采用数字表。开关可分别控制空调和工作区机架设备、维修、照明等。配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。优质元件组装1组、车内外照明全部采用LED光源，车外照明、线缆盘舱照明电源线缆盘舱1个，信号线缆盘舱9个、每个机架配有接地铜带，且与总地相接，使整车配有等电位接地方式；具体数量6、总电源插头采用优质插头耐压、绝缘、防水、密封。（含快插头）6只、电源电缆线5x10平方（380v：70米1根／10米1根）、车内安装烟火报警装置\门,支腿等设备回位传感装置,导轨、风扇、墙壁开关、不同型号阻燃塑胶线等1批。 以上配置为满足整体要求的参考值，具体以不低于实际需求为准。 投标方需提供详细的图纸 材质清单 | 1 | 套 |
| 12-21 | 车体裙侧箱 | 要求安装电源输入面板、车体电瓶、充电机、脚架等设备。 | 1 | 批 |
| 12-22 | 照明 | 分车内照明、车外照明和应急照明；全车照明灯采用LED，色温3200K，车内照度≥200LX。 | 1 | 批 |
| 12-23 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器（干粉） | 1 | 批 |
| 12-24 | 上牌手续 | 国家发改委公告、环保公告、3C一致性证书、机动车统一销售发票等 | 1 | 宗 |
| 12-25 | 运费 | 运费 | 1 | 项 |
| 12-26 | 制造及设计 | 中型（10m直挂） | 1 | 项 |
| 12-27 | 其他费等 | 临牌、保险 | 1 | 套 |
| 十三、技术服务 |  |  |
| 13-1 | 技术服务 | 质保、售后、跟随支持、应急保障等技术服务 | 1 | 项 |

投标人需注意：

1.本项目的核心产品为高清切换台。

2. 以上配置中包含了采购人基本的要求但不限于以上要求，投标人自行现场踏勘后在投标文件中补充完整并做出说明，在满足基本要求的基础上，欢迎提供更优质的产品。

3. 未实地踏勘或沟通交流导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果，由投标人自行承担。采购人勘查联系人：方凤根，联系方式：13758129859。

4. ★本项目为交钥匙工程，需与综艺演播室等系统配合使用，投标供应商须承诺在主要设备清单的基础上，保证系统完备，满足业主使用需求、符合行业标准、保证本项目的顺利实施。如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，需报设计单位、采购人审核后方可实施。

5. 投标人不得提供厂家停产货物或2018年12月之前生产的货物，软件部分要求是最新版本，质保期内不得收取项目有关的维修、设备故障导致物品更换、软件升级、附属配件增加等任何额外产生的费用，投标人必须在投标时进行考虑。

6. 投标文件应对技术指标要求有明确的响应，针对招标要求如实描述是否偏离。

7. 投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目招标的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担任何责任。

四、本项目的质保及售后服务要求

★1.项目中各货物要求提供3年及以上原厂质保，质保期自验收合格之日起计算。

2、提供不少于30日的现场人数不限的免费培训（需提供具体培训方案）,培训内容应包含有设备操作、保养培训、 配套课件及课程资源等培训。培训要求在相应系统操作区域开展，培训前准备好完整的技术文档，同时培训工作不得少于三个阶段：调试阶段技术原理讲解、测试阶段操作讲解、正式投入使用阶段的应急处置讲解，直至受训人员灵活操作为止。提供现场扩音技术支持与培训详细方案。

3、售后响应及服务要求，系统出现问题，现场维修响应时间≤2小时，8小时内到达用户现场解决问题。遇到重大问题应有完善应急预案，并在一周内解决问题。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4、提供本项目包含的设计图纸资料全套装订成册。

五、本项目的实施计划、工期要求

★1、本项目为交钥匙工程，工期以最终验收合格交付为准。中标通知书签发日即为项目启动计算日，要求总工期180天内交付，交付地点为采购人指定位置。

2、验收要求：系统测试、验收包括初验及系统试运行，终验，审计3个环节。转播车完成安装调试工作后，交付用户使用前，组织初步验收。试运行阶段为期1个月以上，其间穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。终验采取整体验收的方式进行，完成试运行后，由中标人提交验收申请，由采购人组织不少于5人的专家小组对项目转播车车体及系统进行验收。

3、要求收到中标通知书后一周内派遣项目经理与建设单位衔接商定设备备货、设备安装、阶段验收、应用交付等项目有关具体方案。

4、为保证本项目按期完工，投标人需制定详细的项目实施方案和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，以便业主核实实施准备、现场施工的进度和质量。

5、材料配置表：要求能够体现材料的优劣以及材料和本项目整体技术要求的匹配程度。投标方需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足业主使用需求，确保不漏项。

6、设计方案必须得到招标方确认才可进入施工，中标人自承建本项目开始至质保期满提供全过程服务。

六、付款方式
　　政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。签订合同后15日内支付到合同总金额的30%，项目初验后支付到合同总金额的70%，终验后支付到合同总金额的100%。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2020-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金

按合同总价5%计取，双方签订合同后5个工作日内由乙方交由甲方。履约期结束后，由甲方在到期后的5个工作日内无息退还。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区江连街27号A座

邮编：311400

电话：0571-63155591    传真：0571-63155597

签约时间：2020年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案的完整性和吻合度 | 根据投标方案的完整性、科学性、合理性、成熟性、可靠性，以及与采购需求的吻合程打分：（0-8分） 详细阐述整体设计与建设方案；（0-4分） 2、设备配置与系统架构。（0-4分） |  |
| 2 | 投标产品技术配置优势 | 1、根据投标人所投的车底盘的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分；（0-3分） 2、根据投标人所投的摄像机及通道、摄像机镜头的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分；（0-5分） 3、根据投标人所投的切换台和矩阵、调音台的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分；（0-3分） 4、根据投标人所投的周边产品的技术参数、详细重要配置组件、性能、指标进行打分。（0-2分） |  |
| 3 | 项目实施方案 | 1、根据投标人提供的项目实施总体方案情况打分；（0-3分） 2、针对本项目施工工艺说明重点、难点分析及解决方案，如视音频系统、车改技术等打分；（0-4分） 3、明确总工期并提供进度计划表，详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施、安装管理和验收交付计划。（0-2分） 4、根据投标人所投详细的系统图、布局图、效果图等给分；（0-3分） 5、熟悉演播室系统相关的内容，提供针对演播室系统的配合措施，做好施工衔接，可及时发现并解决相关问题，明确对接响应人员、响应时间及响应方式。（0-2分） |  |
| 4 | 投标产品技术指标偏离情况 | 1、投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得9分；参数负偏离的每项扣1分，标★参数负偏离的每项扣2分，扣完为止；（0-9分） 2、参数有效正偏离的，根据实用性每项得0.5分，最高可得1分。（0-1分） |  |
| 5 | 售后服务 | 1、投标人承诺本项目整体系统及产品质保期３年及以上，满足采购文件要求3年得0分，在此基础上，投标人承诺每增加1年质保加1分，最高得3分；（0-3分） 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人的要求等情况给分；（0-2分） 3、是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。（0-2分） 4、针对本项目的其他管理方案。（0-6分） ①提出合理、可行的特色服务方案给分。（0-3分） ②投标人需有完善的应急响应巡查机制，要求应急预案详细、完整，可行性高。（0-3分） |  |
| 6 | 投标人 综合实力 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备等其他企业综合实力情况评定打分。（0-4分） |  |
| 7 | 投标人 类似业绩 | 投标人自2018年1月1日以来完成类似项目的成功案例，每个业绩（合同）得1分。（0-5分） （需提供合同、交车实物照片、验收单复印件并加盖公章） |  |
| 8 | 投标文件制作情况 | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                   项目编号：FYZC2020-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：                                           项目编号：FYZC2020-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2020-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2020-

| 序号 | 采购物品 名称 | 产品品牌和型号 | 配置参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、可自行增减费用项。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：