杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室政府采购项目

招标文件

编号:XZCGDL2020-GK-ZCY015

杭州市公安局萧山区分局

杭州信达投资咨询估价监理有限公司

2020年5月11日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州信达投资咨询估价监理有限公司受杭州市公安局萧山区分局委托，现就杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室政府采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。具体如下：

1、招标项目编号: XZCGDL2020-GK-ZCY015

2、采购组织类型：政府分散采购-分散委托中介

3、项目名称：杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室政府采购项目

4、招标项目概况：

| 标项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高 限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室政府采购项目 | 1 | 批 | 845 | 详见招标需求 | 845 |  |

5、采购方式：公开招标。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的二部分总则。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）特定条件：无。

8、本项目不接受联合体投标。

9、招标文件的获取:

（1）时间期限：公告发布之日起至投标截止时间。

（2）地点：政采云平台系统获取；

（3）方式：登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用。

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：

1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；投标人将无法收到政采云平台的系统项目相关短信提示。

2）不提供招标文件纸质版。

3）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

4）投标人自行获取所有招标文件及相关更正公告内容。

（7）获取采购文件所需条件：投标人已按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上注册登记，成为浙江省政府采购注册投标人。如需新注册的投标人，请注意注册手续所需时间。政采云供应商注册参见（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html）

注册即可打开权限完成采购文件的获取，但供应商在中标通知书发出前需要成为正式供应商，请供应商及时完成注册。

10、投标截止时间与地点：2020年6月3日上午09:00，地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]，投标截止时间前半小时为投标文件及备份递交时间。

11、开标时间与地点：2020年6月3日上午 9:00，地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]

12、投标保证金：不收取

13、投标特别说明：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程、操作指南等均在此链接附件中。

14、其他

对于政府采购项目未能通过验收办验收合格的中标供应商，将定期在萧山公共资源交易网予以公示，并有可能被采购人拒绝投标。

15、采购人、采购机构：

（1）采购人：杭州市公安局萧山区分局

地址：杭州市萧山区晨晖路1399号

联系人、联系方式：卜警官 ，0571-82378053，（传真）：0571-82378053

（2）采购机构： 杭州信达投资咨询估价监理有限公司

地址：萧山区通惠北路168号世纪建材市场2号楼5楼

联系人、联系方式：高先生，0571-22866661

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市萧山区财政局；地址：杭州市萧山区人民路318号；联系方式： 0571- 82752687

16、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

17、疫情期间特别事项说明：

（1）本项目备份投标文件允许投标人邮寄送达，为避免邮件在运输过程中遗失，建议使用中国邮政EMS。投标人应按照招标文件要求做好投标文件的包装及密封工作，并在包裹的外包装再次明显标识项目名称及编号。投标文件以投标截止时间以邮寄接收单位签收为准，请投标人合理安排，逾期送达无效。投标文件邮寄地址:萧山区通惠北路168号世纪建材市场2号楼5楼（杭州信达投资咨询估价监理有限公司），高先生，13516816225、0571-22866661。

（2）疫情期间防控措施按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案（http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6753）操作，疫情期间备份投标文件送达后即交即走。因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | 资格证明文件：按照招标文件要求。 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 其他文件：公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。光盘备份单独密封包装，包装要求按纸质备份15.2规定。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按下文要求编制。资格文件正本1份，副本1份；报价文件正本1份，副本1份；商务技术文件正本1份，副本1份。 （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品的，投标无效。 |
| 7 | 现场演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购机构代 理费用 | 本项目采购代理费由中标人支付。采购代理费收费标准按计价格[2002]1980号文规定货物类收费标准计取。采购代理费用由中标人领取成交通知书时向采购代理机构支付。 |
| 9 | 投标保证金 缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人 及答复 | 采购人质疑接收人：卜凤荣 联系方式：0571-82378053 地址：杭州市萧山区晨晖路1399号 邮箱：1092304827@qq.com 采购机构质疑接收人： 高波 联系方式：0571-22866661 地址：萧山区通惠北路168号世纪建材市场2号楼5楼 邮箱：609746294@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件，盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为 货物类 采购项目 货物类：本项目液相色谱-质谱联用仪、气相色谱仪、自动固相萃取仪、样品自动浓缩仪、超纯水器、研磨仪、手持式拉曼分析仪、高速冷冻离心机接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品）；本项目其余设备不接受进口产品投标。 |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 投标人澄清、说明、补正或开评标活动投标人应响应时间的规定 | 时间：投标人（法定代表人或委托代理人）需要澄清、说明、补正或开评标活动其他需要响应情况的，应当及时给予响应或书面确认等。 投标人因特殊情况经招标人或代理机构允许暂时离开评标现场的，应在约定时间内返回并保持通讯通畅。未按时间返回开标现场，视作投标人不予回复或确认或响应。 采用电子投标时在系统显示限定时间内做出响应。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式，公告页面附件可下载的招标文件仅供。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

# 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 投标文件的密封与标志

15.1投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

16. 投标文件的提交

16.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改纸质备份投标文件。

17.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1 开标在招标文件确定的时间、地点进行。

20.2 开标由采购人或者采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

20.3  投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

20.4 开标过程应当由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

23.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

29.2除29.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

# 第三部分   采购需求

### 一、招标一览表

标项：1

| 标项号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室政府采购项目 | 详见招标需求 | 批 | 1 | 否 |  |

### 二、招标需求

1、技术需求

杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室设备及配套设施清单一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 套 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 套 |
| 3 | 自动固相萃取仪 | 1 | 套 |
| 4 | 样品自动浓缩仪 | 1 | 套 |
| 5 | 超纯水器 | 1 | 套 |
| 6 | 研磨仪 | 1 | 套 |
| 7 | 手持式拉曼分析仪 | 1 | 套 |
| 8 | 高速冷冻离心机 | 1 | 套 |
| 9 | 高灵敏度XRF重金属分析仪 | 1 | 套 |
| 10 | 一体化食品安全快速检测仪 | 1 | 套 |
| 11 | 肉类快速鉴别仪 | 1 | 套 |
| 12 | 水质污染检测仪 | 1 | 套 |
| 13 | 实验室配套设施 | 1 | 批 |

1、液相色谱-质谱联用仪招标参数

一、用途：

本系统主要用于生物基质样品全自动前处理，并与超高效液相色谱串联四极杆质谱联用仪无缝集成，无须人为干预即可自动完成前处理到质谱分析获取数据整个流程，提升生物基质样本分析的数据质量，样品通量及实验室工作效率，并支持在线使用法医毒物数据库和毒物快筛方法包，该系统也可作为独立液质联用仪，应用于抗生素，兽药农药残留，添加剂、营养成分、药物残留等项目的检验分析和科研工作。

二、技术要求：

2.1 二元超高压泵系统

2.1.1泵体类型：微体积，双柱塞往复并联泵；

2.1.2独立控制面板：除工作站控制外，还可脱离工作站独立操作；

2.1.3流速范围：0.0001-10.0000ml/min，0.0001ml/min步进（投标人投标文件中提供证明材料）；

▲2.1.4二元高压梯度系统，两台独立高压输液泵构成的二元梯度系统（非二元一体泵），以降低故障率且便于维护（投标人投标文件中须提供证明材料）；

2.1.5最高耐受压力：≥18500psi，物理双泵头：便于维护；

2.1.6 梯度混合精度：≤0.1%RSD；

▲2.1.7流速精确度要求≤0.065% RSD（投标人投标文件中须提供证明材料）；

2.1.8泵头/柱塞清洗：自动标配。

2.2 制冷型自动进样器

2.2.1 进样体积：0.1~50ul；

2.2.2 样品容量：≥105位；

2.2.3 进样针清洗：在进样前后科任意设定；具备内壁、外壁清洗功能；

2.2.4清洗液有在线自动脱气；

2.2.5 最大耐压：≥18500psi；

2.2.6 自动进样器清洗液：≥4路，且支持清洗液脱气；

2.2.7 独立控制面板：除工作站控制外，还可脱离工作站独立操作；

2.2.8 交叉污染:≤0.002 % 以下。

2.3柱温箱

2.3.1 控温设置精度: ±0.1(C；

2.3.2柱容量：可放置6根4.6x 300mm的色谱；

2.3.3 控温方式：须强制空气循环式。

2.4在线脱气机

2.4.1真空脱气流路数：≥5路；

2.4.2内部容量：每个流路≤400ul。

三、 质谱指标：

3.1.1 质量范围：m/z 5-2000；

3.1.2扫描速度：≧30000 Da/sec（投标人投标文件中提供证明材料）；

3.1.3最小延迟时间（Min. Pause Time）：≦1msec；

▲3.1.4正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换时间：≦10 msec （投标人投标文件中须提供证明材料）；

3.1.5 最小驻留时间：≦ 0.8msec（投标人投标文件中提供证明材料）；

3.1.6 MS到MS/MS切换时间：≦1msec；

3.1.7 MRM通道速度：可以实现≧550通道/秒；

3.1.8 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失；

3.1.9灵敏度（ESI）：

ESI源正离子方式：1pg利血平MRM（609->195）,信噪比≧80000:1(RMS)

ESI负离子方式 : 1pg 氯霉素信噪比≥20000:1 (RMS)

3.2 离子源：

3.2.1 ESI流量范围：0.001-2.000 ml/min （不分流的情况下可以达到）；

3.2.2 离子化：雾化气和辅助气可以进行加热，同时具有加热的反吹气，以最大程度的去除溶剂，提高离子化的效率；

3.2.3 溶剂耐受：适用于100％有机相到100％水相，能耐用一定浓度的缓冲液。

3.3 离子导入系统：

3.3.1 采用加热毛细管设计，无需卸真空即可更换，减少日常维护工作量；

3.3.2 采用双四极杆结构,增加离子传输效率，提高灵敏度，便于清洗维护。

3.4 质量分析器：

3.4.1 结构：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。

3.4.2 离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。

    - Q1和Q3带预四极杆及类似功能,Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。

    - 分析模式：Q1 Scan/SIM； Q3 Scan/SIM；MRM；母离子扫描；子离子扫描；中性丢失扫描；触发扫描模式,混合扫描，可自由组合所有分析模式一次分析获取所有数据；

    - 触发扫描模式:无子离子数目限制；

    - 具有简单易用的可拆卸高效除溶剂管，极大提高离子传输效率，更换除溶剂管不需要泄真空；

3.4.7检测器：带离轴转换式打拿极的二次电子倍增器，以降低维护成本；

3.5 工作站：

3.5.1前处理系统软件可对LCMS操作软件进行调用控制；

3.5.2全中文操作界面质谱控制软件，具备同步检查扫描：在MRM或其它事件的同时，具有子离子触发扫描功能，可触发Q3扫描，同时实现数据定性定量，一针进样完成组分准确定量分析的同时对待测目标物完成定性工作；

3.5.3 一键式触发MRM自动优化，标配MRM自动优化工具，化每个目标化合物的质谱参数，优化结果可直接用于仪器方法中。全扫描（MS）或MS/MS扫描方式，便于获得分子离子和结构信息；子离子扫描；母离子扫描和中性丢失扫描；

3.5.4优自动MRM调整: 根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口。MRM同步：能自动按照离子对数目自动优化loop事件；一键式触发全自动定量数据处理和报告功能；具备完善的数据审计追踪能力；

3.5.5自动调谐功能：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正；

3.5.6 不需要注射泵可MRM自动优化，高效便利；

3.5.7要求可具备设置阈值的快筛功能，软件自动显示超过阈值的数据并用突出颜色排序显示；旗帜标记功能可展示超出标准阈值的样品浓度值并加以标注，并具备颜色编码旗帜标识。

四、生物基质样本全自动前处理系统：

4.1和液质联用仪无缝集成，无须人为干预完成用户样品的自动前处理到质谱分析整个过程；仅需将生物样品如血液放入采集试管，设备可自动执行从样品前处理到自动转移至液相色谱进样器进行质谱连续分析过程间的所有操作；支持55位以上样品连续进样，支持同品牌的法医毒物及农兽残数据库进行快筛，标配内标溶液防浓缩选件；

4.2应紧急处理时，可中断当前流程, 可以将临时样品添加到流程分析中，可指定新增样本数或中断处理样品数量，用户可任意设置；

4.3 专用前处理GUI软件及可选配升级的LCD触摸屏和图像化显示可快速方便地辅助日常工作流程；

4.4可使用标准采血试管外的用户指定试管；

▲4.5前处理流程：可处理样品位数≧60位；具备吸取样品、吸取试剂、涡旋震荡、过滤或离心功能，可设置≧15个流程步骤，能除去血液、尿液、血清、血浆以及唾液样品中的蛋白；具备样品稀释功能, 标样吸量设置范围10-300ul；软件提醒具有至少两项保护功能，包括但不限于液位监测、碰撞监测、开盖监测、凝结监测等（投标人投标文件中须提供证明材料）。

4.6涡旋震荡：≥2500rpm；

4.7 舱体内样品和试剂室可15度以下设置控制；

4.8液相色谱质谱仪可独立进样使用；

4.9 可升级扫码功能；

4.10 支持样品瓶智能位置确认，任意摆放位置可进行自动识别；

五、配置清单：

5.1  二元超高压液相色谱1套：包含两个高压梯度泵、在线脱气机、自动进样器、大体积柱温箱,用户指定规格色谱柱2根，溶剂选择阀1套；

5.2串接四极杆质谱仪主机（含全中文操作软件）1套；

5.3在线样品自动制备系统1套；

5.4氮气发生器1套；

5.5 配套用户要求的质谱实验台1套；

5.6仪器操作工作站1套：不低于i7处理器，1T硬盘，主流操作系统；激光打印机一台；

5.7数据处理工作站1套：不低于i7处理器，1T硬盘；黑白激光打印机1套。

2、气相色谱仪招标参数

一、用途：

双通道系统，采用双色谱柱，通过顶空分析酒精浓度；要求一次进样后通过分流，样品同时同步进入到双色谱柱系统中，进行分析，提供精准的检测数据及图谱，检测乙醇、甲醇、正丙醇、异丙醇等物质。

二、技术要求：

2.1网络化控制：远程访问功能允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机，须提供“手机和平板电脑上GC操控软件界面”截图证明。

2.2压力设定值和控制精度达到0.001psi，提供更精确的大气压和温度补偿；气相色谱仪面板触摸式操作，键盘可以输入色谱柱信息、气相分析的参数以及实时显示气相色谱仪的各种参数状态，以及通过仪器面板就可以进入维护和服务模式，预编程的泄漏测试。

2.3柱温度箱

2.3.1温度范围：室温~450˚C

2.3.2气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控；

2.3.3升温速率：≧250˚C/min（投标人投标文件中提供证明材料）,

▲2.3.4 程序升温阶数：≧24阶/25平台（投标人投标文件中须提供证明材料）；

2.3.5具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明；

2.3.6柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮；

2.3.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）。

进样口

2.4.1最高使用温度：≥450˚C；

2.4.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；

支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。

▲2.4.3 压力设定范围：0-150psi，控制精度：≤0.001psi（投标人投标文件中须提供证明材料）；

2.4.4最大分流比设定：≥9900:1；

2.4.5最大流量设定范围：≥1280mL/min，He氦气；≥550mL/min，N2氮气；

2.4.6不使用任何工具即可打开/关闭进样口，进行衬管等的更换，提供此技术的证明材料；

2.5火焰离子化检测器（FID）

2.5.1最低检测限：≤1.4×10-12g/s ( 十二烷 )

2.5.2线性动态范围：≧106

2.5.3数据采集速率≧500 Hz；

2.6顶空自动进样器

▲2.6.1 样品位：≥90个样品位数，具有≥12位同时加热位，要求气相色谱仪同一品牌,全中文软件控制（投标人投标文件中须提供证明材料）；

2.6.2在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，保持每个样品瓶恒定的加热时间。

2.6.3 区域温度：所有区域温度可分别设定，恒温箱温度加热设定范围：≧300℃，传输管线设定范围：≧300℃。

三、配置清单：

3.1气相色谱仪1套，包含：分流不分流进样口1个，FID检测器x2个，毛细管色谱柱2根（BAC2，30m×0.32mm×1.2μm 1根，BAC1，30m×0.32mm×1.8μm 1根）；

3.2中文工作站1套（控制气相和顶空）

3.3顶空自动进样器1套

3.4专用封盖器和启盖器各1套；

3.5全中文操作工作站1套：不低于i7处理器，1T硬盘，主流操作系统；激光打印机一台；

3.6数据处理工作站1套：不低于i7处理器，1T硬盘，主流操作系统；黑白激光打印机1套。

3、自动固相萃取仪招标参数

一、用途：

高通量全自动样品前处理系统是一款功能强大、简单易用的多功能全自动样品前处理系统，支持固相萃取（SPE）、固相支撑液液萃取（SLE）、除磷脂（PLD）和蛋白沉淀（PPT）的自动化，满足多样品的高通量处理能力。系统可完成包括样品预处理、活化、平衡、上样、清洗、洗脱的全部自动进行，从而满足实验室各种自动化前处理需求。

系统主要用于自动进行农产品、食品、化妆品、生物样品及环境样品等各种样品中的有机化合物的萃取纯化。

二、仪器性能指标：

▲2.1 萃取模式：支持1、3、6mL小柱萃取，也可后期升级转换成96孔板萃取模式，两种模式之间可自由切换。采用96孔板或1 mL小柱时，最大可同步处理96个样品。（投标人投标文件中须提供证明材料）

2.2可以自动完成样品前处理的全过程（活化、进样、淋洗、洗脱收集或过滤等步骤），自动选择溶剂。

▲2.3 移液模式：采用多通道自动移液器配合移液吸头移液，样品和溶剂不需要进入多通阀、定量环或注射泵等环节，避免采用注射泵，从而避免溶剂管路和样品管路的堵塞及交叉污染；移液器通道数量不小于4通道（投标人投标文件中须提供证明材料）

2.4 支持的样品前处理方法：支持对蛋白沉淀（PPT）、除磷脂（PLD）、固相支撑液液萃取（SLE）、固相萃取（SPE）以及过滤方法的自动化运行，并支持对样品进行稀释、内标添加、缓冲液添加、样品转移等操作（投标人投标文件中提供证明材料）。

2.5 移液体积：最小移液体积0.05 mL，单次准确移液的体积范围为0.05-1mL，可通过自动往复移液实现大体积移液（投标人投标文件中提供证明材料）。

2.6 移液准确度和精度：准确度≤2%(0.05 - 1 mL)；精度≤2.0%(0.05 - 1 mL)

2.7 过柱压力：采用正压过柱模式，避免采用负压模式，从而避免交叉污染。压力可调范围0-5 bar，步进0.1 bar可调。采用正压可精确控制处理过程的重现性，提高准确度。

2.8 溶剂数量：可使用溶剂数量不小于5种，支持自动向溶剂槽中添加溶剂，不需要预先添加至溶剂槽，最大可使用10种溶剂；并配有单向通气溶剂安全瓶，避免溶剂挥发和污染

2.9 批量处理模式：支持批量处理，可连续运行多种不同的方法而不需要停机重新设定

2.10 移液吸头：采用行业标准的1 mL透明移液吸头，提供移液全程的可视性，非专用吸头或电导率吸头，以降低使用成本；同时支持吸头的智能重复利用，系统自动记忆指定位置的吸头所吸取的溶剂，下次吸取相同溶剂时会自动使用同位置吸头，进一步降低耗材和仪器使用成本

2.11 分布洗脱和多组分收集：4位旋转式样品收集架，为方法开发带来最大灵活性；且采用分布洗头时，不影响样品的最大处理数量（投标人投标文件中提供证明材料）

2.12废液排放和收集：真空辅助废液排放系统，防止在处理高粘度样品时发生管路堵塞

2.13 控制模式：耐溶剂触摸屏控制，不需要另外配置电脑；可实时显示实验进程；支持通过USB接口导入或导出数据、方法及报告

2.14 通风排风：集成排气扇，操作过程全封闭，提高对操作人员的保护。可置于通风柜内使用，也可使用自带的排风装置接入实验室通风系统后置于通风柜外使用而不需要定制通风系统；并且操作过程全密闭；减少操作人员对溶剂的暴露

2.15 气源接口：具有氮气和空气双气源接口，可根据实验室条件灵活处理样品

2.16 认证：具有CE认证。

三、配置清单：

3.1  设备工作站1台，含触摸操控屏和安装启动包，

3.2  25mL溶剂池5个及溶剂池支架1个，溶剂管路一套，废液安全瓶及管路1套

3.3  100 mL溶剂池支架1个，100 mL溶剂池1套（5个）

3.4  C18固相萃取柱100 mg/3 mL 50支

3.5  HLB固相萃取柱60 mg/3 mL 50支

3.6  溶剂安全瓶1套，含5个1 L溶剂瓶及配套安全盖

3.7  废液收集真空泵1套

3.8  1、3、6 mL小柱支架各1套

3.9  16 x75 mm样品管支架及收集管支架各1套，含配套试管1000支

3.10  12 x 75 mm 样品管支架及收集管支架各1套，含配套试管1000支

3.11  含1000ul移液吸头（1000支）

配套设备:

3.12  低温保存柜1套：体积：1000L以上；

3.13  冰箱4套：体积：290L以上；

3.14  冷冻冰柜1套：体积：500L以上；

3.15  PH计1套

4、样品自动浓缩仪招标参数

一、用途：

本系统采用涡旋剪切气流对样品液面进行吹扫，使溶剂表面形成涡旋，增大溶剂表面积，加速溶剂挥发过程，同时利用涡旋不断清洗样品管壁，减少样品在管壁的吸附。在氮吹的同时利用水浴对样品进行加热，维持溶剂的挥发速度。本系统可实现样品溶剂的快速挥发和快速浓缩样品。

二、性能指标：

2.1涡旋剪切气流：独特的涡旋剪切气流技术，斜向吹扫样品使浓缩快速、有效。气流由管壁方向螺旋作用于样品，使样品产生涡流运动避免样品由于氮气直吹而使样品溅出及粘附试管壁上的可能，使样品浓缩快速、平和，便于复溶。

2.2 气流可调范围：通过电磁流量阀控制气体流速，不得采用气压调节阀，从而实现流量的精确可重复的控制。流量可调范围0-7L/min，步进0.1 L/min，提升了浓缩性能及实验的可重复性和一致性。

2.3 氮吹针控制：为保证各个氮吹针气流的均匀性，同时最大处理量不大于6位。同时每个氮吹针可单独控制开关。

2.4 样品数量：50 mL样品管最大可同时处理6位。

2.5 一台主机两个平台：只需增加配件，就可完成6位自动定量浓缩和48位常规吹干浓缩的功能切换。（投标人投标文件中提供证明材料）

▲2.6自动终点感知：设备可同时支持自动定量浓缩和自动终点感知；采用自动定量浓缩模式时，支持使用50mL和200 mL定量浓缩管，并且同一个定量浓缩管支架可同时适用于0.5mL和1.0 mL两种不同的定量浓缩终点。（投标人投标文件中须提供证明材料）

▲2.7操控面板：不小于7英寸彩色触摸屏控制，可进行参数设置，方法建立、保存、调用以及显示运行参数等，操作简单。（投标人投标文件中须提供证明材料）

2.8方法编程：支持方法编程和存储，设备不少于四种控制模式：定时浓缩，定量浓缩，定时+定量浓缩，人工控制。气流不少于四种控制模式：恒定模式、梯度模式、斜率模式、手动模式。可设置不少于3种梯度的气流自动变化，提高氮吹效率，实现浓缩过程的自动化。

2.9 可视化：具有水浴照明系统，侧面三面透明设计，可从多个角度直观观察浓缩进程，而不需要停机取出样品管观察，保证了工作的持续性。同时上盖透明，以确保随时观察气流设置的准确性和安全性，利于方法的设置和优化。（投标人投标文件中提供证明材料）

2.10气源要求：使用氮气或空气。

2.11 自带排气装置，可无需在通风橱中使用。

2.12 即插即拔式排水口设计，换水更加方便。

三、配置清单：

3.1 氮吹浓缩仪1套，含液晶触摸操控屏

3.2 50ml定量浓缩支架一套

3.3 50ml定量1ml浓缩管12根

5、超纯水器招标参数

一、用途：

1.1 精密分析仪器用水(HPLC，IC， AA， PCR，LC-MS, ICP-MS等超痕量分析等)；

1.2 清洗/冲洗；所有不锈钢高压灭菌器；水栽法/植物生长箱；蒸汽发生器；老化箱；消毒器给水；清洗剂进水。

二、技术规格：

2技术指标

2.1 进水要求：城市自来水

2.2 产水量：≥6L/H

2.3 定量取水功能，可设定机器自动放水，大量取水无需等待

2.4 取水点高度可调，可沿着中柱轻松上下滑动，因此适合各种规格的容器

2.5具有高亮度显示屏，可在取水时查看水质，大显示屏显示电阻率或电导率

2.6多语言菜单显示，具备中文菜单

三、配置清单：

3.1超纯水主机系统  1套

3.2超滤柱  1支

3.3消毒组件  1支

6、研磨仪招标参数

一、用途：

由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，同时研磨两组样品，在一台仪器上配置不同研磨罐可以进行干磨、湿磨、冷冻研磨以及DNA/RNA的提取。

二、技术规格：

2.1 样品批处理量最大：≥2*30ml （50mlFalcon管），设备采用四面透视窗设计，以便在研磨过程中随时监控研磨情况

2.2 由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，同时研磨两组样品，在一台仪器上配置不同研磨罐可以进行干磨、湿磨、冷冻研磨。

2.3 自动中心定位和自锁装置，能有效防止研磨罐在粉碎过程中松动开脱

2.4研磨时间数字式预设: 10秒—99分钟；典型的研磨时间：30秒-2分钟

2.5设备采用按键控制面板设计，方便操作者使用和后期维护

2.6设备可以配置研磨罐，也可以使用适配器

2.7设备采用低能耗设计，功率不大于150W

2.8设备震动频率3-30Hz（即180-1800转/分钟）连续可调。

2.9 具有记忆功能，可储存9个操作程序，具有参数锁定功能.

三、配置清单：

3.1研磨仪一套

3.2 50ml样品罐 2个

3.3 2ml样品管 1000个

7、手持式拉曼分析仪招标参数

一、用途：

该设备专门为现场执法的快筛检测而设计，操作简单，结果可靠。设备基于物质的拉曼光谱，可快速、准确鉴别常见药物，农药，化工原料和试剂等固体，液体化学品；同时配备表面增强拉曼方法，可应用于现场快速检测药品，保健品和食品中的微量非法添加成分，为食药安全提供保障。

二、技术规格：

  - 硬件参数

    - 手持式设计，重量不大于1000克，操作简易且具有物理按键设计；

    - 激光输出功率：功率可调，最大功率≤300mW，激光寿命大于10000小时；具有激光安全保护装置和激光密码锁设计；

    - 光谱范围：包含300 cm-1 - 2800 cm-1；

    - 激光波长785 nm +/- 0.5 nm，激光带宽< 2 cm-1，且激光稳定性< 0.1 cm-1；

2.1.5光谱分辨率：振动前后半峰宽≤9 cm-1（汞氩灯912nm）；光谱重复性：标准品4-对乙酰氨基酚的大于15条谱线在振动前后标准偏差≤0.8cm-1；适用于车载环境使用，具有振动试验及碰撞试验测试报告，证明振动前后的光谱分辨率和重复性等性能参数稳定（提供国家级法定计量技术机构出具的性能测试报告证明，并加盖制造商公章）

2.1.6拉曼频移线性：振动前后固体和液体标准品的频移线性相关系数≥0.99；

2.1.7光学系统：光源内部聚焦，无需根据不同样品组合安装聚焦附件；

2.1.8扫描模式：具备非接触式（瞄准式）和样品仓式扫描模式；

2.1.9检测器：CCD阵列检测器，2048单元；

2.2软件参数

2.2.1操作语言：包含全中文等多种系统操作语言；

2.2.2内置处理器，无需外接计算机系统和软件，可自动根据信噪比优化曝光时间，采集信号自动进行数据分析；

2.2.3可在仪器上直接查看所有的历史检测结果，并可以查看光谱和进行光谱叠加显示；

2.2.4采用统计概率算法，具有自动混合物识别功能，可同时检测多种物质成分，且在仪器检测结果界面可以直接查看；

2.2.5具有自动扫描和手动扫描模式。自动模式下，仪器可自动调节扫描曝光时间，获得高信噪比光谱；手动模式下，用户可设置扫描时间和激光功率等参数；

2.2.6供电模式：可充电锂电池，单块电池续航时间≥4小时，标配两块以上锂电池，同时设备也可使用干电池；

2.2.7系统适用性检查功能：能使用聚苯乙烯棒进行自检，实现激光功率自动监测；内置温度传感器，通过自检自动评估检测器性能和监测激光波长准确性；

2.2.8数据导出：扫描数据可通过SD存储卡具备以报告格式，光谱格式，文本格式和系统反馈文件格式保存和导出；

2.2.9软件升级更新：厂家提供免费升级软件服务及更新数据库；

2.2.10设备具有扫描延迟功能，延迟时间可设置；

2.2.11软件标记功能：用户可以在数据库中最多标记50种物质，这些物质会被优先分析，一旦分析此物质可以标注。

2.2.12扫描结果可以通过不同颜色显示区分纯物质和混合物，并列出混合物中的每种物质名称及光谱贡献率值，结果简洁明晰，无需进行人工谱图分析；

2.2.13表面增强拉曼数据库：≥100种，包含食品安全相关检测项目的数据库（滥用添加、非法添加、农药残留、兽药残留、保健品非法添加等种类）；常规拉曼数据库：≥3500种，其中药品相关数据库种类≥900种；

2.2.14用户可向数据库中自行添加化合物光谱数据；

2.2.15针对保健品中抗疲劳类非法添加成分的检测能力超过10种；

2.2.16设备配备一体化防爆箱，内置主机及各项附件，方便携带。

三、配置清单:

3.1 主机箱一个，仪器主机 一 台，仪器主机套一个，可充电锂电池两块，电源适配器一 个，SD储存卡一个，中文操作手册一本，自检物质 一个，干电池1盒 三节；

3.2数据处理工作站（计算机）1套

8、冷冻离心机招标参数

一、用途：

用于反应液混匀离心， 核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取），组织匀浆细胞裂解物去除

二、技术要求：

2.1 最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm），5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）， 50ml固定角转： 16,639 × g（11,000 rpm），水平转子：4,500 × g（5,000 rpm），工作板转子：2,250 × g（3,700rpm）

2.2离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；

2.3最大转子容量： 4 × 250 mL 离心管；

2.4噪音水平：54 dB(A)（角转），58 dBa（水平）

2.5最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Eppendorf Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），10 × MTP（工作板转子）

2.6具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

2.7可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序

2.8 独有 QuickLock 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

2.9转子使用寿命可高达 100,000 次

2.10铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品

2.11具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g

2.12 工作板转子，最大承载高度不小于89 mm，“Soft” 软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

2.13所有转子（除S-4-72 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

2.14“At set RPM” 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

2.15 CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD（98 / 79 / EG) 欧洲标准

2.16具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌

2.17 温度范围：-9 °C 至40 °C

2.18 FastTemp 快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体

2.19 Standby cooling 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度

2.20 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C

2.21 ECO 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命

2.22 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀

2.23 专利动态压缩机控制技术，优化制冷性能

三、配置清单：

3.1  台式高速冷冻离心机主机主机1台，

3.2  30×1.5/2.0 mL转子1套

3.3  适用于6*85mL离心管转子1套

3.4   50 mL 锥形管适配器 3套

3.5   15 mL 锥形管适配器 3套

9、高灵敏度XRF重金属分析仪招标参数

一、 用途：

样品中元素分析

二、技术规格：

2.1 原理：单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪

2.2光管：微焦斑X射线管，最高高压＞70KV，功率大于10W

2.3光路：单色化聚焦双曲面弯晶系统，Zero-noise去除杂散峰技术

2.4探测器：SDD探测器，计数率＞100万CPS，分辨率＜130eV,窗口面积＞80mm²

2.5样品口：最大样品尺寸直径40mm，具有样品口防护窗

2.6 Fast FP算法具有正向计算、反向拟合、背景拟合、校正等功能

2.7自动存储、结果查询、数据网络传输、打印报告

2.8触摸屏控制系统，可以实时显示谱图和数据

2.9分析参数

2.9.1元素分析范围：Mg-U

2.9.2分析时间：60秒/样品-600秒/样品（根据样品类型和精度要求设定）

2.9.3元素检出限

| 能量区间 | 低能段（1.0-7.5keV） | 中能段（7.5-15keV） | 高能段（15-35keV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素范围 | Mg-Ni（K线系） | Cu-Y(K线系)，Lu-U(L线系) | Zr-Ba（K线系） |
| 典型元素 | V、Cr、Mn、Ni | Cu、Zn、Pb、As | Cd |
| 检出限 | 0.2mg/kg | 0.1mg/kg | 0.06mg/kg |

说明：检出限为土壤基体样品方法检出限

2.10重复性

镉含量0.3mg/kg土壤样品，RSD小于15%

铅含量10.0mg/kg土壤样品，RSD小于3%

砷含量10.0mg/kg土壤样品，RSD 小于3%

铬含量20.0mg/kg土壤样品，RSD小于5%

（以上元素分析时间300秒，分析11次结果的统计相对标准偏差值）

2.11水质重金属富集

2.11.1分析重金属种类：铅、镉、汞、砷、铜、铊、铬、镍、铁、锰、锌

2.11.2富集倍数：约100倍

2.11.3方法检出限：2-5ug/L

重复性：20ug/L RSD＜15%

三、配置清单：

3.1高灵敏度XRF重金属分析仪                              1台

3.2 Fast FP算法软件系统                                 1套

3.3 随机附件(蓝牙鼠标、键盘、工具、说明书)              1套

3.4食品样品处理工具包（研磨机、工具耗材）              1套

3.5水质样品处理工具包（HMET膜片1盒、吸附装置、工具耗材）1套

3.6消耗品（200个样品杯、样品膜1盒）              1000个样品

3.7 UPS稳压电源（4个小时续航）                         1套

10、一体化食品安全快速检测仪招标参数

一、用途：

可现场检测食品小作坊加工食品、食用农产品、餐饮加工食品等食品中大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素等项目。

二、技术要求：

2.1 将比色法、胶体金免疫层析等检测模块集于一体，可现场检测食品小作坊加工食品、食用农产品、餐饮加工食品等食品中大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素等项目。

2.2  箱体式设计，具有提手，方便检测人员手提进入各类食品生产、销售和餐饮服务场所实施现场检测。

2.3 设备应具备RJ45网络接口、WIFI实现无线上网和数据传输功能。

2.4 打印方式：内置微型打印机，可以实现打印检测数据，打印条目可以自由设定，也可外接打印机打印检测报告。

2.5 供电模式：内置大容量锂离子电池。

2.6内置参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，相关参数可添加或升级。

2.7样品检测模块：能选择多个通道，并分别设置样品名信息，对不同样品进行检测。

2.8 可新增、修改检测项目，且设备无需返厂，可通过U盘或远程操作更新软件，即可进行功能升级、增加项目。

2.9 具有基础信息管理功能，可建立生产企业，被检企业，样品名称，产品规格，商标等常用信息数据库。录入样品信息时，可直接进行选择，不用重复输入。并且，数据可以编辑，修改，导入及导出。

2.10 检测操作界面直接显示操作指南和操作视频，根据当前所选检测项目，自动展示该项目的操作指南和操作视频，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，更加人性方便。

2.11 ≥16通道光度检测模块，所有项目均可实现所有通道同时检测。

2.12光源采用独立的单色发光二极管。不采用多色发光二极管封装方式，避免封装的位置偏差，影响测量准确性及通道一致性。

2.13 可以单独打开和关闭各个检测通道，农残检测可以每个通道单独计时检测，保证反应时间一致。

2.14 具有时间扫描功能，并且以图谱的形式进行实时显示。

2.15. 干式化学（胶体金）检测模块技术参数：

2.15.1 检测系统：全固态反射式检测系统，无活动部件。

2.15.2直接采集图像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测。

2.16识别功能：CT线位置可自定义识别，可显示检测曲线。

2.17 可对检测曲线进行标定.修改和补充。

2.18 具有食品安全数据库文件查询功能

2.19 包含国家33大类200细类食品库文件，食品信息分四大类，带国家食品分类编号。

2.20  具有用户管理，权限管理，组织结构配置，检测管理等功能。

三．配置清单：

3.1 设备主机一套

3.2 配套食用油快速检测设备一套

- 、肉类快速鉴别仪招标参数

一、用途：

鉴定猪、牛、羊、鸡、鸭、马、驴、狗等肉类；

二、技术要求：

2.1技术平台：基于实时荧光定量PCR方法，在一个循环内，需要至少有4种温度梯度变化；

2.2 是否为一体机：是

2.3 控制方式：10英寸及以上触屏，内置计算机控制；便携使用，可独立操作，也可连接机外工作站使用；

2.4试剂耗材开放度：全开放。可匹配多种检测方法及试剂，可自由调整变温程序；

2.5样品通量：不少于16孔；可同时最多检测16个项目；

2.6反应体积：10-120uL；

2.7 无需预热时间，常规试剂16孔常规检测<60分钟,且保证试剂耗材开放；

2.8温控方式：Peltier加热方式；结合专利的Therma-Base技术、独特的边缘热保护技术和智能温控技术确保加热和散热的快速和均一性，实现均一的孔间温度，消除温度的边缘效应。

2.9 控温区间：4-100℃；

2.10 仪器控温精度：≤0.1℃。

2.11升降温速度：平均升温： 4℃/S，平均降温：3℃/S,均为实际样本温度。

2.12样本线性:不低于0.99；

2.13荧光强度检测重复性≤0.4%（10000±1000RFU）；

2.14荧光强度检测精密度≤3.5%（10000±1000RFU）；

2.15光源寿命：8000小时以上；

2.16光路设计：专利的太空专用光纤传导与检测；

2.17检测灵敏度：10-1010拷贝/反应，且样品间无交叉污染；

2.18不同通道的颜色补偿功能：机器自动调整；

2.19软件功能：绝对定量(最大二阶导数法)，绝对定量(Fit Point法)，相对定量(效率校正功能)，相对定量(假定扩增效率为2)，终点法基因分型(Taqman 探针法)，熔解曲线法基因分型(杂交探针法)，Tm值测定；

2.20无需额外配备电脑，可直接进行检测。

2.21本设备要求投标人投标文件中提供公安部刑事技术类产品检验中心出具的检验报告。

三、配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 0.1-2.5ul | 把 | 1 |
| 2 | 移液器 | 0.5-10 | 把 | 1 |
| 3 | 移液器 | 10-100 | 把 | 1 |
| 4 | 移液器 | 100-1000 | 把 | 1 |
| 5 | 枪头盒（装满） | 白 | 个 | 1 |
| 6 | 枪头盒（装满） | 黄 | 个 | 1 |
| 7 | 枪头盒（装满） | 蓝 | 个 | 1 |
| 8 | 离心管 | 1.5ml | 个 | 100 |
| 9 | 离心管 | 0.2ml | 个 | 1000 |
| 10 | 离心管架 | 2ml | 个 | 1 |
| 11 | 离心管架 | 0.2ml | 个 | 1 |
| 12 | 采样袋 | #5 | 包 | 1 |
| 13 | 采样袋 | #7 | 包 | 1 |
| 14 | 无菌取样袋 | 100mL | 包 | 1 |
| 15 | 一次性采样手套 | PE | 副 | 50 |
| 16 | 采样镊子 | 14cm | 把 | 1 |
| 17 | 采样勺 |  | 把 | 1 |
| 18 | 采样剪刀 | 18cm | 把 | 1 |
| 19 | 多功能剪刀 |  | 把 | 1 |
| 20 | 标签纸 |  | 包 | 1 |
| 21 | 记号笔 |  | 支 | 1 |
| 23 | 微型电子天平 | 100g/0.01g | 个 | 1 |
| 24 | 酒精棉球 | 25粒/瓶 | 瓶 | 1 |
| 25 | 酒精湿巾 | 50片/盒 | 片 | 50 |
| 26 | 掌式离心机 | 两种转子D1008U | 台 | 1 |
| 27 | 恒温金属浴 | 两种加热槽2ml、0.2ml | 台 | 1 |
| 28 | 涡旋混匀器 | MX-E | 台 | 1 |
| 29 | 手持式高速均质器 | ZL-20 | 台 | 1 |
| 30 | 一次性搅拌头 | 10个/包 | 包 | 1 |

12、水质污染检测仪招标参数

一 、技术要求：

1.1.	测试波长：390~680nm（8个波段）

1.2.	线性范围：0-2.5ABS

1.3.	稳  定  性：RSD < 0.5%

1.4.	光源：LED

1.5.	显示：128 × 64 液晶屏

1.6.	存储：2000条测试记录

1.7.	接口：USB 2.0

1.8.	电源：充电锂电池

1.9.	待机时间：8天左右

二 、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 遮光盖 | 1 | 个 |
| 3 | 充电器 | 1 | 个 |
| 4 | USB连接线 | 1 | 根 |
| 5 | 说明书 | 1 | 本 |
| 6 | 比色皿 | 10 | 个 |
| 7 | 胶头滴管 | 1 | 个 |
| 8 | 溶解氧量管 | 1 | 个 |
| 9 | 药勺 | 5 | 把 |
| 10 | 滤纸 | 15 | 张 |
| 11 | 钢化玻璃杯 | 1 | 个 |
| 12 | 配套试剂 | 30 | 瓶 |
| 13 | 工具箱 | 1 | 只 |
| 14 | 参考资料 | 1 | 本 |

13、实验室配套设施

一、技术指标：

1.1 台面：黑色（与原台面一致）。98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、48%氢氟酸、40%氢氧化钠、王水、四氯化碳、正己烷、硫化钠饱和液、苯酚、丙酮、石脑油、高氯酸、37%甲醛溶液、高锰酸钾、99%乙酸，10%氯化镁、碘酒、硝酸银、硫酸铜、乙醇、二氯甲烷、次氯酸钠等分级结果为5级以上。

1.2、全钢柜体：全钢结构，激光切割、数控折弯、自动焊接加工工艺，表面静电防腐喷塑处理，厚度大于1.0mm镀锌板，三节导轨，不锈钢铰链。

二、配套设施清单

杭州市公安局萧山区分局环食药物证分析鉴定室配套设施清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室装备操作台柜 |  |  |  |
| 1 | 实验室操作台面 | 750mm宽台面 | 延米 | 24 |
| 2 | 全钢柜体 | 750*850mm全钢柜体 | 延米 | 48.4 |
| 3 | 中央台式通风柜 | 1500*850*2350mm中央台式通风柜 | 台 | 2 |
| 4 | 设备控制室操作台 | 7600*750*850mm操作台 | 台 | 1 |
| 5 | 仪器操作台 | 6000*1000*850mm仪器操作台 | 台 | 1 |
| 6 | 实验室通风柜 | 规格：1500*850*2350mm通风柜 | 台 | 6 |
| 7 | 受理台 | 规格：3600*1000*1100mm受理台 | 台 | 1 |
| 8 | 整理操作台 | 规格：2600*750*850mm操作台 | 台 | 1 |
| 9 | 分析椅 | 规格：1150*700mm分析椅 | 只 | 6 |
| 10 | 器皿柜 | 规格：900*450*1800mm器皿柜 | 台 | 1 |
| 11 | 更衣柜 | 规格：900*500*1800mm器皿柜 | 台 | 2 |
| 12 | 检材柜 | 规格：900*450*1800mm检材柜 | 台 | 3 |
| 13 | 气瓶柜 | 规格：900*450*1800mm气瓶柜 | 台 | 1 |
| 14 | 实验凳工作椅 | H=450mm工作椅 | 只 | 2 |
|  | 实验室装配式结构 |  |  |  |
| 15 | 洁净手工板吊顶 | 50mm厚手工金属面洁净板 | m2 | 389 |
| 16 | 洁净手工板隔墙 | 50mm厚手工金属面洁净板 | m2 | 492 |
| 17 | 专用手工板吊件 | 90mm*60mm，铝合金喷塑处理 | m2 | 389 |
| 18 | 铝合金中子铝 | 25mm*25mm，铝合金喷塑处理 | m | 120 |
| 19 | 铝合金槽铝 | 50mm*25mm，铝合金喷塑处理 | m | 460 |
| 20 | T型铝合金暗龙骨 | ≥50mm，铝合金喷塑处理 | m | 240 |
| 21 | 铝合金内圆角 | ≥48mm，铝合金喷塑处理 | m | 960 |
| 22 | 铝合金外圆角 | ≥52mm，铝合金喷塑处理 | m | 39 |
| 23 | 密封材料 | 无垂流、高强度、中性固化 | m2 | 881 |
| 24 | 净化观察窗 | 成品定制，高度≥2100mm | m2 | 37.8 |
| 25 | 净化观察窗 | 成品定制，高度≥1200mm | m2 | 17 |
| 26 | 净化钢制门 | 成品定制，1000mm*2200mm*50mm | 个 | 6 |
| 27 | 净化钢制门 | 成品定制，1000mm*2100mm*50mm | 个 | 3 |
| 28 | 净化钢制子母门 | 成品定制，1200mm*2200mm*50mm | 个 | 4 |
| 29 | 净化钢制双门 | 成品定制，1800mm*2400mm*50mm | 个 | 1 |
| 30 | 医用气密移门 | 成品定制，1300mm*2200mm*50mm | 个 | 1 |
| 31 | 检修孔 | 600mm*600mm*50mm±1% | 个 | 2 |
|  | 实验室气体管路 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢半自动切换 | 带两只吹扫膜片阀，两只高压进气膜片阀，不锈钢材质，铝合金面板。 | 套 | 4 |
| 33 | 不锈钢减压器 | 不锈钢材质，膜片式减压结构，内置不锈钢过滤网，带两只压力表，进气压力表和出气压力表 | 只 | 4 |
| 34 | 不锈钢高压球阀 | 不锈钢材质，球面密封，耐压3000psig | 只 | 6 |
| 35 | 高压金属波纹软管 | 长1000mm，不锈钢316材质，耐压500公斤，表面带不锈钢编织网 | 根 | 12 |
| 36 | 不锈钢钢瓶接头 | 不锈钢材质，耐压3000psig以上 | 套 | 10 |
| 37 | 不锈钢钢瓶接头 | 不锈钢材质，耐压3000psig以上 | 套 | 2 |
| 38 | 外丝转接头 | 不锈钢材质，耐压3000psig以上 | 个 | 4 |
| 39 | 不锈钢阻火器 | 不锈钢材质，内置不锈钢阻火网 | 只 | 2 |
| 40 | 不锈钢单向阀 | 不锈钢材质，内置不锈钢单向管 | 只 | 2 |
| 41 | 转接头 | 不锈钢材质，螺母镀银 | 只 | 8 |
| 42 | 固瓶架 | 标准制品，符合国家规范 | 只 | 4 |
| 43 | 氢气报警器 | 有数显工程，带声光报警 | 套 | 2 |
| 44 | 普通压力变送器 | 0-20mA量程 | 套 | 10 |
| 45 | 防爆压力变送器 | 0-20mA量程 | 套 | 2 |
| 46 | 低压报警控制面板 | 液晶显示面板，数显功能 | 套 | 1 |
| 47 | 内螺纹三通 | 不锈钢材质，耐压3000psig以上 | 只 | 12 |
| 48 | 不锈钢二级减压器 | 不锈钢材质，膜片式减压结构，内置不锈钢过滤网，带一只压力表。 | 只 | 17 |
| 49 | 减压器进出气转接 | 不锈钢材质，螺母镀银 | 只 | 34 |
| 50 | 不锈钢低压球阀 | 不锈钢材质，球面密封，耐压3000psig | 只 | 43 |
| 51 | 终端转接头 | 不锈钢材质，耐压3000psig | 个 | 10 |
| 52 | 不锈钢管道 | 不锈钢316L材质，壁厚0.89mm，耐压500公斤以上 | 米 | 224 |
| 53 | 不锈钢管道 | 不锈钢316L材质，壁厚0.89mm，耐压500公斤以上 | 米 | 150 |
| 54 | 不锈钢焊接三通 | 锻件整体铸造，耐压500公斤以上 | 只 | 6 |
| 55 | 不锈钢焊接变径 | 锻件整体铸造，耐压500公斤以上 | 只 | 30 |
| 56 | 不锈钢焊接三通 | 锻件整体铸造，耐压500公斤以上 | 只 | 4 |
| 57 | 不锈钢焊接变径 | 锻件整体铸造，耐压500公斤以上 | 只 | 14 |
| 58 | 铝管卡及铝导轨 | 辅材，专用管夹与铝材质导轨，轻便，耐用 | 批 | 1 |
| 59 | 安装面板等辅助材料 | 国标 | 批 | 1 |
|  | 实验室排风 |  |  |  |
| 60 | 废气处理机组 | 1.废气经过滤器后，进入活性炭吸附箱体，净化气体高空达标排放。2.减振底座形式:隔振垫。3.PP风机 | 台 | 1 |
| 62 | 风扇 | 管道式换气扇（逆止型） 402CMH 168Pa 44W | 台 | 1 |
| 63 | 过滤器 | G4级 | 台 | 1 |
| 64 | 塑料通风管道 | 长边长×壁厚(mm)≤1000×5，PP | m2 | 27 |
| 65 | 塑料通风管道 | 圆形风管直径×壁厚(mm)≤300×2，PVC | m | 120 |
| 66 | 变风量蝶阀 | φ250 | 个 | 15 |
| 67 | 万向排风罩 | 三节悬挂可360°旋转，PP关节/导管PVC￠75mm | 个 | 15 |
| 68 | 变频控制箱 | 定制 | 台 | 1 |
|  | 实验室电气 |  |  |  |
| 69 | 配电箱 | 插座配电箱 6AP-1安装，配置详见图纸 | 台 | 1 |
| 70 | 配电箱 | 插座配电箱 6AP-2安装，配置详见图纸 | 台 | 1 |
| 71 | 配电箱 | 照明配电箱 6AL-1安装，配置详见图纸 | 台 | 1 |
| 72 | 配电箱 | UPS配电箱 6AP-3安装，配置详见图纸 | 台 | 1 |
| 73 | 自控箱 | PLC模块，配10寸触摸液晶屏 | 套 | 1 |
| 74 | 桥架 | 金属桥架安装，200×100 | m | 30 |
| 75 | 桥架 | 金属桥架安装，100×100 | m | 30 |
| 76 | 铁构件 | 桥架支撑架安装 | kg | 150 |
| 77 | 金属结构刷油 | 支架除锈后刷防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 20 |
| 78 | 配管 | 结构暗配阻燃管 PVC20 | m | 800 |
| 79 | 配管 | 结构暗配阻燃管 PVC25 | m | 300 |
| 80 | 配管 | 结构暗配阻燃管 PVC32 | m | 25 |
| 81 | 配线 | 管内穿照明线 BV-2.5 | m | 1200 |
| 82 | 配线 | 管内穿照明线 BV-4 | m | 900 |
| 83 | 配线 | 管内穿照明线 BV-6 | m | 300 |
| 84 | 配线 | 管内穿照明线 BV-10 | m | 200 |
| 85 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 36 |
| 86 | 插座 | 二孔+三孔插座 | 个 | 81 |
| 87 | 照明开关 | 暗装开关 | 个 | 17 |
| 88 | 医疗专用灯 | 紫外灯 28W | 套 | 11 |
| 89 | 洁净灯 | LED条形面板灯600*600 48W | 套 | 2 |
| 90 | 洁净灯 | LED方形面板灯1200*300 48W | 套 | 50 |
| 91 | 装饰灯 | LED圆形筒灯 外型:∅75 1x5W | 套 | 21 |
| 92 | 装饰灯 | LED灯箱，定制 | 套 | 1 |
| 93 | 荧光灯 | LED条形灯带 | m | 18 |
| 94 | 开洞、开槽及修复 | 安装工程涉及的开洞、开槽及修复，一次性包干。 | 项 | 1 |
|  | 实验室给排水 |  |  |  |
| 95 | U-PVC排水管 | φ50，国标 | 米 | 36 |
| 96 | U-PVC排水管 | φ75，国标 | 米 | 36 |
| 97 | U-PVC排水管 | φ110，国标 | 米 | 60 |
| 98 | U-PVC排水管 | φ160，国标 | 米 | 16 |
| 99 | 存水弯 | 国标 | 米 | 12 |
| 100 | 楼层钻孔 |  | 项 | 1 |
| 101 | 挖沟及复原 |  | 项 | 1 |
| 102 | PVC管件 | 国标 | 批 | 1 |
| 103 | PPR给水管 | φ20，国标 | 米 | 24 |
| 104 | PPR给水管 | φ25，国标 | 米 | 36 |
| 105 | PPR给水管 | φ32，国标 | 米 | 12 |
| 106 | PPR阀门 | φ20，国标 | 只 | 4 |
| 107 | PPR阀门 | φ25，国标 | 只 | 1 |
| 108 | PPR阀门 | φ32，国标 | 只 | 1 |
| 109 | PPR管件 | 国标 | 批 | 1 |
| 110 | 五金辅料 | 国标 | 批 | 1 |
| 111 | 外墙脚手架 |  | 项 | 1 |
|  | 实验室弱电 |  |  |  |
| 112 | 吸顶式AP | 只支持FIT版；2个千兆电口+1USB口+1console口，支持双口POE供电；支持wave2，双频三流，无线速率≥1267Mbps；内置2根不可拆卸3dbi增益全向天线；功耗＜20W | 8 | 台 |
| 113 | 多功能AP管理器 | 转发性能≥1.6Gbps；WAN 1*GE+LAN 4*GE(支持PoE+)+1*USB；POE供电功率≥60W；最大管理AP≥16；自带网关功能 | 1 | 台 |
| 114 | POE交换机 | 24*10/100/1000 BASE-T + 4*SFP +4*10/100/1000 BASE-T COMBO | 2 | 台 |
| 115 | AP设备入网许可授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理8AP-企业网专用-V7专用 | 8 | 点 |
| 116 | 网络机柜 |  | 1 | 个 |
| 117 | 信息插座（内网） | (1)安装8位模块式信息插座 双口数据 (2)安装信息插座底盒(接线盒) | 10 | 个 |
| 118 | 信息插座（外网） | (1)安装8位模块式信息插座 双口数据 (2)安装信息插座底盒(接线盒) | 19 | 个 |
| 119 | 理线架 |  | 1 | 个 |
| 120 | 超6类网线 | 国标 | 5 | 箱 |
| 121 | 线缆布放 |  | 1 | 项 |
| 122 | PVC管材 | 国标 | 500 | 米 |
| 123 | 监控摄像设备 | (1)网络红外半球摄像机 | 13 | 台 |
| 124 | 显示设备 | 楼层显示器 | 1 | 台 |
| 125 | 输入设备 | 管理电脑 | 1 | 台/套 |
| 126 | 存储设备 | 4T硬盘 | 2 | 台 |
| 127 | 出入口控制设备 | 人脸门禁 | 14 | 台 |
|  | 普通装饰部分 |  |  |  |
|  | 拆除 |  |  |  |
| 128 | 原有墙体拆除 | 含隔断及，人工，运输费 | m2 | 450 |
| 129 | 拆除原有水电及灯具 | 含人工，运输费 | m2 | 426 |
| 130 | 拆除原有门窗 | 人工，运输费 | 个 | 20 |
| 131 | 铲除原有PVC地板 | 人工，运输费 | m2 | 426 |
| 132 | 拆除原有满吊天花（铝扣板吊顶，卫生间吊顶） | 人工，运输费 | m2 | 438 |
| 133 | 拆除卫生间抬高及沉池 | 人工，运输费 | 项 | 1 |
| 134 | 拆除原有洁具 | 人工，运输费 | 项 | 1 |
| 135 | 拆除及利旧原有台柜 | 人工，加工费 | 项 | 1 |
|  | 墙饰 |  |  |  |
| 136 | 大厅形象墙面 | 1、水平定位，挂垂线，2、大理石背景3、白水泥沟缝，其缝宽≤3mm 或按4、要求挂贴牢固，垂直，平整，表面干净， 4、不锈钢背光字 | ㎡ | 13 |
|  | 吊顶 |  |  |  |
| 137 | 造型天花 | 1，铝合金方通造型吊顶 2，乳胶漆饰面 3，龙骨、吊杆、收边线 | ㎡ | 37 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 138 | PVC地板 | 1、同质透心PVC卷材，厚度不小于2mm；耐酸碱，耐腐蚀。 | m2 | 426 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 139 | 本层清洁费 | 完工后卫生清洁 | m2 | 426 |

主要设备、材料参考品牌表

| 设备材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手工板 | 协多力 | 卡斯特 | 林森 | 以设计标准为准 |
| 2 | 基层板 | 千年舟 | 莫干山 | 兔宝宝 | 国标，等级详见设计标准 |
| 3 | 乳胶漆、涂料、 防霉涂料 | 多乐士 | 华润 | 立邦 | 国标，以设计标准为准 |
| 4 | 内墙腻子 | 多乐士 | 华润 | 立邦 | 国标，专用粉刷石膏腻子 |
| 5 | 净化门 | 朝乾 | 卡斯特 | 欧尼克 | 国标，以设计标准为准 |
| 6 | 闭门器 | 盖泽 | 富尔达 | 多玛 | 国标，A级，启闭循环次数不少于100万次，并具有阻尼缓冲功能 |
| 7 | 合页（铰链）、门锁等五金配件 | DTC | 合兴顺 | 安恒 | 国标，304不锈钢( 含螺丝) |
| 8 | 轻钢龙骨 | 龙牌 | 泰山 | 杰科 | 国标，以设计标准为准 |
| 9 | 玻璃 | 金威 | 勇耀 | 南玻 | 国标，以设计标准为准 |
| 10 | PVC地板 | 金盾 | 得嘉 | 阿姆斯壮 | 以设计标准为准 |
| 11 | 五金配件 | 天奴 | 强固 | 固特 | 国标，以设计标准为准 |
| 12 | 石膏板 | 龙牌 | 泰山 | 杰科 | 国标，以设计标准为准 |
| 13 | 铝型材 | 龙新 | 凤铝 | 伟业 | 国标，以设计标准为准 |
| 14 | 铝塑板 | 吉祥 | 七色 | 华源 | 国标，以设计标准为准 |
| 15 | 台柜五金配件 | DTC | 海福乐 | 海蒂诗 | 国标，以设计标准为准 |
| 16 | 配电箱、柜(含元器件) | ABB | 西蒙 | 施耐德 | 国标，以设计标准为准 |
| 17 | 桥架 | 远大 | 巨创 | 华一 | 国标，以设计标准为准 |
| 18 | 电线、电缆 | 永通中策 | 远东 | 华美 | 国标，以设计标准为准 |
| 19 | 照明灯具、光源 | 西昊 | 雷士 | 欧普 | 国标，以设计标准为准 |
| 20 | 开关、插座 | ABB | 松下 | 西门子 | 国标，以设计标准为准 |
| 21 | 给排水管路及配件 | 伟星 | 中材 | 公元 | 国标，以设计标准为准 |
| 22 | 不锈钢半自动切换 | GENTEC | VANYAN | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 23 | 不锈钢减压器 | GENTEC | VANYAN | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 24 | 不锈钢高压球阀 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 25 | 高压金属波纹软管 | GENTEC | ROTAREX | SWAGELOK | 国标、气体管路专用 |
| 26 | 不锈钢钢瓶接头 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 27 | 不锈钢钢瓶接头 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 28 | 外丝转接头 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 29 | 不锈钢阻火器 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 30 | 不锈钢单向阀 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 31 | 转接头 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 32 | 固瓶架 | GENTEC | VIGOUR | AMFLO | 国标、气体管路专用 |
| 33 | 氢气报警器 | YIJIE | DINGNUO | ExSAF | 国标、气体管路专用 |
| 34 | 普通压力变送器 | YIRONG | TUOZHAN | VIGOUR | 国标、气体管路专用 |
| 35 | 防爆压力变送器 | YIRONG | TUOZHAN | VIGOUR | 国标、气体管路专用 |
| 36 | 低压报警控制面板 | YIRONG | TUOZHAN | VIGOUR | 国标、气体管路专用 |

注：（1）本次采购为交钥匙工程、采用固定总价包干形式，采购内容及数量包含但不限于招标需求-技术需求一览表中所示内容，自由竞报投标报价并承担相应的风险责任。

（2）投标人应依据采购人提供的招标需求-技术需求一览表的内容进行分项报价，分别填入投标文件格式投标(开标)一览表中。

（3）招标需求-技术需求一览表中的规格、型号、参数以及数量如与采购人提供的设计图纸有出入的，投标报价时仍按本一览表数量进行报价，工程量偏差或漏项的由各投标人综合考虑在投标报价中，中标后视为已包含在合同总价中，后期不作调整。

（4）投标报价应充分考虑现场工期计划调整、材料价格市场波动、现场作业条件变化、政策性调整、措施费用等可能影响合同价格的风险，由此提出的索赔均不予考虑。

2、商务需求

2.1交货（服务）时间及地点

▲(1) 中标人应在合同签订后60日历天内完成配套工程和设备供货、安装、调试，并交付采购人使用（考虑疫情影响，进口设备要求90日历天内完成）。

(2)交货（服务）地点：采购人人指定地点内。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：3年，设备原厂质保大于3年的按原厂质保。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，1小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

4.付款方式

（1）合同签订生效、承包人递交合同价的5%作为履约保证金，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后 10个工作日内经采购人审定后向承包人预付合同价的20%的工程预付款。

（2）材料/设备采购前承包人必须提交采购计划，承包人必须严格按照经采购人批准的采购计划进行采购，主要材料/设备到场后，且经采购人初验合格后，安装完毕后支付合同价的50%；

（3）项目通过综合验收（含采购人另行委托的第三方验收）合格并按规定办理相关结算后支付至合同价的100%，同时无息退还履约保证金。承包人递交合同价的5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题无息退还。

5、其他说明

(1)本项目采购代理费由中标人支付。采购代理费收费标准按计价格[2002]1980号文规定货物类收费标准计取。采购代理费用由中标人领取成交通知书时向采购代理机构支付，投标人相关费用综合考虑在投标报价中。

（2）本项目设计费6.8万元，由中标人支付给设计单位，投标人相关费用综合考虑在投标报价中，今后不作调整。

注：

1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

5、质疑受理电话：0571-22866661

投诉受理电话：0571-82769101

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（70分）

1、商务资信（20分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值 区间 | 打分 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资 信分 （20分） | 1 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定 | 1-4 | 主观分 |
|  | 2 | 投标人经营状况 （根据投标人经营类似项目时间长短、产品市场占有率、获得荣誉等情况综合评定） | 1-4 | 主观分 |
|  | 3 | 投标人信用（投标人需提供相关证书或文件） 2017年1月1日后（近三年）获得过工商行政管理部门确认的“守合同、重信用”企业称号，国家级的得3分，省级的得2分，省级以下的得1分，以证书内容为准。 | 0-3 | 客观分 |
|  | 4 | 投标货物优势 1）主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得1分，没有证书不得分 2）主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，得1分 （提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得1分，没有证书不得分） | 0-2 | 客观分 |
|  | 5.1 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分（证书需在有效期内，投标文件中提供证书原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） | 0-3 | 客观分 |
|  | 5.2 | 投标人所投手持式拉曼分析仪具有中国食品药品检定研究院出具的快速检测方法验证报告，得1分。（投标人在投标文件中须提供报告原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） | 0-1 | 客观分 |
|  | 5.3 | 投标人所投手持式拉曼分析仪具有公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告，得1分。（投标人在投标文件中须提供报告原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） | 0-1 | 客观分 |
|  | 5.4 | 投标人所投高灵敏度XRF重金属分析仪具有相关部门出具的检测相关证明，得2分。（投标人在投标文件中须提供相关证明原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） | 0-2 | 客观分 |

2、技术部分（50分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 具体描述 | 分值 区间 | 打分 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （50分） | 6 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定） |  | 2-8 | 主观分 |
|  | 7 | 投标方案中提供或使用主要设备的优劣综合评定 | 对应于招标文件技术指标的偏离度：全部满足且提供的材料正确得10分，非实质性条款不满足要求的每一项扣1分，直至扣到最低分。 | 0-10 | 主观分 |
|  | 8 | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定 |  | 2-5 | 主观分 |
|  | 9 | 项目负责人及技术力量安排等综合评定 |  | 2-5 | 主观分 |
|  | 10 | 对本项目的合理化建议综合评定 |  | 1-3 | 主观分 |
|  | 11 | 服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定） |  | 2-6 | 主观分 |
|  | 12 | 服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定） |  | 2-6 | 主观分 |
|  | 13 | 投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定） |  | 1-2 | 主观分 |
|  | 14 | 投标人所投液相色谱-质谱联用仪具有生物基质样本全自动前处理系统，可自动执行样品前处理并自动转移至液相色谱进样器进行质谱连续分析过程间的所有操作功能，且前处理系统和质谱为同一品牌的得5分，其余得0分。（投标人在投标文件中提供相关证明，并加盖投标人公章，否则不得分） |  | 0-5 | 客观分 |

注：1）若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）信用中国等网站信用查询结果……………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

六、信用中国等查询结果

1、公告发布之日起到开标当天之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图（所有截图加盖公章有效）。

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份，副本     份；报价文件正本1份，副本     份；商务技术文件正本1份，副本     份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |
| 投标报价（小写） | X+Y+Z（所有报价的合计） |
| 投标报价（大写） | X+Y+Z |

# 涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# ▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构 性质 | 注册地址 | 服务技术 人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

# Text boxes

工

作

日