杭州市南郊监狱

杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目

招标文件

编号:HZZFCG-2018-123（1）

杭州市南郊监狱

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二○一九年二月二日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）作为集中采购机构（以下简称采购机构）受采购人杭州市南郊监狱的委托，就“杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目”发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。具体如下：

1、招标编号：HZZFCG-2018-123（1）

2、项目名称：杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目。

3、预算金额：人民币300万元。

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目主要内容：一是网络改造及网络安全，包括防火墙、网闸、堡垒机、上网行为管理、准入控制、数据库审计、日志审计、入侵防御；二是超融合一体机，包括服务器虚拟化；三是云桌面系统等。主要采购：核心防火墙板卡2块、核心万兆板卡扩容2块、安防网汇聚交换机2台、政务网汇聚交换机2台、教育子网汇聚交换机1台、教育子网接入交换机	7台、万兆光模块	32块等相关设备。详见招标文件。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的二部分总则。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

（2）特定条件：无。

8、本项目接受联合体投标。

9、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：2019年2月2日至2019年2月15日；

（2）地点：浙江省政府采购网、杭州市公共资源交易网；

（3）方式：网上在线获取；

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：

1）不提供招标文件纸质版；投标人未按上述方式（网上在线获取）获取的招标文件与采购机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

2）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

10、投标截止时间与地点：2019年2月25日上午9时30分00秒，地点：杭州市公共资源交易中心第四开标室[杭州市之江路925号（临江金座2号楼）三楼]。

11、开标时间与地点：投标截止时间与地点：2019年2月25日上午9时30分00秒，地点：杭州市公共资源交易中心第四开标室[杭州市之江路925号（临江金座2号楼）三楼]。

12、投标保证金：

金额人民币陆万元整。收款单位名称：政府采购项目保证金账户，开户银行：杭州银行市民中心支行，账号：75828100067166-003。

投标人应在投标截止时间前办妥投标保证金交纳手续。

13、采购人、采购代理机构：

（1）采购人：杭州市南郊监狱；联系方式：采购项目联系人：谭先生，联系电话：0571- 82609987,传真：0571-82609987。

（2）采购代理机构：杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）；地址：杭州市之江路925号；联系方式：采购项目联系人：陈星宇，联系电话：0571-85085569，85085572传真：0571-85085019。

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局政府采购监管处（杭州市中河中路152号617办公室）；联系人：吕先生；联系电话：0571-87715261，传真：0571-87233325。

14、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二○一九年二月二日

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效 ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、 2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 资信证明文件： 投标人已取得建筑智能化工程专业承包资质等级贰级及以上资质证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书等资质证书。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本无需提供；报价文件正本1份，副本 5 份；商务技术文件正本1份，副本 5 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 无。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。▲本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的，投标无效）

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需按附件的格式提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页。）	3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：许雷飞；联系电话：0571-85085463 ，传真：0571-87008117；地址：杭州市公共资源交易中心 [杭州市之江路925号（临江金座2号楼）]12楼1208办公室。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉书范本及制作说明详见附件4.

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

9.1投标保证金金额、收款单位名称、开户银行、账号详见招标公告。

9.2请根据招标文件要求通过柜面汇兑、转账支票（除本汇票转账）方式或网银转账方式缴纳，不支持现金、ATM转账方式缴纳。缴纳后，投标人应在投标截止时间前自行在“杭银在线”保证金系统中关联打印“投标保证金递交函” （具体操作详见“杭州市政府采购网”下载中心—“杭银在线招投标平台操作手册”，咨询电话：杭州银行，0571-85085379），并将其作为投标文件的组成部分。投标文件中的投标保证金递交函是评判投标人是否缴纳投标保证金的唯一证据。（▲投标文件中未含符合要求的“投标保证金递交函”的，投标无效。）

9.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.4中标人按要求与采购人签订合同后，在五个工作日内全额计息退还其投标保证金。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额计息退还。投标保证金由银行直接退付至投标人缴纳保证金的账户，无需投标人至现场办理。

9.5 如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

9.5.1投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

9.5.2投标人未按规定签订合同或转让中标的；

9.5.3 投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 2017年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4投标保证金（投标保证金递交函）；

11.3.5资信文件：见投标须知前附表所述。

11.3.6投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.7投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.8投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任。

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。对不符合装订要求的投标文件，开标时，现场工作人员将予以退还。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 投标文件的密封与标志

15.1投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

16. 投标文件的提交

16.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的，其投标无效，但有权收回其投标保证金。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1 开标在招标文件确定的时间、地点进行。

20.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.3  开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等内容。

投标人不足3家的，不得开标。

20.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

23.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标交供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

八、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

# 一、项目概况

杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目主要是推进机房数据技术实际应用，构建信息安全防护体系，实现计算机、外部设备和数据库等信息通信网络安全防范系统建设。主要建设内容：一是网络改造及网络安全，包括防火墙、网闸、堡垒机、上网行为管理、准入控制、数据库审计、日志审计、入侵防御；二是超融合一体机，包括服务器虚拟化；三是云桌面系统等。

其他包括：线缆改造、设备供货、安装调试、系统集成、项目验收以及技术培训和不少于三年7*24小时原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。本项目系统需与监狱原有的应用系统有效对接、兼容，建成后满足整体提交建设单位运行使用。

实施地址：杭州市南郊监狱（萧山区杭新路8号）及其指定地址。

项目实施时间：合同签订后30天内完成安装、调试和集成；设备投入运行后，由采购人组织验收；培训、试运行1个月。

投标人应具有较强的服务能力，并配有较强的专业技术队伍，在杭州市区设有投标设备的售后服务机构，提供快速的售后服务响应，对故障能即时响应，3小时内到现场。

# 二、项目的采购清单：

# （一）推荐设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络改造 |
| 1 | 核心防火墙板卡 | 2 | 块 | 原10510 100G防火墙模块，包含三年IPS特征库和三年AV病毒库 |
| 2 | 核心万兆板卡扩容 | 2 | 块 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |
| 3 | 安防网汇聚交换机 | 2 | 台 | 配置双引擎，双电源，24千兆电口+24千兆光口+8万兆光口，配置所需虚拟化线缆及模块 |
| 4 | 政务网汇聚交换机 | 2 | 台 | 配置双引擎，双电源，24千兆电口+24千兆光口+8万兆光口，配置所需虚拟化线缆及模块 |
| 5 | 教育子网汇聚交换机 | 1 | 台 | 24个千兆光口+8个SFP千兆电口，4个万兆光口，双电源 |
| 6 | 教育子网接入交换机 | 7 | 台 | L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC |
| 7 | 万兆光模块 | 32 | 块 | 数据中心接入交换机、安防网汇聚交换机、政务网汇聚交换机、教育子网汇聚交换机连接至核心交换机所需的万兆单模光模块10km |
| 8 | 千兆单模光模块 | 32 | 块 | 汇聚交换机至接入交换机千兆单模光模块10km。 |
|  |  |  |  | 安防网和政务网 |
| 9 | 路由器 | 2 | 台 | 3千兆电口，2个复用的千兆光口，接口模块插槽：8个，配置冗余电源。 |
| 10 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 总吞吐量1G，标准1U设备，4千兆电口，4千兆光口，支持用户数4000；4G内存，1TB硬盘，双电源，2对ByPass口，1个串口（RJ45），2个USB2.0。 |
| 11 | 应用层防火墙 | 2 | 台 | 含IPS和防毒墙功能模块。标准2U设备，6个千兆电口,4个千兆光口，2个万兆口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口。整机吞吐量16G，七层应用层吞吐量≥4Gbps并发连接数≥2,500,000，每秒新建连接数≥250,000。支持基于流引擎查毒技术，可以针对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议进行查杀；能实时查杀大量文件型、网络型和混合型等各类病毒，防护类型包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等；防护对象分为保护服务器和保护客户端两大类，便于策略部署；漏洞详细信息显示：漏洞ID、漏洞名称、漏洞描述、攻击对象、危险等级、参考信息、地址等内容，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计。配置3年IPS特征库升级授权，3年病毒库升级授权，1T存储介质，双电源。 |
| 12 | 准入控制 | 1 | 套 | 标准机架设备，至少包含6个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口；整机吞吐量≥600Mbps，1TB SATA硬盘,1U机箱。 |
| 13 | 网闸 | 1 | 套 | 系统吞吐量：600Mbps 硬件配置：2U机箱，冗余电源；具有液晶面板 内网：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位； 外网：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位；三年保修,配上双向网闸数据库同步模块。 |
| 14 | 等保一体机（含数据库审计、 堡垒机、日志审计、漏洞扫描等功能模块） | 2 | 台 | CPUE5-2620 V4*2 |
|  |  |  |  | 96G内存 |
|  |  |  |  | 128G SSD系统盘，480G SSD缓存盘，4T SATA 数据盘。 |
|  |  |  |  | 6个千兆电口 |
|  |  |  |  | 数据库审计功能：支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库； |
|  |  |  |  | 运维审计功能：100个主机设备审计节点许可，对运维人员的集中身份认证、对运维人员进行集中权限分配（网管或系统管理员可以运维那个设备，使用什么账号的授权）、运维过程的录像实时监控及策略控制、运维过程的事后录像审计、键盘操作审计及其他方面，例如报表等。 |
|  |  |  |  | 日志审计功能：含500个接入设备许可；包含日志分析系统全功能模块（日志的采集、过滤、归并、关联分析、展现、告警监控、实施事件监控、报表等 |
|  |  |  |  | 漏洞扫描功能：含100个设备的评估许可；含配置核查、漏洞扫描、配置变更检查三大引擎。功能包括：任务管理、检测报告、结果对比，告警分析、综合报表、综合仪表板等。 |
| 15 | 虚拟化杀毒扩容 | 1 | 套 | 对原有虚拟化安全关管理系统单颗CPU防病毒模块。开启防病毒功能，并且提供三年防病毒模块的服务项，包括：7x24远程电话支持服务、病毒库升级、防病毒模块软件升级、产品咨询与问题远程支持。另外新提供12个CPU授权的虚拟机安全防护功能扩容。 |
| 16 | 网络管理软件 | 1 | 套 | 包含面板展现，指标系统，拓扑展示，整体管理，我的界面定制，告警方式，异常处理，智能巡检，报表模块，工具模块，地域和权限管理，日志管理，备份与恢复，资产管理，网元，3D可视化展示模块，100网元节点授权。 |
| 三、超融合一体机 |
| 17 | 超融合一体机 | 5 | 台 | CPU E5-2680*2 V4（14核主频2.4G),256G内存,系统盘，2*960G SSD缓存盘，10*1.8T,SAS 10K硬盘，6个GE接口，6个万兆光口. |
| 18 | 超融合软件 | 1 | 套 | 包含网络虚拟化，服务器虚拟化，存储虚拟化，实现所画即所得的快速网络部署，虚拟交换机，虚拟路由器，分布式防火墙，应用监控；虚拟机生命周期管理，HA高可用，虚拟机备份，一键故障检测；存储多副本，高性能读写缓存，存储弹性扩展，数据故障切换，磁盘故障告警等功能。 |
| 19 | 超融合万兆交换机 | 2 | 台 | L2以太网交换机主机,支持16个10G BASE-X SFP+端口，2个电源，配置12个原厂万兆模块。 |
| 20 | 虚拟化平台安全设计组件 | 1 | 套 | 虚拟化负载均衡 | 七层应用吞吐率3G，不限制新建和并发，最低要求4核CPU 8G内存 |
|  |  | 2 | 套 | 虚拟化防火墙 | 8*vCPU+16G RAM资源使用授权，最大7层吞吐量支持1.6G，支持IPS漏洞防护，含三年规则库更新，支持实时漏洞检测，含三年规则库更新。 |
| 四、云桌面系统 |
| 21 | 桌面云一体机 | 1 | 台 | CPU：2*E5-2640 V4(10核 2.4GHZ)、内存192G ECC DDR4、总内存插槽16个，6个千兆电口，冗余双电源，配备1块64G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统）、2块240G SSD硬盘（用于缓存热点数据）和6块1T的SATA硬盘（用于存储个人数据）最大支持35个并发用户数。 |
|  |  |  |  | 虚拟存储模块 |
|  |  |  |  | 配置30个VDI虚拟桌面授权，支持发布独享桌面、共享桌面、远程应用和独享桌面。 |
| 22 | 桌面云控制器 | 1 | 台 | 标准1U设备，4个千兆电口，提供桌面用户认证管理、桌面/应用资源访问控制、虚拟桌面创建及启动、桌面监控等功能，实现以更低成本、更安全、更可靠地交付Windows桌面，提供与PC一致的桌面体验；配置30个VDI虚拟桌面授权，支持发布独享桌面、共享桌面、远程应用和独享桌面。 |
| 23 | 桌面云终端 | 30 | 套 | 配置要求：CPU主频1.5Ghz、内存2G，存储本地8G相当性能容量配置SSD固态硬盘， 4个USB接口、1个VGA显示接口、1个标准以太网口，电源输入：交流 100-240V；50/60Hz；0.8A输出：直流 12V 3A 电源适配器：26W 电能消耗 最大20W，提供原厂三年7×24小时免费上门保修同时提供原厂工程师安装实施服务。 |
| 24 | 显示器、键盘鼠标 | 30 | 套 | LED显示器，尺寸18.5英寸；宽屏16:9；1个DVI接口；1个视频VGA接口；含内置音箱，键盘、鼠标使用USB接口；与显示器同一品牌，提供三年原厂质保服务。 |

# （二）光缆布线清单

| 序号 | 配套设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24芯室外铠装单模光缆 | 4000 | 米 | 24芯，外护套低烟无卤阻燃, 外护套低烟无卤阻燃符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T901-2009 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D 允许压扁力（N/100mm）: 300/1000 允许拉伸力（N）: 600/1500 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ 敷设方式：管道、架空、隧道等敷设 |
| 2 | 48芯室外铠装单模光缆 | 5500 | 米 | 48芯，外护套低烟无卤阻燃, 外护套低烟无卤阻燃符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T901-2009 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料: 皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D 允许压扁力（N/100mm）: 300/1000 允许拉伸力（N）: 600/1500 外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ 敷设方式：管道、架空、隧道等敷设 |
| 3 | 理线架 | 15 | 个 | 定制, 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 |
| 4 | 机房24口LC双工光纤配线架 | 17 | 个 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 端口数量：24位 端口类型：LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-25℃～+60℃ 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm |
| 5 | 机房48芯光纤ODF架 | 30 | 个 | 48芯ODF架 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，每盘端口数量：12位 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 安装方式：19″机架式安装 材料：优质钢板 表面颜色：白色 工作温度：-25℃～+60℃ 端口数量/高度：48位/3U |
| 6 | 单模光纤跳线LC-LC 3m | 100 | 对 | 3m, 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ |
| 7 | 耦合器LC全双工 | 1776 | 个 | 定制：符合标准：ISO/IEC 11801：2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ |
| 8 | 单模光纤尾纤LC 1m | 1776 | 根 | 定制 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ 各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制。 |
| 9 | 标准网络机柜 | 3 | 只 | 产品尺寸：600*600*2000 容量 42U 机柜框架为拼装式结构 前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为无孔钢板后门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm） 角规深度方向可前后调整 前门弹力锁，后门小圆锁 静态负载≤1000KG 前、后门最大开启角度＞180度 防护等级：IP20 颜色定义：RAL7035白色、RAL9004黑色，两块侧板可拆卸，预留各种走线通道，风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便，机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 |
| 10 | 服务器机柜 | 1 | 只 | 产品尺寸：约600*1000*2000 容量 42U 机柜框架为拼装式结构，前门为高密度六角通风孔带折单开门，后门为高密度六角通风带折单开门。材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜（600以上深侧板厚度1.2㎜） 角规深度方向可前后调整。 前后门弹力锁， 静态负载≤1000KG， 通风率＞70%， 前、后门最大开启角度＞180度， 防护等级：IP20， 颜色定义：黑色， 两块侧板可拆卸，带锁侧板，配舒适型塑料拉手。预留各种走线通道， 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便， 机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求， 机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 |
| 11 | 墙柜 | 17 | 只 | 产品尺寸：约600*450*500 容量 9U机柜框架为整体焊接式结构 前门钢化玻璃门 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度1.5㎜（12U以上），角规厚度1.2㎜（12U以下）侧板厚度1.0 mm，其他主要部件厚度1.2㎜ 最大静态负载 60KG 颜色定义：黑色 两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 |
| 12 | 光纤熔接 | 1776 | 芯 | 定制 |
| 13 | 光纤敷设费用 | 6700 | 米 | 定制 |
| 14 | 墙柜安装费用 | 1 | 项 | 定制 |
| 15 | 辅材 | 1 | 批 | 胶布、扎带等 |

# （三）集成服务等内容清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成服务 | 1 | 项 | 1.完成南郊监狱核心网络改造，原10510经扩容仍作为核心进行全网改造，安防网和政务网增加汇聚交换机接入，并完成安防网和政务网的接入交换机双上联改造。采用虚拟化防火墙技术实现各区域的安全隔离。按照用户要求完成安全策略的调整。 2.完成超融合平台的实施，搭建超融合平台，将原有业务迁移至超融合平台。超融合平台实现5个节点三副本的配置，可用容量大于45T. 3.完成安全设备的实施，按照用户要求完成安全策略的调整。 4.配合用户完成利旧设备的使用，包含对原有设备的迁移以及配置调整等工作。 5.配合用户完成新增机柜的安装，配合用户完成原有机柜的迁移，包含机柜迁移所涉及的线路改造。 6.按用户需求完成综合布线实施，完成整个项目光纤主干线路的改造，含所有线缆、管材及相关辅材、人工实施等。 7.教育子网为新增网络，完成教育子网的组建。 8.完成互联网的改造，原互联网改造为政务外网，利旧原有设备。 9.项目调试完成后，完成整个机房的线路整理，要求规范化理线。 10.提供本项目所需要的网络跳线，光纤跳线等所有辅材。 11. 中标人提供经招标人认可的包括安全设备、网络设备、管理软件、综合布线等在内的检查内容和在系统安装各阶段中作单项检测所需的检测工具和仪器；最终的系统测试验收，由中标人提供具有CNAS等测试资质单位（测试单位需书面获得监狱认可）的测试报告，被测试单位需为杭州市南郊监狱，作为验收依据；单项和最终的系统测试以及验收的相关费用由中标人承担。检测方需做好保密工作，不得将投标人的相关信息向任何第三方泄露，除非征得投标人的书面同意。 |

# 三、相关技术参数

## 核心交换机防火墙扩容

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| ▲扩容要求 | 扩容原核心交换机(2台H3C S10510) 。 单台配置1块S10500 SecBlade 下一代防火墙（100G吞吐量）。 配置三年IPS和三年AV防病毒特征库升级授权。 |
| 其他要求 | 可接受在不低于原有核心交换机性能参数、本次扩容要求配置前提下，选择独立交换机配置方案。考虑到本产品为产品扩容需求，厂商须给予中标方合理正常价格供货，否则业主有权变更此产品。 （通过设备序列号可查到最终用户为杭州市南郊监狱） |
| 服务 | 在签订合同前，厂商须向中标方提供针对本项目的三年免费服务承诺函原件。 |

## 核心交换机万兆板卡扩容

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| ▲扩容要求 | 单台配置1块16端口万兆光接口板卡(SFP+,LC)（含模块）。 |
| 其他要求 | 可接受在不低于原有核心交换机性能参数、本次扩容要求配置前提下，选择独立交换机配置方案。考虑到本产品为产品扩容需求，厂商须给予中标方合理正常价格供货，否则业主有权变更此产品。 （通过设备序列号可查到最终用户为杭州市南郊监狱） |
| 服务 | 在签订合同前，厂商向中标方提供原厂商针对本项目的三年免费服务承诺函原件。 |

原有核心交换机配置：

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 采用多级多平面CLOS交换架构，支持独立的主控板与交换网板，交换网板与主控板槽位分离，采用正交设计，业务线卡槽位与交换网板槽位相互垂直。 |
|  | 交换容量≥65Tbps，包转发率≥8000Mbps(若官网存在双指标，以较小指标为准，)，整机业务槽位数≥10。 |
|  | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余。 |
| 关键部件热插拔 | 主控引擎、电源、接口模块、风扇、交换网板等关键部件可热插拔。 |
| 机框设计 | 为达到更高的机房空间利用率，节约空间成本。本次采用紧凑型机框设计，设备高度≤14U 。 |
| 接口要求 | 单槽位万兆端口密度≥48 。 |
|  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性。 |
|  | 支持FCoE接口。 |
|  | 支持OLT接口 。 |
|  | 支持POE+，基于新一代园区网POE+供电需求（11ac）。 |
| 链路聚合 | 聚合组数≥128组，每组成员≥8个。 |
|  | 支持跨设备链路聚合。 |
|  | 支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。 |
|  | 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担。 |
| 可靠性 | 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 。 |
|  | 支持冗余模块化电源，支持独立的交换网板。 |
|  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS。 |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。 |
|  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 BFD收敛时间<50ms。 |
|  | 支持IP FRR，满足网络收敛<50ms。 |
| 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术。 |
|  | 一虚多技术（1:N）。 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用。 |
|  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制。 |
| 多业务扩展能力 | 支持应用控制、负载均衡、防火墙、IPS、SSL VPN、网流分析独立硬件业务插卡。 |
| 有线无线一体化 | 支持AC板卡，POE，POE+。 |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证。 |
| FcoE | 支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能。 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查。 支持普通模式和Openflow模式切换。 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）。 支持多表流水线。 支持Group table。 支持Meter。 |
| 多中心互联二层技术 | 支持跨数据中心二层互联技术，最多支持的站点数≥64个 。 |
| 安全特性 | 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术。 |
| 配置要求 | 单台配置双主控，交换网板≥2，电源≥2个。 配置千兆电口≥24个，千兆光口≥152个，万兆光口≥16个（业务堆叠复用）。 配置虚拟化所需的线缆及模块。 |

## 安防网汇聚交换机

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，存在双指标以较小为准，提供官网链接及截图。 |
| 关键部位热插拔 | 主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔； |
| 关键部件冗余 | 引擎、电源支持冗余；配置单引擎，双电源； |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥3； |
| 虚拟化 | 支持N:1虚拟化（N≥4），支持长距离虚拟化，距离≥10公里；支持1：N虚拟化；提供第三方检测报告及配置截图证明。 |
| 远程端口扩展能力 | 能够作为控制设备实现对接入盒式设备的集中控制，支持将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理；提供上述功能生产厂商官方网站相关信息截图。 |
| 扩展能力 | 支持应用控制、负载均衡、防火墙、IPS、SSL VPN、网流分析独立硬件业务插卡，以上各业务插卡必须在原厂官方网站上可查询到相关选配信息并提供网页截图。 |
| 无线功能 | 支持内置无线控制器模块，单个模块可管理的AP数量不小于1000个，可管理的无线用户数不小于10K； |
| IPv4协议 | 支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP； |
| IPv6协议 | 支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| 安全功能 | 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 云计算特性 | 支持EVB、FCoE、一虚多、纵向虚拟化等丰富的数据中心云计算业务特性。提供原厂官网截图或彩页。 |
| EPON | 支持作为EPON OLT 设备（OLT设备是重要的局端设备，可以与前端（汇聚层）交换机用网线相连，转化成光信号，用单根光纤与用户端的分光器互联；实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距；并和ONU设备一样，是光电一体的设备）。提供官网选配信息截图。 |
| 签订合同前提供，厂商须向中标方提供针对本产品的以下认证和证书 | 投标产品成熟、稳定、可靠，提供工信部入网证，且能在工信部网站查询，产品成熟可靠。入网证上申请单位与生产企业为同一厂商，以保证该产品非OEM产品。 要求提供工信部网页链接及截图。 |
|  | 提供IPv6 Ready第二阶段认证证明； |
|  | 提供第三方权威测试机构如Tolly Group测试报告，保证投标产品性能指标真实可靠； |
|  | 投标产品供应商需通过CMMI5,并提供相应证书； |
| 配置要求 | 单台配置双主控、双电源 千兆电接口≥24个；千兆光接口≥24个；万兆光接口≥8个，配置堆叠所需模块与线缆 |
| 兼容性要求 | 为保证兼容性部署，建议与核心交换机同一品牌 |

## 政务网汇聚交换机

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，存在双指标以较小为准，提供官网链接及截图。 |
| 关键部位热插拔 | 主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔； |
| 关键部件冗余 | 引擎、电源支持冗余；配置单引擎，双电源； |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥3； |
| 虚拟化 | 支持N:1虚拟化（N≥4），支持长距离虚拟化，距离≥10公里；支持1：N虚拟化；第三方检测报告及配置截图证明。 |
| 远程端口扩展能力 | 能够作为控制设备实现对接入盒式设备的集中控制，支持将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理；提供上述功能生产厂商官方网站相关信息截图。 |
| 扩展能力 | 支持应用控制、负载均衡、防火墙、IPS、SSL VPN、网流分析独立硬件业务插卡，以上各业务插卡必须在原厂官方网站上可查询到相关选配信息并提供网页截图。 |
| 无线功能 | 支持内置无线控制器模块，单个模块可管理的AP数量不小于1000个，可管理的无线用户数不小于10K； |
| IPv4协议 | 支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP； |
| IPv6协议 | 支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| 安全功能 | 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 云计算特性 | 支持EVB、FCoE、一虚多、纵向虚拟化等丰富的数据中心云计算业务特性。 |
| EPON | 支持作为EPON OLT 设备（OLT设备是重要的局端设备，可以与前端（汇聚层）交换机用网线相连，转化成光信号，用单根光纤与用户端的分光器互联；实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距；并和ONU设备一样，是光电一体的设备）。提供官网选配信息截图。 |
| 签订合同前提供，厂商须向中标方提供针对本产品的以下认证和证书 | 投标产品成熟、稳定、可靠，提供工信部入网证，且能在工信部网站查询，产品成熟可靠。入网证上申请单位与生产企业为同一厂商，以保证该产品非OEM产品。要求提供工信部网页链接及截图。 |
|  | 提供IPv6 Ready第二阶段认证证明； |
|  | 提供第三方权威测试机构如Tolly Group测试报告，保证投标产品性能指标真实可靠； |
|  | 投标产品供应商需通过CMMI5,并提供相应证书； |
| 配置要求 | 单台配置双主控、双电源 千兆电接口≥24个；千兆光接口≥24个；万兆光接口≥8个，配置堆叠所需模块与线缆 |
| 兼容性要求 | 为保证兼容性部署，建议与核心交换机同一品牌 |

## 教育子网汇聚交换机

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥550Gbps，转发性能≥200Mpps |
| 电源 | 支持可插拔双电源 |
| 风扇 | 支持可插拔双风扇 风扇支持端口侧/端口侧出风 |
| 性能指标 | MAC地址表≥32K 路由表容量≥32K |
| 接口类型 | SFP端口≥24，复用GE口≥8,SFP+端口≥4，空余1个业务子卡扩展槽位（整机最大万兆端口≥12，最大40G端口≥2） 所有端口均固化，万兆端口支持千兆自适应 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 最大堆叠带宽≥160G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 |
|  | 同时支持4组多对一的端口镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于4K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| Macsec功能 | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安 全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查 及数据源真实性校验。 无需软件授权 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官 网网站命令手册佐证 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| VxLAN | 支持二层VxLAN 支持三层VxLAN 支持EVPN |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持智能风扇调速 |
| 认证和证书 | 签订合同前，厂商须向中标方提供针对本产品的信产部入网证和检验报告。 |
|  | 签订合同前，厂商须向中标方提供针对本产品的第三方权威测试报告。 |
| 兼容性要求 | 为保证兼容性部署，建议与核心交换机同一品牌。 |

## 教育子网接入交换机

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥132Mpps |
| 端口类型 | 千兆以太网电口≥48，千兆光口≥4 |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  | 最大堆叠带宽≥80G |
|  | 可要求堆叠带宽≥80G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 端口防雷 | 支持业务端口10KV防雷，提供官网截图与链接证明 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 支持智能风扇调速 |
| 资质认证 | 签订合同前，厂商须向中标方提供针对本产品的工信部入网证和检验报告 |
| 兼容性要求 | 为保证兼容性部署，建议与核心交换机同一品牌 |

## 光模块

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

## 路由器

| 指标项 | 详细招标参数 |
| --- | --- |
| ▲包转发率 | 包转发率≥9Mpps |
| 主机端口数 | ≥3 个 GE 接口（其中 2 个 combo 口） |
| 槽位数 | ≥8 |
| 板卡种类 | 支持通道化 E1、非通道化 E1、异步串口、同异步串口、全制式3/4G 扩展板卡等广域网接口扩展 |
| 电源 | 支持1+1冗余内置电源，提供样机电源槽位图片 |
| 虚拟化IRF | 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备。 |
| 基于域的防火墙 | 支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口。 |
| 上网行为审计 | 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等。 |
| 应用识别控制 | 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略。 |
| 嵌入式自动化（EAA） | 支持对系统软硬部件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制 支持对系统软硬件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复将实时信息发送到指定服务器 |
| 签订合同前提供，厂商须向中标方提供针对本产品的以下认证和证书 | 签订合同前，提供制造厂商具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供 QC080000 有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件。 为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整 URL 链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。 制造厂商具有科学、系统的知识产权管理体系，要求制造厂商具有知识产权管理体系认证证书，提供证书复印件。 |

## 上网行为管理

| 功能参数 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 带宽 | 标准1U设备，4个千兆电口，4个千兆光口，带宽≥300Mbps，用户规模≥4000人，1TB硬盘， 1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，2对Bypass口。 |
| 设备架构 | 设备为多核X86架构，以保证软件库的灵活更新与升级， |
| 部署方式 | 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式 |
| IPv6支持 | 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6 |
| 链路负载 | 为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载，支持链路故障检测； |
| 多终端自动绑定 | 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
| 域属性和用户属性 | 新增域属性和用户属性，用户上网策略和流控策略可以直接引用，给策略提供更多维度的权限划分。 |
| 公共账号个数限制 | 公共账号可以提供给多个人同时上网，可以指定公共账号的同时上线人数。避免公共账号被滥用。 |
| 业务需要 | 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码 |
|  | 为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。 |
|  | 支持认证页面分权分域管理。启用后，普通管理员只能看到自己有权限的页面，其他管理员页面不可见。系统管理员可以将某个页面授权给指定的普通管理员管理。 |
|  | 为加强对我单位员工私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 无线控制器功能 | 统一界面，支持瘦AP集中接入和管控，能够直接查看到无线AP接入状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。 |
|  | 支持基于SSID维度的上网权限、上网审计、上网安全、终端提醒、和流控等策略。 |
| 应用识别规则库 | 目前互联网应用种类较多，为了降低管理员配置应用管理策略的难度，要求设备能够按照管控需求对应用进行标签化管理，应用标签至少默认包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类，此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。 |
| 应用控制 | 设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用； 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |
| 移动应用的细分控制 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |
| URL访问及关键字控制 | 要求设备内置海量的URL地址库，可根据访问URL的网页关键字进行过滤控制，特别对于网页、论坛、BBS上的发帖行为也需要支持关键字过滤控制 |
| 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中 |
| 认证黑名单 | 每条认证策略提供黑名单功能，在黑名单中的用户不能通过认证上线。 |
| 上网流速提醒 | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
| 动态流控 | 要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率 |
| P2P智能流控 | 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 |
| 多维度权限控制 | 要求设备可以根据员工的所在位置以及所使用终端配置不同的上网策略和流控策略，做到更精细化权限管理。 |
| 移动APP审计 | 支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等 ）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计 |
| IM审计 | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）等应用的聊天，群聊天等内容的审计 |
| 实时报表 | 支持动态报表、实时报表，可以实时对用户的流量进行排名，排名信息包括用户名、所属组、IP地址、总流量、各主要应用的流量等；同时支持手动刷新、自动刷新、以及指定用户的临时冻结等 |
| 单用户行为分析 | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） |
| 数据中心 | 要求设备支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 |
| 投标产品资质要求 | 公安部监制《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 公司研发体系通过国际认证CMMI5 |
| 服务要求 | 三年质保，应提供7×24小时现场技术支持及产品备机，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内不能解决问题应提供备机。 |

## 应用层防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 标准2U机架设备,标配6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光，口并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口 |
| 性能 | 整机吞吐量≥16Gbps，七层应用层吞吐量≥4Gbps并发连接数≥2,500,000，每秒新建连接数≥250,000 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 网络特性 | 支持链路聚合功能 |
|  | 支持端口联动 |
|  | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由 |
|  | 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3,GRE,BGP动态路由协议 |
|  | 支持多链路出站负载，支持基于应用类型的策略路由选路。 |
|  | 支持Radius sso以及TACACS登录认证，支持子接口拨号策略路由 |
| 基础功能 | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； |
|  | 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条； |
|  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； |
|  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
|  | 支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计 |
| 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； |
| DoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
|  | 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 入侵防护 | 为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； |
|  | 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 为了帮助管理员及时了解掌握内网所存在的弱密码，避免因这些弱密码导致的系统安全隐患，要求设备具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； |
|  | 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； |
|  | 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 终端安全防护 | 为了避免因终端感染病毒导致的内网安全风险，要求设备支持对终端被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； |
|  | 具备独立的僵尸网络特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； |
|  | 为了提高僵尸网络的检测率，要求设备针对新增僵尸网络行为进行识别，同时可通过新增IPS恶意软件规则提高僵尸网络识别率； |
|  | 为了增强设备对未知威胁的检测处理能力，要求设备具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告； |
|  | 为提高僵尸网络病毒的发现能力，要求产品能够监测受僵尸网络感染主机的真实IP并提供恶意域名重定向功能 |
| 病毒防护 | 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测, |
|  | 内置病毒特征数量超过100万； |
|  | 支持对常见压缩文件格式的检测，如zip，rar，7z等； |
|  | 支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒；支持对HTTPS协议进行杀毒 |
| 安全可视化 | 为了了解网络内的安全风险，以便更好的进行一些针对性的安全防护，要求支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析； |
|  | 为全面了解每个业务系统的安全风险及处理办法，要求支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引； |
|  | 为了帮助管理员进行安全威胁的统计，要求提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势； |
| 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 |
| 系统配置 | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； |
|  | 支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复； |
| 售后服务要求 | 在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上可查询到办事机构地址) |
| 厂商产品资质 | 签订合同前，提供厂商的CMMI L5认证证书 |
|  | 要求所投防火墙厂家符合公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）的要求，签订合同前提供公安部颁发的第二代防火墙销售许可证 |
|  | 签订合同前，提供产品的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； |

## 终端准入控制

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 标准机架设备，至少包含6个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口；整机吞吐量≥600Mbps，1TB SATA硬盘,1U机箱。 |
| 工作模式 | 能够与我单位现使用的天擎终端防护软件进行对接，终端防护软件可作为准入客户端使用。可配置双机冗余，实现主备工作模式 |
| 准入方式 | 1.支持有线、无线基于应用协议准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的配置方式。 2.支持基于应用协议的访问控制，并提供灵活的访客控制列表。 3.支持基于受控域的入网流程配置，区分有线和无线网络，能够针对有线和无线网络分别采用有客户端和无客户端方式准入。 4.支持临时用户的接入请求，并且可以限制临时用户入网时间长和强制临时用户下线。 5.支持标准802.1X准入，终端提供详细的入网合规性检查报告，支持动态VLAN、动态ACL下发，且无需登录交换机。支持账号同时在线用户上限、账号有效时长等限制。 |
| 入网合规性检查 | 1.入网条件符合健康检查策略，策略检查项至少包括：远程桌面、U盘自动运行、防火墙、IP获取方式、文件共享、屏幕保护、空密码、IE代理。 2.支持对入网终端所安装的软件、服务、进程设置黑白名单，管理员可以自己编辑黑白名单。 3.支持基于终端的ACL，可以基于协议、端口来控制终端流量，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的。 4.支持终端入网分数配置，检查项分值配置，并提供友好的操作界面。 5.支持终端修复向导，对不合规的终端提供软隔离，并进行修复向导和一键修复功能。 6.支持用户和VLAN绑定、用户和ACL绑定、用户和健康检查策略绑定等灵活配置。 |
| NAT穿透功能 | 1．支持对NAT设备进行实时发现监测，检查网中网的存在。 2．支持对NAT设备进行管理，管理员可进行查看、放行、拦截等操作，阻止非法NAT下终端访问保护区。 3．支持精度识别NAT下的PC终端，并进行违规拦截，对PC终端打点进行应用准入控制，正确引导安装客户端。 4．支持管理员通过发现和自定义添加方式来对NAT设备进行管理控制。 5．支持批量导出网络中NAT设备清单，供管理员备份查询。 6．同时支持对固定终端、移动终端实现NAT穿透功能。 |
| 联动功能 | 1.支持与本地LDAP连接、第三方LDAP连接、AD域等联动，来完成用户鉴别功能，以达到终端用户实名制入网。 2.支持802.1X认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网，避免重复输入账号口令。 |
| 客户端功能 | 1．支持基准变更，将指定或全部硬件变更记录加入基准，下次判断硬件是否有变更时根据新的基准来判断 2．可显示展示全网存在的漏洞和涉及的终端，可修复指定或全部漏洞、忽略指定或全部漏洞；按终端显示全网每个终端存在的漏洞，可取消忽略原来忽略过的漏洞，可设置预先忽略补丁，可设置关闭 windows update，提供蓝屏修复功能 3．可设置指定或全网终端使用U盘的权限，分为可读写、只读和禁用三种权限；可查询指定时间范围内终端使用U盘的情况 4．支持全网终端体检，可在集中管理端主页进行全网体检，安全监控所有终端状态 5．对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发； 6．可展示全网存在的木马和涉及的终端，可查杀指定或全部木马、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的木马，可查杀木马。 7．支持硬件监测，按终端维度展示终端的硬件，包括电脑型号、CPU、内存、硬盘、设备SN等；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度 8．支持软件监控，按软件显示展示全网安装的软件和涉及的终端；按终端显示展示全网每个终端安装的软件 9．要求产品生产公司具备热补丁修复功能 10．支持终端安全检查失败本地ACL隔离机制，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP范围、URL来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。 |
| 系统管理功能 | 1.支持系统自身运行cpu、内存等信息展示功能。 2.支持系统用户添加、修改密码、修改系统时间、配置系统网卡IP、配置系统默认网关等管理功能。 3.支持系统中重点服务的展示、启用、停止等功能。 |
| 高可用性 | 1.支持系统双机热备、数据同步等功能 2.支持逃生机制 |
| 升级部署 | 支持界面升级、部署方式方便简洁，不影响用户网络。 |
| 系统日志 | 支持查看违规访问日志、心跳日志、认证日志等系统日志记录 |
| 资质 | 签订合同前，厂商须向中标方提供公安部计算机信息系统安全专业产品销售许可证 |
|  | 签订合同前，厂商须向中标方提供产品的计算机软件著作权登记证书 |

## 网闸

| 项目 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块； |
| 规格性能: | 2U机箱，单电源，具有液晶面板；系统吞吐量≥600Mbps；网闸内/外端机各包含 6 个 10/100/1000Base-T 以太网接口，2个千兆SFP口插槽，1个Console口，2个USB口； |
| 主模块: | 提供基于https的图形化安全管理，支持用户名/口令、数字证书等多种认证管理方式； |
|  | 支持跨网段管理，实现管理终端IP地址和端口的访问控制；管理员及审计员区分并独立，支持分权管理，对管理员角色定制，可以添加多个管理员角色，并定制权限；支持管理员登录失败锁定次数、锁定时间和超时时间的设定； |
|  | 支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定）、MTU修改，进行灵活部署 |
|  | 支持默认路由、静态路由及基于源地址的策略路由功能。 |
|  | 具有状态日志审计功能，能够对CPU、内存、设备信息、许可证信息、运行时间、交换卡状态、网络接口状态、功能模块运行状态等进行阀值设定并基于阀值进行日志审计。 |
|  | 具有独立审计用户，支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义，支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能，能够对功能访问模块拒绝访问进行日志记录。 |
|  | 支持配置管理，能够对单独模块及全部模块配置进行配置导入导出；支持设备诊断信息导出；支持内外端机系统时间同步 |
|  | 提供调制工具，其中包括：trace、connect、tcpdump、ping、arp等；提供设备运行状态检测、系统资源监控。 |
| 健康状态追踪 | 支持设备健康状态追踪，通过可视化界面实时显示设备健康状态分布图 |
| 文件交换: | 支持文件传输方向控制：单向传输和双向同步； |
|  | 支持NFS、SMB、FTP等文件传输协议实现文件同步。支持不同文件传输协议之间的文件同步，如：NFS与SMB之间的文件同步；支持多种同步模式： 完全一致、完全复制、首次复制+新增、源端移动、源端删除等多种模式。 |
|  | 客户端支持服务模式，当服务器异常重启，客户端可自行启动，无需人员干预 |
|  | 支持缓时设置，可根据文件大小设定缓时时间，保证文件传输稳定性和成功率；； |
|  | 支持实时监控文件同步进度、同步状态、操作标识等同步信息，便于实时掌握文件传输过程； |
| 邮件访问: | 邮件模块支持病毒检测功能；支持通过文件大小控制病毒查杀；支持超长邮件限定是否接受；支持SMTP、POP3通用协议，支持SMTP认证；支持垃圾邮件过滤，支持对邮件内容和附件的过滤；支持任务运行时间控制； |
| 数据库访问: | 支持访问用户名过滤；支持ORCLE数据库命令控制，可对数据库SQL语句进行过滤； |
|  | 支持达梦、人大金仓、神通等国产数据库访问 |
|  | 数据库库名控制、数据库表控制，可以根据用户与数据库表对应关系，进行相应数据库操作过滤 |
| 数据库同步 | ▲同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件），支持windows、linux、unix等多种数据库操作系统类型 |
|  | 支持客户端、无客户端多种部署方式实现数据库同步； |
|  | ▲支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式 |
| FTP模块: | 支持透明模式、代理模式及混合模式； |
|  | FTP访问模块支持病毒检测功能，支持通过文件大小控制病毒查杀；支持FTP主动、被动工作模块转换； |
| 安全浏览: | 支持代理模式、透明模式 |
|  | 安全浏览模块支持病毒检测功能，支持通过内容长度控制病毒查杀；支持图片文件、媒体文件等文件类型病毒检查；可设定病毒扫描内容最大长度。 |
| SSL通道: | 支持SSL隧道访问模式，针对FTP访问模块、数据库访问模块、邮件访问、定制模块等模块，通过网闸实现访问客户端认证、授权及访问链路加密，保证客户端访问合法性及访问链路的安全性。认证方式支持用户名口令认证及证书认证。 |
| 日志审计: | 具有独立审计用户，支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义；支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能；支持标准的SNMP协议安全管理；支持状态日志配置，通过设置硬件信息使用率进行日志记录及暂停使用； |
| 高可用性: | 支持双机热备及超过双机的多机热备功能；支持端口和链路的冗余：无需其他设备支持和配合，实现了在一条链路故障时，业务能够切换到另一条链路上； |
| 防护设置: | 支持入侵检测功能，可对网页攻击、缓冲区溢出攻击、后门/木马、P2P、病毒/蠕虫、拒绝服务攻击、扫描类攻击等多种攻击类型进行实时检测并记录日志。 |
|  | 支持双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎 |
| 签订合同前提供，厂商须向中标方提供针对本产品的以下认证和证书 | 提供产品的公安部销售许可证 （三级）； |
|  | 提供产品的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL3+，； |
|  | 提供产品的国家信息安全产品认证证书（二级） |
|  | 提供国家保密局涉密信息系统产品检测证书 |

## 等保一体机（含数据库审计、堡垒机、日志审计、漏洞扫描等功能模块）

服务平台服务器（2台）要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU | E5-2620 V4*2 |
| 内存 | 96G |
| 硬盘 | 128G SSD系统盘，480G SSD缓存盘，4T SATA 数据盘 |
| 网口 | 6个千兆电口 |

服务平台软件要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 产品为软件形态； 支持部署于通用X86服务器平台，无需绑定底层操作系统即可搭建 |
| 基本要求 | 平台包含数据库审计、运维审计堡垒机、日志审计、漏洞扫描等安全功能组件（提供截图证明） |
|  | 平台支持用户进行安全拓扑的编排，简化运维管理； |
|  | 平台具备业务风险可视化界面，包括业务风险状况、风险事件状态及整体安全态势等，针对单独业务系统可提供业务风险提供业务状态及业务风险分析评估 |
|  | 平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用； |
| 数据库审计功能要求 | 纯数据库吞吐400M，业务流量吞吐＞2G，SQL处理性能：10000条SQL语句/s |
|  | 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理； |
|  | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；（提供截图证明） |
|  | 支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件； |
|  | 支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间； |
|  | 支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询； 可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威； |
| 运维审计功能要求 | 100个主机设备审计节点许可，对运维人员的集中身份认证、对运维人员进行集中权限分配（网管或系统管理员可以运维那个设备，使用什么账号的授权）、运维过程的录像实时监控及策略控制、运维过程的事后录像审计、键盘操作审计及其他方面，例如报表等 |
|  | 内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色； |
|  | 针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息；（提供截图证明） |
|  | 能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； |
| 日志审计功能要求 | 含500个接入设备许可；包含日志分析系统全功能模块（日志的采集、过滤、归并、关联分析、展现、告警监控、实施事件监控、报表等 |
|  | 系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段 |
|  | 对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义 |
|  | 系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。 |
| 漏洞扫描功能要求 | 含100个设备的评估许可；含配置核查、漏洞扫描、配置变更检查三大引擎。功能包括：任务管理、检测报告、结果对比，告警分析、综合报表、综合仪表板等。 |
|  | 主机类支持：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等 |
|  | 网络设备支持：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等，防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等， |
|  | 数据库支持：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等，中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等，虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer |
|  | 支持扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描 |
| 资质要求 | 签订合同前，提供《计算机软件著作权》及测试报告； |
|  | 签订合同前，提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供复印件； |

## 虚拟化杀毒扩容

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 原天擎系统扩容 | 原天擎防护系统开通虚拟化平台防护功能，本次提供12cpu虚拟化环境安全防护授权。 考虑到本产品为产品扩容需求，厂商须给予中标方合理正常价格供货，否则业主有权变更此产品。 |

## 网络管理软件

| 功能要求 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 系统平台 | 1、基于Java的开放式平台开发 2、可以部署在目前流行的操作系统之上例如Windows和linux平台上 3、系统可以运行在各种流行的关系型数据库系统之上 4、采用B/S（Browser/Server）模式 |
| 资产管理 | 1、提供整合的资源监控和管理模块。把大量信息，按用户的的管理思路和管理目标整合在一起，方便用户查看和管理。资源列表提供管理一览和实时一览，并提供自定义排序。 2、本模块可以融监控、CMDB、报表、快照、知识库、体验化于一体。 方便用户从各个方面来监控和管理系统的软硬件资源。结合资源监控和CMDB，并在监控和CMDB中，均提供模板的功能，方便用户快速部署和调整多个资源监控和CMDB的各个子窗口都支持展开收缩，方便用户关注最重要的信息。 3、CMDB可以管理设备的保修和服务信息，并及时提醒用户续保，；并可以展现设备的图片信息和物理信息（如高度、功率等），帮助用户进行管理。 4、CMDB支持二维码扫码查看功能，扫码即可查看设备的详细情况，并且在巡检时扫二维码即可查看信息，方便巡检。 5、提供快照功能，用户可以把网络异常瞬间的各个设备和资源的情况生成快照，以便后续对指标和关联性逐项分析。 |
| 网络管理 | 1、系统能够对符合SNMP标准协议的交换机、路由器、防火墙、均衡负载等网络设备进行监控。 2、系统能够自动发现网络设备间的链路和网络设备与计算机间的链路，手动添加单体资源（设备）可自动生成链路，能监测链路的上行、下行带宽利用率和速率、上行和下行的丢包率、错包率；链路连通状况； 3、能够对设备进行手动刷新，重新计算链路与刷新物理信息；能手动对全网链路计算与发现，计算发现过程为自动； 4、可在原有拓扑情况不变的情况下手动发现指定的两台设备之间的链路，并自动计算链路两端接口。 |
| 面板展现 | 1、能直观的看出每个设备的真实背板情况及设备接口的连接信息 2、通过真实的设备背板图可以对设备的各个端口进行实时查看、打开和关闭等操作，能及时查看各个端口的基本信息,接口列表可监控指标当前值，如健康度、接口输出或输入速率以及接口状态等信息。 3、当某个交换机出现异常速率或者异常流量时，能够提醒及时把相对应的端口宕掉。 |
| 服务器管理 | 1、系统能够支持监控多种主流操作系统，包括Windows 2000/2003/2008的32位/64位等各版本、RedHat Linux AS、AIX、Solaris、HP-UX等。 2、服务器操作系统各种详细信息，如文件系统信息、系统日志信息、系统版本信息； 3、服务器运行指标包括多个CPU中每个CPU的实时负载情况；物理内存、虚拟内存及页面文件的实时使用率；磁盘每个逻辑分区的分区容量；进程运行状态等；CPU温度、网卡实时连接及流量、网络端口的丢包率、利用率、发送速率等指标；安装软件的情况等自定义指标项； 4、服务硬件管理监控，CPU、内存、磁盘等硬件状态 5、系统能够支持通过自定义SNMP OID 脚本，采集特殊的服务器特殊指标项; 6、系统支持单设备手动刷新；系统能够对设备进行手动刷新，重新计算链路与刷新物理信息。 |
| 数据库监控 | 1、支持的数据库类型sqlserver2005,sqlserver2008，sqlserver2012,oracle、mysql等; 2、系统能对核心业务系统的数据库进行有效的监控和管理。 3、数据库管理的功能包括：对数据库的表空间进行容量规划，并能够对表空间的使用情况进行定期分析和预警；实时监控当前数据库连接、监听器的管理并能够在连接数据库出现问题时告警；对数据库的碎片情况进行监测；对 SQL 的执行效率进行分析； 4、数据库的监控包括配置的连接监控、语句的执行情况监控、数据库的性能及其阀值的监控。 5、数据库监视器实例对数据库连接失败、执行语句失败、性能阀值越界产生报警事件。 |
| 中间件监控 | 1、支持的中间件类型tomcat ,DB2,IIS,apache,tuxedo, jboss, weblogic, websphere等， 2、对中间件的管理是通过模拟监视和性能指标两种方式进行：实时监控当前中间件的连接响应时间、监听器的管理模式，能够在连接中间件出现问题时告警检测。监控中间件的响应时间、请求数、传输速度、内存总数、连接数等等诸多指标，并可直观了解所在服务器的性能和使用情况。 |
| 服务管理 | 1、系统能够支持监控：网页服务、邮件服务、文件服务、DNS服务等，监控响应时间、状态码、服务健康度、可用率、日志分析。 2、服务应用运行情况监控以及服务管理等内容监控。 3、折线图形式展示服务响应时间的趋势图，加强了对服务战略决策的分析。 |
| 虚拟机集群管理 | 1、将虚拟机集群和下属的子虚拟机一起结合监控，实现虚拟化的统一管理。 2、以图形化方式进行全面展示主机的整体运行情况、实时信息、异常信息、性能数据分析、日志管理、硬件状态信息、资源分配以及对子虚拟机服务器的运行指标的监控。 |
| 带宽管理 | 1、带宽管理能够获得广域网各线路的带宽与实际利用的带宽情况，管理者就可以第一时间的掌握网络设备的连接情况，并根据具体的连接情况做相应的处理和记录。 |
| 指标系统 | 1、系统提供高度灵活性的指标系统，包括通断指标、性能指标、扩展指标、安全指标、自定义指标、复合指标、配置指标等等。 2、可以灵活设置不同类型指标的轮询周期、阈值、异常策略、告警方法、异常过滤方法和告警过滤方法。 3、支持设置多阈值策略，可设置交集或并集阈值策略，以适应多种设置场景以避免遗漏特殊告警。 4、用户可以自定义SNMP采集器、SQL采集器、Tcp采集器来采集各种系统的各个实时指标，并在拓扑图、实时运行情况等等界面展现。并能提供实时健康度和可用率等等服务水平相关指标。 5、对于同一指标的高峰时段和非高峰时段，可以设置不同的阈值和不同的异常规则。 6、支持指标轮询周期、阈值和异常等级、告警方法、异常过滤和告警过滤。可自定义ssh、telnet、SNMP、tcp、SQL、ping取值，SSH取值和TELNET取值在同一模块中，提供SSH和telnet取值模版和方式不低于15个模版，snmp、sql模版不低于5个。 |
| 模板管理 | 1、提供通过“模板”来设置指标轮询周期、阈值和异常等级、告警方法、异常过滤和告警过滤。 2、用户可以通过模板设置通断指标、性能指标、扩展指标、安全指标、自定义指标、复合指标和配置指标等等。也可以直接启动或停止不同类型的指标，可以批量将模板适配到不同设备。 3、系统提供各种内建模板，至少包括SNMP网络设备模板、Windows2003模板、Windows2008模板、LinuxAS4模板、LinuxAS5模板、HP-UX基本模板、HP-UX告警模板、AIX基本模板、AIX高级模板、防火墙模板、Oracle数据库模板、SQLserver数据库模板、各中间件模板等等。 |
| 拓扑展示 | 1、全BS Flex拓扑图，拓扑图功能完全通过浏览器操作。 2、拓扑图管理提供高效的展示模式与自定义布局功能，用户可以在展示模式中根据网元数量等迅速找到适合自身网络环境的图元拓扑，在自定义布局模式中有各种视图表现形式、各种链路类型和各种图元类型，布局至少包括（径向类、树状、坐标类、蜗牛状等）类型，图片布局至少包括（图片类、图片鱼眼、小圆点类、小圆点鱼眼等）类型，链路样式至少包括（默认、方向箭头、方向气球、正交、流模式、贝塞尔曲线、磁线）等类型。 拓扑图展示层数和链路连线长短可以方便自定义。用户选择不同效果后界面能自动动态重新排列，效果美观。 3、拓扑支持分层分级展现，用户可以选择不同层数来控制大规模的拓扑图的展现。用户双击图元可以自动实现图元居中重排。运行状态和指标能实时展现在拓扑图上，并可以有鼠标位置展现和常展现两种不同状态。 4、拓扑图中可以提供搜索和整体概况，整体概况提供各种Flex的动态统计展现效果，能让用户不离开视图模块就能了解本视图的整体运行情况（如本视图上设备的统计、性能、异常等等），将视图功能拓展到视图代表的整体管理概念。 5、用户可以选择视图的实时镜像，可以在“我的”的模块中，和其他展现项（如指标、设备情况、性能曲线等），在一个页面中并列展现。 6、用户可以根据自己的需求选择不同的刷新模式，分为系统页面刷新时间和实时数据刷新 7、拓扑图支持上传图元背景功能，更好的美化拓扑图，便于展示。 8、用户添加2个设备间链路时，软件自动发现链路并计算出设备接口关系，方便准确。 |
| 整体管理 | 1、能在一个页面上提供系统总览、异常一览、报表一览、我的关注。把系统的各个方面的情况及时反映。 2、能把多个重要的网络设备、服务器、应用、防火墙、业务、网站等等设为我的关注，能显示这些设备的实时运行情况和历史运行情况。 3、能按类型、等级、是否确认、是否恢复、时间等来筛选展现当前和当天异常，能展现异常发生到现在的时间（MTBR），并能直接通过远程消息将异常信息通知设备的管理人，用户也可以在这个界面直接确认异常。 4、此页面能展示当前生成的报表。 5、此页面有“我的秘书”组件，能实时展现在线用户和不在线用户，能给用户发短信、邮件、远程消息。也能查看我收到的消息记录。 6、能通过图形方式，实时展现网络设备、服务器、链路、服务、业务和应用的不同状态数量（健康、亚健康、可用、不可用），并能通过鼠标点击后，实时查看哪些设备亚健康或哪些设备不可用，实时进行管理。 |
| 可定制用户界面 | 1、提供可定制用户界面功能。 包含将“指标分析”“单个资源一览”“指标一览”“TopN”“拓扑图”“IPMAC异常”“收藏夹”等等集成到一起显示。 2、系统所有界面都提供换肤功能，至少提供三种不同的界面风格（如正规色系，炫酷色系，节庆色系、灰色经典）等等，适合不同场景（如评审、会议、领导视察、日常管理、屏幕投射）等等场景。 |
| 告警方式 | 系统支持多种告警方式，包括拓扑图图标颜色变化告警，异常列表告警，消息框告警，声音告警，短信告警，微信告警，邮件告警，关闭网络端口告警、运维告警等方式。 |
| 异常处理 | 1、系统能够对各监测指标偶然产生的波动，可自动进行判断，避免误报事件，告警敏感度的设置可以精确到每个不同的指标。 2、系统能够分时对不同的异常和告警生成过滤条件并进行过滤，可以精确到每天的不同时间以及不同的异常判断和不同的告警判断。 3、系统在一段时间内对连续性的同一故障只报一次警，避免告警风暴。时间可以灵活设置。 4、支持故障智能依赖树配置，找出故障真正的来源，系统能够通过异常依赖树智能分析各个异常间的逻辑关联关系，提供根本原因分析,快速发现故障根源，缩短恢复时间，防止告警泛滥。 |
| 报表和订阅 | 1、报表系统支持自定义和内建报表模板，模板可以分为内建、公共、个人、共享模板； 2、报表支持订阅、退订。 3、报表种类有日周月年报表和快照报表和一日内不同时段报表。 4、运行周期有一次性报表和周期性报表。 5、报表有类型时段报表、快照报表和单设备详细报表。 |
| 分析和统计 | 1、报表系统支持高效灵活的类Mrtg的性能分析。可以实时统计分析每次轮询数据、30分钟统计、2小时统计、日统计等多种实时统计和数据保存。2、用户可以在一个屏幕上，同时展现各指标（如接口速率）的每次轮询、30分钟统计、2小时统计、日统计数据，并可以分成日曲线、周曲线、月曲线、年曲线进行图形趋势分析。 3、用户还可以自定义时间段来分析各个指标的历史情况。 4、支持多设备多指标分析，用户可以对多个设备的多个指标在指定的同一个时间段内进行对比分析，给用户提供多角度数据分析参考，并可将分析数据导出到Excel。 |
| 智能巡检 | 1、支持按不同巡检内容和设备制定周期性的定点智能巡检,自定义添加检测点,构建巡检规则。以模板规范标准值为依据,根据预设的要求进行数据采集,进行自主分析判断,进行定期巡检。 2、表的形式直观反映巡检结果,将巡检异常状态以告警灯形式展现,快速反映本次巡检的异常, 越界次数、标准值和当前值的差异性,系统会定期生成并主动发送运维人员。 3、持对系统监控巡查的整体进行评价和备注说明,导出多种格式向领导汇报,避免传统的签到纸张的损坏、备注信息不全。工作核查繁琐未如期巡查、巡检报表 乱写等问题。 |
| 故障分析 | 1、系统可以方便用户实时查看系统中的不同异常类型（当前、今天、昨天、本周、本月），并能筛选出（已确认、未确认、已恢复、未恢复、手动恢复不同异常等级、不同异常来源类型）等不同状态 2、在查看和筛选时，同一屏幕上，可以通过立体饼图和立体柱状图动态展现不同等级和不同种类异常的各项分类数据和总数。用户可以操作和点击图形来减少分类类型，图表能实时动态重构 3、用户也可以在异常列表上实时进行确认、恢复、手动恢复、删除等各项操作，手动恢复可将不重要的故障进行手工恢复。 |
| 工具模块 | 集成常用网络诊断和分析工具：Ping 、TraceRoute、NetBios、NetSend、链路延时、SNMP连接测试、TCP端口扫描、实时表查询、Telnet&ssh、Mibbrowser（测试OID节点） |
| 个性化定制 | 用户可以通过个性化设置，简单在界面上定制用户的单位名称、系统名称 |
| 整体轮换 | 1、系统可以自动在多个界面自动轮换。包括但不仅限于（整体页面、我的页面、故障页面、分析页面） 2、同时用户能够自行选择和定义要参与轮换的页面信息。 3、为适合不同用户，用户可以自行定义页面轮换间隔时间（如15秒、30秒、40秒、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟）。 4、对于轮换可进行暂停与开启的模式， 自动轮换的客户端只需要标准的B/S浏览器，不需安装任何客户端。 |
| 地域和权限管理 | 1、系统可以把不同资源分为不同管理域，对不同的网管功能，给不同的角色分配不同的权限；同时给不同用户分配不同的角色以及不同的地域。 2、通过立体化多维化的地域和权限管理，构建智能化的权限和视图管理，并保证高效管理和严密权限相结合 3、系统建立独立的用户中心，方便和运维系统等等其他系统的用户密码统一管理。 |
| 日志管理 | 网管支持系统操作日志的记录，记录设备管理用户登录登录设备成功或失败信息，包括登录名、登录结果（失败原因），登陆时间，日志类型等，日志可以导出到Excel表格中。 |
| 系统备份与恢复 | 1、支持检测和查看数据类型的范围和容量 2、支持一键备份与定时备份功能。 3、支持数据备份结束以客户端和消息进行通知 4、支持下载数据到任何终端 5、支持一键恢复和上传数据恢复。 |
| 3D可视化展现 | 大屏幕数据实时采集，采用炫酷的动态图形展示，将概览统计，核心资源监控、趋势分析、TOPN、拓扑图、业务系统运行情况（繁忙度和响应时间，下属状态），服务器运行状况、中间件数据库运行状况、网络运行状况、机房运行状况、安全告警状况等等，以动态方式在展示中心多个或单个大屏幕上全屏集中展现。 |
| 测试要求 | 中标商在签订合同前需提供最新软件对以上功能进行逐一测试或demo演示，测试不符的将追究相关责任。 |
| 清单 | 可同时网管网络设备、服务器、数据库、中间件、服务资源、网页资源、安全设备、虚拟机集群管理≤100节点 |
| 签订合同前提供，厂商须向中标方提供针对本产品的以下认证和证书 | 提供原厂商针对本项目的三年免费服务承诺函原件。服务期内提供软件免费升级和维护；软件升级、软件故障问题,提供7*24小时的电话技术支持 原厂商具备有效的CMMi-4级或以上的软件质量证书。 产品厂家要求具有ITIL认证工程师证书3名，并提供相关认证证书扫描件，并由原厂工程师完成实施。 |

## 超融合一体机

| 指标项 | 单机规格最低要求 |
| --- | --- |
| 机箱高度 | 2U |
| CPU型号 | E5-2680 V4 |
| CPU个数 | 2 |
| CPU性能 | 14C28T 2.4GHZ |
| 内存容量 | 256G |
| 硬盘插槽数量 | 12 |
| 系统盘要求 | 1*128G SSD |
| 缓存盘要求 | 2*960G SSD（配置企业级SSD） |
| 支持最大扩展容量 | 10*1.8T SAS10K（配置企业级HDD） |
| 标配网口 | 4个GE电口+4个10GE光口 |
| 功率 | 550W |
| 电源 | 冗余电源 |
| USB接口数量 | 3 |
| 硬件质量要求 | 要求提供的一体机通过国家3C认证，并提供对应型号的认证证书，三年原厂质保 |

## 超融合云

| 产品 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 云计算管理平台技术要求 | ▲本次项目提供10个物理CPU数量的云平台管理授权 |
|  | ▲支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等。 |
|  | ▲云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 |
|  | 云平台具对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并支持针对租户使用的cpu、内存和存储维度的资源进行计费，并提供报表功能 |
|  | 租户可以支持自定义虚拟网络拓扑，并可以在租户网络环境中，配置虚拟分布式防火墙策略。 |
|  | ▲提供符合Openstack的API，满足集成或者二次开发的需求。 |
| 服务器虚拟化及管理 | ▲本次项目提供10个CPU服务器虚拟化授权 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等 |
|  | 支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行 |
|  | 支持虚拟机的无代理备份，能提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复（需提供产品功能截图） |
|  | 支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图） |
|  | 支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 |
|  | 支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 |
|  | 支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并加盖公章，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。(提供产品功能界面截图) 支持在本地管理平台实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复； 支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。(提供产品功能界面截图) |
|  | 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠（需提供厂商支持分布式管理平台的承诺函，加盖公章） |
|  | 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 |
|  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 虚拟化的管理平台、可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供通过序列号方式扩展产品功能的截图，并加盖公章） |
| 持续数据保护CDP模块 | 本次配置持续数据CDP软件，配置5虚拟机数据保护授权。并满足以下技术要求： 1.持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 2.持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP。 3.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。 4.支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计。 |
| 存储虚拟化 | 支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ▲本次提供10个CPU存储虚拟化授权 |
|  | 支持多副本冗余功能，支持3个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 |
|  | 支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 |
|  | 在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 网络虚拟化 | ▲本次提供10个CPU网络虚拟化授权，提供200个分布式交换机、200个分布式防火墙、200个虚拟路由器授权 |
|  | 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态（需提对应大屏展示功能截图，并加盖公章） |
|  | 支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（需提供相应的产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙 |
|  | 分布式防火墙能够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | ▲通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | ▲本次配置虚拟路由器200台，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上 |
|  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 虚拟应用防火墙 | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； |
|  | 具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则，能够及时的进行安全防护，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞，全面保障业务的安全 |
|  | 提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势 |
| 虚拟应用负载均衡 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等负载均衡算法。 |
|  | 支持服务器被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制，保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 对Oracle数据库、Weblogic中间件的关键性能指标监控，并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。界面友好直观，无需在服务器上安装任何插件，能够更清晰的掌握业务分析数据。 |
|  | 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载，保障业务的高连续性。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
| 虚拟SSLVPN | 支持终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统、支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等浏览器来登录SSLVPN系统，并完整支持各类应用。（提供Win7、Mac、Linux下各种浏览器的使用截图） |
|  | 产品支持基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK）。支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（需提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 支持多平台远程应用发布：支持在Windows10、MAC、IOS和Android环境下使用远程应用，解决现有Windows应用跨平台兼容性问题。 |
| 产品及企业资质 | 签订合同前，提供云厂商具备CMMI 5级资质 |

## 超融合万兆交换机

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥480Gbps，包转发率≥240Mpps，存在双指标以较小为准，提供官网链接及截图。 |
| 接口类型 | ≥16个SFP+接口，模块化双电源，配置≥12个原厂万兆多模光模块 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  | 最大堆叠带宽≥80G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 性能指标 | MAC地址表≥16k |
|  | 路由表容量≥512 |
|  | ARP≥1k |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4环境下的策略路由 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 支持智能风扇调速 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 签订合同前，要求提供信产部入网证和检验报告 |
| 兼容性要求 | 保证兼容性部署 |

## 桌面云一体机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 数量要求 | 1台，本项目要求服务器与终端、桌面云软件同一品牌，出厂时需预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 要求服务器配备存储虚拟化软件模块，提供低成本、高可靠的存储方案。 |
| 硬件规格 | CPU核数≥10（主频不低于2.2Ghz）、内存≥256G、千兆网口≥6个、冗余双电源。 本项目要求至少配备1块64G SSD硬盘、2块240G SSD硬盘和6块1T的SATA硬盘。 |
| 其他要求 | 要求具备ISO9001质量管理体系认证证书，以确保整套桌面云方案的成熟稳定，投标时需提供资质复印件。 通过CCC产品质量管理认证。 |
| 超融合系统配置要求 | 提供服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。 投标时要求提供服务器虚拟化和存储虚拟化自主产权证书复印件。 |
| 超融合系统部署模式 | 兼容市场上主流x86服务器和存储设备，支持品牌不局限于IBM、联想、戴尔、浪潮等。 支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。 单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 |
| 功能支持 | 支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力。 支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 支持自动/手动将配置文件备份到FTP服务器。 虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 支持数据冗余副本技术（双副本、三副本），每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。 支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。 |
| 配置要求 | 本项目要求提供30个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 |
| 部署模式 | 为了简化部署环节，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 桌面云控制器自带高可用性技术方案，在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持双机（主备）和集群（主主）2种模式，如果选择集群模式部署，要求桌面云控制器宕机切换会话不中断。 支持分布式部署、集中管理模式，桌面云服务器部署在各个分支本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支桌面云的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等，本项目要求免费提供集中管理平台所需软件。 桌面控制器内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 支持将桌面云控制器直接映射到互联网，要求自带SSL VPN功能，不要借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。 |
| 用户体验 | 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 支持本地、AD域等多种情况下的单点登录，用户登录VDI客户端和虚拟桌面操作系统只有1次账号密码输入动作，保持和PC使用习惯一致。 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。 针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。 |
| 显卡虚拟化 | 支持vGPU和直通2种方案，兼容M4000、K1、K2、M10、M60等专业显卡，满足2D/3D图形设计软件的流畅使用，包括Catia、UG、Solidworks、ProE、AutoCAD等。 能够针对设计软件在桌面云环境下的常见问题进行特殊优化，包括光标闪动、加载慢、拖动重影、放大缩小显示慢等，提供接近本地PC的体验效果。 |
| 运维功能 | 支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，本项目要求100个虚拟机派时间不超过5分钟。 支持在原磁盘上扩容或添加新的磁盘，扩大磁盘容量。 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（提供使用说明和功能截图） 支持与上网行为管理系统联动认证，用户成功登录VDI后，上网行为管理自动同步用户认证信息，后台记录用户ID, 后续上网无需再次认证登录。 支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持虚拟机名称搜索。 支持批量删除虚拟机、批量设置虚拟机IP地址、批量关联/解关联虚拟机用户。 支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效。 支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源，支持关机前会弹框提醒用户，如果用户正在使用不想关机可手动选择“取消”。 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。 |
| 安全管理 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。 支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。 |
| 其他要求 | 桌面云平台包含桌面云终端、桌面云控制器、桌面云服务器、服务器虚拟化、存储虚拟化总共5个重要功能，投标时需提供5个功能的截图。 为证明本次采购桌面云产品的先进性，需提供所投产品在第三方机构的测评报告1份，投标时提供测评报告复印件。 本项目要求所有组件提供三年原厂服务，并且所投桌面云产品厂商在本省有分公司/办事处，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务，投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书。 |

## 桌面云控制器

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 本项目要求提供30个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 |
| 部署模式 | 为了简化部署环节，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 桌面云控制器自带高可用性技术方案，在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持双机（主备）和集群（主主）2种模式，如果选择集群模式部署，要求桌面云控制器宕机切换会话不中断。（提供功能截图） ▲支持分布式部署、集中管理模式，桌面云服务器部署在各个分支本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支桌面云的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等，本项目要求免费提供集中管理平台所需软件。（提供功能截图） 桌面控制器内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。（提供功能截图） 支持将桌面云控制器直接映射到互联网，要求自带SSL VPN功能，不要借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。 |
| 用户体验 | 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 支持本地、AD域等多种情况下的单点登录，用户登录VDI客户端和虚拟桌面操作系统只有1次账号密码输入动作，保持和PC使用习惯一致。 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。 针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。（提供功能截图） |
| 显卡虚拟化 | ▲支持vGPU和直通2种方案，兼容M4000、K1、K2、M10、M60等专业显卡，满足2D/3D图形设计软件的流畅使用，包括Catia、UG、Solidworks、ProE、AutoCAD等。 能够针对设计软件在桌面云环境下的常见问题进行特殊优化，包括光标闪动、加载慢、拖动重影、放大缩小显示慢等，提供接近本地PC的体验效果。 |
| 运维功能 | 支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，本项目要求100个虚拟机派时间不超过5分钟。 支持在原磁盘上扩容或添加新的磁盘，扩大磁盘容量。 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（提供使用说明和功能截图） 支持与上网行为管理系统联动认证，用户成功登录VDI后，上网行为管理自动同步用户认证信息，后台记录用户ID, 后续上网无需再次认证登录。 支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持虚拟机名称搜索。 支持批量删除虚拟机、批量设置虚拟机IP地址、批量关联/解关联虚拟机用户。 支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效。 支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源，支持关机前会弹框提醒用户，如果用户正在使用不想关机可手动选择“取消”。 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。（提供功能截图） 支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。 |
| 安全管理 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。（提供功能截图） 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。（提供功能截图） 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。（提供功能截图） 支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。 支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 ▲支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板权限，并在到期后自动回收权限，保证数据安全。 |

## 桌面云终端

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 数量要求 | ▲本项目要求配备30台云终端，与桌面云软件、服务器同一品牌。 |
| 硬件规格 | ARM架构，CPU≥双核1.6Ghz、内存≥2G、存储≥8G、USB≥4个、1个VGA、1个以太网口、1对音频口。 |
| 其他要求 | 采用嵌入式操作系统，比如Android、Linux。 要求云终端管理控制台与桌面云控制器同一界面。 云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供功能截图） |

## 光缆布线清单

应标单位投标时需要提供厂家针对此项目的授权并加盖公章，项目验收时提供厂家的针对此项目的十年及以上质保证明并加盖公章。

# 需提供的资质证书、截图和链接等内容的列表

| 设备名称 | 提供内容 | 偏离情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防网汇聚交换机 | 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，存在双指标以较小为准，提供官网链接及截图。 |  |  |
|  | 支持N:1虚拟化（N≥4），支持长距离虚拟化，距离≥10公里；支持1：N虚拟化；提供第三方检测报告及配置截图证明。 |  |  |
|  | 能够作为控制设备实现对接入盒式设备的集中控制，支持将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理；提供上述功能生产厂商官方网站相关信息截图。 |  |  |
|  | 支持应用控制、负载均衡、防火墙、IPS、SSL VPN、网流分析独立硬件业务插卡，以上各业务插卡在原厂官方网站上可查询到相关选配信息并提供网页截图。 |  |  |
|  | 支持EVB、FCoE、一虚多、纵向虚拟化等丰富的数据中心云计算业务特性。提供原厂官网截图或彩页。 |  |  |
|  | 支持作为EPON OLT 设备（OLT设备是重要的局端设备，可以与前端（汇聚层）交换机用网线相连，转化成光信号，用单根光纤与用户端的分光器互联；实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距；并和ONU设备一样，是光电一体的设备）。提供官网选配信息截图。 |  |  |
| 政务网汇聚交换机 | 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，存在双指标以较小为准，提供官网链接及截图。 |  |  |
|  | 支持N:1虚拟化（N≥4），支持长距离虚拟化，距离≥10公里；支持1：N虚拟化；第三方检测报告及配置截图证明。 |  |  |
|  | 能够作为控制设备实现对接入盒式设备的集中控制，支持将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理；提供上述功能生产厂商官方网站相关信息截图。 |  |  |
|  | 支持应用控制、负载均衡、防火墙、IPS、SSL VPN、网流分析独立硬件业务插卡，以上各业务插卡在原厂官方网站上可查询到相关选配信息并提供网页截图。 |  |  |
|  | 支持作为EPON OLT 设备（OLT设备是重要的局端设备，可以与前端（汇聚层）交换机用网线相连，转化成光信号，用单根光纤与用户端的分光器互联；实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距；并和ONU设备一样，是光电一体的设备）。提供官网选配信息截图。 |  |  |
| 教育子网接入交换机 | 支持业务端口10KV防雷，提供官网截图与链接证明 |  |  |
| 路由器 | 支持1+1冗余内置电源，提供样机电源槽位图片 |  |  |
| 上网行为 管理 | 公安部监制《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
|  | 公司研发体系通过国际认证CMMI5 |  |  |
| 等保一体机 | 平台包含数据库审计、运维审计堡垒机、日志审计、漏洞扫描等安全功能组件（提供截图证明） |  |  |
|  | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；（提供截图证明） |  |  |
|  | 针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息；（提供截图证明） |  |  |
| 超融合一体机 | 要求提供的一体机通过国家3C认证，并提供对应型号的认证证书，三年原厂质保 |  |  |
| 超融合云 | 支持虚拟机的无代理备份，能提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复（需提供产品功能截图） |  |  |
|  | 支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图） |  |  |
|  | 支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并加盖公章，并且验收实施时要求现场演示） |  |  |
|  | 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。(提供产品功能界面截图) 支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。(提供产品功能界面截图) |  |  |
|  | 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠（需提供厂商支持分布式管理平台的承诺函，加盖公章） |  |  |
|  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 虚拟化的管理平台、可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供通过序列号方式扩展产品功能的截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态（需提对应大屏展示功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（需提供相应的产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 分布式防火墙能够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | ▲通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | ▲本次配置虚拟路由器200台，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则，能够及时的进行安全防护，全面保障业务的安全（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 支持服务器被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制，保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载，保障业务的高连续性。（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
|  | 支持终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统、支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等浏览器来登录SSLVPN系统，并完整支持各类应用。（提供Win7、Mac、Linux下各种浏览器的使用截图） |  |  |
|  | 产品支持基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK）。支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（需提供产品功能截图，并加盖公章） |  |  |
| 超融合万兆交换机 | 交换容量≥480Gbps，包转发率≥240Mpps，存在双指标以较小为准，提供官网链接及截图。 |  |  |
| 桌面云一体机 | 要求具备ISO9001质量管理体系认证证书，以确保整套桌面云方案的成熟稳定，投标时需提供资质复印件。 通过CCC产品质量管理认证。 |  |  |
|  | 投标时要求提供服务器虚拟化和存储虚拟化自主产权证书复印件。 |  |  |
|  | 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（提供使用说明和功能截图） |  |  |
|  | 桌面云平台包含桌面云终端、桌面云控制器、桌面云服务器、服务器虚拟化、存储虚拟化总共5个重要功能，投标时需提供5个功能的截图。 。 为证明本次采购桌面云产品的先进性，需提供所投产品在第三方机构的测评报告1份，投标时提供测评报告复印件。 本项目要求所有组件提供三年原厂服务，并且所投桌面云产品厂商在本省有分公司/办事处，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务，投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书。 |  |  |
| 桌面云控制器 | 桌面云控制器自带高可用性技术方案，在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持双机（主备）和集群（主主）2种模式，如果选择集群模式部署，要求桌面云控制器宕机切换会话不中断。（提供功能截图） ▲支持分布式部署、集中管理模式，桌面云服务器部署在各个分支本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支桌面云的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等，本项目要求免费提供集中管理平台所需软件。（提供功能截图） 桌面控制器内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。（提供功能截图） |  |  |
|  | 针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。（提供功能截图） |  |  |
|  | 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（提供使用说明和功能截图） 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。（提供功能截图） |  |  |
|  | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。（提供功能截图） 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。（提供功能截图） 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。（提供功能截图） |  |  |
| 桌面云终端 | 云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供功能截图） |  |  |
| 光缆布线 | 应标单位投标时需要提供厂家针对此项目的授权并加盖公章 |  |  |

# 备注：

1、本项目的系统软硬件产品的详细指标，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有指标要求是采购人提出须满足的，其中加“▲”的指标若有负偏差，则直接认定为无效标，其它若出现负偏差，可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

2、对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能整合测试以及进行专家验收(所发生的费用均由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试和验收，将取消中标资格并追求相应责任。

3、投标人及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

4.本项目采购人为杭州市南郊监狱，并可以通过设备序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询维保期限。投标货物必须是2017年1月1日以后生产的原装合格产品，为当前市场主流商用产品。所供货物与合同规定的型号与配置相一致，未曾开箱使用。设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象为杭州市南郊监狱；杭州市南郊监狱是所有设备的最终用户。

▲5、本项目为交钥匙工程，要求中标单位针对本项目作整体交付，完成项目实施和调试使用。所有费用需包含在投标报价中，为完成项目的建设目标和要求，若采购清单有漏项或未包含的设备，中标单位需无条件免费提供。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11投标文件中未含符合要求的“投标保证金递交函”的；

13.12招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品的；

13.13投标文件中未含所投产品相应的节能产品政府采购清单页的（如果本项目采购涉及节能清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.15投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.16投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.17 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.18投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.19报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.20《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.21投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.22投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.22.1使用伪造、变造的许可证件；
       13.22.2提供虚假的财务状况或者业绩；
       13.22.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
       13.22.4提供虚假的信用状况；
       13.22.5其他弄虚作假的行为。
   13.23投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.23.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.23.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.23.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.23.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.23.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.23.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.23.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23.13不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.24法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

（根据具体采购品目制定）

一、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案得分63分，投标人的资质和业绩情况得分7分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效；

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

▲ 技术和服务方案（B= 63分）：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，产品与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况的服务优劣程度等方面的因素，以及承诺和优惠。

- 投标方案的科学性和完整性（8分）：

●  投标方案总体设计和产品选型等，详细阐述实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性，方案是否完整，是否包含了完整的软硬件系统建议方案；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（25分）：

●投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止；对于标▲的技术指标负偏离则将认定为无效标；要求提供产品相关证书或证明文件而无法提供每一项扣2分；八项以上得零分并有可能认定投标无效（20分）；

● 投标产品是否能满足采购需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（2分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求（3分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（8分）：

●投标方案对本项目整体架构的理解、描述是是否详尽、准确，对用户需求、建设目标与任务的理解是否准确、完整以及对用户系统运行环境、硬件配备、性能指标要求的理解是否准确（3分）；

●投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性等（3分）；

● 投标方案与现有设备的衔接及整合方案，在保证现有资源充分利用的情况下进行高效的整合，并实现有效的功能扩展，确保原先系统的平稳运行（2分）。

（4）组织实施方案（3分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务方案情况（6分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

● 投标人提供的售后服务方案及服务承诺的可行性、完整性，免费质保年限、售后服务响应时间、到达现场时间、修复速度是否满足或优于招标人要求，服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（2分）；

● 投标设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（2分）。

（6）项目组人员素质情况（6分）：

●是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（1分）；

● 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有系统项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、项目实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）；

● 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等；是否具有同类项目产品的实施经验，项目组人员资质、工作履历、项目实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（3分）。

（7）培训、测试、试运转、验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，费用计入总报价（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）。

（9）优惠和承诺（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等。

（10）投标文件的制作情况（1分）：投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（C=7分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（3分）：

● 投标人已取得建筑智能化工程专业承包资质等级贰级及以上证书（1分）。

● 投标人已取得ISO20000信息技术服务管理体系证书（1分）。

● 投标人已取得ISO27001信息安全管理体系证书（1分）。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（4分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目实施的成功经验情况，结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人同时提供的合同和用户验收报告（以验收报告时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分-D

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

二、采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州市南郊监狱   以   公开招标  对   杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目  进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   杭州市南郊监狱   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属 采购人。 |
| 2.4.1 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 按照本行业通用的方式 。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件：本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 第一期付款：合同签订后20个工作日内进一步优化需求分析，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同总价20%的货款结算手续，计人民币 整（￥）。 第二期付款：乙方在2018年12月31日前完成项目建设系统设计、开发、实施，通过初验后进行试运行，并出具初步验收报告后，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、向甲方办理货款结算手续，结算总金额为合同总价的50%，计人民币 整（￥）。 第三期付款：试运行3个月正常，提交全部报告材料，并通过正式验收，出具项目终验报告，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、发票复印件、终验报告，向甲方办理合同总价余款结算手续，计人民币 整（￥）。 |
| 2.9 | 货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担，全部由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15日内以书面形式变更合同； |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 。 |
| 2.21.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应3个工作日内按约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金； |
| 2.21.2 | 履约保证金在货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方； |
| 2.22 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………（页码）

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）………………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、2017年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市南郊监狱、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方郑重承诺，我方具有履行杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目（招标编号：HZZFCG-2018-123（1））合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

杭州市南郊监狱、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

杭州市南郊监狱、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市南郊监狱、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目【招标编号：HZZFCG-2018-123（1）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本     份；商务技术文件正本1份，副本     份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天），如果在投标有效期内撤销投标文件，我方的投标保证金贵方可不予退还 。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

杭州市南郊监狱、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目【招标文件编号：HZZFCG-2018-123（1）】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。 ▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# ▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）投标保证金递交函（复印件）……………………………………（页码）

（6）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（7）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（8）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （9）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （10技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （11组织实施方案……………………………………………………（页码）

（12）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（13）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（14）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（15）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（16）培训计划…………………………………………………………（页码）

（17）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（18）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

杭州市南郊监狱、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目【编号：HZZFCG-2018-123（1）】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表本联合体全权处理杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目【编号：HZZFCG-2018-123（1）】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的杭州市南郊监狱机房数据及网络安全改造项目（HZZFCG-2018-123（1））共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

2、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、投标保证金递交函（复印件）

六、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

八、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

九、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 十一、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十二、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十三、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十四、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十五、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十六、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

十七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十八、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表5：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

# Text boxes

工

作

日