弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目

招标文件

编号：HJZCD-2019-033

杭州学军中学海创园学校、浙江省杭州第十四中学、杭州文汇学校

杭州市教育技术中心

2019年6月4日

特别提示

各投标人注意，请认真阅读本招标文件第四部分13无效投标条款。

投标人递交投标文件的同时，应出示身份证原件，递交身份证复印件、授权委托书。

投标文件提倡双面打印。

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分　　　采购需求

第四部分      评标办法及评分标准

第五部分      拟签订的合同范本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分  招标公告

杭州市教育技术中心作为部门集中采购机构（以下简称采购机构）受委托，就“弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目”进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：HJZCD-2019-033

二、采购人的采购需求：

弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目, 共分三个标项。

第一标项：杭州学军中学海创园学校竣工配套设施设备（弱电设备二期）

第二标项：浙江省杭州第十四中学凤起校区创新化学实验室

第三标项：杭州文汇学校语训设备

具体包括：软硬件供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训和第一、二标项不少于三年免费设备保修和售后现场技术服务，第三标项不少于四年免费设备保修和售后现场技术服务。详见招标文件。投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行投标。

三、合格的投标人应具备的资格要求：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：无。

四、供应商报名时间及地点等：

时间：2019年6月4日至2019年6月14日（双休日及法定节假日除外）

上午：8：30-11：30

下午：13：30-16：30

地点：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

投标文件售价：免费领取

五、投标截止时间：2019年6月25日9:00

六、投标地点：杭州市教育技术综合楼十楼开标室（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

七、开标时间：2019年6月25日9:00

八、开标地点：杭州市教育技术综合楼十楼开标室（杭州市下城区东新路重机巷56号）

九、采购预算：

第一标项采购预算不超过人民币200万元

第二标项采购预算不超过人民币150万元

第三标项采购预算不超过人民币270万元

十、其他事项：

1.本项目接受联合体投标。

2.采购人联系方式：

杭州学军中学海创园学校，联系人：蔡老师，联系电话：13665821578

浙江省杭州第十四中学，联系人：郭老师，联系电话：13806503883

杭州文汇学校，联系人：施老师，联系电话：15356147025

3.网上在线报名：网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://zcy.gov.cn/。

4.招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

5.供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

6.供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.质疑受理地点：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）；联系人：吴老师；联系电话：0571-85886279。

8.同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局，监督电话：0571－87715261。

十一、联系方式：

采购代理机构名称：杭州市教育技术中心
　　地点：杭州市下城区东新路重机巷56号
　　联系人：杨老师
　　联系电话：0571-85886279
　　传真：0571-85886270

杭州市教育技术中心

2019年6月4日

第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）资信证明文件：不提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本无需提供；报价文件正本1份，副本 5 份；商务技术文件正本1份，副本 5 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 无 |
| 6 | 样品提供及演示 | 第二标项需提供样品演示 （1）按采购需求规定的制作标准和要求提供演示样品（智能通风柜、智能摇臂升降系统），与招标规格要求一致。评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品的进行评审。 （2）样品展示（现场演示）： 现场演示内容：根据招标文件的技术要求进行现场实物演示。 现场演示时间：原则上现场演示时间为15分钟，具体以开标结束后采购机构工作人员现场通知为准。 其他要求：所有投标人需登记确认展示样品。投标人根据采购机构通知自行取回投标样品，有关样品展示所发生的一切费用由投标人自行承担。 特别说明：投标人需自备足够长度接线板。杭州市教育技术中心仅提供演示场地及220V电源，其他现场演示所需要的材料、设备等均由投标人自行提供。” （3）提供样品的时间：2019年6月25上午8时整起至6月25日上午9时整止；地点：杭州市教育技术综合楼一楼。 (4)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的，投标无效。 |
| 7 | 现场演示 | 第二标项投标产品讲解安排：在评标时将安排每个投标人讲解投标方案，每个投标人时间不超过15分钟。讲标次序以投标登记次序为准。讲标进场人员须为投标人所属固定职员，除授权代表外其他人员需携带身份证和提供投标人出具的在职证明（注明姓名，身份证），否则不得进场讲标。讲标结束后由投标人解答评标委员会的提问。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |

## 一 、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件3。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：吴老师；联系电话：0571-85886279 ，传真：0571-85886270；地址：杭州市教育技术综合楼九楼技术装备科一（杭州市下城区东新路重机巷56号）。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉书范本及制作说明详见附件4.

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10．投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）具有良好商业信誉的特别声明；

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（7）投标人参与本次招标活动前三年内，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录和违法、违规行为（如果有）；

10.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）投标设备参数清单。

（4）《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

10.3  投标人的商务技术文件应包括：针对本项目的技术和服务响应方案、技术偏离说明表、招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

（2） 法人授权委托书、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

（3）声明书（须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（4）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

（6）与符合性审查有关的资信文件：见投标须知前附表所述。

（7）商务偏离说明表；

（8）投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，成功案例需提供合同复印件并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定报请政府采购监管部门以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

（9）廉政承诺书；

（10）关于对投标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（11）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明（如果有）

（12）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

●本项目软硬件设备采购的产品选型方案；针对项目的完整技术解决方案和实施方案；符合杭州市教育系统项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

●详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术，说明项目工作内容和目标、拟采用的开发工具、采用的技术路线、关键技术的作业流程和方法等，以及需要提交的成果内容、质量检查方法等；

●项目实施相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

（13）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

（14）针对本项目建设的详细实施计划，包括设备供货、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、使用培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

（15）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供上门维护、升级服务，对故障即时响应。

（16）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期，毕业日期以及所取得的学位)、技术职称、工作特长（特长领域、能力取向、系统集成的能力等）、经验与业绩（包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员在项目中参与的时间以及责任），资质情况等；

（17）优惠条件及特殊承诺（若没有应明确写“无”）；

（18）备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

（19）培训计划（每项注明具体内容、时间、地点及是否需要费用）（如果有）；

（20）验收方案（须提请采购人确认）；

（21）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（22）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

11．投标文件的编制

11.1投标文件分为报价文件、资格文件、商务技术文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

11.2 投标人按前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人法人公章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件正本的依据招标文件要求加盖投标人法人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

11.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

11.5 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

11.6 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

12.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。对不符合装订要求的投标文件，开标时，现场工作人员将予以退还。

13.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

14．投标文件的密封与标志

14.1投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、报价文件、商务技术文件、三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

14.2 投标文件包封物正面应写明项目名称、投标人全称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。否则，投标文件由采购机构当场退还投标法定代表人或其授权代表。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15．投标文件的提交

15.1 投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2 采购机构可以按本须知第6条规定，以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16．投标文件的补充、修改、撤回

16.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

16.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3 投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

19．开标

19.1 采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

19.1.1采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权委托人及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或授权委托人应携带本人身份证原件及复印件、授权委托书准时参加，授权委托人必须为投标人正式在职员工，投标文件中按要求提供授权委托书及授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权委托人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

投标人不足3家的，不得开标。

19.1.3采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权委托人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

19.1.4提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

19.1.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的资格文件、商务技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权委托人等候采购机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权委托人。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

19.1.6商务和技术评审结束后，采购机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务和技术得分之和。

19.1.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权委托人在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

19.1.8评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

19.2　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20. 资格审查

20.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21. 信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

22. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

## 六、定标

23. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24. 中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

八、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

# 第一标项：杭州学军中学海创园学校竣工配套设施设备（弱电设备二期）

# （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

# 项目概述

杭州学军中学海创园校区是2016年杭州市重点建设实施项目，位于杭州市余杭区余杭街道，西临东西大道，北至规划道路，南侧为荆余路和已经建成的消防支队和交警支队，总用地面积212亩，总建筑面积111500平方米，校区西侧沿东西大道布置体育运动区，东侧由保留山体分割为南北两块，其中北区为生活后勤区，南区为行政办公区、普通教学区、公共教学区，共有18幢建筑构成，规划36个普通高中班级和12个国际部班级组成，是一座现代化、综合性的中学园区。

学军中学海创园校区的效果图如下：

各幢建筑信息如下:

| 序号 | 楼栋 | 层数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼报告厅 | 1层 |
| 2 | 2#行政楼 | 5层 |
| 3 | 3#中外合作班教学楼 | 5层 |
| 4 | 4#高三教学楼 | 5层 |
| 5 | 5#高二教学楼 | 5层 |
| 6 | 6#高一教学楼 | 5层 |
| 7 | 7#图书馆 | 4层 |
| 8 | 8#综合楼 | 4层 |
| 9 | 9#综合楼 | 5层 |
| 10 | 10#风雨操场 | 3层 |
| 11 | 11#食堂 | 3层 |
| 12 | 12#宿舍 | 6层 |
| 13 | 13#宿舍 | 6层 |
| 14 | 14#宿舍 | 6层 |
| 15 | 15#宿舍 | 6层 |
| 16 | 16#宿舍 | 6层 |
| 17 | 17#看台地下室 | 1层 |
| 18 | 18#南校门门卫室 | 1层 |

“智能化校园”是以校园智能化弱电系统为背景而构建的集教学、管理、娱乐为一体的一种新型智能化的工作、学习、生活环境。在信息化时代，发展信息技术已成为国家、社会和经济发展的重大战略目标之一。随着现代教育理论的研究和教育改革的不断深入，教育模式、教育手段的变革越来越依赖多媒体技术和网络技术为的支持。“智能化校园”已经成为教育发展的主旋律。

校园智能化规划以“统一规划、分步实施”的为总体思路。首先，做一个长远而系统的整体规划。其次，智能化校园建设是一项长期任务，需要分步、分层次逐步实施，逐步完善。同时，校园智能化建设应该以点带面，逐渐突破，逐步全面铺开。从长远着想，用发展的眼光规划设计校园智能化的蓝图。项目前期已经完成的内容有：综合布线、校园公共广播系统、UPS不间断电源系统、图书管理系统、无线巡更系统、多媒体会议室、LED大屏、防盗报警系统；项目前期部分完成的内容有：网络机房、校园计算机网络、数字监控系统、停车场管理系统、标准化考场系统、物联网系统。

# 设计原则

校园智能化系统在设计时应根据实际需求，遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本等原则，并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则：

先进性：提供的产品在技术上领先其他同行产品，保证系统整体的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性；

经济性与实用性：校园的智能化系统追求的是实用性，充分考虑校园智能化系统实际需要和信息技术发展趋势，根据校园的现场环境，设计选用功能适合现场情况、符合校园功能要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

可靠性：校园是国家人才培养的重要场所和机构，聚集着纵多知识分子及求学青年，智能化系统的建设起着对在校人员的保障作用，因此系统的可靠性至关重要。系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。

稳定性：校园智能化系统的设计具有较高的稳定性，系统采用的产品都是在实际应用中得到各行业领域用户认可的，系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全稳定。

扩展性：校园是紧跟着社会科技发展的步伐，校园智能化系统设计需考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的需要。根据今后校园的实际要求扩展系统功能，同时本智能化系统设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。

# 设计规范和标准

以下规范按若有最新版本，以最新版为参考：

《智能建筑设计标准》	GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》	JGJ-T16-92

《采暖通风与空气调节设计规范》	GBJ19-87

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》	GB/T50311-2000

《建筑群综合布线系统工程施工验收规范》	GB/T50312-2000

《校区通信综合布线系统总规范》	YD/T926.1-97

《安全防范工程技术规范》	GB50348-2004

《安全防范系统（浙江省标准）》	DB33/T334-2001

《有线电视广播技术规范》	GY/T106-92

《有线电视系统工程技术规范》	GB 50200-94

《30MHz～1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》	GB6510-86

《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》	GB12323-90

《电视和声音信号的电缆分配系统》	GB/T 6510-1996

《CATV行业标准》	GY/T121-1995

《建筑设计防火规范》	GBJ16－37

《火灾自动报警系统设计规范》	GB 50116－98

《火灾自动报警系统施工及验收规范》	GBJ50116－92

《高层民用建筑设计防火规范》	GB 50045－95

《建筑物防雷设计规范》2000年8月24日增订	GB50057-94

《工业企业通信接地设计规范》	GBJ79-85

《计算机信息系统防雷保安器》	CA173-1998

《电子计算机机房设计规范》	GB50174-93

《通信系统机房设计》	GBKJ-90

《电信专用房屋设计规范》	YDJ24-88

《低压配电设计规范》	GB50054-95

《气体灭火系统施工及验收规范》	GB50263－97

《会议系统电视及音频的性能要求》	GB/T15381-94

《无线电干扰和抗扰度测量设备规范》	GB／T6113-19957

《电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法》	GB 4859-84

《电磁辐射防护规定》	GB8702-88

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》	GB－12190

其它国家及行业相关规范标准

业主方提供的需求及图纸文件相关资料等。

# 设计目标

最终建设目标是将新校区建设成为一个信息化时代下的高水平的智慧校园，为本校的教育信息化打下坚实的基础，为校园提供健全的、先进的智能化系统，满足校园日常后勤管理，为校园安全提供保障。在学军中学海创园校区建设中，学校要求推动学校智能化基础设施建设，探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式，逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，最终实现建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。具体实现目标如下：

1、管理创新和信息技术的结合，加速形成现代化教育管理模式

现代教育思想的形成以及“智能化校园”信息技术的支持，使得教育管理模式得以实现较大的突破。通过运用网络技术开展教学管理、教务管理、选修课程的选修与安排等工作，可以克服学分制管理上存在较大困难的问题，成功实行弹性学制及学分制的教学改革成为可能。办公自动化系统有效解决各部门分散导致因距离太远出现的文件传送慢、办公效率低的问题，有效提高部门间协同工作效率。网络化教育更是构建终生教育体系的现代化教育管理模式的重要基石。

通过智能化校园的建设，构建一个集教学、科研、管理、生活为一体的现代化优质教育环境，最终实现教育的全面信息化，从而使信息技术为提高教育科研水平、管理水平、实现教育现代化服务。

2、建立顺应时代的发展，推进先进性教育的发展

运用现代化教育技术积极开展多媒体教学，初步形成了素质教育型的教学模式。在教学中，教师们可以充分利用网络资源，开展了网上多媒体教学实践，建立学科教学网站和教学资源库。通过“智能化校园”建设，可以推动教学实现如下转变：①从以教师为中心，转换到以学生为中心；②学生的学习从被动接受，转换为主动学习的角色；③教学活动从教师单向灌输，转换为交互性教学和协作式学习；④教学内容从全体一致性转换个性化教学；⑤从单纯的教学内容传授转换为学生学习能力的培养。

3、整体统一规划，提高效率，保护投资

校园网络和应用系统建设从全局出发，高度统一规划，避免了因部门各自为战出现“信息孤岛”导致的信息不能共享，避免相关的数据冗余、不一致、不同步等问题。应用系统建设起点可以大大提高，可以避免在诸如：身份认证、数据安全、消息传递等方面的低水平重复开发。另外，通过中间件平台等技术的层次分隔，可以极大地提高系统整体扩展性，屏蔽应用系统对底层平台的依赖，提供了极大的灵活性，减少因底层技术平台更迭出现浪费。

4、系统安全方案经过统一规划，整体安全性提高

智能化校园总体考虑安全，分别从不同的层面对安全状况进行监控。

5、管理、决策智能化

使领导决策实现智能化，决策支持系统通过结合个人的智力资源和计算机的能力来辅助改进领导决策的质量。为校领导提供决策所需的数据、信息和背景材料，为正确决策提供必要的支持。

# 设计内容

整个校园智能化系统建设“统一规划、分步实施”，本期项目主要是对前期部分未完成的智能化子系统进行修善补充，设计内容主要包括：

1、教学楼桥架安装

2、设备网设备补充

3、校园数字监控补充

4、阳光食堂解码显示增加

5、停车场管理系统补充

6、标准化考场设备补充

7、一卡通系统设备补充

8、校园网设备补充

# 设计说明

## 6.1教学楼桥架安装

原教学楼走廊桥架为100*50，前期校园综合布线已经导致走廊桥架满负荷，此次需在3，4，5，6号教学楼走廊上再做一条桥架，采用200*100的桥架。

## 6.2设备网补充

与校园网物理隔离，实现校园内智能化系统的互联互通，主要为数字监控系统、停车管理系统、一卡通系统、物联网系统等提供连接，与校园网共用网管平台。

## 6.3数字监控补充

数字监控系统是此次学军中学海创园校区整个安防建设的重点，为校园提供安全监视、设备监控、案发后查、证据提取等有效的技术手段。系统采用最新的H.265编码技术，同时具备一定的兼容开放性，支持H.264/MPEG4/SVAC等编码方式的前端接入，支持SmartIPC接入，实现智能录像、智能检索、智能回放，支持RTSP/RTP/ONVIF/PSIA/GB28181等标准协议取流存储，支持第三方管理平台等。

通过统一的规划，学军中学海创园校区采用管线一次性实施，终端分步建设的方案，前期已建设网络红外筒型摄像机324个，网络红外半球摄像机177个，室内网络红外球19个，室外网络红外球40个，全景摄像机2个，周界摄像机41个，共603路监控点；本期项目建设网络红外筒型摄像机150个，网络红外半球摄像机80个，室外网络红外球20个，共200路监控点。同时对后端存储扩容，高清存储，存储时间30天。补充的视频监控点位接入学军中学校园智慧监管平台。

补充的监控点位主要分布在校园出入口、校园外场、教学楼公共区域、宿舍楼公共区域、综合楼公共区域、教学楼公共区域等。

## 6.4阳光食堂解码显示增加

食品安全一直备受大家关注，而学校的食品安全能否得到保障更是人们关注的焦点。将“眼睛”放到学校食堂里，通过信息化监管的方式有效保障学校的食品安全。而依托“大数据”，将更多的工作纳入到信息化监管中，为校园建设“阳光厨房”。

本期项目阳光食堂内容主要是设计解码显示设备。目前校园食堂已配置了9台高清电视机，总务处已配置1台高清电视机，项目配置10台解码器为已有的10台高清电视机解码显示后厨视频监控图像。

## 6.5停车场管理系统补充

项目前期已在校园北门建设1进1出车辆管理系统，采用电动挡车器+车牌识别模块设备的组合，并进行对设备进行整合联动的方式，来对车辆的进出进行管制结合管制空余车位数量，计算或限制停车时间，加强防盗/防弊的功能，使系统能够更有效的辩识和管理通过出入口的车辆。为加强车辆管控能力，在车道中间设置2根防撞柱隔离进出口通道，在车来时，防撞柱下降，同时开启进出口挡车器。

本期项目根据校园实际需求，进一步加强车辆管控能力，在校大门及北大门分别安装1套汽车防冲撞柱，本期车辆管理系统设计考虑与前期项目的车辆管理系统整合，实现统一管理。考虑校园北门整体美观和车辆进出的有效管控，北门车道增加防撞柱11根。校园南大门西门设计防撞柱6根。

## 6.6标准化考场设备补充

根据《浙江省教育厅办公室关于进一步加强国家教育考试科技强考建设工作的通知》文件精神。为提高国家教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保证，我校提出建立“教育考试网上巡查系统”，覆盖全校的各个考场，实现考试过程的巡查指挥。

前期项目已建：设1套国家教育考试网上巡查系统；共计划建设45个标准考场，已建成15个标准化考场，剩余30个点位管线预留，建设标准符合教育部《国家教育考试网上巡查系统行业标准》和《国家教育考试标准化考点管理规范》中的要求，教室安装1个监控摄像机和1个拾音器的要求；并建设备1个保密室（安装1个监控摄像机、1个拾音器）； 1个考务工作室（安装2个监控摄像机、2个拾音器）；已建高考监控室显示系统55寸LCD拼接屏1套。

本期项目主要是对剩余21个教室及保密室、教务办公室，进行标准化考场建设的设备补充安装。

## 6.7一卡通系统设备补充

前期项目校园一卡通系统建设包含考勤系统、食堂消费系统、门禁系统、访客系统已基本建设完成。本期项目主要根据校园实际需求，增补相应一卡通系统设备。增加食堂三层智盘结算台3套，一体化智能刷卡锁380把。

## 6.8校园网设备补充

校园网是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络。首先，校园网应为学校教学、科研提供先进的信息化教学环境。这就要求：校园网是一个宽带、具有交互功能和专业性很强的局域网络。多媒体教学软件开发平台、多媒体演示教室、教师备课系统、电子阅览室以及教学、考试资料库等，都可以在该网络上运行。如果一所学校包括多个专业学科（或多个系），也可以形成多个局域网络，并通过有线或无线方式连接起来。其次，校园网应具有教务、行政和总务管理功能。

前期项目已完成部分校园网计算机网络系统建设，其中网络安全、核心层、汇聚层网络设备已建设完成。本期项目主要在教学楼、南大门、体育馆等地增补校园网计算机网络系统接入层交换机。

## 6.9设备清单细明表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教学楼桥架安装 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 防火桥架200*100 | 1480 | m |  |
| 2 | 桥架接地 | 铜线接地 | 1000 | 处 |  |
| 3 | 一般铁构件制作安装 | 桥架支架制作安装 含除锈刷油 | 1285 | kg |  |
|  |  | 角钢L40*4,圆钢φ10 |  |  |  |
| 4 | 一般铁构件防锈防腐涂料 | 一般铁构件防锈防腐涂料 | 1285 | kg |  |
| 5 | 防火封堵 | 防火泥封堵 | 52 | 处 |  |
| 6 | 穿墙穿楼板孔洞 | 穿墙穿楼板孔洞 | 52 | 处 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 设备网设备补充 |  |  |  |  |
|  | 接入层交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆交换机，千兆上行 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 8 | 台 |  |
|  |  | 功能类别 |  |  |  |
|  |  | 技术要求及指标 |  |  |  |
|  |  | 性能要求 |  |  |  |
|  |  | 交换容量≥56Gbps，包转发率≥41.66Mpps(若是区间指标，以较小值为准)，满足线性非阻塞交换和转发 |  |  |  |
|  |  | 端口 |  |  |  |
|  |  | 支持24个千兆电口， 4个千兆光口 |  |  |  |
|  |  | 二层功能 |  |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |  |
|  |  | 支持MAC地址≥16K |  |  |  |
|  |  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合 |  |  |  |
|  |  | IP路由 |  |  |  |
|  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng路由协议 |  |  |  |
|  |  | 支持IPv6 |  |  |  |
|  |  | 堆叠 |  |  |  |
|  |  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |  |  |  |
|  |  | 纵向虚拟化 |  |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，接入交换机及AP可作为核心交换机纵向子节点零配置即插即用； |  |  |  |
|  |  | 安全性 |  |  |  |
|  |  | 支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式 |  |  |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能 |  |  |  |
|  |  | 可靠性 |  |  |  |
|  |  | 支持智能以太保护SEP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供国际权威第三方测试报告 |  |  |  |
|  |  | 防雷 |  |  |  |
|  |  | 接口防雷能力≥10Kv，提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 管理维护 |  |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管 |  |  |  |
| 2 | 48口千兆交换机，千兆上行 | (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 3 | 台 |  |
|  |  | 功能类别 |  |  |  |
|  |  | 技术要求及指标 |  |  |  |
|  |  | 性能要求 |  |  |  |
|  |  | 交换容量≥104Gbps，包转发率≥77.37Mpps，(若是区间指标，以较小值为准)，满足线性非阻塞交换和转发 |  |  |  |
|  |  | 端口 |  |  |  |
|  |  | 支持48个千兆电口， 4个千兆光口 |  |  |  |
|  |  | 二层功能 |  |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |  |
|  |  | 支持MAC地址≥16K |  |  |  |
|  |  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合 |  |  |  |
|  |  | IP路由 |  |  |  |
|  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng路由协议 |  |  |  |
|  |  | 支持IPv6 |  |  |  |
|  |  | 堆叠 |  |  |  |
|  |  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |  |  |  |
|  |  | 纵向虚拟化 |  |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，接入交换机及AP可作为核心交换机纵向子节点零配置即插即用； |  |  |  |
|  |  | 安全性 |  |  |  |
|  |  | 支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式 |  |  |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能 |  |  |  |
|  |  | 可靠性 |  |  |  |
|  |  | 支持智能以太保护SEP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |  |  |  |
|  |  | 防雷 |  |  |  |
|  |  | 接口防雷能力≥10Kv，提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 管理维护 |  |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管 |  |  |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌，非OEM产品，需在官网可查询 | 6 | 块 |  |
| 4 | 1m堆叠线缆 | 高速堆叠电缆-1m，与交换机同一品牌，非OEM产品，需在官网可查询 | 6 | 根 |  |
| 三 | 校园数字监控补充 |  |  |  |  |
|  | 一、前端监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外筒型摄像机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。3、需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。4、最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）5、红外补光距离不小于160米。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）7、视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。8、信噪比不小于60dB。9、需具不小于106dB宽动态。10、需具有区域裁剪功能。11、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。12、不低于IP67防尘防水等级。13、需具有至少1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 | 150 | 台 |  |
| 2 | 网络红外半球摄像机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。2、需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。3、最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）4、红外补光距离不小于60米。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）5、需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。6、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）9、视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。10、信噪比不小于60dB。11、需具不小于106dB宽动态。12、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。13、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。14、需支持IK10防暴等级。（投标时提供权威部门出具的检测报告证明）15、需具有至少1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 | 80 | 台 |  |
| 3 | 筒机支架 | 经济型壁装支架/白色/复合纤维/尺寸不小于197×48×78mm | 150 | 个 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/10A | 40 | 个 |  |
| 7 | 室外网络红外球 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（投标时提供权威部门出具的检验报告证明）2、支持30倍光学变焦3、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°（投标时提供权威部门出具的检验报告证明）5、支持不少于300个预置位，支持不少于35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能6、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms7、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于1358、具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（投标时提供权威部门出具的检验报告证明）9、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能10、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB11、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC12、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警14、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌 | 20 | 台 |  |
| 8 | 球机立杆（含基础） | 国产优质（含基础、地笼、安装），高≥3.5m | 8 | 个 |  |
| 9 | 安防箱 | 尺寸：350*480*180mm；抱箍、挂墙；监控配电箱；Q235冷轧钢板 | 5 | 个 |  |
| 13 | 防雷器 | 三合一防雷 | 20 | 个 |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0，无氧铜、 国标 | 6000 | 米 |  |
| 15 | 超五类网线 | Cat5e 超五类线带宽 155MHz，应用超出100MHz，超出ANSI/TIA/EIA-568-B 中对超五类双绞线测试的要求；低延迟偏差；无氧铜；24AWG，时延值20℃（≤45ns/100m），最大对地电容不平衡（330pf/100m），最大直流电阻不平衡（2.5%） | 20 | 箱 |  |
| 16 | pvc管 | φ32 | 3000 | 米 |  |
| 18 | 辅材 | 水晶头、光纤熔接、基础黄沙水泥、膨胀螺丝、安装土方开挖等 | 1 | 批 |  |
|  | 二、中心设备 |  |  |  |  |
| 11 | 36盘存储主机 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统2、单设备应标配≥2个千兆网口3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；5、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；6、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常7、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；8、支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出9、当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复。（投标时提供权威部门出具的检验报告证明）10、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。（投标时提供权威部门出具的检验报告证明）11、支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储12、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。（投标时提供权威部门出具的检验报告证明）13、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。14、设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。15、可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC、4K编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。16、可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；17、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。18、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。19、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。21、支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。22、具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 | 2 | 台 |  |
| 12 | 硬盘 | 不低于4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 72 | 个 |  |
| 四 | 阳光食堂解码显示增加 |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器 | 10 | 台 | 用于食堂9台监视器（已配），另1台用于总务处监视器 |
|  |  | 操作系统：嵌入式LINUX |  |  |  |
|  |  | 输入设备：前面板按键，键盘控制 |  |  |  |
|  |  | 语音对讲路数：1路 |  |  |  |
|  |  | 语音对讲接口：1路RCA（电平2Vrms，输出阻抗10k ohms） |  |  |  |
|  |  | 音频输出路数：1路 |  |  |  |
|  |  | 音频输出接口：HDMI |  |  |  |
|  |  | 音频标准:PCM/G711 |  |  |  |
|  |  | 视频输出接口：VGA,HDMI输出（二选一） |  |  |  |
|  |  | 视频帧率:PAL：1～25帧/秒；NTSC：1～30帧/秒 |  |  |  |
|  |  | 解码能力:最大解码支持 16 个 1080p@25fps（8M 码流），12个 300w@25fps（8M 码流），7个 500w@25fps（8M 码流），6个 600w@25fps（8M 码流），4 个800w（12M码流），1 个 1200w@25fps（16M 码流）图像解码输出，支持12路非标码流解码 |  |  |  |
|  |  | 解码支持分辨率 1200W/800W/600W/500W/300/1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF |  |  |  |
|  |  | 码流类型 复合流，视频流 |  |  |  |
|  |  | 报警输入：4路 |  |  |  |
|  |  | 报警输出：4路继电器输出（30VDC 1A，125VAC 0.5A联动输出） |  |  |  |
|  |  | 网络接口：1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口 |  |  |  |
|  |  | RS232接口：1个标准232接口，DB9 |  |  |  |
|  |  | USB接口 2个USB 2.0接口 |  |  |  |
|  |  | RS485接口 1个485接口 |  |  |  |
| 五 | 校大门出入口控制系统补充 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端，至少含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，不低于1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版Windows系统 | 2 | 台 |  |
| 2 | 中速液压升降柱 | 柱体材质：304不锈钢柱体，壁厚：不低于6MM，柱体直径：不低于217MM，升降高度：不低于600MM，升/降时间：3~5S防护等级：IP68警示方式：3M反光带控制方式：遥控器或按键动力系统：电压220V或380V(根据现场实际情况选择) | 17 | 根 | 北门11根，南大门6根 |
| 3 | 液压升降柱控制盒 | 至少包含：1个线控盒，2个遥控器1个控制箱最多能控制6台升降柱升降 | 2 | 台 |  |
| 4 | 升降柱排水系统 | 根据现场施工情况定制 | 2 | 套 |  |
| 5 | 升降柱专用连接线缆 | 根据现场施工情况定制 | 2 | 批 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 3 | 对 |  |
| 7 | 光纤熔接盒 | 国产 | 3 | 个 |  |
| 8 | 单模光纤 | 室外4芯 | 500 | 米 |  |
| 9 | 辅材 | 网线、石头、水泥、黄沙、水晶头等 | 1 | 批 |  |
| 六 | 标准化考场设备补充 |  |  |  |  |
| 1 | 高清巡查网络半球 | 技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；1/3英寸130万像素及以上CMOS；ICR日夜切换；2.8~12mm变焦镜头；自动增益，自动白平衡；电子快门：1/3～1/10000；支持mepg4、mepg2、H.264编码；至少包含1路音频输入接口，1路音频输出接口；至少包含1路报警输入接口，1路报警输出接口；至少包含1路10/100M以太网，RJ45接口；支持SD卡存储；DC12V供电。▲能与现有省级教育考试高考监控系统对接，需包含对接所产生的费，如中标单位未能在合同约定时间内完成对接视为虚假应标，将向上级采购部门投诉违约情况。 | 32 | 台 | 每个考场1个 |
| 2 | 拾音器 | 配置要求：拾音面积 5 ～ 100平方米(可调)；音频传输距离不低于 3000米；频率响应 20Hz ～ 20kHz；灵 敏 度 不低于-30dB信 噪 比 不低于70dB (1米40 dB音源)40dB(10米40 dB音源)1KHz at 1 Pa；全指向性；动态范围不低于104dB (1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压 120dB SPL (1KHz，THD 1%)；输出阻抗 600 ～ 1000欧姆非平衡；输出信号幅度 2.5Vpp/-25db；信号处理电路 DTS数字降噪，AGC自动增益，ALC自动电平控制；保护电路 雷击保护、电源极性反转保护；连接方式 3条引线(红色电源正、白色音频正、黑色公共地)；传输线缆 RVVP3×0.5mm2，(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)电源电压 直流稳压DC9V ～ 20V(推荐使用12V)；电源电流 25 mA；环境温度 -20℃ ～ 70℃. | 32 | 个 | 每个考场1个 |
| 3 | 巡查系统存储服务器（16路720P接入） | 技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，稳定可靠。支持接入16路视音频录像；支持8个SATA接口。支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；支持集中存储控制查看当前系统内正在录像的列表（包括手动和任务录像）；支持任务列表维护系统内的任务，并根据任务的状态进行启动或关闭操作；支持集中存储查询，查看系统内所有的录像记录，并可进基于http的下载和播放；支持录像完整性查询，查询通道在某段时间内录像的完整性；支持补录列表记录在录像的过程中，通道发生断流的时间段，并进行录像下载或删除操作；支持对系统和用户的操作进行记录；支持SIP集中存储配置，对sip路由信息和系统参数的配置；前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器；支持通过LDAP 可以快速访问其他系统；支持独立的eSATA扩展；板板之间采用高速总线连接，无线缆设计；支持硬盘、风扇、冗余电源热插拔；支持主板可插拔；强大的接入和转发能力，并支持多用户网络监视。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 数字音视频矩阵（数字画面分割器） | 技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； | 1 | 台 |  |
|  |  | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码； |  |  |  |
|  |  | 输出：2个HDMI高清晰度多媒体输出接口，2个DVI数字视频输出接口； |  |  |  |
|  |  | 支持1、4、6、9、12、16；2*1、2*4、2*6、2*9、多画面分割，所有画面同时解码D1分辨率，向下兼容CIF分辨率功能； |  |  |  |
|  |  | 支持1080P、1600*1200、1280*1024、720P1、1024*768、D1格式的1、4、8、16；应具有以太网接口，支持TCP/IP协议；应扩展支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； |  |  |  |
|  |  | 支持音频输出； |  |  |  |
|  |  | 多种模式、高分辨显示输出；支持多画面轮巡； |  |  |  |
|  |  | 支持TCP/IP协议，支持UDP单播；可扩展支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； |  |  |  |
|  |  | 应具有报警联动，报警时应能自动切换到对应的视频通道； |  |  |  |
|  |  | 提供二次开发的软件接口； |  |  |  |
|  |  | 支持二路4画面分割高清720P视频显示； |  |  |  |
|  |  | 必须通过中国质量认证中心国家强制性产品认证（3C认证），以证明设备使用的质量可靠性。 |  |  |  |
|  |  | 必须通过国家权威部门安全防范产品质量检测，以证明设备使用的稳定性。投标时提供证明文件复印件 |  |  |  |
|  |  | 数字视频矩阵管理软件需提供国家权威机构出具的软件著作权登记证书，投标时提供证书复印件。 |  |  |  |
|  |  | 数字视频矩阵管理软件需提供省级行政机构出具的软件产品登记证书，以证明软件产品的合法性，投标时提供证书复印件 |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 不低于4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 16 | 个 |  |
| 6 | 24口千兆交换机，千兆上行 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 2 | 台 |  |
|  |  | 功能类别 |  |  |  |
|  |  | 技术要求及指标 |  |  |  |
|  |  | 性能要求 |  |  |  |
|  |  | 交换容量≥56Gbps，包转发率≥41.66Mpps(若是区间指标，以较小值为准)，满足线性非阻塞交换和转发 |  |  |  |
|  |  | 端口 |  |  |  |
|  |  | 支持24个千兆电口， 4个千兆光口 |  |  |  |
|  |  | 二层功能 |  |  |  |
|  |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |  |  |  |
|  |  | 支持MAC地址≥16K |  |  |  |
|  |  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合 |  |  |  |
|  |  | IP路由 |  |  |  |
|  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng路由协议 |  |  |  |
|  |  | 支持IPv6 |  |  |  |
|  |  | 堆叠 |  |  |  |
|  |  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |  |  |  |
|  |  | 纵向虚拟化 |  |  |  |
|  |  | 支持纵向虚拟化，接入交换机及AP可作为核心交换机纵向子节点零配置即插即用； |  |  |  |
|  |  | 安全性 |  |  |  |
|  |  | 支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式 |  |  |  |
|  |  | 支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能 |  |  |  |
|  |  | 可靠性 |  |  |  |
|  |  | 支持智能以太保护SEP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供国际权威第三方测试报告 |  |  |  |
|  |  | 防雷 |  |  |  |
|  |  | 接口防雷能力≥10Kv，提供官网截图 |  |  |  |
|  |  | 管理维护 |  |  |  |
|  |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管 |  |  |  |
| 7 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌，非OEM产品，需在官网可查询 | 4 | 块 |  |
| 8 | 辅材 | 水晶头、其他附件 | 1 | 批 |  |
| 七 | 一卡通系统设备补充 |  |  |  |  |
|  | 快速结算系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智盘结算台 | 1、整机尺寸：1500mm（宽）×700mm（深）×800（高）mm，偏差≤5 mm；2、客户信息液晶屏液晶组件,≥12.1寸,分辨率≥1024*768, 比例:4:3,亮度≥500cd/㎡,对比度≥1000:1,响应时间:≤12ms,视角160°LVDS 接口，DC12V；3、触摸式操作屏≥12.1寸电阻式防尘触摸屏, 分辨率≥1024*768, 比例:4:3,亮度≥5900cd/㎡,对比度≥500:1,响应时间:≤12ms,视角160°VGA 接口，DC12V;触摸屏：一体式电阻屏：响应时间小于10ms,触摸精度小于0.188mm,DC5V,透光率>80%,单点寿命100万次；4、主板：3.5”嵌入式主板,基于Intel Cedar Trail平台（或相当于）,板载Intel Atom N2800处理器（或相当于）, 1条SO-DIMM插槽,支持DDR3 800/1066MHz系统内存最大支持4GB，集成Intel GMA 3650显卡（或相当于）,支持HDMI+VGA+LVDS显示输出，支持独立双显示.提供2个SATAⅡ,6个USB2.0,4个串口和2个千兆以太网口,1个Mini PCIe,1个PC/104+；5、内存条,国际主流品牌，SODIMM,2G,DDR3,800MHz,200Pin；6、硬盘国际主流牌,60G,SSD固态硬盘，mSATA接口，读取速度：≥255MB/秒，写入速度：≥170MB/秒，平均无故障时间：≥100万个小时。7、电源：专业电源,DC12V，最大功率输出300W,额定功率230W,电压输入范围：180VAC-260VAC,带过流保护8、读卡部分：遵循ISO14443 TYPE A标准 发射频率：13.56MHz访问卡速率：106Kbit/s 工作电流：<100mA读写距离：< 50mm 通信方式：USB转HID(免驱)；9、餐具读取部分:统采用国际通用的ISO/IEC15693标准的RFID射频技术，采用高性能32位处理器，射频功率：4W，支持主/被动查询模式，支持多天线密集读取，群识能力在15个以上，工作频率：13.56MHZ±7kHZ,符合协议：ISO/IEC15693，ISO18000-3，通讯接口：RS232，读取速度<600MS(10个餐盘)，工作电压：12VDC磁场外延≤50mm,10个以内餐具漏读率≤0.1%,11-15个餐具时≤0.2%；10、有符合国家标准的ISO900认证；11、电源部分：所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准；具有符合国家标准的高性能浪涌保护模块。12、余额查询速度<400ms，扣费速度<1200ms(提供检测报告复印件)13、作为一个子系统直接接入原有系统中，可直接识别原有餐盘，直接使用结算，在智慧餐厅云平台中统一设置、统一管理。支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70)射频IC卡 、CPU卡、NFC卡、SIM/UIM-PASS卡等；使用杭州学军中学校园一卡通IC卡进行结算，目前校园一卡通系统为正元智慧，需包含对接所产生的相关费用。提供计算机软件著作权证书复印件。 | 3 | 台 |  |
|  | 无线门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化智能刷卡锁 | 采用无线2.4G频段与无线门禁主控器实时联机通讯，采用非接触感应卡开锁方式，电池平均使用寿命大于1年。当电池电量低时，门锁发出指示灯及声音告警、中心管理主机显示告警。支持3种开门方式：刷卡开门、远程命令开门、把手开门；当无线网络通讯因为意外而中断时，门锁可以离线工作，不影响用户正常出入。无线门锁最大可保存200条脱机刷卡记录，在无线信号系统恢复正常时立即自动上传到主控器。每门锁可存储不少于500人的权限信息。系统在某些极端情况（比如门锁机械部分损坏或电路板损坏），可以采用机械钥匙应急开门；提供国家安全防范系统检验检测报告。 | 380 | 把 |  |
| 2 | 无线门锁主控器 | 系统门锁主控器内核要求采用嵌入式LINUX系统开发，使用工业级的ARM11处理器，主频667MHz及以上，可存储300万用户卡号及刷卡纪录，通过局域网与管理中心相连。内置电源，可向扩展模块供电，有2路CAN总线接口，最多可连接30个天线扩展模块，控制120把无线门锁；无线门锁的控制器可同时控制有线门禁，在同一个设备和平台上进行管理。 | 40 | 套 |  |
| 3 | 天线扩展模块 | 与无线主控器配合使用，可通过四芯线从控制器CAN接口上扩展无线通讯能力，最大可联接控制4把无线门锁 | 250 | 个 |  |
|  | 有线门禁系统 |
| 1 | 双门门禁控制器 | 采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统；支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信；可设置至少7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组；支持多卡认证，最多8张卡；可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等；支持远程开门，远程继电器响应；可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序；支持同卡延时和开门延时。控制门数4门，可连接韦根读卡器2个，连接485读卡器4个，门磁信号2个，出门按钮信号2个，开门继电器2个，报警继电器2个，防撬开关1个，卡片容量不低于 10万张。 与已有的系统整合为一个统一的管理平台，通过学军中学一卡通平台统一管理、统一身份认证、统一权限管理、统一设备监控管理、统一资金结算；提供门禁控制器产品登记证书和检测报告复印件。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 磁力锁 | 工作原理 通电上锁、断电开锁 ,工作电压 12V DC / 24V DC ±10% ,工作电流 500mA / 250mA,功 率 6W,工作温升 ≤ 常温 +15℃,抗拉力 270公斤级,指示灯 带双色指示灯（开门状态时，为红色；关门上锁状态时，为绿色）,工作寿命 100万次 | 8 | 套 |  |
| 3 | 磁力锁支架 | 配套 | 8 | 个 |  |
| 4 | 读卡器 | 支持EM，Mifare，TI，CPU（3DES国密），13.56M移动和电信手机卡，全密封设计，环氧树脂密封，防水防尘；采用双色高亮度LED；内装防撬开关，防止人为破坏。外壳钢化玻璃面板，电容触摸键盘、OLED显示屏、支持蓝牙和门铃功能； 开门方式：刷卡，刷卡+个人密码，安全密码，扫码模块扫QR码 | 8 | 个 |  |
| 5 | 出门按钮 | 86型 | 8 | 个 |  |
| 6 | 电源 | DC12V/3A | 8 | 台 |  |
| 7 | 超五类网线 | Cat5e 超五类线带宽 155MHz，应用超出100MHz，超出ANSI/TIA/EIA-568-B 中对超五类双绞线测试的要求；低延迟偏差；无氧铜；24AWG，时延值20℃（≤45ns/100m），最大对地电容不平衡（330pf/100m），最大直流电阻不平衡（2.5%） | 3 | 箱 |  |
| 8 | 信号线 | RVVP4*1.0，无氧铜，国标 | 800 | 米 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0无氧铜，国标 | 800 | 米 |  |
| 10 | 辅材 | 配套 |  |  |  |
|  | 八、校园网设备补充 |  |  |  |
| 1 | 48口千兆交换机 | (≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)技术参数性能要求 交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps 端口 支持≥48个千兆电口， ≥4个千兆光口二层功能支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持MAC地址≥16K支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF路由协议 ；支持IPv6 堆叠 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台纵向虚拟化支持纵向虚拟化，接入交换机及AP可作为核心交换机纵向子节点零配置即插即用；提供国际权威第三方测试报告及技术白皮书安全性支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能可靠性支持智能以太保护SEP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供国际权威第三方测试报告防雷 接口防雷能力≥10Kv 管理维护支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管品牌 | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口千兆交换机 | (≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)技术参数性能要求 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps 端口 支持≥24个千兆电口， ≥4个万兆光口二层功能支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持MAC地址≥16K支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合IP路由 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF路由协议 ；支持IPv6 堆叠 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台纵向虚拟化支持纵向虚拟化，接入交换机及AP可作为核心交换机纵向子节点零配置即插即用；提供国际权威第三方测试报告及技术白皮书安全性支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能可靠性支持智能以太保护SEP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供国际权威第三方测试报告防雷 接口防雷能力≥10Kv 管理维护支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管品牌 为保证兼容性与统一管理， | 2 | 台 |  |
| 3 | 24口千兆交换机POE+ | (≥24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口,4个万兆SFP+,370W POE交流供电)技术参数性能 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps 端口 支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，支持POE+二层功能支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持MAC地址≥16K支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF路由协议；支持IPv6 堆叠 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台纵向虚拟化支持纵向虚拟化，接入交换机及AP可作为核心交换机纵向子节点零配置即插即用；提供国际权威第三方测试报告及技术白皮书安全性支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能可靠性支持智能以太保护SEP协议，支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供国际权威第三方测试报告防雷 接口防雷能力≥10Kv 管理维护支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管品牌 为保证兼容性与统一管理 | 2 | 台 |  |
| 4 | 万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌，非OEM产品，需在官网可查询 | 4 | 块 |  |
| 5 | 普通放装式无线AP | (11ac，2X2双频,内置天线) 技术参数 工作模式 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 802.11标准 满足IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2标准，支持2.4G和5G双频段同时启动并工作 支持802.11ac 2×2 MIMO，整机速率≥1.26Gbps 射频 1个2.4G射频，1个5G射频 接口 配置≥1个千兆电口 用户管理能力 支持最大接入用户数≥256个 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理 供电 支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式 天线 内置天线 单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 WLAN特性 与AC配合实现移动网络和Wifi网络之间的无缝流量切换，支持802.11k、802.11v协议的智能漫游，保证在视频会议等关键应用使用时从移动网络切换到Wifi信号不中断，提供国际权威第三方测试报告 SSID 支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏 认证与加密 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 支持802.11w，对管理帧进行加密 负载均衡 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 品牌 为保证兼容性与统一管理， | 6 | 台 |  |
| 6 | 普通面板式无线AP | (11ac，2X2双频,内置天线，安装86底盒内) 技术参数 工作模式 安装在86盒上，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 802.11标准 满足IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2标准，支持2.4G和5G双频段同时启动并工作 支持802.11ac 2×2 MIMO，整机速率≥1.1Gbps 射频 1个2.4G射频，1个5G射频 接口 配置≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，支持POE，≥1个电话透传口，对外提供≥4个10/100Mbps(RJ45)，≥1个电话透传口。 用户管理能力 支持最大接入用户数≥256个 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理 供电 支持PoE供电两种供电模式 天线 内置天线 单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 WLAN特性 与AC配合实现移动网络和Wifi网络之间的无缝流量切换，支持802.11k、802.11v协议的智能漫游，保证在视频会议等关键应用使用时从移动网络切换到Wifi信号不中断，提供国际权威第三方测试报告 SSID 支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏 认证与加密 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 支持802.11w，对管理帧进行加密 负载均衡 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 品牌 为保证兼容性与统一管理， | 15 | 台 |  |
| 7 | 室外AP主机 | 802.11ac,室外普通型AP，3x3双频，外置天线，配两套双频全向天线，4&7dBi增益；一套2.4G 定向天线，12dBi增益；一套5.8G定向天线，11dBi增益，电源适配器一套及相应的射频线缆 技术参数 工作模式 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 802.11标准 满足IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2标准，支持2.4G和5G双频段同时启动并工作 支持802.11ac 3×3 MIMO，双5G速率为3Gbps 射频 3个2.4G/5G自定义射频，3个5G射频 接口 配置≥2个千兆电口，1个千兆光口 用户管理能力 支持最大接入用户数512个 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理 供电 支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式 天线 室外型外接天线 工作温度 -40℃～+70℃ WLAN特性 与AC配合实现移动网络和Wifi网络之间的无缝流量切换，支持802.11k、802.11v协议的智能漫游，保证在视频会议等关键应用使用时从移动网络切换到Wifi信号不中断，提供国际权威第三方测试报告 SSID 支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏 认证与加密 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 支持802.11w，对管理帧进行加密 负载均衡 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 品牌 为保证兼容性与统一管理， | 1 | 台 |  |

# 第二标项：浙江省杭州第十四中学凤起校区创新化学实验室

# （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

# 一、概述：

杭州第十四中学化学实验室是基于新课改要求，满足学校学科实验室、创新实验及探究学习，内容包括：智慧化学综合实验室、有机化学实验室、无机化学实验室、化学准备间。实验室改造建设除了满足传统实验教学的功能使用外，更为提升学生实践探究能力，、学生综合素养，搭建一个平台。学生在实验平台上可以开展涉及多学科的实验课题研究，并系统的对学生展开科学实验的培训、让学生在中学阶段就可以学会科学的实验方法及技术。

# 二、功能规划

智慧化学综合实验室

有机/无机 化学实验室

# 三、采购需求

| 1、智慧化学综合学科实验室 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 钢木结构 1.1台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。并符合以下技术要求： ①放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45；须提供检测机构出具的辐射限量检测报告为符合要求。 ②破坏强度要求：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%B Ia类为检测依据。经国家建筑材料测试中心，检测结果为11930N及以上的检测报告为符合要求。 ③断裂模数要求：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%B Ia类为建议依据。经国家建筑材料测试中心的，检测结果为：平均值≥44.1Pa,最小值≥43.6Pa的检测报告为符合要求。 ▲基于对产品质量在保证，投标单位需提供“陶瓷台面”质量鉴定检测报告复印件并加盖授权单位公章； 1.2钢木结构：主框架采用50*50矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：采用静音医用万向轮。 | 1 | 张 |
| 2 | PP一体化水槽（含下水装置） | / | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 1 | 张 |
| 3 | 三联高低位龙头 | / | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。开标现场提供实物样品。 | 1 | 套 |
| 2 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。开标现场提供实物样品。 | 12 | 套 |
| 3 | 三联高低位龙头 | / | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。开标现场提供实物样品。 | 13 | 套 |
| 4 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |
| 5 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 6 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 新型塑铝结构 2.台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。台面能耐强腐蚀，耐1550度高温，耐磨，便于清洁，不变形不变色，美观大方，安全环保，免维护;技术性能，台面质量稳定、吸水率平均值为0.03%，其放射性限量内照射指数结果为≤0.4；外照射指数结果为≤0.4，以上台面质量稳定需提供SEFA委托SGS测试项目：SEFA 3-2010科学设备及家具协议-实验室工作台面的台面检测报告，缩水率须提供参照GB/4100-2006检测吸水率项目的检测报告，放射性须提供参照GB/6566-2010“建筑材料放射性核素限量”进行检验的检测报告。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 提供由投标单位送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具一年有效期内的检测报告。 | 24 | 张 |
| 7 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 技术要求满足：满足GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件：椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻：倾翻力≥20N，应无倾翻；椅凳类强度和耐久性：座面、椅背静载荷试验：单人位/座面加载力：1300N、椅背加载力：450N、加载次数：10次、加载时间：≥10s；椅腿前向静载荷试验：加载力：500N、加载次数：10次、加载时间：≥10s、座面平衡载荷1000N；座面冲击试验：冲击高度：180mm、冲击次数：10次；椅凳跌落试验：跌落高度：200mm 跌落次数：10次/腿或基座大于200mm非叠放椅。提供由投标单位送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具一年有效期内的检测报告。 | 48 | 张 |
| 8 | 落地式紧急冲淋 | 定制 | SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟 | 1 | 套 |
| 9 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮 | 4 | 个 |
| 10 | 智能通风柜（投标投标单位需提供样品） | 1200*850*2350 | 一、结构组合： 1)通风柜前框、后框采用前后分体模块化结构 2)前框采用喷涂合金立柱、上下一体式结构，坚固耐用，内置配重彻底解决常规通风柜配重后置安装维修困难的问题。 3)后框采用左右钢架结构，横向钢架支撑拉紧，轻松支撑25mm以上陶瓷台面 4)坚固的后框结构能使用叉车移动通风柜整体，实现革命性通风柜柔性化布置 5)前框组成 a)固定门玻璃视窗 采用3+3夹胶玻璃，在承受爆炸冲击时，玻璃只碎裂不会飞溅，保证实验人员安全 b)移动玻璃视窗 采用3+3夹胶玻璃，在承受爆炸冲击时，玻璃只碎裂不会飞溅，保证实验人员安全；采用新式导轨式移动视窗，方便安装无须调试，同时没有皮带外漏，增加美观同时避免通风柜体酸碱腐蚀会皮带，容易造成断裂下坠的潜在危险 c)功能柱 内置隔离式水，电，气、补风一体设计，与前框为一整体。台面补风，大大降低泄漏率；提供可编程急停开关，自由定义紧急排风还是关闭阀门等功能 补风默认为安全内补风，可选配节能外补风 6)后框柜体内含操作台面，导流板、稳流器、支撑钢架 二、外壳： 1)前框采用模具成型优质合金，线条流畅进风顺畅，材质本身永不生锈，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理，适合实验室酸碱环境 2)后框采用1.2 mm厚优质冷轧钢板冲压成型制作，钢架采用2.0mm厚的钢管焊接成型，表面经耐酸碱处理，适合实验室酸碱环境 3)内衬板、导流板采用耐腐蚀、阻燃、防爆，耐 700℃温度，一体透芯，从里到外为 同一材质。厚度：采用 5mm 厚乳白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板。并符合以下技术要求： 1、委托SGS检测，按GB/T17657-1999,表面耐干热性180度，检验结果为1级表面无变化的检测报告。 2、阻燃性采用UL94-2012测试方法，满足UL94，V-0的要求：第一次（t1）和第二次（t2）余焰时间都为“0”。的检测报告。 3、委托SGS检测弯曲强度，采用ASTM D790-10方法A，测试项目为弯曲强度，测试结果为≥90MPa的检测报告。 ▲投标时提供满足以上参数的“陶瓷纤维板”的检测报告复印件并加盖委托单位红色公章。 三、台面：采用25mm碟型实验室工业陶瓷板台面，阻水边的厚度至少为（7±1）mm，边缘凸起参照DINEN12916:1995-10,条款4.1，,测量值≥6.5mm的检测报告；≥6.5mm阻水边，能每平方米内凹面储液至少5升以上，能有效防止有害液体外溢，确保实验室人员操作安全，并符合以下技术要求： 1、化学性能要求：台面持有2016-2018年度SEFA委托SGS测试项目：SEFA 3-2010科学设备及家具协议-实验室工作台面连续3年的台面检测报告。 2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45；须提供检测机构出具的辐射限量检测报告为符合要求。 3、破坏强度要求：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%B Ia类为检测依据。经国家建筑材料测试中心，检测结果为11930N及以上的检测报告为符合要求。 4、断裂模数要求：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%B Ia类为建议依据。经国家建筑材料测试中心，检测结果为：平均值≥44.1Pa,最小值≥43.6Pa的检测报告为符合要求。 5、吸水率要求：参照GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G:干压陶瓷砖E≤0.5%B Ia类为依据检测吸水率，经国家建筑材料测试中心平均值为≤0.02%的检测报告为符合要求。 7、耐高温要求：考虑到设备的使用环境可能会在持续高温的情况下，提供由第三方检测机构出具的耐极限高温达到1500度以上的检验报告。 8、水槽台台面采用25mm厚陶瓷台面，依据实验室陶瓷台面DIN相关要求，阻水边的厚度至少为（7±1）mm，边缘凸起参考DINEN12916:1995-10,条款4.1，,测量值≥6.5mm的检测报告；≥6.5mm阻水边，能每平方米内凹面储液至少5升以上，能有效防止有害液体外溢，确保实验室人员操作安全。 ▲投标时提供满足以上参数的“陶瓷台面”检测报告复印件并加盖委托单位红色公章。 四、照明：采用22W LED灯（1.8米和1.5米两个，1.2米一个），并设有3mm厚磨砂亚克力板，有很强的透光性，同时保证实验台面光度超过550光照度，使实验人员不刺眼，不伤眼，不容易炫目，同时作为泄爆口，符合欧标EN1475的设计标准。 五、拉手、采用高强度ABS注塑成型和铝合金把手，不变型，手感舒适，符合人体操作习惯，并具备上升机械限位、下降自动解锁特性，符合欧标EN1475的设计标准。 六、多功能电气盒、可安装多大8组的IP56插座等，操作方便、安装便捷。 七、多功能水、气盒、可安装各种气嘴、水嘴、下水等，操作方便、安装便捷。 八、化验水斗、采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 九、化验水咀、采用实验室专用单口烤漆水咀。 十、顶部集气罩及拓展性功能： 1)采用超大型注射模块一次成型，优质PPS材质具备优越的耐酸碱特性，更具备V0级阻燃能力 2)符合空气动力学设计的圆形无死角结构，具备优异的排风和降噪能力。 3)可满足增加文丘里压差控制模块，实现通风柜排风量的精密测量的功能； 4)可满足增加冷凝水回流装置，避免冷凝水对操作台面实验的破坏污染的功能； 5)可满足增加主动清洗装置，可对集气罩内的沉淀物进行定期的冲洗，降低风险的功能 ； 6）可满足增加冷却装置，可接入冷冻水进入集气罩内，对高温气体实现集气罩端的高温气体冷却，降低酸雾塔的负荷的功能。 | 1 | 台 |
| 11 | 黄沙箱 | 420*420*420 | 实验室标配黄沙箱一个 | 1 | 个 |
| 12 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1 | 1 | 套 |
| 13 | 吸风罩 | / | 技术要求满足：外观要求：表面光洁，无毛刺、飞边等缺陷；折边挺直，无影响外观和使用的不良现象；砂光面纹路一致，线条均匀，外形方正对称，无缺角、凹坑和机械损伤；焊接要求：焊接牢固，无明显焊瘤、缺角，风道与风罩焊接挺直，无歪斜、单边等安装缺陷，各焊接缝无开裂；平面度mm：罩口四边的平面差≤1.5mm；风门要求：风门开闭灵活，锁定可靠，无卡阻；风门开启后，通风有效面积≥0.3dm3;材料厚度：主体材料厚度应≥0.80mm。需提供由投标厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具一年有效期内的检测报告。 | 24 | 个 |
| 14 | 吊装式通风系统 | 1200*300 | 规格：标准模块化组成，1200*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 12 | 套 |
| 15 | 室外行程通风系统 | 500*250mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：500*250。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套 |
| 16 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 1 | 台 |
| 17 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 1 | 套 |
| 18 | 变频器 | 5.5KW | 调节风量大小 | 1 | 台 |
| 19 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 1 | 只 |
| 20 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 21 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 22 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 23 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 24 | 风管 | 300*300 | PVC材质 | 6 | 米 |
| 25 |  | 300*500 | PVC材质 | 8 | 米 |
| 26 |  | 300*600 | PVC材质 | 10 | 米 |
| 27 |  | DN160 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 28 |  | DN110 | PVC材质 | 20 | 米 |
| 29 | 弯头 | 300*300 | PVC材质 | 6 | 只 |
| 30 |  | 300*500 | PVC材质 | 5 | 只 |
| 31 |  | 300*600 | PVC材质 | 4 | 只 |
| 32 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 33 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 20 | 只 |
| 34 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 35 | 风机电缆线 | / | 三相电缆 | 1 | 式 |
| 36 | 风机控制电箱 | / | 钢质 | 1 | 只 |
| 37 | 风管支架及吊杆 | / | 定制 | 1 | 套 |
| 38 | 科普窗帘 | 定制 | 文化卷帘，根据窗户面积进行定制设计与制作，素材由业主提供，包含设计、制作、加工与安装，包含人工和材料。 | 1 | 项 |
| 39 | 文化展示 | / | 105㎡，根据整体空间面积进行定制化设计，教室文化氛围的建设，吊顶，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等。含设计、人工及安装。 | 1 | 项 |
| 40 | 装饰布展 | / | 105㎡，包含地面墙面顶面拆除、地面保护、清理费、自流平、地胶铺设、配线、墙体处理、矿棉板吊顶、电路铺设、水管铺设、风管铺设等。 | 1 | 项 |
| 41 | 智能系统控制柜（投标单位需提供样品和演现场示） | 500*200*1250 | 规格：450*200*1100mm； 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （6）控制系统：采用自主研发控制系统； 系统需配置高性能 4 核处理器、5 英寸 720P 触摸显示屏、系统搭载智能创新手脉采集模块，通过手脉识别系统与机器视觉技术进行身份认证。用户使用吊装系统时需在控制系统刷手脉，确认使用者身份。系统支持验证用户的身份信息和验证结果实时上传到后台管理系统。 | 1 | 台 |
| 42 | 顶装智能控制平台（投标单位需提供样品和演现场示） | 10寸 | 规格：10寸触摸屏。 ▲集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |
| 43 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 1 | 套 |
| 44 | 远程控制系统（投标单位需提供样品和演现场示） | 定制 | ▲远程控制系统需满足以下功能： A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、 能使用APP能控制总电源关闭； C、 APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、 使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、 使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 1 | 项 |
| 45 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，开标现场提供实物样品。。 | 1 | 项 |
| 46 | 摇臂控制系统（投标单位需提供样品和演现场示） | 定制 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为正方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 12 | 套 |
| 47 | 模块主架舱体 | 1200*720*195 | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 12 | 组 |
| 48 | 集成功能模块舱体 | / | 采用ABS材质，模具一体成型。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 12 | 套 |
| 49 | 电源供应模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 24 | 组 |
| 50 |  | 0-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能；。 | 24 | 组 |
| 51 |  | 485模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 12 | 个 |
| 52 | 学生端防堵反冲洗装置 | 定制 | 给水采用4分国际知名品牌PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 | 12 | 套 |
| 53 | 学生端给排水接口 | / | PVC材质，给排水接头采用国际知名品牌,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 24 | 套 |
| 54 | 自动管理排水系统 | / | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 1 | 套 |
| 55 | 辅助舱体 | 450*720*195 | 采用标准模块化组成，450*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 4 | 组 |
| 56 | 主架舱体防尘检修板 | 1200*500*1 | 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO²保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 6 | 个 |
| 57 | 辅助舱体防尘检修板 | 450*500*1 | 采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 4 | 个 |
| 58 | 智能灯光照明装置 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 12 | 组 |
| 59 | 电源供应线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品），不含网络布线。 | 1 | 项 |
| 60 | 智能控制系统线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 1 | 项 |
| 61 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 62 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 63 | 舱体末端封板 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 4 | 个 |
| 64 | 支架功能封板 | / | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 18 | 套 |
| 65 | 安装支架 | / | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 式 |
| 66 | 安装辅件 | 定制 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板，专员安装等 | 1 | 式 |
| 2、有机化学实验室 |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1、抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（95%）；乙酸（90%）；氢氧化钠（38%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格； 2、物理性能要求：吸水率、表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐沸水性，抗冲击性能等物理性能符合国家标准检测要求； 3、环保性能要求：按照相关国家标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量达到E1级标准； 4、三聚氰胺的特殊迁移性能要求：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小余2.0mg/kg依据《EN13130-1：2004&DD CEN/TS13130-27:2005》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格； 5、表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：腐霉利、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、百菌清均未检出（检测依据GB2763-2014）。 投标时必须提供满足以上技术参数的检测报告复印件（加盖委托单位红章）。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1.此主控台配备一只总电源开关和 4 只分组开关，总电源开关为带漏电和过载 双重 保护 的 开关， 学生 220V 开关 也带 过载保护 ，为实验提供 必要的安全保障 2.输入电源：AC220V ± 10% 、频率 50Hz 3.工作环境：温度 - 20 º C~+5 0 º C ， 相对湿度 <85 ％（ 25 º C ） ， 海拔 <4000M | 1 | 套 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 4 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 5 | 三联高低位龙头 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 8 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 9 | 安全电源 | 定制 | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； | 24 | 个 |
| 10 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1200*600*780mm； 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 24 | 张 |
| 11 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 5 | 个 |
| 13 | 虚拟实验室 | / | 虚拟实验交互体验软件，可直接单机操作体验，体验者可通过单机操作、模拟实验内容，观察实验现象。 投标单位需提供“虚拟实验室”软件著作权复印件，原件备查。 | 1 | 套 |
| 13 | 黄沙箱 | 420*420*420 | 实验室标配黄沙箱一个 | 1 | 个 |
| 14 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1 | 1 | 套 |
| 15 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 套 |
| 16 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 1 | 台 |
| 17 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 1 | 套 |
| 19 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 1 | 只 |
| 20 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 21 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 22 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 23 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 24 | 风管 | 300*450 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 25 |  | DN160 | PVC材质 | 31 | 米 |
| 26 |  | DN110 | PVC材质 | 25 | 米 |
| 27 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 3 | 只 |
| 28 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 29 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 24 | 只 |
| 30 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 31 | 风机控制电箱 | / | 钢质 | 1 | 只 |
| 32 | 风管支架及吊杆 | / | 定制 | 1 | 套 |
| 33 | 科普窗帘 | 定制 | 文化卷帘，根据窗户面积进行定制设计与制作，素材由业主提供，包含设计、制作、加工与安装，包含人工和材料。 | 1 | 项 |
| 34 | 文化展示 |  | 105㎡，根据整体空间面积进行定制化设计，教室文化氛围的建设，吊顶，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等。含设计、人工及安装。 | 1 | 项 |
| 35 | 装饰布展 |  | 105㎡，包含地面墙面顶面拆除、地面保护、清理费、自流平、地胶铺设、配线、墙体处理、矿棉板吊顶、电路铺设、水管铺设、风管铺设等。 | 1 | 项 |
| 3、无机化学实验室 |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 3000*700*900；1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1.此主控台配备一只总电源开关和 4 只分组开关，总电源开关为带漏电和过载 双重 保护 的 开关， 学生 220V 开关 也带 过载保护 ，为实验提供 必要的安全保障 2.输入电源：AC220V ± 10% 、频率 50Hz 3.工作环境：温度 - 20 º C~+5 0 º C ， 相对湿度 <85 ％（ 25 º C ） ， 海拔 <4000M。 | 1 | 套 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 4 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 5 | 三联水嘴 | / | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 2、技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴：螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度；抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形 密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。提供由投标厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具一年有效期内的检测报告。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 8 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 9 | 安全电源 | 定制 | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； | 24 | 个 |
| 10 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1200*600*780mm； 1.新型钢制结构 1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 | 24 | 张 |
| 11 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 5 | 个 |
| 13 | 黄沙箱 | 420*420*420 | 实验室标配黄沙箱一个 | 1 | 个 |
| 14 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1 | 1 | 套 |
| 15 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 套 |
| 16 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 1 | 套 |
| 17 | 变频器 | 5.5KW | 调节风量大小 | 1 | 台 |
| 18 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 1 | 只 |
| 19 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 20 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 21 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 22 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 23 | 风管 | 300*450 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 24 |  | DN160 | PVC材质 | 31 | 米 |
| 25 |  | DN110 | PVC材质 | 25 | 米 |
| 26 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 3 | 只 |
| 27 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 28 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 24 | 只 |
| 29 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 30 | 风机控制电箱 | / | 钢质 | 1 | 只 |
| 31 | 风管支架及吊杆 | / | 定制 | 1 | 套 |
| 32 | 科普窗帘 | 定制 | 文化卷帘，根据窗户面积进行定制设计与制作，素材由业主提供，包含设计、制作、加工与安装，包含人工和材料。 | 1 | 项 |
| 33 | 文化展示 |  | 105㎡，根据整体空间面积进行定制化设计，教室文化氛围的建设，吊顶，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等。含设计、人工及安装。 | 1 | 项 |
| 34 | 装饰布展 |  | 105㎡，包含地面墙面顶面拆除、地面保护、清理费、自流平、地胶铺设、配线、墙体处理、矿棉板吊顶、电路铺设、水管铺设、风管铺设等。 | 1 | 项 |
| 4、化学准备室 |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央操作台 | 2400*1200*800 | 规格尺寸（mm）:2400*1200*800 2.面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体 9.其他性能要求： 1）抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（95%）；乙酸（90%）；氢氧化钠（38%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格； 2）物理性能要求：吸水率、表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐沸水性，抗冲击性能等物理性能符合国家标准检测要求； 3）环保性能要求：按照相关国家标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量达到E1级标准； 4）表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：腐霉利、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、百菌清均未检出（检测依据GB2763-2014）。 投标时必须提供满足以上技术参数的检测报告复印件（加盖委托单位红章） | 1 | 张 |
| 2 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 4 | 个 |
| 3 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 4 | 三联高低位水嘴 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 5 | 试剂架 | 2400*275*750 | 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 技术要求满足：外观要求：表面光洁，无毛刺和快口，安装牢固规正，无歪斜、松动；涂层要求：涂层均匀，色泽一致，无漏涂和明显色差；材料要求：试剂架任何部位都有防腐处理；平面度mm：台面对角平面差应≤3mm。 提供由投标厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具一年有效期内的检测报告。 | 1 | 组 |
| 6 | 滴水架 | 600*450 | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 2 | 个 |
| 7 | 通风药品柜 | 1000*500*2000 | 1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 10 | 个 |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 10 | 个 |
| 9 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚至25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； 12.技术要求满足：满足：GB 24820-2009实验室家具通用技术条件：储物柜力学性能：拉门强度试验：质量30kg,10次，无损；；拉门水平静载荷试验：力80N,10次，无损；拉门猛开试验：质量3.0kg,10次，无损；空载稳定性试验：力矩200N.m,不应倾翻；活动部件垂直加载稳定性试验：不应倾翻。 提供由投标厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具一年有效期内的检测报告。 | 1 | 台 |
| 10 | 通风柜通风系统 | / | 配置排风机、控制电箱。采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径315mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。满足通风药品柜、通风柜的通风使用。 | 1 | 套 |
| 11 | 装饰布展 |  | 48㎡，包含地面墙面顶面拆除、地面保护、清理费、自流平、地胶铺设、配线、墙体处理、矿棉板吊顶、电路铺设、水管铺设、风管铺设等。 | 1 | 项 |

▲其他要求：

1.所投产品的规格尺寸应参照清单中的要求；

2.开标时应按要求携带如下的样品，并根据要求进行现场演示：

（1）智能通风柜

（2）智能摇臂升降系统：（包含智能摇臂升降系统、全新钢塑水槽柜、三联水嘴、PP一体化水槽、多功能实验下水装置、智能系统控制柜、顶装智能控制平台）。

3.以上清单中提及需提供产品检测报告与授权文件的，中标人需在签订合同后7个工作日内递交所有检测报告原件（附所有检测报告的清单一份，表格里需注明招标文件里所属的序号及名称，并按顺序排列）供采购单位核验。若在规定时间内未能提供全部检测报告原件的，则视为不能诚信履约，采购单位将如实上报财政监管部门，并按照合同相关条款执行。

# 四、样品与演示需求

（一）智能通风柜

评委根据样品的外观、制作工艺及产品与参数描述的吻合度，进行综合打分，制作工艺良好且参数完全符合技术要求的。

（二）智能摇臂升降系统演示

“智能摇臂升降系统”（包含：智能摇臂升降系统、全新钢塑水槽柜、三联水嘴、PP一体化水槽、多功能实验下水装置、智能系统控制柜、顶装智能控制平台）的操作演示，具体要求如下：

（1）智能手脉识别：

用户使用智能摇臂升降系统时需在控制系统中刷手脉，以明确使用者身份； 当使用者手脉认证成功后，设备方可启用，保证操作系统安全高效、先进便捷。

- 通过电控箱或APP控制给水开与关，要求给水开关打开时排水自动打开，给水关闭时排水系统在废水排完后自动停止，水柜与摇臂之间没有任何通讯控制线；上下水接头采用自动止水功能，不得使用手动阀门，当水管拔出后，管道内的水不能渗漏；给水在工作时给水拔出后，给水自动关闭；同时插上水管，给水自动开启。

# 第三标项：杭州文汇学校语训设备

# （标有“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“▲” 系指实质性要求条款，）

一、项目概况

项目实现功能：集体语训系统工作原理(功能描述)：

通过无线传输，将说话者的声音通过调频信号直接传给佩戴助听器、人工耳蜗的孩子们。不管老师在教室的哪个位置、不论学生距离老师的远近、周围环境噪音多嘈杂，学生都能够接收到相对清晰的声音信号，从而帮助聋孩子更好的听清、听懂。

系统组成：

主要由发射机、编码器、接收机、助听器四部分构成，同时包含电子耳蜗适配器、无线话筒等其他相关设备及配件。

发射机：教师佩戴，将老师的声音通过2.4G无线数字技术，传输给接收机。

接收机：和助听器匹配使用，整体防水，接收来自发射机的数字信号，转换成声音传递给聆听者。

自动编码器：每个班级配备一台，自动将各个班级的学生分配在一个数字频道内，保证不同班级的学生不会串频。

助听器：全数字编程超大功率助听器，兼容集体语训系统。

学生无线话筒：教学互动过程中学生与学生间的信息传输，学生在使用话筒回答问题的过程中回答者的言语信号会通过话筒传输到其他学生的助听器中。

耳蜗适配器：接收机与人工耳蜗的连接装置

# 现有设备及使用状况：

# 目前我校已对部分班级、功能教室、学生和任课教师进行了集体语训设备的配备，目前有发射机、接收机、自动编码器、助听器、以及学生无线话筒等设备，设备投入使用以来，已使用的老师和学生对集体语训设备给予了非常高的认可，无论是教育教学还是康复都起到了很大的帮助，还未配备集体语训设备的老师及学生强烈希望也能给他们进行配置，以帮助他们更好的学习、康复，教育教学。

为保证学校现有资源发挥最大功能不产生浪费，避免因设备不兼容而对教育教学产生影响，新采购设备需与现有设备可兼容使用。

# 二 、建设要求

购买集体语训系统设备一批，详见采购清单。

要求对设备进行使用调试。

为避免学校先期设备投入浪费，要求采购设备与先期设备（已有设备：发射机、自动编码器、助听器、一体接收机、学生无线话筒）保持兼容。

三．项目设备清单

| 序号 | 名称 | 规格(参数)要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发射机 | 1、▲彩色液晶触控屏或彩色液晶屏； 2、全中文操作，无需手动进行频道设置，自动进行编码分配； 3、具有智能麦克风系统，可自动调整麦克风的颈挂模式、会议模式和采访模式； 4、可通过音频数据线连接电视、电脑、手机、平板电脑等设备的音频输出用于教学； 5、无需验配软件即可调整每个听障学生助听器的音量的大小； 6、内置锂电池，可连续工作12小时以上，并可用充电宝随时进行充电； 7、可自由组成多个网络，在教学模式下，主发言人和次发言人有优先权区分，在会议模式下，每位发言者具有相同的权限，保证多位老师集体教学的方便有序性，至少支持8个发射机组成教学网络。可根据使用要求在教学模式、会议模式之间切换。 8、可随时监测各个发射器、接收器的连接状态、电池状态等信息，确保每个设备处于正常工作状态； 9、发射机与接收机之间的声音传输距离不小于40米； 10、发射器可以调节接收器的音量大小，以适应不同儿童听力补偿要求； 11、一台发射器可支持任意台接收器同时使用。 12、▲为避免前期投资浪费，要求投标产品与采购方原有的接收机（峰力欢乐10及峰力欢乐X）可兼容使用，如不兼容视为不符合招标要求，不予验收。 | 39 | 台 |  |
|  | 自动编码器 | 1、无需手动操作，可自动进行编码，具有显示屏，提供工作状态等信息； 2、体积小巧，工作半径1.5米且可进行调整； 3、可连续工作12小时以上，并可用充电宝随时进行充电； 4、可同时支持任意个接收机的编码工作； 5、自动数据连接，可同时使用且互不干扰。 | 39 | 台 |  |
|  | 助听器 | 1、全数字信号处理，验配范围：≤120dB； 2、▲独立可调节通道数量：≥20个； 3、▲最大声输出：≥138dB SPL； 4、▲满档增益：≥75dB SPL； 5、等效输入噪声：≤12 dB； 6、总谐波失真：≤5%； 7、频率响应范围：200—5000Hz； 8、双麦克风，可收集全向声音； 9、聆听程序：≥4个； 10、内置测听功能，具备数据存储、风噪声消除、防水防尘、自动声反馈抑制、低电压提示功能； 11、与接收机为一体化设计。 12、▲投标人需提供投标产品的具有专业检测资质的检测机构出具的《检测报告》复印件，以证明投标产品符合技术要求，中标后需提供检测报告原件审查。 | 78 | 台 |  |
|  | 一体式接收机 | 1、学生用机，与助听器一体化设计； 2、体积小巧，不大于耳背式助听器的体积； 3、有自适应增益、智能节能待机功能； 4、具备自由增益调整，并可通过发射机调整音量大小； 5、接收机被刷频确认音可调，并可调确认音声响； 6、可自动调节音频输入强度，无FM、FM+M档位； 7、可通过发射机读取、管理数据。 8、▲为避免前期投资浪费，要求投标产品与采购方现有设备（发射机，峰力络小新）可兼容使用，如不兼容视为不符合招标要求，不予验收。 | 60 | 个 |  |
|  | 通用型接收机 | 1、小型通用型接收机 2、兼容所有市场常见品牌的耳背式助听器和人工耳蜗言语处理器 3、附加自适应增益 4、自动连接 5、智能节能待机模式 6、自由增益+C33调整 7、可通过发射机校验读取/管理数据 8、链路质量监测 9、▲为避免前期投资浪费，要求投标产品与采购方现有设备（发射机，峰力络小新）可兼容使用，如不兼容视为不符合招标要求，不予验收。 | 18 | 个 |  |
|  | 耳蜗适配器 | 连接接收机至各品牌人工耳蜗言语处理器上。 由于学生安装的电子耳蜗品牌型号各不相同，因此需要根据采购人实际需求提供。目前学生安装的电子耳蜗主要品牌有澳大利亚科利耳耳蜗，奥地利美笛耳蜗，美国AB领先仿生耳蜗三种。 | 31 | 个 |  |
|  | 学生无线话筒 | 1、无线工作距离：≥40米； 2、连续工作时间：≥10小时； 3、供电方式：内置锂电池，并具有USB接口； 4、具备自动静音、手动静音功能； 5、具备智能音量调节功能； 6、具备支架及金属底座； 7、至少8个麦克风可同时使用； 8、智能声音管理功能，多人同时讲话时自动选择优先级确保仅有一个声音； 9、工作状态可随时监控； 10、可与稳态声塔系统充电插座兼容使用。 | 20 | 只 |  |

五、投标要求：

1．本项目要求在2019年9月1日前完成。

2.带▲项为必须满足，不能负偏离。

3.本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

4.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供，.投标总价应包括运抵学校的运费及安装调试费等。

5.所投产品需为原厂全新产品，2019年1月份后生产（耳蜗适配器除外）的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

6.所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

7.所有硬件和软件设备提供4年7*24小时免费保修和售后现场技术服务。

8.本项目质保期内需提供五台助听器作为设备故障时的备用机；一次性提供120个耳膜制作；每学年提供1000颗A675型号助听器电池及一次测听；每学年7月对助听器、发射机和接收机进行返厂保养维护。

# 第四部分      评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11招标文件要求提供样品，投标人提供非投标产品样品或没有提供样品的；

13.12采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.14投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.15投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的（带“▲”部分）；

13.16投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.17投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.18报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.19《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.21.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.21.4提供虚假的信用状况；
     13.21.5其他弄虚作假的行为。
   13.22投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1、本项目采用综合评分法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分35分，技术和服务方案 59分，投标人的资质和业绩情况6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式计算。根据上述评标原则，分值安排如下：

第一、三标项：

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲技术和服务方案 (59分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（8分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（14分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（4分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分）。

（3）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分）；

●　投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分）；

●　考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分）；

（4）组织实施方案（2分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务方案情况（9分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分）。

（6）项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，取得ISO9000等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（7）培训、测试、试运行和验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（9）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（10）投标文件的制作情况（1分）：相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（6分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（1分）：

●有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（5分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件、用户验收报告等工程实例证明（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

第二标项：

▲投标价格 (35分)：

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算）。

▲技术和服务方案 (59分)：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（8分）：

● 投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，提出具体可行的实施方案（3分）；

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（3分）；

● 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标人对现有标准规范体系的了解情况；投标技术方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求（2分）。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（13分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足投标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止（8分）；

● 投标产品是否能满足本系统运行的需求，其技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及产品的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等，在同类产品中是否具有优势（2分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求，参考投标产品的供货合同、验收报告及中标通知书等；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（3分）。

（3）投标设备现场演示、方案现场讲解和项目功能的实现情况（8分）：

● 投标人对应用系统整体架构，主要组成部分介绍、系统主要功能特性的实现等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况等。结合设备现场演示、方案现场讲解情况，主要包括：

1.智能通风柜（3分）

评委根据样品的外观、制作工艺及产品与参数描述的吻合度，进行综合打分，制作工艺良好且参数完全符合技术要求的， 得2-3分、制作工艺一般但参数符合技术要求的，得0--2分、制作工艺差且参数不满足技术要求的，不得分。

2.智能摇臂升降系统演示（5分）

“智能摇臂升降系统”（包含：智能摇臂升降系统、全新钢塑水槽柜、三联水嘴、PP一体化水槽、多功能实验下水装置、智能系统控制柜、顶装智能控制平台）的操作演示，具体要求如下：

1）智能手脉识别：

用户使用智能摇臂升降系统时需在控制系统中刷手脉，以明确使用者身份； 当使用者手脉认证成功后，设备方可启用，保证操作系统安全高效、先进便捷。评委根据现场演示效果与技术要求的匹配度，综合进行打分，最高分值3分，功能不满足的不得分。

2）通过电控箱或APP控制给水开与关，要求给水开关打开时排水自动打开，给水关闭时排水系统在废水排完后自动停止，水柜与摇臂之间没有任何通讯控制线；上下水接头采用自动止水功能，不得使用手动阀门，当水管拔出后，管道内的水不能渗漏；给水在工作时给水拔出后，给水自动关闭；同时插上水管，给水自动开启。评委根据现场演示效果综合进行打分，最高分值2分，功能不满足的不得分。

（4）关键技术解决能力和资源整合利用的能力（9分）：

● 投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况；投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性（3分）；

●　投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关信息系统之间的衔接，是否有安全、稳定、成熟可行的方案（3分）；

●　考虑系统的扩展和延伸能力，以及承诺与其他软件、硬件产品供应商的合作等情况（3分）；

（5）组织实施方案（2分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（6）售后服务方案情况（9分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（3分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否具备400或800售后服务热线，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（3分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商授权的代理证书及原厂质保服务承诺书，每缺少一样扣1分，扣完为止，未提供或提供的质保期限及服务承诺不符合要求此项不得分（3分）。

（7）项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，取得ISO9000等，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件和系统集成的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况；项目经理和技术负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、证书等）（2分）。

（8）培训、测试、试运行和验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（9）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）；

（10）优惠和承诺（1分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（11）投标文件的制作情况（1分）：相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

▲投标人的资质和业绩情况（6分）：主要包含投标人资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（2分）：

●有质量管理体系认证证书得1分，无的得0分。有高新技术企业证书的1分，无的得0分。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（5分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件、用户验收报告等工程实例证明（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

2、采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

# 3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：详见合同专用条款                                ；

1.4.2 发票开具方式：详见合同专用条款                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限： 合同签订后30日内完成项目设备供货、系统集成，实施，经初验合格交付使用进入试运行；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点                              ；

1.5.3 交付方式：现实交付    　　　                      　  。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1‰计算，最高限额为本合同总价的 1‰；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1‰计算，最高限额为本合同总价的1‰；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交     杭州   仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应提供的免费质保期详见合同专用条款

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于20 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属 采购人。 |
| 2.4.1 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 按照本行业通用的方式 。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件：本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式，具体如下： 本次项目合同总价为大写人民币 （￥ 元），采用分期付款方式： 到货款：乙方按照本合同规定全部交付合同设备，5个工作日内经甲方验货合格（规定时间内甲方未验收，视为验收合格），双方签署《杭州市教育设备政府采购货物到货清点单》后10个自然日内，向乙方支付合同总额40%的交货付款金额，大写人民币 （￥ 元） 设备初验付款：系统设备到货、安装完毕，由甲方初步验货合格，双方签署《杭州市教育设备政府采购货物初验单》后10个自然日内，向乙方支付合同总额30%的交货付款金额，大写人民币 （￥ 元） 设备终验付款：系统试运行1个月正常，提交全部报告材料，通过正式验收后10个工作日内，乙方凭发票、《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》或验收报告、《杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表》向甲方办理合同余款结算手续。 |
| 2.8.3 | 免费质保期:第一、二标项：三年，第三标项：四年。 |
| 2.9 | 货物的风险负担：货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担，全部由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15日内以书面形式变更合同； |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方15日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 。 |
| 2.21.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应3个工作日内按约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金； |
| 2.21.2 | 履约保证金在货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方； |
| 2.22 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。，每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

# 6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目【招标编号：HJZCD-2019-033】的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）、

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）投标设备参数清单……………………………………………（页码）

# （4）《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目【招标编号：HJZCD-2019-033】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本5份；商务技术文件正本1份，副本 5份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标（开标）一览表

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

按你方招标文件要求，我们 ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为HJZCD-2019-033的招标文件[项目名称：弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目]之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

XXX项目  第XX标项XXX：

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

三、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

四、《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》、《残疾人福利性单位声明函》

（如果有）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书（或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

# （2）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

# （3）法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）………………………………………………………（页码）

（4）声明书（须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）…………………………………………………………………………（页码）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料（如果有）…………………………（页码）

（6）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）…………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（11）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明…………………………（页码）

# （12）投标设备参数清单………………………………………………（页码）

# （13）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （14）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（16）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（18）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（19）培训计划…………………………………………………………（页码）

（20）验收方案…………………………………………………………（页码）

（21）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、法人授权委托书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：          ）代表我公司全权处理              弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目[招标编号：HJZCD-2019-033]的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2019年 月  日起至2019年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：2019年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXX采购项目【编号：XXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人的身份证（复印件）、授权委托人的身份证和劳动合同和社保交纳记录（社保中心盖章）（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月

四、声明书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加弱电设备二期、创新化学实验室、语训设备项目[招标编号：HJZCD-2019-033]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

声明日期：2019年   月   日

五、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 相关证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

八、商务偏离说明表

招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

九、廉 政 承 诺 书

XXX（单位名称）、杭州市教育技术中心：

我单位响应你单位项目招标要求投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营、坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局，由此引起的响应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

承诺日期：2019年   月   日

十、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十一、认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十二、投标设备参数清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按采购清单顺序分类填写，行数不够请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十三、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

## 十四、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十五、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十六、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十八、备品备件及供选择的配套零部件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十九、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十一、技术偏离说明表

招标编号：                                                    第   标项

| 设备材料名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所参考品牌相当的产品参加投标。外购产品请在表中详细注明外购厂家、品牌及技术参数响应情况，并标注“外购”字样。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

二十三、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

附件1：杭州市教育设备政府采购货物验收回复单

杭州市教育技术中心：

供应商已按杭州市教育设备政府采购购销合同【杭教采2017（ XX ）--XXX】的规定，已将下列采购物品安装调试完毕，并已在设备的左侧上方或者按照合同要求粘贴了《杭州市教育设备政府采购售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。

验收物品清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置简述 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

以上共计发票：   份，发票号码为：

采购人（公章、财务专用章）：            供应商（公章）：

联 系 人：                             联 系 人：

联系电话：                             联系电话：

手机：                                 手机：

签收日期：20  年  月  日               供货日期：20   年  月  日

注：本单一式三份，二份由采购单位留存，一份供应商留存。

附件2：杭州市教育设备政府采购供应商履约评价意见表

反馈日期：2019年     月    日

| 政府采购 |  | 履约时间 | 2019年 月 日至2019年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 采购单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 供应商名称 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 履约情况评价 | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
|  | 根据供应商履约情况是否按合同约定进行资金支付。 是（ ）；否（ ） |
|  | 评语： |
| 具体评价指标 | 1. 项目或产品的性能指标和技术服务能力是否响应投标文件和合同中的承诺。是（ ）；否（ ） |
|  | 2. 是否按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施。是（ ）；否（ ） |
|  | 3. 项目或产品的质保期（系统维护期）是否响应投标文件和合同中的承诺，并提供相应的保修卡、服务承诺函等资料。是（ ）；否（ ） |
|  | 4. 是否在项目试运行阶段有实施人员常驻现场。是（ ）；否（ ） |
|  | 5. 是否在试运行期间对系统及设备及时进行完善和调优，满足采购单位需求。是（ ）；否（ ） |
|  | 6. 是否在试运行期内，随着采购单位需求的调整随时作出响应。是（ ）；否（ ） |
|  | 7. 对采购单位的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） |
|  | 8. 是否进行了操作技术示范和讲解，并按照投标文件承诺完成对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训。是（ ）；否（ ） |
|  | 9. 是否按项目验收标准提交相关工作内容及成果文档。是（ ）；否（ ） |

注：采购单位在该设备使用期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向杭州市教育技术中心（电话、传真85154397）、市财政局（电话、传真：87715261）投诉。感谢合作。

附件3：杭州市教育设备政府采购实施情况跟踪督查表

采购单位（公章）                        日期：       年     月    日

| 项目名称及 采购编号 |  | 采购方式及 评标办法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目执行书 编号 |  | 采购单位联系人 联系电话 |  |
| 采购预算 （万元） |  | 中标价格（万元） |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务单位名称 |  |
| 中标时间 |  | 合同签订时间 |  |
| 实际供货时间 |  | 项目验收时间 |  |
| 具体采购项目情况 | 验收物品清单（可另附页） |
|  | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 金额（万元） |
| 签收单位 |  | 签收人 |  |
| 售 后服务情况 | 1.送货是否及时：是（ ）；否（ ） 2.服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 3.是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 4.维修响应是否及时：是（ ）；否（ ） 5.其他评价： |

注：1.此表由具体采购学校（单位）每次完成采购任务后填写，并一式两份，分别报市教育技术中心（市教育资产营运管理中心）和驻教育局监察室；

2.驻教育局监察室将适时组织市教育技术中心（市教育资产营运管理中心）到具体采购学校（单位）对采购实施情况进行抽查。

附件4：联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市教育技术中心组织实施的XXX采购项目（XXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

附件5：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件7：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表8：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

附录1：

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。