富阳区城市地下市政基础设施普查项目

项目编号：HZJSCG20211101

公开招标采购文件

采购人：杭州市规划和自然资源局富阳分局

采购代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

二〇二一年十一月

目录

第一章采购公告

第二章采购需求

第三章投标人须知

前附表

一、总则

二、采购文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

八、招标代理费

九、政府采购政策

十、解释权

第四章评分办法及评分标准

第五章合同主要条款

第六章投标文件相关格式

# 第一章  采购公告

一、项目基本情况

项目编号：HZJSCG20211101

项目名称：富阳区城市地下市政基础设施普查项目

预算金额：850万元

| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 单价 | 小计 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 地下管线探测 | 892km | 3300元/公里 | 294 万 | 349万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 25万m² | 2.2元/平方米 | 55万 |  |
| 标段二 | 地下管线探测 | 376km | 3300元/公里 | 124万 | 161万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 17万m² | 2.2元/平方米 | 37万 |  |
| 标段三 | 地下管线探测 | 388km | 3300元/公里 | 128万 | 148万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 9万m² | 2.2元/平方米 | 20万 |  |
| 标段四 | 地下管线探测 | 318km | 3300元/公里 | 105万 | 147万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 19万m² | 2.2元/平方米 | 42万 |  |
| 标段五 | 项目监理及其他费用 | 1项 |  | 45万元 |
| 合计 | 850 |
| 备注：地下公共停车场、人防、地下通道等普查要求90%面积提交二维成果，限价2.0元/平方米，10%面积提交三维成果，限价4.0元/平方米（三维成果包含二维成果）。折合单价2.2元/平方米。 |

合同履约期限：2023年12月底前完成。

本项目允许联合体投标，其资信认定以联合体主体方为准，联合体成员不得超过2个。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：同时具有测绘地理信息主管部门颁发的工程测量乙级（包含地下管线测量）、地理信息系统乙级资质。参与监理标投标的，还应具有测绘监理资质。

三、获取招标文件

时间：2021年11月8日至2021年11月29日

地点（网址）：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)

方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版;

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

##### CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见“浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年11月30日09时00分

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

开标时间：2021年11月30日09时00分。

开标地点（网址）：杭州市富阳区公共资源交易中心开标室3

五、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

六、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

1.采购人名称：杭州市规划和自然资源局富阳分局

联系人：祝波恩

联系电话：0571-63326058

2.采购代理机构信息

杭州建设工程造价咨询有限公司

机构地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公望街1160号1104B室

业务联系人：许志超 联系电话：0571-58979599

质疑答复联系人：徐凯 联系电话：0571-58979599

电子邮箱：125319180@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

杭州市富阳区财政局采监科

地址：杭州市富阳区富春路11号

联系人：银霖

监督投诉电话：61772959；

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## （一）项目说明

为全面落实《浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号）、《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》（浙自然资厅函〔2021〕431号）和《杭州市城市地下市政基础设施普查实施方案》文件要求，高标准、高质量、高效率完成我区地下市政基础设施普查任务，结合我区实际情况，制定本工作方案。

### 普查目标

组织开展城市地下市政基础设施普查，即查清城市地下市政基础设施的种类、数量、位置、属性及分布情况，建成地下市政基础设施普查数据库。

### 普查范围

本次普查范围富阳区主城区及周边街道总面积约83km², 涵盖富春街道、东洲街道、鹿山街道、银湖街道，覆盖范围内快速路、主干路、次干路、支路、通道等道路及街巷和公园、广场等其他公共区域，以及穿越普查区域的主干管线,地上地下一体化普查,以保持其联通性和连续性。

地下市政基础设施普查范围图

### 普查对象与内容

本次普查内容为查清普查范围内的地下市政基础设施空间信息、管理信息和技术信息，包括设施位置、结构外轮廓特征、几何形状等空间信息；设施名称、主管部门、运营（权属）单位、建设年代等管理信息；以及设施的敷设方式、覆土深度、施工方式等技术信息。

普查对象包括：

（一）地下管线及附属设施

本次普查内容为除给水、排水（包括雨、污水）、燃气外的所有其他地下管线及其附属设施，主要管线种类为电力、通信、工业、热力、路灯等。普查区域内共有地下管线约1974km。既有成果为2007年地下管网普查成果资料,从2007年至今未进行更新测绘,该普查成果仅作为本次普查外业工作底图。

（二）地下通道

地下通道主要包括地下人行通道、地下车行通道、地铁等。其中市地铁集团负责实施全市所有的地铁线路的普查工作，并汇交普查建库成果。普查区域内暂未收集到地下人行通道和车行通道数据资料。

（三）地下公共停车场

地下公共停车场主要包括独立占地的面向公众服务的地下停车场和由建筑物代建的不独立占地的面向公众服务的地下停车场，包括对外开发的公共建筑、商业建筑的地下停车场。普查区域内共有地下公共停车场 36处，建设面积约70万㎡。其中对玉长城、万达广场、鹿山时代、东方茂、富春新天地、宝龙广场、奥特莱斯等城市综合体人防工程和地下停车场及东吴公园地下停车场采用激光扫描、数字近景摄影测量等技术进行测量。

本次调查以地下公共停车场为主。在完成地下公共停车场调查后，如果预算容许，适当进行部分机关、企业事业单位、住宅小区、其他居民区等内部地下停车场（人防设施）普查工作。

（四）人防工程

人防工程（含早期人防工程）主要包括为保障战时人员与物资掩蔽、医疗救护等需要而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

（五）废弃工程

废弃工程主要包括无法修复利用的地下市政基础设施，如废弃地下管线、废弃地下通道、废弃人防工程等。

各权属单位未上报废弃工程相关信息，需在普查过程中调查确认。

（六）地下城镇污水与生活垃圾处理设施

地下城镇污水处理设施是指位于地面以下天然形成的或人工挖掘的相对封闭的用于处理污水的设施；地下城镇生活垃圾处理设施是指位于地面以下天然形成的或人工挖掘的相对封闭的用于处理生活垃圾的设施。

目前未收集到相关资料，待普查开始后深入调查。

- 地下河道

地下河道指位于地面以下天然形成或人为覆盖形成相对封闭的城市内河河段。根据掌握的初步资料，普查范围内有北渠出口段、鹿山翻水站、新桥泵站、大小坞坑溪下穿城市隧道排江通道等4处。

### 普查工作量

| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 单价 | 小计 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 地下管线探测 | 892km | 3300元/公里 | 294 万 | 349万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 25万m² | 2.2元/平方米 | 55万 |  |
| 标段二 | 地下管线探测 | 376km | 3300元/公里 | 124万 | 161万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 17万m² | 2.2元/平方米 | 37万 |  |
| 标段三 | 地下管线探测 | 388km | 3300元/公里 | 128万 | 148万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 9万m² | 2.2元/平方米 | 20万 |  |
| 标段四 | 地下管线探测 | 318km | 3300元/公里 | 105万 | 147万元 |
|  | 地下公共停车场、人防、地下通道等 | 19万m² | 2.2元/平方米 | 42万 |  |
| 标段五 | 项目监理及其他费用 | 1项 |  | 45万元 |
| 合计 | 850万元 |
| 备注：地下公共停车场、人防、地下通道等普查要求90%面积提交二维成果，限价2.0元/平方米，10%面积提交三维成果，限价4.0元/平方米（三维成果包含二维成果）。折合单价2.2元/平方米。 |

备注1：该工作量包括数据入库及图件制作。如杭州建委、杭州市规划和自然资源局另有要求的，同时要按杭州要求建立好市级数据库。

2、标段一负责普查范围内各标段的成果数据及库体数据接边，包括由城投集团生产的给水、雨水、污水、燃气。

3、以上工作量为预估工作量，可能实际工作量超过预估工作量。为使工作能顺利完成，甲方同中标企业签合同时，合同总价不变，单价以中标企业投标时的折扣率计算，工作量为预估工作量除以折扣率。

4、项目款结算时按实际工作量结算，原则上控制总价不超合同价。如确实需超出合同总价，应及时同甲方沟通，并经甲方同意。原则上增加工作量在3%以内，不再另行结算，超过3%按实计算，但不得超过10%。

### 工期要求

1、2021年12月底前完成普查区域内全部地下通道、地下公共停车场、人防工程等设施普查工作（不含地下管线及附属设施）。

2、2022年5月底完成银湖科技城射击综合馆、新闻媒体与安保中心、飞碟靶场、射箭场、现代五项激光跑和马术场地等亚运场馆周边管线普查工作。

3、2023年6月底前完成地下管线等其他城市地下市政基础设施普查和普查成果数据库建库工作。

4、2023年12月底完成本市城市地下市政基础设施的普查成果验收，绘制我区城市地下市政基础设施“一张图”，并向省自然资源厅汇交普查成果。

## （二）项目实施要求

### 实施参考依据

（1）《浙江省测绘地理信息条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第10号）；

（2）《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）；

（3）《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函〔2021〕208号）；

（4）《关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号)；

（5）《关于印发浙江省地下市政基础设施普查方案的通知》（浙自然资厅函〔2021〕431号）;

（6）《杭州市加强城市地下市政基础设施建设管理试点实施方案》（杭建地空〔2021〕222号）

（7）《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；

（8）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》GB/T 39616-2020；

（9）《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1∶500  1∶1 000  1∶2 000 地形图图式》 GB/T 20257.1-2017；

（10）《工程测量标准》GB 50026-2020；

（11）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

（12）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（13）《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；

（14）《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005；

（15）《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015；

（16）《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；

（17）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（18）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

（19）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

（20）《城市地下道路工程设计规范》CJJ/T 221-2015；

（21）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015；

（22）《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；

（23）《管线测绘工程监理规程》CH/T 6009-2019；

（24）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》DB33/T 817-2010；

（25）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》DB33/T 1152-2018。

（26）《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》

（27）《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查规范》

（28）《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》

（29）《杭州市城市地下市政基础设施普查实施方案》

（29）《杭州市城市地下市政基础设施普查实施方案》

（30）《富阳区城市地下市政基础设施普查工作方案 》

### 基准系统

坐标系统：采用2000国家大地坐标系。

高程基准：采用1985国家高程基准。

### 精度要求

平面精度

（1）明显地下管线（构筑物）点的平面位置测量中误差不大于50mm；

（2）隐蔽地下管线（构筑物）点的平面位置探查中误差不大于0.05h，其中h为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算。

高程精度

地下管线（构筑物）点的高程测量中误差不大于30mm。

埋深精度

（1）明显管线点的埋深量测中误差不大于25mm；

（2）隐蔽管线点的埋深探查中误差不大于0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算。

净高精度

地下构筑物净空高度量测中误差不大于25mm。

### 资料整理

充分利用权属（管理）单位提交的既有地下市政基础设施成果，在前期分析评估的基础上，对可利用资料进行整理、对比分析、扫描、数字化后进行数据整理，将所收集的资料数据格式、坐标系统等进行转换，提取可利用的空间信息、技术信息和管理信息，补充完善缺失信息后进行数据库建设。

### 普查单元

普查单元以道路、街区为单元进行划分，无缝拼接，首先划分道路普查单元，由道路普查单元合围的区域作为街区普查单元，不漏不重，全面覆盖普查区域范围。普查实施前须将普查单元划分，报市规划和自然资源局备案。

普查单元编号采用三层11位层次码结构，由6位行政区代码+1位特征码+4位流水编号构成。第7位特征码用D、J表示，“D”表示道路普查单元，“J”表示街区普查单元，“Q”表示其他普查单元；流水号不足4位的用前导“0”补齐。

地下市政基础设施普查单元编号结构图

### 普查底图制作

1.普查工作底图采用富阳区1∶500比例尺数字地形图作为底图背景。地形图现势性良好，并对背景图颜色进行调整，保证地下市基础设施图层颜色突出显示。将地下市政基础设施按不同颜色转绘其轮廓，并注明建设单位、建设年代等信息。

2.省普查成果归集采用1∶2000比例尺数字地形图。

### 现状调绘

在资料收集和已有成果分析的基础上，对信息缺失或新增的地下市政基础设施进行设施现状调绘。使用检定合格的测绘和探测仪器，分单元开展外业调查、探查、测绘工作，有关要求按照现行国家及省级标准规范执行。

### 数据库建设

1、数据处理

在地下市政基础设施存量数据检核工作完成、增量普查工作完成并经检查合格后进行，将普查成果分类，并采用合适的数据检查软件对录入成果数据进行100%的校核与检查，对检查出的错误应进行实地核查、改正，改正后应进行复查。

2、数据建库

普查成果经测绘质量检验检测机构检验合格后，建立城市地下市政基础设施数据库，主要包括地下管线、地下通道、地下公共停车场、地下人防设施等。数据库要求按照省厅将要下发的《城市地下市政基础设施数据库规范》要求执行。如杭州建委、杭州市规划和自然资源局另有要求的，同时要按杭州要求建立好市级数据库。

### 图件编制

普查数据库经测绘质量检验检测机构检验合格后，开展地下市政基础设施数字图件编制工作。有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》执行。

设施探查、数据建库和图件编制可根据实际情况同步开展，验收前普查成果及数据库须经测绘质量检验检测机构检验合格。

### 成果要求

项目完成后需提交以下内容：

1、富阳区城市地下市政基础设施既有成果评估报告；

2、富阳区城市地下市政基础设施普查矢量成果；

3、富阳区城市地下市政基础设施数据库（根据时间情况提供省、市两个库体）；

4、富阳区城市地下市政基础设施普查单元分布图；

5、富阳区城市地下市政基础设施分布图。

备注：数字成果同时提供杭州2000坐标系、54坐标系和80坐标系成果。

数据格式：AutoCAD 2004版本*.DWG；矢量数据宜采用ArcGIS File GeoDataBase（.GDB）文件格式，影像数据宜采用IMG或GeoTIFF格式。

保密要求：根据国家有关测绘保密法律法规要求进行保密。

成果为纸质二份（如有），电子成果一份。

## （三）项目监理

1、基本原则

执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

不得收受被监理单位的任何礼金，不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

坚持科学的态度和实事求是的原则；坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与承建单位的合法权益；

由于监理单位监督不力而造成采购人经济损失的，监理单位要负责赔偿造成的全部经济损失；如由于承建单位的责任造成采购人的经济损失，监理单位必须协助追究承建单位的经济责任。

2、监理任务

本招标项目的建设任务如下：

代表建设单位，监督各普查作业单位对任务合同、协议的履行；

负责对普查工作全过程的质量、安全监理，进度、投资控制。

针对测区作业全过程的质量监理，成果初步验收及编写测区监理报告。

在项目实施过程中起到甲、乙双方沟通的桥梁作用，定期向甲方报告中标单位项目完成的进度、质量及工作情况。

3、项目监理范围

对普查项目进行全过程监理、技术指引、成果检查、工作量核算和项目评审验收。

4、工作内容

监理内容包括合同履行、工程进度、设施普查、数据处理及建库、成果资料归档整理等监理，同时对调查过程的作业安全和资料保密进行监督，并对工序质量检查与质量进行评价。同时对各标段实际工作量进行核算，并出具报告。

监理的具体工作包括队伍进场监理，测区技术设计书审查，普查作业巡视监理，工作内容和技术要求监理，计算机成果监理，成果资料质量检查监理，并对监理的结果形成书面记录，作为普查单位项目成果过程控制的证据，编制监理实施细则。

## （四）质检验收

城市地下市政基础设施普查成果质量执行“两级检查、一级验收”制度。普查成果应依次通过普查项目承担单位作业部门的一级检查、普查项目承担单位质量管理部门的二级检查和项目管理单位组织的验收，各级检查工作应独立、按顺序进行，不得省略或代替。项目管理单位组织验收前，普查成果及数据库须经具有法定资质的省级及以上测绘质量检验检测机构检验合格。普查成果质量合格率达到100%，成果质量如不合格，甲方（委托方）有权解除合同，要求作业方退回项目资金，并可要求赔偿损失。普查成果质检总体评分必须达到70分以上（含）。如质量优良率达不到要求，按程度扣减不高于10%的项目合同款（少一分扣1%的项目合同款）。

## （五）质保期

本项目所有产品（设备）质保期为1年。自项目验收合格之日起计算。在质量保证期内因质量问题，中标供应商应负责免费维修或免费更换（人为因素除外）。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 富阳区城市地下市政基础设施普查项目 | 采购编号 | HZJSCG20211101 |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 | 资金来源 | 预算资金 |
| 3 | 项目预算 | 850万元 |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须跟采购人进行协商。但投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 |
| 5 | 服务期限 | 2023年12月底前完成。 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从开标截止之日起）。 |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |
| 9 | 资金结算 | 1、合同签订后10个工作日内支付合同总金额的25%。 2、根据项目进度，在2022年度支付一定资金。 3、项目经具有法定检验检测资质的省级及以上测绘质量检验机构检验合格且出具合格证明，并达到合同约定的竣工条件。乙方向甲方提交符合合同约定的所有项目成果资料，以及项目结算资料之日起30日内，甲方向乙方支付剩余款项。 4、项目必须的质检费用等费用由乙方承担 5、款项支付凭合同、发票、《政府采购验收单》和《政府采购资金结算单》（具体根据财政局相关要求确定）支付。 |
| 10 | 投标报价 与费用 | 本项目投标应以人民币报价；报价包括但不仅限于工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、测量费、质检费、调研费、各类补贴、采购代理服务费招标文件规定的其他费用、税金等完成所有规定服务内容所产生的全部费用。投标人应结合项目特点、市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目招投标费用共4.8万（人民币肆万捌仟元），由中标单位按中标合同金额按比例承担。 |
| 11 | 采购代理 服务费 |  |
| 12 | 履约保证金 |  |
| 13 | 投标文件 的组成 | 本项目实行电子投标。 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |
| 14 | 投标文件 的递交 | 1、在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 2、备份投标文件递交的方式为：投标截止时间前将电子备份投标文件发送至邮箱。 3、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 4、以下情形视为未提交有效投标文件： 4.1仅提交备份投标文件的； 4.2投标人未按时解密，且提交备份投标文件无效的； 4.3投标人未按时解密，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件提交/开标截止时间 | 2021年11月30日09时00分。 |
| 16 | 不良信用记录查询 | 根据财库[2016]125号文件： 1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 二个渠道提供查询截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 采购代理机构在投标截止日对供应商信用记录进行查询，以代理机构在开标当日的查询记录为准。 |
| 17 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 18 | 政府采购 扶持政策 | 1、根据财库财库〔2020〕46号文的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》。 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件相关格式）。 3、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业、享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见投标文件相关格式）。 （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。 |

一  总则

## （一）适用范围

本采购文件适用于富阳区城市地下市政基础设施普查项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向采购人提交投标响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

8.“▲”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。

## （三）采购方式

本次采购采用公开采购方式进行。

## （四）采购预算

本次采购预算850万元。

## （五）费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

## （七）踏勘现场和投标费用

1．投标人可以对项目实施现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应承担踏勘现场所发生的自身费用。

2．招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3．经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4．无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

## ▲（八）特别说明：

1.对投标人的限制

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息、采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见格式。

二 采购文件

## （一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

## （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

## （三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出。招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三投标文件的编制

## （一）投标文件的签署

1.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## （二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

资格响应部份：

1.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下A~E项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料）

A.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

⑥特定行业供应商为区域性分支机构的提供总公司（总机构）授权书。（如是）

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

以代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供近一个月的资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供近一个月资产负债表、利润表、现金流量表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《投标函》。

D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①投标人须提供由税务部门出具或官网截图最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明（完税证明或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）。

②投标人须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。如为汇总纳税制度的，须提供相关证明文件。

E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》。（格式见附件）

注：证明材料均需加盖签章。

1.2特定资格要求：测绘地理信息主管部门颁发的工程测量乙级（包含地下管线测量）、地理信息系统乙级资质证书；参与监理标投标的，还应具有测绘监理资质。

2、商务及技术部分：

2.1投标人综合实力（如有）；

2.2类似业绩及履约能力（如有）；（格式见附件）

2.3项目人员情况；（格式见附件）

2.4设备投入（如有）；

2.5技术方案；（格式自拟）

2.6项目组织实施计划方案；（格式自拟）

2.7对本项目的其他合理化建议、要求（若有）；

2.8本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、报价部分：

▲3.1投标报价一览表（格式见附件）；

▲3.2报价明细表（格式见附件）；

3.3中小企业申明函（如是）；

3.4监狱企业声明函（如是）；

3.5残疾人福利性单位声明函（如是）；

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

## （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （四）响应报价

1. 投标报价应以人民币报价，报价包括但不仅限于工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、测量费、质检费、调研费、各类补贴、采购代理服务费招标文件规定的其他费用、税金等完成所有规定服务内容所产生的全部费用。投标人应结合项目特点、市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还可按采购文件要求邮寄到指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

## （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2投标响应文件未按采购文件要求签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不具备采购文件中规定的资格要求的；

1.4投标文件组成内容不齐全的；

1.5投标响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定并符合本采购文件规定的情形除外）

1.6投标响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7服务期、投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.8不响应采购文件实质性要求或者投标响应文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.9投标文件没有按采购文件要求响应有标“▲”的条款的资料和材料的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## （八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （九）有效投标文件不足三家时，重新组织招标。

四开标

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开报价开标情况；

5、评标委员会对报价情况进行评审；

6、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五评标

## （一）组建评标委员会

本项目评标委员会共5人组成。

## （二）评标程序

1.投标文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评审小组商务、技术方案响应性评定；

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会完成评标后，系统对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

## （三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

当投标文件中的开标一览表投标总价与政采云系统中的开标一栏标投标总价不一致，以投标文件中的开标一栏表为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## （五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

## （六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

六定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人不少于5名。第一至第五名中标候选人依次选择意向标段，如前5名候选人有弃权的，第6名以后依次递补。经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

七合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务期限履行合同。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八招标代理费

本项目的招标代理费由中标人支付。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。

九政府采购政策

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：技术服务业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、中标候选人的选取

。

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人不少于5名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第一至第五名中标候选人依次选择意向标段，如前5名候选人有弃权的，第6名以后依次递补。每位中标人仅能选择一个标段，经采购人确认后，确定项目各标段中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

参与投标人应该事先声明参不参与监理标的投标。参与监理标投标的应具备测绘监理资质。

二、综合评估分计分方法

价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低（折扣率最低）的为评标基准价。

2.由于每个标段价格不一致，为便于计算，每个参投标人对五个标段价格报一个统一的折扣率，按折扣率计算价格分。

3.投标报价得分＝评标基准价/投标报价×20（保留小数二位，第三位四舍五入）

4.对小微企业产品的价格给予6%的扣除（如联合体中仅有一方为小微企业，价格给予3%的折扣），用扣除后的价格参与评审

商务技术分（80分）

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信及 商务部分（20分） | 同时具有行政主管部门颁发的测绘甲级资质（含地理信息系统工程）和省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）的得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 企业业绩：投标人自2018年1月1日起（以合同签订时间为准）从事过地下市政基础设施普查项目业绩的每个得0.5分，最高2分。 （须同时提供中标通知书及合同原件扫描件，未提供不得分） | 2 |
|  |  | 获奖情况：①2018年1月1日以来投标人承担测绘类项目获得国家级奖项的每个得1分，本项最高得1分； ②2018年1月1日以来投标人承担测绘类项目获得省级奖项的每个得0.5分，本项最高得2分。 （同一项目按最高奖项计取，不重复计分，提供证明材料原件扫描件，因企事业改革机构重组、合并、公司名称变更等沿用原资信证书的须提供公证机关出具的公证书文件原件扫描件，未提供不得分。省人民政府、省人民政府组成部门等所颁发的奖项都视同为省级奖项，国家级奖项认定同上。） | 3 |
|  |  | 技术实力：①投标人2018年1月1日以来（以提请申报时间为准）主持编制地理信息类国家标准每项得1分，最多得2分； ②投标人2018年1月1日以来被省级及以上政府行政主管部门列为技术支撑单位的，每次得1分，最多得2分。 ③投标人2018年1月1日以来获得过地下市政基础设施移动采集软件、地下市政基础设施数据处理平台软件著作权的，每项得1分，最多得2分。 （提供证明材料原件扫描件，因企事业改革机构重组、合并、公司名称变更等沿用原资信证书的须提供公证机关出具的公证书文件原件扫描件，未提供不得分。） | 6 |
|  |  | 认证证书： ①具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围需包含：工程测量、大地测量、信息系统工程）的，每个得1分，本项最高得3分。 ②具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，每个得1分，本项最高得3分。（须提供证明材料，不提供不得分） | 6 |
| 2 | 技术部分（60分） | 重难点分析： 对本项目的重点、难点分析及技术举措是否有合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 建议十分符合本项目，解决方案完善，完整得6-8分； 建议满足本项目要求，解决方案可行得3-5分； 建议基本符合本项目，解决方案一般得1-2分； 未提供0分。 | 8 |
|  |  | 项目实施方案： ①对本项目资料收集、数据处理、入库及资料归档等工序的流程正确性、科学性、合理性由评委横向比较，独立打分。（0-8分） ②对地下管线、地下交通设施及其它地下设施普查工作编写的调查、测绘方案的完整性、科学性、针对性等由评委横向比较，独立打分。（0-7分） ③施工方案：如实施工序、先进的探测方法、质量管控方法、安全管理措施、项目管理制度、文明施工措施、突发应急事件处置等方案，并有具体的贯彻落实措施及完备的保密措施等。由评委横向比较，独立打分。（0-7分） | 22 |
|  |  | 进度计划： 据投标人对项目进度安排的合理性、完整性、可操作性，进度控制的科学合理性、服务期保障措施的健全性等情况，评委进行横向比较，酌情独立打分。（0-7分） | 7 |
|  |  | 人员投入： 项目总负责人：同时具有测绘教授级高级工程师（正高）职称及注册测绘师资格证书的得2分，具有测绘高级工程师（副高）职称的得0.5分。（0-2分） 其他负责人（项目总负责人除外）：拟投入的技术负责人、质量负责人、安全负责人、建库负责人、现场负责人、售后负责人，具有测绘教授级高级工程师（正高）职称的每人得0.5分，具有测绘高级工程师（副高）职称及以上的每人得0.2分，最高3分。（0-3分） 项目组成员（项目总负责人和其他负责人除外）：项目组成员中同时具有测绘高级工程师（副高）及以上职称和测绘与地理信息行业协会颁发的测绘地理信息保密知识培训合格证书且在有效期内的每人得0.5分，最高得4分。（0-4分）； 项目组成员中具有高级信息系统项目管理师证书的每人得0.5分，本项最高得2分。（0-2分） （须提供上述人员相关证书扫描件及近三个月单位社保缴纳证明材料） | 11 |
|  |  | 根据投标人拟投入与本项目相关的专业设备（物探设备、测量设备）进行评分: 物探设备（如地质雷达、管线探测仪等仪器）提供10台及以上，全部为自有设备得2分，数量小于10台大于5台得1分；设备为租赁的得0.5分，（0-2分）。 2、测量设备（如全站仪、GPS接收机等仪器）提供10台及以上，全部为自有设备得2分，数量大于5台小于10台得1分；设备为租赁的得0.5分，（0-2分）。 3、拟投入高精度移动测量系统（需提供产品清单明细，且同时包含激光扫描系统、GPS惯导系统、全景（或正射）相机、点云与全景数据处理软件）1台及以上的得2分；设备为租赁的得0.5分，（0-2分）。 4、拟投入室内外空地一体化三维测量系统1台及以上的得2分；设备为租赁的得0.5分，（0-2分）。 （注：以上仪器设备须提供相关设备购置发票证明，租赁的需提供租赁完整得协议，无不得分。 | 8 |
|  |  | 后续服务： 根据投标人的后续服务方案、快速响应程度、成果应用和成果纠错、维护及措施等服务承诺等情况，评委进行横向比较，酌情独立打分。（0-4分） | 4 |
|  | 合 计 |  | 80 |

# 第五章  合同主要条款

（此合同仅供参考,以最终双方签订的合同为准）

合同编号：

项目名称：富阳区城市地下市政基础设施普查项目

甲    方：

乙    方：

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

根据富阳区城市地下市政基础设施普查项目公开招标（项目编号：       ）的结果以及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

- 服务范围

组织开展城市地下市政基础设施普查，即查清城市地下市政基础设施的种类、数量、位置、属性及分布情况，建成地下市政基础设施普查数据库。

本次普查范围全面覆盖富阳区城市建成区面积约83km², 涵盖富春街道、东洲街道、鹿山街道、银湖街道，覆盖建成区内快速路、主干路、次干路、支路、通道等道路及街巷和公园、广场等其他公共区域，以及穿越普查区域的主干管线,地上地下一体化普查,以保持其联通性和连续性。

- 合同价格

| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 单价 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线探测测绘 |  |  |  |  |
| 2 | 地下公共停车场、人防、地下通道 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：最终工程款费用按照上述单价乘以实际工程量按实结算。

- 执行技术标准

（1）《浙江省测绘地理信息条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第10号）；

（2）《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）；

（3）《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函〔2021〕208号）；

（4）《关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号)；

（5）《关于印发浙江省地下市政基础设施普查方案的通知》（浙自然资厅函〔2021〕431号）;

（6）《杭州市加强城市地下市政基础设施建设管理试点实施方案》（杭建地空〔2021〕222号）

（7）《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；

（8）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》GB/T 39616-2020；

（9）《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1∶500  1∶1 000  1∶2 000 地形图图式》 GB/T 20257.1-2017；

（10）《工程测量标准》GB 50026-2020；

（11）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

（12）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（13）《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；

（14）《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005；

（15）《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015；

（16）《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；

（17）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（18）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

（19）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

（20）《城市地下道路工程设计规范》CJJ/T 221-2015；

（21）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015；

（22）《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；

（23）《管线测绘工程监理规程》CH/T 6009-2019；

（24）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》DB33/T 817-2010；

（25）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》DB33/T 1152-2018。

（26）《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》

（27）《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查规范》

（28）《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》

（29）《杭州市城市地下市政基础设施普查实施方案》

（30）《富阳区城市地下市政基础设施普查工作方案 》

第四条  项目工期

1、2021年12月底前完成普查区域内全部地下通道、地下公共停车场、人防工程等设施普查工作（不含地下管线及附属设施）。

2、2022年5月底完成银湖科技城射击综合馆、新闻媒体与安保中心、飞碟靶场、射箭场、现代五项激光跑和马术场地等亚运场馆周边管线普查工作。

3、2023年6月底前完成地下管线等其他城市地下市政基础设施普查和普查成果数据库建库工作。

4、2023年12月底完成本市城市地下市政基础设施的普查成果验收，绘制我区城市地下市政基础设施“一张图”，并向省自然资源厅汇交普查成果。

第五条 甲方的义务

1、自本合同签订之日起7日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起7日内完成技术设计书的审核备案工作。

3、甲方应当保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

4、甲方应当为乙方提供必要的技术支持及工作联系事宜。

5、乙方提供给甲方的过程成果或最终成果，按照测绘成果保密管理有关法律法规要求已涉密的，甲方应严格按相应的保密要求进行管理，如对存放本项目涉密数据的计算机应进行涉密标识等。

第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关资料之日起，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，7日内完成技术设计书的编制，并交甲方审核与备案。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 15 日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据合同与技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4、坚持《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法和相关保密法律法规，确保国家秘密和甲方及其下属单位工作秘密的安全，杜绝失、泄密事件的发生。

本项目的所有成果的知识产权均属于甲方，乙方保证在未征得甲方许可情况下，绝不将本项目的任何成果透露给第三方。

在本项目工作过程中的任意阶段，无条件接受甲方对项目成果保密等各方面的监督检查，接受甲方提出的合理整改要求。

保密范围：项目所涉及的所有属于国家秘密的资料或数据、项目过程中由甲方或其下属单位提供的各类业务资料及电子数据、各类测绘资料及空间数据、项目产生的所有成果，包括各类文字报告、文档资料、电子数据和软件程序等、与双方合作有关的计划、规范、制度、会议纪要及其他应予以保密的情报或资料。

- 验收

按国家或行业标准、规定及技术标准等相关要求进行验收,通过省级测绘质量监督检验机构质检合格。

第八条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

1、乙方保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供。否则，甲方将按国家法律和有关规定及项目合同追究乙方的一切责任。

3、本项目作业过程中由甲方提供的所有资料或数据均属甲方所有，中标单位不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

4、甲方允许乙方内部使用本合同生产的测绘成果，不得用于营利性项目。

第九条  付款方式

1、合同签订后10个工作日内支付合同总金额的25%。

2、根据项目进度，在2022年度支付一定资金。

3、项目经具有法定资质的省级及以上测绘质量检验检测机构检验合格且出具合格证明，并达到合同约定的竣工条件。乙方向甲方提交符合合同约定的所有项目成果资料，以及项目结算资料之日起30日内，甲方向乙方支付剩余款项。

4、项目必须的质检费用等费用由乙方承担

5、.款项支付凭合同、发票、《政府采购验收单》和《政府采购资金结算单》（具体根据财政局相关要求确定）支付。

第十条  提交普查成果

项目完成后需提交以下内容：

1、富阳区城市地下市政基础设施既有成果评估报告；

2、富阳区城市地下市政基础设施普查实施方案；

3、富阳区城市地下市政基础设施数据库；

4、富阳区城市地下市政基础设施普查单元分布图；

5、富阳区城市地下市政基础设施分布图。

第十一条  甲方违约责任

# 1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进入现场开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按项目工程费的一半支付；超过一半时，按项目工程费的全额支付。

# 2、甲方由于财政支付时间计划发生变更而未按要求时间支付乙方工程费的，甲方不承担工程延期的责任。

# 3、甲方按本合同规定的金额和日期支付乙方项目费每逾期支付一天（财政拨款方式原因影响除外），应承担支付金额千分之一的逾期违约金。

# 4、因甲方原因而造成停窝工的，项目工期顺延。

# 5、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究甲方责任。

第十二条  乙方违约责任

# 1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同。双方没有约定定金的，乙方应向甲方返回已付工程价款，并赔偿由此引起的损失。

# 2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的千分之一计算。

# 3、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应采取补救措施以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任；由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责；

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十三条  其他约定

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履约执行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  关于补充协议

本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条  诉讼与争议

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1．提交     /    仲裁委员会仲裁；

2．依法向委托方所在地的人民法院起诉。

第十六条  附则：

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：    法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人：                                 联系人：

地址：                                   地址：

电话：  电话：

传真：                                   传真：

签订日期：     年  月  日                签订日期：     年  月  日

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

地址：浙江省杭州市富阳区富春街道公望街1160号1104B室

邮编：311400        电话：0571—589979599

# 投标文件相关格式

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

一、投标报价一览表

报价一览表

招标文件编号：单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 按照限价的 % |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。

3、报价一栏表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 投标总价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

日 期：

三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件。中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者取消中标资格，并承担一切责任。

四、监狱企业声明函

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

五、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

注：中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

六、投标函格式:

投标函

致：（采购人）_：

我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

地址：邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人名称(公章):___________________

法定代表人（签字或盖章）:___________              日期:_____年___月___日

七、声明函

声明函

致：（采购人）：

我方（响应人）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

法定代表人（签字或盖章）:

投标人名称(公章):

年月日

八、项目类似业绩表

类似业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 采购人联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日期：

九、项目实施人员配备表

项目实施人员配备表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请附相关证明材料，如职称、资格证书（加盖公章）。

2、上述人员提供投标截止时间前三个月内社保证明材料。

投标人（盖章）：

日期：

十、所需配备的各种设备、耗材列表格式

服务期所需配备的各种设备、耗材列表

| 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

杭州市规划和自然资源局富阳分局、杭州建设工程造价咨询有限公司：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：