瓯海区政府分散采购

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJZK-202109021352

项目名称：温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目

采购方式：公开招标

采   购  人:温州市生态环境局瓯海分局

采购代理公司:浙江浙坤工程管理有限公司

二〇二一年九月

采购文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同主要条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本采购文件中带 “▲” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

浙江浙坤工程管理有限公司关于温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目的公开招标公告

温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取（下载）采购文件，并于2021年10月21日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZK-202109021352

项目名称：温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目

预算金额（元）：4093300

最高限价（元）：4093300

采购需求：

标项一:

标项名称: 温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目（标段一）

数量:1批

预算金额（元）:1101300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见采购文件

备注：见采购文件。

合同履约期限：见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

标项二:

标项名称: 温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目（标段二）

数量:1批

预算金额（元）:2992000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见采购文件

备注：见采购文件。

合同履约期限：见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

可单独参与标项一或者标项二，也可同时参与2个标项。2个标项文件需分别编制、上传。

申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：/至2021年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月21日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2021年10月21日 09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》各位供应商：为了进一步扶持中小企业优化温州营商环境，根据《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》要求，温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》。详细操作及流程请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，视为，投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市生态环境局瓯海分局

地    址：温州市将军桥荣新路17弄8号

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-55571768

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577-55571768

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浙坤工程管理有限公司

地    址：温州市龙湾区金属大厦601-1室

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：13868695299

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：18768106829

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市瓯海区财政局

地    址：温州市瓯海区行政审批中心1号楼6楼

传   真：/

联  系  人：徐先生

联系号码：0577-88534479

# 第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江浙坤工程管理有限公司受温州市生态环境局瓯海分局委托，就温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目 |
|  | 项目编号 | ZJZK-202109021352 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购最高限价 | 本项目采购预算详见采购公告，超出预算价的报价将作无效标处理。 |
|  | 采购人 | 采 购 单位：温州市生态环境局瓯海分局 地址：温州市将军桥荣新路17弄8号 联 系 人：王先生 联系电话：0577-55571768 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江浙坤工程管理有限公司 地址：温州市龙湾区金属大厦601-1室 项目负责人：张先生 手机：13868695299 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | 1、“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 2、如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 采购文件所指的加盖单位公章为CA签章，采购文件要求签字的，由供应商法定代表人或其授权代表印章（或签字），否则作无效标处理。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要:具体见供应商须知 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
|  | 采购文件获取时间及获取方式 | 按招标公告要求 |
|  | 投标截止时间 | 2021年10月21日上午09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间及地点 | 2021年10月21日上午09:30；（以发布的公告时间为准） 开标地点：温州市公共资源交易中心瓯海分中心开标室2通过政府采购云平台在线投标。（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c. 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 上述三点内容详见附件相关规定。 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 非 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目，也 非 （“是”或者“非”）预留份额的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于 软件和信息技术服务业行业。 3. 本项目对小型和微型企业提供的货物及符合政府采购扶持政策的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.本项目涉及多种货物和多个制造商，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件扫描件电子版发给浙江浙坤工程管理有限公司：邮箱：986054290@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

# 第二部分   采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 所有需要检定或校准的仪器设备供应商需提供检定或校准证书。所有仪器设备免费提供软件升级服务。

- 标段一采购预算110.13万元，标段二采购预算299.2万元。

二、采购清单及技术参数

| 标段 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 水质采样器 | 1 |  |  |
|  | 2 | 深井采样器 | 1 |  |  |
|  | 3 | 便携式抽滤仪 | 1 |  |  |
|  | 4 | 水样保存箱 | 2 |  |  |
|  | 5 | 便携式多普勒流速测量仪 | 1 |  |  |
|  | 6 | 手持GPS | 2 |  |  |
|  | 7 | 便携式红外测油仪 | 1 |  |  |
|  | 8 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 允许 |  |
|  | 9 | 生物毒性检测仪 | 1 | 允许 |  |
|  | 10 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪 | 1 | 允许 |  |
|  | 11 | 便携式大气采样器 | 2 |  |  |
|  | 12 | 苏玛罐 | 6 |  |  |
|  | 13 | 气象参数测定仪 | 2 |  |  |
|  | 14 | 便携式挥发性气体分析仪 | 1 |  |  |
|  | 15 | 便携式非甲烷总烃气相色谱仪 | 1 |  |  |
|  | 16 | 土壤采样装备 | 2 |  |  |
|  | 17 | 防护设备 | 2 |  |  |
|  | 18 | 自动烟尘（气）测试仪 | 1 |  |  |
|  | 19 | 便携式移动电源 | 1 |  |  |
|  | 20 | 激光测距仪 | 1 |  |  |
|  | 21 | 多功能取样管 | 1 |  |  |
|  | 22 | 声级计 | 1 |  |  |
|  | 23 | 便携式水质检测仪 | 1 |  |  |
|  | 24 | 便携式颗粒物监测仪 | 1 |  |  |
| 二 | 1 | 非甲烷总烃气相色谱 | 1 |  |  |
|  | 2 | 热脱附仪+气相色谱质谱联用仪 | 1 | 允许 |  |
|  | 3 | 半自动恒温恒湿称重系统 | 1 |  |  |
|  | 4 | 电感耦合等离子体发射光谱质谱仪 | 1 | 允许 |  |
|  | 5 | 微波消解仪 | 1 | 允许 |  |
|  | 6 | COD回流消解仪 | 2 |  |  |
|  | 7 | 土壤干燥箱 | 1 |  |  |
|  | 8 | 气相分子仪 | 1 |  |  |

标段一：技术要求

1、水质采样器

技术参数

1、采水瓶体：黄铜材质；

2、容量：1000mL；

3、刻度绳索：聚丙烯材质，抗腐蚀。

- 深井采样器

技术参数

- 充电式电源，便于携带，适用于无电源的环境

- 连续或间断使用，可用于水质分层采样

- 转速范围：0-1800rpm

- 最大吸程：8米

- 采样流量：0-3000ml/分钟

- 配置：采样泵1只，采样驱动器1只，采样管10米，充电器1只

- 便携式抽滤仪

技术参数：

1、自带安全可靠高容量锂电池，适合野外现场的采样需求，连续续航时间可达24小时。

★2、液晶电量显示系统，保证仪器可及时充电，保持电量充足，避免现场电池更换的困难。

3、采用钣金结构，保证仪器在野外操作时免受复杂环境的影响。

4、采用高性能真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长。

5、具有抽滤速率调节系统，可调节抽滤的速率，保证抽滤过程顺利进行。

6、采用0.45µm水系微孔滤膜，滤膜更换方便。

7、配件采用即用即挂式，携带方便，有效节省空间。

8、选用标准样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准要求，不含金属离子。

★9、仪器外观材质必须选用金属材质，不能使用塑料。

10、集液瓶即样品瓶，积液完成可直接封盖保存。

4、水样保存箱

技术要求：车载水样保存箱，定制，数量两台。

5、便携式多普勒流速测量仪

1技术参数：

1、测流范围：0.01~5.00m/s

2、测流准确度：1.0%±1cm/s

3、分辨率：1mm

4、水温测量范围：±1℃

5、水位范围：0-10m

6、水位精度：0.2%±0.2cm

7、流量范围：1升/秒~99999999立方米/小时

8、工作电源：内置锂电池DC12V±10%

AC220V，50Hz，±10%

9、测量模式：手动和自动两种

10、测量间隔：自动方式：0-120分钟选择值，以5分钟为最小递增或递减间隔单位

手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意

11、测速历时：手动方式：60秒和100秒两种

自动方式：10-120秒，递增或递减选择

12、数据存储：可存储10万组数据

13、测量方式：便携式，插杆2米，若加长可定制

14、屏幕液晶显示：具有连续背景光功能

15、配有数据读取软件，实现数据的传输，打印和输出功能

2、产品特点

1、测量精度高，量程宽，可测弱流，也可测强流；

2、感应灵敏，分辨率高，不受启动流速限制；响应速度快，可测瞬时流速，也可测平均流速；

3、产品分为防水主机（数据采集/电源控制/信号传输），水下传感器，电池供电和太阳能供电系统；

4、采用RS485总线通讯方式，Modbus RTU通讯协议；

5、无机械转动部件，不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题；

6、应用范围广，可用于无人值守的长期在线监测。

7、内置完整时钟，方便用户校准和查询时间

8、便携式主机便于定点和测量观测

6、手持GPS

技术参数

1、卫星接收：北斗B1、GPS L1、GLONASS L1支持SBAS

2、通  道  数：72

3、定位类型：GPS/北斗/GPS+GLONASS/GPS+北斗

4、定位精度：单点 2-5m、SBAS 1-3m

5、更新频率：1Hz

6、电　源：AA电池/锂电池/USB

7、续航时间：AA电池 8小时、锂电池 12小时

8、内　　存：4G

9、扩展存储：支持MircoSD卡扩展，最大支持32G

10、屏幕尺寸：2.4英寸

11、数据通讯：MiniUSB数据通讯

12、数据接口：支持NMEA串口数据输出数据接口

13、防水防尘：IP67

14、航点存储：3000

15、航线存储：60

16、航迹存储：条数不限，每条最多10000点，10000个临时航迹点

17、面积测量：航线+航迹+专业工具

18、导　　航：直线导航，配合新的地图数据，产品支持沿路导航

19、数量：两台

7、便携式红外测油仪

- 基本参数要求：

1、仪器测量采用三波长红外分光光度法，符合“HJ637-2018”标准。可连续测量测量油类、石油类和动植物油，配备硅酸镁吸附柱系统，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量。

★2、采用高精度进口注射泵（需提供进口报关证明，原厂官方彩页，原厂官网网址和截图，计量院出局的计量报告），可实现根据客户要求，任意选定四氯乙烯用量，准确注射，仪器分析全程自动化完成，包括试剂注射、萃取、分离、测量、润洗、清洗等过程自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染。

3、要求软件有谱图扫描功能，并且要求无论同时做单个水样或多个水样，每一个水样都要有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，方便随时查看。并且报告要以Excel和PTF的形式呈现，用户可选。

4、要求仪器自带平板电脑，仪器采用充电式设计，使用时无需插电使用，电池续航能力可达4小时以上。

★5、要求多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通阀不能安装在测量主机上。(提供仪器高清实物照片的证明材料并加盖公章)

6、注射泵使用寿命不低于400万次（提供注射泵原厂400万次寿命测试报告）

★7、多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命不低于500万次（提供多通道陶瓷旋转阀原厂500万次寿命测试报告）

- 要求仪器软件中可以同时拥有手动、自动两种操作模式

★9、要求主机和进样器分体，主机和进样器不能集合在一起。

10、要求投标人在签订合同前，提供原厂商授权函和售后服务承诺书。

二、配置要求

1、便携式全自动红外测油仪主机1台

2、便携式全自动进样器1台

3、系统操作软件1套

4、配套工具1套

5、采样箱1个

- 技术指标：

- 试剂兼容：四氯乙烯

- 测量项目：测量油类、石油类、动植物油类

- 水样种类：污水、废水

- 测量范围：0-50000mg/L （超量程自动稀释）

- 分辨率：0.001mg/L

- 检出限：0.05mg/L

- 重现性：RSD<2%

- 准确度：±5%

- 波数范围：2400-3400cm-1

10、吸光度范围：0.0000～2.0000AU

11、波数准确度：±1 cm-1

12、波数重复性：±1 cm-1

8、便携式重金属测定仪

1、工作条件：

1.1电源：标配AA电池4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

1.2	温度：10 ~ 40℃

1.3	湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）

2、分光光度计技术性能指标：

2.1★测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

2.2★预置曲线：220多条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析

2.3★用户自建曲线：50条；

2.4比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸；

2.5★供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

2.6波长范围：340~800 nm

2.7★波长选择：自动；

2.8波长准确性：±2nm；

2.9波长重复性：±0.1nm；

2.10光谱带宽：5nm；

2.11光度计测量范围：±3.0 Abs

2.12光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1% （0.50~2.0 Abs）

2.13光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）

2.14杂散光：< 0.5% T（340nm，NaNO2）

2.15★数据储存量：500条，符合GLP；

2.16 显示：LCD，带背光；

2.17 ★数据线接口：min USB接口（选配）；

2.18 操作语言：多国语言，含中文；

2.19 防护等级：IP67

3、消解器参数

3.1可进行总磷、总氮、COD、氨氮、六价铬、氰化物消解

3.2用完整隔热模块设计，可分别设置消解温度和时间，同时进行两个独立加热控制模块的消解反应

3.3存储温度：-40至+60℃

3.4操作温度：10至45℃

3.5温度稳定性：±2℃

3.5加热速度：从20至150℃需10分钟左右

4、配置要求：分光光度计仪器主机1台，消解器1台，AA电池*4，比色皿适配器，4个，

1英寸比色池（10mL，2只），测试24种不同参数所需的试剂和测试组件（24种测试试剂用户自选），两个便携式仪器箱。

9、生物毒性检测仪

技术参数

1仪器性能

★1.1测量模式：发光细菌法、化学发光法。

1.2检测器：光电倍增管

1.3数据存储：可存储1000个测试结果

1.4接口：USB

1.5仪器尺寸：77 x 125 x 88 mm（照度计模块）；130 x 70 x 26mm（通讯模块）

1.6 重量：460g （照度计模块）；152g（通讯模块）

1.7认证：CE认证

1.8、要求投标人在签订合同前，提供原厂商授权函和售后服务承诺书。

2发光细菌法毒性检测

★2.1 符合标准：ISO 11348-3，GB/T 15441-1995

2.2发光细菌：费氏弧菌、明亮发光杆菌等

2.3测量单位：相对发光强度（RLU）、抑制率（0-100%）

2.4 筛查测试时间：15分钟

2.5 发光范围： 0~10,000,000 相对发光强度（RLU）

2.6细菌储存温度：-18℃可存储一年

3 化学发光法毒性检测

3.1测量单位：发光强度、抑制率（0-100%）

3.2 测量速度：4 min内完成急性毒性测量；

★3.3化学发光试剂：专用辣根过氧化酶等三种瓶装试剂，可在常温下保存12至18个月。

4、配置要求

包括：毒性分析仪、移液器、便携箱、相应实验器材及说明书等。耗材：化学发光毒性测试试剂1套、发光细菌及测试组件1套。

10、手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪

一、需求用途

1.1 适用于地表水温度、电导率、叶绿素、蓝绿藻的测量。

二、性能要求

2.1 设备需具有在水下100米工作的能力.

2.2 设备的传感器的测量保护套需可选配沉水配重.

2.3设备可自动识别智能传感器和校准数据，可在野外随时更换传感器.

2.4 设备采用钛合金材质传感器以及外敷橡胶浇注、IP-67级防水主机外壳，能够保证常年在极端恶劣的现场条件下进行测量。

2.5	设备应有内置校准、通讯和下载数据操作能力.

2.6 设备应具有野外更换溶解氧、电导率、温度、pH、氨氮、总藻传感器能力.

2.7 设备应具有单独密封的内置电池室，可采用充电电池供电.

2.8 设备可选配GPS定位系统,能够显示测量数据的地理位置.

2.9 设备需带有自稳定功能的点测量和剖面测量方式.

2.10 设备软件应当具有智能质量控制功能确保避免故障、错误和数据丢失.

2.11 设备需可存贮至少100000组读数，掉电不导致内存丢失，而且内存的不需要后备电池.

2.12 设备应具备避免由于单一传感器损坏导致的整机面临惨重损坏和数据丢失的功能.

三、测试参数指标

3.1 温度：范围：-5-70°C；分辨率：0.1°C；准确度:±0.2°C。

3.2 电导率：范围：0 - 200 mS/cm；分辨率：0.001mS/cm；

准确度:0 - 100 mS/cm:0.001mS/cm, 100 - 200 mS/cm: ±1.0%。

*3.3 叶绿素：范围：0-100RFU或0-400μg /L chl ；准确度：线性r2>=0.999对罗丹明WT全范围；分辨率：0.01RFU或0.01μg /L chl

3.4 藻蓝蛋白（PC）：范围：0-100RFU或0-100μg /L chl ；准确度：线性r2>=0.999对罗丹明WT全范围；分辨率：0.01RFU或0.01μg /L chl

四、配置清单：多参数水质分析仪主机一台；4m线缆 一根；温度/电导率传感器 一支；总藻传感器一支（可显示叶绿素）；PH电极一支，溶解氧电极一支，配套标液一套。

11、便携式大气采样器

1．设备用途

主要应用于溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体，应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)、肺颗粒物(PM2.5)。

2．性能要求

2.1超小型化设计，结构紧凑，功耗低，噪音小，重量轻；

★2.2四路恒温恒流（两路0.1-1 L/min，两路20-220mL/min）大气采样器，一路颗粒物采

样器，适合多种环评方案；

★2.3四路吸收瓶在同一恒温仓内，不可分在不同恒温仓 ，以保证吸收液温度一致性。

2.4进口无刷隔膜泵，噪音低，负载能力强，流量稳定；

2.5一体化模具孔板流量计，流量分辨率可达0.001L/min，孔板内置防水传感器，避免吸收

液倒

2.6吸对传感器造成腐蚀损坏，大大降低了仪器的故障率；

2.7具有加热制冷功能，发泡保温，满足随时恒温采样；

2.8颗粒物采样时，切割器入口采用防尘网设计，防止大颗粒进入风机，切割器精细加工，

人性

2.9化设计，拆装更方便；

2.10每一路采样独立控制，均可定时0~7天内的任意时刻开始采样；

2.11实时记录采样进程，来电后自动恢复采样；

2.12超大触摸显示屏，界面显示数据更丰富、简单明了的界面风格，操作简单易学；

2.13最大支持999组采样文件，可选配蓝牙打印机对存储文件进行打印。

2.14选配内置电池，可供仪器连续工作6小时以上。

2.15GPS卫星定位，实时追踪仪器的精确位置。

2.16可通过互联网远程实时监控仪器工作状态，实现仪器的运行状态和安全的全程监控，

使样品具有可追溯性，规范质控管理。

★2.17切割器内涂抹凡士林板必须与切割器一体化设计，防止掉落丢失。

3. 技术指标

| 测量参数 |
| --- |
|  | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |
| 大气采样流量 | （0.1 ~1.0）L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
| 大气采样流量 （微流量） | （20.0～220.0）mL/min | 0.1mL/min | （20.0～100.0）mL/min优于±5% （100.0～220.0）mL/min优于±2.5% |
| 颗粒物采样流量 | （10 ~120）L/min | 0.1L/min | 优于±2% |
| 计前温度 | （-40 ~85）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 计前压力 | （-45 ~0）kPa | 0.01kPa | 优于±0.4kPa |
| 环境温度 | （-40 ~85）℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | （50 ~130）kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 大气采样温度控制 | （5 ~32）℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 采样参数 |
|  | 参数范围 |
| 大气采样负载能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
|  | 40kPa | 30kPa | 20kPa | 15kPa |
| 颗粒物采样负载能力 | 100L/min |
|  | 5kPa |
| 采样方式 | 手动采样：即刻采样 |
|  | 自动采样：当天内定时采样 |
| 采样时间 | 单次采样时间：1分钟~24小时 |
|  | 采样时间间隔：1分钟~24小时 |
|  | 采样次数：1~99次，单独或循环采样 |
| 其他参数 |
|  | 参数范围 |
| ★外型尺寸 | （长×宽×高：330×182×310）mm |
| ★主机重量 | <5 kg |
| 功耗 | 大气采样<20W；颗粒物采样<30W；温控<60W |
| 噪音 | 大气采样<50dB；颗粒物采样<54dB |
| 存储 | 999组 |
| 打印 | 蓝牙微型打印机（选配） |
| 供电方式 | AC220V±22V，50Hz或DC12V |

切割器技术指标：

| 主要参数 | 参 数 范 围 |
| --- | --- |
| PM10切割性能 | 50%切割粒径：Da50=(10±0.5)μm |
|  | 捕集效率的几何标准差：σg=(1.5±0.1)μm |
| PM2.5切割性能 | 50%切割粒径：Da50=(2.5±0.2)μm |
|  | 捕集效率的几何标准差：σg=(1.2±0.1)μm |
| 入口流速 | 0.3m/s |
| 材 质 | 铝合金 |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |

4、配置要求

仪器主机1台、三脚架1个、L形硅胶弯头4个、U形硅胶弯头4个、主机电源线1根、TSP/ PM10采样头1套、干燥瓶4个、圆形滤膜2盒（25张/盒）、凡士林1瓶、5A保险丝5支。数量：两套。

12、苏玛罐

技术参数

1、苏码罐：6L，内壁涂层硅烷化

2、配置：苏玛罐6个，1小时限流阀2个

- 气象参数测定仪

技术参数

1、系统采用进口精密传感器及智能芯片，能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。

2、128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值；

3、特制的风向刻度盘（16个方位）及指针用来指示实时风向；

4、大容量数据存储，*多可存储40960条气象数据（数据记录间隔可在1~240分钟之间设置）；

5、通用USB通讯接口，方便数据下载；

6、系统语言可在中文和英文之间切换；

7、风速：测量范围：0--45，分辨率：0.1m/s，精度：±(0.3+0.03V)m/s

8、风向：测量范围：16方位，分辨率：1方位，精度：±1方位

9、大气温度：测量范围：-50--80℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.3℃

10、大气湿度：测量范围：0--100%，分辨率：0.1%RH，精度：±5%RH

11、大气压力：测量范围：10--1100hpa，分辨率：0.1hpa，精度：±0.3hpa

12、数量：两台

- 便携式挥发性气体分析仪

- 配置要求

- 分析仪主机（配FID、PID双检测器）总包，1套

- 氢气发生器，1个

- 专用挎包，1个

- 基本要求

- 手持式挥发性有机气体分析仪适用于VOCs排查溯源和污染应急现场。

- ★仪器的检测原理为FID检测器和PID检测器检测，对几乎所有的VOCs以及部分常见的无机因子均有响应。（提供仪器制造商原厂盖章的证明材料）

- ★仪器主机内置不可拆卸LED液晶显示屏幕，可以通过主机上的按键对仪器进行校准、设备运行、信息查看及参数设置等操作。（提供仪器原厂盖章的包含以上功能的仪器显示屏照片）

- 仪器的便携性：为手持式仪器，单手可握。

- 应满足整机体积小、重量轻（分析仪主机＜2.2kg）、检测性能佳、操作简单及对于检测现场快速准确分析的要求。（提供仪器制造商原厂盖章的证明材料）

- 参数要求

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 准确度 | FID：读数的±10%或±0.1ppm，取大值，从1.0ppm到10000ppm； PID：读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm |
| (2) | 动态范围 | FID：0~50,000ppm甲烷 支持多点校正； PID：0.5~2000ppm异丁烯 支持多点校正 |
| (3) | 最低检出限 | FID：0.5ppm甲烷；PID：0.5ppm异丁烯 |
| (4) | 探头采样的响应时间 | FID：使用10,000ppm甲烷，少于3.5秒内达到最终值的90%； PID：使用500ppm异丁烯，少于3.5秒内达到最终值的90% |
| (5) | 采样速度 | 在采样探头入口处，额定为0.5L/Min。 |
| (6) | 检测器寿命 | FID检测器正常使用寿命大于6000小时，PID检测器正常使用寿命大于2200小时。 |
| (7) | 连续工作时间 | 充电电池，充满可连接工作时间≥6小时，电池可拆卸更换，延长仪器使用时间。 |
| (8) | 氢气气源 | 内置储氢合金，充满可连续工作时间≥6小时，储氢合金使用氢气发生器供气，不需要配备高压氢气钢瓶。 |
| (9) | 工作温度 | -10℃～+45℃ |
| (10) | 工作湿度 | (0~95)%RH |

- 便携式非甲烷总烃气相色谱仪

1、基本要求

    - ★监测项目：固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃，甲烷的检测采用色谱分离法。

    - 检测器要求：微型化专用FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能，能实时自动检测当前FID火焰状态，当检测到火焰熄灭故障状态后发出报警，能自动点火，恢复正常运行。

    - 高集成度：应具有高集成度，氮气、氢气、标准气体等气瓶和电池等附配件集成于主机一体，无外部电池附件箱，标气可以现场提供质控要求，主机内部采用模块化设计。

    - 全程高温伴热：样品采集部件及流路应具备全程加热和保温功能，加热温度不低于120℃，且高于烟气温度20℃以上，实际温度可在仪器中显示。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告复印件）

    - 采样管路采用不锈钢管路设计，采样探头前端设计可快速拆卸滤芯，滤芯精度≤5μm，主机进样口具有颗粒物过滤器，滤芯精度≤2μm，所有滤料应不吸附并不与气态污染物发生反应。

    - ★样品采集部件应具有专门设计的除液态水装置，具有在高湿及液态水存在的工况下高效除水功能，避免水汽及液态水进入分析仪内部，提高分析仪的使用寿命。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告复印件）

    - 阀箱、色谱柱箱独立控温，最高不小于120℃，控温精度≤±0.2℃。

    - 供气要求：标气、氢气以及载气使用高压气瓶形式，气瓶体积不超过300mL，可以重复充放。

    - ★气体质控要求：标气、氢气和载气采用可溯源气体，气瓶压力9.5 MPa，气瓶体积与仪器内置气瓶同等规格。 （提供仪器原厂盖章的标准物质证书）

    - 氢气和载气每瓶使用时间大于3小时，可现场无工具替换三种钢瓶，用来增加工作时间。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告复印件）

    - 供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式。

    - 使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于4h（主机+伴热管线）。

    - 全自动压力控制要求：载气、氢气、助燃气体等气路需要全自动电子压力控制模块（EPC）。

    - ★质控要求：内置多条单点校准曲线和多点校准曲线，可在仪器运行时进行切换，无需工具及外接标气即可进行现场校准。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告复印件）

    - ★仪器具有预抽和反吹功能，采用定量环对样品气体进行定量。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的报告复印件）

    - 主机分析软件要求：

- 主机采用内置不可拆卸彩色触控大屏，不小于7寸；

- 软件全中文控制界面，具有实时浓度显示、方法选择、参数监控、校准曲线建立、历史数据和谱图查询、峰窗口设置等功能；

- 软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据和至少30天历史谱图的功能，并能以报表或报告形式输出；

- 仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

    - APP软件要求：

- 分析仪表可通过稳定的无线wifi连接至移动式手持终端，用户可在手持终端上用APP进行操作；

- 软件全中文控制界面，需具备仪器运行、参数设置、查看测试结果、数据导出等功能，操作简单便捷。

    - 整机采用一体化设计：甲烷测试仪和总烃测试仪采用一体化设计，减少分体带来的携带和操作不便。

    - 现场操作便捷性：可现场无工具进行仪器内置电池、内置气瓶和伴热管线的安装与替换。

    - 数据传输功能：主机测试数据可以通过无线WI-FI及时把所测结果导出到客户端，远程掌握现场工况。

    - 仪器可通过蓝牙、WI-FI或USB等多种通讯方式连接打印机，可实时打印总烃、甲烷、非甲烷浓度数据。

    - 资质要求：

- 所投产品控制软件具有软件著作权登记证书和类别界定报告；

- 所投产品通过国家权威机构认证，具有计量器具型式批准证书；

- ★所投产品具有省级或省级以上国家计量部门出具的设备性能的检测报告，测试项目至少应包括高集成度、伴热管线温度、电池供电时间、环境温度测试、电磁兼容性（EMC）测试、安规测试、碰撞与跌落测试、量程、和整机重量等。

2、参数要求

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作温度 | -20℃~50℃ |
| (2) | 工作湿度 | (0~95)%RH |
| (3) | 检出限 | ≤0.1ppm |
| (4) | 采样流量 | ≥0.5 L/min |
| (5) | 分析周期 | ≤2 min |
| (6) | FID检测限 | ≤2.0×10-10 g/s |
| (7) | 量程 | 0.1~30000 mg/m3（甲烷） |
| (8) | 稳定性 | ≤2%/24 h |
| (9) | 示值误差 | ≤±1%F.S. |
| (10) | ★定性重复性 | ≤1% |
| (11) | ★定量重复性 | ≤2% |
| (12) | 基线噪声 | ≤5×10-13 A |
| (13) | 基线漂移 | ≤1×10-11 A/30 min |
| (14) | 绝缘电阻 | ＞300 MΩ（环境温度15~35℃，相对湿度≤85%RH条件下） |
| (15) | 泄漏电流 | ＜5 mA |
| (16) | 预热时间 | ≤20 min |
| (17) | 重量 | 整机（含电池、氢气瓶、载气瓶和标气瓶）重量小于17 kg |

3、配置要求

- 分析仪主机（含色谱分离模块）及控制软件，1套；

- 反复充放式气瓶以及充放气装置，1套；

- 电池以及适配器，1套；

- 温度可调采样伴热管线，1套；

- 打印机。

4、要求投标人在签订合同前，提供原厂商授权函和售后服务承诺书。

16、土壤采样设备

用  途：土壤重金属分析采样、土壤有机物分析采样、土壤常规分析采样；

土壤柱状采样、土壤旋转采样、土壤分层采样。

规  格：

采样深度：5m

土壤重金属分析采样钻头：采样直径5cm，一次采样长度20cm；内衬采样PVC衬片，配工程塑料切割头，避免土壤与金属接触，用于重金属分析采样。

劈裂式土壤有机物分析采样钻头：采样直径5cm，一次采样长度20cm，开盖设计，确保能快速的将土样从钻头转移到专用样品瓶保存，减少二次挥发，用于有机分析采样和柱状采样。

筒型壤土钻头：采样直径5cm，一次采样长度30cm，旋转式，用于常规分析采样和旋转采样。

自封袋：加厚聚乙烯材质、20×30cm、自封设计；盛装土样用于重金属和常规分析。

样品袋：棉布材质、20×30cm、带封口绳；盛装土样用于重金属和常规分析。

样品瓶：棕色玻璃、螺口密封带聚四氟乙烯衬垫、直口型、瓶身外径71mm、容积250ml；土壤有机物分析专用。

配  置：T型手柄1个、击打手柄1个、吸能锤1个、100cm延长杆4个、80cm延长杆1个、土壤重金属分析采样钻头1个、PVC衬片20个、工程塑料切割头2个、不锈钢切割头1个、劈裂式土壤有机物分析采样钻头1个、筒型壤土钻头1个、竹铲1个、扳手2个、3米钢卷尺1个、刮刀1把、手套1副、铝箱1个。聚乙烯自封袋100个、布质土壤样品袋100个、土壤样品瓶100个。

数量：两套

- 防护设备

满足应急监测标准要求，防化服、防化靴、防化手套、棉纱手套、防毒面罩、安全帽、安全绳等安全防护装备 2套。

18、自动烟尘（气）测试仪

1、用途

设备用于烟尘颗粒物、低浓度烟尘颗粒物采样及烟气污染物采样和检测。

2、仪器特点

★2.1一台主机可以实现重量法烟尘采样、β射线烟尘浓度测量（选配）、电化学法烟气测量、溶液吸收法烟气采样等多种功能；

★2.2采用高负载、大流量烟尘采样泵，流量范围（10～100）L/min，吸收液采样流量范围（0.2-2.0）L/min，烟尘采样与吸收液采样同时进行；

2.3基于皮托管平行法等速采样原理，能够自动测量、跟踪烟气流速，等速采集烟尘，采样精度高；

2.4添加气体交叉干扰修正算法，具有CO对SO2的自动修正功能（符合HJ 57-2017标准），配置抗H2干扰的CO传感器（符合HJ 973-2018标准）；

2.5仪器具有防倒吸功能，仪器采用多级滤尘滤芯设计，可有效滤尘保护气路及采样泵；

★2.6仪器须具备触屏及按键两种操作方式，以备操作现场其中一种操作模式出现问题时用另外一种操作方式操作，保证现场工作顺利进行；

2.7配置高速微型热敏打印机，方便现场数据打印；

2.8配（钛合金）低浓度烟尘采样管，实现低浓度颗粒物采样；

2.9具有无线数据传输功能，可通过工作站或手操器远程查看实时测量数据；

2.10具有断电保护、来电自动恢复，记录实时数据、查看历史数据等功能；

★2.11 设备具备供电模块可通过主机直接给低浓度烟尘采样管加热，设置110℃可连续加热3小时以上；

2.12 设备具备烟尘浓度直接测量软件，便于后期升级；

3、技术指标

|  | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★采样流量 | 烟 尘 | (10.0～100.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
|  | 烟 气 | （0.2～2.0）L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
| 流量控制稳定性 | <±2% (电压在180~250V，阻力在3~6kPa内变化) |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±2%FS |
| 烟气静压 | (-25.00～+25.00)kPa | 0.01kPa | 优于±4%FS |
| 流量计前压力 | (-50.00～0.00)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5%FS |
| 流量计前温度 | (-55.0～125.0)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 1℃ | 优于±3℃ |
| 干、湿球温度 | (0～100.0)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| O2 | (0～25.0/30.0)% | 0.1% | 示值误差：优于±2.5%； 重复性：≤2%； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内示值变化≤5%。 |
| 低量程SO2 | (0～300/2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO | (0～1300/6700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO2 | (0～200/2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO | (0～5000/25000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| 大气压 | (50.0～115.0)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
| 烟尘泵负载能力 | ≥40.0L/min (阻力为 -20kPa时) |
| 最大采样体积 | 99999.9L | 0.1L | 优于±2.5% |
| 数据存储能力 | 40000组 |
| 外型尺寸 | (369×202×294)mm |
| 整机重量 | 8.0 kg |

4、配置要求

仪器主机1台，低浓度烟尘采样管（1.5m、钛合金）1根，低浓度烟尘采样头1箱，烟尘组合管1套，含湿量/烟气采样管1根，干燥缓冲瓶1套，烟气过滤芯2个，信号线1根、打印机1个、接地线1根。

19、便携式移动电源

1设备用途

便携式交直流电源（20代）是一款交流、直流双路输出的备用电源系统，具有操作简单、携带方便、稳定可靠等特点。可广泛应用于现场作业、野外考察等场合。

2主要特点

2.1交流220V纯正弦波双输出，24V直流输出，保证仪器供电；

2.2采用全进口锂离子电池，安全可靠环保；

★2.3大容量29.4V 42AH锂离子电芯；

2.4电池组独立过压、过温、过载、过充、过放、短路保护；

2.5安全防护，防摔、防震；

2.6双USB充电口，支持快充协议。

3技术指标

| 安全工作参数 | 参数 | 安全工作参数 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大输出功率 | 600W | 输出标称电压 | AC220V，50Hz DC24V DC5V |
| 充电限制电压 | 29.4V±0.2V | 电池容量 | 29.4V，42Ah |
| 推荐充电电流 | 7A | 充电上限电压 | 29.7V |
| 过压充电保护电压 | 29.7V±0.25V | 推荐放电电流 | 20A |
| 最大持续放电电流 | 30A | 过流放电保护电流 | 60A±5A |
| 过流充电保护电流 | 60A±5A | 放电截止电压 | 20V±0.05V |
| 上限充电温度 | 45℃ | 欠压放电保护电压 | 19.25V |
| 最大充电电流 | 15A | 上限放电温度 | 60℃ |
| 尺寸 | （长400×宽220×高270）mm | 重量 | 9.2kg |
|  |  | 阻燃等级（箱体） | V0级 |

4设备配置

仪器主机1台、充电器1个、使用说明书1份。

20、激光测距仪

1、pointfinder 4倍变焦

2、IP65水射流保护和防尘

3、360°倾角传感器

4、智能水平模式

5、蓝牙智能

6、测量范围：0.05—200m( 0.16 ft ～ 650 ft )

7、测量精度 ( 典型 ): ± 1.0mm 高精度,超长的测程,准确的数据。

8、可测量高度。

21、多功能取样管

1．设备用途

该仪器主要应用于溶液吸收法采集有组织废气中硫酸雾、氯化氢、氟化氢，主要具有一体化全程加热烟枪，高精度温控主机，高效保温箱，适应多种吸收瓶等特点。

2．性能要求

★2.1 一体化全程加热烟枪，采用高防腐钛合金材料内衬氟树脂，外形美观；

2.2高效保温箱，适用多种吸收瓶；

★2.3即可以用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样；

2.4 低压直流供电，使用安全可靠；

2.5 具有自动恒温加热，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾/盐酸雾进行采集；

2.6 多功能组合型采样枪，包含测量烟温及皮托管测流速功能；

★2.7一机多用，可满足硫酸雾\氯化氢\氟化氢等多种酸性气体采样；

2.8 配有止流阀，防止氯化氢采样时吸收液回流；

3.技术指标

★3.1 吸收瓶规格: 250ml冲击式，75ml冲击式

3.2 采样管长度: 1m

3.3 采样嘴直径: Φ4.5/Φ6/Φ7/Φ8/Φ10/Φ12

3.4 恒温温度:  (120±10)℃（可设置）

3.5 升温时间： ＜30min

3.6 加热方式：电热丝加热

3.7 电　　源:  DC36V

3.8 功　　耗:  ＜300W

3.9 重 量:  约7.5kg

4.工作环境

4.1 工作环境温度：  （-20 ~ 300）C

4.2 工作环境相对湿度：  ≤85

4.3 大气压力：80kPa ~ 105kPa

5、配置要求

采样管1支、把手1个、烟枪包1个、保温箱1个、温控主机1个、250ml冲击式吸收瓶6个、75ml冲击式吸收瓶6个、8×14硅胶管（灰 5cm）1根，8×14硅胶管（灰 30cm）4根、吸收瓶铝合金箱1个、采样嘴(4.5/6/8/10/12) 1套、管线控制阀10个，铝合金箱1个，三芯电源线（1.5米）1根、固定柱1根、三脚架（带升降杆）1个、三脚架包1个。

22、声级计

1、执行标准：GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 1级

2、采用数字信号处理技术

3、多种启动方式，可设置定时自动开关机

4、彩屏液晶，界面友好，显示内容丰富，功耗低

5、模块化设计，用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、声暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、录音、GPS、蓝牙等功能

6、A、C、Z三种并行（同时）的频率计权及F、S、I三种并行（同时）的时间计权

7、测量范围：20 dB(A)～142 dB(A)

8、频率范围：10 Hz～20 kHz

9、显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，亮度可调节

10、数据存储：标配3 MB

11、输出接口：AC（交流）、DC（直流）、RS 232、 USB

23、便携式水质检测仪

1、技术特性：

适用范围：COD、氨氮、总磷、总氮的测定，及其它分光光度测定法

仪器规格：仪器小巧轻便，方便人员携带至现场作业。

支持16mm比色管，比色管消解管既可以作消解用，又可以直接作比色用，总氮、总磷、COD消解后无需转移至比色皿或比色瓶中比色。。

直接显示浓度结果。

支持sd卡导出结果

具有新建标准曲线、校准内置标准曲线，仪器会自动拟合曲线、计算结果。

屏幕显示：3.5寸宽屏彩屏显示，全触摸屏无按键，中文界面。

操作环境：0-50℃；0-80%相对湿度（不冷凝）。

可采用碱性干电池供电，也可以使用220V电源供电

2、技术参数：

量程范围：（对应不同规格的试剂）

COD ：0到2000 mg/L（抗氯离子干扰2000mg/L）

氨氮：0到150 mg/L

总磷：0到30 mg/L

总氮：0.5到100mg/L

最小读数：0.01mg/L

测量精度：5%

仪器零点漂移：±0.003A/h。

仪器重复性：±0.003A。

- 配置：主机一台，消解器一台，移液枪一套，快检预制试剂两套，移动电源一个。

24、便携式颗粒物监测仪

1、设备用途

该仪器应用激光散射法测量环境空气中PM10/PM2.5的浓度，具有测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，噪声低，操作简单等优点。适用于颗粒物PM10/PM2.5的监测。

2、主要特点

2.1体积小、重量轻、噪音低；

2.2大尺寸显示屏，强光下可清晰显示测量数据；

2.3实时测量环境空气中PM2.5/PM10及温湿度等参数；

2.4稳定性好、灵敏度高，测试速度快。

3、技术指标

| 主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10测量范围 | （0～999）μg/m³ | 0.1μg/m³ | 优于±15% |
| PM2.5测量范围 | （0～999）μg/m³ | 0.1μg/m³ | 优于±15% |
| 温度测量范围 | (-20～40)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 湿度测量范围 | (0～99) %RH | 0.1%RH | 优于±1%RH |
| 测量原理 | 光散射测量法 |
| 检测方式 | 自动 |
| 响应时间 | ≤10s |
| 主机尺寸 | (长260×宽115×高55)mm |
| 主机重量 | ≤0.6 kg |
| 功 耗 | ＜1W |

4、配置要求

仪器主机1台，仪器箱1个，充电器1个等。

标段二：技术要求

1、非甲烷总烃气相色谱

1 基本要求

1.1 温度要求： 5℃—35℃；

1.2 湿度要求； 25%—80%；

1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz；

1.4 功率要求： 最大2500 W；

1.5 外形尺寸： 566.2×501.3×498（mm）长×宽×高；

2 技术要求：

2.1 功能特点：

★2.1.1 载气采用AFC气路控制，辅助气采用AFS（Advanced Flow Scout）监控，气路控制非常灵活。

2.1.2 双气路系统，可同时支持安装2种进样口，包括填充进样口和分流毛细进样口、分流/不分流毛细进样口等。

★2.1.3可同时支持安装3种检测器，后期可以升级安装FID、TCD、FPD、ECD、NPD等检测器，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析。

2.1.4 优秀的定性重复性，复杂样品（C8-C40）保留时间RSD≤0.08%。

2.1.5采用彩色大屏幕显示屏（5.6寸）显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求；

2.1.6通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制；

★2.1.7支持气体自动进样器的搭配升级，实现更高度的自动化，提高数据重复性和精度，提高分析效率。

2.1.8可在本机升级切换毛细管进样系统。

★2.1.9 除无组织排放口的低浓度非甲烷总烃外，同时可以对有组织排放口的固定污染源中高浓度非甲烷总烃进行分析检测，并使数据达到完美的重复性，实现一机多用。

2.2 主机

2.2.1 温控区：6路独立控温；

★2.2.2 载气控制：EPC/AFC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：He、H2、N2和Ar，各载气系统均可实现恒压、恒流、程序压力、程序流量四大气体控制模式，并使用氮气、氢气、氩气、氦气4种常规气体进行流量校正。

2.3 柱箱

2.3.1 尺寸：柱箱尺寸：260×250×150[mm]（长×宽×高），

色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）；

2.3.2 柱箱温度控制：室温上6℃～399℃ (以0.1℃增量任设)；

2.3.3 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），

温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）；

★2.3.4 程序升温：21阶；

2.3.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；

★2.3.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；

2.3.7 持续运行时间：999.9（min）。

2.4 进样系统

2.4.1 最高使用温度：400℃；

2.4.2 进样口数量：最多可配2个；

★2.4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样。

★2.4.4 可选配进样信号触发装置

2.5 检测系统

2.5.1 氢火焰检测器（FID）：

最高使用温度：400℃；

★最小检测限：≤5 × 10-12g/s（正十六烷）

基线噪音：≤20uv，基线漂移：≤50uv/30min(仪器稳定2小时后)；

线性动态范围：≥107

★配电子点火功能。

2.6 气路控制参数

2.6.1 压力单位：psi、KPa、bar等；

2.6.2 压力控制范围：0～90 psi；

★2.6.3 压力控制精度：0.01 psi；

2.6.4 程序升压重复性：≤0.5%；

2.6.5 流量控制范围：0～200 mL/min，增量0.1 mL/min（氮气作载气）；

2.6.6 流量控制精度：0.1 ml/min；

2.6.7 流量稳定性/精度：≤0.1%；

2.7 辅助功能

★2.7.1 进样阀：进口耐高温型惰性气动十通隔膜阀；

2.7.2 事件板：用于进样阀的驱动时间事件控制；

★2.7.3 阀箱：用于进样阀及切换阀的温度控制，要求能精确达到120℃；

2.7.4 配置流量压力显示系统，在线监控系统流量及压力

2.8 工作站/数据处理软件

2.8.1 输出信号范围：-1500～+1500mV；

2.8.2 最高采样频率：60点/秒；

2.8.3 采集灵敏度：0.025μV/s；

2.8.4 采集精度：0.05%；

★2.8.5在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率；

2.8.6支持多内标分析；

2.8.7在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息。

2.8.8一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置。

2.8.9  支持模拟进样，提高工作站的培训效率。

2.8.10在线噪声及漂移自动计算，无需手动计算，规避人为误差。

2.8.11 支持项目加密，用户可对访问及谱图处理权限进行设置；

2.8.12 多项式计算功能：一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度。

2.8.13 峰锁定功能：减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰。

2.8.14 支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算。

2.8.15 独创项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行组分或批次分组归档案例，全面简化样品谱图管理；

★2.8.16 同一张图谱显示总烃、甲烷、氧气以及非甲烷总烃的峰值和含量；

★2.8.17软件根据国标《HJ604-2017》、《HJ38-2017》要求，会将样品中所有的总烃合并计算，自动扣除氧峰的平均值和甲烷值，计算非甲烷总烃测定结果，无需手动换算。

3、配置：主机1台，氢火焰离子化检测器2套，分流/不分流进样系统2套，电子流量控制系统1套，非甲烷气体控制器1套，总烃玻璃微球填充色谱柱1根，甲烷专用柱1根，专用非甲烷工作站（自动计算）1套，气体进样阀1套，数显温控可调节保温加热系统1套，色谱柱安装包1套，配气安装包1套（100ml玻璃针筒5个，9D针头5个，胶帽50个，直径30mm的薄聚四氟乙烯塑料片2个，氢气气阻1个，减压阀接头2个，3mm三通1个），所需气体及钢瓶柜1套。

2、热脱附仪+气相色谱质谱联用仪

1、工作条件

1.1电源：AC 200-240 V，50－60HZ。

1.2温度：15-32℃。

1.3湿度：20-80%（32℃时）。

2.气相色谱-质谱联用仪

2.1色谱性能

★2.1.1 保留时间重现性：＜0.008%RSD或＜0.0008分钟（提供官方英文参数表（data Sheet）及正式出版号，不提供证明视为负偏离）

★2.1.2峰面积重现性:＜0.5% RSD（提供官方英文参数表（data Sheet）及正式出版号，不提供证明视为负偏离）

2.1.3气相色谱仪最多可安装4个检测器和1个质谱检测器

2.1.4气相色谱仪上的触摸屏用户界面采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，无需用手写笔来执行触摸屏功能

2.1.5气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求（需提供语言选择界面照片，否则视为负偏离）

2.1.6软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作（提供软件截图作为证明，否则视为负偏离）

2.2 柱温箱

2.2.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃

2.2.2温度控制精度：0.1℃

2.2.3 程序升温：≥20阶21平台

★2.2.4最大升温速率： 0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, ，实际升温速度，50 ˚C -115 ˚C升温速率不得低于110 ˚C/分钟，115 ˚C -175 ˚C升温速率不得低于100 ˚C/分钟，最大升温速度可拓展至：700℃/min（提供官方证明材料，否则视为负偏离）；

2.2.5温度稳定性：＜0.01℃/1℃

2.3 电子压力控制

2.3.1 压力范围：0～100psi

2.3.2 全程压力控制精度：0.001psi

2.3.3 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

2.3.4程序三阶升压/升流

2.4分流不分流进样口

2.4.1可编程设定压力，流速和分流比

2.4.2流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

2.4.3数字式电子气路控制保证气体流量精度

2.4.4快速扳转系统，无需使用工具直接更换衬管。（提供实拍图片）

★2.4.5最大分流比：≥12000：1

2.5. 质谱检测器

★2.5.1质量数范围：2.0-1000amu，以0.1amu递增

2.5.2质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

2.5.3仪器检测限IDL：≤11.0 fg

（测试条件：通过进样1ul对100fg的八氟萘 OFN 八次连续不分流进样所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出仪器检测限）；

2.5.4仪器信噪比≥1400：1

2.5.5质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处（提供谱图证明，否则视为负偏离）

2.5.6谱图准确度：不低于99.0%（提供谱图证明，否则视为负偏离）

2.5.7最大扫描速率19000amu/s

2.5.8动态范围：全动态范围≥106

2.5.9选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

2.5.10具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

2.5.11备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

★2.5.12离子化能量：5-241.5eV（提供官方参数表（data Sheet）及正式出版号，不提供证明视为负偏离）

2.5.13离子源温度：独立控温，150-320˚C可调；

2.5.12气质接口温度: 独立控温，100-350℃

★2.5.13质量分析器：石英镀金双曲面四极杆，四级杆独立温控, 控温范围：120˚C - 180˚C，抗污染免维护。（提供官方彩页证明文件，否则视为负偏离）

★2.5.14真空泵：≥255L/sec(He)分子涡轮泵；

2.6.全自动液体进样器

# 2.6.1  液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

★2.6.2  样品瓶位数：不少于15位

# 2.6.3  进样量线性：≥99%

★2.6.4  进样精度：小于0.5% RSD

3、热脱附仪

3.1 第一级解析温度范围：35～425 ℃ ；控制精度为1 ℃。

3.2脱附时间：1～999.9 min ；控制精度为0.1 min。

3.3富集模式：半导体冷冻富集；

3.4 石英冷阱— 填充段内径为2 mm， 样品进出口内径为0.9 mm。

3.5 中间吸附剂填充部分长度为60mm，可填充一种至四种吸附剂。

3.6电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热；2.7第二级解析最低富集温度：-30℃；最高解析温度：400℃；控制精度为1 ℃。

3.8电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；

3.9冷阱升温速度：可达100 ℃/s；提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾；

3.10温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；

3.11  最高温度保持时间0～999.9 min ；控制精度为0.1 min；

3.12专利惰性特富龙阀设计，阀的温度范围50～225 ℃ ；

3.13传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～225℃；控制精度为1 ℃；

3.14系统可与客户现有的GCMS相连接；

3.15管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。

3.16在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间；

3.17气路控制：直接采用气相最精确的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，完全匹配原有色谱条件。

3.18样品备份功能：可对关键样品进行再收集备份。

★3.19热脱附必须具有允许将来进行现场升级到在线或罐分析的选项，同时需保留使用气体内标作为添加方式的管解析功能

3.20 配置90位以上自动进样器

4、数据处理系统

4.1	气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现

4.2	手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

4.3	操作系统环境：Windows 10

4.4具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

5、配置要求：（以下配置只可增加，不可减少）

5.1气相色谱-质谱联用仪

5.1.1 气相色谱仪主机，1台

5.1.2 毛细管分流/不分流进样口，1个

5.1.3 质谱仪接口，1个

5.1.4 安装工具包，1个

5.1.5 通用捕集阱，1个

5.1.6 液体自动进样器，1套

5.1.7 质谱仪主机，1套

5.1.8分子涡轮泵，1个

5.1.9不锈钢离子源 ，1个；

5.1.10超惰性离子源,1个；

5.1.11 工作站软件，1个

5.1.12 进样口隔垫50/包，1包

5.1.13 通用分流/不分流衬管5/包， 1包

5.1.14 不粘连衬管 O 形圈10/包，1包

5.1.15进样口端石墨密封垫10/包，1包

5.1.16质谱端石墨密封垫10/包，1包

5.1.17进样口端柱螺母，2个

5.1.18质谱端柱螺母，2个

5.1.19 离子源灯丝，2个

5.1.20 机械泵油，2桶

5.1.21 HJ734/644色谱柱，2根

5.1.22  品牌电脑,1台

5.1.23 激光打印机,1台

5.1.24  仪器所需气体及钢瓶和钢瓶柜，1套

5.1.25  氮氢空三合一气体发生器，1台

5.1.26  6KV稳压电源，1台

5.1.27  耐腐蚀理化板实验室边台1个（700mm*75mm）

5.1.28  万向吸风罩 3套。

6.2全自动热脱附仪

6.2.1热脱附仪主机，1台

6.2.2自动进样器，1套

6.2.3通用吸附管，40根

6.2.4标样加入装置，1套

6.2.5安装工具包，1套

6.2.6专用冷阱，1套

6.2.7 10位老化仪，1套

6.2.8 采样泵，1台

3、半自动恒温恒湿称重系统

1、设备用途：用于滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量

2、设备配置：主机1台、控制机组1台、十万分之一电子天平1台，防静电镊子2把，乳胶手套10副。

3、设备参数：

3.1.恒温恒湿箱体温度和湿度

3.1.1温度控制：15-30℃，分辨率0.1℃,波动小于0.5℃

3.1.2 湿度30%RH-70%RH，分辨率0.1%，波动小于2%

3.2供货时，提供供货主机的温湿度计量报告。

3.3称量样品

3.3.1  用于固定污染源47mm 滤膜、3#滤筒、低浓度采样头手工称量

3.3.2  样品：满足国家标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》标准要求。

3.3.3  样品具备可识别的条形码。

3.4系统的功能

3.4.1 系统预留识别低浓度头等样品的编号的硬件模块和软件功能的接口，后期可方便升级扩展。

3.4.2 系统预留去除样品静电的功能的硬件模块和软件功能的接口，后期可方便升级扩展。

3.4.3 系统预留自动读取天平数据的功能的接口，后期可方便升级扩展，数据处理完全满足HJ836-2017标准的要求。

3.4.4系统具备可以升级为自动称重系统的功能。

3.4.5 供电电源AC220V,50HZ。

3.4.6 最大功率2KW。

3.4.7系统需要有良好接地和接地标识。

3.5系统结构

3.5.1采用分体设计。

3.5,2控制机组外置，并可以与主机柜体共处一室，不影响主机工作。

3.5.3恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀度。

3.5.4恒温恒湿箱体内的风速不影响样品存放、取拿等运动。

3.5.5恒温恒湿箱体采用钣金烤漆，内胆采用不锈钢材质。

3.5.6恒温恒湿箱体采用大玻璃视窗。

3.5.7主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定。

3.5.8 箱体上带触摸温度湿度控制器，可以方便进行温度、湿度设置和实际温度、湿度显示，并能查询和显示历史数值的曲线

3.5.9提供满足HJ836-2017标准要求的称量软件，产品厂家具备自主知识产权。

3.5.10尺寸长*宽*高≤1280*760*1700（长*宽*高）单位：mm

3.6设备具备中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的认证检测检测报告。

3.7设备具备《中国环境保护产品认证证书》。

4、电感耦合等离子体发射光谱质谱仪

1. 电感耦合等离子体质谱仪主机要求

1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

3、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V ，50 Hz；

3.技术要求

  - 仪器硬件

3.1.1 雾化器：耐高盐、耐HF酸、高效同心雾化器。

3.1.2雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。

3.1.3 全基体进样系统：具有1路独立的工作站自动控制的进样气路。

3.1.3.1全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数最大200倍。（做测试验收）

3.1.3.2 全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。

3.1.3.3 全基体进样系统可通入甲烷气，实现难电离元素，如砷、硒等元素的超痕量分析。

3.1.4 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

★3.1.5离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率不低于30MHz，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。（做测试验收）

3.1.6具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗，

3.1.7 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

3.1.8等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

★3.1.9使用不少于7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。（做测试验收）

3.1.10接口设计

3.1.10.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。

★3.1.10.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.8mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口间不通入气体。（做测试验收）

3.1.10.3接口及接口底座采用同种材料

3.1.11 离子透镜系统

3.1.11.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。

3.1.11.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

3.1.12四极杆碰撞反应池

3.1.12.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

3.1.12.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（纯氨气或纯甲烷）三种模式切换。（做测试验收）

3.1.12.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能,具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。 （做测试验收）

★3.1.12.4 碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3、纯CH4，纯O2等多种碰撞或反应气体；需要提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片作为证据。（做测试验收）

3.1.12四极杆质量分析器

3.1.13.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

★3.1.13.2 质谱范围：1-280amu。（做测试验收）

3.1.13.3 驱动频率 ≥ 2.5MHz。

3.1.13.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的实时谱图）。（做测试验收）

★3.1.14脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，12个数量级的动态线性范围。（做测试验收）

3.1.15检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。（做测试验收）

3.1.16 四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。（做测试验收）

3.1.17无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。

3.1.18、去干扰能力指标：

3.1.18.1碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt。

3.1.18.2、碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。(提供生产厂家盖章的文献证明)

3.1.18.3、碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990（提供生产厂家盖章的文献证明）。（做测试验收）

3.1.18.4、碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰,Fe的检出限优于0.7ppt

3.1.18.5、碰撞反应池通入氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt(提供生产厂家盖章的文献证明) （做测试验收）

3.1.18.6、碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%。（提供生产厂家的应用文章做为证明）（做测试验收）

3.1.18.7、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（以生产厂家盖章公开发表的论文文献为准）。

★4.仪器性能指标（逐一做测试验收）

4.1 标准模式下灵敏度

4.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm

4.1.2 中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm

4.1.3高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm

4.2随机背景：＜1 cps（4.5或220）

4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

4.4 仪器检出限

4.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

4.4.2中质量数元素：In ≤0.1 ppt

4.4.3高质量数元素：U ≤0.1 ppt

4.5 稳定性

4.5.1 短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）

4.5.2长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）

4.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

4.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%；（须有生产厂家盖章的文献证明）

4.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

4.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

4.10 精确测定10 nm Au纳米颗粒。（提供官方发布的英文应用文章）

5、售后服务：

5.1 质保期为2年。质保期从验收合格之日算起。在保修期内，所有服务及配件全部免费。

5.2 安装验收：仪器到货前安排工程师上门指导实验室条件，仪器到货后一周内安排工程师上门安装培训至用户能独立操作。验收由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的确认，只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为全部完成。验收无法通过，购买单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。

5.3 提供2个厂家驻地培训名额，确保培训人员经培训后能正常使用上述所有设备。

5.4 技术支持：仪器使用终生提供方法开发等专业的技术支持，协助用户开展食品中金属元素项目计量认证考核前检测方法建立等。免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、论文集等。

5.5 售后服务要求响应时间为：提供全天24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内响应，在48小时内到达现场并解决。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

5.6 制造商需提供每年两次免费上门巡检，开展仪器状态核查、维护保养、用户使用再培训等服务，不收取上门费、差旅费等服务费。

6.仪器配置要求

6.1四极杆电感耦合等离子体质谱主机 1套；

6.2 具有用于全基质进样系统的质量流量计，1套，

6.3 具有三路质量流量计的碰撞和反应池 1个

6.4循环冷却水系统（5-35℃控温）1台；

6.5调试溶液1瓶。

6.6消耗品备品备件：镍采样锥1个、镍截取锥1个、超级锥1个、一体化石英矩管（含中心管）2支、采样锥垫片10个、进样泵管120支、废液管120支、进样毛细管2套、多元素混合标准溶液1套等

6.7耐高盐耐HF进样系统 1套

6.8 配置主流商务台式电脑1台（主流配置：8核、4G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win10-64位正版中文操作系统）

6.9激光打印机 1台

6.10 UPS不间断电源 1套

6.11 排风系统1套

6.12 所需气体及钢瓶和钢瓶柜1套

6.13 配百分之一电子天平1台

5、微波消解仪

1.设备的用途：

用于实验室土壤等样品的前处理。为原子吸收（AA），等离子体发射光谱仪（ICP）、气质联用、、液质联用、离子色谱、原子荧光等仪器制备样品。

2.各项配置的技术要求

2.1、主机要求

★2.1.1  采用模块化设计，主机具有微波消解、微波萃取、蒸发浓缩赶酸、微波氧燃烧、紫外消解、蛋白水解等应用。（需提供证明材料）

2.1.2 内置智能处理器，包含大于500种EPA、ASTM标准方法等经验证的方法库，可存储超过600种方法，

2.1.3 采用二维空间双磁控管设计，最大微波功率2000W,输出微波全程为连续非脉冲微波，微波控制精度±1W。

2.1.4 符合CE等相关安全认证。

★2.1.5内置高效、独特的空气气道冷却系统，冷却空气经反应管壁气道定向流过，流速4级可调，可设定冷却温度，冷却至常温时间少于15分钟（需提供证明材料）。

★2.1.6 设备具有自动音频通知E-Mail通知消解处理结果；设备运行内存≥1G, 硬盘容量≥ 32 G 。 智能手机、Ipad, 电脑等可远程监测仪器设备的运行状态， 智能手机、Ipad、电脑等实时显示所有数据及曲线。

2.1.7 设备具有智能灯光系统，灯光颜色和模式根据仪器状态以及实验状态（正在进行实验、完成或待机等）而变化。

2.2、转子和消解管

2.2.1   批处理量要求：每批次可同时处理样品量≥41个，消解管内管体积≥56 mL。

★2.2.2 消解管内管材质：PTFE-TFM，压力套管材质：高强度防腐铝合金材质，最高耐压≥130bar（1860psi），最高耐温≥310(C。（需提供证明材料）

2.2.3 消解管采用全密闭设计，内置可重复使用的金属压力弹片。

★2.2.4 消解管外壁自带多条冷却气道设计，冷却气道数量≥10。（需提供证明材料）

2.2.5  仪器可升级配置样品干燥转子，消解转子可升级最大批处理量≥60位。

★2.2.6 仪器可升级配备符合洁净室要求的原装进口蒸发浓缩 24位转子，螺帽盖自带防止样品污染的针式过滤器，能在主机内利用微波快速加热、红外温度过程控制实现快速赶酸及样品浓缩操作。（需提供证明材料）

2.3、控制系统:

★2.3.1 与主机一体的折叠式大屏幕液晶触摸显示，中文操作软件，可在主机上实时显示温度、功率、时间等参数并显示实时反应曲线。

★2.3.2红外温度传感器从底部测定所有反应管内管的温度，并在主机显示屏上同时显示每个消解管的温度数据、曲线。测量温度范围：20-390(C，精度：±1°C。

★2.3.3具有最高温度、最低温度及平均温度三种温度控制模式，任何反应罐达到设定的反应温度，均可实时自动调节微波功率的输出。（需提供证明材料）

2.3.4 系统配置智能压力控制系统，工作过程中压力超过设定值，系统自动停止微波工作。

2.3.5无线式传感器设计，数据发送和控制信息接收采用红外LED方式，主机和转子之间不得有连线，保证反应转子的360度自由旋转，腔体内不得有插头。

★2.3.6  实时显示41 套消解罐每个罐的温度数据与温度曲线 。

★2.3.6 消解内管管身重量小于 98 克，可直接放到高精度天平上称样， 消解内管管长小于128mm， 加样、称样方便。防止样品粘壁。

★2.3.7 可配置智能泄压检测感应传感系统，检测反应罐内是否有过压泄压情况，根据过压泄压状态进一步智能控制调节、反馈微波功率。

3、配置要求：

3.1  微波消解仪主机     1台

3.2  41位高通量消解转子（防腐高强度合金材质）    1套

3.3  反应管（包含PTFE-TFM材质内管等所有附件）    41套

3.4  智能全罐压力监控系统 （内置）      1套

3.5  无线信号传输系统 （内置）    1套

3.6  红外温度传感系统 （内置）   2套

3.7国内定制与消解内管配套的45孔电热石墨赶酸系统    1套

6、COD回流消解仪

一．设备要求：

用于各类样品水质化学需氧量CODcr的自动消解预处理。

二．技术要求：

1.能够一键启动，自动消解、消解结束自动断电、无需人员值守。

2.热源要求耐酸碱腐蚀、热导性好，微晶碳纤维辐射消解，抗氧化寿命长的特点。

★3.不少于12个加热单元，保证样品均匀受热。

4.大容量消解瓶，利于滴定混匀，消解结束无需移液直接滴定，省时高效。

5.冷凝方式采用高效风冷、水冷双模式，满足国标要求，不接受空气冷凝非标准模式。

6.回流冷凝管喇叭开口，试剂添加不外流，消解结束便于清洗。

★7.要求不小于七寸触摸彩色屏幕，参数直观呈现设定，便于观察各通道运行状态。

★8.冷凝瓶具有在线支撑锁定模式，便于消解结束反应瓶的取放。

★9.为保障本次招标设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备生产制造资质，产品生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证，否则技术响应评分值按零分计。

三．参数要求：

1.样品数量：不少于12位

2.温度范围：室温-300°C

3.控温精度：±1°C

4.消解瓶：锥形瓶，无需移液

5.时间控制：0-150min可调

6.升温时间：10min内

7.冷凝方式：风冷、水冷双模式

8.加热总功率：<2000W

四．配置要求：

回流消解仪主机1套、耐腐加热源12套、冷凝瓶12支、消解瓶12支、冷凝瓶固定支架12套、随机附件1套。数量：两套。

7、土壤干燥箱

1.1 用于重金属分析的土壤，底泥及固废样品的干燥，样品加热干燥空气技术，提高了样品风干效率；

★1.2干燥空气温度范围：室温-60℃*36室 ±2℃（数显控温可调）

1.3 托盘材质：搪瓷盆

1.4 样品舱位室数量：36个（每个舱室可单独控温）

1.5电源电压： 220V，50Hz

1.6样品室尺寸（mm）： 200*120*300（长*高*深）

1.7外形尺寸(mm）： 1100*430*1610（长*宽*高）

★1.8新型土壤样品干燥箱配有气泵。使用本产品时，可根据土样含水份的重与轻，选择开启气泵，样品室的温度由室温至60度范围内任意选择。

1.9采用模拟室内空气流动模式，即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气。因整机结构的设计、巧妙和完善，从而使每个样品室流动的洁净热空气超越室内空气。

1.10箱体内为独立的24位样品室，将样品隔开，防止交叉污染；

1.11采用空气扰动技术，模拟室内空气流动，最大程度上接近室内环境，达到快速风干的目的；

★1.12采用硅胶加热干燥空气技术，最高加热温度为60℃，提高了样品干燥效率；

1.13气体吸附室透明视窗照明设计，方便观察干燥剂使用状况，并及时更换；

★1.14气源箱与干燥舱室分离式设计，降低噪音，避免洁净热空气循环造成交叉污染，降低空气湿度，加大提升了干燥效率；

1.15样品室为304不锈钢材质，避免化学腐蚀和有机物吸附，易于清理、维护；

★1.16样品室配有大号搪瓷托盘，可以直接放置普通的土壤样品，也可以放置河底底泥及固废样品等含水量高的样品；

1.17底部装有万向脚轮，方便移动；

1.18生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

配置清单：主机 1台 气源箱	1台 电源线 2条 连接管 1条 托盘搪瓷盘  24个

说明书 1份 检验合格单 1份  合格证 1份

8、气相分子仪

1.用途：主要用于全自动测定水中氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮等；

2 系统配置：

2.1.设备名称：气相分子吸收光谱仪；

2.2.工作条件：电源电压: 单相220V ±10%，环境温度: 10～35℃，相对湿度: 20～80%；

3.光学系统：

★3.1波长：光源为空心阴极灯，完全符合国家环境标准HJ/T195-2005至HJ/T200-2005对空心阴极灯光源的要求（作为验收指标）；

3.2波长重复性≤0.1nm，波长准确性≤0.2nm；

★3.3元素灯安装：可同时安装4灯，4灯自动切换（需提供空心阴极灯四个灯架截图并加盖制造商公章作为证明材料）；

3.4灯电流：灯电流自动调节；

★3.5狭缝：狭缝自动切换，有0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.0nm等4 档可选（需提供含有四档狭缝的工作软件界面截图，能看见狭缝可选档数并加盖制造商公章作为证明材料）；

4.配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

★5.气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离；

6．所有项目测定时，谱图出峰到最高值后，继续保持直线平台出峰10～20秒，确保测定结果稳定；

7 载气及控制

7.1 载气：以氮气为载气，配备氮气减压阀或其他管路接口。

★7.2配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据（作为验收指标）；

8.自动进样器：

8.1样品位数不少于50位，样品管容积不小于50mL；

8.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换；

8.3样品位置可自由随机编号，无需顺序进行；

8.4吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

8.5使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料；

9.氨氮测定：

★9.1配备氨氮快速氧化方法及其装置，节省用户实验操作时间（需提供国家相关资质部门出具的氨氮快速氧化方法及其装置证明材料复印件并加盖制造商公章）；

9.2一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量，不经过两次取样；

10．软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测波长、通讯口、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件；

11.仪器指标：

11.1氨氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限<0.02mg/L；

11.2硫化物项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限<0.005mg/L；

11.3亚硝酸盐氮：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 2％；0.5mg/L，RSD< 1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限<0.003mg/L；

11.4 硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限<0.006mg/L。

★12.自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，可自动配置稀释比达到40倍数的标准曲线，相关性系数>0.9995，最大稀释倍数为40，稀释准确度：0～20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5% (40倍自动稀释比例作为验收指标，要求稀释误差小于5%)；

★13.功能可扩展性要求：主机控制模块自带有功能扩展接口，可根据实验拓展需要，增配高锰酸盐指数消解模块或土壤中三氮自动萃取模块，并实现软件无缝对接，其中高锰酸盐指数测定的工作机理符合气相分子吸收光谱法原理（用户可要求供应商在验收时提供扩展的模块样机，并现场联机测试）；

14.配置要求：

14.1主机标准套，含流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、四灯位光源系统各1套；

14.2电子压力报警系统1套；

14.3自动进样器1套(含自动进样器控制模块及接口)，样品自动均质系统；

14.4内置氨氮在线氧化系统1套；

14.5反应分离器全密闭系统1套、升级版软件系统1套；

14.6外接管路1套，含载气减压阀及管路接口；

14.7壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置；

14.8品牌电脑及激光打印机1套（支持工作站正常运转）。

## 14.9配YSI58的BOD探头1支。

三、商务条款

1、质保期

▲1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为2年（质保期自验收合格之日起，采购文件另有要求的除外）；质保期内每年提供两次上门维护，质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在12小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在响应文件中说明质保期内提供的服务计划。

▲2、付款方式：

在合同签订后成交供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待最终验收合格后15日内无息退还；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%作为预付款，交货安装完毕后经采购人验收合格后支付剩余款项。

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

3.4、供应商应在响应文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、成交供应商须提供符合采购文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者成交供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在响应文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，磋商文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

▲5、完工期

合同签订后70日内交货并完成安装调试验收工作。

6、培训

6.1、中标供应商有义务对设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2、培训的内容包括主要设备使用、管理以及基本维护知识。

6.2、热脱附仪+气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱质谱仪提供两名原厂培训中心培训名额，包含培训费及交通差旅费。

四、工作范围：

根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用的操作人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部货物进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部货物

3、采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、采购文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在采购文件第二部分中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的

供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10、如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按无效标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

11、本项目采购文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，投标供应商属于采购文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

# 二、采购文件

1、采购文件

1.1、采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2、采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、采购文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改采购文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为采购文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

# 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

2.1资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-8项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 资信部分（以下内容供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
|  | 投标供应商的营业执照（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
|  | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
|  | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
|  | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
|  | 如为代理商，需提供本项目制造商的授权书 |

2.2报价文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（附件六） |
|  | 投标货物数量价格表（附件七（一））； |
|  | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七（二））。 |
|  | （1）投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）： 1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1）。 （2）投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： 1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： 1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （4）属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.2商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分 |
| 1 | 投标函（附件八） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（附件九） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业主管部门颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 供应商提供2018年1月1日以来同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件十一，如有则提供） |
| 11 | 商务偏离表、技术偏离表（附件十二） |
| 12 | 所投产品的主要部件配置清单（附件十三）； |
| 13 | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 14 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 15 | 项目总负责人资格情况表（附件十四） |
| 16 | 项目组人员一览表（附件十五） |
| 17 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明）、测试验收方案 |
| 18 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 19 | 场地证明 |
| 20 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照采购文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按采购文件中《投标货物数量价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格、施工设计及深化设计、全套设备（含辅材、零部件）提供、施工及材料、人工，保质期内免费保修维护（含管理软件更新升级）、后台数据监控（网络连接）及信息化管理平台对接等

- 关税、增值税、所得税、其它税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据采购文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

# 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按采购文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署或CA电子签章的；；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现投标货物数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

6、8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金采用保函形式。

6、招标代理服务费

1.中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；

2.本项目招标代理服务费由中标（成交）人支付，标项一 15800元；标项二30900元。中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。招标代理服务费包含在投标总价中。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、温州市政府采购支持中小企业信用融资政策

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分  合同参考条款

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲供应商必须承诺在合同签订后70日历天内全部供货并安装调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

1. 中标人在合同签订前向采购人提供合同总价5％的履约保证金或保函。

2. 履约保证金在项目验收合格后30天内无息退还。

第十条：货款的支付

在合同签订后成交供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待最终验收合格后15日内无息退还；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%作为预付款，交货安装完毕后经采购人验收合格后支付剩余款项。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于2年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款8000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

（1） 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式五份，采购人2份、供应商2份、代理单位1份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六部分附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市生态环境局瓯海分局

浙江浙坤工程管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

温州市生态环境局瓯海分局

浙江浙坤工程管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市生态环境局瓯海分局

浙江浙坤工程管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 投标供应商全称（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

温州市生态环境局瓯海分局

浙江浙坤工程管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 二、报价文件格式

# 附件六

开标一览表

供应商名称：                        招标编号：                    价格单位：元

| 项目名称 | 投标价（元人民币）(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温州市生态环境局瓯海分局生态环境监测设备采购项目 | 大写： 小写： |  |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 附件七（一）

投标货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |

附注：1. 不提供详细上述清单将视为没有实质性响应采购文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.价格中应包含运杂及保险费（含卸货）、安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、其他相关费用等，其余详见招标需求及合同条款。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5、投标人的投标单价不得超过采购文件规定的全费用单价（限价），否则否决其投标。

6、表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 附件七（二）

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 三、商务技术文件组成

# 附件八

投  标  函

：

（供应商全称）授权 （授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按采购文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 附件九

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：   年龄：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：年 月日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商全称（盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十一

供应商2018年1月1日至今同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的完整合同复印件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

# 附件十二  商务、技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

备注：表格可以延续

附件十三

所投产品的主要部件配置清单

供应商名称：

招标编号：

投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十四

## 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

# 附件十五

项目组人员一览表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

2. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

3. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

4、表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十七

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八

验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： | 联系人： |
| --- | --- |
|  | 电话： |
| 设备清单： |
| 设备名称 | 品牌型号 | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： 完成规定目标和任务或数量不足85%； 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； 所提供验收文件、资料、数据不真实； 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

# 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入后续评审。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

（一）报价评审（30分）

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）未满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

3）满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/投标人投标报价×94%）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

4）如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

2.2政府采购政策说明

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第二部分。

（二）技术资信标评审（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

标段一：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 0-2 | 投标人经营状况，相关体系认证证书，信誉证书，荣誉证书等综合实力评价。 |
| 2 | 质保期 | 0-2 | 质保期满足招标文件要求的得0分：设备每延长一年得1分，本项累计最高得2分（延长时间不足一年的不计入分值计算）。 |
| 3 | 投标产品响应程度 | 0-24 | 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分：评审小组根据投标人的参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术指标指标负偏离或不能提供所要求的证明材料的每负偏离一项扣5分，非“★”的指标要求为一般性技术指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 投标产品功能及配置 | 0-4 | 投标产品型号、功能、技术指标的先进性和适用性。 |
|  |  | 0-4 | 投标配套设备的合理性、完整性和适用性。 |
|  |  | 0-5 | 投标产品的总体质量性能、功能实现的完整性。 |
| 5 | 投标产品技术支持资料 | 0-4 | 投标产品技术支持资料（产品彩页、检测报告等）完整性、全面性及对投标产品技术偏离程度的证明。 |
| 6 | 项目实施方案 | 0-2 | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。 |
|  |  | 0-2 | 项目实施计划，工期安排、人员排班、拟投入设施设备等情况。 |
|  |  | 0-2 | 技术培训方案。 |
| 7 | 售后服务 | 0-4 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施。 |
|  |  | 0-3 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |
|  |  | 0-4 | 本项目对投标文件中是否有超出招标文件要求的售后服务、免费提供的专用耗材、备品备件清单等方面的优惠条件，由评审小组判定评分。 |
| 8 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 0-4 | 根据投标文件中安装、调试、验收的方案、专业技术人员和措施情况的合理性、可行性及是否满足采购进度要求等方面进行评价打分。 |
| 9 | 供应商业绩 | 0-3 | 提供投标供应商2018年1月1日以来与同类产品的合同复印件，每个最终用户得1分，最高得3分。 |
| 10 | 节能环保政策 | 0-1 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分； 说明：响应文件中必须提供附件十六《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

注：以上涉及的证明材料必须为本法人所拥有，投标文件中提供复印件加盖公章，未按要求提供的，则该项不得分。若评标委员会对复印件有疑义，要求提供原件时，必须在30分钟内送达，否则评标委员会有权拒绝该项证明材料。供应商应保证以上材料真实有效，如发现弄虚作假，将取消成交资格，并按有关规定处罚。

标段二：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 0-2 | 投标人经营状况，相关体系认证证书，信誉证书，荣誉证书等综合实力评价。 |
| 2 | 质保期 | 0-2 | 质保期满足招标文件要求的得0分：设备每延长一年得1分，本项累计最高得2分（延长时间不足一年的不计入分值计算）。 |
| 3 | 投标产品响应程度 | 0-24 | 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分：评审小组根据投标人的参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术指标指标负偏离或不能提供所要求的证明材料的每负偏离一项扣5分，非“★”的指标要求为一般性技术指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 投标产品功能及配置 | 0-4 | 投标产品型号、功能、技术指标的先进性和适用性。 |
|  |  | 0-4 | 投标配套设备的合理性、完整性和适用性。 |
|  |  | 0-5 | 投标产品的总体质量性能、功能实现的完整性。 |
| 5 | 投标产品技术支持资料 | 0-4 | 投标产品技术支持资料（产品彩页、检测报告等）完整性、全面性及对投标产品技术偏离程度的证明。 |
| 6 | 项目实施方案 | 0-2 | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。 |
|  |  | 0-2 | 项目实施计划，工期安排、人员排班、拟投入设施设备等情况。 |
|  |  | 0-2 | 技术培训方案。 |
| 7 | 售后服务 | 0-4 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性以及服务承诺落实的保障措施。 |
|  |  | 0-3 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |
|  |  | 0-4 | 本项目对投标文件中是否有超出招标文件要求的售后服务、免费提供的专用耗材、备品备件清单等方面的优惠条件，由评审小组判定评分。 |
| 8 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 0-4 | 根据投标文件中安装、调试、验收的方案、专业技术人员和措施情况的合理性、可行性及是否满足采购进度要求等方面进行评价打分。 |
| 9 | 供应商业绩 | 0-3 | 提供投标供应商2018年1月1日以来与同类产品的合同复印件，每个最终用户得1分，最高得3分。 |
| 10 | 节能环保政策 | 0-1 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分； 说明：响应文件中必须提供附件十六《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

注：以上涉及的证明材料必须为本法人所拥有，投标文件中提供复印件加盖公章，未按要求提供的，则该项不得分。若评标委员会对复印件有疑义，要求提供原件时，必须在30分钟内送达，否则评标委员会有权拒绝该项证明材料。供应商应保证以上材料真实有效，如发现弄虚作假，将取消成交资格，并按有关规定处罚。

（三）有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。