政府采购招标文件

项目编号：NBMC-20202009G

项目名称：采购气相色谱仪等实验室设备项目

采 购 人：宁波市产品质量检验研究院（国家文教用品质量监督检验中心）

代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

编制时间:2019年12月

目  录

- 投标邀请（招标公告）----------------------------------------1

- 招标需求----------------------------------------------------4

- 投标人须知--------------------------------------------------23

- 评标办法及评分标准------------------------------------------37

- 合同主要条款------------------------------------------------39

- 投标文件格式------------------------------------------------42

第一章  投标邀请（招标公告）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，经宁海县政府采购管理办公室批准，就采购气相色谱仪等实验室设备项目进行公开招标采购，欢迎供应商前来投标。

一、项目编号：NBMC-20202009G

二、项目名称：采购气相色谱仪等实验室设备项目

三、采购方式：公开招标

四、招标文件公告期限：自2020年1月7日起至2020年1月 14日止

五、子包号、项目内容、数量、简要技术要求及采购预算:

| 子包 | 项目内容 | 用途 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气相色谱仪 | 自用 | 1套 | 根据招标文件要求供应设备并完成安装调试及售后服务。 | 41.81万元 |
| 二 | 日晒老化实验箱 |  | 1套 |  | 57.5万元 |
|  | 多舱法VOC检测环境舱 |  | 1套 |  |  |
| 三 | 溶剂萃取仪 |  | 1套 |  | 36万元 |
|  | 全自动平行浓缩仪 |  | 1套 |  |  |
| 四 | 水分测试仪 |  | 1套 |  | 11.3万 |
| 五 | 光电设备 |  | 1批 |  | 36.0万元 |

▲六、合格投标人资格要求:

(一) 投标人的一般要求：

投标人应具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

(二) 投标人的特定要求：

1.本项目不接受联合体投标；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

七、资格审查方式：采用资格后审。

八、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1. 获取招标文件的时间期限：自招标公告发布之日起至2020年1月14日止（节假日及法定假日除外），每天9:00-11:30，13:30-17:00（北京时间）。

2. 获取招标文件方式：通过从采购代理机构购买的形式获取。可以是现场购买或将获取招标文件资料发送至3302172248@qq.com并致电采购代理机构财务室确认后获取。

附件中的招标文件仅供阅览使用，未按照招标文件规定获取本项目招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑、投诉的，不予受理。未按规定时间和方式获取招标文件的，其投标将被拒绝。

3. 招标文件售价：500元/子包，售后不退。请供应商按下述账户信息汇款。开户银行：宁波银行海曙支行；户名：宁波名诚招标代理有限公司；账号：:20010122000443166。

财务联系电话:0574-87101276   传真：0574-87103586

4. 获取招标文件的资料：汇款凭证、单位营业执照（加盖公章）、纳税人识别号、联系人、联系方式、电子邮箱和需要获取的招标文件的项目编号等信息。

九、投标保证金：

子包一：6000元；子包二：8700元；子包三：5400元；子包四：2000元，子包五：5600元。

投标人须于2020年2月3日14：00止（北京时间）前以银行电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，以实际到账时间为准，投标人应充分考虑投标保证金汇（转）款手续办理时间、资金在途时间等，确保投标保证金按招标文件规定的时间到达。

缴款账户信息：

开户银行：宁波银行海曙支行；

户名：宁波名诚招标代理有限公司；

账号：20010122000443166。

十、提交投标文件的截止时间和地点：

投标人应于2020年2月3日14:00止（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或不符合招标文件要求的投标文件将予以拒收或作无效投标文件。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年2月3日14：00（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）公开开标，届时请投标人派代表出席开标会议。

十二、业务咨询：

采购单位：国家文教用品质量监督检验中心

联系人：马主任    联系电话：0574-83555166

联系地址: 宁海县兴海北路600号3号楼

采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

联系人：王立挺、金生华

联系电话：0574-87101259       传真：0574-87103586

联系地址:宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师     联系电话：0574-65265668     传真号码：0574-65265612

十三、供应商注册：

供应商应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行注册登记。中标人必须成为注册供应商，否则由此产生的后果自行负责。

十四、政府采购政策要求：

对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策、环境标志产品政府优先采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策。

第二章  招标需求

子包一：气相色谱仪

一、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1套 | 1.工作条件 |  |
|  |  |  | 1.1 电源：220V，50Hz电源 |  |
|  |  |  | 1.2 环境温度：15-35˚C |  |
|  |  |  | 1.3 环境湿度：5%～95%RH |  |
|  |  |  | 2.主要用途：用于有机化合物的定量定性分析 |  |
|  |  |  | 4、技术指标： |  |
|  |  |  | 4.1柱箱 |  |
|  |  |  | 4.1.1温度范围：室温以上4˚C～420˚C |  |
|  |  |  | 4.1.2温度设定精度： 0.1˚C |  |
|  |  |  | 4.1.3最高升温速度：110˚C/分钟 |  |
|  |  |  | 4.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C |  |
|  |  |  | 4.1.5程序升温：20阶21平台 |  |
|  |  |  | 4.1.6最大运行时间：999.99分钟 |  |
|  |  |  | 4.1.7降温速率：从420˚C降至50˚C＜240秒(22℃室温下) |  |
|  |  |  | 4.1.8保留时间重现性: ＜0.008% 或 ＜0.0008min |  |
|  |  |  | ●4.1.9峰面积重现性: ＜0.5% RSD |  |
|  |  |  | ●4.1.10仪器配备7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态配置和流路信息。可以通过浏览器界面查看设置信息，检查泄露（自动，无需人工），暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能。 |  |
|  |  |  | 4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)--两套 |  |
|  |  |  | 4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 |  |
|  |  |  | 4.2.2最高使用温度400˚C |  |
|  |  |  | 4.2.3压力设定范围：0～100psi |  |
|  |  |  | 4.2.4流量设定范围：0～200ml/min（以N2为载气时） 0～1200ml/min（以H2，He为载气时） |  |
|  |  |  | 4.3电子压力控制 |  |
|  |  |  | 4.3.1自动海拔高度压力及室温补偿； |  |
|  |  |  | 4.3.2控制精度：0.001psi； |  |
|  |  |  | 4.3.3压力/流量程序:3级 |  |
|  |  |  | 4.3.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制 |  |
|  |  |  | 4.3.5 最多可安装8个EPC模块，可控制多达19个EPC通道。 |  |
|  |  |  | 4.4.1除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C |  |
|  |  |  | ●4.4.2 气相色谱仪器扩展性能高，最多可同时安装2个进样口和4个检测器。具有六个色谱柱智能钥匙和三个USB端口。如有需要以后可在原主机上单独增加质谱检测器（MS），升级为气质联用仪（GCMS）。 |  |
|  |  |  | 4.5自动进样器 |  |
|  |  |  | 4.5.1样品位数≥160位 |  |
|  |  |  | 4.5.2交叉污染小于十万分之一 |  |
|  |  |  | 4.5.3进样量范围：0.1～50ul |  |
|  |  |  | 4.5.4进样量线性：≥99% |  |
|  |  |  | 4.5.5可执行用户自定义的夹心式进样模式 |  |
|  |  |  | 4.6火焰离子化检测器（FID, 带EPC） |  |
|  |  |  | 4.6.1最低检测限：＜1.2pgC/s（十三烷） |  |
|  |  |  | 4.6.2最高使用温度：450˚C |  |
|  |  |  | 4.6.3线性动态范围：＞ 107 |  |
|  |  |  | 4.6.4数据采集速率：最高可达到1000Hz |  |
|  |  |  | 4.7微池电子捕获检测器（Micro-ECD, 带电子气路控制） 4.7.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染 |  |
|  |  |  | 4.7.2最高使用温度：400˚C |  |
|  |  |  | 4.7.3放射源：＜15 mCi63Ni箔 |  |
|  |  |  | 4.7.4最低检测限：＜3.8fg/ml（六氯化苯） |  |
|  |  |  | 4.7.5线性动态范围：＞ 5×104（六氯化苯） |  |
|  |  |  | 4.8热导检测器（TCD, 带EPC） |  |
|  |  |  | 4.8.1最低检测限：400pg十三烷/ml |  |
|  |  |  | 4.8.2最高使用温度：400˚C |  |
|  |  |  | 4.8.3 线性动态范围：＞105 |  |
|  |  |  | 4.8.4 可以安装在气相色谱仪主机左侧 |  |
|  |  |  | 4.8化学工作站 |  |
|  |  |  | 4.8.1软件：正版Windows 10及以上操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）； |  |
|  |  |  | 4.8.2 保留时间锁定软件(RTL)。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 保留时间重现性: ＜ 0.0008min； 峰面积重现性: ＜ 0.5% RSD； |  |
|  |  |  | 主要配置为： GC主机 一套 分流/不分流进样口 2套，工具包、色谱柱耗材及软件工作站 150位以上液体自动进样器 1个 FID检测器 1套 ECD 检测器 1套 TCD 检测器 1套 安装启动工具包 1套 氧/水分捕集阱 1套 样品瓶（带垫和盖） 100个 分流/不分流衬管 10个 色谱柱 3套（分别用于检测苯系物、氯代烃、胶水中的水份） 石墨垫10包 |  |
|  |  |  | 售后服务与培训 |  |
|  |  |  | 1、交货期：合同签订后60天内到货。如为进口产品则在收到信用证及许可证后60天内到货。 |  |
|  |  |  | 2、供应商提供仪器的现场安装调试并达到规定的指标要求的技术性能，并同时在安装现场进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。 |  |
|  |  |  | 3、在免费保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，配件按原价格（市场价）的80%及以下供应，以人民币结算。 |  |

二、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 设备的安装、调试 | 设备的安装、调试由供应商负责，采购人仅提供必要的配合协调工作，所有因此产生的费用均由供应商承担。 |
| ▲质保期 | 1）所有设备（包含附件）提供原厂（设备制造商）的质保期不少于12个月，质保期自项目整体验收合格之日起计。 2）质保期内更换的零部件质量保证：自更换之日起不少于12个月。 |
| ▲产品及服务质量保证 | 1）投标人保证所供应的设备及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的设备交付时，供应商必须向采购人提供必须具备的相关资料和必备附件，包含但不仅限于以下内容： （a）产品技术说明书； （b）用户手册； （c）出厂明细表（装箱单）； （d）出厂检验报告和合格证明； （e）其他相关技术资料。 |
| ▲签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ▲款项支付条件及方式 | 1）产品安装调试完毕并验收合格后，中标人将合同总额10%的质量保证金支付给采购人后15个工作日内一次性支付剩余部分合同款。 2）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。 3）质量保证金待验收合格满一年后且无产品质量问题情况下无息退还。 |
| ▲转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金金额：供应商于签订合同同时，提供合同总额的10%作为履约保证金。 履约保证金形式：支票或银行保函。 履约保证金退还：项目整体验收合格后退还（无息）。 |
| 合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同规定的技术性能和指标的； 2)未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部货物的； 3)未能履行合同规定的其它义务。 |
| 验收 | 1）根据招标文件要求及中标人的投标承诺以及签订的合同要求标准进行验收。 2）本次采购的设备须经采购人认可的国家授权具有资质的第三方机构检定、校准或验收合格。 3）验收不合格的货物，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 4）投标报价中必须包括两次第三方计量/验收的费用（时间由采购人指定）。 |
| 培训 | 1）项目通过最终验收后，在采购人指定地点，由供应商的专业技术人员进行免费培训，培训所产生的所有费用由供应商承担。 2）培训效果须使采购人的技术人员能熟练使用本项目的设备。 3）培训结束后，供应商须继续提供技术咨询。 4）供应商在培训期间提供完整的技术资料。 5）终身免费电话和邮件技术支持。 |
| ▲其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

子包二：日晒老化实验箱和多舱法VOC检测环境舱

一、采购内容及要求

序号1：日晒老化实验箱

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 日晒老化实验箱 | 1套 | 1、用途 用于各种纺织品、颜料、蜡笔、油画棒、纸张等的耐日晒老化性能变化的测试，通过调节试验仓的温度、湿度、雨淋等试验条件，利用氙灯和滤光系统可靠模拟全光谱日光，测试材料的耐光色牢度、耐日晒气候色牢度和耐光老化实验。 |  |
|  |  |  | 2、适用标准 ▲GB/T730-2008《纺织品色牢度试验蓝色羊毛标样(1～7)级的品质控制》、GB/T8427-2008《纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧》、GB/T8430-1998《纺织品色牢度试验耐人造气候色牢度:氙弧》、ISO105-B02-2014《纺织品色牢度试验第B02部分:耐人造光色牢度:氙弧灯试验》、ISO105-B04-1994《纺织品色牢度试验第B04部分:耐气候色牢度:氙弧灯试验》等 |  |
|  |  |  | 3、技术要求 |  |
|  |  |  | 3.1、采用额定功率3000W的风冷长弧氙灯，真实还原日光光谱，仪器性能满足ISO、GB等多项标准。 |  |
|  |  |  | 3.2、仪器至少自带测试标准GB/T8427、8GB/T8430、ISO105-B02、ISO105-B04，同时可进行自定义标准。 |  |
|  |  |  | 3.3、工业彩色触摸人机界面，触摸屏（≥7寸）显示操控，多种试验监控模式{动画、数字、图表)，多种表达方式:数字、曲线、指示灯等，可实时显示和监控辐照度、黑板温度、仓内温湿度，操控方便，直观清晰。 |  |
|  |  |  | 3.4、可实现测试标准自定义、数据实时记录、跟踪、曲线实时显示等功能。 |  |
|  |  |  | 3.5、采用32位智能CPU，高效实时控制，保证相同测试环境精准重现。 |  |
|  |  |  | 3.6、超导光纤，全波段导出被监测光源，光探测器于仓外监测，无漂移、无衰变、精度高，寿命永久。 |  |
|  |  |  | 3.7、黑板温度计(BPT)或标准黑板温度计(BST)与样品同一工位(等距)检测，真实反映试样测试状况，所测数据CPU处理后以数字、图表曲线等方式显示在触摸屏上，无须停机观察。 |  |
|  |  |  | 3.8、具有控温加湿系统和专业除湿系统，确保试验湿度准确稳定。 |  |
|  |  |  | 3.9、仪器满足明暗交替、淋雨等气候条件。 |  |
|  |  |  | 3.10、安全保护监测点（辐照度、水位、冷却风、仓内温度、仓门、过流、过压）实现仪器可无人职守运行。 |  |
|  |  |  | 3.11、水循环及净水装置。 |  |
|  |  |  | 3.12、远程控制系统：设备可通过网路连接到手机、电脑等终端设备，可随时随地对设备的测试条件更改，设定，操作等。可正在做到无人值守。 |  |
|  |  |  | 4、参数指标： |  |
|  |  |  | ●4.1、试验仓温度控制:25～95℃：分辨率:0.1℃，精度:+2℃ |  |
|  |  |  | ●4.2、试验仓湿度控制:10～90%RH，分辨率:0.1%RH，精度:±5%RH |  |
|  |  |  | 4.3、试验时间控制:0～1OOOOh。 |  |
|  |  |  | 4.4、辐照度控制: 监测波长300nm～400nm：（35～55）W/㎡·nm±1 W/㎡·nm； 监测波长420nm：（0.550～1.300）W/㎡·nm±0.02 W/㎡·nm： 数字设定，自动补偿，无级可调。 |  |
|  |  |  | 4.5、可控及监测波长: 可选配340nm、300～800nm波段 |  |
|  |  |  | 4.6、氙弧灯额定功率:3000W |  |
|  |  |  | 4.7、试样架回转速度:≤5r/min |  |
|  |  |  | 4.8、最大暴晒面积:符合GB/T 8427、GB/T 8430标准 |  |
|  |  |  | 4.9、每个试样夹分别计时 |  |
|  |  |  | 4.10、黑板温度范围:(BPT)30～105℃，分辨率:0.1℃，精度:±2℃ (BST)35～125℃，分辨率:0.1℃，精度:±2℃ |  |
|  |  |  | 4.11、显示操控:≥7寸彩色触摸界面 |  |
|  |  |  | 4.12、数据输出:数字触控彩屏显示 |  |
|  |  |  | 4.13、试样架类型:双层 |  |
|  |  |  | 4.14、仪器配置 名称及规格 数量 单位 备注 主机 1 台 试样夹 1 套 如有不同规格尺寸，按每个规格1套配置 遮盖板 1 套 如有不同规格尺寸，按每个规格1套配置 氙弧灯 2 支 含安装必要配件 滤光片 2 套 滤光筒 2 套 玻璃片 20 片 标准黑板温度计 1 套 黑板温度计 1 套 内六角扳手 1 把 氙灯安装扳手 1 把 变色样卡 1 套 符合GB/T 730 蓝色羊毛标样 1 套 符合GB/T 730 过滤器 2 个 静音气泵 1 台 其他安装设备必要配件 1 套 |  |
|  |  |  | 5、交货期等 |  |
|  |  |  | 5.1、交货期：合同签订后60天内到货； |  |
|  |  |  | 5.2仪器安装：保证产品为全新原厂设备；供应商提供仪器的现场安装调试并达到规定指标要求的技术性能，并同时在现场进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 |  |
|  |  |  | 5.3质保及备件供应：仪器在调试验收通过后提供二年免费保修服务；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能够及时地提供备品备件。 |  |
|  |  |  | 5.4质保期内因设备本身设计缺陷导致无法正常运转的（同一故障30日历天内出现3次视为设备设计缺陷）或因非人为操作导致的设备无法正常运转且30日历天内出现3次，采购人有权要求退货。 |  |
|  |  |  | 5.5技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，接到采购人通知后24小时内响应，维修人员在48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |  |

序号2：多舱法VOC检测环境舱

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 多舱法VOC检测环境舱 | 1套 | 1.用途：用于运动场地合成材料产品、地毯、人造板、涂料等产品有害物质释放量(甲醛、TVOC)的检测使用。 |
|  |  |  | 2. 技术要求 |
|  |  |  | 2.1 主要适用于塑胶跑道、地毯、人造板、涂料等产品中甲醛、VOC释放量检测。 |
|  |  |  | 2.2 设备满足的标准： GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地标准》 T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》 GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》 JGT 528-2017《建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法—测试舱法》 |
|  |  |  | 3 配置： 多舱法VOC检测环境箱（4个舱一体机，每个测试舱容积60L）1套； 温度控制系统、湿度控制系统、舱内和夹套空气循环、控制系统、安全保护系统各1套 |
|  |  |  | ▲3.1 、产品规格：测试舱包含4个容积为60L（±1%）独立测试舱，每个测试舱可独立使用，互不干扰。 |
|  |  |  | 3.2 对应塑胶跑道样品架4个 |
|  |  |  | 4 技术要求及参数： |
|  |  |  | 4.1 温度控制范围:15～70℃(试验运行时无负荷、有试样时)；70～180℃ (清洗运行时,无负荷、无试样时)，每个舱可独立使用，温度为统一控制。 |
|  |  |  | 4.2 湿度控制范围：30%～70% RH（20-30℃），5%RH（60℃）。 |
|  |  |  | 4.3 温湿度控制波动：±0.5℃／±3% （20-30℃）, ±1℃／±2% （60℃）。 |
|  |  |  | 4.4 温湿度均匀性：±0.5℃／±2% （20-30℃）,±1℃／±2% （60℃）。 |
|  |  |  | 4.5 每个舱的温度差别范围＜±0.5℃（20-30℃）, ＜±2℃（60℃）, 每个舱的湿度差别范围＜±3%。 |
|  |  |  | 4.6 空气流速可调范围（0.1～0.3）m/s。 |
|  |  |  | 4.7 空气交换率可调范围（0.2～3）次/h，采用带控制的电子流量计，控制精度±1.5％。 |
|  |  |  | 4.8 设备密闭性：测试舱密闭性应满足①在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL〈0.5%×舱容/min，或者②舱内空气泄漏率VL〈5%×供气率Vs。 |
|  |  |  | 4.9 舱内环境要求的显示精度： （1）温度0.1℃，相对湿度1%； （2）相对压力0.1Pa，进气流量0.1L/h。 |
|  |  |  | ▲4.10 测试舱内本底浓度：甲醛本底浓度＜0.006mg/m³ ，TVOC本底浓度＜0.05mg/m³，单体VOC本底浓度＜0.005mg/m³，至少提供1份4个及以上测试舱第三方检测机构出具的舱本底浓度的有效检测报告，报告应具有CMA标志（投标文件内提供报告复印件，原件开标现场携带备查，核查时不能现场提供的视为未响应）； |
|  |  |  | ●4.11 舱内污染物平均回收率：＞80%（甲苯和正十二烷）。至少提供1份单套设备包含4个及以上测试舱的第三方检测机构出具的回收率检测数据，包括甲苯和正十二烷物质的回收率，报告应具有CMA标志（投标文件内提供报告复印件，原件开标现场携带备查，核查时不能现场提供的视为未响应）； |
|  |  |  | 4.12 设备运行时，测试舱内相对于外界压力：10±5Pa。 |
|  |  |  | ▲4.13 设备内胆测试舱所用密封材料应采用氟橡胶材料，并提供材料在200℃以上无挥发性有机物释放的第三方检测报告； |
|  |  |  | 4.14 设备外观：涂镀层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小,不应有露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷。 |
|  |  |  | ▲4.15 测试舱内壁材料为SUS304不锈钢整体焊接，不锈钢厚度不小于2mm，为降低壁面材料对挥发性有机物的吸附，测试舱内壁表面必须经过惰性材料聚四氟乙烯涂层处理，并提供经过表面处理的样品的成分检测报告。 |
|  |  |  | 4.16 测试舱的所有密封材料，采用不吸附和释放挥发性有机化合物(VOC)的材料，提供所有密封件的材料清单和说明，满足测试舱内背景要求。 |
|  |  |  | 4.17 气候箱采用夹套方式控制测试舱环境温度，测试舱内部无冷凝管、不产生冷凝水；制冷和加热组件以及循环叶轮组件都安装在循环风道中；为了降低夹套空气层对测试舱空气的影响，要求测试舱和外保温舱共用一扇大门。 |
|  |  |  | 4.18 测试舱内空气循环方式：采用变频风机配置不锈钢风叶，舱背部安装有风道隔板，风扇强制从隔板中心吸风，从隔板四周排风到测试空间，形成平行气流。 |
|  |  |  | 4.19 测试舱湿度控制采用干湿空气平衡调节法（因稳定速度要求，不能采用露点控制法），由冷干除湿机、加湿系统、分流控制系统等组成，加湿系统设置有自动恒温控制装置。 |
|  |  |  | 4.20 测试舱提供高温清洗装置，可长时间运行舱体不变形，密封胶不脱落，并配有快速降温装置，高温清洗从室温到180℃时间不超过2h, 从180℃ 降到室温时间不超过2h； |
|  |  |  | 4.21 测试舱体及门应具有有效热绝缘，具备阻燃性，保温层厚度不小于50mm。 |
|  |  |  | 4.22 测试舱配置有专用控制系统，控制屏采用优质的10英寸彩色触摸屏，能连续和实时监控、记录各个舱内的温度、相对湿度、压力、进气流量、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 |
|  |  |  | ●4.23 设备应配备安全保护系统：制冷系统高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，缺水保护，空气泵过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护。 |
|  |  |  | 4.24 设备应配备气源系统，采用优质的无油静音空气压缩机，配有空气净化水洗装置，储气罐，冷冻式冷干机，供应的气体湿度不超过30%.RH； |
|  |  |  | ●4.25 空气净化装置，包括且不限于微粒过滤器、优质改性活性炭过滤器及膜过滤器，催化燃烧系统、催化装置挥发性有机物处理效果不低于99%，并提供第三方检测报告（TVOC初始浓度不高于600ug/m³），所有耗材正常状态下使用周期不少于12个月； |
|  |  |  | 4.26 每个舱不少于2个采样口，采样口配置有对应的堵头和采样转换器；每个采样口可根据空气进气量调节舱内压力，确保任何状态下舱内压差保持在10-20pa； |
|  |  |  | 4.27 设备工作时噪声不大于65dB； |
|  |  |  | 4.28 设备供电电压(380±38)V、供电频率(50±0.5)Hz。 |
|  |  |  | 5.交货期等 |
|  |  |  | 5.1交货期：合同签订后60天内到货； |
|  |  |  | 5.2仪器安装：保证产品为全新原厂设备；供应商提供仪器的现场安装调试并达到规定指标要求的技术性能，并同时在现场进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 |
|  |  |  | 5.3质保及备件供应：仪器在调试验收通过后提供一年免费保修服务；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能够及时地提供备品备件。 |
|  |  |  | 5.4 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，接到采购人通知后24小时内响应，维修人员在48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |

二、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 设备的安装、调试 | 设备的安装、调试由供应商负责，采购人仅提供必要的配合协调工作，所有因此产生的费用均由供应商承担。 |
| ▲产品及服务质量保证 | 1）投标人保证所供应的设备及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的设备交付时，供应商必须向采购人提供必须具备的相关资料和必备附件，包含但不仅限于以下内容： （a）产品技术说明书； （b）用户手册； （c）出厂明细表（装箱单）； （d）出厂检验报告和合格证明； （e）其他相关技术资料。 |
| ▲签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ▲款项支付条件及方式 | 1）产品安装调试完毕并验收合格后，中标人将合同总额10%的质量保证金支付给采购人后15个工作日内一次性支付剩余部分合同款。 2）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。 3）质量保证金待验收合格满一年后且无产品质量问题情况下无息退还。 |
| ▲转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金金额：供应商于签订合同同时，提供合同总额的10%作为履约保证金。 履约保证金形式：支票或银行保函。 履约保证金退还：项目整体验收合格后退还（无息）。 |
| 合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同规定的技术性能和指标的； 2)未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部货物的； 3)未能履行合同规定的其它义务。 |
| 验收 | 1）根据招标文件要求及中标人的投标承诺以及签订的合同要求标准进行验收。 2）本次采购的设备须经采购人认可的国家授权具有资质的第三方机构检定、校准或验收合格。 3）验收不合格的货物，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 4）投标报价中必须包括两次第三方计量/验收的费用（时间由采购人指定）。 |
| 培训 | 1）项目通过最终验收后，在采购人指定地点，由供应商的专业技术人员进行免费培训，培训所产生的所有费用由供应商承担。 2）培训效果须使采购人的技术人员能熟练使用本项目的设备。 3）培训结束后，供应商须继续提供技术咨询。 4）供应商在培训期间提供完整的技术资料。 5）终身免费电话和邮件技术支持。 |
| ▲其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

子包三、溶剂萃取和全自动平行浓缩仪

一、采购内容及要求

序号1：溶剂萃取仪

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂萃取仪 | 1套 | 用途：一种从固体或半固体中萃取有机物的实验室前处理设备，适合复杂样品的大批量前处理。 |  |
|  |  |  | 技术参数要求 |  |
|  |  |  | 1、流量及压力控制 |  |
|  |  |  | 1.1 溶剂控制器：至少4个溶剂通道，由多通阀进行溶剂切换，含有独立的溶剂管路，溶剂添加比例可进行设定； |  |
|  |  |  | 1.2 并行高精度高压流量泵：流速至少满足0.1～50mL/min； |  |
|  |  |  | 1.3 静态萃取过程恒压控制,萃取压力至少满足常压～17Mpa，精度±0.5Mpa； |  |
|  |  |  | 2、样品管及收集管 |  |
|  |  |  | ▲2.1可同时处理至少6个样品，同步完成6个样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与本次招标中的全自动平行浓缩仪设备联用。 |  |
|  |  |  | 2.2 可选用至少11mL，22mL，34mL，66mL四种萃取罐，满足用户对萃取罐体积需求； |  |
|  |  |  | 2.3 工作速度：可在30 分钟内对6个样品样品分别进行两次萃取，高效快捷，实现高通量。 |  |
|  |  |  | 2.4 收集管规格：各型号规格收集管可选，满足各种用户的体积需求。 |  |
|  |  |  | 3、温度控制 |  |
|  |  |  | 3.1 温控范围：室温～200℃，控温精度±1℃； |  |
|  |  |  | 3.2 温度反应速率：可满足5分钟内温度升至120℃。 |  |
|  |  |  | ▲3.3 具有安全模块，具备过压过温保护功能，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全； |  |
|  |  |  | 4、萃取池 |  |
|  |  |  | 4.1萃取池自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷。 |  |
|  |  |  | ●4.2仪器具备自动计数萃取池密封圈次数功能，6个通道独立计数，报警密封圈寿命，需提供软件证明材料。 |  |
|  |  |  | 4.3 具有氮气自动吹扫功能，避免样品在反应釜中的转移不完全。 |  |
|  |  |  | 5、控制系统 |  |
|  |  |  | 5.1 固定式触摸屏控制，操作便捷。 5.2 内置实时参数显示，可实时监控溶剂萃取工作压力、温度，仪器工作中流量流速可控； |  |
|  |  |  | 5.3 操作软件：人性化交互界面，方法编辑简单快捷。 |  |
|  |  |  | 5.4 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。 |  |
|  |  |  | 仪器配置及耗材 |  |
|  |  |  | 1、加压流体萃取主机，包含：高压输液系统、溶剂选择与比例混合系统、温度控制系统、萃取液收集系统 1台 |  |
|  |  |  | 2、萃取釜反应釜套件 18套 |  |
|  |  |  | 3、上密封圈 6个，下密封圈 6个 |  |
|  |  |  | 4、1000mL溶剂瓶 4只 |  |
|  |  |  | 5、280ml收集管及密封盖 18套 |  |
|  |  |  | 6、维护工具包：包括滤纸片钩，镊子，内六角扳手3mm，扳手，毛刷 1套，填充漏斗 1个，萃取釜夹钳 1个，样品夯实柱 1个，氮气接头组件 1套，6米气管 1条 |  |
|  |  |  | 7、萃取釜下滤膜 3包，萃取釜上滤膜 3包 |  |
|  |  |  | 质保及备件供应 |  |
|  |  |  | 1、交货期：合同签订后60天内到货； |  |
|  |  |  | 2、仪器安装：保证产品为全新原厂设备；供应商提供仪器的现场安装调试并达到规定指标要求的技术性能，并同时在现场进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 |  |
|  |  |  | 3、质保期：仪器在调试通过后提供保修服务，保修期二年；在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。质保期内因设备本身设计缺陷导致无法正常运转的（同一故障30日历天内出现3次视为设备设计缺陷）或因非人为操作导致的设备无法正常运转且30日历天内出现3次，采购人有权要求退货。 |  |
|  |  |  | 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，接到采购人通知后24小时内响应，维修人员在48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |  |

序号2：全自动平行浓缩仪

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动平行浓缩仪 | 1套 | 1. 系统配置要求 |  |
|  |  |  | 1.1仪器类型：全自动平行浓缩仪 |  |
|  |  |  | 1.2 系统配置： |  |
|  |  |  | 1.2.1全自动平行浓缩仪主机 1台 |  |
|  |  |  | 1.2.2 氮吹模组 1套 |  |
|  |  |  | 1.2.3 水浴加热模组 1套 |  |
|  |  |  | 1.2.4 氮吹至近干模组 1套 |  |
|  |  |  | 1.2.5 试管架 1套 |  |
|  |  |  | 1.2.6 试管50个/包 1包 |  |
|  |  |  | 1.2.7 控制软件 1套 |  |
|  |  |  | 2. 工作条件 |  |
|  |  |  | 2.1 工作温度: 10 - 40 (C |  |
|  |  |  | 2.2 湿度: 20 - 80 % |  |
|  |  |  | 2.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
|  |  |  | 3. 技术规格及要求 |  |
|  |  |  | 3.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 |  |
|  |  |  | 3.2浓缩温度：室温～100℃，运行全程恒温 |  |
|  |  |  | 3.3批量处理能力：最多可30个样品同时进行浓缩 |  |
|  |  |  | 3.4浓缩管体积：10ml-80ml浓缩管可选，并有多种试管支架可选。 |  |
|  |  |  | 3.5浓缩过程中，氮吹针可随液面连续匀速下降，不接受间断下降模式，垂直移动距离大于10CM，保持全程最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 |  |
|  |  |  | 3.6 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降。 |  |
|  |  |  | 3.5 采用自动比例调节阀，自动监测压力并进行压力修正，氮气流量及压力可调并能实时显示。 |  |
|  |  |  | 3.6 通过按键控制浓缩腔的进出。 |  |
|  |  |  | ●3.7 浓缩状态时，浓缩腔自动锁定，具有保护功能。浓缩腔前后移动时，设备自动停止工作，浓缩腔关闭后设备自动回复运行，无需再次按运行键。 |  |
|  |  |  | 3.7 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 |  |
|  |  |  | 3.8氮吹针可整排快速更换拆卸，适用不同的浓缩需求，方便清洗。 |  |
|  |  |  | 3.9可选配单独的氮吹至近干模块，防止样品完全吹干有机物的损失，最大程度保证样品的回收率和平行性。 |  |
|  |  |  | ●3.10 水浴加热模块采用抽屉推拉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换。 |  |
|  |  |  | 3.11可视玻璃窗设计，可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视。 |  |
|  |  |  | 3.12 可与全自动固相萃取仪样品或收集架兼容，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。 |  |
|  |  |  | 3.13操作系统：简单易用，人性化设计，可通过手机、PAD、电脑等设备进行方法的编辑、修改、控制等。 |  |
|  |  |  | 3.14采用无线WIFI 控制，机器上不设置触摸屏避免腐蚀。 |  |
|  |  |  | 4 交货、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试验收通过后提供一年免费保修服务；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能够及时地提供备品备件。 |  |
|  |  |  | 5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，接到采购人通知后24小时内响应，维修人员在48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |  |
|  |  |  | 6 应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 |  |
|  |  |  | 7、仪器尺寸适合放通阀橱使用。 |  |

二、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 设备的安装、调试 | 设备的安装、调试由供应商负责，采购人仅提供必要的配合协调工作，所有因此产生的费用均由供应商承担。 |
| ▲产品及服务质量保证 | 1）投标人保证所供应的设备及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的设备交付时，供应商必须向采购人提供必须具备的相关资料和必备附件，包含但不仅限于以下内容： （a）产品技术说明书； （b）用户手册； （c）出厂明细表（装箱单）； （d）出厂检验报告和合格证明； （e）其他相关技术资料。 |
| ▲签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ▲款项支付条件及方式 | 1）产品安装调试完毕并验收合格后，中标人将合同总额10%的质量保证金支付给采购人后15个工作日内一次性支付剩余部分合同款。 2）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。 3）质量保证金待验收合格满一年后且无产品质量问题情况下无息退还。 |
| ▲转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金金额：供应商于签订合同同时，提供合同总额的10%作为履约保证金。 履约保证金形式：支票或银行保函。 履约保证金退还：项目整体验收合格后退还（无息）。 |
| 合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同规定的技术性能和指标的； 2)未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部货物的； 3)未能履行合同规定的其它义务。 |
| 验收 | 1）根据招标文件要求及中标人的投标承诺以及签订的合同要求标准进行验收。 2）本次采购的设备须经采购人认可的国家授权具有资质的第三方机构检定、校准或验收合格。 3）验收不合格的货物，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 4）投标报价中必须包括两次第三方计量/验收的费用（时间由采购人指定）。 |
| 培训 | 1）项目通过最终验收后，在采购人指定地点，由供应商的专业技术人员进行免费培训，培训所产生的所有费用由供应商承担。 2）培训效果须使采购人的技术人员能熟练使用本项目的设备。 3）培训结束后，供应商须继续提供技术咨询。 4）供应商在培训期间提供完整的技术资料。 5）终身免费电话和邮件技术支持。 |
| ▲其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

子包四、水分测试仪

一、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分测试仪 | 1套 | 功能：卡尔费休容量法水分测定。 |  |
|  |  |  | 技术参数要求 |  |
|  |  |  | 1.主机和工作站 |  |
|  |  |  | 具备KFT卡尔费休水分测定功能； |  |
|  |  |  | 样品类型：适用于绝大多数气体、液体、固体和粘性物质样品； |  |
|  |  |  | 测量范围：10ppm...100%； |  |
|  |  |  | ●测量结果准确性：RSD小于0.5%（1000ppm标准水）； |  |
|  |  |  | 工作站：中、英文彩色触摸屏，可显示反应曲线； |  |
|  |  |  | 具备用户权限分级管理功能，便于实验室管理； |  |
|  |  |  | 可以建立包括方法、手工操作和样品系列在内的多个快捷键； |  |
|  |  |  | 可设定萃取时间（样品溶解时间），使水分充分释放，保证测试结果的准确性； |  |
|  |  |  | 可自动监测卡氏试剂有效期，提醒更换试剂； |  |
|  |  |  | 可外接电脑、天平、读码器等； |  |
|  |  |  | 可外接多样品位卡氏加热炉，应用于难溶样品和有副反应的固体样品。 |  |
|  |  |  | 2.活塞式滴定管： |  |
|  |  |  | 滴定管活塞驱动器为内置式或瓶顶式； |  |
|  |  |  | 驱动器步进精度：“1/10000或1/20000” |  |
|  |  |  | 滴定管可实现滴定剂（名称、滴定度）自动识别的功能； |  |
|  |  |  | 滴定管容积：5，10，20 ml任选； |  |
|  |  |  | 滴定头采用压力式或毛细式防扩散阀； |  |
|  |  |  | 3.输入测量 |  |
|  |  |  | 具备极化电流和极化电位两种模式，可以根据不同样品特性，设置不同的滴定模式； |  |
|  |  |  | 极化电流模式下： 极化电流范围：0…24 μA 检测范围：0…+1200 mV，分辨率0.1mV，精度±2 mV 极化电压模式下： 极化电压范围：0…+1250 mV 检测范围：0…+120μA，分辨率0.1uA |  |
|  |  |  | 4.滴定搅拌单元 |  |
|  |  |  | 搅拌器：内置磁力搅拌。 |  |
|  |  |  | 5.保修期 |  |
|  |  |  | 整机保修期至少一年，从验收合格后起算。 |  |
|  |  |  | 6.技术资料 |  |
|  |  |  | 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料。 |  |
|  |  |  | 7.提供技术服务和培训。 |  |
|  |  |  | 8. 交货、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货，如为进口产品则在收到信用证及许可证后60天内到货；仪器在调试验收通过后提供一年免费保修服务；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能够及时地提供备品备件。 |  |
|  |  |  | 9. 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，接到采购人通知后24小时内响应，维修人员在48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 |  |
|  |  |  | 10、在免费保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，配件按原价格（市场价）的80%及以下供应，以人民币结算。 |  |
|  |  |  | 11.配置： |  |
|  |  |  | 容量法主机： 1台 |  |
|  |  |  | 驱动器： 1个 |  |
|  |  |  | 滴定管： 1个 |  |
|  |  |  | 防扩散滴定头 5个 |  |
|  |  |  | 双铂针检测电极 2支 |  |
|  |  |  | 电极电缆 1根 |  |
|  |  |  | 磁力搅拌器 1台 |  |
|  |  |  | 滴定杯 2个 |  |
|  |  |  | 固体进样舟 1个 |  |
|  |  |  | 分子筛 1瓶 |  |

二、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 设备的安装、调试 | 设备的安装、调试由供应商负责，采购人仅提供必要的配合协调工作，所有因此产生的费用均由供应商承担。 |
| ▲产品及服务质量保证 | 1）投标人保证所供应的设备及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的设备交付时，供应商必须向采购人提供必须具备的相关资料和必备附件，包含但不仅限于以下内容： （a）产品技术说明书； （b）用户手册； （c）出厂明细表（装箱单）； （d）出厂检验报告和合格证明； （e）其他相关技术资料。 |
| ▲签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ▲款项支付条件及方式 | 1）产品安装调试完毕并验收合格后，中标人将合同总额10%的质量保证金支付给采购人后15个工作日内一次性支付剩余部分合同款。 2）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。 3）质量保证金待验收合格满一年后且无产品质量问题情况下无息退还。 |
| ▲转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金金额：供应商于签订合同同时，提供合同总额的10%作为履约保证金。 履约保证金形式：支票或银行保函。 履约保证金退还：项目整体验收合格后退还（无息）。 |
| 合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同规定的技术性能和指标的； 2)未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部货物的； 3)未能履行合同规定的其它义务。 |
| 验收 | 1）根据招标文件要求及中标人的投标承诺以及签订的合同要求标准进行验收。 2）本次采购的设备须经采购人认可的国家授权具有资质的第三方机构检定、校准或验收合格。 3）验收不合格的货物，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 4）投标报价中必须包括两次第三方计量/验收的费用（时间由采购人指定）。 |
| 培训 | 1）项目通过最终验收后，在采购人指定地点，由供应商的专业技术人员进行免费培训，培训所产生的所有费用由供应商承担。 2）培训效果须使采购人的技术人员能熟练使用本项目的设备。 3）培训结束后，供应商须继续提供技术咨询。 4）供应商在培训期间提供完整的技术资料。 5）终身免费电话和邮件技术支持。 |
| ▲其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

子包五：光电设备

一、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱测量系统 | 1套 | 1）光谱仪： |  |
|  |  |  | 探测器：背照式CCD，CCD制冷温度：－10℃，稳定度±0.05℃； ▲积分时间：9ms-50s； 光学平台： 光栅：F2.0全息凹面平场光栅； 焦距：140mm，狭缝宽度：100um； 输入方式：光纤； 多色仪： ▲波长范围：350nm-1000nm； 波长准确度：±0.5nm； 半峰带宽：3.0nm； 杂散光：5E-04； 色度参数： ▲色品坐标准确度：±0.0015（标准色光下），±0.0003（标准A光源下）； 色品坐标重复性：±0.00015x，±0.0002y（恒温蓝光LED）； 光度量： 光度线性：±0.4%； 光度重复性：±0.2%； 光通量测量范围：0.01～200,000lm（配不同积分球）； 光通量精度：±1%（不计源自标准灯的不确定度）； |  |
|  |  |  | 2）大积分球： |  |
|  |  |  | 规格尺寸：Φ2.0m ▲涂层反射率ρ（λ）=93%-97%（380nm～500nm），ρ（λ）=94%-98%（500nm～1500nm），提供涂层光谱反射率测试报告； 球内灯座：E40，E27，E14，GU10（base-up），G13/G5（水平）； 球侧开口：球侧边开圆通孔，实现灯具在球外的2л法测试； 自吸收补偿功能：可内置辅助灯及挡板，依据CIE辅助灯法，消除灯的自吸收误差； 电气接口：灯座及测样品支架均布有电源供应端及电压测试端，四端法，可消除供电线路中的损耗； 开门方式：手动、轨道式移动开闭； |  |
|  |  |  | 3）校准装置： |  |
|  |  |  | 用于光谱分析系统的色温（光谱）及光通量定标（量值传递）。 量值可溯源至中国计量院（NIM）。 |  |
|  |  |  | 4）配套光色电系统专用机柜壹只，使整套光电仪器形成壹个整体。 |  |
|  |  |  | 5）直流电源： |  |
|  |  |  | 输出范围：0-30V/0-5A；稳定度：0.01%； 电压表分辨力：0.0001V（0.0000V～50.000V）； 电流表分辨力：0.0001A（0.0000A～5.0000A）； 基本准确度：±（0.03%读数+0.02%量程+1字）； |  |
|  |  |  | 6）功率计： |  |
|  |  |  | 可测量显示电压/电流真有效值、峰值、波峰比、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角等，并具备电压电流谐波分析功能、变比功能、平均功能、电能量积分功能、滤波功能、通讯功能等。 测量范围：0.1V～600V，2.5mA～20A； 测量精度：0.2级 |  |
|  |  |  | 7）交流电源： |  |
|  |  |  | 输入电压：220V±22V，50Hz/60Hz； 输出容量：6kVA； 输出电压：2-150V， 2-300V（1Φ）； 电压稳定度：≤0.2%/3分钟； 最大输出电流(rms)：110V：54A； 220V：27A； 输出频率：45Hz～65Hz； 频率稳定度：≤0.05%； 源电压效应：≤0.1%； 负载效应：≤0.2%V0+0.1V(V0为半载输出电压)； 谐波失真：≤1%； 暂态反应速度：＜2ms； 电源效率：≥85％； |  |
| 2 | 光谱彩色照度计 | 1套 | 光谱范围：(380～780) nm； |  |
|  |  |  | 波长准确度：±0.5nm |  |
|  |  |  | 照度准确度：3%读数+1个字 |  |
|  |  |  | 积分时间：0.1 ms - 5000 ms |  |
|  |  |  | ▲照度范围：0.1 lux～199 klux |  |
|  |  |  | 色品坐标准确度：±0.001（相对于稳定度优于±0.0001的标准光源和NIM溯源值） |  |
|  |  |  | 显色指数：Ra； Ri (i=1～14) |  |
|  |  |  | ▲通讯方式：主机-探头 RS232&USB&蓝牙；主机-上位机 USB&WIFI |  |
| 3 | 淋水试验装置 | 1套 | 1、喷水口夹角：1200（IPX3）、1800（IPX4），采用档水板方式实现，IPX3/4转换时无需更换摆管，只要用挡水板挡住相应角度出水口，并固定即可； |  |
|  |  |  | 2、喷水口：不锈钢制作，方便拆卸更换。内嵌定位球，方便调节喷水角度； 摆管摆动夹角：1200（IPX3）、1800、近似3600自动调节： |  |
|  |  |  | 3、使用伺服电机配合专用减速机，可在人机界面上任意设定角度，并可通过程序予置若干常用角度和试验进程； |  |
|  |  |  | 4、配置净水器、压力表等附件； |  |
|  |  |  | 5、同时提供针头、密封圈等易损易耗件30套； 供水水泵：一体安装式1套。 |  |
|  |  |  | 6、流量控制：采用转子流量计手动调节控制+精密数显流量计数字显示（便于计量和精确调节） |  |
| 4 | 浸水试验装置 | 1套 | 1、主体结构： |  |
|  |  |  | 浸水箱双层结构，内层采用SUS304#不锈钢板高精度整体亚弧焊接成形，保证长时间使用不生锈不漏水，中间用40方钢做加强筋，使浸水箱长时间使用不会因为压力而变形，外层采用发纹不锈钢板拼焊，再采用镜面不锈钢板包边。 |  |
|  |  |  | 2、装置结构： |  |
|  |  |  | 2.1、水箱底部采用不锈钢管材放置在现场 |  |
|  |  |  | 2.2、进出水管路在水箱下面，藏于不锈钢底座下面，底座正面上有两个外置的水阀开关，一个进水阀，一个排水阀 |  |
|  |  |  | 2.3、不锈钢尺显示水位 |  |
|  |  |  | 2.4、观察窗由钢化玻璃粘接而成，透明可观察测试样品的测试情况 |  |
|  |  |  | 2.5、不锈钢底架配载重脚轮和脚杯，方便移动和固定 |  |
| 5 | 深潜水试验装置 | 1套 | 加压容器：需采用不锈钢密闭容器罐的方式（最大耐水压：100m）； |  |
|  |  |  | 控制方式： |  |
|  |  |  | 1、需采用压力传感器来传感压力，并且反馈信号给供气装置，保证水压恒定在设定范围； |  |
|  |  |  | 2、压力显示方式：数字专用水深表显示内部水的压力数值（或显示为几米水深，直读数值）； |  |
|  |  |  | 3、保护：顶部压力开关保护、进气端保护、过压保护等多重保护模式； |  |
|  |  |  | 4、水温及样品温度两路数字显示。 |  |
|  |  |  | 性能规格： |  |
|  |  |  | 1、压力调节范围：0～5Bar（0.5Mpa，50M水深）； |  |
|  |  |  | 2、试验时间：0-99分99秒可设置； |  |
| 6 | 高精度分光测色仪 | 1套 | 测量功能：光谱反射率曲线； |  |
|  |  |  | 色空间/颜色参数：L*a*b、L*C*h、Yxy、Luv、Hunter Lab 、XYZ、RGB、MI、白度WI（ASTM313/CIE）、黄度YI（ASTM 313/ASTM D1925）等参数 |  |
|  |  |  | 色差：△E*ab、△E*94、△E*00、CMC（2：1）、CMC（1：1）等参数 |  |
|  |  |  | 照明/接收条件：反射：d/8（漫射照明/8°接收） 符合ISO、DIN 、CIE、ASTM要求； |  |
|  |  |  | SCI/SCE同步测量：SCI（含镜面反射）/SCE（消除镜面反射）可选； |  |
|  |  |  | UV校正功能：内置420nm、460nm滤镜可以进行紫外校准模式； |  |
|  |  |  | 反射测量口径：LAV：Ф20～Ф40mm；MAV：Ф8～Ф15mm；SAV：（4～6）×（6～8）mm； |  |
|  |  |  | ▲波长范围：380nm-780nm； |  |
|  |  |  | 反射率范围：0-200%，分辨率0.01%； |  |
|  |  |  | 重复性：白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次 |  |
|  |  |  | 光谱反射率标准偏差：小于0.05%， |  |
|  |  |  | 色度值标准偏差：ΔE*ab小于0.015； |  |
|  |  |  | 器间差：色板的平均ΔE*ab值小于0.15； |  |
|  |  |  | 通讯接口：RS232/USB； |  |
| 7 | 高精度光谱雾度计 | 1套 | 测量功能：透光率、雾度； |  |
|  |  |  | 透射照明/接收条件：0/d； |  |
|  |  |  | ▲封闭式测量腔体，防止周围环境光影响测试 |  |
|  |  |  | 测量腔体容积：长度≤A4纸大小，厚度≤150mm |  |
|  |  |  | ▲搭载触控平板电脑 |  |
|  |  |  | 透光率测量范围：0%-100.00% |  |
|  |  |  | 测量重复性：≤±0.1单位，分辨率：0.01 |  |
|  |  |  | 测量复现性：≤0.3单位 |  |
|  |  |  | 用的被测样品范围：长*宽≤A4纸大小，厚度≤150mm。 |  |

二、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 设备的安装、调试 | 设备的安装、调试由供应商负责，采购人仅提供必要的配合协调工作，所有因此产生的费用均由供应商承担。 |
| ▲质保期 | 1）所有设备（包含附件）提供原厂（设备制造商）的质保期不少于12个月，质保期自项目整体验收合格之日起计。 2）质保期内更换的零部件质量保证：自更换之日起不少于12个月。 |
| ▲产品及服务质量保证 | 1）投标人保证所供应的设备及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的设备交付时，供应商必须向采购人提供必须具备的相关资料和必备附件，包含但不仅限于以下内容： （a）产品技术说明书； （b）用户手册； （c）出厂明细表（装箱单）； （d）出厂检验报告和合格证明； （e）其他相关技术资料。 |
| ▲签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ▲交货时间 及地点 | 采购合同签订生效后60日内送至采购人指定地点，接通知后5个工作日内完成安装调试并验收合格。由供应商负责运至采购人指定地点，现场交货。 |
| ▲款项支付条件及方式 | 1）产品安装调试完毕并验收合格后，中标人将合同总额10%的质量保证金支付给采购人后15个工作日内一次性支付剩余部分合同款。 2）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。 3）质量保证金待验收合格满一年后且无产品质量问题情况下无息退还。 |
| ▲转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金金额：供应商于签订合同同时，提供合同总额的10%作为履约保证金。 履约保证金形式：支票或银行保函。 履约保证金退还：项目整体验收合格后退还（无息）。 |
| 合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同规定的技术性能和指标的； 2)未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部货物的； 3)未能履行合同规定的其它义务。 |
| 验收 | 1）根据招标文件要求及中标人的投标承诺以及签订的合同要求标准进行验收。 2）本次采购的设备须经采购人认可的国家授权具有资质的第三方机构检定、校准或验收合格。 3）验收不合格的货物，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 4）投标报价中必须包括两次第三方计量/验收的费用（时间由采购人指定）。 |
| 培训 | 1）项目通过最终验收后，在采购人指定地点，由供应商的专业技术人员进行免费培训，培训所产生的所有费用由供应商承担。 2）培训效果须使采购人的技术人员能熟练使用本项目的设备。 3）培训结束后，供应商须继续提供技术咨询。 4）供应商在培训期间提供完整的技术资料。 5）终身免费电话和邮件技术支持。 |
| ▲其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

## 本表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：国家文教用品质量监督检验中心 |
| 2 | 合同名称：采购气相色谱仪等实验室设备项目合同 |
| 3 | 采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司 |
| 4 | 合格的投标人：详见《第一章 投标邀请（招标公告）》（本次采购为非专门面向小微企业）。 |
| 5 | 现场踏勘：不统一组织，由投标人自行踏勘。 |
| ▲6 | 投标报价及费用： 1、本项目投标以人民币报价。 2、投标报价：本项目为交钥匙价，报价应包含按要求完成本项目各子包采购内容的所有费用，包含但不仅限于设备的供应、运输、装卸、两次第三方计量/验收、培训、售后服务等费用及投标人认为需要的其他费用。 |
| ▲7 | 投标文件份数：纸质投标文件（资格证明文件、技术商务文件和报价文件）正本各1份，副本各4份，投标文件电子文本1份（建议U盘形式）。 |
| ▲8 | 投标保证金：金额及其他要求详见《第一章 投标邀请（招标公告）》。 |
| ▲9 | 投标文件有效期：90日历天，自投标文件递交截止之日起计算。 |
| 10 | 提交投标文件的截止时间、开标时间及地点：详见《第一章 投标邀请（招标公告）》。 |
| 11 | 提供样品要求：/。 |
| 12 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可向采购人或采购代理机构询问或者以书面形式向提出。 |
| 13 | 评标办法及评分标准：详见《第四章 评标办法及评分标准》。 |
| 14 | 信息发布媒体：宁波市政府采购网站、宁海县公共资源交易网。 |
| 15 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金。中标人于采购合同签订之日起5个工作日内与采购代理机构联系，凭合同办理退还投标保证金事宜。 |
| 16 | 签订合同时间：详见《第二章 招标需求》有关内容。 |
| 17 | 款项支付条件及方式：详见《第二章 招标需求》有关内容。 |
| 18 | 履约保证金：详见《第二章 招标需求》有关内容。 |
| 19 | 其他：请各供应商收到招标文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 |
| 20 | 中标服务费：参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照每子包中标通知书确定的中标金额，向中标人收取服务费，经计算收费不足4000元的按照4000元收取，中标人必须在领取中标通知书同时支付规定的费用。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

## （一）适用范围

本招标文件适用于招标公告所述项目的招标、投标、评标、确定中标人、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

采购单位/采购人/用户：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购单位委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，详见“投标人须知前附表”；

投标人：是指提交投标文件的单位或个人；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或其授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，与采购单位/采购人/用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

产品：是指投标人向采购人提供的项目要求的货物。

服务：是指项目规定的投标人须承担的设备供货、技术服务、验收及其他工作内容。

项目：是指投标人按本招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

书面形式包括信函、传真、电报。

“▲”是指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须为投标人的法定代表人或其授权代表。投标人代表应携带身份证原件备查。投标人的法定代表人投标时，投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件，如投标人代表非投标人的法定代表人，投标文件中须有投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表身份证正反面复印件。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

## （五）投标费用

投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

## （六）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## （七）现场调研与踏勘

1.投标人须知前附表规定统一组织现场调研与踏勘的，采购人按投标人须知前附表规定的方式组织投标人调研与踏勘项目现场，未规定的由投标人自行进行调研与踏勘项目现场。

2.投标人现场调研与踏勘现场发生的费用自理。

3.除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘过程中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## （八）偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质内容和条件。

## （九）其他

1.招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，对同一条款的评判适用于每个投标人。

2.投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标后为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有(合同另有约定的从其约定）。

3.招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

4.供应商在投标文件中提交的证明材料已失效的在评审中不予认可及计分。

（十）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（十一）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

（十二）特别说明：

1.本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按商务技术指标优劣顺序排列。均相同时由得分相同的供应商采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目的核心产品约定：子包二为日晒老化实验箱，子包三为溶剂萃取仪，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的,其投标无效，并报监管部门查处。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动，相关单位的投标均无效。

5.法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须提供相应的认证或许可证明材料，未能提供相应的认证或许可证明材料或者虽经认证、许可但相关资质证明已经失效的投标人不能被推荐或确认为中标人。

6.招标文件指明的设备名称、技术参数及功能要求中如出现某品牌、型号的内容是为了更好的描述产品的性能、规格及要求，并无指定品牌、型号的意思表达，投标人可选择其他品牌、型号的产品参加投标,但投标产品应具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能。

7.本项目采购的气相色谱仪和水分测试仪允许采购进口产品，优先采购向我国转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的产品，欢迎国内同档次的产品参与竞争。

（十三）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函联系人：黄锃潇，联系电话：0574-87101260，通讯地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑、投诉均须采用书面形式，质疑、投诉资料均应明确阐述自身合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理，质疑、投诉文件具体要求详见财政部令第94号。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

本招标文件由以下部分组成：

1.第一章  投标邀请（招标公告）

2.第二章  招标需求

3.第三章  投标人须知

4.第四章  评标办法及评分标准

5.第五章  合同主要条款

6.第六章  投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的的澄清、修改的内容构成招标文件的组成部分。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料的可能导致投标无效。

（三）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读招标文件，有疑问的，投标人可向采购代理机构和采购人询问。采购代理机构和采购人对投标人依法提出的询问作出答复。

2.如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

3.投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。补充文件发出后，采购人原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

4.当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，由于各种原因采购代理机构和采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.补充文件作为招标文件组成部分，将以传真、网上公告等形式告知所有购买招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

3.投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。补充文件发出后，采购人原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

4.投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，并与采购代理机构进行确认。

5.投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、注明日期等。

6.当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

## 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，保证投标文件的准确、真实及明确。

（一）投标文件内容的组成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件和报价文件组成。

1、资格证明文件由以下内容组成:

1）法人或者其他组织的营业执照等单位登记证明文件复印件；

2）投标人资格声明函；

2、技术商务文件由以下内容组成:

1）投标函；

2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书；

3）采购内容及要求响应表；

4）设备配置情况表；

5）节能、环保产品情况表；

6）免费质保期满后3年内维修部件清单及供应价格表；

7）商务要求响应表；

8）项目实施方案（包含但不仅限于供货、安装调试及售后服务方案等内容）；

9）类似项目业绩一览表；

10）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的与本项目评审及实施有关的其他资料。

3、报价文件由以下内容组成：

1）开标一览表；

2）投标报价组成明细表；

3）进口产品扣减免税金额价格说明（非子包一和四的投标人或子包一和四的投标人所投产品为国产的均无需提供）；

4）投标人情况表；

5）中小企业声明函（如不符合，无法获得政策优惠则可不提供）；

6）残疾人福利性单位声明函（如不符合，无法获得政策优惠则可不提供）；

7）监狱企业证明文件（如不符合，无法获得政策优惠则可不提供）；

8）政府采购供应商基础信息登记表。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关招投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的内容视同未提供，必要时专用术语应附有中文注释。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用规定的计量单位，没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件第六章投标文件格式内容要求填写。

2.投标报价的要求详见投标人须知前附表。

▲3.所有投标均以人民币结算，只允许有一个报价，不接受有选择的或有附加条件的报价。投标人必须对所投项目/子包内的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的将按无效投标处理。

4.投标人的投标报价应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明而投标人认为必需的费用也应列入报价，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。投标人所报的投标报价在合同执行的过程中是固定不变的。

▲5、包含价格调整要求的投标文件，将被认为是非实质性响应投标，按照无效投标处理。

# （四）投标文件的有效期

▲1.投标有效期：详见投标人须知前附表。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式

进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长投标有效期的投标人需相应延长投标保证金的有效期，但不能修改除投标有效期及投标保证金有效期外的投标文件内容。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.中标人的投标文件自提交投标文件的截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1.投标人应按招标文件的要求提交投标保证金。

2.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由拖延或不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的装订、份数、签署及盖章

1.投标人应按本须知关于投标文件内容组成的顺序编制投标文件并标注页码，纸质投标文件必须装订成册，资格证明文件和技术商务文件可以单独编制并装订成册或合并编制并装订成册，报价文件必须单独编制并单独装订成册，不同子包的投标文件必须分别编制并装订，投标文件电子文本应当包含纸质投标文件的所有内容（可以是未盖章版本）。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容是投标人的责任，风险由投标人承担。

▲采用活页夹方式的投标文件为无效投标文件。

2.投标文件份数详见投标人须知前附表，纸质投标文件的正副本必须分别装订成册，纸质投标文件正副本应注明“正本”、“副本”字样。投标文件的正本须打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本中的资料除本须知中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可以是正本的复印件。投标文件封面的格式见招标文件第六章，必须加盖投标人公章，提倡使用软封面。

3.招标文件《第六章  投标文件格式》中提供了文件格式的，投标文件须按本须知要求及投标文件格式要求填写、签署及盖章，未提供文件格式的，由投标人自行拟定。

4.投标文件若有错、漏处必须修改的，修改处须加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清造成的风险由投标人承担。

5.投标文件盖章须采用投标人正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

# （七）投标文件的包装、修改和撤回

1.投标文件必须密封包装，不同子包的投标文件必须分别密封包装，纸质资格证明文件和技术商务文件的正副本可以密封包装在一个包封内或分别进行密封包装，纸质报价文件正副本必须单独密封包装且不得和纸质资格证明文件及技术商务文件的正副本包装在一个包封内（包括包装后的再次合并包装形式），投标文件电子文本的载体放入纸质报价文件密封包装内或单独密封包装后提交。未按规定密封包装的投标文件将被拒绝。投标文件的密封包装封面的格式见招标文件第六章，必须加盖投标人公章。

2.未有效密封包装或未按招标文件规定进行包装的投标文件将被拒绝，包装封面未按招标文件第六章投标文件格式要求编制导致误拆或提早启封的风险由投标人承担。

3.投标文件的提交

1）投标人应在招标公告规定投标截止时间前提交投标文件至指定地点。

2）投标人提交的已拆封（唱标）的投标文件（包含投标文件电子文本载体）均不予退还。

采购人如因故推迟投标截止时间，将以补充公告及书面形式通知所有购买本招标文件的投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

4.投标人在投标截止时间前，可以书面形式通知采购代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当由投标人的法定代表人或其授权代表进行签署或加盖投标人公章，且必须密封包装，单独递交的补充、修改文件包封上需注明项目名称、项目编号、投标人名称、《补充、修改文件》等内容。补充、修改文件作为投标文件的组成部分，如与投标文件有矛盾，以补充、修改文件为准。

5.备选投标人案

投标人不得提交备选投标人案，否则，投标文件将被判定为无效投标。

6.不予接收的投标文件：

1）未购买招标文件要投标的；

2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

3）未有效密封包装或投标文件外包装未按照招标文件规定进行标记及盖章的投标文件；

4）以电讯形式递交的投标文件；

5）符合招标文件规定的其他不予接收（被拒绝或拒收）的情形。

## 四、开标

（一）开标时间和地点

1.采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点主持开标，投标人可派代表参加开标会议并签到。投标人代表未参加开标会议并到场签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标的过程和结果。

2.投标截止时间到达后，投标人数量不足3家的子包不予开标，投标文件原封退回投标人。

（二）开标程序

1.开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会议的人员名单；

3.主持人宣布投标注意事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员，宣读递交投标文件的供应商名单；

5.投标人代表检查资格证明文件和技术商务文件的密封情况；

6.资格证明文件和技术商务文件同时启封，清点投标文件数量后送评标室评审；

7.资格、商务和技术评审结束后，主持人宣告资格、商务和技术评审无效供应商名称及理由，公布经资格、商务和技术评审符合要求的供应商名单及得分情况。

8.投标人代表检查报价文件的密封情况；

9.拆封报价文件，宣读投标人名称、开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表送至评标室评审。

10.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

11.开标会议结束。

五、评标

（一）评标委员会

具体评标事宜由依法组建的评标委员会负责，成员总数为5人或以上单数，其中政府采购评审专家不少于总人数的2/3。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、招标文件澄清、修改内容（如有）及投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构负责，符合性审查由评标委员会负责。

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场作出澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容超出投标文件的范围，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评审。

3.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的外来证明。因投标人提交的资质证明或其他内容不齐全造成的后果由投标人自己负责。

4.评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合比较与评价。

5.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正的原则，按照少数服从多数原则决定。

6.推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术商务得分顺序排列，均相同的抽签决定排序，抽签顺序按照投标文件递交先后顺序确定。

7.确定中标候选人排序后评标委员会起草评审报告。

（四）投标无效的情形

未响应招标文件标有“▲”的实质性要求的(经评标委员会认定优于招标文件标有“▲”的实质性要求的除外)投标文件作无效投标处理。

1.在初步审查（资格性审查和符合性审查）时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

1）未按招标文件规定提交（交纳）投标保证金的；

2）投标人不符合资格条件要求或未按招标文件规定提供有效的资格证明文件；

4）未按照投标人须知的规定进行密封包装、装订、签署、盖章及投标文件的份数不符合要求的；

5）投标文件内容虚假的；

6）投标文件的实质性条款内容未使用中文表述、意思表述不明确或者使用的计量单位不符合投标人须知要求，经评标委员会认定为无效投标的；

7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8）投标文件的投标有效期不足的；

9）拆包投标或重大缺项、漏项的；

10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

11）投标人符合招标文件规定的其他无效投标情况的；

12）违反国家法律、法规规定的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

1）经评标委员会认定提供虚假证明材料满足招标文件技术参数或服务要求的；

2）投标技术/服务方案不明确的，存在备选（替代）投标人案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

1）未按照招标文件规定进行报价的；

2）投标报价超出采购预算或最高限价的；

3）投标报价具有选择性的或附加条件的；

4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应评标委员会要求在评标现场合理的时间内未能提供书面说明及成本测算资料或虽提供了说明及成本测算资料但测算内容不完整、依据不充分，不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（五）错误修正

开标、评标过程中投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

▲按上述修正错误的原则调整或修正的投标文件经投标人代表同意并签字确认后，调整后的投标文件对投标人具有约束力。如果投标人代表不接受调整或修正后的投标文件，将作为无效投标。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据本招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评委须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；评委不得私下与投标人接触。任何单位和个人不得干扰、影响评标工作的正常进行。

2.评标办法。具体评标办法及评分标准详见招标文件第四章有关内容。

（七）废标的情形

在本项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合合格投标人的资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的子包；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（八）评标过程的监控

本项目评标实行全程监控，投标人在评标过程中进行试图影响评标的不公正活动，将导致其投标被拒绝或作无效投标处理。

## 六、确定中标人

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》依法确定中标人。

采购结果经采购人确认后，采购代理机构将对外发布结果公告，同时签发中标通知书。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

## 七、合同授予

1、签订合同

1）中标人应在接到中标通知书后在规定的时间、地点与采购人签订合同。

2）招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及投标修改或补充文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

3）拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约（撤销投标）处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行报告。

2、履约保证金

在签订合同前，中标人应按招标文件规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

## 八、中标服务费

本次采购中标服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

## 九、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1、中小企业划型以工业和信息部、国家统计局等部门联合制定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）为依据。

2、政府采购活动中所指的中小企业应当同时符合中小企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

3、在采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准。如果在采购活动过程中相关采购当事人对其“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

## 十、企业信用查询

为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标响应截止时间后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本项目响应方的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。信用查询结果以网页打印件的方式与其他采购文件一并保存。

第四章  评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规和本项目的实际情况制定。

本项目对小型和微型企业的投标报价给予6%的优惠，用优惠后的价格参与评审。小型和微型企业需符合中小企业划分标准（详见工信部联企业[2011]300号文）并提供本企业或其他小型、微型企业的产品参加投标。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

一、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

本次评标办法采用综合评分法，具体分值设置内容详见评分标准表。评委按评分标准表内容进行独立评分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，并汇总分值。评分采用记名方式，除价格分外各栏评分小数点后保留一位，各投标人的得分为所有评委的汇总分的算术平均数，小数点后保留二位小数，第三位适用四舍五入。

除明确给出评判标准的项目外，由评委根据各投标人提供的材料与评审栏目要求情况综合评定，分值重复的上限不含本数,下限含本数，各项指标的最小打分单位为0.1分。

二、评标程序

详见第三章投标人须知中的相应内容。

三、评分标准表（适用于所有子包）

| 评分项目 |
| --- |
| 价格分 30分 | 参与评审的价格=投标报价-政策优惠。 基准价：满足招标文件要求且参与评审的价格最低的报价为基准价，投标报价为基准价的得30分。 其他投标人报价得分计算公式如下： 投标价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分四舍五入保留小数点后两位。 |
| 技术商务分68分 | 1、满足招标文件技术要求（25分）：投标设备技术参数完全响应并满足招标需求的得25分，负偏离一项（条）未标记符号技术指标项的扣1分，负偏离一项（条）标记“●”的技术指标项的扣3分，扣完为止。 |
|  | 2、投标设备的性能、质量情况的整体评议。性能优越，技术先进，质量可靠的得11-16分；技术性能较好，质量较可靠，能够满足项目要求的得7-11分；技术性能及质量情况均一般的得0-7分。 |
|  | 3、供货及安装调试验收方案评议。方案详实，时间节点明确，且项目实施具有充分且可靠的保障措施的得6-9分；提供了方案，且时间节点明确，项目实施保障措施基本满足项目要求的得3-6分；提供了方案，方案内容及保障措施一般的得0-3分。 |
|  | 4、售后服务方案评议，包含维修服务网点设置、维修人员配置、定期巡检安排、故障响应及修复时限承诺、配件优惠承诺。方案内容详实，能为采购人提供高效便捷且高标准的售后保障服务的得7-10分；售后服务基本能够满足采购人设备使用要求无明显的缺陷或不足的得4-7分；售后服务方案内容有明显缺陷或不足的得0-4分。 |
|  | 5、根据供应商提供的培训方案进行评议。方案详细，标准高，可执行性强的得1.5-3分；方案笼统，标准较低，可执行性较低的得0-1.5分； |
|  | 6、在满足招标文件要求的基础上，所有设备的质保期每增加1年得1分，最多得2分，增加不足1年部分不予计分。 |
|  | 7、投标人2016年至今具有类似项目业绩的，每提供一个合同（协议）及对应的结算发票的得1分，最高的得3分。 |
| 政策分2分 | 8、投标设备包含节能产品的得0.5分，包含环境标志产品的得0.5分。 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不予计分。 |
|  | 9、投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 |

评委签名：                                 日  期：

第五章  合同主要条款

项目编号：                   合同编号：

招标人（甲方）：

中标人（乙方）：

根据                          项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总额 | 交货时间及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | 大写： 小写： |

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并在招标文件规定的时间提供货物的有关技术资料。提供质保期      年（自交货验收合格之日起计）。在质保期内，应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过保修期的，终生维修，维修时只收部件成本费。质保金      元，待验收合格满    年后且无产品质量问题，无息退还。

2、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权, 所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

3、乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、如在使用过程中发生质量问题（设备及附件因制造不良而损坏或不能正常工作时），乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

5、货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

三、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

四、运输方式及送达地点和费用负担

1、运输方式：

2、送达地点：

3、费用负担：

五、调试验收和提出异议期限

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内验收，并签署验收结果。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

六、货物包装标准、包装物的供应与回收及费用负担

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，费用由乙方负担。包装物不再回收。

2、产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方      小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点,安装调试完成并经甲方验收合格，办理移交后视为交付。

七、结算方式及期限

1）合同签订后支付合同总额的30%预付款。

2）设备安装调试完毕并验收合格后，乙方将合同总额5%的质量保证金支付给甲方后15个工作日内一次性支付合同款。

3）付款前需提供符合甲方要求的正规发票，否则甲方有权拒绝支付合同款。

4）质量保证金待验收合格满后且无产品质量问题情况下无息退还。

八、履约保证金

履约保证金金额：乙方于签订合同同时，提供合同总额的10%作为履约保证金。

履约保证金形式：支票或银行保函。

履约保证金退还：项目整体验收合格后退还（无息）。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的：

（1）甲方有权拒收该货物，并要求乙方更换符合规定标准的货物；

（2）甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为甲方所在地。

十二、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同执行中相关的税费均由各方自理。

3、其他约定:

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

（4）乙方在质保期内未按规定提供售后服务，甲方有权视情况相应的扣除乙方的质保金。

5、本项目招标过程中形成的文件资料及《补充合同》为合同组成部分。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

甲方（章）：                             乙方（章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

电话：                                  电话：

签订地点：                              签订日期：   年  月  日

第六章　投标文件格式

1、投标文件外包装封面及投标文件封面格式：

投标文件外包装封面格式：

投 标 文 件

资格证明文件/技术商务文件/报价文件/电子文本

（根据投标文件制作情况自行选择）

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称（加盖公章）：

投标文件封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

资格证明文件/技术商务文件/报价文件

（根据投标文件制作情况自行选择）

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

注：上述封面格式中的文字格式及位置投标人可根据实际调整，但是必须包含以上内容。

2、资格证明文件内容的有关格式

1）投标人资格声明函

致：国家文教用品质量监督检验中心、宁波名诚招标代理有限公司：

关于贵方发布的               项目 （项目编号：       ）的招标公告，本单位自愿参加投标，并声明本单位具备采购文件要求的投标人资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4、已依法缴纳了税收和社会保障资金；

5、本单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、本单位至投标截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

7、本单位未采用联合体方式投标；

8、本单位的法定代表人或单位负责人与所参投本项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

9、本单位非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

3、技术商务文件内容的有关格式

1）投 标 函

致：国家文教用品质量监督检验中心、宁波名诚招标代理有限公司

根据贵方为                             项目的招标（项目编号：        ），我方代表（全名）经正式授权并代表投标人  （投标人名称）   提交投标文件正本     份、副本     份、投标文件电子文本       份。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查并理解全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。且已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

2.本投标文件有效期自投标截止之日起       天。

3.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.根据投标人须知规定，我方承诺，我方不存在投标人须知规定的投标人不得存在的情形。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料并保证其真实性。

6.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：                           邮编：__________   电话：______________

传真：                           电子邮箱：

开户银行：                         银行帐号：

投标人(填写全称并加盖公章):___________________

法定代表人（签字或盖章）: ___________________                 日  期:

2）法定代表人授权委托书

致：国家文教用品质量监督检验中心、宁波名诚招标代理有限公司

我    （姓名）     系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托   （姓名）   以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

注：后附授权代表身份证正反面复印件

3）采购内容及要求响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |

注：1、供应商应按照《第二章  招标需求》所投子包中“一、采购内容及要求”确定的技术与配置要求（设备参数要求）及功能要求等所有条款进行逐条响应，以证明其对招标文件的要求做出实质性响应。

2、响应程度栏填写“正偏离”、“无偏离”和“负偏离”。

3、行数不够请自行添加，如投标人认为本表不适用可自行拟定格式，但必须包含上述内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

4）设备配置情况表

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：行数不够请自行添加，如投标人认为本表不适用可自行拟定格式，但必须包含上述内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

5）节能、环保产品情况表

| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

# 填报要求：

# 1、节能产品是指投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单的。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

# 环境标志产品是指投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单的。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

# 2、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符且保证其真实性。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

6)免费质保期满后3年内维修部件清单及供应价格表

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 供应价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：行数不够请自行添加，如投标人认为本表不适用可自行拟定格式，但必须包含上述内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

7）商务要求响应表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件的响应情况 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：根据《第二章  招标需求》所投子包中的“二、商务要求”表中条款逐条填写并响应，在“响应程度”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如完全响应，可在表格空白处醒目填写“完全响应招标文件的商务要求无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

8）类似项目业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目所含设备情况 | 数量 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供证明材料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

4、报价文件内容的有关格式

1）开标一览表

| 项目名称 | 采购气相色谱仪等实验室设备项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 子包 |  |  |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2、以招标文件确定的采购量进行报价。

▲3、子包一和子包四投标人的产品如为进口产品，需要在本表后附说明并盖章，说明内容为该产品扣减免税金额的价格及其计算过程，该价格不作为评审依据，当采购人能够享受国家免税政策时，按照该价格支付合同款，采购人以人民币为结算货币，其中的汇率风险由供应商承担，在填报该金额的时候应当充分考虑其中的风险。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

2）投标报价组成明细表

| 序号 | 设备（产品）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 单位及数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价（元） | 小写： |

注：1、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格，但须包含以上项目。

2、上表中的数量以招标文件确定的采购量为依据进行投标报价测算。

3、报价明细应充分细化，应分别列明有关组成投标报价费用明细，如有必要投标人应对投标单价的组成做出必要的说明，也可以附件的形式提供。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

3）投标人情况表

| 单位全称 |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照 号 码 |  |
| 经营范围 |  |
| 职工全员人数 | 名。其中：管理人员 名、技术人员 名，其他人员： 。 |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要 经济指标 | 营业收入: 万元 |
|  | 实现利润: 万元 |
|  | 资产总额: 万元 |
| 单位优势及特长 |  |

注：如投标人认为本表不适用可进行适当的扩展，但必须包含上述内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：

4）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____  （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_                   单位的___          项目采购活动提供本企业制造的货物（  ），由本企业承担工程（  ）、提供服务（  ），或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由投标供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如投标供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）”或“由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如投标供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，投标供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠；项目投标产品包含进口产品不适用价格扣除优惠。

5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“                                    项目（采购编号：           ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

非残疾人福利性单位无需提供。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6）政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标子包号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 提供的货物是否是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（填写全称并加盖公章）：                                 日  期：