公开招标文件

（政府采购电子交易项目）

项目名称：宁波慈溪固定监测站升级改造项目

项目编号：NBMC-20242066G

采 购 人：宁波市无线电管理局

采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	20

一、总则	22

二、招标文件	25

三、投标文件的编制	26

四、投标文件的提交	28

五、开标与评标	28

六、授予合同	31

第四章  评标方法和标准	32

一、总则	32

二、评标方法	32

三、评审程序	32

第五章  合同文本	37

第六章  投标文件格式	42

# 第一章  投标邀请

项目概况

宁波慈溪固定监测站升级改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年4月19日13点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBMC-20242066G

项目名称：宁波慈溪固定监测站升级改造项目

标的名称：宁波慈溪固定监测站升级改造

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

数量：1批

简要规格描述或基本概况介绍、用途：采购一套高性能宽带监测设备（频率范围为20MHz-18GHz）、一套监测测向设备（含天线），测向范围为20MHz-6000MHz，相关的信号分析模块及相关配套的软硬件，并按要求在慈溪站集成，形成多通道的监测测向系统，使其具备信号分析能力，提升无线电监测能力。具体详见本招标文件“第二章 采购需求”。

合同履约期限：标项1，合同签订后150天完成供货安装调试交付。

备注：宁波市无线电管理局（浙江省宁波无线电监测中心）用；本项目不允许进口产品投标。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；

3.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：要求供应商合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到90 %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，或达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

5.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年3月29日至2024年4月8日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月19日13:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年4月19日13:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：

（1）为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须在采购人支付合同款项前成为注册供应商。

（2）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》采用电子交易方式实施采购，电子交易平台为政采云平台(https：//www.zcygov.cn）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成政采云平台的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装。

（3）投标人如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件按照招标文件的规定密封、标注并盖章后，递交至宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼，逾期送达或未按照规定密封包装的招标代理机构有权拒绝接收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市无线电管理局

地址：宁波市解放南路65号阳光大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-87290171

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0574-87294313

2.采购代理机构信息

名称：宁波名诚招标代理有限公司

地址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼

传真：/

项目联系人（询问）：王立挺、金生华、王裕挺

项目联系方式（询问）：0574-87101259

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101271

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

前注

本项目技术和服务的详细要求，投标人必须对其有明确的响应，并如实描述偏离情况。明确要求提供证明材料的，如在投标响应时仅复制粘贴或仅具有文字描述而未在投标文件中提供要求的佐证材料，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由投标人自行承担。

▲一、商务要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后150天完成供货安装调试交付。 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 产品包装要求 | 确保所有设备均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，以确保设备安全无损运抵交货现场。设备到货时，所有外包装箱箱体无严重破损或变形，封条应完整无缺，内包装应符合标准运输包装要求，拆箱后设备主体外表无任何磕碰、碎裂、划伤痕迹。运输途中设备出现的任何问题均由中标人负责解决。 |
| 4 | 产品及服务质量保证 | 1.投标人所供应的设备及其所有部件必须均是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生交付设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 2.属于国家强制性产品认证范围的产品必须具有国家法定认证机构颁发的“CCC”认证证书。 3.在设备交付时，中标人必须向采购人提供必备的相关资料。 |
| 5 | 质量标准 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；没有相关标准及规范的，按照招标文件的技术及服务要求执行。 |
| 6 | 产品保修期 | 1.所有设备提供不少于招标文件规定的免费保修期。 2.保修期在双方签署项目最终验收报告之日起计算，在此期间内，任何非因采购人原因造成的设备质量及使用问题均由中标人提供相关保修服务，包括但不仅限于维修或更换，其费用含在投标报价中，相关费用包含达到设备正常使用目标所需的零部件费用、技术人员费用、交通差旅费等，维修必须遵守制造商的技术及零部件使用标准，不得未经采购人同意使用未经设备制造商认证的零部件。 |
| 7 | 验收 | 设备安装调试完成后，双方按照确定的技术标准进行验收。验收前，中标人应向采购人提交所有验收必备资料。 |
| 8 | 签订合同时间 | 采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 9 | 合同款项支付条件及方式 | 1.在合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价60%的合同款； 2.在通过初步验收后7个工作日内支付合同总价30%的合同款； 3.完成安装调试并试运行期满后通过最终竣工验收合格后7个工作日内向中标人支付合同总价10%的合同款。 |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的1%。 履约保证金形式：转账或银行保函形式或保险公司出具的保单形式。 履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：项目最终竣工验收合格后7个工作日后无息退还。 |
| 11 | 发票要求 | 1.中标人应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的发票。采购人在收到中标人提供的发票后在合同约定的时间内支付相应款项，否则采购人有权延迟支付而不被视为违约，亦无须承担任何责任。 2.本项目合同签署的中标人名称与发票开具单位及收款单位必须一致，中标人不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（中标人依法变更单位名称或存在其他特殊情况符合规定要求除外），否则视为中标人违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 12 | 其他 | 在合同履行过程中，中标供应商应承担由于其行为所造成的采购人或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，与采购人无涉，由此导致的损失由中标供应商承担，无论何种原因采购人先行支付的，采购人有权向中标供应商进行追偿。 |
| 13 | 知识产权要求 | 投标人提供的产品未侵犯他人的知识产权。 |

- 采购标的需实现的功能或者目标

参考《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》中对二类固定站的要求，采购一套高性能宽带监测设备（频率范围为20MHz-18GHz）、一套监测测向设备（含天线），测向范围为20MHz-6000MHz，相关的信号分析模块及相关配套的软硬件，并按要求在原有慈溪站集成，形成多通道的监测测向系统，具备信号分析能力，提升无线电监测能力。

升级改造后的慈溪站并入宁波现有的无线电监测网络，并部署于浙江省无线电管理一体化平台。本项目以“先进、实用、开放、安全、可靠”为基本要求，需与宁波市无线电管理的实际需求相结合。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

1、VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求；

2、《浙江省无线电管理技术设施建设“十四五”规划》；

3、《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》；

4、超短波监测管理服务接口规范、无线电监测网传输协议（RMTP）规范及国家监测中心最新原子监测服务等；

5、超短波频段占用度测试技术规范（试行）；

6、ITU相关标准、建议等；

7、《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》；

8、《无线电管理一体化平台集成规范》；

9、《超短波监测管理一体化平台技术规范第》；

10、《超短波频段无线电监测网数据库结构技术要求》；

11、《超短波频段监测基础数据存储结构技术规范》；

12、《无线电管理一体化平台软件系统运行维护规范》。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、总体要求

以下建设原则为本项目基本要求，投标人需逐条做出明确响应。

- 先进性

采购高性能监测测向设备，设备具有出色的实时带宽、测向扫描速度、测向精度、灵敏度和抗反射能力。根据实际工作需要，具有完善的信号分析能力，保障系统升级改造后整体的技术先进性。

- 实用性

采用独立的测向通道和监测通道，监测和测向能够实时并行工作。测向采用双通道测向技术，测向精度高，速度快。监测采用最新的超宽带监测接收机，能够对当前越来越多的宽带信号有效监测。

- 开放性

需采用开放的网络通信协议（TCP/IP）、主流操作系统。系统并入宁波现有的无线电监测网络，并部署于浙江省无线电管理一体化平台。

要求核心产品具有开放的协议，投标人应承诺，本项目投标报价已包含从本项目通过最终验收之日起五年内提供二次开发技术支持的所有成本，这五年内如采购人提出二次开发技术支持要求，则不再收取任何费用。

- 安全性

整个系统接地和防雷需满足无线电监测测向站的相关技术指标要求，所有户外连接需配置防雷器，采取必要技术手段确保尽可能低的雷击概率；具备对供电、网络等动力环境要素的监控、告警和管理能力；具备停电后仍能连续工作4小时的后备供电能力。需采取物理、网络、应用全方位的安全策略，确保系统不受外来非法入侵；采用权限分配、口令验证等机制保障系统的安全性；建立完善的日志管理，确保历史操作有据可查；包含防病毒软件，具备防病毒功能。

- 可靠性

整套系统运行稳定可靠，并纳入宁波无线电管理技术基础设施运行维护体系统一管理。保修期内需7×24小时无间断运行，年单站（硬件设备）平均正常工作时间应不低于340天，除网络电力中断等外部因素外，系统应能即开即用，年即开即用的可用率不低于97%（或一个年度内影响使用的故障次数不超过5次）。故障恢复时间不超过72小时。保修期内在72小时内，保修期外在8天内提供故障恢复所需的备品备件。保修期外提供终身技术支持。

投标人应承诺，本项目中标后接受采购人上述关于可靠性要求的相关考核。

- 设计要求

按照相关规范要求进行设计，并随投标文件提供规范完整的设计方案，由设计负责人签字。设计方案包含但不限于：参照标准、需求分析、外部配套条件、系统构成与空间布局，防雷接地技术方案、运行维护方案等。所有设备需安装于标准机柜/架。

投标人所提供的天线馈线安装配件等裸露在户外的设备必须具备满足站址所在地环境要求的防腐、抗风、抗盐雾措施。高温、低温、湿热、盐雾等环境适应性应符合相关通用规范要求。

- 安装集成要求

投标人提供本项目实施方案，由投标授权代表和项目经理签字。实施方案包含但不限于：项目管理组织体系，质量保证体系，人力物力等资源配置，实施进度安排，应急预案，与第三方沟通机制等。

投标人须具备大型无线电监测测向站集成和建设所需的人力物力资源和管理实施能力。投标人应指定本项目投标授权代表为本项目实施直至竣工验收通过全过程内与采购人对接的唯一代表，该唯一代表承诺全权负责完成本项目涉及投标人内部人员与事务的统筹协调工作。投标人应为本项目指定唯一项目经理（该项目经理可与前述唯一代表为同一人，也可为不同人），该项目经理具有实施不少于3个同类项目和不少于3年同类从业的经验；投标人为本项目建立的项目组至少包含具备商务、硬件、软件、安装测试等专业经验不少于3年的人员。

- 系统联网要求

符合《无线电监测网传输协议》（RMTP）、《超短波监测管理服务接口规范》、原子服务协议和监测数据库等相关标准规范要求，纳入宁波一体化监测平台和浙江省一体化管理平台操作和管理，与全国无线电监测联网系统兼容，监测数据格式符合国家要求。监测网络管理系统纳入宁波无线电管理技术设施运行维护体系统一管理。

- 其他要求

投标人需具有开发软件的能力，并能提供软件的升级服务。

投标人需按国际、国家有关标准及规范完成本项目软件系统集成的设计、设备的安装、技术培训、检验、通过有关部门验收、保修期服务、软件免费升级等各项工作，并保证软件系统使用的安全性与保密性。

本项目合同验收前，中标人应按照工信部无〔2017〕283 号、工无函〔2017〕433 号和我省相关配套文件要求的技术指标和程序完成并通过测试验证，提供测试验证报告，相关费用由中标人承担。投标人随投标文件提供测试验证方案，说明包含但不限于第三方测试验证机构资格审核、测试验证指标与国家和省要求对照、测试验证周期和报告模板。

▲2、设备基本配置要求

本项目为交钥匙项目。投标人报价为实现本项目建设目标、满足本招标文件相关要求直至竣工验收通过的总报价，因此以下设备配置清单为基本配置要求，投标人应根据采购人提供的基本配置要求，按照无线电管理相关规范要求，结合本项目招标需求及整体系统集成的特点与技术要求，在投标文件中提供整体系统集成软硬件和服务配置方案，并提供辅助设备清单，注明设备的具体名称、品牌、型号、配置、数量、产地、制造商等。

## 设备配置清单

| 序号 | 设备描述 | 数量 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、测向系统 |  |
| 1 | 监测测向一体机 监测测向频率范围：20MHz-6000MHz，实时中频带宽：不小于80MHz | 1套 |  |
| 2 | 监测测向一体化天线: 频率范围：垂直极化：20MHz-6000MHz 水平极化：40MHz-1300MHz |  |  |
| 3 | 监测、测向电缆集: 原厂定制，含短接电缆 |  |  |
| 4 | 射频配套附件: 包含原厂天线避雷针、原厂射频馈线防雷、原厂机架适配器、原厂天线安装适配器及相关配件等附件 |  |  |
| 二、监测系统 |  |
| 5 | 宽带监测接收机: 频率范围：20MHz-18000MHz，实时中频带宽：不小于320MHz，支持多彩频谱（荧光普）、中频IQ 存贮流盘及回放功能。 | 1套 |  |
| 6 | 高、低端监测天线阵: 频率范围：20MHz-18000MHz |  |  |
| 7 | 监测、测向电缆集及射频配件: 包含天线避雷针、射频馈线防雷、机架适配器、天线安装适配器及相关配件等附件、低损耗监测天线连接电缆集 |  |  |
| 三、监测测向系统软件 |  |
| 8 | 无线电监测测向系统软件: 含无线电监测测向模块、统计分析模块（最新版，响应监测月报各类要求）、电子地图模块、远程控制模块等 | 1台 |  |
| 9 | 信号分析模块: 具备对模拟、大部分主流数字信号识别解调能力; 跳频信号、直扩频信号、脉冲信号检测、测量; 公众移动通信基站信号解码; 航空专用信号监测分析(ADS-B); 水上信号（AIS）保护性监测能力; 广播电视信号监测分析记录； | 1台 |  |
| 四、附属设施 |  |
| 10 | 视频监控系统： 400万像素红外摄像头（4个） | 1套 |  |
| 11 | 监控主机： 8TB | 1套 |  |
| 12 | 数据处理终端： 数据处理终端及配件 | 1套 |  |
| 13 | 系统防雷设备: 包含网络、射频、电源、天馈控制防雷等 | 1套 |  |
| 14 | 机柜: 19英寸标准机柜 | 1套 |  |
| 15 | 智能远程控制器: 智能pdu机柜排插电源 | 1套 |  |
| 16 | 系统网络设备: 网络设备 | 1套 |  |
| 17 | 一体化键盘鼠标显示器: 一体化KVM | 1套 |  |
| 18 | 操作控制终端 | 1个 |  |
| 19 | 双声道有源音箱 | 1套 |  |
| 20 | 温湿度控制器 | 1个 |  |
| 21 | 安装集成必需的各项其它附件 | 1套 |  |
| 五、电源系统 |  |
| 22 | 不断电控制系统 | 1套 |  |
| 23 | 蓄电池组 | 1套 |  |
| 24 | 电池箱及配套附件 | 1套 |  |
| 六、监测联网 |  |
| 25 | 升级改造后该站点应接入浙江省无线电管理一体化平台 | 1套 |  |
| 26 | 升级改造后该站点应接入宁波市无线电监测一体化平台 | 1套 |  |
| 七、技术资料 |  |
| 27 | 包含设计文档、施工文档、测试验证报告（符合工信部无〔2017〕283 号、工无函〔2017〕433 号和我省相关配套文件要求）等。 | 1套 |  |

制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。

投标人在货物交付时必须提供售后服务承诺书及货物的使用说明书。提供设备应通过制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。保证提供的设备符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准。

投标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。必须提供各种产品装箱清单，按装箱清单进行验收。

投标人所投监测测向系统和宽带监测系统中的监测测向机、监测接收机、天线等主要硬件设备的出厂时间，不早于向采购人交货日期前两年。

3、系统功能要求

- 系统要求

★1）与宁波现有无线电监测网实现底层驱动级联网，可在现有控制中心软件平台下协同工作。联网后，监测系统具备完整的监测数据分析统计功能。

2）数据共享，监测台站数据库与频率台站管理数据库兼容；软件系统使用模块结构；全中文、图形化的用户界面，符合监测工作习惯；远程控制方便；便捷的台站查询功能；智能监测分析能力；完善的日志功能。

3）系统功能包括但不限于无线电监测测向、无线电频率台站数据管理查询、综合业务数据分析等业务处理能力，并实现在电子地图上直观展现各种业务数据。

★★4）系统软件集成度高，所有功能在同一界面上操作实现，界面简洁，不累赘。

5）数据库平台完全兼容国家无线电监测中心建议标准。

6）可与国家最新标准的频率台站数据库及浙江省现使用的频率台站数据库连接。

7）系统的地理信息系统用于打开和显示地图数据，电子地图使用MapInfo或ARCGIS或宁波市二维电子地图等格式或国家监测中心加密格式（分层代码按照国家通用要求）。地理信息系统可显示监测台站、实时测向数据等与地图相关的信息和图形效果。除了可提供常规的2D电子地图操作功能外，还可提供台站查询、交叉定位打点、移动站位置查询、单站多点定位、概率圆绘制、手动定位、跟踪移动车轨迹等功能。

8）投标人应承诺本项目所提供的各类软件均为正版合法软件，相关法律责任均由投标人全权承担。

- 功能要求

3.2.1基本监测功能

1） ITU测量：可实现对单个频点或多个频点的测量，可展示国际电联规定的单信号的各项指标情况，频率、电平、β带宽、xdB带宽、中心频率、调制参数等ITU测量内容和监听功能，监测数据可以保存回放。

固定频率测量。实现对单个频点的信号测量，主要根据设备能力测量信号强度以及部分ITU电联规定的信号相关指标，同时可以显示测量频率随时间变化的占用度和电平值统计情况。

2）中频分析：可提供中频频谱波形图的显示，具备信号样本制作和比对能力，能够保存频谱数据，频谱可以回放，可进行监听。

3） 离散扫描：对离散的频点或频率表进行扫描监测，测量信号的电平或场强，实时测量各离散点的时间占用度。

4）频段扫描：可对一个频段或多个不连续频段按一定的频率间隔进行扫描监测，实时测量各信号电平或场强，实时测量频率、频段时间占有度。

★5）数字全景扫描：对一段连续的频段进行快速的扫描测量、频段使用评估，显示系统工作频率范围的实时动态频谱，并绘制频率/电平图等监测时间流瀑布图等。

★★6）数字荧光谱：实时监测带宽可达320MHz以上，可设置余辉时间等参数，能够对同频混叠信号分析。

7）多通道监测：具有独立的测向通道和监测通道， 监测和测向能够实时并行工作。测向采用双通道测向技术，测向精度高，速度快。监测采用最新的超宽带监测接收机，能够对当前越来越多的宽带信号有效监测，模块化结构设计的监测设备可以根据无线电通信技术的发展， 使用增加选件的方式， 满足当前和未来技术发展的要求。

★★8）信号自动对比分析

在扫描过程中可自动进行背景噪声计算、信号提取，并与数据库进行比对，判别信号的属性，并对对应频率进行提示告警。

9）电磁频谱背景自动对比分析

在扫描过程中可自动计算、生成电磁频谱背景信号样本并将其存入数据库中，在实际扫描监测过程中自动与其进行对比分析，实时发现新出现的信号，对新发现的信号进行提示告警。

★10）监测任务自定义及管理

系统能够对监测站点进行任务管理及参数设置，管理监测站点的监测任务，并自动运行。监测任务采用分级管理，低优先级任务让位于高优先级任务，高优先级任务完成后自动继续完成低优先级任务。因任意原因导致的任务中断，在无人值守时可自动断点接续。

监测人员对需要重复执行的监测任务设定相应参数，提交后系统可根据时间自动执行任务。因其他原因未完成的自动任务，能够自动提醒，完成后的监测数据替代未完成的监测数据。

11）样本管理

该功能用于管理样本数据，能够按照“监测执行站”和“设备”，以及年月等查询条件显示样本库坐标图。可对样本频点属性进行修改。

★★12）系统自动测试和校准

宽带监测测向系统具备完善的自动测试和校准功能，开机不需要额外的人工和设备即可自行完成设备、天线、馈线等自动校准，并提供包含自检数值的校准测试报告。

13）监测网络管理功能

具备基于地图的站点远程控制与操作、状态实时监控、故障自动报警、巡检维护维修流程审批、资产状态查询、历史运行状况统计分析等功能。能够接入宁波无线电管理技术设施辅助管理平台统一操作使用，实现无人值守监测设备的远程管理。

3.2.2测向功能

包括单频点测向、扫描测向、宽带测向等。能够给出目标频点信号的测向角度，以罗盘显示。能够同时给出信号的强度和测向质量，辅助判断测向结果的可靠性。能够设置结果显示条件，以过滤无效测向结果。能够给出测向结果在一定时间的累积值，以稳定测向结果显示。

1）单频测向：对单个频点进行测向定位，实时显示信号各项测向参数的值，并对测向方位角进行概率统计。

2）中频测向：对单个频点进行测向定位，实时显示信号各项参数的值，并对测向方位角进行概率统计，并显示该信号的中频频谱图。

★★3）宽带测向

宽带测向的功能是对设定频率及带宽范围内的所有频率点进行测向，并对电平信号值大于设定门限的所有频率点以图形的方式将其示向度表示出来。同时对测向方位角进行概率统计，给出选中频率的实时方位角和最大概率角度等信息。

3.2.3信号分析

信号分析识别：支持对AM、FM、2FSK、4FSK、BPSK、QPSK、ASK、MSK、QAM、PDT等模拟和数字调制信号的识别分析。具有时域、频域、调制域同步分析能力，具有频谱图、瀑布图、时域图、星座图、IQ波形图等信息的展示。

★★1）数字对讲解码：能够对DMR、dPMR、TETRA、PDT、NXDN 等主流数字对讲机信号开展测试和协议解析，包括色码、语音等，并在频谱分析的同时输出文字内容和语音，支持实时在线分析和IQ数据导入离线分析两种模式。

2）广播电视信号解码；系统支持对广播信号解调、声音语音识别功能，实现对播出地面电视信号的图像监视及声音监听。

3）船舶AIS信号解码：自动监测接收AIS信号，解析船舶信息。

★★4）航空ADS-B信号解码：可对航空ADS-B信号监测解码，解析其飞行高度、航速、航向、经纬度等数据信息。

★5）公众移动通信基站信号解码：支持公众移动通信基站2G/3G/4G/5G所有通信制式广播信道的解码，能够从无线信号端对类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码、经纬度等主要基站信息进行识别、记录及存储。

3.2.4监测数据保存和处理

对保存的监测数据、任务记录进行管理、查询、导入导出；对原始数据的回放分析。可自动完成监测统计月报和占用度报告。

1）数据库管理

系统建立有台站数据库、监测数据库、样本数据库等。台站数据库符合国家无线电监测中心相关标准，支持台站数据的导入、导出。

2）数据统计分析

a)占用度统计

能对选定的监测数据进行占用度统计。

b)可指配频率分析

通过对频率占用情况的分析，得出用于指配的频率。

★c)互调干扰分析

可进行多阶互调干扰分析并进行相关性的扫描识别，产生干扰分析结果。

3.2.5数据回放

无线电测向及测向数据回放，能够对过去不少于24小时内出现过的干扰信号测向定位。

3.2.6远程控制和联网

具备远程遥控开关机功能，无人值守站遥控模块定时对环境参数（温度、湿度、电压、电流等）进行采集，并把相关数据上报到计算机进行处理。

对无人值守站的设备、环境进行监控，一旦发现出现异常情况，将及时向计算机发出报警信息。

联网协议遵循《无线电监测网数据传输协议（RMTP）规范》，按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》、《超短波监测管理一体化平台技术规范 SOAP 报文结构补充说明》要求进行设计。

可进行远程开关机和操作；可对机房动力环境信息进行实时采集监控，提供原子化封装服务，服务接口的设计开发按照《超短波监测管理一体化平台技术规范》的要求进行。

4、硬件技术指标

### 4.1测向系统技术指标

4.1.1多通道测向接收一体机

（1）频率范围：20MHz～6000MHz

（2）★接收通道数：≥2

（3）频率稳定度：≤0.1ppm

（4）★★中频测向带宽：≥80MHz

（5）★★噪声系数：≤12dB（20MHz≤f≤6GHz，低噪声模式）

（6）★中频相位噪声：≤-125dBc/Hz（f=1000MHz、偏离载频10kHz处）

（7）★测向准确度（接配套天线）：≤1°RMS，典型值（20MHz-3 GHz）

≤ 2°RMS，典型值（3GHz至6 GHz）

（8）测向灵敏度（接配套天线）：≤ 20dBμV/m（20 MHz -3000MHz）

≤ 25dBμV/m（3000 MHz -6GHz）

（9）监测灵敏度： ≤-105 dBm （20MHz-6GHz）

（10）二阶截断点：≥60dBm

（11）三阶截断点：≥20dBm

（12）★中频干扰抑制比：≥100dB

（13）镜频干扰抑制比：≥100dB

（14）解调带宽及模式：最大解调带宽不小于20MHz，多档可选（不小于35档）

支持解调 AM\FM\CW\LSB\USB\ISB\IQ等

（15）显示误差：≤±3dB，±1.5dB（典型值）

（16）扫描测向速率：≥40GHz/s（25 kHz分辨率，VHF/UHF）

（17）最小信号驻留时间（单脉冲）：1ms

（18）★最小信号驻留时间（多脉冲）：20 μs

（19）★平均无故障运行时间：≥30000 h

4.1.2监测测向一体化天线

（1）测向频率范围

★水平：40MHz～1.3GHz；

垂直：20MHz～6GHz；

（2）监测频率范围

水平：20MHz～8.5GHz；

垂直：20MHz～8.5GHz；

（3）极化方式：垂直/水平双极化

（4）监测水平方向性：≤2dB

（5）测向模式：双通道相关干涉仪

（6）测向灵敏度：3～20μV/m

（7）测向准确度：≤1°（垂直极化），≤1.5°（水平极化）

（8）★天线模式：有源/无源可切换

### 4.2、监测系统技术指标

4.2.1监测接收机

（1）频率范围：20MHz～18GHz（可支持选件扩展频率至40GHz）

（2）★★中频实时带宽：≥320MHz，多档可选

（3）★★噪声系数：≤10 dB（20MHz-6000MHz）

（4）相位噪声：≤-115dB(35MHz≤f≤650MHz、偏离载频10kHz处)

≤-103dB(650MHz≤f≤6GHz、偏离载频10kHz处)

（5）★IP3：≥17dBm（20MHz～100GHz、低失真模式）

≥20dBm（100MHz～650MHz、低失真模式）

≥23dBm（650MHz～6000MHz、低失真模式）

（6）★IP2：≥43dBm（20MHz～200MHz、低失真模式）

≥55dBm（200MHz～6GHz低失真模式）

（7）镜频抑制：≥95dB

（8）中频抑制：≥90dB

（9）解调模式：AM、FM、PULSE、USB、LSB、ISB、CW、I/Q、analog TV

（10）★扫描速度：≥100 GHz/s（步进25kHz）  ≥1300 GHz/s (带内)

（11）★增益控制：AGC、MGC

（12）增益控制范围：130dB

（13）显示结果：电平值、频谱、多彩频谱、瀑布图、时域波形、电子地图

（14）电平检波器：peak、RMS、average、fast

（15）同频信号分析：可通过彩色荧光频谱对同频的多个信号进行区分

4.2.2监测天线组

a) 低频段天线：

（1）频率范围：20MHz-8GHz；

（2）极化方式：垂直极化；

（3）增益：-18dBi 到 -5dBi（典型值）；

（4）VSWR：≤ 2.0（典型值）；

（5）输入阻抗：50Ω；

b) 高频段天线：

（1）频率范围：800MHz-26.5GHz；

（2）极化方式：垂直极化；

（3）增益：0dBi 到 5dBi（典型值）；

（4）VSWR：≤ 3.0（典型值）；

（5）输入阻抗：50Ω。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务标准：

- 售前服务：

根据要求，中标人要确保本项目目标的实现。

- 售中服务：

·包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、试运行、检验、竣工验收并交付。

·到货地点：采购人指定地点。

·交货方式：现场交货。

·安装地点：采购人指定地点。

·交付时间：合同签订后150天完成供货安装调试交付。

·投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中需采购人配合的内容。

- 售后服务

·售后服务机构：

投标人在中华人民共和国国内应设有维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务，在质保期到期后至少提供6年的维修服务，维修配件按成本价计算。

对非投标人生产的核心设备，投标人应证明其具备良好的维护与维修能力。

·售后服务响应：

提供7×24小时电话技术支持。平时能够即时响应，随时电话或书面解答采购人的疑问，紧急事故处理要求48小时内到达现场。

·售后服务内容：

在质保期内，中标人应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应提供免费维修直至更换，费用由中标人承担（包括返厂维修）。提供技术服务，中标人应免费提供原厂应用数据处理软件，并提供免费升级服务（指涉及数据处理软件的产品）。无条件免费提供联网接口。

·售后服务收费：

在质保期内，中标人提供免费服务，质保期将满时，中标人须对设备进行全面检查一次，解决检查出的问题，并向采购人提供整个书面报告。

质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

·投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

- 期限

质保期：自货物交付投入使用经合同双方验收合格签字之日起免费保修三年。

六、采购标的的验收标准

按照《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》（国无办函【2019】21号）关于项目验收相关要求开展。

- 合同验收

安装调试完成后，中标人向采购人提交合同验收申请，说明验收内容、方法、计划等。采购人通过合同验收申请后按照计划组织实施合同验收。合同验收相关要求参考（国无办函【2019】21号）文件要求。

- 试运行

合同验收通过后进入1个月的试运行期。试运行期间发现与本项目招标文件、中标人投标文件、合同等不符合，或质量存在潜在问题等，试运行期从问题解决之日起重新计算，直至无不符合、无问题、无故障期达1个月后，中标人可向采购人提交初步验收申请，说明试运行期运行情况，问题等处理情况，初步验收计划等，并附初步验收所需资料。

- 初步验收

中标人按照招标要求通过合同验收，经试运行正常，并完成档案材料的收集、整理和编目后，可向采购人书面提交初步验收申请。采购人审核并同意初步验收申请后开展初步验收。

初步验收内容参照（国无办函【2019】21号）要求包括档案资料检查、财务资金检查、无线电管理基础和技术设施检查和规定执行情况检查。软件功能采取安装现场操作比对验收。验收中发现项目达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

- 竣工验收

初步验收完成后，由采购人向相关部门提请开展竣工验收。

因本项目金额未达到国无办函【2019】21号文件规定限额，采购人自行决定初步验收与竣工验收是否同步执行。

- 验收合格条件

系统运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。竣工验收通过，视作中标人承建本项目相关内容移交采购人。

以上整个验收流程涉及相关费用全部由中标人承担。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

- 培训

为使采购人能正确使用设备，对采购人相关人员进行操作、维修的培训，使设备能正确地为采购人使用并达到采购人的工作使用效果。

- 需要培训的人数：二人以上。

- 培训方式：现场培训或进厂培训或专门培训或相结合的方式。

- 培训费用：中标人承担。

- 培训完成时间：培训可在售前或售后进行，培训工作直至采购人技术人员能独立并正确使用该产品才算完成。具体由采购人与中标人进行协商后确定。

- 培训具体要求：为采购人技术人员提供全面、系统、深入的培训，包括设备的工作原理、安装、操作、连接、配置、保养、维护，软件的操作流程、安装、使用、配置等。培训应达到使系统运行人员能“熟练操作、应付突发事件，判断故障、进行应急处理”的目的，直至被培训人能独立操作。培训所产生的一切费用由中标人承担。投标人应承诺接受培训的人员在培训后能够独立地对系统进行操作使用、管理、维护。

- 投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的承诺。

- 系统安全

用户管理满足《全国无线电管理信息系统应用安全平台解决方案》要求。

一次性登录：当系统的用户与本地或其他区域（国家与省或者省与省之间）的业务系统进行数据交互时，用户不需要再次登录（如果该用户已经登录），就可以使用所有（有权限使用的）业务系统。

权限管理：根据用户身份和用户操作，系统实现模块级的权限控制和记录级的权限控制。当用户以合法用户的身份登录到系统后，通过模块级的系统权限控制接口功能模块，实现模块级的系统权限控制；当用户进行系统的每一步操作时，通过记录级的系统权限控制接口功能模块，提供用户操作权限的验证，实现记录级的权限控制。

角色管理：根据系统不同使用者需求设计，便于授权管理。

用户身份认证：包括数字签名。当用户登录到系统时，调用身份认证接口功能模块，系统对该用户的身份进行鉴别，以确定该用户是否系统的合法用户。参见《全国无线电管理信息系统应用安全平台解决方案》。

- 其他

（1）相关服务内容需由除投标人外第三方完成的，须在投标文件中进行说明并取得采购人认可，签订合同后须将分包合同交至采购人处备案。

（2）投标人承诺制造商承担本项目质保期内售后服务的，需在中标后，合同签订前提供制造商出具的本项目的售后服务承诺函；如投标人承诺自身承担或其他单位承担本项目质保期内售后服务的，需在中标后，合同签订前出具制造商出具的授权书及担保书（如合同实施过程中售后服务机构无法全部履行售后服务义务时，采购人将追究中标人的违约责任）。

（3）采购需求中所有需要投标人提供承诺的，都应该提供单独的承诺说明。

八、项目内容演示要求

本项目需要投标人进行现场演示，需采用投标同型号的硬件设备和交付软件进行现场演示。由投标人根据本章“系统功能要求”，在现场搭建演示系统并开展演示。演示内容分测向系统、监测接收机功能2个部分。演示顺序按投标文件解密先后次序。

演示地点及要求：现场演示人员(不超过2人)进场时须携带身份证、授权委托书（详见投标文件格式附件，法定代表人可不携带），否则不得进场演示。现场演示后按要求解答评标委员会的提问。讲解等候地点：宁波名诚招标代理有限公司（宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼）开标室 ；现场演示地点：宁波名诚招标代理有限公司（宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼）评标室。

演示方式：投标人可以携带实物或者提前采集数据存储，进行演示。评委根据投标人现场功能演示情况进行综合评分。

演示环境：现场提供电源、投影设备，其他为达到演示效果所需设备及附属由投标人自行携带。

演示时间：每位投标人有30分钟演示时间，到时停止演示，不接受延时和口头解释。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 采购人 | 宁波市无线电管理局 |
| 2 | 3.2 | 采购代理机构 | 宁波名诚招标代理有限公司 |
| 3 | 3.3 | 政府采购监督管理部门 | 宁波市财政局政府采购办公室 |
| 4 | 10.2 | 本项目核心产品 | （1）宽带监测接收机（含天线） （2）监测测向一体机（含天线） |
| 5 | 11.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：综合办 联系电话：0574-87101271 通讯地址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼 |
| 6 | 14.1 | 采购代理服务费用的收取标准 | 根据宁波市招标投标协会关于印发《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的通知规定的货物招标费率为取费标准。 费率 中标总金额 货物 招标 服务 招标 工程 招标 100万以下 1.6％ 1.6％ 1.0％ 100～500万（含） 1.2％ 0.9％ 0.7％ 2.以中标通知书确定的中标总金额为计算基数，结合上述费率标准计算本项目的代理服务费用。 |
| 7 | 14.2 | 采购代理服务费的支付 | 本项目代理服务费由中标人支付，中标人必须在领取中标通知书后3个工作日内一次性全额支付，代理服务费金额为固定金额，不随合同金额的增减而浮动。 |
| 8 | 15.4 | 样品提供 | (不要求提供。 ☐要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 18.1 | 现场考察 | (不统一组织，投标人自行考察，考察前联系采购人的项目联系人。 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 10 | 22.1 | 资格要求响应文件的组成 | 1.投标人资格声明函； 2.法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件复印件； 3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 4.分包意向协议（要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供分包意向协议；否则无须提供。）。 |
| 11 |  | 商务技术文件的组成 | 1.投标函； 2.投标人法定代表人身份证复印件（双面）或法定代表人授权委托书及其附件； 3.商务要求响应表； 4.技术/服务要求响应表； 5.项目实施人员情况表； 6.类似项目业绩一览表； 7.服务方案等与项目评审及履行合同有关的其他资料； 8.招标文件要求及投标人认为需要提供的资料。 |
| 12 |  | 报价要求响应文件的组成 | 1.开标一览表； 2.投标报价组成明细表。 |
| 13 | 27.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 14 | 30.1 | 投标截止时间及地点 | 见招标公告（投标邀请） |
| 15 | 32.2 | 投标文件解密时间 | 开标后30分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准） |
| 16 | 36.2 | 评标方法 | 综合评分法 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次公开招标所述的产品采购。

2.定义

2.1书面形式：包括信件、电报、电传、传真、网上公告等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.2标注“▲”的属于招标文件的实质性要求条款，标注“★”、“★★”属于招标文件的重要参数条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.3公章：投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、公章等处，均仅指与投标当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”“业务章”等字样的印章。

2.4“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.5电子签章：为投标人单位法定名称电子公章。

2.6依法获取招标文件：供应商按照招标公告（投标邀请）第三条的约定实施，并最终在政采云平台系统后台显示通过。

3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4投标人（供应商）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目不接受分支机构投标。本项目的投标人须满足招标公告（投标邀请）中关于申请人的资格要求的规定。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和最高限价见招标公告（投标邀请）。

5.投标委托

投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人，并在投标文件中提供法定代表人身份证正反面复印件。如投标人委托他人签署投标文件办理投标事务的，投标文件中提供投标人出具的授权委托书及法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件。

6.投标费用

不论投标的结果如何，投标人自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

7.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购法律法规的约束，其权利亦受到上述法律法规的保护。

8.知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权而引起法律或经济纠纷。如果任何第三方提出侵权指控，由投标人与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

投标人采用自身所不拥有的知识产权，无论是否在投标报价中单独列明，采购人均视为报价已包含投标人合法获取该知识产权的相关费用。

9.转包与分包

9.1本项目不允许转包。

9.2本项目要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，或达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

10.提供相同品牌产品投标的处理原则

10.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列并推荐；得分且投标报价相同的，由得分相同的投标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人，抽取的顺序按照投标文件提交的先后排序进行。

10.2本项目核心产品：见投标人须知前附表。

11.质疑和投诉

11.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

11.2供应商应按《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

11.3采购代理机构的质疑函接收部门、联系电话和通讯地址详见投标人须知前附表。

11.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉，财政部门信息详见招标公告。

12.投标人信用记录查询及使用

12.1信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

12.2信用信息查询截止时点：投标截止时间后至评审结束前。

12.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构工作人员将查询网页打印并与其他采购文件一并存档备查。

投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准。在招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据，投标人自行提供的网站查询结果材料亦不作为资格审查依据。

12.4信用信息的使用规则：投标人存在招标文件明确的不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

13.政府采购信息发布媒体

本项目政府采购信息发布在宁波政府采购网（http：//www.nbzfcg.cn/）、浙江政府采购网（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

14.采购代理服务费用的收取标准和方式

14.1采购代理服务费用的收取标准：见投标人须知前附表。

14.2采购代理服务费的支付：见投标人须知前附表。

14.3中标后，中标人应当将采购代理服务费交至代理机构银行账户，并将开票信息、开票要求、发票收件地址信息发送至3302172248@qq.com，代理机构收款账户信息：

开户银行：宁波银行海曙支行

户名：宁波名诚招标代理有限公司

账号：20010122000443166

15.其他

15.1招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

15.2投标人提交的投标文件针对招标文件同一条款出现不同表述（响应）的，在合同签订或履行中发现存在上述情形的，按照有利于采购人的方式执行。

15.3招标文件要求携带原件备查的资料，如该资料可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人能够当场提供账号、网址等进行查询、核实资料真伪及有关数据的，视同提供了原件。

15.4样品提供：见投标人须知前附表。

15.5投标人应当及时维护政采云注册信息，包含但不仅限于单位银行账户信息等。

二、招标文件

16.招标文件的构成

招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件组成，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和标准

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购供应商质疑函及投诉书范本

17.招标文件的询问、澄清和修改

17.1询问

投标人对招标文件有疑问，可以向采购人或采购代理机构询问，采购人或采购代理机构将依法对潜在投标人的询问作出答复。

17.2澄清和修改

（1）采购人或采购代理机构可以主动地或在解答投标人提出的问题时对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

（2）更正信息将以网上公告的方式在宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公开发布。政采云平台将发送短信通知所有获取采购文件的投标人，投标人自行登陆上述网站并浏览更正内容，并按照更正后的采购文件编制投标文件。

（3）投标人在收到书面通知后，认为澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在收到书面通知后及时将有关意见以书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，采购人、采购代理机构视为投标人完全接受澄清或者修改的内容，且不影响投标文件编制。

投标人要求澄清和回复的书面材料应当加盖单位公章并注明日期。

（4）投标人应当保证获取招标文件时所登记的项目联系人信息资料的真实和准确，并确保联系方式的畅通，否则，因此导致未及时收到通知事项造成的后果由投标人自行承担。

18.现场考察及召开开标前答疑会

18.1现场考察事项见投标人须知前附表。

18.2潜在投标人应当在通知的时间准时参加现场考察，否则自行承担未及时参加造成的后果。除采购人的原因外，投标人自行负责现场考察造成的自身或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

18.3本项目不组织召开开标前答疑会。

三、投标文件的编制

19.投标范围

投标人应当对所投标项的“采购需求”所列的全部内容（标的）进行投标，如仅响应所投标项中的部分内容，其对该标项的投标将被认定为投标无效。

20.投标文件中标准和计量单位的使用

20.1无论招标文件中是否要求，投标人所提供的货物及伴随的服务均应符合国家强制性标准。

20.2投标人与采购人或采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言（文字），但应当附中文译文，未提供中文译文的视为未提供，翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

20.3除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

21.投标文件的形式

本项目采用电子投标文件形式，分为电子加密投标文件和备份投标文件两种。

21.1电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

21.2备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。

22.投标文件内容的构成

22.1投标人编写的投标文件应包含资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件。

上述各项文件的组成内容见投标人须知前附表，未列入其中的内容，投标人认为需要的可以自行提供相关材料。

22.2招标文件明确要求在投标文件中附（提交）证明材料而投标人未在投标文件中提供的，不被认定为对具体要求作出响应。提供的合同等证明材料应当是完整无删减、无遮挡（盖）、页码连续的原始文件的复印件，否则因证明材料缺少评审所需的关键或必要的信息或因中间页码缺失导致无法有效认定造成不予认可的风险和责任由投标人自行承担。

23.投标文件的制作

投标人应当安装“政采云电子投标客户端”，按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。投标文件的制作应满足以下规定：

（1）由投标人使用电子交易系统提供的投标文件制作工具制作生成。

（2）投标人应完整地填写投标函、开标一览表等招标文件提供的格式文件，以及为响应招标文件的要求及项目评审应当提供的其他材料。

注：投标人应准确设置评审关联定位，避免未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容。

24.投标文件的签署及盖章

电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,系统要求进行电子签章的文件，按系统要求签章。

（1）招标文件要求签字的应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，因未获取电子姓名签章无法直接在系统中进行法定代表人或其授权代表电子签名操作的，可以线下签字或盖章后扫描上传。

（2）《第六章 投标文件格式》提供的相关文件要求加盖公章处，投标人均应加盖公章，可使用电子公章在线签章或线下加盖公章后扫描上传。

（3）投标文件若有错、漏处等必须修改的，修改处加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

25.投标报价要求

25.1投标人的报价应当包括满足本项目全部采购需求所要求提供的货物以及伴随的服务的交钥匙价。

投标报价包含设备价（含软件系统设计及软件开发使用的费用）、配件费、运杂费（含保险费）、安装调试费、验收测试费、培训费、维护保养费以及整个项目达到正常运行条件并满足验收要求所包含的一切费用。

25.2投标人应在分项报价文件中标明分项货物、伴随的服务的价格和总价，未标明的视同包含在投标报价中。

25.3投标报价及结算货币均为人民币，针对本项目的投标报价（包含分项报价）只允许有一个，不接受有选择的或有附加条件的投标报价（包含分项报价）。

25.4投标报价（包含分项报价）不允许为0元（即赠送），采购人不予接受，其投标文件按照投标无效处理。

26.投标保证金

本项目无须投标人缴纳投标保证金。

27.投标有效期

27.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期见投标人须知前附表。

27.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

27.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都以书面形式提交。

四、投标文件的提交

28.电子加密投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/），成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

29.备份投标文件的提交

投标人可以在投标截止时间前提交备份投标文件。备份投标文件的载体必须密封包装，密封包装应当清楚的标明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。采购人或采购代理机构有权拒绝接收未按照规定密封、标注、盖章的备份投标文件。

30.投标截止时间及地点

30.1投标截止时间及地点见招标公告（投标邀请）。

30.2采购人或采购代理机构可以根据项目情况，推迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

31.投标文件的修改和撤回

31.1投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

31.2投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件的，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

31.3投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

五、开标与评标

32.开标

32.1采购代理机构按招标文件规定的时间通过电子交易平台组织公开开标，所有投标人均应当准时在线参加。

32.2开标时，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人应在30分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

32.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标报价及招标文件规定的其他内容。

32.4投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

32.5发生电子加密投标文件解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件的，将由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；使用备份投标文件仍无法成功或投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

32.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出询问。

33.资格审查及组建评标委员会

33.1开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标，通过资格审查的投标人不足3家的不进行评标。

33.2评标委员会依法组建，由5人以上单数组成。

34.投标文件符合性审查与澄清

34.1评标委员会负责对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

34.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

34.3投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

34.4报价修正

投标文件报价出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与报价要求响应文件中的开标一览表投标报价不一致的，以报价要求响应文件中的投标报价为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）投标文件中开标一览表（报价表）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

修正后的报价由投标人确认，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.投标无效

35.1根据招标文件的规定，评标委员会审查每份投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标实质上响应招标文件要求。

35.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章而影响投标文件法律效力的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提交合法有效的资格证明文件）；

（3）未对招标文件的实质性条款作出响应（包括未按要求提交证明文件）的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价（如有）或单项限价（如有）的；

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件中含有虚假材料的；

（8）投标人违背诚实信用原则的；

（9）仅提交备份投标文件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36.比较与评价

36.1评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

36.2本项目采用综合评分法，评标严格按照招标文件的要求和条件进行，详细评标标准见招标文件第四章。

37.废标的情形

在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

38.中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

39.中标候选人的确定原则及标准

本项目所有有效投标人均为中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

40.编写评标报告

根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、授予合同

41.中标人的确定

41.1中标人确定主体为采购人，确定排名第一位的中标候选人为中标人。

41.2中标候选人并列的，由采购人采用随机抽取的方式确定中标候选顺序。

42.中标结果公告

自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在招标公告发布媒体上公告中标结果。

43.中标通知书和招标结果通知书

43.1在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。

43.2因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

44.签订合同

采购人按照法律法规的规定与中标人签订书面合同。

# 第四章  评标方法和标准

一、总则

遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员应本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评审

1.评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。除特别注明以外的单项评分小数点后四舍五入保留一位小数。评委打分表中分值重复的数值上限不含本数,下限含本数。投标人的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

2.符合采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：宁波慈溪固定监测站升级改造，属于工业。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

三、评审程序

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定 | 资格要求响应文件内提供《供应商资格声明函》 |
| 2 | 营业执照 | 有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书等机构登记证明复印件 | 资格要求响应文件内提供有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书等机构登记证明，应完整清晰的体现出证明材料的全部内容 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供分包意向协议；否则无须提供。） | 提供符合要求的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件和分包意向协议（如有）。 |
| 4 | 信用情况 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 无需提供材料。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 格式、金额符合招标文件要求并加盖公章 | 投标文件内提供《开标一览表》 |
| 2 | 投标函 | 投标函格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 投标文件内提供《投标函》 |
| 3 | 投标文件签署 | 投标文件的签署人具有法定签署权或获得有效授权。 | 法定代表人参加投标的，投标文件内提供身份证正反面复印件；授权代表参加投标的，投标文件内提供授权委托书及其附件。 |
| 4 | 投标文件盖章 | 投标文件按照招标文件要求进行盖章 | 投标文件相关资料盖章满足招标文件要求 |
| 5 | 采购需求要求响应 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性要求。 | 投标文件内提供商务要求响应表、技术/服务要求响应表 |
| 6 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或不存在招标文件列明的拒绝投标、不允许存在的其他情形 | 无需提供材料 |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

- 详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.投标产品业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有的无线电监测类系统项目合同业绩的，每提供一个项目合同得1分，满分3分。。 【证明材料：投标文件中提供合同复印件（扫描件）并加盖公章。】 | 0-3分 | 客观分 |
|  | 2.节能环保产品 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 【证明材料：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件（扫描件）并加盖公章。】 | 0-1分 | 客观分 |
|  | 3.总体要求技术响应 | 根据各投标人对“第二章 采购需求”第四部分中“1、总体要求”的响应进行评议，每项各0.5分，未响应或负偏离的均不得分，满分4.5分。 | 0-4.5分 | 客观分 |
|  | 4.系统功能及技术指标响应 | 4.1根据各投标人对“第二章 采购需求”中“3.1系统要求”的响应进行评议，最高得3.5分。 标注“★★”的功能或技术指标未响应或负偏离的，每项扣1.5分； 标注“★”的功能或技术指标未响应或负偏离的，每项扣1分； 其他的功能或技术指标不满足，每项扣0.5分。 注：当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。按照最小序号计算项。 | 0-3.5分 | 客观分 |
|  |  | 4.2根据各投标人对“第二章 采购需求”中“3.2功能要求”的响应进行评议，最高得10分。 标注“★★”的功能或技术指标未响应或负偏离的，每项扣1.5分； 标注“★”的功能或技术指标未响应或负偏离的，每项扣1分； 其他的功能或技术指标不满足，每项扣0.5分。 注：当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。按照最小序号计算项。 | 0-10分 | 客观分 |
|  |  | 4.3根据各投标人对“第二章 采购需求”中“4、硬件技术指标”的响应进行评议，最高得15分。 1）标注“★★”的功能或技术指标未响应或负偏离的，每项扣1.8分； 2）标注“★”的功能或技术指标未响应或负偏离的，每项扣1分； 3）其他的功能或技术指标不满足，每项扣0.5分。注：当扣减至0分（或以下）时，该投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理。 【说明：带★★项的参数，须在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告（具有CMA资质认定标志或CNAS资质认定标志）为依据。如经审查存在不一致或未在投标文件提供证明材料，视作该响应指标不满足。 带★项的参数，须在投标文件中提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷彩页、使用手册等技术支持资料，生产厂商官方网站的下载资料或第三方检测机构出具的检测报告为依据）。如经审查存在不一致或未在投标文件提供证明材料，视作该响应指标不满足。】 | 0-15分 | 客观分 |
|  | 5.演示情况 | 演示包括测向系统、监测接收机功能2个部分，由评委对各投标人2个部分的演示情况进行评议： 5.1测向系统演示（6分）： 1）【0.5分】中频带宽：展示80MHz中频带宽。（0.5分） 2）【1分】宽带测向： ① 对87-167MHz频段进行宽带测向，并对该频段内所有高于背噪10dB信号同时给出示向估计。（0.5分） ②随机选择上述频段内4个信号，显示实时方位角和最大概率角度。（0.5分） 3）【1.5分】微弱信号监测: 监测一微弱信号（不大于背噪10dB），通过测向天线有源和无源状态切换，对比不同状态下监测结果： ①演示功能完整，天线切换流畅，有源状态信号明显增强的得1.5分。 ②演示功能完整，天线切换流畅，有源状态信号增强不明显的得0.5分。 ③演示功不完整，天线切换不流畅，有源状态信号无增强的得0分。 4）【3分】信号测向： ① 实现最小驻留时间为1ms的单脉冲信号测向；（1.5分） ② 实现最小驻留时间为0.1ms的多脉冲信号测向；（1.5分） 以上有一个功能点未演示或不满足要求，该功能点不得分。 5.2监测接收机功能（4分）： 1）【1分】信号回溯能力： 接收机需具备历史信号回溯能力，满足对瞬态信号、偶发信号的测量需求，演示可回溯能够不少于30秒，逐帧回溯分辨率能够不高于10μs。 ①演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分； ②演示功能不完整，不符合业务需求或未演示的不得分. 2）【1分】突发信号截获能力： 接收机能够100%概率截获猝发信号，演示可截获持续时间不超过0.75μs的猝发信号，信号电平准确测量（误差±3dB以内），现场投标人自带信号源连接接收机。 ①演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分； ②演示功能不完整，不符合业务需求或未演示的不得分。 3）【0.5分】解调带宽：演示接收机解调带宽，最大值不低于 125MHz ，不少于40档可选 。 ①演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得0.5分； ②演示功能不完整，不符合业务需求或未演示的不得分。 4）【0.5分】频谱分辨率带宽（RBW）：演示接收机频谱分辨率带宽（RBW），最小值不高于0.625Hz，最大值不低于 20MHz ，不少于35档可选。 ①演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得0.5分； ②演示功能不完整，不符合业务需求或未演示的不得分。 5）【1分】接收机衰减器：演示接收机衰减器，内置可手动及自动调节衰减器，衰减值不低于40dB，手动调节步进不低于1dB。 ①演示功能完整，符合业务需求，流程顺畅的得1分； ②演示功能不完整，不符合业务需求或未演示的不得分。 | 0-10分 | 客观分 |
|  | 6.设计方案 | 投标人需结合项目需求提供设计方案，需包含但不限于以下要点：①参照标准；②需求分析；③外部配套条件；④系统构成与空间布局；⑤防雷接地技术方案；⑥运行维护方案。由评委进行评议： 1）设计方案与项目需求充分结合，内容详尽，描述逻辑清晰，符合相关规范要求的得8分； 2)设计方案结合项目需求，内容详细但不够完备，描述缺乏条理，基本满足实际需求的得5分； 3）设计方案与项目需求偏离较大，内容不充分，描述粗略不完整的得2分； 4）设计方案存在明显缺陷未体现相关内容或未提供内容的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
|  | 7.实施方案 | 投标人需结合项目需求提供实施方案，需包含但不限于以下要点：①项目管理组织体系；②质量保证体系；③人力物力资源配置；④实施进度安排；⑤应急预案；⑥与第三方沟通机制。由评委进行评议： 1）实施方案与项目需求充分结合，内容详尽，措施得当，资源配置充足，进度安排能充分保证项目实施的得8分。 2)实施方案结合项目需求，内容详细但不够完备，措施可行，基本满足项目实施的得5分； 3）实施方案缺乏相应完整性或理解有一定偏离，可能影响项目实施的得2分； 4）实施方案存在明显缺陷未体现相关内容或未提供内容的不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
|  | 8.质保期 | 1）投标人承诺质保期满足采购最低需求（即3年）的不得分； 2)承诺质保期超过最低需求期限1年及以上的得2分； 3）未承诺或不满足或有附加条件的得0分。 | 0-2分 | 客观分 |
|  | 9.服务方案 | 投标人需结合自身实际提供服务方案，需包含但不限于以下要点：①服务机构；②服务响应时间；③服务内容；④服务收费；⑤技术支持和售后人员配置；⑥其他服务承诺。由评委进行评议： 1）服务方案涵盖所列举内容，能提供实质性承诺及保障措施，人员配置合理且经验丰富，技术支持专业有效，能有效保证售后服务的得5分； 2)服务方案涵盖所列举内容，承诺及保障措施基本符合需求，但有可能影响售后服务质量；人员配置和技术支持存在缺陷，实行上略有欠缺的的得3分； 3）服务方案所列举内容不完整，或理解有较大偏离，无法保证售后服务质量的得1分； 4）未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 注：得分四舍五入保留2位小数。 | 客观分 |

评委签名：                                 日  期：

# 第五章  合同文本

注：本合同文本为中标后签订合同的草案，有关条款和采购文件其他部分有冲突的，以其他部分约定为准，最终以投标响应情况签订。

政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的、数量

金额单位：元（人民币）

| 编号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价人民币（大写）： ￥ |

二、质量要求

1.产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；没有相关标准及规范的，按照招标文件的技术及服务要求执行。

2.保修期：

三、合同金额

合同金额为人民币（大写） ：     元（￥       ），本合同金额已包含设备价（含软件系统设计及软件开发的费用）、配件费、运杂费（含保险费）、安装调试费、验收测试费、培训费、维护保养费以及整个项目达到正常运行条件所包含的一切费用。除合同另有约定外，甲方无其他付款义务。

四、付款方式、时间和条件

1．付款方式：通过银行转账方式支付合同款项

2．付款时间：

3．付款条件：

3.1收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

3.2乙方凭以下有效文件与甲方结算：合同、乙方开具的合格的增值税发票、中标通知书、验收书。

五、交付期限、地点和方式

1．交付期限：

2．交付地点：

3．交付方式：

六、包装方式

乙方交付的全部货物,均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，以确保设备安全无损运抵交货现场。设备到货时，所有外包装箱箱体无严重破损或变形，封条应完整无缺，内包装应符合标准运输包装要求，拆箱后设备主体外表无任何磕碰、碎裂、划伤痕迹。运输途中设备出现的任何问题均由乙方负责解决。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

七、履约保证金

履约保证金金额：合同总价的1%。

履约保证金形式：转账或银行保函形式或保险公司出具的保单形式。

履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

履约保证金退还时间：项目整体验收合格后7个工作日后无息退还。

如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

八、履约检查和问题反馈

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，乙方应予积极配合；

2.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

九、检验和验收

1.货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；

2.设备安装调试完成双方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

十、知识产权归属

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；如因此给甲方造成损害的，乙方应当消除影响，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、调查费、诉讼费、仲裁费、向第三方支付违约金或赔偿金。

十一、保密

除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签定单独的保密协议。

十二、违约责任与赔偿损失

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，延迟交付时间达到15日（含），甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3.因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

4.乙方不得将本项目转包或未经甲方同意采用分包方式履行合同，否则甲方有权解除合同，乙方应当按照合同总额的30%承担违约金；

5.乙方违反合同约定，未约定违约金或者违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行采购的费用、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、诉讼费、鉴定费、调查取证费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等；

6.甲方有权直接从未支付的款项中直接扣除乙方应当承担的违约金和赔偿款，如不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿；

7.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

8.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

9.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十三、争端的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 3 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

除非另有规定（约定），否则在中国境内、外发生的与本合同执行有关的税费由乙方负担。

十六、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

十七、通知和送达

任何一方因履行合同而以本合同文尾所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

十八、其它

1．本项目招标文件及乙方提交的投标文件为本合同附属文件，合同中未明确的以上述文件为准。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．在合同执行过程中，乙方应自行承担由于其行为所造成的自身以及第三方的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

4．本合同出现下列情况时终止：期限届满时自行终止；出现合同中列出的终止事由；法律规定的终止事由。

5．合同文件的组成及解释顺序：合同及其附件；中标通知书；招标文件、投标文件及其附件。

6．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文履行。双方可签补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

十九、合同生效

1．本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。

2．本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

3．合同签订时间：      年   月   日

4．合同订立地点：

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

开户银行：                         开户银行：

开户名称：                         开户名称：

开户账号：                         开户账号：

# 第六章  投标文件格式

1.资格要求响应文件的有关格式

（1）投标人资格声明函

致：宁波市无线电管理局、宁波名诚招标代理有限公司

我方参与本项目政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人：    （填写全称并加盖公章)

日  期：

（2）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市无线电管理局的宁波慈溪固定监测站升级改造项目采购活动。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 测向系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监测系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监测测向系统软件，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 视频监控系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监控主机，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 数据处理终端，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统防雷设备，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能远程控制器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统网络设备，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 一体化键盘鼠标显示器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 操作控制终端，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双声道有源音箱，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 温湿度控制器，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电源系统，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

请投标人仔细阅读填写说明：

1.本项目为货物采购项目，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该企业商号或者注册商标，确认符合的再提交本声明函。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

4.事业单位不属于企业不应提交本声明函，其他组织形式的供应商参与本项目并提交本声明函前请仔细阅读相关政策文件。

5.投标产品为进口的，不享受政策优惠，投标人不应提供本表。

6.联合体或项目分包的有关单位信息均填在同一张声明函中，并由联合体牵头人盖章。

7.投标人应当谨慎填写并提供本表。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填采购人名称）    单位的（填项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：投标人不属于残疾人福利性单位无需且不应当提供本声明函，否则自行承担相应的责任。

（4）分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为【招标编号：】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、中小企业合同金额达到       %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到       %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

注：分包协议中必须明确分包供应商承担的所有工作内容，且必须足够细化。同时对上述分包的工作内容进行详细的费用测算，包含但不限于人工、社保、税费、利润等所有相关费用，以附件的形式在本表后提供。如投标人提供虚假资料以获得评审优势的，所产生的后果由供应商承担。中标后，采购人将按照本协议内容监督合同的履行。

2.商务技术文件的有关格式

（1）投标函

致：宁波市无线电管理局、宁波名诚招标代理有限公司

我方参加你方组织的宁波慈溪固定监测站升级改造项目（项目编号：NBMC-20242066G）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.按招标文件规定提供的货物（包括安装调试等伴随的服务）的投标报价见《开标一览表》。

2.我方将根据招标文件的规定，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本项目招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方的投标文件在招标文件规定的投标有效期之前均对我方具有约束力。

5.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业（单位）运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方独自承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6.我方完全理解最低报价并不是中标的唯一标准。

7.如我方获得中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

8.所有有关本次投标的函电请寄：

电话：                        电子邮箱：

地址：                        邮    编：

投标人：___    （填写全称并加盖公章)________

日  期：

（2）授权委托书

授权委托书

致：宁波市无线电管理局、宁波名诚招标代理有限公司

我    （姓名）     系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （姓名）   、身份证号：以我方的名义参加         （项目名称）       政府采购投标响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

本授权书自出具之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此授权。

投标人：     （填写全称并加盖公章）

授权委托日期：  年   月   日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表，后附投标人的法定代表人和授权代表身份证正反面复印件。

（3）评委打分索引表

| 序号 | 评审因素 | 文件或证明材料所在页码区间 | 自评得分（由评委进行主观评审的不用填写自评得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：按照评委打分表内容逐项填写，报价部分无需列入。

（4）商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第二章  招标需求》商务要求表列明的所有要求。

2.投标人应当与招标文件《第二章  招标需求》的所有商务要求逐项比较，如有偏离（不满足或优于）的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第二章  招标需求》所提出的商务要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人无论对《第二章  招标需求》有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。

投标人：      填写全称并加盖公章

日  期：

（5）技术/服务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的技术/服务要求 | 投标响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第二章  招标需求》列明的除商务要求以外的所有要求。

2.投标人应当与招标文件《第二章  招标需求》的相关条款逐项比较，如有偏离（不满足或优于）的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第二章  招标需求》所提出的要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人无论对《第二章  招标需求》的技术或服务要求有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。

投标人：      填写全称并加盖公章

日  期：

（6）项目实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作内容 | 年龄 | 性别 | 学历、职称、执业资格等个人能力情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.项目负责人等与评审因素相关的人员必须列入本表并明确，否则在评审中不予认可。项目负责人仅限一名。

2.列入本表的人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属于违约行为。

3.学历、职称、执业资格等个人能力证明材料的复印件后附。

4.上述人员要求在投标文件中提供投标人为其在投标截止时间当月或前3个月内任意一个月的社保缴纳证明，社保证明必须是社保机构出具，可以是政务系统下载的复制件。提供材料不符合要求的人员在评审中不予考量。

5.投标文件内提供评分标准要求的证明材料，未提供佐证能力等证书证件复印件的将不被认定。

（7）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容范围（主要产品） | 合同金额（万元） | 用户联系人及其联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：根据评委打分表的要求提供证明材料。

（8）证明材料索引表

| 序号 | 评审因素 | 证明材料所在页码区间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| ... |  |  |

注：请将招标文件要求提供的证明材料按照先后顺序编制在本表中（行数不够请自行添加，也可以适当调整本表格式），并将证明材料附后，同时要求投标人在证明材料中对具体证明内容进行明显的标记或框选，便于评委搜索与评审。

3.报价要求响应文件的有关格式

（1）开标一览表

| 项目名称 | 宁波慈溪固定监测站升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NBMC-20242066G |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。为此，请投标人在投标前提前充分测算完成本项目所需的费用成本情况，评审现场给予提供说明及证明材料的时间不超过30分钟，如投标人在评审现场以时间不足等各种理由推脱或在规定的时间内提供的说明及材料不能充分证明其报价合理性或拒绝提交说明及材料而被认定为无效投标的后果均由投标人自行承担。

投标人：      填写全称并加盖公章

日  期：

（2）投标报价组成明细表

| 序号 | 费用内容 | 单位 | 数量 | 制造商规模 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | (中型、小型、微型） |  |  |  |
| 2 |  |  |  | (中型、小型、微型） |  |  |  |
| 3 |  |  |  | (中型、小型、微型） |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） | 小写： |
| 中小企业生产货物合计金额（元） | 小写： |

注：所列费用为对应本项目需求的全部货物及相关服务内容，如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

投标人：      填写全称并加盖公章

日  期：

4.现场演示授权

现场演示授权委托书

宁波市无线电管理局、宁波名诚招标代理有限公司：

现委托（姓名）先生/女士（身份证号码：                               ，手机：                       ），以我方名义前来参加宁波慈溪固定监测站升级改造项目【项目编号：NBMC-20242066G】（标项号（如有）：  ）现场演示，并全权负责标后其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

附：受委托人身份证复印件

说明：本委托书在有演示时由受委托人携带至指定地点。