政府采购

招标文件

采购编号： 2020NBHSC092

项目名称：海曙中医医院迁扩建与气象路社区卫生服务中心合建工程信息化建设项目

宁波市海曙区公共资源交易中心

二〇二〇年六月

政 府 采 购

招 标 文 件

采购编号： 2020NBHSC092

项目名称：海曙中医医院迁扩建与气象路社区卫生服务中心合建工程信息化建设项目

采购单位名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

招标文件编制日期：二0二0年六月

（此页作为采购人对采购文件的纸质确认书）

目      录

第一章  招标公告	4

第二章 投标人须知	7

一、投标须知前附表	7

二、总则	8

三、招标文件	11

四、投标文件	11

五、投标文件的递交	14

六、开标及评标	15

七、合同签订	20

第三章	项目需求说明	22

第四章 合同条款及格式	71

第五章 部分投标文件格式	74

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、宁波市政府采购相关规定和海曙区采购办核准的采购计划，宁波市海曙区公共资源交易中心对海曙区中医医院迁扩建与气象路社区卫生服务中心合建工程信息化建设项目进行公开招标采购，欢迎国内符合相应要求的供应商参加投标。

- 采购编号：2020NBHSC092

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、项目概况：

| 标包号 | 采购内容 | 数量 | 预算价/最高限价 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息化系统建设与集成（包括本地信息化系统建设与云机房服务采购） | 1批 | 417万元 | 宁波市海曙区中医医院 |
| 说明：具体技术参数及要求详见招标文件。 |

五、合格投标人的资格要求：

（一）本项目一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录（以公告发布之日起在上述网站查询结果为准，并按招标文件资格部分要求将查询结果做进投标文件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

7、供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）；

8、关于分公司投标，除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（二）本项目特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件获取时间和方式：

1、时间：2020年06月02日-2020年06月09日；

2、供应商注册：投标人参加投标的供应商应于投标截止时间前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）“政采云”系统上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，注册咨询电话：4008817190 0574-87236191；

3、采购文件的获取：供应商注册后登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件，未按规定时间和方式获取的，其投标将被拒绝。采购文件获取截止时间后其他潜在供应商如要下载采购文件，可以于公告下方下载，但不认定为采购文件获取的有效方式。

七、投标文件的递交：

根据《浙江省财政厅关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》(浙财采监〔2020〕2号)及《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》(浙财采监〔2020〕4号)等文件的要求，各投标单位可通过邮寄或现场递交的方式递交投标文件。

采用邮寄方式递交投标文件的，请留足邮寄时间，递交时间以邮寄签收时间为准，拟在2020年06月23日17：00前（含）到件的邮寄地址为：宁波市海曙区中山西路298号5楼529办公室；拟在2020年06月23日17：00之后，2020年06月24日09：00之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（3）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]，收件人：岑以诺；联系电话：18758339985（尽量避免双休日和法定节假日寄达）。投标人邮寄后请电话或电子邮箱（1556150258@qq.com）提供邮寄信息给采购机构，以便及时确认送达情况。邮寄延误送达或未密封的将予以拒收，采购机构无责确保文件及时接收，相关责任与后果全部由投标人自行承担。

采用现场递交方式递交投标文件的，投标人代表需持绿色“甬行码（或健康码）”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交投标文件，原则上每家投标单位派一名投标人代表参加开标会议，且参与现场开标活动的人员应严格遵守防疫规定，自觉遵守和服从交易现场管理，逾期送达或未密封的将予以拒收。（提醒事项：疫情期间，投标人须考虑委派人员是否符合地方及交易现场防疫相关规定，如因不符合规定导致无法参与开标活动而产生的相关责任与后果全部由投标人自行承担。）

八、投标截止时间：2020年06月24日09:00时，逾期送达恕不接受。

九、开标时间：2020年06月24日09:00时。

十、投标及开标地点：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（3） [宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]。

十一、本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（haishu.bidding.gov.cn）。

十二、业务咨询：

采购单位：宁波市海曙区中医医院    联系人：应老师    电话：0574-56123322

欢迎各投标单位进行现场勘查，了解项目情况。勘察时间：2020年6月10日上午9点00分，在海曙区中医医院一楼大厅统一集合，过时不候。

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

地址：宁波市海曙区中山西路298号海光大厦5楼

联系方式：岑老师         电话：0574-83890133       传真：0574-87236382

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市海曙区政府采购办公室

联系电话：0574-87194482

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区中医医院迁扩建与气象路社区卫生服务中心合建工程信息化建设项目 |
| 2 | 采购编号：2020NBHSC092 |
| 3 | 采购单位：详见公告 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 投标文件组成:投标文件:正本 1 份，副本 5 份。 |
| 7 | 投标有效期：开标后 90日历天。 |
| 8 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 9 | 数量：1批。 |
| 10 | 交货日期：合同签订后30天，具体按采购人要求。 |
| 11 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 12 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 13 | 评标标准及方法：综合评分法。 |
| 14 | 其他：/ |
| 15 | 履约保证金：不超过合同金额5%，具体按采购人要求（鼓励不收取）。 |
| 16 | 本招标文件由招标采购单位负责解释。 |

## 二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市海曙区公共资源交易中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构或采购人。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动的符合资格条件的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次招标活动的被授权代表。

2.6 “小签”系指参加本次招标活动的投标人法定代表人或其授权代表的中文姓名。

2.7 “骑缝章”系指骑住投标文件所有缝的单位公章的盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均有红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能够将骑缝章还原成原章。

3. 合格的投标人和投标产品

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和招标公告规定的特定条件。

3.1.2 投标人与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 投标人与采购人（含集中采购机构）有下列关系的，系直接或间接的关联，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任过投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.1.4 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

3.1.5 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3.1.6 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.7 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第五章投标文件格式部分）。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 信息公告媒体

5.1 宁波政府采购网站（www.nbzfcg.cn）为宁波市级政府采购监督管理部门（宁波市财政局）指定的政府采购信息发布媒体，浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（haishu.bidding.gov.cn）等公告载体。本次政府采购活动有关信息均在发布招标公告相同网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

9. 特别说明：

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（不影响有效投标家数认定）。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

9.2 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.3 关于知识产权

9.3.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

9.3.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.3.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.4 政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

9.4.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

9.4.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见第五章 部分投标文件格式）。

9.4.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除对象及比例见评分表（如有）。

9.4.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见评标办法及评分标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

9.4.6 如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

9.4.7 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

10.4潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 三、招标文件

11. 招标文件

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  项目需求说明；

第四章  合同条款及格式；

第五章  部分投标文件格式。

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

11.3 集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在发布招标公告相同网站上发布补充公告。招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

11.4 集中采购机构可以视招标项目具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在发布招标公告相同网站上发布补充公告。

11.5 所有投标人（尤其是从网站自行下载招标文件的投标人）均有义务不定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在网站的补充公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

## 四、投标文件

12. 投标文件语言和计量单位

12.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

12.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13.投标文件编制的要求

13.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出明确响应的，投标将被作为无效投标处理。

13.2 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

13.3 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

13.4 投标人必须按照招标文件给定的投标文件格式编制投标文件，以A4纸大小为标准装订成册（禁止使用活页装订。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）。并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要在右下角编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序书写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

13.5 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

14.投标文件的组成

14.1资格技术文件（单独包封）：

资格部分

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）投标人2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 投标人开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 投标人开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）投标人商业贿赂行为承诺书；

（6）投标人开户银行或基本账户证明；

（7）投标人法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（8）投标人于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）行贿犯罪相关记录等查询结果（该条款及其特殊情况要求同采购公告要求）；

（9）其他所需证明材料（满足招标公告特定条件的相关资料）。

技术部分

（10）技术/服务条款偏离表；

（11）投标产品详情(投标商须同时写明所投产品品牌及型号)；

（12）技术方案；

（13）实施方案；

（14）售后服务方案；

（15）完成的类似项目一览表及相关合同复印件；

（16）实施技术/服务人员一览表；

（17）评分标准中打分需要提供证明文件复印件；

（18）投标单位（中小企业）声明函

（19）行业或产品必须的相关技术/功能证明资料或检验报告（若有）；

（20）其他资料。

14.2投标报价文件（单独包封）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）费用构成明细报价表；

（4）投标报价说明函；

（5）与报价相关的其他资料。

14.3其他材料。投标人认为需要提供的其他相关数据和材料。

15.发生下列情况之一，将追究投标人违约责任

（1）《政府采购法》第77条规定之情形的；

（2）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

（3）中标方不按本须知第28条规定签约的。

16. 投标文件的有效期、签署及规定

16.1 自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。

16.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。

16.3 组成投标文件的各项资料（本须知第14条中所规定）均应遵守本条。

16.4 投标文件的正本必须以不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样，副本可以是“正本”的复印件。

16.5 投标文件的正、副本份数按《第二章 投标人须知前附表》中规定。如果正本与副本内容不符，以正本为准。

16.6 投标人应在封面填写全称，同时加盖单位公章（如果加盖投标专用章、合同专用章等，投标无效）。16.7 投标文件必须有逐页小签或加盖骑缝章（公章）或逐页加盖公章。

16.8 投标文件所有要求签署的地方必须以不褪色的墨水签署。

16.9 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 五、投标文件的递交

17. 投标文件的密封及标记

17.1投标人应将资格技术文件和投标报价文件分别装订成册，且在每本投保文件封面上标明“正本”或“副本”字样；按资格技术文件和投标报价文件两类分别密封封装。各标包分别密封封装。

17.1.1如果要求投标人提供合同原件、资质原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

17.1.2如果要求投标人提供如光盘等一次性介质，则该介质必须作为投标文件的一部分与投标文件封装在一个包封中。

17.1.3如果投标人将要求单独包封的证件原件或样品与投标文件装订在一起，则视同为投标文件的一部分而不予退回。

17.1.4注明下列识别标志：投标文件的外包装封皮上应注明招标项目名称、投标文件类型、招标项目编号、标包号和“北京时间    年  月  日时  分之前不得启封”的字样（具体时间详见招标文件第一章“招标公告”规定的投标截止时间），注明“资格技术文件”和“投标报价文件”，并加盖投标人公章。

17.1.5“资格技术文件”正本1份、副本5份（含其他招标文件要求的资料）密封在“资格技术文件”包封中；“投标报价文件”正本1份、副本5份（含其他招标文件要求的资料）密封在“投标报价文件”包封中；并正确标明“资格技术文件”、“投标报价文件”及其他相关信息。

17.2 如果投标人未按第17.1条要求密封和标记，集中采购机构对投标文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

17.3投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封的。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，追究其违约责任，并将此作为失信行为记录报政府采购监管部门。

## 六、开标及评标

19. 开标

19.1 招标方按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标方主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

19.2 投标人应派代表参加开标仪式，并签到。主持人介绍参加开标会议与会人员，并宣布开标纪律。

19.3 开标时由投标人代表或公证机构查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

19.4招标方在开标仪式上，由工作人员当众拆封资格技术文件后提交评标委员会评定，再开投标报价文件提交评标委员会评定。

19.5 开标顺序：先开各标包资格技术文件，公布资格技术结果后，再开报价文件，公布评标结果。

20. 评标

20.1 招标方根据项目特点组建评标委员会，对具备明确响应招标文件的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济专家等组成。

20.2 评标严格按照招标文件的要求和条件，遵循公正、公平、科学、择优的原则，同时考虑以下因素：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件

（6）经营信誉。

21. 评标方法及投标无效的情形

21.1本项目的评标方法采用：综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项要素进行综合评审得出总分进行排名。评标总分为100分，具体详见附：评分表。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

21.2投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

（1）投标商未能通过资格性审查的，审查内容主要包括招标文件14.1的资格部分；

（2）投标文件未能通过符合性、有效性审查的，审查内容主要包括招标文件第二章第一、四部分相关内容；

（3）投标人未经过浙江政府采购网“政采云（www.zcygov.cn）”进行供应商注册或未按采购文件规定的时间和方式获取采购文件的；

（4）在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

（5）评委会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）属于投标重大偏差情况及评委会认定的其他违法违规情况的。

22. 评标纪律

22.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责               任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

（5）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

22.3评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

22.4评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

23. 评标程序

23.1 先评资格技术标。对投标文件的初审，初审内容为资格性检查和符合性检查。

23.1.1资格性检查。依据招标文件的规定，对投标文件中的资格部分进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出明确响应。

23.2投标的澄清。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

23.3错误的修正。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

23.5评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应。未能在实质上明确响应的投标，应做无效标处理。

23.6评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

23.6.1下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定的期限；

（4）投标报价超过招标预算价或最高限价的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出明确响应，并按本规定第21.2规定作无效标处理。

23.6.2 细微偏差是指投标文件明确响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.7详细技术评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分作进一步评审、比较。以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，进行打分汇总。

23.7.1由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标进行记名打分。统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，用算术平均法求出每一份投标文件的平均得分（小数点后保留2位，四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评委会组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

附：评分表

| 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 参与评审的价格=投标报价-小微企业（投标人）价格扣除优惠值6% 满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的投标报价为评标基准价，评标基准价得30分。 注：低于所有有效投标报价算术平均值80%的投标报价视为异常报价。投标文件中须对异常报价作出合理解释并提供相关依据，且需三分之二以上评委书面确认同意；若投标文件中未作出解释并未提供依据的，或者未经三分之二以上评委书面确认同意的，该报价不再作为评标基准价，且价格得分为0分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 备注：*本项目最高限价为人民币 417 万元整，其中本地信息化系统建设最高限价242万元整，云机房服务采购（五年）最高限价175万元整，两部分需单独报价，任一报价超过最高限价的视为无效投标。 | 30 |
| 商务技术分（70分） | 投标人资质（1.5分） | 投标人获得ISO9001、ISO14001、ITSS认证的每个得0.5分，最高1.5分（需提供证书复印件并加盖公章） | 1.5 |
|  | 项目案例（3分） | 投标人提供2017年1月1日至今完成的50万元以上医疗行业信息化项目案例每个得1分，最高3分。（提供中标通知书或合同复印件并加盖公章） | 3 |
|  | 医疗行业信息化建设参与情况（2.5分） | 根据投标人在医疗行业信息化建设的整体参与情况进行综合打分，0-2.5分。 | 2.5 |
|  | 设备技术响应指标（15分） | 根据投标产品技术性能指标具体偏离情况进行评分，全部满足得15分，对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分扣完为止。 | 15 |
|  | 项目总体方案（5分） | 投标人提供详细的技术方案，包括项目建设背景、建设目标、总体设计要求、网络规划、技术架构层次、功能实现，根据技术方案完善程度和科学性、合理性、便利性评分。（提供网络拓扑结构图设计、数据中心架构图设计、设备上架机柜示意图）0-5分。 | 5 |
|  | 利旧与整合（3分） | 投标人须充分了解业主单位网络及设备现状，制定合理的利旧与整合方案，若需与原有设备进行对接整合的，需提供相应对接证明或报告。0-3分 | 3 |
|  | 实施方案（5分） | 根据投标人提供的实施方案：1）需求分析调研计划，2）安装调试进度计划，3）系统搭建、系统联调等相关工序进行评分。 0-5分。 | 5 |
|  | 培训服务（2分） | 根据投标人针对本项目提供培训方案合理可行性进行打分。0-2分。 | 2 |
|  | 云机房可靠性及维护便利性（5分） | 根据使用的云机房的可靠性和维护便利性酌情打分，0-2分； 所使用云机房为投标人自有的加1分（提供相关权属证明复印件并加盖公章）；所使用云机房距离海曙区中医医院新院址直线距离小于5KM并且行车距离小于7KM的加1分，投标人对所使用云机房管理具备ISO2000和ISO27001认证的，每个加0.5分，最多加3分。 | 5 |
|  | 5G无线备份链路可靠性（2分） | 根据投标人提出的5G无线备份链路方案及所使用5G网络覆盖情况酌情打分，0-2分； | 2 |
|  | 质量保证措施（5分） | 根据投标人提供的实施保障措施（按照日常安全管理方案、安全设施及配置、应急预案和措施等）进行评分。0-5分。 | 5 |
|  | 售后服务方案及承诺（6分） | 1、投标人提供售后服务方案（包括维护支持响应时间、维保奖惩考核制度等）是否完善、详实，考虑周全，方式是否多样性。0-2分 2、投标人对本项目维护的难点及关键点的应对方案是否分析清晰、到位，建议及措施是否合理、有效、具可操作性。0-2分 3、投标人对本项目配备的维护资源（含维护团队、人力投入计划、物力投入计划、巡检计划、保障措施等）是否充足、合理、满足项目需要。0-2分 | 6 |
|  | 人员资质（3分） | 项目经理具备CCIE、CISP、PMP、阿里云ACP、网络工程师、通信专业技术人员职业水平证书的每个得0.5分，最高得3分。 （需提供证书扫描件或复印件，人员需为投标人自有人员，提供近1年的社保缴纳证明） | 3 |
|  | 方案讲解及演示（10分） | 在评标现场，投标人对本次项目进行方案讲解（包括现状梳理，项目重难点分析，整体技术、实施与维护方案及应急预案等）及现场测试所使用5G网络上下行速度，并回答专家提出的问题，总时间不超过15分钟。评标专家进行现场提问，并根据现场演示和答辩情况酌情打分，未提供现场演示的本项不得分。 | 10 |
|  | 其他（2分） | 根据投标人提出的合理化建议及特殊承诺进行打分，0-1分。 | 1 |
|  |  | 提供的主要投标产品属于节能产品（为国家相关部门公布的最新一期的节能产品政府采购品目清单中的产品）得0.5分，属于环境标志产品（为国家相关部门公布的最新一期的环境标志产品政府采购品目清单中的产品）得0.5分。查询网址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） | 1 |

23.7.2综合评分。评分标准的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

23.8最终得分及排序

（1）各投标人最终得分即技术分与报价分的总和；

（2）按评分结果由高到低排序，各投标人的最终得分若出现并列分，由评标委员会讨论确定。

23.9编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

24． 评标过程监控及保密

24.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝，并承担相应法律责任；

24.2 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25. 中标人确定

政府集中采购机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

26. 中标通知书及中标结果公告

自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，宁波市海曙区公共资源交易中心将向中标人发出《中标通知书》，并在招标公告相同网站上发布中标结果公告。

- 其他事项

27.1到采购文件获取截止时间，下载采购文件的投标人不足3家的，将重新招标。

27.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、合同签订

28. 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

29. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

30. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者重新组织招标。

31. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%（除经政府采购监管部门认定的跟标采购项目外）。

32.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

33. 履约保证金（鼓励不收取）

33.1签订合同前，中标方应根据招标文件确定的履约保证金金额，向招标方交纳履约保证金。

33.2 签订合同后，如中标方不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金不予返还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 项目需求说明

一、项目概述

宁波海曙区中医医院，原名苍水卫生院、海曙区红十字医院，创建于1957年，内设苍水儿科门诊部。是一座具有悠久历史，中医药特色明显，中西医结合治疗优势突出的综合性区级医院。医院座落于宁波市区最繁华的商业中心，交通便捷，医院占地面积2500平方米，现有卫技人员90余名，拥有中高级职称人员27名，其中浙江省基层名中医一名，海曙区名医两名。

目前，新医院（海曙区气象路与气象路142弄交叉口西北方，荣安实验中学对面）建设工程项目已经全面开展，信息化软硬件建设也提上日程，本次设计结合了老医院信息化建设基础，确保新医院（海曙区气象路与气象路142弄交叉口西北方，荣安实验中学对面）信息化系统建设在实用的前提下，并且在投资保护及长远性方面做适当考虑，并配合市、区信息中心平台建设，做好相应接口建设，在技术上、系统能力上要保持五至十年的先进性/实用性，并可平滑升级。以及考虑到技术的先进性、成熟性，并采用模块化的设计方法。

本项目主要分为两大部分，一是新大楼本地信息化系统建设，包括排队叫号系统、网络设备、会议室多媒体系统、本地机房（备机房）等的建设与集成；二是云机房服务采购（五年），云机房作为新医院（海曙区气象路与气象路142弄交叉口西北方，荣安实验中学对面）的主机房，配备相应的软硬件，提供医院各信息化系统所需的计算、存储及安全服务。

二、项目目标

构建新大楼先进、高效、安全、可靠的信息化系统，并将原有机房的业务和设备平滑迁移至新的主备机房，并配置相应新设备。在规定时间内快速平滑地完成现在所有业务服务器的迁移。新平台需要兼容现有平台业务，迁移完毕业务正常上线，保障医院搬迁平滑过渡。

三、采购清单

| 序号 | 项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云机房服务所需设备 | 业务服务器 | 见详细参数要求 | 台 | 4 |
| 2 |  | 虚拟化软件 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 3 |  | 业务存储 | 见详细参数要求 | 台 | 2 |
| 4 |  | 光纤交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 2 |
| 5 |  | 服务器接入交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 2 |
| 6 |  | 边界防火墙 | 见详细参数要求 | 台 | 2 |
| 7 |  | 网管软件 | 见详细参数要求 | 套 | 1 |
| 8 |  | 原有设备扩容 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 9 |  | 边界流量清洗 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 10 |  | 业务系统迁移服务 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 11 |  | IDC机房托管服务 | 见详细参数要求 | 机柜 | 1 |
| 12 |  | 主备机房互联裸光纤 | 见详细参数要求 | 对 | 1 |
| 13 |  | 主备机房5G无线备份链路 | 见详细参数要求 | 套 | 1 |
| 14 | 新大楼本地信息化系统建设 | 网络设备 | 内网核心交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 2 |
| 15 |  |  | 内网24口接入交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 2 |
| 16 |  |  | 内网48口接入交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 14 |
| 17 |  |  | 24口供电交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 6 |
| 18 |  |  | 外网核心交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 1 |
| 19 |  |  | 外网24口接入交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 3 |
| 20 |  |  | 外网48口接入交换机 | 见详细参数要求 | 台 | 3 |
| 21 |  |  | 医保路由器 | 见详细参数要求 | 台 | 1 |
| 22 |  |  | 无线控制器 | 见详细参数要求 | 台 | 1 |
| 23 |  |  | 无线ap1 | 见详细参数要求 | 台 | 32 |
| 24 |  |  | 无线ap2 | 见详细参数要求 | 台 | 12 |
| 25 |  | 排队叫号系统 | 虚拟呼叫终端软件 | 见详细参数要求 | 套 | 73 |
| 26 |  |  | 诊室综合服务终端 | 见详细参数要求 | 台 | 73 |
| 27 |  |  | 诊区自助签到机 | 见详细参数要求 | 台 | 12 |
| 28 |  |  | 电视机 | 见详细参数要求 | 台 | 37 |
| 29 |  |  | 视频控制终端(安卓) | 见详细参数要求 | 台 | 37 |
| 30 |  |  | 无线按钮 | 见详细参数要求 | 台 | 70 |
| 31 |  |  | 语音控制终端 | 见详细参数要求 | 台 | 6 |
| 32 |  |  | 喇叭、功放、施工辅料 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 33 |  | 本地机房（备机房） | 模块化机柜 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 34 |  |  | 医保前置机 | 见详细参数要求 | 台 | 1 |
| 35 |  |  | 灾备一体机 | 见详细参数要求 | 台 | 1 |
| 36 |  |  | 机房装修 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 37 |  |  | 监控扩容 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 38 |  | 多媒体系统 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |
| 39 |  | 系统集成 | 见详细参数要求 | 批 | 1 |

四、技术要求

#### 业务服务器：4台

单台配置要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | 2U，标配原厂导轨 |
| CPU型号 | ≥Intel Xeon 处理器(2.5GHz/10核) |
| ★CPU实配数量 | ≥4颗 |
| CPU互联 | 4颗CPU支持Mesh互联 |
| 内存实配规格 | ≥256GB DDR4 2933内存 |
| 内存可扩展数量 | 本地提供≥48个内存槽位 |
| 内存保护技术 | Advanced ECC先进内存保护技术及联机备用模式,可配置LRDIMM和UDIMM内存 |
| 内存可扩展数量 | 最大支持3TB内存 |
| 永久内存 | 支持24个Intel DCPMM数据中心级持久内存,提供官网链接和截图证明 |
| 内置硬盘类型 | 支持2.5"热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
| 内置硬盘实配规格 | ≥2块300GB SAS硬盘，热插拔 |
| 内置硬盘扩展 | ≥8个2.5寸硬盘槽位，可选≥16块2.5寸热插拔硬盘，后置2块，最多支持26个。 |
| NVMe硬盘 | 支持16个前置/2个后置 2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘 |
| 启动盘可选项 | 支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘 |
| 阵列控制器 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 。≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
| IO扩展插槽 | ≥11个PCIe 3.0可用插槽 |
| GPU | 支持8个企业级单宽GPU, 提供官网链接和截图证明 |
| ★网卡 | 配置≥4端口千兆口,≥2块8GB 单通道HBA光纤口 |
| 扩展网卡 | 可选1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb以太网卡或56Gb/100Gb IB/OPA卡； |
| 冗余电源 | 本次配置2个1200W热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 远程管理卡 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶；支持防火墙功能；支持3D海洋传感器 |
| 机箱保护 | 安全面板，机箱入侵检测 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目五年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 虚拟化软件：1批

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 厂商需通过中国信息安全评测认证中心的《信息安全服务资质标准》的信息安全服务一级资质认证。提供证明材料 |
| ★实配要求 | 此次投标所配虚拟化管理系统企业版软件License可用于管理16个物理CPU |
| 基本要求 | 具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现，支持对虚拟化内核层Hypervisor和虚拟机的安全防护，由虚拟化安全防护系统管理中心统一下发安全策略。提供功能截图 |
|  | 产品控制台上以虚拟机为单位，进行策略配置、部署和管理，为虚拟机提供防护，其中虚拟机皆无需安装任何客户端／代理便能由主机继承安全策略、防护，物理主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系，虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。 |
|  | 与虚拟化系统深度集成，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移，虚拟机安全防护策略对迁移无感知。 |
|  | 支持管理中心的堆叠，以实现对云平台的扩展的支持 |
|  | 可以保护Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Ingres等主流数据库服务器 |
|  | 可以保护Microsoft Exchange Server, Merak, IBM Lotus Domino, Mdaemon, Ipswitch, Imail, MailEnable Professional等主流邮件服务器 |
|  | 可以保护Ipswitch, War FTP Daemon, Allied Telesis等主流文件服务器 |
|  | 可以保护Computer Associates, Symantec, EMC等主流备份服务器 |
|  | 可以保护Symantec, Veritas等主流存储服务器 |
| AV模块功能要求 | 支持Windows和Linux操作系统无代理底层防病毒能力，不需要在虚拟服务器或虚拟桌面中部署安全防护代理 |
|  | 提供官方病毒码下载地址，支持在内网和外网环境下，对本地病毒特征库进行更新，实时追踪并保护最新动态威胁 |
| DPI模块功能要求 | 支持无代理底层网络数据包过滤，可以同时保护操作系统以及服务应用（数据库，Web，DHCP等），不需要在虚拟服务器或虚拟桌面中部署安全防护代理。 |
|  | 支持虚拟补丁功能，在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力。 |
|  | 支持防火墙功能，并且可集中控管防火墙策略，策略定制可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可保护所有基于IP通讯协议（TCP、 UDP、 ICMP 等）和所有框架类型（IP、ARP 等）。 |
|  | 支持防御应用层攻击、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击。 |
|  | 支持提供包含攻击来源、攻击时间及试图利用什么方式进行攻击等必要信息，并在事件发生时，立即自动通知管理员。 |
| 服务要求 | 厂商可根据用户需求提供高级别的服务承诺，如大客户专署服务、主动式服务、快速响应服务、在线技术支持服务等，可提供5×8的专业防毒服务 |
|  | 厂商本地化服务体系必须健全，厂商国内技术支持的人员数量不少于50人，能够为客户提供快速的本地化现场服务 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的五年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 业务存储：2台

单台配置要求：

| 指标项目 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 非OEM品牌 | 设备制造商是拥有自主知识产权且最主要的业务是存储产品的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段，提供IEEE的查询结果截图。 |
| 控制器 | 体系架构 | ★配置双控，最大可扩展≥16个SAN控制器扩展（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）； |
|  | 双控失效 | 本次配置的两个控制器同时出现异常（死机或软硬件故障等）时，系统能迅速自动修复,恢复正常运行状态，且保证缓存数据不丢失，上层业务不中断，提供官网功能截图； |
|  | 前端主机接口 | 支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、40Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，配置板载接口10 Gbps iSCSI≥4个，1Gbps iSCSI≥4个，8Gbps FC≥8个； |
|  | 后端硬盘接口 | 支持后端磁盘通道≥4个，SAS3.0规范，总带宽≥192Gb； |
|  | 支持主机数量 | 支持≥2048台主机，含多路径软件支持，未来增加任意平台、任意主机，不需要再支付相应的授权许可费； |
| 缓存 | 缓存 | 配置高速缓存≥64GB，双控最大可扩展到128GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； |
|  | 缓存保护 | 支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存; |
|  | 二级缓存 | 二级缓存扩展能力≥6.4TB，提供官网规格截图； |
| 硬盘系统 | 硬盘配置 | ★配置1.2TB 10000转SAS硬盘≥12块；每双控系统支持最大硬盘数≥1200块，提供官网规格截图，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； |
|  | 磁盘混插 | 支持SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘； |
| RAID | RAID类型 | 支持RAID 0、1、10、5、6等； |
| 硬盘安全管理 | 硬盘缓上电 | 支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险； |
|  | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  | 整盘故障容忍 | 单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断； |
|  | 单盘快速重建 | 支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟 |
| 兼容性 | 主机操作系统 | 支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； |
| 软件特性 | 双活 | ★配置阵列双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能： 1）两台存储阵列可以实现同时读写功能； 2）任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断； 3）任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步 |
|  | 快照 | 配置基于时间点的数据快照功能，要求存储设备同时支持COW及ROW快照，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个；支持快照视图功能，可对任意一个时间点的快照，生成多个快照视图，可并发进行多个视图拷贝任务；支持快照视图恢复及视图拷贝功能，支持将快照视图中变化的数据拷贝到生产数据卷中，同时支持将快照视图中所有数据拷贝到另一个与生产数据卷无关的独立LUN中，可用于临时数据分析、数据备份、数据克隆等场景；支持快照回滚并保留回滚的所有时间点，可根据需要回滚数据状态，防止因人为误操作造成数据丢失；支持在快照基础上再次创建快照，以保障快照数据安全； |
|  | 复制 | 支持基于IP的远程复制功能，要求对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备； |
|  | 无中断数据迁移 | 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移，提供官网功能截图及使用界面截图； |
|  | 热点数据分层 | 支持热点数据分层功能，系统自动将动态热点数据提升至固态硬盘中，以解决动态数据热点的性能问题。 |
| 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发； |
|  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
|  | 硬盘管理 | 支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建，提供硬盘监控界面截图；支持硬盘AI检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，包括筛查指纹、复位指纹、慢盘指纹、寿命指纹等，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建；支持按照预设策略预检测磁盘，提前发现磁盘错误；支持对硬盘的上电时间设置告警阈值以及告警事件开关； |
|  | 全面支持IPv6 | 配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等； |
|  | 巡检软件 | 配置自动巡检功能，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； |
| 维保服务 | 原厂维保 | 提供三年7*24小时原厂维保，原厂上门安装； |
|  | 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的五年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 光纤交换机：2台

单台配置要求：

| 指标项 | 技术规范及要求 |
| --- | --- |
| 端口类型 | 8Gb FC光纤接口，可自适应4Gb、2Gb 设备 |
| ★端口数量 | 24口8GB光纤交换机，激活8口并配置8块8GB SFP光模块 |
| 其他要求 | 配置机架安装套件，配8根5米长度 LC-LC多模光纤跳线。 |
| 安装 | 支持标准19英寸机架式安装 |
| 原厂维保 | 提供五年7*24小时原厂维保 |

#### 服务器接入交换机：2台

单台配置要求：

| 功能及技术指标 | 技术规范及要求 |
| --- | --- |
| ★整机交换容量 | ≥256Gbps |
| ★转发性能 | ≥96Mpps |
| 端口及硬件要求 | ≥24个10/100/1000M电口 |
|  | ≥4个SFP+万兆光端口 |
|  | 要求整机达全线速转发能力 |
| 线缆 | 单台配置1根SFP+电缆 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN |
|  | 支持基于协议的VLAN |
|  | 支持Voice VLAN |
|  | 支持Guest VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ |
|  | 支持VLAN Mapping |
| MAC表 | ≥32K |
| 三层路由功能 | 支持静态路由 |
|  | 支持RIPv1/v2、RIPng |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 |
|  | 支持VRRP/VRRPv3 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  | 支持流镜像 |
| 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 |
|  | 支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
| QoS | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力 |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping |
|  | 支持MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 |
|  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  | 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL |
|  | 支持双向ACL |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Check |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 虚拟化技术 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 实现单一IP管理 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离≥10KM |
| 管理及维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持WEB网管 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
| 资质认证 | 提供IPv4和IPv6入网许可证 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的五年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 边界防火墙：2台

单台配置要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 主控模块内存≥8G；2U盒式设备 |
| ★端口要求 | ≥16个千兆电口+2个千兆光口 |
| 硬盘要求 | 配置500G硬盘，可升级为1T硬盘 |
| ★扩展要求 | ≥2个扩展槽位，可扩展4PFC接口卡、4SFP插卡、4SFP+插卡 |
| 电源 | 实配内置固化双交流电源 |
| 产品性能 | 整机三层吞吐量≥6G 每秒新建连接数≥8万 最大并发连接数≥300万 IPSec VPN并发连接数≥1000 3DES加密≥1Gbps AES256加密≥1Gbps 整机DPI深度防御吞吐量≥1Gbps |
| 运行模式 | 支持①路由/NAT模式、②透明模式、③混合模式、④DPI bypass4种运行模式 |
| 可靠性要求 | 支持VRRP的链路备份 支持双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，单IP并实现主备/主主方式转发 |
| 一体化安全策略 | 支持基于应用、用户、源IP、源端口、协议、目的IP、目的端口、时间、VRF的访问控制。 可在统一页面配置“内容安全”（含IPS策略、数据过滤策略、文件过滤策略、防病毒策略、URL过滤策略）和自定义长连接老化时间。要求提供配置截图 |
| 基本功能 | 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 |
|  | 支持ASPF状态检查，协议包括：dns ¦ ftp ¦ h323 ¦ http ¦ sccp ¦ sip ¦ smtp ¦ gtp ¦ ils ¦ mgcp ¦ nbt ¦ pptp ¦ rsh ¦ rtsp ¦ sqlnet ¦ tftp ¦ xdmcp，支持时间段安全策略设置。 |
|  | 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能，IPsec支持IKEv1和IKEv2版本 支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥2000 能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接 提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC对接，支持BYOD解决方案 |
|  | 基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 支持病毒日志和报表 |
|  | 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化技术,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥16个，要求提供配置截图及公司盖章 虚拟防火墙支持VPN、NGFW等多业务 |
|  | 支持IPv6：修改为支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备 |
|  | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 |
|  | 支持防火墙\NAT日志 支持域间策略匹配日志 支持攻击防范\黑白名单日志 支持NAT444用户端口块溯源日志 支持IPV6防火墙及防攻击日志 IPV6 NAT64端口块溯源及会话日志 日志格式支持SYSLOG及二进制 日志开启会设备新建性能影响小于10% |
|  | 必须支持一对一、地址池等NAT方式 必须支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT 必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能 支持一个公网IP地址NAT无限连接 支持策略NAT ALG功能 支持NAT二进制日志 |
|  | 能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment |
| 应用审计 | 支持对IM、搜索引擎类、网络社区类、邮件类和文件传输类等应用的审计 |
| 服务器负载均衡 | 支持加权轮转、随机、加权最小连接、源ip地址hash、源ip地址和端口hash、目的地址hash、基于优先级等服务器负载算法 支持4层服务器负载均衡、7层服务器负载均衡、IPv6服务器负载均衡 支持SLB VIP安全防护功能 |
| 数据/文件过滤 | 支持HTTP/FTP/SMTP协议的数据/文件过滤 |
| 带宽管理 | 设置上行/下行最大带宽 设置上行/下行保证带宽； 可根据不同参数指定带宽通道（支持源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、应用或应用组、时间段、用户） 带宽通道支持父子通道 报文优先级匹配 支持流量优先级动作 支持每IP/每用户最大带宽 支持通道连接数限制动作 支持每IP/每用户连接数限制 重标记报文优先级 支持针对接口配置带宽 支持流量报表与日志（netstream、本地报表） |
| ★入侵防御（IPS） | 特征库规则数量≥37000条，要求提供配置截图 支持缺省/自定义策略 支持特征库手动、自动升级 支持预定义特征 支持自定义特征（可以通过snort文件导入自定义特征） 支持通过代理升级特征库 阻断/丢弃/允许/断开/重定向/捕获/日志 支持重定向报文 支持邮件告警 支持单独或组合配置特征动作 支持威胁日志（时间、威胁类型、威胁名称、源地址：源端口、目的地址：目的端口、协议、动作、捕获、虚拟系统） 支持威胁报表（威胁类型/应用/攻击者/攻击对象/威胁名称/用户/病毒名称） IPS日志支持xforward-for和CdnSrcIp字段提取和显示 |
| 应用协议识别 | 规则数量≥3400条 |
| 防病毒 | 规则数量≥37000条 |
| SSLVPN | 支持Web/TCP/IP三种接入方式，要求提供配置截图。 支持多种用户认证方式：本地认证、支持AAA认证、支持AAA计费、支持LDAP/AD、支持证书双因子认证、支持动态令牌、支持透传账户绑定的硬件信息信息到AAA、支持RADIUS Challenge方式短信认证、支持短信认证/邮件认证。 支持IPv6 SSLVPN。 支持集群化和虚拟化。 支持审计。 |
| Portal认证 | 支持Portal认证。 |
| PKI | PKI证书申请(PKCS 7 and PKCS 10) SCEP/CRL/OCSP |
| 智能管理 | 支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理 风险地图显示 攻击溯源功能 支持RBAC技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权 支持三权分立（管理员、日志查看员、操作审核员），相互制衡以保障业务系统的安全可靠, 要求提供配置截图 |
| 可维护性 | 支持会话表导出 支持在线抓包及问题诊断，提供截图。 |
| 配套管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3， 支持CONSOLE、TELNET、SSH V1.5管理方式 支持NTP时间同步 支持TR069协议，BIMS管理 支持NETCONF接口 |
| ★服务要求 | 设备提供五年免费保修，并提供3年AV,IPS,应用程序识别升级服务 签订合同时提供生产厂家商针对此项目的五年免费质保函原件；产品序列号对应的是宁波市海曙区中医医院。 |

#### 网管软件：1套

| 功能及技术指标 | 技术规范及要求 |
| --- | --- |
| 分布式部署功能 | 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的网元数>15000个 |
| 用户分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理 |
| 多平台支持 | 支持Windows、Linux平台及MS SQL、Oracle数据库，支持B/S架构 |
| 自动发现拓扑 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等 |
|  | 支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息 |
| 设备与用户统一管理 | 支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。 |
| 设备与流量分析统一管理 | 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。 |
| 故障管理 | 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能 |
| 告警智能分析 | 包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 |
| 性能管理 | 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警 |
| 提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态。 |
| 虚拟网络管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |
| 设备配置集中管理 | 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置 |
| 批量的设备配置备份和恢复 | 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。 |
| 多厂商设备配置及软件管理 | 支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件 |
| 基线化的设备配置变更审计 | 提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理，将每个设备相关的配置文件划分为三种版本：基线、普通、草稿。便于管理员识别、管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性 |
| 支持设备软件智能升级 | 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失 |
| Syslog分析 | 接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap）， |
| 业务联动控制 | 根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、IPS、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息。 |
| IP地址管理 | 实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。 |
| IP地址绑定、监控 | 对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的机器更换了IP地址，或者其它机器冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过IP/MAC绑定，能有效的防治网络IP地址使用冲突或盗用的现象 |
| 非法接入设备监控 | 对接入设备MAC地址进行监控，如果其它MAC地址接入到该接口，或者该MAC从其它设备接口接入网络，系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了MAC接入违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过MAC/接口绑定，能有效的防止网络中非法设备接入的现象 |
| 全网VLAN管理 | 全网VLAN管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除VLAN，并能够方便地对VLAN内的设备进行管理，对access端口、trunk端口、hybrid端口和VLAN进行批量配部署 |
| VLAN拓扑 | VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过。 |
| 多种报表展示 | 提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示：包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY 散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等 |
| 周期性报表机制 | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱 |
| 报表导出格式 | 可以直接打印或传真报表，也可以选择将报表导出。导出的格式包括Microsoft Word（RTF）、Microsoft Excel、HTML、PDF、XML、CSV、TXT等 |
| 数据转储 | 提供对操作日志和告警信息自动转储功能，对于满足转储条件的操作日志和告警、事件信息会被系统备份成文件后存储到指定目录下，并把转储的数据从系统中删除。 |
| 双机热备 | 主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。 |
| 双机冷备 | 备份主服务器数据库数据，并发送到备份服务器，同时备份服务器自动还原数据库；当主服务器异常，备机可随时替代主服务器工作。 |
| 单机数据库备份 | 支持手动或定时备份指定数据库数据。提供界面方式的可视化管理，并支持FTP等方式将备份文件上传。 |
| 单机数据库还原 | 支持在指定数据库上使用备份的数据库文件进行还原操作。提供界面方式的可视化管理 |
| 管理第三方设备 | 支持管理第三方设备：新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。 |
| 离线超时 | 超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间。提供软件页面截图 |
| 支持多种终端无差别访问 | 无差别访问，支持PC、手机、IPad等无差别访问 |
| 配置要求 | 本次配置50个授权 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的五年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 原有设备扩容：1批

| 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原有服务器内存扩容 | HP 16GB PC3L-12800R (DDR3-1600) 内存适用GEN8 | 条 | 8 |
| 原有服务器硬盘扩容 | HP 600G 10K SAS 2.5英寸 | 块 | 8 |
| 杀毒软件扩容 | 原有杀毒软件终端扩容100点，服务器端扩容10点，五年升级服务 | 批 | 1 |

#### 边界流量清洗：1批

| 指标项 | 招标文件技术需求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 1 专网防火墙：根据区卫健局对专网侧白名单的部署要求，做到本院至区卫健局、市卫健局、省厅等目的主机之间的基于地址、端口、服务、应用、用户、时间的访问，根据业务需求，进站/出站安全规则精确到IP+端口级别，只开放业务所需端口，其他端口一律禁止； |
|  | 2租赁机房与本地机房间部署边界防火墙，用于服务器与内网直接的访问控制，要求做到ip+端口级的进出访问控制规则，并根据要求实时更新； |
|  | 3★策略实施过程中业务不得中断，投标商在投标文件中必须列明到区卫健局、市卫健局、省厅及政务网的应用名称、列表、端口，而不是由业主提供，合同签订时提供所投品牌的白名单策略截图，且提供的业务列表是真实可行，符合医院及卫健局真实情况的；不得提供模糊或虚假列表，业主将一一核对。 |
|  | 4在设备维保期间，业主如需增加新的业务，中标方须增加相应的策略，如业务端口不明确，中标方有义务辅助用户查看相关业务所需端口，并完成配置。 |
|  | 5中标方应及时优化访问控制策略列表，并保证访问控制规则数量最小化； |
|  | 6在设备维保期间，定期查看防火墙运行情况，并分析策略日志，至少每月一次的流量分析报告，能够帮助业主定位到异常主机，并提供相应的解决方案； |
|  | 7外网防火墙：根据业主要求对外网侧配置相应安全防护策略，并分析策略日志，至少每月一次的流量分析报告，能够帮助业主定位到异常主机，并提供相应的解决方案； |
|  | 8增加医保区域安全策略（白名单IP+端口模式），投标时须提供医院与医保中心之间的业务列表及端口清单，确保实际可用； |
|  | 9增加政务外网/财务网侧安全策略（白名单IP+端口模式），投标时须提供与政务外网/财务网侧的业务列表及端口清单，确保实际可用； |

#### 业务系统迁移服务：1批

| 序号 | 项目指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 投标方需对现有业务系统了解熟知相关软硬件配置情况，且能熟练掌握服务器及虚拟化系统的操作。具有机房切换相关经验。 ★投标文件中应绘制较为准确的网络拓扑结构图、云计算架构图，机柜设备上架示意图； |
| 2 | 项目勘查 | 欢迎各投标单位进行现场勘查，了解项目情况。勘察时间：2020年×月×日上午9点30分，在海曙区中医医院一楼大厅统一集合，过时不候。 投标时提供现场踏勘报告，描述现场踏勘情况，便于业主和评标专家了解投标方对项目的了解情况。 联系人： 联系电话： |
| 3 | 项目协调人 | 因本次迁移涉及内容较多，投标技术方案中需指定具备专业证书的技术人员负责响应招标单位的需求、统筹协调迁移服务等，提供相关技术证书。 |
| 4 | 平滑迁移 | ★将业务平滑迁移，要求新老院区之间临时增加≥1条裸光纤链路，用于业务迁移和平滑过渡，要求新数据中心搭建和业务逐步迁移时，新老院区的网络均能够正常使用，迁移不得影响医院正常业务开展，迁移保证数据不丢失，搬迁结束后该链路撤销； 要求本次报价包含原有业务迁移费用（院方要求新装或升级业务除外），包括但不限于HIS数据库迁移，LIS数据库迁移，PACS数据库迁移等。 |
| 5 | 服务支持 | ★要求迁移及迁移后提供24小时的电话服务支持，不限次。电话响应在15分钟以内，电话支持无法解决问题的情况下2小时内到达现场 |
| 6 | 服务器及存储设备迁移 | 本次迁移包括（但不限于）现有清单所列服务器及存储，具体以实际勘察为准，迁移期间所产生的费用，如交通，人力等由投标单位承担。 |
|  |  | 投标单位需充分了解本项目交付及要实现的技术要求和难度，迁移前对服务器及存储设备进行一次全面的检测并记录操作系统安装、设备软硬件的配置调整、存储空间分配、设备固件版本升级等，并输出相应文档。 |
|  |  | 在迁移过程中，服务器或存储设备因外力或技术原因导致损坏的，维修所产生的费用由投标单位承担（不可抗拒的原因除外）。 |
|  |  | 投标单位在投标时需提供详细的服务器、存储迁移方案。 |
|  |  | 因本次迁移涉及虚拟化、云计算内容较多，而迁移的内容较为重要，投标技术方案中需安排具有相关项目经验的人员参与迁移。 |
| 7 | 网络及安全设备迁移 | 本次迁移包括（但不限于）现有清单所列网络产品及安全产品，具体以实际勘察为准，迁移期间所产生的费用，如交通，人力等由投标单位承担。 |
|  |  | 投标单位需充分了解本项目交付及要实现的技术要求和难度，迁移前对所有网络设备、安全设备设备进行一次全面的检测并记录设备配置，网络拓扑图，安全策略等，并输出相应文档。 |
|  |  | 投标单位在投标时需提供详细的网络、安全设备迁移方案。 |
|  |  | 因本次迁移涉及较多高端网络设备，其配置内容较多又较为复杂，一旦网络中断将引起严重的后果，投标技术方案中需安排不少于2名具备高级网络工程师证书的人员(提供证书复印件)参与迁移。 |
| 8 | 其它设备迁移 | 投标单位需充分了解本项目交付及要实现的技术要求和难度，迁移前对所有其它设备进行一次全面的检测并记录设备配置，策略等信息，并输出相应文档。 |
| 9 | 回退方案 | 因保障业务的连续性，投标单位需提供详细的回退方案，以备紧急情况下使用。 |
|  |  | 回退组人员：回退组人员需不同于实施组人员，根据技术要求，投标技术方案中需安排不少于2名具备厂家认证的高级网络工程师（提供证书复印件）参与回退。 |
| 10 | 备件库 | 投标单位具有备件库，具有能够覆盖本次所有迁移设备的备件保障能力。 |
| 11 | 其它要求 | 项目文档： 投标方需提供本次迁移涉及的各类文档、表格，包括但不限于：迁移设备登记表，人员安排清单\故障处理单和项目实施日志等等。 根据实际迁移结果,出具结果分析报告.分析有关迁移内容及结果 |
|  | 软件迁移要求 | 涉及软件迁移的系统包括但不限于LIS系统、医疗移动平台系统、财务及OA系统、药监、心电图系统、健康小屋应用等系统。 迁移的内容包括应用系统的部署、数据的迁移、系统的测试及联调等,且提供相关厂家迁移保障证明 |
| 12 | 竣工及培训 | 技术人员在验收完成后留场进行项目的交接工作，向甲方的技术负责人员进行项目交接，为甲方技术人员演示各种网络故障的分析、排除方法，网络设备的维护调试方法，以及技术文档的使用方法，在规定的时间内完成项目交接工作，在征得甲方同意后离场，整个项目施工阶段结束。 |

#### IDC机房托管服务：1个机柜

| 序号 | 项目指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周围环境 | 远离腐蚀性气体、粉尘、强振动源和强噪声源、强电磁辐射源 |
| 2 | 抗震设防 | 乙级 |
| 3 | 耐火等级 | 二级 |
| 4 | 机房承重 | 16KN/㎡ |
| 5 | 防水等级 | 二级 |
| 6 | 防洪 | 机房（含电源机房）选择在不易受洪水淹灌的地方，机房（含电源机房）地面至少高于历史最高洪水水位0.5m以上 |
| 7 | 消防系统 | 具备气体消防系统 |
| 8 | 空调系统 | 主采用风冷制冷系统 |
| 9 | 机房接地 | 采用建筑物本体综合接地 |
| 10 | 电源防雷 | 采用专业防雷产品，符合IEC、IEEE、CCITT、UL、BS等相关标准 |
| 11 | 机房温度 | 21~25℃ |
| 12 | 机房湿度 | 40~70% |
| 13 | 市电引入等级 | 一类市电 |
| 14 | 应急供电 | 配备固定发电机组、车载式应急发电机，市电断电后油机自动启动投入发电，确保UPS输入中断时间≤0.5小时 |
| 15 | UPS电源 | 提供双路UPS 电源 |
| 16 | 电池后备时间 | 系统时间≥0.5小时 |
| 17 | 机房环境监控 | 具备机房环境监控系统 |
| 18 | 安防系统 | 具备7*24小时视频监控，保存时间≥3月，具备门禁系统 |
| 19 | 值守服务 | 机房具有专人7*24 小时现场值守 |
| 20 | 机柜供电保护 | 每个机柜需提供2路UPS供电，至少提供主备各10路国标10A或16A 电源空开（其中至少主备各2路16A）输出； |
| 21 | 机柜功率 | 单机柜所配设备额定功率满足本项目需托管设备运营要求； |
| 22 | 辅材 | 提供相关的机柜辅材（机柜挡板、机柜螺丝）； |
| 23 | UPS输出 | UPS输出需满足零地电压<1伏； |
| 24 | 机柜空间 | 机柜上方和前后方均应留有足够空间，便于日常维护，同时具有好的回风环境； |

#### 主备机房互联裸光纤：1对

| 序号 | 项目指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 点对点直连 | 提供2路云机房（主机房）至新院备机房的点对点直连裸光纤 |
| 2 | 光衰 | 每路裸光纤的实测光衰值必须承诺在合理可用值（不超过-20dB） |
| 3 | 链路服务 | 光纤链路须提供7×24小时的维护服务，须指定专人客户经理，在服务期内接到报修电话须在15分钟内响应，并在2小时内赶到现场实施维修，8小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告 |
| 4 | ★双路由 | 2路裸光纤通过不同运营商走不同地理路径交付，任一一路光纤链路断开不影响系统正常运行 |

#### 主备机房5G无线备份链路：1套

| 序号 | 项目指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带宽 | 上下行带宽要求不小于100Mbps |
| 2 | 安全 | 要求接入内网，与互联网相隔绝 |
| 3 | ★热切换 | 2路裸光纤同时中断时可自动切换至5G无线备份链路，投标方须充分评估项目情况，本次项目报价包含应急使用时的5G流量，院方不再另行付费购买流量 |

#### 内网核心交换机：2台

单台配置要求：

| 功能及参数指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机性能 | 交换容量≥19Tbps |
|  | 包转发率≥2880Mpps |
| ★槽位要求 | 整机槽位数≥3；主控槽数≥2,满足1+1冗余； |
|  | 支持100G接口，单板密度≥4个；支持40G接口，单板密度≥24个；支持万兆接口，单板密度≥48个； |
|  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； |
|  | 支持千兆无源光口EPON OLT接口端口密度≥24； |
| 路由协议 | 支持IPv6，支持静态路由、支持RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4+ for IPV6，ISISv6，支持等价路由，路由策略，策略路由，支持IPv4和IPv6双协议栈； |
| 虚拟化 | 虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  | 虚拟化（1: N）：支持1:N虚拟化功能,支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离 |
|  | 纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能，支持将汇聚和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把接入设备作为一块远程接口板加入核心设备，实现扩展I/O端口能力和行集中控制管理的目的 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
| 业务扩展 | 支持独立的专用硬件业务模块：应用控制网关业务板模块，无线控制器模块，防火墙业务板模块，千兆负载均衡业务模块，IPS业务模块NetStream业务板模块 |
|  | 满足单个安全多业务模块性能要求：吞吐量最大可超过39G吞吐，并发连接数量超过2000W，最大新建连接数超过60W。 |
|  | 满足单个Netstream流量统计业务模块特性：流表数量可达1500W，流量统计性能超过39G吞吐； |
|  | 满足单个负载均衡业务模块特性：支持最高7层业务负载均衡。支持最大20G以上的吞吐量，可承载至少1500W的并发连接数量 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准； 支持普通模式和Openflow 模式切换; 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持出方向ACL，以便于灵活实现QoS； 支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证； |
| VxLAN | 支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告 |
| QoS | 至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持出方向的流量限速功能（Egress Car）； |
| MACsec技术 | 支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务。 |
| 可靠性 | 支持主控，电源风扇冗余； 支持所有单板支持热插拔； 支持RRPP、ERPS、RPR； 支持CPU保护技术； |
| 有线无线一体化 | 融合业务特性 支持无线业务插卡，可实现苹果、安卓终端的无线定位功能； 无线AC插卡可支持四虚一功能，虚拟化AC提供统一管理界面，统一的IP地址，叠加每块AC板卡的license授权； |
| 安全特性 | 支持全面的安全防护功能，具备四到七层的安全防护、负载均衡特性、并具备安全资源虚拟化等特性 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 资质证书 | 提供工信部入网证 |
| ★配置要求 | 1、实配双主控引擎； |
|  | 2、配置电源模块数量≥2 ； |
|  | 3、配置万兆光口≥8个,千兆光口≥24个，千兆电口≥24个； |
|  | 4、单台配置40个单模千兆光模块，1根SFP+电缆 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 内网24口接入交换机： 2台

单台配置要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 要求与内网核心交换机相同品牌 |
| ★交换容量 | ≥336Gbps |
| ★转发性能 | ≥51Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表≥16K |
|  | 路由表容量≥1k（支持OSPF） |
|  | ACL：≥512K |
| 接口类型 | 端口形态： |
|  | ≥24 *10/100/1000TX，≥4*SFP |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  | 最大堆叠带宽≥16G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 | 支持黑洞MAC地址 |
|  | 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
|  | 支持基于端口的VLAN |
|  | 支持QinQ |
|  | 支持Voice VLAN |
|  | 支持协议VLAN |
|  | 支持MAC VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 链路聚合 | 支持GE端口聚合 |
|  | 支持静态聚合 |
|  | 支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
|  | 支持最多8个端口聚合； |
|  | 支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议） |
|  | 支持Smartlink; |
|  | 支持RSTP功能 |
|  | 支持MSTP功能 |
|  | 支持PVST功能 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； |
|  | 支持基于端口的限速； |
|  | 支持基于流的重定向； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于512条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| DHCP | DHCP client |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持DHCP Snooping trust |
|  | 支持DHCP Snooping option 82 |
|  | 支持DHCP Server |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 |
|  | 支持SSH2.0 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持 802.1X |
|  | 支持端口安全 |
|  | 支持MAC地址认证 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持HTTPs |
|  | 支持EAD |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持iMC网管系统 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 内网48口接入交换机墙：14台

单台配置要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 要求与内网核心交换机相同品牌 |
| ★交换容量 | ≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
| ★转发性能 | ≥87Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  | 千兆光接口≥4个 |
| 性能指标 | MAC地址表≥16K,提供官网截图和链接证明； |
|  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  | ACL：1K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 支持SAVI源地址检测。 |
|  | 支持BFD检测。 |
|  | 内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理，提供对外官网截图说明。 |
| 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  | 支持Smartlink链路技术 |
| 绿色节能 | 支持端口节能 支持一键式节能 支持EEE； |
| 防雷能力 | 支持10KV防雷。提供对外官网相关截图。 |
| 资质 | 为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供说明复印件； |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 24口供电交换机：6台

单台配置要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口及硬件要求 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 |
|  | ≥4个千兆光接口 |
| ★交换容量 | ≥256Gbps |
| ★包转发速率 | ≥96Mpps |
| ★供电 | 支持PoE+供电 最大功率: AC: ≥385W DC: ≥740W （RPS） 端口最大功率:≥30W |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K） |
|  | 支持MAC VLAN |
|  | 支持GVRP |
|  | 支持GUEST VLAN |
| 端口聚合 | 支持LACP |
|  | 支持手工聚合 |
|  | 支持最大端口聚合组：端口数/2,每组支持≥8GE聚合 |
| MAC | ≥8K |
| 组播 | 支持IGMP Snooping﹑MLD Snooping v1/v2 |
|  | 组播VLAN |
| 堆叠 | 支持智能堆叠技术 |
|  | ≥32台 |
| ACL | 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 |
|  | 支持基于端口、VLAN下发ACL |
|  | 支持基于时间段（Time Range）的ACL |
|  | 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| 管理 | 支持命令行接口﹑Telent﹑Console口进行配置 |
|  | 支持SNMP v1、v2和v3 |
|  | 支持IPv6 Host，实现IPv6管理 |
|  | 支持电缆检测功能 |
|  | 支持端口环回检测 |
|  | 支持系统日志﹑分级告警﹑调试信息输出 |
| 安全 | 支持IEEE 802.1x认证/集中式MAC地址认证 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持AAA&RADIUS认证 |
|  | 支持IP+MAC+端口绑定 |
| 端口镜像 | 支持N：1端口镜像 |
|  | 支持流镜像 |
| 认证报告 | 提供入网许可证 |
| 防雷 | 信号端防雷≥6KV，电源端防雷≥6KV |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 外网核心交换机：1台

| 功能及参数指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机性能 | 交换容量≥19Tbps |
|  | 包转发率≥2880Mpps |
| ★槽位要求 | 整机槽位数≥3；主控槽数≥2,满足1+1冗余； |
|  | 支持100G接口，单板密度≥4个；支持40G接口，单板密度≥24个；支持万兆接口，单板密度≥48个； |
|  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； |
|  | 支持千兆无源光口EPON OLT接口端口密度≥24； |
| 路由协议 | 支持IPv6，支持静态路由、支持RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4+ for IPV6，ISISv6，支持等价路由，路由策略，策略路由，支持IPv4和IPv6双协议栈； |
| 虚拟化 | 虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  | 虚拟化（1: N）：支持1:N虚拟化功能,支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离 |
|  | 纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能，支持将汇聚和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把接入设备作为一块远程接口板加入核心设备，实现扩展I/O端口能力和行集中控制管理的目的 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
| 业务扩展 | 支持独立的专用硬件业务模块：应用控制网关业务板模块，无线控制器模块，防火墙业务板模块，千兆负载均衡业务模块，IPS业务模块NetStream业务板模块 |
|  | 满足单个安全多业务模块性能要求：吞吐量最大可超过39G吞吐，并发连接数量超过2000W，最大新建连接数超过60W。 |
|  | 满足单个Netstream流量统计业务模块特性：流表数量可达1500W，流量统计性能超过39G吞吐； |
|  | 满足单个负载均衡业务模块特性：支持最高7层业务负载均衡。支持最大20G以上的吞吐量，可承载至少1500W的并发连接数量 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准； 支持普通模式和Openflow 模式切换; 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持出方向ACL，以便于灵活实现QoS； 支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证； |
| VxLAN | 支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告 |
| QoS | 至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持出方向的流量限速功能（Egress Car）； |
| MACsec技术 | 支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务。 |
| 可靠性 | 支持主控，电源风扇冗余； 支持所有单板支持热插拔； 支持RRPP、ERPS、RPR； 支持CPU保护技术； |
| 有线无线一体化 | 融合业务特性 支持无线业务插卡，可实现苹果、安卓终端的无线定位功能； 无线AC插卡可支持四虚一功能，虚拟化AC提供统一管理界面，统一的IP地址，叠加每块AC板卡的license授权； |
| 安全特性 | 支持全面的安全防护功能，具备四到七层的安全防护、负载均衡特性、并具备安全资源虚拟化等特性 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 资质证书 | 提供工信部入网证 |
| ★配置要求 | 1、实配双主控引擎； |
|  | 2、配置电源模块数量≥2 ； |
|  | 3、配置万兆光口≥8个,千兆光口≥24个，千兆电口≥24个； |
|  | 4、单台配置12个单模千兆光模块 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 外网24口接入交换机：1台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
| ★转发性能 | ≥108Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个 |
|  | 万兆光接口≥4个 |
| 性能指标 | MAC地址表≥16K； |
|  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  | ACL：1K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 支持SAVI源地址检测。 |
|  | 支持BFD检测。 |
|  | 内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理 |
| 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  | 支持Smartlink链路技术 |
| 绿色节能 | 支持端口节能 支持一键式节能 支持EEE； |
| 防雷能力 | 支持10KV防雷。提供对外官网相关截图。 |
| 资质认证 | 提供产品工信部入网证 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 外网48口接入交换机：3台

单台配置要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
| ★转发性能 | ≥144Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  | 万兆光接口≥4个 |
| 性能指标 | MAC地址表≥16K； |
|  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  | ACL：1K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持时间段（Time Range）ACL |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 支持SAVI源地址检测。 |
|  | 支持BFD检测。 |
|  | 内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理 |
| 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术 |
|  | 支持Smartlink链路技术 |
| 绿色节能 | 支持端口节能 支持一键式节能 支持EEE； |
| 防雷能力 | 支持10KV防雷 |
| 资质认证 | 提供产品工信部入网证 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 医保路由器：1台

| 功能及技术指标 | 技术规范及要求 |
| --- | --- |
| 包转发能力 | ≥9Mpps,官网有两个指标的以小的为准 |
| ★固定接口数 | ≥3个千兆接口，其中Combo口≥2； |
| 接口模块插槽 | ≥8，单槽位最大支持24端口千兆电口 |
| 支持端口类型 | 支持E1、FE、GE、POS、CPOS、TD3G、4GLTE、CDMA2000、同异步串口等 |
| 电源 | 内置电源，支持（1+1）冗余内置模块化电源 |
| 内存 | ≥2G |
| 虚拟化 | 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备 |
| IPv4路由 | 支持静态路由； 支持动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS |
| IPv6 | 支持静态路由 支持动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP |
| 广域网优化 | 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率 |
| 嵌入式自动化架构 | 支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的邮箱 |
| 3G | 支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等 |
| MPLS | 支持协议：LDP、Static LSP L3VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN： Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份 支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 |
| 管理与维护 | 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过U盘和短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退 |
| 安全防护功能 | 支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口，支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性 |
| 品牌认知度 | 提供设备进网许可证； |
| 合规性 | 保证医保的合规性，品牌型号须符合异地医保要求，并提供相应证明。 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 无线控制器：1台

| 功能及技术指标 | 技术规范及要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与核心交换机同品牌； |
| 整机性能 | 内置CPU不少于4个独立内核；可以虚拟16个内核； |
| ★端口要求 | 配置千兆SFP Combo口≥8； |
| 电源 | 可插拔电源，1+1冗余备份，支持交流或直流；本次实配双电源； |
| ★管理性能 | 最大管理AP数≥256；可配置AP数≥512；本次配置48个AP管理授权； |
| 虚拟化 | 支持星型IRF模型，采用二层网络（虚拟成一个中心点）连接多台设备，将多台设备以星型拓扑连接在一起，虚拟化成一台分布式设备，星型IRF中一台设备安装License，其他设备可共享使用； |
| 用户数限制 | 支持：基于SSID、Radio的用户数限制 |
| 无线用户隔离 | 支持无线VLAN的无线用户二层隔离，基于SSID的无线用户二层隔离 |
| 备份 | 支持AC间1+1备份 AC间AP数负荷分担 Remote AP DHCP Server双机热备 |
| 管理方式 | 支持：WEB、SNMP v1/v2/v3、RMON等 |
| 分层AC架构 | 由一个总的核心层管理AC下挂多个本地接入层AC，接入层AC直接下挂AP。核心链路带宽和核心层AC转发能力不再成为瓶颈，核心层AC集中控制，接入层AC和下挂AP能够方便实现自动升级和配置同步 |
| 认证功能 | 支持无感知认证； |
| 配置方式 | 支持：WEB、CLI、TELNET、FTP等 |
| 支持智能业务感知 | 为有线和无线用户提供基于用户角色的应用层安全、QOS和转发策略。通过智能业务感知功能，可以指定谁能访问网络，他的各种应用（如http, ftp等）能访问的网络范围以及允许的网络带宽。 |
| 无线定位 | 支持无线定位功能 |
| 识别报文7层特征 | 配合防火墙/IPS设备，更可以实现移动园区的7层立体安全防御，满足真正的从无线(802.11)到有线(802.3)端到端安全防护需求； |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 无线ap1：32台

单台配置要求：

| 技术指标 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| 协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 |
| ★工作频段 | 2.4GHz和5GHz |
| 接口 | ≥1个10/100/1000以太网接口 |
| 发射功率 | ≥20dBm |
| ★空间流数 | ≥4 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 天线 | 内置天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi) |
| 功耗 | 整机最大功耗≤13W |
| 终端负载均衡 | 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 无线链路层安全监控防御(WIPS) | 能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。 |
|  | 基于WIPS的钓鱼AP检测，不法人员通过仿冒SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。 |
| 无线物理层安全监测功能（频谱防护） | 配合无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。 |
|  | 当开启蓝牙设备、微波炉等非WiFi干扰设备时，频谱防护管理界面中可以在快速变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表直观地显示出干扰信号对信道质量造成的影响，并且能够在干扰设备列表中识别出干扰源的类型； |
| 报文过滤 | 支持 |
| 管理 | 支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 无线ap2：12台

单台配置要求：

| 技术指标 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 150 mm × 86 mm × 35mm |
| 工作模式 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| 协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作； |
| ★工作频段 | 2.4GHz和5GHz |
| LAN接口 | ≥4个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| WAN接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 特殊接口 | 标准USB接口≥1个 |
|  | Micro USB接口≥1个 |
| ★发射功率 | ≥20dBm |
| ★空间流数 | ≥4 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 天线 | 内置低辐射全向天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于8W |
| 终端负载均衡 | 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 无线链路层安全监控防御(WIPS) | 能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。 |
|  | 基于WIPS的钓鱼AP检测，不法人员通过仿冒SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。 |
| 无线物理层安全监测功能（频谱防护） | 配合无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。 |
|  | 当开启蓝牙设备、微波炉等非WiFi干扰设备时，频谱防护管理界面中可以在快速变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表直观地显示出干扰信号对信道质量造成的影响，并且能够在干扰设备列表中识别出干扰源的类型； |
| 报文过滤 | 支持 |
| 管理 | 支持TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 虚拟呼叫终端软件：73套

| 系统模块 | 具体功能设计 |
| --- | --- |
| 虚拟呼叫终端软件 | 1、登录--医生通过HIS系统的用户名、密码登录虚拟叫号程序。虚拟叫号程序根据登录信息，智能化的同步“壁挂机”上的当值医生信息。 |
|  | 2、顺呼--按患者排队队列呼叫下一个患者。顺呼操作时，一级分诊屏、二级分诊壁挂机同时响应。 |
|  | 3、支持选呼，医生可以依据病人情况，查看病人信息，有选择性的呼叫病人就诊。 |
|  | 4、重呼--用于对候诊患者的重复呼叫。重呼操作时，只进行语音响应，显示画面不做改变。 |
|  | 5、支持忽略，医生按下一个呼叫病人，病人没有来就诊，医生可以按忽略键，当前病人依据排队设置规则后移几位，同时按顺序呼叫下一个病人； |
|  | 6、支持显示队列详细信息，依据需要显示不同状态病人，显示队列详细信息，支持等待呼叫、已叫号病人、过号病人、复诊病人、弃号病人等状态病人显示 |
|  | 7、支持弃号，多次呼叫病人，病人还是没有来就诊，依据排队设置规则或弃号者医生主动手动弃号； |
|  | 8、停诊，医生有事离开，可以点停诊键，护士站等会提示当前医生停诊。 |
|  | 9、变更，通过变更操作，可变更到本科室范围其他队列。其中，专家门诊队列仅限专家本人呼叫 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 诊室综合服务终端：73台

| CPU | ARM Cortex-A7 八核，主频2.0GHz |
| --- | --- |
| GPU | 四核 PowerVR SGX544 |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | EMMC8GB |
| 系统 | Android |
| 尺寸 | 19.5英寸；IPS 全视角； |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 裸机尺寸 | 长467mm*宽277mm*高38mm（±2mm) |
| 外壳 | 外观模具成型，要求采用绝缘阻燃材质，提供原料的检测报告证明。 |
| 液晶屏亮度 | ≥250cd/m2 |
| 数据接口 | USB2.0*2/Micro-USB*1；以太网接口：10M/100M自适应以太网；串口2个； |
| 网络 | 支持以太网、支持WiFi； |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 时钟 | RTC实时时钟 |
| 音频输出 | 左右声道输出,内置双路，8R/5W*2功放 |
| 高清视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 |
| 图片格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF |
| 系统后台 | 支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、FTP文件管理 |
| 物联网 | 支持LoRa低功耗无线物联网模块接入 |
| 功率 | 整机额定功率：≤35W 待机功率：≤1W |
| 工作电压 | AC220V 50HZ |
| 3C认证 | 提供产品3C认证证明 |
| 外壳 | 外观模具成型，要求采用绝缘阻燃材质，提供原料的检测报告证明。 |
| 专利证书 | 提供专利证明 |
| 定时开关 | 支持设备定时开关机 |
| 系统管理 | 支持数字证书做数字签名，防止病毒及其它程序安装 |
| 系统升级 | 支持USB升级，TF卡升级 |
| 预留 | 显示屏预留以下接口，方便将来扩展应用：预留电容触摸，10点电容触控；预留模具一体扩展医保卡读卡器、磁卡就诊卡读卡器、非接触式健康卡读卡器 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 诊区自助签到机：12台

| 材质 | 钣金外壳 |
| --- | --- |
| 主板 | 17mm*17mm工控主板，CPU J1900 四核 CPU 1.8GHz |
| 内存 | 4GB |
| 固态硬盘 | 128G |
| 尺寸 | 21.5英寸 |
| 屏显比例 | 16:09 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 音频接口 | Headphone |
| 数据接口 | 6个USB口，2个外接，4个内置；4个内置串口 |
| 通信接口 | 1个，10M/100M/1000M 自适应以太网 |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 功率 | 整机额定功率：≤80W 待机功率：≤1W |
| 工作电压 | AC220V 50HZ |
| 声音输出 | 8Ω/3W |
| 外观 | 防尘防爆处理 |
| RFID感应卡 | 支持RFID感应卡 |
| 磁卡读卡器 | 支持磁卡读卡 |
| 医保卡读卡器 | 支持医保卡读卡 |
| 二维码、电子健康卡 | 支持二维码，电子健康卡读卡 |
| 打印机 | 预留支持80mm热敏打印机； |
| 摄像头 | 预留支持人脸识别支付宝摄像头； |
| 定时开关 | 支持设备定时开关机 |
| 3C认证 | 提供产品3C认证证明 |
| 外壳 | 外观模具成型，要求采用绝缘阻燃材质，提供原料的检测报告证明。 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 电视机：37台

| 屏幕尺寸 | 55英寸屏幕 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 视频显示格式 | 超高清4K |
| 能效等级 | 二级 |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 产品品类 | LED电视,超高清电视,智能电视 |
| 颜色 | 黑色 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 接收制式 | PAL,NTSC |
| 扬声器数量 | 4个 |
| 接口类型 | USB接口,HDMI接口,网络接口 |
| HDMI接口数量 | 2个 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 视频控制终端(安卓)：37台

| CPU | ARM Cortex-A7 , 八核，最高主频2.0GHz |
| --- | --- |
| GPU | PowerVR SGX544 |
| 内存 | 1G |
| 内置存储器 | EMMC/8G |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 操作系统 | Android |
| 系统桌面 | 定制的安卓桌面 |
| 系统管理 | 支持数字证书做数字签名，防止病毒及其它程序安装 |
| 系统后台 | 支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、FTP文件管理 |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 网络支持 | 以太网、支持WiFi |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG等 |
| USB2.0接口 | 1个USB OTG/HOST 2个USB HOST （共3个USB） |
| 串口 | 2个串口插座（2个普通串口） |
| 以太网 | 1个，10M/100M自适应以太网 |
| SD卡 | TF卡 |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出,720P输出 |
| 音视频输出 | 左右声道输出,内置双路，8R/5W*2功放 |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 系统管理 | 支持数字证书做数字签名，防止病毒及其它程序安装 |
| 3C认证 | 提供产品3C认证证明 |
| 外壳 | 外观模具成型，要求采用绝缘阻燃材质，提供原料的检测报告证明。 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 无线按钮：70台

| 序号 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 1 | 产品名称：T—工程无线呼叫器 |
| 2 | 产品型号：HY-2610T1-B20T |
| 3 | 产品尺寸：6×8.5×3cm |
| 4 | 产品净重：0.12 |
| 5 | 按键数量：1个 |
| 6 | 外壳材料：PC+ABS加厚（台湾进口），硅胶按键 |
| 7 | 表面处理：原色抛光 |
| 8 | 产品颜色：白色ABS双层壳体，红色硅胶按键 |
| 9 | 耐磨强度：负重375克40圈纸带磨擦 |
| 10 | 外层按键：硅胶 |
| 11 | 调制方式：FSK（调频FM） |
| 12 | 发射功率：20毫瓦 |
| 13 | 发射频率：315.6MHz |
| 14 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 语音控制终端：6台

| 外壳 | 材料采用PC材质 |
| --- | --- |
| 颜色 | 标配黑色 |
| CPU | ARM Cortex-A7 双核，主频1.2GHz |
| GPU | ARM Mali400MP2 |
| 内存 | 1GB |
| 外存储 | eMMC 8GB |
| 系统 | Android |
| 音频接口 | Headphone |
| 数据接口 | USB2.0*1/Micro-USB*1 |
| 通信接口 | 10/100Mbps |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 高清视频格式 | RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 |
| 图片格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF |
| 功率 | 整机额定功率：≤10W 待机功率：≤1W |
| 工作电压 | AC220V 50HZ |
| 定时开关机 | 支持设备定时开关机 |
| 系统管理 | 支持数字证书做数字签名，防止病毒及其它程序安装 |
| 3C认证 | 提供产品3C认证证明 |
| 外壳 | 外观模具成型，要求采用绝缘阻燃材质，提供原料的检测报告证明。 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |

#### 喇叭、功放、施工辅料：1批

功放：

| 输出功率 | 100W |
| --- | --- |
| 输入灵敏度 | 1KΩ/＜350mv |
| 输入规格 | 220V-50Hz |
| 频率响应 | 40Hz-16KHz |
| 输出方式 | 4-16Ω 70V |
| 尺寸 | 135mm*210mm*70mm |

喇叭：

| 主要参数 | 配置 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 5-8W |
| 输入电压 | 70-100V |
| 灵敏度 | 90dB |
| 频率响应 | 100Hz-15KHz |
| 面板直接 | 18.5CM |
| 开孔尺寸 | 165mm |
| 喇叭尺寸 | 5.5寸 |

辅料：包含以上排队叫号系统所需辅料、人工。

#### 模块化机柜：1批

|  | 主项名称 | 分项名称 | 指标项要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化小型机房 |
| 1 | 整体要求 | 品牌一致性 | UPS、空调、配电、IT机柜、监控系统为同一品牌--是否必须五项都要同一个品牌 |
|  |  | 一体化设计 | UPS、配电、监控、空调一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展 |
|  |  | 认证环保要求 | 整机满足CE认证,符合RoHS和REACH环保要求 |
|  |  | 环境湿度 | 设备工作环境相对湿度20％～80％ |
|  |  | 工作温度 | -20~45℃ |
|  |  | 海拔高度 | 0~4000m，大于1000m需降额使用 |
|  |  | 电源制式 | 380~415V/3PH/50HZ |
|  |  | 防雷等级 | CLASSII/C级，8/20μs。 |
|  |  | 防护等级IP | 机柜整体防护等级不小于IP20 |
|  |  | 安装方式 | 支持水泥地面直接安装及架空地板安装 |
|  |  | 污染等级 | 满足B内使用环境 |
| 2 | 机柜系统 | 模块整体尺寸 | ≥1350*4800x2000 mm（深*宽*高 ，含冷通道） |
|  |  | 材质 | 高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板 |
|  |  | 静载 | 机柜静态承载能力≥1500kg |
|  |  | 密闭通道门 | 双层玻璃门，确保隔热，防止凝露 |
|  |  | 走线设计 | 模块输入电缆支持上进线，模块内部电缆支持上走线。 |
|  |  | 机柜侧板 | 机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能 |
|  |  | 并柜 | 机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能 |
|  |  | 机柜门 | 1.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通风率不小于70% 2. 机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。3.前后门开启角度不小于120° 3.前后门板采用抠手，可方便拆卸和安装 |
|  |  | 调平支脚 | 机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～55mm |
|  |  | 滚轮 | 机柜采用四个万向滚轮，单个滚轮动态承重不小于350kg,静态承载不小于500kg |
| 3 | 供配电系统 | 整体要求 | 各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护 |
|  |  | ★配电模块 | 包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要14路IT输出 |
|  |  | 防雷器 | 配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护 |
|  |  |  | 防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控 |
|  |  | UPS类型 | 三进三出,机架安装 |
|  |  | UPS输入电压范围 | 电压输入范围单相80~280V AC或三相138V AC～485V AC |
|  |  | UPS容量 | 20kVA |
|  |  | UPS配置 | 单台 |
|  |  | UPS输出功率因数 | 不低于0.9 |
|  |  | UPS防雷 | 6kV/5kA防雷设计 |
|  |  | UPS效率 | 不小于95% |
|  |  | UPS过载能力 | 在125%的额定负载时，可持续5min |
|  |  | UPS认证要求 | 投标时提供泰尔认证、CQC节能认证证书复印件并加盖制造商公章。 |
|  |  | 蓄电池技术参数 | 单体电池额定电压及容量（C20）：12 V≥100AH，设计寿命≥10年（20℃） |
|  |  |  | 使用寿命：室内安装的蓄电池浮充寿命应不低于 6年,实际使用寿命不低于 5年 |
|  |  |  | 阻燃外壳材料－ 符合GB/T 2408-1996中FV-0(垂直级要求) |
|  |  |  | 自放电损失：每月小于3％ |
|  |  |  | 32只配套UPS使用 |
|  |  |  | 配套蓄电池安装电池箱，含电池连接线及直流空开 |
| 4 | 制冷系统 | 内机安装方式 | 机架式安装 |
|  |  | 空调配置 | 2+0,非冗余设计 |
|  |  | ★制冷量 | 风冷空调，制冷量不小于11kW |
|  |  | 制冷量范围 | 20%~100% |
|  |  | 压缩机 | 直流变频制冷 |
|  |  | 风机 | EC风机 |
|  |  | 电源制式 | 220V/1Ph,50Hz |
|  |  | 送风方式 | 水平送风 |
|  |  | 空调风量 | 不小于2600m^3/h |
|  |  | 制冷剂 | R410A，制冷剂预充注 |
|  |  | 外机安装方式 | 落地或挂墙 |
|  |  | 除湿 | 低载无凝露设计，可以使低负载（最低10%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80% |
|  |  | 冷凝水排水 | 标配强排水泵，兼容上下排水 |
|  |  | 走管方式 | 支持上走管或下走管，空调内外机接口管路免焊接设计 |
|  |  | 产品认证要求 | 提供CCC及CQC节能认证证书； |
| 5 | 监控系统 | 监控采集器 | 1U，机架安装,提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控 |
|  |  | 漏水监控 | 对模块内有水源的地方进行漏水检测 |
|  |  | 烟雾监控 | 实时监测模块内的烟雾状态； |
|  |  | 温湿度监控 | 对模块内环境的温湿度进行检测 |
|  |  | 门磁 | 前门配置门磁开关，指示门的开关状态 |
|  |  | 监控显示屏 | 统一监控屏，可实现对模块所有动环进行监控；10英寸以上，电容屏，支持多点触控 |
|  |  | 近端通信 | 单个模块支持近端wifi功能，可通过PAD或手机APP软件实现本地监控 |
| 6 | 其他 | 质保要求 | 签订合同时提供原厂商针对此项目的三年免费质保函原件；产品序列号对应的是“宁波市海曙区中医医院”。 |

#### 医保前置机：1台

| 功能及技术指标 | 技术规范及要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | 2U，标配原厂导轨 |
| CPU型号 | ≥Intel 3104（1.7GHZ/6核) |
| CPU实配数量 | ≥1颗 |
| 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
| 内存实配规格 | ≥16GB 2666MHz DDR4 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB |
| 实配硬盘及托架 | ≥2*300GB SSD热插拔硬盘 |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5英寸热插拔硬盘槽位，最高支持前部25SFF，内部扩展8SFF。 |
| 启动盘可选项 | 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| 阵列控制器 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 。≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥10个PCIE3.0插槽 |
| 网卡 | 本次配置4端口千兆电口 |
| GPU | 支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡 |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口； 标配1个串口。 |
| 冗余电源 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇。 |
| 远程管理卡 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶 |
| 安全性 | 支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能 |
| 管理软件 | 可选统一管理平台 |
| 质保 | 中标后合同签订前提供设备原厂商针对此项目的三年质保服务函，序列号查询对应为海曙区中医医院。 |

#### 灾备一体机：1台

| 序号 | 项目 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★配置要求 | 19英寸， 2U标准机架式，配置2颗英特尔至强≥6处理器; |
|  |  | 配置≥128GB Cache缓存； |
|  |  | 配置≥4个千兆的iSCSI接口，配置≥2个万兆以太网接口，最大可扩展到16个FC SCSI端口和16个1/10Gb iSCSI端口； |
|  |  | 配置7块3.5英寸8TB NL-SAS（7.2K），支持2.5英寸SSD、SAS（10K/15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K），3.5英寸SAS（15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K）"，12（3.5英寸）/24（2.5英寸） |
|  |  | 支持硬件级RAID 0，1，5，6，10等多种RAID方式，并且不同RAID方式可以并存，热插拔冗余电源和风扇； |
| 2 | 平台安全性 | 一体化数据存储备份系统完全基于Linux平台开发的，嵌入式备份平台，安全可靠； |
| 3 | 存储架构 | 同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网 |
|  |  | 支持1Gb/10Gb IP-SAN，支持4Gb/8Gb FC-SAN |
|  |  | 支持以旁路方式快速部署，保护主机本地磁盘或外接LUN |
|  |  | 支持存储池分层，CDP保存卷或关键服务器镜像卷可放于SSD组成的高性能层，保障CDP持续保护性能 |
| 4 | 实时保护 | 支持实时保护x86物理机、虚拟机、云主机，包括操作系统、数据库、应用及文件一体实时保护 |
|  |  | 支持基于磁盘和卷的实时镜像保护和异步镜像保护，支持全盘复制与增量复制； |
|  |  | 支持>2TB的GPT卷、盘复制 |
|  |  | 支持初始化限速功能，减少初始化过程对主机的性能影响（提供截图） |
| 5 | CDP功能 | 块级CDP保护，基于数据块为x86物理机、虚拟机及云主机的操作系统、数据库、应用及文件提供持续保护。可定制CDP策略，设定持续保护粒度，生产中心、容灾中心可独立设置CDP策略。 |
|  |  | 支持CDP一致性组，提供磁盘或卷的一致性组保护功能：可以将涉及某个特定应用程序的所有LUN绑定到同一个一致性卷组中，基于同一策略进行保护，以确保所有LUN的快照点回滚保持一致，保证应用程序的有效恢复。 |
|  |  | 支持分钟级、秒级增量快照，最大支持上亿个连续保护点，确保业务的连续运行。可以根据时间段来恢复数据或直接读取数据。支持任意CDP快照点删除，可按策略对CDP快照点进行合并； |
|  |  | 支持CDP备份硬盘的分层功能，支持SSD，SAS，NL_SAS等不同性能磁盘分层备份，提升CDP备份系统的整体性能。 |
| 6 | 快速恢复 | 支持Win、Linux系统、VMware虚机应急恢复，当服务器故障或宕机时，可一键P2V恢复至容灾一体机或VMware虚拟机，或通过SANboot在备用实体机上快速恢复（提供截图） |
|  |  | 支持将系统应用数据一体化恢复至备份一体机本地容灾平台中，无需准备外置应急实体机或虚机即一个，设备实现备份及恢复操作。 |
|  |  | 当生产数据出现丢失或损坏时，可以直接使用历史快照点数据快速恢复，无须还原恢复即刻使用，大大降低了业务停顿时间； |
|  |  | 支持卷、磁盘的快速应急恢复，支持P2P、P2V、V2V、V2P恢复，支持SAN BOOT和Live CD两种裸设备恢复方式； |
| 7 | 远程容灾 | 支持基于IP的远程复制容灾，支持系统级、数据级别的远程复制容灾； |
|  |  | 支持数据复制链路的负载均衡，支持备份带宽限速；支持远程数据压缩加密； |
|  |  | 支持本地数据中心和容灾中心的scale-out，即支持容灾级别一对一、一对多与多对一的同步与异步复制，支持断点续传。 |
|  |  | 支持提供容灾云管理平台，可统一管理多对一容灾中的灾备节点，提供云监控拓扑视图，一目概览所有容灾节点健康情况、传输速率等信息，并可进行容灾配置、恢复等操作。同时提供统计报表、权限控制等功能。 |
| 8 | 兼容性 | 支持对WINDOWS/LINUX/UNIX 服务器系统进行实时保护和快速恢复，包括Win2003、Win2008、Win2012，Win2016，Redhat、CentOS、Oracle Linux、SUSE Linux、麒麟、红旗等等；支持对PC系统进行实时保护和快速恢复，包括Win7、Win8、Win8.1、Win10 等 |
|  |  | 支持VMWare、Hyper-V、KVM、XEN实时备份，支持对VMWare虚拟机进行无代理备份，支持虚机数据块修改跟踪技术，支持虚机增量备份； |
|  |  | 支持Oracle、SQL Server、Exchange、Mysql DB2等主流数据库及应用； |
| 9 | 设备管理 | 全中文GUI管理界面，通过同一个控制台界面即可集中管理所有功能，包括存储资源、备份计划、恢复操作等； |
|  |  | 提供卷、磁盘性能监控及容灾速率监控；（提供截图） |
|  |  | 支持不同权限的用户登录管理； |
| 10 | 服务保障 | 原厂硬件三年7×24小时免费上门保修，供货时提供原厂商针对本项目的三年硬件质保函； |
|  |  | 原厂软件三年7×24小时维保服务，供货时提供原厂商针对本项目的软件一年维保函； |
|  |  | 提供原厂商硬件集成、系统等的所有现场安装和调试； |

#### 机房装修：1批

机房装修部分：

工程范围界定

（1）中心机房位于医院5楼，面积大概52平方米

（2）数据中心分为中心机房（41.34平方）精密空调外机安装间（11平方）。

（3）中心机房放置单排微模块一套，配置1台综合柜、7台IT机柜、1套气体灭火系统等。

（4）精密空调室外机放置于机房左右两边靠近窗户位置。

（5）工程包括从附近卫生间安装独立下行的精密空调排水管道。

（6）本工程包含机房区域内所有地面（防尘防静电漆+保温棉+硫酸钙防静电地板+10mm厚踢脚线+机柜及电池柜等承重用8#角钢）、顶面（灰色/黑色防尘漆+保温棉+600*600mm白色铝合金微孔方形吊顶）及墙面装修处理（12mm厚单面彩钢板+岩棉+75龙骨）。

（7）、本工程包含机房区域内其他配套工程，防雷接地系统、配电系统、照明系统、综合布线系统、机房安防系统、机房气体消防系统等。

建设规范

本工程须符合以下技术标准：

（1）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

（2）《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）；

（3）  《信息技术安全技术信息安全管理系统要求》（ISO27001）/《信息技术服务管理体系要求》（ISO20000）；

（4）信息安全技术信息系统灾难恢复规范（2007）；

（5）《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)；

（6）《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）；

（7）《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

（8）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（9）《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312－2007)；

（10）《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311－2007)；

（11）《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95；

（12）《电磁辐射防护规定》GB8702-88 ；

（13）《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

（14）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）；

（15）《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)；

（16）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

（17）《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)；

（18）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005

（19）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

（20）《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

（21）《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

（22）《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

（23）《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

（24）《防静电活动地板通用规范》T10796-2001

（25）《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

此外，包括工程涉及的所有其他技术条件和要求，相关设备及材料的技术标准及要求等。

机房装修材料清单：

| 序号 | 设备材料名称 | 参考型号或参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 腻子粉批嵌 | 滑石粉、拉发基石膏粉、环保型熟胶粉、801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度 | 国产 | 平米 | 42 |
| 2 | 楼板顶、梁面防尘静电环氧柒处理 | 环保型(一底二度），106-109Ω静电耗散型 | 立邦、多乐士、亚士 | 平米 | 42 |
| 3 | 铝合金微孔天花吊顶 | 600*600*0.8mm | 华立沙、乐思隆、欧陆 | 平米 | 42 |
| 4 | 顶部保温处理 | 20mm厚B2级防火保温棉 | 华美 | 平方 | 42 |
| 5 | 吊顶轻钢龙骨 | DU38*12*1.0 | 国产 | 平米 | 42 |
| 6 | L形收边条 |  | 吊顶配套 | 米 | 27 |
|  | B墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面轻钢龙骨 | Q75*45*0.6 | 国产 | 平米 | 80 |
| 2 | 岩棉 | 厚50mm防火岩棉，主要原料为玄武岩 | 国产 | 平米 | 80 |
| 3 | 彩钢板饰面 | 表面：0.6MM烤漆钢板 背面衬贴：石膏板（12MM） 标准宽度：1200*3000MM | 诗派佳、雅格蒂斯、林德纳 | 平米 | 80 |
| 4 | 精密空调外机间隔墙 | 红砖封堵，腻子粉批嵌 | 国产 | 平方 | 30 |
| 5 | 彩钢板上、地板下部防火石膏板封堵（表面刷放火、防静电漆） | 12mm防火石膏板 | 国产 | 平米 | 27 |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 踢脚线高度:100mm，基层材料种类、规格:18mm细木工板，面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm，拉丝不锈钢 | 国产 | 米 | 27 |
|  | C地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘防静电处理 | 环保型(一底二度）,106-109Ω静电耗散型 | 立邦 | 平米 | 42 |
| 2 | 地面保温处理 | 20mm厚B2级防火保温棉 | 华美 | 平方 | 42 |
| 3 | 碳酸钙钢质防静电地板 | 600*600*32mm | 创星、林德纳、沈飞 | 平米 | 42 |
| 4 | 防静电地板收边支撑 | 角铁定制，做防锈处理 | 国产 | m | 27 |
| 5 | 地板吸盘 |  | 国产 | 个 | 1 |
| 6 | 台阶、斜坡 | 含不锈钢压边条 | 国产 | 套 | 1 |
|  | D门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火双开门 | 2050×1500mm，门套及闭门器等附件 | 龙翔、将军、步阳 | 套 | 1 |
| 2 | 甲级钢质防火单开门 | 2050×960mm，门套及闭门器等附件 | 龙翔、将军、步阳 | 套 | 1 |
|  | E设备基础工程 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调出水管制作安装 | 定制 | 国产 | 项 | 1 |
| 2 | 微模块承重底座 | 8#槽钢定制根据机柜的具体尺寸定制 | 定制 | 个 | 8 |
| 3 | 电池架底座 | 8#槽钢定制；尺寸：根据电池架尺寸定制 | 定制 | 套 | 2 |
|  | F配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 200×100×1.5 | 纬诚、网桥、龙易 | m | 15 |
| 2 | 电线管明配 | KBG20 | 国产 | 100m | 1 |
| 3 | 照明、维修插座电缆敷设 | ZC-BV2.5 | 东方、球冠、上海熊猫 | 100m | 1 |
| 4 | 机柜电缆敷设 | ZC-BVR-3*6 | 东方、球冠、上海熊猫 | 100m | 1 |
| 5 | 机房空调电缆敷设 | ZC-BVR-5*6 | 东方、球冠、上海熊猫 | m | 30 |
| 6 | 动力电缆（机房总进线） | ZC-YJV-4*25+1（进入机房预留15米） | 东方、球冠、上海熊猫 | 甲供 |  |
| 7 | 插座 | 二、三孔 | 鸿雁、TCL、松下 | 套 | 4 |
| 8 | 翘板开关 | 二联 | 鸿雁、TCL、松下 | 套 | 1 |
| 9 | 铜端子 | 配套 | 国产 | 批 | 1 |
| 10 | 接线盒安装 | 86型 | 国产 | 只 | 5 |
|  | G照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯（一体化灯）600*600 | PMMA高透光率灯罩，300*1200，50w，三年质保 | 雷士，三雄极光，飞利浦 | 套 | 8 |
| 2 | 疏散指示灯 | 配套 | 雷士，三雄极光，飞利浦 | 套 | 1 |
| 3 | 应急照明电源 | 配套 | 雷士，三雄极光，飞利浦 | 套 | 1 |
|  | H防雷接地系统（防雷器微模块自带） |  |  |  |  |
| 1 | 环状等电位铜排 | 3×30铜排 | 国产 | m | 24 |
| 2 | 绝缘子支架 | 配套 | 国产 | 个 | 30 |
| 3 | 纺织铜带 | 40*0.5mm² | 国产 | m | 150 |
| 4 | 静电泄漏地网 | BVR10 | 国产 | m² | 50 |
| 5 | 局部等电位箱 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 6 | 电线副料 |  | 国产 | 项 | 1 |
|  | I 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 48芯 LC ，1U、材质16规格钢，黑色 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 个 | 2 |
| 2 | 六类24口带标签模块化配线架 | 1U、材质16规格钢，黑色，含配线架底座 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 个 | 6 |
| 3 | 理线架 | 配套 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 个 | 10 |
| 4 | 光纤熔接测试 | 配套 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 项 | 1 |
| 5 | 光纤跳线 | 配套 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 项 | 1 |
| 6 | 跳线-接交换机 | 6类非屏蔽 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 根 | 100 |
| 7 | 6类非屏双绞线 | 6类非屏蔽 柔性PVC护套、带十字加强芯、六类 | COBINET、康普、爱谱华顿 | 箱 | 2 |
| 8 | 网格桥架（含支架等各类配件） | CS300*105： | 纬诚、网桥、龙易 | m | 20 |
| 9 | 下线口（小） |  | 纬诚、网桥、龙易 | 个 | 14 |
|  | J机房安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外半球摄像机 | 300万像素ICR红外半球；1/2.8”逐行扫描CMOS；镜头：4mm@F2.0(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选)，支持H.265视频制式，网络POE供电 | 大华 | 个 | 4 |
| 2 | 硬盘录像机 | 8路数字网络录像机，支持POE，带2块1TB ST硬盘，录像分辨率1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/， | 大华 | 套 | 1 |
| 3 | 门禁控制器 | 工作电压：12V DC；工作电流：小于200mA；通讯方式：TC/PIP；开锁响应时间：≤1秒；用户数：80000人；信息记录数：50000条；多种时段设定：数据掉电保存时间：10年；指纹控制 | 中控 | 套 | 1 |
| 4 | 磁力锁 | 单门磁力锁 | 中控 | 套 | 1 |
| 5 | 电源 | 12VDC/6A | 配套 | 个 | 1 |
| 6 | 出门开关 | 86型金属底盒 | 配套 | 套 | 1 |
| 7 | 门禁电源线 | RVV2*1.0 | 东方 | 米 | 100 |
| 8 | 网线 | 超五类线,CAT5e | 爱普华顿 | 箱 | 1 |
| 9 | 镀锌钢管 | KBG20 | 国产 | 米 | 20 |
| 10 | 辅材 | 线扎、标识、胶带等 | 国产 | 批 | 1 |
|  | K机房消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜体 | 70KG | 新纪元、泛亚三江、五联 | 套 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  | 新纪元、泛亚三江、五联 | KG | 70 |
| 3 | 卸压口 | 配套 | 新纪元、泛亚三江、五联 | 套 | 1 |
| 4 | 烟感 | 配套 | 新纪元、泛亚三江 | 套 | 4 |
| 5 | 温感 | 配套 | 新纪元、泛亚三江 | 套 | 4 |
| 6 | 声光报警 | 配套 | 新纪元、泛亚三江 | 套 | 1 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 配套 | 新纪元、泛亚三江 | 套 | 1 |
| 8 | 控制模块 | 配套 | 新纪元、泛亚三江 | 套 | 1 |
| 9 | 控制主机 | 配套 | 新纪元、泛亚三江 | 套 | 1 |
| 10 | 指示牌 | 配套 | 国产 | 套 | 1 |
| 11 | 消防标识 | 配套 | 国产 | 套 | 1 |
| 12 | 防毒面具 | 3M 6800 | 国产 | 个 | 1 |

#### 监控扩容：1批

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36盘位磁盘阵列 | 机架式/4U 36盘位/2048Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/双64位多核处理器，8GB高速缓存（可扩展到128GB）,4个千兆网口（可扩展至10个千兆 或增配 2个万兆以太网口）/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直存/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式/ 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 ★单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 ★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 36 | 个 |
| 3 | 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年质保服务 |  |  |
| 4 | 扩容需求 | 系统须满足全院监控视频存储≥90天的需求，如无法满足需再次扩容，投标方须承担所有费用 |  |  |

#### 多媒体系统：1批

| 功能及参数指标 | 详细技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专业扩声调音台 | 话筒：10;频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）;总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）;输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4;输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1;母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX）;USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit;幻象电源电压：+48V;内建数字效果：24编程;外观尺寸：444×130×500mm;功耗：30W;操作温度：0-40℃；净重：6.8kg | 1 |
| 主扩全频音箱 | 规格表 : 频率范围 (-10 dB) : 55 Hz – 19 kHz 频率响应 (+3 dB) : 66 Hz – 16 kHz 覆盖角度 : 90° x 50° nominal 灵敏度 : 98 dB SPL (1w@1m) 功率(粉噪) : 300 W / 600 W / 1200 W (连续/节目/峰值) 最大声压级 : 122 dB SPL cont. (129 dB SPL peak) 阻抗 : 8 ohms 尺寸 (H x W x D) : 650 mm x 429 mm x 457 mm (25.6" x 16.9" x 18") 净重t : 21 kg (46 lbs.) | 5 |
| 主扩功放 | 2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 1×1200W/8Ω 每个通道上的高通滤波器由三档选择，包括（30Hz/15Hz/关闭）。采用金属封装的输出器件。 采用先进的设备检测了每个器件的功率曲线和峰值功率处理能力，然后刷选和配对。 采用坚固的全钢质机壳，并配置高效强制式风扇以免过分热量聚积。 输入灵敏度 XLS602/602TX: 1.26V满负荷分配给4Ω负载 频率响应（从20Hz-20KHz） XLS602/602TX: ±0.75dB 相位响应（在1W时） XLS 602/602TX: 在10Hz时，-10° 在20KHz时，+19° 信噪比（20Hz-20KHz） XLS 602/602TX: >100dB（A加权，在满负荷工作时） 总谐波失真（THD） XLS 602/602TX: <0.15%（在满负荷输出时，从20Hz-1KHz） 互调失真（IMD）（4: 1时，在60Hz和7KHz）额定功率下，输出值为-40dB时 XLS 602/602TX: <0.3% | 3 |
| 数字音频处理器 | 频率响应：20 Hz~20 kHz，-0.28dB;动态范围：115dBu ;失真度：<0.007%at 1kHz (0dBu);串音：>>0dBu,20Hz-20KHz;共模拟制比：>75dBu 1KHz;类型：平衡式XLP连接;增益：35dBu;最大输入电平：±17dBu;阻抗：1MΩ/stereo;500KΩ;类型：平衡式XLP连接 ;最大输入电平：±17dBu ;阻抗:<500Ω/Mono;数字处理部分:24bit sigma-delta A/D、 D/A转换 （24bit sigma-delte A/D、D/A),32 bit SHARC DSP,96KHz 采样率;显示屏: 点阵屏LCD 显示当前参数以及所以设置;净尺寸:AC 85V-260V 50/60HZ ;电源:(长*宽*高)482*205*44MM;净重量:2.9KG | 1 |
| 压限器 | 内置24Bit A/D D/A转换，24位DSP处理器；内置自适应动态噪声滤波器；内置AGC自动增益控制；内置数字高低通调节控制；内置数字压限器；内置10段图示均衡；内置人声激励功能。上述功能可通过电脑和本机连接调节。 工作电源：220V/50HZ；线路输入电平：0db2路；线路阻抗：22k欧；反馈抑制频响：50hz-20khz±2db；直通频响：40hz-20khz±2db；失真度≤0.1%；底噪声≤1mv；增益提升：6-15db;线路输出电平：0db2路；重量：3Kg | 1 |
| 有线会议话筒 | 静电型电容式话筒，指向性，单一指向性，频率响应，70-16,000 Hz，开路灵敏度，-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa，阻抗，100 ohms，最大输入声压级，134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.，动态范围 (典型值)，106 dB, 1 kHz at Max SPL，信噪比，66 dB, 1 kHz at 1 Pa，幻像电源，9-52V DC, 2 mA typical，重量，80g，尺寸，12.0mm X 332.0mm (音头直径 X 长度) 输出端子，内置三针XLRM卡农公头，标配，AT8146 防风绵 | 6 |
| 无线话筒 | 单通道无线接收机；手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖和URT2机架托盘（可选配件）。 手持式发射机: -10 dB增益衰减 轻质耐用结构 单通道无线接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 系统技术规格 每个频段可兼容的系统数量: 12 自动设置功能: 频道/组扫描 音频参考压缩扩展: 是 天线: 1/4波长天线 天线选项: 是 PC控制: 否 机架部件: 已包含 外壳: 模塑ABS，钢质 接收机显示屏: 多功能LCD + LED 电池，供电时间: 碱性电池：14小时 环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校 更多技术规格 手持式发射机： 音频输入电平 增益位置 0dB -20 dBV 最大值 增益位置 -10dB -10 dBV 最大值 增益调节范围 10 dB 射频发射机输出 10 mW, 典型 根据地区不同有所差别 外观尺寸 224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸) 重量 218 克 (7.7 oz.) (无电池) 外壳 ABS 铸模 电源要求 2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池 电池使用时间 最大 14 小时 (碱性电池) BLX4 无线接收机 输出阻抗 XLR接口：200 Ω 6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω 音频输出电平 参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调 XLR接口：–27 dBV（连接至100 kΩ负载） 6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载） 射频灵敏度 -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 镜频抑制 >50 dB（典型值） 尺寸 40 mm X 188 mm X 103 mm（高 x 宽 x 深） 重量 241 磅 (8.5 盎司) 外壳 模塑ABS 电源要求 12–15 V DC @ 160 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） | 2 |
| 电源时序器 | 8路电源输出，可集连。额定输出电压 交流220V.50HZ，额定输出电流 20A，控制电源 8路（可连接8Xn路电源，n=1,2,3），每路动作延时时间 1S，供电电源 220VAC.50/60HZ | 2 |
| 控制机柜 | 定制 | 1 |
| 大会议室LED大屏 | 模组尺寸：320mm×160mm 模组像素：160点×80点 像素点间距：2.0mm 屏体净显示尺寸：长4.16m×高2.08m=8.65㎡ 显示分辨率：长2080点×高1040点=2163200点 像素密度：250000点/平方米 水平视角≥150度，垂直视角≥140度 白平衡亮度：≥600 cd/㎡ 灰度等级：红、绿、蓝各16位编码 显示颜色：≥281 万亿种 换帧频率：≥60Hz 刷新率：≥1920Hz。 最大对比度：≥3000:1 平均功耗：≤250W/平方 最大功耗：≤600W/㎡ 屏体LED灯寿命：≥10万小时 离散失控率：≤1/100000 白场色温：6000K-8000K可调 环境要求：工作温度范围:-10℃～40℃ ；工作湿度：10－80%RH 控制系统： 发送端： 支持DVI视频信号输入； 支持音频输入，通过网线同步传输； 单卡最大带载面积：60HZ帧频，最大131万点，最宽可达4000，或最高可达2000点； 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 支持低亮高灰； 采用PCI-E 1X接口，通用性更强； 支持DC 3.5~6V超宽工作电压，更强适应性； 接收端： 支持高灰高刷、低亮高灰显示 细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片 支持一键回读所有配置文件信息 支持一键修复功能，换卡无忧 支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 支持任意抽点，轻松实现各种异型屏 程序升级、断电无忧 无信号时接收卡显示保留最后一帧，避免显示黑屏 视频处理器： 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×2，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×2，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器；1/8" TRS 音频×4，2.0Vp-p / 10 KΩ。 3、支持以下输出信号接口： DVI-D（24+1）×2，单口最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率，最宽支持3840像素，最高支持1536像素，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz；DVI-LOOP（24+1）×1，环出显示DVI输入信号；Audio 1/4" TRS音频×1。 4、支持RS232(RJ11)控制端口； 5、支持双画面显示：可实现画中画（PIP）、画面并列（PBP）、画外画功能（POP），每个画面均可自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 6、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 7、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 8、支持软件控制，软件可显示屏体的实时信息及信号源实时状态；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 配电箱：15KW，含接触器、空气开关、防雷器、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电 外框：镀锌钢架结构及黑钛金包边 线缆：4平方三项五线电缆1批，信号线：8芯六类网线1批（5根）。 9、服务：提供原厂一年质保服务 | 1 |
| 小会议室投影仪 | 1. 亮度：≥3600流明 2．分辨率：1024*768 3. 液晶板：≥0.63英寸； 4. 对比度：≥12000：1 5. 灯泡：功率≥225W，节能模式下灯泡使用时间10000小时；机身后部换灯设计； 6. 镜头：≥1.3倍变焦，投射比范围不小于 1.37-1.80 7. 接口；需带有二路HDMI高清输入接口，二路VGA输入端口，一路VGA输出接口（独立），二路音频输入端口； 8.实用功能：信号源支持自行中文命名功能；遥控器中文按键设计；自动灯泡亮度调节功能，网络发表功能； 9. 机器需内置16W及以上扬声器； | 1 |
| 小会议室幕布 | 100寸4：3，尺寸：2.03*1.53 电动遥控幕布 | 1 |
| 示教室投影仪 | 1. 亮度：≥3600流明 2．分辨率：1024*768 3. 液晶板：≥0.63英寸； 4. 对比度：≥12000：1 5. 灯泡：功率≥225W，节能模式下灯泡使用时间10000小时；机身后部换灯设计； 6. 镜头：≥1.3倍变焦，投射比范围不小于 1.37-1.80 7. 接口；需带有二路HDMI高清输入接口，二路VGA输入端口，一路VGA输出接口（独立），二路音频输入端口； 8.实用功能：信号源支持自行中文命名功能；遥控器中文按键设计；自动灯泡亮度调节功能，网络发表功能； 9. 机器需内置16W及以上扬声器； | 2 |
| 示教室幕布 | 84寸支架，尺寸：1.71*1.28 | 2 |
| 线材及辅助材料 | 音箱线、话筒线、音频线、插件件、支架、投影仪安装支架投影仪安装线材、套管等辅料 | 1 |
| 安装调试 | 上述多媒体设备按客户提供图纸安装调试 | 1 |
| 服务 | 原厂商针对此项目所供设备提供三年原厂质保服务 | 1 |

#### 系统集成：1批

| 序号 | 项目指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 投标方需对现有业务系统了解熟知相关软硬件配置情况，且能熟练掌握各个服务器及虚拟化系统的操作。具有机房改造切换相关经验，投标时提供医院机房建设改造证明2份。 施工过程中需原厂工程师全程参与；项目实施完毕，验收前须协助通过信息系统二级等保测评。 |
| 2 | 项目实施时间 | 机房设备安装实施、服务器迁移、机房装修、网络设备安装实施需在合同签订后1个月内完成。 |
| 3 | 设备规划 | 规划本地机房承载主网络及安全设备，租赁机房负责中医院计算及存储资源； |
| 4 | 施工方案 | ★投标时须提供详细的施工方案，其中应包括新设备的搭建，虚拟化系统的安装等，方案必须科学、合理，贴合实际。因本次项目较为重要，前期组织了现场踏勘，投标供应商不得以不完全了解施工现场和周围环境情况为借口，提出额外补偿的要求。对于方案完全背离现状，与事实不符，用户有权拒绝该供应商。 |
| 5 | IP规范改造 | 现中医院因历史遗留问题IP规划不合理，迁至新医院（海曙区气象路与气象路142弄交叉口西北方，荣安实验中学对面）时需要根据卫计局下发的要求进行改造，投标时请提供IP改造方案； |
| 6 | 其它要求 | 项目文档：投标方需提供本次迁移涉及的各类文档、表格，包括但不限于：迁移设备登记表，人员安排清单\故障处理单和项目实施日志等等。 根据实际迁移结果,出具结果分析报告.分析有关迁移内容及结果 |
| 7 | 竣工及培训 | 技术人员在验收完成后留场进行项目的交接工作，向甲方的技术负责人员进行项目交接，为甲方技术人员演示各种网络故障的分析、排除方法，网络设备的维护调试方法，以及技术文档的使用方法，在规定的时间内完成项目交接工作，在征得甲方同意后离场，整个项目施工阶段结束。 |
| 8 | 运维期限 | 新建及迁移结束后转入运维期，时间为合同签订后起5年； |
| 9 | 运维范围 | 提供整个医院的网络及硬件运维服务，服务包括每周远程巡检一次，每月现场巡检一次并出具巡检报告，7X24小时故障现场响应，网络状态监控、网络配置变更、网络故障定位和应急处理、网络优化、核心设备维护升级等多种服务。 |
| 10 | 运维内容 | 包含设备的检测、维护、维修、搬迁，硬件产品固件升级、软件产品版本升级、特征库升级，以及安全策略调整、系统优化、软硬件配置调整等、重大节假日巡查等服务 |
| 11 | 运维响应 | 要求提供7×24小时服务，电话响应在15分钟以内，电话支持无法解决问题的情况下2小时内到达现场。维护完成后当场提交服务报告，由服务人员和招标方指定人员签字确认。对已发现存在故障需要更换的部件，一般情况应在备件部件到位后12小时内完成，当场提交部件设备更换单，并载明原部件型号及序列号、更换部件型号及序列号等内容，由服务人员和招标方指定人员签字确认。 |
| 12 | 演练服务 | 提供每年至少一次信息化网络应急演练，根据用户信息化系统网络组成部分编制用户应急预案，区分单点设备和集群冗余设备进行应急演练服务，根据应急演练结果编制用户信息系统故障应急修复评估报告。 |
| 13 | 迎检服务 | 根据院方要求，配合院方做好各项迎检工作，包括但不限于协助检查文档编排，根据相关要求修改配置，协助机房或医院本地实地检查等等 |

五、商务要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 设备质保期参照具体技术要求。 |
| 产品及服务质量保证 | （一）投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 （二）在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 售后技术服务要求 | 投标人须提供经调试、试运行、验收合格后，投标方需保证项目的核心开发人员对本项目提供免费技术支持（包括一般性修改及国家相关性政策调整后的修改）。提供至少整体5年的免费售后服务技术支持、5年现场运维或升级服务。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后30日历天内项目建设完成，试运行30个日历天。 业主指定地点。 |
| 付款条件 | 新大楼本地信息化系统建设部分费用合同签订15日历天内支付30%，本地信息化系统建设完成（初验）15日历天内支付60%，项目整体验收（终验）合格15日历天内支付剩余10%；云机房服务采购部分费用按五年均摊支付，项目整体验收合格15日历天内支付首年费用，之后每隔12个月支付当年度费用。 |
| 合同终止 | （一）未能使合同货物达到合同规定的性能和指标的； （二）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； （三）未能履行合同规定的其它义务。 |
| 第三方检测机制 | 本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交上报监督管理部门。 |

六、其他说明

1、投标人根据项目情况，于采购公告规定的时间进行现场勘查，若投标人中标后产生的现场施工或安装差异，后果由中标人自负。

2、针对以上各标项参考采购内容和参考要求，鼓励参数偏好，鼓励更优的投标方案，各项偏离情况包括未偏离情况均在技术商务偏离情况表（可自制）说明，并与评分表内容共同作为打分依据。

3、本设备配置参考表中的品牌型号（若有）仅起参考作用，报价人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

4、提供评分表及采购需求中需要投标人携带或备查的证明材料及相关原件。

5、投标报价：投标人投标产品应按本招标文件要求一次性报价。报价应包含人工、材料、运输、包装、装卸、施工、安装、调试、验收、税费、质保期内的保修费等所有相关费用。

6、供方应确保产品质量，并且符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的，供方应保证全部设备经正确安装调试且达到验收标准。

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

一般条款（双方可参照此格式或根据具体情况自行编制）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据海曙区公共资源交易中心关于项目编号为                   的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

标包号：                                                       金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，区公共资源交易中心和区财政局各执一份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

# 第五章 部分投标文件格式

注：1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以“第二章投标人须知第14投标文件的组成内容”的要求为准，选择相应的投标文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3、投标文件的资格技术文件、投标报价文件须分别编制并单独装订成册后,分别密封包装。

格式0

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

海曙区政府采购项目

投  标  文  件

资格技术文件/投标报价文件

招标项目名称：

招标项目编号：

标包号：

投标人名称  （盖章）：

在      年  月  日  时  分之前不得开启

资格技术文件（独立封包）

格式1-1

（1）营业执照副本复印件；

（2）2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（以上格式自拟）

格式1-2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

格式1-3

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

格式1-4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你中心组织的招标编号为             （项目编号）的            （项目名称）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  说明：法定代表人的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书（粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）。

格式1-5

技术商务/服务条款偏离表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

填写说明：1. 投标人必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件服务响应优于招标文件服务要求；“负偏离”是指投标文件服务响应劣于招标文件服务要求；“无偏离”是指投标文件服务响应与招标文件服务要求无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式1-6

售后服务表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-7

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-8

项目实施工作人员一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                  标包号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-9

投标产品详情

合理化建议

其他与评分有关的证明材料

投标人认为有必要提供的资料等

（格式自拟）

格式1-10

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本公司参加____________________单位（采购机构）组织的________________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_ _ _ _ _ _（请填写：大型、中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标报价部分（独立封包）

格式2-1

投标函

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

（投标人全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标包号、标包名称）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

投标书（包括投标报价文件、资格技术文件等）正本1份，副本5份；

2、投标项目标包的总价为：                 （人民币：元）。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、本投标自开标之日起       天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通信请寄：

名称：

地址：                                               邮编：

联系人：            电话：                 传真：

移动电话：                 电子邮件：

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-2

开标一览表（报价表）

招标项目名称：                           招标项目编号：                        标包号：

| 序号 | 货物或服务内容 | 品牌及规格型号 | 交货期 | 投标总价 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、本表应按标包号分别填制；2、投标总价含义同“格式2-3投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

格式2-3

投标分项报价表（明细报价表）

招标项目名称：_______                  招标项目编号：_____                            标包号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |

说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；

2、“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致；

3、单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计；

4、开标一览表分项报价后本表可不采用。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-4

投标报价说明函

本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，本单位为______（大型、中型、小型、微型）企业；项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

1、有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

2、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

3、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

4、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

5、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的清单文件为准。

格式2-5

履约保证金保函

（中标后开具）

致：

本保函是我行（                                         [银行全称]）为                                         （以下简称卖方）根据海曙区公共资源交易中心组织的                                           项目（招标编号）招标结果，将与                                  （以下简称买方）签订的合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）                      元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称：

（盖章）

开具人（签字）：

职务：

日期：

格式2-6

投标人认为有必要提供的其他相关数据和材料

（格式自拟）