政府采购

招标文件

采购编号： 2024NBHSJC018

项目名称：海曙区鄞江镇中心初级中学办公家具项目

宁波市海曙区公共资源交易中心

二〇二四年四月

政府采购

招标文件

采购编号： 2024NBHSJC018

项目名称：海曙区鄞江镇中心初级中学办公家具项目

采购单位名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

招标文件编制日期：二0二四年四月

（此页作为采购人对采购文件的确认书）

目      录

第一章 招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、 其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二章 投标人须知	8

一、投标须知前附表	8

二、总则	9

三、招标文件	12

四、投标文件	13

五、投标文件的递交	14

六、开标及评标	16

七、合同签订	23

第三章	项目需求说明	24

第四章 合同条款及格式（仅供参考）	59

第五章 部分投标文件格式	62

# 招标公告

项目概况

海曙区鄞江镇中心初级中学办公家具项目招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2024年05月20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2024NBHSJC018

项目名称：海曙区鄞江镇中心初级中学办公家具项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：245.408

最高限价（万元）：245.408

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

交货（完工）期限：签订合同后1个月内交货并达到验收条件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购专门面向中小企业，未提供中小企业声明函或声明函中企业未按要求声明为中或小或微型企业的作无效投标处理。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2024年04月26日至2024年05月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：依法获取招标文件方式为潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按上述规定依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取招标文件的投标人提交的投标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月20日14:00（北京时间，下同）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（五）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]（政采云平台：www.zcygov.cn）
    开标时间：2024年05月20日14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（五）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]（政采云平台：www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

2、供应商须承诺自本公告发布之日起未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

3、供应商须承诺政府采购领域无商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）；

4、投标与开标注意事项

4.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3投标文件制作：

4.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

4.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

4.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，需按政府采购云平台要求制作，以用于在线解密不成功等异常情况处理。

4.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

4.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件）的，投标无效。

4.7集中采购机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行线上评标。

4.8供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

4.8.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2024年05月20日11：30之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心四楼4036办公室[宁波市海曙区气象路58号]；

拟在2024年05月20日11:30之后，2024年05月20日14：00之前到件的邮寄地址为：[宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（五）[宁波市海曙区气象路58号]；

收件人：岑老师   联系方式：0574-83890133

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本集采机构及采购人概不负责。

4.8.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排相关人员在投标截止时间前将备份投标文件送至投标地点。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

4.9如本项目改为电子备份文件评标，供应商须在电子备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的手机号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，集中采购机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：1556150258@qq.com

4.10请采购人代表及各供应商代表注意个人卫生和公共健康，防止传染疾病传播。

5、关于分公司投标：银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业，分公司投标的，其单位负责人视同法定代表人，与营业执照等证明文件载明的一致，可直接投标。除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

6、特别政策：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

7、若本公告内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市海曙区鄞江镇中心初级中学

地 址：宁波市海曙区清源西路57号

联系人：徐老师

联系方式：13336898796

2.集中采购机构信息

名  称：宁波市海曙区公共资源交易中心

地　址：宁波市海曙区气象路58号

传  真：0574-87236382

项目联系人：岑老师

电　话：0574-83890133

质疑联系人：周老师

电　话：0574-87201283

3.政府采购监督管理部门及投诉受理部门信息

名 称：宁波市海曙区政府采购办公室

联系人：王老师

联系电话：0574-87297540

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区鄞江镇中心初级中学办公家具项目 |
| 2 | 采购编号：2024NBHSJC018 |
| 3 | 采购单位：宁波市海曙区鄞江镇中心初级中学 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标文件组成: 1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 6 | 投标有效期：开标后 90日历天。 |
| 7 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 8 | 进口产品：不允许。 |
| 9 | 交货期限：签订合同后1个月内交货并达到验收条件。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 11 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 12 | 评标标准及方法：综合评分法。 |
| 13 | 其他：节能产品、环境标志产品。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 14 | 履约保证金：免收。 |
| 15 | 本招标文件由招标采购单位负责解释。 |

## 二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市海曙区公共资源交易中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构或采购人。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次招标活动的供应商的被授权代表。

2.6 “小签”系指参加本次招标活动的投标人法定代表人或其授权代表的中文姓名。

2.7 “骑缝章”系指骑住投标文件所有缝的单位公章盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均有红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能够将骑缝章还原成原章。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电函等。

3. 合格的投标人和投标产品

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和招标公告规定的特定条件。

3.1.2 投标人与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 投标人与采购人（含集中采购机构）有下列关系的，系直接或间接的关联，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任过投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.1.4 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.5 一个投标人对一个标项只能提交一个投标文件。

3.1.6 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.7 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第五章投标文件格式部分）。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 信息公告媒体

5.1中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（ggzy.zj.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu）五网公告载体。本次政府采购活动有关信息均在发布招标公告相同网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。若未经采购人同意中标单位私自转包、分包，采购人有权终止合同。

9. 特别说明：

9.1 提供相同品牌产品（单一产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

9.2 关于知识产权

9.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.3政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

9.3.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

9.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函（货物）》或《中小企业声明函（工程、服务）》。

9.3.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格得分。具体比例见评分表（如有）。

9.3.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

9.3.6 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3.7 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.3.8鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

9.3.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

9.4本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

9.5 支持绿色发展

9.5.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

9.5.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

9.5.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，

10.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4潜在供应商已依法获取（按公告要求于政采云系统获取）采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5质疑、投诉应当采用书面形式（且按规范格式提供），质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明文件或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 三、招标文件

11. 招标文件

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  项目需求说明；

第四章  合同条款及格式；

第五章  部分投标文件格式。

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

11.3集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在发布招标公告相同网站上发布补充公告。招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

11.4所有投标人（尤其是从网站自行下载招标文件的投标人）均有义务不定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在网站的补充公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

## 四、投标文件

12. 投标文件语言和计量单位

12.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

12.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13.投标文件编制的要求

13.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。

13.2 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

13.3投标人必须按照招标文件给定的投标文件格式编制投标文件并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

13.4 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。

14.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

14.1资格文件：

资格部分

（1）投标人资格声明函；

（2）投标人营业执照副本复印件；

（3）投标人商业贿赂行为承诺书；

（4）投标人法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（5）招标公告特定条件的相关证明资料；

（6）其他所需证明材料。

14.2商务技术文件：

商务技术部分

（1）技术/服务条款偏离表；

（2）技术方案；

（3）实施方案；

（4）完成的类似项目一览表及相关合同复印件；

（5）实施技术/服务人员一览表；

（6）评分标准中打分需要提供的证明资料复印件；

（7）与技术相关的其他资料。

14.3报价文件：

报价部分

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）中小企业声明函；

（5）与报价相关的其他资料。

14.4其他材料。投标人认为需要提供的其他相关数据和材料。

15. 投标文件的有效期、签署及规定

15.1 自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15.3 组成投标文件的各项资料（本须知第14条中所规定）均应遵守本条。

15.4 电子投标文件必须逐页电子签章。

## 五、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1电子备份投标文件要求：投标人应将资格文件、商务技术文件和报价文件以U盘形式存储，如有多标项，应将各标项分别密封封装。

16.2如果要求投标人提供合同原件、资质原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

16.3注明下列识别标志：电子备份投标文件的外包装封皮上应注明招标项目名称、投标文件类型、招标项目编号、标项号和“北京时间    年  月  日时  分之前不得启封”的字样（具体时间详见招标文件第一章“招标公告”规定的投标截止时间），并加盖投标人公章。

16.4投标文件的签署和份数

16.4.1供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、包装投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.4.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

16.4.3电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.4.4投标文件的包装、递交、修改和撤回

①以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

②电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

③未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

④供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

⑤供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

16.5如果投标人未按第16.4条要求密封和标记，集中采购机构对投标文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

16.6投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封的。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

17.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.3 投标截止时间之后，投标文件不得撤销。如在投标有效期内撤销投标文件的，追究其违约责任，并将此作为失信行为记录报政府采购监管部门。

## 六、开标及评标

- 开标

18.1开标准备

集中采购机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

18.2开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云线上开评标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，集中采购机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开评标，电子投标文件自动失效。如果是该供应商自身操作或电子备份投标文件本身问题，则作无效投标处理。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或集中采购机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录、访问、解密的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或集中采购机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

19. 评标

19.1 招标方根据项目特点组建评标委员会，对具备明确响应招标文件的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济专家等组成。

19.2 评标严格按照招标文件的要求和条件，遵循公正、公平、科学、择优的原则，同时考虑以下因素：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件

（6）经营信誉。

20. 评标方法及投标无效的情形

20.1本项目的评标方法采用：综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项要素进行综合评审得出总分进行排名。各标项评标总分为100分，具体详见附：评分表。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

20.2投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

没有响应招标文件实质性要求（或出现重大偏差）的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
  20.2.1在资格审查（资格文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、资格文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求（审查内容主要包括招标文件第14.1条的资格部分）。
  20.2.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、商务技术文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、商务技术文件未明确响应招标文件或对实质性条款响应不完全； 
  3、商务技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
  4、商务技术文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
  5、带“★”的条款不能满足招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

6、采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
  7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
  8、商务技术文件中出现报价或单价的；
  9、投标文件的有效期不满足招标文件要求；
  10、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
  20.2.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
  1、报价文件未按照招标文件规定要求签署或盖章（审查内容为招标文件第15条的相关部分）；
  2、报价文件未明确响应招标文件或对实质性条款响应不完全；
  3、报价文件未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
  4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
  5、投标报价具有选择性的；
  6、投标报价中出现重大缺项、漏项；
  7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；
  8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：

1、采购文件要求提供样品的，投标人未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，其投标（响应）无效。

2、经查实（或中标后查实），两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）投标的，则该几家供应商投标文件作无效投标处理或取消其中标资格，按串标围标及失信行为记录并上报。

21. 评标纪律

21.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责               任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

21.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 资格审查及评标程序

由集中采购机构进行资格文件的审查，审查通过的投标文件进入下一评审阶段（评委会评审）。

22.1 先评商务技术标。对投标文件的初审，初审内容为符合性和有效性审查。评委会依据招标文件的规定，从投标文件是否符合招标文件要求、响应的有效性、完整性和响应程度进行审查，特别是无效标条款，以确定是否对招标文件的实质性要求作出明确响应。

22.2投标的澄清。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

22.3错误的修正。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.3.5 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

22.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.5评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应。未能在实质上明确响应的投标，应做无效标处理。

22.6评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.6.1下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求明确响应实质性条款、要求，或未提供要求必须提供的相关资料的；

（2）投标文件没有按招标文件要求签署盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定的期限；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出明确响应，并按本规定第20.2规定作无效标处理。

22.6.2 细微偏差是指投标文件明确响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.7详细技术评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分作进一步评审、比较。以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，进行打分汇总。

22.7.1由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标进行记名打分。统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，用算术平均法求出每一份投标文件的平均得分（小数点后保留2位，四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评委会组长提醒相关评审人员进行复核修正或书面说明理由。

22.7.2综合评分。评分标准的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

22.7.3若采购的主要产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（需提供证明材料，且能在官方发布网站查询）

22.7.4若采购的主要产品为宁波市自主创新产品或宁波市优质产品，自纳入《宁波市重点自主创新产品推荐目录》或《宁波市优质产品推荐目录》之日起两年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（需提供证明材料，且能在官方发布网站查询）

22.7.5本次采购专门面向中小企业，未提供中小企业声明函或声明函中企业未按要求声明为中或小或微型企业的作无效投标处理。

23.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目（单独标项项目）或本标项（多标项项目）预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未提供具体原因说明的，报价不得分。

附：评分表

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30） | 价格分 | 30 | 参与评审的各标项价格=各标项投标报价 各标项满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的投标报价为评标基准价，评标基准价得30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 各标项投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 备注：本项目最高限价为人民币 245.408 万元整，报价超过最高限价的视为无效投标。 |
| 商务技术（70） | 技术规格响应情况（25分） | 25 | 投标人须根据采购需求和技术要求逐条列出响应及偏离情况，若未提供或未列明偏离情况的对应项按负偏离处理。经评标委员会讨论认可，技术参数完全符合招标要求的得25分； 标注“▲”的指标项提供投标截止前近三年内第三方质量检测机构（检测报告须具有CMA或CNAS标志）出具的检测报告，委托单位须为投标人。全部完整提供且全部技术指标符合要求的得满分25分，每少提供1份，扣2分，技术参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 提供不完整或提供无效或提供非清单内要求的统一视为未提供（每份检测报告内容需体现在一份报告中，并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台检验报告真伪的查询截图）。 |
|  | 项目设计制作方案 | 7 | 项目设计制作方案（7分） 评委根据投标人提供的产品效果图、整体平面摆放图进行评议。区域：校长办公室、政教处、教师办公室、家长接待室、大会议室、报告厅、二人间休息室、图书室） 1、重点区域效果图和产品清单中涉及产品的产品图完整，整体呈现效果融合学校环境及需求，使用功能完善，整体清晰、美观、色彩搭配和谐，满足招标需求的得7分； 2、重点区域效果图和产品清单中涉及产品的产品图完整，呈现效果基本符合学校环境及需求，使用功能较完善，基本满足招标需求的得5分； 3、重点区域效果图和产品清单中涉及产品的产品图存在缺陷或不完整的，基本无法满足招标需求的得3分； 4、重点区域效果图和产品清单中涉及产品的产品图存在严重缺陷的，无法满足招标需求的得1分； 未提供或提供的不一致的得0分。 |
|  | 办公家具专业能力（投标产品质量、环保水平） | 7 | 1、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书， （认证范围需包含木家具人造板桌类、人造板柜类、人造板床类、实木桌类、实木柜类、金属家具椅类、金属柜类、架类、软体家具、全部提供且认证范围齐全得1分，没有提供或提供不全不得分。 2、投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书（木家具人造板家具）资料柜、办公桌全部提供且认证范围齐全得1分，没有提供或提供不全不得分。 3、投标人综合实力强，达到GB/T23793-2017的要求，并获得相对应的“供应商综合实力评价体系认证证书”，有得1分；没有不得分。 备注：证书有效性在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/)可查。 4、投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证单元包含：金属家具（含金属骨架为主的椅凳类：餐椅、阅览椅、办公椅、诊断椅；金属质架类：货架、图书架；软体家具：人造革椅、人造革沙发；实木类家具：办公桌、大班台、茶几、餐桌、文件柜；人造板类家具：涂饰文件柜、涂饰办公桌、涂饰茶几、覆面公寓床、覆面文件柜、覆面衣柜、覆面办公桌；全部提供且认证范围齐全得1分，没有提供或提供不全不得分。 5、投标人具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书：包含木制办公家具（办公桌 办公椅 班台 文件柜 ）木制公寓家具（柜类、桌台类、床类、椅凳椅）、木制教学家具（柜类、桌台类、椅凳类）、金属教学家具（柜类、桌台类、椅凳类、）沙发（人造革沙发、)。有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，全部提供且认证齐全得1分，没有提供或提供不全不得分。 6、投标人获得有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，认证单元包含：金属及木制家具及沙发的设计、生产及其服务，办公家具的销售及服务，全部提供且认证齐全得1分，没有提供或提供不全不得分。注：以上证书须在有效期内（截止开标当天），并加盖投标人公章。 7、投标人具有有效期内的家具抗菌产品认证证书（认证单元包含：金属家具、木制家具、钢木家具、软体家具）全部提供且认证齐全得1分，没有提供或提供不全不得分。 |
|  | 同类项目业绩 | 3 | 业绩（3分）：评委会根据投标单位2021年以来的政府采购家具类产品成交业绩（需附合同及中标通知书复印件、业主委托第三方检测验收报告）情况打分，每项得1分，最高得3分（投标文件中提供合同及中标通知书、业主委托第三方检验机构出具的报告）。 |
|  | 成品检测报告 | 6 | 提供2020年1月1日至今投标人县市级及以上市场监督管理局委托质量检测中心或市级及以上国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构所出具的监督抽检检测报告： （含全系列产品：木家具（办公桌）、木家具（茶几）、木家具（会议桌）、办公椅（木制），木家具（柜子），金属家具（诊疗床）；每个得1分，最高得6分。 |
|  | 供货方案 | 2 | 评标委员会对投标人的供货方案进行评议：（0-2分） |
|  | 项目实施方案 | 2 | 评标委员会对投标人的项目实施方案进行评议：（0-2分） |
|  | 售后服务 | 3 | 评标委员会对投标人的售后服务方案（售后保障措施、故障应急响应措施、售后服务体系、实质性优惠服务等）进行评议：（0-3分） |
|  | 样品 | 15 | 1、款式3分：根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性等综合比较评定。 2、样品、外观、主材规格尺寸6分：根据提供样品与采购文件项目需求的要求。 样品、外观、主材规格尺寸符合要求的得8分，有1个样品不符合要求得2分，有2个以上样品不符合要求，不得分。 3、结构、功能、牢固度等3分：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等综合比较评定。 4、制作工艺3分：根据样品制作工艺、油漆（喷涂）制作工艺、节点细部处理等综合比较评定。 |

22.8最终得分及排序

（1）各投标人最终得分即商务技术分与报价分的总和；

（2）按评分结果由高到低排序，评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.9编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

23． 评标过程监控及保密

23.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝，并承担相应法律责任；

23.2 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24. 中标人确定

政府集中采购机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。定标时，若出现技术商务评审得分和报价得分相同，且并列排名第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人逾期未确定中标供应商且不说明理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25. 中标通知书及中标结果公告

自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，宁波市海曙区公共资源交易中心将向中标人发出《中标通知书》，并在招标公告相同网站上发布中标结果公告。

26.其他事项

26.1到报名截止时间，投标人不足3家的，不再开标，重新组织采购活动。

26.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购程序不再继续进行，作废标处理。

## 七、合同签订

27. 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

28. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者重新组织招标。

30. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%（除经政府采购监管部门认定的跟标采购项目外）。

31. 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

# 项目需求说明

一、采购需求（采购清单及技术指标）

| 序号 | 图片 | 产品名称 | 产品规格 | 材质描述 | 颜色 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桌子 | 600W*400D*630~780H 外径1200W*1039D | 1.2规格：1000mm（±2mm）×500mm（±2mm）×18mm； 1.3 功能: ①可以实现6人组合成外径2030W*1785D六边形，也可以作为单人课桌灵活使用； ②桌面四角倒圆，采用2mm厚PVC同色或黑色封边条，使用“波士”高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，反面设有预埋定位螺母便于多次安装。 ③桌面有多种木纹及纯色饰面可选，以便课桌与整体空间颜色搭配协调。 2、1号脚钢架： 2.1 材质及形状：采用圆形钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象； 2.2 规格：桌脚上管钢管尺寸为φ30×厚1.5mm；桌脚下管钢管尺寸为φ25×厚1.5mm，钢架横梁尺寸为20×40×1.2mm厚； 2.3 功能：课桌实现6挡高度调节，分别为640mm-670mm-700mm-730mm-760mm-790mmH,使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。 3.脚垫：采用固定万向调节PP脚垫，可实现10mm高度调节以应对地面不平整。 | 待定 | 张 | 48 |
| 2 |  | 椅子 | 490W*475D*805H 座高：440mm | 1.3功能：靠背设计内凹式曲线弧度设计，内凹50±2mm.能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正。靠背设计带微笑拉手孔，微笑孔尺寸90mm×45mm，保证通风散热同时满足人体手掌使力，便于移动课椅，兼顾美观性能。 2、椅座 2.1材质；采用PP+GF塑料一级新料注塑一体成型， 2.2规格：424mm（±2mm）×420mm（±2mm）； 2.3功能：坐垫人体工程学设计，坐垫前端需有流线型下垂设计，人体功能设计，分散上半身的所有重量，坐感舒适。 3、椅架 3.1材质：采用SPCC光亮眼管折弯焊接而成，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象； 3.2规格：椅架主管采用34mm×16mm×1.8mm（±1mm） ，上托管采用20mm*20mm*2mm方管冲孔、冲弧焊接而成，中间带有加强钢板，尺寸为240mm*108mm*3mm,增强椅架的牢固度。 3.3功能：固定弓形课椅。 4、底扣、压条 4.1材质：ABS全新注塑一体成型； 4.2规格：382mm*180mm*42mm（±2mm）上面带有4个φ16圆孔装配压条用； 4.3压条规格：162mm*24mm*32mm（±2mm）带有2个孔径φ11mm螺丝柱，螺丝柱内凹23mm用M4.2*25燕尾螺丝固定，使椅子能平稳放置桌面上，方便打扫卫生。 5脚垫： 5.1材质：需采用 PP+GF全新塑料注塑一体成型； 5.2规格：①前脚垫尺寸：24mm×30mm×43mm（±2mm）②后脚垫尺寸：83mm×23mm×60mm（±2mm） | 待定 | 把 | 48 |
| 3 |  | 观摩椅 |  | 一、座板: 1.尺寸:前后415mm±3mm，左右430mm±3mm 2.采用PP+玻纤经模具压注并经气辅工艺结合成型。 3.环保标准:零甲醛。 4.3D立体造型，前后端厚度渐变，边部后端最厚处达到23mm厚，与铝合金材质底座合为一体。 5.座板后端设有两条70mm回复让位糟。 6.座板表面采用田字格造型饰面，风格独特。 二、受力底座： 尺寸：253*283*85mm；采用铝合金材质经模具压铸成型，内配回复重力块及受力组件，铝合金底座镶嵌于座板加强护框内，合为一体。 三、受力支撑组件：采用6mm厚钢板折弯焊接加工成型，与横管及铝合金底座相连。 四、立管底脚：采用优质钢板经模具加工并与立管焊接成型，宽度为100mm，底脚前后端尺寸为290mm。配有168*66*34mm特殊造型PP材质地爆装饰盖。 五、左中右立管及上横管：采用100*50*1.5mm特殊截面造型的异型钢管。 六、下横管：采用80*30*2mm矩形方管，与椅座支撑件采用穿透式连接。 七、铝合金转接组件边部转接头：180*50*180mm中部转接头：260*50*180mm采用铝合金材质经模具压铸成型，并并嵌于立管内。 八、背板18mm厚E0级刨花板，与立管，上下横管，加强金属件及铝合金转接组件镶嵌紧固。 九、台面板：采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，1.5mm厚PVC封边。台面深度320mm，台面板前端内嵌于铝合金转接组件。 | 可选 | 位 | 40 |
| 4 |  | 阶梯椅 | 每座椅面内宽470mm，扶手宽80mm，地面到座面高450mm，地面到背高990mm，横侧面宽710mm，单独脚片距离250mm，两个脚片之间的对中的尺寸为550mm，一般排距为900—1000mm。 | 1、背绵、座绵：采用高回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度50㎏/m3，座垫海绵密度55㎏/m3,该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱。软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 2、内板：采用多层夹板热压成型。达到环保E1级。 3、座、背外板：采用优质高密度硬木多层板，天然榉木板，外涂聚酯漆，美观大方，不褪色，抗变形。座椅靠背外板厚≥15mm,坐垫外板厚≥13mm。达到环保E1级。 4、布料：采用优质毛麻布，耐磨、抗污、防褪色。 5、扶手框架及站脚：采用2mm厚优质A级冷扎板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 6、写字板：采用高密度中纤板，外冷压防火面板，美观大方，连接横条为铝合金压铸成型。 7、扶手盖：采用榉木精工制作，外涂聚酯漆，美观大方。 8、侧板：采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成，易于拆装。 9、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。 10、座椅尺寸：每座椅面内宽470mm，扶手宽80mm，地面到座面高450mm，地面到背高990mm，横侧面宽710mm，单独脚片距离250mm，两个脚片之间的对中的尺寸为550mm，一般排距为900—1000mm。 | 可选 | 把 | 126 |
| 5 |  | 货架 | 1200*600*2000 | 材质说明：原材料选用宝钢冷轧钢，表面静电喷涂处理，主要采用立柱和横梁连接的结构，结构简单，拆装方便。外形美观大方，适用于人工存取货物情况，承载能力通常为150KG--250KG/层，可以满足大部分使用要求。 | 铁灰色 | 组 | 7 |
| 6 |  | 沙发 | 三人位 1880*780*730 | .实木内架 .高密度加高回弹海绵 .铝合金脚，环保皮饰面。 | 待定 | 把 | 6 |
| 7 |  | 茶几 | 1200*600*420 | 1、基材：采用E1级千年舟品牌实木多层板基材，：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件，钢制脚架。 | 待定 | 只 | 3 |
| 8 |  | 会议条桌（提供样品） | 1400*600*750 | 1、材质：上托采用 SPCC 钢管，25*50管厚度2.0MM，底脚采用直径 50 圆管，厚度 1.5MM，立柱采用 40*70椭圆形管材，厚度 1.5MM，铝槽 6063-T5 铝型材宽度95MM,高度60MM，两端有可伸缩挂包塑料件，靠人坐一侧有两个塑料水瓶托，方便置物，铝槽中间使用塑料件支撑加固台面稳固度，轮子定制全黑2.5寸活动轮，防滑，带刹车，表面处理工艺采用静电粉末喷涂，粉末采用阿克苏品牌，碳钢扁丝+PVC+PE。 2、造型：工字型脚设计，脚管两端使用塑料堵头封口。 3、翻转结构：采用线控式翻转，翻转台面时只需单手轻拉控制装置即可控制两侧上托实现翻转。台面即翻转为垂直状况下可多数量推叠。 4、挡板：冷轧钢挡板，安装于脚管内侧，使台架更美观更牢固。 5、书网：冷轧钢板折弯焊接成型，固定于上托内侧，方便置物。 6、台面基材：采用福人牌中纤板（均符合环保要求）； 贴面：采用采用0.6mm美国胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 油漆：PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 五金配件：采用DTC五金配件。 | 胡桃木色 | 张 | 43 |
| 9 |  | 会议椅 | 625*580*930(1020) | 1.良好的透气性网布面料、耐磨实用。2.环抱式扶手，弧形折弯设计，手感圆润光滑。3.背框内凹型钢设计框架，强度大，不变形。4.坐垫立体饱满，填充高密度海绵，柔软舒适，亲肤透气。5.一体式加厚防爆底盘安全牢固。6.弓型架管壁2.5MM. | 可选 | 把 | 129 |
| 10 |  | 休闲桌 | 直径80，高75 | 密度板（油漆封边）+榉木+尼龙连接件 | 待定 | 张 | 2 |
| 11 |  | 休闲椅 | W715*D630*H730 坐高:465 | 产品椅背材料是进口PP+进口碳酸钙（增加钢性）+抗氧化剂（耐黄变）+紫外线吸收剂（抗老化）+巨石集团玻纤（增加韧性）+进口颜料，在塑椅行业内有良好的口碑，尤其在钢性、韧性、抗老化等各方面均有不俗的表现；所有椅子PP类材料承诺使用100%全新料，安全、环保、无毒，采用国际标准的8级色粉颜料，颜色正、色彩艳（表现有张力），在固色性能上达到国际高端水平，适合户内户外使用。 | 待定 | 把 | 8 |
| 12 |  | 会议桌 | W8000*D2200*H760 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 胡桃木色 | 张 | 1 |
| 13 |  | 会议椅 | 椅高：1050mm 椅宽：600mm 椅深：720mm 座高：485mm 座深：450mm | 1.面材：环保西皮，触感舒适好打理，耐磨耐用，性价比高。 2.填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。 3.基材：基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。 4.扶手：两点式软包扶手，扶手面由实木多层板扶手板+牛皮扪制而成；软包材质，手感舒适、柔软耐磨。 6.脚架：弓形架由厚度1.5mm钢管(套管)弯制而成，在弓形架前立弯位处套40CM长2.0壁厚的内管用冲床把套管定位在弯位处，使弯管后的弓形架使用时不会压变形,用台湾高精度CNC弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC机器人全自动焊接，360°抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。 7.环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 | 黑色 | 把 | 42 |
| 14 |  | 荣誉柜 | 4000*400*2200 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件，钢制框架。 | 胡桃木色 | 组 | 1 |
| 15 |  | 四脚带写字板椅子 | 545*545*808H，座高440H | 1、椅背 1.1材质：采用PP+GF耐冲击.改性一级新料注塑成型； 1.2尺寸：545mm*342mm*±5 mm； 1.3功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带270个三角形透气孔设计，保证通风散热，透气孔尺寸为8*8*8MM.靠背开微笑拉手孔，微笑孔尺寸为94mm×48mm，大小合适，同时满足人体手掌使力，兼顾美观性能，方便拉手，移动。 2、椅座 2.1材质：采用PP+GF耐冲击.改性一级新料注塑成型； 2.2尺寸：尺寸为：424MM*442MM ±5mm； 2.3功能：采用人体工学设计，椅坐采用凹型设计，坐感舒适前端圆弧半弯，适合放脚舒适，缓解压力。 3、写字板 3.1写字板支架：主管采用Φ16实心圆钢压弯而成，翻转件采用铝合金一次性压铸而成。 3.2写字板：采用全新ABS料，一次性注塑成型，螺丝锁附，安全牢固。 4、脚架 采用直径25mm，壁厚≥1.5mm厚钢管桌腿，表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层附着力≤1级，重金属含量可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg；喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理； 5、脚垫 5.1材质：采用全新PA料，注塑一体成型，防滑，防潮，使用安全。 | 可选 | 把 | 30 |
| 16 |  | 行政办公桌 | 2000*1000*760 | 面 材：选用优质胡桃木皮贴面。 基 材：采用E1级优质环保型密度板。 油 漆：引用先进油漆生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作。采用“大宝”环保油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金件：采用优质DTC五金配件，德国BMB锁。 | 胡桃木色 | 位 | 3 |
| 17 |  | 矮柜 | 1000*400*2000 | 面 材：选用优质胡桃木皮贴面。 基 材：采用E1级优质环保型密度板。 油 漆：引用先进油漆生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作。采用“大宝”环保油漆，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 五金件：采用优质DTC五金配件，德国BMB锁。 | 胡桃木色 | 只 | 6 |
| 18 |  | 接待座椅 | 常规 | 面 料：选用优质透气西皮，柔软贴手，透气性好。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。 脚架：金属电镀连体弓形脚。。 | 黑色 | 把 | 3 |
| 19 |  | 座椅 | 常规 | 面 料：选用国内卡森实业引进工艺生产的优质牛皮。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。 脚架：合金五星脚架+杜邦尼龙静音脚轮，最大受力1.25N。 气压棒：优质气压棒，升降次数可达8-12万次。 功能：前置式同步倾仰、锁定功能。 | 黑色 | 把 | 6 |
| 20 |  | 沙发 | 1+3 | 框架：松木实木结合多层板内框架； 填充：圣诺盟顾家旗下的“东亚”海绵； 覆面：超细纤维增强皮革，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 配件：高品质黑色喷砂五金脚。 | 黑色 | 套 | 3 |
| 21 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。钢制脚架。 | 胡桃木色 | 只 | 4 |
| 22 |  | 沙发 | 1+1+3 | 框架：松木实木结合多层板内框架； 填充：圣诺盟顾家旗下的“东亚”海绵； 覆面：超细纤维增强皮革，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 配件：高品质黑色喷砂五金脚。 | 黑色 | 套 | 1 |
| 23 |  | 办公桌主台 | W1600*D750*H760 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 可选 | 位 | 1 |
| 24 |  | 办公桌侧台 | 900*480*650 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 可选 | 只 | 1 |
| 25 |  | 沙发 | 三人沙发 | 面 料：选用优质环保皮，柔软贴手，透气性好。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。 内 架：采用西北桦木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。 ▲沙发：依据GBT35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，检测内容至少包含：甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，燃烧性能等级符合B1级软质家具标准，热释放速率峰值≤150kw，5min内总热释放量≤20MJ，最大烟密度≤75%，无焰燃烧引燃或阴燃引燃现象。 | 黑色 | 把 | 1 |
| 26 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 胡桃木色 | 只 | 1 |
| 27 |  | 办公桌主台 | W1600*D750*H760 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 可选 | 位 | 16 |
| 28 |  | 办公桌侧台 | 900*480*650 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 可选 | 只 | 16 |
| 29 |  | 文件柜 | 800*400*2000 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E1级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 可选 | 组 | 18 |
| 30 | 家具 | 沙发 | 单人位 | 框架：松木实木结合多层板内框架； 填充：圣诺盟顾家旗下的“东亚”海绵； 覆面：超细纤维增强皮革，耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 配件：电镀锌合金脚。 | 可选 | 张 | 8 |
| 31 |  | 档案柜 | 850*390*1800 | 采用0.6mm以上优质冷轧钢板冲压、拉伸成型成型。表面经除油、去锈、磷化等九道工序前处理，国际流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成。质量要求达到无裂缝折痕，表面光滑平整。（配电子密码锁、拉手） | 灰白 | 组 | 20 |
| 32 | 家具 | 茶几 | 600*600*450 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件，钢制脚架。 ▲茶几：依据GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，检测内容至少包含：甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，燃烧性能等级符合B1级硬质家具标准，热释放速率峰值≤30kw，5min内总热释放量≤10MJ，最大烟密度≤75%。 | 可选 | 个 | 4 |
| 33 |  | 会议桌 | W7000*D2000*H760 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 胡桃木色 | 张 | 1 |
| 34 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准检测包含甲醛释放量：其中甲醛释放量≤0.05mg/m3、苯≤1μg/m3、甲苯≤2μg/m3、二甲苯≤3μg/m3、TVOC≤70μg/m3 检测依据GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：采用DTC五金配件。 | 胡桃木色 | 只 | 13 |
| 35 |  | 户外圆桌 | 尺寸：Ø800*H740 | 材质：复合型材质塑木，耐磨防刮、防虫蛀、防水、易清洁，铝合金脚架 颜色：颜色可定制 | 待定 | 张 | 1 |
| 36 |  | 户外椅 | 570*600*850 | 材质：复合型材质塑木，耐磨防刮、防虫蛀、防水、易清洁，铝合金脚架 颜色：颜色可定制 | 待定 | 把 | 4 |
| 37 |  | 户外长桌 | 2400*900*740 | 材质：复合型材质塑木，耐磨防刮、防虫蛀、防水、易清洁，铝合金脚架 颜色：颜色可定制 | 待定 | 张 | 1 |
| 38 |  | 户外椅 | 620*585*900 | 材质：复合型材质塑木，耐磨防刮、防虫蛀、防水、易清洁，铝合金脚架 颜色：颜色可定制 | 待定 | 把 | 8 |
| 39 |  | 教师主办公桌 （提供样品） | 主桌1200*600*750 | 1、基材：采用E1级千年舟品牌实木多层板基材：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。配置：桌面线盒：白色聚脂ABS置物架：尺寸227*76*37MM、151*76*26MM、76*76*26MM可随意搭配双层或三层组合，配置密码锁具、晒热风扇。 深灰色折叠脚托：脚托面板，PU一体成型托板,冷轧钢板收放结构件,活动柜承重在17kg 固定柜承重40kg，托脚更舒适没有硬顶感， 脚托开关:钢板烤漆耐用，收纳伸展顺滑自如； 脚托主体:采用PA注塑成型,压板 PA 灰色； 脚垫：可调节脚垫，防倾倒及地面平整； 功能:可收纳，超薄收纳，收起时厚度只有48MM上用空间小， 节省空间，一键操作，使用方便，尺寸：568MM*211MM*48MM。 | 可选 | 张 | 72 |
| 40 |  | 教师矮柜 （提供样品） | 侧柜1500*350*2000 |  | 可选 | 张 | 72 |
| 43 |  | 办公椅 （提供样品） | 620*610*930 | 1、塑胶件采用工程PP+尼龙+20%玻纤材质，具有韧性高，抗老化的特点。 2、人体工程学设计座椅，配腰脱顶腰设计。 3、异型钢架结构，管壁厚度2.0mm。 4、坐垫采用一体成型定型海绵 5、椅背采用3D立体网布，透气性好，支撑性好；标配颐达小梨纹布料，可选配坐美国Interface防水、防尘，防火（阻燃）布料。 | 黑色 | 把 | 92 |
| 44 |  | 文件柜 | 800*400*2000 | 1、基材：采用E1级千年舟品牌实木多层板基材：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。 | 可选 | 个 | 72 |
| 45 |  | 休闲桌 | φ700*750H | 1.材质：多层板、钢管 2.工艺：采用25mm基材为“露水河”或“大亚”等级别的E0级环保饰面中纤板，饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周采用内切斜边工艺，木蜡油擦拭。钢管采用直径76mm*1.5mm圆管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象，底盘为直径550的圆形钢制承重底盘。 | 待定 | 张 | 11 |
| 46 |  | 休闲椅 | 560*544*788 | 尺寸:420x325x11mm采用PP+30%纤一次注塑成型:纵向弧度半径约R300mm;横向半径约R450mm;整休曲面贴合人体背部、靠背夹角为92 座板尺寸:450x460x165mm采用PP+30%纤一次注塑成型座面弧度半径约R700mm;抵扣:尺寸215*210*25MM采用PP+30%纤一次注塑成型，架子:前脚采用直径16*2.0MM圆管，经弯管机弯曲后冲压成型，底部配备防滑万向脚塞， 横方:采用30*15*1.0MM方管，有激光切管机切割成型接口处与前脚造型吻合、 | 待定 | 把 | 20 |
| 47 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 1、三聚氰胺饰面刨花板：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。 | 待定 | 只 | 13 |
| 48 |  | 书包柜 | 4300*400*930（以现场尺寸为准） | 1、基材：采用E1级千年舟品牌实木多层板基材：：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。 | 可选 | 组 | 36 |
| 49 |  | 主席台 | 7000*600*760 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）； 2、贴面：采用优质0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、油漆：PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 4、五金配件：DTC五金配件。 | 可选 | 组 | 1 |
| 50 |  | 会议椅 | 常规 | 1、面料: 采用优质西皮,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性； 2、海绵：采用优质高密度一体定型海绵密度≥45密度，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形； 3、椅架：采用实木框架（脚架），木材含水率≤13%，主体采用榫结构，充分保证结构稳固性； 4、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保。 | 可选 | 把 | 9 |
| 51 |  | 演讲台 | 常规 | 1、基材：采用中密度板基材（均符合E0级环保要求）； 2、贴面：采用优质0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、油漆：PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 4、五金配件：DTC五金配件。 | 可选 | 只 | 1 |
| 52 |  | 剧院椅（提供样品） | 座椅中心距560-570mm、座高445mm、椅高1000-1010mm,地面到扶手面高度620mm。（允许偏差±5mm） | 1、座椅规格：座椅中心距560-570mm、座高445mm、椅高1000-1010mm,地面到扶手面高度620mm。（允许偏差±5mm） 2、座椅外板：采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等。背外板厚度≥16mm，座外板厚度≥14mm。座外板带有独特蜂窝式排气吸音孔，排气吸音孔数量≥100个。排气吸音孔能在全场0.1秒内消音排气，保证座椅的良好透气性和全场无噪音。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的甲醛释放量E1级标准。 3、座、背海绵：采用德国BASF化学公司的高密度聚酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵与座背外板相呼应，座椅整体安装成型后呈现一个“C”型。座海绵最厚点150±5mm、背海绵最厚点120±5mm，海绵原料的物理指标达到并超过GB/T10802-2006、GB/T1952.1-2012标准。 a.25%压陷硬度：≥140N b.65%/25%压陷比：≥1.8 c.75%压缩永久变形：≤5% d.回弹性能≥45% e.密度：﹥50kg/㎥ 4、面料：采用优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。面料的相关指标达到并超过GB/T 18401-2010、GB 8624-2012、GB/T 5455、HJ-T 307-2006、GB/T 19976-2005、GB/T 21196.2-2007标准要求： a.色彩:(可选) b.色牢度:4-5级及以上 c.起球性：2000次、4-5级 d.PH值 4.0-7.5 e.环保:甲醛含量﹤20mg/kg f.弹子顶破强力＞1500N g.耐磨性:平磨＞50000次 5、站脚：采用高强度铝合金一体压铸成型，表面后精细抛光静电喷粉处理，右边站脚最高620mm，宽度50mm，壁厚4mm，站脚着地长度355mm（即站脚与地面固定长度），站脚扶手端长度480mm，右边站脚与写字板旋转支撑件一体成型，减少写字板损坏率。左边站脚扶手端长度415mm。站脚内部使用多条加强筋稳定整体结构，确保椅子安全稳固地固定于地面。站脚前后两个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于座椅定位，采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙地把固定螺丝隐藏于下，无积尘。（允许偏差±5mm） 6、旋转式铝合金写字板：采用铝合金压铸一体成型写字板，并开有笔槽（尺寸为：170*15mm），方便放取书物及书写笔，具有快速撤离功能。写字板规格尺寸为：370*260*40mm（允许偏差±5mm）。 7、扶手面：采用优质实木，左边扶手尺寸为：480*55*50mm，右边扶手尺寸为：390*50*30mm同时采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。油漆采用国家标准高硬度聚酯环保漆。 8、座内框：采用2mm厚优质A级冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，框架装有6根S型弹簧，S型弹簧采用优质国际φ3.2mm钢丝，经模具折弯成型；座框结构抛弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承载力达到400KG以上，不易变形断裂，更坚固耐用。 9、回复机构：座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置（由一根直径14mm，长度490mm实心圆钢横穿座垫，承重受力，内置直径4mm，缠绕六圈圈经为27mm扭簧结合阻尼器自动回弹装置。具缓起立功能，回翻过程无冲击，噪声＜20dBa，保持会场的静音要求），翻转30万次以上无损。 10、座包定位：座包回位点与座包受力点为座包左右两侧角码与座包链接的“7”字型角码，从而达到椅座与椅脚二合一效果。 11、座固定装置：采铝合金直角挂座加消音回档装置。 ▲剧院椅依据：GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》座面密度≥40kg/m3、回弹性≥38%、压缩永久变形≤8%、耐干摩擦色纺织面料应至少达到4级、力学性能：座面、椅背耐久性联合试验、甲醛释放量≤0.05mg/m2h、产品有害物质：铅Pb≤25mg/kg、镉Cd≤5mg/kg、铬Cr≤5mg/kg、汞Hg≤5mg/kg、锑Sb≤5mg/kg、钡Ba≤5mg/kg、硒Se≤5mg/kg、砷As≤5mg/kg检测均符合要求； | 图片色 | 把 | 600 |
| 53 |  | 双面书柜 | 2400W*600D*1800H | 1.材质：多层板 2.工艺：层板顶板采用25mm厚 其他采用16mm厚基材为“露水河”或“大亚”等级别的E0级25mm厚环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用PVC同色封边条，使用“波士”高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，底部配6个工业刹车轮，可以实现图书的转运与固定。 3.功能：双面书柜 第一层杂志架 下面3层为藏书架，可放置图书查阅电脑。 | 可选 | 组 | 1 |
| 54 |  | 休闲椅 | 常规 | 采用PP塑料一次性成型，实木脚架。 | 待定 | 把 | 16 |
| 55 |  | 休闲桌 | 1800W*1200D*750H | 1.材质：多层板、白色钢架 2.工艺： 2.1.桌面：采用25mm厚基材为“露水河”或“大亚”等级别的E0级环保饰面刨花板，饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，桌面四周倒圆工艺，采用PVC同色封边条，使用“波士”高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 2.2.钢架：采用50*50方管钢脚，壁厚1.5mm，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 2.3.桌下接入强电。 | 可选 | 张 | 2 |
| 56 |  | 休闲椅（提供样品） | 575*575*808H，座高440H | 1：椅背 1.1材质：采用PP+GF耐冲击.改性一级新料注塑成型； 1.2尺寸：545mm*342mm*±5 mm； 1.3功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带270个三角形透气孔设计，保证通风散热，透气孔尺寸为8*8*8MM.靠背开微笑拉手孔，微笑孔尺寸为94mm×48mm，大小合适，同时满足人体手掌使力，兼顾美观性能，方便拉手，移动。 2：椅座 2.1材质：采用PP+GF耐冲击.改性一级新料注塑成型； 2.2尺寸：尺寸为：424MM*442MM ±5mm； 2.3：软包采用铝塑定型板，高弹力海绵，高密度弹力布，保证坐感舒服。 2.4功能：采用人体工学设计，椅坐采用凹型设计，坐感舒适前端圆弧半弯，适合放脚舒适，缓解压力。 3、脚架 采用直径25mm，壁厚≥1.5mm厚钢管桌腿，表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层附着力≤1级，重金属含量可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg；喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理； 4、脚轮 4.1材质：采用PP塑料、采用黑色φ50mm静音轮； 4.2尺寸：W50mm*D50mm*57mm±2mm； 4.3功能：插杆设计，安装便捷。任意方向推拉，顺畅无阻。 ▲脚轮检测依据：QB/T4765-2014《家具用脚轮》、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》；检测结果要求：外观、装配符合要求；力学性能：座面垂直加载113kg，在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次符合要求； | 图片色 | 把 | 12 |
| 57 |  | 书柜（提供样品） | 1000*520*2100 | 一、 材质及结构 1、 钢板采用宝钢生产的冷轧钢板：外护板、立板钢板厚度≥1.0mm，层板、挡板钢板厚度≥1.0mm，底部拉档钢板厚度≥1.5mm。 2、书架为立板式结构，内侧为全封闭。书架顶板折弯成型后总厚度15mm外沿面8mm后有16mm斜面，立板单面折弯成型后厚度15mm，两组护板拼接以6MM对拉螺母连接，顶板与底部拉档用6MM螺丝连接，与螺丝连接为压制预埋螺母，不能出现活动螺母。外护板折弯成型后总厚度8mm，用6MM螺丝与压制预埋螺母连接。 3、书架顶板同立板加工方式一样折弯成型总厚度15mm,外沿面8mm，有16mm斜面，顶部安装后6mm外沿面同15mm斜面完整拼接无明显缝隙。 4、每列两头书架立板和立板中间采用加固立柱15*30*1.3mm扁管焊接成框，后采用M6*25mm螺丝固定，确保整个框架的稳定性及维修的便利性。 5、书架层板折弯成型后总厚度20mm，外沿面13MM有16MM斜面，底部有两条可装吊挂书立加强筋加固。底部横梁折弯后总厚度15mm，书挡板与层板一体成型，高度为40mm; 书架每层承重50kg。 6、书架层板挂钩开模具一次冲压成型，厚度1.0㎜，冲裁棱边去毛刺，无飞边。预留螺丝孔位，便于和层板固定。 7、层板及隔板可垂直移动以调节层高。立板面四条垂直压筋，压筋宽度4MM深度4MM，压筋内部有3*20MM挂板挂孔满铺用于挂置挂板，搁板在立柱上可多孔位上下调节距离，方便放置不同尺寸书籍。 8、灯架：每节书架顶板前后面配一体式LED节能感应灯，灯壳尺寸：超出立板侧板边40mm（采用≥1.0mm冷轧钢板制作），灯壳设计：与顶板外盖一体成型，灯具安装于书架灯壳外边沿顶部底面，灯具外安装PC护眼透光板。控制系统应具备人体自动感应功能（感应装置与灯具为一体结构），即“人来灯亮，人走灯灭”功能。 | 图片色 | 组 | 25 |
| 58 |  | 双面柜 | 1600W*600D*1200H | 1.材质：多层板 2.工艺：除背板.底板.顶板和链接处侧板采用16mm厚， 其他采用25mm厚。板材基材为“露水河”或“大亚”等级别的E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用PVC同色封边条，使用“波士”高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 3：软包，背面采用9mm吸音板，上和左右采用2公分厚高弹力海绵，外包棉质布料。座包采用4公分高弹力海绵，外两角吊圆，外包棉质布料。 | 可选 | 组 | 2 |
| 59 |  | 高柜 | 4800W*400D*2400H |  | 可选 | 组 | 4 |
| 60 |  | 借阅台 | 2000-1200*600*1050 | 1、采用“千年舟”实木多层板，E1级三聚氰胺板。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017标准项目至少包括含水率、表面胶合强度、胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀 、表面耐冷热循环、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸气达到4级以上、耐光色牢度大于或等于4级、甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤70ug/m³、苯≤1ug/m³、甲苯≤5ug/m³、二甲苯≤3ug/m³。 3、封边：优质广东兄弈PVC条纹封边，厚度2mm， 4、五金配件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 张 | 1 |
| 61 |  | 餐桌 | 2200*600*25*750 (8人位可折叠圆连餐桌) | 桌面：2000*600表面加贴1mm厚加厚加膜防火板，芯板为E0级加压实木多层板，桌面厚度：2.5cm厚，四周倒45度斜角表面做透明清漆（北欧风格）；凳面：Ø295圆表面加贴防火板，四周直边做透明清漆；芯板为E0级加压实木多层板，凳面厚度：20mm。架子：八只脚全部采用50*50镀锌方管*1.5厚，静电喷塑黑色,PP塑料脚套：▲PP塑料：符合WS/T650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、①白色念珠菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；②铜绿假单胞菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%； ③大肠杆菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；④肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑤金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑥乙型溶血性链球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑦鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%； | 可选 | 组 | 100 |
| 62 |  | 实木餐桌 | W1300*D800*H750 | 1、基材：采用千年舟实木多层板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准包含甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯≤1μg/m³、甲苯≤5μg/m³、二甲苯≤3μg/m³；挥发性有机化合物（72h）≤70μg/m³。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：DTC五金配件。实木脚架。 | 待定 | 张 | 30 |
| 63 |  | 餐椅 | 常规 | 坐垫饰面：采用优质西皮饰面，防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； 椅架：优质白蜡木实木基材，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理,,稳定性好。椅背11根靠档； 辅料：采用优质高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度59.4kg/㎡、回弹率54%. 油漆：优质环保油漆；油漆工艺采用五底三面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； ▲西皮符合WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》标准，①白色念珠菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%②铜绿假单胞菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%； ③大肠杆菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；④肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑤金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑥鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑦乙型溶血性链球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑧抗霉菌性能1级。 | 待定 | 把 | 120 |
| 64 |  | 餐边柜 | 1200*400*800 | 1、基材：采用千年舟实木多层板基材（均符合E0级环保要求）；贴面：采用0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准包含甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯≤1μg/m³、甲苯≤5μg/m³、二甲苯≤3μg/m³；挥发性有机化合物（72h）≤70μg/m³。 2、油漆：采用PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 3、五金配件：DTC五金配件。 | 待定 | 只 | 2 |
| 65 |  | 单人床+床垫 | 1200*2000*950 | 1、▲三聚氰胺饰面刨花板：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³； 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。 4、床垫：无胶水，天然棕，软硬适中，50厚，采用优质阻燃布料：▲阻燃布料抗菌性能：符合WS/T650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、①白色念珠菌：抗菌活性值＞5.4，抗菌率＞99%；②铜绿假单胞菌：抗菌活性值＞6.4，抗菌率＞99%。 ③大肠杆菌：抗菌活性值＞5.6，抗菌率＞99%；④肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值＞6.4，抗菌率＞99%。⑤金黄色葡萄球菌抗菌活性值＞5.3，抗菌率＞99%。⑥鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值＞6.2，抗菌率＞99%。⑦乙型溶血性链球菌抗菌活性值＞5.4，抗菌率＞99%； | 待定 | 张 | 14 |
| 66 |  | 床头柜 | 450*450*500 | 1、三聚氰胺饰面刨花板：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。 | 待定 | 张 | 27 |
| 67 |  | 书桌 | 1200*600*750 | 1、三聚氰胺饰面刨花板：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。 | 待定 | 张 | 27 |
| 68 |  | 书椅 | 570*500*815 | ·一体成型PP塑料椅座，标配定型绵坐垫； ▲PP塑料：符合WS/T650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》、①白色念珠菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；②铜绿假单胞菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%； ③大肠杆菌：抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；④肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑤金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑥乙型溶血性链球菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%；⑦鼠伤寒沙门氏菌抗菌活性值≥5，抗菌率≥99%； ·标配坐壳 ·可选5种颜色SN布； ·细砂粉喷2.0mm管材四脚架； | 待定 | 把 | 27 |
| 69 |  | 单人床+床垫 | 1500*2000*950 | 1、三聚氰胺饰面刨花板：依据GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，其中含水率10.0%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，密度0.69g/cm³，表面胶合强度≥1.3MPa，内结合强度≥0.45MPa，静曲强度≥12.5MPa，弹性模量≥2900MPa，表面耐划痕≥1.5N：表面无大于90%的连续划痕，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐磨：磨耗值≤40mg/100r，表面情况图案纹：磨100r后保留50%以上花纹，表面耐香烟灼烧达到4级及以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀图案纹达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度达到4级及以上，握螺钉力板面≥1100N，板边≥800N，甲醛释放量≤0.06mg/m³ 2、封边：优质PVC条纹封边，厚度2mm， 3、五金配件：采用优质五金配件。4、床垫：无胶水，天然棕，软硬适中，50厚，采用优质阻燃布料： | 待定 | 张 | 13 |
| 70 |  | 门卫室物品橱 | 900*500*2000 | 型材：采用0.8mm厚(未喷涂厚度)上海宝钢生产的冷轧钢板,经裁剪、折弯、冲压、冲孔等工序使部件成型后，经喷涂前经打磨、砂光,并进行酸洗磷化（热洗-预脱脂-脱脂-水洗-胶体肽表面修整-酸洗液处理-水洗）； 静电喷涂：选用优质粉料，经喷枪雾化高电场均匀喷涂分布于部件表面，并经过高温烘烤使粉料熔化、流平、固化、降温后形成表面涂层，处理后的柜体抗氧化性良好，符合GB6807-86国家标准； 五金件：铰链、三节钢珠滑轨品牌为DTC，锁具为BMB（德国），层板需增设加强筋。 | 可选 | 组 | 1 |
| 71 |  | 微型消防柜 | 900*500*2000 | 型材：采用0.8mm厚(未喷涂厚度)上海宝钢生产的冷轧钢板,经裁剪、折弯、冲压、冲孔等工序使部件成型后，经喷涂前经打磨、砂光,并进行酸洗磷化（热洗-预脱脂-脱脂-水洗-胶体肽表面修整-酸洗液处理-水洗）； 静电喷涂：选用优质粉料，经喷枪雾化高电场均匀喷涂分布于部件表面，并经过高温烘烤使粉料熔化、流平、固化、降温后形成表面涂层，处理后的柜体抗氧化性良好，符合GB6807-86国家标准； 五金件：铰链、三节钢珠滑轨品牌为DTC，锁具为BMB（德国），层板需增设加强筋。 ▲冷轧钢板:依据GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，其中硬度≥3H；冲击强度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无泡现象，100h后,检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；涂层厚度≥115μm 乙酸盐雾试验(100h)：镀层本身的耐蚀能力10级镀层对基体金属的防蚀能力10级； | 可选 | 组 | 1 |
| 72 |  | 门卫室办公桌 | 1400*600*760 | 1、基材：采用千年舟品牌实木多层板基材，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 2、面材：E1级三聚氰胺板,质量符合GB/T 3324-2017《木家具 质量检验及质量评定》标准， 3、封边：优质广东兄弈PVC条纹封边，厚度2mm， 4、五金配件：采用DTC导轨、DTC铰链、优质锁具。 | 可选 | 张 | 1 |
| 73 |  | 诊疗桌 | 1500*1600*750 | 1、基材采用“千年舟”实木多层板，多层板符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、检测依据：静曲强度顺纹≥48MPa、横纹≥29MPa，弯曲弹性模量顺纹≥5500MPa、横纹≥4500MPa，胶合强度≥0.72MPa、含水率≤6.7%、甲醛释放量E1级≤0.052mg/m³，苯≤2μg/m3、甲苯≤4μg/m3、二甲苯≤4μg/m3，总挥发性有机化合物（TV0C)≤42μg/m3； 2、面材：E1级三聚氰胺饰面,质量符合GB/T 3324-2017《木家具 质量检验及质量评定》标准。 3、封边：优质广东兄弈PVC条纹封边，厚度2mm，符合QB/T 4463-2013。 4、五金配件：优质五金配件。 5、优质钢脚 ▲诊疗桌依据：GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》：外观性能要求：管材、焊接件、冲压件、喷涂层、封边处理、表面装饰层、塑料件、理化性能：硬度≥2H，冲击强度：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀、附着力不低于2级、木制件表面贴面层：耐冷热循环,耐干热4级-5级、耐湿热4级-5级、耐划痕、耐污染性能不低于4级、表面耐磨性、抗冲击不低于3级、耐光色牢度≥4级、力学性能要求：桌类强度和耐久性、桌类稳定性，产品有害物质限量甲醛释放量≤0.5mg/L检测均符合要求； | 可选 | 张 | 1 |
| 74 |  | 接待椅 | φ360*H530-590 | 无扶手遮挡设计，方便使用者任意角度转身取物，底盘也采用360°无死角升降调节，操作简单方便。适用于化验室、检验室等区域。 | 可选 | 把 | 1 |
| 75 | + | 诊疗床 | 2000*900*650 | 采用加厚方形钢管镜面处理，表面喷塑，床架和床腿采用的钢材尺寸是4X4、厚度2.2mm，床板是多层纯天然木板合成制作，床面采用优质PU皮、 重体海绵 。含头枕。▲诊疗床依据：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》：外观性能要求、理化性能：硬度≥2H；冲击强度：冲击高度 400mm、无剥落、裂纹、皱纹、耐腐蚀；附着力：不低于2级；耐干摩擦≥4级、耐湿摩擦≥4级、皮革PH值5.2、皮革涂层粘着牢度≥6.0 N/10mm均符合要求的检测报告。 | 可选 | 张 | 1 |
| 76 |  | 货架 | 1500*600*2000 | 材质说明：原材料选用抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板，表面静电喷涂处理，主要采用立柱和横梁连接的结构，结构简单，拆装方便。外形美观大方，适用于人工存取货物情况，承载能力通常为150KG--250KG/层，可以满足大部分使用要求。 ▲抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板：依据GB/T 4767-2014-可溶性元素（铅≤9mg/kg，镉:未检出，铬:未检出，汞:未检出）；金属喷涂层：涂层厚度:≥116μm； GB/T 1771-2007-耐中性盐雾500h，划线处，单向锈蚀≤2.0mm，未划线区：无异常；抗菌性能：符合GB/T 21510-2008-金黄色葡萄球菌≥95%； 耐霉菌性：符合GB/T 1741-2020-黑曲霉：0级； | 可选 | 组 | 8 |

备注：

1、本采购文件中若有涉及品牌、型号及规格（非特定或限定）的，仅供投标人投标时参考，投标人可选择推荐品牌、型号及规格，也可选择与推荐品牌、型号及规格相当或更优的产品投标。投标人如选择其他品牌、型号及规格的产品报价时，应提供详细的品牌规格、配置、技术参数等说明，且应当按照少数服从多数的原则经评委会成员书面记录并签字确认为不低于参考品牌档次。

2、针对以上各标项参考采购内容和参考要求，鼓励参数偏好，鼓励更优的投标方案，各项偏离情况包括未偏离情况均在技术商务偏离情况表（可自制）说明，并与评分表内容共同作为打分依据。

3、投标报价：投标人投标产品应按本采购文件要求一次性报价。报价应包含设备、人工、材料、运输、包装、装卸、施工、安装、调试、验收、税费、质保期内的保修费等所有相关费用。

4、供方应确保产品质量，并且符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的，供方应保证全部设备经正确安装调试且达到验收标准。

★5、本项目质保期5年，售后：非人为损坏24小时内维护好。本项目免收投标保证金、中标服务费、履约保证金、质量保证金。

6、样品：投标人应于开标截止时间前现场提供与投标产品一致的：①序号8会议条桌（1400*600*750）；②序号39 教师主办公桌（1200*600*750）；③序号40 教师矮柜（1500*350*2000）；④序号43 办公椅（620*610*930）；⑤序号52 剧院椅（座椅中心距560-570mm、座高445mm、椅高1000-1010mm,地面到扶手面高度620mm。（允许偏差±5mm））；⑥序号56 休闲椅（575*575*808H，座高440H）；⑦序号57 书柜（1000*520*2100） 共7类样品各一件供现场评审（规格要求和技术参数详见上述采购要求）。【样品提供地点为：宁波市海曙区气象路58号海曙区公共资源交易中心大楼3楼样品展示区（北门上），样品提交、摆放、安装、拆卸、运输等人员需遵守采购公告要求和中心场所规定】

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

一般条款（双方可参照此格式或根据具体情况自行编制）

甲方（采购人）：                          （以下简称甲方）

乙方（供应商）：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市海曙区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标（成交）。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件； b.投标文件及澄清文件； c.中标（成交）通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物内容及合同价格

标包号：                                                       金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

注：1、详细的商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等见附件清单；

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

- 合同生效并具备实施条件后7个工作日内甲方支付给乙方合同总价40%的合同预付款（可约定其他比例但不低于40%）； 2、项目验收合格后支付合同总价的60%（或按照双方约定方式支付，可修改本条款）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，按照市、区政府采购履约验收相关文件规定进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、质保、售后等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心确认、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》和政府采购相关法律法规有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，区公共资源交易中心和区财政局各执一份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

# 第五章 部分投标文件格式

注：1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以“第二章投标人须知第14投标文件的组成内容”的要求为准，选择相应的投标文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3、投标文件的资格技术文件、投标报价文件须分别编制并单独装订成册后,分别密封包装。

格式0

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

海曙区政府采购项目

投  标  文  件

资格文件/商务技术文件/报价文件

招标项目名称：

招标项目编号：

标项号：

投标人名称  （盖章）：

在      年  月  日  时  分之前不得开启

资格文件

格式1-1

（1）供应商资格声明函；

（2）营业执照副本复印件；

（3）公告中的特定条件。

格式1-1

（1）

投标人资格声明函

宁波市海曙区公共资源交易中心：

关于贵中心      年　　月　　日发布                            项目（项目编号： 　　    ）的邀请公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）于本项目公告发布之日起未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）公告中的特定条件

（提供特定条件相关证明材料，格式自拟）

格式1-2

投标人政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

格式1-3

法定代表人资格证明书

单位名称：

企业类型（微型、小型、中型、大型）：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

格式1-4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你中心组织的招标编号为             （项目编号）的            （项目名称）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本企业为         企业（微型、小型、中型、大型）。

本授权书于        年      月      日生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  说明：法定代表人的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书（粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）。

格式1-5

商务/技术/服务条款偏离表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

填写说明：1. 投标人必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件服务响应优于招标文件服务要求；“负偏离”是指投标文件服务响应劣于招标文件服务要求；“无偏离”是指投标文件服务响应与招标文件服务要求无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式1-6

售后服务表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-7

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标项号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-8

项目实施工作人员一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                  标项号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-9

投标产品详情

合理化建议

其他与评分有关的证明材料

投标人认为有必要提供的资料等

（格式自拟）

报价部分

格式2-1

投标函

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

（供应商全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标项号、标项名称）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件1份（政采云系统上传），电子备份文件1份（U盘）；

2、投标项目标项的总价或费率为：                 （元或%）

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、本投标自开标之日起       天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通信请寄：

名称：

地址：                                               邮编：

联系人：            电话：                 传真：

移动电话：                 电子邮件：

供应商(盖章)：

供应商法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-2

开标一览表（报价表）

招标项目名称：                           招标项目编号：                        标项号：

| 序号 | 货物或服务内容 | 品牌及规格型号 | 数量 | 投标总价 （人民币：元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、本表应按标项号分别填制；2、投标总价含义同“格式2-3投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

格式2-3

投标分项报价表（明细报价表）

招标项目名称：_______                  招标项目编号：_____                            标项包号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |

说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；

2、“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致；

3、单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计；

4、开标一览表分项报价后本表可不采用。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-4 （按照项目类型填报声明函，本项目为货物类(、服务类(、工程类(，项目所属行业为         （根据工信部联企业〔2011〕300号）。提供的货物或承接的服务、工程为大型企业的，不需提供此声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式2-5

投标人认为有必要提供的其他相关数据和材料

（格式自拟）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）【以文件规定为准】 |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 4、《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》全文链接：http://zfcg.changzhou.gov.cn/print.php?fid=191352060146258 |