温州市政府分散采购

采 购 文 件

采 购 编 号：ZS-ZB20230330

采 购 项 目：2023年温州市市本级路灯设施维护

采 购 方 式：公开招标

采购人：温州市市政管理中心

招标代理：浙江中商工程咨询有限公司

二〇二三年五月

目    录

目    录	2

第一部分 采购内容及要求	7

第二部分 供应商须知	7

第三部分   合同主要条款	50

第五部分 政府采购政策功能相关说明	73

第六部分   评标原则及方法	100

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

# 关于2023年温州市市本级路灯设施维护公开招标采购公告

项目概况

2023年温州市市本级路灯设施维护招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2023年06月13日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZS-ZB20230330

项目名称：2023年温州市市本级路灯设施维护

预算金额（元）：24000000

最高限价（元）：23936406

采购需求：

标项名称: 2023年温州市市本级路灯设施维护 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 24000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对温州市市本级主要道路及小街小巷路灯设施（含路灯工程设施，下同）的维修和养护，包括配电设备、灯杆、灯盘、灯具、电缆、电线、线路管道、架空线路及配件、监控终端及其配件等设施的维修养护以及监控中心的24小时值守等，具体详见采购文件。 
    备注：

合同履约期限：标项 1，按采购文件执行

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为服务类项目，要求服务全部由符合政策要求的中小企业承接。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
1、具有城市及道路照明工程专业承包一级及以上资质或市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上资质；2、具有有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2023年06月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易区（学院路与会展路交叉路口北首）)（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2023年06月13日 09:30

开标地点（网址）：浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼开标室（2）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标投标文件。供应商未按规定加密的投标投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标投标文件”的上传递交后。 5、本项目开标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。 6、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。    7、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见采购文件）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市市政管理中心

地    址：温州市鹿城区南汇街道站前东小区正大公寓D幢

传    真：

项目联系人（询问）：盛先生

项目联系方式（询问）：0577-88371692

质疑联系人：季先生

质疑联系方式：0577-88352744

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中商工程咨询有限公司

地    址：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼201室

传    真：

项目联系人（询问）：陈克凡

项目联系方式（询问）：0577-88997006

质疑联系人：林型棉

质疑联系方式：0577-88267310

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 采购内容及要求

## 一、总体要求

1、本次采购的内容是温州市市本级主要道路及小街小巷路灯设施（含路灯工程设施，下同）的维修和养护，包括配电设备、灯杆、灯盘、灯具、电缆、电线、线路管道、架空线路及配件、监控终端及其配件等设施的维修养护以及监控中心的24小时值守等。本项目是温州市市政管理中心为确保市本级路灯设施正常运行，以满足全市市民的工作和生活需要。

2、投标供应商应对市本级路灯设施正常运行的可靠性及整个设施的安全负责。维修养护中提供的所有设备、器材及整个设施运行的技术指标应符合国家有关最新技术标准的规定，没有国标的应符合行业、部门标准；严格按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对路灯设施的维修、养护等各个环节进行严格的管理和服务，为市民的工作和生活创造良好的环境条件。

## 二、路灯设施正常维护范围

承担温州市市本级路灯设施范围内（辐射范围东至机场，南至仙岩，北至瓯北,西至藤桥）主要道路、小街、小巷路灯设施的所有配电设备、灯杆、灯盘、灯具及地下预埋的和空中架设的电缆、电线、线路管道等的日常维修、养护、定期检修及设施的安保等任务，确保路灯设施的正常运行。

### （一）维护设施量清单

路灯49786盏、单灯模块14762只、配电箱626台、监控终端539台。

### （二）服务期限

服务期2年。

### （三）路灯设施维护的内容和要求

1、路灯设施维护工作主要包括：

定期巡检，检查路灯设施的供电、控制、线路和照明等系统设备的运行状态，及时修复和处理各类失明灯，消除发现的设备缺陷和故障隐患；路灯设施的日常维修养护和应急维修；合理调整运行系统，使设备处于良好的运行状态；确保路灯亮灯率在98%及以上，设施完好率在95%及以上；建立维护档案和设备资料档案；定期进行运行分析，不断提高路灯设施维护的管理水平。维护所用的设备、电缆、器材等材料的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或相近，且必须是新品。

2、配电设备、控制设备的维修养护：

（1）负责对各配电设备及控制设备的技术保障工作，每季度进行一次定期巡视，测量配电设备的电流、电压和接地电阻应符合技术要求，并做好原始记录备查。

（2）断路开关、接触器、端子排、天线、门禁开关等电器元件正常工作、线路整齐、标识清楚，箱体内无积尘；

（3）建立配电铭牌卡，登记配电箱的基本情况以及维修、检查情况，建立责任制。

（4）为保证路灯设备正常运行和安全用电，值班人员必须妥善处理设备出现的各种故障，及时排除或最大限度地缩小影响范围。

（5）不得在配电箱内乱接线、乱搭线。

（6）因维修需要，需将转换开关调至“手动”的，维修完毕后，应将转换开关调至“自动”。

（7）监控系统控制的照明灯具智能应在天然光照度为30Lx时关灯，在天然光照度15Lx时亮灯；时控、光控的功能性照明灯具的开关时间与微机控制的灯具的开关灯时间差不得超过30分钟。

（8）配电箱箱体、锁具、基础的日常维护、破损修复。

3、架空线路：

（1）架空导线作为路灯送电设施，每季度进行巡检，发现缺陷和隐患及时消除。

（2）从配电设备以下部份至路灯引接线以上的主导线、电杆、横担、瓷瓶、拉线及所有的金属紧固件应固定牢靠，无损伤。

（3）合理调整负荷，确保末端电压不低于额定电压90％ 。

（4）合理调整导线垂度，登杆检查搭头，确保接触良好，调整有松动的拉线装置。

（5）及时修剪树枝，收紧引下线，保证线间安全距离。

4、地下线路：

（1）地下线路每半年巡检一次，防止植物、打桩、开挖、重压、施工地陷、化学腐蚀等因素以及自然灾害造成的损害而影响路灯设施安全运行。

（2）保持配件完好齐全，对查出的缺陷、隐患应及时消除，妥善处理，确保设施安全、可靠地运行。

（3）手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井盖应完好平整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。

5、高杆照明设施：

（1）高杆照明设施分升降式和固定式两种。高杆照明设施的高度为20m及以上。

（2）高杆照明设施维修范围的界限为主电缆接线端。

（3）更换失效的灯具及老化的引上电缆和灯盘的布线。

（4）检修或更换破损的杆体、灯具、配电板和门锁等。

（5）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（6）定期测试一次接地电阻值应正常，并做好记录。

（7）定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（8）检修钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加油或换油。

6、中杆照明设施：

（1）中杆照明设施分升降式和固定式两种。中杆照明设施的高度为16m-20m。

（2）中杆照明设施维修范围的界限为主电缆接线端。

（3）更换失效的灯具及老化的引上电缆和灯盘的布线。

（4）检修或更换破损的杆体、灯具、配电板和门锁等。

（5）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（6）每年测试一次接地电阻值应正常，并做好记录。

（7）定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（8）检修钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加油或换油。

7、常规照明设施：

（1）常规照明设施维修范围的界限为主电缆接线端。

（2）每周巡检一次，更换失效的灯具及老化的电缆、电线和配件。

（3）检修或更换破损的杆体、灯具、配电板及门锁等。

（4）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（5）每年测试一次接地电阻应正常，并做好记录。

（6）定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

8、庭园照明设施：

（1）庭院照明设施维修范围的界限为主电缆接线端。

（2）每周巡查一次，更换失效的灯具及老化的线路和配件。

（3）检修或修复破损杆体、灯具配电板、门锁等。

（4）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（5）每年测试一次接地电阻应正常，并做好记录。

（6）定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

9、路灯监控中心值班管理、路灯监控终端维护：

（1）监控中心值班管理：监控中心采用24小时值班，监控中心承担温州市市本级路灯设施运行状况的监控、数据采集、信息传输，路灯线缆防盗监控，接受故障报修等职责，是路灯工作的枢纽。监控中心管理内容包括监控系统、监控中心设备、中心机房、监控值班管理、中心环境卫生等。中标供应商需额外预留备用值班场所。

（2）监控终端：

a. 检修或更换破损的监控终端配件、模块、箱壳等，保证设施正常运行。

b. 养护范围包括监管终端内的所有配件以及防盗终端设备

c. 日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括：日常例行检查维护情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等,建立维修档案和设备资料档案。

d.绘制每个监控终端所控制的路灯送电范围的图纸，将其转换成JPG格式。

10、单灯控制模块维护（材料由招标人负责提供）：

（1）检修或更换损坏的单灯控制器，检修或更换损坏的集中控制器以及内置器件、壳体等，确保设施功能完好，运行正常。

（2）日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括：详细记录发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等，建立维修档案和设备资料档案。

（3）值班抢修、应急抢修等。

## 三、设施正常维修养护范围外的维修安装要求

### （一）路灯设施的破损、被撞，原则上按原状修复，除非采购单位有相关要求；

### （二）新安装庭园灯灯杆制作基本要求

1、灯杆检修门的下沿须距地面0.5米。

2、检修门内必须有接地端子和接线板固定端子。

3、路灯灯杆应采用Q235等优质钢板；灯杆高度为3-5米，其壁厚为3mm。

4、灯杆及所有金属配件表面均应热镀锌处理。要求镀锌层均匀、厚度不小于65μm，镀锌后应纯化处理，表面光滑。防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T 9790）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T 11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。

5、灯杆热镀锌后应进行喷塑层或油漆涂层处理，喷塑层或油漆涂层厚度不小于100μm，附着力二级以上，其外观、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》（QB1551-92）的有关规定；进行喷塑或油漆处理后覆盖层应无鼓包针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。

6、灯杆检修门采用不可拆卸的铰链开门方式，铰链采用不锈钢材料，其设置在门框上部，检修门盖与灯杆之间缝隙应不超过1mm，具备良好的防水性能。

7、灯杆必须焊接良好，无横向焊缝，纵向焊缝应匀称无虚焊、平整光滑。

8、灯杆法兰盘厚度≥20mm，与灯杆须有连接筋，焊接可靠、牢固。

### （三）道路灯灯杆、灯挑制作制作基本要求

1、灯杆检修门的下沿须距地面0.7米。

2、检修门内必须有接地端子和接线板固定端子。

3、路灯灯杆应采用Q235等优质钢板；灯杆高度为8-12米，其壁厚为4mm；灯杆的底部外径为220mm,端部外径为80mm。

4、灯杆、灯挑及所有金属配件表面均应热镀锌处理。要求镀锌层均匀、厚度不小于65μm，镀锌后应纯化处理，表面光滑。防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T 9790）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T 11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。

5、灯杆、灯挑等热镀锌后应进行喷塑层或油漆涂层处理，喷塑层或油漆涂层厚度不小于100μm，附着力二级以上，其外观、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》（QB1551-92）的有关规定；进行喷塑或油漆处理后覆盖层应无鼓包针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。

6、灯杆检修门采用不可拆卸的铰链开门方式，铰链采用不锈钢材料，其设置在门框上部，检修门盖与灯杆之间缝隙应不超过1mm，具备良好的防水性能。

7、灯杆必须焊接良好，无横向焊缝，纵向焊缝应匀称无虚焊、平整光滑。

8、灯杆法兰盘厚度≥20mm，与灯杆须有连接筋，焊接可靠、牢固。其灯杆法兰盘的预留螺栓孔的大小和位置须与路灯基础配套。

### （四）中杆灯灯杆制作基本要求

1、灯杆检修门的下沿须距地面0.7米，路灯电缆主干线的净接伸长度须高出检修门下沿0.2米。

2、检修门内必须有接地端子和接线板固定端子。

3、中杆灯灯杆应采用Q235等优质钢板；壁厚为5mm；灯杆的下口径为350mm,上口径为180mm，灯盘支架厚度4mm。

4、灯杆、灯盘及所有金属配件表面均应热镀锌处理。要求镀锌层均匀、厚度不小于65μm，镀锌后应纯化处理，表面光滑。防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T 9790）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T 11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。

5、灯杆、灯盘等热镀锌后应进行喷塑层或油漆涂层处理，喷塑层或油漆涂层厚度不小于100μm，附着力二级以上，其外观、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》（QB1551-92）的有关规定；进行喷塑或油漆处理后覆盖层应无鼓包针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。

6、灯杆检修门采用不可拆卸的铰链开门方式，铰链采用不锈钢材料，其设置在门框上部，检修门盖与灯杆之间缝隙应不超过1mm，具备良好的防水性能。

7、灯杆必须焊接良好，无横向焊缝，纵向焊缝应匀称无虚焊、平整光滑。

8、灯杆法兰盘厚度≥30mm，与灯杆须有连接筋，焊接可靠、牢固。

灯盘半径1.6米，弧形角度120o

### （五）LED（180/120/90W/60W）道路灯灯具制作要求

1、鉴于目前国内LED产品质量参差不齐，芯片质量水平直接影响道路照明水平，LED芯片尽量采用好的品牌。

2、灯具必须提供省级或省级以上电光源检测机构出具的LED灯具产品检测报告并提供业主要求的相关技术数据（作为评标依据）；为保证评标技术文件的权威性与公正性，本次招标所要求提供的检测报告只接受与认可的省级或省级以上电光源检测机构出具的检验报告，其他检测报告均告无效。

3、▲LED灯具的整灯输入功率W1: 0.95W。≤W1≤1.15 W。(W。表示本标书选定的LED功率，W表示供应商提供的LED灯具功率)；或输出功率W2: 0.90W。≤W1≤1.15 W。只需满足输入功率、输出功率在规定范围中的一项即可，以检测机构出具的报告为依据。本次招标LED检测报告需提供LED90W， 其余3种规格检测报告可不提供，但灯具式样、LED芯片、驱动电源的型号必须与LED90W一致。

4、色温3500±200k。

5、功率因素不得小于0.95。

6、光通量维持率：点燃3000h光通维持率不低于96%，点燃6000h光通维持率不低于92%，10000h光通维持率不低于86%（若未在检测报告中显示，灯具供应商须承诺）。

7、LED灯具使用寿命大于50000小时。

8、LED灯具选用高效的恒流驱动，效率大于90%，功率因素大于0.95，并具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。

9、工作环境：温度-10℃—50℃；湿度10%—90%。

10、防护等级IP65。

11、LED灯具采用专业道路路灯配光，符合道路路灯的配光设计和照明实施方案。LED道路照明产品的配光曲线应达到《城市道路照明设计标准CJJ45—2015》照明要求。

12、其他相关技术要求符合《LED道路/隧道照明产品相关技术要求》。

13、灯具外壳设置防脱落装置。

14、灯具内所有紧固件（包括固定螺丝、卡扣等）均采用不锈钢材料；

15、灯具的灯体和灯盖采用高纯铝板拉伸成型，并经阳极氧化处理，且表面需进行喷塑或油漆涂层处理，具体参照本招标文件的道路灯杆、灯挑油漆涂层的有关规定。

16、灯具外壳主体厚度不小于2mm；

17、灯具内受力构件紧固可靠，受力构件应采用多点固定，分散应力。

18、电器固定挡板厚度不小于2mm，并应可靠固定；

19、灯具的温升、光学性能、防振、防腐蚀以及各部件机械强度等测试结果应符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》（GB 7000.1）和《道路与街路照明灯具安全要求》（GB 7000.5）的规定。

20、灯具的颜色由采购人确定。

### （六）LED（30W/40W）灯制作要求

1、鉴于目前国内LED产品质量参差不齐，芯片质量水平直接影响道路照明水平，LED芯片尽量采用较好品牌。

2、LED30W灯的整灯输入功率须在28.5W与34.5W之间，或输出功率须在27W与34.5W之间，LED40W灯的整灯输入功率须在38W与46W之间，或输出功率须在36W与46W之间，只需满足输入功率、输出功率规定范围中的一项即可，若均超出上述规定范围视为不响应招标文件（以检测机构出具的报告为依据）

3、色温3500±200k

4、功率因素不得小于0.95

5、光通量维持率：点燃3000h光通维持率不低于96%，点燃6000h光通维持率不低于92%，10000h光通维持率不低于86%（若未在检测报告中显示，灯具供应商须承诺）。

6、LED灯泡使用寿命大于50000小时

7、LED灯泡选用高效的恒流驱动，效率大于90%，功率因素大于0.9；

8、工作环境：温度-10℃—50℃；湿度10%—90%。

9、防护等级IP65

10、LED灯泡采用专业道路路灯配光，符合道路路灯的配光设计和照明实施方案。

12、其他相关技术要求符合《LED道路/隧道照明产品相关技术要求》

13、灯泡内所有紧固件（包括固定螺丝、卡扣等）均采用不锈钢材料；

14、灯泡的钢架构采用高纯铝板拉伸成型，并经阳极氧化处理，或采用不锈材料亦可。

15、灯泡外壳主体厚度不小于0.5mm；

16、灯泡受力构件紧固可靠，受力构件应采用多点固定，分散应力。

17、灯具内所有紧固件（包括固定螺丝、卡扣等）均采用不锈钢材料；

庭园灯灯具参考类型

隧道灯灯具参考类型

道路灯灯具参考类型

投光灯灯具参考类型

### （七）庭园灯基础

### （八）道路灯基础

### （九）中杆灯基础

### （十）路灯小手孔井制作要求

### （十一）路灯大手孔井

### （十二）路灯配电箱基础

### （十三）其他

若以上型号、参数涉及调整，在不出现重大金额出入的情况下，造价按相同或相似的型号、参数路灯设施套用，乙方应予支持，若涉及金额较大，双方协调解决。

## 四、维修响应时间

1、在接到采购单位应急维修指令后，应于1小时内派人到达现场，处理路灯设施所出现的故障，保证路灯在最短的时间内复明。并及时将修复情况反馈给采购单位。

2、控制发生故障或损坏、电器故障在24小时内修复。

3、电缆发生故障一般在48小时内查清情况修复（需要道路开挖修复的报甲方另行确定时限）。

4、在抗台、防涝等特殊情况时,应加强值班工作，服从采购单位的统一调度。

## 五、路灯设施的被偷盗补装及路灯设施遭人为损坏的补装要求

1、路灯设施的被偷盗补装及路灯设施人为破坏的补装工作由乙方承担。补装所用的设备、电缆、器材的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或相近，必须是新品。

2、为了去除繁杂的被偷盗补装费用结算流程、同时更好地激励乙方的责任意识，本次项目已将路灯设施的被偷盗补装费用含入投标报价中，以后不再另外追加费用。乙方应采取有力的防偷盗技术措施和管理措施，使路灯设施被偷盗损失降到最低程度。

3、路灯设施遭交通肇事损坏、其他施工单位作业损坏等人为破坏的补装费用，由人为损坏方承担。其处理工作（含与交警配合处理、与肇事者商谈赔偿事宜等）由乙方负责，甲方可提供协助服务。特殊情况下因交通肇事逃逸造成赔偿费用无法落实的，由乙方负责。

4. 补装所用的设备、电缆、器材的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或相近，必须是新品。

5、新移交的路灯设施维护费用亦包含被盗补装费用，风险因素由乙方承担。新移交路灯设施养护的养护经费参照投标报价一览表执行。如无法参照执行，则套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版），具体计算参考如下，人工市场信息价施工当月市场信息价执行，项目造价按上述规定计算后，按投标人的中标价相对路灯设施正常维修养护费预算金额的下浮率下浮，公式=（中标价-路灯设施正常维修养护费预算金额）/路灯设施正常维修养护费预算金额×100%。

（1）节能改造LED路灯维护所需的人工、机械可参考定额的1/4计算，灯具损耗率参考5%计算。

（2）非节能改造LED路灯维护所需的人工、机械可参考定额的1/2计算，灯具损耗率参考10%计算。

（3）传统光源路灯维护所需的人工、机械、灯具损耗率可参考定额的1/2计算。

## 六、路灯设施维护所需的器材、耗材的提供及费用

1．路灯设施维护所需的一切器材、耗材等均由中标供应商提供，其技术性能指标、规格、质量与原先的一致或相近（经采购人同意调整的除外），且符合有关最新国家标准或行业、部门标准，原则上应是新品。中标供应商对所提供的器材、耗材的质量负责，合同终止时器材、耗材应处于完好状态，并承担所需的一切费用。

2．中标供应商必须预先配置一定比率的备品，以便于及时更换损坏的器材和耗材。

3．确认属于不可抗力（如地震、台风、洪涝等，但路灯设施被盗除外）、路面沉降等因素造成路灯设施故障或损坏的，其修复所需的费用由采购人承担。

4.由于第三方原因造成的路灯设施损坏，中标供应商需先行负责维修后，再自行向第三方追偿相关费用。

## 七、其他要求及说明

1、若供应商投标前在温州市区（鹿城、龙湾、瓯海）没有独立办公场所（包括办公场地、仓库）,中标供应商应承诺中标后10日内在温州市区（鹿城、龙湾、瓯海）设置独立办公场所（包括办公场地、仓库等），其面积不小于300平方米，并预留一定的面积做为监控中心远程值班备用场地。

2、龙湾区雄心工业区有一权属采购人的养护基地约500平米（基地面积采购人有权根据实际情况进行调整），可作为日常路灯养护维修的材料堆放场所、维修车辆停放、基地管理人员看护值班，但不得挪作他用,采购人不另行收取费用，基地设施、场地养护费用由中标供应商负责；因本项目路灯设施范围广、设施量大，可能还需要其他养护基地，投标供应商投标报价时给予综合考虑。

3、维护服务期间，招标人新移交的路灯设施交由中标供应商实施常态化维护，中标供应商必须无条件接收，否则招标人有权解除后续合同约定，一切后果由中标供应商承担。

4、应建立完善的维修养护工作管理制度、维护规程和保障体系，制订服务质量保证措施及安全文明施工措施。

5、在合同签订后第一个月，要对整个路灯设施进行全面检查和综合技术测试，提供技术分析和测试报告，建立设施运行和维护档案，为日后制定工作方案，搞好维修养护服务，奠定基础。

6、本标书中的服务内容和要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有本标书没有规定但投标供应商认为完成本项目必须要提供服务的，应在投标文件中一一列明，并含入分项报价表其他相关费用中。

7、本项目的路灯是指功能性照明，提供景观性照明的业绩视为无效。

8、投标人如中标，需提供第三方责任险，费用包括投标报价中。

## 八、维护清单

### （1）路灯设施正常维修养护清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 单年工程量 | 单年合价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灯具由节能服务方提供部分（灯具材料不计入本次维护项目） |
| 1.主要道路道路灯(节能) |
| 1 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 20 | 1514.85 |  |
| 2 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 1098 | 83165.02 |  |
| 3 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2744 | 207836.82 |  |
| 4 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 894 | 68634.28 |  |
| 5 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 200W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 858 | 67248.48 |  |
| 6 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 250W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 390 | 30567.49 |  |
| 7 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 300W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 188 | 14735.10 |  |
| 8 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 387 | 37197.82 |  |
| 9 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 40W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 65 | 6247.70 |  |
| 10 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 985 | 94676.62 |  |
| 11 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 178 | 17109.08 |  |
| 12 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 756 | 74231.90 |  |
| 13 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 200W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 373 | 37813.97 |  |
| 14 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 250W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 434 | 43998.03 |  |
| 15 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 300W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 87 | 8819.88 |  |
| 2.隧道灯、投光灯(节能) |
| 16 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 40W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 1349 | 58894.45 |  |
| 17 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 60W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2438 | 106437.86 |  |
| 18 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 100W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 798 | 34838.97 |  |
| 19 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 165W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2177 | 95043.16 |  |
| 3.中杆灯(节能) |
| 20 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 3火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 44 | 31446.12 |  |
| 21 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 3火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 183 | 130787.25 |  |
| 22 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 300W LED灯 3火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 29 | 20725.85 |  |
| 23 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 4火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 8 | 6345.19 |  |
| 24 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 4火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 263 | 208598.04 |  |
| 25 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 5火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 27 | 21415.01 |  |
| 26 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 5火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 147 | 116592.82 |  |
| 27 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 6火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 7 | 5552.04 |  |
| 28 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 6火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 4 | 3172.59 |  |
| 29 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 8火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 19 | 16697.14 |  |
| 30 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 8火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 4 | 3515.19 |  |
| 31 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 12火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2 | 1959.96 |  |
| 32 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 12火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 7 | 6859.85 |  |
| 4.小街小巷道路灯(节能) |
| 33 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 29 | 2196.53 |  |
| 34 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 40W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 10 | 757.42 |  |
| 35 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2984 | 226014.96 |  |
| 36 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 1227 | 92935.78 |  |
| 37 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 101 | 7753.98 |  |
| 38 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 23 | 2210.72 |  |
| 39 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 29 | 2787.43 |  |
| 40 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 36 | 3460.26 |  |
| 41 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 10 | 961.18 |  |
| 5.庭院灯(节能) |
| 42 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 6851 | 582661.24 |  |
| 6.挑灯(节能) |
| 43 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 30W（护套线，灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 4242 | 317710.27 |  |
| 44 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 60W（护套线，灯挑等等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 83 | 6216.40 |  |
| 45 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 100W（护套线，灯挑等等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 4 | 299.59 |  |
| 46 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 165W（护套线，灯挑等等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 33 | 2471.58 |  |
| 7.高杆灯(节能) |
| 47 | 高杆照明灯 | 高杆照明设施 165W LED灯 12火（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 22 | 14789.02 |  |
| 48 | 高杆照明灯 | 高杆照明设施 165W LED灯 18火（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 5 | 4377.37 |  |
| 49 | 高杆照明灯 | 高杆照明设施 165W LED灯 24火（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 4 | 4320.08 |  |
| 8.主要道路挑灯(节能) |
| 50 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 25 | 1919.30 | 50 |
| 9.单灯控制器 |
| 51 | 控制器 | 单灯控制器（含配套连接线、辅材等材料及维护安装服务，不含单灯控制器设备主材） | 台 | 14762 | 478697.71 |  |
| 二、灯具非节能服务方提供部分（灯具材料计入本次维护项目） |
| 10.配电箱 |
| 52 | 配电箱 | 路灯配电柜出线回路数量9路（含配电箱清洁，校正，破损修复及配电箱基础修复） | 台 | 626 | 478651.76 |  |
| 11.监控终端 |
| 53 | 控制器 | 监控终端（成套设备及辅材等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 台 | 539 | 643731.96 |  |
| 12.主要道路庭院灯 |
| 54 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 30W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复） | 套 | 138 | 31712.60 |  |
| 55 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复） | 套 | 215 | 52043.21 |  |
| 56 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复） | 套 | 39 | 10396.68 |  |
| 13.主要道路道路灯 |
| 57 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯7米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 44 | 12297.61 |  |
| 58 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 30W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 | 1441.52 |  |
| 59 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 82 | 22918.28 |  |
| 60 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 340 | 128374.21 |  |
| 61 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 18 | 9794.00 |  |
| 62 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 200W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 634 | 396508.11 |  |
| 63 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 250W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 21 | 15708.15 |  |
| 64 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 300W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 66 | 57460.07 |  |
| 65 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯15米及以下 250W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 162 | 121177.15 |  |
| 66 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯15米及以下 300W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 18 | 15670.93 |  |
| 67 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 30W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 61 | 18872.25 |  |
| 68 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 60 | 21505.27 |  |
| 69 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 360 | 164340.40 |  |
| 70 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 112 | 73098.04 |  |
| 71 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 368 | 361994.64 |  |
| 72 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 200W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 198 | 226326.10 |  |
| 73 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 250W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 140 | 194356.55 |  |
| 74 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 300W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 106 | 173146.88 |  |
| 75 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯15米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 12 | 7958.75 |  |
| 76 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯15米及以下 200W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 12 | 13843.55 |  |
| 14.主要道路投光灯 |
| 77 | 常规照明灯 | LED投光灯 40W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 1122 | 162964.01 |  |
| 78 | 常规照明灯 | LED投光灯 70W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 32 | 5824.78 |  |
| 79 | 常规照明灯 | LED投光灯 160W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 297 | 86832.17 |  |
| 80 | 常规照明灯 | LED投光灯 240W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 84 | 32797.31 |  |
| 15.主要道路路灯电缆 |
| 81 | 电缆 | 直埋电缆 YJV-2*10（含电缆接头等配套设施含材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 24772 | 17918.58 |  |
| 82 | 电缆 | 直埋电缆 YJV-3*4（含电缆接头等配套设施含材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 10683 | 7072.57 |  |
| 83 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*16+1*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 64442 | 42663.18 |  |
| 84 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*35+1*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 44608 | 48673.57 |  |
| 85 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*50+2*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 15514 | 23775.21 |  |
| 86 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*35+2*1（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 18451 | 21716.09 |  |
| 87 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 119234 | 67243.21 |  |
| 88 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 19554 | 9349.55 |  |
| 89 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*16+1*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 6363 | 3744.50 |  |
| 90 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*25+1*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 24582 | 28932.03 |  |
| 91 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*25+1*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 235197 | 216263.64 |  |
| 92 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 29817 | 16084.48 |  |
| 93 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 202102 | 136277.38 |  |
| 16.主要道路架空线 |
| 94 | 配线 | 架空线 双铜线 16mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 200 | 191.26 |  |
| 17.小街小巷架空线 |
| 95 | 配线 | 架空线 双铜线 16mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 200 | 191.26 |  |
| 96 | 配线 | 架空线 单铜线 6mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 10955 | 4297.87 |  |
| 97 | 配线 | 架空线 单铝线 6mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 1950 | 741.12 |  |
| 98 | 配线 | 架空线 双铜线 6mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 223345 | 188936.47 |  |
| 99 | 配线 | 架空线 双铜线 10mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 40050 | 35843.95 |  |
| 100 | 配线 | 架空线 双铝线 10mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 23400 | 18934.34 |  |
| 18.小街小巷电缆 |
| 101 | 电缆 | 护套电缆 YJV-2*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 69095 | 29648.66 |  |
| 102 | 电缆 | 护套电缆 YJV-2*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 27250 | 12695.23 |  |
| 103 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*2.5（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 7334 | 2697.45 |  |
| 104 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 5527 | 2507.16 |  |
| 105 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 34676 | 14454.34 |  |
| 106 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 18232 | 8717.45 |  |
| 107 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 18885 | 10187.32 |  |
| 108 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*25（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 1600 | 1196.58 |  |
| 109 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 2710 | 1229.31 |  |
| 110 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 7226 | 3720.81 |  |
| 111 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 6333 | 3882.13 |  |
| 112 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 106620 | 52286.45 |  |
| 113 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 84449 | 47625.86 |  |
| 114 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 55511.5 | 37431.40 |  |
| 115 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*25（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 705 | 674.18 |  |
| 116 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*16 （含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 11420 | 7000.46 |  |
| 117 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*25+1*16 （含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 27987 | 25734.05 |  |
| 19.中杆灯 |
| 118 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 3火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 31 | 69250.73 |  |
| 119 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 300W LED灯 3火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 5 | 14847.47 |  |
| 120 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 4火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 9 | 22194.45 |  |
| 121 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 4火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 23 | 62358.75 |  |
| 122 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 250W LED灯 4火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 24 | 76839.60 |  |
| 123 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 5火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 3 | 8740.62 |  |
| 124 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 6火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 1 | 2711.25 |  |
| 20.市区小街小巷挑灯 |
| 125 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 30W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 2035 | 420417.28 |  |
| 126 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 165W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 28 | 9612.18 |  |
| 21.市区小街小巷道路灯 |
| 127 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 116 | 32420.98 |  |
| 128 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 790 | 298281.26 |  |
| 129 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 52 | 28240.22 |  |
| 130 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 250 | 94392.81 |  |
| 131 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 66 | 35911.33 |  |
| 132 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 5 | 1792.11 |  |
| 133 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 | 3195.51 |  |
| 134 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 5 | 3263.31 |  |
| 135 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 | 6885.77 |  |
| 136 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 21 | 7526.84 |  |
| 137 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 14 | 6391.02 |  |
| 138 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 33 | 21537.82 |  |
| 139 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 21 | 20700.81 |  |
| 22.市区小街小巷投光灯 |
| 140 | 常规照明灯 | LED投光灯 60W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 | 1188.35 |  |
| 141 | 常规照明灯 | LED投光灯 100W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 3 | 656.41 |  |
| 142 | 常规照明灯 | LED投光灯 165W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 3 | 895.48 |  |
| 23.市区小街小巷庭院柱灯 |
| 143 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 30W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 352 | 80890.11 |  |
| 144 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 40W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 295 | 71408.12 |  |
| 145 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 60W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 45 | 11996.16 |  |
| 24.市区小街小巷挑灯 |
| 146 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 30W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 256 | 52887.87 |  |
| 147 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 60W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 200 | 48674.65 |  |
| 148 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 100W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 16 | 4511.88 |  |
| 其他 |
| 149 | 路灯值班抢修 | 路灯监控室24小时值班，监控室硬件维护，路灯应急抢修，抗台抢险等措施费用 | 项 | 1 | 85200.00 |  |
| 150 | 路灯设施被偷盗补装费 | 路灯设施被偷盗补装费 | 项 | 1 | 200000.00 |  |
| 151 | 其他所有措施费 | 其他所有措施费 | 项 | 1 | 10000.00 |  |
| 152 | 其他所有措施费 | 护管巡查；灯杆悬挂物、外接电源拆除等费用 | 项 | 1 | 20000.00 |  |
| 153 | 其他项目 | 照明监控设备世贸大厦续约合同期内场地租赁费（含电费） | 项 | 1 | 29300.00 |  |

注：1、本次项目灯具由节能改造项目中标人提供部分（灯具材料不计入本次维护项目）

2、本次项目单灯控制器（控制器主材由节能改造中标人提供，不计入本次维护项目）

3、本次项目灯具由本项目中标人提供部分（灯具材料计入本次维护项目）

4、以上费用均包含税费、管理费等费用。

5、照明监控设备世贸大厦续约合同期内场地租赁费（含电费）为中标供应商实付出租方金额，由此产生的额外税费（包括发票税金）、管理费等由中标供应商自行承担。

### （2）路灯设施正常维修养护范围外的维修安装清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 单年工程量 | 单年合价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱维修 | 路灯落地配电箱整体更换（包括箱内电气配件，箱体安装费，运费） | 台 | 5 | 27500.00 |  |
| 2 | 配电箱维修 | 配电箱箱売更换（包括检修门） | 项 | 5 | 8079.07 |  |
| 3 | 配电箱拆除 | 老旧配电箱整体拆除并运送至指定地点 | 项 | 10 | 2500.00 |  |
| 4 | 配电箱安装 | 配电箱安装费及运输费（不包括箱体材料） | 项 | 10 | 5000.00 |  |
| 5 | 配电箱维修 | 新做配电箱基础（含钢筋笼） | 座 | 10 | 5500.00 |  |
| 6 | 路灯基础维修 | 道路灯基础封项（C15砼块400*400*100mm） | 项 | 50 | 2250.00 |  |
| 7 | 路灯基础维修 | 庭园灯基础封项（C15砼块300*300*100mm） | 项 | 100 | 3500.00 |  |
| 8 | 路灯基础维修 | 中杆灯基础封项（C15砼块500*500*100mm） | 项 | 10 | 550.00 |  |
| 9 | 路灯基础维修 | 新做道路灯基础（规格为1300*1300*1400mm，含钢筋笼） | 座 | 20 | 41033.00 |  |
| 10 | 路灯基础维修 | 新做庭园灯基础（规格为600*600*800mm，含钢筋笼） | 座 | 30 | 24600.00 |  |
| 11 | 路灯基础维修 | 新做中杆灯基础（规格为1500*1500*800mm，含钢筋笼） | 座 | 10 | 28500.00 |  |
| 12 | 灯具维修 | 灯杆倾斜校直（因不可抗力因素造成） | 杆 | 20 | 2000.00 |  |
| 13 | 灯具维修 | 路灯设施油漆（包括灯杆清洁、除锈） | m2 | 2500 | 211486.30 |  |
| 14 | 灯具维修 | 快速道路路灯设施油漆（包括灯杆清洁、除锈，快速路封道与安保人员等相关费用） | m2 | 1500 | 142500.00 |  |
| 16 | 灯具维修 | 灯杆被撞形变修复（需运至灯具厂加工，含相关运费及拆装费） | 杆 | 10 | 7541.20 |  |
| 17 | 灯具维修 | 道路灯灯杆补装（含灯杆等材料费） | 杆 | 25 | 72500.00 |  |
| 18 | 灯具维修 | 庭院灯灯杆补装（含灯杆等材料费） | 杆 | 30 | 30000.00 |  |
| 19 | 灯具维修 | 中杆灯灯杆补装（含灯杆等材料费） | 杆 | 5 | 32500.00 |  |
| 22 | 灯具维修 | 灯挑安装（含灯挑及辅材） | 个 | 35 | 14700.00 |  |
| 23 | 灯具维修 | 其他灯具补装（不包括灯具材料，只计安装及辅材） | 个 | 20 | 2772.50 |  |
| 24 | 灯具维修 | 挑灯拆除（灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 30 | 4445.87 |  |
| 25 | 灯具维修 | 庭园灯拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 20 | 4003.05 |  |
| 26 | 灯具维修 | 道路灯拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 10 | 7000.00 |  |
| 27 | 灯具维修 | 中杆灯拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 10 | 22000.00 |  |
| 28 | 灯具维修 | 小型智慧灯杆拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施拆除并运送至指定地点） | 盏 | 5 | 8813.83 |  |
| 29 | 灯具维修 | 大型智慧灯杆拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施拆除并运送至指定地点） | 盏 | 3 | 9509.03 |  |
| 30 | 灯具安装 | 挑灯安装（不含灯具、灯挑等材料） | 盏 | 20 | 2733.91 |  |
| 31 | 灯具维修 | 庭院灯安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 20 | 4780.01 |  |
| 32 | 灯具维修 | 道路灯安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 20 | 7168.13 |  |
| 33 | 灯具维修 | 中杆灯安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 20 | 20624.96 |  |
| 34 | 灯具维修 | 普通型智慧灯杆安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 5 | 7365.98 |  |
| 35 | 灯具维修 | 大型智慧灯杆安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 3 | 5155.65 |  |
| 36 | 灯具维修 | 挑灯灯具拆除（不含灯杆） | 盏 | 20 | 2960.59 |  |
| 37 | 灯具维修 | 庭园灯具拆除（灯具、护套线等配套设施） | 盏 | 20 | 4006.37 |  |
| 38 | 灯具维修 | 道路灯、中杆灯灯具拆除（含灯具、护套线等配套设施） | 盏 | 10 | 3500.00 |  |
| 39 | 灯具维修 | LED30W庭院灯光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 60 | 28612.20 |  |
| 40 | 灯具维修 | LED60W庭院灯光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 60 | 45247.20 |  |
| 41 | 灯具维修 | LED30W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 80 | 26616.00 |  |
| 42 | 灯具维修 | LED40W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 80 | 35488.00 |  |
| 43 | 灯具维修 | LED60W光源（含驱动电源）含安装） | 套 | 80 | 53232.00 |  |
| 44 | 灯具维修 | LED90W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 80 | 79848.00 |  |
| 45 | 灯具维修 | LED120W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 25 | 33270.00 |  |
| 46 | 灯具维修 | LED150W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 30 | 49905.00 |  |
| 47 | 灯具维修 | LED180W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 | 19962.00 |  |
| 48 | 灯具维修 | LED210W灯具（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 | 23289.00 |  |
| 49 | 灯具维修 | LED240W灯具（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 | 26616.00 |  |
| 50 | 灯具维修 | LED300W灯具（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 | 33270.00 |  |
| 51 | 手孔井 | 小手孔井井圈更换 | 座 | 50 | 10773.94 |  |
| 52 | 手孔井 | 小手孔井井盖更换 | 座 | 50 | 9424.28 |  |
| 53 | 手孔井 | 新做路灯小手孔井500*600（含井盖、井圈等材料及基坑开挖、井壁砌筑等） | 座 | 20 | 18010.16 |  |
| 54 | 手孔井 | 大手孔井井圈更换 | 座 | 10 | 4311.79 |  |
| 55 | 手孔井 | 大手孔井井盖更换 | 座 | 10 | 2158.67 |  |
| 56 | 手孔井 | 新做路灯大手孔井900*1000（含井盖、井圈等材料及基坑开挖、井壁砌筑等） | 座 | 10 | 13308.00 |  |
| 57 | 路面开挖及修复 | 人行道花岗岩路面开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 500.00 | 108826.17 |  |
| 58 | 路面开挖及修复 | 人行道地砖路面开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 500.00 | 43068.02 |  |
| 59 | 路面开挖及修复 | 人行道透水砖路面开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 400.00 | 43694.60 |  |
| 60 | 路面开挖及修复 | 绿化带（草皮）开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 300 | 9701.53 |  |
| 61 | 路面开挖及修复 | 绿化带（灌木）开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 50 | 2894.49 |  |
| 62 | 路面开挖及修复 | 砼路面过街开挖及修复（宽*深=0.5m*0.7m） | m | 100 | 20682.85 |  |
| 63 | 路面开挖及修复 | 沥青路面过街开挖及修复（宽*深=0.5m*0.7m） | m | 100 | 25022.37 |  |
| 64 | 套管 | 埋地敷设1寸厚塑管 | m | 200 | 1663.50 |  |
| 65 | 套管 | 埋地敷设1.5寸厚塑管 | m | 500 | 7347.13 |  |
| 66 | 套管 | 埋地敷设2寸厚塑管 | m | 500 | 10535.50 |  |
| 67 | 套管 | 埋地敷设3寸厚塑管 | m | 500.00 | 17189.50 |  |
| 68 | 套管 | 埋地敷设4寸厚塑管 | m | 150 | 8758.33 |  |
| 69 | 套管 | 埋地敷设1寸热镀锌钢管 | m | 100.00 | 1958.49 |  |
| 70 | 套管 | 埋地敷设1.5寸热镀锌钢管 | m | 200 | 5855.52 |  |
| 71 | 套管 | 埋地敷设2寸热镀锌钢管 | m | 200.00 | 7188.54 |  |
| 72 | 套管 | 埋地敷设3寸热镀锌钢管 | m | 200.00 | 11331.76 |  |
| 73 | 套管 | 埋地敷设4寸热镀锌钢管 | m | 50 | 3656.37 |  |
| 74 | 电缆 | 敷设电缆VV-3*4（含电缆接头制作） | m | 1000 | 13485.44 |  |
| 75 | 电缆 | 敷设电缆VV-3*6（含电缆接头制作） | m | 500 | 9565.13 |  |
| 76 | 电缆 | 敷设电缆VV-3*10（含电缆接头制作） | m | 500.00 | 15304.20 |  |
| 80 | 电缆 | 敷设电缆VV-4*35+1*16（含电缆接头制作） | m | 70 | 9313.27 |  |
| 81 | 电缆 | 敷设电缆VV-4*50+1*25（含电缆接头制作） | m | 50 | 8594.75 |  |
| 82 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*4（含电缆接头制作） | m | 1000.00 | 27980.07 |  |
| 83 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*6（含电缆接头制作） | m | 1500 | 49672.11 |  |
| 84 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*10（含电缆接头制作） | m | 1000 | 48119.51 |  |
| 85 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*16（含电缆接头制作） | m | 500 | 34933.50 |  |
| 86 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*25（含电缆接头制作） | m | 150 | 18631.20 |  |
| 87 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*35（含电缆接头制作） | m | 80 | 12265.54 |  |
| 88 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*50（含电缆接头制作） | m | 30 | 6644.02 |  |
| 89 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*70（含电缆接头制作） | m | 30 | 8883.09 |  |
| 90 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*95（含电缆接头制作） | m | 15 | 5869.66 |  |
| 91 | 架空线 | 架设架空线BLV-10mm2 | m | 500 | 2312.27 |  |
| 92 | 架空线 | 架设架空线BLV-16mm2 | m | 500 | 3327.00 |  |
| 93 | 架空线 | 架设架空线BLV-25mm2 | m | 200 | 2288.98 |  |
| 94 | 架空线 | 架设架空线BLV-35mm2 | m | 150 | 2333.89 |  |
| 95 | 架空线 | 架设架空线BV-6mm2 | m | 800 | 4498.10 |  |
| 96 | 架空线 | 架设架空线BV-10mm2 | m | 800.00 | 7505.71 |  |
| 97 | 架空线 | 架设架空线BV-16mm2 | m | 200.00 | 2819.08 |  |
| 98 | 架空线 | 架设架空线BV-25mm2 | m | 200.00 | 4298.48 |  |
| 99 | 架空线 | 架空线路所需的横担、七字铁等材料安装 | 处 | 25 | 2772.50 |  |
| 100 | 监控终端 | 新装监控终端整机(含电流互感器、电压互感器等附带配件、线路) | 座 | 5 | 63767.50 |  |
| 101 | 标识标牌 | 配电设备标识标牌 | 个 | 500 | 8594.75 |  |

# 以上费用均包含税费、管理费等一切费用。

# 供应商须知

## 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- ▲合格供应商

详见招标公告

- 供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》

- 其他说明

4.1 根据浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条的规定，本项目允许满足采购文件资格条件的分支机构参与投标。

4.2 供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

  - 供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间3日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

7.1 在投标截止期1天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间1天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

  - 供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

## 三、 响应文件的编制

- 供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

- 供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 响应文件的构成：

  - 响应文件由资格证明文件、技术资信标、商务（报价）标三部分构成：

- 资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） | 附件一 |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》； 特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。 |  |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函 |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。 |  |
| 1.6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（下列材料三选一，未装订在本册的内容不予评定，投标供应商应按照声明函格式填写相应内容，擅自修改声明函格式或未按规定填写的，评审专家有权不予认可）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第五部分附件1，本项目为服务采购，提供服务采购格式的《中小企业声明函》，本项目所属行业：其他未列明行业） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式采购文件第五部分见附件2）和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见采购文件第五部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |
| 1.7 | 特定资格条件证明材料 |  |

- 技术资信标

| 序号 | 内容（▲序号1-4、7-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件二 |
| 2 | 法定代表人声明书/法定代表人授权书 | 附件三-1 |
| 3 | 供应商资格声明 | 附件三-2 |
| 4 | 诚信投标承诺书 | 附件三-3 |
| 5 | 项目实施的方案 | 附件四 |
| 6 | 项目管理机构一览表 | 附件五 |
| 7 | 商务条款偏离表 | 附件六 |
| 8 | 技术规格偏离表 | 附件七 |
| 9 | 供应商根据技术资信标评分内容自行提供，格式自拟 |  |

说明：

- 供应商可在投标文件中对采购服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 技术资信标所提供的各种证书、证件、证明、执照等文件的复印件须加盖供应商有效的公章。

供应商可根据采购文件中的资信评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 商务（报价）标

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件 | 附件八 |
| 1.1 | 投标报价一览表 |  |
| 1.2 | 编制说明 |  |
| 1.3 | 分项报价表（报价一） |  |
| 1.4 | 投标分项报价表（报价二） |  |

说明：

10.2响应文件格式

  - 供应商应按照第10.1条所列出的内容及格式逐一按顺序组成响应文件。

  - 报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

- 投标报价

  - 投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

  - 所有报价均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一种服务只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人 以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金：不要求

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的供应商不得修改响应文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 响应文件的签署和规定

14.1 ▲供应商应提供资格证明文件、技术资信标、商务标的电子响应文件。

14.2 电子响应文件所有加盖公章处均可采用CA签章。

15. 响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

## 四、 响应文件的递交

16. 响应文件的导入及加密

16.1. 本项目实行电子招投标，投标供应商须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。

16.2 投标供应商应当按照资格证明文件、技术资信标以及商务（报价）标三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装。

16.3 响应文件应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

17.响应文件的修改和撤回

17.1 在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子响应文件并重新传输递交；

17.2 补充、修改后重新提交的电子响应文件应按采购文件的规定编制、导入、加密和提交；

17.3 在投标截止时间后，投标供应商不得修改、撤回已提交的电子响应文件，否则将其视为不良行为记录上报给主管部门处理。

18. ▲发生下列情况之一的响应文件将拒收：

18.1 投标截止时间前未完成传输的电子响应文件；

18.2 未生成加密的电子响应文件；

18.3 在规定时间内未解密的电子响应文件，或者解密不成功未提供备份响应文件的。

## 五、 开标和评审

- 评标委员会

采购人按照《政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 评标过程的保密性

▲开标后直至向中标（成交）供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标程序

  - 采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件解密。

1）开标时所有投标供应商应在线进行解密，解密时间为30分钟，未按时解密或解密未成功的，投标供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱提供备份投标文件。

2）各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并通过邮件形式回传至采购代理机构邮箱：1185425768@qq.com；采购代理机构做好开标记录，投标供应商在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录。

3）开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，全部满足下表要求的投标供应商为合格投标供应商，否则资格审查不予以通过：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 有出具具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函且已盖章； |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 有出具具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函且已盖章； |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 有出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》且已盖章； 特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标供应商须在投标投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有出具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函且已盖章； |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明且已盖章 |
| 7 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以代理公司现场查询为准； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 有出具以下有效的证明材料（三选一）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第五部分附件1，本项目为服务采购，提供服务采购格式的《中小企业声明函》，本项目所属行业：其他未列明行业） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式采购文件第五部分见附件2）和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见采购文件第五部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 9 | 特定资格条件 | 已提供有效的城市及道路照明工程专业承包一级及以上资质或市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上资质复印件和有效的安全生产许可证证书复印件 |

  - 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按采购文件要求加盖单位公章或未按采购文件要求签字的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、技术资信标准的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

- 投标报价超过采购预算或最高限价的；

- 投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 资格证明文件或技术资信标内出现商务（报价）标价格信息的；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - “商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照第22条款规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 本项目产生一名中标人，若采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家则本项目按流（废）标处理，重新组织采购。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以在线电子询标方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以在线电子回复形式并加盖公章，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

  - 电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

  - ▲有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；

  - ▲ 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报采购管理部门进行进一步处理。

  - 同品牌的认定

本项目为使用综合评分法的非单一产品采购项目，提供的产品品牌全部相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。提供的产品品牌仅部分相同，则仍认定为多家投标供应商。

- 确定标候选供应商

  - 本次招标由评标委员会推荐2名中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前2名供应商依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的，技术资信分高的名次优先；技术资信标也相同的，投标报价低者名次优先；技术资信标得分且投标报价相同的，由得分相同者抽签决定名次先后）。

  - 本次招标由评标委员会推荐的中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认，确认1名中标供应商（原则上确定排序第一中标候选供应商为中标供应商）。如第一中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可按候选顺序依次替补中标供应商或重新组织招标；所有候选单位均存在上述情况的，本次招标失败，重新组织招标

  - 若第一中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可按候选顺序依次替补中标供应商或重新组织招标；所有候选单位均存在上述情况的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 采购人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

25.突发情况处理

25.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25.2投标供应商未按时在线解密的，应当在解密时间内向采购代理机构提供备份投标文件。

25.3采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 六、 授予合同

26 评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查合格后在浙江政府采购网上公示，各供应商对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。按照《政府采购法实施条例》，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。因恶意质疑、投诉导致项目实施延期的，采购人可以向供应商索赔，供应商应按延期天数每日伍仟元的标准对采购人予以赔偿。

27 中标通知书

27.1中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

28 签订合同

28.1中标（成交）供应商应在收到中标通知书后1个月内与采购人签订合同，合同签订地点由采购人确定。

28.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标（成交）供应商之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。

28.3采购文件、中标（成交）供应商的响应文件、投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

28.4拒签合同的违约责任

中标（成交）供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

29 履约保证金

29.1.中标（成交）供应商在收到中标通知书后，签订合同时须向采购人提交合同总价1%的履约保证金。

29.2.履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

29.3.履约保证金退还按合同约定执行。

30 采购代理服务费

30.1、采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定的服务类标准5折为参考，一次性向中标供应商收取52250元代理服务费，由中标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给招标代理机构，采购代理服务费可以是现金或银行转帐。

30.2、招标代理服务费收款信息：

名称：浙江中商工程咨询有限公司温州分公司

税号：91330303MA2JCHCP0G

地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文会路9号4楼4F25-1室

电话：15158750203

开户银行：中国建设银行股份有限公司温州新城支行

帐号：33050162877900000729

邮箱：2963502424@qq.com

# 第三部分   合同部分

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定，但不违背采购文件的实质性内容）

甲方：                                        （招标人）

乙方:                                         （中标人）

温州市市政管理中心的             （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行投标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

## 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

## 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件

## 三、路灯设施维护专用车辆、工具、设备

乙方必须在中标后一个月内配齐用于城市次干路以上等级道路路灯维修的12米以上高空作业车不少于    辆、20米及以上高空作业车不少于   辆，用于背街小巷路灯设施维修的四轮小货车不小于    辆，以及用于巡查、协调的小四轮不少于   辆等（具体数量以中标单位投标文件中响应的实际数量为准），但不得少于甲方要求；提供车辆行驶证复印件及扫描件, 且提供原件备查，否则甲方有权扣除相应的履约保证金或履约保函。完成本项目维修养护服务所需的维修专用车、检测仪器、工具及专用安全器材等均由乙方自备，均归乙方所有。以上车辆可以自有或租赁，租赁车辆需提供租赁协议。

## 四、路灯设施维护人员配备

项目负责人：   名（机电二级及以上注册建造师资格），项目技术负责人：  名 （电气专业中级及以上职称），安全员、施工员各    名，选派至少    名持有电工证的维修素养好的电工和至少   名驾驶员参与维修养护服务工作。如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，甲方有权要求其重新调整充实专业服务人员，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可单方面终止合同。造成经济损失的，乙方应予赔偿。供应商中标后，按人员配备表，更换维修班组人员不得超过20%，项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员到位率须达到100%。甲方组织按每月的实际天数考核，项目负责人每少一天扣1000元，不足一天按一天计，其他人员每少一天扣500元违约金，不足一天按一天计。如确实需要更换人员的，经甲方同意项目负责人和技术负责人每换一次按50000元人民币扣除违约金；其他主要技术人员每次按10000元人民币扣除违约金。

## 五、路灯设施维护所需的器材、耗材的提供及费用

1、路灯设施维护所需的一切器材、耗材等均由乙方提供，其技术性能指标、规格、质量与原先的一致或相近（经甲方同意调整的除外），且符合有关最新国家标准或行业、部门标准，原则上应是新品。乙方对所提供的器材、耗材的质量负责，合同终止时器材、耗材应处于完好状态，并承担所需的一切费用。

2、乙方必须预先配置一定比率的备品，以便于及时更换损坏的器材和耗材。

3、确认属于不可抗力（如地震、台风、洪涝等，但路灯设施被盗除外）、路面沉降、重物压损等因素造成路灯设施故障或损坏的，其修复所需的费用由甲方承担。

## 4、由于第三方原因造成的路灯设施损坏，养护单位需先行负责维修后，乙方再自行向第三方追偿相关费用。

## 六、路灯设施的维护质量和管理

1、乙方应在维修养护中采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量优良并完全符合合同要求的维修养护服务。

2、乙方应按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对路灯设施的维修、养护等各个环节进行严格的管理和服务，建立完善的维修工作管理制度、维护规程和保障体系，制订服务质量保证措施和安全文明施工措施。

3、甲方有权对乙方服务质量及安全文明施工情况进行监督、检查，并视实际情况提出要求。如发现乙方提供的设备、器材不符合采购文件中规定的技术、质量标准及维修服务不符合采购文件要求及存在不安全隐患，有权要求乙方进行整改，其整改方案须经甲方认可后方可实施。

4、档案资料保管：乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台账的整理和归档工作；合同到期前将养护档案资料移交甲方一份。乙方应按季度向甲方提供路灯设施运维报告，竣工验收前应向甲方提供项目整体运维报告。

5、乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《温州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台账的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

## 七、路灯设施维护的考核事项

由甲方2名、乙方1名，共3人组成监督小组，监督小组每月定期或不定期就合同执行情况进行检查考核，检查路灯数量不少于维修养护总数的10 % ，检查线路随机（或抽签）确定。考核的结果，按以下条款处理：

1)每次抽查的路灯亮灯率（取平均值），若低于98 %高于96 %（含96%）时，每低1 % ，相应扣除当月维护费（即路灯设施正常维护费合同价/12个月，下同）1万元 ；低于96 %时，每低1 % ，相应扣除当月维护费人民币3万元 ；

2)每次抽查的设施完好率（取平均值），若低于95%高于93%（含93 %）时，每低1 % ，相应扣除当月维护费人民币1万元；低于93% 时，每低1% ，相应扣除当月维护费人民币2万元；

3）制定巡查计划表，于每月初上报。每天需安排班组对路灯设施日常巡查，一个月为周期巡查一次所有路灯设施，发现路灯故障、迁移、拆除的及时报告。未按要求执行的，每发现一起，扣除当月维护费伍仟元，以此类推。

4)数字城管处置率（以市数字城管提供数据为准），若低于100%高于97 %（含97 %）时，相应扣除当月维护费人民币2万元 ；低于97% 时，每低5% ，相应扣除当月维护费人民币5万元；

5)数字城管按时处置率（以市数字城管提供数据为准），若低于100%高于97 %（含97%）时，相应扣除当月维护费人民币2万元；低于97 % 时，每低5% ，相应扣除当月维护费人民币5万元；

6)数字城管返工率（以市数字城管提供数据为准），每返工一次扣当月维护费人民币5千元；

7)信访件（包括市长热线投诉件）投诉率和及时处理率（以市局信访办提供数据为准），每月信访件（包括市长热线投诉件）若高于20次以20次为基数，每高于10%时，相应扣除当月维护费人民币5千元；以此类推；及时处置满意率若低于100%高于97 %（含3%）时，相应扣除当月维护费人民币5千元；低于97 % 时，每低5% ，相应扣除当月维护费人民币2万元；

8)灯具整洁率（包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露等）若低于95 %时，每低1% ，扣除当月维护费人民币5千元；

9)灯杆垂直度不合格超过3% 的，则扣除当月维护费的人民币1千元，每低于1% ，则相应扣除当月维护费人民币5千元；

10)接到应急维修路灯指令后，一个小时内未能到达应急现场的，每次扣除当月维护费的人民币3千元；

11)控制发生故障或损坏、一般电器故障修复时间超过24小时，电缆故障造成路灯失明修复时间超过48小时，每起扣当月维护费人民币5千元；

12）路灯监控设备故障应立即到事故点抢修，原则上4个小时内应完成修复工作，因特殊情况不能修复的，需立即告知甲方。

13)发现路灯电缆被盗后，需在次日上午着手解决材料供给与人员派发问题，同时尽快处理电缆补装事宜，确保在48小时内（若被盗线路较长、需开挖路面等原因无法按时完成，须书面告知甲方并确定修复时限）按原电缆规格、型号补装完毕，若不按要求补装，每起扣当月维护费2万元；

14)未经甲方批准，乙方擅自白天亮灯进行养护维修的，发现一次扣当月维护费人民币2千元；

15)乙方维修养护工作中违反有关安全生产操作规程的，每发现一项扣当月维护费人民币2千元；

16)路灯开关灯控制设备不按规定开关灯的，每发现一处一次扣当月维护费人民币2千元；

16)严格遵守采购方制定的《温州市亮灯监控中心值班及交接班管理制度》、《温州市亮灯监控中心安全管理制度》、《温州市亮灯监控中心安全管理制度》、《温州市亮灯监控中心值班人员岗位职责》，维护监控中心正常值班秩序，每发现一项违规行为扣当月维护费人民币2千元；详见附后《温州市亮灯监控中心值班及交接班管理制度》、《温州市亮灯监控中心安全管理制度》、《温州市亮灯监控中心安全管理制度》、《温州市亮灯监控中心值班人员岗位职责》

17）未按《路灯设施维护的内容和要求》进行路灯养护，给路灯的正常运行带不便的，或造成不良社会观感的，每发现一项扣当月维护费人民币2千元；

18）乙方在日常巡查中发现有未经甲方核准的灯杆悬挂物及外接电源接入点应及时告知甲方，并根据甲方要求进行相应的处理。如甲方在日常巡查中发现未经核准或乙方未及时上报的悬挂物与外接电源点，每发现1处，甲方将视情况扣除乙方当月维护费用人民币1千元。

19） 监控室值班人员必须按时考勤，未经甲方许可，不得脱岗、漏岗，不得从事与工作无关的事情。上述行为，每发现1起扣除当月维养费用人民币5百元。

20) 监控室值班人员应具备良好的业务能力，能熟练使用监控设备，熟悉掌握管养范围，能准确回复各类路灯相关问题来电如市民来电、投诉来电等。对因值班人员业务能力问题造成的投诉，每发生1起扣除维养费用人民币5百元。

21）发生以下事件值班人  员应立即向甲方上报：故障导致的大范围照明失明，发生造成或可能造成人员伤亡、财产损失、或危机公共安全的事件，接到相关投诉案件，其他认为必要的事件。存在迟报、谎报、瞒报、漏报的情况，每发现1起扣除维养费用人民币1万元。

22）照明监控设施月整改率（当月监控故障修复数/当月监控故障总数）达标值为98%、照明监控设施按期整改率（当月按期修复完成的监控故障数/当月需按期修复的监控故障总数）达标值为96%，上述两项指标每下降1%，处以2000元人民币的扣款，照明监控设施月整改率达标值低于95%或照明监控设施按期整改率低于95%，当月考核不合格。

23)乙方未尽其他约定的义务，甲方可视情况扣减维护费。

## 八、服务期限

服务期2年。

## 九、服务费用

（一）2023年温州市市本级路灯设施维护费分两项，分别为路灯设施正常维修养护费和路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费（暂定价）。

1、路灯设施（路灯49786盏、单灯模块14762只、配电箱626台、监控终端539台，以及相关管线、电缆、架空线、手孔井、基础、杆件、电器元件等）的日常、定期、巡检及应急维修养护所需的技术服务费和人工费等，监控中心维护及24小时值班费，维养办公场使用费及路灯路灯设施维修器材、耗材包干费，办公场所使用费，自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等），照明监控设备世贸大厦合同期内场地租赁费（含电费）      元（两年，该项费用为乙方实付出租方金额，由此产生的额外税费（包括发票税金）、管理费等由乙方自行承担）,劳保和安全用品使用费，经营管理费，税费，交通组织费，路灯设施被偷盗补装费，招标代理费，利润等一切费用。

2、路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费，主要用于甲方根据实际需要，需对部分路段的路灯设施进行路灯设施增装、不可抗力破坏的路灯设施进行修复、为提升路灯设施美化水平而对其进行灯杆美化等方面的相关安装维护工作，该项目由甲方书面核准后方可实施；该部分服务费用总价依据乙方对每个单项所投单价*数量来确定，维护期结束后，乙方根据实际工程量×所投单项的单价来办理结算，该项结算可一次性办理，也可按季办理。

合同总价（大写）：　　　　　　， （小写）￥：　　　　　　元。

其中路灯设施正常维修养护费合同价（大写）：　　　　　　　　　　， （小写）￥：　　　　元。路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费合同价（大写）：　　　　　　， （小写）￥：　　　元，此项为暂定价，具体金额为实际工程量所产生的金额。

（二）服务期内新移交路灯设施和服务期限内设施减少的费用结算方式：

2023年温州市市本级路灯设施维护的总预算费用为 23,936,406 元，减除路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费3，991,152元，路灯设施正常维修养护费预算金额19，945,253元。

新移交路灯设施养护的养护经费参照投标报价一览表执行。如无法参照执行，则套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版），人工市场信息价施工当月市场信息价执行，项目造价按上述规定计算后，按投标人的中标价相对路灯设施正常维修养护费预算金额的下浮率下浮，公式=（中标报价一-路灯设施正常维修养护费预算金额）/路灯设施正常维修养护费预算金额×100%。= （中标报价一-    万元）/    万元。

（1）节能改造LED路灯维护所需的人工、机械可参考定额的1/4计算，灯具损耗率参考5%计算。

（2）非节能改造LED路灯维护所需的人工、机械可参考定额的1/2计算，灯具损耗率参考10%计算。

（3）传统光源路灯维护所需的人工、机械、灯具损耗率可参考定额的1/2计算。

（三）因路灯设施改造衍生出的维护费用相关问题，双方依据相关规范、办法、会议纪要等相关要求协商解决。

## 十、付款方式

在合同签订时乙方应提供合同总金额1%的履约保证金或履约保函，如乙方未按规定提交履约保证金或履约保函。

在合同签订时乙方应提供合同总金额1%的履约保证金或履约保函，如乙方未按规定提交履约保证金或履约保函。

路灯设施正常维修养护费合同签订后合同签订生效之后，5个工作日内，甲方每季（三个月）对清单进行核准，并根据乙方的合同履行情况支付相应的服务费，支付时间为每季（三个月）末经甲方认可后，于次季（三个月）支付上季（三个月）的服务费用。待本项目服务期满后，无息退还履约保证金或履约保函。以上款项能否如期支付，视财政资金能否按时下达为准。

路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费按实际维修安装量*相应单价进行结算，甲方每季（三个月）对清单进行核准，并根据乙方的合同履行情况支付相应的服务费，支付时间为每季（三个月）末经甲方认可后，于次季（三个月）初支付上月的服务费用。

## 十一、履约保证金或履约保函的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金或履约保函中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金或履约保函，并另行追索违约赔偿金。

3、乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成较大损失的，除受第六条处理外，甲方有权从履约保证金或履约保函中得到补偿。

## 十二、双方责任

1、甲方

1）甲方根据养护内容，监督、检查、考核乙方养护服务情况。

2）甲方应及时按合同支付乙方养护费。

3） 乙方因养护工作的需要，查阅复印原图纸、档案等资料的，甲方应积极协助，提供方便。

4）对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查；

5）协调有关部门关系，为乙方服务工作提供必要的方便；

2、乙方

1）乙方根据甲方要求以及上级相关规定进行养护，甲方有权对乙方养护行为进行指导、监督。

2）乙方须落实安全生产措施，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题，在进行养护作业时必须认真负责、注意安全操作，如发生任何意外，事故处理及一切费用由乙方承担。

3）乙方应组织维修养护人员学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防范意识和技术水平。在维护抢修过程中，养护维修人员应按规定持证上岗。

4）养护维修时应保持现场整洁有序，不影响交通；高空操作应注意作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯，并按有关规定设置护栏。

5）配件的更换应按原设备标准更换，保证各零部件与原配件相匹配，禁止使用假冒伪劣商品。

6）遇到养护工程夜间灭灯或白天亮灯等控制失灵情况，应尽快到现场修复；经常巡回检查，发现偷电、有不明线路接入应及时通知甲方。

7）由于乙方维护、检修方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予修复或更换。造成的后果由乙方承担。

## 十三、 违约责任及违约赔偿

1、乙方违反合同约定的义务，对甲方及第三人造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

1）如乙方未按照甲方要求及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改的，将处以500元人民币的扣款。累计3次的视为当月考核不合格。

2）由于乙方工作不到位或不文明施工等情况，被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以1000元人民币的扣款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，情节严重的可直接终止本合同。

3）如乙方连续2个月度考核不及格或一年累计超过3个月度考核不及格，将被视为综合考评成绩不合格，甲方有权终止本合同。

4）乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施，甲方有权提前一个月通知乙方终止合同。

2、乙方提出的设施、设备维修计划或报告，如因甲方拖延而无法及时实施，造成设施、设备损坏，影响养护质量的，责任由甲方承担。

3、除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

1）乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10％计算。

2）甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

- 路灯维护工作中的人身安全（含维修人员和过路人）及设备安全由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。

## 十四、不可抗力及其他

1、不可抗力包括：地震、台风、洪水等自然灾害及战争、罢工、政府行为。

2、任何一方因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行的，须将有关情况及时通知对方， 在不可抗力发生后及时将详情及有效证明文件提供给对方。由双方依据不可抗力的影响程度，协商解决善后事宜。

## 十五、验收移交

1、在合同期满前10个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须将全部维修养护工作的档案、资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个路灯设施进行最终验收，路灯设施的型号、规格应保持不变，路灯设施应保持完好状态，否则甲方有权依情直接从履约保证金或履约保函中得到补偿。

## 十六、合同的解除

出现下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同：

1. 一个月内出现二次违反安全生产操作规程或出现一次重特大安全事故；

2. 连续两个月亮灯率低于98 % ；

3. 半年时间内出现三次亮灯率低于98 % ；

4. 连续两个月设施完好率低于95 % ；

5. 半年时间内出现三次设施完好率低于95 % ；

6. 连续两个月数字城管处置率低于100%；

7. 半年时间内出现三次数字城管处置率低于100 % ；

8. 连续两个月数字城管按时处置率低于100%；

9. 半年时间内出现三次数字城管按时处置率低于100 % ；

10. 连续两个月数字城管返工案卷的；

11. 半年时间内出现三次有数字城管返工案卷的；

12. 半年时间内出现四次灯具整洁率低于95 %

13. 半年内出现三次一小时内未能到达应急抢修现场的；

14. 半年内出现三次未按规定时间或原规格、型号补装被盗路灯电缆的；

15.乙方不按照约定履行义务，经催告后仍未履行的；

16.乙方不执行甲方中途新移交路灯设施的常态化维护工作；

17.乙方拒绝执行《投标分项报价表（路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费）》中所列各项报价进行购置、制作、安装服务；

18、乙方提供虚假的投标资料。

## 19、乙方未按投标时承诺提供相应内容。

## 十七、争端的解决

1、有关本合同实施中发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通

过协商仍得不到解决，任何一方可向温州市仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

5、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 十八、合同生效及其他

1、合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金或履约保函后开始生效。

2、本合同一式四份，双方各执二份。

3、未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第四部分   附件

附件一

资格证明文件

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 投标人全称（盖单位公章）： 投标投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

附件二

## 投标函

温州市市政管理中心：

浙江中商工程咨询有限公司：

根据贵方为              项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别编制：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件资格证明文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称（盖章）

日    期

附件三-1

（1）法定代表人声明书

温州市市政管理中心：

浙江中商工程咨询有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，由我本人授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

### 附：法定代表人身份证正反面复印件

### （2）法定代表人授权书

温州市市政管理中心：

浙江中商工程咨询有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                （采购项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供声明书（1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

附件三-2

供应商资格声明

1.   名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该项服务主要客户的名称地址：

列表详细说明

法定代表人姓名和职务

传真

电话

电子邮件

附件三-3

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称）（采购编号：       ）采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、诋毁、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定，投标文件中所提供的资料全部真实、合法。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标供应商资格（或中标资格）及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

日 期

▲注：本承诺书格式不得修改，不提交本承诺书将按无效标处理。

附件四

项目实施的方案

（如有）

供应商全称(盖章)

日 期

附件五

项目管理机构一览表

项目名称：                                          采购编号：

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗的起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称(盖章)

日 期

附件六

## 商务条款偏离表

项目名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |

注：1、▲不提供此表视为未响应采购文件内容，未填写则视为完全响应；

2、▲商务条款不允许负偏离，否则做无效标处理。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件七

技术规格偏离表

项目名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范或证明材料 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |

注：

1、▲不提供此表视为未响应采购文件内容，未填写则视为完全响应。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

### 报价文件

#### 1、投标报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年温州市市本级路灯设施维护 | 路灯设施正常维修养护费 （报价一） | 路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费（暂定价） （报价二） |  |  |
|  |  | 小写： | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： | 大写： |  |  |

说明：1、2023年温州市市本级路灯设施维护分两项，分别为路灯设施正常维修养护费和路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费（暂定价）。

- 服务期限为2年。

- 此栏相应报价应与“3、分项报价表（报价一）”和“4、投标分项报价表（报价二）”中的相应对项总计价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 2、编制说明

编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、招标范围：见招标文件

三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2.《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

3.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

4.《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》

5.信息价采用2023年 1月份《温州工程造价信息》

四、材料选用及技术要求见招标文件

五、清单编制说明：

1. 本工程所有工程量清单以建设单位提供资料数据为准计入。

2. 路灯.应急值班抢修和路灯设施被偷盗补装费分别按项计入技术措施项目，施工方自行报价结算不予调整。

3. 维护所需的人工、机械，灯具损耗率可参考市场综合需求调整定额系数计算，投标方报价自行考虑。（其中节能改造LED路灯部分灯具由节能服务方提供（灯具材料不计入本次维护项目）

4. 通讯信息费不计入本次预算，由业主方提供。

5. 电缆、架空线、护管巡查；灯杆悬挂物、外接电源拆除等费用按项计入技术措施项目，施工方自行报价结算不予调整。

6.  照明监控设备世贸大厦续约合同期内场地租赁费（含电费，两年，该项费用为中标供应商实付出租方金额，由此产生的额外税费（包括发票税金）、管理费等由中标供应商自行承担）按项计入本次预算。

#### 3、分项报价表（报价一）

##### （1）路灯设施正常维修养护费

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单年单价 （元） | 单年合价 (元) | 单年合价最高限价（元） | 2年合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灯具由节能服务方提供部分（灯具材料不计入本次维护项目） |
| 1.主要道路道路灯(节能) |
| 1 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 20 |  |  | 1514.85 |  |
| 2 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 1098 |  |  | 83165.02 |  |
| 3 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2744 |  |  | 207836.82 |  |
| 4 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 894 |  |  | 68634.28 |  |
| 5 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 200W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 858 |  |  | 67248.48 |  |
| 6 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 250W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 390 |  |  | 30567.49 |  |
| 7 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 300W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 188 |  |  | 14735.10 |  |
| 8 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 387 |  |  | 37197.82 |  |
| 9 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 40W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 65 |  |  | 6247.70 |  |
| 10 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 985 |  |  | 94676.62 |  |
| 11 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 178 |  |  | 17109.08 |  |
| 12 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 756 |  |  | 74231.90 |  |
| 13 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 200W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 373 |  |  | 37813.97 |  |
| 14 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 250W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 434 |  |  | 43998.03 |  |
| 15 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 300W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 87 |  |  | 8819.88 |  |
| 2.隧道灯、投光灯(节能) |
| 16 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 40W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 1349 |  |  | 58894.45 |  |
| 17 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 60W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2438 |  |  | 106437.86 |  |
| 18 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 100W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 798 |  |  | 34838.97 |  |
| 19 | 地道涵洞照明灯 | 隧道LED投光灯 165W（护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2177 |  |  | 95043.16 |  |
| 3.中杆灯(节能) |
| 20 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 3火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 44 |  |  | 31446.12 |  |
| 21 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 3火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 183 |  |  | 130787.25 |  |
| 22 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 300W LED灯 3火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 29 |  |  | 20725.85 |  |
| 23 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 4火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 8 |  |  | 6345.19 |  |
| 24 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 4火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 263 |  |  | 208598.04 |  |
| 25 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 5火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 27 |  |  | 21415.01 |  |
| 26 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 5火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 147 |  |  | 116592.82 |  |
| 27 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 6火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 7 |  |  | 5552.04 |  |
| 28 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 6火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 4 |  |  | 3172.59 |  |
| 29 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 8火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 19 |  |  | 16697.14 |  |
| 30 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 8火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 4 |  |  | 3515.19 |  |
| 31 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 12火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2 |  |  | 1959.96 |  |
| 32 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 12火及3火以内（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 7 |  |  | 6859.85 |  |
| 4.小街小巷道路灯(节能) |
| 33 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 29 |  |  | 2196.53 |  |
| 34 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 40W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 10 |  |  | 757.42 |  |
| 35 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 2984 |  |  | 226014.96 |  |
| 36 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 1227 |  |  | 92935.78 |  |
| 37 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 101 |  |  | 7753.98 |  |
| 38 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 23 |  |  | 2210.72 |  |
| 39 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 60W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 29 |  |  | 2787.43 |  |
| 40 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 100W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 36 |  |  | 3460.26 |  |
| 41 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 10 |  |  | 961.18 |  |
| 5.庭院灯(节能) |
| 42 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 30W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 6851 |  |  | 582661.24 |  |
| 6.挑灯(节能) |
| 43 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 30W（护套线，灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 4242 |  |  | 317710.27 |  |
| 44 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 60W（护套线，灯挑等等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 83 |  |  | 6216.40 |  |
| 45 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 100W（护套线，灯挑等等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 4 |  |  | 299.59 |  |
| 46 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 165W（护套线，灯挑等等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复，不含灯光源养护） | 套 | 33 |  |  | 2471.58 |  |
| 7.高杆灯(节能) |
| 47 | 高杆照明灯 | 高杆照明设施 165W LED灯 12火（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 22 |  |  | 14789.02 |  |
| 48 | 高杆照明灯 | 高杆照明设施 165W LED灯 18火（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 5 |  |  | 4377.37 |  |
| 49 | 高杆照明灯 | 高杆照明设施 165W LED灯 24火（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 4 |  |  | 4320.08 |  |
| 8.主要道路挑灯(节能) |
| 50 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（护套线，灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 25 |  |  | 1919.30 |  |
| 9.单灯控制器 |
| 51 | 控制器 | 单灯控制器（含配套连接线、辅材等材料及维护安装服务，不含单灯控制器设备主材） | 台 | 14762 |  |  | 478697.71 |  |
| 二、灯具非节能服务方提供部分（灯具材料计入本次维护项目） |
| 10.配电箱 |
| 52 | 配电箱 | 路灯配电柜出线回路数量9路（含配电箱清洁，校正，破损修复及配电箱基础修复） | 台 | 626 |  |  | 478651.76 |  |
| 11.监控终端 |
| 53 | 控制器 | 监控终端（成套设备及辅材等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 台 | 539 |  |  | 643731.96 |  |
| 12.主要道路庭院灯 |
| 54 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 30W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复） | 套 | 138 |  |  | 31712.60 |  |
| 55 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复） | 套 | 215 |  |  | 52043.21 |  |
| 56 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，修复） | 套 | 39 |  |  | 10396.68 |  |
| 13.主要道路道路灯 |
| 57 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯7米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 44 |  |  | 12297.61 |  |
| 58 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 30W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 |  |  | 1441.52 |  |
| 59 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 82 |  |  | 22918.28 |  |
| 60 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 340 |  |  | 128374.21 |  |
| 61 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 18 |  |  | 9794.00 |  |
| 62 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 200W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 634 |  |  | 396508.11 |  |
| 63 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 250W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 21 |  |  | 15708.15 |  |
| 64 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 300W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 66 |  |  | 57460.07 |  |
| 65 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯15米及以下 250W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 162 |  |  | 121177.15 |  |
| 66 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯15米及以下 300W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 18 |  |  | 15670.93 |  |
| 67 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 30W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 61 |  |  | 18872.25 |  |
| 68 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 60 |  |  | 21505.27 |  |
| 69 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 360 |  |  | 164340.40 |  |
| 70 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 112 |  |  | 73098.04 |  |
| 71 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 368 |  |  | 361994.64 |  |
| 72 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 200W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 198 |  |  | 226326.10 |  |
| 73 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 250W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 140 |  |  | 194356.55 |  |
| 74 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 300W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 106 |  |  | 173146.88 |  |
| 75 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯15米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 12 |  |  | 7958.75 |  |
| 76 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯15米及以下 200W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护，不含灯光源养护） | 套 | 12 |  |  | 13843.55 |  |
| 14.主要道路投光灯 |
| 77 | 常规照明灯 | LED投光灯 40W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 1122 |  |  | 162964.01 |  |
| 78 | 常规照明灯 | LED投光灯 70W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 32 |  |  | 5824.78 |  |
| 79 | 常规照明灯 | LED投光灯 160W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 297 |  |  | 86832.17 |  |
| 80 | 常规照明灯 | LED投光灯 240W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 84 |  |  | 32797.31 |  |
| 15.主要道路路灯电缆 |
| 81 | 电缆 | 直埋电缆 YJV-2*10（含电缆接头等配套设施含材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 24772 |  |  | 17918.58 |  |
| 82 | 电缆 | 直埋电缆 YJV-3*4（含电缆接头等配套设施含材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 10683 |  |  | 7072.57 |  |
| 83 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*16+1*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 64442 |  |  | 42663.18 |  |
| 84 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*35+1*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 44608 |  |  | 48673.57 |  |
| 85 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*50+2*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 15514 |  |  | 23775.21 |  |
| 86 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*35+2*1（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 18451 |  |  | 21716.09 |  |
| 87 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 119234 |  |  | 67243.21 |  |
| 88 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 19554 |  |  | 9349.55 |  |
| 89 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*16+1*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 6363 |  |  | 3744.50 |  |
| 90 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*25+1*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 24582 |  |  | 28932.03 |  |
| 91 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*25+1*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 235197 |  |  | 216263.64 |  |
| 92 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 29817 |  |  | 16084.48 |  |
| 93 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 202102 |  |  | 136277.38 |  |
| 16.主要道路架空线 |
| 94 | 配线 | 架空线 双铜线 16mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 200 |  |  | 191.26 |  |
| 17.小街小巷架空线 |
| 95 | 配线 | 架空线 双铜线 16mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 200 |  |  | 191.26 |  |
| 96 | 配线 | 架空线 单铜线 6mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 10955 |  |  | 4297.87 |  |
| 97 | 配线 | 架空线 单铝线 6mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 1950 |  |  | 741.12 |  |
| 98 | 配线 | 架空线 双铜线 6mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 223345 |  |  | 188936.47 |  |
| 99 | 配线 | 架空线 双铜线 10mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 40050 |  |  | 35843.95 |  |
| 100 | 配线 | 架空线 双铝线 10mm （含辅材，材料、制作及安装作安装服务养护） | m | 23400 |  |  | 18934.34 |  |
| 18.小街小巷电缆 |
| 101 | 电缆 | 护套电缆 YJV-2*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 69095 |  |  | 29648.66 |  |
| 102 | 电缆 | 护套电缆 YJV-2*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 27250 |  |  | 12695.23 |  |
| 103 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*2.5（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 7334 |  |  | 2697.45 |  |
| 104 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 5527 |  |  | 2507.16 |  |
| 105 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 34676 |  |  | 14454.34 |  |
| 106 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 18232 |  |  | 8717.45 |  |
| 107 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 18885 |  |  | 10187.32 |  |
| 108 | 电缆 | 护套电缆 YJV-3*25（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 1600 |  |  | 1196.58 |  |
| 109 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 2710 |  |  | 1229.31 |  |
| 110 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 7226 |  |  | 3720.81 |  |
| 111 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 6333 |  |  | 3882.13 |  |
| 112 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*6（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 106620 |  |  | 52286.45 |  |
| 113 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*10（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 84449 |  |  | 47625.86 |  |
| 114 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*16（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 55511.5 |  |  | 37431.40 |  |
| 115 | 电缆 | 护套电缆 YJV-5*25（含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 705 |  |  | 674.18 |  |
| 116 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*16 （含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 11420 |  |  | 7000.46 |  |
| 117 | 电缆 | 护套电缆 YJV-4*25+1*16 （含电缆接头，护套管及套管土建修复等配套设施含材料、制作、安装等安装服务养护） | m | 27987 |  |  | 25734.05 |  |
| 19.中杆灯 |
| 118 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 3火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 31 |  |  | 69250.73 |  |
| 119 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 300W LED灯 3火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 5 |  |  | 14847.47 |  |
| 120 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 4火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 9 |  |  | 22194.45 |  |
| 121 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 4火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 23 |  |  | 62358.75 |  |
| 122 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 250W LED灯 4火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 24 |  |  | 76839.60 |  |
| 123 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 165W LED灯 5火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 3 |  |  | 8740.62 |  |
| 124 | 中杆照明灯 | 固定式中杆照明设施 100W LED灯 6火及3火以内（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 1 |  |  | 2711.25 |  |
| 20.市区小街小巷挑灯 |
| 125 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 30W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 2035 |  |  | 420417.28 |  |
| 126 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 165W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 28 |  |  | 9612.18 |  |
| 21.市区小街小巷道路灯 |
| 127 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 116 |  |  | 32420.98 |  |
| 128 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 790 |  |  | 298281.26 |  |
| 129 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯9米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 52 |  |  | 28240.22 |  |
| 130 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 250 |  |  | 94392.81 |  |
| 131 | 常规照明灯 | 单挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 66 |  |  | 35911.33 |  |
| 132 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 5 |  |  | 1792.11 |  |
| 133 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 |  |  | 3195.51 |  |
| 134 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 5 |  |  | 3263.31 |  |
| 135 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯9米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 |  |  | 6885.77 |  |
| 136 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 40W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 21 |  |  | 7526.84 |  |
| 137 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 60W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 14 |  |  | 6391.02 |  |
| 138 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 100W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 33 |  |  | 21537.82 |  |
| 139 | 常规照明灯 | 双挑LED道路灯13米及以下 165W（成套灯具、护套线、灯杆等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 21 |  |  | 20700.81 |  |
| 22.市区小街小巷投光灯 |
| 140 | 常规照明灯 | LED投光灯 60W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 7 |  |  | 1188.35 |  |
| 141 | 常规照明灯 | LED投光灯 100W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 3 |  |  | 656.41 |  |
| 142 | 常规照明灯 | LED投光灯 165W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 3 |  |  | 895.48 |  |
| 23.市区小街小巷庭院柱灯 |
| 143 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 30W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 352 |  |  | 80890.11 |  |
| 144 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 40W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 295 |  |  | 71408.12 |  |
| 145 | 景观照明灯 | LED庭院柱灯 60W（成套灯具、护套线等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 45 |  |  | 11996.16 |  |
| 24.市区小街小巷挑灯 |
| 146 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 30W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 256 |  |  | 52887.87 |  |
| 147 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 60W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 200 |  |  | 48674.65 |  |
| 148 | 常规照明灯 | 架空线路1.2m以内悬挑LED灯 100W（成套灯具、护套线、灯挑等配套设施含材料、制作及安装服务养护） | 套 | 16 |  |  | 4511.88 |  |
| 其他 |
| 149 | 路灯值班抢修 | 路灯监控室24小时值班，监控室硬件维护，路灯应急抢修，抗台抢险等措施费用 | 项 | 1 |  |  | 85200.00 |  |
| 150 | 路灯设施被偷盗补装费 | 路灯设施被偷盗补装费 | 项 | 1 |  |  | 200000.00 |  |
| 151 | 其他所有措施费 | 其他所有措施费 | 项 | 1 |  |  | 10000.00 |  |
| 152 | 其他所有措施费 | 护管巡查；灯杆悬挂物、外接电源拆除等费用 | 项 | 1 |  |  | 20000.00 |  |
| 153 | 其他项目 | 照明监控设备世贸大厦续约合同期内场地租赁费（含电费） | 项 | 1 | 29300.00 | 29300.00 | 29300.00 | 58600.00 |
| 合计总价（元） | 小写： |
|  | 大写： |

附注： 1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件；

2、此表总计价应与“1、投标报价一览表”中相对就项报价相一致。

3、路灯设施（路灯49786盏、单灯模块14762只、配电箱626台、监控终端539台，以及相关管线、电缆、架空线、手孔井、基础、杆件、电器元件等）的日常、定期、巡检及应急维修养护所需的技术服务费和人工费等，监控中心维护及24小时值班费，维养办公场使用费及路灯路灯设施维修器材、耗材包干费，办公场所使用费，自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等），照明监控设备世贸大厦合同期内场地租赁费（含电费）58600元（两年，该项费用为中标供应商实付出租方金额，由此产生的额外税费（包含发票税金）、管理费等由中标供应商自行承担）,劳保和安全用品使用费，经营管理费，税费，交通组织费，路灯设施被偷盗补装费，招标代理费，利润等一切费用。

▲本合计总价最高不得超 19945253元，单项合价不得超过每项合价最高限价，否则其投标文件将被否决。

以上工程量均为2年服务期的报价。

4. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

5.因我处节能改造项目已对市管路灯电缆进行大面积更新，电缆维护费用计入其他相关费用，不再单独计算，投标人应充分考虑相关风险。

6、本次项目灯具由节能改造项目中标人提供部分（灯具材料不计入本次维护项目）

7、本次项目单灯控制器（控制器主材由节能改造中标人提供，不计入本次维护项目）

8、本次项目灯具由本项目中标人提供部分（灯具材料计入本次维护项目）

9、本表内容与采购文件“第一部分 采购内容及要求”有冲突时，以采购文件“第一部分 采购内容及要求”中内容为准。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

4、投标分项报价表（报价二）

##### （2）路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单年单价 （元） | 单年合价 (元) | 单年合价最高限价（元） | 2年合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱维修 | 路灯落地配电箱整体更换（包括箱内电气配件，箱体安装费，运费） | 台 | 5 |  |  | 27500.00 |  |
| 2 | 配电箱维修 | 配电箱箱売更换（包括检修门） | 项 | 5 |  |  | 8079.07 |  |
| 3 | 配电箱拆除 | 老旧配电箱整体拆除并运送至指定地点 | 项 | 10 |  |  | 2500.00 |  |
| 4 | 配电箱安装 | 配电箱安装费及运输费（不包括箱体材料） | 项 | 10 |  |  | 5000.00 |  |
| 5 | 配电箱维修 | 新做配电箱基础（含钢筋笼） | 座 | 10 |  |  | 5500.00 |  |
| 6 | 路灯基础维修 | 道路灯基础封项（C15砼块400*400*100mm） | 项 | 50 |  |  | 2250.00 |  |
| 7 | 路灯基础维修 | 庭园灯基础封项（C15砼块300*300*100mm） | 项 | 100 |  |  | 3500.00 |  |
| 8 | 路灯基础维修 | 中杆灯基础封项（C15砼块500*500*100mm） | 项 | 10 |  |  | 550.00 |  |
| 9 | 路灯基础维修 | 新做道路灯基础（规格为1300*1300*1400mm，含钢筋笼） | 座 | 20 |  |  | 41033.00 |  |
| 10 | 路灯基础维修 | 新做庭园灯基础（规格为600*600*800mm，含钢筋笼） | 座 | 30 |  |  | 24600.00 |  |
| 11 | 路灯基础维修 | 新做中杆灯基础（规格为1500*1500*800mm，含钢筋笼） | 座 | 10 |  |  | 28500.00 |  |
| 12 | 灯具维修 | 灯杆倾斜校直（因不可抗力因素造成） | 杆 | 20 |  |  | 2000.00 |  |
| 13 | 灯具维修 | 路灯设施油漆（包括灯杆清洁、除锈） | m2 | 2500 |  |  | 211486.30 |  |
| 14 | 灯具维修 | 快速道路路灯设施油漆（包括灯杆清洁、除锈，快速路封道与安保人员等相关费用） | m2 | 1500 |  |  | 142500.00 |  |
| 16 | 灯具维修 | 灯杆被撞形变修复（需运至灯具厂加工，含相关运费及拆装费） | 杆 | 10 |  |  | 7541.20 |  |
| 17 | 灯具维修 | 道路灯灯杆补装（含灯杆等材料费） | 杆 | 25 |  |  | 72500.00 |  |
| 18 | 灯具维修 | 庭院灯灯杆补装（含灯杆等材料费） | 杆 | 30 |  |  | 30000.00 |  |
| 19 | 灯具维修 | 中杆灯灯杆补装（含灯杆等材料费） | 杆 | 5 |  |  | 32500.00 |  |
| 22 | 灯具维修 | 灯挑安装（含灯挑及辅材） | 个 | 35 |  |  | 14700.00 |  |
| 23 | 灯具维修 | 其他灯具补装（不包括灯具材料，只计安装及辅材） | 个 | 20 |  |  | 2772.50 |  |
| 24 | 灯具维修 | 挑灯拆除（灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 30 |  |  | 4445.87 |  |
| 25 | 灯具维修 | 庭园灯拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 20 |  |  | 4003.05 |  |
| 26 | 灯具维修 | 道路灯拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 10 |  |  | 7000.00 |  |
| 27 | 灯具维修 | 中杆灯拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施，拆除并运送至指定地点） | 盏 | 10 |  |  | 22000.00 |  |
| 28 | 灯具维修 | 小型智慧灯杆拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施拆除并运送至指定地点） | 盏 | 5 |  |  | 8813.83 |  |
| 29 | 灯具维修 | 大型智慧灯杆拆除（含灯杆、灯具、护套线等配套设施拆除并运送至指定地点） | 盏 | 3 |  |  | 9509.03 |  |
| 30 | 灯具安装 | 挑灯安装（不含灯具、灯挑等材料） | 盏 | 20 |  |  | 2733.91 |  |
| 31 | 灯具维修 | 庭院灯安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 20 |  |  | 4780.01 |  |
| 32 | 灯具维修 | 道路灯安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 20 |  |  | 7168.13 |  |
| 33 | 灯具维修 | 中杆灯安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 20 |  |  | 20624.96 |  |
| 34 | 灯具维修 | 普通型智慧灯杆安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 5 |  |  | 7365.98 |  |
| 35 | 灯具维修 | 大型智慧灯杆安装（不含灯具、灯杆等材料） | 盏 | 3 |  |  | 5155.65 |  |
| 36 | 灯具维修 | 挑灯灯具拆除（不含灯杆） | 盏 | 20 |  |  | 2960.59 |  |
| 37 | 灯具维修 | 庭园灯具拆除（灯具、护套线等配套设施） | 盏 | 20 |  |  | 4006.37 |  |
| 38 | 灯具维修 | 道路灯、中杆灯灯具拆除（含灯具、护套线等配套设施） | 盏 | 10 |  |  | 3500.00 |  |
| 39 | 灯具维修 | LED30W庭院灯光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 60 |  |  | 28612.20 |  |
| 40 | 灯具维修 | LED60W庭院灯光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 60 |  |  | 45247.20 |  |
| 41 | 灯具维修 | LED30W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 80 |  |  | 26616.00 |  |
| 42 | 灯具维修 | LED40W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 80 |  |  | 35488.00 |  |
| 43 | 灯具维修 | LED60W光源（含驱动电源）含安装） | 套 | 80 |  |  | 53232.00 |  |
| 44 | 灯具维修 | LED90W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 80 |  |  | 79848.00 |  |
| 45 | 灯具维修 | LED120W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 25 |  |  | 33270.00 |  |
| 46 | 灯具维修 | LED150W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 30 |  |  | 49905.00 |  |
| 47 | 灯具维修 | LED180W光源（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 |  |  | 19962.00 |  |
| 48 | 灯具维修 | LED210W灯具（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 |  |  | 23289.00 |  |
| 49 | 灯具维修 | LED240W灯具（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 |  |  | 26616.00 |  |
| 50 | 灯具维修 | LED300W灯具（含驱动电源）含安装 | 套 | 10 |  |  | 33270.00 |  |
| 51 | 手孔井 | 小手孔井井圈更换 | 座 | 50 |  |  | 10773.94 |  |
| 52 | 手孔井 | 小手孔井井盖更换 | 座 | 50 |  |  | 9424.28 |  |
| 53 | 手孔井 | 新做路灯小手孔井500*600（含井盖、井圈等材料及基坑开挖、井壁砌筑等） | 座 | 20 |  |  | 18010.16 |  |
| 54 | 手孔井 | 大手孔井井圈更换 | 座 | 10 |  |  | 4311.79 |  |
| 55 | 手孔井 | 大手孔井井盖更换 | 座 | 10 |  |  | 2158.67 |  |
| 56 | 手孔井 | 新做路灯大手孔井900*1000（含井盖、井圈等材料及基坑开挖、井壁砌筑等） | 座 | 10 |  |  | 13308.00 |  |
| 57 | 路面开挖及修复 | 人行道花岗岩路面开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 500.00 |  |  | 108826.17 |  |
| 58 | 路面开挖及修复 | 人行道地砖路面开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 500.00 |  |  | 43068.02 |  |
| 59 | 路面开挖及修复 | 人行道透水砖路面开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 400.00 |  |  | 43694.60 |  |
| 60 | 路面开挖及修复 | 绿化带（草皮）开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 300 |  |  | 9701.53 |  |
| 61 | 路面开挖及修复 | 绿化带（灌木）开挖及修复（宽*深=0.4m*0.5m） | m | 50 |  |  | 2894.49 |  |
| 62 | 路面开挖及修复 | 砼路面过街开挖及修复（宽*深=0.5m*0.7m） | m | 100 |  |  | 20682.85 |  |
| 63 | 路面开挖及修复 | 沥青路面过街开挖及修复（宽*深=0.5m*0.7m） | m | 100 |  |  | 25022.37 |  |
| 64 | 套管 | 埋地敷设1寸厚塑管 | m | 200 |  |  | 1663.50 |  |
| 65 | 套管 | 埋地敷设1.5寸厚塑管 | m | 500 |  |  | 7347.13 |  |
| 66 | 套管 | 埋地敷设2寸厚塑管 | m | 500 |  |  | 10535.50 |  |
| 67 | 套管 | 埋地敷设3寸厚塑管 | m | 500.00 |  |  | 17189.50 |  |
| 68 | 套管 | 埋地敷设4寸厚塑管 | m | 150 |  |  | 8758.33 |  |
| 69 | 套管 | 埋地敷设1寸热镀锌钢管 | m | 100.00 |  |  | 1958.49 |  |
| 70 | 套管 | 埋地敷设1.5寸热镀锌钢管 | m | 200 |  |  | 5855.52 |  |
| 71 | 套管 | 埋地敷设2寸热镀锌钢管 | m | 200.00 |  |  | 7188.54 |  |
| 72 | 套管 | 埋地敷设3寸热镀锌钢管 | m | 200.00 |  |  | 11331.76 |  |
| 73 | 套管 | 埋地敷设4寸热镀锌钢管 | m | 50 |  |  | 3656.37 |  |
| 74 | 电缆 | 敷设电缆VV-3*4（含电缆接头制作） | m | 1000 |  |  | 13485.44 |  |
| 75 | 电缆 | 敷设电缆VV-3*6（含电缆接头制作） | m | 500 |  |  | 9565.13 |  |
| 76 | 电缆 | 敷设电缆VV-3*10（含电缆接头制作） | m | 500.00 |  |  | 15304.20 |  |
| 80 | 电缆 | 敷设电缆VV-4*35+1*16（含电缆接头制作） | m | 70 |  |  | 9313.27 |  |
| 81 | 电缆 | 敷设电缆VV-4*50+1*25（含电缆接头制作） | m | 50 |  |  | 8594.75 |  |
| 82 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*4（含电缆接头制作） | m | 1000.00 |  |  | 27980.07 |  |
| 83 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*6（含电缆接头制作） | m | 1500 |  |  | 49672.11 |  |
| 84 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*10（含电缆接头制作） | m | 1000 |  |  | 48119.51 |  |
| 85 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*16（含电缆接头制作） | m | 500 |  |  | 34933.50 |  |
| 86 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*25（含电缆接头制作） | m | 150 |  |  | 18631.20 |  |
| 87 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*35（含电缆接头制作） | m | 80 |  |  | 12265.54 |  |
| 88 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*50（含电缆接头制作） | m | 30 |  |  | 6644.02 |  |
| 89 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*70（含电缆接头制作） | m | 30 |  |  | 8883.09 |  |
| 90 | 电缆 | 敷设电缆VV-5*95（含电缆接头制作） | m | 15 |  |  | 5869.66 |  |
| 91 | 架空线 | 架设架空线BLV-10mm2 | m | 500 |  |  | 2312.27 |  |
| 92 | 架空线 | 架设架空线BLV-16mm2 | m | 500 |  |  | 3327.00 |  |
| 93 | 架空线 | 架设架空线BLV-25mm2 | m | 200 |  |  | 2288.98 |  |
| 94 | 架空线 | 架设架空线BLV-35mm2 | m | 150 |  |  | 2333.89 |  |
| 95 | 架空线 | 架设架空线BV-6mm2 | m | 800 |  |  | 4498.10 |  |
| 96 | 架空线 | 架设架空线BV-10mm2 | m | 800.00 |  |  | 7505.71 |  |
| 97 | 架空线 | 架设架空线BV-16mm2 | m | 200.00 |  |  | 2819.08 |  |
| 98 | 架空线 | 架设架空线BV-25mm2 | m | 200.00 |  |  | 4298.48 |  |
| 99 | 架空线 | 架空线路所需的横担、七字铁等材料安装 | 处 | 25 |  |  | 2772.50 |  |
| 100 | 监控终端 | 新装监控终端整机(含电流互感器、电压互感器等附带配件、线路) | 座 | 5 |  |  | 63767.50 |  |
| 101 | 标识标牌 | 配电设备标识标牌 | 个 | 500 |  |  | 8594.75 |  |
| 合计总价（元） | 小写： |
|  | 大写： |

附注：1、不提供分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、此表总计价应与附件一中“1、投标报价一览表”中相对就项报价相一致。

3、此表中同类型、同名称的灯具、灯杆、灯挑等路灯设施可能因采购人要求的规格、尺寸不同而产生价格差异，安装地点的不同也可能产生费用差异，请供应商综合考虑报价，风险系统由供应商承担，供应商不得以任何理由拒绝购置、安装等行为。

4、此报价主要用于招标人根据实际需要，需对部分路段的路灯设施进行路灯设施增装、不可抗力破坏的路灯设施进行修复、为提升路灯设施美化水平而对其进行灯杆美化等方面的相关安装维护工作，该项目由招标人书面核准后方可实施；维护期结束后，投标供应商根据实际工程量×所投单项的单价来办理结算。

▲5、本合计总价最高不得超3991152元，单项合价不得超过每项合价最高限价，否则其投标文件将被否决。

以上工程量均为2年服务期的报价。

6、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

7、此表中每项报价已包含完成对应项目所需的一切费用。

8、本表内容与采购文件“第一部分 采购内容及要求”有冲突时，以采购文件“第一部分 采购内容及要求”中内容为准。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

# 第五部分 政府采购政策功能相关说明

1.根据财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号文件的相关规定，本项目已专门面向中小微，不再执行价格比例扣除。属于小型和微型企业的，投标投标文件中投标供应商必须提供的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。（已专门面向中小微企业采购的项目，则不再予以价格扣除）

2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程服务单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提 供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(注：未提供以上材料的，均不给予认可，投标供应商应按照声明函格式填写相应内容，擅自修改声明函格式或未按规定填写的，评审专家有权不予认可）。

附件1：

中小企业声明函（服务）

[非中小微企业的无需填写、递交]

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加温州市市政管理中心的2023年温州市市本级路灯设施维护采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2023年温州市市本级路灯设施维护，属于  其他未列明行业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业,即“其他未列明行业”）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公示中将此声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期： 年  月  日

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件3

监狱企业声明函

【非监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将监狱企业声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、关于支持中小企业政府采购信用融资

# 根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和温州市财政局《温州市财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共度难关的通知》（温财采[2020]1号）文件精神，温州市财政局积极协同温州市相关金融机构，加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务。各中标供应商可直接在政采云上申请政采贷也可以通过线下申请政采贷活动。

# 三、政府采购节能环保产品

# 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

# 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标供应商须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

# ▲招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标供应商须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。

- 优先采购创新产品

# 供应商所投核心产品中有被省级及省级以上主管部门认定为“首台套产品”或“制造精品”的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时该供应商的业绩分为满分。

# 第六部分   评标原则及方法

按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

## 三、开、评标程序

1、采购人或采购代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的商务技术响应文件进行评审；对报价要求响应文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、若投标供应商投标报价超出采购预算或最高限价，其投标文件作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购预算或最高限价，采购人无法支付，本项目做流标处理。

## 四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法，即供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信标部分90分（技术资信权值90%），商务标（报价）10分（价格权值10%）

## 五、评分细则

1、技术资信分评分细则（90分）

本次采购技术资信评分的评定由各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分，如某张票的一个因素项目超过规定的分值范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分，分数的算术平均值为各供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 1分 | 提供2020年1月1日以来路灯设施维护业绩，每个得0.5分，最高1分。 注：业绩证明文件需提供：（1）合同复印件（加盖单位公章），时间以合同签订时间为准；（2）已完成项目需提供业主方出具的履约情况良好的合同履行评价表；未完成项目需已履约一年以上，并提供业主方开具的该项目履约情况良好的证明材料。（以上材料需加盖业主方单位公章） 本项目的路灯是指功能性照明，提供景观性照明的业绩视为无效；本项目路灯设施维护业绩是指专门发包的路灯维护项目，非专门发包的则不予认可。 |
| 2 | 项目履行能力 | 能力配置情况 | 22分 | 1、项目负责人具备机电二级及以上注册建造师资格得2分； 2、项目技术负责人具有电气专业中级及以上职称得2分； 3、安全员、施工员各1名得2分，只提供1名不得分； 4、电工团队（8分）（所有人员仅计分1次，不重复计分）： A.持有电工证的电工5名得1分，每多1名加0.5分最多加2分。B.同时具备电工证和高处作业证的电工5名得2分，每多1名加1分最多加3分。 持有B2类（或A1、A2）驾驶证的高空作业车专职驾驶员5名参与维修养护服务工作得3分，每多1名得1.5分，本小项最多6分； 持有C1类（及C1类以上）四轮小货车专职驾驶员3名得1分，每多1名得0.5分，本小项最多2分； 7、本项目最多22分。 需提供人员身份证、驾驶证、资格证书扫描件及截止投标前在投标人的社保缴费证明。（以上人员不得兼任，否则该人员不得分） |
|  |  | 车辆配备情况 | 高空作业车 | 8分 | 12米以上带操作斗的高空作业车（自有或租赁）4辆得6分，每增加1辆车得1分，最多增加2分。 本项目最多8分。 提供车辆行驶证扫描件、机动车登记证书复印件及车辆最大作业高度证明材料，并同时提供购车证明或租赁证明，且承诺中标后1周内提供上述所需的车辆并投入本项目。若为租赁，租赁证明中租赁的租赁期限还须满足本项目服务期限（2年）。不满足上述要求或不齐全不得分。 |
|  |  |  |  | 9分 | 20米及以上高空作业车（自有或租赁）1辆得 5分,每增加1辆车得2分，最多增加4分。 本项目最多9分。 提供车辆行驶证扫描件、机动车登记证书复印件及车辆最大作业高度证明材料，，并同时提供购车证明或租赁证明，且承诺中标后1周内提供上述所需的车辆并投入本项目。若为租赁，租赁证明中租赁的租赁期限还须满足本项目服务期限（2年）。不满足上述要求或不齐全不得分。 |
|  |  |  | 四轮小货车 | 3分 | 1、用于背街小巷路灯设施维修的四轮小货车（自有或租赁）3辆得1分，每增加1辆车得1分，最多增加2分。 本项目最多3 分。 提供车辆行驶证扫描件和机动车登记证书复印件，并同时提供购车证明或租赁证明，且承诺中标后1周内提供上述所需的车辆并投入本项目。若为租赁，租赁证明中租赁的租赁期限还须满足本项目服务期限（2年）。不满足上述要求或不齐全不得分。 |
|  |  |  |  | 3分 | 1、用于巡查、协调的小四轮（自有或租赁）2辆得1分，每增加1辆车得1分，最多增加2 分。 本项目最多3分 提供车辆行驶证扫描件和机动车登记证书复印件，并同时提供购车证明或租赁证明，且承诺中标后1周内提供上述所需的车辆并投入本项目。若为租赁，租赁证明中租赁的租赁期限还须满足本项目服务期限（2年）。不满足上述要求或不齐全不得分。 |
|  |  | 检测设备 | 3分 | 接地电阻测试仪1套、照度表1套、摇表（兆欧表）1套，以上3种仪器需提供购置发票，否则视为未提供，每提供一种仪器得1分，最高得3分。 |
| 3 | 施工组织方案 | 日常路灯维护组织方案 | 7分 | 结合温州路灯实际，供应商根据自身人员和机具情况、养护组织及作业安排、养护相关配套设备投入等，制定维护组织方案。根据投标人维护组织方案的规范程度、内容完整程度、实用程度、实时性、智能性和和可操作性程度，（0-7分） |
|  |  | 重大事项保障工作 | 5分 | 对承担重大节假日和政府下发的各类保障要求的保障方案是否全面、合理、保障人员培训是否到位、保障措施准备是否充分。（0-5分） |
|  |  | 路灯应急抢修处置方案 | 3分 | 根据投标人制定处置方案的规范程度、内容完整程度、实用程度和可操作性程度，比较打分。（3-0分） |
|  |  |  | 2分 | 根据投标人制定的路灯设施突发安全事故应急预案的规范程度、内容完整程度、实用程度和可操作性程度，比较打分。（2-0分） |
|  |  |  | 2分 | 用于应急抢修的100KVA及以上发电车（同时可输出380V和220V，自有或租赁）1辆得2分，最高得2分。 自有车辆提供车辆行驶证扫描件、机动车登记证书复印件及电压等级说明材料，并同时提供购车证明或租赁证明，且承诺中标后1周内提供上述所需的车辆并投入本项目。若为租赁，租赁证明中租赁的租赁期限还须满足本项目服务期限（2年）。不满足上述要求或不齐全不得分； |
|  |  | 快速路封道路灯维修方案 | 4分 | 根据投标人制定方案的规范程度、内容完整程度、实用程度、配套安全防范设备（如防撞装置及机械、车辆引导设备、警示设备等，提供设备清单、照片和设备证明材料）和可操作性程度，比较打分。（4-0分） |
|  |  | 路灯大面积失明处置方案 | 3分 | 根据投标人制定方案的规范程度、内容完整程度、实用程度、响应时间、处置时间、修复方案和可操作性程度，比较打分。（3-0分） |
|  |  | 路灯数字（智慧）城管案卷处置方案 | 3分 | 根据投标人制定方案的规范程度、内容完整程度、实用程度、响应时间、处置时间和可操作性程度，比较打分（3-0分） |
|  |  | 安全文明施工方面的措施 | 5分 | 针对所投标项内路灯设施（如配电箱、路灯光源、灯杆、电缆、基础等）的养护特点，编制相应的安全文明养护作业方案及安全生产制度（配备科学的维护班组和机械设备）。方案及制度科学合理、具有针对性及可操作性。 （0-5分）。 |
|  |  | 资料管理方案 | 1分 | 是否建立道路照明设施资料管理方案，就道路照明设施基础台账、日常运维台账、技术档案资料等资料的整理归档。方案符合相关规范要求，科学合理。（0-1分） |
|  |  | 仓库管理方案 | 1分 | 道路照明养护设施堆放仓库管理制度（包含人员、设备、消防）是否全面、科学、合理；（0-1分）。 |
| 4 | 路灯增装、被撞补装，灯杆油漆美化等路灯正常养护范围外的维修安装 | LED灯具（提供LED90W灯具检测报告） | 5分 | 1、90W及以上的LED灯具主体采用铝合金，分值得0.5分,否则不得分；模组化设计，分值得0.5分，否则不得分。 2、LED灯具整灯光效在110 lm/w以下不得分，大于110 lm/w（含）且小于120 lm/w得0.5分，大于120 lm/w（含）得1分； 3、色温3500±200k得1分。 本项须提供省级或省级以上电光源检测机构出具的检测报告复印件。 4、驱动电源品牌因素：根据市场信誉、知名度评分（0-1分） 5、芯片：根据芯片市场信誉度、知名度评分（0-1分） |

2、价格评分：

满足采购文件要求且最低的投标报价为评标基准价。

(a)有效供应商的最后投标报价等于评标基准价时其投标报价得分为满分10分；

(b)其他供应商的价格分按以下公式计算：

| 序号 | 评分内容 | 评分方式 | 分值 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯设施正常维修养护费 | 投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×价格权值%×100 | 8分 | 8% |
| 2 | 路灯设施正常维修养护范围外的维修安装费 |  | 2分 | 2% |
| 商务评分总计： | 10分 | 10% |

3）本项目设最高限价，投标供应商的报价高于最高限价，按无效标处理，不进入评标基准价的计算。

3、 有效供应商的综合得分为技术资信标和与商务标得分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前2名供应商依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的，技术资信分高的名次优先；技术资信标也相同的，投标报价低者名次优先；技术资信标得分且投标报价相同的，由得分相同者抽签决定名次先后）。

## 五、定标办法

本次招标由评标委员会推荐的中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认，确认1名中标供应商（原则上确定排序第一中标候选供应商为中标供应商）。如第一中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可按候选顺序依次替补中标供应商或重新组织招标；所有候选单位均存在上述情况的，本次招标失败，重新组织招标。

## 六、确定中标（成交）供应商

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网网及其他政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

## 七、供应商义务

供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中商工程咨询有限公司：

本人经由                                    负责人           合法授权参加2023年温州市市本级路灯设施维护（编号：ZS-ZB20230330）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2023年   月   日