平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县X波段天气雷达系统建设 招标编号：ZJZS-PYCG-2023020901 采 购 人：平阳县气象局 联 系 人：李先生 联系电话：13566162056 代理机构：浙江中商工程咨询有限公司 联 系 人：余先生 联系电话：18305870953 二零二三年三月

浙江中商工程咨询有限公司关于平阳县X波段天气雷达系统建设公开招标的公告（线上电子招投标）

公告日期：2023年3月20日

项目概况

平阳县X波段天气雷达系统建设招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台上获取（下载）招标文件，并于 2023年4月18日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZS-PYCG-2023020901

项目名称：平阳县X波段天气雷达系统建设

预算金额（元）：13230000

最高限价（元）：13230000

采购需求：

标项名称: 平阳县X波段天气雷达系统建设

数量: 不限

预算金额（元）: 13230000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年4月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年4月18日  9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2023年4月18日  9:30

开标地点（网址）：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商须为政采云平台本项报名供应商。7）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县气象局

地    址：温州市平阳县鸣山村高速路口

传    真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：13566162056

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-63722724

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中商工程咨询有限公司

地    址：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室

传    真：/

项目联系人（询问）：余先生

项目联系方式（询问）：18305870953

质疑联系人：陈洁明

质疑联系方式：18757739273

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：吴先生

监督投诉电话：0577-63888115

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通  知 (邀 请) 书

浙江中商工程咨询有限公司对平阳县X波段天气雷达系统建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县X波段天气雷达系统建设 |
|  | 项目编号 | ZJZS-PYCG-2023020901 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：平阳县气象局 地 址：温州市平阳县鸣山村高速路口 联 系 人：李先生 联系电话：13566162056 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江中商工程咨询有限公司 地址：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室 项目负责人：余先生 联系电话：18305870953 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室 余先生 收18305870953 ））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后七个工作日内需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 (需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江中商工程咨询有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室 联 系 人：余先生 联系电话：18305870953 联系传真：/ |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联 系 人：吴先生 监督投诉电话：0577-63888115 传 真：0577-63889959 地 址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2023年4月18日 9:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2023年4月18日 9:30 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为7人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 节能产品、环境标志产品（货物采购适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江中商工程咨询有限公司：邮箱：467599663@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

# 一、项目简介

浙江中商工程咨询有限公司受平阳县气象局委托，以公开招标方式采购平阳县X波段天气雷达系统建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

二、项目概况

平阳县受西风带和东风带天气系统的双重影响，气候灾害较为频繁，台风、暴雨、强对流等气象灾害时有发生。其中，降水以梅雨、雷雨为多；夏秋之间常有台风、暴雨，易成涝灾；7、8月份天气晴热少雨，常有旱象，影响农业生产。随着平阳县局地强对流灾害天气多发频发，各种气象灾害发生频率和极端天气事件明显增多增强，为此平阳县委县政府和广大人民群众对气象监测精密、预报精准、服务精细的要求越来越高。X波段天气雷达系统是应用国际先进的精细化探测技术，该雷达能在30秒内完成全空域探测，快速输出超精细的三维气象探测数据，有效弥补温州大罗山天气雷达探测时空分辨率的不足，填补我县新型雷达探测空白，为平阳气象实现监测精密、预报精准、服务精细等目标提供探测基础。

根据《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》、《浙江省人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》、《贯彻落实〈中国气象局关于支持浙江气象高质量发展助推共同富裕示范区建设的实施意见〉行动计划》（2022—2025年）、《浙江省人民政府办公厅关于推进高水平气象现代化和防灾减灾救灾“第一道防线”建设的意见》、《浙江暴雨监测预报预警服务能力提升工作方案（2022-2025年）》、《温州市人民政府关于建设全国气象防灾减灾示范区的实施意见》、《温州市人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》、《2023-2025年温州市气象监测能力提升建设任务》、《平阳县气象事业发展“十四五”规划》等文件要求，平阳需建设一部X波段天气雷达系统。

- 招标内容及技术要求

一、总则

1、供应商必须对所投所有服务进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

二、采购清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1.1 | 雷达主机及专用配套设备 |
| 1.2 | 防雷工程 |
| 1.3 | 铁塔塔基施工及其他配套工程 |
| 1.4 | 雷达应用平台建设 |
| 1.5 | x波段天气雷达系统安装调试及雷达应用平台的安装调试 |

三、1.设备信息：

| 序号 | 设备名称 | 简要规格 | 设备必要性 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达站基础配套建设 |  | 雷达运行、消防、供电、数据传输等方面配置需要 | 17 |
| 1.1 | 罩内空调 | 功率:3匹 支持远程监控和开关机 | 用于罩内配置 | 1 |
| 1.2 | UPS系统 | 保证10KW续航6小时不间断续航 | 用于机房临时供电保障 | 1 |
| 1.3 | 发电机 | 100KW柴油发电机组购置和安装，带油机机房、抽风机、配电箱、线材 | 用于雷达双备份供电保障 | 1 |
| 1.4 | 自动消防灭火装置 | 能够自启动灭火的七氟丙烷气体灭火装置，柜式40L. | 用于机房消防保障 | 1 |
| 1.5 | 罩内除湿机 | 除湿量：12L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-80% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500*500*579mm | 用于天线罩内除湿 | 1 |
| 1.6 | 机房除湿机 | 名义除湿量：2.53kg/h(27℃ 60%RH) 除湿量：150L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-90% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于500mm*500mm*1000mm | 用于机房除湿 | 1 |
| 1.7 | 雷达机房专用配电箱 | 横箱500*600*200，含自研网关、光模块 | 用于支撑雷达正常运行 | 1 |
| 1.8 | 42U综合机柜 | 尺寸：2000*600*600 | 用于放置雷达站服务器设备等 | 1 |
| 1.9 | 雷达站专用存储NAS | 存储服务器，配备8个希捷NAS硬盘12TB | 用于存储雷达站基数据 | 1 |
| 1.10 | 雷达站专用服务器 | 32GB双通道内存，512固态，8T机械，集显，SFP千兆光网卡（单模2路），win server2019，含光纤、网线、电源线 | 用于支撑雷达正常运行 | 1 |
| 1.11 | 路由器 | 包转发率>=9Mpps配置双电源，4个千兆Combo口，2个千兆光口，配置2个千兆单模光模块 | 雷达站网络设备 | 1 |
| 1.12 | 交换机 | 24口千兆企业级三层网管以太网络核心交换机；传输速率10/100/1000Mbps；包转发率108Mbps/126Mbps；配置双电源，4个万兆SFP+ | 雷达站网络设备 | 2 |
| 1.13 | 雷达专用显示终端 | 系统：win10 CPU：4核以上 内存：16GB 显卡：1660-6g 硬盘：500GB 含显示：6：9/3840×2160/微边框全面屏旋转升降广角电脑 | 用于显示雷达产品 | 2 |
| 1.14 | 视频监控设施 | 1套视频监控设施包含5个摄像头、8路NVR | 用于实施监控雷达站和雷达运行情况 | 1 |
| 1.15 | 其他配套设备 | 手持5公斤二氧化碳灭火器加固定扣；配电箱；排风扇；监控摄像头2个；照明设备等 | 雷达天线罩内专用配套，用于支撑雷达运行 | 1 |
| 2 | 雷达塔及基础设施建设 |
| 1.1 | 铁塔设备 | 1.塔高30米，正六边形结构； 2.抗风等级17级； 3.抗震、抗腐蚀性能符合当地自然环境标准； 4.塔顶平台承重1.8吨。 | 用于安装雷达和支撑雷达运行 | 1 |
| 1.2 | 铁塔亮化 | 1.塔身点光源； 2.光束灯； 3.控制器； 4.电源柜及电源控制系统。 | 铁塔亮化相关设备 | 1 |
| 1.3 | 铁塔塔基施工及其他配套工程 | 1.铁塔塔基施工； 2.雷达站外市电引入及电力施工； 3.雷达站机房利旧； 4.其他配套安装及工程施工。 |  | 1 |
| 1.4 | 专线网络开通 | 利用原有东门山气象站2条50M专线。升级为100M专线，不包含线路施工费用，需依照现场情况确定。 |  | 1 |
| 1.5 | 站点防雷工程 | 包含站点防雷及塔顶避雷针施工，站点地阻需施工至4Ω以下。 |  | 1 |
| 1.6 | 铁塔、土建设计费、地勘费用 | 站点建设前期需由地勘单位勘探现场出具地勘报告，交由设计单位重点考虑地质、空间等条件做出合理的设计方案，并出具设计图纸等。 |  | 1 |
| 3 | X波段天气雷达系统建设 |
| 3.1 | 雷达设备 | 主设备型号ETWS-X02，全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成、数字多波束 |  | 1 |
| 3.2 | 监控终端软件 | 实现对雷达的远程控制、远程监视、协同控制、数据显示 |  | 1 |
| 3.3 | 产品显示软件 | 实现相控阵雷达分组同步组网控制及观测和短时临近智能预报预警 |  | 1 |

2.雷达应用平台建设

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基础结构部分 |  |  |
| 1 | 砌墙（12cm轻质砖单墙） | ㎡ | 56.10 |
| 2 | 砌墙（24cm轻质砖单墙） | ㎡ | 15.00 |
| 3 | 墙体粉刷（双面加防裂网） | ㎡ | 142.20 |
| 4 | 露台周边现浇楼板 | ㎡ | 15.20 |
| 5 | 墙面开窗洞 | ㎡ | 28.13 |
|  | 前厅区域 | 窗长 | 7.20 |
|  |  | 面积 | 31.00 |
| 1 | 入户电动玻璃移门门套基础 | m | 9.00 |
| 2 | 电动玻璃移门钢架轨道 | m | 3.60 |
| 3 | 12MM钢化玻璃门 | ㎡ | 8.32 |
| 4 | 红外感应电机组 | 组 | 1.00 |
| 5 | 造型窗套基础（双面） | m | 24.80 |
| 6 | 造型垭口套基础（双面） | m | 16.20 |
| 7 | 黑色304不锈钢窗套（双面） | m | 49.60 |
| 8 | 柱子包木基础 造型灯槽 | 项 | 6.00 |
| 9 | 柱子金属板饰面（氟碳漆） | ㎡ | 30.72 |
| 10 | 柱子亚克力板造型 | ㎡ | 41.60 |
| 11 | 柱子内嵌LED灯带 | m | 28.80 |
| 12 | 墙面背景造型木基础 | ㎡ | 16.20 |
| 13 | 墙面蓝色金属板饰面（氟碳漆） | ㎡ | 8.10 |
| 14 | 背景LED灯带 | ㎡ | 7.20 |
| 15 | 墙面九厘板基础找平 | ㎡ | 16.20 |
| 16 | 墙面白色饰面板 | ㎡ | 16.20 |
| 17 | 顶面找平喷黑 | ㎡ | 31.00 |
| 18 | 顶面铝方通吊顶 | ㎡ | 37.20 |
| 19 | 顶面LED平板条型灯（3.2米长） | 条 | 6.00 |
| 20 | 地面600*600大理石纹静电地板 | ㎡ | 37.20 |
| 21 | 304不锈钢金属踢脚线 | m | 9.00 |
|  | 会商大厅 | 窗长 | 23.30 |
|  |  | 面积 | 98.00 |
| 1 | 6/6铝合金钢化玻璃窗 | ㎡ | 18.72 |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（含暗门基础） | ㎡ | 22.20 |
| 3 | 拼接大屏背景木饰面基础 | ㎡ | 22.20 |
| 4 | 背景（白色/浅灰色/蓝色）金属板饰面（氟碳漆） | ㎡ | 26.64 |
| 5 | 视频会议背景木饰面基础 | ㎡ | 22.20 |
| 6 | 背景（白色/浅灰色/蓝色）金属板饰面（氟碳漆） | ㎡ | 26.64 |
| 7 | 墙面九厘板基础找平 | ㎡ | 27.30 |
| 8 | 墙面白色金属板饰面（氟碳漆） | ㎡ | 32.76 |
| 9 | 定制白色烤漆板柜子（含柜门合页） | ㎡ | 4.68 |
| 10 | 轻钢龙骨多孔石膏板吊顶 | ㎡ | 47.30 |
| 11 | 吊顶喷白色乳胶漆 | ㎡ | 47.30 |
| 12 | 吊顶蓝色LED灯带 | ㎡ | 28.80 |
| 13 | 顶面找平喷黑 | ㎡ | 51.00 |
| 14 | 顶面铝方通吊顶 | ㎡ | 61.20 |
| 15 | 顶面LED平板条型灯（3.2米长） | 条 | 10.00 |
| 16 | 12MM钢化玻璃 | ㎡ | 28.71 |
| 17 | 黑色不锈钢窗套（单面） | m | 37.00 |
| 18 | 地面600*600大理石纹静电地板 | ㎡ | 98.00 |
| 19 | 不锈钢金属踢脚线 | m | 41.00 |
|  | 雷达应用平台区域 | 窗长 | 40.47 |
|  |  | 面积 | 90.00 |
| 1 | 背景造型基础 | ㎡ | 17.69 |
| 2 | 背景（白色/浅灰色/蓝色）金属板饰面（氟碳漆） | ㎡ | 21.23 |
| 3 | 墙面九厘板基础找平 | ㎡ | 27.30 |
| 4 | 墙面白色金属板饰面 | ㎡ | 32.76 |
| 5 | 柱子包木基础 造型灯槽 | 项 | 6.00 |
| 6 | 柱子金属板饰面 | ㎡ | 30.72 |
| 7 | 柱子亚克力板造型 | ㎡ | 41.60 |
| 8 | 柱子内嵌LED灯带 | m | 28.80 |
| 9 | 轻钢龙骨多孔石膏板吊顶 | ㎡ | 50.00 |
| 10 | 吊顶喷白色乳胶漆 | ㎡ | 50.00 |
| 11 | 吊顶蓝色LED灯带 | ㎡ | 43.20 |
| 12 | 墙面蓝色LED灯带 | ㎡ | 36.00 |
| 13 | 顶面找平喷黑 | ㎡ | 51.00 |
| 14 | 顶面铝方通吊顶 | ㎡ | 39.00 |
| 15 | 顶面LED平板条型灯（3.2米长） | 条 | 10.00 |
| 16 | 12MM钢化玻璃 | ㎡ | 24.30 |
| 17 | 黑色不锈钢窗套（双面） | m | 44.40 |
| 18 | 白色金属板窗套（单面） | m | 21.60 |
| 19 | 地面600*600大理石纹静电地板 | ㎡ | 90.00 |
| 20 | 不锈钢金属踢脚线 | m | 39.00 |
|  | 文化书吧 | 窗长 | 1.80 |
|  |  | 面积 | 21.00 |
| 1 | 党建背景造型基础 | ㎡ | 17.69 |
| 2 | 定制白色烤漆书柜（含柜门合页） | ㎡ | 14.82 |
| 3 | 定制茶水柜（大理石台面） | m | 2.20 |
| 4 | 平顶石膏板吊顶 | ㎡ | 21.00 |
| 5 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 25.20 |
| 6 | 暗门 门套基础 | 项 | 1.00 |
| 7 | 暗门制作（含五金合页） | 樘 | 1.00 |
| 8 | 墙面油漆 | ㎡ | 42.00 |
| 9 | 墙面找平 | ㎡ | 42.00 |
| 10 | 地面600*600大理石纹静电地板 | ㎡ | 21.00 |
| 11 | 成品踢脚线 | m | 19.00 |
| 12 | 水管安装改装 | 项 | 1.00 |
|  | 过道 | 窗长 | 0.00 |
|  |  | 面积 | 7.00 |
| 1 | 消防门 门套基础 | m | 6.60 |
| 2 | 平顶石膏板吊顶 | ㎡ | 7.70 |
| 3 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 9.24 |
| 4 | 墙面油漆 | ㎡ | 21.00 |
| 5 | 墙面找平 | ㎡ | 21.00 |
| 6 | 地面600*600大理石纹静电地板 | ㎡ | 7.00 |
| 7 | 成品踢脚线 | m | 11 |
|  | 储藏室 | 窗长 | 0.00 |
|  |  | 面积 | 2.00 |
| 1 | 暗门 门套基础 | 项 | 1.00 |
| 2 | 暗门制作（含五金合页） | 樘 | 1.00 |
| 3 | 现场制作收纳层板 | ㎡ | 15.60 |
| 4 | 平顶石膏板吊顶 | ㎡ | 2.20 |
| 5 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 2.64 |
| 6 | 墙面油漆 | ㎡ | 6.00 |
| 7 | 墙面找平 | ㎡ | 6.00 |
| 8 | 地面木纹静电地板 | ㎡ | 2.00 |
| 9 | 成品踢脚线 | m | 6.00 |
|  | 值班室 | 窗长 | 0.00 |
|  |  | 面积 | 15.00 |
| 1 | 暗门 门套基础 | 项 | 1.00 |
| 2 | 暗门制作（含五金合页） | 樘 | 1.00 |
| 3 | 定制白色烤漆收纳柜（含柜门合页） | ㎡ | 15.60 |
| 4 | 平顶石膏板吊顶 | ㎡ | 16.50 |
| 5 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 19.80 |
| 6 | 墙面油漆 | ㎡ | 45.00 |
| 7 | 墙面找平 | ㎡ | 45.00 |
| 8 | 地面多层实木地板 | ㎡ | 15.00 |
| 9 | 成品踢脚线 | m | 19.00 |
|  | 淋浴间 | 窗长 | 0.00 |
|  |  | 面积 | 3.10 |
| 1 | 淋浴房间门（含配件） | 樘 | 1.00 |
| 2 | 门套基层 | m | 5.20 |
| 3 | 300*600墙砖 | ㎡ | 17.04 |
| 4 | 300*600地砖 | ㎡ | 3.10 |
| 5 | 瓷砖嵌缝剂 | ㎡ | 20.14 |
| 6 | 扣板吊顶 | ㎡ | 3.10 |
| 7 | 地面防水 | ㎡ | 3.10 |
| 8 | 墙面防水 | ㎡ | 12.78 |
| 9 | 水管安装改装 | 项 | 1.00 |
| 10 | PVC排污管改装 | 项 | 1.00 |
| 11 | 淋浴花洒龙头 | 个 | 1.00 |
| 12 | 备用水龙头 | 个 | 1.00 |
| 13 | 地漏 | 个 | 1.00 |
|  | 休闲露台 | 窗长 | 0.00 |
|  |  | 面积 | 42.00 |
| 1 | 地面防腐木 | ㎡ | 42.00 |
| 2 | 地面防水 | ㎡ | 42.00 |
| 3 | 水管安装改装 | 项 | 1.00 |
| 4 | 备用水龙头 | 个 | 1.00 |
| 5 | 地漏 | 个 | 1.00 |
|  | 其它项 |  |  |
| 1 | 临时用电设备 | 项 | 1.00 |
| 2 | PVC电线管 | ㎡ | 292.00 |
| 3 | 开关底盒及人工费 | ㎡ | 292.00 |
| 4 | 灯头线 | ㎡ | 292.00 |
| 5 | 电源插座线 | ㎡ | 292.00 |
| 6 | 灯具打孔人工费 | ㎡ | 292.00 |
| 7 | 电工墙面开槽人工费 | ㎡ | 292.00 |
| 8 | 万能胶水、铁钉、钢钉、汽钉 | ㎡ | 1.00 |
| 9 | 脚手架 | ㎡ | 1.00 |
| 10 | 泥水零星修补 | ㎡ | 1.00 |
| 11 | 工作台 | 项 | 6.00 |
| 12 | 装修期间垃圾清理 | 项 | 1.00 |
| 13 | 搬运费 | ㎡ | 292.00 |
|  | 灯具安装 |  |  |
| 1 | 开关、插座等面板安装 | 项 | 1.00 |
| 2 | 安装配电箱 | 项 | 1.00 |
| 3 | 筒灯，射灯照明等 | 项 | 1.00 |

- 雷达应用平台智能化设备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、雷达应用平台大厅（显示部分） |  |  |
| 1.1 雷达应用平台大厅显示（拼接大屏） |  |  |
| 1 | LCD拼接单元 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦0.88mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书证明） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证明； ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告证明） LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB 4943.1-2011规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 包装运输冲击测试：液晶拼接单元通过包装运输冲击测试，符合GB/T 2423.5-1995标准，试验条件：半正弦波11ms，25g，3次/轴向，共三轴向（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告证明） | 10 | 台 |
| 2 | 模块化支架 | 子单元模块化支架 | 10 | 个 |
| 3 | 显示单元底座 | 液晶单元配套底座，底座高度：1000（mm） | 5 | 套 |
| 5 | 大屏控制器主机 | 1、要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） 2、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 3、设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 4、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） 5、★通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） 7、不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 8、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 9、支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 10、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 11、★支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射10个任务窗口。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） 12、设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路） 13、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 14、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。 15、支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码。 16、提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明）。提供相关证书 | 1 | 台 |
| 6 | 输入板卡 | 国内大华视频综合平台M70系列4路HDMI编码卡DH-VEC0404HH-M70 | 1 | 张 |
| 7 | 解码输出板卡 | 国内大华视频综合平台M70系列6路HDMI增强型解码卡DH-VDC0605H-M70 | 2 | 张 |
| 8 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |
| 1.2 会商区显示（液晶电视） |  |  |
| 1 | 电视机 | 75英寸4K超高清液晶电视机 护眼防蓝光AI全面屏电视 教育资源 支持投屏 语音电视 | 2 | 台 |
| 2 | 旋转伸缩挂架 | 1.适合尺寸32-82寸 2.最大承重60KG 3.重量：11KG 4.材质：优质冷扎钢 5.颜色：黑色 | 2 | 套 |
| 1.3 会讨区显示（86寸触摸一体机） |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | ★1.内置≥1200W高清摄像头和≥8阵列麦克风；支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） ★2.手机和电脑支持混合投屏展示，支持≥4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（提供符合此功能的界面截图佐证） ★3.白板中提供≥三种大小笔粗，并预置≥11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；支持≥20页白板书写页面；支持≥10步撤销/重复，可快速恢复白板内容。（提供符合此功能的界面截图/佐证） 4.手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容。 5.提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。（提供符合此功能的界面截图佐证） 6.支持大小笔，粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注。 6.支持大小笔，粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注。 7.在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 8.投票软件可编辑议题及选项内容，最多可设置10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持将投票结果以图片格式插入到白板。 9.支持PC下≥20点触摸，安卓下≥16点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等。 10.采用4K LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 11.采用安卓系统，配置不低于Quad-Core A55四核 1.9GHz处理器、不低于4G内存、不低于32G存储空间,前置随通道切换的USB端口，实现USB多媒体文件播放功能；支持内置OPS电脑模块。 12.隐藏式前置端口，具有≥前置HDMI*1，≥USB*3，≥USB TOUCH*1接口 | 1 | 台 |
| 2 | OPS电脑模块(I5) | 1.操作系统：Windows®7.0/Windows®8.1/Windows®10/linux 2.处理器：I5-8400T（6核6线程，主频1.70Ghz），核显：英特尔® 核芯显卡 630，内存不小于8G，硬盘不小于SSD-256G | 1 | 台 |
| 3 | PAPA发射器 | 1.无线投屏器搭配交互智能平板和智慧黑板使用。将此设备接入笔记本电脑等信号源设备，即可将信号源内容显示到交互智能平板或者智慧黑板上。 2.支持Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.12及以上等多种操作系统。 3.1个接收端能同时连接8个发射端。 4.连接距离为12m。 | 1 | 台 |
| 4 | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板和智慧黑板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 3.最大通讯距离为15m。 | 1 | 支 |
| 5 | 移动支架 | 技术参数： 1.颜色：银灰色 2.最大承重：100kg 3.适用安装：65-86英寸交互平板 4.脚轮尺寸：3英寸 5.成品尺寸（长×宽×高）：1172×663×1602mm 6.包装尺寸（长×宽×高）：1625×765×160mm 7.净重：18.3kg 8.毛重：22.3kg | 1 | 台 |
| 二、雷达应用平台大厅（手拉手鹅颈话筒） |  |  |
| 1 | ZB会议系统主机 | 1.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有≥4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 2.支持同声传译功能，系统支持传输≥15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 3.支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。 4.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 ★5.具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 6.具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。 7.具有≥1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过≥RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。 ★8.具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 9.具有≥两路功放输出接口，可接驳≥2×25W的定阻音箱。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 10.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 11.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。 12.支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示。 13.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格。 14.支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 15.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者。 16.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。 17.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能。 18.支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。 由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。 投标产品具有中国质量认证中心RoHS符合性认证证书，提供证书复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 1 | 台 |
| 3 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 13 | 台 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 4 | 条 |
| 5 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 2 | 个 |
| 三、雷达应用平台大厅（扩声系统） |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1、两声道功放有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入，需含有(ISO28000)认证，输入座接地脚接地和悬浮控制。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） ★2、采用强制散热设计，风机噪音小；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥350W*2.立体声/并联4Ω:≥530W*2.桥接8Ω:≥1060W。 4、采用XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件。 | 2 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 4 | 只 |
| 4 | 无线话筒 | 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段调制方式；宽带FM，频道数目：≥500个频道。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.支持≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.拾音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:≥3mW~30mW。 9.由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件） | 1 | 套 |
| 5 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 套 |
| 6 | RD系列调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 8 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |
| 四、雷达应用平台大厅（集中控制系统） |  |  |
| 1 | 集中控制系统平台 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证，并盖制造商公章） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并。软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理内嵌软件”或相近的软件。 投标产品具有中国质量认证中心RoHS符合性认证证书,提供证书复印件。 投标产品具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书,提供证书复印件。 投标设备平均无故障时间（MTBF）≥100000H，提供符合GB/T5080.7-1986检测标准且具有ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 3 | 红外发生棒 | 技术参数： 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 8 | 根 |
| 4 | 编程软件 | 技术参数： 1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等 2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块 | 1 | 套 |
| 5 | 安卓平板电脑 | 5Pro 5G版(xiaomi)11英寸2.5K高清 120Hz 骁龙870 8G+256GB 67W快充 杜比影音娱乐办公平板电脑 黑色 | 2 | 台 |
| 6 | 串口分配器 | 1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路RS-232串口输入，支持≥8路RS-232串口输出。 2.输入数据可指定切换至8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3.通过面板指示灯，可以清楚观察端口的操作。 4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 | 1 | 台 |
| 五、雷达应用平台大厅（矩阵系统） |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供控制板卡的接口截图佐证，） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 2 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 块 |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并。软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。 | 2 | 块 |
| 4 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并。软件名称要求是“高清矩阵输出板卡内嵌软件”或相近的软件。 | 2 | 块 |
| 5 | HDMI信号延长发送器 | 国产优质 | 4 | 台 |
| 6 | HDMI信号延长接收器 | 国产优质 | 4 | 台 |
| 六、雷达应用平台大厅及会讨论区（视频会议系统） |  |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1、通讯协议:符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准； 2、硬件结构:采用分体式结构设计，包含编解码主机、摄像头、遥控器、麦克风；设备须与上级单位的视频会议平台实现无缝联调； 3、系统架构:终端采用为嵌入式操作系统，非PC结构不受电脑病毒感染； 4、视频接口:要求高清终端背板视频输入接口≥4个、视频输出接口≥3个，支持如HDMI、YPbPr或VGA高清输入接口； 5、摄像机:支持1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出，至少12倍光学变焦倍数；，支持面向未来的4K技术； 6、视频指标:A.视频编解码算法，应符合ITU H.261、H.263、H.264、H.264High profile、H.264 SVC标准； B.图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p30、1080P60等格式； 7、音频指标: A.支持ITU-T G.711、G.728、G.729A、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719音频编解码标准，为达到最佳声音还原效果和所投MCU配合可实现ITU-T标准 20KHz以上的宽带音频； B.具备自适应全双工回声抑制、自动增益控制； C.具备自动噪音抑制功能； 8、239双流技术：A.支持ITU-T H.239和IETF BFCP标准； B.在传输主路视频图像的同时可以再传输第二路视频，支持主路图像可达1080p 60帧/秒效果或辅路图像可达1080p 60帧/秒效果； C.支持使用PC插件通过IP无线网络连接方式发送双流（不使用视频线缆连接PC与终端主机）; D.支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存。请详细描述实现原理。 9、网络要求：A.支持IP Precedence、Diffserv。 B.和防火墙配合使用时，可以指定TCP/UDP的通信端口。 10、管理控制：A.支持通过IP网络进行远程软件升级，或通过USB接口实现本地升级，以便对设备的管理和恢复； B.具有自我监测和远端检测的功能，可对设备状态及线路误码状态等参数进行实时监测； C.支持通过Pad专用App对终端常用操作（呼叫、挂断、静音、音量调整）进行控制； 11、网络适应性：A.支持抗丢包能力，IP网络丢包在20%以内，对会议视音频没有影响。 B.终端提供多种网络检测工具。 | 2 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 产品概述 具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。适用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等多种应用场所。 功能特点 1.支持H.264HP的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 2.采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 3.1080P下输出帧率可达60fps。 4.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 5.支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 6.超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 7.支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。 8.采用高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。 技术参数 1.信号系统：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i 2.传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 3.扫描方式：逐行 4.镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 5.数字变焦：16x 6.最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.快门：1/30s ~ 1/10000s 8.白平衡：自动, 室内，室外，一键式，手动，指定色温 9.背光补偿：支持 10.数字降噪：2D&3D数字降噪 11.信噪比：≥55dB 12.水平视场角：60.7° ~ 3.36° 13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 14.水平转动范围：±170° 15.信噪比：≥55dB 16.垂直转动范围：-30° ~ +90° 17.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 18.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 19.水平、垂直翻转：支持 20.图像冻结：支持 21.本地存储：支持 22.预置位数量：255 23.预置位精度：0.1° 24.视频编码标准：H.264/MJEPG 25.视频码流：主码流, 辅码流 26.主码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576等 27.辅码流分辨率：1024x576, 720x480, 320x240等 28.视频码率：32Kbps ~ 20480Kbps 29.码率控制：可变码率, 固定码率 30.帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps 31.音频压缩标准：AAC,G711A 32.音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 33.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T28181组播等 34.高清输出：1路, HDMI: 版本1.3；1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 35.标清输出：1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω 36.网络接口：1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 37.音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口 38.USB接口：1路, USB 2.0, A型插座 39.通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 40.电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 41.输入电流：1.0A（最大） 42.工作温度：-10°C ~ 40°C 43.储藏温度：-40°C ~ 60°C 44.功耗：12W（最大） 45.尺寸：169mm x 142mm x 164mm 46.净重：1.35kg | 4 | 台 |
| 3 | 电动吊架 | 带摄像头黑色圆盘 配置：控制电源、遥控器、带线控制 行程伸缩长度：400mm 自身高度（不升高度）：595mm 升完总高度：995mm | 2 | 个 |
| 七、360全息展示 |  |  |
| 1 | 金字塔 | 2.4米*2.4米 | 1 | 套 |
| 2 | 箱体 | 2.4米*2.4米 | 1 | 套 |
| 3 | 显示屏 | 49寸、700流明 | 4 | 台 |
| 4 | 公控机 | I5,8G内存，128G硬盘，专业显卡 | 1 | 套 |
| 5 | 专业功放 | 1、两声道功放有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入，需含有(ISO28000)认证，输入座接地脚接地和悬浮控制。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 2、采用强制散热设计，风机噪音小；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（需提供检验内容满足此功能参数且获得 CMA、ilac-MRA 和 CNAS 认可的权威检测机构出具的检验报告复印件） 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥350W*2.立体声/并联4Ω:≥530W*2.桥接8Ω:≥1060W。 4、采用XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件。 | 1 | 台 |
| 6 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 |
| 7 | 五金配件及辅料 | 辅助材料 | 1 | 项 |
| 8 | 资料收集 | 沙盘资料筛选收集 | 1 | 项 |
| 9 | 视频策划 | 脚本制作 | 1 | 项 |
| 10 | 360度全三维制作 | 三维模型细化、像机控制、(视频/音频)内容合成、模型渲染等 | 1 | 项 |
| 七、计算机网络系统 |  |  |
| 1 | 室内无线AP | 1、802.11协议：802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、接入速率：支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps 1、业务端口：千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口≥1个 2、设备供电：支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，AP满负荷工作功耗≤13W 3、工作模式：支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 4、射频技术：支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配；支持同一个SSID根据不同应用流量分配子通道资源，当SSID带宽不足时，其包含的子通道的保证带宽将按各自设定的优先级高低及权重进行分配； 5、高可靠性：支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 8、产品资质：提供无线电发射设备型号核准证SRRC证书复印件并加盖原厂公章； 为保证兼容性，要求AP与无线控制器为同一品牌 | 8 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入层交换机 | 1、固定端口：24个千兆电口，4个1G SFP千兆光口； 2、管理端口：1个Console口，1个Manage口，提供交换机面板端口截图证明； 3、交换机性能：交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：96Mpps/126Mpps 4、一键替换：支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换(提供平台功能截图证明并加盖原厂公章) 协议：支持STP、RSTP、MSTP协议；支持DHCP Server 组播：组播条目≥1k；支持IGMP Snooping V1,V2,V3 5、交换机状态显示：支持通过网管平台查看交换机端口负载情况(提供平台功能截图证明并加盖原厂公章) 6、安全特性：支持防网关ARP欺骗；管理员分级管理；支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能；支持CPU保护功能 7、网络管理：支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机，； 8、交换机画像管理：支持通过在网管平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明；支持通过网管平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 9、运维：支持通过网管平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过网管平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势(提供功能截图证明并加盖原厂公章)； 10、智能终端类型识别：支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等（提供平台终端类型识别库截图证明并加盖原厂公章）； 11、为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书（提供证书复印件证明并加盖厂商公章） 12、交换机通信端口的防雷能力共模不低于9KV（提供权威机构出具的测试报告并加盖原厂公章）； 所投交换机需具备中国质量认证中心颁发的CCC认证证书； 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书； 为保证兼容性，要求核心交换机与网管平台为同一品牌 | 2 | 台 |
| 3 | 24口千兆接POE交换机 | 1、固定端口：千兆POE电口数≥20个；1G/2.5G POE电口≥4个；1G/2.5G SFP光口≥4个； 2、POE功能：支持IEEE 802.3af/at/bt供电标准，单端口最大输出功率60W，整机最大输出功率≥400W 3、管理端口：1个Console口，1个Manage口（提供交换机面板端口截图证明并加盖原厂公章）； 4、交换机性能：交换性能：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：108Mpps/126Mpps，若存在双参数，以较小参数为准（提供官网截图证明并加盖原厂公章）； 保证兼容性，要求POE交换机与无线AP为同一品牌 | 2 | 台 |
| 4 | 千兆单模光纤模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 6 | 台 |
| 5 | 物联管控 | 实现管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； 2.实现对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测； 3.实现接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测； 4.实现接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安全状态的实时监测； 5.实现接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 6.支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统（提供界面截图）； 7.支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；（提供截图证明） 8.实现多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警。并且可以根据事故情况分为严重告警、一般告警等。 9.支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过动环系统可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。（提供截图证明） 10.支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由我司值守人员第一时间通知到运维人员； 11.支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警（提供界面截图）； 12.支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率，空调面板的温度、风速、工作模式、开关，灯具开关等操作； 13.平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 14.支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警； 15.支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务； 16.平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发；（提供截图证明） 17.支持快速部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器设备；（提供截图证明） 18.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；（提供截图证明） 19.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； 20.考虑到将来的物联网趋势，需支持物联网应用扩展，可扩展管理多种物联网终端硬件或传感器、LORA物联网关，满足未来物联网建设，包括智慧机房、智慧办公、智慧用电等，并提供开放接口，实现与业务系统的无缝对接； 21.产品为自主研发，（提供平台软件著作权复印件）； 22.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 | 1 | 台 |
| 八、雷达应用平台平面配套 |  |  |
| 8.1 管理电脑 |  |  |
| 1 | 双屏电脑 | I7-10500/8G/512G+256固态+22.5寸显示器（双显） | 9 | 套 |
| 8.2 辅助部分 |  |  |
| 1 | 双显示器支臂 | 背墙式安装，可根据人体视线调节，支持22~24英寸显示器，液压式 | 9 | 套 |
| 2 | 防雷PDU电源插座 | 国标6位3孔，突破 | 9 | 套 |
| 8.3 空调 |  |  |
| 1 | 空调 | 5匹风管机 | 2 | 套 |
| 2 | 铜管及辅助材料 | 铜管、开槽、打孔、水管、支架等 | 1 | 项 |
| 8.4 周边配套 |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U加厚机柜，600*800*1610mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 套 |
| 2 | 电源管理器 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 2 | 台 |
| 3 | 桌插 | 产品介绍 这是一款弹起式桌面插座，隐藏式插座系列为客户提供了一个简单、时尚、美观的桌面信号、电源连接解决方案，本产品能简单地实现音频、视频、计算机视频、网络、高清、电话、电源及HDMI信号线等与电脑的连接，快捷、方便、操作简单。用户在使用时只需轻按海面板释放机械锁定器，接口盒面被气撑式结构平滑打开，完全展现出连接接口面待桌插升起，用户即可选择所要用的接口，连接到设备上。使用完毕后，只需轻轻按下接口盒盖，机械锁定器立即锁定连接盒；锁定后的连接盒与桌面保持齐平，所有接口被巧妙地隐藏起来，盒面美观整洁并与桌面浑然一体。 功能特点 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 2 | 个 |
| 4 | 变压器 | 产品介绍： 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 1 | 只 |
| 8.5 辅助线材 |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 2 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 根 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 1 | 根 |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 2 | 根 |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 4 | 根 |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 8 | 根 |
| 9 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:15米 | 20 | 根 |
| 10 | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 350 | 米 |
| 11 | 专业咪线 | 屏蔽线RVPE 2x0.5mm | 500 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 800 | 米 |
| 13 | 六类24位网络配线架 | 1、6 类24 位RJ45 插座（1U）采用分组模块式解决方案, 安装维护更加方便。在性能上不但能够满足目 2、前信息传输需要, 并且具有充足的性能余量, 可全面满足未来网络扩展需要 3、依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 4、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 5、背面带有分线固定架，方便打线 可以选配理线环，0U 安装，不占有机柜空间 6、支持前端拆卸维护 7、IDC 簧片可接线径：0.45-0.6mm 8、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 9、直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ 10、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 11、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象 12、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750 次；IDC 端接次数≥200 次 | 3 | 个 |
| 14 | 理线架（1U） | 1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便 3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆 4.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理 5.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 6.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm 7、具有第三方检测报告 | 6 | 个 |
| 15 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | 1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型 3.可提供568A及568B两种接线规格跳线 功能参数：1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 7.簧片镀金：50微英寸 8.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 9.插拔寿命插拔次数：≥750次 | 48 | 条 |
| 16 | 六类4对非屏蔽电缆 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.57±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ 14、要求提供中国泰尔实验室出具的单项产品检测报告、信息产业部出具的六类非屏蔽信道及永久链路检测报告、六节点信道及永久链路检测报告、短链路信道及永久链路检测报告 15、要求提供UL、CE、SGS ROHS、REACH、泰尔认证，并能提供相关证明文件 | 2000 | 米 |
| 17 | 控制线 | RVV 3X0.5mm2 | 900 | 米 |
| 18 | 管材 | JDG25/JDG32 | 1 | 批 |

- 建设方案

1、项目实施地点及建设条件

1.1 建设场址

按照中国气象局《新一代天气雷达选址规定》等有关要求，选址小组的同志多次走访，综合考虑，决定东门山气象站、看牛宫和兔儿头可作为候选站点。

2022年8月，于东门山气象站做详细勘测并出具雷达选址报告，该站址基本满足雷达建设条件。2022年11月9日，召开了平阳县X波段天气雷达系统选址专家论证会，专家组通过论证，建议东门山气象站（120°34′14″E，27°40′11″N）作为平阳县X波段天气雷达系统的首选站址。

2022年12月14日，浙江省气象局批复同意将平阳东门山国家气象站作为平阳X波段天气雷达系统的首选站址（浙气函〔2022〕253号文件）。

图1-1雷达站点地理位置图

1.2 建设条件

1.2.1地理位置

东门山气象站位于县城，即平阳国家气象基本观测站，属于气象局内部用地，建设条件便利、成本投入较少，方便后期统一维护、管理，且预选站点周边具备良好的市电、宽带网络及基础条件。站点经度120°34′14″，纬度27°40′11″，海拔高度235米。

1.2.2电磁环境

依据X波段天气雷达电磁环境测试方法，在预选站址不应有超过-110dBm的干扰信号存在，否则可能会对未来建设好的雷达正常工作产生干扰。东门山气象站预选址电磁环境测试结果分析如下：

（1）在9300-9500MHz 频段测试内没有发现超出允许值的信号；

（2）预选中心频率9317MHz带宽6MHz时，无明显干扰信号；

（3）接收系统中频信号50MHz-70MHz频段测试内无明显干扰信号。

根据东门山气象站预选站点电磁环境测试分析，中心频率为9317MHz带宽6MHz时，无明显干扰信号，可将此频段作为该站点X波段天气雷达的工作频率。

1.2.3净空条件

由于平阳东门山气象站自身海拔较低，环绕高山在雷达低波束探测时会造成较为严重的遮挡，但该位置是相对平阳县城的一个制高点，对平阳城区及西北方向覆盖情况良好，考虑到周边建筑及树林，建议塔建高度为30m，在雷达仰角到1°的情况下，整体覆盖较为理想。

1.2.4基础设施条件

东门山气象站站点有水泥道路到达站点周围，水泥道路到站点可车辆直达；市电已经接入到站点；已有通信运营商光缆路由。

1.2.5用地条件

东门山站点处于平阳国家基本气象观测站内部，用地方便，后续也方便统一管理和维护。

2、项目技术方案

本项目建设内容包括X波段天气雷达系统、精细化短时强天气监测预警系统、雷达配套基础建设。

2.1 X波段天气雷达系统

包括X波段天气雷达及配套软件，天线罩等基本配件购置，雷达设备的运输、保险、安装、调试。

2.1.1系统功能

X波段天气雷达系统是天馈分系统、收发分系统、伺服分系统、信号处理分系统、显控终端分系统、供电分系统以及配套设备等组成。X波段天气雷达主要用于对作用距离范围内天气目标的发生、发展和演变，及时获取45km探测范围内云、雨等天气目标的距离、方位、反射率、径向速度和双偏振信息及反演产品，实现对天气目标的自动识别、跟踪、分析，有效监测预警灾害性天气。该雷达采用X波段一维相扫数字阵列、双偏振、全相参脉冲多普勒体制，应用于45km探测范围内对流云、强对流天气快速识别和追踪、龙卷和下击暴流等小尺度的强风观测，能根据观测目的灵活改变主要观测参数，实现分钟内完成一次高时空分辨率观测，能实时、准确、全面地掌握云内作业前后高时空分辨率探测数据的宏微观参数变化。

2.1.2系统总体结构

X波段天气雷达系统由数据采集子系统、产品生成子系统（本项目雷达系统配套服务器）组成。

数据采集子系统是雷达的硬件实体部分，由天线、发射机、接收机、伺服、信号处理器和雷达监控单元等组成，全固态、全相参、有源数字相控阵体制，采用俯仰电扫，方位机扫的方式，能够实现两个极化方向的扫描。

雷达扫描完成后自动生成原始数据，并通过FTP方式将数据传输到温州市气象局中心站服务器中，应用产品软件接收完成原始数据后，对原始数据进行格式标准化处理，形成雷达基数据。软件通过实时监测雷达基数据对基数据进行产品化处理，并将生成的产品数据进行存储，依据用户需要对生成的产品数据进行分发，最终在平阳气象局Web浏览器端以可视化图形界面形式展示，用户可通过内网地址在线访问平台。

X波段天气雷达系统参数：

| 序号 | 分类 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X波段天气雷达系统 | 设备组成 | X 波段相控阵雷达主要由天馈分系统、收发分系统、信号处理分系统、伺服分系统、供电分系统和显控终端分系统等组成。 |
| 2 |  | ★技术体制 | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 3 |  | 天线类型 | 双偏振天线 |
| 4 |  | 工作频率 | 9.3 GHz～ 9.5GHz |
| 5 |  | 极化方式 | 水平极化、垂直极化、水平&垂直双极化 |
| 6 |  | 探测距离 | 45km |
| 7 |  | 整机峰值功率 | ≥320W |
| 8 |  | 扫描模式 | 体扫、扇扫 |
| 9 |  | ★体扫时间 | 具备≤30s（方位 0～360°，俯仰：0～72°不少于 48层无间隔扫描）的功能（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 10 |  | 体扫范围 | 方位：0～360°，俯仰：0～72° |
| 11 |  | RHI扫描时间 | 单方位RHI扫描时间：≤0.2s （俯仰0～72°） |
| 12 |  | 接收系统动态范围 | ≥95dB（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 13 |  | 探测范围 | 强度：0dBz ～ +70dBz 速度：-48m/s ～ +48m/s 谱宽：0m/s ～ 16m/s 差分反射率因子： -7.9dB ～ +7.9dB 差分传播相位：-90°～ +90°或 -180°～ +180° 差分传播相位率：-2°/km～ 20°/km 相关系数：0～1 |
| 14 |  | 测量精度 | 强度：≤1dBz 速度：≤1m/s 谱宽：≤1m/s 差分反射率因子：≤0.2dB 差分传播相位：≤3° 差分传播相位率：≤0.2°/km 相关系数：≤0.01 |
| 15 |  | 分辨率 | 距离分辨率≤30m |
| 16 |  | 同时多波束数量 | ≥16（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 17 |  | 地杂波抑制比 | ≥50dB |
| 18 |  | 极限改善因子 | ≥55dB |
| 19 |  | ★波束宽度 | 方位波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° 俯仰波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 20 |  | ★阵面尺寸 | ≥1.5m×1.4m（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 21 |  | ★双偏振天线阵面（提供第三方检测机构出具的检测报告，报告中检测内容需包含本项所列参数，并同时提供投标产品的实物照片，要求实物照片能够看出天线阵面的结构，加盖投标人公章） | 天线增益：≥38dB |
|  |  |  | 第一副瓣电平：天线法线方向水平极化和垂直极化均≤-25dB |
|  |  |  | 交叉极化隔离度：天线法线方向≥30dB |
| 22 |  | ★收发通道（具备不少于64个接收通道原始IQ数据录取能力，投标人须提供完整的不少于64个通道原始IQ数据作为附件，加盖投标人公章） | 发射通道数量：≥64 |
|  |  |  | 接收通道数量：≥64 |
|  |  |  | 模数转换（AD）通道数量：≥64 |
|  |  |  | 通道噪声系数：≤3.0dB |
| 23 |  | ★同步控制 | 雷达具备远程同步控制能力，雷达时间同步误差：≤0.2s，雷达方位角同步误差：≤0.5°。（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 24 |  | 可扩展性 | 具备能扩展为多雷达分组同步组网的能力 |
| 25 |  | 脉冲重复频率及发射脉冲宽度 | 脉冲重复频率：≥500Hz（警戒），＞1000Hz（定量） 发射脉冲宽度：1～200us 可选 |
| 26 |  | 工作温度范围 | -40℃~+50℃ |
| 27 |  | 工作湿度范围 | 0~95% |
| 28 |  | 抗风能力 | 16级风（有天线罩） |
| 29 |  | 供电方式 | AC220V±10%，50Hz±5% |
| 30 |  | 功耗 | 功耗：≤3KW |
| 31 | 监控终端软件(提供包含本功能显示界面的截图和功能说明) | 远程控制 | 远程一键式开关机 |
| 32 |  |  | 自动故障检测及报警 |
| 33 |  |  | 多种探测模式切换 |
| 34 |  |  | 雷达运行参数调整 |
| 35 |  |  | 数据质控参数的设置和调整 |
| 36 |  | 远程监视 | 监视雷达工作方式、工作状态、主要故障 |
| 37 |  |  | 雷达运行状态日志记录和分析 |
| 38 |  |  | 雷达运行状态异常报警 |
| 39 |  | 协同控制 | 在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算子阵扫描顺序、起始角度等参数 |
| 40 |  |  | 在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机； |
| 41 |  |  | 多雷达协同探测方位角误差统计和校准 |
| 42 |  | 数据显示 | 具备显示雷达基数据，具备基数据的PPI显示, RHI显示；具备地理信息系统的集成显示；具备任意点雷达数据方向图分析功能。 |

2.2 雷达布局组网规划

采用三部相控阵天气雷达作为基本的收发单元协同组网，三个收发单元布置在以探测需求区域为中心的一个边长为20km的等边三角形顶点上，对探测需求区域及周边区域形成三维全覆盖；协同控制中心放置在管理预报室，对三个收发单元进行协同控制，并接收三个收发单元所扫描的实时数据，通过服务器中的数据融合算法，实现覆盖范围内的气象目标三维探测与预警。

本项目为平阳县1部X波段双偏振相控阵阵列天气雷达（子阵），组网布局如下图所示。

雷达子阵布局

2.3 精细化短时强天气监测预警系统

精细化短时强天气监测预警系统（详见表雷达子阵布局）是一个以GIS为底层平台，采用多图层显示技术，集多雷达数据显示、分析功能以及智能报警和快速制作短时强天气预警功能于一体的综合性系统，雷达探测资料的实时显示和智能报警是系统的首要功能。系统围绕短时强天气监测预警这一核心功能，以X波段天气雷达包含的探测区为责任区，在责任区采用X波段天气雷达产品进行密集的立体的观测，捕捉风暴系统的实时演变特征，并第一时间提供报警，为预报人员及时作出强天气预警提供数据支撑和争取时间。

X波段天气雷达系统提供了高精度探测数据，结合组网雷达数据经过融合分析后也形成为三维空间内的网格化数据，因此为了更加真实直观的显示大气运动状态，更加形象的监测风暴体的演变特征，需要具备三维显示能力的GIS平台。

精细化短时强天气监测预警系统功能产品表

| 序号 | 分类 | 项目 | 功能产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市精细化短时强天气监测预警系统 | 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 2 |  | 气象基本数据产品 | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV）、粒子相态识别（HCA）（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 3 |  | 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、四分屏显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、三维等值面 |
| 4 |  | 物理量产品 | 回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 5 |  | 风场产品 | 速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP）（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 6 |  | 强天气识别产品 | 风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS）（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 7 |  | 图形处理功能 | 多要素显示； 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能； 光标联动。 同时支持多雷达融合产品显示和单雷达基本产品显示。 |
| 8 |  | 智能报警预警 | 具备雷达自定义报警；三类风暴（雷暴大风、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类；基于风暴分类的高影响天气分类报警；未来1-2小时预警；对应天气叫应制度阈值分段报警。 |
| 9 |  | 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

## 2.4 雷达配套基础建设

包括雷达塔体、雷达塔基础、机房利旧改造、雷达应用平台、亮化、供电、通讯、消防、防雷等建设和防护措施，罩内空调、罩内风机、机房空调、UPS等配套设施购置和安装，视频监控系统建设，道路修整拓宽等。

### 2.4.1雷达铁塔建设方案

本项目主要采用新建铁塔。根据X波段天气雷达系统的规格，结合《天气雷达钢塔技术要求》（QX/T588-2020）的相关标准规范，本项目雷达塔设计满足以下技术要求：

铁塔高度：30米

建设承重：大于1.8吨

承受最大风速：55.9m/s（2分钟平均）

承受天线罩上的冰雪荷载：235Kg/m2

建筑物—铁塔（装上设备后）的自振频率：>1Hz

铁塔摇摆速度：<1m/s

俯仰角偏差：在风速小于55.9m/s，情况下：0.2°在风速小于44m/s情况下：0.122°。

基本风压0.65kN/㎡，基本风压塔高调整系数2.23，塔基海拔高度768m，抗震设防烈度为6度。

塔顶位移比：1/353(16级极大值风速)，1/2569（8级极大值风速），1/1354(10级极大值风速)。

不同风级下塔顶位移分别为：0.07米（16级极大值风速），0.0097米（8级极大值风速），0.018米（10级极大值风速）。

建设图纸如下：

新建内爬铁塔示意图

### 2.4.2 供电和通讯方案

X波段天气雷达系统功率小于2000W，考虑到站点其他设备（空调、亮化、监控）功耗，雷达站点功率应不小于20KW；采用220VAC市电供电。为了确保天气雷达能稳定运行，在雷达站点安装续航大于2小时的UPS不间断电源，配备100KW带自动启停装置和远程控制系统的柴油发电机组，配置1000升储油罐。电力布局详见下图。

雷达站点电力接线图

为确保雷达数据传输的可靠性，雷达站点利用东门山气象站原有一主一备50M专网升级为100M，网络拓扑详见下图。

### 2.4.3 防雷建设方案

平阳东门山气象站雷达站站址位于海拔235米处，雷达塔设计高度30米，加上雷达天线罩雷达站总高度为33.15米，四周无高大建筑，雷达塔所在位置地址结构为风化凝灰岩，经现场位置测试土壤电阻率为1200Ω*m-1800Ω*m之间。

根据雷达站的实际情况及依据防雷规范要求，本设计方案主要从三个方面做出防雷设计：雷达直击雷防护、雷达系统防雷电波入侵、雷达系统感应雷防护。防雷电波入侵主要是对供电系统匹配浪涌保护器，信息系统的防雷主要是对雷达塔屏蔽设计以及信号与系统的防雷设计。

目前，X波段天气雷达系统暂无防雷标准，所有已经建设雷达站均采用的为QXT 2—2016 新一代天气雷达站防雷技术规范要求，规范中要求雷达接闪杆需在2根以上。从技术角度考虑，为了降低2根以上接闪杆的高度，采用单根长接闪杆和 3 根短接闪杆方案，将只影响单方向数据。垂直树立一根大于 5.9 米玻璃钢接闪杆固定在护栏上，接闪杆不与铁塔直接导通，地线套管单独地线引入大地；在其对立面护栏外飘 1 米树立安装三根 1.2 米金属接闪杆，三根接闪杆与铁塔直接导通，用于将等电位抬升到铁塔平台。

- 直击雷防护

为避免雷达塔顶部圆形天线罩和设备设施遭雷电直击破坏，外部直击雷防护主要采用避雷针作为防护，通过引下线将雷电流泄放至良好的接地装置，从而确保雷达塔和主要设备不受直击雷的侵袭。

- 接闪器

常用避雷针保护范围的计算方法主要有滚球法。由两根以上避雷针对相控阵天气雷达的影响，本工程防雷设计为采用滚球法，单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。顶端保护角为37º的折线保护范围。

- 引下线

根据QX/T2-2016第7.5及7.6条要求，避雷针内设50平方多芯铜绞线作为引下线，避雷针的支撑杆上安装雷击计数器。接闪杆的引下线、接闪杆底段钢管应与接闪杆附近的基础预留端子连接。连接导体采用12厘米热镀锌扁钢。接闪杆到接地装置引下线拟与雷达塔整体防雷系统共用接地装置。

引下线接地

- 接地装置

根据QX/T2-2016第6.9及6.10条要求，本项目均安装环形辐射状接地网。本工程采用共用接地网，要求其接地电阻值≤4Ω。

接地体埋设的工艺:从安全角度考虑，避免跨步电压危害，同时注意使接地体与金属物体或电缆之间保持一定距离，如果距离不够，把它们用金属连接成电气通路，以免发生击穿。接地体放在雷达塔塔体主支撑竖梁底部与基础连接位置，并做好防锈套管后用混凝土封包。保证结构的可靠性，结构的所有连接部分，用电焊连接，并且保证有不少于 10cm的接触面积。接地体埋设深度大于 0.8m，并且在回填土时在接地体周围不得填入砖石，焦渣之类的杂物，并且将回填土捶紧、夯实。

为了防止跨步电压对人员造成伤害，在人员进入建筑物的入口处所安装的接地装置埋深 1m以上，且上面应铺设宽2m、厚80mm的沥青涂层。

对雷达塔的整体防雷接地网进行电阻值测试，如果达不到≤4Ω，将接闪杆增加下引线至雷达塔附近约150米外的油茶山，单独套管预埋。制作防雷地网。

防雷地网示意图

雷达系统感应雷防护

- 浪涌保护

根据QX/T2-2016要求，雷达站低压供电应选用TN-S或TN-C-S接地系统。雷电的防护应安装3级的SPD对其进行多重保护。电表处、机房配电箱、塔顶配电箱提供三个浪涌保护器；

一级：在雷达供电引入的变压器低压输入端安装一个DEHN牌的DVA CSP 1P 50FM。

二级：在雷达机房电箱处各安装一个DEHN牌的:DG MHI TT 2P 80 385(FM)或DSH TT 2P 255作为二级浪涌防护。

三级：在雷达平台配电箱处各安装一个DEHN牌DG TT 2P 20 340作为进一步防护。

根据现场情况，安装位置近,都用电压型,总配电柜单独用电流型间隙型,距离15米以上。

电源三级避雷器系统图

### 2.4.4 机房

X波段天气雷达系统站为无人值守站，为了确保塔下、塔顶安全，拟利用东门山气象观测站业务楼内的配电房作为雷达站机房，放置UPS不间断电源和存储设备。

机房内部结构布置示意图

机房尺寸为5m×3.9m×3m（长×宽×高），其中3m为机房净空高度。机房应与铁塔线路通过强、弱电沟连接，尽量减少连接线缆长度。塔顶平台视频监控、空调电源线等均穿屏蔽管。机房配备冷暖空调设备、除湿机、自动灭火装置、UPS电源和设备机柜等设施设备。

机房所有电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管槽，屏蔽线缆外层，信息设备防静电接地和安全接地，浪涌保护器等均以最短的距离与等电位连接网的接地端子连接，从而减少LEMP（雷电电磁脉冲）的干扰度。另外，为保证机房内部设备可靠工作，降低故障率，机房应做到防火、防水、防静电、防雷击、洁净、保温、防潮、抗电磁干扰。

### 2.4.5 雷达应用平台

该平台建在平阳县气象局业务大楼内，可实时展示并查看各种雷达监测预警产品，有专人24小时值守班，实现对雷达探测到的灾害性天气的全天候监测预警；该平台基于气象专用网络，每天可以定时收听或参与会商，重点分析短时强降水、台风等灾害性天气的不利影响，并研判短期天气趋势；该平台可与防汛防台抗旱指挥部实现互联互通，双方可充分利用可视化会商平台，定期召开灾害性天气形势分析会，开展灾害性天气风险研判，建立灾害性天气应对预警体系，有助于提升气象和应急部门应对重大灾害性天气的预报预警能力和应急响应能力；该平台布设雷达模型和展示相关监测预报预警产品，具备科普功能。

雷达应用平台效果图

### 2.4.6 雷达站平台平整及亮化

雷达站平台拟用混凝土平整，在规定区域进行绿化，将道路基础进行修整，并进行铁塔亮化，工程效果如图5-11。

雷达站建设效果图

# 3、项目组织管理和技术培训方案

3.1项目组织管理方案

加强组织领导，注重管理协调，严格按照国家和气象部门对基本建设项目的要求和政府采购的有关规定来实施本项目。

项目建设过程中，由平阳县气象局牵头组织并负责项目实施，项目完成后，按相关规定对项目进行验收。

项目实施过程中，将严格按照中国气象局有关项目的管理规定执行。

3.2技术培训方案

组织气象装备保障人员参加雷达运行保障业务学习及运用。待项目完成后，及时组织业务人员对建设设备的使用和技术参数等进行培训。

五、商务条款

1、数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

2、运输、安装、调试要求

中标供应商负责雷达设备的运输、安装、调试工作，同时配合采购人监督完成雷达站基础建设和验收工作等。

2.1 由中标供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2.2 货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。

3、工期：签订合同后3个月内完成系统整体建设并投入试运行 ，6个月完成合同验收。

4、质保期及售后服务要求

4.1 ▲本项目中X波段雷达硬件质保期为4年，质保期从验收合格交付使用之日起算。质保期内中标供应商对所供设备及软件实行包修、包换、包保养，期满后可同时提供有偿维修保养服务。

4.2 质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过48小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过48小时后的系统停用时间进行顺延，如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算。

4.3 对采购人的服务通知，中标供应商在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理，全年有技术人员现场驻点保障。若中标供应商通过各种手段仍无法修复故障，应向采购人免费提供同档次的设备予以临时使用。

4.4▲其它通用设备、防火墙、软件及铁塔质保期为3年，土建工程质保期为2年。

5、技术支持

中标供应商应提供免费软件升级。

6、培训

中标供应商应对雷达保障技术人员和业务管理人员进行现场培训。

6.1 中标供应商应提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法。

6.2 中标供应商应编制和提供本采购文件中描述的培训工作所需的所有培训手册。并提交包括所有培训手册的完整的电子文件。

6.3 培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标响应文件中详细说明。

7、验收标准

根据《浙江省X波段天气雷达验收规定（试行）》，按照时间流程依次开展出厂测试、现场安装测试、业务运行准入测试、现场验收（又称试运行验收或合同验收）和业务验收等5个环节的验收，中标供应商须向采购人提供浙江省气象局观测业务主管部门规定的的各项验收材料清单。

注：验收产生的费用由中标供应商支付。

8、付款方式：

8.1 中标供应商必须在接到领取中标通知书的通知之日起的2日内领取中标通知书；中标供应商在领取中标通知书之日起的5日内必须提交相当于合同总价1%的履约保证金；验收合格之日起7个工作日内退还。

8.2 合同签订后，向中标供应商支付合同总价50%的预付款；

8.3 完成铁塔建设和雷达设备安装后，向中标供应商支付合同金额的25%；

8.4 整个雷达系统经业务最终验收合格并经决算审计后15个工作日内，支付合同价的100%。

注：因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

9、其他要求：

投标供应商所投标的性能参数不得低于本项目的技术要求和档次。

中标供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标供应商对由此产生的一切后果负责。

10、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用总价包干方式，项目实施过程中各项总价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、▲本项目采用总价包干方式报价。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http://www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）分项报价表

4）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：(格式见附件）

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）投标供应商情况声明

6）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

7）供应商2020年以来类似业绩证明（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟）

8）项目实施人员一览表、项目负责人资格情况表；

9）具体的项目方案（格式自拟）；

10）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

11）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3合同中须注明项目负责人，若与投标文件中项目负责人不一致，采购人有权拒签合同。项目负责人与合同中项目负责人不一致，经警告仍未调整的，采购人有权终止合同。

4.4招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.5拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)工程类收费向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费60000元，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江中商工程咨询有限公司平阳分公司

开户账号： 1203283009200337539

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号）

（2）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（3）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

（4）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（5）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（6）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（8）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

# 1.2 付款方式和发票开具方式

1.2.1 付款方式：

详见采购文件

1.2.2 发票开具方式：                 。

1.3 货物交付期限、地点和方式

1.3.1 交付期限：                                         ；

1.3.2 交付地点：                                         ；

1.3.3 交付方式：　                                     　。

1.4 质量标准和要求

1.4.1乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

1.4.2乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

1.5权利瑕疵担保

1.5.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

1.5.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

1.5.3乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

1.5.4如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

1.6包装要求

1.6.1乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

1.6.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

1.7验收

1.7.1本项目验收程序参照温财采〔2020〕6号温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知文件执行。

1.7.2乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

1.7.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

1.7.4甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

1.8 售后服务

1.8.1 质保期从验收合格交付使用之日起算：X波段雷达硬件质保期为   年，其它通用设备、防火墙、软件及铁塔质保期为  年，土建工程质保期为  年。

1.8.2 乙方在质保期内的工作应包括对所有合同标的检查和调整等。

1.8.3 乙方在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理，全年有技术人员现场驻点保障。若乙方通过各种手段仍无法修复故障，应向甲方免费提供同档次的设备予以临时使用。

1.9辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

1.10质量保证

1.10乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

1.10.1在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

1.10.2乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

1.11：补救措施和索赔

1.11.1甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

1.11.2在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

1.11.3如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

1.12履约延误

1.12.1乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

1.12.2在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

1.12.3如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

1.13不可抗力

1.13.1如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

1.13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

1.13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

1.14违约处理

1.15.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

1.14.2如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

1.14.3乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

1.15合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，提交资格证书供甲方审查，审查通过才可分包，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。其中基础设施的分包单位必须具备建筑工程施工总承包三级以上资质。

1.16合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

1.17合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

1.18安全责任

乙方项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。乙方项目实施过程中应承担项目实施过程中的所有安全责任及各类损失赔偿。

# 1.19合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.19.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.19.2向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.20合同附件

# 1.20.1 本合同及其补充合同、变更协议；

# 1.20.2 中标通知书；

# 1.20.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

# 1.20.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县X波段天气雷达系统建设

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县气象局：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）

年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明。非法定代表人参加开标的，则无须提供。）

### 1.4-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县气象局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的                         （项目编号：               ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

## 注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县X波段天气雷达系统建设

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 平阳县X波段天气雷达系统建设 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价： |  |

注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.3 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

#### 2.3.1 中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）所有投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)，对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县X波段天气雷达系统建设

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

3.4投标函

投标函

平阳县气象局：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

3.5投标供应商情况声明

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

# 3.6商务偏离表、技术偏离表（未填写此表视为默认）

# 商 务 偏 离 表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 3.7 （一）项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员（包括项目负责人）的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、相应证件等复印件附后。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

# 3.8（二）项目负责人资格情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

# 3.9具体的项目方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 3.10  2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

# 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供合同或验收证明复印件（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

# 磋商供应商名称（盖章）：

# 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

# 日    期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：                           项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

# 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分

| 序号 | 内容 | 分值 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 0-4分 | 1.投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分； 2. 提供投标人所投产品有效期内《气象专用技术装备使用许可证》得1分，不提供不得分。 注：需提供有效证书扫描件加盖电子签章，否则不得分。 |
| 2 | 业绩 | 0-3分 | 投标人具有天气雷达建设业绩项目（要求2020年1月1日以来，以合同签订时间为准）提供1个得1分，最高3分。注：（提供合同和验收报告扫描件并加盖电子签章，不提供不得分）。 |
| 3 | 项目负责人 | 0-4分 | 1.项目负责人须具有工程师以上职称；电子或气象相关类工程师得1分，电子或气象相关类高级工程师得2分，否则不得分。 2.具有信息系统项目管理师证书、ITSS服务项目经理证书，每项得1分，最高得2分。 注：（提供职称、上岗证书扫描件并加盖电子签章，提供社保证明，未提供上述资料的不得分）。 |
| 4 | 对项目理解程度 | 0-7分 | 对项目现状及需求、定位理解程度，对雷达站建设总体方案的完备性、合理性进行综合打分。好（7-4.1分）；良好（4-2.1分）；一般（2-0分） |
| 5 | 技术参数要求 | 0-32分 | 软件系统：监控终端及雷达产品 标有“★”的参数按招标内容要求提供相应的证明材料。 （标有“★”的参数未按照要求提供的，每项扣2分；直至扣至0分） |
| 6 | 培训及售后服务方案 | 0-12分 | 1.根据投标人提供完整的培训方案、技术支持的合理性综合打分（0-4分）。 2.投标人需承诺，自签定合同之日起，现场至少派驻1人配合采购人做好雷达建设工作和后期业务运行保障工作，直至质保期满。对采购人的服务通知，中标供应商在接报后0.5小时内响应，24小时内到达现场处理。若中标供应商通过各种手段仍无法修复故障，应向采购人免费提供同档次的设备予以临时使用，得4分。（提供投标人承诺书，并加盖公章，没有承诺书不得分） 3.满足采购文件规定的质保期要求，得4分。质保期内，因设备或零部件非人为因素出现故障，导致系统平台无法正常运行并超过48小时的，故障设备或零部件的质保期需按超过48小时后的系统停用时间进行顺延，如果该故障设备或部件在一年内的累计故障时长超过60天，其质保期需重新计算。（提供投标人承诺书，并加盖公章，没有承诺书不得分） |
| 7 | 项目实施方案 | 0-8 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行综合评分： 1、项目组织机构：0-2分； 2、供货安装调试方案：0-2分； 3、质量保证计划和标准：0-2分； 4、进度计划和保证措施：0-2分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中商工程咨询有限公司：

本人经由                           （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加平阳县X波段天气雷达系统建设（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：467599663@qq.com。