平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目 招标编号：ZJZS-PYCG-2023092101 采 购 人：平阳县鳌江镇人民政府 联 系 人：叶先生 联系电话：13868518873 代理机构：浙江中商工程咨询有限公司 联 系 人：余先生 联系电话：18305870953 二零二三年九月

浙江中商工程咨询有限公司关于2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目公开招标的公告（线上电子招投标）

公告日期：2023年9月21日

项目概况

2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台上获取（下载）招标文件，并于 2023年10月17日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZS-PYCG-2023092101

项目名称：2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目

预算金额（元）：7000000

最高限价（元）：7000000

采购需求：

标项名称: 2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目

数量: 不限

预算金额（元）: 7000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年10月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月17日  9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2023年10月17日  9:30

开标地点（网址）：平阳县公共资源交易中心三楼评标室一（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商须为政采云平台本项报名供应商。7）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县鳌江镇人民政府

地    址：平阳县鳌江镇塘古南路99号

传    真：/

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式（询问）：13868518873

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：13958923788

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中商工程咨询有限公司

地    址：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室

传    真：/

项目联系人（询问）：余先生

项目联系方式（询问）：18305870953

质疑联系人：陈洁明

质疑联系方式：18757739273

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：吴先生

监督投诉电话：0577-63888115

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通  知 (邀 请) 书

浙江中商工程咨询有限公司对2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目 |
|  | 项目编号 | ZJZS-PYCG-2023092101 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：平阳县鳌江镇人民政府 地 址：平阳县鳌江镇塘古南路99号 联 系 人：叶先生 联系电话： |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江中商工程咨询有限公司 地址：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室 项目负责人：余先生 联系电话：18305870953 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室 余先生 收18305870953 ））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后七个工作日内需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 (需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江中商工程咨询有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇环蒲新村D幢2单元302室 联 系 人：余先生 联系电话：18305870953 联系传真：/ |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联 系 人：吴先生 监督投诉电话：0577-63888115 传 真：0577-63889959 地 址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2023年10月17日 9:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2023年10月17日 9:30 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室一（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 节能产品、环境标志产品（货物采购适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江中商工程咨询有限公司：邮箱：467599663@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

# 一、项目简介

浙江中商工程咨询有限公司受平阳县鳌江镇人民政府委托，以公开招标方式采购2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 采购内容及要求

一、项目概况

为进一步深化重点公共区域和重点行业、领域涉及公共区域的视频监控覆盖率，弥补监控视频建设区域布局不平衡的现象及调整优化现有布局和点位，填补盲点和薄弱点，人员密集区域、案件高发区域、治安复杂区域出入口及周边关键部位人脸抓拍卡口覆盖率要达到80%以上，需开展重点区域综合感知监控建设工作，本期计划新建700路全结构化相机实现重点区域综合感知监控，及全镇监控购置和安装。

- 采购清单

| 序号 | 采购清单 | 主要技术参数 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 全景云台双光双摄网络摄像机 | 1、双镜头像素均不小于400W，最大分辨率不低于2688×1520；内置GPU芯片； 2、具备全景细节双镜头，独立双舱一体化设计，支持多智能、分区补光等功能； 3、全景采用定焦镜头，细节采用8mm~32mm焦距镜头； 4、细节镜头支持多种智能资源切换：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计等； 5、补光灯数量不少于5颗，最大补光距离不低于100米； 6、为适应不同的出入口人脸识别场景，设备需支持云台、人脸识别、分区补光等功能； 7、★全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°；（公安部检测报告证明） 8、★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制；（公安部检测报告证明） 9、补光灯开启后， 补光亮度均匀， 无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10、内置扬声器和双MIC； 11、★设备内置水平仪,可检测设备是否水平状态；（公安部检测报告证明） 12、支持DC12V供电方式，支持12V电源返送； 13、防护等级≥IP67 | 台 | 170 | 2815 |
| 2 |  | 6寸红外网络球机 | 1、400万像素；传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、最大分辨率：2560×1440； 3、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 4、最大补光距离：220m（红外）； 5、镜头焦距：4.8mm~154mm；光学变倍：32倍； 6、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图、机动车属性（车牌）； 7、支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 9、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 10、支持1路音频输入和1路音频输出;内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 11、支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 12、支持AC24V±25%宽电压输入 13、支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 台 | 108 | 7285 |
| 3 |  | 400W枪球一体网络摄像机 | 1、由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 2、支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。 3、★全景摄像机：分辨率可设置为3840×1080，码率为1Mbps，帧率为30fps（公安部检测报告证明） 4、全景：2.8mm细节：5.4mm~135mm，25倍光学变倍 5、全景支持AR标签功能 6、★全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°（公安部检测报告证明） 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 8、支持视频结构化功能,支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 9、设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置 10、★内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转（公安部检测报告证明） 11、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 12、支持DC36V±25%宽电压输入 | 台 | 158 | 6150 |
| 4 |  | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：12VDC/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 10 | 450 |
| 5 |  | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 10 | 490 |
| 6 |  | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：55°；对角：121°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：12VDC/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 10 | 475 |
| 7 |  | AR水平云台网络摄像机 | 1、全景采用6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出2400万(8192×2700)@25/30fps。 2、细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万(2560×1440)@25/30fps。 3、最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） 4、光学变倍：40倍；数字变倍：16倍 5、旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 6、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 7、全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。 8、球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别。 9、★设备具有微云台功能,可控制全景通道左右转动（公安部检测报告证明） 10、★设备可远程实时控制全景通道水平转动,转动范围在-30。~+30。范围内可设（公安部检测报告证明） 11、支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 12、支持1个网口（RJ-45），支持1个光口（FC）。 13、支持IP66防护等级。 | 台 | 2 | 49700 |
| 8 |  | 室外网络箱 | 1、箱体材质应为外层优质双层PVC（拉伸强度≥25Mpa、弯曲强度≥45Mpa、垂直燃烧级V-0）内层冷轧板（侧面、顶部、门1mm厚，底部采用2mm厚304不锈钢，喷塑）与杆件同色，并喷涂公安要求的字样（用于箱体的材料应具备抗腐蚀、抗电化学反应、防酸雨、防尘等能力）。 2、箱体尺寸应≥600mm*450mm*290mm，保证各项设备正常安置，箱体隔板应与挂箱材质一致，厚度≥1.0mm，保证承重，不弯曲。 3、箱体门采用锌合金铰链，箱门开启角度应大于90度。 4、应具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。 5、整箱防护等级应达到IP56，箱门内侧粘密封条，并具有一定的厚度，保证箱门的密封性良好。 6、应具备防高温功能，夏天环境温度达到40℃时，正常工作时机箱内部温度应在58℃以下。 7、安装方式：箱体背面导轨＋抱箍。 8、箱体内部应提供空开、电源防雷模块、电源配电模块、绕纤盘、接地铜排，并预留前端管理和网络设备（ONU或光端机）放置空间，内部隔板可自由调节。 9、采用底部进线（2个至少∅25mm进线孔）。 10、安装位置如有旧的网络箱，按照省市文件重复建设要求，必须拆除，将所有设备安装在新的网络箱上。 11、网络箱上有明显的国标码，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 个 | 438 | 880 |
| 9 |  | 立杆、基础 | 每根立杆根据现场实际环境定制，一般6米挑3米，特殊环境可根据现场实际定制。立杆、支架金属表面需镀锌、做防锈处理 | 根 | 28 | 2400 |
| 10 |  | 支架 | 1、根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象； | 支 | 410 | 275 |
| 11 | 视频联网汇聚平台 | 基础应用模块 | 1、支持添加用户，自定义用户信息、有效期及邮箱，支持关联角色，包含设备权限、控制权限及菜单权限；支持用户的启用和禁用，支持密码重置功能，支持用户密保问题设置、忘记密码后验证密保的密码重设，支持单用户单点登录和多点登录功能，支持将用户与IP地址和mac地址绑定。 2、支持设备管理功能。支持设备自动搜索、批量添加/删除设备，具有私有协议、onvif协议、GB/T28181协议、GAT1400协议、第三方SDK方式等接入设备设置选项，支持设备资源列表以EXCEL格式导入导出；支持多通道设备，可按需开启通道，不启用的通道不再通道授权范围。 3、支持录像管理功能。录像下载速度可达80MB/s,支持单个用户64路下载，支持下载最长24h、最小1s的视频文件。 4、支持电视墙管理功能。支持电视墙自定义布局和融合，支持电视墙快捷化启用、停用及信息管理，支持电视墙清屏、融合、开窗、漫游、锁定及鹰眼。支持即时上墙和任务上墙。 5、支持报警管理。支持配置报警预案，可联动录像存储、客户端预览、弹窗、邮件、短信等，并可设置联动用户和报警级别，支持报警预案的启动和停止；支持报警信息的处理，支持报警信息的过滤和导出功能； 6、支持日志管理。支持按操作时间、用户、IP、MAC、模块、操作类型、操作结果、事件内容等来记录平台操作日志，点击事件内容可以展示日志详情，同时日志支持导出； 7、★支持H264、H265、SVAC等编码格式播放，支持播放叠加设备信息，包括日期、时间、星期，码流编码标准、码流分辨率和码流实时速率等，支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、5分钟和10分钟等5种可选时间范围的录像即时回放，时间进度条自由调整（公安部检测报告证明） 8、★支持最多4个预览业务视窗并行活动，支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64或自定义等多种视窗分割选择，预览画面可展示智能规则线，支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种分割模式选择，支持在分割子画面拖移，实现视频局部放大的功能（公安部检测报告证明） 9、支持即定分割，在当前选定通道下保存视图，启动恢复上次视图，支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏，预览过的通道可自动加入历史记录，支持通道自定义轮巡、收藏夹轮巡、视图轮巡，支持以30秒、1分钟、2分钟、5分钟或10分钟等5种可选轮巡间隔 10、支持录像播放、暂停或停止，回放时间精度可定位到秒，支持同步播放控制多通道录像，支持最高64倍、最小1/64倍、单帧的正倒放，正倒放切换画面流畅不跳帧 11、★支持配置下级平台的通道视频存储在本级计划，支持配置录像生命周期，支持配置通道计划的断网补录功能（公安部检测报告证明） | 套 | 1 | 30000 |
| 12 |  | 视频通道授权 | 每路视频通道授权 | 路 | 2000 | 20 |
| 13 |  | 国标对接网关模块 | 1、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 | 套 | 1 | 3300 |
| 14 |  | 电子地图引擎 | 1、提供地图底图加载管理功能：谷歌、高德、天地图、光栅图等； 2、提供设备信息在地图上运维； 3、提供地图图层过滤功能； 4、提供测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等； 5、提供地图点位聚散功能，并提供设备可视域功能等； | 套 | 1 | 17000 |
| 15 |  | 数据库授权（5亿处理量） | 1、支持接入的数据提供生命周期的管理； 2、支持对数据进行远程的备份功能; 3、支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； 4、支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； 5、支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询； | 套 | 1 | 20000 |
| 16 |  | 视频轮巡解码卡 | 1、2.5U解码卡； 2、提供视频轮询功能； 3、支持视频解码； 4、视频HDMI输出； 5、音频HDMI输出 | 套 | 1 | 1000 |
| 17 |  | 单机版数据库服务器 | 处理器：双路64位多核处理器； 内存：8G DDR4x2； 硬盘：1.2TB硬盘 *3(RAID5)； RAID控制器：RAID卡； 网口：四口千兆网口（RJ45接口）*1； 电源：550W CRPS冗余电源铂金效率； | 台 | 1 | 38000 |
| 18 |  | 系统应用服务器 | 处理器：双路64位多核处理器； 内存：8G DDR4x2； 硬盘：1.2TB硬盘 *3(RAID5)； RAID控制器：RAID卡； 网口：四口千兆网口（RJ45接口）*1； 电源：550W CRPS冗余电源铂金效率； | 台 | 1 | 38000 |
| 19 | 视频图片存储 | 网络视频存储服务器 | 1、设备规格：≤4U，≥36盘位； 2、★默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。选配支持带显示器的前面板。（公安部检测报告证明） 3、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。 4、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发 5、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 6、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 7、★可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（公安部检测报告证明） 8、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 9、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。 10、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 11、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态 12、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态 13、★支持扩展 MiniSAS HD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（公安部检测报告证明） 14、支持任意N台设备（N≥2）通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据 | 台 | 4 | 25265 |
| 20 |  | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 块 | 144 | 1750 |
| 21 | 建设施工及调试 | 机房设备安装管理 | 5年，包括视频存储、网络汇聚交换机等设备存放标准机房，有足够的空间安装本项目的运行设备。需要落实专人管理，定期检查维护：包括服务器与存储设备维护；机房的温度、湿度和空气流通状况等机房环境维护；交换机、路由器等网络设备的检查和保养。以及机房的安全管理，并实时监控机房的环境变化、设备负载、网络性能等各方面的情况，及时做出调度和故障处理操作，确保机房的高效运行。 | 批 | 1 | 123000 |
| 22 |  | 设备机房 | 5年，包含机房场地租赁费、装修改造、综合布线、机柜资源等；以及机房电费（机房的供电系统需要有备用电源,以保证设备在停电时继续运行）；机房空调系统（需要保持恒定的温度和湿度,防止设备受潮或过热,从而影响机房的正常运行）。机房场地必须符合IT设备运行的环境标准。有足够的空间安装本项目的运行设备。 | 个 | 2 | 145000 |
| 23 |  | 核心交换机 | 1、采用国产芯片，自主可控，提供权威第三方测试报告 2、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥5760Mpps 4、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4 5、主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 6、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 8、本次实配双主控，20个千兆光口，8个万兆光口（要求接口至少分布于两块物理板卡），48个千兆电口（要求接口至少分布于两块物理板卡） 9、原厂三年质保 | 台 | 1 | 70000 |
| 24 |  | 光网设备及网络服务支撑 | 1、使用灵活，4口全千兆Gpon适配器、4口全千兆，可以在以太端口上任意混插； 2、配置方便，支持SIP和H.248两种协议自适应，支持通过OMCI协议、TR069等网管协议自动下发配置、无需现场配置； 3、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 4、端口数不够的，必须采用可网管的交换机进行扩展，保证后端能进行端口级的管理与监测； | 路 | 438 | 2245 |
| 25 |  | 施工费（立杆） | 包括设备安装、立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料，设备调测，辅材、附件、工具、人工等费用。 | 路 | 28 | 2380 |
| 26 |  | 施工费（支架） | 包括设备安装、设备调测，辅材、附件、工具、人工等费用。 | 路 | 438 | 680 |
| 27 |  | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的10%进行抽样检测，出具检测报告。 | 点 | 40 | 500 |
| 28 |  | 移机 | 合同期内，因拆迁或其他变更需求进行点位迁移。按合同期内本项目所有点位的10%计算。该项费用可与采购方其他由中标方承建的同类项目统筹使用。 | 个 | 40 | 1150 |
| 29 |  | 前端设备运维费 | 5年，前端摄像头、网络箱、立杆、支架等所有设备及网络、接电等确保监控在平台上正常使用。 | 路 | 438 | 2230 |
| 30 |  | 前端设备取电施工费 | 前端设备取电施工 | 路 | 438 | 300 |
| 31 |  | 前端设备电费 | 5年，含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费 | 路 | 438 | 1230 |

▲1、本招标项目为2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目，包括设备的供货、运输、安装调试、系统集成、技术、售后服务、招标代理服务费、验收、对接公安雪亮工程以及云上鳌江平台等完成合同所需的全部费用并承担一切风险责任。投标人必须根据自己的技术和商务优势可以对以上所有内容进行投标，不允许将以上任何内容分包，否则其投标文件不予接受。

▲2、前端电费由中标方包干，五年期限满后，维护方若有变动，中标单位需无条件配合用电户头更改手续。

3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

7、本项目实行统一折扣率报价方式，清单数量为预付数量，具体数量按实际结算。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

8、▲投标折扣率大于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

9、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”、“★”内容的相关承诺或证明资料。

## 10、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

11、所有视频需符合公安局对雪亮工程的规范。

三、其他要求：

1、服务期限：合同期限到达2024年12月31日或者发生金额到达或接近采购预算金额，则合同终止，项目的日常维护在合同期满后依旧由中标单位负责，直至维护期满，日常维护期为项目验收通过后5年，日常维护费包含在报价中，采购人不再另行支付。

2、▲安装工期：中标供应商接到采购人采购需求后，中标供应商在10天内派人送货至采购人指定地点，并于20天内完成施工，如遇紧急情况需按采购人要求缩短工期。

3、日常维护期五年期限届满，若由原维护方继续维护，按每年每个点500元计算（链路费除外）。

3.1日常维护期五年期限届满，原维护方需提前三个月与采购人协商后续维护，如协商不成，为保障项目的运维正常，由原维护单位代为维护。服务期满后到新维护单位入场前，该期间产生的维护费用由新维护单位支付给原维护单位，原维护单位需配合新维护单位进行一机一档等相关材料的移交手续。

四、商务条款

1、质保期

1.1▲质保期：5年（采购内容中有明确的除外）。

1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

## 1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

## 2、履约保证金：

## 2.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

## 2.2 履约保证金在整个项目完成终止并进行履约验收合格后7个工作日内一次性无息退回履约保证金；

## 2.3 如成交供应商原因造成合同终止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

## 3、付款方式

## 3.1 在合同生效以及具备实施条件7个工作日内，自采购人收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价款的40%的预付款（根据浙财采监〔2022〕3号，供应商若为大型企业的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标人要求预付款的，采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。）

## 3.2 具体按实际完成量每季度结算一次，每季度审价后支付至该季度已完成的90%，剩余10%合同款项，每维护满一年付2%，五年付清。（结算时须先扣除预付款以及当季违约金、考核罚金）

## 4.验收:

（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

（3）履约期间现场照片（实施前后）需拍照存档，相关证明资料需相关科室人员签字确认。

5采购合同的生效和终止：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）中标供应商承诺在中标后为此项目在平阳县内设立服务机构，但在中标后1个月内未设置相关服务机构的。

（8）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目实时动态考核评分细则》

| 被考核单位： |
| --- |
| 项目名称： |
| 考核人： |
| 考核内容 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| 1、是否在规定的时限内完成项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成的扣5分； | 20 |  |  |
| 2、没有固定人员承担本项目联系人的扣3分； | 10 |  |  |
| 4、项目实施过程中发现重大问题未及时进行沟通的扣3分； | 15 |  |  |
| 5、投标文件中承诺的相关内容不到位的扣5分； | 20 |  |  |
| 7、安装工程的质量及满意度没有达到采购人要求的扣5分； | 20 |  |  |
| 8、维护期内维护不及时，技术服务不到位的扣3分； | 15 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |
| 考核实施办法：1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 2、若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 3、因项目实施过程违规，造成采购人损失的，由中标方承担相关责任并赔偿相关损失。 |

5.1、考核办法：

①如中标供应商不能按合同约定期限提供服务，并提请采购人验收，每逾期一日应向采购人支付千分之三合同金额的违约金。如采购人逾期付费超过6个月,则中标供应商有权对提供设备予以拆除。

②如采购人逾期付费，除应补交费用外，每逾期一日应按照所欠金额的千分之三支付违约金。逾期付费累计超过90日，中标供应商有权终止本合同，但不免除采购人支付欠费以及违约金的义务。

③非因中标供应商过错所造成的通信业务中断或服务质量下降(包括但不限于电力中断、黑客攻击、第三方故意或过失破坏相关通信设施和线路等)，中标供应商不承担违约责任，但应按照本合同约定尽快恢复。

④系统质保期内运行维护包括前端设备维护、光网设备及网络服务、系统监控与维护。运维单位确保治安监控系统的正常运行和维护工作，确保各点分别正常运行率100%。如实际运行过程中，未能达到此正常运行率。采购人有权扣除中标结算单价的相关费用。

## 五、工作范围

## 根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

## 1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

## 2、完成各项调试、检验工作、对接公安雪亮工程以及云上鳌江平台并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

## 3、质保期内的维保及维修；

## 4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价单价中。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用单价包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http://www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1 资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2 报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）分项报价表

4）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：(格式见附件）

2.3 商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）投标供应商情况声明

6）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

7）供应商2020年以来类似业绩证明（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟）

8）项目实施人员一览表、项目负责人资格情况表；

9）具体的项目方案（格式自拟）；

10）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

11）诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3合同中须注明项目负责人，若与投标文件中项目负责人不一致，采购人有权拒签合同。项目负责人与合同中项目负责人不一致，经警告仍未调整的，采购人有权终止合同。

4.4招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.5拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费75000元，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江中商工程咨询有限公司平阳分公司

开户账号： 1203283009200337539

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号）

（2）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（3）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

（4）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（5）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（6）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（8）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

年    月    日，  平阳县鳌江镇人民政府 以  公开招标方式  对 2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目 进行了采购。经  浙江中商工程咨询有限公司 代理招标 评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经  平阳县鳌江镇人民政府 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：委托人委托        为以下项目提供服务：

1．项目名称：

## 2．合同金额：

| 序号 | 采购清单 | 主要技术参数 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 全景云台双光双摄网络摄像机 | 1、双镜头像素均不小于400W，最大分辨率不低于2688×1520；内置GPU芯片； 2、具备全景细节双镜头，独立双舱一体化设计，支持多智能、分区补光等功能； 3、全景采用定焦镜头，细节采用8mm~32mm焦距镜头； 4、细节镜头支持多种智能资源切换：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计等； 5、补光灯数量不少于5颗，最大补光距离不低于100米； 6、为适应不同的出入口人脸识别场景，设备需支持云台、人脸识别、分区补光等功能； 7、★全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°；（公安部检测报告证明） 8、★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制；（公安部检测报告证明） 9、补光灯开启后， 补光亮度均匀， 无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10、内置扬声器和双MIC； 11、★设备内置水平仪,可检测设备是否水平状态；（公安部检测报告证明） 12、支持DC12V供电方式，支持12V电源返送； 13、防护等级≥IP67 | 台 | 170 | 2815 |
| 2 |  | 6寸红外网络球机 | 1、400万像素；传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、最大分辨率：2560×1440； 3、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 4、最大补光距离：220m（红外）； 5、镜头焦距：4.8mm~154mm；光学变倍：32倍； 6、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图、机动车属性（车牌）； 7、支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 9、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 10、支持1路音频输入和1路音频输出;内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 11、支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 12、支持AC24V±25%宽电压输入 13、支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 台 | 108 | 7285 |
| 3 |  | 400W枪球一体网络摄像机 | 1、由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 2、支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。 3、★全景摄像机：分辨率可设置为3840×1080，码率为1Mbps，帧率为30fps（公安部检测报告证明） 4、全景：2.8mm细节：5.4mm~135mm，25倍光学变倍 5、全景支持AR标签功能 6、★全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°（公安部检测报告证明） 7、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效 8、支持视频结构化功能,支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 9、设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置 10、★内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转（公安部检测报告证明） 11、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 12、支持DC36V±25%宽电压输入 | 台 | 158 | 6150 |
| 4 |  | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：12VDC/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 10 | 450 |
| 5 |  | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 10 | 490 |
| 6 |  | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：55°；对角：121°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：12VDC/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 10 | 475 |
| 7 |  | AR水平云台网络摄像机 | 1、全景采用6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出2400万(8192×2700)@25/30fps。 2、细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万(2560×1440)@25/30fps。 3、最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启） 4、光学变倍：40倍；数字变倍：16倍 5、旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 6、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米。 7、全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。 8、球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别。 9、★设备具有微云台功能,可控制全景通道左右转动（公安部检测报告证明） 10、★设备可远程实时控制全景通道水平转动,转动范围在-30。~+30。范围内可设（公安部检测报告证明） 11、支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 12、支持1个网口（RJ-45），支持1个光口（FC）。 13、支持IP66防护等级。 | 台 | 2 | 49700 |
| 8 |  | 室外网络箱 | 1、箱体材质应为外层优质双层PVC（拉伸强度≥25Mpa、弯曲强度≥45Mpa、垂直燃烧级V-0）内层冷轧板（侧面、顶部、门1mm厚，底部采用2mm厚304不锈钢，喷塑）与杆件同色，并喷涂公安要求的字样（用于箱体的材料应具备抗腐蚀、抗电化学反应、防酸雨、防尘等能力）。 2、箱体尺寸应≥600mm*450mm*290mm，保证各项设备正常安置，箱体隔板应与挂箱材质一致，厚度≥1.0mm，保证承重，不弯曲。 3、箱体门采用锌合金铰链，箱门开启角度应大于90度。 4、应具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。 5、整箱防护等级应达到IP56，箱门内侧粘密封条，并具有一定的厚度，保证箱门的密封性良好。 6、应具备防高温功能，夏天环境温度达到40℃时，正常工作时机箱内部温度应在58℃以下。 7、安装方式：箱体背面导轨＋抱箍。 8、箱体内部应提供空开、电源防雷模块、电源配电模块、绕纤盘、接地铜排，并预留前端管理和网络设备（ONU或光端机）放置空间，内部隔板可自由调节。 9、采用底部进线（2个至少∅25mm进线孔）。 10、安装位置如有旧的网络箱，按照省市文件重复建设要求，必须拆除，将所有设备安装在新的网络箱上。 11、网络箱上有明显的国标码，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 | 个 | 438 | 880 |
| 9 |  | 立杆、基础 | 每根立杆根据现场实际环境定制，一般6米挑3米，特殊环境可根据现场实际定制。立杆、支架金属表面需镀锌、做防锈处理 | 根 | 28 | 2400 |
| 10 |  | 支架 | 1、根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象； | 支 | 410 | 275 |
| 11 | 视频联网汇聚平台 | 基础应用模块 | 1、支持添加用户，自定义用户信息、有效期及邮箱，支持关联角色，包含设备权限、控制权限及菜单权限；支持用户的启用和禁用，支持密码重置功能，支持用户密保问题设置、忘记密码后验证密保的密码重设，支持单用户单点登录和多点登录功能，支持将用户与IP地址和mac地址绑定。 2、支持设备管理功能。支持设备自动搜索、批量添加/删除设备，具有私有协议、onvif协议、GB/T28181协议、GAT1400协议、第三方SDK方式等接入设备设置选项，支持设备资源列表以EXCEL格式导入导出；支持多通道设备，可按需开启通道，不启用的通道不再通道授权范围。 3、支持录像管理功能。录像下载速度可达80MB/s,支持单个用户64路下载，支持下载最长24h、最小1s的视频文件。 4、支持电视墙管理功能。支持电视墙自定义布局和融合，支持电视墙快捷化启用、停用及信息管理，支持电视墙清屏、融合、开窗、漫游、锁定及鹰眼。支持即时上墙和任务上墙。 5、支持报警管理。支持配置报警预案，可联动录像存储、客户端预览、弹窗、邮件、短信等，并可设置联动用户和报警级别，支持报警预案的启动和停止；支持报警信息的处理，支持报警信息的过滤和导出功能； 6、支持日志管理。支持按操作时间、用户、IP、MAC、模块、操作类型、操作结果、事件内容等来记录平台操作日志，点击事件内容可以展示日志详情，同时日志支持导出； 7、★支持H264、H265、SVAC等编码格式播放，支持播放叠加设备信息，包括日期、时间、星期，码流编码标准、码流分辨率和码流实时速率等，支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、5分钟和10分钟等5种可选时间范围的录像即时回放，时间进度条自由调整（公安部检测报告证明） 8、★支持最多4个预览业务视窗并行活动，支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64或自定义等多种视窗分割选择，预览画面可展示智能规则线，支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种分割模式选择，支持在分割子画面拖移，实现视频局部放大的功能（公安部检测报告证明） 9、支持即定分割，在当前选定通道下保存视图，启动恢复上次视图，支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏，预览过的通道可自动加入历史记录，支持通道自定义轮巡、收藏夹轮巡、视图轮巡，支持以30秒、1分钟、2分钟、5分钟或10分钟等5种可选轮巡间隔 10、支持录像播放、暂停或停止，回放时间精度可定位到秒，支持同步播放控制多通道录像，支持最高64倍、最小1/64倍、单帧的正倒放，正倒放切换画面流畅不跳帧 11、★支持配置下级平台的通道视频存储在本级计划，支持配置录像生命周期，支持配置通道计划的断网补录功能（公安部检测报告证明） | 套 | 1 | 30000 |
| 12 |  | 视频通道授权 | 每路视频通道授权 | 路 | 2000 | 20 |
| 13 |  | 国标对接网关模块 | 1、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享 2、满足公安部安全与警用电子产品质量检测中心GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 | 套 | 1 | 3300 |
| 14 |  | 电子地图引擎 | 1、提供地图底图加载管理功能：谷歌、高德、天地图、光栅图等； 2、提供设备信息在地图上运维； 3、提供地图图层过滤功能； 4、提供测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等； 5、提供地图点位聚散功能，并提供设备可视域功能等； | 套 | 1 | 17000 |
| 15 |  | 数据库授权（5亿处理量） | 1、支持接入的数据提供生命周期的管理； 2、支持对数据进行远程的备份功能; 3、支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； 4、支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； 5、支持车辆、人像、Mac、RFID、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询； | 套 | 1 | 20000 |
| 16 |  | 视频轮巡解码卡 | 1、2.5U解码卡； 2、提供视频轮询功能； 3、支持视频解码； 4、视频HDMI输出； 5、音频HDMI输出 | 套 | 1 | 1000 |
| 17 |  | 单机版数据库服务器 | 处理器：双路64位多核处理器； 内存：8G DDR4x2； 硬盘：1.2TB硬盘 *3(RAID5)； RAID控制器：RAID卡； 网口：四口千兆网口（RJ45接口）*1； 电源：550W CRPS冗余电源铂金效率； | 台 | 1 | 38000 |
| 18 |  | 系统应用服务器 | 处理器：双路64位多核处理器； 内存：8G DDR4x2； 硬盘：1.2TB硬盘 *3(RAID5)； RAID控制器：RAID卡； 网口：四口千兆网口（RJ45接口）*1； 电源：550W CRPS冗余电源铂金效率； | 台 | 1 | 38000 |
| 19 | 视频图片存储 | 网络视频存储服务器 | 1、设备规格：≤4U，≥36盘位； 2、★默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。选配支持带显示器的前面板。（公安部检测报告证明） 3、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。 4、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发 5、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 6、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 7、★可在设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（公安部检测报告证明） 8、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 9、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。 10、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 11、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态 12、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态 13、★支持扩展 MiniSAS HD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（公安部检测报告证明） 14、支持任意N台设备（N≥2）通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据 | 台 | 4 | 25265 |
| 20 |  | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 块 | 144 | 1750 |
| 21 | 建设施工及调试 | 机房设备安装管理 | 5年，包括视频存储、网络汇聚交换机等设备存放标准机房，有足够的空间安装本项目的运行设备。需要落实专人管理，定期检查维护：包括服务器与存储设备维护；机房的温度、湿度和空气流通状况等机房环境维护；交换机、路由器等网络设备的检查和保养。以及机房的安全管理，并实时监控机房的环境变化、设备负载、网络性能等各方面的情况，及时做出调度和故障处理操作，确保机房的高效运行。 | 批 | 1 | 123000 |
| 22 |  | 设备机房 | 5年，包含机房场地租赁费、装修改造、综合布线、机柜资源等；以及机房电费（机房的供电系统需要有备用电源,以保证设备在停电时继续运行）；机房空调系统（需要保持恒定的温度和湿度,防止设备受潮或过热,从而影响机房的正常运行）。机房场地必须符合IT设备运行的环境标准。有足够的空间安装本项目的运行设备。 | 个 | 2 | 145000 |
| 23 |  | 核心交换机 | 1、采用国产芯片，自主可控，提供权威第三方测试报告 2、交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥5760Mpps 4、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4 5、主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 6、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 8、本次实配双主控，20个千兆光口，8个万兆光口（要求接口至少分布于两块物理板卡），48个千兆电口（要求接口至少分布于两块物理板卡） 9、原厂三年质保 | 台 | 1 | 70000 |
| 24 |  | 光网设备及网络服务支撑 | 1、使用灵活，4口全千兆Gpon适配器、4口全千兆，可以在以太端口上任意混插； 2、配置方便，支持SIP和H.248两种协议自适应，支持通过OMCI协议、TR069等网管协议自动下发配置、无需现场配置； 3、远程管理，支持OLT端的网管，可以实现端口流量、网络质量的远程监测； 4、端口数不够的，必须采用可网管的交换机进行扩展，保证后端能进行端口级的管理与监测； | 路 | 438 | 2245 |
| 25 |  | 施工费（立杆） | 包括设备安装、立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料，设备调测，辅材、附件、工具、人工等费用。 | 路 | 28 | 2380 |
| 26 |  | 施工费（支架） | 包括设备安装、设备调测，辅材、附件、工具、人工等费用。 | 路 | 438 | 680 |
| 27 |  | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的10%进行抽样检测，出具检测报告。 | 点 | 40 | 500 |
| 28 |  | 移机 | 合同期内，因拆迁或其他变更需求进行点位迁移。按合同期内本项目所有点位的10%计算。该项费用可与采购方其他由中标方承建的同类项目统筹使用。 | 个 | 40 | 1150 |
| 29 |  | 前端设备运维费 | 5年，前端摄像头、网络箱、立杆、支架等所有设备及网络、接电等确保监控在平台上正常使用。 | 路 | 438 | 2230 |
| 30 |  | 前端设备取电施工费 | 前端设备取电施工 | 路 | 438 | 300 |
| 31 |  | 前端设备电费 | 5年，含摄像机、补光灯、网络设备等前端设备的电费 | 路 | 438 | 1230 |

注：1、预算金额：      元（大写：        元整）。中标折扣率为：     ，清单数量为预估数量，具体数量按实际结算。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

- 本招标项目为2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目，包括设备的供货、运输、安装调试、系统集成、技术、售后服务、招标代理服务费、验收、对接公安雪亮工程以及云上鳌江平台等完成合同所需的全部费用并承担一切风险责任。投标人必须根据自己的技术和商务优势可以对以上所有内容进行投标，不允许将以上任何内容分包，否则其投标文件不予接受。

- ▲前端电费由中标方包干，日常维护期五年期限届满，维护方若有变动，中标单位需无条件配合用电户头更改手续。

4、服务期限：合同期限到达2024年12月31日或者发生金额到达或接近采购预算金额，则合同终止，项目的日常维护在合同期满后依旧由中标单位负责，直至维护期满，日常维护期为项目验收通过后5年，日常维护费包含在报价中，采购人不再另行支付。

5、▲安装工期：中标供应商接到采购人采购需求后，中标供应商在10天内派人送货至采购人指定地点，并于20天内完成施工，如遇紧急情况需按采购人要求缩短工期。

6、日常维护期五年期限届满，若由原维护方继续维护，按每年每个点500元计算（链路费除外）。

6.1日常维护期五年期限届满，原维护方需提前三个月与采购人协商后续维护，如协商不成，为保障项目的运维正常，由原维护单位代为维护。服务期满后到新维护单位入场前，该期间产生的维护费用由新维护单位支付给原维护单位，原维护单位需配合新维护单位进行一机一档等相关材料的移交手续。

7、所有视频需符合公安局对雪亮工程的规范。

第二条  付款方式

## 1.履约保证金：

## 1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

## 1.2履约保证金在整个项目完成终止并验收合格后7个工作日内一次性无息退回履约保证金；

## 1.3如乙方原因造成合同终止，履约担保金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

## 2.付款方式

## 在合同生效以及具备实施条件7个工作日内，自采购人收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价款的40%的预付款（根据浙财采监〔2022〕3号，供应商若为大型企业的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标人要求预付款的，采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。）

## 具体按实际完成量每季度结算一次，每季度审价后支付至该季度已完成的90%，剩余10%合同款项，每维护满一年付2%，五年付清。（结算时须先扣除预付款以及当季违约金、考核罚金）

第三条  交货及验收

## 1.1.交货地点：按采购人要求。

## 1.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

## 1.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

## 1.4.验收:（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

（3）履约期间现场照片（实施前后）需拍照存档，相关证明资料需相关科室人员签字确认。第四条  质量保证及售后

1、质保期：

1.1▲质保期：5年（采购内容中有明确的除外）。

1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

## 1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、培训：

3.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

3.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

3.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标单价中）投标人应在投标文件中详细说明。

4、其他说明

4.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

5采购合同的生效和终止：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）中标供应商承诺在中标后为此项目在平阳县内设立服务机构，但在中标后1个月内未设置相关服务机构的。

（8）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目实时动态考核评分细则》

| 被考核单位： |
| --- |
| 项目名称： |
| 考核人： |
| 考核内容 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| 1、是否在规定的时限内完成项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成的扣5分； | 20 |  |  |
| 2、没有固定人员承担本项目联系人的扣3分； | 10 |  |  |
| 4、项目实施过程中发现重大问题未及时进行沟通的扣3分； | 15 |  |  |
| 5、投标文件中承诺的相关内容不到位的扣5分； | 20 |  |  |
| 7、安装工程的质量及满意度没有达到采购人要求的扣5分； | 20 |  |  |
| 8、维护期内维护不及时，技术服务不到位的扣3分； | 15 |  |  |
| 总得分 | 100 |  |
| 考核实施办法：1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 2、若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 3、因项目实施过程违规，造成采购人损失的，由中标方承担相关责任并赔偿相关损失。 |

5.1 考核办法：

①如中标供应商不能按合同约定期限提供服务，并提请采购人验收，每逾期一日应向采购人支付千分之三合同金额的违约金。如采购人逾期付费超过6个月,则中标供应商有权对提供设备予以拆除。

②如采购人逾期付费，除应补交费用外，每逾期一日应按照所欠金额的千分之三支付违约金。逾期付费累计超过90日，中标供应商有权终止本合同，但不免除采购人支付欠费以及违约金的义务。

③非因中标供应商过错所造成的通信业务中断或服务质量下降(包括但不限于电力中断、黑客攻击、第三方故意或过失破坏相关通信设施和线路等)，中标供应商不承担违约责任，但应按照本合同约定尽快恢复。

④系统质保期内运行维护包括前端设备维护、光网设备及网络服务、系统监控与维护。运维单位确保治安监控系统的正常运行和维护工作，确保各点分别正常运行率100%。如实际运行过程中，未能达到此正常运行率。采购人有权扣除中标结算单价的相关费用。

- 转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

- 违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第七条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条  解决合同纠纷的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向平阳县人民法院起诉。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

开户银行：

签字日期：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

- 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县鳌江镇人民政府：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）

年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明。非法定代表人参加开标的，则无须提供。）

### 1.4-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县鳌江镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的                         （项目编号：               ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

## 注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：%

| 项目名称 | 投标单价统一折扣率 |
| --- | --- |
| 2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目 | 大写：百分之 小写： % |

▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的所有费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项项目（内容）、数量及其所对应的中标折扣率的单价进行结算。中标单价=单价最高限价×折扣率（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌/规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计报价： |  |

注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 不提供详细分项报价以及内容填写与表格不一致或漏填，将视为没有实质性响应招标文件。

3.供应商须仔细填写报价明细表，表格可以延续。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.4 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

#### 2.4.1 中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）所有投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)，对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

3.4投标函

投标函

平阳县鳌江镇人民政府：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

3.5投标供应商情况声明

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

# 3.6商务偏离表、技术偏离表（未填写此表视为默认）

# 商 务 偏 离 表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 3.7 （一）项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员（包括项目负责人）的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、相应证件等复印件附后。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

# 3.8（二）项目负责人资格情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

# 3.9具体的项目方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 3.10  2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

# 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供合同或验收证明复印件（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

# 磋商供应商名称（盖章）：

# 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

# 日    期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：                           项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

# 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标折扣率大于100%（不含）或小于0的则拒绝接受其报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况 | 4 | 根据供应商的企业荣誉、项目履约能力等情况进行综合评定打分（0-4分）。 |
|  |  | 3 | 供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围必须含网络规划、工程建设、网络维护与优化）的得1分； 供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围必须含网络规划、工程建设、网络维护与优化）的得1分； 供应商具有信息安全管理体系认证证书（认证范围必须包含软硬件运维及安全服务）的得1分。 注：以上证书需提供复印件加盖供应商公章，否则不得分，相关证书需在有效期内。 |
| 2 | 投标产品符合程度 | 28 | 针对本项目招标文件内容,对供应商提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，“★”的指标每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现。 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 5 | 根据供应商对项目的了解程度、安装点位调研情况、技术方案的合理性，叙述的准确性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，由评标专家自主评分（0-5分） |
| 4 | 项目方案与实施方案 | 5 | 项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标专家自主评分(0-5分)。 项目实施方案详尽、科学合理3.1-5分，方案详尽程度合理一般1.1-3分，方案粗略或满足程度差0-1分。 |
|  |  | 4 | 针对供应商对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据供应商提供的技术方案实施能力，由评标专家自主评分(0-4分)。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理2.5-4分，方案详尽程度合理一般1-2.5分，方案粗略或满足程度差0-1分。 |
| 5 | 项目业绩 | 3 | 投标供应商自2020年以来的同类业绩，每个业绩得1分，此项最高得3分。（需提供合同复印件及中标通知书并加盖公章，不提供不得分） |
| 6 | 技术服务力量 | 12 | 供应商拟派本项目的项目负责人（1名）具有信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电工程）、IT服务项目经理、高级网络与信息安全工程师证书，全部具备得5分、具备三个证书得3分、具备两个证书得2分，具备一个证书或不具备得0分； 2、供应商拟派本项目的技术负责人（1名）具有信息安全工程师、传输与接入方向通信专业技术人员、网络工程师证书，全部具备得4分、具备两个证书得2分、具备一个证书或不具备得0分 项目组成员（3名）具有网络规划设计师、高级工程师（有线通信专业）、信息系统运维管理工程师，每具备1种证书得1分，最高得3分。 注：1、提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；2、提供以上人员在投标截止时间前3个月内由社保主管部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。 3、同一人员不得同时担任多个职位。 |
| 7 | 售后服务 | 4 | 根据供应商对本项目提供的售后服务方案（至少包括售后服务网点情况、售后服务承诺、响应时间及响应程度、保障措施、培训方案）的合理性、完整性、服务能力等综合情况打分。（0-4分） |
|  |  | 2 | 供应商具有五星级及以上售后认证证书，得2分。(注：提供证书复印件加盖公章，否则不得分。) |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江中商工程咨询有限公司：

本人经由                           （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加2023年鳌江镇全域智能感知体系建设项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：467599663@qq.com。