公 开 招 标 文 件

（政府采购电子交易项目）

| 项目编号： | NBZS-202306119G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 新建300吨级高速渔政执法船建造 |
| 采购人： | 宁波市海洋与渔业执法队 |

宁波中穗招标有限公司

二〇二三年六月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	31

第五部分 拟签订的合同文本	39

第六部分 应提交的有关格式范例	61

# 第一部分 招标公告

项目概况

新建300吨级高速渔政执法船建造招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年9月19日14时00 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBZS-202306119G

项目名称：新建300吨级高速渔政执法船建造

预算金额（元）：58000000.00

最高限价（元）：58000000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：新建300吨级高速渔政执法船建造

数量：1艘

预算金额（元）：58000000.00

项目基本概况介绍、用途：300吨级高速渔政执法船建造，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后14个月内完成船舶建造、设备安装并通过验收交付使用。

本项目接受联合体投标：(是；(否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

本项目新建300吨级高速渔政执法船建造属于【工业】行业，300吨级渔政船由中小企业制造，即300吨级高速渔政执法船由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：投标人是在中华人民共和国境内注册登记的造船企业，拥有生产技术能力、厂房、船坞（船台）、设备和人员，同时具有钢质和铝质船舶的建造能力（投标文件中提供船厂评估结论或船舶修造技术许可证等能说明投标人具备上述船舶建造能力的证明材料复印件加盖公章，依据国家相关政策要求已暂停办理的地区，则出具相关证明材料或公告）。

三、获取招标文件

时间：/至2023年9月5日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年9月19日14时00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年9月19日14时00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（4）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海洋与渔业执法队

地    址：浙江省宁波市海曙区文化路14号

项目联系人（询问）：邬老师

项目联系方式（询问）：0574-89298528

质疑联系人：柏老师

质疑联系方式：0574-89298502

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中穗招标有限公司

地    址：宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1109室

项目联系人（询问）：马倩倩、李梦、求华勇

项目联系方式（询问）：0574-87400710 87151163

质疑联系人：俞力甩

质疑联系方式：0574-87152663

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

联系人：李老师

监督电话：0574-89388042

## 采购需求

### 一、采购内容一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300吨级高速渔政执法船建造 | 1 | 艘 | 58000000 | 58000000 | 主推进齿轮箱、主柴油机（含高弹和主机控制系统）允许采用进口产品。 |

说明：招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

### 二、 技术要求

#### （一）产品技术要求

##### 1、产品技术要求

###### 1.1. 建造依据

本船采购人委托武汉船舶设计研究院有限公司（以下简称设计单位）进行了初步设计工作，并经船舶检验部门的审查批准认可，由供应商负责生产设计和建造。

本船施工建造的技术指标应与设计的技术指标相一致，造船的设备和材料符合本船设计文件要求。下列文件是本船建造依据：

（1）本船的招、投标文件；

（2）由设计单位提供的全套设计图纸和技术文件。

此次招标项目的设计图纸和技术文件详见附件：

（1）WMY8036-ZB-01TM_A1_建造招标图样、技术文件目录

（2）WMY8036-ZB-02SM_A1_全船技术规格书

（3）WMY8036-ZB-03_A1_总布置图

（4）WMY8036-ZB-04_A1_主船体基本结构图

（5）WMY8036-ZB-05_A1_甲板室基本结构图

（6）WMY8036-ZB-06_A1_典型横剖面图

（7）WMY8036-ZB-07MX_A1_全船主要材料明细表

（8）WMY8036-ZB-08MX_A1_全船主要设备明细表

（9）WMY8036-ZB-09MX_A1_全船备品、供应品明细表

（10）WMY8036-ZB-10_A1_机舱布置图

（11）WMY8036-ZB-11MX_A1_大型铸锻件明细表

（12）WMY8036-ZB-12MX_A1_轮机阀件、附件明细表

方案设计暨建造招标图样和技术文件由武汉船舶设计研究院有限公司编制，作为招标文件附件提供。

##### 2.其他技术要求

###### 2.1材料和设备

本船主要设备应质量可靠、性能稳定；所有设备、材料是全新的，未曾使用过的。

（1）船舶建造的整个阶段，涉及到主要材料和设备订货的，须经采购人签字确认后方可进行，船舶内部装修方案及装饰单位、信息化实施方案及实施单位的确定须经采购人审核同意，否则，由此产生的一切后果均由供应商承担。

（2）采购人有权参加双方商定的船舶主要设备的验收和主要设备、材料的技术谈判。

（3）由供应商负责订购的设备开箱时，供应商应通知采购人驻厂代表参加。

（4）凡不具有验船部门检验标志的材料和部件，未经验船部门同意，不得装船使用。船用材料和部件在船厂的加工或使用过程中，若发现并证实其不符合质量要求，即使该材料和部件持有合格证书，也应作为不合格处理。代用材料的使用应征得设计单位和船检部门的同意。

（5）供应商隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料、设备，采购人有权要求更换、修理并由供应商承担一切相关费用。

（6）供应商对采购人提供的设备、仪器和材料要妥善保管，由于保管不善，至使设备仪器和材料损坏的，供应商负责赔偿。

（7）供应商由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响建造进度时，在征得采购人书面同意后，可采用符合船检要求的代用品。凡涉及船舶性能及验船规范时，还应征得设计单位及船检部门的同意。

（8）本项目所涉及的进口设备采购，如设备商无法正常履约供货，其造成的损失应由供应商承担。

（9）供应商应根据招标文件的设计图纸和技术文件的规定配备各机械、电气设备的备件、通用工具，投标人应提供二年正常运行的随船备品备件、易损件。其报价应包含在投标总价中，其检验验收应与设计要求一致。此项备品备件、易损件的名称、规格、数量及单价应详细列出清单，作为投标文件的附件。

（10）供应商应按规范要求和制造厂的标准将机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具，文件及说明书，随机备件清单、易损件清单（或按双方议定的清单）在交船时交给采购人。上述清单应编入完工资料中。

###### 2.2供应商的生产设计、制造、供应及调试应满足本技术要求及配置的要求，投标货物应具有当代国内先进水平。要求整船性能优良，构造合理，并采用耐磨、抗振、防腐材料，以保证船舶在长期运行时性能稳定，并且节能。

###### 2.3供应商必须严格按本项目的招标文件、设计图纸及技术文件、船舶建造施工设计图、船舶验收规范、国家和省市的有关船舶建造质量评定验收标准，精心组织建造。

###### 2.4监造

（1）采购人委托有资质的船舶监理单位驻厂监造，并根据监造的实际需要另派采购人驻厂代表。

（2）供应商应按与采购人和设计方商定的生产设计图纸供图目录，给监理单位提供生产设计图纸2套。同时供应商应把生产设计中发现的问题、施工过程中发生的修改，通过“修改通知单”的方式及时送监理单位和采购人驻厂代表。

（3）为使采购人驻厂代表检验方便，供应商应向采购人及时提供施工建造进度报告。

（4）供应商应允许采购人驻厂代表和监理人员进入与本船建造有关的各工作场所。

（5）本船在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由供应商提前1个工作日书面通知采购人驻厂代表参加试验和检查项目的时间和地点，采购人驻厂代表应及时书面确认。供应商不通知采购人驻厂代表参加而进行的检验是无效的。如采购人驻厂代表接到书面通知后，未按时参加试验、验收及检查，又未事前提出异议，则认为采购人驻厂代表自动弃权，供应商检验部门在船舶检验验船师参加下的试验、检验结果对双方有效。

（6）在检查与试验验收中，如果采购人驻厂代表发现本船在建造中使用的材料、设备与设计不符或施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知供应商，供应商应按通知要求及时书面给予答复并迅速处理。

（7）采购人驻厂代表在供应商生产工地执行任务时，应遵守国家法律和工厂有关规章制度。如非因厂方或其工作人员在工作上的过错而造成的人身伤害时，供应商不承担责任。反之，供应商应按国家的有关规定承担医疗及善后责任。

（8）供应商应为采购人驻厂代表提供工作和生活便利。

（9）供应商承担项目包括但不限于设备采购、生产设计、开工建造、设备安装调试、下水、码头舾装、系泊、航行试验、验收交船后协助采购人完成专用设备的海上试验等。

（10）对于在规格书或图纸及相关文件中遗漏的任何涉及规则规范及船舶安全所必需的设备和材料以及少量其他为该船建造所必需的设备和材料，应经采购人及设计方认可后由供应商免费提供。

（11）在本项目合同生效前船级社及其授权的法定机构已生效的规范规则必须应用本船的，即使本合同及规格书中未有提到，供应商应及时书面通知采购人和设计方进行修改，且供应商应无偿完成这些修改与变更。

（12）船舶建造过程中，采购人有权根据实际需要，要求供应商按照招标文件中所列的任一参考的设备厂商（或与之同档次设备厂商）进行供货，且合同价格不作调整。

（13）任何装船材料及设备应符合招标文件的设计图纸和技术文件的要求，任何上船材料及设备需经采购人认可，超出要求的需经设计方和采购人的认可。

（14）所有装船材料和设备的替换都必须经过采购人书面认可。设备和材料明细表中未明确厂商的设备和材料，供应商采购时应征得采购人的书面同意。

（15）供应商有责任对船级社退审后的详细设计退审意见进行跟踪，如因供应商未能发现详细设计退审意见未落实到详细设计图纸和实际船舶建造中，而造成的缺陷、疏忽和遗漏，造成任何成本、费用增加、工期延长或其它损失，供应商自行承担全部责任。

（16）在本船建造完成后，供应商应拍摄不少于一百（100）张照片来按指定方向显示清洁的内观和外观视图，并向采购人提交每张照片的印刷件一（1）份和数字拷贝两（2）份。供应商应提供 1:50 比例的完工实船模型1个（带有陈列保护罩），在交船时提交船东。同时供应商应向采购人提交包括但不限于开工、大型分段合拢、下水、交船等重大节点过程的录像资料，并刻录在光盘上。在建造过程中，凡是采购人代表参加的会议，应当形成会议纪要，重要的会议要有影像资料，及时提交给采购人代表。

（17）任何照片及影像资料的公开发布都必须经过采购人批准，还应提供两张镶镜框的竣工船照。并拍摄无背影的船头、船艉、正侧面的照片，提供采购人办理本船证件用。

###### 2.5在合同履行期间，供应商未经采购人和设计方同意，不得擅自变更或修改船舶的设计要求。

###### 2.6供应商应在投标文件中根据招标文件的技术要求提到的文件作为验收标准和依据，供应商根据自己的施工工艺提供检验项目列表和相应检测方法(招标方和现场验船师同意），并在验收中提供相应的经第三方计量单位标定合格的检测工具。

###### 2.7下水、系泊试验、试航与验收

（1）供应商以书面方式通知采购人驻厂代表关于本船的计划下水时间、系泊试验时间、试航时间。在7个工作日前以书面方式将明确的日期通知采购人。采购人按时派人员参加本船的试航。

（2）采购人委托设计单位在系泊试验前30个工作日，提出“船舶系泊与航行试验大纲”，并经供应商确认后送采购人及船检部门认可。系泊试验中发现的各种故障和缺陷应及时消除和整改，各种设备的记录数据应真实，记录报告交采购人。

（3）航行试验前15天，供应商应根据“船舶系泊与航行试验大纲”编制航行试验的实施细则，并送验船师认可。

（4）供应商应在消除系泊试验发现的缺陷，本船进坞清洁和油漆船底漆完毕，经船检部门和采购人同意后进行正式试航。试航时发现的缺陷应在交船前消除。

（5）本船试航由供应商负责。试航内容按双方认可的“船舶系泊与航行试验大纲”进行。试航期间因气候突变不能继续进行时，双方可协商暂时中止试航，未完成的项目推迟到其后的第一个气候良好的日子继续进行。试航因气候不良而推迟，应视为不可抗力事件，这种延误应视为允许的延误。

（6）本船试航所需的燃油、滑油、滑油脂的供应及费用均由供应商承担。

（7）本船试航结束时，供应商与采购人参加试航的代表应就本船试航结果进行协商达成一致意见并签署相应的试航文件。

（8）如试航结果有不符合全船说明书及试验大纲的要求时，供应商应会同采购人代表调查其原因，并采取有效措施加以补救，必要时应组织再试航。直到符合本合同全船说明书及试验大纲要求为止。

（9）试验完成后15个工作日内，由供应商提交经各方认可的试验报告。

2.8保险及税务

（1）供应商应负责对船舶进行全值投保船舶建造险，直到本船在指定码头交接完毕止，并向采购人提供保险单副本或复印件。

（2）除合同另有约定外，在双方办理《交船议定书》手续前，任何建造本船所发生的一切税务均由供应商全部承担。

##### （二）采购清单（单艘）

详见武汉船舶设计研究院有限公司编制的《新建300吨级高速渔政执法船-建造招标技术文件》。

### 三、 商务要求

| 序号 | 内容名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价要求 | 1.▲本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用(不限于材料设备费、随机备品备件费、制造费、安装调试费、运杂费、保险费、检测费、其他费用、质量保证期内售后服务费等)、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 2.▲本次报价币种为人民币价。 3.填报单价及总价。 说明：并对于本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，合同甲方将不予支付合同乙方没有列入的项目费用，并认为与项目相关费用已包括在投标报价中。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），合同甲方概不负责。 |
|  | 签订合同 | 1.本项目合同甲方为宁波市海洋与渔业执法队，乙方为中标人。 2.合同款由甲方支给乙方。 |
|  | 转包或分包 | 1.▲本项目不得转包：合同乙方不得将本合同标的转包由其他供应商承担； 2.▲本项目不允许分包，船舶的建造不允许转包或分包，但允许由专业厂家提供外协加工和技术服务。 3.▲如有违反以上情形，合同甲方有权解除合同，并追究合同乙方的违约责任。 |
|  | 履约保证金交纳 | 1.合同乙方应在合同签订后7个工作日内向合同甲方提交履约保证金为【合同金额的1%】元。 2.履约保证金应使用本合同货币，按下述方式提交： A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。B.支票。C.汇票。D.其他非现金形式。 3.履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过合同甲方验收后结束。 4.履约保证金退还： ☑有效期限满后七工作日内将本保函正本退还。 ☑支票等其他形式：有效期限满后七工作日内退还履约保证金。 说明：合同乙方也可以采取其他形式提交履约保证金。 |
|  | 付款条件 | 付款次数 约定支付条件 付款条件 1 合同生效以及具备实施条件后 满足合同约定支付条件，合同甲方向合同乙方支付合同总价40%的预付款； 2 主要设备订货完结、开工 满足合同约定支付条件，合同甲方向合同乙方支付合同总价的20%； 3 船舶下水后 满足合同约定支付条件，合同甲方向合同乙方支付合同总价的20%； 4 本合同船舶交船后，签订《交接船议定书》 满足合同约定支付条件，合同甲方向合同乙方支付合同总价的10%； 5 船舶通过竣工验收合格 满足合同约定支付条件，合同甲方向合同乙方支付剩余款项。 说明： （1）在签订合同时，如合同乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。 （2）预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。 （3）第二至第四期付款：满足支付条件后，合同甲方收到乙方提交的正规票据（符合合同甲方财务管理要求）后15个工作日内支付至合同乙方账户。若因财政预算未下达原因，以财政预算下达时间为准。 （4）第五期付款：满足支付条件后，合同甲方收到双方签署的交船文件后组织开展项目竣工财务决算审核，审核完成后甲方根据乙方出具的有效船价发票，在7个工作日内支付给乙方剩余款项。 （5）主要设备是指主机，齿轮箱，尾滑倒收放系统和发电机等执法船建造所需的重要设备。 |
|  | 售中服务 | 1.包括产品设计、材料设备采购（包括卸货、开箱验收、保管）、产品制造、安装调试、检测、下水试航、检验、权威部门检定、最终验收并交付。（进口设备还需包括进口设备审批、报关、进口、清关）。 2.如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货，乙方应承担由此甲方造成的损失。 3.制造标准：符合有关技术规范要求和技术标准。 |
|  | 到货地点及交货方式 | 1.到货地点：宁波市象山港。 2.交货方式：现场交货。 |
|  | 实施周期 | 从合同签订之日起14个月内完成建造并通过验收交付使用。 |
|  | 验收申请 | 具备交货条件，乙方提供相关资料，向甲方申请验收。 |
|  | 最终验收 | 1.乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品，并且赔偿由此给甲方造成的损失。 2.验收合格条件：运行结果及使用效果符合合同要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。 3.当满足以下条件时，甲方才向乙方签发标的船舶验收报告、《交船议定书》： （1）乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，包括船舶检验证书； （2）标的物符合合同约定，性能满足要求； （3）标的物具备安全适航条件。 4.交船时，乙方应提交下列证件及有关文件： （1）《船舶建造竣工报告单》、《交船议定书》、《交接船文件交接确认书》、《船舶建造证书》、《完工交船加减账结清协议》、适航证书、船舶完工后的质量保证协议、交船证书清单及倾斜试验报告、稳性报告壹式捌份，甲方5份、乙方3份； （2）乙方质量检验部门的《质量证书》壹式肆份，码头试验、航行试验报告壹式肆份； （3）主要机电设备的随机技术文件、产品合格证；各种设备的操作使用手册、检修维护手册（含主要部件的维修时间）和试运行工艺技术条件、船检证书各2份； （4）备件清单、属具清单壹式肆份； （5）完工图纸及文件壹式叄份； （6）船舶检验证书及检验报告（正副本各1份）； （7）船舶建造期间的全值（合同总价）投保船舶建造险的保险单副本或复印件。 5.验收组织、验收方式、验收程序按《宁波市政府采购履约验收管理办法》（甬财采〔2021〕1051号）规定执行。 |
|  | 质量保证期（保修期） | ▲300吨级高速渔政执法船质量保证期：1年，自双方签署《交船议定书》之次日起计算。 |
|  | 售后服务 | 1.质量保证期内售后服务要求 序号 名称 内容 1） 维修响应及故障解决时间 在质量保证期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 2） 售后培训 1.最终验收后1年内，中标供应商须为采购人提供技术培训服务，直到采购方使用人员正确掌握设备的工作原理、构造、操作和维护保养事项。 2.中标供应商须针对主机、齿轮箱等进口设备为采购人提供不少于10人次的国内服务站现场实践维修培训。 3） 其他 质量保证期内发生的非人为损坏故障，中标供应商保证维修或更换。 4） 售后服务费 质量保证期内，中标供应商提供的售后服务不另外收取费用。 2.质量保证期外售后服务要求 序号 名称 内容 1） 维修响应 在质量保证期外根据甲方需要，中标供应商负责本船终身维修，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换； 2） 售后服务费 在质量保证期满后的维修，仅收取最优惠价的配件成本费。 说明：投标文件中需对以上内容进行详细、明确的承诺。 |
|  | 其他内容 | 详见招标文件的《采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。 |

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项一： （1）标的：300吨级高速渔政执法船建造，属于工业行业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （2）本项目采购专门面向中小企业采购，参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价将不予扣除。 （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 是否允许采 购进口产品 | 标项一： (本项目不允许采购进口产品。 (部分部件允许进口。 |
| 4 | 分包 | ( A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ( B不同意分包，船舶的建造不允许转包或分包，但允许由专业厂家提供外协加工和技术服务。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | (A不组织。 (B组织。时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | (A不要求提供。 (B要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | (A不组织。 (B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 2、本项目采用固定总价合同（总价包干），中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用(不限于材料设备费、随机备品备件费、制造费、安装调试费、运杂费、保险费、检测费、其他费用、质量保证期内售后服务费等)、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文 件送达地点 和签收人员 | 地点：宁波市海曙区翠柏路89号公共培训平台A座1109室； 签收人员联系电话：马倩倩，电话：13396671730 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 注：本项目结果公示后，中标供应商需在评标结束后2天内向采购代理机构提供3套纸质版投标文件，并确保纸质投标文件与最终上传电子加密投标文件一致，因纸质投标文件与电子投标文件不一致产生的一切结果，均由中标供应商承担。 |
| 13 | 代理服务费 | （（1）收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文件规定的货物招标费率标准，按中标通知书确定的总金额*相应的费率计算本项目服务费，由中标供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。 （2）代理服务费缴纳账号： 帐户名称：宁波中穗招标有限公司 开户银行：中国建设银行宁波市分行 银行帐号：33101983679050542195 （3）开票及相关问题联系人：俞老师 联系电话：0574-87152663 |

说明：本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，其内容与投标人须知不一致时，以本前附表为准。

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”为重要技术参数条款，“(”系指适用本项目的要求，“(”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，除采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购的进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2本项目采购专门面向中小企业采购，参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价将不予扣除。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2与其他供应商无利害关系的声明函；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（须提供中小企业声明函）；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6技术解决方案；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标价格组成明细表；

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21.评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

## 第一章  总体要求

### 一、技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

### 二、基本要求

1. 投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，并按采购需求的要求在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2. 如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3. 投标人须对产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4. 投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目产品如有属于最新节能产品政府采购品目清单、最新环境标志产品政府采购品目清单内产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人按采购需求及评标办法的要求在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书或承诺书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

5. 投标人的产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6. 投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

### 三、工作范围

投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 （电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。） | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  |  |
|  | 投标人管理体系认证 | 投标人管理体系认证 【3分】投标人通过质量管理体系认证（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、通过环境管理体系认证（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、通过职业健康安全管理体系认证（认证依据：GB/T45001/ISO 45001）得3分，认证覆盖的业务范围包括船舶制造。缺少其中之一认证及以上不得分。 说明：评审时，采购代理机构查询全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/），评标委员会根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。 | 3 |
|  | 绿色制造 | 绿色制造 【1分】投标人入选工信部绿色制造体系名单企业的得1分。 说明：根据投标文件中提供的工信部出具的证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 1 |
|  | 投标产品业绩 | 投标产品业绩 【3分】2020年1月1日以来（合同签订时间），投标人已签订的45米及以上钢铝海洋公务执法船的项目业绩情况，每1艘得0.5分，最高得3分。 说明：根据投标文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 3 |
| 二 | 技术水平 |  |  |
|  | 计算机辅助设计及综合放样能力 | 计算机辅助设计及综合放样能力 【4分】采用3D等先进软件完成生产设计，提供以往建造实证，并阐述生产设计的方法和手段。能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 船体建造方案 | 船体建造方案 (1)【3分】为本项目专门制定制造工艺、工艺流程、工艺措施。能满足本项目船舶制造要求的得3分，基本满足的得2分，存在欠缺的得1分，不满足或内容未提供的不得分。 (2)【2分】投入完整的设备和设施的得2分，基本完整的得1分，不完整或未提供资料的不得分。 | 5 |
|  | 钢材预处理涂装工艺 | 钢材预处理涂装工艺 (1)【2分】根据本项目需求提供本船钢材预处理和涂装工艺。能满足本项目船舶制造要求的得2分，基本满足的得1分，存在欠缺的得0.5分，不满足或内容未提供的不得分。 (2)【2分】具有专业喷涂房的加2分（提供证明材料），未提供证明材料不得分。 | 4 |
|  | 船体建造能力和水平 | 船体建造能力和水平 【4分】根据本项目需求提供本船建造整体变形的控制方案，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 薄板焊接工艺和焊接的工艺及设备 | 薄板焊接工艺和焊接的工艺及设备 【4分】根据本项目需求提供本船薄板焊接和焊接的工艺方案、局部变形控制，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 材料处理能力 | 材料处理能力 【3分】根据本项目需求提供针对本船AH36高强度钢的处理及配套铸锻件、焊接、无损检测及对冷热加工工艺的方案，能满足本项目船舶制造要求的得3分，基本满足的得2分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 3 |
|  | 铝合金焊接工艺及焊接设备 | 铝合金焊接工艺及焊接设备 【4分】根据本项目需求提供本船铝合金焊接设备和焊接的工艺方案，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 轮机系统的安装及调试能力 | 轮机系统的安装及调试能力 【4分】根据本项目需求提供本船机舱管系综合放样能力、管线焊接制作、清洁能力；主机、主推进系统、减振降噪和其它主要动力设备的安装工艺及调试能力等，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 电气系统安装调试能力 | 电气系统安装调试能力 【4分】根据本项目需求提供本船电气综合放样能力和电缆敷设能力；电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力等，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 锚机定位安装工艺及调试 | 锚机定位安装工艺及调试 【4分】为本项目专门提供本船锚机定位安装工艺及调试能力等，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得4分，基本满足的得3分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 4 |
|  | 锚系安装调试能力 | 锚系安装调试能力 【3分】为本项目专门提供本船锚系设计、具体针对性施工工艺，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得3分，基本满足的得2分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 3 |
|  | 舱室装修工艺、材料、效果 | 舱室装修工艺、材料、效果 【3分】为本项目专门提供的船舶舱室的装饰设计、施工、整体风格符合本船总体设计要求及条件，材料选择符合环保及安全标准要求，提供以往建造实证，能满足本项目船舶制造要求的得3分，基本满足的得2分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供以往建造实证及其他相关资料。 | 3 |
|  | 建造场地及设备数量和能力等 | 建造场地及设备数量和能力等 【3分】为本项目拟投入的船台（坞）尺度、码头设施、起吊能力，提供实证材料。能满足本项目船舶制造要求的得3分，基本满足的得2分，存在欠缺的得1分，不满足或未提供相关资料的不得分。 说明：投标文件中提供实证材料及其他相关资料。 | 3 |
|  | 制造过程质量及安全保障措施方案 | 制造过程质量及安全保障措施方案 【3分】为本项目专门提供的制造过程质量及安全保障措施方案，措施得力、有效的得3分，基本满足的得2分，存在欠缺的得1分，内容未提供的不得分。 | 3 |
|  | 交船时间和计划 | 交船时间和计划 【2分】按照招标文件要求的建造周期交船，提供建造计划网络图、施工节点、计划安排合理的得2分，基本合理的得1分，内容未提供或建造周期不满足招标文件要求的不得分。 | 2 |
|  | 售后服务的保证和承诺 | 售后服务的保证和承诺 【2分】为本项目专门提供的售后服务的保证和承诺。满足采购需求的2分，不满足的不得分。 | 2 |
|  | 培训方案 | 培训方案 【2分】培训方案应具有可行性及合理性，需详细说明培训方案具体内容、培训方式、培训时间、培训费用情况、培训达到的目的、供应商培训人员资历情况等，内容具体明确的得2分，基本满足的得1分，内容未提供的不得分。 | 2 |
|  | 拟投入本项目管理人员 | 拟投入本项目建造管理人员 【2分】投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师职称的得2分；具有中级职称的得1分；其他不得分。 （提供职称证书及投标人为其缴纳的社保证明）。 | 2 |
|  | 生产设计人员情况 | 生产设计人员情况 【3分】投标人拟投入本项目的生产设计人员的专业类别涵盖船体、轮机、电气专业且具有中级及以上职称的，每类别每人得1分，最高3分。（提供职称证书及投标人为其缴纳的社保证明） | 3 |
| 三、投标报价 |
|  | 报价得分 | 【30分】 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 投标报价等于基准价的得分为满分30分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |
| 合计 | 100 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料并进行关联。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。推荐得分最高的投标人为第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价相同的，按评审因素的量化指标（一、二）评审得分由高到低顺序排列；以此排序推荐中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人做出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

## 船 舶 建 造 合 同

项目名称：新建300吨级高速渔政执法船建造

甲    方： 宁波市海洋与渔业执法队

乙    方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一条    船舶概述与船旗、船级、规范和规则	（  ）

第二条    合同价格和付款条件	（  ）

第三条    合同价格的调整	（  ）

第四条    图纸的审批和认可	（  ）

第五条    监造和检验	（  ）

第六条    分包	（  ）

第七条    试航	（  ）

第八条    修改、变更和加减账	（  ）

第九条    交船和交船文件	（  ）

第十条  船舶登记	（  ）

第十一条  不可抗力	（  ）

第十二条  质量保证	（  ）

第十三条  乙方违约、甲方解除合同	（  ）

第十四条  甲方违约、乙方解除合同	（  ）

第十五条  合同转让	（  ）

第十六条 选择权 	（  ）

第十七条  专款专用的规定 	（  ）

第十八条 争议解决和仲裁 	（  ）

第十九条  保险	（  ）

第二十条 税务和进口税金  	（  ）

第二十一条 专利、商标和版权  	（  ）

第二十二条  适用法律 	（  ）

第二十三条  合同生效	（  ）

第二十四条  完整的合同文件	（  ）

第二十五条  通知………………………………………………………………（  )

第二十六条  定义	（  ）

船舶建造合同

本合同于2023年 月 日在   签订。一方为：宁波市海洋与渔业执法队（以下简称“甲方”），另一方为：xxxxxx公司（以下简称“乙方”）。

鉴于甲方同意由乙方在乙方建造厂（下称“建造地点”）开展设计、建造、装配、试验、检验、下水并建造完成1艘300吨级高速渔政执法船，并在试航成功、完工后完整地移交给甲方。

### 第一条  船舶概述与船旗、船级、规范和规则

#### 1.1概述

该船舶为1艘300吨级高速渔政执法船（以下简称“本船”）,将根据下述技术文件进行设计、建造、装配和完工。

（1）WMY8036-ZB-01TM_A1_建造招标图样、技术文件目录

（2）WMY8036-ZB-02SM_A1_全船技术规格书

（3）WMY8036-ZB-03_A1_总布置图

（4）WMY8036-ZB-04_A1_主船体基本结构图

（5）WMY8036-ZB-05_A1_甲板室基本结构图

（6）WMY8036-ZB-06_A1_典型横剖面图

（7）WMY8036-ZB-07MX_A1_全船主要材料明细表

（8）WMY8036-ZB-08MX_A1_全船主要设备明细表

（9）WMY8036-ZB-09MX_A1_全船备品、供应品明细表

（10）WMY8036-ZB-10_A1_机舱布置图

（11）WMY8036-ZB-11MX_A1_大型铸锻件明细表

（12）WMY8036-ZB-12MX_A1_轮机阀件、附件明细表

上述各项合称为“技术文件”，由双方代表签字后作为本合同的附件，并与双方签署的备忘录、补充协议等构成本合同整体的一部分。

#### 1.2本船主要技术参数

根据技术文件的规定，本船主要技术参数如下：

1.2.1  船舶主要技术指标

| 船舶总长 | ～55m | 续航力 | 最大装载状态，巡航航速～18kn 时续航力不小于1500nmile。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型宽 | ～8m | 航速 | 试航航速不小于30kn |
| 型深 | ～3.8m | 船员 | 20人 |
| 主机功率 | 1939kW×4 | 转速 | 2450r/min |

1.2.2主推进装置和柴油发电机组

本船为四机四定距桨直线推进。主机与齿轮箱之间高弹性联轴器连接，主机采用弹性安装、齿轮箱采用刚性安装。本船轴系轴承采用水润滑方式进行润滑。

（1）主机

品 牌： MTU

型 号： 16V2000M96L

持续功率： 1939kW×4

转 速： 2450r/min

型 式： V16、4冲程、水冷

起动方式：电启动

燃油消耗率： 220g/kW·h

排放标准： C2

数 量： 4 台

四台柴油发电机组应满足截至本合同签字日期为止生效并实施的《国内航行海船法定检验技术规则》排放标准。

#### 1.3 保证

1.3.1 航速

设计排水量状态，船体表面光洁，深静水条件下，海况不大于 2 级，风力不大于蒲氏3 级，四台主机以额定转速运行时，试航航速不小于30kn。

1.3.2续航力和自持力

最大装载状态，巡航航速～18kn时续航力不小于1500nmile。

最大装载状态，自持力不小于7昼夜。

#### 1.4 船旗：中华人民共和国国旗。

甲方在交船前自行按照中华人民共和国的有关法律注册船舶，费用由甲方承担。乙方提供一切必要的协助。

#### 1.5 本船不入级

#### 1.6 本船包括其机械设备必须符合在本合同签字日前生效并实施的符合现行规范、规则的要求。

#### 1.7 在本船建造期间，凡用于本船建造的主要设计图纸、关键设备、材料和工艺都要根据相关船舶检验部门和检验规则要求接受检查和检验。

#### 1.8 所有和“技术文件”中明确规定的船级符号有关的规范、规则和要求所发生的费用，由乙方支付。

#### 1.9 其余的内容详见技术规格书和图纸。

### 第二条  合同价格和付款条件

#### 2.1 合同价格

本船总造价为      XXX      元（   ￥         ）。

合同价格除按本合同的明确约定进行上下调整（如有调整的话）外，不作其他调整（包括但不限于任何物价、人工等的变化所造成的任何影响）。

上述合同价格为含税人民币交船价，包括但不限于检验费等，不包括本合同条款中所明确的甲方自费项目。

#### 2.2 付款条件

本合同各期船价款，均由甲方支付到乙方指定的银行账户，除非经过双方书面同意，双方之间的任何其他方式的支付均不视为合同船价款的有效支付。

2.2.1 第一期付款

本合同签字生效及财政预算下达之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%的预付款，计人民币      元 (￥       )；

付款条件：

甲方收到乙方出具的付款通知书和发票。

2.2.2 第二期付款

主要设备定货完结、开工以及财政预算下达之日起15个工作日内支付给乙方合同价格的20%，计人民币xxxx万元(￥     )。

付款条件：

- 甲方收到乙方出具的付款通知书和发票；

- 甲方收到乙方提供的主要设备定货合同、开工证明原件。

2.2.3 第三期付款

本合同船舶下水及财政预算下达后，甲方在收到乙方的付款通知、经本项目监理人员确认的下水证明之日起15个工作日内支付给乙方合同价格的20%，计人民币xxxx万元(￥ )。

付款条件：

1）甲方收到乙方出具的付款通知书；

2）经本项目监理人员确认的下水证明。

2.2.4  第四期付款

本合同船舶交付后，签订《交接船议定书》以及财政预算下达之日起15个工作日内支付给乙方合同价格的10%，计人民币xxxx万元(￥ )。

付款条件：

1）甲方收到乙方出具的付款通知书。

2）双方签订船舶交接议定书原件。

2.2.5  第五期付款

甲方在收到双方签署的交船文件后组织开展项目竣工财务决算审核，审核完成后甲方根据乙方出具的有效船价发票，在7个工作日应支付给乙方剩余款项，计人民币xxxx万元整(￥  )，以及按本合同约定发生的（如有）合同价格的上浮或下降调价。履约过程中由于修改合同相关条款而引起合同价格增加或减少的款项，由甲乙双方在本船交付时同时结清。

付款条件：

1)甲方收到乙方出具的付款通知书的原件并确认合同价格调整金额（如有）。乙方须在预计交船日前至少15个工作日向甲方发出付款通知，如果按照合同约定发生合同价格调整的，乙方应提供价格调整明细及依据，供甲方审核。

2)甲方收到乙方出具的按双方一致确认的最终合同价格【包括按本合同规定发生的（如有）合同价格的上浮或下降调价】开具的等额发票。

3)完成项目竣工财务决算审核。

2.2.6  乙方怠于向甲方发出付款通知或怠于向甲方提供其他付款所需的文件，或怠于开具发票等原因导致甲方付款延迟的，不延长合同交船期。

2.2.7  在办理进度款支付过程中所产生的银行费用，由甲方和乙方各自承担自身代理银行的费用。

#### 2.3 退款

船舶完工后，如果该船舶不满足合同第三条规定或发生第7.5条的情况，甲方有权拒绝接受船舶。在此情况下，甲方应以书面方式通知乙方，乙方在接到甲方书面通知之日起10个工作日内，应将甲方已支付其的全部款项，以及按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准自甲方实际付款日起计算至甲方实际收到乙方全部退款之日止的甲方已付款项的利息（如利率调整，则分段计算），一并退给甲方。上述事项办理完毕，本合同即告解除，本合同下甲乙双方的所有权利义务即告终止。

#### 2.4 甲方供应品的退还

如乙方根据上述第2.3条的约定应向甲方退款的，乙方还需同时归还甲方所有未装配到本船上的甲方供应品。在供应品已经消耗或灭失等无法退还的情况下，乙方应按照供应品在退还当时的市场价格或者甲方实际购买该供应品的价格（二者以价高者为准），向甲方予以等额赔偿。

### 第三条  合同价格的调整

本船的合同价格调整应完全按照合同本条款的约定进行。双方一致同意，本条款所谓本船实际建造要素是指航速、交船期；双方一致确认，所谓合同价格的调整是指合同价格的增加或减少；双方一致理解，这种合同价格的调整是指约定补偿而不是罚款。

本条款以下部分的叙述拟对上述各项建造要素的差别分别做出具体补偿约定。

#### 3.1 航速不足

因乙方原因而造成的实际试航航速未达到设计航速要求的，如航速低于设计航速0.5—1.0节（不包括本数）则应扣除该船合同价的千分之二（2‰）；如航速低于设计航速1.0—1.5节（不包括本数）则应扣除该船合同价的百分之一（1%）；如航速低于设计航速1.5—2.0节（不包括本数）则应扣除该船合同价的百分之五（5%）。如航速低于设计航速2节（包括本数）及以上，甲方有权拒绝接船，如由此导致甲方拒绝接船，则乙方除退还甲方全部已付本金（含由甲方提供的材料和设备的价款）和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息外，还要支付甲方合同总价5%的违约金。

#### 3.2 交船延期

3.2.1 按本合同第十条规定的交船时间，甲方给予乙方15个日历天的交船优惠期，即凡在本合同规定的交船期届满之日起第15天的24：00时之前交船，应视为按期交船，本合同规定的合同价格不变。

3.2.2  如果船舶交付拖延时间超过合同第10条规定的交船日15天以上90天以内的，在此情况下，从合同规定的交船日之日起算第16天开始，每推迟一天从船舶合同价格中扣除人民币壹万元（￥10000元）。

3.2.3  如果乙方延迟交船超过90天，则甲方有权拒绝接受船舶（乙方应根据2.3、2.4条款规定处理）并解除合同，或另行协商接受船舶协议。

### 第四条  图纸的审批和认可

#### 4.1 图纸的审批和认可

4.1.1 图纸经审查同意后，乙方应将与建造、验收有关的施工图纸及涉及到送审图纸范围的修改通知单、修改图纸，按施工进度在施工前一周送一份给甲方。

4.1.2 甲方对任何图纸的批准或默示批准不影响乙方按照本合同设计、建造该船舶的义务，并且在任何情况下不因此减轻或免除乙方在本合同项下的责任和义务。

#### 4.2 说明

4.2.1 本船建造所用图纸及技术文件是本合同的一部分。其所有文字和要求是用来阐述、解释和完善本合同的要求的。

4.2.2 如果本合同条款与图纸及技术文件的文字不一致或有矛盾，则在该不一致或有矛盾处，应以本合同条款为准，但在其他场合，图纸及技术文件效力不受影响。

如果图纸与技术文件不一致或有矛盾，则该不一致或有矛盾处，应以技术文件为准。但如技术文件有规定而图纸未标明或图纸上标明而技术文件未作规定的，应视为两者都包含此内容，应由乙方作为合同的一部分来完成。

图纸、技术文件与本合同条款之间的任何不一致或有矛盾之处，以及图纸与技术文件之间的任何不一致或有矛盾之处，如一方发现，需立即书面通知另一方。

4.2.3 但在本合同生效后，双方书面同意对技术文件进行修改或变动，可能会引起合同与技术文件不一致或有矛盾，则以修改或变动为准并按本合同第八条履行。

### 第五条  监造

#### 5.1 甲方监造组的委派

船舶建造期间，甲方与监理单位共同组成监造组，负责对在建船所有建造过程进行监造。

#### 5.2 监造组的监督

对本船的船体、机械设备以及舾装设备的必要检验由船检部门的代表和甲方的检验人员在整个建造过程中实施，以确保本船完全按照合同和技术文件进行建造。

为确保船舶建造、设备安装等符合本合同条款及技术规格书要求，甲方代表有权到建造地点、分包商或涉及本船工作或存放本船材料的任何其它地方参加本船及其机器、辅助机械和材料的必要试验和检验。

在本船整个建造期间，规定的验收和检验项目，由乙方提前7天书面通知甲方验收和检验计划，并应提前2个工作日书面通知甲方参加验收和检验项目的时间、地点，如有变化，双方应另行协商确定。监造师从事检验工作的交通等费用由乙方承担。

在向甲方提交前，乙方应进行自检，消除存在的缺陷，并由乙方签署自检合格意见。甲方监造师代表在收到带有自检合格意见的书面通知后，方可参加报验项目的验收，并及时书面确认。若甲方代表接到通知后未按时参加验收和检验，又未事先提出异议，则认为甲方代表自动弃权。

如监造组发现本船的建造或材料或生产工艺不符合或将不符合合同或技术文件的要求，监造师应立即书面通知乙方，在收到该通知后，如果乙方同意甲方的意见，应及时修正这些缺陷。在任何情况下，甲乙双方存在意见上的分歧，双方应协商解决，如协商不成，乙方有权继续建造本船，双方均有权将分歧事件提交船检部门或根据本条款提交仲裁。一旦一个试验已经由甲方代表见证和确认，并且试验程序和结果完全符合船级社和规格书的要求，这个试验将不再重复进行，除非甲方有足够的理由要求重复试验。

乙方同意根据乙方的惯例在其船厂免费向监造组提供办公室和其它必要的设施（按最多5人配）。在本船建造直至交付的所有时间内，应给予监造组接近本船、主机、辅机设备和与本船建造工作有关的任何其它地方以及与本船建造有关材料的加工和存放地方的自由和方便，其中包括造船场地、车间、仓库以及乙方分包厂执行本船建造的工作场所和存放与本船建造有关的材料的地方，并提供必要的安全保障。

乙方须及时向甲方监造组提供施工建造进度计划、检验验收项目计划，以利于监造人员工作。船舶下水后，乙方应提供主要工作日程及系泊试验和试航的具体日程。

#### 5.3 人员伤亡及财产损失的责任

监造组在乙方的工作场地应遵守乙方的安全条例和有关规定，在监造组进厂时乙方提供相关安全条例和有关规定。乙方应接受甲方就质量控制和施工环境提出的合情、合理的要求。

甲方按照本合同雇用的监造师应在所有时间内被视为甲方雇员。对于甲方的监造师或甲方的雇员或代表遭受的人身伤害，包括死亡，无论他们或他们中的任何一个是否在船上，或在乙方或它的分包厂的厂区内，或正在从事本船的建造，应由乙方负责，除非这类人身伤害和死亡被乙方证实是由于甲方或甲方的任何雇员或代理的故意或重大过失所造成的。对于甲方或监造师或雇员或代理在乙方船厂的财产丢失和损坏，由乙方负责赔偿，但是由于甲方或其雇员或其代理自己的疏忽所导致的这类丢失或损坏除外。

#### 5.4 薪水及费用

按本条规定，监造组的薪水及日常开支，均由甲方自理。

#### 5.5 进度报告

本合同签字生效之日起30天内，乙方应向甲方提交船舶建造节点计划表。甲方有权在本船建造期间要求乙方按月报告本船的实际建造进度情况。

### 第六条  分包

本项目不允许分包，但允许由专业厂家提供外协加工和技术服务，其中船舶内部装修方案及装饰单位、信息化实施方案及实施单位的确定须报经招标人书面审核同意。

### 第七条  试航

#### 7.1 通知

乙方以书面的方式至少提前15天发出预通知，并提前7天确切通知甲方和其监造组关于本船按照技术文件规定的要求进行试航的时间和地点。监造组在收到通知后应立即确认收到。监造组应在船上鉴证该试航，并在试航期间检查本船的性能。在满足本条第2款试航条件下，在甲方参加并认可的情况下，试航才有效，并接受船舶试航结果。

在本船试航期间如天气突变恶劣，阻碍试航继续进行，合同双方同意将本船的试航中止和推迟至天气好转的次日进行，如因天气恶劣而推迟试航，该延迟应视为本合同规定的允许延迟。甲方参加试航人员按规定时间到厂，如果由于乙方原因不能按时试航，试航延期所产生的差旅费及食宿费用由乙方承担。

试航计划由于本合同规定的人力不可抗拒的原因造成中止或推迟，则此种延误视为允许延误。

#### 7.2 试航条件

船舶进行试航须完成技术规格书要求的船舶系泊试验，消除系泊试验中发现的缺陷和故障，取得甲方首席监造代表同意，并经船检部门认可，在取得船检部门的试航证书并经甲方同意认可后方可进行试航。

#### 7.3 实施办法

凡与试航有关的费用均由乙方承担。在本船试航期间和试航时，乙方必须自行配备必要的船员以符合安全航行的条件。试航应按技术文件规定的方式以及双方认可的试航大纲进行，并满足技术文件规定的性能要求。如任何一项试验项目不能满足合同或技术文件的要求，乙方须进行再试验或试航，由此造成的任何交船延误，均由乙方负责。

试航路线由乙方确定，试航应在满足试航条件的水域进行。

甲方指定船舶系泊试验、试航使用的润滑油，乙方应征得甲方同意按其指定品牌购买，费用由乙方支付。燃料油由乙方负责提供。交船前由乙方会同甲方监造组代表测量试航后剩余的燃料油、润滑油。对剩余油料清单及购买价，需经双方签字认可。试验、试航所耗燃料油、润滑油费用由乙方承担。

#### 7.4 验收或拒收的方法

船舶所有试验和试航结束后，甲方在收到乙方关于试航结果的通知和试航报告之日起5个工作日内，以书面或邮件方式通知乙方接受本船或连同有关理由通知拒绝接受本船。如果甲方未能在上述期限内答复乙方，则甲方应被视为已接受本船。

但是，如试航结果表明本船或本船任一部分包括其设备不符合本合同技术文件要求，乙方应会同监造师检查故障原因，并采取有效的措施，消除故障，如有必要可重新进行试航，费用由乙方承担，且由此造成的交船延误不属于允许延迟交船的范围。当乙方通知这些修改和/或重新试航完成时，并提供重新试航报告后，甲方应在此后的5个工作日内根据乙方所作的修改和更正后和/或重新试航的情况以书面或邮件方式接受本船或拒绝接受本船，但在拒绝时需提供理由。如果甲方未能在上述期限内答复乙方，则甲方应被视为已接受本船。

乙方必须按本合同在交船前消除本船的缺陷和/或不足。

双方如对本船试验、试航的结果产生任何分歧，则应按本合同第十八条规定的办法予以解决。

#### 7.5 拒绝接受船舶

如果船舶按合同条款和技术文件的要求，进行了所有试验和试航，并进行了修理或校正，但仍不能达到合同和技术文件的要求，甲方可以书面或电子邮件形式通知乙方拒绝接受船舶。

#### 7.6 接受船舶

只要本船符合合同和技术文件的要求，船舶试航结果满足试航大纲的规定，各缺陷修复，各种证书齐全，甲方应按本合同第九条的规定，接受船舶。甲方按照上述条款的约定用书面或邮件方式向乙方发出接受本船的通知将是最终的且具有约束力的。

乙方应在试航后向甲方立即提供甲方办理证书所需的所有文件。

#### 7.7 试航船员

试航船员由乙方负责聘请，试航船员在试航所有时间内均被视为乙方雇员。

试航期间试航船员遭受的人身伤害，包括死亡，无论他们或他们中的任何一个是否在船上，甲方一律不负责，除非这类人身伤害和死亡是由于甲方或甲方的任何雇员或代理的重大疏忽或安全保护设施不当而引起的。

试航期间甲方人员遭受的人身伤害，包括死亡，无论他们或他们中的任何一个是否在船上，均由乙方承担全部责任，除非这类人身伤害和死亡是由于甲方或甲方的任何雇员或代理的重大疏忽或安全保护设施不当而引起的。

### 第八条  修改、变更和加减账

#### 8.1 实施办法

甲方有权在船舶建造过程中书面通知乙方，合理要求修改技术规格书或图纸。该要求应合理、具体、明确，并包含足够的具体项目、文件和细节以描述上述修改。

乙方在接到甲方上述通知后，应当尽快书面向甲方提出上述修改的实施建议。该实施建议应包括但不限于：合同价格、交船期、吨位、航速、油耗以及造船合同中涉及的其他项目的变化。乙方应当尽量合理地提出实施建议，尽力减少额外支出、交船期的迟延以及其他对于船舶的不利因素。为保证项目进度，双方应于10个工作日内对协议内容达成一致。

一旦双方就实施建议达成一致，乙方必须据此更改对本船的建造，包括任何的增加或减少。上述对技术文件的修改和／或变更的协议，应通过双方的授权代表正式签署的书面文件加以确认，双方按照上述规定来往的书面文件和邮件将被视为本合同和技术文件的一部分。

如果根据乙方的合理判断，甲方对上述技术规格书或图纸的修改将影响乙方其他承诺的计划或实施，乙方有权书面拒绝甲方的上述修改实施建议，并向甲方详细说明理由。如双方无法达成一致意见，应根据第十八条解决。

#### 8.2 规范规则等的改变

本合同生效后，如果船级社及其他授权的法定机构修改或更改本合同和技术规格书中规定的船舶建造所需遵从的规范规则时，乙方和/或甲方应在收到修改通知之日起3个工作日内以书面形式将该信息送达对方。

如果上述规范规则的修改和变化将在实际交接船时强制适用于本船，则该修改和变化将成为本合同的一部分，乙方应按照该修改和变化建造船舶。甲乙双方应尽力就上述修改和变化对合同价格、交接船日、或其他合同条款造成的影响达成一致。

如果上述规范规则的修改和变化是非强制的，而甲方要求实施上述规范规则的修改和变化时，适用本条第8.1款的规定。

#### 8.3 材料、设备的代用

建造和安装在本船上的所有材料、机械设备、备品、供应备件均为质量可靠的船用产品，并应符合技术文件要求和其他有关规定。

甲方对厂商表中的主要设备具有优先选择权，乙方应积极响应，优先考虑。

如果技术文件或本合同规定的用于本船建造的主要材料和／或主要设备不能及时购到而影响本船的进度，如果乙方能够提供适当、足够的证据并且得到甲方对此的书面认可之后，则乙方可以提供满足建造本船所适用的规则、规范要求的同等质量的其它材料和／或设备来代用。

经双方确认的任何材料和设备的代用所带来的价格减少而调整合同价格，由甲方书面确认；但所带来的价格增加则由乙方自行承担，不得视为合同价格的调整。

#### 8.4 材料、设备的增减

如果技术文件或本合同规定的用于本船建造的材料或设备，在乙方采购前甲方要求调整（增加或减少），乙方应予同意甲方的要求 ，所引起的合同价格的变化，应按实调整合同价格。

### 第九条  交船和交船文件

#### 9.1 交船时间和地点

根据本合同约定，乙方应于【      】年【  】月【  】前在安全系泊状态下在甲方指定码头将本船交付给甲方。本船的交付应于甲乙双方交换各自签署的交接船议定书之时生效，该交接船议定书一式四份，应由双方盖章并签字确认。

如果船舶建造拖延或者按合同要求的任何工作的拖延是由于合同条款约定允许的原因造成的，则上述规定的船舶的交付日期将相应地顺延。

上述规定的日期或根据本合同条款允许延迟交船的日期，被称为“交船日期”。

交船地点：甲方指定码头，交船时船舶应处于安全适航状态并具备渔业船舶检验证书和其他法定证书。

#### 9.2 清洁

全船液舱（封舱前）、机舱、住舱、污水井、公共场所及其它场所应全部清洁干净。各种供应品、备件按规定存放，由乙方负责固定或绑扎，甲方给予协助。

#### 9.3 船舶交接文件

船舶交接时，乙方应将技术规格书规定的正式文件及下列文件交给甲方：

（1)  船舶建造证书。

（2)  产权移交证书。

（3） 发票（船舶含税总价的发票）。

（4)  相关单位认可的船用产品证书。

（5） 由乙方根据技术文件所做的本船试航议定书。

（6） 提供的载重量和倾斜试验报告。

（7） 由乙方所做的本船设备备件清单（包括在技术文件中规定的备品和备件，以及供货商合同技术协议规定的备品备件）。

（8）由乙方所做的剩余油料议定书（包括双方签字的测量记录和购买油料的发票复印件）。

（9）技术文件中规定的本船完工图纸、设备说明书、使用手册及设备的合格证明书。

（10）乙方出具的保证声明。证明及保证本船毫无保留地交付给甲方，完全不存在任何留置权、捐税、债务、索赔、抵押或其它有碍于甲方权利的事项，尤其是交船港所在省所征收的各种性质的进口税或其它收费的负担，也不存在乙方对其分包厂、雇员的任何责任/义务和／或在试航或多次试航或交船前因操作而产生的任何责任。

（11）甲方注册部门要求的其他与船舶建造有关的文件。

（12）根据合同和技术文件的规定，在本船交付时要求提供的其他文件。

此外，完工图纸资料一式四份，随机技术资料一式四份以及相应的完工图纸资料和随机技术资料的光盘一份，检验部门颁发的全套证书和乙方技术检验部门签署的各项合格证书，正本一份，副本二份，乙方应于船舶交接前提交甲方。

双方同意，在交船时，如果船检证书、其它证书或完工图纸确实不能获得，甲方应接受临时证书，在临时证书签发后，乙方应尽快地向甲方提供正式证书，最晚不迟于船舶交船之日起三个月。

#### 9.4 交接船议定书

船舶交接时，由双方正式签署船舶交接船议定书，确认船舶已正式交接。交接船议定书正本一式四份，双方各执二份。

#### 9.5 进坞

本船下水至交船时间若超过壹佰伍拾（150）天，乙方应安排进坞清洁检查或油漆修补。

#### 9.6. 船模

乙方将提供给甲方本船船模1只，尺寸交船前定（参考尺寸1：50）。

#### 9.7 船舶的权益和风险

建造期间船舶所有的权益和风险由乙方承担，自“交接船议定书”签署之时起船舶的所有权益和风险由甲方承担。

#### 9.8 交船通知

乙方应提前15天给甲方发出书面通知告知交船的大概时间，且应提前7天和3天发出书面通知告知甲方交船的具体时间。

### 第十条  船舶登记

本船在交船时，由甲方根据中华人民共和国法律申办注册登记，乙方按甲方的要求给予配合和提供必要的资料和文件，一切注册登记费用由甲方自理。

### 第十一条  不可抗力

#### 11.1 定义和范围

自合同生效后到船舶交付期间内，由于下述人力不可抗拒等原因，如战争、地震、海啸、洪水、台风、暴风雪、火灾、传染病（包括但不限于新冠疫情）流行、连续不间断超过7天的长时间电力供应中断、交通运输中断，或由于主要材料设备厂发生类似以上人力不可抗拒原因，造成主要材料设备供应拖延，又不可从其他来源解决的，造成延期交船，应视为允许延迟。双方确认，对不可抗力若有不同解释，双方将以中国现行法律法规对不可抗力的定义、规定的外延和内涵为准。

在上述情况发生时，乙方对合同项下本船的交付延迟不负任何责任，交船日期将根据事件造成的延迟相应顺延，合同价格也不得调整。

#### 11.2 关于不可抗力的通知

在上述不可抗力而引起的允许延迟交船情况发生之日起7天内，乙方应以书面方式通知甲方关于延迟开始日期及原因。在延迟结束之日起7天内，乙方应以书面方式通知甲方并提供相关证据资料，说明延迟的结束日期及延迟的累积时间，并得到甲方的认可。

这种延迟在得到甲方书面认可后，则视为允许延迟。如果甲方在收到乙方关于要求延迟的通知及上款所述的证明文件之日起14天内不做答复，则被认为甲方同意这种延迟为允许延迟。如果乙方未按上述要求做出通知，则上述延迟将不被认可为允许延迟。

#### 11.3 在极端延迟情形下甲方解除合同的权利

如果由于上述11.1条的原因导致的累计延迟达到甚至超过【90】天，或者由于上述11.1条的原因导致的延迟与根据本合同第7.4条约定的非允许延迟之和达到或超过【90】天，则甲方可以根据本条取消合同（第十三条将适用）。

### 第十二条  质量保证

#### 12.1 材料、设备、工艺及设计的保证

自双方代表签署本船《交接船议定书》之日起12个月内为本船保修期。在此期间本船的船体、机械设备、电气设备等凡是属于乙方设计错误、施工质量及材料、设备、安装工艺问题而引起的缺陷、故障和损坏，乙方应负责免费修理或更换。凡属甲方保养、使用操作不当造成的故障和缺陷，则由甲方自行负责，不在乙方保证范围之内。

#### 12.2 故障的通知

甲方在保修期间内发现属于保修范围内的任何故障应迅速以书面方式通知乙方，并说明损坏和故障的性质及程度(必要时应附有相应的照片、检查记录、证明、航行日志等)。甲方发给乙方的关于在保修期内发生的损坏和故障的通知，乙方在本船保修期满之日起30天内收到应是有效的，过期无效。

#### 12.3 故障和损坏的处理

凡属于上述第12.1条规定的保证范围内的故障和损坏，乙方应自费对本船或设备的任何部分所发生的缺陷进行修复和/或更换。这些修复和/或更换一般应由乙方完成。

如果由于12.1中所述故障或损坏影响了船舶的安全航行时，甲方应以最快的通讯手段将具体情况通知乙方（乙方保证全天24小时与甲方联系畅通），同时可自行选择在合适的地方进行必要的修理或更换。如故障或损坏，虽不影响船舶的安全航行但影响船舶正常营运时，乙方应于36小时内给予答复，并迅速提出处理意见，或在不耽误船舶使用或修理内容进度情况下，自费派遣人员上船检查，核实情况并予以确认，否则甲方可自行安排。上述第二种情况乙方可以在不耽误船舶营运或修理内容进度的情况下，自费供应修理所需的材料和/或备件。对上述两种情况甲方应在修复内容结束之日起30天内以书面方式并附相关单据或船检机构的故障检验报告，证明其故障和损坏确属质量保证范围内的，交乙方确认，其费用由乙方承担，并在2.3.6的第六期付款中扣除。其它一般故障，乙方应在72小时内给予答复，并在保修期内安排修理。

在12个月保证期结束前，除上述两种情况之外的项目保修工作可随上述两种情况同时处理。不能及时处理的项目可在12个月保证期结束时的最终保修结算中一并解决。

本船在保修期届满前，甲方提出保修时，应由乙方按照本条规定安排本船的保修。若甲方提出水线下的保修内容，需要进坞检查确定（保修期结束时，乙方应安排进坞或上排检查，防腐锌块全部更换，并刷一度油漆），则船舶进坞后经核实，水线以下确有由于乙方质量引起的缺陷和损坏，则进坞费和缺陷修理费用由乙方承担，如水线以下无上述缺陷则进坞费用由甲方承担。若水线下既有属保修范围内的缺陷又有非保修范围内的缺陷，则进坞费由双方本着友好协商的原则，视具体情况而定。

如果本船部件的制造商或者供应商的免费质量保证期限比乙方的保证期长，甲方将享有较长的保证期，并不需额外支付费用。

#### 12.4 展期保证

根据上述条款，对于修复好的主要设备缺陷，自该项修复完毕之日起，乙方再续12个月的保修期，但总保修期最长不超过自双方代表签署本船《交接船议定书》之日起18个月。甲方发给乙方的缺陷通知，乙方在本款规定的延展的保修期满后30天内收到应是有效的，过期无效。

### 第十三条 乙方违约、甲方解除合同

#### 13.1 如果乙方收到甲方第一期付款后，在投标书中规定的建造进度节点内还未开工，则属于乙方严重违约，甲方有权取消或解除合同。若甲方选择取消或解除合同，乙方应返还第一期已付款。

#### 13.2甲方在本船交付前支付给乙方的所有付款都具有预付款性质。如果甲方根据本合同的规定行使其解除本合同的权利，甲方应以书面方式通知乙方，解除合同的效力自乙方收到通知之日起生效。

届时，乙方必须在10个工作日内，将之前甲方为本船向乙方支付的所有款项退还给甲方，同时按按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息给甲方，还款利息日的计算分别按照各笔款项由乙方收款日起算至乙方实际还款日（以甲方收到款项之日为准），并电汇给甲方。

#### 13.3若因乙方违约导致甲方通过诉讼、仲裁方式解决纠纷的，且最终裁决结果乙方败诉的，乙方应承担甲方由此产生的一切相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费及财产保全担保费、律师代理费、调查费、交通差旅费等）。

### 第十四条 甲方违约、乙方解除合同

#### 14.1甲方未按本合同的约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方继续履行合同，但甲方应按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，向乙方支付应付未付部分合同价款的利息。若甲方在接到乙方要求继续履行合同的书面通知后30天内仍未按合同的约定支付合同价款的，乙方有权解除合同并有权转卖本合同项下建造的船舶。乙方转卖船舶所得的价款扣除乙方成本及直接损失后的余额应返还甲方。

#### 14.2在合同船舶满足本合同约定的交船条件的接船条件的情况下，甲方拒绝接收船舶的，乙方有权要求甲方继续履行合同，若甲方在接到乙方要求继续履行合同的书面通知后30天内仍未按合同的约定接船的，乙方有权解除合同并有权委托具备资质的拍卖机构公开拍卖船舶。乙方拍卖船舶所得的价款扣除乙方成本及直接损失后的余额应返还甲方。

### 第十五条  合同转让

未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同转让给任何个人、团体、公司或联合体。

### 第十六条  争议解决和仲裁

#### 16.1 船舶规范管理机构

任何关于船舶是否符合船级社或其他船舶规范管理机构的规则、规定以及其他条件的争议应提交船舶规范管理机构解决，其决定是终局的，并对本合同双方均有约束力。本合同其他任何争议应提交下列本条第2款规定的仲裁方式解决。

#### 16.2 仲裁

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方友好协商解决。协商不成的，均应提交中国海事仲裁委员会（浙江）自由贸易试验区仲裁中心，按照申请仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

如果在本船交船前发生任何争议所导致的仲裁不影响本船的建造，则乙方无权要求延迟本合同第九条规定的交船日期，甲方也无权推迟本船的交船期。如果本船的建造因任何仲裁而受到影响，则乙方将被允许延迟本合同第九条规定的交船日期。仲裁裁决应包括乙方被允许延迟交船的时间。

### 第十七条  保险

#### 17.1 保险范围

从本船第一个龙骨分段铺设开始，直到整个本船建造完成、交付以及交付后三月内的这段时间内，乙方必须自费为本船和安装到本船上的所有设备、材料、机械、舾装和附属品等向中国第一流的保险公司办理全额保险。

直到本船交船时止的保险额的数目至少不少于甲方支付给乙方的所有金额总和。上面提到的保险单将以乙方的名义提出并且保险单上所有保险赔偿将支付给乙方。

乙方应在投保之日起15个工作日内向甲方提供保单副本。

#### 17.2 保险赔偿费的使用

##### （1）部分损失

如本船在交付和甲方接受前，由于保险范围内的原因遭受损坏，但尚未对本船造成实际全损或推定全损，则乙方应根据本条第一款保险单的约定获得的保险赔偿，在不增加甲方费用情况下修理恢复损坏部分，并满足合同的要求。如果本船按照合同和技术文件建造完毕，甲方应根据合同规定接受本船。

##### （2）全损

如保险事故造成船舶实际全损或者推定全损：

（I）根据双方此时达成的协议可以按本合同条款继续进行船舶的建造。在这种情况下乙方应按照本合同相关条款的规定，用保险赔款进行船舶的重建和／或修复船舶的损坏而无需甲方的额外花费，但条件是双方应首先签订书面协议，同意合理延长交船期和调整合同其它条款包括完成这种重建所可能必须的合同价格的调整；

（II）如果双方在本船实际或推定全损后60天内未能就上述事项达成一致协议，那么乙方应立即偿还甲方所有根据本合同已支付给乙方的分期款及其相应利息，自付清日起合同即可被认为已经解除，双方在本合同项下的所有权利、任务、责任和义务将立即终止。

在接收到构成实际或推定全损的本船损坏通知后30天之内，甲方应以书面方式通知乙方其根据本款之规定所做出的同意或不同意的意见。如果甲方未能如期通知乙方其意见，将被视为甲方不同意修复或重建计划。如果双方未能就重新建造本船达成一致，本合同将被视为解除，甲方将根据本条款规定获得还款及利息，双方在本合同项下的所有权利、责任、义务都将终止。

#### 17.3 保险的终止

乙方在本船交付给甲方且甲方接受后，其对本船的保险义务也就随即停止和终结。

### 第十八条 税务和进口税金

#### 18.1 税务

所有与本合同有关的中国境内的税金应由乙方负担。乙方在中国境内或其他地方获得的用于建造本船的设备或装备，其税金应由乙方负担。

#### 18.2 进口税金

采购进口设备的进口税金由乙方承担。

### 第十九 条 专利、商标和版权

本船的机械和设备可能会带有制造商的专利号、商标或版权。乙方必须保证甲方不为执行本合同而受到来自专利权、或任何已注册或可能注册的专利发明、知识产权等的索赔或付费的责任。

这里所述及的任何条文都不能解释为本合同所覆盖的任何设备的专利或商标权或版权进行了转移，这些权利应为其真正和合法的拥有者所保留。尽管有本条款的规定，乙方在本条的责任在任何时间都不得终止。

乙方在本条对甲方的保证并不包括甲方提供给乙方的设备或部件。

### 第二十条  适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

### 第二十一条  合同生效

本合同经双方代表签字并盖章后即生效。建造周期以此合同生效日开始计算。

### 第二十二条  完整的合同文件

本合同构成双方间完整的协议，在合同签字前，一方对另一方所做出的承诺、保证或声明均不影响本合同的有效性。除非通过书面协商并经双方代表签字，否则对本合同的任何修改均为无效。

### 第二十三条  通 知

任何和所有与本合同有关的通知和通讯均应寄发如下地址：

甲方：

税号：

地址：

开户行及账号：

电话：

邮件：

传真：

乙方：

税号：

地址：

开户行及账号：

电话：

邮件：

传真：

任何联系方式的变动都应由此变动方用书面方式通知另一方。在改动的通讯地址没有送达对方的情况下，则对方及司法部门后仲裁机构按最后所知的方式进行的通讯和送达被认为是有效的。

### 第二十四条  定义

在本合同中，除非合同条款有其它说明，否则使用以下定义：

“甲方代表”是指甲方指定的、可以在本船的整个建造过程中出现在建造地点的代表。

“书面方式”是信函、传真和电邮。

“厂商表”是指合同双方认可的并签字予以载明的设备、机械以及服务的供应商清单。

“主要设备”是指主机，齿轮箱，尾滑倒收放系统和发电机等执法船建造所需的重要设备。

“合同双方”是指乙方和甲方。

“人员”是指合同一方为了履行其在本合同项下所负责的工作或责任而雇用的雇员、代理人、雇工、供应商以及独立承包方。

“设计和图纸”是指本合同附加的，或者技术文件所列明和/或描述的设计和图纸。

“主管当局”是指本船在建造及交船过程中必须满足其规则和规定的主管机关。该机关应包括船旗国及技术文件所列明的其他机关。

“合同”是指本合同及本合同中提及的全部附件。

甲方：                                 乙方：

法人或授权委托人：                  法人或授权委托人：

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）与其他供应商无利害关系的声明函…………………………………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

### 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：        】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

### 二、与其他供应商无利害关系的声明函

宁波市海洋与渔业执法队：

宁波中穗招标有限公司：

我方参加宁波市海洋与渔业执法队（采购人）新建300吨级高速渔政执法船建造（项目名称）NBZS-202306119G（项目编号）政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

### 四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

### 五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（6）技术解决方案……………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

### 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：      】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6技术解决方案；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 二、授权委托书或法定代表人

（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日  期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日  期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

### 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

### 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

### 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 技术解决方案

（一）供货清单

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |

填表说明：

（1）供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

（2）如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定。本项目中如有产品为政府强制采购的节能品目产品，作为本项目的供应商，承诺将采购经《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的机构认证的节能产品用于本项目。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

具有强制性产品认证的产品用于本项目的承诺书

本项目中如有产品列入最新《强制性产品认证目录》内。作为本项目的供应商，承诺将采购经国家确定的认证机构强制性认证的产品用于本项目，供货时提供对应产品的强制性产品认证证书。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

（二）产品技术说明

产品技术说明

至少包括以下内容：

- 计算机辅助设计及综合放样能力

- 船体建造方案

- 钢材预处理涂装工艺

- 船体建造能力和水平

- 薄板焊接工艺和焊接的工艺及设备

- 铝合金焊接工艺及焊接设备

- 轮机系统的安装及调试能力

- 电气系统安装调试能力

- 锚机定位安装工艺及调试

- 锚系安装调试能力

- 船用吊机安装工艺及调试

- 舱室装修工艺、材料、效果

- 建造场地及设备数量和能力等

- 制造过程质量及安全保障措施方案

（三）针对本项目的服务方案

1.实施计划安排

2.供货方案

3.技术服务说明

4.投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

5.售后服务说明

5.1售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等（提供相关证明材料）；

5.2质量保证期说明；

5.3售后服务承诺

（1）质量保证期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）质量保证期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

6.其他说明

7.验收方案说明

针对本项目从用户的角度阐述项目验收方法、验收步骤、验收手段、验收合格条件等内容。

（四）为完成本项目拟组建的项目组人员名单

每个专职人员的情况应该明确表示，主要内容包括项目组职务、姓名、性别、学历、专业、社保缴纳等情况。在提交的投标文件中安排的人员，须为单位的在职职员。提供相关人员劳动合同或社保机构出具的社保缴纳证明材料、其他资料。

不限于表格形式，可采用其他形式表述。

（1）项目组人员情况表

| 项目组职务 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 社保缴纳或劳动合同 | 备 注 （人员能力及实施经验说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 | 项目负责人 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 业主及联系电话 |

（五）项目内容承接单位一览表

| 序号 | 内容名称 | 承担单位全称 |
| --- | --- | --- |

说明：根据联合协议、分包意向协议内容填写此表。如投标人非联合体或不分包，仅填写投标人。

七、商务技术偏离表

| 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 是否满足 （是/否） |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 具体要求 |  |  |
|  | 第三章“第二部分 技术要求” |  |  |

说明：

（1）投标人应对招标文件要求进行逐条响应，并说明具体响应内容。

（2）投标人不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）投标价格组成明细表……………………………………………………（页码）

（3）缴纳采购代理服务费承诺书……………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：      】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建300吨级高速渔政执法船建造 | 1 | 艘 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 投标价 | 小写：￥ 元 大写： 元 |
| 3 | 其他说明（如有） |  |

注：（1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

（2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

（3）有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能做出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（4）特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

（5）符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 二、投标价格组成明细表

投标价格组成明细表可依据武汉船舶设计研究院有限公司编制的《建造招标技术文件》并根据投标单位的实际情况填写，以下表式仅供参考，未尽项目由投标人自行补充填写。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 船体材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 轮机材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 电气材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 船舶舾装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 船舶内装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 动力装置 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 船舶系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 轮机阀件、附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 船舶电气 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全船备品、供应品 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大型铸锻件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 劳务人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 船体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 舾装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 轮机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 油漆涂装部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 船厂专用费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 生产设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 图纸资料费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 船体放样和制订样板费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 钢板预处理费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 胎架和专用工装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 船台费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 下水费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 码头费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 船检费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 配建费 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 系泊试验和航行试验费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 船厂利润 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 船厂税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本报价单中的原材料数量已包括工艺性消耗在内。

2、在报价单中出现单价和合价相矛盾时，以单价为准，并重新确定总价。

### 三、缴纳采购代理服务费承诺书

宁波中穗招标有限公司：

我单位在贵公司组织的                 （采购人）                （项目名称）（项目编号：           ）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即宁波中穗招标有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

## 附件

### 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

### 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：    】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：     年  月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

### 附件5：联合体协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 附件6：分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市海洋与渔业执法队（采购人）新建300吨级高速渔政执法船建造项目（项目名称）NBZS-202306119G（项目编号）新建300吨级高速渔政执法船建造（标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 行业 | 制造商名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建300吨级高速渔政执法船建造 | 工业 |  |  |  |  | □中型 □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：            （盖章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）应如实、完整填报从业人员、营业收入和资产总额等信息，并按照国务院批准的中小企业划型标准和采购标的所属行业，声明企业类型。否则不予认可。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）可采用工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）中小企业规模类型自测小程序进行自测后填写。

（4）标的名称见采购需求。

（5）如为联合体、分包，联合协议书、分包意向协议书附后。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号