云龙镇智慧安防三期项目

公开招标采购文件

项目编号：DS2023YZCG002

项目名称：云龙镇智慧安防三期项目

采购单位：宁波市鄞州区云龙镇人民政府

代理机构：宁波东盛工程造价咨询有限公司

2023年6月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  采购需求	17

第四部分  评标办法	21

第五部分  拟签订的合同文本	28

第六部分  应提交的有关格式范例	31

# 第一部分  招标公告

项目概况

云龙镇智慧安防三期项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年6月28日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DS2023YZCG002

项目名称：云龙镇智慧安防三期项目

预算金额（元）：2900000

最高限价（元）：2899698

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：无。

合同履约期限：标项1：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年6月7日至2023年6月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月28日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年6月28日09点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区云龙镇人民政府

地址： 宁波市鄞州区云龙镇人民政府

传真：/

项目联系人（询问）：戴老师

项目联系方式（询问）：13857473972

质疑联系人：史老师

质疑联系电话： 0574-83018217

2.采购代理机构信息

名    称：宁波东盛工程造价咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区湖下路217号宁波保险科技产业园2号楼13楼

传    真：/

项目联系人（询问）：许宝军

项目联系方式（询问）：0574-88193055

质疑联系人：周宁栋

质疑联系方式：0574-88193055

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：400万人脸网络球机、400万人脸枪机、400W全结构化相机、热成像观测型中型云台-森林防火专用（800米激光补光）、防溺水枪机、防溺水球、铁路防入侵AI球机、48口接入交换机、核心交换机 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | (不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的/工作分包。 (B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | (A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | (A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为/，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或现场方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区湖下路217号宁波保险科技产业园2号楼13楼，收件人：许宝军，联系方式：0574-88193055。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅室详见大厅大屏幕）开标室。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格商务技术文件和报价文件2份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标:不接受 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)的规定下浮20%，以中标金额为计费基数，按费率差额定律累进计取。 （3）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息（请注明发票类型为专票还是普票）和发票邮寄地址（若自取的请注明无需邮寄，自取）发送至32249313@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“(”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.8卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.8.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

3.3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3.3.6执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.3.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

3.4支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余法人的分支机构不允许参加投标

4.质疑与投诉

4.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

4.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

4.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

4.6采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

4.7采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)；

11.1.5投标人声明。

11.1.6投标人需要提供的其他资料。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.9-1）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（11.2.9-2）安装调试验收方案；

（11.2.9-3）供货方案；

（11.2.9-4）质保期方案；

（11.2.9-5）技术服务和技术培训方案；

（11.2.9-6）服务承诺；

（11.2.9-7）业绩一览表；

（11.2.9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（11.2.9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

11.2.10投标人需要提供的其他资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函(如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函(如有）；

11.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

11.3.5投标人需要提供的其他资料。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的详见前附表要求。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的详见前附表要求。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：按资格审查要求。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22.确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标人的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

30.5根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

- 其他要求

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购人和投标人协商解决，保证采购人在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购人填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、投标人监督管理须知

1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购人提供完整的售后服务，对采购人的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购人按有关法规要求投标人按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

# 第三部分  采购需求

一、采购要求

## 项目概况

云龙镇是浙江省宁波市鄞州区辖镇，位于区境东南部，距宁波市区12千米。镇域面积32.82平方千米，全镇有常住人口81968人。辖2个社区1个居民委员会、16个行政村。全镇共有各类企业1762家，已成为宁波市新材料生产之乡和国家级新材料生产基地。

随着经济快速发展、城镇建设加快推进，镇中心区域人口密集、流动人口也进一步增加，在警力不足的情况下，交通疏导、重点区域治安防范、文明城市创建等方面面临较大压力。

本项目以云龙镇十四五规划为依据，以建设“数字云龙”为目标，构建“大安全”新统筹，全面提升政务服务能力，全面加强基础设施智能化水平，全面提升云龙镇城市运行效率。近期目标为视频监控增点扩面，加快实现云龙区域全覆盖，中期目标为建立视频智能化应用，满足各单位业务需求，远期目标为推进数据赋能业务，形成“数说改进”实现“数说发展”。

1、强化视频联网整合，实现资源互通共享

本次雪亮工程项目需形成视频图像资源跨层级、跨部门、跨区域联网整合的工作机制，升级云龙视频云平台，实现视频图像资源的互联互通和全面整合。通过基础设施设备不断的建设，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可用”，并逐步开展视频图像信息在社会治理、城市管理、服务民生、生态建设与保护等领域的应用。

2、增强智能技术运用，提升应用建设成效

本次项目大力推进深度学习技术以提升政府运行效率。依靠人工智能等先进技术，构建以视频图像智能分析为代表的智能应用系统，为基层治理工作提供减负增效的实战工具，实施所有摄像机标签化管理，掉线自动报警，同步配置防侵入、防溺水等精确算法，尽可能多的安装人脸识别前端摄像机，在保证摄像机高在线率的同时，不断提升全镇视频监控系统的精准化、智能化水平。

3、完善运维服务体系，确保系统持续可用

本次雪亮工程的建立需要完善的运维管理体系，不仅能够提供面向跨网域、跨层级的各类IT资源、物联网资源的统一运维管理能力，实现各类资源的一体化监控、告警、故障管理；还能够提供持续、全面的运维服务，及时解决设备故障，保障系统持续的高质量运行。雪亮工程具备高效、安全、可靠的特点，为云龙镇开展各项指挥、应急、作战工作保驾护航。

## 建设原则

以公安业务为基础，进一步推动区内视频资源共享与整合，同时结合原有视频监控平台的整合升级，充分发挥视频监控系统的统一指挥调控、报警联网等信息资源总体效能。

1、实用性

结合云龙镇实际情况，建成后的系统结构先进，功能完备，切合实际，满足公安、城管等多部门视频监控的需求。

2、规范和统一性

1）视频监控点位采用的软硬件须遵循网络协议和传输标准。

2）统一制定建设规划，建设规范和运行管理办法。

3）统一建设和运行管理，建立科学规范的质量保证和控制体系，保障系统的准确可靠运行。

3、安全性

系统具有用户接入认证、前端设备接入认证和完备的权限管理，保证接入公安信息网的安全。安全性包括：网络的安全性、数据库的安全性、系统的安全性、平台的安全性。

4、可扩展性

系统具备良好的扩展能力。功能可扩展：增加新的功能时，不需要对系统进行大规模修改。容量可扩展：根据访问量的增加，扩展平台的容量。

5、易维护性

系统易于维护，提供统一的维护界面并通过该界面对远程设备进行管理和维护。

## 监控点建设规模和内容

### 监控点建设规模

1、在镇里的人员密集及一些主要出入口增加具有人脸识别的摄像机，增加布控能力。在公园和中心广场人员密集区增加治安监控，增加对特发事件的反应能力。

2、在老年活动室的内部安装监控摄像头，提高对老年人的保护，另外对赌博等违法事件的威慑和应急反应。

3、在铁路沿线增加具有防侵入算法的高清摄像头，及时发现制止人员越线。

4、针对云龙水乡的特点，河流众多，增加具有防溺水算法的摄像头，及时发现及时施救。

5、针对云龙镇工业比较发达，拆迁比较频繁，消防压力比较大，我们在云龙高点处安装两个热成像高空瞭望摄像机，及时发现火灾情况。

本次项目前端摄像头建设点位共137个摄像头，清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前端监控点位建设 |  |
| 1 | 400万像素人脸抓拍枪机 | 48 | 人员密集 |
| 2 | 400万全结构化相机 | 11 | 主要卡口 |
| 3 | 400万像素人脸抓拍球机 | 7 | 法制公园及文化广场 |
| 4 | 400万像素防溺水枪机 | 3 | 禁止游泳水域 |
| 5 | 400像素防溺水球机 | 4 | 禁止游泳水域 |
| 6 | 400万像素热成像球机 | 2 | 高空瞭望热成像 |
| 7 | 400万像素老年活动中心 | 57 | 老年活动中心 |
| 8 | 防侵入相机 | 5 | 铁路沿线防侵入 |
| 9 | 合计 | 137 |  |

### 原有三期平台升级整合开发

云龙镇已建设的三期的平台均为浙江大华技术股份有限公司提供，投标人需1）整合相关的流媒体转发功能；2）同时根据业主需求定制开发多部门应用的功能软件。3）基础数据导入等工作。

| 组织管理 | 基础组织 | 组织层级支持 | 支持10级组织节点的设置；支持按行政区划及区划编码方式创建组织； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织树管理功能 | 支持设备组织树管理，支持组织树节点的增删，支持组织信息修改（除标识码），支持查询组织详情； |
|  |  | 组织树去重功能 | 支持通道选择基础组织节点自由挂载，一个设备或通道不能挂载在多个组织下面； |
|  | 业务组织 | 组织启停 | 支持业务组织启用、停用状态控制； |
|  |  | 支持增、删、改、查功能 | 支持业务组织的添加、删除、修改和查询功能，最大支持5个业务组织； |
|  |  | 资源复制 | 支持按照组织、设备、通道将资源复制挂载到业务组织节点； |
|  |  | 资源排序 | 支持将同一组织下的通道进行自定义排序； |
|  | 组织排序 | 组织排序 | 支持将基本组织、业务组织的顺序进行自定义排序； |
| paas多域管理功能 | 视频多域 | 多域场景下视频点位录像存储 | 支持主从域的视频点位就近接入，录像存储在各自从域、中心域平台，支持查看预览、录像回放、云台基本方向控制、变倍变焦及三维定位基本功能；支持IPSAN与云存储混合共用； |
|  | 图片多域 | 支持从域结构化数据同步到主域 | 支持从域采集的结构化数据（人车卡口、RFID/MAC、IVSS智能服务器的人车物结构化数据）同步到主域，做数据库存储；支持结构化数据携带的图片、短视频文件（MTP310等采集站设备）在各自从域做录像、图片存储；中心平台可以无感知访问； |
|  |  | 支持从域视频通道报警信息同步到主域 | 支持将从域对应的视频通道报警（如视频遮挡）、通用智能报警（如区域入侵），同步到主域，做数据库存储；支持报警携带的图片在各自从域存储；中心平台可以无感知访问； |
|  |  | 支持告警数据同步性能 | 支持每天从从域同步2000W的结构化数据和报警数据到主域；（搭配8902） |
|  |  | 支持结构化数据同步性能 | 从域采集的结构化数据或报警数据同步到主域，在中心平台能展示报警和实时采集，延时不超过3S（包括图片和短视频展示） |
| 统一门户 | 菜单栏 | 菜单搜索 | 支持门户业务菜单的快速搜索定位 |
|  |  | 换肤 | 支持快捷换肤，提供公安蓝、魅夜黑两套皮肤，默认为公安蓝 |
|  |  | 全屏 | 支持门户页面全屏展示 |
|  | 系统配置 | 风格配置 | 支持配置登录风格：居中登录和右侧登录页 |
|  |  |  | 支持配置常规风格和未来科技风两种主题 |
|  |  |  | 支持自定义登录的LOGO、文字 |
|  |  | 菜单配置 | 支持自定义添加菜单模版或者从默认模版中复制，并有添加向导牵引，可自定义1级、2级和3级菜单的层级目录结构 |
|  |  |  | 支持第三方系统融合，可设置对应的名称、图标和简介，并可设置页面的融合方式为内嵌或者跳转新页面； |
|  |  | 水印配置 | 支持平台全局水印配置；水印样式支持水印内容（用户姓名、证件号码、IP地址、MAC地址、系统日期、自定义文字）、字号、透明度、行距、斜率、间距、字体颜色配置 |
|  | 登录首页 | 收藏 | 支持将常用菜单进行收藏放在页面置顶位置； |
|  |  | 页面功能 | 支持鼠标放在当前菜单上面，显示当前菜单对应的业务简介； |
|  |  |  | 支持为对应用户角色授权菜单权限，该用户在客户端能展示对应配置的层级结构的菜单业务功能，并能保证从对应菜单入口的业务功能正常； |
|  |  |  | 支持快捷导航查找全局菜单入口 |
|  |  |  | 支持三级菜单在操作页快捷导航 |

### 建设内容及技术需求

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前段监控设备 |  |
| 1 | 400万人脸网络球机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持视频结构化功能：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构 支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4 支持H.265编码，实现超低码流传输 柔光双色补光，内置250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持雨刷功能 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 支持IP67、TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 ▲双传感器功能检验：支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像进行融合输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 7 | 台 | 海康、大华、宇视 | 文化中心法制公园 |
| 2 | 定制球机支架 |  | 7 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 3 | 400万人脸枪机机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 镜头焦距：2.7-12mm； 镜头光圈：F1.8； 视场角：水平：115°–47°垂直：62°–27° 对角：137°–54°； 深度智能：支持； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车系、车标属性； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警：支持； 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE ▲镜头调节功能检验：支持自动变焦、自动调节光圏。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲区域曝光功能检验：可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 48 | 个 | 海康、大华、宇视 | 人员密集 |
| 4 | 支架及万向节 |  | 48 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 5 | 400W全结构化相机 | 传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS通道2：1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1：400W通道2：400W； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：150m（视频监控距离）30m（人脸检测距离）； 镜头类型：通道1：机芯镜头 通道2：机芯镜头； 镜头焦距：通道1：8-32mm 通道2：8-32mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕） ,口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库的人脸比对； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测；场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人脸识别;视频结构化;全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：2路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 ▲混合补光功能检验:样机内置12颗混合补光灯,支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲手动分区补光控制模式功能检验:在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面8个区域的补光强度变化（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 11 | 个 | 海康、大华、宇视 | 主要道口 |
| 6 | 支架及万向节 |  | 11 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 7 | 防溺水枪机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 ▲具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲1)支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示2)支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测3)可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 3 | 个 | 海康、大华、宇视 | 水域 |
| 8 | 支架及万向节 |  | 3 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 9 | 防溺水球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：30m（白光）150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：4.8mm~154mm； 光学变倍：32倍； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口； 其他特性：声光警戒 ▲具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲补光距离检查:补光类型:白光+红外+暖光:红外补光距离不低于250米;白光补光距离不低于80米（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 4 | 个 | 海康、大华、宇视 | 水域 |
| 10 | 定制球机支架 |  | 4 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 11 | 热成像观测型中型云台-森林防火专用（800米激光补光） | 外观：四目中型云台； 使用类型：观测型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：640×512； 光谱范围：8μm～14μm； 热成像镜头焦距：100mm； 热成像视场角：水平：4.40° ;垂直： 3.52°； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 最大分辨率：2688 x 1520； 可见光像素：400万； 透雾功能：光学透雾； 可见光镜头焦距：6mm～336mm； 可见光视场角：水平：64.4°~1.28° ；垂直：38.37°~0.72°； 可见光光学变倍：56倍； 补光类型：激光； 雨刷功能：支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 激光补光距离：≥800米； 火点侦测距离（最远）：6000m（目标大小2mx2m）； 周界防范距离（人）：1000m（目标大小1.8mx0.5m）； 周界防范距离（车）：3000m（目标大小4mx1.4m）； 烟雾检测：支持； 烟雾检测距离：6000m（目标大小5mx5m）； 网络接口：1个，10M/100M以太网口（RJ-45）； 报警输入：7 路开关量输入(0-5vDC)； 报警输出：2 路，支持报警联动； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； RS-485接口：1路； 供电方式：DC 24V ~ 57V 宽电压； 功耗：基本功耗：39W(不开补光，不开加热)；最大功耗：51W（开启补光，不开加热），74W（开启补光，开加热）； 工作温度：-40℃ ~ +70℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：IP66； ▲撞击报警功能检验：当样机受到剧烈打击时，可通过IE浏览器给出语言及文字报警提示，并可弹出实时画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）▲火点定位示值误差检验:通过电子地图定位样机的经纬度后，依次坐标为圆心，半径小于等于1000米范围内，对同一经纬度的有明火的位置，实时视频画面内经纬度坐标与谷歌电子地图指示的位置在地图上相差不超过20米（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）▲从监控画面中出现火焰及烟气，到样机给出报警提示的时间应≤16.66ms可见光视频图像:可对监控画面中大小为3×3像素的火焰目标或烟气目标进行检测，并给出报警提示热成像视频图像:可对监控画面中大小为1x1像素的高温热源目标进行检测，并给出报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 2 | 个 | 海康、大华、宇视 | 热成像 |
| 12 | 智能配电箱 | 电源防雷：支持； 开柜报警：支持； 远程控制：支持web界面操作； RS-232接口：1个； RS-485接口：1个； 网络接口：1个，10M/100M以太网口； 报警输入：2路； 强电输出：4路AC220V输出国标插座；4路AC220V； 供电方式：AC176V~AC264V； 功耗：15W（整机功耗，不接负载）； 工作温度：﹣40℃～＋65℃； 工作湿度：10%～95%（无凝结）； 产品尺寸：510.0mm×420.0mm×650.0mm（长×宽×高）； 净重：25.0kg； 毛重：25.5kg； 安装方式：抱杆安装 | 2 | 个 | 海康、大华、宇视 | 安装于热成像取电 |
| 13 | 支架及万向节 |  | 2 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 14 | 铁路防入侵AI球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：30m（白光）150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：4.8mm~154mm； 光学变倍：32倍； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口； 其他特性：声光警戒 ▲具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲补光距离检查:补光类型:白光+红外+暖光:红外补光距离不低于250米;白光补光距离不低于80米（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 5 | 个 | 海康、大华、宇视 | 铁路沿线 |
| 15 | 定制球机支架 |  | 5 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 16 | 400万枪机带录音老年活动中心 | 低照度400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 57 | 个 | 海康、大华、宇视 | 老年活动中心 |
| 17 | 枪机支架 |  | 57 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 18 | 摄像机电源 | 支持 AC220V 电压供电 支持 AC24V3A 输出 | 137 | 个 | 海康、大华、宇视 |  |
| 19 | 室内设备箱 |  | 20 | 个 | 国产定制 | 老年活动中心 |
| 20 | 室外设备强电配电机箱 |  | 78 | 套 | 国产定制 |  |
| 21 | 6米监控立杆 | L 形杆，6 米,挑臂 2-3 米，材料采用热轧钢板（Q235），表面热镀锌喷 塑；立杆底板采用 420*420MM 正方形或直径Ф420MM 圆形钢板，厚度 20MM，带加强筋， 配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等 | 6 | 套 | 国产定制 |  |
| 22 | 4米监控立杆 | L 形杆，4 米,挑臂 1-2 米，材料采用热轧钢板（Q235），表面热镀锌喷 塑；立杆底板采用 280*280MM 正方形或直径Ф280MM 圆形钢板，厚度 16MM，带加强筋， 配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等 | 18 | 套 | 国产定制 |  |
| 23 | 4-6米立杆基础施工(含手孔井) | C25 混凝土浇筑，渣土清运和路面修补；含防雷接地，接地电阻≤10Ω。 | 24 | 项 | / |  |
| 24 | 摄像机墙装及借杆定制支架 | 与摄像机配套的壁装支架，含配件。 | 56 | 套 | 国产定制 |  |
| 25 | 电源网络二合一防雷 |  | 80 | 个 | 国产 |  |
| 26 | 自动重合闸电源保护器 | 额定电压：220V 50HZ 额定输出电流：IN≥5A/10A/20A/32A/45A/60A,现场可设置 漏电保护动作电流：1 档：30mA 2 档：50mA-80mA 可调 漏电保护动作时间：≤0.05S 过压保护电压 275V±5V，动作时间：2-5S 欠压保护电压 150V±5V，动作时间：2-5S 短路保护电流：≥3IN，动作时间：≤100ms 实时电压显示误差：≤5% 自动重合闸不限次数 | 100 | 个 | 国产 |  |
| 27 | 标志牌 | 尺寸根据业主方规格要求定制，使用铝板加反光膜，采用卡扣固定安装监控立杆或其它 杆件上，标志牌下边距地面高度不小于 2.5 米 | 100 | 块 | 国产 |  |
| 28 | 强电取电管道开槽预埋及配套施工 | 80 | 处 | / |  |
| 29 | 安装材料（PE管网线电源线抱箍扎带水晶头等） | 80 | 套 | / |  |
| 30 | 强电取电管道开槽预埋及配套施工 | 20 | 处 | / | 室内老年活动中心点位 |
| 31 | 安装辅材（PVC管网线电源线抱箍扎带水晶头等） | 57 | 套 | / | 室内老年活动中心点位 |
| 二 | 网络通讯设备 |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 1、▲支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，内存≥1GB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps，提供官网链接及截图； 2、交换缓存≥16Mbit； 3、支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 9、支持QOS，支持端口流量限速； 10、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供管理平台截图证明，保留测试权力； 13、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、▲要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告，保留测试权力； 15、▲要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 16、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 17、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 18、工作温度范围0ºC ~ 50ºC； 19、提供电信设备进网许可证证书复印件； 20、提供国家强制认证CCC认证书复印件； 21、提供的接入交换机需与核心交换机同一品牌。 | 4 | 台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 2 | 千兆光模块 | 万兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 8 | 个 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 3 | 核心交换机 | 1、▲整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个，系统电源槽位≥4个；提供产品清晰正、背面实物照片各1张。 2、▲为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=10U，提供官网截图作为证明。 3、▲交换容量≥80Tbps，包转发性能≥20000Mpps，提供官网截图作为证明。 4、设备防雷不低于6KV； 5、为实现网络资源按需分配，要求所投交换机支持“一虚多”、“多虚一”虚拟化功能。 6、▲为了提高设备可靠性，要求设备主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份，各组件支持热插拔，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。提供官网截图作为证明； 7、为了方便管理，要求设备支持Console /SSH2.0/AUX Modem/Telnet命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3 ，支持Xmodem、 FTP、TFTP文件上下载管理，支持RMON ，支持NTP时钟，支持故障后报警和自恢复，支持sFlow； 8、为了保证业务可扩展性，要求设备支持静态路由、RIP、OSPF，支持VRRP，支持等价路由，支持策略路由，支持GRE隧道； 9、▲为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 10、提供工信部进网许可证复印件； 要求实配千兆电口≥24个，千兆光口≥12个，万兆光口≥4个。 | 1 | 台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 4 | 核心管理引擎模块 |  | 2 | 台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 5 | 核心电源模块 |  | 2 | 台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 6 | 核心框架主机箱 |  | 1 | 台 | 华为、锐捷、华三 |  |
| 7 | 2口光纤收发器（发送端） | 1310nm 发送； 1550nm 接收; 光模块内置; 2 个 10/100Mbps Base-TX; 1 个 100Mbps Base-FX; 速率 100Mbps; 单模单纤; FC 接 口; 传输距离 20km; 输入电压 DC12V; 工作温度-40℃~85℃； 工业级设计,安装简便、即插即用。 | 100 | 个 | 国产 |  |
| 8 | 光纤收发器（接收端） |  | 100 | 个 | 国产 |  |
| 9 | 光纤收发器机箱 | 2U插卡式机箱； 可利用插槽≥16个； 标配单电源。 | 7 | 个 | 国产 |  |
| 10 | 辅材（网络跳线光纤熔接光纤尾纤等） | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 机房后端设备 |  |
| 1 | 视频云平台服务器 | 高度：2U CPU：1颗Hygon CPU，16C，2.2GHz 内存：64GB 硬盘：2T 3.5吋/SATA硬盘*2，组Raid1 网口：8个千兆网口 SSD：480G*2，组Raid1 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |  |
| 2 | 基础能力模块 | 1、业务功能：支持视频、云台、录像、上墙、设备报警、智能报警、视频分享等功能； 2、管理功能：设备管理、组织管理、角色管理、部门管理、用户管理、录像计划、报警预案、级联管理等基础功能； 3、平台运维功能：支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理 4、统一门户：统一鉴权、统一门户登录功能；规格参数： 1、设备接入500路； 2、视频存储和转发128路4M码流； 3、图片接入30W；非图接入1000W； | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |  |
| 3 | 视频云接入扩容模块 | 支持流媒体接入转发存储能力扩容，提供视频、图片、MAC等物联数据的接入、转发和存储回放功能，提供RTMP和HLS码流转换的功能等。 | 2 | 台 | 海康、大华、宇视 |  |
| 4 | 流媒体服务器 | 高度：1U CPU：4C 内存：16GB 硬盘：1TB 3.5吋/SATA硬盘*1 网口：8千兆网口 SSD：无 | 2 | 台 | 海康、大华、宇视 |  |
| 5 | 磁盘阵列 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：36个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； ▲支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）★支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 2 | 台 | 海康、大华、宇视 |  |
| 6 | 8T硬盘 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 72 | 块 | 海康、大华、宇视 |  |
| 7 | 原有三期平台升级整合 | 平台整合，数据导入等工作 | 1 | 批 | 定制开发 |  |
| 8 | 电子地图模块 | 功能： 1、提供地图底图加载管理功能：谷歌、高德、天地图、光栅图等； 2、提供设备信息在地图上运维；提供地图图层过滤功能； 3、提供测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等； 4、提供地图点位聚散功能，并提供设备可视域功能等； 5、当需要电子地图业务时使用。 | 1 | 批 | 定制 |  |
| 9 | 辅材（网络跳线光纤熔接光纤尾纤等） | 1 | 批 |  |  |
| 四 | 通信链路费 |  |
| 1 | 裸光纤 | 96 | 条 | 运营商 | 本次项目只涵盖 一年租费，一年期满后每年另行单独签订租用合同。 |

注：上表中品牌仅供参考，投标人可选用除上述品牌外的产品进行投标，但投标人所提供产品性能、档次不得低于采购文件所列品牌的性能、档次。

## 视频监控点位清单

### 人员密集及主干道监控点位

| 序号 | 点位 | 摄像头数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人脸枪机 | 人脸球机 | 全结构化相机 | 4米立杆 | 6米立杆 | 抱杆 | 墙装 |
| 1 | 辉煌时代超市31 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 云龙镇石桥村 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 云龙镇甲村 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 云龙镇徐东埭 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 云龙镇前徐村 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 甲汪路 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 云龙镇前后陈村 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 云龙文化体育中心1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 云龙文化体育中心2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 云龙文化体育中心3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 云龙文化体育中心4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 世纪百联 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 法治公园1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 法治公园2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 法治公园3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 法治公园4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 法治公园5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 龙鼎花园 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 长山江路7号 恒吉大药房 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 冠英村 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 冠英村路口 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 云龙镇 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 云莫路与凤鸣路交叉口 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 24 | 新江厦 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 定桥村166号培本小学姚江浦牌楼 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 园谗村云莫路东海名宗 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 前徐村 村口 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | 前徐戴江岸 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 前徐小学东100米十字路口 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 30 | 前后陈路口 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 31 | 前后陈村口 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 云达路云姚路路口 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 | 云达路146号 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 34 | 云莫路134号冠英村 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 中国浙江省宁波市鄞州区云振路口 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 36 | 中国浙江省宁波市鄞州区(在建)8号线一期 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 37 | 中国浙江省宁波市鄞州区唐鸿威迅 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 38 | 荣达液压 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 39 | 甲汪公路新良友汽修 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | 中国浙江省宁波市鄞州区石汪段北50米上李家门口 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 中国浙江省宁波市鄞州区云龙镇甲村甲南小学 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 三星桥 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 中国浙江省宁波市鄞州区姜陈线 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 44 | 中国浙江省宁波市鄞州区云龙镇甲村都堂房1号 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 45 | 中国浙江省宁波市鄞州区甲汪路5号 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 46 | 甲南小学麻雀窝18号斑马教育 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 47 | 鄞城大道辅路合力顺 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 佳家乐超市 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | 中国浙江省宁波市鄞州区甲汪路 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 石汪段北50米 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 51 | 中国浙江省宁波市鄞州区荷多段 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 52 | 中国浙江省宁波市鄞州区石汪段 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 53 | 石汪路 道闸 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 54 | 中国浙江省宁波市鄞州区星星阁 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 55 | 多谷村 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | 任新村任家横西 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 徐平路与甲汪公路1弄交叉口石桥村委 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 58 | 鄞横线中段 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 启发广场1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 60 | 启发广场2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 61 | 启发广场3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 宏科空调电器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 云龙镇石桥村 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 宁裘线与横马路交叉口 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 65 | 甲汪路 金属电机对面 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 66 | 甲汪路 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 67 | 总计 | 48 | 7 | 11 | 15 | 6 | 36 | 9 |

### 老年活动中心治安监控点位

| 序号 | 区域 | 新建数量（按摄像头数量） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高清枪机 | 半球 | 人脸 | 球机 |  |
| 1 | 甲村1 | 4 |  |  |  | 4 |
| 2 | 甲村2 | 3 |  |  |  | 3 |
| 3 | 任新村1 | 4 |  |  |  | 4 |
| 4 | 任新村2 | 4 |  |  |  | 4 |
| 5 | 徐东埭 | 4 |  |  |  | 4 |
| 6 | 陈黄村 | 2 |  |  |  | 2 |
| 7 | 上荷村 | 2 |  |  |  | 2 |
| 8 | 石桥村1 | 2 |  |  |  | 2 |
| 9 | 石桥村2 | 3 |  |  |  | 3 |
| 10 | 石桥村3 | 2 |  |  |  | 2 |
| 11 | 石桥村4 | 4 |  |  |  | 4 |
| 12 | 前后陈村1 | 3 |  |  |  | 3 |
| 13 | 前后陈2 | 2 |  |  |  | 2 |
| 14 | 姚家浦 | 3 |  |  |  | 3 |
| 15 | 前徐村 | 3 |  |  |  | 3 |
| 16 | 龙星家园社区 | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | 荻江 | 4 |  |  |  | 4 |
| 18 | 云达社区 | 3 |  |  |  | 3 |
| 19 | 双桥社区 | 2 |  |  |  | 2 |
| 20 | 王夹岙 | 2 |  |  |  | 2 |
| 21 | 合计 |  |  |  |  | 57 |

### 铁路沿线防侵入点位

| 序号 | 点位 | 摄像头数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防入侵AI球机 | 抱杆 | 墙装 |
| 1 | 宁裘线 东庭名苑 | 1 |  | 1 |
| 2 | 横马路铁路桥下 | 1 |  | 1 |
| 3 | 鄞横线铁路桥下东200米 | 1 |  | 1 |
| 4 | 宁裘线 云龙公寓 | 1 | 1 |  |
| 5 | 废旧金属回收附近 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 | 5 | 2 | 3 |

### 防溺水点位

| 序号 | 点位 | 摄像头数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防溺水枪机 | 防溺水球机 | 4米立杆 | 墙装 |
| 1 | 冠英莊999号1 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 冠英莊999号2 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | 冠英莊366号3 |  | 1 | 1 |  |
| 4 | 冠英莊366号4 |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 玉泉南路 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | （园馋大桥）云莫路1 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | （园馋大桥）云莫路2 |  | 1 |  | 1 |
| 8 | 合计 | 3 | 4 | 3 | 4 |

### 高空森林热成像摄像头点位

| 序号 | 点位 | 摄像头数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 球机 | 墙装 |
| 1 | 荷南美景10号楼楼顶 高空1 | 1 | 1 |
| 2 | 鄞州大道博威集团楼顶 高空2 | 1 | 1 |

## 维护要求

### 维护服务期限：3年（不包含建设周期）

本项目由中标单位负责三年运维服务，主要设备原厂质保三年服务。

### 具体维护服务内容要求

前端系统日常维护：前端设备（应包括但不限于摄像头、光端机、立杆、设备箱体及附件、混凝土基础、受电设施、电源适配器、补光设施、交换机、空开、防雷模块、自动重合闸开关等）及连接线缆的日常维护、巡检、故障处理及其它保障监控系统正常运行的维护服务工作、3月一次的摄像头清洗工作，6月一次机箱及供电线路安全性检查但不仅限一下要求；

- 后端系统日常维护：后端设备（应包括但不限于各监控中心设备、集中式光端机架、服务器、系统软件、存储系统等及连接线缆的日常维护、巡检、故障处理及其他保障监控系统正常运行的维护服务工作；

- 中标单位必须保证在维护期间除去地震、洪水、战争因素外每天监控摄像头完好率在99%以上（包括因人为因素造成的前端监控设备故障），必须安排专门车辆和人员常驻作为日常维护力量。（上述完好率包括图像清晰、无遮挡、控制正常、前端监控点外观正常等）。

- 裸光纤链路的日常维护：日常维护、巡检、故障处理、重大事项的保障工作、年故障率小于1%

- 前端220V供电维护服务，电源接入点到机箱受电点之间的电源线和管道维护工作，保证前端设备正常、可靠运行。电费由出租方负责。

- 点位搬迁：因市政建设、道路建设、特定使用要求等原因，需对某点位进行整体搬迁，出租方应及时响应承租方的要求，保证原点位设施的完整搬迁，并按时开通上线。

- 设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态：供应商应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间为30分钟，在4小时内解决问题，重大故障应在24小时内解决。若故障无法在48小时内解决的，供应商应提供备件进行免费更换（除摄像机、立杆及机箱等主要设备外，其他附件设备均应免费更换），保证系统正常运行。

- 保证每个监控点全天24小时实时录像,录像保存时间为30天,杜绝由于系统故障造成的前端监控图像未录制或录制的图像资料丢失情况的发生;提供系统软件常规升级服务,使系统达到最佳效果。

- 提供每周7×24小时热线电话服务，派驻服务并确定专人联系；指定专门的联络人，负责监控项目的技术咨询、业务开通、平台维护的接洽工作；定期对系统作全面检测，保证承租期内甲方能正常使用该系统；

- 保证监控系统的安全，不得用于其他接入；严禁无关人员进出监控室，未经批准不得在监控室拍照、摄像、录音，不得将录像资料带出监控室；严禁利用视频监控系统及其图像信息侵犯个人隐私；不得将视频监控系统的运行情况告知不相关人员，避免违法犯罪分子利用。

10、提供安全责任制保险，中标单位应购买安全责任制保险，当前端设备或系统因恶意破坏、自然灾难或其他不可抗力（火灾、恶意破环、恐怖活动、战争、自然灾害）造成财产损失或人身伤害时，中标单位应根据保险条款提供对应的损失赔偿。业主单位不承担相关赔偿责任。

11、配合业主单位的重大活动的技术保障工作。

12、前端主要设备3%的备品备件。

13、在运维期内，免费提供一定数量的摄像点位的迁移服务。

### 主设备的保修期限要求

本次主设备要求满足三年的原厂质保函。

# 二、商务要求表

| ★交货期及地点 | 交货期：合同签订后，按采购人通知后120日历天内完成安装调试。 交货地点：采购人指定地点 |
| --- | --- |
| ★质保期 | 本项目设备的质保期为安装调试完毕，验收合格之日起3年。 |
| 售后服务要求 | 1、要求提供原厂商的保修和技术服务支持，质保期内中标供应商至少每季度提供1次上门巡检和维护服务，并提供在过保后的后续服务方案。 2、出现故障，要求中标供应商在接到采购单位电话后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复故障，质保期内出现质量问题，中标供应商负责包修、包退、包换。 3、本章“项目需求”中的相关要求。 4、其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。 |
| 履约保证金的收取及退还 | 履约担保金额：合同总价的1％； 2、履约担保形式：银行汇票（电汇）、网银形式。 3、履约担保提交时间：在签订合同之前支付给采购人。 4、履约担保退还：履约担保在设备安装调试验收合格且提交验收资料后直接转为质量保证金，等质保期满后15天内结清（无息）。 |
| 付款方式 | 合同签订后5个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款；全部设备及定制开发软件完成安装、调试并经采购人组织的验收合格后,运维服务满二年后，支付至合同价的70%；运维服务满三年后，付款至审计金额的100%； |
| 5 | 投标人应列明货物质保期3年后所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |

# 第四部分  评标办法

评标标准（兼评委打分表）

| 价 格 分 ︵ 30分 ︶ | 参与评审的价格=投标报价×（1-小微企业价格扣除优惠值10%（若有）） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 计算结果四舍五入保留两位小数。 |
| --- | --- |
| 技 术 商 务 分 ︵ 70分 ︶ | 1、技术参数响应性评审（15分）：评标委员会根据投标产品技术指标对第二章中“设备技术参数”内容的响应情况：全部满足的得满分15分，无标识技术指标负偏离每项扣1分，标识▲技术指标负偏离每项扣2分，扣完为止。 注：标识招标文件要求提供的技术支持资料需附在投标文件中，如投标文件中未提供技术支持资料，或投标响应与技术支持资料上的指标不一致的，则评委可以以该项技术参数负偏离处理，引起的后果由投标人负责。 |
|  | 2、总体技术方案（15分）： ①技术方案阐述（5分）：评标委员会根据投标人对本项目的理解，对技术方案整个系统的技术架构、功能架构设计的科学性、可靠性及项目的难点、关键点分析是否分析清晰、到位及应对方案措施是否合理、科学等方面进行综合评议。评分范围0-5分。 ②服务方案：评委根据投标人针对本项目提供的运维服务保障体系、运维服务内容、运维服务流程、运维服务管理制度、各项服务技术方案进行综合评议。评分范围0-5分。 ③项目情况及现场勘察详细点位图和设计图（5分）：评标委员会根据投标人对本项目的了解程度、现场勘察情况（包含所有涉及的建设内容）、前端布点情况、设计图纸的详细程度及深度进行综合评议。评分范围0-5分。 |
|  | 3、项目实施方案（6分）： ①根据各投标人实施方案的规划方案、安装组织措施、车辆、施工人员及资质、施工进度计划合理性进行综合比较评议。评分范围：0-3分。 ②各项保障措施是否合理性进行综合比较评议。评分范围：0-2分。 ③其中供应商提供中型及以上专项作业登高车且操作人员具备高空作业车操作证的得1分。 |
|  | 4、原有三期平台升级整合方案（2分）： 根据各投标人提供的整合方案的合理性、软件开发的进度、质量及测试方法等进行综合评议。评分范围：0-2分。 |
|  | 5、售后服务（10分）： ①根据各投标人的售后服务承诺可行性、质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）、培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行综合比较评议，评分范围：0-5分。 ②服务便捷性：投标人实施与维护的属地交警、城管、电力等协调对接能力，服务响应时间及后续服务便捷性和相关承诺进行综合评议，得分范围0-5分。 |
|  | 6、企业认证（10分） ①企业资信（5分）：投标人具有有效期内的ISO 27001信息安全管理体系认证、ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证证书、TL9000质量管理认证证书、基础电信经营许可证每提供一项得1分，最高得5分（证明文件复印件编入投标文件，原件备查） ②投标人具有ITSS信息技术服务运行维护的证书，得2分（证明文件复印件编入投标文件，原件备查）。 ③投标人具有CMMI 3及以上的软件成熟度证书，得2分证明文件复印件编入投标文件，原件备查）。 ④投标单位具有ISO27018-公有云中个人可识别信息保护认证证书的得1分（投标文件中提供证书复印件并加盖公章，原件备查）。 |
|  | 7、拟派本项目团队（8分） ①项目负责人同时具有PMP证书、ITIL、CISP，只具备一个得0.5分，具备2个得1分。（3分） ②技术经理具备机电工程或通信与广电工程建造师二级及以上证书、网络工程师考试合格证书或注册证书（2分） ③针对本项目建设拟投入人员中每具有一个ITIL、SCJP、HCIE工程师证书的，得1分，最高得3分。本项以证书计分。（3分） （证书复印件与投标人为相关项目组人员缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明材料编入投标文件，原件备查） |
|  | 8、业绩（3分） ①投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来签订过的的类似合同，每个合同得1分，得分范围0-3分。 投标文件中提供合同复印件、中标通知书加盖公章。 |
|  | 9、政策分（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的，得1分。 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.1评标标准：评标标准（兼评委打分表）。

三、评标程序

3.1资格审查及符合性审查

1）资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，单个标项合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

2）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，单个标项有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件获取人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 格式详见第六部分应提交的有关格式范例 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见第二部分投标人须知一、总则17.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订 | 详见第二部分 投标人须知一、总则13.投标文件的签署、盖章投标文件的签署、盖章、装订 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见第二部分投标人须知一、总则“11.投标文件的组成” |  |
| 6 | 投标报价 | 详见第二部分投标人须知前附表10 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人不得为联合体。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

3.2比较与评价。评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观评分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.3汇总商务技术得分。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.1.6政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.4.5本项目采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.4.6本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

3.4.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

3.5排序与推荐。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审因素的量化指标评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报鄞州区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，代理机构执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

# 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有，加盖公章）；

（4）本项目的特定资格要求（如果有，加盖公章）；

（5）投标人声明。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.本项目非专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件2）。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、投标人声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

商务技术文件部分

## 目录

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（7）投标标的清单；

（8）商务技术偏离表；

（9）评标标准相应的商务技术资料；

（9-1）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（9-2）安装调试验收方案；

（9-3）供货方案；

（9-4）质保期方案；

（9-5）技术服务和技术培训方案；

（9-6）服务承诺；

（9-7）业绩一览表；

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2.1.2承诺函；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有）；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9评标标准相应的商务技术资料；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3残疾人福利性单位声明函(如有）；

2.3.4由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料自查表

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 格式详见第六部分应提交的有关格式范例 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见第二部分投标人须知一、总则17.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订 | 详见第二部分 投标人须知一、总则13.投标文件的签署、盖章投标文件的签署、盖章、装订 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见第二部分投标人须知一、总则“11.投标文件的组成” |  |
| 6 | 投标报价 | 详见第二部分投标人须知前附表10 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带▲号条款） | 详见第三部分采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人不得为联合体。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |

注：按本格式和要求提供。

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

九、评标标准相应的商务技术资料

（9-1）所投设备运行和维修成本；

（9-2）安装调试验收方案；

（9-3）供货方案；

（9-4）质保期方案；

（9-5）技术服务和技术培训方案；

（9-6）服务承诺；

（9-7）业绩一览表；

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

质保期后备品备件清单

| 标项序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称((电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

（9-7）业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（9-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（9-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）

（2）中小企业声明函

（3）残疾人福利性单位声明函(如有）

（4）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 中小企业声明函（如果有）

招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件2）。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

附件2：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件3、政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                 （项目编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2023年   月   日（填写开标日当天日期）

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：32249313@qq.com。

（2）在电子投标文件解密后投标人可看到所投标项的投标人名称，在确认与采购人和其他投标人无上述利害关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，格式中的下划线部分均用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件中。