公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20211169G

项目名称：宁波市鄞州实验中学东校区音视频设备采购项目

采购单位：宁波市鄞州实验中学

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2021年4月

目    录

- 公开招标采购公告……………………………………………3

- 招标需求………………………………………………………7

- 供应商须知……………………………………………………66

- 评标办法及评分标准…………………………………………79

- 政府采购合同主要条款………………………………………84

- 投标文件格式…………………………………………………89

# 第一章  公开招标采购公告

### 项目概况

宁波市鄞州实验中学东校区音视频设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年4月30日13:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20211169G

项目名称：宁波市鄞州实验中学东校区音视频设备采购项目

预算金额（元）：2,365,669.00

最高限价（元）：2,329,682.00

采购需求：

标项名称: 东校区音视频设备

数量: 1批

预算金额（元）: 2,365,669.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标采购文件第二章 招标需求。

备注：/

合同履行期限：标项1自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：标项1：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2021年4月9日至2021年4月16日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年4月30日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2021年4月30日13:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份电子投标文件”。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）疫情期间特别提醒事项：

①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2021年4月29日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：王鸯鸯，联系方式：0574-88090157。

②采用现场递交方式递交备份电子投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州实验中学

地址：宁波市鄞州区中河街道泰寓路28号

传真：/

项目联系人（询问）：景老师

项目联系方式（询问）：0574-28888055

质疑联系人：景老师

质疑联系方式：0574-28888055

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：王鸯鸯、戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-8809157、87425273

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

## 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 详见后款第二条。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见招标公告第六条。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 详见后款第二条。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见后款第二条。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见后款第一条。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见后款第一条。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收，详见后款第一条。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 无。 |
| 八 | 核心产品 | 有源线阵列主扩声音箱、有源补声音箱 |
| 九 | 现场踏勘 | 无。 |
| 十 | 样品要求 | 1、样品名称：视频显示系统样品1套（面积≤0.3㎡）、控制系统1套、云工作站1台。 2、样品提交截止时间：2021年4月30日13:30（北京时间）。 3、样品提交地点：宁波市鄞州区行政服务中心一楼（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面）大厅北侧样品室。 4、注意事项：样品室只提供220V电源，现场演示所需设备由投标人自行提供。 |

# 一、商务要求表

| ★交货期及交货地点 | 交货期：合同签订后，接采购人通知按项目进度供货及安装，且于2022年4月底安装调试完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| ★质保期 | 自项目验收合格之日起5年。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少5年。 |
| ★付款条件 | 1、合同签订后十五天内支付合同价的10%； 2、设备安装调试完毕，验收合格且资料归档完毕后十五天内支付至合同价的80%； 3、审计结束后十五天内，支付至合同审计结算价的100%。 |
| ★履约保证金 | 金额：合同金额的2%。 形式：以银行或保险公司出具的保函的形式或其他非现金形式递交至采购人账户。 缴纳：在签订合同后10天内缴纳。 退还：在质保期满2年后10天内无息退还。 |
| 售后服务要求 | 1、设备出现故障，接采购人通知后2小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后24小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。 2、在质保期结束前，须由中标方工程师和采购方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标方负责修理，在修理之后，中标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购方。 |
| 人员培训要求 | 针对本项目中所采用的设备和软件，中标人必须提供现场培训和相关资料。系统试运行之前，中标人应提供培训，确保工作人员能熟掌握设备性能、系统配置等，人员培训费用计入投标总价。 |
| ★验收标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 备品备件 | 投标人应列明自制品质保期5年后所需的备品备件清单及价格，外购产品质保期2年后所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |

二、采购要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、千人大阶梯教室 | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / |
| 1 | 有源线阵列主扩声音箱 | ▲1、带远程调试功能； 2、有源三分频线阵列音响设计； 3、采用特殊设计的高强度锻造链接件，安装、拆卸简易快速、安全可靠； 4、桦木多层板箱体，杜绝音染和箱体共振； ▲5、采用32位高主频DSP方案，智能压线处理，确保大动态输出不失真； ▲6、三路独立Class-D功放； 7、网络化连接设计 调试便捷； 8、频率范围（-10dB）：60-20K Hz； 9、覆盖范围：90°(H)*10°(V)； ▲10、最大声压级不小于130dB/1M； ▲11、功放功率不小于1400W RMS/5600W PEAK； ▲12、扬声器单元：1*8"低音，1*8"中音，2*1"高音驱动器； | 8 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 有源线阵列超低频音箱 | ▲1、带远程调试功能； 2、采用特殊设计的高强度锻造链接件，安装、拆卸简易快速、安全可靠； 3、桦木多层板箱体，杜绝音染和箱体共振； ▲4、采用32位高主频DSP方案，智能压线处理，确保大动态输出不失真； 5、网络化连接设计 调试便捷； 6、频率范围（-10dB）：35-120 Hz； ▲7、最大声压级不小于134dB/1M； ▲8、功放功率不小于1000W RMS/4000W PEAK； 9、扬声器单元：1*18"超低音； | 4 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 3 | 线阵吊架 | 配套阵列扬声器 | 2 | 套 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 4 | 有源台唇音箱 | ▲1、功放功率不小于200W（LF)+50(HF)； 2、频率范围：70-20K Hz； ▲3、最大声压级不小于124 dB/1W/1M； ▲4、输入灵敏度：0 dBV； 5、扬声器单元：10"低音*1,1"高音*1； 6、辐射角度(H*V)：90°*60°； 7、限幅器：DSP软限幅； | 4 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 5 | 有源返听音箱 | 1、同轴设计，高灵敏度同轴单元,声像精确，还原度高； 2、低矮造型，外形低矮，减小对舞台效果影响； ▲3、超大返听角，返听角度不小于54°。 ▲4、D类和A/B类混合驱动，低音采用大功率D类功放，能量充沛；高音采用A/B类功放，体现通透细腻的音质； 5、频率范围（-10dB）：50-20K Hz； ▲6、最大声压级不小于123dB/1M； ▲7、功放功率不小于300W RMS/1200W PEAK； 8、扬声器单元：12"同轴扬声器； | 4 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 6 | 有源补声音箱 | ▲1、功放功率不小于300W（LF)+50(HF)； 2、频率范围：55-20K Hz； ▲3、最大声压级不小于126 dB/1W/1M； ▲4、输入灵敏度：0 dBV； 5、扬声器单元：12"低音*1,1.35"高音*1； 6、辐射角度(H*V)：90°*60°； 7、限幅器：DSP软限幅； | 6 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 7 | 数字音频处理器 | ▲1、不小于8输入/8输出数字信号处理器； 2、配置网络级联接口，可级联多台； 3、可通过面板按键任意切换输入输出； 4、配置RS-232接口，可连接中控； 5、可另外配置DANTE卡进行网络信号传输； 6、输入通道具备输入增益，8频段参量均衡器和延时功能； 7、输出通道具备输出选择，8频段参量均衡器，高低通分频器，延时，增益，限幅和静音功能； 8、前面板的操作界面易于使用，并提供免费的计算机界面，透过网络接口编辑设备参数； | 1 | 台 | 拓谱、百裕德、迪吉瑞 |
| 8 | 专业数码效果器 | 1、256个厂家预置：延时、混响、环境、移调、动态、EQ等； 2、真正的双引擎设计，包括6种不同的路径设置； 3、动态渐变（Dynamic Morphing）以及可设定渐变时间预置渐变； 4、24bit A/D转换（105dB动态范围），10 Hz-20kHz带宽； 5、AES/EBU（24bit）和S/PDIF（24bit）数字输入输出，为DAT设计的16bit抖动(Dither)输出； 6、智能向导（Wizard）功能，让用户快速搜索到所需的预置； 7、延时节拍输入键和MIDI延时节拍输入功能。同时提供踏板接口； 8、128个单引擎用户预置和128个双引擎用户预置，4个快照； | 1 | 台 | TC、莱斯康、雅马哈 |
| 9 | 专业32路数字调音台 | 1、最大可处理40路混音信号； ▲2、不少于32路单声道输入，带经典模拟话放，不少于6路立体声； 3、不少于16个母线输出，不少于6个编组，LCR主输出； 4、不少于8路自动混音控制； ▲5、40bit浮点信号处理，48k/44.1kHz的采样率； 6、双SD / SDHC上可实时录制/播放32个双向通道； 7、最多可进行3小时的32通道PCM录制- 存储为未压缩的WAV文件； 8、可拓展数字音频网络达96输入和96输出； 9、40bit浮点信号处理，将兼容96kHz的采样率192kHz的数模/模数转换； ▲10、不少于8个VCA/DCA编组，6个哑音编组； 11、不少于8个立体声效果处理器； ▲12、不少于25个电动推子； 13、7寸以上显示屏； ▲14、USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输； 15、支持Dante、Madi以及Adat协议卡，以便于其他协议的传输； ▲16、支持IPhone/IPad无线控制； ▲17、提供中国区总代理商针对此产品的终身免费软件升级函； | 1 | 台 | MIDAS、艾伦、雅马哈 |
| 10 | 调音台扩展箱 | ▲1、不少于32个模拟输入，采用经典模拟话放带+48 V 幻象电源； 2、不少于8 路线路输出； ▲3、48 kHz 采样率； 4、支持MIDI 输入输出； 5、2个网络音频传输接口； | 1 | 台 | MIDAS、艾伦、雅马哈 |
| 11 | 高保真有源监听扬声器 | 1、音箱结构：4”复合玻璃纤维低音单元，“25mm软圆顶高音单元； 2、高精密度指向性扬声号角，自由反射前箱体设计； 3、频率响应：60Hz-20kHz； 4、水平/垂直覆盖角度：110°/70°； 5、最大声压级不小于104dB； | 1 | 对 | RCF、拓谱、音麦图 |
| 12 | 监听耳机 | 1、耳机类型：封闭式； 2、输入功率不小于200 mW； 3、音频频响范围优于16 Hz - 20000 Hz； 4、灵敏度优于112 dB SPL/V； | 1 | 付 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 13 | 电源时序器 | 1、附带空气开关； 2、后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座； 3、设置级联接口，可级联三台同样设备； 4、设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5、最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； | 3 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 14 | 两通道无线话筒接收机 | ▲1、不少于150MHz频段带宽； 2、具有Dante与AES EBU输出； ▲3、采用 512 位加密技术以确保信号安全； ▲4、内置低切滤波器、3 段EQ均衡器、dbx®压缩器和限幅器； ▲5、内置图形频谱分析仪及红外同步功能； 6、有字时钟（Wordclock）同步接口； 7、机架式设计； | 4 | 台 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 15 | 无线手持动圈话筒套装 | 发射机： ▲1、不少于150MHz频段带宽； ▲2、采用 512 位加密技术以确保信号安全； 3、具备静音和电源两种开关模式； ▲4、支持红外通信； 咪头： 1、超心型动圈咪头； 2、频响范围优于70 - 20000 Hz； 3、灵敏度（mV/Pa）优于2.6 mV/Pa； | 4 | 套 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 16 | 无线腰包发射器 | ▲1、不少于150MHz频段带宽； ▲2、采用 512 位加密技术以确保信号安全 3、支持调整射频功率以优化信号强度； 4、外部开关具备遥控话筒静音和开关； ▲5、支持红外通信； | 4 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 17 | 无线头戴话筒 | 1、稳固型双耳挂心形指向头戴话筒； 2、牢固的体育型头戴夹； 3、在任何的运动条件下，均能够稳稳地依附在头上； 4、心形指向抵御环境噪声，放心使用， 灵活的减震有效抑制振动及身体噪声， 防潮罩确保话筒拾音头的干燥； 5、包含 4 个防汗环让话筒免遭汗水和水的侵袭； 6、音频频响范围 20 - 20000 Hz； 7、灵敏度 mV Pa 35 mV/Pa； 8、等效声噪级 22 dB-A； 9、信噪比 72 dB-A； 10、电阻抗 200 Ohms； 11、推荐负载阻抗 2000 Ohms； | 4 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 18 | 大合唱话筒 | 1、麦克风类型：电容； 2、指向：心型、超心型、全向、八字型； 3、频率响应：20-20000Hz； 4、等效噪声电平：8dB-A； 5、灵敏度：20mV-A/Pa； 6、信噪比：86dB-A； 7、前置衰减器：-20dB； 8、低音衰减滤波器：100Hz,12dB/倍频程； 9、阻抗：200 Ohms； 10、推荐负载阻抗：1000 Ohms； 11、电压：44至52V； 12、电流：3mA； | 4 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 19 | 大合唱话筒电动升降器 | 定制 | 4 | 套 | 定制 |
| 20 | 天线分配器 | 1、工作频率为 470 到 952 MHz，具有市场最为强大的灵活性； 2、电缆长度调整开关可优化天线信号电平； 3、输出链接可级联最多 3 个 APS4 以用于更大型的系统； 4、远端为天线和接收器供电； 5、安装简便一体式解决方案； 6、随附机架安装套件和电缆； | 1 | 台 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 21 | 天线支架 | 定制 | 1 | 只 | 定制 |
| 22 | 有源指向性天线 | 1、含集成式高性能天线放大器的有源指向性天线，适用于长电缆布线； 2、总增益高达 22dB，可支持 300m布线； 3、工作频率范围涵盖 470 至 952 MHz，全球通用； 4、70°覆盖角度可减少不必要的射频信号； | 2 | 块 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 23 | 延长同轴线缆 | 1、适于无线系统的天线电缆； 2、用于连接外部天线、天线放大器、天线放大器电源、天线功率分配器和接收器的电缆应是 RG 58 电缆 (50 Ohms)，长 5 米，两端均带镀金 BNC 接头。 | 2 | 条 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 24 | 会议话筒 | 底座采用一种高强度的桌面机械设，凭借相当的重量和“巧妙的橡胶”垫脚，它能够产生优秀的减震效果，让麦克风固定在原位。 耐用的静音开关可经受超过 25000 次操作，适用于控制麦克风；另有一个 LED 指示灯能清楚地显示麦克风状态；使用含状态指示灯环的兼容鹅颈可实时显示其状态。 话筒杆其稳固纤巧的鹅颈模块配备了可指明幻象电源开关状态的 LED 灯环。每一个鹅颈模块均随附有专用的灯环扩展器，以便在需要时提升 LED 灯环的可见性，为便于安装并最大程度地提高灵活性。含镀金触点的优质接头适合所有可用的幻象电源模块，工作性能稳定。 话筒头有 80°拾音角度及清澈离轴响应。参考级长筒电容麦克风拾音头，是适于缺乏经验的发言人的理想麦克风；远离麦克风发言时，麦克风会集中采集人声；近距离发言时亦可消除气爆杂音。 | 4 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 25 | 多功能舞台信息盒 | 定制 | 6 | 只 | 定制 |
| 26 | 音箱地插 | 定制 | 3 | 只 | 定制 |
| 27 | 话筒流动机柜 | 定制 | 1 | 只 | 定制 |
| 28 | 42U机柜 | 600mm×800mm×42U | 2 | 套 | 图腾、一舟、APC |
| 29 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （2）集中控制系统 | / | / | / |
| 1 | 网络型主控机 | 1、4 个通用串行接口； 2、8 路红外，8 路I/O，8 路继电器，内置网口； 3、8M 内存（可扩展到128M），16M 闪存（可扩展到256M）； 4、内置网网口和TCP/IP 协议簇;功能强大的可视化编程软件； 5、32 位MOTOROLA ColdFire 处理器； 6、1 个RS-232 通用编程接口； 7、内置网口和TCP/IP 协议簇； 8、1 个通用网络接口； | 1 | 台 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD64G | 1 | 台 | 苹果、华为、微软 |
| 3 | IPAD授权 | IPAD授权软件 | 1 | 套 | 苹果、华为、微软 |
| 4 | 无线路由 | 无线路由 | 1 | 台 | TP-LINK、华为、小米 |
| 5 | 红外发射棒 | 用于控制录像机、DVD、投影机等红外设备； 用于主控机或接口机向红外设备发射控制信号 | 8 | 根 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 6 | 8路电源控制器 | 1、8 路独立继电器控制:20A, 277VAC ； 2、4 位专用网络接线端子； 3、24VDC 网络供电； 4、深灰色和黑色金属外壳嵌墙或挂墙式安装； | 4 | 台 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 7 | 编程调试 | 编程调试 | 1 | 套 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| （3）舞台灯光系统 | / | / | / |
| 1 | 大型电脑灯控台 | 1、内置15.4寸高亮触摸屏，并可扩展一个17寸触摸屏； ▲2、支持Art-Net扩展，共支持12个DMX接口-6144通道； 3、20个场景及跑灯主控； 4、超过1000个的虚拟重放； 5、与珍珠专家演出文件完全兼容； 6、10个宏按钮和宏库； 7、支持CITP多媒体素材协议； 8、超过1000个世界主流灯具灯库，并内置Personality Builder灯库写入软件； 9、免费的TITAN操作系统升级； 10、内置免费Visualiser舞台模拟软件； 11、人性化界面； | 1 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 2 | LED面光灯 | 1、电压: AC 100 - 240V； 2、功率：采用高显指200WCOB灯珠； 3、光学：大尺寸高级光学反光杯，混色优异； 4、外壳：新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观散热优良； ▲5、主板：LED采用恒流驱动，LED寿命更长； 6、芯片：高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹，在摄影、摄像、照相机下无闪烁； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、通道：DMX 512控制器控制，2个通道 9、额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； | 12 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 3 | LED面光成像灯 | 1、输入电压:AC100-240V 50-60Hz； 2、LED：COB200W高亮度灯珠，采用美国普瑞集成芯片； 3、色温：3200K/5600K； 4、显色指数：98Ra； 5、额定功率:200W； 6、LED使用寿命:5万小时； 7、通道：1/2/3通道； 8、控制信号:DMX512； 9、控制模式:单机控制模式/主从机模式 ； 10、光束角度:19°/26°/36°/50°； 11、散热方式:风机冷却； 12、机身材料:铝； | 12 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 4 | LED顶光灯（五合一染色灯） | 1、电压: 100 - 240V DC； 2、功率：200W； ▲3、光源：采用20颗四色合一大功率创新型贴片灯珠，灯珠规格为9mm*9mm； ▲4、外观：新款一体冲压成型压铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良； 5、驱动：LED采用恒流驱动，LED寿命更长； 6、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 7、标准DMX 512控制器控制； 8、通道：8个通道，红、绿、蓝、白色四色可独立调光、频闪； 9、散热：额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良； | 60 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 5 | LED三基色灯 | 输入电压：AC100-240V/50-60 Hz； 2、功率：250W； 3、光源：600颗高亮度LED灯珠； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、光源：3200K 或者 6500K 色温； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道: 2通道（数码显示）； ▲8、散热：无风机自体散热，可实现全静音； | 18 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 6 | LED侧光灯 | 1、电压: AC 100 - 240V； 2、功率：采用高显指200WCOB灯珠 ； 3、光学：大尺寸高级光学反光杯，混色优异； 4、外壳：新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观散热优良； ▲5、主板：LED采用恒流驱动，LED寿命更长； 6、芯片：高速芯片设计，闪烁频率大于400赫兹，在摄影、摄像、照相机下无闪烁； 7、运行模式：自动，声控，DMX 512，主从同步等； 8、通道：DMX 512控制器控制，2个通道； 9、额外增加大尺寸散热片，配大尺寸风扇，噪音低，散热效果优良 | 16 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 7 | LED摇头灯 | 1、电源输入:AC100-240V 50/60Hz； 2、最大功率:360W； 3、光源:36颗超亮度 LED全彩四合一灯珠； 4、发光角度：10-60°； 5、调光:0-100% 线性电子； 6、DMX通道:36/20通道； 7、X轴：水平旋转最大角度540度 8/16bit解析度； 8、Y轴：垂直旋转最大角度270度 8/16bit解析度； 9、频闪: 1-10次/秒 极眩频闪； 10、协议: USITT DMX-512； 11、控制模式: DMX,自动运行； 12、操作模式:主从机同步,单机自走,声控； 13、信号输入/输出: 3针卡侬座； | 12 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 8 | 380W图案灯 | 1、输入电压：100v-240v/ 50-60Hz； ▲2、光源：欧司朗SIRIUS HRI371W灯泡； 3、灯泡寿命：1500小时； 4、色温：7500K-8000K； 5、消耗功率：600W； 6、控制通道：20 / 24DMX通道； 7、屏幕:触摸屏幕+按键控制，中英文模式，显示板智能翻转功能； 8、颜色：13个颜色加白光，有板色效果； ▲9、一个旋转图案盘：7种玻璃图案+白光 支持图案放大； 10、一个固定旋转图案盘：17种图案+白光 支持流水和振动效果； 11、棱镜：两个可旋转8+16棱镜； 12、水平扫描：540°（16位）电校正； 13、竖直扫描：270°（16位）电校正； 14、缩放角度：3-6°（光束模式）； 15、图案角度：3-35°； 16、控制信号：DMX512，主从，声控、自走式； | 18 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 9 | 350W专业追光灯 | 1、灯珠配置：台湾优灯350W灯泡； 2、输入电压： AC100-240V； 3、频率：50-60HZ； 4、额定功率： 350W； 5、角度：光束角度5-9度； 6、颜色：4色换色器，可以方便更换不同色纸； 7、控制：手动光圈，5-100％线性调节； 8、手动光闸，0-100％线性调节； 9、0-100％均匀的柔光扩散，有3500K、8000K色温两种，可根据需要进行切换。 | 2 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 10 | 双雾机 | 1、电压:AC110-130/220-240V 50/60HZ； 2、额定功率:300W； 3、电流保险:10A； 4、预热时间:无需预热； 5、烟量输出:3500cu ft/min； 6、油桶容量:1L； 7、DMX512:支持； 8、通道:2CH； 9、操作界面:LCD液晶触摸显示器； 10、控制器:选配遥控； | 2 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 11 | 环保烟油 | 1升装 | 2 | 瓶 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 12 | 信号放大器 | 1、标准DMX512/1990数字信号； 2、DMX512信号整形放大，优化DMX信号，延长DMX信号传输距离； 3、DMX512信号分配功能，分多路DMX接口共享一套控制系统； 4、一路输入、一路直通输出（四类接口可选），八路整形放大输出； 5、电源：AC110~120V 50Hz/60Hz AC220~240V 50Hz； 6、DMX信号输入连接器：XLR-D3/5M / XLR-D3/5F； 7、DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F； 8、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V； | 4 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 13 | 电源直通箱 | 1、可直接接入舞台6KW常规灯具12只或6KW电脑摇头灯12只；12路单独控制； 2、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 3、额定功率：TY-3000(12路×6KW),可适用于任何负载； 4、过载与短路双重保护高分断空气开关； 5、A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用； | 3 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 14 | 电源箱 | 1、输入电源:三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、额定功率:输入380V 400A. 多组380V 63A输出； 3、输出提供给每台硅箱的相额定电流为:63A； 4、可接3-5台硅箱或直通箱，或者组合使用。 | 1 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 15 | 42U机柜 | 600mm×800mm×42U | 1 | 套 | 图腾、一舟、APC |
| 16 | 专业灯勾 | 抱卡式灯钩 | 184 | 只 | 定制 |
| 17 | 保险绳 | 保险绳 | 184 | 条 | 定制 |
| 18 | 信号插头 | 信号插头 | 60 | 对 | 定制 |
| 19 | 10A胶木插头 | 10A胶木插头 | 60 | 对 | 定制 |
| 20 | 信号线 | RVVP3×0.5 | 1000 | 米 | 爱谱华顿、金山湖、秋叶原 |
| 21 | 灯光电缆 | RVV3×2.5 | 2000 | 米 | 爱谱华顿、金山湖、秋叶原 |
| 22 | 辅助材料 | 桥架等管线材料 | 1 | 批 | / |
| （4）舞台机械、幕布系统 | / | / | / |
| 1 | 对开大幕轨道 | 轨道滑轮\轨道滑车挂钩\L40*4角铁、限位开关、膨胀螺丝\轨道：10m、单边 | 1 | 套 | 星海、万科、海跃 |
| 2 | 无极调速大幕机 | 1、宽度：19m； 2、行程：12m； 3、速度：对开0.1～1.0m /s； 4、载荷：大幕重； 5、驱动类型：电机均衡伸缩 ； 6、电机功率：1.1KW； 7、交流电机电源:SC380/50Hz ； 8、定位精度：±5mm ； 9、噪音：≤45db ； 10、安全措施:左右及中间限位，包含水平滑轮装置,垂直滑轮装置,钢丝绳及绳夹,电缆筐,大幕行走装置,首车组件,大幕导轨装置,大幕调平装置等所有设备及材料的制作安装。 | 1 | 台 | 星海、万科、海跃 |
| 3 | 对开二幕轨道 | 轨道滑车\轨道滑轮\轨道滑车挂钩\L40*4角铁、限位开关、膨胀螺丝\轨道：10m、单边 | 1 | 套 | 星海、万科、海跃 |
| 4 | 电动匀速对开幕机 | 1、最大牵引：幕布重； 2、运行速度：0.26m/s； 3、电源：AC380/50Hz； 4、电机功率：750W； 5、安全措施:左右及中间限位； 6、行程：15m； 7、载荷：幕布重； 8、重定位精度：±3mm； 9、噪音：≤45db。 | 1 | 台 | 星海、万科、海跃 |
| 5 | 固定面光吊杆 | H型，50圆管,2*4方管制作，固定 | 1 | 根 | 星海、万科、海跃 |
| 6 | 固定侧光吊杆 | H型，50圆管,2*4方管制作，固定 | 2 | 根 | 星海、万科、海跃 |
| 7 | 固定侧幕吊杆 | H型，50圆管,2*4方管制作，固定 | 2 | 根 | 星海、万科、海跃 |
| 8 | 固定檐幕吊杆 | H型，50圆管,2*4方管制作，固定 | 1 | 根 | 星海、万科、海跃 |
| 9 | 电动灯光吊杆机 | 1、载荷：600KG； 2、电源：AC380/50HZ； 3、吊点数:5吊点； 4、制动电机，斜齿减速机电动升降18M； 5、运行速度：0.30m/s； 6、定位精度±5mm； 7、电机功率：2.2Kw，冲顶限位器等。 | 5 | 台 | 星海、万科、海跃 |
| 10 | 电动灯光吊杆杆体 | H型，50圆管,2*4方管制作 | 5 | 根 | 星海、万科、海跃 |
| 11 | 控制台 | 采用模拟控制方式吊杆采集控制柜。含强电柜,弱电柜，定位精度为≤±3mm，操作简单，易于掌握。 | 1 | 套 | 星海、万科、海跃 |
| 12 | 舞台钢结构 | 马道满铺式，由装修完成 | 1 | 套 | / |
| 13 | 电缆线 | 电缆线RVV3×2.5 | 800 | 米 | 爱谱华顿、金山湖、秋叶原 |
| 14 | 信号线 | 信号线RVVP3×0.5 | 800 | 米 | 爱谱华顿、金山湖、秋叶原 |
| 15 | 航空钢丝绳 | 航空钢丝绳D4.2 | 3 | 卷 | 定制 |
| 16 | 枣红色丝绒檐幕 | 枣红色金丝绒布，B1级阻燃 | 216 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 17 | 檐幕衬里 | 全棉布，B1级阻燃 | 72 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 18 | 枣红色丝绒大幕 | 枣红色金丝绒布，B1级阻燃 | 396 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 19 | 大幕衬里 | 全棉布，B1级阻燃 | 132 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 20 | 驼色丝绒二道幕 | 驼色金丝绒布，B1级阻燃 | 396 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 21 | 二道幕衬里 | 全棉布，B1级阻燃 | 132 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 22 | 墨绿色丝绒横条幕 | 墨绿色金丝绒布，B1级阻燃 | 570 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 23 | 墨绿色丝绒侧条幕 | 墨绿色金丝绒布，B1级阻燃 | 270 | ㎡ | 星海、万科、海跃 |
| 二、250人报告厅 | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / |
| 1 | 主扩声音箱 | 1、频率响应不小于45Hz –20kHz (±3dB)； 2、灵敏度（1W＠1m）不小于97dB； 3、峰值功率不小于1600w； 4、低音喇叭不小于15" 中低音 / 75mm音圈； 5、覆盖角（HxV）不小于80°×60°； 6、最大声压级不小于129dB； 7、高音配有过流保护炮和PTC双重保护设计； | 2 | 只 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 辅助音箱 | 1、频率响应不小于55Hz –20kHz (±3dB)； 2、灵敏度（1W＠1m）不小于94 dB； 3、峰值功率不小于800w； 4、低音喇叭不小于10" 中低音 / 65mm音圈； 5、覆盖角（HxV）不小于90°×40°； 6、最大声压级不小于123dB； 7、高音配有过流保护炮和PTC双重保护设计； | 4 | 只 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 3 | 音箱吊架 | 定制 | 4 | 个 | 定制 |
| 4 | 主扩声功放 | 1、8Ω立体声功率不小于2x700W； 2、4Ω立体声功率不小于2x1100W； 3、8Ω桥接功率不小于2200W； 4、频率响应（@ 1W）不小于(20Hz-20kHz)±0.5dB； 5、总谐波失真（额定输出功率）： <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 串音 (A加权) <-70dB 阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 6、具有限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护； 7、智能风扇温度控制冷却系统； | 1 | 台 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 5 | 辅助功放 | 1、8Ω立体声功率不小于2x500W； 2、4Ω立体声功率不小于2x750W； 3、8Ω桥接功率不小于1500W； 4、频率响应（@ 1W）不小于 (20Hz-20kHz)±0.5dB； 5、总谐波失真（额定输出功率）： <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 串音 (A加权) <-70dB 阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 6、具有限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护； 7、智能风扇温度控制冷却系统； | 1 | 台 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 6 | 20路数字调音台 | 1、S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2、1024*600像素7"高清触摸屏 3、12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4、触摸屏划动操作 5、8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6、总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7、iPad 遥控 8、12路麦克风高精度电子增益 9、内置2G内存 10、图示均衡器从15段改为31段 | 1 | 台 | 音王、艾伦、雅马哈 |
| 7 | 会议话筒 | 1、底座采用一种高强度的桌面机械设，凭借相当的重量和“巧妙的橡胶”垫脚，它能够产生优秀的减震效果，让麦克风固定在原位。 耐用的静音开关可经受超过 25000 次操作，适用于控制麦克风；另有一个 LED 指示灯能清楚地显示麦克风状态；使用含状态指示灯环的兼容鹅颈可实时显示其状态。 2、话筒杆其稳固纤巧的鹅颈模块配备了可指明幻象电源开关状态的 LED 灯环。每一个鹅颈模块均随附有专用的灯环扩展器，以便在需要时提升 LED 灯环的可见性，为便于安装并最大程度地提高灵活性。含镀金触点的优质接头适合所有可用的幻象电源模块，工作性能稳定。 3、话筒头有 80°拾音角度及清澈离轴响应。参考级长筒电容麦克风拾音头，是适于缺乏经验的发言人的理想麦克风；远离麦克风发言时，麦克风会集中采集人声；近距离发言时亦可消除气爆杂音。 | 2 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 8 | 无线手持话筒（一拖二） | 主机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：± 0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 话筒技术参数： 11、音头: 动圈式/心型指向性 12、载波频段: UHF 603-700 MHz 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成 14、直线通信距离：50米，室外单个系统 15、音频频率响应：40 -18000 Hz，（+1 dB，-3 dB） 16、射频输出功率：30 mW 17、谐波辐射: ＜-65dBm 18、动态范围：>105 dB，A权重 19、系统失真（参考值±45 kHz偏差，1 kHz调制方式）：<0.3% 总谐波失真（典型值） 20、电流损耗：180 mA（正常射频功率设置），240 mA（高射频功率设置） | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 9 | 声反馈抑制器 | 1、自动搜索啸叫点且自动抑制 2、可选择固定频点抑制或动态抑制 3、简单直观的控制界面，及适用于固定安装系统或现场演出， 每个通道上有24个滤波器，共48个数字滤波功能，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反鐀频率 4、两个独立的通道处理 5、自动和手动两种滤波模式 6、输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入 7、输入最大电平：﹢20.5dBu 8、输出通道：2路平衡输入和2路非平衡输入 9、输出最大电平：﹢14.5dBu 10、系统采样率：48KHz 11、系统动态范围：100dB 12、总谐波失真：0.01% at 1KHz 13、信噪比：100dB 14、频率响应：20Hz-20KHz | 1 | 台 | 拓谱、百裕德、迪吉瑞 |
| 10 | 电源时序器 | 1、附带空气开关； 2、后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便广大用户使用； 3、设置级联接口，可级联三台同样设备； 4、设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5、最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； | 1 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 11 | 多媒体地插 | 多媒体地插14×14 | 2 | 个 | 定制 |
| 12 | 32U机柜 | 600mm×600mm×32U | 1 | 只 | 图腾、一舟、APC |
| 13 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （2）集中控制系统 | / | / | / |
| 1 | 网络型主控机 | 1、4 个通用串行接口； 2、8 路红外，8 路I/O，8 路继电器，内置网口； 3、8M 内存（可扩展到128M），16M 闪存（可扩展到256M）； 4、内置网网口和TCP/IP 协议簇;功能强大的可视化编程软件； 5、32 位MOTOROLA ColdFire 处理器； 6、1 个RS-232 通用编程接口； 7、内置网口和TCP/IP 协议簇； 8、1 个通用网络接口； | 1 | 台 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD64G | 1 | 台 | 苹果、华为、微软 |
| 3 | IPAD授权 | IPAD授权软件 | 1 | 套 | 苹果、华为、微软 |
| 4 | 无线路由 | 无线路由 | 1 | 台 | TP-LINK、华为、小米 |
| 5 | 红外发射棒 | 用于控制录像机、DVD、投影机等红外设备； 用于主控机或接口机向红外设备发射控制信号 | 4 | 根 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 6 | 8路电源控制器 | 1、8 路独立继电器控制:20A, 277VAC ； 2、4 位专用网络接线端子； 3、24VDC 网络供电； 4、深灰色和黑色金属外壳嵌墙或挂墙式安装； | 1 | 台 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 7 | 编程调试 | 编程调试 | 1 | 套 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| （3）灯光系统 |  |  | / |
| 1 | 灯控台 | 1、功能特征：有12个Scanner，每个Scanner中包含20个通道，分A页（1-10）和B页（11-20）项或AB页同时启动；可编程30个Bank中包含8个Scene;可编程6相Chase,每个Chase可编240步（即30个Bank Scene）；具有手动、声控和自动三种动作模式；在自动运行模式中，FADE可选择全部，具有FADE或X/Y具有FADE，都具有SPEED调节；每个Scanners中都可设置任一CH控制和Assign(摇杆)或拔盘；具有Black out输出功能；具有MIDI触了Bank、 Chase和Black out 功能；控台之间可相互传递内部的已编程数据;有LCD液晶显示器和LED指示灯；有DMX极性选择；电源极性自动保护；走程序时暂停功能；DMX 512电脑灯控制台专门设计用于控制各种电脑灯的运行。可实现多场景、多走灯程序同时运行。备有两组DMX 512信号输出。本机具有及其方便灵活的编辑模式和运行模式，易学易用，适合文艺演出、剧场、歌舞表演、电视演播厅等场合使用。 2、控制吊杆数:2道 3、场景数:480场 | 1 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 2 | LED600平板灯 | 1、输入电压：AC100-240V/50-60 Hz； 2、功率：250W； 3、光源：600颗高亮度LED灯珠； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、光源：3200K 或者 6500K 色温； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道: 2通道（数码显示）； ▲8、散热：无风机自体散热，可实现全静音； | 12 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 3 | 200W调焦帕灯 | 1、输入电压：AC100-240V/47-63 Hz 2、功率：200W 3、光源：西铁城COB集成灯珠 4、光源寿命:6-10万小时 5、颜色:3200K/5600K色温可选 6、LED 角度：10-60° 7、控制:DMX512、主从控制、自走 8、通道: 2/3/4通道（数码显示） | 12 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 4 | 专业灯勾 | 抱卡式灯钩 | 24 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 5 | DMX信号放大分配器 | 一分四 | 1 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 6 | 灯光吊杆及支架 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 7 | 灯光电缆、接线箱等 | 灯光电缆、接线箱等 | 1 | 批 | 国产 |
| （4）显示系统 | / | / | / |
| 1 | 视频显示系统 | 像素构成：SMD1515封装，表面黑色雾化处理，表面不反光 2. ▲像素点间距：≤1.86mm 3. ▲像素密度：≥289000点/平方米 4.主屏尺寸：≥2.88m*5.12m=14.75㎡； 5.主屏行列数：≥1536点*2720点=4177920像素; 6.模组尺寸：320mm*180mm ，模组分辨率170点×96点 7. ▲铝底壳工艺，模组iCool立体散热 8.平整度：≤0.15mm 9.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 10.单点亮度校正，通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度 11.智能色温，有标准/视频/文本3种模式可调节 12.搭配控制系统，连接互联网，云端一键加载配制文件 13.智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气 14.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 15.具备单模数据组存储功能，校正数据自动回读技术 16.白平衡亮度≥450cd/㎡ 17.色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值 18.对比度5000:1 19.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 20.刷新频率≥3840HZ 21.换帧频率：50&60HZ 22.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 23.模组亮度均匀性≥97% 24.峰值功耗≤380W/㎡、平均功耗≤125W/㎡ 25.寿命典型值≥100000小时、平均无故障时间≥100000小时 26.电源冗余备份，具智能节电功能，软件自动报警功能 27.产品满足盐雾10级要求 28.IP等级符合IP6X 29.模拟九级地震实验 30.PCB防火等级达V-0级 31.抗紫外UV辐射符合5级 32.噪音：符合国家标准 33.工作温度范围-30℃-40℃ 34.存储温度范围-40℃-60℃ 35.冷热冲击实验 36.光生物安全：无危害 37.稳定性：支持7*24H连续工作 38.按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优。 39. ▲为保证产品的稳定性（16-38项）(投标文件中提供CNAS实验室或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) ▲产品通过3C、节能认证，通过HDR认证（投标时提供证书复印件并加盖公章） ▲产品通过低蓝光认证（经过有害物质检测）（投标时提供证书复印件并加盖公章） ▲LED屏生产厂家具有软件开发业务成熟度等级证书（投标时提供证书复印件并加盖公章） ▲LED屏生产厂家通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证（投标时提供证书复印件并加盖公章） 44.▲模组商标必须与显示屏厂商注册商标一致，必须是真实的生产厂商，不接受OEM产品或不干胶贴商标 | 14.75 | m2 | 利亚德、三思、巴可 |
| 2 | 视频处理器 | 拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI； 2.▲多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素(投标文件中提供CNAS实验室或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章)； 3.▲支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰(投标文件中提供CNAS实验室或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章)； 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局； 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示； 7.支持智能控制软件进行操作控制； 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID； 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能； 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能； 13.为了确保使用过程中的视频信息的安全性产品制造商提供自主研发大数据可视化综合应用软件通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心认证（投标文件中提供复印件加盖公章）； 14.▲为确保系统稳定性，视频处理器与显示屏同一品牌。（投标时提供3C认证证书复印件加盖公章） | 1 | 套 | 利亚德、三思、巴可 |
| 3 | 云工作站 | 1.集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命； 2.▲工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频2GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥8G 固态硬盘≥256G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路； 3.外壳(370mm*370mm*70mm)采用一次成型优质型材，提高设备整体防潮防腐性；表面采用钢化玻璃，提高设备自身抗震性、耐寒暑性、冲击性；独有的橡胶垫脚可以防止设备受到冲击或振动造成的损坏，外观设计简单美观； 4.具备一路可远程控制的220V/400W电源输出，用于外设（视频处理器，拼接器、功放等）的供电，节能并提升外部设备寿命； 5.网络控制模块能够低功耗不间断工作（待机时小于5W，工作状态下小于20W），支持跨网段远程统一管理控制； 6.具备双重管理密码，解授权需在密码确认后操作；在服务器播放节目需输入管理密码确认，避免内容被误播，增加安保性； 7.支持微信二维码扫码授权及解权管理功能，授权微信端可对服务器进行多方位操控，置顶微信端能获取开关屏体及联断网信息； 8.内置智能中控，支持异地操作开关LED屏，可根据需要设置计划开关整套设备时段； 9.操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器； 10.▲投标文件中提供CCC证书、视频自动导播软件著作权证书，录播服务器软件著作权证书、防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告复印件并加盖公章。 | 1 | 台 | 升维、康辉、微云 |
| 4 | 控制系统 | 1.采用小尺寸的硬件设计、高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性； 2.支持LVDS传输、支持智能模组（专用固件程序支持）； 3.支持快速修缝，支持3D功能； 4.支持接收卡预存画面设置，支持灯板Flash管理； 5.支持自身电压、温度监测，无需其他外设； 6.支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）； 7.支持5pin液晶模块，支持画面90度倍数旋转； 8.支持大屏音频回显输出，音频与画面实时同步，可配合录播进行使用； 9.▲支持系统数据备份恢复，可备份包括系统的配置、拼接模式、拼接场景等所有配置信息（投标文件中提供首页具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖公章）； 10.▲为确保系统稳定性，控制系统与显示屏同一品牌。（投标文件中提供软件著作权证书复印件加盖公章） | 1 | 套 | 利亚德、三思、巴可 |
| 5 | 控制软件 | 配套软件 | 1 | 套 | 利亚德、三思、巴可 |
| 6 | 配电箱 | 1.20KW，具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能，通过智能上电模块和远程电源管理软件（投标文件中提供3C认证及PLC软件著作权复印件加盖公章） 2.▲为确保系统安全性，配电箱与显示屏为同一品牌。 | 1 | 台 | 利亚德、三思、巴可 |
| 7 | 屏体框架 | 镀锌钢架结构，钛金包边 | 14.75 | m2 | 利亚德、三思、巴可 |
| 8 | 电源线及数据通讯线等 | 6mm²三相五线/六类网线 | 1 | 项 | 东方、TCL、安普 |
| 三、150人报告厅 |  | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / |
| 1 | 主扩音箱 | 1、频率响应不小于50Hz –20kHz (±3dB) 2、灵敏度（1W＠1m）不小于 96dB 3、峰值功率：1200w 4、低音喇叭不小于12" 中低音 / 75mm音圈 5、覆盖角（HxV）不小于80°×60° 6、最大声压级不小于127dB 7、高音配有过流保护炮和PTC双重保护设计。 | 2 | 只 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 辅助音箱 | 1、频率响应不小于75Hz –20kHz (±3dB) 2、灵敏度（1W＠1m）不小于92 dB 3、峰值功率不小于600w 4、低音喇叭不小于8" 中低音 / 50mm音圈 5、高音喇叭:PEN膜 / 34mm音圈 6、覆盖角（HxV）不小于90°×40° 7、最大声压级不小于120dB 8、高音配有过流保护炮和PTC双重保护设计。 | 4 | 只 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 3 | 音箱吊架 | 定制 | 6 | 个 | 定制 |
| 4 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率不小于2x500W； 2、4Ω立体声功率不小于2x750W； 3、8Ω桥接功率不小于1500W； 4、频率响应（@ 1W）不小于 (20Hz-20kHz)±0.5dB； 5、总谐波失真（额定输出功率）： <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 串音 (A加权) <-70dB 阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 6、具有限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护； 7、智能风扇温度控制冷却系统； | 2 | 台 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 5 | 20路数字调音台 | 1、S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2、1024*600像素7"高清触摸屏 3、12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4、触摸屏划动操作 5、8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6、总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7、iPad 遥控 8、12路麦克风高精度电子增益 9、内置2G内存 10、图示均衡器从15段改为31段 | 1 | 台 | 音王、艾伦、雅马哈 |
| 6 | 会议话筒 | 1、底座采用一种高强度的桌面机械设，凭借相当的重量和“巧妙的橡胶”垫脚，它能够产生优秀的减震效果，让麦克风固定在原位。 耐用的静音开关可经受超过 25000 次操作，适用于控制麦克风；另有一个 LED 指示灯能清楚地显示麦克风状态；使用含状态指示灯环的兼容鹅颈可实时显示其状态。 2、话筒杆其稳固纤巧的鹅颈模块配备了可指明幻象电源开关状态的 LED 灯环。每一个鹅颈模块均随附有专用的灯环扩展器，以便在需要时提升 LED 灯环的可见性，为便于安装并最大程度地提高灵活性。含镀金触点的优质接头适合所有可用的幻象电源模块，工作性能稳定。 3、话筒头有 80°拾音角度及清澈离轴响应。参考级长筒电容麦克风拾音头，是适于缺乏经验的发言人的理想麦克风；远离麦克风发言时，麦克风会集中采集人声；近距离发言时亦可消除气爆杂音。 | 2 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 7 | 无线头戴话筒（一拖二） | 接收机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 11、音频输出接口：2路平衡式的XLR接口、1路非平衡式的Ø6.35接口 12、射频天线输入接口： 2路BNC接口 13、供电:DC12V/1A 腰包技术参数： 14、腰包外壳采用环保工程塑料材质，符合人体工程结构，时尚美观； 15、自带OLED显示屏，无反光、刺眼，可清晰显示通信数据、工作电量和工作状态； 16、采用DPLL锁相环频率合成技术，通信频段：603~700MHz频段载波； 17、自带4Pin针脚卡位插口，可佩带领夹话筒和腰包话筒； 18、腰包采用单只A号电池工作，支持>8h连续工作时间； 19、支持现场应用中静音开关功能； 耳挂技术参数： 20、全指向耳挂； 21、适合任何头形； 22、耐湿防汗度； 23、适合所有专业无线系统； 24、提供黑色和肤色两种颜色,左脸右脸可以相互转换。 | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 8 | 无线手持话筒（一拖二） | 主机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：± 0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 话筒技术参数： 11、音头: 动圈式/心型指向性 12、载波频段: UHF 603-700 MHz 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成 14、直线通信距离：50米，室外单个系统 15、音频频率响应：40 -18000 Hz，（+1 dB，-3 dB） 16、射频输出功率：30 mW 17、谐波辐射: ＜-65dBm 18、动态范围：>105 dB，A权重 19、系统失真（参考值±45 kHz偏差，1 kHz调制方式）：<0.3% 总谐波失真（典型值） 20、电流损耗：180 mA（正常射频功率设置），240 mA（高射频功率设置） | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 9 | 声反馈抑制器 | 1、自动搜索啸叫点且自动抑制 2、可选择固定频点抑制或动态抑制 3、简单直观的控制界面，及适用于固定安装系统或现场演出， 每个通道上有24个滤波器，共48个数字滤波功能，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反鐀频率 4、两个独立的通道处理 5、自动和手动两种滤波模式 6、输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入 7、输入最大电平：﹢20.5dBu 8、输出通道：2路平衡输入和2路非平衡输入 9、输出最大电平：﹢14.5dBu 10、系统采样率：48KHz 11、系统动态范围：100dB 12、总谐波失真：0.01% at 1KHz 13、信噪比：100dB 14、频率响应：20Hz-20KHz | 1 | 台 | 拓谱、百裕德、迪吉瑞 |
| 10 | 电源时序器 | 1、附带空气开关； 2、后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便广大用户使用； 3、设置级联接口，可级联三台同样设备； 4、设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5、最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； | 1 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 11 | 音箱墙插 | 定制 | 2 | 只 | 定制 |
| 12 | 多媒体地插 | 多媒体地插14×14 | 1 | 个 | 定制 |
| 13 | 32U机柜 | 600mm×600mm×32U | 1 | 只 | 图腾、一舟、APC |
| 14 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （2）投影显示系统 | / | / | / |
| 1 | 6500流明高清投影机 | 1.显示技术 3LCDX0.67液晶面板 2.分辨率 WUXGA(1920x1200) 3.▲.亮度 6000流明 4.▲.对比度 2500000:1 5.画面均匀度 ≧90% 6.光源 激光二极管 7.▲.光源寿命 标准模式:20000小時，节能模式:25000小時 8.▲.镜头投射比 1.35-2.20:1 9.输入接口 HDMI in : HDMI 19pin x2 VGA in : D-sub 15pin x2 Video in : RCA x1 Audio in :mini jackx 1(3.5mm) HDbaseT x1 10.输出接口 VGA out : D-sub 15pin x1 Audio out : mini jackx1(3.5mm) 11.其他接口 RS232 : D-sub 9pin x1 LAN : RJ-45 x1(Control) USB : Type A x2 12.镜头位移功能 垂直:+50%(手动)，水平:+/-20%(手动) 13.数位梯形修正 垂直:+/-40°(自动+手动)，水平:+/-15°(手动) 14.噪音水平 正常模式: 38dB，节能模式: 27dB | 1 | 台 | 爱普生、松下、索尼 |
| 2 | 投影机吊架 | 加重型投影机吊架 | 1 | 付 | 定制 |
| 3 | 电动投影幕 | 150寸，16：10，电动 | 1 | 块 | 艾可美、OS、ORIGINSCREEN |
| 4 | 幕布遥控器 | 定制型幕布遥控器 | 1 | 只 | 定制 |
| 5 | HDMI切换器 | HDMI信号，四路输入，一路输出 | 1 | 台 | 思美特、华钥智能、快思聪 |
| 6 | HDMI高清线 | HDMI高清线，20米 | 2 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 7 | HDMI高清线 | HDMI高清线，3米 | 2 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 8 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （3）灯光系统 | / | / | / |
| 1 | 灯控台 | 1、功能特征：有12个Scanner，每个Scanner中包含20个通道，分A页（1-10）和B页（11-20）项或AB页同时启动；可编程30个Bank中包含8个Scene;可编程6相Chase,每个Chase可编240步（即30个Bank Scene）；具有手动、声控和自动三种动作模式；在自动运行模式中，FADE可选择全部，具有FADE或X/Y具有FADE，都具有SPEED调节；每个Scanners中都可设置任一CH控制和Assign(摇杆)或拔盘；具有Black out输出功能；具有MIDI触了Bank、 Chase和Black out 功能；控台之间可相互传递内部的已编程数据;有LCD液晶显示器和LED指示灯；有DMX极性选择；电源极性自动保护；走程序时暂停功能；DMX 512电脑灯控制台专门设计用于控制各种电脑灯的运行。可实现多场景、多走灯程序同时运行。备有两组DMX 512信号输出。本机具有及其方便灵活的编辑模式和运行模式，易学易用，适合文艺演出、剧场、歌舞表演、电视演播厅等场合使用。 2、控制吊杆数:2道 3、场景数:480场 | 1 | 台 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 2 | LED600平板灯 | 1、输入电压：AC100-240V/50-60 Hz； 2、功率：250W； 3、光源：600颗高亮度LED灯珠； 4、光源寿命:6-10万小时； 5、光源：3200K 或者 6500K 色温； 6、控制:DMX512、主从控制、自走； 7、通道: 2通道（数码显示）； ▲8、散热：无风机自体散热，可实现全静音； | 14 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 3 | 200W调焦帕灯 | 1、输入电压：AC100-240V/47-63 Hz 2、功率：200W 3、光源：西铁城COB集成灯珠 4、光源寿命:6-10万小时 5、颜色:3200K/5600K色温可选 6、LED 角度：10-60° 7、控制:DMX512、主从控制、自走 8、通道: 2/3/4通道（数码显示） | 12 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 4 | 专业灯勾 | 抱卡式灯钩 | 26 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 5 | DMX信号放大分配器 | 一分四 | 1 | 只 | 美迪、国为光电、百诚电子 |
| 6 | 灯光吊杆及支架 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 7 | 灯光电缆、接线箱等 | 灯光电缆、接线箱等 | 1 | 批 | 国产 |
| 四、体育馆 |  | / | / | / |
| （1）比赛扩声 | / | / | / |
| 1 | 有源全频音箱 | ▲1、功放功率不小于300W（LF)+50(HF)； 2、频率范围：55-20K Hz； ▲3、最大声压级不小于126 dB/1W/1M； ▲4、输入灵敏度：0 dBV； 5、输入接口：XLR/1/4"组合接口*1，RCA*1，AUX*1； 6、输出接口：XLR*1； 7、扬声器单元：12"低音*1,1.35"高音*1； 8、辐射角度(H*V)：90°*60°； 9、分频点：2KHz； 10、限幅器：DSP软限幅； | 8 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 20路数字调音台 | 1、S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2、1024*600像素7"高清触摸屏 3、12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4、触摸屏划动操作 5、8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6、总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7、iPad 遥控 8、12路麦克风高精度电子增益 9、内置2G内存 10、图示均衡器从15段改为31段 | 1 | 台 | 音王、艾伦、雅马哈 |
| 3 | 无线手持话筒（一拖二） | 主机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：± 0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 话筒技术参数： 11、音头: 动圈式/心型指向性 12、载波频段: UHF 603-700 MHz 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成 14、直线通信距离：50米，室外单个系统 15、音频频率响应：40 -18000 Hz，（+1 dB，-3 dB） 16、射频输出功率：30 mW 17、谐波辐射: ＜-65dBm 18、动态范围：>105 dB，A权重 19、系统失真（参考值±45 kHz偏差，1 kHz调制方式）：<0.3% 总谐波失真（典型值） 20、电流损耗：180 mA（正常射频功率设置），240 mA（高射频功率设置） | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 4 | 电源时序器 | 1、附带空气开关； 2、后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便广大用户使用； 3、设置级联接口，可级联三台同样设备； 4、设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5、最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； | 1 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 5 | 32U机柜 | 600mm×600mm×32U | 1 | 只 | 图腾、一舟、APC |
| 6 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| 五、100平方会议室 |  | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / |
| 1 | 无源全频音柱 | 1、加拿大进口纸浆钕磁2.75寸全频单元，中高频特性专为音柱量身打造。覆盖角度广，中频清晰，高频细腻 2、音柱单元排列紧凑，既能保证音柱线声源输出，又兼顾了较好的指向性。 3、音柱箱采用高强度铝合金材质。 ▲4、输出最大声压不小于117dB，扩散角度水平90º，垂直覆盖距离可以根据音柱多少自由组合，并且声压覆盖均匀，大大了降低了距离对声音的影响。 ▲5、简易快速地安装和拆卸。超薄专利连接结构，既无需多余线材，也将两个音柱之间单元距离缩小到极致，确保两个音柱组成的线声源传播无任何死角。 ▲6、功率不小于100W RMS； 7、频率范围：180-20KHz； 8、系统阻抗：16Ω； ▲9、最大声压级不小于115 dB/1W/1M； 10、功率输入接口：Speakon*1，接触连接*1，功率扩展输出接触连接*1； ▲11、扬声器单元：2.75"全频单元*6； 12、指向性：90°(H)*20°(V)； 13、分频点：180 Hz； | 4 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 可驱动音柱有源超低音 | 1、超低音单元采用优化磁路设计，大大降低非线性失真对听感的影响，长冲程，大动态。 ▲2、2路独立高效率数字功放配合大功率开关电源驱动音柱和超低音，总功率输出不小于750W RMS,音乐功率不小于1500W，瞬间峰值功率不小于3000W动态范围 ▲3、内置高速率50MIPS，56bit DSP，采用48dB/oct电子分频，DSP处理压缩压限，确保大动态输出又不失真 ▲4、系统有1路COMBO输入，带2档输入灵敏度调节并自带3档典型组合模式调音选择。同时具备LINK OUTPUT接口，可扩展到其他音箱协同工作。超低音可独立控制音量，以达最佳效果。 ▲5、特殊的SUB LINKOUT设计，让超低音能够根据需要无限扩展，并能同步控制扩展超低音的输出，便于用户操控。 ▲6、输出最大声压不小于121dB，垂直覆盖距离可以根据音柱多少自由组合，并且声压覆盖均匀，大大了降低了距离对声音的影响。 ▲7、功放功率不小于250W(SUB) RMS； 8、阻抗：4Ω； 9、频率范围：48-180 Hz； ▲10、最大声压级不小于115 dB/1W/1M； 11、输入接口：XLR/1/4"组合接口*1； 12、输出接口：XLR*1； 13、扬声器单元：10"低音*1； 14、分频点：180 KHz； | 2 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 3 | 20路数字调音台 | 1、S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2、1024*600像素7"高清触摸屏 3、12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4、触摸屏划动操作 5、8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6、总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7、iPad 遥控 8、12路麦克风高精度电子增益 9、内置2G内存 10、图示均衡器从15段改为31段 | 1 | 台 | 音王、艾伦、雅马哈 |
| 4 | 会议话筒 | 1、底座采用一种高强度的桌面机械设，凭借相当的重量和“巧妙的橡胶”垫脚，它能够产生优秀的减震效果，让麦克风固定在原位。 耐用的静音开关可经受超过 25000 次操作，适用于控制麦克风；另有一个 LED 指示灯能清楚地显示麦克风状态；使用含状态指示灯环的兼容鹅颈可实时显示其状态。 2、话筒杆其稳固纤巧的鹅颈模块配备了可指明幻象电源开关状态的 LED 灯环。每一个鹅颈模块均随附有专用的灯环扩展器，以便在需要时提升 LED 灯环的可见性，为便于安装并最大程度地提高灵活性。含镀金触点的优质接头适合所有可用的幻象电源模块，工作性能稳定。 3、话筒头有 80°拾音角度及清澈离轴响应。参考级长筒电容麦克风拾音头，是适于缺乏经验的发言人的理想麦克风；远离麦克风发言时，麦克风会集中采集人声；近距离发言时亦可消除气爆杂音。 | 2 | 只 | AKG、森海塞尔、舒尔 |
| 5 | 无线手持话筒（一拖二） | 主机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：± 0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 话筒技术参数： 11、音头: 动圈式/心型指向性 12、载波频段: UHF 603-700 MHz 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成 14、直线通信距离：50米，室外单个系统 15、音频频率响应：40 -18000 Hz，（+1 dB，-3 dB） 16、射频输出功率：30 mW 17、谐波辐射: ＜-65dBm 18、动态范围：>105 dB，A权重 19、系统失真（参考值±45 kHz偏差，1 kHz调制方式）：<0.3% 总谐波失真（典型值） 20、电流损耗：180 mA（正常射频功率设置），240 mA（高射频功率设置） | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | 系统指标: 1、频率范围：640-690MHz 2、调制方式：FM调频 3、可调范围：50MHz 4、信道数目：200 5、信道间隔：250KHz 6、最大频偏：±45KHz 7、音频响应：50Hz-18KHz(±3dB) 8、综合信噪比：>105dB 9、综合失真：≤0.5% 10、工作温度：-10℃～ +40℃ 接收机指标： 11、规格：1U国际标准机箱 12、接收机方式：二次变频超外差 13、中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz 13、无线接口：ANC/50Ω 14、灵敏度：12 dBμV(80dBS/N) 15、灵敏度调节范围：12-32 dBμV 16、杂散抑制：≥75dB 17、最大输出电平：+10 dBV 发射器指标： 18、天线程式：发射器采用内置螺旋天线 19、输出功率：高功率10mW 20、杂散抑制：-60dB 21、供电方式：三节“1.5V 5号”碱性电池 22、使用时间：大于10个小时 23、话筒拾音头：电容式心型指向 24、振荡方式：数字频率合成器 25、频率稳定度：30PPM 以内 26、动态范围：≥100dB A-加权 27、最大输入声压：130dB SPL 28、电流消耗：100mA | 1 | 套 | WINSUN、森海塞尔、舒尔 |
| 7 | 电源时序器 | 附带空气开关； 2、后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便广大用户使用； 3、设置级联接口，可级联三台同样设备； 4、设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5、最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； | 1 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 8 | 音箱墙插 | 定制 | 2 | 只 | 定制 |
| 9 | 多媒体地插 | 多媒体地插14×14 | 1 | 个 | 定制 |
| 10 | 32U机柜 | 600mm×600mm×32U | 1 | 只 | 图腾、一舟、APC |
| 11 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （2）视频显示系统 | / | / | / |
| 1 | 一体机 | 安卓+WIN10系统 1、采用原装液晶A规屏，屏尺寸≧98英寸，分辨率≧3840*2160，亮度≧330 cd/m2；对比度≧1200:1； 采用Android 8.0或以上版本操作系统，存储容量32G ROM，系统内存4GRAM 输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45; ≥1路touch; ≥1路VGA; ≥1路AUDIO IN; ≥1路RS232; 整机内置接收模块，通过无线传屏器可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。 无线传屏支持4分屏，支持手机、PAD、PC电脑混合投屏。 整机支持一键息屏功能，且通过敲击屏幕表面唤醒设备重新点亮界面。 支持整机设置个性化主页面。 手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录。 本地白板：a) 书写：书写流畅、不易误操作b) 支持更换背景、插入图片，插入表格后表格可根据书写的内容自动调整大小c) 提供智能模式，可手绘识别图形智能识别，继续书写无需重新点击选择画笔功能d) 白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式 多通道批注：批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； 手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 支持 WIFI 双频 2.4G/5G；23、 支持一根网线双系统上网，一个无线双系统网络共享； 通过 EMC 测试（辐射远低于欧盟标准，确保产品绿色健康） | 1 | 台 | 视睿迪、东方中原、海信 |
| 2 | 98寸配套OPS电脑 | 处理器：I5-8400，8G内存，256G固态硬盘 | 1 | 台 | 配套 |
| 3 | 98寸一体机配套支架 | 配套 | 1 | 套 | 配套 |
| 4 | HDMI高清线 | HDMI高清线，20米 | 1 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 六、154平方舞蹈教室 |  | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / |
| 1 | 有源流动音柱系统 | 1、超紧凑且功能强大的垂直阵列音箱系统 2、不少于6x3'全频扬声器 3、不少于1寸高精度驱动单元 4、不少于12寸低频扬声器 5、不少于4通道模拟调音台 6、不少于2 x MIC / LINE输入（可调） 7、不少于1 x RCA立体声输入 8、不少于1 x HI-Z乐器输入， 9、不少于2 x XLR线路输出 10、不少于1 x SUB LEVEL控制器支持快速访问 11、D类功放模块不少于2X300W(RMS) 12、低失真，出色音质，能量充沛、功率强大的开关电源，支持宽电压输入（100V-240 V） 13、支持24位DSP，带显示屏，ONE CONTROL编码器，可存储预置 14、数字增益控制，高通滤波器，延迟，双通道限幅器及均衡器等功能 15、延迟区域的数字延迟可达100米（每级0.25米） | 2 | 套 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 数码前置放大器 | 1、不少于2入6出音箱数字处理器 2、采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 3、MUSIC输入通道设有7段参量均衡。 4、MIC输入通道设有15段参量均衡。 5、主输出设有5段参量均衡。 6、中置输出、后置输出及超低音均设有3段参量均衡。 7、麦克风有3级反馈抑制。 8、可存储16种模式。 9、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能。 10、内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。 11、本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。 | 1 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 3 | 无线头戴话筒（一拖二） | 接收机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 11、音频输出接口：2路平衡式的XLR接口、1路非平衡式的Ø6.35接口 12、射频天线输入接口： 2路BNC接口 13、供电:DC12V/1A 腰包技术参数： 14、腰包外壳采用环保工程塑料材质，符合人体工程结构，时尚美观； 15、自带OLED显示屏，无反光、刺眼，可清晰显示通信数据、工作电量和工作状态； 16、采用DPLL锁相环频率合成技术，通信频段：603~700MHz频段载波； 17、自带4Pin针脚卡位插口，可佩带领夹话筒和腰包话筒； 18、腰包采用单只A号电池工作，支持>8h连续工作时间； 19、支持现场应用中静音开关功能； 耳挂技术参数： 20、全指向耳挂； 21、适合任何头形； 22、耐湿防汗度； 23、适合所有专业无线系统； 24、提供黑色和肤色两种颜色,左脸右脸可以相互转换。 | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 4 | 机柜 | 1米/带风扇 | 1 | 只 | 国产 |
| 5 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （2）视频显示系统 | / | / | / |
| 1 | 一体机 | 1.▲屏幕类型：LED背光A规屏；液晶屏显示尺寸：≥86英寸；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 2.▲全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 3.▲采用红外触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4.▲设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 5.扬声器：功率15W*2。 6.▲音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式生动教学氛围。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 7.▲无故障检测：所投一体机和OPS电脑MTBF无故障检测时间≥12万小时（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告或证书复印件加盖公章）； 8.▲内置摄像头：内置1100万像素摄像头，水平视场角≥95°，便于教室拍照、师生画面采集；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 9.▲内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持8M拾音，方便对课堂音频进行采集。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 10.▲前置接口：不少于2路USB接口，2路USB3.0接口均可同时在Windows及安卓系统下被读取，1路TYPE C接口，前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口和USB触摸接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； 11.工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：快捷白板、视频展台、聚光灯、放大镜、计算器、计时器（秒表）、倒计日、日历等； 12.▲权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 13.▲NFC功能：方便学校管理设备，触控一体机具备校园一卡通开机功能（无需外加设备），避免在课间学生操作设备。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； 14.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； 15.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音乐、图片、视频传输至大屏。 16.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。 17.▲在安卓互动白板功能（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）： 1）书写：支持20种颜色笔的选择；支持滑动调整笔的粗细，支持笔锋效果； 2）图形智能识别：支持识别圆圈、方形、三角形，箭头；支持对图像大小做调整； 3）智能表格绘制：通过教师手绘自动生成标准表格，可根据书写区域变化自适应表格大小，支持任意增加表格的行与列、整体移动，并支持表格复制与删除，方便教师教学。 4）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，方便师生保存回顾原生白板内容； 18.▲所投产品厂家具备触控一体机自主研发生产能力，所投产品为非OEM代工产品（3C证书上的申请人、生产企业与制造商的为同一厂家）。 | 1 | 台 | 海信、东方中原、视睿迪 |
| 2 | 86寸配套OPS电脑 | 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2.处理器：Intel 酷睿I5-7400； 3.内存：4G DDR4或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5.具有视频输出接口：HDMI接口； 6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； ▲提供正版操作系统和办公系统，提供微软出具的AEP授权证明。 | 1 | 台 | 配套 |
| 3 | 86寸一体机配套支架 | 配套 | 1 | 套 | 配套 |
| 4 | HDMI高清线 | HDMI高清线，20米 | 1 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 七、健美教室 |  | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / |
| 1 | 有源流动音柱系统 | 1、超紧凑且功能强大的垂直阵列音箱系统 2、不少于6x3'全频扬声器 3、不少于1寸高精度驱动单元 4、不少于12寸低频扬声器 5、不少于4通道模拟调音台 6、不少于2 x MIC / LINE输入（可调） 7、不少于1 x RCA立体声输入 8、不少于1 x HI-Z乐器输入， 9、不少于2 x XLR线路输出 10、不少于1 x SUB LEVEL控制器支持快速访问 11、D类功放模块不少于2X300W(RMS) 12、低失真，出色音质，能量充沛、功率强大的开关电源，支持宽电压输入（100V-240 V） 13、支持24位DSP，带显示屏，ONE CONTROL编码器，可存储预置 14、数字增益控制，高通滤波器，延迟，双通道限幅器及均衡器等功能 15、延迟区域的数字延迟可达100米（每级0.25米） | 2 | 套 | 音王、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 数码前置放大器 | 1、不少于2入6出音箱数字处理器 2、采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 3、MUSIC输入通道设有7段参量均衡。 4、MIC输入通道设有15段参量均衡。 5、主输出设有5段参量均衡。 6、中置输出、后置输出及超低音均设有3段参量均衡。 7、麦克风有3级反馈抑制。 8、可存储16种模式。 9、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能。 10、内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。 11、本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。 | 1 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 3 | 无线头戴话筒（一拖二） | 接收机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 11、音频输出接口：2路平衡式的XLR接口、1路非平衡式的Ø6.35接口 12、射频天线输入接口： 2路BNC接口 13、供电:DC12V/1A 腰包技术参数： 14、腰包外壳采用环保工程塑料材质，符合人体工程结构，时尚美观； 15、自带OLED显示屏，无反光、刺眼，可清晰显示通信数据、工作电量和工作状态； 16、采用DPLL锁相环频率合成技术，通信频段：603~700MHz频段载波； 17、自带4Pin针脚卡位插口，可佩带领夹话筒和腰包话筒； 18、腰包采用单只A号电池工作，支持>8h连续工作时间； 19、支持现场应用中静音开关功能； 耳挂技术参数： 20、全指向耳挂； 21、适合任何头形； 22、耐湿防汗度； 23、适合所有专业无线系统； 24、提供黑色和肤色两种颜色,左脸右脸可以相互转换。 | 1 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 4 | 机柜 | 1米/带风扇 | 1 | 只 | 国产 |
| 5 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 1 | 批 | / |
| （2）视频显示系统 | / | / | / |
| 1 | 一体机 | 1.▲屏幕类型：LED背光A规屏；液晶屏显示尺寸：≥86英寸；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 2.▲全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 3.▲采用红外触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 4.▲设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0 ；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 5.扬声器：功率15W*2。 6.▲音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式生动教学氛围。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 7.▲无故障检测：所投一体机和OPS电脑MTBF无故障检测时间≥12万小时（投标文件中提供第三方出具的检测报告或证书复印件加盖公章）； 8.▲内置摄像头：内置1100万像素摄像头，水平视场角≥95°，便于教室拍照、师生画面采集；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 9.▲内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持8M拾音，方便对课堂音频进行采集。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 10.▲前置接口：不少于2路USB接口，2路USB3.0接口均可同时在Windows及安卓系统下被读取，1路TYPE C接口，前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口和USB触摸接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； 11.工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：快捷白板、视频展台、聚光灯、放大镜、计算器、计时器（秒表）、倒计日、日历等； 12.▲权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章） 13.▲NFC功能：方便学校管理设备，触控一体机具备校园一卡通开机功能（无需外加设备），避免在课间学生操作设备。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； 14.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； 15.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音乐、图片、视频传输至大屏。 16.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。 17.▲在安卓互动白板功能（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）： 1）书写：支持20种颜色笔的选择；支持滑动调整笔的粗细，支持笔锋效果； 2）图形智能识别：支持识别圆圈、方形、三角形，箭头；支持对图像大小做调整； 3）智能表格绘制：通过教师手绘自动生成标准表格，可根据书写区域变化自适应表格大小，支持任意增加表格的行与列、整体移动，并支持表格复制与删除，方便教师教学。 4）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，方便师生保存回顾原生白板内容； 18.▲所投产品厂家具备触控一体机自主研发生产能力，所投产品为非OEM代工产品（3C证书上的申请人、生产企业与制造商的为同一厂家）。 | 1 | 台 | 海信、东方中原、视睿迪 |
| 2 | 86寸配套OPS电脑 | 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2.处理器：Intel 酷睿I5-7400； 3.内存：4G DDR4或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5.具有视频输出接口：HDMI接口； 6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； ▲提供正版操作系统和办公系统，提供微软出具的AEP授权证明。 | 1 | 台 | 配套 |
| 3 | 86寸一体机配套支架 | 配套 | 1 | 套 | 配套 |
| 4 | HDMI高清线 | HDMI高清线，20米 | 1 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 八、100平方音乐教室（2间） | / | / | / |
| （1）扩声系统 | / | / | / | / |
| 1 | 扩声音箱 | ▲1、功放功率不小于200W（LF)+50(HF)； 2、频率范围：70-20K Hz； ▲3、最大声压级不小于124 dB/1W/1M； ▲4、输入灵敏度：0 dBV； 5、扬声器单元：10"低音*1,1"高音*1； 6、辐射角度(H*V)：90°*60°； 7、限幅器：DSP软限幅； | 4 | 只 | 帕格索斯、拓谱、迪吉瑞 |
| 2 | 音箱吊架 | 定制 | 4 | 个 | 定制 |
| 3 | 20路数字调音台 | 1、S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2、1024*600像素7"高清触摸屏 3、12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4、触摸屏划动操作 5、8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6、总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7、iPad 遥控 8、12路麦克风高精度电子增益 9、内置2G内存 10、图示均衡器从15段改为31段 | 2 | 台 | 音王、艾伦、雅马哈 |
| 4 | 专业数码效果器 | 1、不少于2入6出音箱数字处理器 2、采用24Bit数据总线和32Bit DSP。 3、MUSIC输入通道设有7段参量均衡。 4、MIC输入通道设有15段参量均衡。 5、主输出设有5段参量均衡。 6、中置输出、后置输出及超低音均设有3段参量均衡。 7、麦克风有3级反馈抑制。 8、可存储16种模式。 9、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能。 10、内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。 11、本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。 | 2 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 5 | 无线头戴话筒（一拖二） | 接收机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 11、音频输出接口：2路平衡式的XLR接口、1路非平衡式的Ø6.35接口 12、射频天线输入接口： 2路BNC接口 13、供电:DC12V/1A 腰包技术参数： 14、腰包外壳采用环保工程塑料材质，符合人体工程结构，时尚美观； 15、自带OLED显示屏，无反光、刺眼，可清晰显示通信数据、工作电量和工作状态； 16、采用DPLL锁相环频率合成技术，通信频段：603~700MHz频段载波； 17、自带4Pin针脚卡位插口，可佩带领夹话筒和腰包话筒； 18、腰包采用单只A号电池工作，支持>8h连续工作时间； 19、支持现场应用中静音开关功能； 耳挂技术参数： 20、全指向耳挂； 21、适合任何头形； 22、耐湿防汗度； 23、适合所有专业无线系统； 24、提供黑色和肤色两种颜色,左脸右脸可以相互转换。 | 2 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 6 | 无线手持话筒（一拖二） | 主机技术参数： 1、通道组数：双通道 2、频率稳定性：± 0.005%，PLL锁相回路频率控制 3、载波频段：UHF603-700MHz 4、工厂预设通道：32个预设通道 5、工作有效距离：一般90米（空阔地方） 6、振荡方式：PLL锁相回路频率控制 7、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 8、频带宽：30MHz 9、大偏移度:±45KHz 综合S/N比:＞105dB 综合T.H.D.:＜0.7% @ 1KHz 10、综合频率响应:45Hz~18KHz ± 3dB 话筒技术参数： 11、音头: 动圈式/心型指向性 12、载波频段: UHF 603-700 MHz 13、振荡方式: PLL相位锁定频率合成 14、直线通信距离：50米，室外单个系统 15、音频频率响应：40 -18000 Hz，（+1 dB，-3 dB） 16、射频输出功率：30 mW 17、谐波辐射: ＜-65dBm 18、动态范围：>105 dB，A权重 19、系统失真（参考值±45 kHz偏差，1 kHz调制方式）：<0.3% 总谐波失真（典型值） 20、电流损耗：180 mA（正常射频功率设置），240 mA（高射频功率设置） | 2 | 套 | 优麦、森海塞尔、舒尔 |
| 7 | 电源时序器 | 1、附带空气开关； 2、后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便广大用户使用； 3、设置级联接口，可级联三台同样设备； 4、设置RS232接口，可实现远程开关控制； 5、最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； | 2 | 台 | WINSUN、拓谱、迪吉瑞 |
| 8 | 多媒体地插 | 多媒体地插14×14 | 2 | 个 | 定制 |
| 9 | 32U机柜 | 600mm×600mm×32U | 2 | 只 | 图腾、一舟、APC |
| 10 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 2 | 批 | / |
| （2）投影显示系统 |  | / | / | / |
| 1 | 4200流明高清投影机 | 1.显示技术:3LCDX0.67液晶面板 2.分辨率:WUXGA(1920x1200) ▲3.亮度:4200流明 ▲4.对比度:15000:1 5.画面均匀度:≧90% ▲6.光源:UHE长寿命灯泡 光源寿命:12000小时环保模式 7.输入接口 HDMI in : HDMI 19pin x2 HDMI2支持MHL VGA in : D-sub 15pin x2 Video in : RCA x1 Audio in :mini jackx 1(3.5mm) 8.输出接口 VGA out : D-sub 15pin x1 Audio out : mini jackx1(3.5mm) 9.其他接口 RS232 : D-sub 9pin x1 LAN : RJ-45 x1(Control) USB : USB-AX1，USB-BX1 10.水平梯形矫正滑钮支持侧面投影 内置无线模块 11.数位梯形修正 垂直:+/-30°(自动+手动)，水平:+/-30°(手动) 12.噪音水平 正常模式: 37dB，节能模式: 28dB | 2 | 台 | 爱普生、松下、索尼 |
| 2 | 投影机吊架 | 加重型投影机吊架 | 2 | 付 | 定制 |
| 3 | 电动投影幕 | 120寸，16：10，电动 | 2 | 块 | 艾可美、OS、ORIGINSCREEN |
| 4 | 幕布遥控器 | 定制型幕布遥控器 | 2 | 只 | 定制 |
| 5 | HDMI高清线 | HDMI高清线，20米 | 2 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 6 | HDMI高清线 | HDMI高清线，3米 | 2 | 根 | 博斯泰、金山湖、秋叶原 |
| 7 | 辅助材料 | 线材、接插件等 | 2 | 批 | / |

★注：采购人在采购文件中提供的参考品牌，投标人应予以积极响应。投标人可以选择品牌及产品性能不低于采购人参考品牌的其它品牌的设备进行报价，但必须在商务技术文件中说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。如评审小组认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于采购人提供的参考品牌，则作设备选型偏离处理。

第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市鄞州实验中学东校区音视频设备采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章。 |
| ★3 | 投标报价及费用： 本项目以投标单价形式进行报价，投标报价应包括完成本项目的以下（但不限于以下）费用如：设备价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装运费、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测费、培训、保修、管理费、人员差旅费、企业利润、税金、临时水电费、中标服务费等所发生的全部费用。除采购内容变更允许调整费用外，其余费用一律不作调整。任何有选择性的报价将不予接受，只允许有一个报价。 投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不获批准。 投标报价超过本项目最高限价的作无效标处理。 4、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5、中标服务费：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的货物招标费率收费标准的规定，按照中标金额向中标人收取中标服务费。 6、本项目中标服务费汇入以下账户： 开户银行：宁波银行科技支行 帐号：31010122000005488 户名：宁波中基国际招标有限公司 |
| 4 | 现场踏勘：自行前往，费用自理。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网、宁波市公共资源交易中心鄞州分网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：预算资金 |
| 12 | 付款方式：详见第二章。 |
| 13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |
| ★15 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于宁波市鄞州实验中学东校区音视频设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购单位”系指宁波市鄞州实验中学。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号条款的负偏离和未作实质性响应都将直接投标无效。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

## 供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供供应商代表的相关部门出具的开标前三个月中任一月份的社保证明（投标文件正本用原件，副本可用复印件），未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

## （八）特别说明：

★1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效。

4.个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

## （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
    2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
    3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
    4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。
    5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

## （一）投标文件由报价文件、资格证明文件及商务技术文件组成

# 1. 报价文件包括以下内容：

# （1）投标声明书（格式见附件）；

# （2）开标一览表（格式见附件）；

# （3）投标报价明细表（格式见附件）；

# （4）中小企业声明函（格式见附件）；

# （5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明 1.7条的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

# （6）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

# （7）中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

# （8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# 2.资格证明文件包括以下内容：

# （1）资格条件自查表（格式见附件）；

# （2）投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

# （3）投标人资格声明函（格式见附件）；

# 3. 商务技术文件包括以下内容：

# （1）符合性自查表（格式见附件）；

# （2）法定代表人身份证明（格式见附件）；

# （3）法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任一月份的社保证明，格式见附件）；

# （4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表进行填写）；

# （5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、采购要求）；

# （6）评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

# •技术方案（格式自拟）；

# •项目实施方案（格式自拟）；

# •设备品牌选型表（格式见附件，不允许出现报价）

# •人员配置一览表（格式见附件）；

# •质量保证措施（格式自拟）；

# •培训方案（格式自拟）；

# •售后服务方案（格式自拟）；

# •业绩一览表（格式见附件）；

# （7）节能环保产品证明材料【如有，提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章】；

# （8）投标人认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章  供应商须知 前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标委员会规定的时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术文件进行评审；

4.在系统上公开资格和技术商务评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

九、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

第四章  评标办法及评分标准

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2. 采购机构首先开启各投标人的商务技术文件和资格证明文件，商务技术文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的商务技术文件进行符合性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容，评标委员再根据各投标人的商务技术文件进行综合评分，并进行商务技术分的汇总（商务技术部分得分保留小数点后二位）。

3. 商务技术文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的商务技术得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。如供应商综合得分相同的则价格低者优先中标；若商务技术标得分也相同，则由供应商抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

第一阶段

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术分 （60分） | 技术性能指标响应性 （30分） | 完全响应第二章 招标需求二、采购要求中所有技术参数要求的得30分。 采购要求响应负偏离的： 1、每负偏离一条标注“▲”技术参数的扣1分； 2、每负偏离一条未标注“▲”技术参数的扣0.5分； 3、未标注“★”技术参数负偏离条数达到31条（含）以上作无效标处理。 |
|  | 产品品牌选型（5分） | 根据投标产品品牌选型情况进行评议，满分5分。 |
|  | 项目实施方案 （5分） | 评委根据供应商的项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法进行评议，满分3分； |
|  |  | 评委根据供应商项目进度安排进行评议，满分2分。 |
|  | 样品及演示（12分） | 投标时各投标人提供视频显示系统样品1套（面积≤0.3㎡，样品必需带有生产厂商非寄贴商标）、控制系统1套、云工作站1台，进行现场演示（要求能播放图片及视频）。 根据现场演示情况进行评议： 1、根据视频显示系统的亮度、角度、色度、校正综合演示情况进行评议，满分3分。 2、对使用移动端远程操作编辑好的视频和图片，进行切换和进行组合播放；使用手机拍照功能，把现场图片直接播放到电子屏上，并通过微信端添加文字上传到显示屏作为信息发布，上述播放内容的画面反馈到客户端并可进行全程监控播放内容进行演示。根据操作的简易程度进行评议，满分3分。 3、对使用软件计划任务功能，现场自定义开、关机的时间及播放内容，并把开关机信息反馈到管理人员微信端进行演示，满分2分。 4、对在本地操作播放节目时，增加安保功能，需密码再次确认播放进行演示，满分2分。 5、对网络安全功能，授权微信端可对服务器进行多方位操控，置顶微信端能获取开关屏体及联断网信息进行演示，满分2分。 注：①样品不全或未提供样品的得0分。②中标人样品封样后送至采购人处，由采购人进行封存，作为履约验收的参考；未中标单位样品于当天取回。③现场演示时间不超过10分钟。 |
|  | 人员配备 （4分） | 评委根据供应商拟投入本项目人员配备的数量、项目负责人资质及经验进行评议，满分4分。 注：投标文件中提供人员资质证书、经验证明材料并加盖公章。 |
|  | 质量保证措施（4分） | 评委根据供应商针对本项目的质量保证措施的合理性、可行性进行评议，满分4分。 |
| 资信商务分 （9分） | 项目业绩 （3分） | 2018年1月1日（以合同签订日期为准）至今，供应商具有同类音视频设备采购项目业绩，每具有1个业绩得1分，最高3分，无不得分。 注：投标文件中同时提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，缺一不得分。 |
|  | 培训方案 （3分） | 评委根据供应商培训内容、培训师资进行评议，满分2分； |
|  |  | 评委根据供应商培训时间进行评议，满分1分。 |
|  | 售后服务 方案 （3分） | 评委根据供应商的售后服务响应时间、响应程度、服务人员达到现场的响应速度、售后服务内容、紧急故障处理预案进行评议，满分2分； |
|  |  | 评委根据供应商售后服务便捷性、服务体系及技术力量支撑情况进行评议，满分1分。 |
| 节能环保产品 (1分) | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

# 第二阶段

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 2、小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受优惠政策。 |

# 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  （采购人）  关于          项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

详见乙方报价文件。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

2、本合同为单价合同；合同价包含但不限于：设备价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装运费、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测费、培训、保修、管理费、人员差旅费、企业利润、税金、临时水电费、中标服务费等所发生的全部费用。

3、其它约定：

（1）设计服务、售后服务、价格波动、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等也必须在投标报价时充分考虑，包含在内。

（2）乙方须负责本招标项目通过相关质量监督部门的有关审查。

（3）乙方不得以实际采购数量、时间的变化或现场环境等理由提出综合单价增加或供货延期等任何变更投标响应的要求。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。如系本合同中未包括的产品，由甲方与乙方双方协商确定价格。

（5）本工程施工用水、用电费由中标人自行承担，费用由乙方与施工总承包单位自行协商。

（6）甲方有权根据需要删减设备，乙方不得进行索赔。

（7）甲方招标时有约定参考品牌的，乙方应采购投标文件中选定的品牌，若因特殊原因实际采购不到的也应选择甲方招标时约定的其它品牌并经甲方确认；若因特殊原因其它品牌也采购不到的，乙方应选择与甲方约定品牌相同档次的品牌及以上并经甲方确认后方可采购。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、

规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳合同总价的2％（人民币      元）作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式。

3、履约保证金提交时间：在签订合同后10天内缴纳。

4、履约保证金退还：在质保期满2年后10天内无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期  5  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：现场交货。由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试直至通过相关质量监督部门验收合格。

3. 交货地点：甲方指定地点

十、货款支付：

1、合同签订后十五天内支付合同价的10%；

2、设备安装调试完毕，验收合格且资料归档完毕后十五天内支付至合同价的80%；

3、审计结束后十五天内，支付至合同审计结算价的100%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方必须确保货品及其所有配件的完整性。对于标书没有列出，而对货品的正常使用和维护必不可少的且应属于货品需求配套的部件、配件等，乙方有责任给以补充。

2.甲方有权在货物的生成加工期间到乙方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按甲方要求的，甲方有权终止合同，一切责任由乙方承担。

3.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用

的全新产品。

4.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费

更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.设备出现故障，乙方接用户通知后2小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后24小时内。

6. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用及损失赔偿。

7.上述的货物免费保修期为   年，如因用户使用不当或其他意外造成损坏，仅收零件材料费。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸

等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方及监

理方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通

知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，

由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文

件规定标准的，甲方有权拒收该货物，并有权选择继续履行或解除合同。甲方选择继续履行的，乙方应按甲方要求更换符合约定的货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方未能按本合同约定提供售后服务的，每违反一次，应承担违约金1000元，同时甲方有权另行委托第三方提供相应服务，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除违约金及费用等。经甲方催告后仍未能履行的，甲方有权一次性扣除质保金。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所

在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本八份，甲方

四份，乙方三份，采购办备案一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：宁波中基国际招标有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签字盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件/报价文件/资格证明文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件/报价文件/资格证明文件

供应商名称：

供应商地址：

授权代表签章：

年  月  日

## 格式一：

投标声明书

致（招标代理公司）  ：

（供应商全称） 授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（招标编号、项目名称）  招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对 （服务名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、备份电子投标文件数量____份（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

投标报价：        元。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖公章）：

日期：

## 格式二：

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 产地、品牌 | 数量 | 投标报价 （大写：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、《开标一览表》中的“投标报价”应与《投标报价明细表》中的“投标报价”相一致。

投标人（盖公章）：

日期：

## 格式三：

投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：

标项号：                                                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

注：《投标报价明细表》中的“投标报价”应与《开标一览表》中的“投标报价”相一致。

投标人（盖公章）：

日期：

## 格式四：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人（盖公章）：

日期：

## 格式五：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（供应商全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：2020年   月  日

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月内任一月的社保证明。

## 格式六：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

## 格式七：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1. 投标人的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）； |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动（提供《投标人资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

## 格式八：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 自 查 表 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章 | □通过 □不通过 | 第（ /）页 |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加条件； | □通过 □不通过 | 第（/ ）页 |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | 第（/ ）页 |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ /）页 |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ /）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式九：

## 商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章 招标需求 一、商务要求表的相关内容进行逐条填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术参数 | 说明（填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”） | 招标文件中要求提供的相关资料对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:根据招标文件第二章 招标需求 二、采购要求的相关内容进行逐条填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十一：

设备品牌选型表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 招标文件参考品牌 | 投标产品选用品牌 | 说明（填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件第二章 招标需求 二、采购要求中的参考品牌进行逐条填写，并在说明栏填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十二：

人员配置一览表

招标编号：                      项目名称：

| 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 性别 | 专业 年限 | 现任职务和职称 | 持证号 | 类似经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分标准要求，在表后附相关证明材料。

投标人（盖公章）：

日期：

格式十三：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

格式十四：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十五：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

格式十六：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在____________项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：

日期：

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、供应商监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按招标文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

附件三

投标供应商声明

已完全明确招标文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本供应商违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人（盖公章）：

日期：