鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目

公开招标采购文件

项目编号：NBRL-19115

项目名称：鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目

采购单位：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

代理机构： 宁波瑞林招标有限公司

2019年11月

目    录

- 投标邀请----------------------------------------------------1

- 采购需求----------------------------------------------------4

- 投标人须知--------------------------------------------------21

- 评标办法及评分标准------------------------------------------36

- 拟签订的合同------------------------------------------------39

- 投标文件格式------------------------------------------------44

# 第一章  投标邀请

发布日期：2019年11月8日

公告期限：2019年11月8日--2019年11月15日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规和规章规定，经宁波市鄞州区政府采购管理办公室批准，现就鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合要求且具有供货能力的供应商前来投标。

一、项目编号：NBRL-19115

二、采购组织方式：委托代理机构采购

三、采购方式：公开招标

四、子包号、采购内容、数量、采购需求、采购预算、最高限价

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 采购需求 | 采购 预算 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子包一 | 交通设施采购及安装 | 1批 | 详见采购文件第二章采购需求中的内容 | 363.8741万元人民币 | 363.8741万元人民币 |

▲五、合格投标人的资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的下列投标人资格条件，且投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“ 政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）。

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(二)投标人的特定条件：

1.本项目不接受联合体投标。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。

本项目采用资格后审。

六、采购文件的发售：

6.1、报名时间：2019年11月8日起至2019年11月15日16:30时止。

6.2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

6.3、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南具体见：http://ggzy.cixi.gov.cn/art/2018/8/27/art_5590_1519947.html。

6.4、采购文件售价：每套500元人民币，售后不退；采购文件请至公告附件处下载。

6.5、其他：标书费由各投标人在开标现场（投标截止时间前）缴纳至采购代理机构处。

七、投标保证金：50000元人民币。 投标人须于2019年11月27日14：00（北京时间）前将投标保证金以支票、电汇形式交至代理机构（以实际到账为准），开户银行、户名、帐号，财务室联系人如下：

开户银行：宁波银行（实际转账开户行请选“宁波银行总行营业部”）

户    名：宁波瑞林招标有限公司

账    号：12010122000560368

财务室联系人:黄老师,联系电话：0574-28830072。

投标人须按上述要求，将投标保证金汇入。投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号。投标保证金以实际到账时间为准，投标人应充分考虑投标保证金汇（转）款手续办理时间、资金在途时间等，确保投标保证金按采购文件规定的时间到达保证金帐户。

八、提交投标文件的截止时间和地点：

投标人须于2019年11月28日14:00（时间）前将投标文件密封送达到鄞州区公共资源交易中心开标大厅（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕），逾期送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件，将被拒收。

九、开标时间及地点：

本项目将于2019年11月28日14：00（时间）在鄞州区公共资源交易中心开标大厅开标（鄞州区惠江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕），投标人需派代表出席开标会议。

十、业务咨询：

采购人：宁波市鄞州区姜山镇人民政府；

地址：宁波市鄞州区姜山镇北大路120号；

联系人：贺老师；

联系电话：0574-88454827；

代理机构：宁波瑞林招标有限公司；

地址：宁波市南部商务区雷孟德旅游大厦20楼2002室。

联系人（本项目联系人）：王泽、潘佳琼；

联系电话：0574-28830072 ；传真：0574-28830650；

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市鄞州区政府采购管理办公室；

联系电话：0574-87521835。

十一、 本政府采购项目落实的政府采购政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

注：根据税总发（2016）75号文件第十八条规定，需要开具增值税专用发票的，须提供开票资料，内容包括：1、 单位名称（不得为自然人）；2、 纳税人识别号；3、 地址电话；4、 开户银行及账号。

第二章  采购需求

# 一、前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 交通设施采购及安装 1批 |
| 2 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 完成姜山镇明辉路交通设施建设 |
| 3 | 采购标的为落实政府采购政策需满足的要求 | 采购标的不得为进口产品。 采购标的列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期“节能产品政府采购清单”的，投标文件中附清单截图复印件。 采购标的列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期“环境标志产品政府采购清单”的，投标文件中附清单截图复印件。 |
| 4 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； | 详见“本章二、技术参数”内容 |
| 5 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，包括附件、图纸等。 | 符合国家相关标准一次验收合格，详见“本章二、技术参数”内容，本项目施工图设计、咨询报告书详见采购文件附件 |
| 6 | 采购标的的数量 | 详见“本章二、技术参数”内容 |
| 7 | 采购项目交付或者实施的时间和地点 | 采购项目交付的时间：合同签订后90天内交付 采购项目交付或者实施地点：姜山镇明辉路 |
| 8 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 本项目设备的质保期为安装调试完毕，验收合格之日起36个月。设备出现故障，接用户通知后1小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后12小时内，其他售后服务内容由投标人进行承诺，评委将根据投标人的售后服务承诺情况进行评议。 |
| 9 | 采购标的的验收标准 | 由采购人、鄞州区质量技术监督局将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。采购人根据需要将邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收书由采购人存档。 |
| 10 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见“本章二、技术参数”内容 |
| 11 | 本项目的核心产品 | 采购标的为非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定采购标的中的/为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 12 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织，供应商根据需要可至本项目实施地点进行考察。 |

# 二、技术要求

# （说明：本技术参数内容中的推荐品牌、型号仅供参考，投标人可提供同档次或以上品质的产品参加投标。）

# 第一部分、采购清单及技术参数（采购清单中的货物名称及数量与设计图纸内容有冲突的以设计图纸内容为准，其中光纤接入连接按15设计。图纸详见招标文件附件。）

一、科技设施

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通信号控制系统 |
| 1 | 交通控制协议 | 交通控制协议：Scats V6.5（RTA） | 套 | 2 |
| 2 | 设备控制机箱 | 信号控制机箱：符合设计要求。 投标文件中附信号机检测报告。 投标文件中附厂家三年质保函。 | 台 | 2 |
| 3 | 模块（模块箱） | 信号控制模块：16灯组+16检测器（TYCO） | 个 | 2 |
| 4 | 无线digi | 无线digi | 台 | 1 |
| 5 | 其他电器 | 视频车检器：定制 | 个 | 7 |
| 6 | 其他电器 | 界面板卡，定制 | 个 | 2 |
| 二、交通视频监控系统 |
| 7 | 监控摄像机 | IP高清球型摄像机： 视频输出支持1920×1080@60fps 星光级超低照度：彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux，0 Lux with IR 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 摄像机内置镜头，不小于36倍光学变倍 镜头最大焦距不小于208mm 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90% 支持音频、报警 支持120dB宽动态、强光抑制、Smart IR、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动追踪 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测 支持号牌识别 水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°-90° 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max；支持IP66 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃投标文件中附检测报告。 投标文件中附厂家三年质保函。 | 台 | 2 |
| 8 | 收发器 | 以太网光端机：全数字，无压缩，无损伤传输 工业级设计，能带电热插拔，无须停机维护，具有过载保护、自动恢复功能 10M/100M以太网自适应端口不少于2个 低速数据端口不少于1个，数据格式支持RS232数据 带电源、数据、光路状态指示, 支持网管功能 误码率：≤10-9 工作温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：0～95%无冷凝 MTBF：不少于100000小时 | 对 | 2 |
| 9 | 设备控制机箱 | 光端机机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔； 配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机； 配置双电源，支持双电源单元互相热备份； 平均无故障工作时间5万小时以上； | 台 | 1 |
| 10 | 落地式配电箱 | 不锈钢室外设备箱（定制） | 台 | 2 |
| 11 | 不间断电源设备 | 稳压电源：输入160-250V/输出220V 输入150-250V，输出220V或者110V，稳压精度+3%，-10度——+40度。1000W功率 | 套 | 2 |
| 12 | 存储设备 | 6T企业级硬盘：6T，256M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm | 台 | 4 |
| 三、礼让斑马线抓拍系统 |
| 13 | 监控摄像机 | 视频抓拍一体机（礼让斑马线）：采用1英寸Progressive Scan CCD；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;最大图像尺寸：≥4096*2160像素;最低照度：彩色≤0.03lx@( F=0.95)；采用深度学习算法；支持机动车人行横道不避让行人检测抓拍;支持自动区分机动车、二轮车、三轮车和行人；支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，水平倾斜角度范围从0到40度的车牌识别；支持黄标车、危险品车检测；设备可识别不少于13种车型；可识别背向车辆子品牌种类达1500种(区分年份)。2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口;电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作；设备在-40℃~90℃环境条件下能正常工作；环境湿度5%~95%@40℃无凝结；投标文件中附检测报告。 投标文件中附厂家三年质保函。 | 台 | 2 |
| 14 | 一般路灯 | LED频闪灯：16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W | 套 | 4 |
| 15 | 收发器 | 以太网光端机:全数字，无压缩，无损伤传输 工业级设计，能带电热插拔，无须停机维护，具有过载保护、自动恢复功能 10M/100M以太网自适应端口不少于2个 低速数据端口不少于1个，数据格式支持RS232数据 带电源、数据、光路状态指示, 支持网管功能 误码率：≤10-9 工作温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：0～95%无冷凝 MTBF：不少于100000小时 | 对 | 2 |
| 16 | 设备控制机箱 | 光端机机箱:19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔； 配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机； 配置双电源，支持双电源单元互相热备份； 平均无故障工作时间5万小时以上； | 台 | 1 |
| 17 | 落地式配电箱 | 室外设备箱（定制） | 台 | 2 |
| 18 | 标志板 | 名称;违法提示牌 尺寸：600*800mm 材料：厚度不小于1.mm铝板 反光膜：超强级 | 块 | 2 |
| 19 | 存储设备 | 6T企业级硬盘:6T，256M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 台 | 4 |
| 四、高清视频综合信息采集系统 |
| 20 | 监控摄像机 | 高清摄像机:像素≥860W；分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 感光器件：靶面尺寸≥1英寸 偏振镜：相机内置偏振镜；照度：彩色:0.03Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口，5个RS485接口，1个RS232接口 7路外部触发输入，7路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制。 存储支持：支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50Hz±2%；功耗：＜20W投标文件中附检测报告。 投标文件中附厂家三年质保函。 | 台 | 7 |
| 21 | 录像设备 | 高清定焦镜头:百万像素1英寸CCD工业摄像机镜头 | 台 | 7 |
| 22 | 录像设备 | 室外防护罩:主体：铝合金 视窗：透明玻璃，光学玻璃。 内置LED补光灯：采用Cree高性能冷白LED，光源高效、节能环保；支持低照度下受相机控制自动开启补光；支持低照度光敏自动开启补光，可配置阀值；支持亮度受相机可调；支持亮灭受相机可调；支持LED灯远程在线故障显示；频闪支持补光同步；频闪支持频率可调；频闪持续时间、频闪延时可调；灯珠3颗，功耗应不大于10W；45度，支持三车道补光照明 | 套 | 7 |
| 23 | 一般路灯 | LED频闪灯:光源采用Cree、Osram等进口品牌灯珠，≥16颗5W高亮光源 平均功率：≤35W ▲色温：4000k-4500k 补光角度：10°，在距离补光装置20m处，有效水平方向光斑不大于4米，补光灯光污染少、对驾驶人眼刺激小，符合光对生物安全性要求。 结构及外壳材质：金属铝和钢化玻璃； 外壳防尘防水等级：IP66及以上； 支持开关量/电平量触发方式； 工作环境温度： -40℃～+70℃ 补光灯符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准。 | 套 | 17 |
| 24 | 收发器 | 前端光端机（近距离）:设备提供≥4路百兆以太网电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口； ▲配置单模单纤20KM及以上传输距离； ▲具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光端机读取与设置状态； 传输距离最大可达100KM及以上； 双电源，支持过载保护、防反接保护； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； IP40外壳防护等级； 工业导轨式设计； 工作温度具备-40℃~ +85℃ | 台 | 7 |
| 25 | 收发器 | 前端汇聚光端机:设备提供≥4路百兆以太网电口，≥4个百兆以太光接口， ≥1路千兆光接口，传输带宽为线速1000M； 传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块； 具备SNMP网络管理功能， 可以被中心端设备读取与设置状态； 具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能； 双电源，支持过载保护、防反接保护功能； 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； 具备IP40及以上外壳防护等级； 工业导轨式设计； | 台 | 2 |
| 26 | 收发器 | 中心接收光端机:提供1路10/100/1000M以太网电口，提供1路千兆SFP光接口，传输距离最大可达100KM以上。配置80KM单纤千兆SFP光模块1块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置远端光端机光口与电口以太接口的状态 | 台 | 2 |
| 27 | 机柜、机架 | 户外防护柜:不锈钢钢板厚度 2.0mm 包括温度控制器，风扇，加热器。满足户外IP55使用要求。 | 台 | 7 |
| 28 | 系统软件 | 高清视频处理软件:具有交通基础数据采集、交通违法抓拍、车辆通行记录、品牌型号一次识别、高清录像及设备管理功能 | 套 | 7 |
| 29 | 存储设备 | 6T企业级硬盘:6T，256M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口，7200rpm | 台 | 14 |
| 五、立杆 |
| 30 | 标杆 | 1、类型 ：4-6m长臂杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：H:10*S250/300,H:Φ8*S100/220*5000mm 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含钢筋及预埋件） | 根 | 2 |
| 31 | 标杆 | 1、类型 ：7-9m长臂杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：H:10*S250/300,H:Φ8*S100/220*8000mm 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含钢筋及预埋件） | 根 | 2 |
| 32 | 砌筑井 | 500*500mmMU20砖砌窨井，深100cm,含500*500mm铸铁井盖，含水泥砂浆抹面等 | 座 | 10 |
| 33 | 电缆保护管 | 1、名称：DN100镀锌钢管 2、规格：单管外径114mm，壁厚4mm | m | 100.00 |
| 34 | 电缆保护管 | 1、名称：PE管 2、规格：单管外径89mm，壁厚4mm | m | 160.00 |
| 35 | 电缆 | 1、名称 ：5芯ZCVV22-5*25mm2电缆 2、规格 ：5*25mm2 | m | 260.00 |
| 36 | 管内配线 | 1、类型 ：4芯信号线 2、材质 ：定制信号线，外包红黄绿黑线保护套 3、规格、型号：ZCKVVR-4*1.5 | m | 100.00 |
| 六、土石方工程 |
| 37 | 挖沟槽土方 | 土方开挖，土方类别综合考虑 | m3 | 10.40 |
| 38 | 挖基坑土方 | 土方开挖，土方类别综合考虑 | m3 | 99.86 |
| 39 | 回填方 | 原土回填、夯实 | m3 | 63.08 |
| 40 | 余方弃置 | 余土外运，含装车、外运等所有费用，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 37.72 |

二、交通安全设施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0401 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 土方开挖，土方类别综合考虑 | m3 | 344.40 |
| 2 | 挖基坑土方 | 土方开挖，土方类别综合考虑 | m3 | 654.36 |
| 3 | 回填方 | 原土回填、夯实 | m3 | 694.47 |
| 4 | 余方弃置 | 余土外运，含装车、外运等所有费用，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 200.12 |
| 5 | 余方弃置 | 泥浆外运，含装车、外运等所有费用，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 93.62 |
| 6 | 标线 | 1、材料品种 ：机非分道线 2、工艺 ：热熔型 3、线型：线宽0.15m | m | 3060.00 |
| 7 | 标线 | 1、材料品种 ：机机分道线 2、工艺 ：热熔型 3、线型：线宽0.15m | m | 901.00 |
| 8 | 横道线 | 1、材料品种 ：人行横道线，双组份结构型 2、形式：宽0.4m，长6m，空0.6m，每根面积为2.4㎡ | m2 | 148.80 |
| 9 | 横道线 | 1、材料品种 ：人行横道线，双组份结构型 2、形式：宽0.4m，长5m，空0.6m，每根面积为2㎡ | m2 | 436.00 |
| 10 | 标线 | 1、材料品种 ：导向车道线 2、工艺 ：振荡热熔型 3、线型：线宽0.15m | m | 774.00 |
| 11 | 标线 | 1、材料品种 ：填充线 2、工艺 ：振荡热熔型 3、线型：线宽0.45m | m | 300.00 |
| 12 | 标线 | 1、材料品种 ：中心车道线 2、工艺 ：振荡热熔型 3、线型：线宽0.15m | m | 241.00 |
| 13 | 标线 | 1、材料品种 ：车行道边缘线 2、工艺 ：振荡热熔型 3、线型：线宽0.15m | m | 3161.00 |
| 14 | 标线 | 1、材料品种 ：停止线 2、工艺 ：振荡热熔型 3、线型：线宽0.3m | m | 257.00 |
| 15 | 标记 | 1、材料品种 ：直行导向箭头 2、类型 ：6m热熔型 3、规格尺寸：单个面积为1.98㎡ | 个 | 58 |
| 16 | 标记 | 1、材料品种 ：转弯导向箭头 2、类型 ：6m热熔型 3、规格尺寸：单个面积为3.289㎡ | 个 | 19 |
| 17 | 标记 | 1、材料品种 ：直行转弯导向箭头 2、类型 ：6m热熔型 3、规格尺寸：单个面积为4.114㎡ | 个 | 19 |
| 18 | 标记 | 1、材料品种 ：转弯掉头导向箭头 2、类型 ：6m热熔型 3、规格尺寸：单个面积为4.924㎡ | 个 | 1 |
| 19 | 标记 | 1、材料品种 ：双向转弯导向箭头 2、类型 ：6m热熔型 3、规格尺寸：单个面积为4.763㎡ | 个 | 1 |
| 20 | 标记 | 1、材料品种 ：减速让行标记 2、类型 ：热熔型 3、规格尺寸：1.2m*3m | 个 | 1 |
| 21 | 标记 | 1、材料品种 ：人行横道预告标识线 2、类型 ：热熔型 3、规格尺寸：1.5m*3m | 个 | 40 |
| 22 | 标志板 | 1、类型 ：△70标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积0.212㎡，厚度2mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 11 |
| 23 | 标志板 | 1、类型 ：△90标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积0.351㎡，厚度2mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 7 |
| 24 | 标志板 | 1、类型 ：Φ60标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积0.36㎡，厚度2mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 26 |
| 25 | 标志板 | 1、类型 ：80*80标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积0.64㎡，厚度2mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 11 |
| 26 | 标志板 | 1、类型 ：275*440标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积12.1㎡，厚度2.5mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 5 |
| 27 | 标志板 | 1、类型 ：170*250标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积4.25㎡，厚度2.5mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 2 |
| 28 | 标志板 | 1、类型 ：170*365标志板铝合金板制作、安装。含折边、铝槽、抱箍、螺栓 2、材质、规格尺寸 ：铝合金板，消耗面积6.205㎡，厚度2.5mm以上 3、板面反光膜等级：超强级反光膜（IV类） | 块 | 3 |
| 29 | 标杆 | 1、类型 ：DN80立杆（S型) 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：Φ89*4*4000mm 杆重35.75kg 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含钢筋及预埋件） | 根 | 16 |
| 30 | 标杆 | 1、类型 ：DN80立杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：Φ89*4*3300mm 杆重53.28kg 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含预埋钢筋铁件） | 根 | 39 |
| 31 | 标杆 | 1、类型 ：DN273-3杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：L:Φ273*10*8000mm,H:Φ152*8*7000mm 杆重1619.54kg 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含钢筋及预埋件） | 根 | 5 |
| 32 | 标杆 | 1、类型 ： 7m长臂杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：L:10*S250/300,H:Φ8*S100/220*9000mm 杆重922.18kg 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含钢筋及预埋件） | 根 | 5 |
| 33 | 标杆 | 1、类型 ： 9m长臂杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：L:10*S250/300,H:Φ8*S100/220*9000mm 杆重972.12kg 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：C25砼（含钢筋及预埋件） | 根 | 4 |
| 34 | 信号灯 | 1、类型 ：LED动态横道灯--302W（CD），含灯架 2、信号灯规格、型 号、组数：Φ30,红绿二色，带智能倒计时 | 套 | 24 |
| 35 | 信号灯 | 1、类型 ：LED箭头灯--403A（CD），含灯架 2、信号灯规格、型 号、组数：Φ40,红黄绿三色箭头，带倒计时 | 套 | 8 |
| 36 | 信号灯 | 1、类型 ：LED三色车道灯--403T（CD），含灯架 2、信号灯规格、型 号、组数：Φ40,红黄绿三色圆盘，带倒计时 | 套 | 14 |
| 37 | 标杆 | 1、类型 ：横道灯杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：Φ108立上杆:Φ108*4*2100mm,梅花型下立杆:Φ165*4*1300mm 4、基础、垫层：含基础，接地设施 | 根 | 12 |
| 38 | 标杆 | 1、类型 ：辅灯杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：Φ114立上杆:Φ114*4*3900m,梅花型下立杆:Φ165*4*1300mm 4、基础、垫层：含基础，接地设施 | 根 | 7 |
| 39 | 标杆 | 1、类型 ： 3.5M弯灯杆 2、材质 ：镀锌钢管 3、规格尺寸 ：6*S240/100,杆重301.23kg 4、基础、垫层：含基础，接地设施 | 根 | 3 |
| 40 | 标志板 | 1、类型 ：机动车靠右标志（一体化） 2、材质、规格尺寸 ：Φ800mm L100，含标志板和立柱。 | 块 | 5 |
| 41 | 隔离护栏 | 1、类型 ：中心护栏(型钢) 2、规格、型号 ：2000*1050 3、材料品种 ：镀锌，喷漆，黄色反光片、底坐式 | m | 163.00 |
| 42 | 隔离护栏 | 1、类型 ：机非护栏(型钢) 2、规格、型号 ：2000*900 3、材料品种 ：镀锌，喷漆，白色反光片、底坐式 | m | 3080.00 |
| 43 | 警示柱 | 1、类型 ：柔性警示桩 2、规格、型号：Φ80*750，符合GBT 24972-2010弹性交通柱标准 | 根 | 15 |
| 44 | 行人安全岛头 | 1、行人安全岛头 2、长900mm，宽920mm，总高625mm，橡胶 | 个 | 4 |
|  | 综合管线 |  |  |  |
| 45 | 电缆保护管 | 1、名称：DN100镀锌钢管 2、规格：单管外径114mm，壁厚4mm，并排同放 | m | 1700.00 |
| 46 | 电缆保护管 | 1、名称：PE管 2、规格：单管外径89mm，壁厚4mm，并排同放 | m | 5773.00 |
| 47 | 水平导向钻进 | DN300mm顶管拖拉施工，单管外径300mm。内穿四孔DN80软管 | m | 108.00 |
| 48 | 水平导向钻进 | DN350mm顶管拖拉施工，单管外径350mm。内穿五孔DN80软管 | m | 405.00 |
| 49 | 管内配线 | 1、类型 ：4芯信号线 2、材质 ：定制信号线，外包红黄绿黑线保护套 3、规格、型号：ZCKVVR-4*1.5 | m | 3634.00 |
| 50 | 电缆 | 1、名称 ：5芯ZCVV22-5*25mm2电缆 2、规格 ：5*25mm2 | m | 1000.00 |
| 51 | 落地式配电箱 | 1、名称 ：路口配电箱 2、型号 ：304不锈钢箱体，包含浪涌保护器、微型断路器、空开8个 3、规格 ：400mm*600mm*1400mm | 台 | 2 |
| 52 | 供电系统调试 | 三相交流供电系统调试 1kV以下(综合) | 系统 | 2 |
| 53 | 砌筑井 | 700*700mm砖砌窨井，深115cm,含900*900*70复合材料井盖，含水泥砂浆抹面等 | 座 | 75 |

三、光纤接入、连接:

| 1 | 光纤连接费 | 15年，5条 | 暂定180000元人民币（该部分金额，投标报价时不得调整） |
| --- | --- | --- | --- |

第二部分、技术参数

一、科技设施

（一）交通视频监控子系统

为保证交叉口全覆盖观测，在各交叉口设置一套交通视频监控摄像机，通过对此监控范围内最直观的视觉观测，及时发现各种交通事件，并及时做适当的处理。

1.系统要求：

1）摄像机选用高清一体化IP球型摄像机，完成全景视频以及远距离细节视频的采集，必须保证完成与交警局现有视频监控系统接入。可在中心端对前端设备的控制，采集到的视频信息要求图像清晰，水平分辨率要求达到1080P，并可通过水平垂直旋转控制及光学变焦方式，对不同角度、不同距离内的对象进行监控。

2）系统应支持GBT28181、DB33标准，可实现设备注册、通道信息获取、状态变化报送、实时视频请求、云台控制、历史查询与回放等功能。

3）视频数字化编码，前端编码应符合按照H.264/H.265的标准编码格式，直接接入现有视频综合平台。

4）数据交换，新增的监控前端数，需要通过交换网络实现流媒体交换，本项目要求利用已有的接入层交换机，将视频码流进行接入，并通过已有1000M光纤链路完成与现有核心交换机的数据交换功能。

5）设备的工作环境。高清一体化IP球形摄像机、前端光端机将安装在路口。视频监控前端需要完成配套安装辅材、室外防水设备箱以及防雷配电设备的配置。高清一体化IP球形摄像机、前端光端机能够每天24小时不停机地长期正常工作。

2.技术要求：

1）每个信号灯交叉口需设置2套高清一体化IP球型摄像机，宜选择靠近信号机箱的信号灯杆敷设。

2）立杆基础应提前施工，待强度达到设计强度70%后方可安装立杆及设备。摄像机方向与行车方向的垂线为0°～180°交角，禁令指示成≤0°～15°交角。

3）视频传输，监控前端采用以太网光端机进行接入，且光端机须满足传输距离要求，提供2路RS232、2路单独物理隔离10～100兆自适应网口，并配合光纤链路传输至局监控中心。交警局监控中心采用视频综合平台实现前端接入。

（ 二 ） 高清视频综合信息采集子系统

1.系统要求：

1）用于对进口道断面各方向交通流的流量、速度、车牌等基本信息进行采集，兼有抓拍闯红灯、违法变道等多种交通违法功能，系统对车辆、车牌、信号灯状态的检测必须采用全视频检测和分析模式，并对监控区域驶出的车辆进行实时品牌型号一次识别，同时能在中心端视频中展示。系统不得在前端或中心添加信号灯状态等任何的外部输入触发装置。每套系统应包含1套不低于860万像素CCD摄像机，数个补光灯，1套安装于刀片服务器的视频处理软件和1套视频处理存储设备。须接入交警现有高清视频综合信息采集系统平台,违法数据须录入交警违法录入平台。

2）系统须满足《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）、《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）中所要求的各项功能和技术指标。

3）系统所有录像、图片和数据应实时上传，时延不得大于2秒。录像及图片的字符叠加、生成图片命名格式根据采购人要求设置。图片可根据用户需求压缩，以便节省存储空间，且不影响图片质量，并具备图片防篡功能。

4）系统具有自动逆光补偿和强光抑制功能。补光系统采用经纬及光敏时控开关。车辆图像捕获时应尽量减少雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录，必须保证全天候拍摄的图片及录像清晰。补光设备不得对驾驶人员安全驾驶造成影响。

5）系统能够记录通过路口每个方向的860万像素的高清数字视频（视频格式最大支持@ 帧速率4096×2160@ 25fps），视频流每秒不低于25帧，码率不低于 2Mbps。视频存储编码采用标准H.265，不允许自定义；使用标准阵列存储； 同时须接入市交警局现有的视频综合管理平台中实现统一的管理、检索和浏览，实现高清视频的共享。

6）前端环境条件，环境温度：－10℃～＋70℃；环境湿度：10％～95％；工作方式：24小时全天候工作。

2.技术要求：

1）杆体应有良好接地，接地电阻小于4欧。立杆的横臂长度应根据现场环境确定，最佳长度是到最远一条抓拍车道中间，最短要过第二远抓拍车道的中间。路口高清电子警察横臂杆12米及以内可以与导向牌共杆，12米以上需独立立杆。杆件穿线孔开口要求第一个穿线孔距挑臂顶端15cm处，之后穿线孔位置均距前一个穿线孔200cm处；穿线孔开孔方向均朝下，穿线孔直径

为3cm，立杆距地面250cm处开孔，直径为5cm。

2）线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

3）为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

4）系统的中心存储采用云存储进行统一存储，存储容量设计要满足违法照片数据保存2个月以上、通行记录照片保存6个月以上、高清视频录像保存30天以上的要求。

（三）交通信号控制子系统

1）信号机能与现有运行信号机系统联机进行自适应控制，能够采用RS232和网络接口两种通信模式。如遇系统发生故障，信号机能自动进行降级工作，实行单点全感应控制或无电缆协调控制。

2）信号机最多可控制16组信号灯，能执行2个至7个相位操作，输出采用可控硅控制，每路输出带保险丝，驱动电流5A以上，连接白炽灯和LED显示负载时信号机均能正常工作。输出绿冲突自动检测和处理（包括兼容灯泡或LED显示单元）。

3）信号机具有故障记录功能，显示及向控制中心报告，在控制中心能记录路口信号灯（包括灯泡或LED显示单元）负载、损坏状态和其他故障状态。

4）信号控制机宜靠近路口供电机箱安装，由通讯公司与供电部门为其提供通信及供电。

5）车辆检测器采用视频车辆检测的方式，通过前端摄像机采集实时的车流量图像，并对图像进行实时分析，来统计车流量数据，并通过RS485通信将数据传输给界面板卡，再由界面板卡给出干触点信号输出给交通信号控制机，为信号配时提供依据，并配置相应的控制软件。

(四)礼让斑马线抓拍子系统

1.系统要求：

1） 系统须满足《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）、《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）中所要求的各项功能和技术指标。

2）系统所有录像、图片和数据应实时上传，时延不得大于2秒。录像及图片的字符叠加、生成图片命名格式根据采购人要求设置。图片可根据用户需求压缩，以便节省存储空间，且不影响图片质量，并具备图片防篡功能。

3）摄像机采用1英寸Progressive Scan CCD；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸：≥4096*2160像素;最低照度：彩色≤0.03lx@(F=0.95)；采用深度学习算法。

4）支持机动车人行横道不避让行人检测抓拍;支持自动区分机动车、二轮车、三轮车和行人；支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，水平倾斜角度范围从0到40度的车牌识别；支持黄标车、危险品车检测；设备可识别不少于13种车型；可识别背向车辆子品牌种类达1500种(区分年份)。

5）前端环境条件，设备在-40℃～90℃环境条件下能正常工作；环境湿度5%～95%@40℃无凝结。

2.技术要求：

1）杆体应有良好接地，接地电阻小于4欧。立杆的横臂长度应根据现场环境确定，最佳长度是到最远一条抓拍车道中间，最短要过第二远抓拍车道的中间。杆件穿线孔开口要求第一个穿线孔距挑臂顶端15cm处，之后穿线孔位置均距前一个穿线孔200cm处；穿线孔开孔方向均朝下，穿线孔直径为3cm，立杆距地面250cm处开孔，直径为5cm。

2）线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

3）为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

4）系统的中心存储采用云存储模式进行统一存储，存储容量设计要满足违法照片数据保存2个月以上、通行记录照片保存6个月以上、高清视频录像保存30天以上的要求。

二、安全设施：技术参数需符合设计要求。

第三部分、设计文件详见招标文件附件，中标人提供的产品、安装、施工均须满足设计要求。

第四部分、产品要求

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号控制系统 | 泰科、江苏智通、一川等同档次或以上品质品牌 |
| 2 | 交通视频监控系统 | 海康威视、大华、天地伟业等同档次或以上品质品牌 |
| 3 | 礼让斑马线抓拍系统 | 海康威视、大华、天地伟业等同档次或以上品质品牌 |
| 4 | 高清视频综合信息采集系统 | 海康威视、大华、天地伟业等同档次或以上品质品牌 |

# 本技术参数内容中的推荐品牌、型号仅供参考，投标人可提供同档次或以上品质的产品参加投标。

# 三、商务要求表

| 付款方式 | 1、设备安装调试完毕，验收合格、资料归档完毕后十五天内支付至合同价的80%； 2、审计结束后十五天内，支付至合同结算价的95%； 3、结算价的5%作为质量保修金，质量保修金待设备质保期满后15天内结清（无息）。 |
| --- | --- |
| 备品备件及耗材等要求 | 投标人应列明货物质保期后2年所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |
| 履约保证金 | 履约保证金的约定： 履约保证金金额：合同总价的10%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票等采购人认可的非现金形式； 中标人应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于安装调试完毕、验收合格后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |

四、落实政府采购政策要求

| 落实政府采购政策要求 | 本项目不得采购进口产品。 |
| --- | --- |
|  | 本项目非专门面向中小企业或微型企业采购。 |
|  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，小型和微型企业需符合中小企业划分标准（详见工信部联企业[2011]300号文）并全部提供本企业制造的货物、承担的服务，或者提供其它小型、微型业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 在本项目采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位需符合“（财库〔2017〕141号）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》。 在本项目采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 投标产品全部为列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期“节能产品政府采购清单”的加分，部分列入的按比例加分，投标文件中附清单截图复印件。 |
|  | 投标产品全部为列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期“环境标志产品政府采购清单”的加分，部分列入的按比例加分，投标文件中附清单截图复印件。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目 |
| 2 | 采购人：宁波市鄞州区姜山镇人民政府 |
| ▲3 | 投标报价要求： 1、本项目投标以人民币报价。 2、投标价格包括设备费用、安装调试费（包含基础设施费用、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费、规费）、验收费、设备的运输费及保险费（包含危险作业意外伤害保险费）、质保期内设备的免费更换及维护费、税金、利润等交付采购人使用前产生的所有费用。 3、本项目最高限价为363.8741万元人民币。投标价格超过最高限价的作无效投标。 |
| 4 | 投标保证金：按“第一章投标邀请”第七条规定缴纳。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织，由供应商根据需要自行踏勘。 |
| 6 | 提供样品要求：/。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人或潜在投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法、违规内容的，可向采购人或代理机构询问或者以书面形式向采购人或代理机构提出书面质疑。采购人或代理机构将依法对投标人或潜在投标人提出的询问、质疑进行回复。 |
| 8 | 投标文件份数：书面报价文件正本1 份，副本4 份；书面其他文件正本1 份，副本4 份；电子投标文件1份。 |
| 9 | 提交投标文件的截止时间、开标时间及地点：按“第一章投标邀请”第八、九条规定。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见采购文件第四章内容。 |
| 11 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，中标结果的发布媒体为浙江省政府采购网、鄞州区政府采购网。 |
| 12 | 中标通知书：自中标人确定之日起2个工作日内发出中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还：/。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 付款方式：采购人自行支付，详见采购文件第二章采购需求中商务要求表中的付款方式内容。 |
| ▲17 | 投标有效期：投标文件提交截止之日起 90 天。 |
| 18 | 中标服务费：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980 号文件规定的货物招标费率标准×0.8，按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取代 理服务费。 中标金额（万元） 货物招标 100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 5000-10000 0.25% 10000-100000 0.05% 1000000以上 0.01% |
| 19 | 解释：采购文件的解释权属于采购人、代理机构。 |

总   则

（一）采购活动中投标人不得存在的行为及情形：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如在本项目采购活动中发现上述情形的相关投标均无效，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形的，相关部门将进行处罚，投标人承担一切后果。

2. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损

害采购人或者其他投标人的合法权益。

投标人串通投标包括下列情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，其投标无效。如在本项目采购活动中发现上述情形的相关投标均无效，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形的，相关部门将进行处罚，投标人承担一切后果。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购活动监督管理部门及投诉受理部门查处。中标后发现的,中标人须依照相关法律、法规规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4. 投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。如在本项目采购活动中发现上述情形的相关投标均无效，如在本项目监督检查过程中发现上述违法、违规情形的，相关部门将进行处罚，投标人承担一切后果。

## （二） 适用范围

本采购文件适用于鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目的招标、投标、资格审查、评标、定标、合同履约、验收、付款等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

## （三）定义

1. 采购人、代理机构组织本项目采购活动。

2.“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指投标人向采购人提供的本项目要求的设备、软件、保险、税金、质保期内备品备件、工具、手册、有关技术资料。

4.“服务”系指本项目规定的投标人须承担的安装、调试、技术服务、信息服务、校准、验收、培训、质保期内维保等服务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函。

7.打“▲”内容为采购文件的实质性内容。

## （四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （五）投标委托

投标人代表须为投标人法定代表人或本单位的法定代表人授权代表。提交投标文件时，投标人代表须携带身份证明原件供查验，如为法定代表人授权代表参加投标的还须携带法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表社保证明供查验。提交投标文件时，未能出具上述资料的，投标文件将被拒收。

投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，格式见第六章投标文件格式中的相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章。

## （六）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

▲本项目不允许转包，不可以采取分包方式履行合同。

## （九）特别说明：

1. 单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的,投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的投标人的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制、提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购活动监督管理部门查处。

▲5.法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须提供相应的认证或许可证明材料。未能提供相应的认证或许可证明材料或者虽经认证、许可但认证或许可证明材料已经失效的投标人不能被确认为中标人。

## （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，须在知道或应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期提出的质疑将不予受理。投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向政府采购活动监督管理部门提起投诉。质疑、投诉均须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求），质疑、投诉资料均应明确阐述招标过程或中标结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2. 供应商对采购文件有质疑的，须在知道应知其利益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出，应知其利益受到损害之日的截止时间为采购文件公告期满之日，采购文件公告期限为2019年11月8日至2019年11月15日，逾期提出的质疑将不予受理。投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向政府采购活动监督管理部门提起投诉。对采购文件的质疑、投诉均须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求），质疑、投诉资料均应明确阐述采购文件使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 接收书面质疑文件的方式：质疑人可通过送达、邮寄的形式提交书面质疑文件，通过邮寄方式提交的书面质疑文件以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，被质疑人（代理机构）处理质疑联系部门：代理机构综合部，联系人：周先生，联系电话/传真：0574-28830061、28830072/28830650,通讯地址：宁波市南部商务区雷孟德旅游大厦20楼2002室；被质疑人（采购人）处理质疑联系人详见第一章投标邀请中的采购人联系人。

二  公开招标采购文件

- 公开招标采购文件的组成

公开招标采购文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同

6.投标文件格式

7.采购文件的澄清、修改的内容

（二）投标人的风险

投标文件未对采购文件的实质性内容（打“▲”内容为采购文件的实质性内容）进行响应（正偏离的除外）的作无效投标。投标人没有按照采购文件要求提供全部资料的可能导致投标无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读采购文件，有疑问的，投标人可向采购人或代理机构询问。采购人、代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

2. 采购人、代理机构对已发出的采购文件进行澄清或者修改的（采购标的和资格条件除外），澄清或者修改的内容将在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前在招标公告发布的媒体上发布澄清或者修改公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

3.当采购文件与澄清、修改的内容表述不一致时，以澄清、修改的内容为准。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件内容的组成

投标文件内容由报价文件、资信及商务文件、技术文件组成。投标文件中需包含报价文件、资信及商务文件、技术文件的以下资料。

1.报价文件

1）投标函（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

2）开标一览表（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

3）报价（投标价格）组成明细表（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

4）中小企业声明函（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容）；

5）小微企业产品分项报价表、列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期节能产品政府采购清单的产品分项报价表、列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期环保产品政府采购清单的产品分项报价表；（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件相应格式内容）；

6）《残疾人福利性单位声明函》（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容）；

7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如符合要求，可提供，格式自拟）；

8）投标人针对报价内容需要说明的其他文件（如有，可提供，格式自拟）。

2.资信及商务文件

1）投标保证金缴纳凭证（格式自拟，投标文件中附满足投标邀请第七条规定的投标保证金缴纳凭证资料复印件）；

2）投标声明书（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

3）承诺书（格式见第六章投标文件格式相应内容）；

4）投标文件中附法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，格式见第六章投标文件格式相应内容）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、投标人的法定代表人授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章；

5）合格投标人的资格要求中相应的证明材料（开标时携带证明资料原件备查，第①款中的资料除外）：

①．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

②．具有独立承担民事责任的能力；（格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖投标人公章，如为自然人的需附身份证明并签字。）

③．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；(格式自拟，投标文件中附财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖投标人公章。)

④．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(格式自拟，投标文件中附具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖投标人公章。)

⑤.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（按第六章投标文件格式中的投标声明书作相应声明。）

⑥.投标人的特定条件的说明及证明资料（格式自拟，投标文件中附符合特定条件的说明，并提供相关的证明资料复印件加盖投标人公章。）

6）采购文件评分标准表中要求提供的资信商务资料（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

7）投标人情况介绍（格式见第六章投标文件格式中相应内容）；

8）商务响应表（格式见第六章投标文件格式中相应内容）；

9) 投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料（如有可提供，格式自拟）。

3.技术文件

1)对采购文件第二章采购需求中技术要求的响应及按技术要求需提供的相关文件；（格式见第六章投标文件格式相应内容，按采购需求要求需提供的相关文件格式自拟）；

2）产品的先进性、稳定性、可行性的说明及相应的证明资料；（格式自拟）

3）针对本项目制定的实施方案，包含实施计划；拟派项目负责人、技术负责人情况；拟投入的机械设备情况；质量管控方案；测试、调试及验收方案；（格式自拟，拟派项目负责人、技术负责人及项目实施人员需提供相关证明资料及社保证明复印件、拟投入的机械设备需提供相关证明资料复印件，开标时携带原件备查。）

4）针对本项目的服务响应能力的描述及相关证明资料；（格式自拟）

5）针对本项目的售后服务方案；（格式自拟）

7）针对本项目的技术培训方案；（格式自拟）

8）投标人认为需要提供的与本项目有关的其它技术资料；（格式自拟）

9）响应地方政策的承诺文件；（需响应的地方政策见第六章投标文件格式内容）

10）供参考格式（提供部分格式，供投标人参考）

注：按采购文件要求需提供原件的资料，投标人代表须在提交投标文件的同时提交给代理机构工作人员，并由双方在原件接收表上签字、确认，评标结束后退还。

# （二）投标文件的语言及计量单位

▲1.投标文件以及供应商与采购人、代理机构就采购活动相关的所有往来函电，均应以中文汉语书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的内容视同未提供。

▲2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用规定的计量单位，没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

# （三）投标价格

1. 投标价格应按采购文件第六章投标文件格式相应内容要求填写。

▲2. 投标报价要求详见投标人须知前附表第3条款内容。

▲3. 本项目只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的投标总价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1. 投标有效期：详见投标人须知前附表第17条款内容。有效期不足的投标文件作无效投标。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式

进行。

# 3.投标人可拒绝接受投标有效期延长要求，不会导致投标保证金被没收。同意延长投标有效期的须相应延长投标保证金的有效期。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按投标邀请第七条款的要求缴纳投标保证金。

2.保证金形式：见投标邀请第七条款的要求。

3.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）未按采购文件要求缴纳履约保证金的；

（3）投标人在采购活动中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由拖延或不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者未按本须知分包要求进行分包的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的装订、份数、签署及盖章

1. 书面报价文件(包含正副本)须单独胶装成册，其他书面文件(包含正副本)须单独胶装成册。投标人应按本须知投标文件内容的组成中的报价文件的内容、格式要求和顺序要求编制报价文件并标注页码，按本须知投标文件内容的组成中的资信及商务文件和技术文件的内容、格式要求和顺序要求编制其他文件并标注页码。电子投标文件需包含报价文件、资信及商务文件、技术文件中所有内容。所有活页装订的书面报价文件和其他书面文件作无效投标文件（活页装订指除胶装方式外的书面文件装订方式，补充、修改、澄清说明的资料除外）。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容是投标人的责任，风险由投标人承担。

2. 投标文件份数详见投标人须知前附表第8条款内容，书面报价文件和其他书面文件正副本的封面应注明“正本”、“副本”字样。封面格式见采购文件第六章投标文件格式中相应内容。书面投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，按采购文件要求须提供原件的资料，投标文件正本中的相应资料须提供原件，副本内容为正本内容的复印件。

3. 采购文件第六章投标文件格式中提供了格式的，投标文件须按本须知要求及投标文件格式要求签署、盖章。

4.投标文件不得涂改，若有错、漏处必须修改的，修改处须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清造成的风险由投标人承担。

（七）投标文件的包装、修改和撤回

1. 报价文件（含电子投标文件）须单独密封包装，其他文件单独密封包装。电子投标文件包装入报价文件密封袋中。投标文件的包装封面的格式见采购文件第六章投标文件格式中相应内容，须加盖投标人公章。

2. 未密封包装的投标文件（包含报价文件（含电子投标文件）的密封包装，其他文件的密封包装）将被拒绝，包装封面未按本采购文件第六章投标文件格式要求编制、签署、盖章造成投标文件被拒绝或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间前，如需对投标文件进行补充、修改、撤回的，须以书面形式通知采购人或代理机构后对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章且密封包装，单独提交的补充、修改文件包封上需注明项目名称、项目编号、子包号、采购人名称、投标人名称、补充、修改文件于2019年11月28日14：00（北京时间）前不得启封内容。补充、修改文件作为投标文件的组成部分。

（八）投标无效的情形

未响应采购文件标有“▲”的实质性内容的(经评标委员会认定优于采购文件标有“▲”的实质性内容的除外)投标文件作无效投标。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。

1.在资格审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

一、资格性检查：

1）不具备采购文件规定的合格投标人的资格要求的；

二、符合性检查

1）未按采购文件要求缴纳投标保证金的；

2）超出经营范围投标的；

3）投标文件中的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的。

4）未按照本须知规定的投标文件的包装要求；投标文件的装订、份数、签署及盖章要求及投标文件内容的组成要求的；

5）投标文件中无法定代表人身份证复印件、法定代表人授权代表身份证复印件（适用于非法定代表人参加投标），投标文件中无法定代表人授权书（适用于非法定代表人参加投标）、符合要求的投标人代表的社保证明文件（适用于非法定代表人参加投标），投标人代表的社保证明文件与法定代表人授权代表身份不符的（适用于非法定代表人参加投标），投标人代表非投标人在职人员的（适用于非法定代表人参加投标）；

6）投标文件内容虚假的；

7）投标文件的内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用的计量单位不符合投标人须知要求，经评标委员会认定为无效投标的；

8）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

9）法律、法规和采购文件规定的其他无效投标情形；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

1）对采购文件第二章采购需求中技术参数中的技术条款的响应与事实不符或与按技术条款要求提供的响应支持文件不符的、虚假投标的；

2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（采购文件约定允许提供备选方案的除外）；

3）与其他投标人的投标文件中技术文件部分的文字表述内容差错相同6处及以上的，或评标委员会认定存在串标情形的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，将作为无效投标：

1）未采用人民币报价的；

2）投标价格超过采购文件中规定的最高限价的；

3）投标价格具有选择性，如开标一览表中的价格与投标声明中承诺的优惠（折扣）价格不一致等情况的；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。（当有投标人的投标报价低于所有有效报价的算术平均价的75%（含）时，评标委员会将启动本程序。）

如评标委员会成员意见不一致的按少数服从多数的原则投票决定。

5）投标价格低于成本价的。

4.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

5．其他无效投标情形：投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，其投标无效。

投标人串通投标包括下列情形：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）废标的情形

在本项目采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

1、投标人不足三家的；

2. 符合合格投标人资格要求的投标人或者有效投标的投标人不足三家的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将在采购文件规定的时间和地点主持开标，投标人代表应参加开标大会并签到，评标委员会成员不得参加开标活动。投标人代表对开标过程和开标记录有异议，应当场提出询问，认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，须提交书面回避申请。采购人、代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 开标程序

开标由代理机构组织，开标按先开资信及商务文件、技术文件，后开报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（一）确认开标场地的录音录像采集设备正常运行。

（二）核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别签到。

（三）由现场工作人员接收投标文件并如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

（四）主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形、采购文件要求宣读的内容，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（五）对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表查验投标文件密封情况，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封资信及商务文件、技术文件。

（六）按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点、宣读书面资信及商务文件和技术文件（包括正本、副本）数量，将密封的报价文件现场集中管理等候拆封，将拆封后的书面资信及商务文件、技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

（七）资信及商务文件、技术文件开标结束后，采购人或者代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

（八）资信及商务、技术文件经评审，根据评标委员会的安排开报价文件部分。

（九）提请投标人代表检查报价文件密封情况，由投标人或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封报价文件。并清点、宣读书面报价文件（包括正本、副本）及电子投标文件数量，宣读各投标人投标价格及采购文件要求宣读的内容，当场制作开标记录表，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认（投标人未参加开标的，视同认可开标结果。不予确认的应说明理由，否则视为同意）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件、电子投标文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会成员对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（十）评审结束后，主持人公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人的预计时间和公告方式等。

五、评标

（一）组建评标委员会

依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为五人以上单数。其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

评标在严格保密的情况下进行，评标的依据为采购文件、投标文件。

- 评标组织程序

采购人、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动按以下程序组织开展：

一）确认评审场地的录音录像采集设备正常运行。

二）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

三）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

四）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

五）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况（如有）、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、评审程序等；提醒评标委员会对客观评审因素应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目不得协商评审，对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

六）评标委员会组长组织评审人员独立评审。具体评标程序见“（四）评标程序的内容”。

（四）评标程序

由评标委员会先对资信及商务文件、技术文件的内容进行评审，后对报价文件的内容及报价的合理性、准确性等进行审查核实。具体如下：

一)投标文件符合性检查。

1、符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

二)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会如认为有必要的可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，需加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三) 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和评分标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信及商务和技术评估，报价文件及报价内容的审查，对报价文件的内容及报价的合理性、准确性等进行审查核实，综合比较与评价。

四）推荐中标候选人名单，按各投标人综合得分由高到低顺序进行排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序，得分且投标报价相同的排序并列。中标候选人数量为1名，推荐排序第一的投标人为中标候选人。

五）编制评标报告。

评标结果汇总完成后（即经评标委员会成员对其打分汇总内容确认后），除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题

投标人代表未到场作出澄清或者拒绝澄清，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评审。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人代表同意并签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会成员（简称“评委”）应按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会成员须公平、公正、廉洁，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标相关的内容；评标委员会成员及有关工作人员不得私下与投标人接触并对评标过程保密。任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

2.评标办法。本项目采用综合评分法，具体评标办法及评分标准详见采购文件第四章内容。

## 六、定标

1.代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评估报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，排序并列的按技术指标优劣顺序的确定中标人。代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在招标公告发布的媒体上公告中标结果并发出中标通知书。

## 七、合同授予

采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。代理机构将对合同内容进行见证，如发现合同内容与采购文件和中标人的投标文件约定的事项不一致的，将予以纠正。

八、合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人须将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

# 第四章  评标办法及评分标准

本评标办法遵照中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法等法律法规、规章和本项目的实际情况制定。

本评标办法适用于鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目的评标。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，小型和微型企业需符合中小企业划分标准（详见工信部联企业[2011]300号文）并全部提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其它小型、微型企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# 在本项目采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位需符合“（财库〔2017〕141号）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》。

在本项目采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

一、总则

本次评标办法采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、资信及商务分共70分，具体的评审因素分值设置、评分标准详见评分标准表。

二、评标程序

1.初步审查：见第三章投标人须知中的相应内容。

2.澄清有关问题：见第三章投标人须知中的相应内容。

3. 比较与评价：见第三章投标人须知中的相应内容，其他约定如下：评委按评分标准表内容进行独立打分，并汇总分值。打分采用记名方式，汇总分小数点后保留二位小数。各投标人的得分为所有评委的汇总分的算术平均数，由指定专人进行复核。

4.推荐中标候选人：见第三章投标人须知中的相应内容。

5.推荐中标候选人后评标委员会起草评标报告。

三、评分标准

| 评标内容 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 30分 | 有效投标文件（初步评审合格、符合性审查合格且商务、技术、报价部分均合格）且投标报价最低的投标报价为评标基准价，评标基准价得30分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |  |
| 技术、资信商务70分 | 技术指标响应程度（20分） | 20分 | 完全响应采购文件第二章采购需求全部条款的得20分；每出现一条非实质性要求条款负偏离的扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 设备先进性、稳定性（15分） | 5分 | 评委根据投标人提供的产品的先进性情况的说明及相应的证明资料情况进行评议（5分） |  |
|  |  | 5分 | 评委根据投标人提供的产品的稳定性、可扩展情况的说明及相应的证明资料情况进行评议（5分） |  |
|  |  | 5分 | 评委根据投标人提供的产品的可行性、合理情况的说明及相应的证明资料情况进行评议（5分） |  |
|  | 项目实施方案（10分） | 10分 | 评委根据投标人针对本项目制定的实施方案 包含实施计划（3分）； 拟派负责人情况：拟派项目负责人具有壹级建造师证书的得2分，具有贰级建造师的得1分；最高得2分。（2分） 拟派技术负责人具有工程师及以上职称的得1分；（1分） 拟投入的机械设备情况（1分）； 质量管控方案（2分）； 测试、调试及验收方案（1分） |  |
|  | 服务响应（5分） | 5分 | 评委根据投标人提供的服务响应能力的描述及相关证明资料进行评议（5分） |  |
|  | 售后服务与技术支持（9分） | 6分 | 评委根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评议（6分） |  |
|  |  | 3分 | 评委根据投标人提供的针对本项目的技术培训方案，从技术培训方案的合理性、科学性、可行性综合评审（3分） |  |
|  | 业绩分（3分） | 3分 | 投标文件中每提供一个2016年1月1日至今的类似项目合同的得1分，最高得3分。（投标文件中附合同复印件、中标通知书复印件加盖投标人公章，开标时携带原件备查。） |  |
|  | 专业资质（3分） | 2分 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级或建筑智能化工程设计与施工一体化壹级的得2分，具有电子与智能化工程专业承包贰级或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级的得1分，最高得2分。 （投标文件中附证书复印件加盖投标人公章，开标时携带原件备查。） |  |
|  |  | 1分 | 投标人具备机电工程施工总承包三级及以上资质的，得1分。（投标文件中附证书复印件加盖投标人公章，开标时携带原件备查。） |  |
|  | 信用情况（3分） | 3分 | 投标人具有具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得0.5分，没有不得分； 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书的，得0.5分，没有不得分； 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得0.5分，没有不得分； 投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的，得0.5分，没有不得分。 投标人具有有效期内的信息安全管理体系体系认证证书的，得1分，没有不得分。 （投标文件中附证书复印件加盖投标人公章，开标时携带原件备查。） |  |
|  | 政策分 2分 | 2分 | 投标产品全部为列入中国政府采购网最近一期“节能产品政府采购清单”的加1分，部分列入的得分按节能产品投标价格除以投标总价格计算（保留1位小数）； |  |
|  |  |  | 投标产品全部为列入中国政府采购网最近一期“环境标志产品政府采购清单”的加1分，部分列入的得分按环境标志产品投标价格除以投标总价格计算（保留1位小数）。 |  |

1.评标委员会成员分项评分不得超出评分标准范围；

2. 评委打分分值小数点后保留两位小数；

3. 评标委员会成员对客观评审因素评分须一致；

4. 对评分出现明显畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）的且经评标委员会认定为评分畸高、畸低的，该评委需出具书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（当有投标人的投标报价低于所有有效报价的算术平均价的75%（含）时，评标委员会将启动本程序。），可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评委签名;                                          日期：

第五章  拟签订的合同

# 采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于ABC单位XYZ项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

1. 投标文件包装封面格式及投标文件封面格式：

包装封面格式：

投 标 文 件

（资信及商务文件、技术文件）

项目名称：鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目

项目编号：NBRL-19115

子包号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标文件于2019年11月28日14：00（北京时间）前不得启封

年  月  日

投 标 文 件

（报价文件）

项目名称：鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目

项目编号：NBRL-19115

子包号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标文件于2019年11月28日14：00（北京时间）前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资信及商务文件、技术文件）

项目名称：鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目

项目编号：NBRL-19115

子包号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

正本/或副本

投 标 文 件

（报价文件）

项目名称：鄞州区明辉路交通设施采购及安装项目

项目编号：NBRL-19115

子包号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

2.投标文件目录及索引（投标文件内容的组成以采购文件第三章投标人须知中的“投标文件内容的组成”为准。以下资料中投标人未能提供的请在备注栏注明“无”。 ）

资信及商务文件、技术文件目录及索引

| 投标文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.资信及商务文件 |  |  |
| 1）投标保证金缴纳凭证 |  |  |
| 2）投标声明书 |  |  |
| 3）法定代表人的正反面身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人授权代表的正反面身份证、社保证明文件 |  |  |
| 4）合格投标人的资格要求中相应的说明及证明材料 |  |  |
| ①．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |
| ②．具有独立承担民事责任的能力 |  |  |
| ③．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录 |  |  |
| ④．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| ⑤.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| ⑥.投标人的特定条件的说明及证明资料 |  |  |
| 5）采购文件评分标准表中要求提供的资信、商务资料 |  |  |
| ①． |  |  |
| ②． |  |  |
| .... |  |  |
| 6）投标人情况介绍 |  |  |
| 7）商务响应表 |  |  |
| 8) 投标人认为需要提供的与本项目有关的其他资信及商务资料 |  |  |
| 2.技术文件 |  |  |
| 1)对采购文件第二章采购需求中技术要求的响应及按技术要求需提供的相关文件 |  |  |
| 2）产品的先进性、稳定性、可行性的说明及相应的证明资料 |  |  |
| 3）针对本项目制定的实施方案，包含实施计划；拟派项目负责人、技术负责人情况；拟投入的机械设备情况；质量管控方案；测试、调试及验收方案 |  |  |
| 4）针对本项目的服务响应能力的描述及相关证明资料 |  |  |
| 5）针对本项目的售后服务方案 |  |  |
| 7）针对本项目的技术培训方案 |  |  |
| 8）投标人认为需要提供的与本项目有关的其它技术资料 |  |  |
| 9）响应地方政策的承诺文件 |  |  |
| 10）供参考格式 |  |  |

报价文件目录及索引

| 投标文件内容 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.报价文件（报价文件密封袋中须包含电子投标文件） |  |  |
| 1）投标函 |  |  |
| 2）开标一览表 |  |  |
| 3）报价（投标价格）组成明细表 |  |  |
| 4）中小企业声明函（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容） |  |  |
| 5）小微企业产品分项报价表、列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期节能产品政府采购清单的产品分项报价表、列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期环境标志产品政府采购清单的产品分项报 价表 |  |  |
| 6）《残疾人福利性单位声明函》（如符合要求，可提供，格式见第六章投标文件格式相应内容） |  |  |
| 7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如符合要求，可提供，格式自拟） |  |  |
| 8）投标人针对报价内容需要说明的其他文件 |  |  |

3.投标文件内容的具体格式

一.报价文件部分

- 投标函

投 标 函

致：_______     __（采购人、代理机构名称）：

根据贵方                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件正本  1  份、副本 4  份、电子文本  1  份。

据此函，签字代表代表我方宣布同意以下内容：

1.我方已详细阅读、审查采购文件、采购文件的修改、澄清文件（如有的话）、采购文件的有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。

2.我方在投标之前已经与采购人、代理机构进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的内容和要求，对采购文件的合法性、合理性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 _90天。

4.如中标，我方将按采购文件确定的事项及在此基础上双方签订的合同、政府采购法律、法规的规定履行合同，并承担相应的义务、责任。

5.我方同意按照采购文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

2）开标一览表

开标一览表

项目名称：               招标编号：         子包：           投标人名称：                                投标价格单位：元

| 子包 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |
| 合计金额大写： ￥ |
| 投标声明： |

注: 1、投标价格的内容需与投标人须知前附表中的第3条款要求一致。

3、合计金额应与“报价组成明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

3）报价组成明细表

项目名称：               招标编号：         子包：                                                              （价格单位：人民币元）

| 序号 | 投标货物名称 | 主要 规格、型号 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标价格 | 货物投标价组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 货物 单价 | 货物 总价 | 安装、调试费 | 特殊 工具费 | 质保期内备品备件费 | 技术服务及培训费 | 含运输、保险费 | 税金、利润 | 其他费用 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |

说明：

1、项7＝项6×项3；项5＝项7+项8+项9+项10+项11+项12 +项13 +项14

2、投标价格的内容需与投标人须知前附表中的第3条款要求一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：                                                                  日      期：

4）                             中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______子包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

小微企业产品分项报价表

招标项目名称：

招标编号：

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：

1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，中标人应当向采购人、代理机构提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“小微企业”资格确认证明。

3、生产商划型根据工信部联企业[2011]300号文件规定。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

投标人法人或授权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿

列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期

节能产品政府采购清单的产品分项报价表

招标项目名称：                                招标编号：

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌 规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标 单价 | 投标总价 | 节能产品 证书编号 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于政府采购政策评审，如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、节能产品是指列入中国政府采购网www.ccgp.gov.cn “节能环保产品查询系统” 投标文件递交截止时间最近一期中的产品，投标文件中需附网络截图复印件加盖投标人公章。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

投标方法人或授权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿

列入中国政府采购网投标文件递交截止时间最近一期

环境标志产品政府采购清单的产品分项报价表

招标项目名称：                                    招标编号：

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌 规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标 单价 | 投标总价 | 环保产品 证书编号 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于政府采购政策评审，如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、环境标志产品是指列入中国政府采购网www.ccgp.gov.cn “节能环保产品查询系统” 投标文件递交截止时间最近一期中的产品，投标文件中附网络截图复印件并加盖投标人公章。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

投标方法人或授权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿

6）                       残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，加盖投标人公章。

8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

二、资信及商务文件、技术文件

1.资信及商务文件：

1）投标保证金缴纳凭证（格式自拟，投标文件中附满足投标邀请第七条规定的投标保证金缴纳凭证资料复印件）；

2）投标声明书：

投标声明书

致：_______     __（采购人、代理机构名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系，未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.我方承诺符合本项目合格投标人的资格要求：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的下列投标人资格条件，且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“ 政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)投标人的特定条件：

1.本项目不接受联合体投标。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。

我方承诺：如出现我方未符合本项目合格投标人的资格要求的我方愿意接受按虚假投标进行的相应处罚，承担相应的后果。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

3）承诺书：

承 诺 书

致：_______     __（采购人、政府采购监督管理部门、政府采购有关部门）：

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我单位就______              _     __项目投标作如下承诺：

1.我单位明确清楚参加本项目政府采购活动的投标人与其它参加本项目政府采购活动的投标人不得存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

2. 我单位明确清楚参加本项目政府采购活动的投标人与其它参加本项目政府采购活动的投标人不得存在以下情形：

（一）串通投标；

（二）投标文件由同一单位或者个人编制；

（三）委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（四）投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（五）投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（六）投标文件相互混装；

（七）投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（八）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人或夫妻关系或直系血亲关系或存在三代以内旁系血亲关系或存在近姻亲关系；

（九）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

# （十）共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（十一）管理关系、重要业务或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

（十二）其他利害关系情况；

3. 我单位明确清楚参加本项目政府采购活动的投标人不得为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺：我单位如在本项目投标中出现上述违法、违规情形的，我单位愿意承担一切后果，接受相关部门的处罚，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

4）法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章，如投标人代表不是法定代表人，投标文件中还须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，格式如下）及法定代表人授权代表身份证正反面复印件加盖投标人公章、法定代表人授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章。

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人、代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标过程中的澄清及承诺、合同签订等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在投标有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

5）合格投标人的资格要求中相应的证明材料（开标时携带证明资料原件备查，第①款中的资料除外）：

①．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、“政府采购严重违法失信行）为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

②．具有独立承担民事责任的能力；（格式自拟，投标文件中附法人或者其他组织的营业执照等证明文件并加盖投标人公章，自然人的身份证明并签字。）

③．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；(格式自拟，投标文件中附财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖投标人公章。)

④．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(格式自拟，投标文件中附具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖投标人公章。)

⑤.参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（在投标声明书中作相应声明。）

⑥.投标人的特定条件的证明资料（如有，格式自拟，投标文件中附相关证明资料，开标时携带原件备查。）

6）采购文件评分标准表中要求提供的资信及商务资料（格式自拟，按评分标准表中的要求提供）；

7）投标人情况介绍

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 被授权代表 |  |
| 注册资金 | 万元 | 职工总数 |  |
| 项目负责人情况 |  | 技术人员 |  |
| 股东情况 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

8）商务响应表

商务响应表

项目名称：                     招标编号：                           子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

9）投标人认为与本项目有关的其他商务资料（格式自拟）。

2.技术文件：（提供部分格式，未提供格式的由投标人自行编制）

1）对采购文件第二章采购需求中技术要求的响应及按技术要求需提供的相关文件；（格式见第六章投标文件格式相应内容，按采购需求要求需提供的相关文件格式自拟）；

项目名称：                     招标编号：                           子包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ..... | .......... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的技术参数对照采购文件第二章采购需求中“技术参数”内容中的技术要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

1)对采购文件第二章采购需求中技术要求的响应及按技术要求需提供的相关文件；（格式见第

2）产品的先进性、稳定性、可行性的说明及相应的证明资料；（格式自拟）

3）针对本项目制定的实施方案，包含实施计划；拟派项目负责人、技术负责人情况及项目实施人员情况；拟投入的机械设备情况；质量管控方案；测试、调试及验收方案；（格式自拟，拟派项目负责人、技术负责人及项目实施人员需提供相关证明资料及社保证明复印件、拟投入的机械设备需提供相关证明资料复印件，开标时携带原件备查。）

4）针对本项目的服务响应能力的描述及相关证明资料；（格式自拟）

5）针对本项目的售后服务方案；（格式自拟）

7）针对本项目的技术培训方案；（格式自拟）

8）投标人认为需要提供的与本项目有关的其它技术资料；（格式自拟）

9）响应地方政策的承诺文件；（需响应的地方政策见第六章投标文件格式内容）

附件一

加强政府采购售后服务、质量管理须知

采购文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
    《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足采购文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
    三、供应商监督管理须知
   1.对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币500万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币500万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币500万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币500万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4.对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二

特 别 告 知 函

各投标商：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞财［2009］1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算10万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收文件。

对验收中发现不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商必严格按采购文件要求计算投标价格并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。

鄞州区政府采购管理办公室

投标供应商声明

已完全明确采购文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》和《特别告知函》告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标供应商(盖章)

法定代表人或被授权人签字：

年    月    日

附件三                      政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标子包号 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 提供的货物是否是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

10）供参考格式：以下格式供投标人作参考，投标人根据采购文件要求（如需）进行编制。

  - 主要设备材料的制造商针对本项目的授权书格式：

制造商出具的授权函

（供参考格式）

致：致：（采购人、代理机构名称）

我们（制造商名称）  是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方招标编号招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以采购合同来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行招标编号招标项目需由我方办理的相关事宜，兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

二、制造商售后服务承诺书

制造商售后服务承诺书

（供参考格式）

致：                        （采购人、代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

三、投标人距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（供参考格式）

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年     月     日

四.质保期后备品备清单及价格格式（供参考格式）：

项目名称：                     招标编号：                           子包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：