宁海县水务集团有限公司

2019年度铜阀门采购项目

国内公开招标招标文件

项目编号：CBNB-20196214（重）

项目名称：2019年度铜阀门采购项目

采购单位：宁海县水务集团有限公司

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2019年8月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	11

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  合同主要条款（仅供参考）	22

第六章　投标文件格式	26

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，经宁海县国资局批准，现就宁海县水务集团有限公司的2019年度铜阀门采购项目进行公开招标采购，欢迎潜在投标人前来投标：

一、项目编号：CBNB-20196214（重）

二、采购组织类型：委托代理

三、招标方式、用途：公开招标、宁海县水务集团有限公司用

四、采购预算（最高限价）：2505610.00元

五、采购内容

| 子包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 |
|  | 2 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 |
|  | 3 | 铜排气阀（P25X－16T） | 1批 | DN15、DN20、DN25 |
|  | 4 | 铜伸缩器 | 1批 | DN15*20、DN20*25、DN25*32、DN32*40、DN40*50 |
|  | 5 | 铜丝杆 | 1批 | DN20 |

六、合格投标人的资格要求

1、投标人一般资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格要求：

1）投标人具有省级及以上质量技术监督部门颁发的特种设备制造许可证（压力管道）（投标文件须附加盖公章的证书复印件，开标时携带原件备查）；

2）投标人须提供2016年1月1日以来任一规格黄铜闸阀第三方质量检测部门出具的质量检验合格报告（投标文件须附加盖公章的质量检验报告复印件，开标时携带原件备查）；

3）投标人须提供黄铜闸阀任一规格自2016年1月1日以来市级及以上卫生疾控部门出具的符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219或卫生部【2001版】《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告（投标文件中提供证明资料复印件加盖公章，开标时携带原件备查）；

3、其他资格条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标单位将依法取消其中标资格）。

3）本项目不接受联合体投标,本项目采用资格后审。

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2019年8月13日至2019年8月20日，上午9:00-11:00；下午1:30-5:00。

2.发售地点：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台）联系人：李小姐，联系电话：0574-88090098，传真：0574-87425386，邮箱：719126619@qq.com。

3.售价：招标文件售价500元，售后不退(请勿个人或支付宝汇款)。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及账号汇款（汇款单上应注明汇款用途、招标编号及子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）:40000.00元整。

投标人应于 2019年9月2日14：00时（时间）前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至宁波中基国际招标有限公司。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年9月2日14：00时（北京时间）前将投标文件密封送交到在宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年9月2日14：00时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告），投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、业务咨询

招标人名称：宁海县水务集团有限公司

地      址：宁海县跃龙街道外环西路68号

联  系  人：岑英钧、顾赛帅

电      话：0574-65556697

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

代理联系人：王近娜、王莹巧、周旭坤、朱贤东、张嘉城

联系电话：0574-87425583、87425571  传真：0574-87425373

监督管理部门名称：宁海县国有资产监督管理局

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-55868392

十二、财务信息

关于本次采购的标书费、保证金、服务费都汇入以下账户：

开户银行： 宁波银行科技支行

帐    号： 31010122000005488

户    名： 宁波中基国际招标有限公司

宁波中基国际招标有限公司

2019年8月13日

# 第二章  招标需求

一、项目要求

| 1、子包号 | 一 |
| --- | --- |
| 2、招标内容 | 2019年度铜阀门采购项目 |

二、商务要求表

| 1、交货时间、地点 | 交货时间：接招标人书面通知后5个日历天内运送至招标人指定地点。（分批运送，具体每次运送规格及数量由招标人确定后通知中标单位） 交货地点：按招标人指定地点； |
| --- | --- |
| 2、付款方式 | 根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。 |
| 3、履约保证金 | （1）履约保证金金额：合同总价的5%。 （2）履约保证金形式：银行汇票或电汇。 （3）履约保证金支付时间：在收到中标通知书后5天内，在签订合同之前，向招标人支付全额履约保证金。在合同签订前凭支付凭证与招标人财务确认到帐后方可与招标人签订合同。合同在履约保证金支付后生效。 （4）履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，三个月内无息退还。 （5）因中标人提供的货物有质量问题，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担，招标人有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，中标人须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为中标人违约。 |
| 4、质保期 | 详见四、招标技术要求 |
| 5、应提供的伴随服务 | 及时跟踪产品质量，做好产品性能调整工作。 |
| *6、其他 | 本次招标为单价招标，招标人有权根据实际工程需要确定具体的规格、型号和数量。合同金额增减不超过合同总价的10%的。 投标人已充分考虑其间的风险，投标文件中须提供承诺函，否则为无效投标。 |

- 招标要求

1.货物清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （人民币：元/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN15 | 只 | 5500 | 19.6 | / |
|  | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN15 | 只 | 5500 | 23.8 | 磁性可锁阀门 |
| 2 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN20 | 只 | 22000 | 27.1 |  |
|  | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN20 | 只 | 11000 | 31.9 | 磁性可锁阀门 |
| 3 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN25 | 只 | 1000 | 38.7 | / |
| 4 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN40 | 只 | 500 | 79.2 | / |
| 5 | 黄铜闸阀（Z15W-16T） | DN50 | 只 | 500 | 118.7 | / |
| 6 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN15 | 只 | 500 | 16.3 | / |
| 7 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN20 | 只 | 16500 | 31.3 | / |
| 8 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN25 | 只 | 500 | 34.3 | / |
| 9 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN40 | 只 | 100 | 76.5 | / |
| 10 | 铜旋启式止回阀（H14W-16T） | DN50 | 只 | 100 | 113.4 | / |
| 11 | 铜排气阀（P25X－16T） | DN15 | 只 | 500 | 22.1 | / |
| 12 | 铜排气阀（P25X－16T） | DN20 | 只 | 500 | 26.8 | / |
| 13 | 铜排气阀（P25X－16T） | DN25 | 只 | 500 | 37 | / |
| 14 | 铜伸缩器 | DN15*20 | 只 | 16500 | 25.2 | / |
| 15 | 铜伸缩器 | DN20*25 | 只 | 2000 | 29.6 | / |
| 16 | 铜伸缩器 | DN25*32 | 只 | 1000 | 31.9 | / |
| 17 | 铜伸缩器 | DN32*40 | 只 | 100 | 68.4 | / |
| 18 | 铜伸缩器 | DN40*50 | 只 | 100 | 97.3 | / |
| 19 | 铜丝杆 | DN20 | 根 | 5500 | 10 |  |
| 最高限价总价 | 2505610.00元 |

*注：1）超出最高限价（单价或总价）的投标将作无效标处理；

2）若出现大口径的综合单价小于小口径的综合单价，本投标作无效标处理；

3）本招标文件的招标数量为预估数量，在实施过程按中标单价按实结算。在实施过程中出现多于或少于预估量的风险，该风险由投标人承担，请投标人给予谅解。

4）本次招标铜阀门通径，具体如下：DN15通径≥13mm；DN20通径≥19mm；DN25通径≥21mm；DN40通径≥33.5mm；DN50通径≥45mm。

四、招标技术要求：

| 招标需求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| （一）、技术规格及参数标准 |  |
| 1、黄铜闸阀、黄铜球阀和立式黄铜排气阀、黄铜止回阀的设计、制造和检验必须遵循以下技术标准： |  |
| 1.1铁制和铜制螺纹连接阀门应符合GB/T8464-2008； |  |
| 1.2通用阀门压力实验应符合GB/T13927-2008； |  |
| 1.3通用阀门铜合金铸件技术条件应符合GB/T12225-2005； |  |
| 1.4铜合金铸件应符合GB/T15117-1994； |  |
| 1.5用螺纹密封的管螺纹应符合GB/T7306.1-2000、GB/T7306.2-2000；ISO228标准， |  |
| 1.6通用阀门标志应符合GB/T12220-2015； |  |
| 1.7内螺纹连接阀门的公称通径应符合GB/T1047-2005； |  |
| 1.8内螺纹连接阀门的公称压力应符合GB/T1048-2005； |  |
| 1.9阀门的检验与试验应符合JB/T9092-1999； |  |
| 1.10铁制和铜制球阀应符合 GB/T15185-1994。 |  |
| 1.11铜棒牌号HPB59-1；执行标准：加工铜及铜合金化学成分和产品形状应符合GB/T5231-2001。 |  |
| 1.12球阀的球体必须是铜质。 |  |
| 1.13黄铜闸阀、球阀均采用投标人产品中最大通径（全通径、足通径）的产品。 |  |
| 1.14阀体连接内螺纹数每边必须满足5个螺纹。 |  |
| 1.15铜闸阀的开启高度必须高于通道，即闸阀全开后，闸板最底点必须在阀体通道最高点以上；关闭时，闸板密封面中心线应高于阀体密封面中心线；阀杆和阀体可现场拆分。 |  |
| 2、磁性可锁式铜闸阀必须遵循以下技术标准： |  |
| 2.1执行国家标准、行业规范 供货商提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。阀门的设计符合如下相关标准： |  |
| 2.1.1.1 GB/T8464-2008 螺丝连接铁制和铜制阀门； |  |
| 2.1.1.2 圆柱管螺纹符合ISO228标准； |  |
| 2.1.1.3 GB/T 13927-2008工业阀门 压力试验； |  |
| 2.1.1.4 GB 12220－89通用阀门 标志； 2.1.1.5 HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈 材料规范； |  |
| 2.1.1.6 GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准； |  |
| 2.1.1.7其他现行相关国家标准、行业规范； |  |
| 2.1.1.8以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。 |  |
| 2.2技术性能及材质要求 |  |
| 2.2.1 工作介质、温度及结构、安装要求 工作介质为自来水，工作温度0℃~80℃，公称压力为1.6MPa。 |  |
| 2.2.2阀体、阀盖、阀板 阀体、阀盖、阀板采用黄铜HPb59-1，采用铜棒锻压或锻造工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造）。 |  |
| 2.2.3 阀杆、锁头：阀杆和锁头材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。 |  |
| 2.2.4 密封 （1）阀杆与阀盖的密封：采用至少2道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。必须采用免维护结构。 （2）阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合《工业阀门压力试验GB/T 13927-2008》的规定。 |  |
| 2.2.5 生产厂家必须具备闸阀伺服拉槽专机，阀体和闸板密封面加工精度高，密封试验时达到零泄漏，密封面摩擦力小，寿命长； |  |
| 2.2.6 闸板设计弹性耐磨增强密封性能。 |  |
| 2.2.7 管螺纹表面粗糙度Ra≤6.3μm，两端管螺纹轴线偏差≤1°； |  |
| 2.2.8 防盗功能强磁性，两个或两个以上强磁块确保加密功能，磁点位置在中标后按照招标人要求进行布置，以便与招标人采购的原磁性可锁阀门钥匙可以通用，加密闸阀在开关任意位置都能取到自锁效果，需用配置的专用工具方能开关加密闸阀，方便管理。 |  |
| 2.2.9 必须采用专门多功能钥匙才能开启阀门。 |  |
| 2.2.10加密闸阀从DN15-DN25的钥匙要统配。 |  |
| 2.2.11锁头下阀盖采用四角点设计，需采用专用工具才能旋紧打开。 |  |
| 2.2.12 阀体设计管螺纹的底部应有斜角，且≥8°；以防止管接件安装时使密封面变形。 |  |
| 2.3主要外形（参考）： |  |
| 2.4磁性可锁阀门的钥匙图纸（参考）： |  |
| （二）、产品辅助材料要求 |  |
| 1、投标人提供的产品必须符合有关规定标准和规范要求。投标人必须对投标产品的制造标准、安装标准、技术规范和产品的安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。 |  |
| 2、投标人提供的产品必须是自行生产的产品，投标人必须详细标明品牌、产地、制造厂商、规格型号、数量、价格、性能参数、技术指标和功能说明等。中标人在货物进场时应提供相关资料：装箱单、合格证等资料。 |  |
| 3、投标人应书面保证招标人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |  |
| （三）、售后服务要求 |  |
| 1、中标人应按照本项目特点提供良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。 |  |
| *2、质保期：以最后一批货到货并验收合格之日起不少于1年，但投标人不能免除所供产品的永久质量责任。 |  |
| 3、如在质保期内，由于中标人所提供的产品质量上的问题而引发工程事故，招标人因此所遭受的一切经济损失均由投标人承担。 |  |
| （四）其他 |  |
| 1、质量保证金待质保期满后无息退还。 |  |
| 2、质保期内货物如出现质量问题，中标人无权向招标人索回质保金。 |  |
| 3、履约保证金或质保金不足以偿付因中标人的违约造成招标人的经济损失时，招标人有权继续追偿。 |  |
| （五）验收方式 |  |
| 产品的验收标准：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，中标人投标时提供的实物样品均作为质量技术标准和验收标准。 投标文件中有关技术条款和售后服务条款若优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分。 |  |
| 2、中标人在合同有效期限内，中标产品材质的不合格率累计应低于万分之一；中标人必须提供一份供货期内的产品检测报告，经省级卫生部门检验部门检测符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》标准的检测报告；不合格者，中标人无权索回质量保证金。 |  |
| 货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装、和中标人承诺的其他指标。 1）在交货前，投标人应对货物质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款的必要文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验。 2）招标人根据购销合同进行货物品牌、外观、数量、重量、技术标准等基本检测项目的验收。 若发现有货物破损、丢失、重量不足和质量问题，招标人有权拒收，中标人应在2日内免费补充、更换。 抽检：招标人有权就中标人送至仓库的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检，抽检次数1~2次。 A 取样送检的一切费用由中标人承担（材质检验、卫生检验）。 B 中标人与招标人共同抽样送检；检测部门应具备相应资质。 C 如检测结果不合格，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由中标人承担；每次检测结果不合格，中标人均须支付给招标人违约金人民币伍万元整；累计检测不合格达2次，招标人也可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。 |  |
| 4、产品验收合格后，招标人签署检验合格证书。招标人出具的检验合格证书将成为付款的必要条件。 |  |
| 5、中标人交付货物时应先用书面、电传等方式通知招标人。 |  |
| *（六）样品 |  |
| 投标人所提供产品应采用红冲一次成型，阀体应有永久不可擦拭的商标、规格等，样品需包含铜伸缩器DN15*20、铜止回阀DN20、铜闸阀DN20，铜排气阀DN20各一个。中标单位的样品将被封存。未提供样品作无效标处理。样品于投标截止时间前与投标文件一起递交。 |  |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价及费用： 本项目投标应以人民币报价，本项目投标报价为含增值税和其他税的货到工地价。报价包含货物制造、运输、装车费（其中卸货费由招标人支出，不含在本项目投标报价内）、产品检验检测、税金、售后服务以及与投标和履行合同有关的其他所有费用。 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 中标服务费的收取标准： （1）招标公司按下表中货物招标的标准，根据预算金额，向中标供应商收取招标代理服务费。 服费务类率型 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 1亿～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算 4、本项目的采购预算详见第一章《招标公告》，超出采购预算的投标，视为无效标处理。 |
| *2 | 投标保证金：详见第一章 招标公告； |
| 3 | 现场踏勘（如有）：无 |
| 4 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 5 | 投标文件组成：商务技术文件正本 1 份，副本 4份；报价文件正本 1 份，副本 4份；电子光盘一份（包含商务技术文件及报价文件，与报价文件一并密封）； |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章《招标公告》； |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章《招标公告》； |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》； |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁海县公共资源交易中心网站、宁波中基国际招标有限公司网站等。 |
| 10 | 中标公告：评标结束后，中标公告发布于上述媒体； |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后30个工作日内，中标人提供供货合同、本单位开户银行及账号后，宁波中基国际招标有限公司以电汇或转账方式退还投标保证金； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：自筹资金 |
| *14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于宁海县水务集团有限公司就2019年度铜阀门采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“招标人”）。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包与分包。

（八）特别说明：

*1..投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级招标监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在开标前10天以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件和报价文件组成。

1.商务技术文件：

（1）资格证明文件

- 投标函（格式见附件）；

- 投标声明书（格式见附件；）

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）（格式见附件）；

- 投标人资格声明（格式见附件）；

- 合格投标人的资格承诺书（格式见附件）；

- 投标人满足本招标文件第一章 六、2、投标人的特定资格要求提交的其他证明材料复印件（如有，加盖公章，原件备查）

- 银行资信证明（格式见附件）；

- 招标文件要求提供的其他资质证明文件和技术资料，以及与评分标准相关的资料。

（2）技术文件：

- 技术条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标产品的技术参数、性能、标准和质量水平的详细描述；

- 投标产品所用原材料的产地、品牌、性能、特点及主要技术参数；

- 主要生产机械、检测设备的拥有情况；

- 产品的制造、检测和验收标准；

- 产品的技术规格书（不允许仅用样本代替）和产品样本资料；

- 产品的质量保证期、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺及距招标人最近的服务网点的详细介绍，以及对材料发生质量问题后的处理承诺；

- 阀门的供货计划、供货承诺与惩罚措施；

- 投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

- 根据招标文件中的招标技术要求，需要提供的文件和资料；

- 业绩一览表（格式见附件）；

- 其它本招标文件要求提供的技术材料或评分标准要求的相关资料。

2.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表（格式见附件）；

*注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章 《投标人须知》前附表。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式： 汇票、电汇、支票

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30 日内与招标人签订合同并交纳不超过合同总金额10％的履约保证金给招标人，中标人的投标保证金在合同签订后凭供货合同本单位开户银行及账号退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，若正副本不一致，则以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件分两部分单独包装，其中商务技术文件可装订成一册（包装上须注明参与的子包号），报价文件须单独包装，并在包装上写明子包号。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号等字样。

3.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

- 资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标有效期不足；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）未按照招标文件要求签署、盖章；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件的组成存在较大缺陷的，不符合招标文件规定的要求。

（8）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准的由评标委员会集体出具书面意见。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）对“*”号条款未作出实质性响应或者发生重大偏离的；

（5）三分之二以上评委成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的报价超过了最高限价的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应携带本人身份证出席开标会议并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.打开所有投标文件（同时开启商务技术文件和报价文件）的外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（服务内容、工期等），以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7.招标代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的商务技术文件、报价文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其文件内容，评标委员再对投标人的投标文件进行评审。评审结束后，按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的得分。

（4）评标委员会完成评标后按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（二）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1. 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交至招标人确认，招标人自收到评标报告5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人并进行中标公示。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3. 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或重新采购。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合项目所在地有关采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：招标人和招标机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章《投标人须知》四、开标

四、评标过程

详见第三章《投标人须知》五、评标

- 评分标准

评分标准表（兼评委打分表）

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |
| 技术分 19分 | 1、评委对投标产品制造工艺进行综合评议（5分）：主要技术参数、性能、标准和质量水平（按产品的性能数据指标及详细的专业的文字描述打分）。 |  |  |  |
|  | 2、提供2016年1月1日以来铜止回阀、铜排气阀二类投标产品各一种规格第三方质量检测部门出具的质量检验合格报告，二类投标产品都提供的得3分，提供一类的得1.5分。（投标文件中须提供检测报告复印件加盖公章，开标时携带原件备查）（3分） |  |  |  |
|  | 3、由评委针对投标人所提供主要生产机械、检测设备的先进程度进行综合评议。（6分）（投标文件中须附购置发票复印件，注明购买年限、用途、配设备照片加盖投标人红章，开标时携带原件备查） |  |  |  |
|  | 4、由评委根据各投标人的售后服务（承诺）和对材料发生质量问题后的处理承诺方案进行比较评议，包括详细的售后服务方案、质保期后的保修承诺、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等。（5分） |  |  |  |
| 商务分26分 | 体系证书（3分） 投标人具有质量体系认证证书的得1分、具有环境体系认证证书的得1分、具有职业健康体系认证证书的得1分。（投标文件中须提供以上资质证书复印件加盖公章，开标时携带原件备查） |  |  |  |
|  | 6、投标人具有省级及以上高新技术企业证书（加盖科技、财政、税务部门公章）的得1分。（投标文件中须提供以上资质证书复印件加盖公章，开标时携带原件备查） |  |  |  |
|  | 7、根据投标人企业规模、履约能力和业主评价进行综合评议（6分）。（投标文件中须提供相关证明材料复印件加盖公章，开标时携带原件备查） |  |  |  |
|  | 8、投标人对所投产品的免费承诺质保期在招标文件规定基础上，每增加半年得0.5分，本项满分1分。 |  |  |  |
|  | 9、2016年1月1日以来，投标人与县级（含）及以上城市供水企业（含下属单位）签订铜阀门类单项合同金额150万（含）以上的，每提供一份供货合同得1分，最高得3分。（投标文件中须附销售合同复印件，否则不得分，合同复印件应能辨识买卖双方公章、签订时间、金额，复印件须加盖投标人公章，开标时携带合同及发票原件备查。） |  |  |  |
|  | 10、样品（12分） | 10.1根据样品（铜伸缩器DN15*20）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
|  |  | 10.2根据样品（铜止回阀DN20）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
|  |  | 10.3根据样品（铜闸阀DN20）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
|  |  | 10.4根据样品（铜排气阀DN20）的材质、颜色、质量、外观、重量、通径、做工精度等进行综合比较。（3分） |  |  |  |
| 价格 55 分 | 满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值为评标基准价， 投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分：以满分55分为基数，投标报价每高于基准价1%，扣0.5分；投标报价每低于基准价1%，扣0.3分。以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款（仅供参考）

甲方：

乙方：

1、买方/卖方及交货

1.1.甲方（买方）：宁海县水务集团有限公司

1.2.乙方（卖方）：中标人

1.3.交货地点：（宁海县辖区内）

1.4.交货期： 接甲方书面通知后5个日历天内运送至甲方指定地点。

1.5. 货物清单、数量和金额，附件清单等

| 货物名称 | 产地/品牌 | 型号、技术规格 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |
| 备注： |

2、卖方单位责任

2.1 供货计划须依照买方单位的统筹安排，交货时应接受买方单位管理，本项目承包范围内的工作，必须自行完成。

2.2 须遵守宁海县人民政府颁布的各项法规。如在本下项目中有任何违法违规行为，一切后果由卖方承担。

2.3 不合格产品及材料，必须调换，直到合格为止。期间引起的经济损失及延误工期由卖方负责。

2.4 应严格按买方单位认可的材料要求供货，如擅自修改、变更，所发生的费用可不予认可，由此造成的损失，卖方应负责全部责任。

3、质量

3.1 材料质量：卖方所提供的材料必须符合招标要求，并提交材料的有关质量合格证书、产地证明等，以便买方核查、监督。

4、合同价款与支付

4.1材料单价按投标报价，数量按实结算，即当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算。

4.2付款方法和条件：根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。

5、抽检：甲方有权自行或委托质监部门对货物进行抽检，若抽检不合格则乙方将本批货物进行退货或者赔款处理，并有权取消合同。

5.1 取样送检的费用：如有质量问题由乙方承担；如抽检合格则由甲方承担。甲方有权进行抽样送检；检测部门应具备相应资质。

5.2 抽检要求合格率达到100%，如检测结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由乙方承担；累计检测不合格达2次，甲方也可选择单方解除合同并追究乙方的违约责任。

6、本招标中所定各项条款作为中标后签订合同时的主要依据和合同同具法律效应，如签订合同时的条款与本标书有矛盾，以合同条款为准；

7、卖方违约责任：

7.1 通过验收后，若买方仍发现有部分材料质量不符合合同规定，卖方负责无偿换货，由此造成逾期交货的，应按交货期违约处理。

7.2 材料不能按合同规定的交货期交付的，每逾期一天卖方须偿付500元的违约金。此赔偿金的支付并不能解除卖方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

7.3 卖方如不能按时交货，将受到以下制裁：没收其履约保证金，加收误期赔偿或解除合同。

7.3.1 卖方每逾期交货一日，应承担合同总价5‰的违约金，并赔偿因供货不及时造成买方的经济损失。一旦卖方延误交货累计达到15天，卖方应支付合同总价20%的违约金，买方可单方面解除合同也可要求卖方继续履行。

7.4 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生当日以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在接到通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若卖方在交货延缓期内仍不能交货，每逾期一日，应承担合同总价5‰的违约金，甲方有权要求乙方继续履行合同，也可单方解除合同并追究乙方的违约责任。

7.5 卖方提供的产品质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的一切费用均由卖方承担；对工程进度造成影响和造成施工返工的，卖方必须承担买方经济损失和施工单位返工费。

7.6 买方如在合同的履行过程中发现卖方有以下行为的，可单方面中止合同并要求卖方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿买方经济损失的部分，买方有权继续追偿。

1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的；

2）卖方投标文件中表述的生产能力或售后服务或产品性能指标优于招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

8、买方违约责任：

8.1 买方如无故拒绝接收材料，应当赔偿卖方因此造成的损失。

8.2 买方如变更交付材料的地点，应当承担因此而多支出的费用。

8.3 买方每逾期一日交付货款，应承担应付货款金额5‰的违约金。

9、履约保证金

9.1履约保证金金额：合同金额的5%。

9.2履约保证金形式：银行汇票或电汇。

9.3履约保证金支付时间：在收到中标通知书后5天内，在签订合同之前，向甲方支付全额履约保证金。在合同签订前凭支付凭证与甲方财务确认到帐后方可与甲方签订合同。合同在履约保证金支付后生效。

9.4履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，三个月内无息退还。

9.5因乙方提供的货物有质量问题，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由乙方承担，甲方有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，乙方须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为乙方违约。

10、争议的解决

10.1 因执行本合同所发生与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，

10.2 协商不成，依法向 宁海县 人民法院提起诉讼。

11、附则

11.1本合同一式肆份，签字、盖章后有效，甲乙各持一份，一份送招标代理公司，一份送宁海县国资局备案，具有同等法律效力。

11.2 本合同自卖方向买方单位交纳履约保证金（或银行保函），由双方代表签字，加盖双方公章后生效，至结清全部工程款后终止。

11.3 本合同签订后，一方如需提出修改，需经双方协商达成协议，并签订补充协议作为本合同的补充，该补充协议与合同具有同等效力。

11.4 本项目的招标文件、中标人的投标文件均作为本合同的附件，享有本合同的法律效力。

买方：                               卖方：

名称：（印章）                       名称：（印章）

全权代表：（签字）                   全权代表：（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                       年    月    日

# 第六章　投标文件格式

一、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（可选用）：

2019年度铜阀门采购项目

项目名称：

项目编号：

文件名称：商务技术文件

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.评标索引表格式

评标索引表

| 评分标准及分值 | 对应页码 |
| --- | --- |

注：请各投标人将本表放在投标文件目录前。

4.投标函格式

投 标 函

致：_                 （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告

（项目编号：                _），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份，电子版1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

5.投标声明书格式

投标声明书

致：                （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内在经营活动中的重大违法记录有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

6.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称） ：

我                （姓名）系_                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人及被授权代表身份证正反面复印件，并提供授权代表在开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

7、投标人资格声明格式

投标人资格声明

投标人：（盖章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  | 所属行业 |  | 电话 |  | 传真 |  | 法定代表人/负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  | 单位类型 |  | 被授权代表 |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  | 投标人声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |
| 二、单位概况 | 注册资金 | 万元 | 职工总数 | 人 | 上年主要经济指标 | 营业总额 | 万元 | 出口 | 万元 |
|  | 实收资本 | 万元 | 工程技术人员 | 人 |  |  |  | 国内 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元净值 万元 | 长期负债 | 万元 |  | 主要货物名称及产量 |  |
|  |  |  | 流动负债 | 万元 |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 | 型号 | 生产能力 | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） | 主要零部件（软件）名 | 供货单位的名称和地址 |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营

8．合格投标人的资格承诺书格式：

合格投标人的资格承诺书

（一）我公司（单位）符合投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9、银行资信证明格式

银行资信证明开具要求：

1） 声明本银行是投标人的基本帐户开户银行 （非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2）证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3） 落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4） 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

10.技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的 技术条款 | 投标文件 的技术条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、中标人应根据招标文件第二章的招标需求、在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无技术需求偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件技术要求。

投标人（盖章）：

11、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、中标人应根据招标文件第二章的招标需求中的商务要求表、在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无商务需求偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件商务要求。

投标人（盖章）：

12、业绩一览表格式

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目情况 | 项目合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中须附相关证明材料复印件并加盖公章，开标时携带原件备查。

投标人（盖章）

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（可选用）：

2019年度铜阀门采购项目

项目名称：

项目编号：

文件名称：报价文件

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                           项目名称：                    单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 以上投标总价应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                 （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日