公开招标文件

| 项目编号 | CBNB-20211764G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市镇海区龙赛医疗集团 采购医疗设备项目 |

招   标   人：宁波市镇海区龙赛医疗集团

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

2021年10月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目   录

第一章  招标公告…………………………………1

第二章  投标须知…………………………………6

第三章  开标和评标须知…………………………12

第四章  评分办法及标准…………………………14

第五章  合同范本…………………………………17

第六章  招标内容与技术需求……………………21

第七章  商务条款…………………………………26

第八章  附    件…………………………………30

# 第一章  招标公告

### 项目概况

宁波市镇海区龙赛医疗集团采购医疗设备项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2021年11月9日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20211764G

项目名称：宁波市镇海区龙赛医疗集团采购医疗设备项目

预算金额（元）：2600000

最高限价（元）：2600000

采购需求：

标项一

标项名称：高频电刀

数量：1

预算金额：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于消化内镜用，详见招标文件。

备注：可采购进口设备

标项二

标项名称：电子胃肠镜

数量：1

预算金额：2100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：内镜中心，详见招标文件。

备注：可采购进口设备

合同履行期限：标项1、2，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2021年10月18日至2021年10月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/)

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月9日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；

（2）“备份投标文件”（采用现场递交方式）：递交至镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室一

开标时间：2021年11月9日 9:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份电子投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼），联系人：戚鸿涛，联系方式0574-87425273、18258559323。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：516302780@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子投标文件邮寄送达截止时间为开标时间前一日11点。

疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守镇海区公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

- 开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

- 投标与开标注意事项：

①投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html，

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/PGP8bW4ByNnJ3A2CyXG_/xg8jI3MBiyELHE-ou3ei?keyword=投标文件制作

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1.采购人信息

名称：宁波市镇海区龙赛医疗集团

地址：镇海区招宝山街道环城西路51号

传真：/

项目联系人（询问）：邹玲

项目联系方式（询问）：0574-86291915

质疑联系人：邹玲

质疑联系方式：15990534566

7.2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-87425387、0574-87425273

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

7.3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址： /

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。         CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的义务。

4、“同级政府采购监管部门”系指宁波市镇海区采购管理办公室。

5、“*”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

1、详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

2.1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

*1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

2、特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投招标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章）。

（一）资格审查文件

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

1.3、投标人资格声明函（格式见附件）。

（二）商务技术文件：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）

7、2018年1月1日起（以合同签定时间为准）与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件（格式见附件项目业绩表）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

# 设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

# •售后服务方案及能力（格式自拟）；

•合理化建议（格式自拟）；

9、节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（三）报价文件

1、投标函（格式见附件九）；

2、开标一览表（格式见附件十）；

3、投标报价明细表（格式见附件十一）；

4、中小企业声明函（格式见附件十二）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件十三，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

八、投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

4、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，未传输递交电子投标文件的，投标无效。。

九、投标文件的递交

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3、接受招标文件时间

（一）现场递交方式。供应商应于投标截止时间前将电子备份投标文件送至投标地点。

*十、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“*”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

9、违返公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

11、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

11.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.5不同投标人的投标文件相互混装；

12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理公司提出，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波公共资源交易网镇海区分网、宁波中基国际招标有限公司网站公布，视同送达所有潜在供应商。

3、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十三、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人将重新组织招标。

十四、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

*十五、采购预算/最高限价

本项目设采购预算/最高限价：标项一（高频电刀）50万元；标项二（电子胃肠镜）210万元。投标价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。

十六、中标服务费

本项目参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标金额向中标人收取中标服务费。

服务费收缴账户：

宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技银行，

银行账户：31010122000005488

十七、特别说明

1、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

2、本招标文件解释权归招标方。

3.1、本项目非专门面向中小企业采购。

3.2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

3.6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

*4、若在开标当天如遇网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

*5、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守镇海区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## （二）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。本次公开招标先开启投标文件的资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件、商务技术文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再开启报价文件。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、代理机构开启报价文件，评标委员会对报价情况进行评审；

5、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、服务方案、公司业绩等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一预中标人。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

*（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

1、资格审查（采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查）：对投标供应商的资格条件进行审查，不满足的，投标无效。

2、符合性审查：对投标文件的完整性、投标有效性等方面进行审查。

3、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

4、技术评议：按照第六章招标内容与技术要求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

5、综合评估：通过资格审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为本项目预中标供应商。

7、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

第四章  评分办法及标准

一、评标办法

1.本项目实行“综合评分法”进行评标。

2.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.综合评分法：在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标供应商。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分，对明显畸高、畸低的商务技术评分（其商务技术总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人；排名第二的投标供应商为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入，并保留小数2位。

5、综合评分法评分表

第一阶段：技术商务部分评审（适用于所有标项）

| 业绩 （5分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同型号设备销售业绩进行评定，有1个合同得1分，满分5分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| --- | --- |
| 技术评议 （40分） | 技术需求响应全部满足招标文件“第六章 招标内容与技术需求”的得40分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣5分； 2.每负偏离一条未标注“▲”指标的扣3分； 当负偏离10条（含）以上的作无效标处理，不再进行评审。 |
| 售后服务、质保、培训、安装调试验收方案 （20分） | 安装调试验收方案（5分）：根据投标文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性综合评审打分。根据方案描述是否详细、合理，可操作性强弱，有效性等内容综合评审打分。 安装调试验收方案针对性强、合理、可行、完善、齐全，得4-5分； 安装调试验收方案针对性、合理性、可行性一般，得2-3.9分； 安装调试验收方案针对性、合理性、可行性较差，得0.1-1.9分； 未提供安装调试验收方案的，得0分。 |
|  | 根据各投标人的售后服务方案（售后服务响应、售后服务体系、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评议，满分5分。 售后服务方案完整详实、售后服务体系健全、响应时间满足需求的得4-5分； 售后服务方案完整、服务体系较健全、响应时间满足需求的得2-3.9分； 售后服务方案不完整、服务体系不健全、响应时间不能满足需求的得0.1-1.9分； 未提供售后服务方案的，得0分。 |
|  | 根据各投标人的质保期方案（包括质保期后的修包费用、配件及耗材优惠等）进行评议，满分5分。 质保期方案完整详实、有效可行，质保期后优惠幅度较大得4-5分； 质保期方案基本完整，质保期后优惠幅度一般得2-3.9分； 质保期方案不完整，质保期后没有优惠得0.1-1.9分； 未提供售后服务方案的，得0分。 |
|  | 培训技术服务：根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议，满分5分。 方案针对性强、合理、可行、完善、齐全，得4-5分； 方案针对性、合理性、可行性一般，得2-3.9分； 方案针对性、合理性、可行性较差，得0.1-1.9分； 未提供培训实施方案的，得0分。 |
| 商务响应 （4分） | 付款方式满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求的不得分。 |
|  | 交货期满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求的不得分。 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

# 第二阶段：报价文件评审（适用于所有标项）

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第五章  合同条款及格式

（仅供参考）

项目名称：

采购编号:

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据                         项目的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2品牌型号规格：

1.3数量：

1.4主要配置：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                  元（￥                元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币       /      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1质量保证期                         年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：

9.2交货方式：

9.3交货地点：

9.4安装调试及时间：乙方应在货到甲方指定地点后         时间内将设备安装调试至合格，安装调试费用由乙方承担。

十、货款支付

10.1付款方式：1、安装结束初验合格后支付合同金额的80%；2、试运行6个月终验合格后支付合同金额的20%。采购人支付前，供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为                         年，对因人为因素出现的故障保修不免费。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，调试符合技术要求后，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方的逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，镇海区公共资源交易管理办公室备案一份。

18.5双方约定的其他事项：

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（或授权委托人）：                     法定代表人（或授权委托人）：

签订地点：                                      签订日期：      年    月    日

- 招标内容与技术需求

标项一：高频电刀（可采购进口设备）                                         数量：1套

| 序号 | 招标技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1.1 | 适用于消化内镜用 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 1. | 电刀部分 |  |
| 1.1 | 具有单极功能模块 |  |
| 1.1.1 | 单极切割功率：0-200瓦功率可调 |  |
| ▲1.1.2 | 单极切割模式：≥6种 |  |
| 1.1.3 | 要求有内镜专用切割模式,分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除。 |  |
| ▲1.1.4 | 低电压设计：单极凝血最高电压≤4300V |  |
| 1.1.5 | 单极电凝功率：0—120瓦功率可调 |  |
| 1.1.6 | 单极电凝模式含：柔和电凝；强力电凝；快速电凝 |  |
| 1.2 | 双极功能模块 |  |
| 1.2.1 | 双极切割功率：0—120瓦功率可调 |  |
| 1.2.2 | 双极凝血控制模式含：脚踏开关控制；自动启动； |  |
| 1.3 | 其他功能 |  |
| 1.3.1 | 具有开机自检功能 |  |
| 1.3.2 | 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 |  |
| 1.3.3 | 具有中性电极安全监测系统 |  |
| 1.3.4 | 具有输出错误监测系统 |  |
| 1.3.5 | 具有时间限制检测系统 |  |
| 1.3.6 | 具有错误代码储存功能；便于远程诊断和维修 |  |
| 1.3.7 | 具有程序存储（≥99组）和程序控制功能 |  |
| 2 | 氩气系统部分 |  |
| ▲2.1 | 具备四种可控凝血深度的氩等离子电凝模式 1.精细电凝, 电凝深度≤1mm; 2.强力电凝,电凝深度≤3mm 3.精细脉冲电凝，电凝深度≤2mm 4.强力脉冲电凝，电凝深度≤4mm |  |
| 2.2 | 氩气流量：0.1—8升/分钟，可调 |  |
| 2.3 | 内镜下低流量：0.1—2.4升/分钟，可调 |  |
| 2.4 | 能够自动识别出所连接的编码器械，并自动为其适配安全的流量参数 |  |
| 2.5 | 具备氩气气路阻塞报警系统及氩气低压力报警系统 |  |
| 2.6 | 具备器械末端氩气压力的自动恒定系统 |  |
| 2.7 | 具有错误代码存储功能：便于进行远程诊断 |  |
| 2.8 | 分体式设计：便于搬运和维修 |  |
| 2.9 | 氩气消化软管电极要求： 1. 要求具备≥20种以上各种型号治疗氩气消化软管电极 2. 消化软管要求具备色环标记，重复使用，要求具备不同开口方向的电极，有直喷电极、侧喷电极、环喷电极。 |  |
| 3 | 内镜冲洗泵:可通过内窥镜的仪器或辅助水通道灌溉液体 |  |
| 4 | 可以升级为海博刀 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 数量：1套。 |  |
| 3.2 | 列出配置清单，标书中未提及属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 3.3 | 提供用户操作手册。 |  |
| 3.4 | 提供省内同型号用户名单。 |  |
| 3.5 | 如是计量强制检定项目，需免费负责首次计量检定并提供合格的检测报告。 |  |

标项二：电子胃肠镜（可采购进口设备）                                      数量：1套

| 序号 | 招标技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： 内镜中心 |  |
| 二 | 总体要求 |  |
| 1 | 配置代表目前世界上电子镜技术先进水平. |  |
| 2 | 制造商在国内设有厂家维修工厂，省内设有维修站. |  |
| 3 | 图像处理中心和光源分体式设计. |  |
| ▲4 | 镜身使用黑白CCD，顺次式扫描方式. |  |
| 5 | 镜子采用一键式拔插,无需防水盖，不需要使用传统内镜电缆，减少洗消导致的故障维修成本 |  |
| 三 | 技术参数和功能配置 |  |
| 1 | 图像处理装置 |  |
| 1.1 | 具有降噪功能：在图像处理过程中校正噪点功能 |  |
| 1.2 | 具有YPBPR和DVI等两种及以上信号输出 |  |
| 1.3 | 具有画中画及索引功能，以及可以兼容PC卡储存图像 |  |
| 1.4 | 色调调节：“R”调节：±8档 ， “B”调节：±8档，“C”调节：±8档 |  |
| 1.5 | 具有自动增益控制 |  |
| 1.6 | 具有图像电子放大、冻结功能 |  |
| 1.7 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 |  |
| 1.8 | 构造强调设定, 轮廓强调设定 |  |
| 1.9 | 可调用并显示存储在内镜记忆芯片中的相关信息 |  |
| 1.10 | 16:9和16:10的输出模式可兼容HDTV监视器 |  |
| 1.11 | 与外部设备的直接连接避免了复杂的电缆连接，并加快了传输速度 |  |
| ▲1.12 | 具有窄波光成像技术，可以清晰的显示毛细血管的形态结构，从而帮助医生有效的检查并确定病变 |  |
| 1.13 | 具有荧光观察技术，可提高病变识别的敏感度 |  |
| 2 | 内窥镜冷光源 |  |
| 2.1 | 自动亮度控制模式 |  |
| 2.2 | 自动曝光：≥17档 |  |
| 2.3 | 气泵：横膈膜式气泵 |  |
| 2.4 | 气泵压力开关：≥4级（关、低、中、高） |  |
| 2.5 | 灯泡：≥300W氙气短弧灯 |  |
| 2.6 | 灯泡平均寿命： ≥500小时 |  |
| 2.7 | 应急灯：≥35W卤素灯 |  |
| 2.8 | 应急灯平均寿命：≥500小时 |  |
| 2.9 | 具备NBI和AFI专用滤光系统 |  |
| 3 | 高清电子胃镜 |  |
| 3.1 | 视野角≥140° |  |
| 3.2 | 景深3-100mm |  |
| 3.3 | 插入部外径：≤8.9mm |  |
| 3.4 | 先端部外径：≤8.9mm |  |
| 3.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100° |  |
| 3.6 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 3.7 | 全长：≥1350mm |  |
| 3.8 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 4 | 高清电子胃镜(放大) |  |
| 4.1 | 光学放大≥80倍，手动调焦 |  |
| 4.2 | 视野角：≥140°(常规)，≥95°（放大） |  |
| 4.3 | 景深：7～100mm（常规），1.5～3mm（放大） |  |
| 4.4 | 插入部外径：≤9.6mm |  |
| 4.5 | 先端部外径：≤9.9mm |  |
| 4.6 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |  |
| 4.7 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 4.8 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 4.9 | 具有副送水功能 |  |
| 5 | 双焦距高清电子肠镜 |  |
| 5.1 | 常规焦距模式≥170°，近焦模式≥160°。 |  |
| 5.2 | 常规焦距模式景深9-100mm，近焦模式4-9mm。 |  |
| 5.3 | 插入部外径：≤12.8mm。 |  |
| 5.4 | 先端部外径：≤13.2mm。 |  |
| 5.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°。 |  |
| 5.6 | 有效长度：≥1330mm。 |  |
| 5.7 | 全长：≥1,655mm。 |  |
| 5.8 | 钳子管道内径：≥3.7mm。 |  |
| 5.9 | 具有副送水功能。 |  |
| 5.10 | 具有可变硬度,智能弯曲和强力传导功能。便于插入及操作控制，并有助于减少病患的不适，提升操作效率。 |  |
| ▲5.11 | 只需按下内镜的一个按钮，即可进行从常规焦距模式到近焦模式的景深切换。 |  |
| 6 | 同品牌高清液晶监视器 |  |
| 6.1 | 输出端：YPrPb；R/G/B；Y/C；S端； |  |
| 6.2 | 分辨率：1080水平线 |  |
| 6.3 | 屏幕：≥26寸 |  |
| 7 | 同品牌台车 |  |
| 四 | 配置 |  |
| 4.1 | 图像处理装置:1台 |  |
| 4.2 | 内窥镜冷光源：1台 |  |
| 4.3 | 高清电子胃镜：1根 |  |
| 4.4 | 高清电子胃镜（放大）：1根 |  |
| 4.5 | 双焦距电子肠镜：1根 |  |
| 4.6 | 同品牌高清液晶监视器：1台 |  |
| 4.7 | 同品牌台车：1辆 |  |
| 4.8 | 内窥镜用送水泵：1台 |  |
| 4.9 | 二氧化碳送气泵：1台 |  |
| 5.0 | 图文工作站：1套 |  |
| 5.1 | HIS接口连接 |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单 |  |
| 2 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 3 | 提供设备产地和制造厂名称，推出时间和国内用户名单。 |  |
| 4 | 如进口货物，提供海关报关单及商检证书等其他相关证件； |  |

第七章    商务条款

适用于标项一（高频电刀）

| *采购预算/ 最高限价 | 采购预算/最高限价为50万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 付款方法和条件： 1、安装结束初验合格后支付合同金额的80%； 2、试运行6个月终验合格后支付合同金额的20%。 采购人支付前，供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 质保期 | 设备验收合格后免费保修：整机≥3年。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 售后服务 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，投标人需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 维修响应时间≤4小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 免费提供软件升级。 修复器可提供备用设备。 |
| 安装验收 | （1）安装地点：医院指定科室。 （2）安装完成时间：接买方通知后7天内完成安装调试。 （3）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 （4）验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 （5）安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月内交货 |
| *其他要求 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |

适用于标项二（电子胃肠镜）

| *采购预算/ 最高限价 | 采购预算/最高限价为210万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 付款方法和条件： 1、安装结束初验合格后支付合同金额的80%； 2、试运行6个月终验合格后支付合同金额的20%。 采购人支付前，供应商应提供正规发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 质保期 | 设备验收合格后质保期：主机≥两年，镜子≥一年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；(除人为因素损坏) |
| 履约保证金 | 不适用 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 售后服务 | （1）保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，投标人需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 （2）维修响应时间≤24小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 （3）免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 （4）免费提供软件升级。 |
| 安装验收 | （1）安装地点：医院指定科室。 （2）安装完成时间：接买方通知后7天内完成安装调试。 （3）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 （4）验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 （5）安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |
| *其他要求 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备） |

第八章  附    件

一、资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

资格审查文件包括：

1、资格证明文件（关于资格的声明函）格式见附件：

1.1、资格条件自查表（格式见附件）

1.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

1.3、投标人资格声明函（格式见附件）。

附件一、资格条件自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

附件二：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期

二、商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

商务技术文件包括：

1、项目投标人响应表（格式见附件）；

2、符合性自查表（格式见附件）；

3、投标供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料）（格式见附件六）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、技术条款响应表（格式见附件）

7、2018年1月1日起（以合同签定时间为准）与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件（格式见附件项目业绩）；

8、评分标准或招标文件需要提供的其他商务技术材料：

设备配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟，并提供对应产品有效期内的医疗器械注册证）；

•售后服务方案及能力（格式自拟）；

•合理化建议（格式自拟）；

9、节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

附件三、项目投标人响应表

项目投标人响应表

招标编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件四、符合性自查表；

②符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章（公章）：

日  期：

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

附件五、投标供应商一般情况

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件六-1、

法定代表人授权书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任一个月的养老保险缴纳证明资料

附件六-2

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：  周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件七、商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照第七章 商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

附件八、项目业绩表

项目业绩

招标编号：                                      招标项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2. 表后提供合同复印件并加盖公章。

投标供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（签字或盖章）：

年  月  日

附件九、技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照第六章 招标内容与技术需求逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

报价文件包括：

1、投标函（格式见附件）；

2、开标一览表（格式见附件）；

3、投标报价明细表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如是请提供）

6、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

附件九、投标函

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份；U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附件十、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：                               招标编号：

| 标项 | 货物名称 | 产地、品牌 | 规格型号 | 投标总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件十一、投标报价明细表

投标报价明细表

项目 编 号：                    项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日             期：

附件十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件十三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期