政府采购项目

国内采购文件

| 采购编号: | NBEY2023028 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目 |
| 采购单位： | 宁波市镇海区人民政府骆驼街道办事处 |
| 采购代理机构： | 宁波恩溢工程咨询有限公司 |

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  合同主要条款	38

第六章　投标文件格式	41

第一章  招标公告

项目概况： 镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目招标的潜在投标人应在浙江政采云平台（https://www.zjzfcg.gov.cn）获取（下载）招标文件。并于 2023年12月04日10:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：NBEY2023028

项目名称：镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：640882

采购需求：

标项名称：镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目

数量：1

预算金额（元）：800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购（详见第二章 招标需求）

备注：/。

合同履约期限：标项 1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件及报名

- 获取招标文件时间：2023年11月10日起至2023年11月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

- 地点（网址）：政采云平台（https://www.zjzfcg.gov.cn）

- 方式：投标人登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告中的采购文件仅供阅览使用，投标人应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述投标人注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

- 售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月04日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn），并将备份电子投标文件（.bfbs格式）发送至电子邮箱1148624496@qq.com。

开标时间：：2023年12月04日10:00（北京时间）

开标地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅）。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：

2.1 落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）

2.2 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4 参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5 投标与开标注意事项

2.5.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3 投标文件制作：

2.5.3.1 应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.5.3.2 供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3按政府采购云平台要求制作的电子备份文件发送至指定邮箱，以用于异常情况处理。

2.6 本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7 供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8 采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行。

2.9 本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：宁波市镇海区人民政府骆驼街道办事处

地址：宁波市镇海区东开路222号

传真：/

项目联系人（询问）：罗工

项目联系方式（询问）：0574-55839895

质疑联系人：罗工

质疑联系方式：0574-55839895

- 采购代理机构信息

名称：宁波恩溢工程咨询有限公司

地址：鄞州区百丈东路892号万金大厦1610

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：18058584096

质疑联系人：张霞

质疑联系方式：17757047446

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

一、商务需求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 服务期限：自合同签订生效后45日历天内完工，并通过最终验收。 |
| ▲付款办法 | 付款方式： 1.项目合同签订后，采购人于收到发票 (增值税专用发票) 后的7个工作日内支付至合同价的40%。 2.中标人提供深化设计方案经采购人审查通过后，采购人于收到发票 (增值税专用发票)后的7个工作日内支付至合同价的50%。 3.完成总工程量的70%时，采购人于收到发票 (增值税专用发票)后的7个工作日内支付至合同价的70%。 4.完工且通过初步验收合格后，采购人于收到发票（增值税专用发票)后的7个作日内支付至合同价的90%。 5.项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于收到发票 (增值税专用发票)后的7个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金：合同价的1%； 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式； 提交时间：合同签订后。 履约保证金的退还：项目验收合格后退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| ▲质保要求 | 1、质量保证期（或质保期限）：2年免费质保期，具体要求详见技术需求部分； 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于2年； 3、卖方应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过内。在质量保证期内，卖方应每年至少安排一次定期检修，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| 售后服务要求 | 售后服务的响应速度要求：在质量保证期内，中标人确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后能在4小时内作出回应，并在72小时内派员到达采购人现场了解情况及实施维修。 注：如技术需求有要求，则以技术需求为准。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

# 采购参数清单：

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控项 |
| 1 | 周界分析摄像机 | 1、400万定焦智能筒型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 3、最高分辨率达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 5、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 6、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 7、支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 8、支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A）。 9、1路音频输入，1路音频输出 10、支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 11、支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 12、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 ★13、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（须提供第三方机构检验报告证明） ★14、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。（须提供第三方机构检验报告证明） | 台 | 20 |
| 2 | 枪机支架 | 使用环境:室内、室外 尺寸:193mmx60mmx77mm(7.6” x 2.4”x 3.0”) 重量:0.2kg(0.44lb) 材质:铝合金 使用范围:筒机壁装 调节范围:水平：360°，垂直：90° | 台 | 20 |
| 3 | 高清球形摄像机 | 400万像素4寸23倍轻智能红外球机_POE 4寸红外球机，支持PoE+（802.3at）供电 支持1/2.8"" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持256G microSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8-110.4 mm,23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离：100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 报警：1进1出 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) 电源接口类型：两线式 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø164.5 × 290 mm 重量：2 Kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 " | 台 | 30 |
| 4 | 二合一防雷器 | 多信号防浪涌器，最大通流量10KA，适用于网络摄像机的网络视频、电源信号，串联安装于信号线上，IN端背向被保护设备 | 台 | 50 |
| 5 | 超脑 | 2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物、音频关键字等引擎模式 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张 目标抓拍：16路视频流（4MP） 目标比对：32路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 单颗AI引擎分析能力：24路图片流；8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 二、周界防范应用： 支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动 视频流性能：24路视频流（2MP） 图片流性能：32路 单颗AI引擎分析能力：32路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 三、视频结构化应用： 支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 视频结构化性能：12路视频流（2MP），同时支持16路目标比对 单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流 四、高空抛物检测应用： 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 高空抛物性能：16路视频流（4MP） 单颗AI引擎分析能力：8路4MP/4路8MP视频流 五、音频关键字识别应用： 支持后智能音频关键字识别(普通话)；支持按关键字进行事件检索与回放 音频关键字识别性能：8路（复合流） 单颗AI引擎分析能力：4路（复合流） ★支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。（须提供第三方机构检验报告证明） ★支持16路实时视频结构化分析，支持32路非实时视频结构化分析（须提供第三方机构检验报告证明） ★支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域（须提供第三方机构检验报告证明） ★2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒（须提供第三方机构检验报告证明） | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 ★支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（须提供第三方机构检验报告证明） ★采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（须提供第三方机构检验报告证明） ★人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（须提供第三方机构检验报告证明） ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持16路（须提供第三方机构检验报告证明） | 台 | 1 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 6TB | 台 | 17 |
| 8 | 视频管理平台 | 基础包、视频监控、可视对讲、人员布控、人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口" | 台 | 1 |
| 9 | 气象监测站 | 1.数据上传通信接口； 2.数据采集通信接口； 3.点阵LED屏显示接口 4、G/4G 选型默认带流量卡 ，雨雪传感器带加热功能、风速变送器：①量程：0-70m/s；②分辨率：0.1m/s；③精度：±（0.2+0.03V）m/s；④功耗：≤0.3W；⑤动态响应时间：≤0.5s；风向变送器：①量程：8个指示方向；②功耗：0.15W；③动态响应时间：≤0.5s；雨量传感器含托片：①脉冲型：雨量计筒直径Φ200mm ，分辨率0.2mm/0.5mm ，刃口锐角40°～45°，输出方式脉冲型，工作温度 0～50℃ ，工作湿度<95%(40℃) ，储存温度 -40～125°C ，储存湿度＜80%（无凝结），测量准确度≤±2% ，雨强范围0mm～4mm/min，允许通过最大雨强8mm/min ，承受电压≤100V，承受电流≤0.5A； 5、黑白屏负氧离子： 最大功耗 2W（12V DC供电），默认量程 0-500万个/cm3 ，最小分辨率 10个/cm3，测量误差 ±15% ，数据更新频率 1Hz，离子迁移率 0.4cm2/(V*S)，离子迁移率误差 ±5% ，工作环境 -30℃~60℃，相对湿度10%~90% ； 6、紫外线变送器：最大功耗 485:0.06W 4~20mA/0~5V/0~10V:0.6 W，精度 ±10% FS（60%RH，25℃），紫外线强度量程 0~15 mW/ cm2，测量波长范围 波长290-390 nm，反应时间 2S ；太阳总辐射变送器：光电式太阳总辐射变送器 ①量程：0~1800W/㎡；②分辨率：1W/㎡；③功耗：0.06W；④动态响应时间：10S；⑤测量对象太阳光；光合有效辐射传感器：① 量程：0~2500μmol/㎡·s；②分辨率：1μmol/㎡·s；③精度：±2%（1000μmol/㎡·s，60%RH 25℃）；④功耗：0.06W；⑤动态响应时间：0.1s；⑥响应光谱范围为400-700nm；屏幕点阵 96*48 点阵（室外屏）,室外单色P10；太阳能供电；温湿度；光照：大气压：噪声：pm值 ★7.须提供针对本项目的制造厂家授权书复印件。" | 套 | 1 |
| 10 | 大数据平台对接 | 将园区监控画面数据实施上传，在大数据平台内展示 | 项 | 1 |
| 11 | 运营商管路敷设 | 室外机柜至市政运营商井光纤及管路敷设，SC50（100米），室外6芯光纤（100米，含熔接、尾纤） | 项 | 1 |
| 12 | 深化设计费用 | 中标后根据最新景观设计图纸进行深化设计 | 项 | 1 |
| 二、网络设备项 |
| 1 | 视频防火墙 | 1、硬件规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP。 2、性能参数：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，防病毒吞吐量≥300M，IPS吞吐量≥300M，全威胁吞吐量≥250M，并发连接数≥80万，HTTP新建连接数≥2万，SSL VPN推荐用户数≥10，SSL VPN最大用户数≥30，SSL VPN最大理论加密流量≥150M，IPSec VPN 最大接入数≥100，IPSec VPN吞吐量≥220M。 3、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 4、产品支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等。 5、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 6、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 7、产品支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 8、产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9160种。 ★9、产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告 ★10、产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明） ★11.提供针对本项目的制造厂家授权书。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1.千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆SFP+光口≥4个 2. 交换容量≥2Tbps/20Tbps，包转发率≥750Mpps/800Mpps，若存在双参数，以生产制造商官网最小参数为准； ★3. 扩展插槽≥1个，且支持≥8个10G SFP+光口、≥2个40G QSFP+光口等扩展卡(提供具有CMA和CNAS认证的第三方机试报告)； 4. 支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 5.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； 6. 支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； ★7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证的第三方机构测试报告）； 8. 支持Qos特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 9. 支持DHCPSnooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 10. 支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 11. 支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 12. 支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 13.支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 14. 支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； ★15.为保障内网东西向流量安全，支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方机构测试报告复印件，并加盖生产制造商公章） 16.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06； ★17.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的机构出具的检测报告； ★18.提供针对本项目的制造厂家授权书。 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 4 |
| 4 | 接入交换机 | 8个千兆POE电口，2个SFP千兆光口，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率120W，交流电源输入；支持全端口线速转发；交换容量56Gbps，包转发率14.88Mpps | 台 | 3 |
| 5 | 光模块 | 千兆SFP+模块，10KM，LC接口，支持70℃的长期工作环境温度。 | 块 | 14 |
| 6 | 网络宽带 | 100MB，商业专网光宽带 | 年 | 1 |
| 三、机柜 |
| 1 | 室外机柜 | 机柜尺寸：H*W*D 2030*815*735mm 机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁+空调防护罩 机柜类型：1单元1舱，前开门 机柜材质：3mm厚钢板+45mm厚EPS保温层，铝合金包边 隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k) 设备层架：19英寸机架、双层电池架； 进线方式：下进下出前侧Φ50*8 防盗设计: 内嵌门、内嵌铰链、3点式防盗锁 防护等级：IP55 颜色：RAL7035，专业户外粉喷涂 含接地铜排、固定螺丝配件等 底板配有穿线和防鼠盖板 | 台 | 1 |
|  | 恒温冷暖空调 | 电压额定值：200-240V~50/60Hz 额定制冷量：1800/1900W L35/L35 额定制冷功率：950/1100W L35/L35 额定加热功率：1000W(PTC) 最大运行电流：8.0A/9.0A 制冷剂/充注量：R134a/510g 压力允许范围：HP2.8MPa/LP1.6MPa 环境温度：-40℃~+55℃ IP等级：IPX5 防触电保护类型：I类 |  |  |
| 2 | PDU | 8位10A，带3米线国标插头； | 条 | 2 |
| 3 | UPS | 1、单进单出6KVA在线式机架主机，UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术。输入额定电压：208 Vac /220 Vac /230 Vac /240Vac；输入电压范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率：40-70Hz；输入功率因数：≥0.999；输出电压：208 Vac /220 Vac /230 Vac /240Vac；输出功率因数：≥0.9；输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载）；系统效率：在线模式：94%；ECO模式：98%；过载能力：102%＜负载≤110%，10 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，1 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%负载，30秒后转旁路；具备输出短路保护、过载保护、过温度保护、电池低压保护、过欠压保护、风散故障保护等功能。 ★2、具有分布式不间断电源技术（要求产品厂家提供原厂盖公章证明原件） | 台 | 1 |
| 4 | 蓄电池 | 1、标称电压：12V；额定容量：100AH；免维护长寿命胶体蓄电池； 2、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外形无异常变形，裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出； 3、浮充充电电压：13.5V(25℃)±0.15；均充充电电压：14.1(25℃)±0.15； 4、密封反应效率%：≥97%； 5、开闭阀压力：1~49kpa； 6、工作温度：-10~50℃。 | 个 | 16 |
| 5 | 室外配电箱 | 含防雷器，输出及输出分路开关 | 台 | 1 |
| 6 | UPS输入/输出线缆 | YJV3*6 | 米 | 50 |
| 7 | 光纤熔接 | 定制 | 个 | 48 |
| 8 | 光纤跳线 | 2米 | 根 | 24 |
| 9 | 光纤尾纤 | 1.5米 | 根 | 48 |
| 10 | 耦合器 | 单工 | 个 | 48 |
| 四、综合管线项 |
| 1 | 6类网线 | 室外防水UTP Cat.6 | 米 | 3175 |
| 2 | 电源线 | YJY3*2.5 | 米 | 1573 |
| 3 | 电源线 | 管内穿线BV-25 | 米 | 50 |
| 4 | 4芯室外光缆 | 单模 | 米 | 2008 |
| 5 | 室外安防箱 | 600*800*250mm、不锈钢材质、含漏保空开、接地 | 个 | 6 |
| 6 | 监控立杆 | 4米，水泥基础、防雷接地 | 个 | 34 |
| 7 | 管路 | PE25，，距地0.3米直埋等 | 米 | 556 |
| 8 | 管路 | PE32管，距地0.3米直埋等 | 米 | 122 |
| 9 | 管路 | PE50管，距地0.3米直埋等 | 米 | 1385 |
| 10 | 管路 | SC32管，距地0.3米直埋等 | 米 | 1520 |
| 11 | 管路 | SC65，，距地0.3米直埋等 | 米 | 50 |
| 12 | 手孔井 | 400*400*500mm | 个 | 21 |
| 13 | 挖沟槽土方及回填 | 挖沟槽土方及回填 | 米 | 297 |
| 14 | 摄像机安装 | 摄像机安装调试 | 个 | 50 |
| 五、智慧大棚物联项 |
| 1 | 数据采集汇聚DTU | Modbus协议，DC24V，RS485，Lora，TLV数据格式 | 个 | 1 |
| 2 | 控制处理输出DT | Lora，1路，中国频段 | 个 | 1 |
| 3 | 物联网接入柜 | 1000x600x300 防水，不锈钢Logo定制 含基础五金 | 个 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | modbus协议，RS485，DC24V， | 个 | 1 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | modbus协议，DC24V，进口单CO2内置型485/模拟量0-10000PPM | 个 | 1 |
| 6 | 土壤电导传感器 | modbus协议，RS485，DC24V | 个 | 1 |
| 7 | 土壤PH值传感器 | modbus协议，RS485，DC24V | 个 | 1 |
| 8 | 空气污染传感器 | modbus协议，RS485，DC24V，1PPM，10~1000PPM | 个 | 1 |
| 9 | 灌溉电磁阀 | DN25， DC24V， 室外防水不发热，额定功率24W，电磁阀启动电流须大于2A，常闭型通电打开 | 个 | 1 |
| 10 | RoLa无线网关 | Lora网关，8路信道，中国频段，百兆以太网，RS485，4G，MQTT，TCP/UDP，DC24V | 个 | 1 |
| 11 | 快速手动阀带过滤器 | DN25孔径，带过滤器，快速手动阀 | 个 | 1 |
| 12 | 一般手动阀 | DN25孔径，一般手动阀，旁通装置 | 个 | 2 |
| 13 | 设备安装调试 | 物联设备电气化安装调试工作、网络及数据链路贯通、数据接入联调与测试、实时数据推送后端等 | 项 | 1 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 1.本项目投标报价应以含税人民币报价，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修及管理费、利润、税金等费用等为完成本次项目涉及的一切费用。 2.人工工资不得低于合同履行当年度宁波市最低劳动工资保准，不得发生无故克扣、拖欠人工工资等事故，如若发生，与采购人无涉，一切后果由中标人承担。 3.投标报价必须是人民币报价。 4.投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 5.投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可视自身情况准备以下投标文件： ▲（1）供应商应于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件） 发送备份电子投标文件至邮箱1148624496@qq.com（含资格审查文件、报价文件、技术商务文件）1份 （自愿提供） 注：中标人中标后5个工作日内须另行提供纸质投标文件：（含资格文件、商务技术文件和报价文件）各4份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| ▲13 | 中标服务费： 中标服务费参照参照发改办价格[2003]857号、计[2002]1980号文件的收费规定并结合下浮率20%计取，以中标人实际中标价为计取基数，向中标人收取，该费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于“镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

- “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

（三）采购人式

本次招标采用公开采购人式进行。

（四）投标委托

- 投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

- 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- 银行、保险、石油石化、电力、通信运营商等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目经采购人允许可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

- 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

（四）对招标文件的异议

投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。

三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

- 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为发布至邮箱（1148624496@qq.com）的数据电文形式的备份投标文件。

- 电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件组成。

- 资格审查文件包括以下内容：

（1）资格审查文件封面

（2）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

3）本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

（3）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）其他投标人认为需要提交的资格审查文件资料。

- 技术商务文件包括以下内容：

（1）技术商务文件封面

（2）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）

（3）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式，后附营业执照副本复印件）；

（4）商务条款响应表

（5）技术（服务）条款响应表

（6）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章）。

（11）其他投标人认为需要提交的技术商务资料。

- 报价文件包括以下内容：

（1）报价文件封面

（2）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及技术商务文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金

（六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

A、电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以邮箱形式发布的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

- 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以U盘或光盘存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

- 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

- 宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

- 评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

- 在评审专家中推选评审小组组长。

- 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

- 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

- 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

- 评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

- 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

- 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 中标公告期限为1个工作日。

- 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

七、合同授予

（一）签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约保证金：详见第三章投标人须知。

八、特别说明

- 采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 本采购文件解释权归采购单位。

- 本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业的服务。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体（货物和服务项目为6%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）

本次采购为非专门面向中小企业。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |  |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无 |  |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |  |
|  | 5. 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 符合性审查 （技术商务文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的； |
|  | （八）技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 未按照采购文件规定要求签署或盖章；

- 投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

- 投标文件项目不齐全；

- 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

- 技术商务文件中出现报价或单价的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 投标文件的有效期不满足采购文件要求；

- 技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 未按照采购文件规定要求签署或盖章；

- 投标文件项目不齐全；

- 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

- 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- 投标报价具有选择性的；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

- 报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

(四)澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。

三、评分细则

| 项目 | 子项 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （70分） | 满足招标文件技术要求及商务要求情况 | 响应并满足第二章“采购参数清单”的得30分，每负偏离或未响应一条未标记符号的技术参数要求的扣0.5分，每负偏离或未响应一条标记“★”符号的技术参数要求扣1分，扣完为止。 | 30 |
|  | 投标产品的性能、实用、质量情况的整体评议 | 产品配置精良、性能优越，技术先进，质量可靠的得10分；产品配置良好、技术性能较好，质量较可靠，能够满足常规使用要求的得7分；产品配置普通、技术性能及质量情况均一般的得5分；产品配置整体较差，技术性能差，不能满足采购需求的本项不得分。 | 10 |
|  | 技术培训服务方案评议 | 根据供应商所提供的技术培训服务内容进行评议，包括培训时间安排是否合理；培训内容是否全面；培训人员是否齐全；培训次数和培训场地安排是否合理：内容欠合理的每处扣0.5分，内容不合理的每处扣1分，无相应内容的不得分，本项最高得5分。 | 5 |
|  | 售后服务方案评议 | 方案内容详实，能为采购人提供高效便捷且高标准的售后保障服务的得5分；售后服务内容比较完善，基本能够满足采购人的设备使用要求无明显的缺陷或不足的得3分；售后服务方案内容笼统，服务内容少，标准较低的得1分；售后服务方案内容缺失严重，不能满足项目采购需求要求的本项不得分。 | 5 |
|  | 质量保证 | （1）质保期限满足招标要求的基础上每延长6个月质保的得1分，最高得2分。 （2）投标人承诺在采购人需要时，为采购人提供最多4次的包括同款周界分析摄像机、气象监测站、视频防火墙等相关技术配套服务的得3分，未进行承诺或承诺不全的本项不得分。 注：提供包括但不限于仪器采购或租赁合同、发票以及对外检测服务案例等。 | 5 |
|  | 项目负责人实力 | 项目负责人具有认证数据中心专家基础（CDCP）、网络工程师证书、注册信息安全工程师证书（CISE证书）、互联网技术证书中级及以上、云计算安全知识认证（CCSK)，每提供一份得1分. （提供有效的证书复印件、相关人员缴纳的最近3个月的社保证明并加盖投标人公章） | 4 |
|  | 项目技术负责人实力 | 项目技术负责人具有信息安全保障人员认证（CISAW）、信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员证书（CISO证书）、信息化相关专业中级及以上工程师证书，每提供一份得1分 （提供有效的证书复印件、相关人员缴纳的最近3个月的社保证明，并加盖投标人公章） | 4 |
|  | 投标人实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的、云服务信息安全管理体系认证证书的，每提供一份得1分 （提供相关证明复印件并加盖投标人公章） | 4 |
|  | 投标人业绩 | 投标人2020年1月1日（以合同签订之日为准）以来完成过同类项目业绩的，每1个得1分，最高2分。 注：投标文件中需提供合同复印件加盖投标人公章。 | 2 |
|  | 政府采购政策 | 本项目将对节能产品(得0.5分)和环境标志产品(得0.5分)给予政策性因素技术加分。 注：投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分，仅部分列入的得分按列入节能产品、环境标志产品的投标价格分别除以投标报价的比重计算（小数点后保留一位，第二位适用四舍五入）。 | 1 |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）]，评标基准价的得满分30分。 其他投标报价得分计算公式如下： 投标价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |

# 第五章  合同主要条款

（合同主要条款，仅供参考，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目       项目编号：NBEY2023028

甲方：宁波市镇海区人民政府骆驼街道办事处

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（¥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金:合同金额的1%计收，保证金为：     元。

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：自合同签订生效后45日历天内完工，并通过最终验收。

2. 交货方式：现场交货：乙方负责办理运输和保险，将产品运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有产品运抵现场的日期为交货日期。

3. 交货地点：镇海区骆驼街道办事处（采购人指定地点）

十、货款支付

1. 付款方式：

（1）项目合同签订后，采购人于收到发票 (增值税专用发票) 后的7个工作日内支付至合同价的40%。

（2）中标人提供深化设计方案经采购人审查通过后，采购人于收到发票 (增值税专用发票)后的7个工作日内支付至合同价的50%。

（3）完成总工程量的70%时，采购人于收到发票 (增值税专用发票)后的7个工作日内支付至合同价的70%。

（4）完工且通过初步验收合格后，采购人于收到发票增值税专用发票)后的7个作日内支付至合同价的90%。

（5）项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于收到发票 (增值税专用发票)后的7个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

# 第六章　投标文件格式

投标文件封面格式

资格审查文件/报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

资格审查文件格式

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）其他投标人认为需要提交的资格审查文件资料。

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

（采购人） ：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                   （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3不存在以下情况：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

四、技术商务文件格式

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式，后附营业执照副本复印件）；

（3）商务条款响应表；

（4）技术（服务）条款响应表；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）投标人实力（格式自拟）；

（9）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章）。

（10）其他投标人认为需要提交的技术商务资料。

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

投标人基本情况表

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级（如有） |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 中级职称 |  |
| 注册资金 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 基本帐户开户银行 |  |
| 基本帐户帐号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

商务条款响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：1. 供应商必须认真填写本表。

- 如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

- 若全部无偏离的可不填写具体商务条款，可将“投标文件的响应情况”所在列合并单元格后填写“与招标文件要求完全一致”字样，在“说明”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

技术（服务）条款响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按采购文件第二章 招标需求“设备参数清单”中的各项要求进行逐一响应。

- 如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

3.若全部无偏离的可不填写具体技术（服务）条款，可将“投标文件的响应情况”所在列合并单元格后填写“与招标文件要求完全一致”字样，在“说明”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

拟派项目负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 取得技术职称时间 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 建设 规模 | 担任职务 | 在建或已完 | 采购人及 联系电话 |

注：本表可扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

拟投入的人员配备表

项目名称：

| 拟派人员及构成情况 |
| --- |
| 专业技术人员 | （人） | 有职称管理人员 |
|  |  | 高级 | 中级 | 初级 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 （学位） | 职称 | 在本项目 拟担任职务 | 工作年限 | 主要工作业绩 |

注：投标人须随本表附拟派往本项目的主要人员相关证书复印件等资料（如有）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

同类项目业绩表

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件加盖公章

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

五、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

投标函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：NBEY2023028 ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人               （投标人名称）提交电子投标文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

开标一览表

项目名称：

| 采购内容 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 镇海区骆驼街道“都市田园”风貌区智能化采购项目 | 大写： 小写： |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目最高限价：640882元

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

投标报价明细表

项目编号：  NBEY2023028

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

注1：本表合计价格应与开标一览表的投标总报价一致。

注2：本表按第二章 招标需求中“设备参数清单”进行逐项报价。

注3：投标人可按实际情况调整、扩展本表格式内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。