公开招标采购文件

| 招标编号： | TXNHCG[2019]001 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁海县跃龙教育集团黄坛中学智慧校园系统建设项目 |

采购单位：宁海县跃龙教育集团黄坛中学

代理机构：宁波天信工程管理有限公司

二〇一九年九月

目    录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  采购需求	8

第三章  供应商须知	53

第四章  评标办法及评分标准	67

第五章  政府采购合同主要条款	70

第六章　投标文件格式	78

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经宁海县政府采购管理办公室批准，现就宁海县跃龙教育集团黄坛中学智慧校园系统建设项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目编号：TXNHCG[2019]001

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、自用

四、预算金额（最高限价）：人民币110.3149万元

五、采购文件公告期限（6个工作日）：2019年9月10 日至2019年9月19日止

六、项目概况：

| 序号 | 项目 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 1项 |
| 2 | 计算机网络系统 | 1项 |
| 3 | 校园广播系统 | 1项 |
| 4 | 闭路电视监控系统 | 1项 |
| 5 | 报告厅多媒体音响系统 | 1项 |
| 6 | LED信息发布系统 | 1项 |
| 7 | 舞台灯光系统 | 1项 |
| 8 | 移动录播系统 | 1项 |

七、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目特定条件：无；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（五）本项目不接受联合体投标。

八、采购文件的发售：

1.发售时间：2019年9月10日至2019年9月19日，上午8:30-11:30 ；下午13:30-17:00（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

2.发售地点：宁波天信工程管理有限公司宁海分公司（宁波市宁海县时代大道160号8楼810室），联系人：仇依婷，联系电话：0574-65555866，传真：0574-65581635。

3.售价：每份500元/套(请勿个人或支付宝汇款)，售后不退。如需邮购，请另付 50 元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及项目编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

4. 购买招标文件时应提供以下资料：

1）法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

2）企业营业执照副本、组织机构代码证（若五证合一的仅需提供营业执照副本）；

3）投标人联系方式及企业基本开票信息；

4）投标人认为需要提供的资格证明文件材料复印件；

注：以上资料复印件必须加盖公章。

★九、投标保证金（人民币）：20000元整。

投标人应于2019年9月26日16：00时前（实际到帐）缴入银行；各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式向宁波天信工程管理有限公司宁海分公司提交，然后将银行回执单加盖公章传真给宁波天信工程管理有限公司宁海分公司（0574-65581635）。

帐户名称：宁波天信工程管理有限公司宁海分公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行

银行帐号：77670188000118501

十、投标截止时间和地点：

供应商应于2019年9月30日 14:00 时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2019年9月30日 14:00 时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），供应商可以派授权代表出席开标会议。

十二、供应商应予投标截止期前在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站上成功注册，否则供应商将不能被确定中标，由此产生的后果将由供应商自己负责。

十三、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十四、业务咨询

采购人：宁海县跃龙教育集团黄坛中学

地址：宁波市宁海县黄坛镇

联 系 人：童伟军

电    话：13646616743

采购代理机构：宁波天信工程管理有限公司

地址：宁波市宁海县时代大道160号8楼

联系人：仇依婷

联系电话：0574-65555866

传真：0574-65581635

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

本公告如与招标文件不一致时，以招标文件为准。

特此公告。

# 第二章  采购需求

A、采购清单

1.1、综合布线系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）工作区 |
| 1 | 六类模块 | 详见技术参数 | 个 | 19 |
| 2 | 单口面板 | 详见技术参数 | 个 | 19 |
| 3 | 2米六类跳线 | 详见技术参数 | 条 | 19 |
| （二）垂直/主干子系统 |
| 1 | 12芯单模光纤 | 详见技术参数 | 米 | 500 |
| （三）配线间子系统 |
| 1 | 六类24口数据配线架 | 详见技术参数 | 个 | 2 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线,2米 | 详见技术参数 | 条 | 19 |
| 3 | 100对110语音配线架 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 12芯抽屉式光纤配线架 | 详见技术参数 | 个 | 2 |
| 5 | SC适配器 | 详见技术参数 | 条 | 24 |
| 6 | SC单模尾纤,1米 | 详见技术参数 | 个 | 24 |
| 7 | 光纤熔接 | 详见技术参数 | 点 | 24 |
| 8 | SC-LC双芯单模跳线,2米 | 详见技术参数 | 条 | 2 |
| 9 | 1U水平理线器（19"机柜用） | 详见技术参数 | 个 | 2 |
| 10 | 42U网络机柜 | 详见技术参数 | 个 | 1 |

1.2、计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线接入网 |
| 1 | 室内AP | 详见技术参数 | 台 | 6 |
| 二、接入层交换机 |
| 1 | 24口接入层交换机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 详见技术参数 | 台 | 2 |

1.3校园广播系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内音箱 | 详见技术参数 | 只 | 6 |
| 2 | 广播线 | 管、暗槽内穿放音频传输电缆 JVS2*1.5 | 米 | 600 |
| 3 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配KBG20 | 米 | 600 |
|  | 配套底盒 | 86H50钢制 | 只 | 6 |

1.4闭路电视监控系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一）、前端设备 |
| 1 | 彩色红外枪式网络摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 21 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 台 | 21 |
| 3 | 摄像机电源 | 直流稳压电源，,DC12V/30A | 套 | 2 |
| (二）、传输网络设备 |
| 1 | 24口千兆接入层交换机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 单模光模块 | 千兆单模光模块 | 台 | 4 |
| (三）、控制网络设备 |
| 1 | 32路NVR录像机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 4T监控硬盘 | 详见技术参数 | 台 | 3 |
| 3 | 液晶显示器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| (四）、管线 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术参数 | 305米/箱 | 5 |
| 2 | 电源线 | 管内穿多芯软导线ZR-RVV2*1.0mm2以内 | 米 | 600 |
| 3 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配KBG25 | 米 | 500 |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配KBG20 | 米 | 200 |
| 5 | 配套底盒 | 86H50钢制 | 只 | 21 |

1.5报告厅多媒体音响系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A专业扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 详见技术参数 | 只 | 6 |
| 2 | 线阵低音音箱 | 详见技术参数 | 只 | 2 |
| 3 | 线阵功放 | 详见技术参数 | 只 | 3 |
| 4 | 超低音线阵功放 | 详见技术参数 | 只 | 1 |
| 5 | 返听音箱 | 详见技术参数 | 只 | 2 |
| 6 | 返听功放 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 7 | 数字音频媒体矩阵 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 无线手持话筒 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 10 | 无线头戴话筒 | 详见技术参数 | 套 | 4 |
| 11 | 无线会议话筒 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 12 | 无线放大器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 13 | 吊架 |  | 只 | 2 |
| 14 | 多媒体地插 | 详见技术参数 | 套 | 3 |
| 15 | 铜地插 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 16 | 电源时序器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 17 | 辅材 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 18 | 机柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| B视频显示系统（信息发布） |  |  |  |
| 1 | 86寸交互一体机 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 2 | 移动支架 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| C矩阵及视频切换系统 |  | 详见技术参数 |  |
| 1 | 高清4进4出矩阵 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 配套高清线 | 详见技术参数 | 条 | 4 |
| 二、 | 风雨操场 |  |  |  |
| A | 专业扩声系统 | 详见技术参数 |  |  |
| 1 | 全天候防水远射程投射音箱 | 详见技术参数 | 只 | 4 |
| 2 | 功放 | 详见技术参数 | 台 | 2 |
| 3 | 数字音频媒体矩阵 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 无线手持话筒 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 5 | 调音台 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 详见技术参数 | 批 | 1 |
| 8 | 机柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 会议线缆 | 详见技术参数 | 国产 | 150 |
| 10 | 音箱线 | 详见技术参数 | 国产 | 300 |
| 11 | 话筒及信号线 | 详见技术参数 | 国产 | 300 |
| 12 | 投影机电源线 | 详见技术参数 | 国产 | 80 |
| 13 | VGA线 | 详见技术参数 | 国产 | 80 |

1.6 LED信息发布系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅全彩LED屏 |
| 1 | LED显示屏 | 详见技术参数 | 平方 | 23.35 |
| 2 | 控制系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 可视化平台 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 智能配电系统 | 详见技术参数 | 平方 | 1 |
| 5 | 钢结构和边框 | 详见技术参数 | 平方 | 23.35 |
| 二、风雨操场全彩LED屏 |
| 1 | LED显示屏 | 详见技术参数 | 平方 | 8.6 |
| 2 | 控制系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 可视化化平台 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 智能配电系统 | 详见技术参数 | 平方 | 1 |
|  | 钢结构和边框 | 详见技术参数 | 平方 | 8.6 |
| 三、室内C5单红LED显示屏 |
| 1 | LED显示条屏 | 详见技术参数 | 平方 | 3.81 |

1.7舞台灯光系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金桁架 | 详见技术参数 | 米 | 36 |
| 2 | 光束灯 | 详见技术参数 | 只 | 6 |
| 3 | LED灯 | 详见技术参数 | 只 | 12 |
| 4 | LED灯 | 详见技术参数 | 只 | 8 |
| 5 | 三基色冷光灯 | 详见技术参数 | 只 | 6 |
| 6 | 电脑 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 7 | 舞台灯光控制系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 8 | 信号放大器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 直通电源箱 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 11 | 电缆 | 详见技术参数 | 批 | 1 |

1.8移动录播系统

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 录播软件系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 录播虚拟抠像软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 高清摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 3 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 详见技术参数 | 套 | 3 |
| 6 | 数字无线音频套装 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 7 | 无线网卡 | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 8 | 摄像机支架 | 详见技术参数 | 支 | 3 |
| 9 | 移动电源(含支架) | 详见技术参数 | 个 | 4 |
| 10 | 设备箱/线材箱 | 详见技术参数 | 个 | 1 |
| 11 | 线材 | 详见技术参数 | 批 | 1 |
| 12 | 3G-SDI转HDMI转换器 | 详见技术参数 | 个 | 1 |
| 13 | LED影视灯 | 详见技术参数 | 个 | 4 |

注：以上价格包括全部设备费、材料费、专用工具价、安装费、送到采购人指定安放地运输、吊装和保险费、人工费、原材料检测费、维护费、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。

B、技术参数标准

2.1综合布线

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| （一）工作区 |
| 六类模块 | DC触针镀金60μ，可连接线径0.4-0.6mm，卡接次数>250次;插拔次数≥750次,材料：PC/PPO；前端自带可拆卸防尘门，压线端带防尘盖，,多颜色可选。 |
| 单口面板 | 材料：采用优质工程塑料PC材料，具有高强度及阻燃性能；自带标签条，自带电脑电话标块，弹簧门。 |
| 2米六类跳线 | 标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd RJ45水晶头插拔次数>1000 次；传输带宽≥250MHz, 阻抗: 100 ohms±15%。 |
| （二）垂直/主干子系统 |
| 12芯单模光纤 | 光纤芯径： 9/125µm单模光纤；零水峰技术，可在1280nm-1625nm全波段内传输；符合国际TIA/EIA-568-B.3和ITU-T G.652C的标准；13010nm衰减系数为0.7db/km,传输距离为10KM;1550nm衰减系数为0.5db/km，传输距离为40KM。 |
| （三）配线间子系统 |
| 六类24口数据配线架 | 规格： 24口RJ45模块化结构，后面带背面理线盘。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1；设计：提供符合T568A和T568B两种端接标准的可互换色标标签；配线架前端具有防尘保护。保证至少750次插接和20次的重复端接 |
| 六类非屏蔽跳线,2米 | 标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd；RJ45水晶头插拔次数>1000 次 传输带宽≥250MHz，阻抗: 100 ohms±15%。 |
| 100对110语音配线架 | 机架式110型，100对，含20只4对连接块和4只5对连接块 |
| 12芯抽屉式光纤配线架 | 规格：12芯SC光纤接入能力，适合19"标准机柜安装有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；19英寸机架式安装，要能提供各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。 |
| SC适配器 | 采用磷青铜套管材料 |
| SC单模尾纤,1米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；最大损耗：< 0.75dB |
| 光纤熔接 | 熔接点 |
| SC-LC双芯单模跳线,2米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC、LC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上；标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 |
| 1U水平理线器（19"机柜用） | 采用优质冷轧钢板材料，确保产品的坚固耐用。大容量设计，有助于布线的条理性；标准19英寸机架安装； |
| 42U网络机柜（深度600mm，根据实装情况可调整高度） | 42U机柜，规格600*600*2000mm，前门 网孔前门带锁, 网孔双开后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm; |

2.2计算机网络

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 室内AP | ★硬件规格 | 兼容宁海教育局网络，可以由宁海教育局无线控制器做统一管理和配置，若不兼容需另外配置两台无线控制器并满足以下要求：单台无线控制器配置冗余独立主控引擎，配置冗余独立交换网板，配置千兆接口≥8个，万兆光口≥6个，单台控制器最大可管理AP数量≥2560个并满配授权 |
|  |  | 室内放装型ap，支持标准的802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最大速率1267Mbps，提供对外官网截图及链接证明 |
|  |  | 支持物联网模块收发单元，支持蓝牙、RFID、zigbee等多种协议 |
|  |  | ≥2个10/100/1000Base-T以太网上联接口 |
|  |  | ≥2个全制式物联网协议扩展端口(RJ45接口或扩展槽) |
|  | 产品功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  |  | 能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能 |
|  |  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 |
|  |  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用 |
|  |  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
|  |  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
|  | ★配置要求 | 实配一路蓝牙物联网收发功能（内置或外扩），一路RFID物联网收发功能（内置或外扩） |
|  | 物联网扩展 | 配置蓝牙和RFID模块后，还空余≥2个IOT口接口，方便后续更多物联网协议功能模块扩展，提供对外官网截图及链接证明 |
| 24口接入层交换机 | ★整机性能 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，若存在双指标，以较低指标为准，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28 |
|  |  | 工作温度0-50° |
|  | 基本功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP等三层路由协议,同时支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定 |
|  |  | ▲要求所投设备MAC地址≥12K，要求提供官网截图 |
|  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，要求提供官网截图 |
|  |  | 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ |
|  |  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供官网截图。 |
|  |  | ▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，要求提供官网截图。 |
|  |  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题要求提供官网截图。 |
|  |  | 支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级，要求提供官网截图。 |
|  |  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； |
|  |  | 支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， |
|  |  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 |
|  |  | 要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； |
|  | 产品资质 | 提供工信部IPv4三层设备进网许可证复印件 |
|  |  | 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |
|  | 管理特性 | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |
| 光模块 | 千兆，1310单模 |

2.3校园广播

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 室内音箱 | 额定功率：8W/15：70V/110V；频率响应：70-19KHz；灵敏度：91dB；尺寸：330×200×150mm；喇叭单元：6.5寸+高音 |
| 广播线 | RVVS2*1.5，管、暗槽内穿放 |
| 配管 | 砖、混凝土结构暗配KBG20 |
| 配套底盒 | 86H50钢制 |

2.4安防监控

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| (一）、前端设备 |
| 彩色红外枪式网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:80°)；帧率：50Hz: 25fps ；宽动态范围：120dB;；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；电源供应：DC12V±25% ；功耗：5.5W MAX；红外照射距离：30米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；IP67防护等级 |
| 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |
| 摄像机电源 | 直流稳压电源，,DC12V/30A |
| (二）、传输网络设备 |
| 24口千兆接入层交换机 | ★整机性能 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，若存在双指标，以较低指标为准 |
|  |  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个 |
|  |  | 支持≥24个电口均支持POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W |
|  |  | 工作温度0-50° |
|  | 基本功能 | 支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP等三层路由协议,同时支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定 |
|  |  | ▲要求所投设备MAC地址≥12K，要求提供官网截图 |
|  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，要求提供官网截图 |
|  |  | 支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ |
|  |  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供官网截图。 |
| 单模光模块 | 千兆单模，1310 |
| (三）、控制网络设备 |
| 32路NVR录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 ▲支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（公安部检验报告证明） ▲支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（公安部检验报告证明） ▲支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（公安部检验报告证明） |
| 4T监控硬盘 | 4T，7200转，录像时间30天以上 |
| 液晶显示器 | LED液晶电视，尺寸≥42英寸，全高清（1920x1080）；亮度 ≥800(cd/m2)；屏幕比例 16:9；含壁装支架 |
| (四）、管线 |
| 六类非屏蔽双绞线 | 芯线规格：23AWG实芯裸铜导体，内部须采用十字骨架分隔结构； 护套：CM，印有电缆编码护套，有撕裂绳；标准：TIA/EIA568B， 带宽：≥250MHz；阻抗：100±15Ω |
| 电源线 | 管内穿多芯软导线ZR-RVV2*1.0mm2以内 |
| 配管 | 砖、混凝土结构暗配KBG25 |
| 配管 | 砖、混凝土结构暗配KBG20 |
| 配套底盒 | 86H50钢制 |

2.5报告厅多媒体音箱系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一、报告厅 |
| A、专业扩声系统 |
| 线阵音箱 | ★单元： 2*8”钕磁中音+2*1.75”钕磁高音 频率范围：65-20KHz 额定阻抗：8欧 ★额定功率：≥500W 灵敏度1w/1m)：98dB ★最大声压级（1w/1m)：125dB 连接方式：SPEAKON 指向性：100°H×10°V 安装方式：选配吊架/直管支架 油漆类型：水性磨砂漆 板材类型：环保多层板 |
| 线阵低音音箱 | 单元： 18”低音 ★频率范围：35-150Hz 额定阻抗：8欧 ★额定功率：≥800W ★节目功率：≥1600W 灵敏度(1w/1m):97dB 最大声压级(1w/1m):127dB 信号输入：SPEAKON 安装方式：落地使用/选配吊架 油漆类型：水性磨砂漆 板材类型：环保多层板 |
| 线阵功放 | 功能特点： 标准化机架式设计 机箱高度 2U 1.综合保护系统:采用特殊的电路设计，注重产品在长期满功率使用条件下的稳定性，独特的结构设计，精选的电子元器件和完善齐备的保护电路，使得功放在严苛的使用环境下都能可靠的工作。 2.智能限幅与反限幅系统:拥有最佳的限幅电路，其有效范围在10V上下也没有失真。即使在放大器超过限幅极限时亦能保持好音质，它实际上是一种动态跟踪电压电流值的反 限幅系统。它能及时提供瞬时电流电压的需求，从而消除动态信号的限制。 3.过流与短路保护装置 无继电器输出的功放，当负载短路导致电流过大时，它没有继电器断开负载。它采用了持续短路保护设计。对输出电流进行持续监测，容许相对高的动态音乐，但不接受直接短路或过低阻抗下的电流值。 参数： 1、80hms立体声额定功率 2×730W 2、40hms立体声额定功率 2×1200W 3、频率响应 20Hz to 20KHz ＜+/0.5dB 4、总谐波失真 <+/0.05%(1KHz) 5、输入阻抗 10K 0hms 6、输入电平 +3dB 7、信噪比 >90dB 8、通道隔离度 >82dB(1KHz) 9、电源 220AC 50Hz 10、信号压缩器 +3dB |
| 超低音线阵功放 | 功能特点： 标准化机架式设计 机箱高度 3U 1.综合保护系统:采用特殊的电路设计，注重产品在长期满功率使用条件下的稳定性，独特的结构设计，精选的电子元器件和完善齐备的保护电路，使得功放在严苛的使用环境下都能可靠的工作。 2.智能限幅与反限幅系统:拥有最佳的限幅电路，其有效范围在10V上下也没有失真。即使在放大器超过限幅极限时亦能保持好音质，它实际上是一种动态跟踪电压电流值的反 限幅系统。它能及时提供瞬时电流电压的需求，从而消除动态信号的限制。 3.过流与短路保护装置 无继电器输出的功放，当负载短路导致电流过大时，它没有继电器断开负载。它采用了持续短路保护设计。对输出电流进行持续监测，容许相对高的动态音乐，但不接受直接短路或过低阻抗下的电流值。 参数： 1、80hms立体声额定功率 2×1200W 2、40hms立体声额定功率 2×2500W 3、频率响应 20Hz to 20KHz ＜+/0.5dB 4、总谐波失真 <+/0.05%(1KHz) 5、输入阻抗 10K 0hms 6、输入电平 +3dB 7、信噪比 >90dB 8、通道隔离度 >82dB(1KHz) 9、电源 220AC 50Hz 10、信号压缩器 +3dB |
| 返听音箱 | 功能特点： ★采用超合金太空材料振膜的52MM音圈铁氧体高音驱动器。 整个系列使用了有利于快速散热及改善音质铜包铝扁线内外绕音圈。 驱动器采用了极具性价比、抗高温、热退磁效应慢的铁氧体磁钢。 12寸低音驱动器采用对流式音圈散热方式。 独家配方的油性阻尼胶。 箱体采用精确的CNC机结合复杂入槽契接工艺。 独有黄金比例结构分割的网罩加强技术。 规格参数： ★驱动单元 1×12"低音/75MM音圈 1×1.4"吼口高音/52MM音圈 频率响应 50HZ--18HZ(+3DB),40HZ-20KHZ(-10DB) ★额定功率≥ 400W 标称阻抗 8Ω 覆盖角度 （H×V）60×40°（可旋转号筒） 灵敏度 1000DB 箱体结构 倒箱式 最大声压级 126DB（连续）/132DB（峰值） 驱动方式 内置2分频 分频点 1.3KHZ 连接方式 2个NEUTRIK NL4MP,四芯插座1+1-12XM10吊点、底托 |
| 返听功放 | 功能特点： 标准化机架式设计 机箱高度 2U 1.综合保护系统:采用特殊的电路设计，注重产品在长期满功率使用条件下的稳定性，独特的结构设计，精选的电子元器件和完善齐备的保护电路，使得功放在严苛的使用环境下都能可靠的工作。 2.智能限幅与反限幅系统:拥有最佳的限幅电路，其有效范围在10V上下也没有失真。即使在放大器超过限幅极限时亦能保持好音质，它实际上是一种动态跟踪电压电流值的反 限幅系统。它能及时提供瞬时电流电压的需求，从而消除动态信号的限制。 3.过流与短路保护装置 无继电器输出的功放，当负载短路导致电流过大时，它没有继电器断开负载。它采用了持续短路保护设计。对输出电流进行持续监测，容许相对高的动态音乐，但不接受直接短路或过低阻抗下的电流值。 参数： 1、80hms立体声额定功率 2×730W 2、40hms立体声额定功率 2×1200W 3、频率响应 20Hz to 20KHz ＜+/0.5dB 4、总谐波失真 <+/0.05%(1KHz) 5、输入阻抗 10K 0hms 6、输入电平 +3dB 7、信噪比 >90dB 8、通道隔离度 >82dB(1KHz) 9、电源 220AC 50Hz 10、信号压缩器 +3dB |
| 数字音频媒体矩阵 | 高精度的DSP处理器，48bit的内部数据处理，具有极高的动态范围及优秀的音质。 预设多分频模式： · 2X2+2分频，2X3分频，4+2分频，5+1分频和6分频模式。 · 同时每个输出通道的信号源（Source）功能，可以让用户DIY自己的分频模式。 每个输入通道包括： · 增益（Gain）:调整范围-40dB至+6dB，0.1 dB步距调节，同时有静音（Mute）快捷功能。 · 参量均衡器（Parametric Equalizer）:频率为1/36倍频程（Oct）,Q值范围0.5至128，增益为-30dB至+15dB，0.1 dB步距调节。 每个输出通道包括： · 参量均衡器（Parametric Equalizer）：输入9段，输出8段参量均衡器，频率为:频率为1/36倍频程（Oct）,Q值范围0.5至128，增益为-30dB至+15dB，0.1 dB步距调节。 · 延时（Delay）：最大延时为450.979毫秒，最小调整步距为0.021毫秒。 · 增益（Gain）：调整范围-40dB至+6dB，0.1 dB步距调节，同时有静音（Mute）快捷功能。 · 相位（Polarity）：输出信号相位反转功能。 · 限幅器（Limiter）：保护每个输出通道允许通过信号的最大值，启动时间（ Attack Time）与恢复时间（Release Time）可调节。 20个用户存储模。 RS232，USB接口，电脑控制软件。 20X2黄绿背光黑色字符LCD显示屏。 技术参数: 输入：两路电子平衡 阻抗：>10K欧姆 共模抑制比：65dB 50HZ-10KHZ 输出：6路电子平衡 阻抗：<60欧姆 最小负载：600欧姆 最大电平l：+15dBm 频率响应：+-0.5 dB是20HZ-20KHZ 动态范围：>100dB 20HZ-20KHZ 失真：<0.02% 1KHZ，+15dBm 最大延时：450.979ms 最小步距：0.021 ms 输入增益：+6dB≈-40dB，步距0.1 dB 输出增益：+6dB≈-40dB，步距0.1 dB 参量均衡器：输入9段，输出8段 频率范围：20HZ-20KHZ，1/36倍频程 滤波器带宽：Q值0.5-128 高通（低切）和低通（高切）滤波器 频率范围：20HZ-20KHZ，1/36倍频程 |
| 调音台 | 话筒：10 频响：+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 总谐波失真：0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) ★输入通道：16通道，单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4,AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 幻象电源电压：+48V |
| 无线手持话筒 | 功能特点： 1、UHF 730-850MHZ频段，锁相环(PLL)频率合成 2、100×2个信道，信道间隔200KHZ 3、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度 4、采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力 5、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 6、麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率 ★7、理想环境操作半径达100米，常用于各种高要求场合，双LCD显示屏，美观大方的外观设计 8、专门审计的语音压缩扩展电路，极大的提高了信噪比 9、具备红外同步功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道 接收机参数： 灵敏度：-100DBM 震荡方式：PLL数字频率合成 信噪比：>98DB 信道转换方式：微机控制按键LCD 输出：2个平衡输出，1个6.35混合输出 输出电压：平衡输出400MV，混合输出300MV（25KHZ） 电源：DC 14V-17V.1000MA 发射器参数： 手持式麦克风 网头有硅胶套，防震抗摔，全金属压制结构，具有很强的质感，背光LCD可显示频率、电池电量、发射功率等信息 发射功率：10-30MMV 震荡方式：PLL数字频率合成 调制方式：FM 最大调制度：±40KHZ 高次谐波：低于主波基准400DB以上 频道转换方式：轻触开关/红外自动对频 供电：1.5V*2节5号电池，连续使用20小时 |
| 无线头戴话筒 | 功能特点： 1、UHF 730-850MHZ频段，锁相环(PLL)频率合成 2、100×2个信道，信道间隔200KHZ 3、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度 4、采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力 5、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 6、麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率 ★7、理想环境操作半径达100米，常用于各种高要求场合，双LCD显示屏，美观大方的外观设计 8、专门审计的语音压缩扩展电路，极大的提高了信噪比 9、具备红外同步功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道 接收机参数： 灵敏度：-100DBM 震荡方式：PLL数字频率合成 信噪比：>98DB 信道转换方式：微机控制按键LCD 输出：2个平衡输出，1个6.35混合输出 输出电压：平衡输出400MV，混合输出300MV（25KHZ） 电源：DC 14V-17V.1000MA 发射器参数： 领夹式麦克风 背光LCD显示频率、信道号、电池电量、发射功率等，采用3针式迷你卡农设计，精致实用 发射功率：10MMV 震荡方式：PLL数字频率合成 调制方式：FM 镜像抑制：50DB 调制频偏：25HZ 频道转换方式：轻触开关/红外自动对频 供电：1.5V*2节5号电池 |
| 无线会议话筒 | 功能特点： 1、UHF 730-850MHZ频段，锁相环(PLL)频率合成 2、100×2个信道，信道间隔200KHZ 3、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度 4、采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力 5、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 6、麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率 ★7、理想环境操作半径达100米，常用于各种高要求场合，美观大方的外观设计 8、专门审计的语音压缩扩展电路，极大的提高了信噪比 9、具备红外同步功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道 接收机参数： 灵敏度：-100DBM 震荡方式：PLL数字频率合成 信噪比：>98DB 信道转换方式：微机控制按键LCD 输出：2个平衡输出，1个6.35混合输出 输出电压：平衡输出400MV，混合输出300MV（25KHZ） 电源：DC 14V-17V.1000MA 发射器参数： 手持式麦克风 网头有硅胶套，防震抗摔，全金属压制结构，具有很强的质感，背光LCD可显示频率、电池电量、发射功率等信息 发射功率：10-30MMV 震荡方式：PLL数字频率合成 调制方式：FM 最大调制度：±40KHZ 高次谐波：低于主波基准400DB以上 频道转换方式：轻触开关/红外自动对频 供电：1.5V*2节5号电池，连续使用20小时 |
| 无线放大器 | 技术指标 天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线。 工作频带：500MHz-950MHz 增益：6dB典型 阻抗：500欧姆 典型 电压驻波比：≦1.7： 指向性：椭圆形180度 典型 指向极性：垂直（于垂直安装） 导波器段数：9段 连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置。 重量：326克 外形尺寸：268mm长*285mm高*25mm厚 构造：玻璃铜及铜膜镜层 涂层：暗黑色 |
| 吊架 | 定制 |
| 多媒体地插 | 含1路音频接口、1路VGA接口、1路HDMI接口、1路网络接口、1路电源接口。 |
| 铜地插 | 音箱铜地插 |
| 电源时序器 | 标准机架式设计 采用微电脑控制，能自动按顺序地向系统中的各种设备加电。插座按顺序先后接周边设备，再接功放机等大负载设备。开机时电源时序器按顺序通电，关机时就按相反顺序断电。 受控路数：8路 单路最大负载：2KW 整机最大负载：6KW 起跳间隔：0.3-0.5s 电源：AC220V-240V/50-60Hz 待机功耗：30W |
| 辅材 | 定制 |
| 机柜 | 42U机柜，规格600*600*2000mm，前门 网孔前门带锁, 网孔双开后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm; |
| B、视频显示系统（信息发布） |
| 86寸交互一体机 | 一、显示屏 屏幕尺寸：≥86 英寸； 显示比例：16:9；可视角度：≥178；最佳分辨率：≥3840*2160； 亮度：≥300cd/m2； 对比度：≥3000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果细腻； 二、外置接口 前置输入接口：具有前置智能USB 3.0≥3路、HDMI接口≥1路； ★具备前置接口保护装置，防止USB接口撞坏； 3、后置输入接口：HDMI 2.0≥2路（支持MHL） 、VGA≥1路、TV USB*1路、RJ45*1路、RF≥1路、YPbPr≥1路、RS232≥1路、AV≥1、触摸USB*1路、 Type-C≥1路、Intel 80针标准OPS 接口； 输出接口：AV*1路、同轴*1路、RJ45*1、耳机*1、HDMI*1。 三、触摸系统 触控技术与触摸性能：免驱、免校正红外触摸技术，即插即用，支持WIN7/WIN8，真多点触控，10点触摸（可以10笔同时书写，互不干扰）； ▲手指、笔、或其它任何非透明物体触摸灵敏度：≤3ms；漂移性：≤1mm；触摸精准度：≤±1mm；扫描速率：≥120帧/秒；书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟现象。（提供权威检测机构出具的检测报告佐证） 触摸点数：支持10点同时触摸书写功能；支持手、书写笔或其它非透明物体的触摸体； 支持防遮挡触摸功能，触摸在单个或多个（至少8个）红外发射点被遮档情况下，触摸屏仍然正常使用；在显示屏显示的有效范围内能正常工作，无死区。 触摸分辨率32768×32768，触摸功能通讯方式：USB。 抗强光干扰：在10万照度阳光照射下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境； 四、触控快捷键 ▲具有智能触控式快捷键，以实现常用系统快捷菜单和电子白板软件快捷菜单。（不低于16个快捷键）（提供权威检测机构出具的检测报告佐证） 系统控制包括更换信号源、调节音量、开关一体机和开关电脑、关闭屏幕背光等功能；电子白板软件快捷菜单，能实现对常用功能的操作，具有除雾功能，快速消除屏幕结雾（提供功能界面截图） 平时不用时一键隐藏,不影响和占用屏幕的实际尺寸大小，整机触摸区域无图标按键，不占用屏幕面积，防止老师误碰，操作简单快捷。 五、触摸笔 1、▲采用磁吸式书写笔 ，可以把书写笔吸附在一体机边框上，随取随用，方便快捷，避免遗失。 2、▲一体机前面框设计有相应的吸附书写笔的凹槽，至少能吸附2支书写笔。（提供权威检测机构出具的检测报告佐证） 六、智能护眼系统 1、具备一整套综合性的护眼系统，包括硬件和软件功能；并具备快捷切换功能：用快捷键可以实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 2、感光护眼功能，保护师生眼睛：触摸一体机具备智能感光护眼技术，整机具有光线自感应系统，能自动检测光线强弱，智能调节显示亮度，有效防眩光和智能护眼。 3、智能仿生护眼技术：当操作者在一体机上使用软件或书写时，智能调节屏幕的亮、暗,以达到保护操作者视力健康的作用； 4、区域聚焦功能：在Windows系统下的区域聚焦功能，放大部分区域。 5、绿背景色功能：资源管理器绿背景色、系统窗口绿背景色、PDF阅读程序绿背景色，Word、Excel文档绿背景色，取色符合人眼舒适度。（现场演示） 6、▲PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在一体机显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解；（提供权威检测机构出具的检测报告佐证） 7、PPT智能播控快捷板书：对PPT内容进行详细讲解时，可以通过快捷板书按钮快速启动书写绿板。 8、PPT智能播控快捷板书：带有手势擦除功能和圈选清除功能。 9、批注保存：批注的内容可以自动保存，可以根据PPT文件名进行命名并自动保存到PPT文件原目录 七、安卓系统功能 1、▲整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，可以接收地面波数字信号；（提供权威检测机构出具的检测报告佐证） 2、★支持Android8.0，具有电视管家功能，可提供电视机运行情况检测功能、Android系统优化、内存清理等功能。 3、在无PC情况下提供Android白板软件，支持Android系统在各通道实现10点书写；支持安卓白板软件手势擦除功能。 4、可进行个性化开机的定制，设定自有的开机画面。 5、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 6、在无PC情况下实现PPT课件播放（wps office）,实现WPS office办公; 实现音视频播放、图片查看; 7、CPU处理器≥双核，主频≥1.7GHz ；GPU处理器≥双核；GPU协处理器。保证ANDORID系统下机器的运行速度，加速视频编码/解码、图像处理技术。 8、EMMC存储≥16GByte，运行内存DDR4≥2 GByte，保证ANDROID下程序运行速度 9、具有快捷截屏功能，且可以对任意通道画面进行截屏，截屏的画面可以自动归类。 八、一体机功能 整机MTBF≥80000小时，试验方案采用定时截尾4方案。防静电干扰：实验放电强度达到±8kV 防雷击：达到防雷击4级。 画质要求：多图像模式,具有画质增强功能; 音质要求：环绕声、5段均衡/平衡;VGA兼容格式：VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA 扬声器：≥2个扬声器，左右输出功率≥ 2*10W； 物理按键：前面板具有常用的具有常用的菜单、节目源、音量+、音量-、主页、返回、电源等7大功能按键，且按键旁必须有中文标识，便于老师操作。 整机电视开关、电脑开机和节能待机机键三健合一，操作便捷。 支持手势上拉出底部导航栏，风格同安卓PAD。可快速的切换到主页、调出安卓电子白板、声音调节和设置等。 所有菜单支持触摸,全通道支持触摸。 支持机内温度显示及高温保护。 定制功能：指定开机源，定制开机画面，锁定开机音量（开机后的音量记忆关机前音量），OPS 源自动开机：在OPS源下关机，电视开机时自动启动OPS并进入OPS信号源。 电视遥控器具有PPT 翻页功能，在OPS源下老师使用PPT 授课，可以使用遥控器远程翻页。 整机支持任意通道面面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并通过双指实现实现冻结画面的放大和缩小，冻结的画面可进行任意拖拽。 九、OPS电脑： 1. 采用模块化电脑方案，与交互触控一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件。开放式可插接规范接口（OPS接口）:双面合计80针,长度≤64mm； 2. CPU：≥I5处理器，主频≥2.0GHz；内存 ≥4G；硬盘≥128G SSD。 3.网卡：集成千兆网卡。 十、备授课测评教学系统 书写：软件提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现至少三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持自定义颜色选择、线段粗细以及透明度选择。并且对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。 橡皮檫：支持普通擦除和一键清屏功能。方便用户快速地清理页面。 支持多点触控：支持十点触控和十点同时划线，方便多个学生进行不同的操作。 桌面模式：支持画板一键收起后显示桌面模式工具栏，收起后是一个白板小图标并显示在系统桌面上，可实现拖动到屏幕任一位置。单击可展开工具栏面板，可实现书写功能、笔迹擦除、鼠标选择功能，背景以用户操作桌面为背景，方便用户进行对桌面各种运行的软件和文档进行标注。同时支持进入白板软件书写，一键还原软件的全部功能菜单，选择最小化即可回到菜单隐藏界面。 通用工具：软件提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、漫游、板中板、管理等辅助工具。 田字格：支持手写识别，用户可在右侧进行书写，在左侧选择识别的文字，所选的文字会以楷体形式呈现在田字格中，大小可调节。 四线格：支持汉语拼音、英文字母规范书写，方便老师进行汉语拼音教学。 数控展台：可以连接摄像头，截取摄像头拍摄的情景并插入当前编辑的白板页面中，支持同一页面上显示的窗口数量为4个，可以分别保存不同的视频展台内容，并进行内容对比、内容显示；可选择拍照时不同分辨率及对焦功能。 聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动可放大缩小聚光区域，可设置屏幕区域为半透明。 放大镜：支持放大选定区域的屏幕内容。 倒计时：可全屏显示时间，同时支持重置、暂停、开始，可自由设置倒计时时间。 随机点名：支持随机数方式的随机点名，可设置随机数范围。 截屏：支持截取选定区域的页面，可以对其进行重截、删除、导出等操作，导出格式支持jpg,bmp,png等格式。 漫游：支持白板页面无限漫游，支持页面上下左右任意方向的漫游。 板中板：支持从屏幕左侧拉出板中板，可进行临时书写批注。方便老师进行补充说明。 手势缩放 ：在“选择”状态通过手势可实现白板页面的多级矢量缩放，缩放后画板所有内容保持原比例；支持单个元素选中单独进行缩放，亦支持全屏进行缩放。 录屏录音 ：支持全屏录制、区域录制、窗口录制、多屏中的指定单屏录制，保存格式为 Avi/Gif/Mp4 ；支持音频录制，支持麦克风和扬声器输出混合录制；支持录制视频时同时录制音频，支持单独录制音频；支持暂停和继续录制；支持选择录屏动作，包括鼠标光标、点击操作、键盘按下、录制时间等信息；支持精简模式界面和全功能界面模式； 支持查看最近的录制记录；支持保持在最顶端或缩小到系统托盘区；支持指定输出目录；支持保存设置；支持主题设置。 图形：支持快捷绘制多种图形，如直线、矩形，三角形、圆形、多边形等；支持绘制后再次编辑，支持切换多种颜色。 图片：支持在页面中插入多种格式图片，包括 jpg,jpeg,bmp,png ；支持固定比例拉伸和非固定比例拉伸。 直尺：最小刻度为毫米，支持无限延长。支持度量物体长度或角度，支持画直线或者画角度。 管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个常用工具。 学科工具：数学公式、元素周期表等辅助工具。 数学公式：支持用户插入复杂的数学公式和符号，可编辑数学公式，同时支持红白黑三种颜色选择，方便老师快速提取公式，提升教学效率。 元素周期表：支持化学元素周期表的金属、非金属、稀有气体等8种分类显示，并且对每种元素的符号、价电子、名称、常见化合价、相对原子质量、分类作了信息简介。方便教师直接进行化学元素周期表教学，节约获取时间。 页面功能：支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面；可以在页面预览中翻看之前操作过的页面，并能再次编辑；能导出保存为多种图片格式，如jpg,bmp,png等。支持保存时自动删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。 系统支持一键切换到用户所需的中文、英文语言种类。 教学背景素材、学科模式：软件提供各类教学学科主题素材，包括语文、数学、化学、物理、地理、生物等。并且根据各类学科的特点，默认添加了该门学科常用的辅助教学工具。 软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识，以方便用户迅速、直观地理解图标含义，增强软件易用性。 个人中心：个人中心包含个人资料、账户信息、账户安全三个方面。个人资料包含基本资料、课本信息、上传修改头像等功能，用户可修改账户部分信息。 备课： 教学应用中心：为用户提供各种不同的教学应用，方便教师选择使用。按照学科、场景进行分类，包含备课应用,以及不同学科应用：2D物理实验、2D化学实验、3D物理实验、3D生物实验、3D科学实验、几何作图。 多媒体交互备课工具： 生字教学控件:根据录入的生字快速生成相对应的发音、笔顺、部首、结构、字义等信息，并支持用户进行描红的练习，以掌握生字的书写顺序，同时用户也可以编辑生字对应的例词和例句。支持用户选择使用设计好的生字教学模板进行编辑，快速生成覆盖生字学习需要的所有知识点——发音、部首、笔画、结构、描红、字义、例词、例句等；支持到章到节智能推送本课需掌握的识写字、认读字，用户可一键式拖拽直接使用。 翻卡片控件:通过点击卡片，可实现正反面内容的切换，并附带切换动画。支持用户使用设计好的翻卡片模板进行编辑。卡片正反面都支持嵌入文字、图片、以及文字图片混排。支持到章到节推送小学英语的本课单词的图片和英文文本及释义的翻卡片资源。 幻灯片控件:可实现页面中一组相关内容的放映与切换。幻灯片提供走马灯、一对一两种形式的模板，支持用户选择使用设计好的模板进行编辑；幻灯片的内容支持添加文字、图片、音视频、图文混排、以及添加翻卡片、试题卡等互动控件。 匹配控件:能够让用户通过拖拽匹配实现互动，并能够即时反馈。支持用户选择使用设计好的模板进行编辑。提供两种判断形式，过程判断和结果判断，并能够即时反馈。匹配的内容支持文字和图片。支持到章到节智能推送本课可使用的匹配练习，用户可一键式拖拽直接使用。 支持文字公式混合编排:实现公式符号与文字的混合编排，方便、快捷编排各种演示文稿、教学文案和课件。根据章节需要，支持推送相关公式，并可编辑公式。 教材配图:支持直接将教材原文，教材配图作为素材，插入到课件中。并支持对图片的裁剪。 钟表控件：时钟作为一个模拟教具支持用户通过调整时针、分针等展示不同时间。通过数学语言、生活语言两种方式从不同角度展示时间，且支持用户设置时间显示或隐藏。提供阿拉伯数字及希腊数字两种方式供用户学习理解时间。 词语学习控件：支持根据输入的字、词、句快速生成拼音及发音；对多音字可选择不同的拼音；支持对词语中的重点字词加标注；支持显示或隐藏拼音的四线格；支持显示或隐藏汉字的田字格。 数学控件：支持用户根据教学目标添加代表数字个数的不同物品，并且支持自由移动物品进行分组，以能够更好地认识数字、教授加减法等。 日历控件：支持用户根据教学需求展示任意年份的年历，同时点击年历中的月份可跳转至月历，便于教师引导学生观察年、月的规律。多年月历控件：支持用户任意多个年份同一个月的月历，同时点击年历中的月份可跳转至月历，便于教师引导学生观察多年同月及闰年的规律。 拼图控件：支持用户选择将图片中的若干个区域抠出，并在放映时，用户可将抠图拼回原图，实现拼图结果的智能判断和反馈。支持方形、圆形、任意多边形的抠图。支持到章到节智能推送本课可使用的拼图练习，用户可一键式拖拽直接使用。 文言文控件：到章到节智能推送文言文资源，可分句查看译文，朗读段落。可查看文章里的活用，虚词用法，古今异义等多种古文知识。 形状控件：支持设置图形形状、颜色、大小，以及形状的拼接。支持形状的拖拽、放大缩小。 批注：教师可在编辑课件时添加、编辑批注。 课件管理：支持用户统一管理课件资源，并根据需求新建课件、导入课件，以及对已有课件进行分享、复制、导出等操作。创建课件时，支持选择书籍章节目录；支持用户制作不同分辨率的课件；支持用户编辑已有课件。 课件上传：课件保存后支持上传至云盘，便于教师在不同电脑上、使用同一账号对课件继续进行修改和编辑。 课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。 资源推送：支持按学科年级书籍到章到节将该课相关资源推送给用户，包括课件、教案、素材、试题、生字、实验、视频等类型，并可按类型进行筛选。支持将推送的资源拖拽至课件中使用。 英语单词卡片：到章到节智能推送英语主流版本的单词卡片，并可拖拽至课件中使用，每张卡片有对应的英文单词以及图片，也支持汉语释义的展示。并支持修改单词、图片、释义。 英语课文音频：到章到节智能推送英语主流版本的课文听读互动式资源，并可拖拽至课件中使用，支持句读、段读、篇读等不同模式的原音示范，并有听读过程性效果。可以按段落或按句加入到课件中使用。 作文控件：到章到节智能推送作文，支持内容编辑，以及按照题目、字数、文体、题材进行查询,支持作文评论。 教学地图：在书页上添加的资源支持以导航的方式显示出来，并可编辑名称，支持在导航里拖拽方式进行排序，点击任意资源，即跳转至该书页。 教材放大功能:教材页面可以根据教学需求倍比缩放可视区域内容大小； 添加文件：支持将本地的教学资源添加到页面的任意位置，并处理成热区、图标等不同的形态。 背景：支持设置课件背景色，及将本地图片或模板设为课件背景。 备课资源： 资源中心 支持教师到章到节下载同步资源。 分享到共建共享资源库，同时可以下载共建共享的资源。 支持下载语文/数学/英语/物理/化学/等各个学科的专题资源。 资源种类和数量： 1)资源类型包含教材、教案、课件、试题、音视频、图片素材、视频课程、仿真实验等资源体系，覆盖教与学全流程，包含教学资源累计不少于80万条容量不小于900G。 2)资源内容满足《国家课程标准》和《教学大纲》，能与多版本的数字教材匹配，能满足到章到节的资源推送和应用；能拖拽至课件或教材中使用；资源能在资源管理工具下完成分类、查询、更新、升级、导入。 3)提供与教材匹配的教辅题集，题目150万道以上。学科包括：语文、数学、英语、物理、化学、历史、政治、生物、地理。 4)提供基于全学科小学初中重要知识点的名师微课，课程在5000节以上，时间均在5-20分钟内。 5)提供初中阶段的物理、化学教学实验，包含实验器材、实验装置、实验结果跟踪以及交互实验操作功能。物理化学实验数量均在60个实验以上。提供与实验同步的考点分析，为每个实验提供对应的考点练习。 6)提供物理、化学、生物、科学学科的3D仿真实验，包含实验步骤、实验器材、实验场景。总数不低于150个。 7)提供不低于1000个小学、初中阶段的可动态展示并交互的几何作图课件，包含立体几何、平面几何、解析几何、函数、不等式等相关知识点。 8)提供不低于10万个小学、初中的英语课文音频资源。 9)提供不低于1.5万个小学生字生词资源，包含汉字的发音、部首、结构、笔画、字义、例词例句。 对象编辑和展示：对象编辑能对创建课件页面中的对象进行排序、属性、批注、裁剪、放大、缩小、创建弹出、删除、帮助等操作。方便用户创作更精美的课件。 授课：支持用户对制作的课件、微课或校本教材进行查看、核对及授课，可以通过放映翻页来实现课件页面切换。 快联：可通过USB key进行身份快速识别登录。 支持老师个人账号登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录； 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件； 支持课件云同步，课件上的所有内容均可同步至云端，无需单独保存上传。 十一、移动授课系统： 1、客户端与服务端建立连接后，直达远程桌面，用户无需繁琐操作即可及时控制PC。 2、菜单栏分屏显示，可进行上下滑动，符合用户在移动设备上的操作习惯。 3、批注功能提供快捷悬浮图标，在远程桌面和PPT远程控制放映状态下，可一键进入批注页面，避免频繁切换带来的操作负担，提高工作效率。快捷图标可自由拖动，防止图标遮挡观看内容。 4、提供批注功能的快捷悬浮图标设置，用户可根据使用习惯选择快捷悬浮图标的启动与否。 5、批注功能内置的操作按钮非隐藏式设计，直接悬浮于操作界面，简明直接，便于操作。 6、批注功能中包含红、绿、蓝三种颜色的批注笔，并支持橡皮擦、聚光灯功能。 7、支持一键快速截屏功能，并能保存批注笔迹及图像。 8、支持移动端音量±键对PC端应用程序的内容显示区域进行独立缩放，方便用户使用移动设备远程控制PC端的EXCEL、Word、PDF、浏览器等常用应用程序的显示效果。 9、支持移动端对PC端应用程序的内容显示区域进行翻页操作，方便用户使用移动设备远程控制PC端的EXCEL、Word、PDF、浏览器等常用应用程序的滚动翻页。 十二、远程监管服务平台 后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 受控端除实现触摸电视一体机与后台服务器连接外，还能实现触摸电视一体机硬件信息查询、本机信息设置。支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。可对局域网内所有触摸电视一体机的使用状态进行监控，包括开关机状态、当前通道、当前音量、信息发布内容、TV温度、TV型号、TV软件版本等多种监控选项。 受监控的触摸电视一体机若CPU温度、内存占用、温度等高于安全值时，系统会自动告警。 可远程对选定的触摸电视一体机的任意通道屏幕画面进行实时截屏监控。管理员账户可以任意添加或删改普通用户的账户信息，设置不同用户的使用权限。 可对学校的所有触摸电视一体机按分年级或分楼层等进行分组管理。 可远程对选定的触摸电视一体机做即时的开关机和触摸开关控制。 可远程对选定的触摸电视一体机做定时的操作控制，包括定时开关机、定时打铃、定时信息发布等。定时操作可实现单次、每日循环、每周循环定时控制。 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 可对OPS 电脑内的垃圾进行远程清理。 可远程禁止OPS电脑内的360 wifi 和猎豹wifi。 可远程设定定时执行命令。 可远程对选定的触摸电视一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕固定位置常驻信息，可设置播放次数及时长。 支持单一文件推送至选定的触摸电视一体机进行播放，文件类型包含PPT、EXCEL和音视频等，可设置播放重复次数、持续时长，让用户轻松将office文档转换为丰富的信息发布内容。 支持视频、文本、图片等多类型文件混合编排功能，可对多图片进行排序组合。 信息发布：可远程对选定的一体机即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数。 文件推送：支持老师远程推送音频、视频等文件到受控端，方便用户快速发布文件。 数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 音视频直播：受控设备只需接入局域网中，连接到集控系统，即可实现对目标班级的音频广播和视频直播。 管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。以图文形式对触摸电视一体机的使用情况进行数据统计，统计内容包括在线率和使用率等。 21、支持一键导出集控管理端的产品的统计报表。 |
| 移动支架 | 根据一体机实际情况定制 |
| C、矩阵及视频切换系统 |
| 高清4进4出矩阵 | 4路HDMI输入，4路HDMI输出，输入输出带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动(ISI)； 采用数字同步识别处理（DSIP）技术 采用3D全新蓝色矩阵式显示屏，全中文显示工作状态 支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD； HDMI输入和输出端采用进口HDMI接口； 使用高品质HDMI 1.3版本的线缆，输入传输距离可达20米，输出传输距离可达30米HDMI视频 |
| 配套高清线 | 1.5MHDMI高清线 |
| 二、风雨操场 |
| A、专业扩声系统 |
| 全天候防水远射程投射音箱 | 喇叭单元：15寸 ★额定功率: ≥300W ★最大功率: ≥450W 标准阻抗:8Ω 灵敏度:98dB 最大声压：131db 频 响:75～20KHZ |
| 功放 | 功能特点： 标准化机架式设计 机箱高度 2U 1.综合保护系统:采用特殊的电路设计，注重产品在长期满功率使用条件下的稳定性，独特的结构设计，精选的电子元器件和完善齐备的保护电路，使得功放在严苛的使用环境下都能可靠的工作。 2.智能限幅与反限幅系统:拥有最佳的限幅电路，其有效范围在10V上下也没有失真。即使在放大器超过限幅极限时亦能保持好音质，它实际上是一种动态跟踪电压电流值的反 限幅系统。它能及时提供瞬时电流电压的需求，从而消除动态信号的限制。 3.过流与短路保护装置 无继电器输出的功放，当负载短路导致电流过大时，它没有继电器断开负载。它采用了持续短路保护设计。对输出电流进行持续监测，容许相对高的动态音乐，但不接受直接短路或过低阻抗下的电流值。 参数： 1、80hms立体声额定功率 2×730W 2、40hms立体声额定功率 2×1200W 3、频率响应 20Hz to 20KHz ＜+/0.5dB 4、总谐波失真 <+/0.05%(1KHz) 5、输入阻抗 10K 0hms 6、输入电平 +3dB 7、信噪比 >90dB 8、通道隔离度 >82dB(1KHz) 9、电源 220AC 50Hz 10、信号压缩器 +3dB |
| 数字音频媒体矩阵 | 高精度的DSP处理器，48bit的内部数据处理，具有极高的动态范围及优秀的音质。 预设多分频模式： · 2X2+2分频，2X3分频，4+2分频，5+1分频和6分频模式。 · 同时每个输出通道的信号源（Source）功能，可以让用户DIY自己的分频模式。 每个输入通道包括： · 增益（Gain）:调整范围-40dB至+6dB，0.1 dB步距调节，同时有静音（Mute）快捷功能。 · 参量均衡器（Parametric Equalizer）:频率为1/36倍频程（Oct）,Q值范围0.5至128，增益为-30dB至+15dB，0.1 dB步距调节。 每个输出通道包括： · 参量均衡器（Parametric Equalizer）：输入9段，输出8段参量均衡器，频率为:频率为1/36倍频程（Oct）,Q值范围0.5至128，增益为-30dB至+15dB，0.1 dB步距调节。 · 延时（Delay）：最大延时为450.979毫秒，最小调整步距为0.021毫秒。 · 增益（Gain）：调整范围-40dB至+6dB，0.1 dB步距调节，同时有静音（Mute）快捷功能。 · 相位（Polarity）：输出信号相位反转功能。 · 限幅器（Limiter）：保护每个输出通道允许通过信号的最大值，启动时间（ Attack Time）与恢复时间（Release Time）可调节。 20个用户存储模。 RS232，USB接口，电脑控制软件。 20X2黄绿背光黑色字符LCD显示屏。 技术参数: 输入：两路电子平衡 阻抗：>10K欧姆 共模抑制比：65dB 50HZ-10KHZ 输出：6路电子平衡 阻抗：<60欧姆 最小负载：600欧姆 最大电平l：+15dBm 频率响应：+-0.5 dB是20HZ-20KHZ 动态范围：>100dB 20HZ-20KHZ 失真：<0.02% 1KHZ，+15dBm 最大延时：450.979ms 最小步距：0.021 ms 输入增益：+6dB≈-40dB，步距0.1 dB 输出增益：+6dB≈-40dB，步距0.1 dB 参量均衡器：输入9段，输出8段 频率范围：20HZ-20KHZ，1/36倍频程 滤波器带宽：Q值0.5-128 高通（低切）和低通（高切）滤波器 频率范围：20HZ-20KHZ，1/36倍频程 |
| 无线手持话筒 | 一拖二机型 功能特点： 1、真分集双咪四接收、有效克服断频、死角、UHF频段、PLL数字频率合成 2、红外对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 3、200个频点能满足多套同时使用、高灵敏度接收，能满足户外远距离演出、学校运动会演出要求 4、每个叠机频率操作简单，为用户多机使用提供方便，无干扰和窜频现象 5、优质的咪芯，高保真输出，让声音元音传送，接近高保真有线咪水平的音质，是声音得到充分还原 6、自动搜索空闲信道，自动避开干扰频道。 7、采用双升压电路设计，电池电压降低时不会影响发射的性能。 8、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 9、最远操作距离可达300米，双LCD显示屏，美观大方的外观设计 接收机参数： 灵敏度：-100DBM 震荡方式：PLL数字频率合成 信噪比：90DB 信道转换方式：微机控制按键LCD 输出：2个平衡输出，1个6.35混合输出 输出电压：平衡输出500MV，混合输出350MV（25KHZ） 电源：DC 14V-17V.1000MA 发射器参数： 手持式麦克风 网头有硅胶套，防震抗摔，全金属压制结构，具有很强的质感，背光LCD可显示频率、电池电量、发射功率等信息 发射功率：10-30MMV 震荡方式：PLL数字频率合成 调制方式：FM 镜像抑制：50DB 调制频偏：25HZ 频道转换方式：轻触开关/红外自动对频 供电：1.5V*2节5号电池 |
| 调音台 | 12通道调音台(4个单声道 + 4个立体声), 2编组母线 + 1立体声母线 , 2 AUX ,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路, 单旋钮压缩器 |
| 电源时序器 | 标准机架式设计 采用微电脑控制，能自动按顺序地向系统中的各种设备加电。插座按顺序先后接周边设备，再接功放机等大负载设备。开机时电源时序器按顺序通电，关机时就按相反顺序断电。 受控路数：8路 单路最大负载：2KW 整机最大负载：6KW 起跳间隔：0.3-0.5s 电源：AC220V-240V/50-60Hz 待机功耗：30W |
| 辅材 | 定制 |
| 机柜 | 22U、19寸标准机柜 |
| 会议线缆 | 管、暗槽内穿放音频传输电缆 HDMI |
| 音箱线 | 管、暗槽内穿放音频传输电缆 JYV2*2 |
| 话筒及信号线 | 管、暗槽内穿放音频传输电缆 RVPSN2*0.37 |
| 电源线 | 管、暗槽内穿放音频传输电缆 RVV3*1 |
| VGA线 | 管、暗槽内穿放音频传输电缆VGA3+6 |

2.6LED电子屏

| 序号 | 项目名称 | 性能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、报告厅 |
| LED显示屏 |
| 1 | 像素构成 | 三合一表贴1R1G1B |
| ★2 | 颜色 | 规格型号 | 波长典型值 | 水平/垂直视角 | 亮度典型值 |
|  | R | SMD2121 | 623 ± 2.5nm | 120°/120 | 80-145.6mcd |
|  | G | SMD2121 | 525 ± 2.5nm | 120°/120 | 170-468mcd |
|  | B | SMD2121 | 470 ± 2.5nm | 120°/120 | 22-83.2mcd |
| ▲3 | 管芯 | 品牌：台湾晶元，美国科瑞，士兰 |
| ★4 | 封装 | 雾化黑灯铜支架，为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，要求灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（投标时须提供封装厂家技术参数确认函） |
| 5 | 像素间距 | 2.5mm |
| ★6 | 像素密度 | 160，000点/㎡ |
| 7 | 结构工艺 | 灯驱合一 |
| 8 | 单元尺寸 | 160mm×160mm |
| 9 | 单元像素 | 64×64点/单元 |
| ▲10 | 整屏象素 | 3072*1216 |
| 11 | 驱动IC | 恒流驱动IC |
| 12 | 驱动方式 | 1/32扫恒流驱动 |
| ▲13 | 刷新率 | ≥2880Hz |
| 14 | 换帧频率 | ≥120HZ |
| 15 | 像素控制技术 | 实像素处理技术 |
| 16 | 灰度等级 | 各基色色彩处理能力15bit |
| ▲17 | 校准状态最大亮度 | ≥1000cd/m2（具有亮度自动调节功能） |
| 18 | 亮度调节方式 | 软件100级可调，根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
| 19 | 逐点亮度校正 | 系统具有逐点亮度校正功能 |
| 20 | 反γ校正系数 | 具备三条以上可调节的γ曲线 |
| 21 | 均匀一致性偏差 | 每基色＜2％ |
| 22 | 失控点 | ＜0.0001（呈离散状态，无常亮点，出厂前失控点为0） |
| 23 | 平整度 | 整屏平整度≤1mm，模块间缝隙≤0.5mm |
| 24 | 水平视角 | ≥120° |
| 25 | 垂直视角 | ≥120° |
| 26 | 最大功率 | ≤430W/㎡ |
| 27 | 维护方式 | 根据场地特点采用前置维护方式 |
| 28 | 显示控制系统 | 发送卡、接收卡、转折卡、功能卡等 |
| 29 | 视频兼容性 | PAL，NTSC |
| 30 | 视频格式 | RF、S-VIDEO、AV、VGA、DVI-D |
| 31 | 显示接口 | DVI 800×600，1024×768 |
| 32 | 软件接口 | RJ45千兆网络接口，软件满足Win2000／WinXP／Win7操作系统 |
| 33 | 硬件接口 | HUB30 |
| 34 | 传输方式 | 全数字式数据传输 |
| 35 | 电源控制系统 | 采用计算机联网控制，屏幕与控制机显示器点对点同步显示。 |
| ▲36 | 驱动电源 | 5V 60A超薄 |
| 37 | 控制方式 | 与计算机同步 |
| 38 | 通讯线缆及辅材 | 强电：要求10平方线（或以上）；弱电：要求网络线 (8芯名牌双绞线)、音频信号线、有线电视信号线 |
| 39 | 配电系统 | 具备过流、过压、欠压、断路、短路等电气保护措施和定时开关机功能 |
| 40 | 远程控制功能 | 具备通过远程控制实现对屏的播放和开关机控制功能 |
| 41 | 供电要求 | 220V±15%；AC50HZ，三相五线制 |
| 42 | 工作环境温度 | -10℃ ～ +55℃ |
| 43 | 工作环境湿度 | 10% ～ 90%RH |
| 44 | LED寿命 | ≥100,000小时 |
| 45 | 平均无故障时间 | ≥10,000小时 |
| 46 | 连续工作时间 | ≥48小时 |
| 控制系统 |
| 1 | 控制软件 | （1）显示的多媒体信息包括视频、图片、音频、文本、TV、FLASH、Word、Excel、PPT、Html等。 （2）能实现编辑信息的效果预览。 （3）具有定时播放功能，精确到每年每月每星期每日每时每分每秒，自由组合，全自动化无需人工操作。 （4）具有联网和远程控制的功能，能够做到远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等。 （5）可以根据用户操作任意分割区域，能够分块显示多个多媒体信息区块。 （6）能随时切换到电视节目频道和制作好的多媒体节目源，具有直接播放DVD光盘影片的功能。 （7）可以由用户设置数据库的连接定义，以及相应的SQL，在相应的区域显示信息。 （8）具有自我诊断能力、可实时追踪到任何有可能发生的故障 （9）运行稳定可靠，能保证日常活动的顺利进行；质保期间通过免费升级控制软件实现增强增加系统功能。 |
| 2 | 独立主控 | HDMI/DVI视频输入； |
|  |  | HDMI音频输入/外部音频输入； |
|  |  | 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； |
|  |  | 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； |
|  |  | 高位阶视频源带载能力：1440×900； |
|  |  | 18bit灰阶处理与显示； |
|  |  | 一路光探头接口； |
|  |  | 可级联多台进行统一控制； |
|  |  | 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； |
|  |  | 标准1u机箱设计，独立供电 |
|  |  | 支持配置文件回读； |
|  |  | 支持程序复制； |
|  |  | 支持温度监控； |
|  |  | 支持网线通讯状态检测； |
|  |  | 支持供电电压检测； |
|  |  | 支持绝大多数芯片高灰度高刷新； |
|  |  | ▲控制系统需完全支持逐点亮色度校正、并提供逐点亮色度校正证书； |
|  |  | 支持接收卡预存画面设置 |
|  |  | ▲为提高显示屏播放稳定性，控制系统需支持热备份并提供双线冗余容错LED显示屏模组控制板； |
| 3 | 多功能控制 | 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； |
|  |  | 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节 |
|  |  | 支持排线故障检测； |
|  |  | 支持箱体湿度检测； |
|  |  | 支持箱体温度检测； |
|  |  | 支持 4 路风扇转速检测； |
|  |  | 支持 8 路电源电压检测 |
|  |  | 支持箱门开关检测； |
|  |  | ▲具备LED显示屏运行状态监控； |
| 可视化平台 |
| 1 | 可视化切控平台 | 可视化切控平台特点：集成了视频拼接处理器、视频切换台以及采集卡、输出卡等多种功能，一个平台就实现对大屏的控制及随意切换，用户通过所见即所得的交互控制面板，包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等，实现视频特效无缝切换，在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。 以下功能需要演示： ★1、投标产品支持遥控器、pad、客户端进行控制，遥控器更改设置时屏幕出现OSD提示菜单。 ▲2、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容； ★3、具备DVI、HDMI、VGA多通道信号输入并可手动或无线切换控制。支持双DVI输出。 4、 支持多画面显示、支持节目编辑预览定时切换、支持信号热备份； ★5、内置一体播放处理器，自带节目编辑软件，无需电脑即可以播放，安全可靠； ★6、设备支持一键投屏功能，且不需要在电脑上安装任何软件，实现自动匹配后一键上屏。 ★7、投标产品支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 |
| 智能配电 |
| 1 | 配电 | 可以实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源。 |
|  |  | 智能配电柜送电采用“分步延时分上电”的上电方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护了显示屏体的电子元件，延长了显示屏的使用寿命。 |
|  |  | 显示屏的工作电源系统具有远程控制功能,在控制室通过软件直接开,关显示屏； |
|  |  | 具有短路,断路,过流,过压,欠压以及漏电等多种保护功能,系统软件自动处理各种应急情况； |
|  |  | 具有多时段智能定时自动开关屏的功能,实现无人值守 |
|  |  | 当电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏,报警,保证系统运行时的安全性和可靠性； |
|  |  | ▲投标时提供配电柜3C认证及检测报告 |
| 2 | 防雷接地 | 插拔设计，可以带电更换，易于维护； |
|  |  | 内置过流、过热保护装置，安全性能高； |
|  |  | 指示窗口绿色表示正常,变红色表示故障，提示更换，清晰易辩； |
|  |  | ▲提供防雷产品检测报告 |
| 钢结构和边框 |
| 1 | 室内全彩屏艺术造型基础及立体框架建设 | 提供详细的施工图，必须由镀锌钢结构立体造型建设，艺术造型必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各投标商需作无推诿承诺； |
| 二、风雨操场 |
| LED显示屏 |
| 1 | 像素构成 | 三合一表贴1R1G1B |
| ★2 | 颜色 | 规格型号 | 波长典型值 | 水平/垂直视角 | 亮度典型值 |
|  | R | SMD2121 | 623 ± 2.5nm | 120°/120 | 80-145.6mcd |
|  | G | SMD2121 | 525 ± 2.5nm | 120°/120 | 170-468mcd |
|  | B | SMD2121 | 470 ± 2.5nm | 120°/120 | 22-83.2mcd |
| ▲3 | 管芯 | 品牌：台湾晶元，美国科瑞，士兰 |
| ★4 | 封装 | 雾化黑灯铜支架，为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，要求灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（投标时须提供封装厂家技术参数确认函） |
| 5 | 像素间距 | 2.5mm |
| ★6 | 像素密度 | 160，000点/㎡ |
| 7 | 结构工艺 | 灯驱合一 |
| 8 | 单元尺寸 | 160mm×160mm |
| 9 | 单元像素 | 64×64点/单元 |
| ▲10 | 整屏象素 | 3072*1216 |
| 11 | 驱动IC | 恒流驱动IC |
| 12 | 驱动方式 | 1/32扫恒流驱动 |
| ▲13 | 刷新率 | ≥2880Hz |
| 14 | 换帧频率 | ≥120HZ |
| 15 | 像素控制技术 | 实像素处理技术 |
| 16 | 灰度等级 | 各基色色彩处理能力15bit |
| ▲17 | 校准状态最大亮度 | ≥1000cd/m2（具有亮度自动调节功能） |
| 18 | 亮度调节方式 | 软件100级可调，根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
| 19 | 逐点亮度校正 | 系统具有逐点亮度校正功能 |
| 20 | 反γ校正系数 | 具备三条以上可调节的γ曲线 |
| 21 | 均匀一致性偏差 | 每基色＜2％ |
| 22 | 失控点 | ＜0.0001（呈离散状态，无常亮点，出厂前失控点为0） |
| 23 | 平整度 | 整屏平整度≤1mm，模块间缝隙≤0.5mm |
| 24 | 水平视角 | ≥120° |
| 25 | 垂直视角 | ≥120° |
| 26 | 最大功率 | ≤430W/㎡ |
| 27 | 维护方式 | 根据场地特点采用前置维护方式 |
| 28 | 显示控制系统 | 发送卡、接收卡、转折卡、功能卡等 |
| 29 | 视频兼容性 | PAL，NTSC |
| 30 | 视频格式 | RF、S-VIDEO、AV、VGA、DVI-D |
| 31 | 显示接口 | DVI 800×600，1024×768 |
| 32 | 软件接口 | RJ45千兆网络接口，软件满足Win2000／WinXP／Win7操作系统 |
| 33 | 硬件接口 | HUB30 |
| 34 | 传输方式 | 全数字式数据传输 |
| 35 | 电源控制系统 | 采用计算机联网控制，屏幕与控制机显示器点对点同步显示。 |
| ▲36 | 驱动电源 | 5V 60A超薄 |
| 37 | 控制方式 | 与计算机同步 |
| 38 | 通讯线缆及辅材 | 强电：要求10平方线（或以上）；弱电：要求网络线 (8芯名牌双绞线)、音频信号线、有线电视信号线 |
| 39 | 配电系统 | 具备过流、过压、欠压、断路、短路等电气保护措施和定时开关机功能 |
| 40 | 远程控制功能 | 具备通过远程控制实现对屏的播放和开关机控制功能 |
| 41 | 供电要求 | 220V±15%；AC50HZ，三相五线制 |
| 42 | 工作环境温度 | -10℃ ～ +55℃ |
| 43 | 工作环境湿度 | 10% ～ 90%RH |
| 44 | LED寿命 | ≥100,000小时 |
| 45 | 平均无故障时间 | ≥10,000小时 |
| 46 | 连续工作时间 | ≥48小时 |
| 控制系统 |
| 1 | 控制软件 | （1）显示的多媒体信息包括视频、图片、音频、文本、TV、FLASH、Word、Excel、PPT、Html等。 （2）能实现编辑信息的效果预览。 （3）具有定时播放功能，精确到每年每月每星期每日每时每分每秒，自由组合，全自动化无需人工操作。 （4）具有联网和远程控制的功能，能够做到远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等。 （5）可以根据用户操作任意分割区域，能够分块显示多个多媒体信息区块。 （6）能随时切换到电视节目频道和制作好的多媒体节目源，具有直接播放DVD光盘影片的功能。 （7）可以由用户设置数据库的连接定义，以及相应的SQL，在相应的区域显示信息。 （8）具有自我诊断能力、可实时追踪到任何有可能发生的故障 （9）运行稳定可靠，能保证日常活动的顺利进行；质保期间通过免费升级控制软件实现增强增加系统功能。 |
| 2 | 独立主控 | HDMI/DVI视频输入； |
|  |  | HDMI音频输入/外部音频输入； |
|  |  | 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； |
|  |  | 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； |
|  |  | 高位阶视频源带载能力：1440×900； |
|  |  | 18bit灰阶处理与显示； |
|  |  | 一路光探头接口； |
|  |  | 可级联多台进行统一控制； |
|  |  | 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； |
|  |  | 标准1u机箱设计，独立供电 |
|  |  | 支持配置文件回读； |
|  |  | 支持程序复制； |
|  |  | 支持温度监控； |
|  |  | 支持网线通讯状态检测； |
|  |  | 支持供电电压检测； |
|  |  | 支持绝大多数芯片高灰度高刷新； |
|  |  | ▲控制系统需完全支持逐点亮色度校正、并提供逐点亮色度校正证书； |
|  |  | 支持接收卡预存画面设置 |
|  |  | ▲为提高显示屏播放稳定性，控制系统需支持热备份并提供双线冗余容错LED显示屏模组控制板； |
| 3 | 多功能控制 | 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； |
|  |  | 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节 |
|  |  | 支持排线故障检测； |
|  |  | 支持箱体湿度检测； |
|  |  | 支持箱体温度检测； |
|  |  | 支持 4 路风扇转速检测； |
|  |  | 支持 8 路电源电压检测 |
|  |  | 支持箱门开关检测； |
|  |  | ▲具备LED显示屏运行状态监控； |
| 可视化平台 |
| 1 | 可视化切控平台 | 可视化切控平台特点：集成了视频拼接处理器、视频切换台以及采集卡、输出卡等多种功能，一个平台就实现对大屏的控制及随意切换，用户通过所见即所得的交互控制面板，包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等，实现视频特效无缝切换，在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。 以下功能需要演示： ★1、投标产品支持遥控器、pad、客户端进行控制，遥控器更改设置时屏幕出现OSD提示菜单。 ▲2、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容； ★3、具备DVI、HDMI、VGA多通道信号输入并可手动或无线切换控制。支持双DVI输出。 4、 支持多画面显示、支持节目编辑预览定时切换、支持信号热备份； ★5、内置一体播放处理器，自带节目编辑软件，无需电脑即可以播放，安全可靠； ★6、设备支持一键投屏功能，且不需要在电脑上安装任何软件，实现自动匹配后一键上屏。 ★7、投标产品支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 |
| 智能配电 |
| 1 | 配电 | 可以实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源。 |
|  |  | 智能配电柜送电采用“分步延时分上电”的上电方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护了显示屏体的电子元件，延长了显示屏的使用寿命。 |
|  |  | 显示屏的工作电源系统具有远程控制功能,在控制室通过软件直接开,关显示屏； |
|  |  | 具有短路,断路,过流,过压,欠压以及漏电等多种保护功能,系统软件自动处理各种应急情况； |
|  |  | 具有多时段智能定时自动开关屏的功能,实现无人值守 |
|  |  | 当电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏,报警,保证系统运行时的安全性和可靠性； |
|  |  | ▲投标时提供配电柜3C认证及检测报告 |
| 2 | 防雷接地 | 插拔设计，可以带电更换，易于维护； |
|  |  | 内置过流、过热保护装置，安全性能高； |
|  |  | 指示窗口绿色表示正常,变红色表示故障，提示更换，清晰易辩； |
|  |  | ▲提供防雷产品检测报告 |
| 钢结构和边框 |
| 1 | 室内全彩屏艺术造型基础及立体框架建设 | 提供详细的施工图，必须由镀锌钢结构立体造型建设，艺术造型必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各投标商需作无推诿承诺； |
| 三、室内C5单红LED显示屏 |
| 1 | C5单红LED条屏 | 显示模块分辨率：长64高32点 显示模块尺寸：长488mm×高244mm 屏幕尺寸：7808*488mm,包含控制卡控制软件 |

2.7舞台灯光

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 铝合金桁架 | 定制，国标铝合金6061-T6,承重,450公斤,直径：48mm，壁厚：3mm。 |
| 光束灯 | 产品特性 •本灯具全采用进口色片和隔热片，色温更加均匀统一，保证灯具打出的色彩更加鲜明绚丽； • 台湾YODN R7 230W，客户可选OSRAM SIRIUS 灯泡； •线路板坚持自主开发，对电子元器件的选择将进一步考虑匹配问题，而不是一味追求价格昂贵的配件，直插式的芯片将统一改成贴片式，实现XY驱动和模块驱动的分离，使线路板更加稳定可靠。 产品技术规格 •输入电压：AC100~240V±10%，50/60Hz •功率：350W •光源：YODN MSD2307R可选OSRAM SIRIUS •色温：8000K，光通量7950lm（6m距离），光照度58760lx（20m距离） •镇流器：电子镇流器 •平均寿命：2000hrs •颜色盘：14种颜色+白光，正反双向旋转 •图案盘：1个图案盘，带17个固定图案+白光，正反双向旋转 •棱镜：旋转八棱镜，正反双向旋转，效果移动，雾化功能 •镜头：3片透镜式高品质透镜组 •雾化效果：0~100%可调雾化的光斑角度 •光圈：七级光束调节 •调焦：线性调焦 •调光/频闪：0~100%线性调光和双片频闪，调速（0.5~14秒） •水平扫描：540度，解析度8Bit/16Bit 自动校正 •垂直扫描：250度，解析度8Bit/16Bit 自动校正 •光束角度：平行光束角：0~3.8° •控制方式：国际标准DMX512 •DMX通道：20通道 •其它功能：机械闭光时光源功率自动减半 •防护等级：IP20 |
| LED灯 | ▲光源：60颗3W LED（RGB三合一） 电源：90V-250V/50-60HZ 总功率：200W 光源寿命：6-10万小时 LED角度：25° 控制方式：自动/声控/ DMX/主从 DMX通道：7 |
| LED灯 | 光源：54颗4W LED 冷暖白二合一 电源：90V-250V/50-60HZ 总功率：200W 光源寿命：6-10万小时 LED角度：25° 控制方式：自动/声控/ DMX/主从 DMX通道：8 |
| 三基色冷光灯 | 功率：220W 额定电压：220V-50Hz 流明系数：≥0.95 显色指数：≥90 功率因数：≥0.95 色温：3200/5400（可选高色温） |
| 电脑 | 含键盘鼠标，显示器， |
| 舞台灯光控制系统 | 1、通过 PC软件实现灯光的所有控制；2、可通过 PC软件实现灯光亮度变化控制；3、可通过 PC软件实现灯光颜色变化控制；4、通过软件由用户自定义场景控制程序，并由用户自行选择调用；5、用户可自定义键盘快捷键对应相应的场景控制程序，方便用户管制；6、软件的用户交互界面简单直观，面向对象可视化的场景编辑 ▲提供计算机软件著作权登记证书 |
| 信号放大器 | 8路独立DMX512信号放大输出 |
| 直通电源箱 | 输入电压：AC380V±10％三相五线 输出功率：12路×4KW 可用于任何负载 产品功能：过载与短路双重保护高分断空气开关 A.B.C三相指示灯 |
| 机柜 | 36U，主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 |
| 电缆 | 电源线，控制线 |

2.8录播系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 高清录播主机 | 1) 便携式移动录播主机高度≤2U，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。 2) 主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作。 3) 导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。 4) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 5) 录播主机内置互动功能，支持远程音视频互动教学教研应用。 6) 录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。 7) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 8) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 9) 至少支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。 10) 采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。 11) 采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。 12) 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 13) 支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 14) 高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 15) 便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。 |
| 录播软件系统 | 流媒体管理软件： 1）支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、火狐等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 4）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 5）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 6）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 7）支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息。 8）支持录播模式和互动模式两种工作模式，可开展远程互动教学应用。 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 4）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 5）支持RTMP推流直播功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 6）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 4）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 5）支持录像文件和对应PPT课件下载； 6）支持对视频进行手动FTP上传。 流媒体导播软件： 1）支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2）提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 3）支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 4）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 5）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 6）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 |
| 录播虚拟抠像软件 | 1）支持至少1路SDI摄像机拍摄画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。 2）支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟微课等应用。 3）支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 4）支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 5）支持虚拟蓝箱功能，无需部署抠像蓝/绿箱环境，即可通过录播主机输出虚拟蓝/绿箱信号，实现抠像功能。 6）支持通过虚拟蓝箱清晰可见背景内容，实现虚拟微课录制的更直观体验，避免传统抠像方式主持人“盲指”的问题。 |
| 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC |
| 高清摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |
| 数字无线音频套装 | （1）腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF500~980MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW-10mW 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 （2）手持发射麦克风 1.载波频段UHF500~980MHz 2.调制方式FM 3.输出功率5mW-10mW 4.振荡方式PLL相位锁定频率合成 （3）手雷发射麦克风 1.频段：UHF480-960MHz 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风 （4）无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2.接收频率范围：500-960MHz 3.频率响应：30Hz至16kHz 4.信噪比96dB |
| 无线网卡 | 1.接口类型：USB3.0，向下兼容USB2.0 2.天线：内置智能天线，高增益2dBi 3.网络标准：IEEE 802.11ac/a/b/g/n 4.频率范围：双频(2.4GHz、5.8GHz) 5.传输速率：2.4G不小于300Mbps；5.8G不小于800Mbps 6.收发性能：支持4*4MIMO架构，4数据流并发 7.发射功率：18dBm 8.操作系统：Win XP/Win7/Win8/Win10/Vista/Linux/Mac |
| 摄像机支架 | 1.材质：铝合金； 2.管径：14~26mm 3.升高：≥150cm 4.最低高度：12~15cm 5.收合高度：≤45cm 6.载重：≥5kg |
| 移动电源(含支架) | 容量（mAh）：32000 电芯类型：锂聚合物电池 输入电压：20V (max) 输出电压：20V (max) 输出电流：DC15-24V 2A 输入电流：DC15-24V 2A 电量显示：支持 |
| 设备箱/线材箱 | 1) 外尺寸：L665*W490*H342mm 2) 内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm 3) 颜色：黑 |
| 线材 | 满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线、1个USB延长线底座、5个USB上弯转接头 |
| 3G-SDI转HDMI转换器 | SDI转HDMI高清转换器 输入口：HD/3G-SDI 输出口：HDMI 分辨率支持：1080P@25/30、1080P@50/60、720P@25/30、720P@50/60 电源指示灯：支持 供电：DC 5V~24V |
| LED影视灯 | 额定电压：AC220V 频率：50/60Hz 显色指数：＞90 光通量：7800lm 照度：2000Lux 色温4900K-5100K |

- 商务要求表

| *1、交货期限 | 合同签订后接业主通知后30天内完成现货供货、安装。中标人逾期完成安装并交付使用的，中标人应按合同总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装并交付使用的，采购人可解除本合同。 |
| --- | --- |
| *2、付款方式 | （1）合同签订后，自开工之日起至2020年1月1号，买方向卖方支付合同总价的25%； （2）剩余73%的货款待设备到货及竣工验收合格后视资金到位情况支付； ( 3 )剩余2%作为质保金，三年质保期满后一个月内支付质保金（不计利息） 注：验收及检测机构检测费用由业主单位承担。 |
| *3、质保期 | 验收合格后3年，在质保期内，成交人应免费对货物进行例行保养、修理。如需成交人到现场处理时，成交人应在接到采购人通知后2小时内答复，24小时内到达现场并进行维修服务（原厂家生产或提供），并承担由此发生的相关费用；在质保期内，如因采购人的责任造成货物损坏，成交人仍有责任负责修复、更换，材料及人工只收成本费。 |
| *4、履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的3%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），在合同签订前三个工作日内向采购人支付全额履约保证金以确保合同生效。履约保证金在合同履行完毕后（质保期满后）无息退还（将在中标人履行完合同规定的义务之后退还）。 |
| 5、合同终止 | 中标方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向招标人提出书面申请，经招标人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除保证金。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，招标人可有权终止协议，中标人承担全部责任。因县政府重新规划变更等因素，出现重建或改建，则招标人有权终止协议或按实际用量进行结算。 |

# 第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县跃龙教育集团黄坛中学智慧校园系统建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《采购需求》 |
| 3 | 招标范围：详见第二章《采购需求》 |
| *4 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）投标报价包含货物的购置费、装卸费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用； 3）供应商须承诺：合同执行期间，投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整； 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5）本项目采购预算（最高限价）：详见第一章《公开招标采购公告》；超过采购预算（最高限价）的投标报价将被视为无效投标； 6）招标代理服务费的收取标准：本招标代理公司按照如下货物招标收费率，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费（不足5000元的按5000元收取）。中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。逾期未交纳中标服务费的，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 费率 中标金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500万 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000万 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000万 0.5% 0.25% 0.35% 5000万～1亿 0.25% 0.1% 0.2% 1～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 5～10亿 0.035% 0.035% 0.035% |
| *5 | 投标保证金：人民币20000.00元整。 供应商应于2019年9月26日16：00时（北京时间）前将投标保证金以同城支票、华东三省一市汇票、电汇等形式交至宁波天信工程管理有限公司宁海分公司，开户银行：中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行，银行账号：77670188000118501。 特别提示：1、供应商在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号，如采购文件要求分标段（子包）缴纳保证金的，还需要注明标段号（子包号），未注明项目编号和标段号（子包号）或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负。 |
| 6 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 7 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 8 | 投标文件组成：资格审查文件、报价文件、商务技术文件正本各1份；副本各4份；电子文本1份（含资格审查文件、报价文件和商务技术文件的所有内容）。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 10 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于政采云、宁海县公共资源交易信息网网站。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的供应商，凭保证金收据和开户银行账号办理退款手续，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标供应商支付中标服务费后，凭合同、保证金收据和开户银行账号办理退款手续，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户。 |
| 14 | 核心产品为“录播主机和配套录播软件” |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 17 | 付款方式：详见第二章《采购需求》。 |
| *18 | 投标文件有效期：90天。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购单位允许，不得分包。

## （八）特别说明：

*1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

## （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

## （十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

## （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

（1）采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

（2）采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（5）延长投标截止时间和开标时间，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有招标文件收受人。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、报价文件和商务技术文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 资格条件自查表（格式附后）；

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附后）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 供应商响应表（格式附后）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 投标函（格式附后）；

- 技术条款响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式附后）；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 商务条款（偏离）表（格式附后）；

- 特别承诺书（供应商为经销商或代理商时必须提供）（格式附后）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）：项目技术方案、施工人员及机械配备、措施方案、售后服务等等；

- 同类业绩情况一览表（格式附后）；

- 供应商认为需要提供的其它材料；

- 其他采购文件要求的采购需求或评分标准等所需资料。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

以上要求中如有原件备查或以原件为准的，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

*注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知《前附表》。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  同城支票、华东三省一市汇票、电汇。

3.保证金不计息。

4.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

6.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件要求正本1份，副本 4份，word版电子版1份（包含资格审查文件、报价文件、商务技术文件），装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

若有多个子包，资格审查文件、投标报价文件及商务技术文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格审查文件、报价文件、商务技术文件组成，要求分别装订成册，电子版放入报价文件中。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资格审查文件、报价文件或商务技术文件）、项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

- 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

- 供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

- 按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

- 资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

- 再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

- 评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

- 开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会按照相关法律规定组成。

（二）评标的方式

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； |
|  | 特定条件：无； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

### ４．投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

５.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

６.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。‘

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

## 六、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

## 七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 九、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

## 十、特别说明

1.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。

1.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方案: 综合评分法（满分100分）

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、评标原则

1、评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2、评标严格按照招标文件规定程序进行。

3、对招标文件中带“★”指标的任何负偏离将导致无效标。

4、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、开标程序

详见第三章《供应商须知》。

五、评标程序

详见第三章《供应商须知》。

- 评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 报价分采用低价优先法计算，报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100（价格权重：30 %） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） {本项目在评审时对所投产品全部为小型和微型企业产品的投标人，在报价上给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供上一年度会计事务所出具的财务审计报告，开标时需提供财务审计报告原件（如果公司成立时间不足一年，根据实际情况提供相关材料），复印件编入投标文件，复印件与原件两者都需提供且保持一致，否则不予享受价格扣除。} |
| 技术分（配置和技术参数）（53分） | 设备参数响应程度（38分） | 根据投标单位提供货物配置和技术参数进行打分，技术参数完全符合招标要求的得37分；标有★指标未响应或不满足的，将按无效标处理，经评标委员会讨论认可，标有★指标正偏离的每个加0.5分，最多加1分，总共38分；标有▲号的指标每负偏离一项扣2分；其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 产品综合评价 （9分） | 所投彩色红外枪式网络摄像机承诺有害物质不泄露年限为10年，需提供公安部检验报告证明；不提供不得分，共3分。 |
|  |  | 所投86寸交互一体机具备以下功能： 1、触摸外框结构：边框宽度小于20mm，外观边框平滑、无棱角；前方不能有任何螺钉，防止学生拆毁一体机； 2、书写屏采用4MM 防爆钢化玻璃屏，防划、防撞；保护玻璃硬度达到物理硬度7级，能承受1500g重的钢球2M高自由落下。 3、钢化玻璃表面做防眩光处理，透过率≥88%，光泽度（AG面）70±10，雾度3%-8%。 以上功能必须提供权威检测机构出具的检测报告佐证，每符合一项功能得1分，不符合不得分，共3分。 |
|  |  | 所投光束灯具备《国家电器产品安全质量监督检验中心出具的检测报告》、《CE证书》、《ROHS证书》；提供上述材料复印件并加盖原厂公章；每提供1个得1分，不提供不得分，共3分。 |
|  | 技术、实施方案 （6分） | 技术方案先进性、科学性总体评判，优：3-2分，良：1.9-1分，一般：0.9-0分。 |
|  |  | 设备安装调试的方案、组织、进度计划、工期安排、培训计划的科学合理程度。优：3-2分，良：1.9-1分，一般：0.9-0分。 |
| 商务分 （17分） | 售后及本地化服务（5分） | 投标根据投标单位提供售后服务机构（投标单位注册地或注册分公司）售后服务区域便捷程度综合评比：优得5分，良得3分，一般得1分。（提供有效的投标人营业执照或售后服务机构的营业执照复印件加盖公章编入投标文件,开标时提供原件，两者缺一不可，保持一致，否则不得分，售后服务机构须承诺自愿履行本招标文件的约定投标人售后服务的义务） |
|  | 特殊承诺（1分） | 该部分作为投标人实力的一个方面，作为除报价以外的优惠条件，由评委酌情打分，最多得1分。 |
|  | 合理化建议（2分） | 对招标人有利的合理化建议，评委酌情打分，最多得2分。 |
|  | 业绩（3分） | 2016年1月1日以来通过政府采购公开招投标的同类项目成功案例每个得1.5分；最高3分。（需提供合同及中标通知书复印件加盖公章编入投标文件，开标时提供原件，两者缺一不可，保持一致，否则不得分）。 |
|  | 原厂质保函（4分） | 提供交换机（包括计算机网络和监控网络中的所有交换机）、无线AP原厂针对此项目的质保函原件编入投标文件，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 提供监控硬盘录像机和红外枪式摄像机原厂针对此项目的质保函原件编入投标文件，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 提供86寸交互一体机原厂针对此项目的质保函原件编入投标文件，得1分，否则不得分。 |
|  |  | 提供LED屏体原厂针对此项目的质保函原件编入投标文件，得1分，否则不得分。 |
|  | 节能环保 (1分) | 所有投标产品列入国家节能产品清单的产品得0.5分，部分产品列入或没有列入均不得分，以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。所有投标产品列入国家环保产品清单的产品得0.5分，部分产品列入或没有列入均不得分，以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。 |
|  | 标书制作（1分） | 根据投标单位制作的标书，版面编排是否整齐，索引页目录与页码是否一致，提供资料是否完整等情况酌情打分，最高1分。 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评委成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

# 第五章  政府采购合同主要条款

合同编号：

政 府 采 购 合 同

工程名称：

采购标的：

买    方：

卖    方：

签订日期:

浙江省政府采购合同指引

（仅供参考，具体格式由甲乙双方共同协商拟定。）

甲方：                            （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

第一条  项目内容

1.1  项目名称：

1.2  产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

第二条  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                          元（¥          元）人民币。

注：本合同金额中包含完成本项目所需          项目范围内的所有费用，包含完成本项目所需的施工技术措施费用、施工组织措施费用、缩短工期措施费、各种保险费、安全生产专项管理经费、管理费（包括维保等费用）、各项材料检测试验费用、规费、税金以及验收等一切费用。

2.2 数量增减变更：合同总价的10%。

第三条  合同工期

计划开工日期：2019年月日。

计划竣工日期：2019年月日。

施工工期： 30日历天。

第四条  出卖人对质量负责的条件和期限

4.1  整体项目质保期为（根据中标人投标承诺） 年；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.2  质保期自安装完成并经调试验收合格之日起计算。

4.3  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.4 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费更换或维修配件（原厂家生产或提供）。

第五条  技术资料

5.1  乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第七条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第八条  付款方式

8.1货款支付方式：中标单位与采购单位签订合同生效后：

第九条 履约保证金

9.1  履约保证金金额：合同总价的3%

9.2  履约保证金形式：现金、汇票或银行保函。

9.3  履约保证金的支付和条件：在签订合同之前支付。

9.4  履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。

第十条 质量保修金

质量保修金：中标合同价的2%；

项目验收合格后质量保修金待3年质保期满后一次性返回，不计息。

中标人如提供售后服务和维保不到位的，采购单位将视情节没收质量保修金（原则维保不到位每次扣1000元）；情节严重的采购单位可单方面解除合同，由此造成的一切损失均由中标人承担，如造成损失超过质量保修金金额的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

第十一条  售后技术服务

对甲方提出的维修服务请求，中标人应在接到业主通知（根据中标人投标承诺）  小时内作出响应，  （根据中标人投标承诺）  小时内到达，（根据中标人投标承诺） 小时内修复。

第十二条  安全文明施工

12.1  合同履行期间，合同当事人均应遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求。

12.2  本项目项目安全生产的达标目标： 合格 。

12.3  乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

12.4  在项目移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

12.2 由于乙方原因在施工现场范围内及其毗邻地带造成的乙方及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

第十三条 保险

乙方必须对本项目投保施工人员意外伤害险费、建筑工程一切险及第三者责任险，并向甲方提供保险合同。

第十四条 材料与设备

14.1  本项目承包范围所用的材料、设备原则上由乙方负责采购供应，乙方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、设备质量负责。乙方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

14.2  乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，负责向甲方提供必要的试验资料和原始记录。

14.3  同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准，并且在进场前均应取得供应商的合格证书并经甲方检验合格，否则由此造成的损失由乙方承担。

14.4  甲方对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验结果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由甲方与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或项目的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该材料、设备符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

14.5  甲方保留对本项目全部进场材料的检验认可权。

第十五条 调试和验收

15.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

15.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

15.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

15.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

第十六条  货物包装、发运及运输

16.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

16.2  使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

16.3  乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

16.4  货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

16.5  货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条  违约责任

17.1  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

17.2  甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

17.3  乙方逾期完成安装、调试并交付使用的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装、调试并交付使用的，甲方可解除本合同。乙方因完成安装、调试并交付使用或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.4  乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完成安装、调试并交付使用的，按乙方逾期完成安装、调试并交付使用处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

17.5  乙方如提供售后服务和维保不到位的，甲方将视情节没收质量保修金（原则每次维保不到位扣除1000元），情节严重的甲方可单方面解除合同，由此造成的一切损失均由乙方承担，如造成损失超过质量保修金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十八条 不可抗力事件处理

18.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

18.2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3  不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十九条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第二十条 合同生效及其它

20.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

20.2  本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

20.3  本合同壹式 柒 份，甲乙双方各执 叁 份，财政局招标办壹份。合同经甲乙双方法定代表人或授权人签章后方为生效。

甲  方（盖章）：                   乙   方（盖章）：

地  址：                          地   址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

见证人：宁波天信工程管理有限公司

# 第六章　投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件内容包括：

- 资格条件自查表（格式附后）；

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附后）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

１.资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.特定条件：无； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标声明书格式

投标声明书

宁波天信工程管理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

３.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

- 供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

5.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.商务技术文件内容包括：

1、符合性自查表（格式附后）；

2、供应商响应表（格式附后）；

3、投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

4、投标函（格式附后）；

5、技术条款响应表(格式附后) ；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式附后）；

7、供应商资格声明（格式附后）；

8、商务条款（偏离）表（格式附后）；

9、特别承诺书（供应商为经销商或代理商时必须提供）（格式附后）；

10、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）：项目技术方案、施工人员及机械配备、措施方案、售后服务等等；

11、同类业绩情况一览表（格式附后）；

12、供应商认为需要提供的其它材料；

13、其他采购文件要求的采购需求或评分标准等所需资料。

１．符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

２.供应商响应表格式：

供应商响应表

项目编号：                  项目名称：             子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

供应商名称：

年  月  日

３.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

４.投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、子包号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 投标文件（资格审查文件、报价文件、商务技术文件）正本各1份，副本各   份；

- 投标文件（包含资格审查文件、报价文件、商务技术文件）电子文本   份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（2）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字）：

日      期：

５.技术条款响应表格式；

技术条款响应表

项目编号：                  项目名称：              子包号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术要求条款偏离”的字样。

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

６.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：１．法定代表人身份证复印件（正反面）

２．授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

７.供应商资格声明格式

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                         日期：

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 其他技术人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

８.商务条款（偏离）表格式

商务条款（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》中“商务要求表“、第三章《供应商须知》中”前附表“内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

- 特别承诺书格式（供应商为经销商或代理商时必须提供）

特别承诺书

致:宁海县跃龙教育集团黄坛中学

宁波天信工程管理有限公司

就宁海县跃龙教育集团黄坦中学智慧校园系统建设项目，我司对提供的产品郑重承诺并保证如下：

承诺：在签订合同前提供制造商出具的质保函原件。

针对上述承诺，我司保证严格遵守！如有违反，愿无条件放弃中标，并接受处理，承担相应的责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）：项目技术方案、施工人员及机械配备、措施方案、售后服务等等；

- 同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

- 供应商认为需要提供的其它材料；

- 其他采购文件要求的采购需求或评分标准等所需资料。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

１.开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                     项目名称：                                                            单位：元

| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 | 交货期限 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

２.投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目编号：                  项目名称：                 子包号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 细 则 | 单价 （人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

说明：请供应商仔细核算，认真填报单价和总价。

*1、投标报价不得超出最高限价，否则将将作无效标处理。

授权代表签名：

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

## ３．中小企业声明函格式

## 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物或服务金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

4.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；