项目: 象山县城市建设投资集团有限公司

象山县来薰路拆迁洋心安置点建设工程

电梯（含安装）采购

招标编号：2019XSZFCG234G

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O一九年八月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县城市建设投资集团有限公司象山县来薰路拆迁洋心安置点建设工程电梯（含安装）采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2019XSZFCG234G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山县城市建设投资集团有限公司象山县来薰路拆迁洋心安置点建设工程电梯（含安装）采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件:（1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入"信用中国www.creditchina.gov.cn"网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：①具有独立法人资格、具备投标产品的供货、安装能力的制造商或代理商；②投标品牌电梯制造商必须有特种设备（电梯）产品的生产许可证A级或B级（提供复印件加盖制造商公章）；③投标人或制造商必须有特种设备（电梯）产品安装改造维修许可证A级或B级（提供复印件加盖公章）；④本项目不接受联合体投标。符合以上条件均可参加投标。

5、投标保证金：人民币伍万元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。

6、投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室）

7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn

8、招标文件公告期限：2019年08月05日至2019年08月12日。

9、投标截止时间：2019年08月20日14时20分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

10、开标时间：2019年08月20日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商需在政采云平台(www.zcygov.cn)完成供应商注册， 否则无法发放中标通知书。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：谢老师                       电话：0574-65733022

邮  编：315700                   传真：0574-65733060

账户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   账号：39703001040012500

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2019XSZFCG234G 项目名称：象山县城市建设投资集团有限公司象山县来薰路拆迁洋心安置点建设工程电梯（含安装）采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址： 丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 账户名称:象山县公共资源交易中心 开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号) 账 号：39703001040012500 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标公示结束后30日内 付款方式: 第一期付款：合同已签订，支付设备价款的10%。 第二期付款：根据业主要求交货日90天前，支付至设备价款的40%。 第三期付款：供货前15天，支付至设备价款的80%。 第四期付款：进场施工后，支付安装总价的50%。 第五期付款：安装完成试运行并经业主（采购办）、有资质的专业机构综合验收合格后，支付至合同总款额的95%，发票全额提供。 第六期付款：质保期满后无质量问题，支付至结算价款的100%。 交货期限: 合同签订后，具体交货时间以采购人通知为准； 安装工期：与总包单位同步，必须满足总包单位进度要求。 交货地点：按业主要求 |
| 5 | 采购人：象山县城市建设投资集团有限公司 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn 招标文件获取时间：2019年08月05日至2019年08月12日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室） 联系人：谢老师 联系电话：0574-65733022 投标截止时间：2019年08月20日14时20分整 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2019年08月20日14时20分整 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 投标保证金：人民币伍万元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。 |
| 11 | 本次采购预算价（人民币）：5250000.00元 |
| 12 | 中标通知书签发后30天内，签订合同前提交签约合同价10%的项目履约保证金，提供保证的方式允许现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经发包人确认，待项目竣工验收通过后退回。 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山县城市建设投资集团有限公司象山县来薰路拆迁洋心安置点建设工程电梯（含安装）采购,（1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入"信用中国www.creditchina.gov.cn"网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：①具有独立法人资格、具备投标产品的供货、安装能力的制造商或代理商；②投标品牌电梯制造商必须有特种设备（电梯）产品的生产许可证A级或B级（提供复印件加盖制造商公章）；③投标人或制造商必须有特种设备（电梯）产品安装改造维修许可证A级或B级（提供复印件加盖公章）；④本项目不接受联合体投标。符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标采购单位利益，由专利、商标等知识产权纠纷引起的法律责任与招标采购单位无涉。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

6．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人一次性提出书面质疑，该质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

C  投标文件

7、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

8．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标报价明细表（附件四，仅供参考）

（3）小微企业产品分项报价表（附件六，若有的提供）

（4）投标声明函（附件五）

8．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件七，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件八，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

（6）财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料

9、投标报价

9．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

9．2所有投标价含设备费（含专用工具、备品备件、技术服务）、设备安装费、设备运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、安全保护、现场清理、包括井道照明及插座（按电梯验收要求），井道钢质牛腿，基坑内的爬梯。机房配电箱至电梯控制柜的管线及安装。预留摄像头位置及提供视频线（含在五方通话电缆中）和五方通话机。最终验收、质保期内的测试费、各项利润、税费等一切费用，以人民币报价。

9．3最低报价不能作为中标的保证。

10、投标保证金

10．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。

10．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

10．3中标方的投标保证金在与采购人签订了经济合同后，并把合同原件交于公共资源交易中心采购科备案后才无息退还。

10．4落标方的投标保证金，在中标公告质疑期满无异议的，无息退还。

10．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

11、投标文件的有效期、签署及规定

11．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

11．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

11．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

11．4投标文件中：技术商务标5份，正本1份，副本4份；价格标 3份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

11．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

12、投标文件的包装、密封及标记

12．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

12．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

12．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

12．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

12．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

12．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

13．投标文件的修改和撤回

13．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样，否则将视投标无效处理。

13．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

13．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

13．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

14．开标

14．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

14．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

14．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

14.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

15．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

16．对投标文件的符合性筛选

16．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

16．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离须经评标委员会按照少数服从多数的原则认定。

16. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会按照少数服从多数的原则认定为无效标。

16．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

16．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（10）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）报价明显不合理的：①对于在采购预算（或最高限价）40%以下的投标报价，投标人未在报价文件中提供成本测算资料；②投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价；

（12）法律法规规定的其他应作无效响应的。

17．评标

17．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

17．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

17．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

| 评分内容和标准 |
| --- |
| 投标报价分 （40分） | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 各投标单位的投标报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100。（投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格在评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标时需提供小微企业声明函和小微企业产品分项报价表） |
|  | 内容 | 优 | 良 | 一般 |
| 电梯技术商务分(60分) | 1 | 主要部件：根据投标客梯配置主要部件选用情况酌情评定。（21分） | 曳引机整机要求与投标产品同品牌或母品牌且编码器要求进口(产地欧、美、日)；同时满足以上两项为优，满足其中一项为良，都不满足为一般。（7分） | 7.0-5.1 | 5.0-3.1 | ≤3.0 |
|  |  |  | 门机采用整机进口，且与投标产品同品牌的为优；门机采用整机进口，但与投标产品不同品牌的为良；其余为一般。（7分） | 7.0-5.1 | 5.0-3.1 | ≤3.0 |
|  |  |  | 控制柜整机要求与投标产品同品牌或母品牌，主要部件（主电脑板）原品牌进口；同时满足以上两项为优，满足其中一项为良，都不满足为一般。（7分） | 7.0-5.1 | 5.0-3.1 | ≤3.0 |
|  | 2 | 电梯主要性能、技术指标、基本要求功能响应情况：投标产品各项性能技术指标以及基本要求，无负偏离高于招标文件要求的为优；无负偏离满足招标文件要求的为良；有负偏离低于招标文件要求为一般。（6分） | 6.0-4.1 | 4.0-2.1 | ≤2.0 |
|  | 3 | 投标产品先进性:主要根据所投电梯能达到的最大载重和最高速度评定，投标有机房电梯的型式试验报告中额定速度≥3.0m/s且额定载重量≥1600KG为优；投标有机房电梯的型式试验报告中额定速度≥2.5m/s且额定载重量≥1350KG为良；其余按一般评定。（6分） | 6.0-4.1 | 4.0-2.1 | ≤2.0 |
|  | 4 | 品牌因素:根据投标客梯的品牌市场认可度、产地、产品成熟度、市场占有率等进行综合评定。（5分） | 5.0-3.1 | 3.0-1.1 | ≤1.0 |
|  | 5 | 技术创新和研发能力：根据所投品牌客梯制造商在中国是否具有CNAS认可的实验室、国内外研发等进行综合评议，酌情评分。（3分） | 3.0-2.1 | 2.0-1.1 | ≤1.0 |
|  | 6 | 安装服务综合评定：（5分） 根据拟派该项目的项目经理及人员配备情况（提供人员资质、安装维保经验、社保缴纳证明等资料）、安装方案并结合所投电梯品牌近几年在当地行业协会获得的安装优胜单位等因素进行综合评分。 | 5.0-3.1 | 3.0-1.1 | ≤1.0 |
|  | 7 | 售后维保服务机构在宁波市连续5年获得A级的为优秀；售后维保服务机构在宁波市任意4年获得A级的为良好；售后维保服务机构在宁波市度任意3年及以下获得A级的为一般，由专家酌情评分。（以宁波市特种设备质量技术监督局出具的《甬质特发（2014）159号和甬质特发（2015）134号和甬质特发（2016）137号、甬质特发（2017）151号、甬质特发（2018）134号》为准）。（3分） | 3.0 | 2.0 | ≤1.0 |
|  | 8 | 根据售后服务机构具有ISO9001、ISO14001和OHSAS18001认证情况打分，每具有一项得1分，最多得3分。（开标时提供有效原件备查为准）。（3分） | 3.0-0 |
|  | 9 | 节能环保情况评估：投标机型提供节能证书，根据能耗分级等级打分，A级的2分，B级的为1分。（投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章）（2分） | 2.0-0 |
|  | 10 | 质保期外维保：根据投标人质保期后5年全包、清包维保方案（相应工作内容及责任条款）、费用及备品备件（易损件）价格的合理性评价。（此项费用单独列表，不包含在投标总价中）（3分） | 3.0-2.1 | 2.0-1.1 | ≤1.0 |
|  | 11 | 合理性建议或其他优惠承诺等情况酌情打分（3分） | 3.0-2.1 | 2.0-1.1 | ≤1.0 |

以上评分项目中的资料须在投标文件中提供复印件，证书中有有效期要求的必须在有效期内。招标文件中要求提供的相关原件须在开标时提供。

17．4评委的综合打分，采用记名方式；

17．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

17．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

17．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

17．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

18．投标的澄清、说明或者补正

18．1评标委员会有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18．2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

18．3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19．评标过程保密

19．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

20、定标

20．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人并进行公告。

20．2投标供应商对中标公告有异议的，请在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人提出质疑，该书面质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380、65753557。

21、中标通知

21．1中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

21．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三部分   招标采购货物需求

一、招标货物清单

| 序号 | 台数 | 速度（m/s） | 载重量（kg） | 开门净尺寸 (mm) | 底坑深度（mm） | 地下室层高(mm) | 1层层高(mm) | 2－6层层高(m) | 提升高度 (m) | 开门方式 | 顶层高度（净尺寸） | 有/无，机房 | 门洞尺寸（mm） | 井道净尺寸 宽×深 （mm） | 停靠 站门 数量 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-3(1#) | 3 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | 2800 | 2900 | 14.5 | 17.4 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 7/7/7 | 单控 |
| L4-6(2#) | 3 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | 2800 | 2900 | 14.5 | 17.4 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 7/7/7 | 单控 |
| L7-8(3#) | 2 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | 2800 | 2900 | 14.5 | 17.4 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 7/7/7 | 单控 |
| L9-10(4#) | 2 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | 2800 | 2900 | 14.5 | 17.4 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 7/7/7 | 单控 |
| L11-12(5#) | 2 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | 2800 | 2900 | 14.5 | 17.4 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 7/7/7 | 单控 |
| L13-14(6#) | 2 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | 2800 | 2900 | 14.5 | 17.4 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 7/7/7 | 单控 |
| L15-17(7#) | 3 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | / | 2900 | 14.5 | 14.5 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 6/6/6 | 单控 |
| L18-21(8#) | 4 | 1.75 | 1000kg | 900*2100 | 1500 | / | 2900 | 14.5 | 14.5 | 中分 | 3800 | 有 | 1100*2200 | 2000*2260 | 6/6/6 | 单控 |

备注：1：所有电梯配备无障碍功能：主要功能必须包含一 侧不锈钢扁扶手，盲文按钮，语音报站，残疾人操纵箱。

2：顶层高度由中标单位根据实际电梯尺寸与设计单位协商调整。

二、电梯技术规格和要求响应表

| 序号 | 招标技术规格 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、土建设计要求及主要技术规格及响应情况 |
| 1.1 | 电梯速度：见《招标货物清单》 |  |
| 1.2 | 井道净尺寸：见《招标货物清单》 |  |
| 1.3 | 载重量：见《招标货物清单》 |  |
| 1.4 | 电梯停靠站数：见《招标货物清单》 |  |
| 1.5 | 底坑深度：见《招标货物清单》 |  |
| 1.6 | 开门净尺寸：见《招标货物清单》 |  |
| 1.7 | 提升高度：见《招标货物清单》 |  |
| 1.8 | 电梯停靠层层高：现场实测 |  |
| 1.9 | 顶层高度：见《招标货物清单》 |  |
| 1．10 | 电梯曳引条件:采用钢丝绳 |  |
| 二、电梯轿箱和厅门入口装饰要求 |
| 电梯轿厢装饰方案由投标方自荐彩色单页详细样本供业主选择（须提供三种或三种以上豪华配置装修方案供选，计入投标总价中）。 |
| *2.1 | 开门方式：见《招标货物清单》，进口红外线光幕保护。 |  |
| 2.2 | 轿厢内净尺寸： 1、轿厢净高度（地面和吊顶装修后）≥2600mm 2、轿厢的尺寸，按井道净尺寸的最大值制造，尽量做到最大。 |  |
| 2.3 | 轿厢、轿门材质 | 采用发纹不锈钢(SUS304)，不锈钢板≥1.2mm。 |  |
| 2.4 | 厅门、门套 | 采用发纹不锈钢(SUS304)，不锈钢板厚度≥1.2mm。 |  |
| 2.5 | 轿厢顶 | 顶部豪华装饰，均含灯光和通风扇（隐匿形式，手动及自动控制），吊顶轿厢顶需留有摄像机孔，需提供三款以上同档次装修方案供业主选择（需附彩色样本图片）。 |  |
| 2.6 | 门厅按钮及轿厢面板要求 | 设轿厢一体式操作盘一个，采用带盲文的圆形镂刻字体金属发光按钮，位置和方向采用液晶显示（不小于8寸）。投标方提供照片及样本，同时请投标商提供三种或以上款式，供业主选择）。 |  |
| 2.7 | 地面 | PVC材质，多个色调和款式供业主选择 |  |
| 2.8 | 轿厢门坎：硬质铝合金。 |  |
| 2.9 | 厅门坎：硬质铝合金。 |  |
| 2.10 | 层站及方向显示：每层全部显示，设上/下行方向指示器。 |  |
| *2.11 | 电梯标明为无障碍电梯的，要求配有主要残疾人电梯功能，如语音报站、盲文按钮、后壁半身镜子、残疾人操纵箱、轿厢扶手等；标明为兼作消防梯的，要求满足消防梯的特殊功能。所有电梯有中英文语音报站功能。 |  |
| 2.12 | 业主有变更轿箱装饰要求的权力，中标人须在合同签订前提供多套轿厢装饰装修实施方案供业主选择，业主在工厂排产前天予以确认,相关费用应包含在投标报价中。 |  |
| 三、系统要求 |
| *3.1 | 开门机系统：采用VVVF门机控制系统，采用红外线进口光幕保护（进口地：欧、美、日）。 |  |
| *3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF） |  |
| *3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）、（或采用双32位CPU微机）；主要部件（变频器采用电梯同品牌或母品牌进口）。 |  |
| 四、基本功能及选配功能：在满足中国各项法定规范的前提下，请各厂商在电梯运行操作功能和并联管理功能中按最高标准的基本规格，同时应包括或增加下列功能： |
| *4.1 | 门保护：进口红外线光幕保护光束数大于150束（欧美日进口）。 |  |
| 4.2 | 设有轿厢、机房、控制中心、底坑和轿厢顶上部五方通话装置，另设外线可实现与总机通话，声音要清晰。除电梯机房到控制中心的电话线外，所有电话线和话机均由投标人配备并安装。 |  |
| 4.3 | 有/无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（或无）司机操作。 |  |
| 4.4 | 消防功能：①消防专用梯必须在主层提供一适当的控制开关,火警发生时使消防局人员能立即控制电梯,此时这种控制装置使电梯与公众控制隔离；②普通梯在火警发生时，有自动返回基站并疏散乘客的功能。 |  |
| 4.5 | 防捣乱功能。 |  |
| 4.6 | 误操作修正功能:双击按钮可取消错误召唤 |  |
| 4.7 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |  |
| 4.8 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |  |
| 4.9 | 电梯具有实际运行楼层选择控制功能 |  |
| 4.10 | 轿厢紧急电源：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。 |  |
| 4.11 | 自动定位：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时，在并联状态下，电梯轿厢会自动选择合理的位置定位。 |  |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |  |
| 4.13 | 关闭操作：可按要求任意设定1-10分钟时间，以在没有服务召唤需要时，轿厢们会关上，通风扇、轿厢内的灯和电梯内的任何指示灯都会自动关闭。 |  |
| 4.14 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机。 |  |
| 4.15 | 满载直驶。 |  |
| 4.16 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |  |
| 4.17 | 自动再平层：不论负重或行程方向为何,轿厢应再平层并开门，其中包括故障恢复后轿厢也能自动再平层。 |  |
| 4.18 | 故障自测功能。 |  |
| 4.19 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），另须预留电话机接口，随行电缆中应带有CCTV电缆、音视频电缆和电话线。 |  |
| 4.20 | 物联网功能：根据地方标准要求实现远程监控功能。 |  |
| 五、技术条件 |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作 |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时 |  |
| 5.3 | 机房内噪声≤70dB（A） |  |
| 5.4 | 轿厢内噪声≤50dB（A） |  |
| 5.5 | 开关门噪声≤55dB（A） |  |
| 5.6 | 平层精度：≤±3mm |  |
| 5.7 | 称重装置误差≤±1% |  |
| 5.8 | 平均故障次数≤5/60000次 |  |
| 5.9 | 请投标商写出电梯的设计使用年限 |  |
| 六、安全设备：供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |
| 6.4 | 限速器 |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |
| 七、服务 |
| 7.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  |
| *7.2 | 电梯安装验收合格（以业主收到宁波市特种设备检验研究院颁发的电梯安装验收合格证书时间为准，验收费由投标单位承担）并经终验合格后，质量保证期（免费质保不少于24个月，质量保证期内免费提供维护保养、不含年检费）。 |  |
| 7.3 | 业主向中标方选购零件时，中标方不能解脱合同所规定的任何担保义务,在设备投入使用后，投标人必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |  |
| 7.4 | 中标方生产厂在零部件停产前，应于停产前3个月通知业主，以便业主有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 7.5 | 在零部件停产后，如果业主还需要的话，中标方应无偿向业主提供零部件的图纸和技术规范。 |  |
| 7.6 | 定期维护保养内容、费用（保修期外）(质保期后的前五年小包,第六至十年大包) |  |
| 7.7 | 应急服务内容、费用（响应时间） |  |
| *7.8 | 售后服务故障处理承诺： 本项目的售后服务必须由电梯制造商在宁波的直属分支机构进行维保，并以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后30分钟内迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。并且直属分支机构需提供足够的备件以适应业主维修需求。 |  |
| 7.9 | 维修服务费：（请投标商填写） 清包 元/年·台； 全包 元/年·台。 |  |
| 八、主要部件要求：列明型号、产地、品牌 |
| *8.1 | 曳引机 |  |
| *8.2 | 门机 |  |
| *8.3 | 控制柜 |  |
| *8.4 | 进口红外光幕 |  |
| 九、其他 |
| 9.1 | 主导轨规格型号:投标商提供 投标商提供以下数据： 轿厢自重 副导轨规格型号 |  |
| 9.2 | 钢丝绳(注明产地) |  |
| 9.3 | 不锈钢板(注明产地) |  |
| 十、其它必须承诺部分 |
| 10.1 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由卖方承担。 |  |
| 10.2 | 井道钢质牛腿、井道内部用钢材、底坑爬梯、机房内的搁机钢梁、简易铁梯及平台护栏等均由卖方自行配套并承担所有费用。 |  |
| 10.3 | 机房内电源动力箱由卖方承担，买方负责电源（三相五线）穿线接入到机房内电源动力箱，其余均由卖方负责。 |  |
| 10.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由卖方自理，消防梯临时电源线缆在正常电源接通前不得拆除。 |  |
| 10.5 | 在电梯设备交付业主使用之前，电梯设备零部件及完成安装的成品均由卖方保管和保护；卖方负责每台电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须取得甲方同意），费用由卖方承担，电梯设备交付业主使用之前由卖方派人监护运行，保护层材料为环保九层木板。 |  |
| 10.6 | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  |
| 10.7 | 自安装、调试、验收工期（按与买方书面约定的时间内）不得任意拖延，如因卖方原因拖延一天应罚款2000元/天/台（含调试、验收），超过10天，如因卖方原因拖延一天应罚款5000元/天/台。如因业主方原因影响交货期及安装工期，不能作金钱索赔，交货期或安装工期按实际顺延。 |  |
| *10.8 | 投标报价为固定价格，如有进口部件，不受汇率变动等因素的影响。 |  |
| *10.9 | 所有进口的电梯部件、材料均由中标方负责办理进出口手续，在交货时提供海关报关单。 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： （1）中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件，原件备查）。 |  |
| 10.10 | 投标方必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |
| 10.11 | 签订合同以后，投标方应提供电梯交付、安装周期表。 |  |
| 10.12 | 投标人有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，业主不承担相关的责任。 |  |
| 10.13 | 如遇业主因施工或其他需要，需使用电梯时，可于电梯投标商签订临时用梯协议之后，电梯投标商或制造商可安排一名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护，直至工程整体验收合格并交付给物业。 |  |
| 10.14 | 主要部件清单表和轿厢装潢一览表（由投标方提供） |  |

注：序号前带*号为必须响应的重要条款,否则作无效标处理。

电梯其他要求

1.安装和调试

- 中标方与业主签订供货及安装合同，并尽快派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，业主不承担任何费用。

*（2）由中标方负责在业主建设工地进行电梯的整机安装、调试和试运行，经宁波市技监局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证并向业主办妥终交验收合格手续后交付业主使用，安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。总包配合费不包含在总价内，由招标单位支付总包配合费。总包配合费包含施工中所涉及的所有水电、脚手架、塔吊、施工现场仓库、施工现场办公室、临时道路及附属配套均由总包单位无偿提供。如总包需要使用临时用梯需与电梯单位商定签订临时用梯协议。

（3）中标方应提供业主电梯安装、调试、试运行的分阶段计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验。

2.试验、验收和培训

- 电梯在安装完毕后，业主要求对整机的性能进行试验。

- 电梯的验收分预验收、过程验收和终验收三个阶段进行。业主人员培训可以结合在这三个阶段同时进行。过程检验主要是电梯在安装过程中对安装的质量进行有效的监控，对重要的环节进行现场的检验，只有在前一个过程合格基础上才能进行下道工序的施工，确保电梯的整体安装质量。

- 中标方在业主工地进行终验收所发生的一切费用由中标方承担。

- 电梯的设计、制造、安装、试验和验收应符合中国的现行法律、法规、规章和安全技术规范。

- 设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表应符合业主认可的有关国际标准。

- 电梯必须经国家有关部门验收合格，由中标方邀请并负责组织实施（费用应包含在投标总价内）。

- 中标方应在验收时向业主提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证。

- 所有试验内容均满足生产厂及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收的移交手续。

3. 技术资料：

中标方应向业主提供安装验收中的中文技术资料（包括以下所有内容的中文技术资料），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

（1）电梯土建总体布置图

（2）电气安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和生产许可证

（12）测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证

（13）制造商的资质证明

（14）安装委托书和安装单位的资质证明

4．零备件供应：

中标方必须在投标文件中提供质保期后必备的易损件零部件和主要元器件清单及详细分项报价（表B），此部分报价无需含在投标总价内，但要供评委评标时参考。

5．维护要求：

（1）中标方有责任承担在电梯使用地区设立永久维修机构对电梯在有必要时进行定期维护和修理；

（2）要求中标方提供免费保修期后5年内的每月保养维修费用（含年检维修、保养费用）。每月保养不少于2次并在投标文件中列出各个档次的维护费用。

（3）中标方必须对电梯发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使电梯恢复正常工作，中标方将承担由此产生的一切损失。

（4）中标方应与业主签订保养合同，在电梯质量保证期内和质保期后必须派维修、保养人员对电梯进行必要、及时的维修保养。

（5）零部件停产前，应与停产前3个月内通知买方，以满足买方需求，且无偿提供零部件图纸及技术规范，如不满足国家最新安全规范要求的应及时兑换或更新。

6．承诺要求：

投标商必须严格按照招标文件中要求承诺的条款作出明确的答复。

第四部分    政府采购合同主要条款

# 采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 投标报价总金额人民币（大写）： | （小写）￥： |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标报价明细表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）￥： |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件五：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1. 依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品政府采购品目清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：

小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______              采购编号：_____             标包号：     （人民币：            元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：

1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格，并追究法律责任。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据国统字〔2017〕213号文件规定，具体划型标准见“投标单位声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

附件七：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件八：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：