项目: 象山县丹大线产业区至大徐段改建工程智能交通系统采购

招标编号：2019XSZFCG235G

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O一九年七月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县丹大线产业区至大徐段改建工程智能交通系统采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2019XSZFCG235G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山县丹大线产业区至大徐段改建工程智能交通系统采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入"信用中国www.creditchina.gov.cn"网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：无；符合以上条件均可参加投标。

5、投标保证金：人民币贰万元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。

6、投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室）

7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn

8、招标文件公告期限：2019年7月24日至2019年 7月 31日。

9、投标截止时间：2019年 8月 14 日14时20分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

10、开标时间：2019年 8 月 14 日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商需在政采云平台(www.zcygov.cn)完成供应商注册，否则无法发放中标通知书。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：潘老师                       电话：0574-65733033

邮  编：315700                   传真：0574-65733060

账户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行      账号：39703001040012500

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2019XSZFCG235G 项目名称：象山县丹大线产业区至大徐段改建工程智能交通系统采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址： 丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 账户名称:象山县公共资源交易中心 开户银行：农行象山新丰支行 账 号：39703001040012500 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标公示结束后30日内。 履约保证金：合同金额的5%，在合同签订前提交。提供保证的方式允许现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经发包人确认。履约保证金在项目验收通过后无息退还，如中标单位未能履行合同规定的义务，采购人有权扣除履约保证金。 付款方式: 项目完工后支付合同价的70%，安装调试完毕整体验收合格后，付款至总货款的95%，承诺质保期满无质量问题后付清余款。 实施期限: 合同签订之后60日内完成 实施地点：见招标文件第三部分 |
| 5 | 采购人：宁波交运建设集团有限公司 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn 招标文件获取时间：2019年7月24日至2019年 7月 31日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室） 联系人：潘老师 联系电话：0574-65733033 投标截止时间：2019年 8 月 14 日14时20分整 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2019年 8 月 14 日14时20分整 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 投标保证金：人民币贰万元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。 |
| 11 | 本次采购预算价（人民币）：1671424元 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山县丹大线产业区至大徐段改建工程智能交通系统采购,（1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入"信用中国www.creditchina.gov.cn"网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：无；符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标采购单位利益，由专利、商标等知识产权纠纷引起的法律责任与招标采购单位无涉。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

6．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人一次性提出书面质疑，该质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

C  投标文件

7、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

8．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标报价明细表（附件四，仅供参考）

（3）投标声明函（附件五）

8．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件六，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件七，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料
9、投标报价

9．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

9．2所有投标价含货物的购置费、装卸费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用，以人民币报价。

9．3最低报价不能作为中标的保证。

10、投标保证金

10．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。

10．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

10．3中标方的投标保证金在与采购人签订了经济合同后，并把合同原件交于公共资源交易中心采购科备案后才无息退还。

10．4落标方的投标保证金，在中标公告质疑期满无异议的，无息退还。

10．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

11、投标文件的有效期、签署及规定

11．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

11．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

11．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

11．4投标文件中：技术商务标5份，正本1份，副本4份；价格标 3份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

11．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

12、投标文件的包装、密封及标记

12．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

12．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

12．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

12．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

12．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

12．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

13．投标文件的修改和撤回

13．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样，否则将视投标无效处理。

13．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

13．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

13．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

14．开标

14．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

14．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

14．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

14.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

15．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

16．对投标文件的符合性筛选

16．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

16．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离须经评标委员会按照少数服从多数的原则认定。

16. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会按照少数服从多数的原则认定为无效标。

16．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

16．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

- 不符合规定资格条件的；

（9）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（10）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）报价明显不合理的：①对于采购预算（或最高限价）40%以下的投标报价，投标人未在报价文件中提供成本测算资料；②投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价；

（12）法律法规规定的其他应作无效响应的。

17．评标

17．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

17．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

17．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

| 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标价 | 40 | 在符合用户需求前提下，所有投标单位投标最低报价为基准价。基准价为40分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |
| 技术 | 36 | 1、提供前端监控点位勘察设计方案：好得6-5分；较好得4.9-3分；一般得3分以下。 2、产品性能及配置情况：（26分） a、高清视频监控系统：好得10-8分；较好得7.9-6分；一般得6分以下。 b.高清视频综合信息采集系统：好得10-8分；较好得7.9-6分；一般得6分以下。 c.红绿灯控制系统：好得6-5分；较好得4.9-3分；一般得3分以下。 3、项目施工方案及人员组成：好得4-3分；较好得2.9-2分；一般得2分以下。 |
| 商务资信 | 24 | 1、投标人具有安防资质的，得1分。 2、投标人具备第三方资信AAA级或市场监管部门AAA级证书,得1分。 3、投标人通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO1400:2015环境 体系认证、OHSAS18001:2007职业健康认证的，每项1分，共3分。 4、投标人具有电子警察相关软件著作权登记证书的，得2分。 5、投标人具有电子警察相关的自主创新产品证书的，得2分。 6、所投所有摄像机（高清摄像机、高清球机）提供原厂三年质保函的，得2分。 7、2016年（合同签订时间）以来，投标人具有同类业绩，每提供一个合同得1分，最多得3分。（须提供项目中标通知书、合同、验收报告） 8、投标人在宁波大市内注册或有注册分公司的得1分，在象山注册或有注册分公司的得2分。不重复得分。 9、售后服务：人员配备、响应时间、故障处理、备品备件等情况，0-2分； 10、宁波公司、分公司或办事处有工程登高作业车的，得2分；具有 维护专用工程车辆的，每辆得0.5分，最高2分。（须提供车辆行驶 证复印件，行驶证上的单位名称须与宁波公司、分公司或办事处名称 一致）。 11、投标书A4幅面双面打印的得1分。 12、投标书内容安排是否合理、有序、清晰，制作是否工整；0-1分。 |

以上评分项目中的资料须在投标文件中提供复印件，证书中有有效期要求的必须在有效期内。招标文件中要求提供的相关原件须在开标时提供。

17．4评委的综合打分，采用记名方式；

17．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

17．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

17．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

17．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

18．投标的澄清、说明或者补正

18．1评标委员会有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18．2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

18．3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19．评标过程保密

19．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

20、定标

20．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人并进行公告。

20．2投标供应商对中标公告有异议的，请在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人提出质疑，该书面质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380、65753557。

21、中标通知

21．1中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

21．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三部分   招标采购货物需求

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频监控系统 | 一批 |
| 2 | 高清视频综合信息采集系统 | 一批 |
| 3 | 红绿灯控制系统 | 一批 |

本智能交通建设项目包含视频监控系统、高清视频综合信息采集系统、红绿灯控制系统

视频监控系统：要求采用高清球机进行前端视频的采集，对路段违法停靠的车辆进行抓拍，通过以太网光端机，配合光纤链路将视频传送至监控中心，接入交警监控中心已建视频监控平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。★视频监控系统须接入象山县公安局交通警察大队路况监控平台，否则作无效标处理。

高清视频综合信息采集系统：要求对车辆、车牌、信号灯状态的检测完全采用视频处理的模式，同时对抓拍区域驶出车辆的品牌型号进行识别。系统不得在路端或中心端添加信号灯状态等任何的外部输入触发装置。系统要采集路口各车道的交通流、瞬间速度、车辆通行（尾部卡口）、交通违法和高清录像等信息以规定的数据格式存入到磁盘阵列中的不同数据库中。★高清视频综合信息采集系统须接入象山县公安局交通警察大队违法处理平台，否则作无效标处理。

红绿灯控制系统：对信号灯、信号机进行改造符合道路交通信号灯设置与安装规范(国标GB14886-2016)要求，★信号系统须接入象山县公安局交通警察大队信号控制平台，实现区域信号联调联控，干线绿波控制，否则作无效标处理。

上述各系统建设需求详见项目需求部分。

二、招标要求

1、本次招标属“交钥匙”工程，包括设备采购、安装、调试、检测及验收。投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、基础施工（包含道路破损及绿化恢复等）、售后运维、垫资成本、税费、第三方检测等费用。中标人应在合同签订后7天内提交交货进度和施工进度计划给采购人确认。合同签订后三十日内中标人应把项目的主要设备送达采购人指定位置进行验货，货物非原包装或已经拆封的，采购人不予接收。

2、投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。除必须提供采购人列出的重要设备外，投标人应在满足标书所有要求前提下根据所投系统补充全部组成设备，确保系统的完整性、可靠性和先进性，并列出全部设备及辅材的详细清单，并标明其品牌、型号、单位、单价、数量、总价。所有设备参数应在标书中详细阐述。

3、投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权及5年以上免费升级。

4、未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

5、标书中提到的所有的参数指标均为在实际工程条件下的实测指标，非系统检测认证时中的测试指标。

6、工作界面如下

（1）硬件方面：包括所有设备的设计、安装、调试等，含政府部门的相关审批手续、基础开挖、立杆、破路、顶管、路面恢复、取电、防雷接地、路口各点之间的网络连接、安装点位到中心机房的通讯系统建设等。

（2）软件部分：视频监控系统及高清视频综合信息采集系统采集的数据必须接入交警大队非现场证据采集系统、宁波市道路交通监控卡口平台；本项目所建系统的高清视频与录像需接入交警大队视频综合平台，及采购人需要数据接入的指定平台。

本项目所建系统能通过网络与时钟服务器进行实时校时，并具有字符的大小、位置、字体修改的能力；视频编码应提供标准的H.265高清码流（非自定义）；支持GBT28181、DB33标准，可实现设备注册、通道信息获取、状态变化报送、实时视频请求、云台控制、历史视频查询与回放等功能。

本次投标总价中应包含接入平台所产生的一切费用。

（3）投标人承担三年质保期内整体工程质量保修及系统软硬件的三年运维，所需费用包含在本次投标总价中。

7、考虑公安数据信息安全原因，本次项目所涉及的硬盘故障，投标人应更换新硬盘，故障硬盘不返修交由采购人处理。

8、质保期间产生费用说明

投标人提供的报价应包含质保期内能够保证设备正常运行的一切费用（即包工包料费），包括人工费、车辆费、备件更换（由投标人提供备件）、设备故障维修（由投标人负责设备修理）等的一切费用。

9、工期要求：施工合同签订后30天内完成。

三、科技设施项目需求

3.1 技术规范

投标人系统建设应符合以下技术规范：

《交通信息采集视频车辆检测器》（GBT24726-2009）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2009）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GBT 28181-2011）

《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33T 629—2011）

《电工电子产品应用环境条件贮存》（GB4798.1-2005）

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

除上述规范以外的遵循国家现行的其它相关规范和标准要求。如有新标准出台，以新标准为主。

3.2 基本原则

系统应按照以下原则进行设计：

根据公安部交通指挥系统建设要求，按照“结构上的整体性，技术上的先进性，使用上的稳定性，经济上的合理性，操作上的友好性，升级上的可拓展性”进行设计。

先进性：系统应采用先进的、具有前瞻性的视频采集和分析技术，能集成多种实战应用，整个设计应具有一定的超前意识。

稳定可靠性：系统必须具有故障自动检测和报警功能，系统死机后能自动重启，保证不间断运行。用户信息要加密保存并作备份，监控图像信息要防止泄漏、防止被修改、删除。前端硬件设备应具有良好的防盗措施。系统应采用成熟技术以降低不稳定性，采用容错技术提高系统的可靠性；对系统硬件、操作系统、网络的设计应有详尽的故障处理和快速恢复方案。系统设备选型要符合系统设计要求的前提下，综合考虑其性能价格比、产品的合格性以及设备环境适应性等因素。投标产品应尽量选用国内外有较高知名度和稳定性的产品。要确保整个系统能全天候不间断地安全运行，前端设备具有防盗、防水、防尘、防腐蚀、防雷击，尤其是应当具有至少抗12级以上台风能力。系统平均无故障时间不少于3000h。

完整兼容性：在设备选型、技术手段的选择和前端设备的分布上充分考虑到系统结构上的整体性、完整性和兼容性。

开放可扩展性：系统应具有良好的升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。投标人必须提供相关系统设备的技术标准术语。系统接口标准化，即要求在系统设计、设备选型等方面，对系统及设备在部件结构、电气规格、数据结构、通信协议等方面遵从国际国内标准和公安部相关要求。系统必须能与宁波市公安局及采购人单位现有的数据库和业务系统相连接。

经济性：以行业标准作为设计依据，充分考虑用户实际需要和技术发展趋势的前提下，实现最优化的系统设备配置，降低系统造价。

易用性和易维护性：系统要从实战需要出发，应采用简洁、友好的人机界面，在出现系统故障时，能够简便快捷的进行处理。

3.3工程点位

本次项目实施建设位于丹大线产业区至大徐路段。投标人应根据该路段进行实地勘察并在投标书中提供每个点位设备安装示意图及安装设备清单。

3.4 技术指标要求

3.4.1视频监控系统

3.4.1.1 系统功能要求

1、视频采集，通过高清一体化IP球形摄像机，完成全景视频以及远距离细节视频的采集，可在中心端对前端设备的控制。采集到的视频信息要求图像清晰，水平分辨率要求达到1080P，并可通过水平垂直旋转控制以及光学变焦方式针对不同角度不同距离的对象进行监控。

2、视频传输，监控前端采用以太网光端机进行接入，并配合光纤链路传输至交警大队监控中心。监控中心采用视频综合平台实现前端接入。

3、系统应支持GBT28181、DB33标准，可实现设备注册、通道信息获取、状态变化报送、实时视频请求、云台控制、历史视频查询与回放等功能。

4、视频字符叠加应符合《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）要求。

5、视频数字化编码，前端编码应符合按照H.264/H.265的标准编码格式，直接接入现有视频综合平台。

6、兼容性和扩展性，供货商提供的所有设备必须保证与象山县现运行的交通监控系统兼容，保持整个系统的统一性和日后的可扩展性，便于管理与维护。

7、数据交换，新增的监控前端数，需要通过交换网络实现流媒体交换，本项目要求利用已有的接入层交换机，将视频码流进行接入，并通过已有1000M光纤链路完成与现有核心交换机的数据交换功能。

8、设备的工作环境。高清一体化IP球形摄像机、前端光端机将安装在路口。视频监控前端需要完成配套安装辅材、室外防水设备箱以及防雷配电设备的配置。高清一体化IP球形摄像机、前端光端机能够每天24小时不停机地长期正常工作。

3.4.2高清视频综合信息采集系统

3.4.2.1 总体要求

1、所投系统须通过公安部检测认证（在有效期内）《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2012中所要求的各项功能和技术指标。

2、所投系统须满足《交通信息采集视频车辆检测器》GBT24726-2009、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497-2014中所要求的各项功能和技术指标。

★3、本项目要求投标人提供的系统对车辆、车牌、信号灯状态的检测必须采用全视频检测和分析模式，并对监控区域驶出的车辆进行实时识别，同时能在中心端视频中展示。系统不得在前端或中心添加信号灯状态等任何的外部输入触发装置。

4、本项目采用的摄像机必须全部为≥880万像素摄像机，抓拍摄像机应采用电子快门，涉及的像素要求必需为硬件像素，不得使用通过插值等软件方法达到的像素。摄像机镜头适用的靶面必须和摄像机靶面一致，应该根据现场实际情况选择合适的镜头焦距。

5、系统所有录像、图片和数据应实时上传，时延不得大于2秒。录像及图片的字符叠加、生成图片命名格式根据采购人要求设置。图片可根据用户需求压缩，以便节省存储空间，且不影响图片质量，并具备图片防篡改功能。

6、系统具有自动逆光补偿和强光抑制功能。补光系统采用经纬及光敏时控开关。车辆图像捕获时应尽量减少雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录，必须保证全天候拍摄的图片及录像清晰。补光设备不得对驾驶人员安全驾驶造成影响。

7、系统的中心存储采用磁盘阵列进行统一存储，存储容量设计要满足违法照片数据保存2个月以上、通行记录照片保存3个月以上、高清视频录像保存30天以上的要求。

8、能实现远程对系统包括摄像机、补光灯、处理设备和服务器的远程管理和故障报警功能，并需将设备管理功能接入目前交警大队卡口平台。

9、系统所有摄像机、服务器均应可接受中心的校时命令，至少每天一次与采购人指定的校时设备自动校时，完成统一精准较时功能，并提供手动校对功能。

10、前端环境条件：

环境温度：－10℃～＋70℃；环境湿度：10％～95％；工作方式：24小时全天候工作。

3.4.2.2 功能要求

本项目要求投标人提供的高清视频综合信息采集系统具有交通基础数据采集、交通违法抓拍、车辆通行记录、高清录像及设备管理功能。

1、交通基础数据采集功能：系统能自动采集各车道交通量（按大小车的实际车流量和当量流量）、瞬时速度、车牌等交通基础数据，用于交通分析、预报、拥阻报警和信息诱导，并向市智慧交通云平台提供基础数据。系统应能按5分到1小时的采集周期进行各车道和选择车道上的统计和显示，也可自定义采集周期进行统计。单个相机需要能够最多支持3车道进行实时的交通基础数据采集。

★2、视频录像要求：系统能够记录通过路口每个方向的880万像素的高清数字视频（视频格式@ 帧速率1920×1080@ 25fps），视频流每秒不低于25帧，码率不低于2Mbps。视频存储编码采用标准H.265，不允许自定义；使用标准阵列存储；同时须接入市交警大队现有的视频综合管理平台中实现统一的管理、检索和浏览，实现高清视频的共享。

3、交通违法抓拍要求：系统能对闯红灯违法（特别是借放行车道故意闯红灯违法）、不按导向车道行驶、违反禁止标线行驶等违法行为进行自动分辨和记录。对闯红灯违法行为要求提供四张照片记录四个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二和第三位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第四个位置信息要明显辨别出车辆已通过路口中心的位置；对不按导向车道行驶违法行为要求提供四张照片记录四个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别车辆驶出原车道前的位置，第二和第三位置信息能清晰辨别车辆在路口实际行驶轨迹等相关信息，第四个位置信息要明显辨别出车辆已通过路口中心位置；违反禁止标线行驶的违法要求提供三张照片反应出完整的违法过程。系统能够向现有的电子警察违法后台系统上传标准数据的功能。

4、车辆通行记录功能要求：设备能对通过路口每个车道的所有车辆进行记录（采用尾部拍照的方式）并以照片形式进行保存（小于100K），路口卡口抓拍要求保存车辆的特征照片，能自动进行号牌识别。自动识别车牌颜色（蓝白黑黄）。对检测车道没有安装尾部车牌的机动车，记录为无牌车辆。能配合中心软件对黑名单的车辆进行比对和拦截布控。记录的车辆信息应包括：号牌号码、汉字、字母、号牌颜色、经过时间、车辆图片、品牌型号等数据，并纳入到市交警大队卡口一体化查询平台。

5、设备管理：系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统设备（包括路端设备和中心机房设备）的统一管理和实时监测。系统可通过远程软件监控设备的工作状态，如设备内部温度、硬盘工作状态、摄像机和补光灯等，自动记录设备的运行日志，并进行故障诊断和定位；系统支持设备故障的自动检测与报警，包括图像故障、视频记录故障等，避免设备因外部环境或人为破坏等因素等引起的设备故障或损坏。设备管理功能纳入交警电子警察管理平台。设备应支持远程重启功能，当发现故障宕机后可以从中心管理平台进行远程断电重启。

3.4.2.3 路口安装要求

1、防护柜及安装要求

防护柜应采用304材质不锈钢材料，具有良好的防水、抗腐蚀。挂式防护柜装时要保证主机箱距离地面2.5米以上，保证行人经过时不发生碰闯，紧固件应采用隐蔽式固定安装。主机箱挂接方向：应保证挂箱的一侧没有机动车行驶，即使有机动车行驶，主机箱在立杆突出部位于最靠近机箱行驶车辆在垂直方向上留有40CM以上的空间。主机箱开门方向：应当保证对主机箱开门维护时，人员站立的位置不妨碍交通，且保证维护人员的人身安全。

2、线缆安装

线缆走线采用杆件内走线方式，确保施工工艺整洁。导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

3、防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括摄像机、补光灯等设备）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

3.4.2.4 补光设备建设要求

固定抓拍设备搭配的LED补光设备存在一定的光污染问题。针对该问题本次项目要求使用的补光灯在保证夜间拍摄效果的同时采用暖光源，并且支持在中心端平台上对补光灯开关，状态及功率进行管理。通过对于拍摄图片或者视频的分析，减少补光灯的开启时长并尽可能使用最小照度进行工作。

3.5 主要设备及参数要求

下列项目采购设备只是满足系统功能的主要设备，并不是详尽设备清单，投标人需根据完全实现系统应当具备的功能进行系统设备详细配置。

投标人投标时应列出项目建设中全部的设备、辅材及其他相关费用的清单，详细列出每项设备、辅材的品牌、型号、图片、参数、单价、数量及总价。投标人应保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责。

3.5.1 主要设备清单

| 1、高清视频监控系统配置清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高清球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 摄像机内置镜头，不小于31倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 红外距离不小于450米 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lu | 台 | 7 |  |
| 2 | 摄像机电源 | AC/24V/3A | 台 | 7 |  |
| 3 | 安装支架 | 根据现场情况定制 | 套 | 7 |  |
| 4 | 线缆 | 含电源线及数据线 | 批 | 7 |  |
| 5 | 挑臂4米立杆及基础开挖浇筑 | L形八角立杆： 立杆上下口径6500*180-240mm厚6mm 横臂大小口径100-180mm，厚4mm 横臂4米 整体热镀锌后喷塑 | 套 | 7 |  |
| 6 | 防雷器 | 220V电源防雷器 | 台 | 7 |  |
| 7 | 立杆机箱 | 尺寸：室外机箱300mm×400mm×500mm； 材料：304不锈钢制作并喷塑； 厚度：厚度不小于 1.2mm； 防护强度：满足户外IP55使用要求； | 个 | 10 |  |
| 8 | 市电接入 | 每个球机1套 | 批 | 7 |  |
| 9 | 安装调试费 | 每个球机1套 | 套 | 7 |  |
| 10 | 售后服务费 | 每个球机1套 | 套 | 7 |  |
| 11 | 前端汇聚光端机 | 设备提供≥4路百兆以太网电口，≥4个百兆以太光接口， ≥1路千兆光接口，≥1个Console口，传输带宽为线速1000M；传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块； | 台 | 7 |  |
| 12 | 中心光端机 | 提供1路10/100/1000M以太网电口，提供1路千兆SFP光接口，传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块； | 台 | 7 |  |
| 13 | 光缆租赁费 | 3年（每个路口为一芯） | 芯 | 7 |  |
| 2、高清视频综合信息采集系统配置清单 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高清摄像机 | 图像传感器：采用1英寸GMOS; 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800;视频帧率：在1～25fps可调; | 台 | 9 |  |
| 2 | 智能分析软件 | 后台分析，具有交通基础数据采集、交通违法抓拍、车辆通行记录、品牌型号识别、高清录像等功能 | 套 | 9 |  |
| 3 | 镜头 | 成像尺寸：1"、焦距：12/16 mm、光圈孔径：F1.4、光圈控制方式：手动调整、聚焦控制方式：手动调整 | 个 | 9 |  |
| 4 | 防护罩 | 防护罩：内置防雷器、电源适配器、车牌补光灯 主体：铝合金 视窗：透明玻璃，光学玻璃。 | 套 | 9 |  |
| 5 | 补光灯 | 光源采用Cree、Osram等进口品牌灯珠，≥49颗高亮光源 平均功率：<50W 色温：4000k-4520k 补光角度：10°，在距离补光装置20m处，有效水平方向光斑不大于4米，补光灯光污染少、对驾驶人眼刺激小，符合光对生物安全性要求。 结构及外壳材质：金属铝和钢化玻璃； 外壳防尘防水等级：IP66及以上 | 盏 | 28 |  |
| 6 | 前端立杆光端机 | 设备提供≥4路百兆以太网电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口； 配置单模单纤20KM及以上传输距离； | 台 | 9 |  |
| 7 | 前端汇聚光端机 | 设备提供≥4路百兆以太网电口，≥4个百兆以太光接口， ≥1路千兆光接口，≥1个Console口，传输带宽为线速1000M；传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块； | 台 | 3 |  |
| 8 | 立杆机箱 | 尺寸：室外机箱300mm×400mm×500mm； 材料：304不锈钢制作并喷塑； 厚度：厚度不小于 1.2mm； 防护强度：满足户外IP55使用要求； | 个 | 9 |  |
| 9 | 防雷器 | 220V电源防雷器 | 台 | 3 |  |
| 10 | 落地机箱 | 尺寸：室外机箱500mm×600mm×1000mm； 材料：304不锈钢制作并喷塑； 厚度：厚度不小于 1.5mm； 防护强度：满足户外IP55使用要求； | 个 | 3 |  |
| 11 | 挑臂10-12米立杆及基础开挖浇筑 | L形八角立杆： 立杆上下口径6500*300-340mm厚8mm 横臂大小口径280-110mm，厚6mm 横臂10-12米 整体热镀锌后喷塑 | 套 | 9 |  |
| 12 | 管道连接 | 主管道与立杆之间的连接管道，每个路口为1套 | 批 | 3 |  |
| 13 | 线缆 | 含电源线、数据线、光缆等 | 批 | 3 |  |
| 14 | 光缆熔接 | 光缆熔接，每根光缆熔接不小于2芯 | 批 | 3 |  |
| 15 | 中心光端机 | 提供1路10/100/1000M以太网电口，提供1路千兆SFP光接口，传输距离最大可达100KM及以上； 配置80KM单纤千兆SFP光模块1块； | 台 | 3 |  |
| 16 | 光端机机箱 | 机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔； 配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机； | 台 | 3 |  |
| 17 | 存储硬盘 | 4000G-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 | 块 | 9 |  |
| 18 | 中心平台管理软件 | 具有中心平台管理、数据接收、数据上传、平台对接等功能 | 套 | 1 |  |
| 19 | 安装调试费 | 每个相机为一套 | 套 | 9 |  |
| 20 | 售后服务费 | 3年售后服务（每个相机为一套） | 套 | 9 |  |
| 21 | 光缆租赁费 | 3年（每个路口为一芯） | 芯 | 3 |  |
| 3、红绿灯控制系统配置清单 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 交通信号控制机 | 须与象山县公安局交通警察大队红绿灯控制系统无缝对接 | 台 | 3 |  |
| 2 | 机动车信号灯 | 圆盘信号灯带9秒脉冲触发倒计时, 一体成形铝合金壳 | 组 | 9 |  |
| 3 | 机动车信号灯 | 左转单色箭头信号灯带9秒脉冲触发倒计时, 一体成形铝合金壳 | 组 | 9 |  |
| 4 | 行人信号灯 | 动态灯带双8脉冲触发倒计时, 铝合金壳 | 组 | 18 |  |
| 5 | 行人信号灯灯杆 | 立杆Φ114×3500×≧ 4mm,热镀锌, | 组 | 18 |  |
| 6 | 行人信号灯支架基础及钢筋笼 | 现场制作，基础混凝土为商品25#砼以上 | 处 | 18 |  |
| 7 | 八角机动车信号灯灯杆 | 7.35米主立柱(8×S320/360) 横臂8米(6×S110/260) 热镀锌、西 | 套 | 9 |  |
| 8 | 机动车信号灯基础及钢筋笼 | 现场制作，基础混凝土为商品25#砼以上 | 套 | 9 |  |
| 9 | 信号线 | RVV6芯×1．5 m2 | 米 | 2158 |  |
| 10 | 信号线 | RVV11芯×1．5 m2 | 米 | 826 |  |
| 11 | 信号线 | RVV2芯×10m2+1×6 m2 | 米 | 1600 |  |
| 12 | 管道开挖 | 每个路口为1套 | 套 | 4 |  |
| 13 | 窖井 | 复合加厚400mm×400mm×600mm | 套 | 15 |  |
| 14 | 窖井 | 复合加厚500mm×500mm×600mm | 套 | 15 |  |
| 15 | 信号控制机基础 |  | 只 | 3 |  |
| 16 | 市电接入 | 市电接入 | 米 | 3 |  |
| 17 | 安装施工 | （含吊装、机动车杆件移位、运输、调试费、） | 路口 | 3 |  |
| 18 | 维护费 | 3年，每个路口为1套 | 路口 | 3 |  |

3.5.2主要设备技术参数

3.5.2.1视频监控系统

▲1、高清球机（须提供检测报告，否则作无效标处理）

道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能

Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能

可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览

图像传感器:不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准）

★最低照度:彩色：≤0.0002Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：≤0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；（以公安部型式检验报告为准）

分辨率及帧率:主码流  50Hz:50fps(1920×1080) ;60Hz:60fps(1920×1080)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:不小于450米

焦距:不小于186mm，不小于37倍光学

Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s

电源接口:AC24V±25%

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出

CVBS输出接口:BNC头

具有RS485控制接口

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%

防护等级:IP67

★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部型式检验报告为准）

★照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（以公安部型式检验报告为准）

2、立杆

L形八角立杆挑臂4米：

立杆上下口径6500*180-240mm厚6mm

横臂大小口径100-180mm，厚4mm

横臂4米

整体热镀锌后喷塑

3、前端汇聚光端机（须提供检测报告，否则作无效标处理）

设备提供≥4路百兆以太网电口，≥4个百兆以太光接口，≥1路千兆光接口，≥1个Console口，传输带宽为线速1000M；传输距离最大可达100KM及以上；

★配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块；

★具备SNMP网络管理功能，可以被中心端设备读取与设置状态；

★具备光端机断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能，可以被中心端判断光路信号丢失时是断纤还是掉电与关机；

具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能；

双电源，支持过载保护、防反接保护功能；

具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能；

具备IP40及以上外壳防护等级；

工业导轨式设计；

工作温度具备-40℃~ +85℃；

提供原厂三年免费质保服务。

4、中心光端机

提供≥1路10/100/1000M以太网电口，≥1路10/100M以太网电口，千兆以太电口与百兆以太电口实现物理隔离；提供≥1路千兆SFP光接口，传输带宽为线速≥1100M；传输距离最大可达100KM及以上；

★配置80KM单纤千兆SFP光模块1块；

★具备SNMP网络管理功能， 可以实现读取与设置本端、远端光端机电口以太接口的状态。

提供原厂三年免费质保服务。

3.5.2.2清视频综合信息采集系统

▲1、高清摄像机（须提供检测报告，否则作无效标处理）

图像分辨率	最大图像尺寸：≥4096*2160像素

最低照度：彩色:≤0.01Lux  黑色:≤0.008Lux

图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

通讯接口：RJ45 100M/1000M接口≥2个，RS485接口≥3个，RS232接口≥1个

外部接口：外部触发输入≥4路，(5V TTL电平量)输出≥6路，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入

存储支持：最大支持128G

支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%（以公安部检验报告为准）

设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%（以公安部检验报告为准）

★支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%（以公安部检验报告为准）

★支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章（以公安部检验报告为准）

★支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍（以公安部检验报告为准）

★非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，支持违法抓拍上传（以公安部检验报告为准）

★支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%（以公安部检验报告为准）

★路口红灯时，支持对非机动车越线停车进行检测抓拍

2、高清定焦镜头

百万像素级工业摄像机镜头，

成像尺寸应不小于1英寸

镜头焦距根据现场实际情况选择。

3、室外防护罩

主体：铝合金

视窗：透明玻璃，光学玻璃。

内置LED补光灯：采用Cree高性能冷白LED，光源高效、节能环保；支持低照度下受相机控制自动开启补光；支持低照度光敏自动开启补光，可配置阀值；支持亮度受相机可调；支持亮灭受相机可调；支持LED灯远程在线故障显示；频闪支持补光同步；频闪支持频率可调；频闪持续时间、频闪延时可调；灯珠3颗，功耗应不大于10W；45度，支持三车道补光照明。

4、LED频闪补光灯

光源采用Cree、Osram等进口品牌灯珠，≥49颗高亮光源

平均功率：<50W

色温：4000k-4520k

补光角度：10°，在距离补光装置20m处，有效水平方向光斑不大于4米，补光灯光污染少、对驾驶人眼刺激小，符合光对生物安全性要求。

结构及外壳材质：金属铝和钢化玻璃；

外壳防尘防水等级：IP66及以上

5、电源防雷

模块化限压型电源电涌保护器

6、前端立杆光端机（须提供检测报告，否则作无效标处理）

设备提供≥4路百兆以太网电口，支持VLAN划分，≥1个Console口，≥1路百兆光口；

配置单模单纤20KM及以上传输距离；

★具备SNMP网络管理功能，可以被中心端光端机读取与设置状态；

★具备光端机断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能，可以被中心端判断光路信号丢失时是断纤还是掉电与关机；

传输距离最大可达100KM及以上；

双电源，支持过载保护、防反接保护；

具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能；

IP40外壳防护等级；

工业导轨式设计；

工作温度具备-40℃~ +85℃

提供原厂三年免费质保服务。

7、前端汇聚光端机（须提供检测报告，否则作无效标处理）

设备提供≥4路百兆以太网电口，≥4个百兆以太光接口，≥1路千兆光接口，≥1个Console口，传输带宽为线速1000M；传输距离最大可达100KM及以上；

★配置80KM单纤千兆SFP光模块1块，配置20KM单纤百兆SFP光模块4块；

★具备SNMP网络管理功能，可以被中心端设备读取与设置状态；

★具备光端机断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能，可以被中心端判断光路信号丢失时是断纤还是掉电与关机；

具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能；

双电源，支持过载保护、防反接保护功能；

具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能；

具备IP40及以上外壳防护等级；

工业导轨式设计；

工作温度具备-40℃~ +85℃；

提供原厂三年免费质保服务。

8、中心光端机

提供≥1路10/100/1000M以太网电口，≥1路10/100M以太网电口，千兆以太电口与百兆以太电口实现物理隔离；提供≥1路千兆SFP光接口，传输带宽为线速≥1100M；传输距离最大可达100KM及以上；

★配置80KM单纤千兆SFP光模块1块；

★具备SNMP网络管理功能， 可以实现读取与设置本端、远端光端机电口以太接口的状态。

提供原厂三年免费质保服务。

9、光端机机箱

机箱：19英寸，高度≤3U，不少于16个插槽，支持热插拔；

★配置SNMP网络管理功能板卡1块，可以查看所有本端、远端光端机的工作状态，提供完善的链路故障以及前端所有光端机断电自动检测告警功能，并能判断光路信号丢失时是断纤还是前端掉电与关机；

配置双电源，支持双电源单元互相热备份；

平均无故障工作时间5万小时以上；

提供原厂三年免费质保服务。

10、磁盘阵列硬盘

配套48盘位磁盘阵列磁盘：磁盘阵列专用企业级 4TB SATA 7200 rpm。

11、立杆

L形八角立杆挑臂10-12米：

L形八角立杆：

立杆上下口径6500*300-340mm厚8mm

横臂大小口径280-110mm，厚6mm

横臂10-12米

整体热镀锌后喷塑

3.5.2.3红绿灯控制系统

1、交通信号控制机要求（须提供检测报告，否则作无效标处理）

道路交通信号控制机通过《道路交通信号控制机》GB25280-2016检测，具备公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内检测报告，否则作无效标处理

★所选道路交通信号控制机须无缝接入象山县现有交通信号控制系统。

在网络风暴环境下，能够正常运行，不黄闪。

支持脉冲式、通讯式倒计时显示器，可半程显示倒计时，显示时间可设置。定周期方案切换、感应控制、手动控制时，倒计时显示不跳变。

支持通过有线、无线联网。

主电故障时，可自动切换至备电；主电恢复后，信号机可自动切换回主电。

信号机应保证自身产品的安全性。

信号机需采用32位及以上微处理器。

信号机采用硬件单元化、软件模块化设计，主要单元包含：中央处理单元、检测器单元、灯控信号驱动单元、通信单元、电源单元、手动控制单元等。主要模块包含：控制模块、通信模块、检测模块、信息处理模块等。

要求可应用于路口、路段、主线车道信号标志控制等。

具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、闪灯、全红、关灯、手控）等多种工作方式。

采用EMC电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能。

全天候室外机箱，整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换；

可接入实时自适应控制系统，通过秒级通讯实现实时控制。

可驱动多种信号灯组包括：机动车、行人（包括等候指示）、路段人行横道车辆、路段人行横道行人（包括等候显示和讯响信号）、绿箭头、可变标志等。

支持16路标准逻辑输入，最大可扩展为32路逻辑输入端口，可连接环型线圈、微波、超声波、视频等检测器、行人过街按钮和其它开关装置。

信号机与中心采用标准网络连接，可通过中心软件远程监控。

标配54路灯控输出，可扩充到108路灯控输出，单台信号机可同时控制2～4个路口；其中1块灯驱板可控制18路灯输出。可通过GPS对时、支持中心对时等多种对时方式。

信号灯驱动和监控回路上进行严格的强、弱电隔离，在整体结构上也需要采取有效的物理隔离措施。

信号机可增加路口无线遥控器，便于执勤人员现场遥控信号灯，实现VIP车队通行。

至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可以使倒计时显示屏变频显示。

2、机动车信号灯的技术要求（须提供检测报告，否则作无效标处理）

通过《道路交通信号灯》GB14887-2011检测，具备公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内检测报告，否则作无效标处理；

外观：每套信号灯由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成；灯体外壳颜色按采购人要求制作，外壳、前盖、色片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。

灯面直径：φ400mm（误差在+5%以内）；

带9秒脉冲触发倒计时，

发光单元：采用超高亮度发光二极管，LED寿命> 50000 小时；

发光强度分别为，红色≥6000cd/㎡；黄色≥7000cd/㎡；绿色≥12000cd/㎡；

箭头信号灯显示画面：红箭头、黄箭头、绿箭头；圆盘信号灯显示画面：红、黄、绿；

LED信号模块在25度温度和正常运行电压运行时必须提供0.85或更好的功率因数；

工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；

信号灯恒流供电，每路电流不大于15MA；

绝缘性：带电部分和箱体之间绝缘电阻大于10MΩ，绝缘耐压大于1.5KV；

湿热性能：空气相对湿度5%～95%（无凝水）；

绝缘电阻：大于10MΩ。

3、行人信号灯的技术要求（须提供检测报告，否则作无效标处理）

通过《道路交通信号灯》GB14887-2011检测，具备公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内检测报告，否则作无效标处理；

外观：每组信号灯由两个几何位置分立单元组成；灯体外壳颜色按采购人要求制作，外壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑,无缺料、无开裂、无银丝、无明显变型和毛刺等缺陷。

灯面直径：φ300mm（误差在+5%以内）；

发光单元：采用超高亮度发光二极管，LED寿命> 50000 小时；

发光强度分别为，红色≥300cd；绿色≥300cd；

二联组合，上联灯中红色站立人形，下联中绿色行走人形；

LED信号模块在25度温度和正常运行电压运行时必须提供0.85或更好的功率因数；

工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；

信号灯恒流供电，每路电流不大于15MA；

绝缘性：带电部分和箱体之间绝缘电阻大于10MΩ，绝缘耐压大于1.5KV；

湿热性能：空气相对湿度5%～95%（无凝水）；

绝缘电阻：大于10MΩ。

八角机动车信号灯灯杆的技术要求

L形八角立杆：

立杆上下口径7350*320-360mm厚8mm

横臂大小口径110-260，厚6mm

横臂8米（根据实际要求定制）

整体热镀锌后喷塑（黑色）

行人信号灯灯杆的技术要求

立柱钢管：Ф114mm*4mm*3500mm

立柱钢管蒙盖：Ф114mm*4mm

整体热镀锌后喷塑（黑色）

基础、管线工程施工要求

1、供应商在开挖前应事先通知业主。未得到业主允许，地面不能破坏。管道和基础的开挖应按图纸或业主的要求进行施工。回填必须恢复到原来面貌；

2、除非图纸另有指定，所有信号灯柱基础混凝土为25＃砼以上。

3、每一条灯杆都必须接地，其接地电阻小于10欧；

4、预埋件地脚螺栓法兰盘热镀锌必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直；

5、信号灯基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m。预埋件法兰盘低于周围地面40～60mm（适用铺设广场砖）以防止积水；或按业主要求埋设法兰盘。

6、地下铺设所用电缆不得有接头，每根电缆线在经过的检查井中应留有2M余量。

7、预埋管及电缆必须符合国家规范。预埋管应平整，钢管在接口处应打磨平滑，以免拉伤电缆。

8、施工结束后，承包商应提供实际施工现场管线图纸。

3.5.2.4、 售后服务

1、质保期：自验收合格之日起不少于三年。质保期满，更换设备价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准。投标文件中写明过质保期后的服务承诺。

2、质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

3、在宁波市内设有售后服务网点，质保期内须提供24小时热线服务和长期的免费技术支持，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。售后服务电话有变更的应提前通知。

4、系统运行维护期内要求：

（1）每日开展前端巡视工作，包括各监控点位的设备运行情况检查，并提交巡查报告；

（2）前端设备的日常维护与保养，包括主机设备、抓拍设备、闪光灯、补光灯设备杆等设备的清洁、检修、调试、维护等内容，并提交设备维护与保养报告；

（3）负责对前端设备故障的分析处理，并及时解决故障；

（4）负责故障设备的检修，对于需更换部件的，负责设备诊断、维修和安装调试；

（5）前端设备数据下载，负责下载前端设备采集的数据；负责按时将下载的数据完好无误地交给后台处理人员，办理交接手续；

（6）配合采购人完成前端抓拍点位迁改工程；

（7）配合采购人完成特定要求的设备检查和标定工作；

（8）按采购人要求，在基于现有前端设备的基础上进行技术改造，优化数据采集方式；

（9）停用设备约定：因道路施工、路口改造、设备升级、设备迁移等原因造成设备停用的，由投标人负责存放设备，并对设备进行保管保养，保障设备能随时投入使用，停用期间不支付维护费；

（10）在维护期内，保障本项目招标范围内的电子警察系统正常运行，包括设备维护（含设备自然损坏、人为损坏、交通事故、偷盗破坏、道路施工等造成损坏）、保养、保管等行为所阐述的人工费、材料费、施工费、通讯费等其他相关费用；

（11）监控拍摄范围内有树林或其他障碍物遮挡视线时，应及时处理，不能处理的上报大队管理员；

（12）日常性维护：指派专门的技术人员每工作日上午08:00-09:00必须对所建电子警察系统工作状况进行检查,查看系统抓拍图片上传情况并进行对故障情形进行登记，并上报大队管理人员备案。发现故障，立即安排人员排除；

（13）临时任务：根据采购人要求，随时指派技术人员到系统前端进行信息查询及拷贝调看有关图像。并需自备交通工具和查询及拷贝调看有关图像所需要的工具；

（14）完成市局要求的IP地址统一工作，并做好市公安局、宁波交警支队要求的点位及数据的平台推送工作；

（15）成立前端设备维护小组，有专门的硬件工程师等人员承担前端维护工作，提供现场服务和7×24小时响应服务。

（16）对于故障信息必须在24小时内反馈处理结果及意见。

5、系统售后违约责任

如有下列情形之一的，采购人拒付剩余本项目质保金，并委托其他单位进行维护：

（1）考核累计2次每月前端设备运行维护差错率大于5%，采购人写出书面整改意见，中标人进行整改，累计超过3次。

（2）连续3次未响应维保；

（3）无正当理由单次维修逾期超过24小时。

6、中标人免费为采购人相关操作人员进行培训。

第四部分    政府采购合同主要条款

# 采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 投标报价总金额人民币（大写）： | （小写）￥： |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标报价明细表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）￥： |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件五：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

## 1.依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品政府采购品目清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件七：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日