政府采购公开招标采购文件

| 采购项目： | 象山县公安局侦查实战中心执法办案区 智能化项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2020XSZFCG298G |
| 采购人： | 象山县公安局 |

象山县政府采购中心

二〇二一年一月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  政府采购合同

第六章　投标文件格式

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经象山县财政局核准，现就象山县公安局侦查实战中心执法办案区智能化项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目编号：2020XSZFCG298G

二、采购组织类型：集中采购

三、采购方式、用途：公开招标、自用

四、采购资金来源： 财政资金

★五、采购预算价：  837万元；最高限价：  833万元

六、采购文件公告期限：2021年   1  月  11  日至2021年  1  月  18  日

七、项目概况： 执法办案设备一批，含硬件和软件系统。

★八、供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；（银行、保险、石油石化、电力、通信运营等行业，允许分公司投标并提供总公司的授权书）

（二）特定资格条件：电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被依法取消其中标资格。）

（五）本项目  不允许  联合体投标。

九、采购文件的获取：

1、采购文件获取期限：2021年  1  月  11  日至2021年  1  月  28  日。

2、采购文件获取方式：登录政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取。

3、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

十、投标截止时间、开标时间及开标方式：

1、投标截止时间：2021年  2  月  2  日13:50（北京时间）。

2、开标时间：2021年  2  月  2  日13:50（北京时间）。

3、开标方式：政采云平台线上开标。

4、评标地点：象山县行政服务中心四楼评标室（象山县丹西街道象山港路300号）

5、采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件评标。

十一、投标与开标：

1、在投标截止时间前将电子投标文件上传到政采云平台，否则视作放弃投标。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具在浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下供应商未提交纸质投标文件的，视作放弃投标。

（5）备份电子投标文件和纸质投标文件允许送达或邮寄，地址：象山县行政服务中心四楼404室（象山县丹西街道象山港路300号，接收人：徐老师，联系电话：0574-65618091，13989342281）。招标方考虑供应商邮寄在途时间，适当延长提交投标文件的时间。投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮件发出后及时告知接收人并保持联系，至少在投标截止时间前1小时，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。超出投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收，因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。

4、供应商无需派代表到开标现场。评标期间项目经办人的联系电话：0574-65733077 。供应商的澄清、说明可通过政采云平台发起在线询标。

5、项目评审过程中工作人员及评委全程佩戴口罩，座位间距保持安全距离。

十二、落实的政策

《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十三、业务咨询

1、采购人：象山县公安局

地址：宁波市象山县靖南大街409号

联系人：王科长

联系电话：65856163

2、集中采购机构：象山县政府采购中心

地址：浙江省象山县丹西街道象山港路300号4楼401室

项目经办联系人： 潘老师

联系电话：0574-65733033

传真：0574-65733060

3、政府采购监督管理部门及投诉受理部门：象山县财政局

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林老师

联系电话：0574-65753557

# 第二章  采购需求

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、合同签订期限 | 中标公示结束后30日内 |
| 2、实施期限 | 合同签订之日起90日历天内完成交货安装调试至试运行 |
| 3、实施地点 | 象山县公安局 |
| 4、质保期 | 验收合格后3年 |
| 5、投标报价 | 1）本项目投标应以人民币报价； 2）投标报价包含设备（含配件）、运输、安装、调试、税收、利润、质保期内服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。 |
| 6、付款方式 | ①预付款，合同签订并已提交履约保证金后，甲方（采购人）向乙方（中标单位）支付合同总金额的30%；②主要设备进场并经甲方组织验收合格后，甲方向乙方支付至设备总价款的60%；③完成试运行并经相关部门验收合格后，甲方向乙方支付至结算价款的100%（全额提供基本税率的增值税专用发票）。 |
| 7、预付款保函 | 乙方须在预付款拨付前向甲方提供合同总金额30%的预付款保函。其形式银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的担保须经甲方确认。待项目整体安装完成后退回。 |
| 8、履约保证金 | 乙方须在合同签订后预付款支付前向甲方支付合同金额的5%作为履约保证金。其形式为现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经发包人确认，待项目验收通过后退回。 |
| 9、合同终止 | 乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。因乙方不能保证工作质量的，甲方有权终止合同，乙方承担全部责任。 |

二、招标需求

（一）软件清单及开发要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法办案区综合流程管理系统 | 1.系统要求基于B/S架构，通过浏览器即可登录，无需安装任何客户端程序； 2.系统具备跨平台部署能力，可同时支持部署于Windows/Linux等主流服务器系统； 3.中心系统管理体系，支持提供与上级单位标准数据端口； 4.提供标准数据接入端口，与下辖办案区及管理单位无缝对接； 5.提供统一操作管理端口，供中心管理单位和下辖使用单位统一管理、操作和使用； 6.提供机构、部门、人员等权限集，支持统一管理、分机构管理、分部门管理等，并通过识别登录IP或人员账号分配不同操作界面和功能，并提供该权限内不同数据； 7.办案区整体流程的综合管理：包含了待检区识别、入区登记、人身检查、非涉案物品柜取证/存储/提取、人身信息核准及采集、候问室、讯/询问室、特殊审讯室、辨认室等使用及人员定位； 8.人员入所和出区节点控制与记录； 9.对入区人员标记如：本所警员、他区警员、协辅警、工作人员、嫌疑人、律师、证人、来访人员或其它人员等，并根据人员通过人脸识别自动辨别位置或通过分配胸牌进行时刻追踪； 10.支持入区人员信息自动核准，通过身份证号码自动验证身份信息并对人员进行自动登记； 11.未携带身份证人员通过输入身份证号码对其进行人脸识别，识别通过后自动登记； 12.通过人脸识别自动追踪人员位置，并记录人员搜查视频，支持通过时间、人员等信息进行查询、回放、刻录等； 13.支持非涉案物品的信息采集，包括图片和文字描述如包括物品名称、件数等信息，系统自动生成台账，支持台账预览、打印、导出； 14.系统与非涉案物品柜管理系统自动同步，嫌疑人面部照片、基本信息及非涉案物品照片和信息在物品柜上直接显示； 15.支持对非涉案物品柜存储、提取、开关柜门等详细操作进行记录和回查，并支持根据嫌疑人和办案警员等信息导出相关数据，支持打印； 16.与地图轨迹系统信息交互，实时显示办案区内详情并提供可视化操作，如人员位置，询/讯问室使用情况，侯问室使用情况，在地图中直接查询相关或调用摄像机或音频采集器等； 17.图表展示各侯问室状态可视化展示，如侯问室的、询/讯问室、特殊审讯室、辨认室、远程审讯室的详细信息； 18.对嫌疑人入所后的所有位置进行追踪和定位，包括入所时间、所在区域、停留时间、当前状态、离所时间和去向等，支持生成台账，并支持预览、打印、导出等； 19.全自动追踪嫌疑人在办案区的位置和轨迹，并支持全程同步录音录像和导出刻录； 20.通过室内立体地图了解所有房间使用情况和详情； 21.对侦查办案中心所有智能化设备的自动检测监管。通讯管理、故障管理等；； 22.对全区的智能化设备的管控、调用与操作； 23.对区域内设备的登记、修改、增加、删除与停用，并接入电子地图系统通过室内坐标进行定位和管理； 24.人员统计功能，支持报表、图标显示，支持实时分析在线（侦测感知）到的人员情况并进行汇总记录与管理等； 25.报警日志管理，支持行为分析报警管理、人脸识别报警管理、非法闯入报警管理、门禁系统报警管理等； | 1 |
| 2 | 可视化室内立体地图管控及轨迹追踪及人员定位系统 | 1.支持建立地图库索引目录,支持图层化处理模式； 2.支持建立/导入/地图模型和更新形态数据； 3.支持建立播放叠层； 4.支持自定义图层等； 5.提供基于Web的室内GIS服务，实时响应浏览器的地区请求； 6.对数据实现人员身份识别，双轨/并轨数据解析与识别，结构化数据跟踪，支持多并发数据查询和阵列展示； 7.显示人员历史轨迹，详情，图像，以及区域划分及区域说明等地图功能，实现办案区动态的数据可视化展示和操作； 8.室内地图区域化处理，实时数据与 Web 页面请求实时交互； 9.支持矢量数据与栅格化数据的地图数据处理模式； 10.微型室内地图数据库+空间数据引擎+地图数据引擎+中间件和浏览器组成的服务引擎； 11.自适应 HTTP 协议以 XML 格式请求的室内地图数据； 12.支持 2.5 维/3 维地图表现层展示模式； 13.与执法办案区信息化综合管理平台应用结构无缝对接，优化地图数据调用接口和效率； 14.支持对地图部件增删改查等工作； 15.支持对地图部件进行数据化标注并可视化展示； 16.支持对地图表现层临时数据的标注和记录； 17.支持 web 浏览器、flash 等播放插件； 18.支持建立地图库索引目录； | 1 |
| 3 | 审讯指挥系统 | 1.依托成熟的即时通讯系统架构进行二次开发； 2.支持TCP/IP协议 3.建立侦查办案中心的审讯指挥体系，实现指挥部门可实时查看审讯实况，并下发审讯指令或文字、语音等内容。 4.文字消息：支持发送文本、表情、符号等； 5.语音消息：支持发送语音文件； 6.实时通话：支持通过局域网络拨打语音电话； 7.文件传输：支持文件传输，word、WPS、PDF、图片等； 8.群组功能；支持建立/删除，支持创建永久群和临时群； 9.任务创建：支持创建任务，并邀请人员加入成立临时群组，在任务结束后，群组自动解散，数据自动保存； 10.可视化组织机构：可查看审讯辅助系统中已有的人员组织架构，可通过部门、小组多选，或在架构中选择独立的个体； 11.群发消息：支持群发或屏蔽 12.实时同步通讯录：与公安局人员数据库同步，实时获取人员通讯信息； 13.消息提醒；新消息或者未读消息的提醒功能 14.应用集成和对接：支持集成其他审讯辅助应用，如视频、笔录、审讯辅助系统传递的人员实时数值，支持外界蓝牙设备等其他语音设备 | 1 |
| 4 | 违规行为预/报警管控平台 | 1深度学习算法：AI神经网络的深度学习算法 2应用算法：含人员出现侦测，人员越线侦测，人员打架侦测、、人员独处侦测、人员攀高侦测、警察离岗侦测、警察睡岗侦测、人员徘徊侦测、人员滞留侦测、短时间内人员快速聚集侦测、警察/服刑人员及外来人员服饰识别、不明物体出现侦测、视频异常诊断等应用算法 3算法特性：基于AI神经网络的深度学习算法检测人的异常动作行为，以连续抓取视频帧的方式分析人的骨架在多张视频帧中的变化规律，一旦符合异常行为算法预警标准则立即预警 4底层系统：Linux系统，ubuntu server 5系统架构：X86架构； 6登录方式：支持C/S架构，绿色版无需安装； 7运行架构：GPU深度学习方案，对CPU硬件资源和内存资源消耗极低； 8分析能力：支持同一路视频流同时分析不低于10种算法，当同一路视频流同时检测到多种算法同时预警时，系统具备合并处置的能力，不会重复弹屏告警，只会产生一路视频弹屏告警，且不同的事件类型在视频中交替标注提醒； 9系统特性：支持按不同算法分别设置有效区域、无效区域、灵敏阈值、布控时间段等； 10预警功能：支持当系统检测到异常行为后立即调用同步视频流弹屏预警；支持同步输出电子语音预警提示；支持手动关闭弹屏预警窗口；支持算法检测结束后延时5秒自动关闭预警窗口； 11存储功能：支持存储触发异常事件的现场截图照片；支持存储事发后的短视频录像；支持存储事件的抓拍时间、抓拍地址、事件类型、事件状态等信息； 12处置功能：支持当系统触发预警后对事件进行多种不同结果的处置方式选择，用户可按实情选择对应的处置结果； 13数据统计：支持按每个事件统计当天、本周、本月、本年的数据；支持按时间、按事件类型、按事件处置状态、按告警地址等条件进行查询； 14标记功能：支持事件截图照片标记人体骨骼；支持录像短视频标记告警目标；支持预警直播视频标记告警目标； 15网络功能：支持局域网、专网级联； 16通讯协议：支持接入第三方品牌的摄像机进行分析；支持RTSP协议、Onvif协议、GB28181协议等主流协议； 17数据协议：支持http协议对接第三方平台推送预警截图、预警录像短视频、预警视频流、预警抓拍地址、预警事件类型、预警时间、预警标记等数据； 18人员出现侦测：针对周界、洗手间、AB门、其他出入口、库房、枪械库、档案室等场所实时分析，一旦发现有人突然出现在监控画面中，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存人员出现的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人进行分析，动物出现在场景中或其他风吹草动、光线变化、雨雾天气变化等均不能引起系统误报。 19人员越线侦测：针对周界内外围墙区域或其他禁止人员随意闯入的区域实时分析，一旦发现有人进入第一道警戒线，系统需要立即检测出来并同步调用视频流弹屏提醒值班人员关注，但不能够产生预警信息。一旦目标持续进入第二道警戒线，系统立即预警，同时保存人员越线的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人进行分析，动物闯入或其他风吹草动、光线变化、雨雾天气变化等均不能引起系统误报。 20人员攀高侦测：针对监舍、洗手间、楼梯间走廊、其他可攀高区域等场所实时分析，一旦发现有人攀高超过警戒区域，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存人员攀高的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人进行分析，悬挂的服装、或其他类人形物品、光线变化、环境变幻、人影等均不能引起系统误报。 21人员徘徊侦测：针对周界围墙附近、车间及库房周边、其他室外公共区域等场所实时分析，一旦发现有人长时间徘徊，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存徘徊目标的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人进行分析，其他环境干扰等均不能引起误报。 22人员滞留侦测：针对周界围墙附近，车间及库房周边，其他时为公共区域、厕所等场所实时分析，一旦发现有人长时间滞留，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存滞留目标的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人进行分析，其他环境干扰等均不能引起误报。 23人员打架侦测：针对监舍内、公共区域、车间、活动室等场所实时分析，一旦发现人员打架，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存打架目标的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人的打架行为进行分析，单人剧烈运动、拖地、做操、其他环境干扰等均不能引起误报。 24人员独处侦测：针对监舍、洗手间、库房、就医室、活动室等犯人活动区域的场所实时分析，一旦发现场景下只剩下一个犯人超过规定时间未离开，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存独处目标的现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人员独处进行分析，能精准的识别出场景下只有一个目标，多人环境下长时间不动引起的背景虚化、人影或其他物品等不能误识别从而引起系统误报。 25人员离岗侦测：针对警察值班室、分控中心、指挥中心、监舍走廊等场所实时分析，一旦发现场景下完全没人，或人数少于2人时，超过系统规定时间，系统立即调用同步视频流弹屏预警。同时保存现场截图和事发经过的短视频录像。且系统只针对人进行分析，任何环境干扰引起的移动侦测导致系统不能有效侦测从而产生的误报或漏报情况均不能发生。 26人员睡岗侦测：针对警察值班室、分控中心、指挥中心、哨楼值班岗、其他值班岗等场所实时分析，一旦发现场景下的人持续一定时间身体活跃度极低并有躺着或趴着的行为，系统立即调用同步视频流弹屏预警。同时保存现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。系统能准确侦测出多人值班场景下的个人睡岗行为，任何环境干扰引起的移动侦测导致系统不能有效侦测从而产生的误报或漏报情况均不能发生。 27短时间内人员快速聚集侦测：针对公共区域等容易产生大面积人员聚集从而引起打架斗殴事件发生的场景进行实时分析，一旦检测到场景下有多人短时间内朝同一个方向聚集，系统立即调用同步视频流弹屏预警。同时保存聚集现场的截图照片和事发经过的短视频录像，并在截图和视频录像中圈示告警源。且系统只针对人进行分析，任何环境干扰引起的非人员聚集从而产生的误报不能发生。 28警察、服刑人员及外来人员服装识别 29针对会见室或其他禁止外来人员、犯人闯入的场所实时分析，一旦发现非服装白名单内的人物出现在场景中，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和录像文件中准确圈示告警源。该算法需要支持深度学习，针对各监狱单位的犯人服装，警察冬季和夏季警服颜色、款式等进行二次学习，不能单纯的分析服装颜色从而引起的系统误报。 30不明物体出现侦测：针对周界、禁闭室、AB门附近，或其他管制区域等场所实时分析，一旦发现有不明物体出现在场景内，系统立即调用同步视频流弹屏预警，同时保存现场截图和事发经过的短视频录像，并在截图和录像中准确圈示告警源。不明物体检测像素最小需要支持1000像素的物体，物品滞留和抛物等情况引起的不明物体出现均需要检测出来。 31视频异常诊断：针对所有视频进行实时分析，一旦发现有视频突然无视频信号，或者摄像机角度被移位改变可视角度，或者被遮挡部分或全部导致不能正常监控的情况下，可能是人为故意导致的，往往可能存在事故隐患，系统需要及时检测出来并立即调用同步视频流弹屏预警，准确判断视频异常位置、异常原因、异常发生的时间等，并同时保存异常前后的短视频录像以便人工判断比对。 | 1 |
| 5 | 执法办案审讯辅助系统 | 1.身体数据采集：通过可穿戴设备，获取嫌疑人身体数据情况，采用成熟的医疗监测设备对心跳、脉搏、血压、体温等人体数据进行实时实时采集并生成电图，支持打印和视频显示； 2.数据分析：分析身体数据的平均变量并测算当前身体机能参数正常参考数值，当某项数值超出合理边界，第一时间记录并发出警告并进行标记； 3.身体机能预警：对心跳、脉搏、体温等关键身体参数进行实时检测，超出合理范围及健康警戒线，系统将对变化做出预警，严重超出健康边界，立即报警； 4.音频音轨同步：建立同步的审讯音频时间轴，与身体数据电图时间轴同步，并创建比对函数 5.视频同步：建立同步的视频时间轴，与身体数据电图、音频时间轴进行同步，在同一截面中穿件比对函数和效果界面，应支持至少4路视频的同时同步； 6.资源整合：身体数据、音频数据、视频数据的集中整合，通过一个显示界面通过移动的时间轴比对三种数据的实时和变化。 7.数据监测标注：若任何一方数据出现明显波动，系统应在该时间点做出标记，在后续回放的过程中，点击标记点即可播放三方数据的回放情况； 8.手动监测标注：在检测过程中，审讯民警也在指定位置手动添加标记点，在回访过程中点击标记点即可从该标记点开始回放该标记点内容。 9.播放功能：支持手动选择时间，拖动播放，区间播放，支持调整播放速度； 10.数据导出：系统支持将数据导出为电图（心跳、脉搏、血压、体温、音轨），或直接导出视频格式。 | 1 |
| 6 | 非涉案物品管理系统 | 1.与执法办案区管理系统相互呼应，在整个执法办案区流程中有着至关重要的作用，其包括了对非涉案物品保管人的身份识别，验证，分配，取证，智能分配存储空间，人脸识别开门、数据统计，操作日志等功能。 2.登陆功能：系统登录功能，实现登录监测，用户判定，账户安全以及登录界面的设计和优化； 3.权限判断：对登录用户的权限进行判断，依据登录用户的权限显示对应的功能和数据调阅权限； 4.登录异常处理：连续输入密码错误等登录异常进行判定，账户异常启动账户安全管理机制，如锁定和报警等； 5.忘记密码：可通过忘记密码功能向管理员发出申请，由管理员对申请进行审核后执行后续操作； 6.密码重置：管理员可对用户的密码进行重置，通过短信发送至重置账户用户的手机； 7.物品柜状态：展示物品柜当前存放状态，可视化显示空置空间、已存物品空间； 8.物品柜与人员信息关联：系统同时显示人员面部图片和待存物品照片 9.柜门操作：控制柜门的开启，通过验证民警信息后，可自动或手动安排储物空间的分配并打开对应的柜门； 10.一键全开：点击打开全部柜门。 11.操作数据记录：对历史记录进行充分的记录，以便后续对数据进行回查； 12.历史记录记录：物品存储、嫌疑人使用历史、物品明细等记录； 13.记录回查：可根据嫌疑人信息、时间、物品名称、操作人员等对历史记录进行回查； 14.状态记录：根据人脸识别结果，打开对应柜门，关联后台数据。进行更新处理。 15.强行开柜：通过管理员账户权限，无需通过验证直接打开柜门； 16.设备巡检：对设备进行巡检，包括锁控响应时间，工作异常以及设备其他工作信息； 17.柜门操作日志：查看非涉案物品柜的所有操作记录； 18.一键全开：同时打开所有柜门； 19.验证开柜：面部识别，对身份进行面对识别和确认，通过视频分析服务器对数据进行比对； 20.物品取回：根据识别与验证结果，打开对应柜门。 21.对接与调试：接口开发 22.前端硬件接口开发、数据接口开发、硬件系统平台数据接口等各项数据接口开发； 23.数据对接与调试：与硬件设备各项数据接口进行对接，并根据系统要求进行功能性调试； | 1 |
| 7 | 案卷管理系统 | 1.系统须基于安卓（Android)系统开发并安装于安卓系统的设备之上 2.人员登录：通过面部识别、刷卡、警号密码对人员身份进行判断并登录； 3.案卷信息：登录成功后，在同一界面中显示案卷清单包括：占有的柜门编号、案卷编号、RFID编号、案卷名称、案卷所属柜门、案卷简介； 4.打开指定柜门：通过选择案卷、柜门编号等方式直接打开对应的柜门； 5.案卷存储：案卷存入对应的空间后，系统自动扫描解析案卷信息，扫描完毕后显示已存入案卷的对应信息； 6.案卷调取：取出案卷后，系统自动扫描，扫描完毕后显示已取出的案卷及对应信息； 7.自动巡检：设置巡检策略，根据策略对卷宗进行巡检，并将巡检数据进行记录并与前次巡检数据进行比对。 8.系统日志：查询系统日志和操作日志以及用户存储信息； 9.操作数据记录：对历史记录进行充分的记录，以便后续对数据进行回查； 10.历史记录记录：查询卷宗存储历史记录，支持根据时间区间、民警信息、柜门编号等参数进行查询； 11.状态记录：查看智能卷宗管理柜的状态记录，支持通过时间区间，柜体编号，柜门编号等参数进行查询； 12.强行开柜：通过管理员账户权限，无需通过验证直接打开柜门； 13.设备巡检：对设备进行巡检，包括锁控响应时间，工作异常以及设备其他工作信息； 14.柜门操作日志：查看所有操作记录； 15.一键全开：同时打开所有柜门； 16.边界报警：案卷超出指定边界范围，系统发出警报并记录； 17.案卷流转：在授权的情况下对指定案卷进行流转管理； 18.期限管理：对案卷归还时间进行记录和提醒。 | 1 |
| ★执法办案区综合流程管理系统须与象山县公安局督查管理平台视频存储系统无缝对接。 |  |

（二）系统服务器、数据存储设备及网络安全系统与设备

1、系统服务器

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1.处理器：英特尔至强 2颗英特尔至强金牌5215(2.5GHz/10-Core/13.75MB/85W)处理器 2.标配集成显卡，显存≥32 MB 3.内存：标配4条DDR4 Registered DIMM 16GB 2933MHz，支持48个DDR4内存插槽 4.硬盘：配置华为通用硬盘-3块*600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架)，可配置8个前置的2.5英寸SAS/SATA硬盘可配置25个前置的2.5英寸SAS/SATA硬盘可配置24个前置的2.5英寸SAS/SATA硬 5.阵列卡：功能模块-SP450C-M 2G(AVAGO3508)SAS/SATA RAID标卡 6.网卡：板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口 7.光驱：标配无光驱，可选配 8.上架导轨：标配含上架导轨 9.电源：标配 2个*900W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线) 可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余 10.扩展性能：最多11个PCIe 3.0扩展槽位 11.兼容操作系统：Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、VMware ESXi 6.0 U3、VMware ESXi 6.5 and U1 upon release、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 and 7.3、SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 and 12 SP2、CentOS 6.9 and 7.3、Citrix XenServer 7.1, 7.3, 7.4、Oracle Linux 7 12.其他特性机箱尺寸：86.1 mm（2U）×447 mm×748 mm； 13.投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。 | 2 |
| 2 | 数据库服务器 | 1.处理器： 2颗*英特尔至强银牌4210(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W)Cascade lake处理器 2.标配集成显卡，显存≥32 MB 3.内存:标配2条DDR4 Registered DIMM 32GB 2933MHz，支持24个DDR4内存插槽 4.硬盘:配置华为通用硬盘-6块*1200GB-NL SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架)，可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘可配12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘 5.功能模块-SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID 0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache 6.网卡：板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口 7.光驱：标配无光驱，可选配 8.上架导轨：标配含上架导轨 9.电源：标配 900W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线) 可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余 10.扩展性能：最多10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡 11.兼容操作系统：Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/VMware ESXi 6.0 U3/VMware ESXi 6.5 and U1 upon release/Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 and 7.3/SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 and 12 SP2/CentOS 6.9 and 7.3/Citrix/XenServer 7.1, 7.3, 7.4/Oracle Linux 7 12.其他特性:3.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mm×447 mm×748 mm,2.5英寸硬盘机箱尺寸,86.1mm×447 mm×708 mm 13.投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。 | 2 |
| 3 | 大数据服务器 | 1.CPU:2* Intel Xeon 4214 (12C,85W,2.2GHz)； 2.内存：16*32G； 3.硬盘：20*480G SSD； 4.RAID: 2G缓存带超级电容； 5.网络：双口千兆+双口万兆（含光模块*2）； 6.电源：550W 双电源； 7.2U； 8.标配集成显卡，显存≥32 MB 9.投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。 | 1 |
| 4 | 综合管理安防服务器 | 软件功能：可实现视频监控的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，包括视频监控子系统、入侵报警子系统、综合查询子系统、大屏控制子系统以及应用维护子系统等； 具有实时预览、录像管理、监视屏控制、日志管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。 硬件参数：HG7169(24核2.2GHz)×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7169(24核，2.2GHz) 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部" "电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC" 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 1 |
| 5 | 行为分析GPU服务器 | 1.重量；满配<31kg 2.处理器要求：支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 3.内存要求：最大支持24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666MT/s工作频率 4.内存最大可扩展数量：最大支持24个内存插槽 5.内存类型：支持RDIMM、LDIMM;支持主流厂商内存颗粒 6.内存容量：RDIMM内存，单条容量最大支持64GB，LDIMM内存，单条容量最大支持128GB 7.本地存储可支持最大33个标准硬盘槽位（考虑后置硬盘与PCIE互斥，31块盘为最大出货配置），支持SAS/SATA/NVMe接口，支持2个内置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持2个内置SD存储器 8.接口类型：支持SAS/SATA/U.2（NVMe）接口，支持SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持硬盘热拔插 9.硬盘容量：最大支持10 TB 3.5" SATA/SAS HDD硬盘，最大支持1.8 TB 2.5" SATA/SAS HDD硬盘，最大支持3.2 TB U.2（NVMe） SSDs硬盘 10.最大支持硬盘数：前置硬盘：最大支持12块3.5寸硬盘，或最大支持25块2.5寸硬盘，后置硬盘：最大支持4块3.5寸硬盘+4块2.5寸硬盘，内置硬盘：支持2块M.2硬盘+4块3.5寸硬盘+2个SD存储器，NVMe硬盘支持：最大支持24个U.2 NVMe前置硬盘 11.标准接口：前置2个USB3.0接口（其中连接LCD模块端口为USB2.0协议），1个VGA接口，后置2个USB3.0接口，1个VGA接口， 1个UART串口，1个管理口，内部2个USB2.0接口 12.RAID支持：支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 13.网络接口：支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口 支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,支持1/2/4个以太网接口 14.I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持9个PCIE插槽（含1个OCP/PHY槽位），支持8个PCIe x8/x16后置插槽，支持1个OCP/PHY卡扩展，支持4个双宽GPU、8个单宽GPU，提供电源接口 15.电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1200W / 1600W高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源 16.散热：多达4个冗余热插拔风扇（双转子）。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 17.管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件 18.安全可信：支持TPM安全可信模块 19.服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务，厂商授权 | 2 |
| 6 | 结构化人脸识别/布控服务器 | 1.集成流媒体转发、报警录像或实时录像、基于多种算法多种设备的人脸检测与比对 2.支持多种协议输入报警网关 3.基于REST接口的中间件服务器于一体的综合性 4.采用云计算的系统架构，单台服务器能独立工作，多台服务器能协同形成基于人工智能的云计算平台。 5.采用前端比对摄像机与后端服务器比对相结合的综合联判方式，每个人脸摄像机标配有0.5T算力的AI内核，不受存储空间的限制。 6.综合采用前端比对后端确认，前端遗漏后端补充的方式，支持算力叠加， 7.前后端采用不同的人脸比对算法。 8.多系统自动定时获同步人脸模版，并将模版自动下载到人脸摄像机或人脸门禁机 9.可通过REST、SDK、WEB SERVICE、数据库直接查询等方式从执法、督查、综治、党建、监狱等管理平台等每天或是每周自动获取各种白名单或是黑名单。 10.通过SDK及REST服务等方式获取前端检测及比对结果，通过多种方式进行呈现 11.通过SDK登录各人脸摄像机、人脸门禁机或第三方的平台，前端各设备或平台检测到人脸之后通过私有协议、FTP、REST服务将人脸照片传回AIS，在服务器上进行联合比对后的结果，按设备按日期存储为本地的文件，并将照片、比对结果、上传的设备、时间等存于数据库中。 12.可以通过8K预警平台，分控客户端，人脸点名统计大数据平台或是人脸门禁大数据平台等多种方式同时访问比对或检测的结果。（提供软件著作权） 13.内嵌音视频流媒转发功能，支持事件录像与抓拍，内嵌中间件服务器，提供REST接口 14.支持16/24路人脸摄像机输入，64/128路非人脸摄像机输入，双1000M网口支持768路*2M以上的总转发量，单路视频支持256路以上的转发能力，支持事件录像与抓拍。 15.前端支持RTSP，RTMP，P2P，萤石云，乐程及各家的SDK取流， 16.后端支持P2P取流、内嵌中间件服务器，无需独立的IIS、Apache等WEB服务器，通过REST接口就可以获取人脸模版、设备清单、点名结果等数据。 17.支持人脸识别与行为分析联合判定，支持报警、人脸与行为融入标准视频流进行转发 18.支持行为分析结果的接入，与同源的人脸识别进行联合判定，给出联合预警信号。 19.采用云计算的系统架构，多台服务器可无缝级联，也可单台独立工作，伸缩性强。 20.黑名单比对：支持 21.灰名单比对：支持 22.黑名单、灰名单报警联动地图：支持 23.报警联动智能语音播报提示：支持 24.人脸地图轨迹查询：支持 25.第三方报警设备接入联动：支持 26.扩容输入：支持几百上千路人脸，车辆，行为等设备无缝接入做联防联控 27.支持权限分配及副控端平台同时报警联动、智能语音播报提示：支持 28.人脸算法：优先排查比对，极大的优化了比对的速度，1万的人脸库一般的应用可以降到1%-5%范围，即比对100人到500人即匹配。 29.支持路数：支持16路人脸比对 30.组件：采用Intel芯片组，Intel64位多核处理器；128G固态硬盘。8G以上高速内存可拓展到32G. 31.管理功能：权限管理、设备管理、日志管理、系统远程升级等 32.协议：支持GB28181，ONVIF，RTP，RTSP，SDK等方式接入 33.封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式 34.工作温度： 0℃~50℃ 35.工作湿度：<90% （无凝结） 36.存储湿度：8%~90%（无结霜，无凝露） 37.电源功率：800W电源 38.网络接口：RJ45 1000M以太网接口，TCP/IP协议 39.尺寸：4U：650*437.5*176(mm) | 1 |
| 7 | 可视化物联网管控报警主机 | 1.10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 2.支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 3.支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 4.支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 5.话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 6.设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 7.托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 | 1 |

2、数据存储设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储存储主机 | 1.4U36盘位磁盘阵列；单设备配置64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议 2.支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 3.▲支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。（提供公安部检验报告证明） 4.▲云存储支持双控设备双active的工作方式，存储任务和压力平均分摊到两个控制器上面（提供公安部检验报告证明） | 6 |
| 2 | 视频云存储管理服务器 | 1.2U机架式服务器； 2. 处理器：64位多核处理器（核数≧12）； 3. 内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至256GB； 4.内置SSD硬盘：标配3个热插拔480GB SSD硬盘； 5.网口：2个千兆网口，可扩展20个千兆网口或10个万兆网口； 6.其它接口：1个RJ-45网络接口、2个USB 3.0接口、4个USB 2.0接口、1个VG接口； 7.电源：高效能550W铂金1+1冗余电源； 8.尺寸：88mm（高）×430mm（宽）×660mm（深）； 9.重量：最大35千克； 10.操作系统：CentOS7 64位。 | 1 |
| 3 | 企业级硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 226 |

3、网络安全系统及设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙（含防病毒） | 1.采用非X86多核架构 2.接口：千兆电口≥14个，千兆电口≥8个，万兆光口≥8个，接口扩展插槽≥4个。 3.性能：最大并发连接数≥1000万，整机最大吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥24W，虚拟防火墙数≥16。 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量 5.可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控 6.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置 7.支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟 8.▲当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时（比如将原厂商的摄像头换为其他厂商的摄像头）向用户发送日志，提示用户。（提供界面截图证明） 9.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 10.支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署 11.本次单台配置双电源，配置AV防病毒、应用识别特征库功能授权≥3年，配置硬盘≥2块480G SSD硬盘 | 2 |
| 2 | 入侵防御系统 | 一、基本要求 1.采用先进的多核网络专用架构多核硬件平台，x86多核处理器，非MIPS的多核架构或ASIC架构； 2.为保证日志记录与攻击证据保留存储于读写速度，磁盘有碎片不会影响系统的性能，采用专业SSD固态硬盘存储日志等其他数据，非SATA普通硬盘； 3.2U机架式结构，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位； 1个管理口，5个10/100/1000BASE-T接口(支持1组Bypass)，4个SFP插槽； 1个CONSOLE，2个USB，1TB硬盘；标配冗余电源； 二、性能要求 1.整机吞吐率：≥8Gbps 2.最大并发连接数：≥150万 3.IPS吞吐率：≥3Gbps 三、系统要求 1.▲使用多核平台，实现并行处理技术（提供相应资料证明）； 2.为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV 标准 3.必须支持备份操作系统与主操作系统软件并存，防止设备或配置出现问题造成的网络中断，充分保证系统的稳定性；为适应安全形势的发展，在网页配置界面不能设置系统切换，要在设备启动时进行多系统选择 四、接入模式 1.要求支持直连模式、路由模式、虚拟局域网模式、旁路监听模式等多种接入模式。支持源地址和目的地址、接口的策略路由。 2.必须支持链路聚合技术，链路负载不少于十种算法，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。 五、部署环境 1.要求支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP、Telnet、VLAN、MPLS、ARP、TCP、UDP、RPC、GRE、PPPoE等多种协议，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 2.系统应支持高可用部署方式，出现设备宕机等故障时，完成主机和备机的切换，确保关键应用的持续正常运转。 3.支持基于IPV6网络的攻击检测功能，包括：支持IPv4/v6 双协议栈网络地址解析；支持针对 IPv6 网络中的数据包解析、支持IPv6 碎片重组等。提供产品通过IPv6测试认证证书； 六、规则库 1.要求产品支持检测规则库的独立扩展，支持针对于网络攻击的攻击规则库、针对于网络中应用程序的应用程序识别库、针对于网页的URL库和针对于病毒攻击的病毒库，并可支持所有库的升级，升级的方式有手动、自动、离线三种模式，并可以单独进行库的升级。七、入侵防御能力 1.入侵防御引擎系统要求支持基于用户的NAT、IP地址配置、IP_MAC绑定、入侵防护、攻击防护、记录日志、TCP reset结束TCP会话等多种响应动作 2.web页面下统一对设备支持的特征库进行查看、更新及自定义操作 3.入侵防御引擎系统要求支持黑名单，将攻击源加入黑名单，一段时间内禁止访问 4.入侵防御引擎系统要求支持入侵场景保留，可记录入侵行为的网络数据报文，作为电子证据可保存。 5.入侵攻击特征数量超过4000 种，针对Client / Server 系统的漏洞保护，针对常见协议分析、异常检测、会话关联分析，针对常见后门、木马等的检测防御，针对主流缓冲区溢出攻击的检测防御，可疑网络的访问记录与控制，深入数据包第七层执行内容解析。系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证，请提供证明文件。 6.系统应提供先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击。 7.▲系统支持DNS、DHCP、ARP异常包和CC防御及DNS Flood、DHCP Flood、ARP Flood攻击防御。支持CC攻击防御，且能够对Web服务器上的指定URI页面进行防护设置。（提供界面截图证明） 8.系统支持分布式拒绝服务检测、防御阈值机器人自我学习功能，并可以自定义学习时间。 八、病毒防御能力 1.病毒检测引擎系统应具备独立的病毒检测引擎。 2.病毒检测引擎同时支持文件型和网络型病毒查杀。 3.病毒检测类型要求能够检测主流FTP、HTTP、SMTP、POP3协议的病毒。 4.▲病毒库不少于400万种病毒特征。（提供界面截图证明） 九、应用管控功能 1.▲应用识别系统内置1200多种应用特征库，可准确识别超过20大类的各种IM、P2P、网络游戏、流媒体、电子商务、移动应用、股票等应用。（提供界面截图证明） 2.应用管理系统应支持灵活的应用管理策略配置功能，实现基于主机地址、时间、应用等多维度的全面、细致监控。 3.应用管理支持对应用协议的阻断和流量管控以及记录应用日志。 4.自定义应用：支持协议自定义功能。 十、日志管理 1.系统支持日志本地存储和日志发送至单独的日志服务器，并且支持以上两种方式双存储，自动判断日志服务器的状态后自动选择日志的存储方式。（需提供界面截图） 2.系统应提供基于告警级别、时间、IP地址、事件类型、等条件的日志检索功能，具备日志导出备份、清除功能。 3.系统应具备日志归并功能，避免日志风暴。 十一、报表系统 1.系统应支持按照安全事件风险级别、源/目的地址、源/目的端口号、网络接口、时间等条件生成统计分析报表，报表内容包括支持针对于网络攻击的攻击报表、针对于网络中应用程序的应用程序报表、针对于网页的URL报表和针对于病毒攻击的病毒报表等四大类。 2.系统应支持支持生成日报、周报、月报。 3.系统应支持报表以word、html格式导出。 4.系统应提供报表定时通过邮件方式自动发送。 十二、告警系统 1.系统可提供管理告警、系统告警、策略告警、安全告警等。 2.系统应提供邮件、声音、snmp多形式的告警方式。 十三、管理 1.系统支持web页面和命令行等多形式灵活安全策略配置。 2.支持多级部署，且设备也可采用B/S管理模式或C/S管理模式。 3.支持SNMP 的v1 、v2 、v2c 、v3版本。 十四、监控 1.应系统界面支持资源监视和攻击事件实时显示。 2.保障设备已正常设备运行，设备界面支持设备温度监控功能，且达到阀值时可以报警，为用户方便，设备温度阀值可自定义。（需提供界面截图） 3.支持网络流量和攻击状况的查看，并且实时显示，可统计显示根据主机攻击与受攻击情况，统计区域攻击与被攻击情况，支持根据协议的应用识别监控，支持根据web分类的监控。 | 2 |
|  |  | IDP攻击规则库1年升级许可(包含应用识别库） | 4 |
| 4 | 安管一体机（包含日志审计+堡垒机+漏洞扫描） | 1.软硬一体式设备，具备综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计功能。 2.提供4个10/100/1000Mbps自适应电口业务网口，提供4个1000-SX/LX标准SFP接口，提供2个管理口，内存不低于96G，硬盘不少于4T，扩展槽位数量≥8个，支持万兆扩展 3.支持日志审计支持512日志源，事件入库性能（底线性能配置）：4000条/秒。 4.支持主机漏洞扫描、数据库漏洞扫描功能，最大扫描任务并发数量≥8个，本次实际配置128个，扫描目标并发数量不少于80个，扫描进程并发数量不少于150个。 5.支持运维审计功能，最大图形并发连接数≥50个，最大字符并发连接数≥100个，配置60个资产的管理能力。 6.支持按照日志类型进行查询，支持操作日志、审计日志、流量日志、威胁日志、主机日志等11大类70子标签进行分类；支持多条件查询，包含开始时间、结束时间、动作类型、设备名称、日志等级、用户名、源IP、目的IP、协议等条件进行过滤查询展示（需提供截图证明） 7.支持用户自定义统计效果，可选择饼状分布图、折线趋势图、柱状比较图；支持按照时间周期（一天、一周、30天）进行过滤展示 8.▲具备脆弱性大屏展示功能，直观展示内网各类设备漏洞情况（提供界面截图证明） 9.具备安全合规大屏展示功能，直观展示内网各类设备安全现状，并对各类设备的安全情况进行打分评定，帮助用户直观感受内网安全情况 10.主机漏洞知识库可检测漏洞数量51000+，其中可检测CVE漏洞数不低于48400+个，非CVE漏洞数不低于3000+个,漏洞信息全中文支持，提供漏洞名称、威胁类型、风险级别等漏洞信息详细描述及其对应的解决方案 11.支持主流的视频监控设备漏洞扫描，包含大华、海康威视、宇视、亚安、Linksys、Foscam等 12.系统支持账号分权管理，包括超级管理员、配置管理员、操作员、审计员及自动化人员等多种角色，并可根据功能自定义用户角色 13.支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预 14.可跟据用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、命令集来设置详细的命令权限控制策略，支持命令黑白名单、命令批复、告警通知等多种模式 15.支持资源、用户、操作三个维度审计智能检索，其中在操作检索层面，支持多关键字检索，检索结果直接定位到相关操作片段，并能将多个会话的操作片段进行一键合并和基于时间的操作排序重组 | 1 |

（三）侦查办案中心办公及执法办案区设备

1、办公区域

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W高清红外半球 | 1.400万1/2.7" CMOS ICR星光级半球网络摄像机 2.最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3.调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 4.宽动态范围 :120dB 5.视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 6.最大图像尺寸:2560 × 1440 7.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 8.通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 9.音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 10.报警输入:1路 11.报警输出:1路 12.电源供应:DC12V±25% 13.电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 14.功耗:DC12 V：10W Max 15.红外照射距离 10-30米 16.防护等级 IP66 | 59 |
| 2 | 室内全彩LED显示大屏 | 1. ▲产品LED像素点间距≤1.66mm;像素密度≥422500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供检测报告证明）； 2.模组分辨率（W×H） 208×104模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×15； 3.色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内最佳视距（m）≥2； 4.产品水平和垂直视角＞170°对比度 4000:1，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内，最佳视距（m）≥2驱动方式恒流驱动换帧频率（Hz） 60，工作温度范围（℃）-10—40 ，存储温度范围（℃） -20—60，工作湿度范围（RH）无结露 10-80%存储湿度范围（RH）无结露10-85%組成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔； 5.产品安全保护措施：防潮、防尘、防高温、防痕蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗暖动等功能；阻燃系统真有烟雾报警和温升报警功能；具有动式LED显示屏驱动电路保护（提供检测报告）； 6.▲平均无故障时间，工作时间MTBF2100000小时,平均修复时间M1TRW5分钟（提供检测报告证明）； 7.产品具有中国节能认证证书（提供证书）； 11. LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,1路HDMI 进,4路RJ45出 2)带载分辨率1920*1200； 12.产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。 13.产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节； 14.产品支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 15.产品支持无信号屏保功能，支持图片上传作为屏保显示，在脱离PC的情况下可支持多屏保图片轮训显示。 | 10.44 ㎡ |
| 3 | 视频综合平台 | 产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设。 产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 ▲投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部检验报告证明） | 1 |
| 4 | 定制触控远程控制指挥台 | 屏幕投放，支持触控、遥控等操作方式对大屏进行操作; 纯钢柜体，表层防锈，高温钢琴考勤，支持定制颜色 大尺寸多点触控屏幕，1080P高清分辨率 内置集线设备和音频播放及操控设备； 全尺寸定制 | 1 |
| 5 | 门禁控制主机 | 1.处理器：32位处理器 2.管控门数：4门 3.通讯方式：上行TCP/IP、RS485 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5.存储容量：10万张卡和30万记录存储 6.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 7.机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 8.▲主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。（提供公安部检验报告证明） 9.主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 | 5 |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8.工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9.使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11.产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12.工作温度：-30~65℃。 13.▲设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；（提供公安部检验报告证明） 14、同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 | 8 |
| 7 | 单门磁力锁 | 高强度铝合金材质，DC12V,500MA,开锁时间小于1s，320公斤标准吸力。 | 8 |
| 8 | 终端智慧会议平板（75寸） | 1.LED背光源 2.分辨率:3840x2160 3.亮度：350cd/m² 4.对比度：1200:1 5.响应时间：8ms 6.可视视角：178°/178° 7.玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划 8.触控方式：20点超精细书写，可识别1 mm直径书写笔，内置系统：Android8.0，内存3G，存储32G接口,CPU：4核A73*2+A53*2 主频1.5GHZ 。 9.接口：HDMI in*2, HDMI out*1，PC audio in*1，SPDIF OUT*1，EARPHONE*1，LINE in*1，VGA in*1,，USB2.0后置*2，USB2.0前置*2，RJ45*2 | 1 |
| 9 | OPS电脑 | CPU: I5 7400 3.0GHz、内存8G、128G固态硬盘、 声卡：集成High Definition Audio Stereo 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption Wi-Fi模块:IEEE 802.11 ac 接口：USB 3.0*6,网口(RJ45)*1,天线接口*2,HDMI*1 (支持4K、2K分辨率),DP*1 (支持4K、2K分辨率) 散热系统：双铜管&双风扇 电源类型：内置式电源 输入电压： 12V-19V DC 最大功率： 95W 待机功率： 0.5W 颜色：黑色 尺寸（长宽高）：180*194*30(mm) 净重：1.24kg | 1 |

2、执法办案区域

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防监控 |
| 1 | 400万星光级高清摄像机 | 1.400万1/2.7" CMOS ICR星光级半球网络摄像机 2.最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 3.调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 4.宽动态范围 :120dB 5.视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 6.最大图像尺寸:2560 × 1440 7.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 8.通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 9.音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 10.报警输入:1路 11.报警输出:1路 12.电源供应:DC12V±25% 13.电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 14.功耗:DC12 V：10W Max 15.红外照射距离 10-30米 16.防护等级 IP66 | 112 |
| 2 | 左闸机 | 1.1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃。 2.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 3.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 | 1 |
| 3 | 右闸机 | 1.1500mm*200mm*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃。 2.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 3.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 | 1 |
| 4 | 人脸识别组件 | 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3.认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器） 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5.视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6.设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7.工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8.使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 9.安装方式：通道安装； 10.产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含立式支架的设备本身尺寸）； 11.工作温度：-30~60℃。 12. 设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。 | 1 |
| 5 | 金属安检器 | 外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高） 电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备 频率: 约25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） | 2 |
| 6 | 金属探测门 | 1.【18防区，LCD屏】 2.金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 3.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 4.模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 5.具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 6.超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 7.金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小 8.开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 9.多区域独立探测：18个独立探测区域，每个区域3000级灵敏度等级调节。 10.系统参数电源输入 220V 11.功率小于20W 12.工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝 13.重量小于90kg 14.外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深) 15.通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) 16.▲密码授权功能:具有2级密码，不同等级的密码有不同的设置权限（提供公安部检验报告证明） 17.报警持续时间检验：样机报警持续时间可设（0-30s） | 1 |
| 7 | 门禁读卡密码一体机 | 1.采用8位高速处理器； 2.支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式； 3.支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号； 4.具有防反潜、多门互锁、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门； 5.支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置； 6.读卡频率13.56MHZ，读卡距离在5-10cm，读卡响应时间<0.1s ； 7.同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34； 8.支持在线升级； 9.带蜂鸣器和指示灯提示功能； 10.支持防拆报警，内置看门口狗程序； 11.具备防雷防静电防短接功能； 12.所有连接端口均具备过流和过压保护； 13.防护等级：IP54，防水溅； 14.工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% ； 15.支持86盒安装、明装。 | 8 |
| 8 | 人脸识别门禁一体机 | 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8.工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9.使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11.产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12.工作温度：-30~65℃。 13.▲设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；（提供公安部检验报告证明） 14.同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 | 12 |
| 9 | 审讯信息同步触控门禁一体机 | 1.嵌入式Android系统； 2.内置安卓原生审讯信息同步系统，与中心系统联动授权和显示当前审讯室状态及人员信息 3.支持操控系统与指挥中心实时通讯 4.支持与审讯指挥系统实时联动 5.根据权限自动判定使用人开启门禁 6.高配8核CPU，64G内存 7.21.5寸高清触控大屏，功耗低，运行稳定、数据安全,采用高性能智能处理器； 8.专业ISP图像处理； 9.超强智能宽动态，适应复杂光线场景,P67防护等级； 10.工作环境-30℃～70℃，湿度10～90%RH； 11.支持IC卡、CPU卡（选配）、刷卡+密码多种认证方式； 12.与系统服务器实时对接，显示审讯民警与被审嫌疑人姓名等信息。 | 19 |
| 10 | 可视化物联网管控报警终端 | 1.支持紧急呼叫，一键呼叫管理中心，实现与管理中心的语音对讲、支持中心广播喊话；支持200W高清摄像头，采用隐蔽针孔式镜头设计，支持SIP-HIK协议，支持公网传输ehome，萤石云协议，支持GB28281，内置双网口，支持通过网络进行级联通讯； 2.非级联模式下支持POE，级联模式不支持POE； 3.尺寸(mm)：170（H）*108（W）*40（D） 4.▲支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。（提供公安部检验报告证明） 5.设备支持网口链路传输。 | 40 |
| 11 | 门禁控制主机 | 1.处理器：32位处理器 2.管控门数：4门 3.通讯方式：上行TCP/IP、RS485 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5.存储容量：10万张卡和30万记录存储 6.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 7.机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 8.▲主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。（提供公安部检验报告证明） 9.主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 | 15 |
| 12 | 单门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 55 |
| 13 | 警笛 | 1.采用铝合金外壳的重负荷产品； 2.可以用产品内部的旋扭调节； 3.报警柱配件； 4.喇叭外壳标准红色； 5.信号音量：113~118dB/m。 | 5 |
| 14 | 开门按钮 | EB29开门按钮 | 55 |
| 15 | 审讯视频同步集中刻录主机 | 1.刻录机数量：≥2个企业级蓝光 BD-R/DVD±R/CD-R刻录机; 2.机械臂:高速微处理器步进马达驱动机械手臂; 3.光盘容量：全自动100片光盘输入仓，外部输出仓≥100片 4.支持混装CD/DVD/BD蓝光等多种不同光盘介质类型混合输入输出； 5.墨盒自带微型芯片式打印头，无需单独更换打印头，只需更换墨盒，无需专业人员更换，用户维护成本低且便捷 6.打印分辨率：照片级打印质量4800dpi×1200dpi高分辨率带来光盘盘面印刷文字、图片等永久保存； 7.光盘打印刻录速度：刻录+打印CD-R≥40片/小时；DVD-R≥24片/小时； BD-R≥8片/小时 8.支持刻录光盘类型：CD-R：700MB;DVD-R：4.7GB;BD-R:25GB\50GB\100GB 9.支持超量数据自动分盘刻录及归档，自动批量光盘数据回读；支持光盘多重刻录，一次可以完成多张光盘的复制 10.支持开放式系统调用接口，与视频监控厂商平台无缝对接，自动实时/事后定时刻录音视频，达到集中同步实时、事后及定时等多种刻录模式； 11.一键刻录案件的监控视频数据，支持2个刻录机同时工作，支持自动将多个通道、时间段的监控视频数据自动刻录在一张光盘中，在线预览监控视频3.图像。无需从硬盘录像机人工下载数据，无需手工换盘，自动换盘自动刻录 12.支持多个房间集中管控，并支持集中管控多台刻录设备，后台远程操作 13.支持多用户客户端登陆，客户端系统支持视频加密处理、案件补刻、历史案件查询功能 14.支持光盘自动加密，加密处理，并采取刻录封盘、光盘防擦写、光盘防拷贝等安全防护措施 15.事后刻录：实时监测视频文件大小，达到光盘容量后，自动换盘刻录 16.案件卷宗管理：支持卷宗登记，案件视频检索查询，视频回放，补刻 17.刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像 18.含光盘数据回读检测软件，实现BD/DVD/CD 光盘回读及可读性检测，有效的检测刻录的光盘有效性，完整性 19.自定义光盘模板：用户可自定义光盘模板，友好中文盘面模板编辑软件，可将案件信息自动生成唯一性二维码打印在光盘表面，封面打印显示卷宗名称、录制起始时间、日期、刻录时间、刻录编号、录制人、刻录人、单位名称等信息 | 1 |
| 16 | 终端解码器 | 1.▲采用高速工业级双核(ARM+DSP)高速工业级芯片； 2.具有4寸液晶屏显示，开机显示主机IP地址、设备IP地址、网关、DNS地址； 3.具有1个监听拾音口，用于对房间内监听； 4.内置1个LED STATE状态灯实时显示终端登陆、掉线状态； 5.内置1路3.5音频输入接口，可接入外部音源输入，进行本地扩音，1路3.5音频输出接口，可接外部功放或有源音箱进行扩音； 6.6路凤凰接口，其中1路SHORT CLRCUIT CUT常开接口，2路ALARM OUT，2*2路数字功放输出外接扬声器，2路凤凰接口，1路FIXED PRESSURE IN输入； 7.具有1路USB2.0，支持连接U盘进行播放； 8.内置1路AUDIO IN，支持本地线路的输入，1路MIC接口，支持本地话筒输入用于本地扩音，内置1路入墙式音量控制旋钮，调节音量大小； 9.支持远程配置，具有在线升级功能； 10.具有RJ45网络接口，有以太网的地方即可接入，支持广域网和局域网连接。 | 2 |
| 17 | 21:9超宽显示器 | 1.34英寸 2.分辨率2560*1080 3.刷新率：75Hz 4.亮度：300cd/㎡ 5.动态对比：5000万：1 6.2K IPS电脑显示器 7.HDMI*2+DP+音频 8.21:9宽屏幕HDR无边框 9.旋转PS4K分屏 | 6 |
| 18 | 高性能监控电脑主机（不含显示器） | 八核 i7-9700 16G内存，1T硬盘+256G固态硬盘，GTX1650-4G独显 | 2 |
| 19 | 4K高清监控屏 | 1.75英寸液晶监视器，金属外观 2.显示：LED背光；分辨率3840*2160；亮度450cd/㎡，对比度：1200:1，功耗≤340W， 3.数据传输接口：USB × 2 4.音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 10W) × 2 5.控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 6.音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 7.包装尺寸：1953 (W) mm × 1200 (H) mm × 280 (D) mm （外径） 8.毛重：62.86 kg 9.产品尺寸：1745.46 (W) mm × 1025.54 (H) mm × 90 (D) mm 10.边框宽度：46.9 mm (上/左/右)， 50.3 mm (下) 11.装箱清单：遥控器× 1，电池× 2，电源线× 1，说明书× 1，螺丝包× 1 12.净重：48.48 kg 13.▲内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 14.监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。（提供检测报告证明） | 1 |
| 20 | 终端智慧屏（75寸） | 1.LED背光源 2.分辨率:3840x2160 3.亮度：350cd/m² 4.对比度：1200:1 5.响应时间：8ms 6.可视视角：178°/178° 7.玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划 8.触控方式：20点超精细书写，可识别1 mm直径书写笔，内置系统：Android8.0，内存3G，存储32G接口,CPU：4核A73*2+A53*2 主频1.5GHZ 。 9.接口：HDMI in*2, HDMI out*1，PC audio in*1，SPDIF OUT*1，EARPHONE*1，LINE in*1，VGA in*1,，USB2.0后置*2，USB2.0前置*2，RJ45*2 | 1 |
| 21 | OPS电脑 | CPU: I5 7400 3.0GHz、内存8G、128G固态硬盘、 声卡：集成High Definition Audio Stereo 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption Wi-Fi模块:IEEE 802.11 ac 接口：USB 3.0*6,网口(RJ45)*1,天线接口*2,HDMI*1 (支持4K、2K分辨率),DP*1 (支持4K、2K分辨率) 散热系统：双铜管&双风扇 电源类型：内置式电源 输入电压： 12V-19V DC 最大功率： 95W 待机功率： 0.5W 颜色：黑色 尺寸（长宽高）：180*194*30(mm) 净重：1.24kg | 1 |
| 播音通讯 |
| 22 | 吸顶音箱 | 1)复合喇叭鼓纸、声音还原真实； 2)强力活动夹设计，安装方便快捷； 3)适用于大厅，机场，学校或者办公室全音域广播等； 4)额定功率：9W； 5)最大功率：15W； 6)输入电压：70/100V； 7)频率响应: 80-20KHZ； 8)灵敏度：96dB； 9)安装开孔尺寸：Ф220mm； 10)喇叭实际尺寸：Ф246mm； 11)重量：1.1Kg； | 37 |
| 23 | 骨传导蓝牙耳机套件 | 1.骨传导蓝牙耳机，非入耳式，保证使用卫生； 2.蓝牙耳机套件，蓝牙连接，高清通话 | 16 |
| 24 | 高保真拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源黑-公共地黄-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 42 |
| 25 | 亲情电话 | 外线专用电话 | 2 |
| 信息采集登记 |
| 26 | 800万高清采集摄像机 | 1.800万1/1.8” 2.最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 3.镜头：需要根据现场情况，充分满足现场需求； 4.视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 5.最大图像尺寸：3840*2160 6.存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 7.宽动态：120dB 8.音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口 9.通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 1个RS-485接口 10.报警接口：2对报警输入/输出接口(AC/DC 24V 1A max) 11.视频输出：1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 12.工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 13.电源供应：DC12V / PoE(802.3at) 14.电源接口类型：三芯电源接口 15.功耗：DC 12V ：14.5W MAX PoE ：14.5W MAX 16.防护等级：IP67 17.补光距离：红外20-50米 20.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 21.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 2 |
| 27 | 信息登记台 | 1.根据场地定制尺寸：L5000mm*W850mm*H750mm；(提供立体设计效果图） 2.桌体边采用工业模具化冲压工艺，边角一体化无缝圆弧处理；（提供真实场景实拍图和边角细节照片） 3.工位：≥4工位； 4.材质：≥1.2mm高品质宝钢冷轧钢板（材料证明）； 5.内部隐藏式钢制龙骨，耐压强度高、抗冲击不易变形； 6.喷涂：酸洗磷化静电喷涂防锈处理，高温烤漆无味绿色环保； 7.框架：框架契形三通结构钢制框架桌面承载强度≥2000kg； 8.搁板：搁板采用钢制双翻边结构，可上下活动，承载强度≥100kg； 9.线路：边路、中路各预置2个86型强电插口，2个网络接口 10.走线：不锈钢隐藏弱电网络桥架，PVC绝缘强电桥架； 11.办公：隐蔽式打印机仓位，可调节式底座；钢制可旋转式显示器支架； 12.接口：每个工位均提供桌面隐藏模块插座（支持定制插口）； 13.嵌入：根据设备类别和尺寸，定制桌面安装槽，确保设备稳固嵌入式安装； 14.拓展：定制化桌体功能，预留多种设备拓展悬挂； 15.设备：含身份证等读卡器、高拍仪等基础办公设备；（不包含电脑） 16.颜色：支持定制 17.其他：支持定制喷涂式警徽或标语 | 1 |
| 28 | 人身信息采集台 | 1.根据场地定制尺寸：L1850m*W850m*H800m 2.桌体边采用工业模具化冲压工艺，边角一体化无缝圆弧处理； 3.材质：≥1.2mm高品质宝钢冷轧钢板 4.工业模具化钣金，内部隐藏式钢制龙骨，耐压强度高、抗冲击不易变形； 5.酸洗磷化静电喷涂，无味绿色环保； 6.搁板采用双翻边结构，可上下活动，使用方便，承载强度好； 7.内置6-8个86型强电插口，4个网络接口，支持内网，设备网，外网等网络接入； 8.内置强弱电分离式桥架，隐藏式布线设计； 9.人体工学设计打印机、扫描仪等仓位； 10.桌面隐藏式模块插口； 11.定制化设备安装开口，所有采集设备均稳固嵌入式安装； 12.嵌入式指纹掌握采集仪安装口 13.定制化桌体功能，预留多种设备拓展悬挂； 14.桌角采用精密无拼接折弯技术形成圆弧弯角，规避安全隐患。 15.嵌入式超宽显示器； 16.内置身份证读卡器等辅助电子设备（不含电脑主机） 17.颜色：支持定制 | 2 |
| 29 | 指掌纹采集仪 | 1.掌纹采集：≥117 mm×117mm，允许误差为±0.4mm 2.指纹图像的采集面积≥ 34.4 mm×34.4 mm； 3.指纹采集有效图像尺寸≥32.5 mm ×32.5 mm； 4.允许误差为±0.4mm 5.侧面掌纹采集有效图像尺寸≥52.0 mm ×99.9 mm； 6.允许误差为±0.4mm 7.分辨率：500dpi ±1% 8.采集速率：指纹采集速度≥15帧/秒； 9.掌纹采集速率应不小于2帧/秒； 10.图像大小：掌纹：2304×2304像素 11.单指：≥640×640像素（最大800×800像素） 12.灰度动态范围满足8位，256级灰度要求 | 2 |
| 30 | 人证比对终端 | 1.支持公安内网与外网安全交互； 2.处理器 GPU处理器； 3.人证比对时间 1：1人证比对时间≤1S/人； 4.人脸比对时间 1：N人脸比对时间≤0.5S/人； 5.人脸指纹容量 10000张人脸、5000枚指纹； 6.存储容量 50000张卡、50000条事件记录； 7.广告屏 10张1M内JPG或JPEG格式图片，100字文字信息； 8.显示屏 10.1英寸触摸显示屏、10.1英寸LCD显示屏； 9.分辨率：1280*800； 10.通讯方式有线TCP/IP； 11.物理接口 LAN、RS485、RS232、USB、HDMI*1（仅单屏支持）； 12.摄像头 200万像素1080P； 13.扬声器双扬声器； 14.设备电源 DC12V/2A (标配电源适配器）； 15.设备功率 25W； 16.相对湿度 0%至90%(在不凝结水滴状态下)； 17.工作温度 -10℃～55℃； 18.使用环境室内； | 1 |
| 31 | 身高足长信息采集 | 设备组成：背景幕、体重测量模块、身高测量模块、足长（鞋长）测量模块、数据接收模块。标准身高背景幕：材料结实无反光，板面材料耐用可擦拭；表面喷绘刻度，浅灰色或白底，黑色刻度；背景板刻度包括左右两边身高刻度，刻度分值10mm；每10厘米刻度显示高度数字；背景板需提供对中线作为拍摄人像时对中调整，符合GA/T 706.1-2007标准。身高测量模块：超声波自动测量，测量范围120厘米~200厘米，分度：0.5厘米。体重测量模块：测量范围10~200公斤，分度0.1公斤。足长（鞋长）测量模块：测量范围：15厘米~36厘米，分度2.5毫米。设备上可显示测量结果：身高、体重、足长。数据接收模块接收到测量到的身高信息，自动触发人像拍摄设备的自动升降装置，将摄像头自动升降到相应高度。供电：DC12V/2A。自动测身高体重、鞋长等数据，测量结果数码显示，语音播报，身高分度值0.5CM，身、高测量范围80--200CM，体重分度值0.5KG，体重测量范围8--200KG。 | 2 |
| 32 | 接触式虹膜采集仪 | 接触式虹膜采集仪，主要用于用户的虹膜注册采集工作，同时也支持认证功能，设备将采集到的虹膜图像通过USB接口传输给计算机进行处理，从而完成身份采集认证的功能。 该设备易用性好，操作简单。用户在使用此款设备进行虹膜注册采集或识别时，只需将设备拿起对准眼睛，应用程序会自动采集到清晰的虹膜图像，设备获取虹膜图像后将自动进行注册和识别，适用于各类人群。 | 2 |
| 33 | 声纹采集仪 | 对人员声纹进行识别采集，主要用于对声音的采集，应能与象山县公安局现有的系统相对接。 | 2 |
| 34 | 非涉案物品登记采集台 | 1.根据场地定制尺寸：L1800mm*W850mm*H750mm 2.桌体边采用工业模具化冲压工艺，边角一体化无缝圆弧处理； 3.材质：材质：3.00mm高品质宝钢冷轧钢板 4.工艺：工业模具化钣金折弯无缝焊接工艺；内部隐藏式钢制龙骨，耐压强度高、抗冲击不易变形； 5.喷涂：酸洗磷化静电喷涂防锈处理，高温烤漆无味绿色环保； 6.桌面：嵌入式高强度钢化玻璃标尺位，600*600*600； 7.框架：框架契形三通结构钢制框架桌面承载强度≥2000kg； 8.搁板：搁板采用钢制双翻边结构，可上下活动，承载强度≥100kg； 9.走线：不锈钢隐藏弱电网络桥架，PVC绝缘强电桥架； 10.拓展：定制化桌体功能，预留多种设备拓展悬挂； 11.颜色：支持定制； 12.其他：支持定制喷涂式警徽或标语。 | 1 |
| 35 | 非涉案物品影像采集高清摄像机 | 1.800万1/1.8” 2.最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 3.镜头：需要根据现场情况，充分满足现场需求； 4.视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 5.最大图像尺寸：3840*2160 6.存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 7.宽动态：120dB 8.音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口 9.通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 1个RS-485接口 10.报警接口：2对报警输入/输出接口(AC/DC 24V 1A max) 11.视频输出：1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 12.工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 13.电源供应：DC12V / PoE(802.3at) 14.电源接口类型：三芯电源接口 15.功耗：DC 12V ：14.5W MAX PoE ：14.5W MAX 16.防护等级：IP67 17.补光距离：红外20-50米 20.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 21.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 1 |
| 36 | 非涉案物品柜主柜 | 1.21.5寸定制触控安卓系统一体机 2.不低于：250cd/㎡亮度，1080P高清分辨率，4核CPU，8GB内存，64G硬盘，电容屏多点触控。3.采用1.2mm优质冷轧钢板，模具化钣金流水线制作，要求耐压强度大、抗冲击不易变形； 4.表面处理：酸洗磷化静电喷涂，无嗅无味绿色环保； 5.搁板双翻边结构，且可上下活动，使用方便，承载强度好； 6.内置设备悬挂接口和强弱电桥架； 7.内置6个86型强电插座和4个网络插口； 8.内置2*32路锁控控制器，锁控反应时间＜1s； 9.内置8口中控器； 10.颜色：可定制； 11.根据象山公安局执法办案区实际需求，可定制化尺寸及设备种类以及预留设备接口和柜体开口。 | 1 |
| 37 | 非涉案物品柜副柜 | 1.要求满足32门存储单元； 2.采用1.2mm优质冷轧钢板，模具化钣金流水线精工而成，耐压强度大、抗冲击不易变形； 3.表面处理：酸洗磷化静电喷涂，无嗅无味绿色环保；搁板采用双翻边结构，且可上下活动，使用方便，承载强度好； 4.内置多种设备悬挂接口和强弱电桥架； 5.支持定制颜色。 | 2 |
| 38 | 手环感应器 | 1.内置天线，读写距离0-10cm 2.支持USB2.0接口 3.高速发卡，带发卡蜂鸣提示 4.支持切换标签省电模式 5.ABS工程塑料封装，可放置桌面，可壁挂 6.高亮LED工作指示灯 7.支持多种操作系统：Windows和Mac OS，Linux和WinCE | 1 |
| 39 | 双目微孔人脸识别摄像机 | 1.英特尔®实感™深度摄像头D415旨在最适合您的原型。借助滚动的图像快门和狭窄的视野（69.4°x 42.5°x 77°），英特尔®实感™深度摄像头D415在物体尺寸较小且需要更精确的测量时可提供较高的深度分辨率。 2.USB供电的深度相机 3.由一对深度传感器，RGB传感器和红外投影仪组成。对于制造商和开发人员而言，在原型开发中增加深度感知功能是理想的选择。 4.功能强大的视觉处理器，采用28纳米（nm）处理技术， 5.最多支持5条MIPI摄像机串行接口2条通道，以计算实时深度图像并加速输出。 6.立体声深度算法可实现准确的深度感知和远距离。 7.一组图像传感器，可以捕获高达1280 x 720分辨率的图像之间的差异。 8.支持跨平台的开源英特尔®实感™SDK 2.0。 9.专用彩色图像信号处理器，用于图像调整和缩放彩色数据。 10.有源红外投影仪可照亮物体以增强深度数据。 | 1 |
| 40 | 尿检一体机 | 智能尿检终端，集成高性能工控机，大尺寸触摸显示屏，RFID读卡器，签字版，指纹采集仪、打印机、高清摄像头以及小型冷柜 | 1 |
| 人员定位 |
| 41 | 结构化人员识别摄像机 | 1.图象传感器：1/2.8"，超低照度 CMOS，支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，H.265 高效压缩，节省带宽和存储空间。视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG（子码流）。 2.支持 Smart IR，防止夜间红外过曝，ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持 3D 数字降噪, 支持 WDR，支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 3.日夜转换模式：ICR 切换，自动/彩色/黑白/外部触发。宽动态：WDR(关闭/低/中/高)。灯板控制：自动/手动/关闭。3D 降噪：关闭/低/中/较高/高。镜像：关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转。图像设置：亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 4.视频码率：固定码率，可变码率（160kbps-4000kbps）视频类型：复合流/视频流 5.网络协议：TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP。接口协议：ONVIF、T8S、GB28181（可选） 6.内嵌功能强大的智能人脸算法，支持复杂环境下的人脸检测、抓拍。支持前端人脸模板导入，支持10000张人脸库，支持前端比对。 7.支持间隔抓拍：间隔周期可以设为1-16秒，既可以实现人员一直在摄像机视线范围内，指定时间点开始点能检测到人员。也可以连续抓拍多张照片，由上层平台找到最正脸的照片。 8.支持正脸系数：对抓拍的每张人脸照片做出正脸程度评估，让上层平台找出最正脸的照片作为临时模版，根据这个临时模版就可以将这个人在多个摄像机下出现的多张照片比对成功，以图搜图时只需从没有重复的临时模版中查找，而不需要从庞大的抓拍记录中查找，就可以找出这个人所有的活动轨迹，速度更快，轨迹更完整。 9.支持目标追踪：进入视线范围所有的目标都标注了个唯一的ID号，当这个目标的某张正脸被比对成某个人员之后，抓拍的其它非正脸的照片就可以被判断为这个人员的疑似名单。 10.自定义语音播报：内置喇叭，根据平台端的需要，可以通过SDK及其它方式输出任意动态组合的文字内容。比如根据来访时间范围提示“某某，您已超过授权时间，请迅速离开” 11.HTTP协议上传：无需登录摄像机，由摄像机端指定服务器的IP地址，摄像机将抓拍的人脸照片直接通过HTTP协议上传，不需要经过任何中间件或流媒体，直接集成于业主方各业务平台，同时支持手机APP现场拍照，直接上传人脸模版到摄像机。 12.检测区域：支持指定区域，默认全屏。屏蔽区域：支持 4 个区域设置。感兴趣区域（ROI）：支持 4 个区域，可设置多级等级 13.触发方式：视频触发，上传方式：私有协议上传 14.支持 NTP 服务，支持 FTP上传、HTTPS 加密传输 15.安全模式：初始设备开机修改密码，保障密码安全。授权的用户名跟密码，HTTPS 加密，AES 连接加密，RTSP 验证 16.移动侦测：设置检测区域，可设置多级灵敏度。遮挡报警：支持 1 个区域设置。隐私遮蔽：支持 5 个区域遮挡块 17.支持多种智能报警：目标计数、区域检测、虚拟警戒线、逆行检测、密度检测 18.事件联动：抓拍，发送Email，报警输出联动，预置点联动 19.网络接口：RJ45 10M/100M 网络自适应 20.音频：线路输入/线路输出，支持双向语音对讲，音频编码标准：G.711u / 64Kbps 21.电源：DC12V 22.工作温度：-20°C ~ 55°C。工作湿度：0﹪-90﹪ | 20 |
| 42 | 智能电子手环 | 1.内置天线，发射功率8级可调 2.腕带应具有心率检测功能。腕带应能周期性启动心率检测，并发送心率数据至读写器。 3.支持电池可充电 4.腕带应支持被相应频段读写器读取监测的信号强度。 5.腕带应支持被相应频段读写器读取卡片内数据。 6.腕带应具有按键报警功能。 7.腕带应具有防拆报警功能，当出现非授权强力取下时腕带应能立刻发出无线报警信号。 8.在空旷环境下，腕带的最大识别距离应大于等于20米。 9.支持低电报警、SOS报警 10.支持省电模式，节省设备存放状态下的低功耗 11.采用导电材质表带 12.IP66防尘防水 | 10 |
| 43 | 手环充电器 | 腕带充电单元，生命体征监测电子腕带专用，内置电池，可离线充电，防水。 | 1 |
| 44 | 手环发卡器 | 1.内置天线，读写距离0-10cm 2.支持USB2.0接口 3.高速发卡，带发卡蜂鸣提示 4.支持切换标签省电模式 5.ABS工程塑料封装，可放置桌面，可壁挂 6.高亮LED工作指示灯 7.支持多种操作系统：Windows和Mac OS，Linux和WinCE | 1 |
| 45 | 定制可识别马甲 | 内置RFID无源芯片，实时与接收终端传递位置信号 | 100 |
| 46 | 定制可识别拖鞋 | 内置RFID无源芯片，实时与接收终端传递位置信号 | 100 |
| 47 | RFID读写终端 | 1.频率范围(MHz)：902MHz～928MHz 2.极化方式：圆极化 3.增益(dBi)：＞9dBi 4.轴比(dB)：＜3dB 5.H面HPBW：62度 6.E面HPBW：56度 7.阻抗(Ω)：50Ω 8.电压驻波比(VSWR)：≤1.3:1 9.接头类型：N型外螺纹母头 10.接头位置：侧馈 11.产品尺寸(mm)：258mm×258mm×40mm 12.重量：850g（不包含支架） 13.材料：工程塑料ABS+铝 14.颜色：乳白色 15.防护等级：IP65 16.安装方式：抱杆（最大抱杆直径50mm） 17.工作温度(°C)：-40°C ～＋85°C | 31 |
| 48 | RFID读写识别一体机 | 1.读写器与读写终端一体化设计，自读式网络连接模块； 2.重量：（KG）2.1KG（净重） 3.外壳：外壳白色ABS面料，底壳银色铸铁 4.天线：9DB圆极化 5.协议支持：EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 6.系统：Linux（检测报告） 7.中间件：支持（检测报告） 8.频率支持：US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 Mainland China 9.跳频方式：以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 10.RFID读写功率：0.5～30.5 dBm 11.RFID读取距离：＞7m（标签E41，标签不同距离不同） 12.RFID读取速度：峰值标签询查速度>100张/秒 13.标签缓存：20W张标签 @ 96bit EPC（检测报告）14.RSSI强度检测：支持 15.天线自动检测：支持 16.时钟电路：支持（检测报告） 17.读写器工作模式：主从模式/单机模式/触发模式 18.设备供电：电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 19.直流供电：12V~24V/5A 20.功率：5W~24W 21.GPIO：1路输入、1路输出（检测报告） 22.通讯接口：串口RS-232、10/100M以太网 23.网络协议：TCP/IP、DHCP、SSH、FTP、Telnet与UDP 24.工作温度：-20～+55℃ 25.存储温度：-20～+85℃ 26.工作湿度：5%～95%RH，无凝露 27投标人所投产品具有CE和ROSH双认证 | 12 |
| 49 | RFID超高频率智能读写器（4通道） | 内置Linux操作系统，可内置应用的业务逻辑，在读写器Linux系统内内置中间件用于边缘计算； 2.RFID中间件独立并介于RFID读写器与后端应用程序之间，以减轻架构与维护的复杂性； 3.RFID中间件具有数据的搜集、过滤、整合与传递等特性，以便将正确的对象信息传到云服务。 4.RFID中间件采用程序逻辑及存储再转送（Store-and-Forward）的功能来提供顺序的消息流，具有数据流设计与管理的能力。多标签读取性能优异，支持密集型读取，大容量标签读写，接收信号强度检测（RSSI）。 5.具有可靠的网络适应性，支持多种网络协议，大规模应用部署简单。 6.尺寸：（MM0）：215（长）*158（宽）*38（高） 7.重量：（KG）1.32KG（净重） 8.外壳：钣金材料，坚固耐用 9.天线接口：4路TNC型外接天线接口 10.协议支持：EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B 11.系统：Linux 12.中间件：支持 13.天线接口：4路RP-TNC型天线接口 14.频率支持：860-960MHZ（可以按不同国家或地区调整） 15..跳频方式：以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 16.RFID读写功率：输出功率软件可调，步进间隔±1db，最大33dbm 17.RFID读取距离：＞9m（外接6dB天线，标签E41） 18.RFID读取速度：峰值标签询查速度>700张/秒 19.标签缓存：20W张标签 @ 96bit EPC 20.RSSI强度检测：支持 21.天线自动检测：支持 22.时钟电路：支持 23.读写器工作模式：主从模式/单机模式/触发模式 24.设备供电：电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 25.直流供电：12V~24V/5A 26.功率：5W~24W 27.GPIO：3路输入、3路输出；（4路输入、8路输出可选） 28.通讯接口：串口RS-232、10/100M以太网 29.网络协议：TCP/IP、DHCP、SSH、FTP、Telnet与UDP 30.工作温度：-20～+55℃ 31.存储温度：-20～+85℃ 32.工作湿度：5%～95%RH，无凝露 33.投标人所投产品具有CE和ROSH双认证 | 11 |
| 50 | 超高频柔化电子标签 | 1.封装材料：硅胶 3.适用温度：-20℃～75℃ 4.协议：EPC C1G2 (ISO18000-6C) 5.工作频率：860-960MHz 6.集成芯片：Impinj Monza R6P 7.EPC存储空间：128 bit 8.用户存储空间：32 bit 9.识别距离：> 5m 10.环保：符合ROHS指令 11.数据保留：大于10年 12.擦写次数：100，000次 13.定制服务：印刷、写码、加密 | 1000 |
| 51 | 超高频智能布草抗洗标签 | 1.尺寸：75*11*15mm 2.重量：0.4g 3.读写距离：≥6m 4.工作频率：865-928MHz 5.通讯协议：ISO 18000-6C EPC Class1 Gen2 6.特性：耐洗涤过程中的酸碱等化学物质 7.洗涤温度：水洗：100℃，200 分钟烘干：180℃,15 分钟熨烫：210℃,60 秒 8.环境：耐洗涤过程中的酸碱，适用于所有洗涤液在脱水压榨环节，能在 80 秒内，承受 60 kg/㎝²的压力 | 1000 |
| 52 | 高频数据交互基站 | 1.定向识别，识别距离（半径）0-20米可调； 2.支持以太网通讯； 3.支持离线计时功能； 4.支持远程升级、复位、系统备份功能； 5.RFID电子标签无冲突读取最大数量≥800张； 6.内置防浪涌设计，应对多种复杂室外环境； 7.实时读取电子手环数据并与有源RFID设备实时通讯； 8.塑料外壳，可吸顶螺钉固定，安装简易外形美观。 | 6 |
| 讯（询）问设备 |
| 53 | 高清特写摄像机 | 1.设备采用专用高性能芯片，嵌入式架构，性能稳定。 2.自动变焦、自动光圈 3.支持背光补偿 4.3D数字降噪 5.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 6.最大图片尺寸：1920*1080 7.镜头：需要根据现场情况，充分满足现场需求； 8.设备总像素不低于200万像素。 9.设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 10.焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 11.设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级。 12.采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG 13.支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 14.支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。） 15.设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口。 16.设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 17.设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 21 |
| 54 | 多功能一体化审讯台 | 1.根据场地定制尺寸：L1830*W800*H750； 2.桌体边采用工业模具化冲压工艺，边角一体化无缝圆弧处理； 3.材质：3.00mm高品质宝钢冷轧钢板（材料证明）； 4.专为审讯设计一体式无缝边角弯角折弯处理技术； 5.酸洗磷化静电喷涂，无嗅无味绿色环保； 6.搁板采用双翻边结构，且可上下活动，使用方便，承载强度高； 7.根据电子设备尺寸进行表层切割，设备嵌入式安装； 8.内部精密桥架，走线严密，强弱电分离； 9.一体化成型键盘固定位，高灵敏激光鼠标； 10.嵌入式超宽办案显示器，便于民警审讯过程中分屏多任务处理； 11.嵌入式审讯信息高清同步屏； 12.定制讯(询）问设备专用仓位； 13.定制内嵌桌面出纸打印机仓位； 14.内嵌身份证识别、打印机等多项办案辅助电子设备。 | 16 |
| 55 | 定制化集成询问台 | 1.根据场地定制尺寸：L1830*W800*H750； 2.采用宝钢1.2mm优质冷轧钢板，经模具化钣金流水线精工而成，耐压强度大、抗冲击不易变形； 3.酸洗磷化静电喷涂，无嗅无味绿色环保； 4.搁板采用双翻边结构，且可上下活动，使用方便，承载强度好；颜色：深灰色（不含设备）； 5.内置6-8个86型强电插口，4个网络接口，支持内网，设备网，外网等网络接入； 6.内置强弱电桥架，隐藏式布线设计； 7.定制化设备安装开口，所有采集设备均稳固嵌入式安装； 8.定制化桌体尺寸，根据区域大小实际定做。定制化桌体功能区，预留多种设备拓展悬挂； 9.桌角采用精密无拼接折弯技术形成圆弧弯角，规避安全隐患。 10.嵌入式审讯信息高清同步屏； 11.定制讯(询）问设备专用仓位； 12.定制内嵌桌面出纸打印机仓位； 13.内嵌身份证识别、打印机等多项办案辅助电子设备。 | 5 |
| 56 | 审讯话筒 | 1.桌面式设计，LED提示电源状态； 2.灯环显示； 3.无级音量调节 4.同时具备电池＋交流适配器供电模式； 5.鹅颈与底座可分开式； 6.阻抗：600Ω； 7.灵敏度：-60dB； 8.频率响应：55-15KHz； | 1 |
| 57 | 可视化电子签录按捺仪 | 1.10.1寸彩色IPS带电磁感应屏，指纹仪感应区域尺寸14.25MM*19.3MM，签字与指纹一体集成设备。 2.双USB接口供电与数据传输，无源无线电磁笔，电容式指纹仪。 3.屏幕分辨率1280*800及以上，电磁分辨率2540，压感级别1024及以上。指纹仪图片分辨率508。 4.自动推送电脑中电子笔录到平板上显示，自动获取红色指纹图片加载在笔录指纹按捺处。 5.签录仪平板自动设置成延伸模式，配合SDK完成电子笔录的全自动化推送和显示并具备推送到签录仪平板后，PC端同步高清预览平板上的签字与点按各种按钮或各种动态动作。 6.指纹仪自带图像处理功能，获取红色透明指印，并自动放置于笔录右下角位置。 签录仪中指纹仪能完成红色指印按捺后，还能够适应公安系统中嫌疑犯指纹考勤系统的使用。 | 21 |
| 58 | 审讯室温湿度显示屏 | 定制：500*300*38mm，外形尺寸:显示屏厚度3.8厘米或5厘米，外框加厚铝合金（黑色、白色可选）,面板有机玻璃板；温度、湿度自动测量。 | 21 |
| 59 | 定制一体式讯问椅 | 1.嵌入式电子签名捺印书写板，用时翻转无需嫌疑人起身，杜绝安全隐患； 2.采用优质皮质，柔韧性极佳且抗拉伸，环保无污染； 3.椅子四周全为加厚软包， 4.采用高密度海绵，久坐不变形，不坍塌，人体工程学设计,面料舒适触感好； 5.审讯椅手部采用U型锁约束，U型锁下按至合适位置将嫌疑人手部锁住， 6.扶手部位宽度便于签字书写； 7.胸部及腰部以约束带束缚； 8.腿部以环形脚踏锁，椅后用脚踏可将锁打开 9.采用人造皮革，耐摩耗耐腐蚀、耐光耐老化。 10.座垫采用40密度特硬棉底座，27密度优质海绵居中，22密度超软海棉外加喷塑垫底。 11.内部1.7钢结构，结实稳固。 | 14 |
| 60 | 定制询问椅 | 1.定制化审讯椅，采用实木结构、全皮软包，耐磨防划透气透汗； 2.采用优质皮质，柔韧性极佳且抗拉伸，环保无污染 3.椅子四周全为加厚软包，无一处手感发硬，且做工非常精细； 4.配备钢制手铐脚铐，经久耐用； 5.采用高密度优质海绵，久坐不变形，不坍塌，人体工程学设计，面料舒适触感好； 6.规格：背高920mm，宽670mm，深710mm，扶手高670mm，坐高630mm，台面宽200mm。 | 7 |
| 61 | 定制一体式体征监测椅 | 1.内置医用体征监测装备 2.多参数体征监测：数字血氧技术无创血压测量； 3.实时监测被审讯人员的心电、血氧、脉律、血压等参数； 4.波形图即时显示变化，视频叠加体征动态参数； 5.嵌入式电子签名捺印书写板，用时翻转无需嫌疑人起身，杜绝安全隐患； 6.采用优质皮质，柔韧性极佳且抗拉伸，环保无污染； 7.椅子四周全为加厚软包， 8.采用高密度海绵，久坐不变形，不坍塌，人体工程学设计,面料舒适触感好； 9.审讯椅手部采用U型锁约束，U型锁下按至合适位置将嫌疑人手部锁住， 10.扶手部位宽度便于签字书写； 11.胸部及腰部以约束带束缚； 12.腿部以环形脚踏锁，椅后用脚踏可将锁打开 13.采用人造皮革，耐摩耗耐腐蚀、耐光耐老化。 14.座垫采用40密度特硬棉底座，27密度优质海绵居中，22密度超软海棉外加喷塑垫底。 15.内部1.7钢结构，结实稳固。 | 1 |
| 62 | 人体数据监测仪 | 1.12.1英寸彩色TFT液晶显示； 2.无风扇设计，安静、节能、清洁，不影响病人休息，同时降低交叉感染的可能性 3. 全面采集人体数据 4.具有标准界面，呼吸氧合图，趋势共存界面，大字符界面，他床观察，便于用户观察 5.波形、参数颜色和位置可随意配置 6.最大同时显示8道波形 7.导心电同屏显示，心电波形级联显示 8.数字血氧技术，抗运动干扰，抗环境光干扰，弱灌注时可进行测量 9.HRV心率变异性分析功能 10.无创血压测量方式：手动、连续、间隔测量任选，4800组血压数据存储 11.所有参数的71个报警事件回顾及60个心律失常报警事件回顾 12.支持3G/WiFi/有线方式联网，实现中央监护系统 13.内置可充电锂电池，交直流两用，可实现不间断监护 14.抗高频电刀，对除颤效应有防护（需要特殊导联线） | 1 |
| 候问看守/集中管控 |
| 63 | 定制一体化侯问室看守台 | 1.根据场地定制尺寸：L2000*W750*H800 2.双向工位设计，为象山县公安局执法办案区侯问区独立设计； 3.1.2mm优质冷轧钢板，边角折弯无缝焊接工艺； 4.工业模具化钣金，内部隐藏式钢制龙骨，耐压强度高、抗冲击不易变形； 5.酸洗磷化静电喷涂，无味绿色环保； 6.搁板采用双翻边结构，可上下活动，使用方便，承载强度好； 7.内置8个86型强电插口，4个网络接口，支持内网，设备网，外网等网络接入； 8.内置强弱电分离式桥架，隐藏式布线设计； 9.人体工学设计打印机、扫描仪、集中刻录机等仓位； 10.每个工位均提供桌面隐藏式模块插口； 11.定制化设备安装开口，设备均稳固嵌入式安装； 12.定制化桌体功能，预留多种设备拓展悬挂； 13.桌角采用精密无拼接折弯技术形成圆弧弯角，规避安全隐患。 14.嵌入式钢制显示器支架； 15.内置身份证读卡器等辅助电子设备（不含电脑主机） 16.颜色：支持定制 17.支持定制喷涂式警徽或标语 | 1 |
| 64 | 醒酒椅 | 符合公安部《GA915-2010讯问椅》标准所研制开发的专利产品,其中椅类采用上层铁艺、实木、不锈钢材质，包括靠背、座面、椅腿、扶手及胸部固定带, 座椅前端设有方形小桌整体开关的一些装置，下部设有腿部固定装置，结构设计合理，固定安全可靠。 | 1 |
| 65 | 定制候问座椅 | 根据尺寸定制，钢制龙骨，304不锈钢全覆盖，可定制包皮或软垫 | 16 |
| 涉案财物室 |
| 66 | 一体化受理台 | 1.定制尺寸：3000*700*1201，支持定制尺寸 2.采用宝钢1.2mm优质纯钢钢板，模具化钣金,耐压强度大、抗冲击不易变形； 3.酸洗磷化静电喷涂，采用阿克苏•诺贝尔粉末，无嗅无味绿色环保； 4.搁板采用双翻边结构，且可上下活动，使用方便，承载强度好；颜色：深灰色（不含设备）； 5.内置6-8个86型强电插口，4个网络接口，支持内网，设备网，外网等网络接入； 6.内置强弱电桥架，隐藏式布线设计； 7.定制化设备安装开口，所有采集设备均稳固嵌入式安装； 8.定制化桌体尺寸，根据区域大小实际定做。定制化桌体功能去，预留多种设备拓展悬挂； 9.桌角采用精密无拼接折弯技术形成圆弧弯角，规避安全隐患。 10.嵌入RFID设备扩展槽 11.指纹采集、物品展台、高速扫描仪、扫码枪以及电子签名捺印板仓位 12.内置打印机、电脑主机仓位 13.预置精钢电脑显示器支架*2 | 1 |
| 67 | 可视化电子签录按捺仪 | 1.10.1寸彩色IPS带电磁感应屏，指纹仪感应区域尺寸14.25MM*19.3MM，签字与指纹一体集成设备。 2.双USB接口供电与数据传输，无源无线电磁笔，电容式指纹仪。 3.屏幕分辨率1280*800及以上，电磁分辨率2540，压感级别1024及以上。指纹仪图片分辨率508。 4.自动推送电脑中电子笔录到平板上显示，自动获取红色指纹图片加载在笔录指纹按捺处。 5.签录仪平板自动设置成延伸模式，配合SDK完成电子笔录的全自动化推送和显示并具备推送到签录仪平板后，PC端同步高清预览平板上的签字与点按各种按钮或各种动态动作。 6.指纹仪自带图像处理功能，获取红色透明指印，并自动放置于笔录右下角位置。 签录仪中指纹仪能完成红色指印按捺后，还能够适应公安系统中嫌疑犯指纹考勤系统的使用。 | 1 |
| 68 | 高清物品展台 | 镜头输出像素：≥500万; 图像传感器：≥1/3英寸; 清晰度：≥900TV线; RGB输出分辨率： XGA, SXGA,720P 图像特技：正负片、冻结、旋转、镜像、文本图像切换、两画面. 图像存储：不断电提供16幅存储. 变焦：整机放大倍数≥220倍 RS232：有 补灯：2个LED灯 展台接口： VGA 2组输入, 2组输出 音频输入： 3.5插口4组 音频输出： 3.5插口1组麦克风输入， 视频输入： RCA 1组,S-VIDEO 1组 视频输出： RCA 1组,S-VIDEO 1组,RS232接口, 电源：DC 12V. 收拢：400x350x150mm | 1 |
| 69 | 手持工业级RFID盘点终端 | 1.整机尺寸:166*79*31±2mm（不包括盾牌手柄） 2.整机重量:650-750g 3.显示屏:≥5.5寸IPS高清屏，分辨率≥720*1440 4.触控屏：康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 5.扩展插槽：1个Sim卡槽（MUP-C785）1个TF卡槽，1个PSAM卡槽（MUP-C785） 6.通讯接口：1个Type-c接口 7.指示灯：网络指示灯，充电指示灯 8.键盘：扫描键、功能键 9.GPS导航：GPS/北斗导航可选择，误差范围±5m 10.CPU：MT6771八核64位处理器 11.四大核A73+四小核A53，主频2.0GHz 12.内存容量：RAM：2GB ROM：16GB (标配），RAM：4GB ROM：64GB (选配） 13.操作系统：Android9.0 14.扩展内存：支持256GB Micro T卡 15.4G：TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 16.3G：WCDMA(850/1900/2100MHz); 17.2G：GSM/GPRS/Edge（850/900/1800/1900MHz） 18.WIFI：2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac支持Wifi漫游功能(无缝切换） 19.Bluetooth：符合Bluetooth4.2 20.操作温度：-20℃～50℃ 21.存储温度：-20℃～70℃ 22.相对湿度：5%～95%不凝结 23.防护等级：主机IP65 24.标配：锂电池1块、充电头1个、Type-c充电线1条 25.选配：充电座 26.电池容量：9000mAh聚合物锂电池，电压3.8V 27.待机时间：理论上关闭无线通讯功能可待机360小时 28.充电时间：小于2小时(支持5V2A/PE2.0 16W快充功能） 29.工作时间：14小时以上（一次充满电） 30.前置摄像头：前置500W像素摄像头 31.后置摄像头：后置1300W/2000W像素摄头可选，带闪光灯、自动对焦功能 32.工作频率：13.56MHz 33.协议标准：ISO14443A/B ISO15693, NFC-IP1，NFC-IP2等 34.标签标准：M1卡（S50，S70），CPU卡，NFC标签等 35.读写距离：5-10cm 36.二维扫描引擎：Zebra SE4710/Zebra SE2100/其它 37.支持二维条码类型：PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 38.RFID超高频支持频率：915MHz、865MHz（865-868MHz或902-928MHz） 39.支持协议：针对EPC C1 GEN2ISO18000-6C协议 40.识读距离：可选0-20米距离/与标签和环境有关 41.RFID高频：支持频率13.56MHz 42.支持协议：针对ISO15693、ISO14443双协议 43.识读距离：0-7厘米（与标签和环境有关） | 1 |
| 70 | RFID抗金属电子标签 | 1.柔性抗金属电子标签，涉案财物专用 | 10000 |
| 71 | RFID读写识别一体机 | 1.读写器与读写终端一体化设计，自读式网络连接模块； 2.重量：（KG）2.1KG（净重） 3.外壳：外壳白色ABS面料，底壳银色铸铁 4.天线：9DB圆极化 5.协议支持：EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 6.系统：Linux（检测报告） 7.中间件：支持（检测报告） 8.频率支持：US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 Mainland China 9.跳频方式：以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 10.RFID读写功率：0.5～30.5 dBm 11.RFID读取距离：＞7m（标签E41，标签不同距离不同） 12.RFID读取速度：峰值标签询查速度>100张/秒 13.标签缓存：20W张标签 @ 96bit EPC（检测报告）14.RSSI强度检测：支持 15.天线自动检测：支持 16.时钟电路：支持（检测报告） 17.读写器工作模式：主从模式/单机模式/触发模式 18.设备供电：电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 19.直流供电：12V~24V/5A 20.功率：5W~24W 21.GPIO：1路输入、1路输出（检测报告） 22.通讯接口：串口RS-232、10/100M以太网 23.网络协议：TCP/IP、DHCP、SSH、FTP、Telnet与UDP 24.工作温度：-20～+55℃ 25.存储温度：-20～+85℃ 26.工作湿度：5%～95%RH，无凝露 28.上述参数须经过国家通讯终端产品质量监督检测检验并提供检测报告 | 1 |
| 智能案卷柜 |
| 72 | 案卷柜主柜（定制） | 1.21.5寸定制触控安卓系统一体机； 2.设备参数不低于：亮度250cd/㎡，1080P分辨率，4核CPU，8GB内存，64G硬盘，电容多点触控。 3.安卓系统版本要求8.1及以上版本操作系统，且设备具备与案卷管理系统（安卓系统）兼容（需提供案例证明和系统实拍图）； 4.采用1.2mm优质冷轧钢板，模具化钣金流水线制作，要求耐压强度大、抗冲击不易变形； 5.表面处理：酸洗磷化静电喷涂，无嗅无味绿色环保； 6.搁板双翻边结构，且可上下活动，使用方便，承载强度好； 7.内置设备悬挂接口和强弱电桥架； 8.内置6个86型强电插座和4个网络插口； 9.内置2*32路锁控控制器，锁控反应时间＜1s； 10.内置8口中控器； 11颜色：可定制； 12.根据象山公安局执法办案区实际需求，可定制化尺寸及设备种类以及预留设备接口和柜体开口。 | 1 |
| 73 | 案卷柜附柜（定制） | 1.标准尺寸750W*600D*2100H，支持定制，绝缘屏蔽处理 2.内部绝缘屏蔽处理 3.宝钢1.2mm优质冷轧钢板； 4.25mm钢制龙骨框架，楔形三通框架设计 5.搁板承载＞50kg＜70kg 6.表面经酸洗磷化静电喷涂，采用阿克苏•诺贝尔粉末，无嗅无味绿色环保； 7.内部绝缘信号屏蔽处理，金属纯铜粉末溶胶喷涂； 8.经高频信号穿透测试，要求完全屏蔽两个储物单元的信号穿透 9.储物单元内部隐藏式嵌入高频RFID读写天线安装槽 10.内置多种设备悬挂接口和强弱电桥架； 11.根据实际需求，可定制柜体尺寸、颜色及设备种类以及预留设备接口和柜体开口。 | 20 |
| 74 | RFID电子标签 | 1.封装材料：铜版纸 2.适用温度：-20℃～75℃ 3.协议：EPC C1G2 (ISO18000-6C) 4.工作频率：860-960MHz 5.集成芯片：Impinj Monza R6P 6.EPC存储空间：128 bit 7.用户存储空间：32 bit 8.识别距离：> 5m 9.环保：符合ROHS指令 10.数据保留：大于10年 11.擦写次数：100，000次 12.定制服务：印刷、写码、加密 13.行业应用：图书/档案等 | 10000 |
| 75 | 高频RFID读写器（32通道） | 1.天线接口：32路TNC型外接天线接口 2.协议支持：EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B 3.系统：Linux 4.中间件：支持 5.天线接口：32路 6.频率支持：860-960MHZ（可以按不同国家或地区调整） 7.跳频方式：以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 8.RFID读写功率：输出功率软件可调，步进间隔±1db，最大33dbm 9.RFID读取距离：＞9m（外接6dB天线，标签E41） 10.RFID读取速度：峰值标签询查速度>700张/秒 11.标签缓存：20W张标签 @ 96bit EPC 12.RSSI强度检测：支持 13.天线自动检测：支持 14.时钟电路：支持 15.读写器工作模式：主从模式/单机模式/触发模式 16.设备供电：电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 17.直流供电：12V~24V/5A 18.功率：5W~24W 19.GPIO：3路输入、3路输出；（4路输入、8路输出可选） 20.通讯接口：串口RS-232、10/100M以太网 21.网络协议：TCP/IP、DHCP、SSH、FTP、Telnet与UDP 22.工作温度：-20～+55℃ 23.存储温度：-20～+85℃ 24.工作湿度：5%～95%RH，无凝露 25.工作湿度：5%～95%RH，无凝露 26.投标人所投产品具有ROSH认证 | 3 |
| 76 | 超高频RFID读写天线 | 1)频率范围：902MHz～928MHz； 2)极化方式：圆极化；增益（dBi）:＞8 dBi；轴比：＜3dB；H面HPBW：68度；E面HPBW：68度；阻抗(Ω)：50Ω；电压驻波比(VSWR)：≤1.3:1 3)接头类型：外螺纹母头 | 100 |

（四）侦查办案中心综合布线系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI高清接口线缆 | 材质：OFC无氧铜 线径：5.5-7.3-8.6-10.5mm 线规：30#＜28#＜26#＜24# 结构：5P+4C+ADB 屏幕：金属网+双层铝箔 环保：ROHS环保 | 26 |
| 2 | 纯铜馈线 | 1.50-5物理发泡超低损耗； 2.纯铜镀锡144编外网加铝箔二层屏蔽； 3.内芯纯铜芯直径1.8MM在12兆频率每米损耗0.02DB； 4.30MHZ每米损耗0.035DB； 5.145MHZ每米损耗约0.06DB； 6.435MHZ每米损耗约0.12DB； 7.适合HF及UVHF波段使用。 | 305 |
| 3 | 桥架 | 1、名称：水平桥架； 2、型号：400*100mm； 3、材质：400*100mm，热镀锌，防火，国标(含快速连接件、通用附件、连接板和连接套件）。 | 440 |
| 4 | 铁构件 | 一般铁构件制作安装。 | 219 |
| 5 | 网格桥架 | 400*105网格式桥架，含安装支架、螺栓配件、固线器等辅材。 | 30 |
| 6 | 线槽 | 热镀锌方槽，开槽安装，50*50。 | 22 |
| 7 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG20。 | 10300 |
| 8 | 双绞线缆 | 1.依据标准YD/T 1019、同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.绝缘层材料：PE 3.结构：十字骨架 4.安装温度： 0℃～50℃ 5.工作温度： -20℃～60℃ 6.通过信息产业部检测 9.有广电入网检测报告 | 86300 |
| 9 | 配线 | RVV2*1.0 | 23970 |
| 10 | 配线 | RVV2*1.5 | 10410 |
| 11 | 配线 | RVV4*1.0 | 4180 |
| 12 | 配线 | RVVP4*1.0 | 5460 |
| 13 | 配线 | RVS2*1.5 | 2730 |
| 14 | 信息插座（墙插） | 1.执行标准： GB17466.1-2008，要求提供第三方检测报告； 2.材料：面板材料为优质PC； 3.面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型； 4.面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件； 5.面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途； 6.面板带有透明标签管理区域； 7.面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面； 8.产品组成：双口信息插座含钢制接线盒，六类非屏蔽模块。 | 315 |
| 15 | 信息插座（地插） | 铜质弹起式三位地插：可安装装三位模块。当仅使用其中一位或两位时，可用附件中的空白挡板将未使用端口封住。暗埋尺寸:100×100×60(mm)(长×宽×深)，地插面板不含底盒。 | 120 |
| 16 | 24口非屏蔽模块式配线架 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2； 2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理； 3.后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带； 4.安装方式：19”标准机柜； 5.安装尺寸：1U； 6.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS； 7.结构类型：整体式； 8.背面理线：带背面理线架； 9.支持前部标签管理； 10.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm； 11.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； 12.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ； 13.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； 14.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象； 15.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次； | 65 |
| 17 | 理线架 | 1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054； 2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便； 3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆； 4.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 5.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观； 6.架体材料厚度冷轧钢板1.2mm。 | 65 |
| 18 | 光纤 | 24芯单模G652金属加强件松套层绞式室外光缆 | 350 |
| 19 | 熔纤 |  | 96 |
| 20 | 24口光纤熔接盘 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤配置丰富，兼容多种光缆以及适配器 3.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架 4.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器） 5.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求（选配）功能参数：1.安装方式：19”标准机柜、光配线架 2.安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆、室内光缆 5.适用连接器：LC、SC、FC、ST 8.具有第三方机构出具的检测报告 | 4 |
| 21 | 无线AP | 室内双频吸顶无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率1167Mbps，千兆上联，支持802.11b/g/n/ac Wave2，胖瘦一体化，支持睿易APP管理，支持免AC管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购.) | 29 |
| 22 | 无线控制器 | 推荐带机量350台,6千兆电口+1千兆光口,VPN网关,智能流量控制,上网行为审计,无线控制器,MACC云管理,支持400带宽。 | 1 |
| 23 | POE交换机 | 24个千兆电口+2个千兆上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率180W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 2 |
| 24 | 网络机柜 | 1.执行标准：GB/T4054-2008、GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2.方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑； 3.标准19英寸设计； 4.机柜采用框架结构，静载承重800KG（带支架）； 5.网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求； 6.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小； 7.机柜600mm宽度规格； 8.需提供第三方检测报告。 | 4 |
| 25 | 智能电源管理主机 | 19英寸1.5U标准机架式设计: 前面板带液品显示屏和多功能旋钮，后面板带32个DC12V输出端口和网口: 设备总输出电流29A，总输出功率350W,内置主电源模块350W备电源模块350W:设备带可靠的防雷接地保护，每路带短路自恢复保护，良好通风散热功能: 支持主备电源切换功能，当主模块发生故障时，立即切换到备用模块: 支持远程开、关机和定时重启功能: 设备显示屏支持报警显示、温度显示、电流电压显示: 支持设备温度阈值设置展示、通道延时开启设置展示、单路电压、电流输出设置功能: 界面关机功能，长按功能旋钮按键5s,可开启设置功能和关机功能，选定关机栏，支持设备关机断电响应: 支持电压欠压报警、设备过流报警、过温报警、故障端口报警、设备通讯故障常报警，支持过流保护、过温保护: 带网管功能:网络集中管理软件能实时显示电源的输出电压、总负载电流和内部温度，有主电源模块故障及各种超限报警、故障修复时间等报警记录，具有历史信息查询下载功能。 | 23 |
|  | 布线产品要求选用国内外知名品牌的标准化产品。 ▲综合布线系统各种线缆、配线架、模块、面板、跳线、机柜等产品为全系列同一品牌的产品。 |

# 第三章  供应商须知

一 、总 则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”、“采购代理机构”系指象山县政府采购中心。

2.“采购人”系指采购单位。

3.“供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

8、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（五）转包与分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（六）特别说明

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

4、关于分公司投标

银行、保险、石油石化、电力、通信运营等行业，允许分公司投标（需提供总公司的授权书）。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于象山县政府采购中心。

（七）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和报价文件两部分组成。

- 技术商务文件包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供身份证复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以

下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业

执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供

银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证

明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资

金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件）。

（4）银行、保险、石油石化、电力、通信运营等行业，允许分公司投标，需提供总公司的授权书（如有）；

（5）供应商特定资格条件的证明文件；

（6）投标货物清单明细表（格式见附件）；

（7）投标货物（服务）技术商务要求响应表（格式见附件）；

（8）资格条件自查表（格式见附件）；

（9）符合性自查表（格式见附件）；

（10）本项目负责人简历表（格式见附件）；

（11）本项目组人员配备情况表（格式见附件）；

（12）同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

（13）针对第二章《采购需求》拟定的完整投标方案；

（14）针对第四章《评标办法及评分标准》需提供的相关证书等资料；

（15）详细描述投标产品性能的技术资料；

（16）联合协议（如联合体投标的，需要提供）；

（17）供应商认为有需要提供的其它有关资料（如有）。

2、报价文件包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标单位声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函，格式见附件）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）供应商认为有需要提供的其它有关资料（如有）。

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函件，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.有选择的或有条件的报价将不予接受。（招标文件有特殊要求的除外）

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的备份电子投标文件（含技术商务文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：技术商务文件（正本1份，副本 2份）、报价文件（正本1份，副本2份）。

3、电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由技术商务文件和报价文件两部分组成。两部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.2投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.4投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的备份电子投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件用封袋密封后递交。（技术商务文件、报价文件分别密封包装）

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(技术商务文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的备份电子投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的备份电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

7、投标文件的补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样。

四、特别说明

1、执行政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《投标单位声明函》，未能提供的不予认可。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见价格分评分细则内容。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《投标单位声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《投标单位声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

二、开标程序：

1、第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的技术商务文件。

2、第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的备份电子投标文件。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起在线询标，供应商以书面形式（扫描件）在线作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

采购代理机构对供应商的资格条件进行审查。资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的，将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 （技术商务文件） | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；(银行、保险、石油石化、电力、通信运营等行业，允许分公司投标，需提供总公司的授权书) （二）特定资格条件； （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被依法取消其中标资格。） （五）联合体投标情况。 |

（二）符合性审查

评标委员会对投标文件进行符合性审查。以下审查内容必须完全响应，否则将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （技术商务文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； （二）按照采购文件规定要求签署和盖章； （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； （四）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； （五）没有明显不符合采购需求的； （六）技术商务文件中未出现报价或单价的； （七）不存在产品承诺质保期不符合采购需求的情形； （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求的情形。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署和盖章； （二）采用人民币报价； （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； （四）投标报价中未出现重大缺项、漏项； （五）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价； （六）报价合理的：对于采购预算（或最高限价）40%以下的投标报价，投标人应在在报价文件中提供成本测算资料，并得到评标委员会的认可； （七）报价文件与技术商务文件的货物（服务）内容不存在重大差异的； （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）评分

| 评标项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标价 | 30 | 基准价为满足采购文件要求的最低评审价格，报价得分=（基准价/评审价格）*30（投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与评审） |
| 技术 | 50 | 施工组织方案、质量、进度及安全保障措施：好5-4分，一般3.9-3分，差 3分以下。 2、所投硬件设备的品牌、技术性能（提供检测报告、官网截图、产品彩页等技术资料供评委审阅，没有提供资料的酌情扣分）：好14-11分，一般10.9-8分，差8分以下。 3、招标需求中标“▲”的指标或要求不满足的，每项扣0.5分，合计20项，共10分。 4、系统软件功能的科学性、合理性：好5-4分，一般3.9-3分，差3分以下。 5、投标人拟投入本项目人员资质：4分 （1）项目经理具有注册建造师（本项目相关专业）证书、系统集成项目管理工程师或PMP证书的，得1分； （2）技术负责人具有软件设计师、系统分析师或CISAW证书的，得1分； （3）项目组其他成员具有的计算机软件、信息系统等专业技术证书情况，0-2分。 |
|  |  | 6、软件产品功能的符合性：提供实拍视频，细项功能满足的，每项得0.3分，合计40项，共12分。（视频及视频播放软件存储到U盘内，U盘单独包装好，封面书写“实拍视频”字样，随备份投标文件一起邮寄。未提供U盘或无法播放的，本项不得分） （1）执法办案区综合流程管理系统操作实拍视频，要求如下： ①输入身份证号码进行面部验证，验证成功后系统自动填充人员信息； ②同一人员输入身份证号码进行面部验证，验证失败要求重新验证； ③在同一视窗中，显示两个及以上的执法办案区列表； ④在同一视窗中，可查看两个及以上的不同执法办案区的立体地图； ⑤在同一视窗中，可查看不同办案区地图中标注的实际位置的监控点位，点选监控进行直播； ⑥在同一视窗中，可查看下辖不同办案区的立体地图并显示人员位置，点击人员定位标记显示人员信息； ⑦在同一视窗中，同时查阅下辖不同办案区非涉案物品柜的存储状态。 （2）违规行为预/报警管控平台系统侦测分析模拟场景的实拍视频，要求如下： ①单人审讯分析识别； ②人员离岗分析识别； ③无人看管分析识别； ④睡觉趴桌分析识别； ⑤行为过激分析识别； ⑥审讯超时分析识别； ⑦人员倒地分析识别； ⑧人员攀高分析识别。 （3）提供审讯辅助系统主要功能的录制视频，要求如下： ①在同一界面显示实时变化的人员面部视频、音频波形图、心率波形图、血压波形图，以及人员体温数值，并依据同一时间轴进行时间同步播放； ②在页面中显示被采集人的心率、血压、体温的平均数值； ③点选开始，对界面全部内容进行同步录制； ④心率、血压、体温突然超出平均数值范围，系统自动添加标记和对应的备注，并在界面中以列表的方式展示； ⑤在列表中手动添加标记和备注信息； ⑥点击标记点，直接从该点位进行播放； ⑦拖动时间轴至指定时间，从该时间点位进行播放； ⑧点选停止进行保存，或导出mp4文件。 （4）提供对非涉案物品柜操作的实拍视频，要求如下： ①显示当前物品柜的存储状态； ②通过警号密码或一卡通进行登录； ③显示当前待存物品的人员照片列表； ④点选嫌疑人，显示该嫌疑人照片和待存入物品照片； ⑤分配储物空间，通过持物空间尺寸选择对应的编号，并打开柜门； ⑥嫌疑人通过人脸识别打开对应的柜门 ⑦管理员登录管理界面； ⑧对柜体执行打开指定柜门和一键全开指令； ⑨颜色区分显示异常的柜门。 （5）提供对智能案卷柜操作的实拍视频，要求如下： ①通过刷卡或警号密码进行登录； ②显示登录警员案卷柜内案卷列表和名称界面； ③显示登录警员所占用案卷柜储物单元编号； ④通过选择案卷名称打开对应的柜门； ⑤通过选择柜门编号打开对应的柜门； ⑥取出或存入案卷后，案卷柜自动扫描案卷状态； ⑦自动扫描检测后提示被提取案卷界面； ⑧自动扫描检测后提示存入案卷界面。 |
| 商务 | 15 | 1、根据投标人自2017年（合同签订时间）以来类似智能化项目业绩打分，每个业绩得1分，共3分；（须提供合同和中标通知书） 2、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理系统认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每项得0.6分，共3分；（以上证书可在国家认监委网站上查询到，否则不予认可） 3、投标人具有安防一级、涉密信息系统集成、ITSS信息技术服务运行维护、音视频集成一级、CMMI 5级等证书的，每项得0.6分，共3分； 4、投标人提供所投服务器、存储、网络安全、摄像机等设备3年原厂质保函的，每项得0.5分，共2分； 5、根据投标人的荣誉、信用情况打分：0-1分； 6、投标人具有跟本项目相关（如视频监控系统、联网平台、接处警系统、应急值守、视频图像智能分析等）的软件著作权证书，每项得0.5分，共2分； 7、电子投标文件是否有目录、投标信息是否针对招标文件的要求一一对应关联明确、是否清晰等综合评议，0-1分。 |
| 服务 | 5 | 1、投标人承诺在宁波市设立售后服务机构的得1分；承诺在象山县设立售后服务机构的得2分。（不重复得分） 2、售后服务方案（技术人员配备、响应时间、故障处理、备品备件等），0-3分 |

注：1、评分表中需要提供的资料需在投标文件中体现。2、评委的综合打分，采用记名方式。各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

六、定标

1、评标委员会推荐中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3、采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4、若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、中标通知

1、中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

九、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5、中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

6、合同原件提交一份至采购代理机构存档。

十、履约验收：

象山县政府采购中心（或采购人，具体按象山县财政局文件规定）负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  政府采购合同

合同编号：

甲方（采购单位）：

乙方（供货单位）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及本招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分￥： |

二、供货要求

1.乙方应在合同签订后3个月内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2.乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装操作系统软件）

3.本项目的所有软、硬件(如特别接头、插座、线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由乙方免费补齐。

4.如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方核实或认可，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

5.本项目包括上述产品的安装、调试及运维，对于安装施工过程中出现需做部分调整的事项，乙方不得以任何理由拒绝。

三、质量要求

1.乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2.乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

4.乙方应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因乙方提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

5.如果产品在服务期内发生设备故障，乙方应及时予以响应（免费上门服务），否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由乙方承担。乙方对其提供的所有设备均应提供5年原厂商质保。

6.如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，乙方有义务保证甲方系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供。

7.所有外场带电设备必须按照国家相关标准做好接地防雷处理。

四、技术资料

1. 项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1．乙方应保证所提供的软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2．本项目涉及的软件知识产权除核心源代码外均属于甲方所有。

3．乙方应保证甲方在软件使用过程中免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并负责解决。

六、产权担保

乙方开发中涉及的软件的所有权完全属于乙方，在交付甲方后保证无任何抵押、查封、债务转移等产权瑕疵。

七、转包或分包

本合同范围的软件，应由乙方直接供应，不得违法转让他人供应，否则，甲方有权解除合同。

八、保密义务

1．双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对由此造成的损失承担赔偿。

2．任何一方不得出于除履行本合同以外的任何目的的披露、传播、复制或使用来自另一方的所有或者部分保密信息；不得在未经另一方书面明确同意的前提下向任何第三方披露本项目相关保密信息；本合同履行完毕后，任一方应当将所有涉及保密信息的载体交还另一方或自行做好管理。

3．乙方应严格遵循甲方各项安全保密制度，所有信息数据迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，乙方使用的用户信息等敏感数据必须物理清除。

4.  乙方有义务保障平台的稳定性、账户的安全性，因软件系统原因导致平台崩溃、账户盗号或被攻击发布非法信息等引发的问题，所有经济责任及法律责任均由乙方承担。

6．不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

九、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，增减产品的价格为相应中标产品的价格。

十、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳履约保证金合同款的5%，即万元，大写：整。

2、履约保证金在甲方项目验收合格无任何问题一个月内退回，不计息。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

十一、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：乙方应安排足够人力负责项目实施，在个月内初步上线，在个月内基本完成实施。若乙方无合理理由无法在规定时间内有效开展项目实施工作的，则甲方经专家论证后有权取消项目合同，由乙方承担违约责任。

2．交付内容：包括软件系统在设计、开发、实施等建设过程中形成的一切文档，以及甲方和监理方所要求的与本项目有关的其他文档，包括但不限于：项目需求说明书、设计文档、源代码、可执行代码、测试报告、用户手册、系统维护手册，以及其他在项目方案设计、软件开发等项目建设过程中形成的一切文档，以及甲方和监理方所要求的其他本项目有关文档。

3．成果交付形式：可供阅读的计算机光盘和纸质形式，及最终用户指定地点现场安装部署（软件的可执行源代码以光盘的形式交付，执行源代码要求具有良好的编程风格，可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供）。

4．交货地点：最终用户指定地点。

十二、付款方式

①预付款，合同签订并已提交履约保证金后，甲方（采购人）向乙方（中标单位）支付合同总金额的30%；②主要设备进场并经甲方组织验收合格后，甲方向乙方支付至设备总价款的60%；③完成试运行并经相关部门验收合格后，甲方向乙方支付至结算价款的100%（全额提供基本税率的增值税专用发票）。

十三、质量保证期：

所有设备免费质保期均为3年(如产品制造商质保期优于采购要求的，则按制造商承诺标准执行),时间为设备验收合格并正常使用之日起；

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、质量保证及售后服务

1．乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。售后服务、保修服务齐全，且均按有关国家标准规定执行。除特殊说明外，所有设备按原厂提供的要求保修。

2．乙方提供的软件在质保期内因软件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该软件的直接费用（开发、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

3．乙方为本项目内所供应和安装的产品提供至少三年的免费售后维护服务，售后维护期从项目终验合格后开始计算在质保期内。质保期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务，并为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持。免费售后维护服务期后的维护费用由双方协商确定，但不得超过项目金额的7%。乙方对其提供的所有设备均提供三年原厂商质保和三年整体项目售后维保，终身维护。质保期内每一个月巡检1次，质保期从产品验收合格之日起开始计算。质保期内乙方负责对提供的设备进行现场维护、损坏件免费更换，满足系统正常运行的要求。

4. 乙方提供7*24小时技术支持服务，在接到系统故障通知后，投标人必须在2小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统原因引起的），投标人的相关技术人员需在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。系统软件提供终身免费升级，或提供代用件。

5. 在维保期内，乙方应定时对设备进行巡检和保养，并免费处理因产品质量问题导致的故障，若设备发生故障，乙方应先提供备件供甲方使用。

6. 乙方要提供免费培训（不限人数），培训时间、周期、频率均由甲方指定，以满足系统正常上线、相关人员均可独立熟练操作为准。保证甲方技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

7. 软件先进性要求：三年质保期内，乙方免费对软件版本进行升级，确保甲方使用软件一直是乙方行业内最新版本。

8. 乙方需按照甲方要求提供用户使用报告。

9. 乙方现场负责开发实施团队人员人数不少于3人。

10. 乙方须做出无推诿承诺。即乙方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到甲方通知后，须立即派遣工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

11.乙方要及时提供新建站点接入平台及数据库的服务，并为日后与其他系统的对接改造提供技术支持。

12.其他售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺执行。

13．乙方需自觉接受最终用户、甲方单位、监理单位的监督管理。

14. 乙方应保障平台运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因软件系统原因导致数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

十六、调试和验收

1．甲方对乙方提交的软件依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。项目实施完成后由乙方申请试运行，不间断试运行个月后，由甲方组织专家进行项目初验；初验合格后进行项目终验。

2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随软件交甲方。

3．甲方对乙方提供的软件在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做验收。

4．系统开发完成后，经双方确认后进行系统测试。系统测试由乙方负责，甲方工程师参与，测试系统的需求完成度：

1）甲方若发现系统功能、性能、安全性不符合招标要求，有权要求乙方根据相关规定委托第三方测评公司对本项目进行功能和性能第三方测试，其测评结果作为本项目验收依据，乙方需积极配合，并承担相应评测费用。

2）测试将依据本采购文件项目技术要求及项目功能、性能及安全要求。

3）如果第三方测试没有通过，乙方需在30天内无条件进行整改，直至测评通过方可提请验收。

十七、违约责任

1．甲方无正当理由拒收软件的，甲方向乙方偿付拒收合同总额的百分之五违约金。

2．甲方无故逾期验收,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方逾期提交阶段产物的，乙方应按照合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金和项目风险控制保证金中扣除。

4．乙方所交的软件规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该软件，乙方愿意更换软件但逾期交货的，按乙方逾期交货处理

5．项目实施过程中需100%保证采购需求里面的内容，在未甲方同意中途不得更换，否则甲方有权根据实际情况扣除相关费用（上限为合同总额的30％）。保证硬件建设和软件开发的高标准。

6．在系统上线运行后，如因乙方技术原因导致系统重大故障的，甲方有权保留进一步追究乙方的违约责任的权力。

7.乙方应保证平台运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

十八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、其他约定事项

招标文件及乙方投标文件中的服务承诺作为本合同的补充。

二十、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择向象山县人民法院起诉。

二十一、其它

1. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 本合同一式六份，甲乙双方各执叁份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： 单位地址：法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账号： |

# 第六章　投标文件格式

投标函

致象山县政府采购中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本投标自开标之日起 90天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

# 日     期：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致象山县政府采购中心：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）为授权代表，以我方的名义参加                         （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目招标投标活动中的一切事宜。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商（盖章）：

年    月    日

附：法定代表人、授权代表身份证复印件（正反面）

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

# 投标货物（服务）清单明细表

# （仅供参考）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

投标货物（服务）技术商务要求响应表

# （仅供参考）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与采购文件第二章《采购需求》中所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 审查 | 对照第四章第五条《评标程序》中审查内容，逐条列出 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（技术商务文件） | 对照第四章第五条《评标程序》中审查内容，逐条列出 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

本项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 服务期限 | 承接项目质量 |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

本项目组人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 投标报价总金额人民币（大写）： | （小写）￥： |
| --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1. 依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条如有多个标段的，须按每个标段分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品政府采购品目清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标报价明细表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）￥： |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

投标文件的封面及外包装格式

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）：

供应商地址：

年  月  日

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）：

供应商地址：

年  月  日