国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2019045

项目名称：宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目

采购单位：宁海科创集团有限公司

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇一九年十二月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，现就宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目编号：ZJHY-NHCG2019045

二、采购组织类型：国企采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：详情见“第二章  采购需求”

★五、本项目采购预算：448万元；

六、合格投标人的资格要求（本项目资格后审）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定条件：

1、投标人具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## （四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（五）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：1、2020年 1月3 日至2020年1 月10日（节假日除外），上午：8:30时-11:30时 ；下午14:00时-16:30时 。

2、发售地点：浙江鸿远建设工程管理有限公司（宁海县桃源街道气象北路295号24-2）售价：招标文件500元人民币，售后不退。如需邮购，请与浙江鸿远建设工程管理有限公司联系。联系人：徐璐璐  联系电话：0574-65568666  邮箱：1084404493@qq.com    本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料：

1．报名表，格式见附件；

2．有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

3．法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名。

八、投标保证金

1.人民币：89000元。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2020年1 月20 日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江鸿远建设工程管理有限公司提交；

3、开户银行：浙商银行宁海支行

户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司

账号：3320020910120100050565

4、开标时须提供浙江鸿远建设工程管理有限公司开具的保证金收据。（开标时凭银行回执单原件与浙江鸿远建设工程管理有限公司置换）

九、投标截止及开标时间：2020年2月12日9：00（北京时间）。

十、开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

十一、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。

十二、本次招标有关信息公告在

宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

十三、特别提醒：各供应商须在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）完成供应商注册，否则采购人有权拒绝签发中标通知书。

本项目招标文件公告期限2020年1 月3  日至2020年 1月 10 日止日。

- 采购人：宁海科创集团有限公司

地址：宁海县北斗北路221号

联系人： 徐工

联系电话： 0574-59979633

十五、招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2

联系人：徐璐璐

电话：0574-65568666

传真：0574-65568666

监督管理部门名称： 宁海县国有资产监督管理局

联系人： 王老师     监督投诉电话： 0574-55868392

- 招标需求

- 项目清单

| 序号 | 范围 | 内容 | 图例 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛岭区块连理路、镇龙北路等 | 10米高100W单火路灯 | 见需求中方案 | 套 | 73 |
| 2 | 新兴区块金水西路、金龙路及天明西路 | 10米高100W单火路灯 |  | 套 | 155 |
| 3 | 科技及东扩区块科园南路、竹泉路等 | 10米高100W单火路灯 |  | 套 | 59 |
|  |  | 10米高70W高低叉路灯 |  | 套 | 24 |
| 4 | 梅桥及塔山区块伍富路、法昌路 | 10米高100W单火路灯 |  | 套 | 15 |
| 5 | 冠北区块冠枫路、汇通路 | 10米高100W单火路灯 |  | 套 | 20 |
| 6 | 配套附属设施 | 包括基础、控制系统、电线电缆、开关插座、辅材及施工等所有费用 | 详见施工图纸 | 批 | 1 |

二、10米单火路灯相关技术要求

灯杆技术要求

（1）应符合设计要求和GB/T699、GB17-88等相关技术规定。

（2）结构形式与招标人提供的结构尺寸图相符，杆体高度10米。

（3）材料要求：灯杆采用Q235钢板，厚度4mm钢板焊接制作。

（4）杆门采用数控等离子切割，直接在主杆上割出，与灯杆浑然一体。杆门配置三角锁、接地装置及接线板。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于±1mm，相同灯杆门与门互换性要好，而且须达到防盗防水要求。杆门切割后局部作加强处理，基本达到原整体杆的强度。

（5）杆体内外壁进行热镀锌处理，并采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑，喷砂氧化处理工艺，快速锁定处理，主体灯杆采用无缝钢管，灯杆壁厚参考相应灯具参数，镀锌层厚度≥85μm，外表应光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在。镀锌层附着力应符合GB2694-88标准，喷塑附着力达到GB9286-880级，保证8年不褪色。灯杆防腐寿命应20年以上。

（6）灯杆为焊接成型杆，分段焊接成一体，焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，焊接质量应符合GB/T12469的要求。

（7）灯杆底盘法兰采用宝钢Q235A钢板，主杆插入底盘法兰12mm，双面角焊，法兰厚度20mm。路灯安装后任何部分均应抵抗12级风力，灯杆接线箱应配置安装阻燃绝缘接线板，，灯杆接线箱内焊有Ø10接地螺丝，提供灯杆安装用4×40Ø24孔镀锌垫片，配置Ø22镀锌螺帽8个，灯杆预埋件采用Ø22×4螺杆，底盘与灯杆之间须焊有加强筋板，所有连接用的紧固件均应选用不锈钢国标件。具体尺寸按照流程制作图。

（8）执行标准

——————GB2694-88热浸镀锌体镀锌质量

——————GB10854-89钢结构焊接外形尺寸

——————GB77-88碳素结构钢

——————GB1591-93低合金结构钢技术条件

——————GB2519-88热连轧钢板含带钢品种

——————DL/T646-98输电线路钢管杆制造技术条件

——————AASHT01994灯杆、高杆、交通信号灯

（9）技术参数：

——直线度偏差：<0.2%

——长度偏差：<+5n1m

——对边距偏差：+2mm

——灯体扭曲度：5°

——弯臂扭曲度：<2°

——法兰盘与灯杆垂直度偏差：<1°

——法兰焊接位置偏差：<2mm

——设计系数：1.8

——抗风速：40m/s

——抗震等级：≥8级

二、10米高低叉路灯相关技术要求

灯杆技术要求

（1）应符合设计要求和GB/T699、GB17-88等相关技术规定。

（2）结构形式与招标人提供的结构尺寸图相符，杆体高度10米，上挑臂高度10米，下挑臂高度7米。

（3）材料要求：灯杆采用Q235钢板，厚度4mm钢板焊接制作。

（4）杆门采用数控等离子切割，直接在主杆上割出，与灯杆浑然一体。杆门配置三角锁、接地装置及接线板。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于±1mm，相同灯杆门与门互换性要好，而且须达到防盗防水要求。杆门切割后局部作加强处理，基本达到原整体杆的强度。

（5）杆体内外壁进行热镀锌处理，并采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑，喷砂氧化处理工艺，快速锁定处理，主体灯杆采用无缝钢管，灯杆壁厚参考相应灯具参数，镀锌层厚度≥85μm，外表应光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在。镀锌层附着力应符合GB2694-88标准，喷塑附着力达到GB9286-880级，保证8年不褪色。灯杆防腐寿命应20年以上。

（6）灯杆为焊接成型杆，分段焊接成一体，焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，焊接质量应符合GB/T12469的要求。

（7）灯杆底盘法兰采用宝钢Q235A钢板，主杆插入底盘法兰12mm，双面角焊，法兰厚度20mm。路灯安装后任何部分均应抵抗12级风力，灯杆接线箱应配置安装阻燃绝缘接线板，，灯杆接线箱内焊有Ø10接地螺丝，提供灯杆安装用4×40Ø24孔镀锌垫片，配置Ø22镀锌螺帽8个，灯杆预埋件采用Ø22×4螺杆，底盘与灯杆之间须焊有加强筋板，所有连接用的紧固件均应选用不锈钢国标件。具体尺寸按照流程制作图。

（8）执行标准

——————GB2694-88热浸镀锌体镀锌质量

——————GB10854-89钢结构焊接外形尺寸

——————GB77-88碳素结构钢

——————GB1591-93低合金结构钢技术条件

——————GB2519-88热连轧钢板含带钢品种

——————DL/T646-98输电线路钢管杆制造技术条件

——————AASHT01994灯杆、高杆、交通信号灯

（9）技术参数：

——直线度偏差：<0.2%

——长度偏差：<+5n1m

——对边距偏差：+2mm

——灯体扭曲度：5°

——弯臂扭曲度：<2°

——法兰盘与灯杆垂直度偏差：<1°

——法兰焊接位置偏差：<2mm

——设计系数：1.8

——抗风速：40m/s

——抗震等级：≥8级

三、100W、70W LED灯具技术要求

（1）芯片采用科锐、飞利浦或欧司朗 ，需提供生产厂家的授权证明，如参加投标厂家提供的芯片和电源不是从国外生产厂家直接采购，或者通过中间经销商进行采购的，需提供经销商与投标厂家的授权和证明。

（2）驱动电源采用英飞特、飞利浦或欧司朗 ，需提供生产厂家的授权证明，如参加投

标厂家提供的芯片和电源不是从国外生产厂家直接采购，或者通过中间经销商进行采购的，需提供经销商与投标厂家的授权和证明。

（3）★LED整灯发光效率：100（lm/w）及以上

（4）★整灯点亮后功率误差不得超过±5%

（5）★色温4000±200K

（6）★功率因素大于0.95

（7）灯具外壳防护等级≥IP65

（8）光通量维持率：点燃3000h光通维持率不低于96%，点燃6000h光通维持率不低于92%，10000h光通维持率不低于86%

（9）LED灯具的电气等级class I

（10）LED灯具使用寿命大于50000小时

（11）LED灯具选用高效的恒流驱动，效率大于90%，功率因素大于0.95，并具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能

（12）骚扰电压：符合GB17743—2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性限制和测量方法》要求

（13）谐波电流限值，符合GB17625.1—2003《电磁兼容限值，谐波电流发射限值C设备每相输入电流≦16A》要求

（14）电磁兼容抗扰度：符合GB/T18595—2001《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》

（15）安全指标达到GB7000.5—2008《道路与街道照明灯具安全要求》

（16）LED灯具采用专业道路路灯配光，符合道路路灯的配光设计和照明实施方案。LED道路照明产品的配光曲线应达到《城市道路照明设计标准CJJ45—2015》照明要求

（17）其他相关技术要求符合《LED道路/隧道照明产品相关技术要求》

（18）灯具外壳设置防脱落装置

注：（1）标★参数为实质性参数，需提供国家级电光源检测中心等出具的检验报告证明；

（2）各投标人可用上述推荐品牌或优于上述推荐品牌的产品进行投标，同时性能参数必须符合技术说明，该所投产品必须得到三分之二以上评委同意，同时性能参数必须符合技术要求，否则作无效标处理；

（3）10米灯杆：基础做法详见图纸；

五、其他要求：

（1）投标人需提供以下样品：

A.100W LED单火路灯灯头一只，附带试灯电缆，方便现场试灯；

B.从底座往上1000mm灯杆一根（只需提供10米灯杆款式）；

（2）中标人的样品将由采购人封样保存，作为验收时的验收依据。其余投标人的灯具在评标结束后，凭法定代表人授权书自行领回，否则采购招标单位有权自行处理。

推荐100W灯具的款型及尺寸：以下灯具的款型及尺寸为采购人推荐的款型和尺寸，允许投标人的尺寸外观与采购人推荐的存在一定差别，风格须保持一致。(图片仅供参考，投标人可根据相应设计尺寸自行打样)

六、商务要求

| ★交货时间及地点 | 交货时间：接到业主通知后3天内进场，要求在30天内完成。 地点：业主指定地点。 |
| --- | --- |
| ★包干方式 | 本次为交钥匙总价包干招标，投标报价中须包含灯具、灯杆主材费、线路材料、控制电源、时控器等材料费、安装费、基础施工费、暗敷埋管凿除费、图纸深化设计费用、设备调试费、验收、售后服务和维保、税费等及经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用。 |
| ★付款方式 | 全部灯具设备进场，安装并试运行验收合格、竣工验收合格并办理交付手续后，结算完成支付至结算总价的95%； 2.剩下5%的结算款，在路灯正常通电使用两年后，光衰检测符合国家标准，且无其他质量问题时一个月内付清。 注：中标后与科创集团下属公司分别进行合同的签订。 |
| ★质量保证期 | 1．驱动电源、光源和电气部分质保期为五年，其他部分同设计使用寿命。 2．灯杆保质期为20年。 3．保修期自所有设备安装完成并经调试合格且通过专项验收合格之日起计算。 |
| 售后技术服务要求 | 接到招标人维修电话2个小时内响应，24个小时内修复。 |
| ★履约保证金 | 1．中标供应商在签订合同时，应向招标人提供合同总价5%的履约保证金。 2．履约保证金的有效期应至中标人完成合同规定的义务，而且招标人在交接验收文件上签字时止，截止有效期后退还履约保证金（无息）。 3．履约保证金形式：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。 |
| 样品的递交和退回 | 投标人递交投标文件时同时递交样品，中标候选人的投标样品由采购人封存保管，作为项目验收时的验收标准，至工程竣工预验收后退还；其余供应商的投标样品在评审结束后凭法定代表人授权书签字领回。 |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目 |
| 2 | 采购人：宁海科创集团有限公司 联系人： 徐工 联系电话： 0574-59979633 招标机构名称：浙江鸿远建设工程管理有限公司 联系地址：宁海县桃源街道气象北路295号24-2 联系人：徐璐璐 电话：0574-65568666 传真：0574-65568666 |
| ★3 | 本项目预算价：448万元。 ★报价超出采购预算金额投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标保证金：人民币:89000元整。 投标人应于2020年 1月20日16:00时前（实际到帐）将投标保证金以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式交至浙江鸿远建设工程管理有限公司。 保证金交纳帐户名：开户银行：浙商银行宁海支行 户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司 账号：3320020910120100050565 |
| ★7 | 投标报价及费用： 1、报价构成：本次为交钥匙总价包干招标，投标报价中须包含灯具、灯杆主材费、线路材料、控制电源、时控器等材料费、安装费、基础施工费、暗敷埋管凿除费、图纸深化设计费用、设备调试费、验收、售后服务和维保、税费等及经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、投标人在购买招标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 5、浙江鸿远建设工程管理有限公司（本项目采购代理机构）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 8 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予处理；招标采购单位将不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 9 | 投标文件组成：技术商务文件正本1 份、副本4份；报价文件正本1份，副本4份。电子文件1份（含技术商务文件与报价文件）。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2020年2月12日9时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告） |
| 11 | 开标时间及地点：2020年2月12日9时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在提交投标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。

中标人与业主签订经济合同后，浙江鸿远建设工程管理有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费及专家评审费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品为路灯，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁海县公共资源交易信息网(http://ninghai.bidding.gov.cn)和浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和投标报价文件两部分组成。

1. 商务技术文件

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式；

（3）评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）；

（4）对照技术商务评分表的要求提供以下资料（详情见第四章评分细则）：

（5）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）合格供应商的资格承诺书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）业主货物需求变化，保证供货的承诺函（格式自拟）；

（10）投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（11）投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料（投标人自行编制）；

2.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

★注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

★重要说明：技术资信部分中不得出现本项目的投标价格，否则做无效标处理。

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，本次为交钥匙总价包干招标，投标报价中须包含灯具、灯杆主材费，安装费，线路材料、控制电源、时控器等材料费，图纸深化设计费用，设备调试费，验收，售后服务和维保，招标服务费、税费等及经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。成册后的投标文件不得有活页现象，否则其投标作无效标处理。

电子文件单独密封（含技术商务文件与报价文件）。

投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件和电子文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”、“电子文件”。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章，并注明“开标时启封”字样。技术商务文件中如有报价内容，其投标书将作为无效处理。投标报价文件中如有技术商务的内容，则此技术商务内容作为无效内容。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术商务文件、投标报价文件、电子文件三部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、投标报价文件、电子文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或授权代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标单位声明函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供设备配置清单、技术偏离表的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者监管部门检查投标文件密封的完整性并确认；

5.打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，然后进入技术、商务评审；

6.技术、商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由招标人代表和技术、经济专家 5人(采购人代表 1 人，专家 4人)组成，并按规定在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及相关人员签到。

2.招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3.评审委员会确定组长，负责组织评审活动；

4.采购人和采购代理机构审查投标人的资信文件；

5.评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；

6.采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

7.招标机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

8.评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经财政监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

## 七、定标

（一）确定中标人。

确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告交采购人确认，根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公告，中标公告期限为1个工作日。

2.供应商认为该中标结果使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

## 八、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，被取消中标资格，投标保证金不予退还。

3.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

4.合同验收按照宁采购办〔2012〕660号文件执行。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由采购单位或采购代理机构对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 投标人具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 投标人（包括法定代表人和项目负责人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
|  | 本项目不接受联合体。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离； |
|  | 投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价高者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[宁海县公共资源交易网（http://ninghai.bidding.gov.cn）]上进行中标候选人公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价分（55分） | 基准价的确定： 计算公式：基准价=满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值。当投标家数≥6家时，去掉最高和最低价取平均值；5家去掉最高价；4家及以下直接取平均值； 2、投标人的投标报价与基准价一致得55分，每高于基准价1%，扣0.3分，每低于基准价1%，扣0.1分（中间值采用内插法计算），以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |
| 技术、商务分（45分） | 设备参数响应程度（3分） | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，经评标委员会讨论认可，完全符合招标要求的得3分；标有★指标未响应或不满足的，将按无效标处理；其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 安装施工方案（6分） | 由评委对投标人的安装施工方法、施工工艺，拟投入安装调试人员配备进行综合评议： 安装施工方法、施工工艺的合理性：0-3分； 拟投入安装调试人员配备情况以及城市及道路照明工程施工资质等级进行综合评比：0-3分。 |
|  | 技术能力（6分） | 由评委对投标人响应招标文件资料、研发能力、已获得一定研发成果、具有对产品的安全、光电、热等性能相应检测的设备，具有完善的质量管理体系，LED生产工艺和产品在行业中具有的先进性，进行对比评分：（3分） 2.0分≤优≤3.0分；1.0分≤良<2.0分；一般<1.0分。 |
|  |  | 投标人拥有完整的LED灯具生产及检测设备，并在投标文件中放置测试设备名称、图片及购置发票证明的，对比评分：（3分） 2.0分≤优≤3.0分；1.0分≤良<2.0分；一般<1.0分。 |
|  | 样品（13分） | 根据投标灯杆样品的外型设计、产品品质是否对招标文件技术要求作出实质性响应，满足招标文件的要求，综合性能等按评比：0-2分 |
|  |  | 根据投标灯头样品的外观，制作工艺水平及制作质量是否对招标文件技术要求作出实质性响应，技术参数满足招标文件的要求，综合性能等按优、良、一般综合评定（5分）。优：3.0分≤优≤5.0分；2.0分≤良<3.0分；一般<2.0分。（提供国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告原件为准，未提供原件不得分） 注：提供灯具的款型及尺寸方案应符合招标文件要求，不能出现重大差异，尺寸差异超出±5%，不能为优。 |
|  |  | 防护等级：（4分） 灯具外壳防护等级≥IP66的，得2分，低于不得分。 灯具外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK09得2分，低于不得分。 (检测报告灯具与投标样品同款，评标时以提供的国家质量监督检测中心出具的检测报告原件为准，未提供原件不得分。) 注：业主有权在大货中随机抽样送国家级实验室测试，不合格者整批货物做退货处理。 |
|  |  | 色温符合投标要求情况下，灯具样品整灯光效大于145 lm/w得1分，灯具样品整灯光效大于165 lm/w得2分，以国家质量监督检测中心出具的检测报告为准。（招标文件中提供国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告复印件，评标时以提供的国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告原件为准，未提供原件不得分。检测报告上灯具和投标样品需为同一款灯具） |
|  | 综合实力（7分） | 投标人具有路灯CQC认证的得1分，没有不得分。(备查网站http://www.cqc.com.cn)（投标文件中提供证书复印件，评标时以提供的证书原件为准，未提供原件不得分。） |
|  |  | 投标人获得省级企业工程技术中心得3分，市级企业工程技术中心得2分，县级企业工程技术中心得1分。（投标文件中提供证书复印件，评标时以提供的证书原件为准，未提供原件不得分。） |
|  |  | 投标人具有安全生产标准化证书的，一级得3分,二级得2分,三级得1分。（备查网站http://bzh.zjsafety.gov.cn）（投标文件中提供证书复印件，评标时以提供的证书原件为准，未提供原件不得分。） |
|  | 案例（3分） | 投标人2016年10月1日以来成功完成的LED灯具业绩合同：单项合同金额在200万元及以上的每个得1分，最高得3分。（业绩仅指政府采购业绩，网上中标可查，提供合同复印件加盖公章编入投标文件，评标时提供中标通知书及合同原件，两者缺一不可，否则不得分）。 |
|  | 售后服务承诺（6分） | 1.本地化服务（2分）：在投标地设有常驻售后服务机构的，得2分；在宁波大市范围内设有常驻售后服务机构的，得1分；（提供常驻售后服务机构营业执照原件及售后服务授权书原件，否则不得分，售后服务机构经营范围内容须与本项目相符） |
|  |  | 2.根据售后服务要求（维护服务承诺、报修承诺、技术支持等）进行评比，酌情打分（0-2分）。 |
|  |  | 3.根据售后服务措施规范、维护设备和车辆器械完善（提供设备名称、图片及工程车辆购置发票证明）进行评比，酌情打分（0-2分）。 |
|  | 节能产品（1分） | 投标人具有节能认证证书的得1分，没有不得分。 注：投标文件中须提供节能认证证书复印件及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）节能产品查询截图，原件备查。（0-1分）。 |

注：1、凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分；

第五章  政府采购合同主要条款

（参考格式）

甲   方：

乙   方：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，并根据                         招标结果，订立本合同，以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.标的名称、规格、数量、价款：

| 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2.产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

3.本次为交钥匙总价包干招标，投标报价中须包含灯具、灯杆主材费、线路材料、控制电源、时控器等材料费、安装费、基础施工费、暗敷埋管凿除费、图纸深化设计费用、设备调试费、验收、售后服务和维保、税费等及经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用。

第二条  出卖人对质量负责的条件和期限

1、驱动电源、光源和电气部分质保期为（根据中标人投标承诺） 年，其他部分同设计使用寿命。

2、灯杆保质期为（根据中标人投标承诺）年。

3、保修期自灯具安装完成并经调试合格之日起计算。

第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物不回收。

第四条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按招标文件要求随产品共运。

第五条  合理损耗标准及计算方法：     /       。

第六条  标的物所有权自签收时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属出卖人所有。

第七条  产品的交货方法、运输方式、到货地点：出卖方按合同第八条规定的时间，将标的物运至买受人指定地点，运费、保险费、装卸费及其他相关费用均由出卖方负担。

第八条  产品的交（提）货期限：根据买受人要求。

第九条  产品的价格与货款的结算和支付

1、产品的价格：按中标单价执行。

2、产品货款的结算：按最终施工结算的数量结算。

3、付款方式：全部灯具设备进场，安装并试运行验收合格、竣工验收合格并办理交付手续后，结算完成支付至结算总价的95%；剩下5%的结算款，在路灯正常通电使用两年后，光衰检测符合国家标准，且无其他质量问题时一个月内付清。

第十条  担保方式：出卖人在合同签定前，向买受人提供合同金额的5%的履约保证金，采用现金、支票、银行保函等方式。

第十一条  验收方法：

货到后，由买受人依照合同规定的要求进行检验，对检验合格的灯具进行签收；在安装完成后进行系统调试。

对产品提出异议的时间和办法：

1、买受人在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，有权拒绝签收。

2、买受人因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、出卖人在接到买受人异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认买受人提出的异议和处理意见。

第十二条  售后技术服务：接到用户维修电话（根据中标人投标承诺）个小时内响应，（根据中标人投标承诺）个小时内修复。

第十三条  违约责任：按合同法规定承担违约责任并赔偿损失。

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，对方同意以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十五条  本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向宁海县人民法院起诉。

第十六条  本合同自双方签字盖章起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式陆份，甲乙双方各执二份；代理机构、国资局各执一份。

买受人（甲方）：（公章）                   出卖人（乙方）：（公章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：____________________           开户银行：______________________
帐    号：______________________         帐    号：________________________
联系电话：_______________________        联系电话：_________________________

日期：年 月 日                           日期：年 月 日

:

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件（技术商务文件、报价文件、电子文件）

项目名称：宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目

项目编号：

标    项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

附件：评分索引表

宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

资格条件自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人承诺书；（格式见附件一） |  | 第（）页 |
| 2.特定资格条件：见采购公告中合格投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 3.联合体投标：见采购公告中合格投标人的资格要求；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 第（）页 |
| 6.投标人和投标人的法定代表人/负责人不得为失信被执行人。由采购人（采购代理机构）对投标人和投标人的法定代表人/负责人失信信息进行查询【具体以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）查询为准】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，重新采购。 |  | 第（）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件一：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人承诺书

我公司/单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人／负责人或其授权代表(签字)：

日  期：

附件：

符合性自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标函已提交并符合采购文件要求的；（格式见附件二） |  | 第（）页 |
| 2.投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的相关证明资料； |  | 第（）页 |
| 3.营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）； |  | 第（）页 |
| 4.法定代表人／负责人身份证明书、法定代表人／负责人授权书原件（若投标人代表系法定代表人／负责人，投标文件又未提供本授权书，投标文件中应该提供书面声明并提供本人身份证复印件）；（格式见附件三） |  | 第（）页 |
| 5.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  | 第（）页 |
| 6.投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； |  | 第（）页 |
| 7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | 第（）页 |

## 备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件二：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份，电子文件      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表签名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字:___________

日期：       年    月    日

附件三：

（三-1）法定代表人／负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此证明。

供应商：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人／负责人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人／负责人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

合格供应商的资格承诺书

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（三）投标人和投标人的法定代表人/负责人不得为失信被执行人

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

投标声明书

致    （采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的    （项目的名称）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

业绩一览表

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．投标人须提供上述业绩证明材料复印件；

2．所有复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3．投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

拟投入本项目主要仪器、设备表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 型号、规格 | 国别产地 | 制造年份 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

拟投入本项目主要人员表

| 序号 | 姓名 | 职务、职称 | 担任岗位 | 上岗证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年  月   日

商务需求响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

2．如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

技术项目需求偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标单位自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

本招标文件“第四章 评标办法及评分标准”要求提供的以及本招标文件其他地方要求提供的或供应商认为需要提供的其他技术资料（如有，请提供）。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

附件：开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宁海科创集团有限公司路灯采购及安装项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛岭区块连理路、镇龙北路等 | 10米高100W单火路灯 | 套 | 73 |  |  |
|  | 该路段配套附属设施 | 包括基础、控制系统、电线电缆、开关插座、辅材及施工等所有费用 | 套 | 73 |  |  |
| 2 | 新兴区块金水西路、金龙路及天明西路 | 10米高100W单火路灯 | 套 | 155 |  |  |
|  | 该路段配套附属设施 | 包括基础、控制系统、电线电缆、开关插座、辅材及施工等所有费用 | 套 | 155 |  |  |
| 3 | 科技及东扩区块科园南路、竹泉路等 | 10米高100W单火路灯 | 套 | 59 |  |  |
|  |  | 10米高70W高低叉路灯 | 套 | 24 |  |  |
|  | 该路段配套附属设施 | 包括基础、控制系统、电线电缆、开关插座、辅材及施工等所有费用 | 套 | 59 |  |  |
|  |  |  | 套 | 24 |  |  |
| 4 | 梅桥及塔山区块伍富路、法昌路 | 10米高100W单火路灯 | 套 | 15 |  |  |
|  | 该路段配套附属设施 | 包括基础、控制系统、电线电缆、开关插座、辅材及施工等所有费用 | 套 | 15 |  |  |
| 5 | 冠北区块冠枫路、汇通路 | 10米高100W单火路灯 | 套 | 20 |  |  |
|  | 该路段配套附属设施 | 包括基础、控制系统、电线电缆、开关插座、辅材及施工等所有费用 | 套 | 20 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、报价明细中需单独列明所以产品的单价。

投  标  人  （盖章）：

法人代表或者授权代表（签字）：

日      期

附件：报名表

投标报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标单位（人）名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |