国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2023028

项目名称：宁海县三山涂区域互花米草防治项目

采购单位：宁海县自然资源和规划局

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇二三年七月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件，接受以U盘介质存储的电子备份投标文件1份。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的政府采购合同

第六章　投标文件格式

第一章 公开招标采购公告

项目概况 宁海县三山涂区域互花米草防治项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台www.zcygov.cn。（免费获取） 获取（下载）招标文件，并于 2023年8月3日 13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-NHCG2023028

项目名称：宁海县三山涂区域互花米草防治项目

预算金额（元）：19080000

最高限价（元）：19080000

采购需求：

标项名称: 宁海县三山涂区域互花米草防治项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 19080000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要针对三山涂区域互花米草除治及深化方案工作  
    备注：

合同履约期限：标项 1，按照第二章项目进度执行

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
（1）联合体中承担方案设计深化工作的单位需具有工程设计综合甲级资质或水利行业设计乙级及以上资质；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

三、获取招标文件

时间：2023年07月14日至2023年07月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn。（免费获取）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月03日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年08月03日 13:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：2.1落实的政策：执行中小企业扶持政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）
2.2、其他注意事项：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。（3）投标文件制作：3.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。3.2投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封递交，采用邮寄方式递交，需按以下要求递交：各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。
拟在开标当天截止时间前一个小时到件的邮寄地址为：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2（浙江鸿远建设工程管理有限公司）；
收件人：徐工 联系方式：0574-65568666
请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。3.3采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。3.3投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。3.4本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县自然资源和规划局

地    址：宁波市宁海县跃龙街道桃源中路199号

传    真： /

项目联系人（询问）：娄静敏

项目联系方式（询问）：0574-59976890

质疑联系人：超级管理员

质疑联系方式：0574-6534831

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

地    址：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2

传    真：0574-65568666

项目联系人（询问）：徐璐璐

项目联系方式（询问）：0574-65568666

质疑联系人：施工

质疑联系方式：0574-65568666

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联 系 人：王老师

监督投诉电话：0574-65265668

第二章 采购需求

一、项目背景

宁海县位于宁波市南部沿海区域， 背山靠海， 属于沿海低山丘 陵地区， 海岸线 176 千米。由于互花米草繁殖迅速的特性，在宁海县滩涂快速入侵，且分布面积不断扩大。经遥感影像与无人机实地 调查，宁海县全域互花米草总发生面积为 53419.64 亩。互花米草以 种间竞争优势形成单优群落，对原生植被的生存和分布造成严重威胁，扰乱了原有生态系统的平衡。鉴于此，在宁海县开展互花米草除治，对实现整个宁海县海域的可持续利用具有重要的意义。本次主要范围为宁海县三山涂约5300亩互花米草治理（最终按实际亩数结算）。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实 习近平总书记重要批示精神和国家层面对互花米草防治工作的部署 要求，按照“一年见效、两年除治、三年巩固、长期管护”的总体目标，坚持“生态优先、防治并重、系统治理、多方参与”的原则，实行“省负总责、市县落实”，通过调查监测、精准防治、清单 化管理、联防联控、数智化建设等手段，在国土空间生态修复、海岸带修复、湿地保护、自然保护地体系建设中，强化对互花米草的防治。力争到 2025 年，全省互花米草得到有效治理，基本消除互花米草快速入侵扩散带来的生态危害，打造健康、稳定的滨海湿地生 态系统。

三、除治原则

( 1 ) 生态保护、科学除治： 突出滨海湿地生态功能和生物多样性保护价值，坚持系统治理、绿色治理理念， 科学制定除治方案， 物理和生物措施相结合，慎用化学措施，实施科学除治。

(2) 因地制宜、精准除治： 遵循滨海湿地生态系统演替规律， 结合区域的水文、气象、土壤、生物入侵分布等条件，以及区域生 态功能定位、施工条件等因素，分类分区制定除治方案，逐步有序 推进，实施精准除治。

(3) 分级负责、联动除治： 强化省市县三级分工合作，沿海各地加强沟通协调、相互借鉴、信息共享，实现重点区域一体化除治，做到行动一致、标准一致、时间一致，实施联动除治。

(4) 长效管护、数智防控： 全面推进互花米草数智化防控工作，依托湿地一张图，建立数字化防治平台， 构建以任务工作调  度、问题闭环管理和督查考核评价等为重点的协同应用系统，实现 数智化防控新预防互花米草发生二次侵害。

四、除治服务内容

( 1 ) 调查上图：通过遥感解译、无人机监测、现场查验等方式，开展互花米草分布区域调查， 掌握互花米草分布图斑及周边区 域自然环境、开发利用等场地现状。对工程区开展互花米草现状分布现状调查，提交航拍资料、工程区护花米草分布图等现状调查成果。

(2) 方案编制：统筹考虑场地现状、区域自然人文条件、施工条件等因素，规划互花米草除治图斑，分区分类编制除治实施方案和工程施工深化设计方案。

(3) 工程实施：严格按照除治方案，组织实施互花米草的除治工程。在工程实施过程中， 要加强技术支撑单位的指导和参与，与工程建设单位形成紧密合作。

(4) 效果评估：在除治工程实施的前中后期，选择专业的第三方机构，开展互花米草除治状况的跟踪监测，评估其除治效果。

(5) 检查验收：根据除治方案设定的目标，开展除治工程和效果的检查验收工作，并做好后期监测管理计划。

(6) 长效防控：依据监测管理计划，结合跟踪监测和效果评估，对除治不彻底或二次入侵的互花米草斑块进行补充除治，并开 展除治场地的生态修复和生态保护。

五、目标任务

按照“清存量、遏增量”的目标要求，坚持严控增量、消除存量，扎实开展防范除治工作。结合本县实际， 攻坚战分为三年。

## 六、除治依据

《中华人民共和国湿地保护法》(2022年6月)；

《互花米草生态控制技术规范》(DB31/T 1243-2020)；

《互花米草防治专项行动计划(2022-2025年)》(2022年12月)；

《互花米草调查技术规程》(2023年3月)；

《浙江省互花米草防治攻坚战三年行动方案(2023-2025年)》(2023年4月)；

《海洋监测技术规程第7部分：卫星遥感技术方法》(HY/T 147.7)；

《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第4部分：盐沼》(T/CAOE 20.4)；

《中国湿地保护行动计划》(2000年)；

《全国湿地保护工程规划(2022-2030年)》(2022年)；

《全国湿地保护规划(2022—2030年)》(2022年)；

《互花米草生态控制技术规范》(DB31/T1243—2020)；

《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》 (自然资函〔2020〕71号)；

《自然资源部办公厅水利部办公厅发展改革委办公厅财政部办 公厅关于印发<海岸带保护修复工程工作方案>的通知》(自然资办函〔2020〕509 号)；

《滨海湿地生态监测技术规程》(HY/T 080-2005)；

《外来入侵物种管理办法》(农业农村部 自然资源部 生态环境部 海关总署令2022年第4号) ；

其他相关的国家、行业、地方的技术标准、规程、规范。

## 七、主要技术措施

根据最终互花米草除治深化方案，对宁海三门湾北部生态建设和无居民海岛生态保护及周边配套提升工程范围外约5300亩互花米草予以除治。互花米草除治采用“刈割+粉碎+翻耕”的方法进行治理。刈割并粉碎地上植株，互花米草残茬高度低于5cm；翻耕互花米草，翻埋入土体内，深挖深埋要求在1m以上。

注意事项：

需在互花米草种子成熟前完成，避免成熟种子撒落滩涂随潮水扩散而造成二次入侵；压埋需保证足够深度。

## 八、其他作业要求

1、具体工作时，优先除治海水交换闸口临近区，减小长时间施工对养殖海水质量影响。应用网络计划技术编制施工进度计划，力求科学化，尽量缩短工期。

2、项目在实施过程中，尽量采用对环境和生态影响较小的方式进行除治，在严格落实各项污染防治措施、采取生态保护对策的前提下进行。

3、采取尽量减少作业船舶和高潮区使用浮筒式挖掘机，尽可能使用履带式挖掘机，减少其他机械数量，控制人员数量，减轻施工对区域内珍稀鸟类的影响。并密切关注施工区域是否有珍稀鸟类栖息、活动，必要时进行适当驱赶，防止对保护物种造成伤害。此外，禁止对鸟类进行猎捕，施工结束应及时撤出保护区范围。

4、严格禁止向海域倾倒各种垃圾和排放含油废水。

5、施工过程中须密切注意施工区及其周边海域的水质变化，互花米草除治不能带来水体污染和水体富营养化。如发现因施工引起水质变化而对周围海域海洋生物产生不良影响，则应立即采取措施，必要时可短暂停工。

6、后继管养（含除治）：

（1）按《滨海湿地生态监测技术规程》（HY/T 080-2005）切实加强、持续性监测互花米草，做好预防防范工作，巩固清理成果。设立互花米草除治公告牌，建立互花米草防治区域联防联控机制，落实管护责任，做好除治后管护工作，并确保除治成效。

（2）除治区内，一旦发现互花米草，如出现零星发生的新发植株，采用人工拔除和挖掘方式，及时除治；如出现斑块状种群，采用人工或机械措施进行刈割翻耕，及时除治。大规模治理工程结束且本土植被完全恢复后，宜拆除临时道路、围堤和隔堤等工程设施，恢复滩地的自然状态。

7、档案管理要求

（1）档案内容

主要包括除治方案，有关文件（包括本级政府和林业部门的领导重要讲话、重要政策、资金配套安排、专题会议和督查通报等）；除治相关材料（包括除治和监理合同、除治和监理记录、进度报表、检查验收、工作总结等），以及联防联治、宣传培训等相关图片或影像资料等。

（2）档案管理

按照不同的内容，分类归集立卷，根据除治进度，及时更新归档。跨年度的档案，放在所针对的最新的年度归档。

8、人员配备要求：为保证本项目顺利进行，中标人应配备专业的人员组成项目团队（包括但不限于项目负责人、技术负责人、项目安全人员、项目其他组成人员等），保证项目保质保量完成。

9、设备设施配置要求：中标人应配备互花米草清理作业专业设备（包括但不限于履带式挖掘机、浮筒式挖掘机、履带式刈割机、浮筒式刈割机、无人机等），保证项目保质保量完成。

10、中标人应建立安全生产管理体系和工作制度，按规定落实安全教育及安全责任，并建立安全台账；在施工过程中必须严格执行安全生产和安全文明施工相关规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理相关工作。

11、中标人必须为全体作业人员购买相关的人身意外伤害保险。中标人在作业过程中发生的安全事故，均由中标人自行承担，与采购人无涉。

12、中标人若违反规定野蛮施工、违章作业的，采购人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时采购人有权对中标人给予经济处罚。若造成严重安全事故的，采购人有权终止合同。

## 九、项目进度计划安排

第一阶段(2023年8月-2023年12月)：大规模除治及首年度除治验收；

- 2023年8月-2023年9月底：完成互花米草除治；

(2) 2023年10月-2023年12月：首年度除治年底验收。按上级要求完成除治任务认定为首年度除治完成，验收合格。

第二阶段(2024年1月-2025年12月)：成果巩固与年度验收；

(1) 2024年1月-2024年10月：完成复发互花米草除治，监护管护，巩固成效；

(2) 2024年11月-2024年12月：第二年度验收。按上级要求完成除治任务认定为第二年度除治和巩固完成，验收合格；

(3) 2025年1月-2025年11月：完成复发互花米草除治，监护管护，巩固成效；

(4) 2025年12月：项目成效验收，撰写除治总结报告。按上级要求完成除治宁海县三山涂互花米草2023-2025年的除治任务，验收合格。

## 十、验收

## （一）验收内容

验收的内容主要有：除治面积、除治效果（根露个数控制）。

## （二）验收指标

互花米草除治施工后1月内检验，根露出个数在500个/hm2以下。

## （三）验收办法

1、验收由采购人组织实施，对互花米草的除治效果和后继管护效果进行验收。

2、验收费用由中标人承担，因验收不合格，被采购人责令整改导致再次验收的，采购人在再次验收合格前，有权暂不支付相应服务经费。

## 十一、养护期考核

养护期为2年；在养护期内，中标人需对整治区块实行长效管护，采购人将进行不定期检查，检查出的问题，中标单位需及时进行整改；每年固定考核一次，考核方式采用无人机现场巡检和样地法相结合，其中样地法采用随机抽取5个1M*1M的样点，全部达到每平方米少于 3 株的合格标准，若大于等于3株，进行责令整改，整改达到合格标准后再支付当年养护期的工程款。）

★十二、商务要求

| 1、服务期限及地点 | （1）服务期限：2023年完成除治，2024-2025后期管护。 （2）实施地点：宁海县三山涂。 |
| --- | --- |
| 2、付款方式 | （1）合同生效且具备实施条件后，向中标人支付合同金额的20%作为预付款； （2）首次治理完毕且经采购人组织初步验收合格后，向中标人支付至合同金额的50%； （3）完成2024年管护（含除治）任务，且经采购人组织验收合格后，向中标人支付至合同金额的70%； （4）完成2025年管护（含除治）任务，且经采购人组织验收合格后，按实际向中标人支付余款。 注：联合体的合同款项由联合体牵头人与采购人结算。 每次付款前，中标人应向采购人开具技术服务内容的相应金额的增值税普通发票，采购人自收到发票后7 个工作日内支付给中标人。 |
| 3、履约保证金 | 履约保证金：总合同价的1%； 履约保证金形式：支票、汇票、银行无条件履约保函或保险保单形式，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 4、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 5、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 联合体投标： 不接受；√ 接受，最多 2 家 如招标文件接收联合体投标，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 |
| 2 | 专门面向中小微企业采购：否。 |
| ★3 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）投标报价：有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。包括但不限于：完成宁海县三山涂互花米草首次治理、后继管护（含除治）任务、效果核查、监护管护、巩固成效、验收、除治总结报告编制等各项工作所涉的人工费、作业工具及机械设备配置费、能源消耗费、安全文明施工措施费、环保措施费、方案设计深化费、采购代理服务费、管理费、利润、规费和税金等费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项与本次采购相关的一切费用。 3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）本项目采购预算（最高限价）：详见第一章 公开招标采购公告；超过采购预算（最高限价）的投标报价将被视为无效投标。 5）中标服务费的收取：浙江鸿远建设工程管理有限公司（本项目采购代理机构）向中标人收取中标服务费玖万元整。中标人在领取中标通知书前支付该费用。 |
| 4 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 5 | 投标文件组成： 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 U盘存储的电子备份投标文件单独装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。 注：1、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 2、中标单位中标后在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正四副。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 7 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网、宁波市政务服务办公室宁波市公共资源交易电子服务系统（宁海）、浙江政府采购网。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）：无 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政基金。 |
| 13 | 付款方式：详见第二章 采购需求。 |
| ★14 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 15 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的指导安装、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是单位负责人，须有单位负责人出具的授权委托书。单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、未经采购单位允许，不得分包。

（八）特别说明：

★1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5. 延长投标截止时间和开标时间，至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有采购文件收受人。

三、投标文件的形式和效力

1．投标文件分为：“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。

2．“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端” 及本采购文件要求制作完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3．备份电子投标文件，是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，上一顺位的投标文件自动失效。投标文件未按时解密，投标人提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

1、投标声明书（格式附后）；

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

4、联合体协议书（如有）；

5、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

7、拟投入人员配备表（格式附后）；

8、商务响应（偏离）表（格式附后）；

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

10、投标人承诺书（格式自拟）；

11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标报价明细表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名或加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

★如为联合体则需提供联合体承诺书，并盖上双方公章，除格式有特别备注，否则，招标文件中需要盖章的地方则可以由联合体牵头单位盖章，联合体成员默认响应招标文件。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

不适应

（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政采云平台及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

3.2投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本 招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公 章部分均采用CA签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后 以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-8817190）。

4.电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由单位负责人或单位负责人的授权委托人签署，印章、字迹清晰。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

不同标项的投标文件应分别编制。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

五、开标

1、采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，采购代理机构将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

（3）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1．只有在投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），上传至政采云平台项目采购模块，并对“备份电子投标文件”进行解密，以完成开标， CA加密的电子投标文件自动失效。未在投标截止时间之前递交“备份电子投标文件”的视为投标文件撤回。其余通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密投标文件”继续有效，其“备份电子投标文件”自动失效。

2．若出现投标人的电子投标文件和备份电子投标文件都无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，经监管单位同意后，采购代理机构可中止电子交易活动。

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由评标委员会对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）特定条件：标项1：（1）联合体中承担方案设计深化工作的单位需具有工程设计综合甲级资质或水利行业设计乙级及以上资质；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）本项目接受联合体投标。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

### 2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

### 3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

### 4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定签章的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

七、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

八、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

九、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

十一、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

- 开标程序

详见第三章《供应商须知》

- 评标程序

详见第三章《供应商须知》

五.评分标准

具体评分内容和标准，见下表：

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价分（20分） | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100。 注：对小型和微型企业产品的价格应给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务技术分（80分） | 技术方案（45分） | 一、自然条件分析（5分） | 根据投标人对三山涂互花米草除治区域的水文，地质，地形地貌，海洋环境现状认识和理解程度，由专家评议，酌情打分0-5分 |
|  |  | 二、周边工程条件分析（5分） | 根据投标人对本项目的周边在建、已建及规划工程分布情况认识和理解程度，并能提出相应保障措施，由专家评议，酌情打分0-5分 |
|  |  | 三、互花米草分布情况（5分） | 根据投标人对互花米草在工程所在海域分布的平面范围、分布高程等情况了解程度，由专家评议，酌情打分0-5分。 |
|  |  | 四、互花米草除治深化设计方案（5分） | 根据投标人提供的方案是否符合互花米草生物特性、是否满足互花米草除治目标，并符合国家、地方和海洋行业有关用海相关文件的精神，由专家评议，酌情打分0-5分 |
|  |  | 五、深化设计图纸（5分） | 根据投标单位提供的深化设计图纸是否符合本项目的需求，是否详细完整，是否与本项目互花米草分布情况、地形地貌条件相衔接，是否满足设计深度要求。由评标委员会酌情打分0-5分 |
|  |  | 六、设计进度计划安排合理性和保证措施（4分） | 根据投标人提供的项目设计进度安排是否合理，关键节点是否明确，保证措施是否完善，能否满足招标人的要求，由专家评议，酌情打分0-4分 |
|  |  | 七、总体实施方案（5分） | 包括项目目标〖质量保证体系、安全管理措施、应急措施〗、项目实施组织形式、对项目各阶段工作的要求、项目沟通与协调程序以及应急措施方案。对该项全面性、完整性、合理性、可行性进行分析评分。由评标委员会酌情打分0-5分 |
|  |  | 八、进度计划及工期保证措施（3分） | 根据投标人提供的进度计划及工期保证措施是否科学合理。能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程进度计划；在劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。由评标委员会酌情打分0-3分 |
|  |  | 九、分项工程施工技术措施与方法（3分） | 根据项目主要分项工程施工技术方案是否有较深入详细的表述，施工技术措施方案是否有针对性、切实可行等方面进行分析评分。由评标委员会酌情打分0-3分 |
|  |  | 十、后继管护方案及验收配合方案（5分） | 对本项目后继管护期间滩涂后继管护方案及验收方案的内容详实，符合项目实际需求，切实可行等进行评议。由评标委员会酌情打分0-5分 |
|  | 企业实力（4分） | 投标人具有水利水电施工总承包三级及以上的得1分。注：提供资质证书复印件加盖公章。 |
|  |  | 2、投标人参与过省级及以上生态建设类或海岸软土地基相关的规范、标准或技术导则等编制的，得3分。注：提供相关证明材料加盖公章。 |
|  | 专业技术人员配置（20分）注：拟派下述人员须为投标企业在职职工且不得兼任，以提供缴费期限包含2023年4月至2023年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人分公司社保均予以认可，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。 | 项目负责人：①具有水利类副高职称的1.5分，正高职称的得3分。注：提供职称证书复印件加盖公章。 ②参与过省级及以上生态建设类或海岸软土地基相关的规范、标准或技术导则的得3分。注：提供规范扫描件加盖公章。 |
|  |  | 技术负责人：①具有水利类副高职称的1.5分，正高职称的得3分； ②具有水利水电工程注册建造师二级及以上注册证书、注册土木工程师（水利水电工程水工结构）、注册安全工程师，每提供一个得1分，最高3分。 注：提供职业职称证书、资格证书扫描件，并盖公章。 |
|  |  | 施工现场专项负责人：具有水利水电工程注册建造师二级及以上注册证书、有效的安全生产考核合格证书（安全生产考核B证），得2分。提供证书复印件加盖公章。 |
|  |  | 其他团队成员：投标人拟派项目组人员（除项目负责人、技术负责人、除治现场负责人外）中，至少具有如下专业：岩土、水保、地质、自然地理学、环境保护、风景园林其中专业，并且人员都具有中级及以上职称的，每提供1人得0.5分，最高3分；提供的人具有高级及以上职称的，每提供1人得1分，最高6分。（同一人员具有多个专业仅计1个专业；同一个人不得重复得分）。 专业组成：专业证明材料以人员的下述资格证书为准，未提供资格证书的，以职称证书为准。岩土专业指具有土木工程师（岩土）资格证书、水保专业指具有土木工程师（水利水电工程水土保持）资格证书、地质专业指具有土木工程师（水利水电工程地质）资格证书、自然地理学专业以毕业证书为准、环境保护专业指环境影响评价工程师资格证书、风景园林专业以高级工程师职称证书上注明的专业为准。 职称证明材料：职称证书复印件加盖公章做进投标文件。 |
|  | 投标人奖项（3分） | 投标人自2020年1月1日（以奖状或文件颁发时间为准）以来承担过（咨询、勘察设计、监测或施工等）的涉海工程获得过鲁班奖的得3分。 注：1）①提供获奖证书或获奖文件复印件；②若获奖证书或获奖文件中不能体现单位名称的，还需提供服务合同及中标通知书复印件。复印件加盖投标人公章。 |
|  | 投标人业绩（2分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签定时间为准）以来承担过互花米草的除治采购业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供合同和中标通知书扫描件，未提供不得分。 |
|  | 现场陈述及答辩（6分） | 评委根据项目负责人、技术负责或其委托的代表针对采购需求完成方案的可操作性及自身实施优势等陈述明确，突出重点，彰显本项目的特点。（陈述时间：10分钟以内） |

# 第五章  拟签订的政府采购合同

（参考合同）

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国招投标法》，                      项目 （招标编号：          ）于2023年    月     日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、服务内容

1.1根据《浙江省互花米草防治攻坚战三年行动方案(2023-2025年)》的指示，结合宁海实际，遵照“一年见效、两年除治、三年巩固、长期管护”的总体目标，完成宁海县三山涂互花米草完全治理，形成健康、稳定的滨海湿地生态系统。

1.2作业规模：约5300亩

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________元（¥___________元）人民币。

2.2 本合同金额包括但不限于：完成互花米草首次治理、后继管护（含除治）任务、效果核查、监护管护、巩固成效、验收、除治总结报告编制等各项工作所涉的人工费、作业工具及机械设备配置费、能源消耗费、安全文明施工措施费、环保措施费、方案设计深化费、管理费、利润、规费和税金等费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项与本次服务相关的一切费用。

## 三、技术和服务要求

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3根据《宁海县互花米草除治作业方案》及浙江省互花米草除治技术手册要求，核实确认辖区内互花米草的分布现状和数量等工作，从生态建设、环境提升的角度，进行宁海县

3.4 调查上图：通过遥感解译、无人机监测、现场查验等方式，开展互花米草分布区域调查， 掌握互花米草分布图斑及周边区 域自然环境、开发利用等场地现状。对工程区开展互花米草现状分布现状调查，提交航拍资料、工程区护花米草分布图等现状调查成果。

3.5方案编制：统筹考虑场地现状、区域自然人文条件、施工条件等因素，规划互花米草除治图斑，分区分类编制除治实施方案和工程施工深化设计方案。

3.6主要除治措施：按招标文件第二章采购需求

3.7效果评估：在除治工程实施的前中后期，选择专业的第三方机构，开展互花米草除治状况的跟踪监测，评估其除治效果。

3.8检查验收：根据除治方案设定的目标，开展除治工程和效果的检查验收工作，并做好后期监测管理计划。

3.9长效防控：依据监测管理计划，结合跟踪监测和效果评估，对除治不彻底或二次入侵的互花米草斑块进行补充除治，并开 展除治场地的生态修复和生态保护。

3.10 后续管护。按照各个除治地块及周边作为管护区域。持续监测除治区内的互花米草，预防其在发生。一旦发现互花米草，及时清除，切实做好除治后两年的管护工作。

3.11档案管理。主要包括除治方案、有关文件；除治相关材料（除治合同、监理合同、除治和监理记录、进度报告、检查验收工作、工作总结等），以及防治工作、宣传培训等相关照片及影像资料。按照不同的内容，分类归档立卷，根据除治进度，及时更新归档。

3.12人员配备

3.12.1项目负责人： 姓 名 ；

3.12.2技术负责人： 姓 名 ；

3.12.3拟投入本项目的其他人员：                                  ；

3.12.4乙方的项目组成人员须报甲方备案归档，服务期间一般不得更换项目组成人员，特殊情况必须更换的，更换人员须在满足工作需求及工作组组成要求的情况下，经甲方书面同意后，方可进行，否则视同乙方违约。

3.13设备设施。应配备互花米草清理作业专业设备，保障项目保质保量完成。

## 四、产权、版权及保密约定

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 五、组成合同的文件

5.1本合同协议书；

5.2中标通知书；

5.3投标文件及其附件；

5.4采购文件；

5.5标准、规范及有关技术文件。

有关甲、乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

## 六、履约保证金

6.1 乙方在合同签订后7个工作日内向，甲方交纳合同金额的1%即人民币        元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3履约保证金在乙方完成合同履约后视履行情况不计息退还（但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿）。

## 七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

7.2 除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人；

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

## 八、合同履约期限、履行方式及履行地点

8.1履约时间：自合同签订生效后开始至合同义务完全履行后截止，具体实施进度要求详见采购需求；具体进度要求如下：

第一阶段(2023年8月-2023年12月)：大规模除治及首年度除治验收；

- 2023年8月-2023年9月底：完成互花米草除治；

(2) 2023年10月-2023年12月：首年度除治年底验收。按上级要求完成除治任务认定为首年度除治完成，验收合格。

第二阶段(2024年1月-2025年12月)：成果巩固与年度验收；

(1) 2024年1月-2024年10月：完成复发互花米草除治，监护管护，巩固成效；

(2) 2024年11月-2024年12月：第二年度验收。按上级要求完成除治任务认定为第二年度除治和巩固完成，验收合格；

(3) 2025年1月-2025年11月：完成复发互花米草除治，监护管护，巩固成效；

(4) 2025年12月：项目成效验收，撰写除治总结报告。按上级要求完成除治宁海县三山涂互花米草2023-2025年的除治任务，验收合格。

8.2履行地点：宁波市宁海县三山涂。

8.3履约验收

（1）验收由甲方组织实施，对互花米草的除治效果和后继管护效果进行验收。

（2）验收费用由乙承担，因验收不合格，被甲方责令整改导致再次验收的，甲方在再次验收合格前，有权暂不支付相应服务经费。

（3）验收依据：《宁海县互花米草除治作业方案》、《浙江省互花米草除治技术手册》；国家及省、市行业的有关政策、文件；项目施工承包合同；有关技术设计文件；其他相关技术规范。

（4）验收内容：清理面积、清理效果（主要包括互花米草残茬高度、翻耕深度、根露个数、复发情况）。

## 九、付款方式：

（1）合同生效且具备实施条件后，向乙方支付合同金额的20%作为预付款；

（2）首次治理完毕且经甲方组织初步验收合格后，向乙方支付至合同金额的50%；

（3）完成2024年管护（含除治）任务，且经甲方组织验收合格后，向乙方支付至合同金额的70%；

（4）完成2025年管护（含除治）任务，且经采购人组织验收合格后，按实际向乙方支付余款。

注：每次付款前，乙方应向甲方开具技术服务内容的相应金额的增值税普通发票，甲方自收到发票后7个工作日内支付给乙方。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十一、服务质量保证

11.1 乙方应按采购文件规定的技术要求、服务质量标准向甲方提供服务。

11.2 服务期内因乙方服务本身的质量问题而导致甲方无法正常使用服务成果的，须由乙方承担相关费用，并负责处理赔偿和补救措施。

11.3乙方必须按照国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。

十二、双方的责任和义务

12.1甲方对最终设计方案提出修改要求后，应给乙方一定的修改时间和建议。

12.2乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，做到文明施工。

12.3乙方必须严格按照最终确定的设计方案，保质保量完成任务。

12.4乙方保证甲方工程的质量及人员的安全性，如发生非人为事故，责任由乙方承担，不可抗力除外。

## 十三、违约责任

13.1乙方应充分履行本协议的约定，确保项目成果符合项目合同、国家及省、市行业的有关政策、文件、招投标等有关技术设计文件及其他相关技术规范的要求。且清理工作完成并通过验收后的后继管护期内做好互花米草清理区域内巩固、维护和跟踪监测工作，随时清除新增互花米草，全面完成互花米草治理任务，并形成跟踪监测报告，否则甲方有权拒绝继续支付费用，并要求乙方限期整改至符合验收标准。

13.2乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方未按照国家现行标准和有关规定，购置和更新工作防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境的，每发现一次扣1000元。

13.4未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。项目负责人必须常驻实施现场，擅自离岗连续超过5天或累计超过10天的，甲方有权终止合同。

13.5乙方未在规定时间之前竣工验收的，每延迟一天，扣履约保证金的20%，扣完为止。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市宁海县自规局。

## 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执    份，备案    份。

甲  方（盖章）：                               乙   方（盖章）： 
地  址：                                       地   址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电    话：                                    电    话：

开户银行：                                    开户银行：

帐    号：                                    帐    号：

合同鉴证方：（盖章）

日期：2023年  月    日

# 第六章  投标文件格式

## 资格审查文件格式

1.资格审查文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件内容包括

2.1、投标声明书（格式附后）；

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

2.4联合体协议书（如有）；

2.5、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

### 2.1、投标声明书

投标声明书

浙江鸿远建设工程管理有限公司：

关于你贵司发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本项目接受联合体。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

### 2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

### 2.4联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称），共同参加            （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．            （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担               工作 ；

（2）由联合体成员承担                 工作 。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月    日

注：采用联合体形式投标的供应商必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

### 2.5、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

## 二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表 (格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

7、拟投入人员配备表（格式附后）；

8、商务响应（偏离）表（格式附后）；

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

10、投标人承诺书（格式自拟）；

11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

### 1、符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### 2、评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

### 3、投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、子包号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起90天内有效。

（2）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日      期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### 4、技术要求响应表格式；

技术要求响应表

项目编号：                  项目名称：              子包号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标人自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### 5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，联合体双方都需提供。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### 6、供应商资格声明格式；

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                        日期：

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 其他技术人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

注：联合体投标的，联合体双方都需提供。

### 7、拟投入人员配备表格式：

本项目拟任职负责人情况表

项目负责人：（项目负责人、技术负责人、联络人及其他主要管理人员均需填写本表，并注明职务）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 相关专业资质证书 |  |
| 其它资质情况 |  |
| 联系方式 |  |
| 以往负责经验 |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |

供应商盖章：

法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

本项目拟投入人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 从事类似 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### 8、商务响应（偏离)表格式；

商务响应（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》前附表、商务要求表、第三章《供应商须知》内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

9、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

10、投标人承诺书（格式自拟）；

### 11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

## 三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2.报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价明细表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

### 1、开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### 2、投标分项报价明细表格式：

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除治服务 |  | 亩 | 5300 |  |  |
| 2 | 设计深化方案等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价 |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、按照第二章招标清单填写，格式可以调整。

投  标  人  （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### 3、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （宁海县三山涂区域互花米草防治项目），属于（其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；，

2. （宁海县三山涂区域互花米草防治项目），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

4、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

## 四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：