【政府采购/货物/服务类】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-009 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民 医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心采购医疗设备 及卫生辅助项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年六月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................5

第三部分  投标须知........................................................................9

第四部分  采购内容及其它要求....................................................22

第五部分  合同文本格式（范本）................................................57

第六部分  格式与表格...................................................................62

# 招标公告

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，余姚市卫生健康系统部门集中采购中心受余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心委托，对采购供应室设备维保等卫生辅助及医疗设备项目的所需货物/伴随服务项目组织公开招标，邀请符合资格条件的供应商前来投标，具体公告如下：

一、招标编号：YY-WJ2020-009

二、招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

三、采购人：余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心

四、采购内容：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 采购预算 （最高限价） | 要求和其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室设备维保 | 1批/3年 | 72万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 2 | 高端妇科彩超 | 1套 | 175万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 3 | 高端心脏彩超 | 1套 | 175万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 4 | 超声刀 | 1套 | 55万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 呼吸机等设备 | 1批 | 59万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 6 | 康复设备 | 1批 | 92万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 7 | 低端彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 59万元 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |

五、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业服务能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商特定资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）本次采购项目不允许联合体投标。

六、招标文件公告期限：自2020年 6月24日起至2020年7月 2日止；

七、招标文件下载及要求

1、招标文件售价：0元。

2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标文件提交截止时间：

截止时间：2020年 7 月15日，下午13 时30分；

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

九、开标：

开标时间：2020年 7 月15日，下午13 时30分；

开标时间后半小时内（2020年 7 月 15日，下午14:00 时前）供应商可以登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 7  月15日，下午14:00 时前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

开标地点：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号3号楼1楼）（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责）

【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】

十、投标保证金：人民币0元整。

十一、本次公开招标信息刊登在：

宁波市公共资源交易网余姚市分网（http://yuyao.bidding.gov.cn/）

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

十二、采购单位：

品目一余姚市人民医院     联系人：谢老师电话：0574-62619527

品目二、三余姚市妇幼保健院       联系人：陆老师电话：0574-62906161

品目四、五、六余姚市第四人民医院    联系人：李老师电话0574-62121316

品目七余姚市梨洲街道社区卫生服务中心   联系人：方老师电话：0574-62793505

十三、招标单位联系人：张老师，电话：0574-62703275，地址：余姚市舜水南路121号

十四、质疑联系人：邵老师，电话：0574-62715800，地址：余姚市舜水南路121号

邮箱：wsxtcg@163.com

十五、其他事项：供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

十六、投诉和质疑：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

二0二0年六月二十四日

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心采购医疗设备及卫生辅助项目 招标编号： YY-WJ2020-009 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第五部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件 （1）本次采购项目不接受联合体投标； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 6 月 24日起至2020年7 月 2 日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2020年 7 月15日下午13:30(北京时间) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2020年7月 15日下午13:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2020年 7月 15日下午13:30前）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 7 月15日下午14:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心（余姚市舜水南路121号3号楼1楼）（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责） |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件和电子和纸质备份标书： 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交； 电子和纸质备份标书可以开标现场或顺丰快递邮寄方式递交。 疫情期间报价文件邮寄截止时间：2020年7月15日13:30（北京时间），不接受逾期递交或不符合规定的报价文件。 报价文件投递：为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照“不见面、少接触”的原则，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达（建议用顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2020-008投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收；同时请充分考虑快递时间，确保在投标截止时间前送达。 |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。U盘存储的电子备份投标文件1份，纸质备份投标文件：正本一份，副本一份，备份文件以开标现场或顺丰快递方式递交（必须准时）； 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； 3、封装：U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别独立封装。纸质备份投标技术部分(标)与商务价格部分(标)无分开装订和分别密封的规定； |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表第1项。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表第5项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（范本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标人将不予受理。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误造成后果一律自负）。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份，U盘存储的电子备份投标文件1份，纸质备份投标文件：正本一份，副本一份。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）在投标截止前以顺丰快递或开标现场递交形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.11项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.12有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.15环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.16★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.17售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.18技术培训计划（若有）；

7.2.2.19投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.20法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二）；

7.2.2.21招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.22投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.23投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.24投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件和备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）的传输递交。

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人政采云平台确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本章“二、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评 分 标 准

适用于：品目一

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务45分 | 对招标文件服务要求及配置的响应情况评分 40分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 服务要求及配置，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投服务方案及承诺综合评分 5分 对各投标人所提供服务方案及承诺等比较后评分 有承诺和方案，且方案经逻辑推理评价是最全、最完善的得5分，有承诺但方案一般得4分，有承诺但无方案得3分，无承诺且方案经不起逻辑推理得0分 |  |  |  |
| 商务25分 | 商务20分 | 对招标文件商务条款及其他的响应情况评分 20分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款及其他，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 方案2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 根据投标时提供的2017年1月1日至2019年12月30日类似合同业绩进行评分 每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 价格30分 | 对项目报价评分（项目报价遵从相关政府采购政策优惠） 30分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

评  审  标  准

适用于：品目二、三、四、五、六、七

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术参数、功能及配置的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术条款每负偏离或不响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款、售后服务的响应情况评分 10分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款每负偏离或未响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金（若有）。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30.履约保证金

30.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。（若有）

30.2中标人如未按第29.1及30.1条的约定办理，招标人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

30.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

30.4如中标人（出卖人）未按合同约定的履行义务，采购人（买受人）有权从履约保证金中扣除违约金。

30.5如履约保证金不足以违约金的，采购人（买受人）有权追偿。

30.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、供应室设备维保服务

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 供应室设备维保服务 1批/3 年 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 服务机型与品牌： 两台蒸汽灭菌器，品牌STERIS，SN：0301708-03、0301108-17； 三台清洗机，品牌STERIS，SN：3602811002、3619307007、3621207006。 |  |
| 2 | 保修服务需求 |  |
| 2.1 | 保修服务要求为全保3年； |  |
| 2.2 | 保修范围：两台蒸汽灭菌器和三台清洗机； |  |
| 2.3 | 保修内容包括；在保修服务期内承担所有配件、需要定期更换的耗品、人工技术服务及差旅住宿等费用，不包括清洗剂（润滑油、酶清洗剂等）、打印耗材（色带、打印纸）、清洗架耗材（密封件）、设备上的计量部件（压力表、安全阀）； |  |
| 2.4 | 保修方资质：公司应具有《营业执照》、《税务登记证》；其中《营业执照》服务范围需有技术服务； |  |
| 2.5 | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，有原厂授权服务资质的优先； |  |
| 2.6 | 在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，以保证常规维护零部件的专业供应； |  |
| ★2.7 | 投标商提供维修、保养的配件要求原厂且全新，所有配件需为经过原厂检测认证的合格产品，并在到货时提供有效证明； |  |
| 2.8 | 每年提供设备保养至少4次，其中至少一次为系统大保养。每次维护保养完成后，须向采购人提供维护保养报告； |  |
| 2.9 | 定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等，应在预期维护保养时间之前一周内通知用户保养时间； |  |
| 2.10 | 投标人有专人接听客户报修电话； |  |
| ★2.10.1 | 每年365天开通，并有10人以上专人接听并全程协调资源 |  |
| 2.10.2 | 每天开通服务时间不少于8小时 |  |
| 2.11 | 响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；响应时间<4小时；到达现场时间<24小时； |  |
| 2.12 | 设备开机率全年须达到93%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修三天）； |  |
| 2.13 | 投标人的服务机构可免费提供一到两次的设备操作培训； |  |
| ★2.14 | 投标人的服务机构在华东区不少于3个工作8年以上稳定的常驻工程师，且持有经原制造商考核合格的、在有效期的原厂服务资质证 |  |
| 2.15 | 投标人设备维护保养的工程师必须具有厂家的培训证及有效期内的工作证 |  |
| ★2.16 | 本合同包含出2020年4月1日至本合同签订开始之日期间维保设备的所有维修费用 |  |
| 2.17 | 合同签订：本合同为三年期合同，合同壹年一签； |  |
| 2.18 | 合同期内，维保内的设备如遇到提前终止使用 |  |
| 2.18.1 | 本年度的停止使用的设备维保费用按月结算； |  |
| 2.18.2 | 次年该台设备的保修服务自动终止，投标方不再收取该台设备相应的保修费用； |  |
| 2.19 | 付款方式：合同签订后2月内支付当年维保费，以后每年按第一年的同月支付； |  |
| 2.20 | 保修时间从合同签订之日起； |  |
| 2.21 | 投标时提供每台每年的维保价格及维保三年的总价格； |  |
| 2.22 | 中标方必须完全按照所投的标书中响应标准执行，否则视为中标方违约。 |  |

品目二、高端妇科彩超

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 高端妇科彩超 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：腹部、妇产科、泌尿科、小器官、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的高级四维超声系统，投标设备必须为各厂家的专业妇产高档机； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 显示器：≥23寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等，显示器分辨率达到1920×1080p； |  |
| 2.1.2 | 具备≥10.1英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作； |  |
| 2.1.3 | 具备多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入； |  |
| 2.1.4 | 数字化通道数≥300000，多路信号并行处理； |  |
| 2.1.5 | 具有二维灰阶成像及分析单元； |  |
| 2.1.6 | 具有彩色多普勒显示及分析单元； |  |
| 2.1.7 | 具有M型显示及分析单元； |  |
| 2.1.8 | 具有能量多普勒显示及分析单元； |  |
| 2.1.9 | 具有脉冲多普勒显示及自动分析单元； |  |
| 2.1.10 | 具备组织谐波成像技术； |  |
| 2.1.11 | 具备脉冲反相谐波成像技术； |  |
| 2.1.12 | 具备空间复合成像技术； |  |
| 2.1.13 | 具备斑点减少滤波技术； |  |
| 2.1.14 | 具备精细彩色血流成像技术； |  |
| 2.1.15 | 具备图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断； |  |
| 2.1.16 | 屏幕显示最大可视可调动态范围：≥200dB，从50dB起可每1dB步进逐级可视微调,提高图像细微层次感，提高胎儿颅内结构、胎心、双肾、脊髓圆锥等细小结构成像效果； |  |
| 2.1.17 | 具备双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像； |  |
| 2.1.18 | 具备高级复合成像技术，结合空间、频率复合于一键，保证整场图像一致性，屏幕可显示，多级可调，可结合其他技术同时使用； |  |
| 2.1.19 | 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像； |  |
| 2.1.20 | 具备消除斑点噪声伪像功能，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用； |  |
| 2.1.21 | 测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，放大镜图像跟随测量标移动跟踪放大，测量标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系； |  |
| 2.1.22 | 空间复合成像，可实现曲别针实验，应用于2D/彩色血流模式下； |  |
| 2.1.23 | 机器上具有原厂耦合剂加热器装置，与机器一体，无需另外配置，≥2档温度调节，方便根据环境选择； |  |
| ★2.1.24 | 所提供机型配有频率1～8 MHz腹部容积单晶体探头或配有一体化激光消融技术或配有二维图像原始射频数据采集帧频≥20000Hz技术或配有商用凸阵曲面电子矩阵4D探头； |  |
| 2.2 | 测量和分析部分： |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等； |  |
| 2.2.2 | 腹部测量与分析； |  |
| 2.2.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示； |  |
| 2.2.4 | 妇科测量与分析； |  |
| 2.2.5 | 颈动脉测量与分析； |  |
| 2.2.6 | 上下肢动静脉测量与分析； |  |
| 2.2.7 | 泌尿科测量与分析； |  |
| 2.2.8 | 胎儿心脏测量与分析； |  |
| 2.2.9 | 小儿髋关节测量，同时显示髋关节类型； |  |
| 2.2.10 | 肌肉骨骼测量； |  |
| 2.3 | 探头规格： |  |
| 2.3.1 | 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收； |  |
| 2.3.2 | 支持3D及实时 3D成像； |  |
| 2.3.3 | 探头接口： ≥4个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用，必须同时激活；（不包含悬挂探头接口和ECG小接口） |  |
| 2.3.4 | 探头接口采用最新技术无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率，延长使用寿命； |  |
| 2.3.5 | 性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调； |  |
| 2.3.6 | 腹部和腹部容积探头具备单晶体探头技术； |  |
| 2.3.7 | 凸阵探头：1～7MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调，该探头晶体材质为单晶体材质； |  |
| 2.3.8 | 线阵探头：3～12MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调； |  |
| 2.3.9 | 腔内探头：2～11MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调； |  |
| 2.3.10 | 腹部容积探头：1～8 MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，探头材质为单晶体材质； |  |
| 2.3.11 | 可选配超高频探头：4～18MHz，基波成像的频率个数≥3个，谐波成像的频率个数≥3个，可视可调； |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频； |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM3.0； |  |
| 2.4.3 | 主机内置一体化USB接口≥8个； |  |
| 2.5 | 二维成像： |  |
| 2.5.1 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥30帧/秒； |  |
| 2.5.2 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线； |  |
| 2.5.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦； |  |
| 2.5.4 | 接收方式：接收通道≥100000，多路信号并行处理； |  |
| 2.5.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹； |  |
| 2.5.6 | 谐波成像基波频率个数：≥3个； |  |
| 2.5.7 | 回放重现：2D灰阶图像回放≥50秒； |  |
| 2.5.8 | 最大显示深度≥30cm； |  |
| 2.5.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 2.5.10 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC≥8段增益补偿调节； |  |
| 2.5.11 | 数码TGC≥8段增益补偿调节； |  |
| 2.6 | 频谱多普勒： |  |
| 2.6.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）； |  |
| 2.6.2 | 最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥ 3.05m/s； |  |
| 2.6.3 | 最低测量速度：≤ 5mm/s； |  |
| 2.6.4 | 显示方式：B/D、B/C/D； |  |
| 2.6.5 | 多普勒电影回放：≥8192线； |  |
| 2.6.6 | 零位移动：≥8级； |  |
| 2.6.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，0.5mm ≥ 取样框宽度可调范围≥15mm； |  |
| 2.6.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV，DEV，TAP，RI，PI， S/D值； |  |
| 2.6.9 | 实时三同步功能； |  |
| 2.7 | 彩色多普勒： |  |
| 2.7.1 | 具备彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式； |  |
| 2.7.2 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等； |  |
| 2.7.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比； |  |
| 2.7.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°； |  |
| 2.7.5 | 彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤2.25cm/s； |  |
| 2.7.6 | 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥10帧/s； |  |
| 2.8 | 内置一体化实时三维超声成像： |  |
| 2.8.1 | 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D； |  |
| 2.8.2 | 多种三维显示模式，包括表面模式(一般,柔和)、透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)和亮度模式； |  |
| 2.8.3 | 具备立体彩色、能量多普勒成像单元； |  |
| 2.8.4 | 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式； |  |
| 2.8.5 | 可自动识别感兴趣区,自动改变三维取样框大小，进行3D、实时3D的扫查； |  |
| 2.8.6 | 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合； |  |
| 2.8.7 | 具有3D立体图像编辑切割功能； |  |
| 2.8.8 | 具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构； |  |
| 2.8.9 | 针对胎儿四肢、耳朵、生殖器等脏器进行成像设定，提高显示部位立体分辨率； |  |
| 2.8.10 | 可通过此模式，清晰显示低回声或液性暗区的立体结构； |  |
| 2.8.11 | 可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度； |  |
| 2.8.12 | 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，清晰显示容积数据组织间区别； |  |
| 2.8.13 | 可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，先进技术，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力； |  |
| 2.8.14 | 可使用全新三维成像独立软件工具，自动完全显示胎儿面部； |  |
| 2.8.15 | 可去除遮挡所需要观察的图像的结构，快捷的操作特定的立体结构； 同时也可以快捷的恢复此类结构； |  |
| 2.9 | 3D成像功能： |  |
| 2.9.1 | 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥12幅不同深度图像，断层间距0.5～10mm可调； |  |
| 2.9.2 | 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像； 1）通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像； 2）通过多条任意方向直线或曲线切割从而同时获得多个剖面成像，最多可同屏显示≥9幅剖面图像，从而能从不同方位、不同角度分析感兴趣区； |  |
| 2.9.3 | 高级任意形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果精确； |  |
| 2.10 | 高级3D成像功能： |  |
| 2.10.1 | 一次三维扫查，可同屏显示≥7幅不同模式的容积图像；每幅图像分别可设定为不同颜色及不同成像模式； |  |
| 2.10.2 | 同屏显示多方位的立体图像； |  |
| 2.10.3 | 同屏可显示多幅剖面容积成像，根据已有切面进行切割显示所需剖面。切割厚度1～20mm可选，切割间距可调，可以多条平行、交叉及任意等方式切割。同屏显示≥9幅不同剖面容积成像；； |  |
| 2.10.4 | 一次三维扫查后，可同时得到正面、顶部、左侧和右侧4幅不同方位的三维立体图像，提供了更多的信息量，更便于观察理解结构关系； |  |
| 2.10.5 | 投标机型可选配增强胎儿颅脑智能导航技术，该技术可智能化自动识别胎儿颅内结构，基于胎儿丘脑切面采集容积数据即可同时同屏显示≥9幅胎儿颅脑图像，并可自动测量多项临床所需数值（BPD,OFD,HC,TCD,CM,Vp）； |  |
| 2.10.6 | 在多平面显示的基础上，具有在参考平面上的另外两个参考面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定； |  |
| 2.10.7 | 投标机型品牌具有甲状腺人工智能探测技术：可自动识别甲状腺肿块的多种参数，具有自动包络肿块和自动在屏幕上给出肿块的描述，包括形状，生长方向，后方特征，边缘，回声模式等具体信息； |  |
| 2.10.8 | 投标机型品牌具有甲状腺软件可以通过大数据底层分析，对甲状腺肿块的分级进行辅助性评估，在机实现符合TI-RADS分级标准的数据及自动生成报告系统，具有科研价值； |  |
| 2.10.9 | 多切面成像基础上,用户可同时看到与参考平面垂直的另外2个平面； |  |
| 2.11 | 具有程序化操作流程：经常用到的许多操作步骤可简化成一个过程； |  |
| 2.12 | 超声图像及病案管理系统： |  |
| 2.12.1 | 主机硬盘为市面流行的SSD固态硬盘，硬盘容量≥500GB,该存储器材质在注册证中的产品技术要求中有明确说明； |  |
| 2.12.2 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像； |  |
| 2.12.3 | 具有图像存储与（电影）回放重现单元； |  |
| 2.13 | 其他要求： |  |
| 2.13.1 | 提供超声工作站1套（电脑、彩色激光打印机及软件，并承担联网费用）； |  |
| 2.13.2 | 提供3KVA不间断电源1台； |  |
| 2.13.3 | 提供索诺声HFL38X探头一把。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后3个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件；如为进口产品交货时提供海关报关单及商检证书； |  |
| ★3.9 | 提供详细标准配置清单及主要部件（含探头和附加配置设备）的分项报价表；承诺同意采购单位可根据实际情况进行增减，总费用也相应进行增减； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| ★3.11 | 提供批量集中采购的优惠方案（如第2台，第3台，第4台等报价）； |  |
| 3.12 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.13 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.14 | 验收要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的标书中响应标准执行，计量检定合格后交付验收，否则视为违约。 |  |

品目三、高端心脏彩超

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 高端心脏彩超 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：用于成人心脏，胎儿、新生儿及小儿心脏；腹部；浅表等超声诊断和相关科研； |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 显示器与操作系统：≥21英寸高分辨率彩色纯平超薄液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，最大旋转角度≥720度,方便临床操作； |  |
| 2.1.2 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21”，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示； |  |
| 2.1.3 | 操作键盘：多方向控制转位, 可升降，具有滑动触摸屏操作界面≥12英寸，触摸屏可与显示器同屏显示扫查图像； |  |
| 2.1.4 | 数字多声束形成器，全程动态聚焦，动态聚焦长度可调； |  |
| 2.1.5 | 二维图像灰阶≥256； |  |
| 2.1.6 | 系统接收超声信号动态范围≥300dB； |  |
| 2.1.7 | 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头； |  |
| 2.1.8 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通过触摸屏操作； |  |
| 2.1.9 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； |  |
| 2.1.10 | 具备纯净波单晶体探头技术:该技术可以支持相控阵、凸阵、矩阵成人及儿童、TEE； |  |
| 2.1.11 | 具备自适应图像处理技术或斑点噪音抑制技术或自适应核磁像素优化技术； |  |
| 2.1.12 | 具备一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数； |  |
| 2.1.13 | 动态实时优化Autoscan技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC； |  |
| 2.1.14 | 具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 2.1.15 | 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、成人心脏矩阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头）； |  |
| 2.1.16 | LGC侧向增益补偿技术，可支持相控阵、矩阵探头，且可视可调； |  |
| 2.1.17 | 具备对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量； |  |
| ★2.1.18 | 具备负荷超声成像技术； |  |
| 2.1.19 | 该机型可选配矩阵三维探头技术，该技术可以支持成人心脏、儿童心脏、经食道心脏探头； |  |
| 2.1.20 | 自适应AutoDoppler多普勒技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； |  |
| 2.1.21 | 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，≥30项功能操作位置自定义调节； |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |  |
| 2.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2.2 | 具备多普勒血流测量及分析； |  |
| 2.2.3 | 具备心脏功能测量与分析； |  |
| 2.2.4 | 具备多普勒血流测量与分析(含自动多普勒频谱包络计算)； |  |
| 2.3 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元： |  |
| 2.3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 2.3.2 | 主机自带硬盘≥1T，DVD／CD图像存储,电影回放重现单元≥2200帧； |  |
| 2.3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 2.3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 2.3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频； |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频； |  |
| 2.4.3 | 具有Dicom3.0接口功能； |  |
| 2.5 | 探头规格及要求： |  |
| 2.5.1 | 可全部激活探头接口：≥4个，接口一致且可互换通用，支持热插拔，可同时支持多支矩阵三维探头； |  |
| 2.5.2 | 频率：超宽频带或变频探头； |  |
| ★2.5.3 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵。纯净波单晶体技术探头技术（或HD探头或IQ智能探头技术）； |  |
| 2.5.4 | 探头： 成人经胸二维矩阵探头：扫描频率为1.0～5.0MHz； 儿童经胸二维心脏探头：扫描频率为3.0～8.0MHz； 成人腹部探头：扫描频率为1.0～5.0MHz； 高频探头：扫描频率为3.0～12.0MHz； |  |
| 2.6 | 二维显像主要参数： |  |
| 2.6.1 | 成像速度：线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒； |  |
| 2.6.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线； |  |
| 2.6.3 | 增益调节：增益补偿≥8段，B/M可独立调节； |  |
| 2.6.4 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦； |  |
| 2.7 | 频谱多普勒： |  |
| 2.7.1 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s； |  |
| 2.7.2 | 最低测量速度：≤0.7mm/s(非噪音信号)； |  |
| 2.7.3 | 取样宽度及位置范围：宽度1～20mm多级可调； |  |
| 2.7.4 | 零位移动：≥9级； |  |
| 2.7.5 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算； |  |
| 2.8 | 记录装置： |  |
| 2.8.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存； |  |
| 2.8.2 | DVD-RW或CD-RW图像存储； |  |
| 2.8.3 | USB接口≥４个，用于图像传输； |  |
| 2.9 | 其他要求： |  |
| 2.9.1 | 提供超声工作站1套（台式电脑1台、便携式电脑1台、彩色激光打印机及软件，并承担联网费用）； |  |
| 2.9.2 | 提供3KVA在线式不间断电源1台； |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后3个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件；如为进口产品交货时提供海关报关单及商检证书； |  |
| ★3.9 | 提供详细标准配置清单及主要部件（含探头和附加配置设备）的分项报价表；承诺同意采购单位根据实际情况进行增减，总费用也相应进行增减； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| ★3.11 | 提供批量集中采购的优惠方案（如第2台，第3台，第4台等报价）； |  |
| 3.12 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.13 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.14 | 验收要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的标书中响应标准执行，计量检定合格后交付验收，否则视为违约。 |  |

品目四、超声刀

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 超声刀 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：用于外科医生需要进行电外科切割、凝血或者血管结扎处理的开放手术以及腔镜手术； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| ★2.1 | 具备组织感应技术（ATT技术），可以通过感应组织阻抗实时调整能量输出，实时调控； |  |
| 2.2 | 操作平面：由1个触摸式独立显示屏组成，能分别显示超声模式与电外科模式； |  |
| 2.3 | 智能系统：使用通用接口并可自动识别仪器； |  |
| 2.4 | 超声模式：应用超声外科技术，连接超声刀刀头，刀头振动频率》50KHz； 电外科模式：应用高级智能双极技术，连接高级智能双极刀头； |  |
| 2.5 | 外形设计轻便，节省手术室空间； |  |
| 2.6 | 器械要求： |  |
| 2.6.1 | 超声模式中刀头可以凝闭7mm血管及淋巴管； |  |
| 2.6.2 | 超声模式中刀头具备手控功能； |  |
| 2.6.3 | 超声模式中刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要； |  |
| ★2.6.4 | 超声模式中5mm刀头有不同的刀面：锐面、钝面、平面，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要； |  |
| 2.6.5 | 双极模式中刀头可以凝闭7mm血管及淋巴管； |  |
| 2.6.6 | 双极模式中刀头具有点凝功能；刀头具有关节头可以满足狭小空间手术需求 |  |
| 2.6.7 | 双极模式中具有可以精细化操作的3mm头端的刀头； |  |
| 2.6.8 | 双极模式中切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体； |  |
| 2.6.9 | 双极模式中刀头内组织温度维持在100°C之内； |  |
| 2.6.10 | 双极模式的腔镜器械中具有弧形刀头； |  |
| 2.6.5 | 可通过快速简便的触屏进行设置并显示清晰的诊断信息； |  |
| 2.6.6 | 显示器为广角高分辨率显示器； |  |
| 2.6.7 | 可通过U盘更新系统软件版本； |  |
| ★2.6.8 | 兼容其他品牌超声刀头。 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后3个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价、耗材报价及最低折扣率； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目五、呼吸机等设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 呼吸机等设备 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用于呼吸科检查、诊断及治疗； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 无创呼吸机 1台 |  |
| 2.1.1 | 通用模式: CPAP单水平持续正压通气、S自主呼吸模式、T时间控制模式、S/T自主呼吸/时间控制模式、APCV辅助压力控制模式、TVV目标潮气量模式 |  |
| 2.1.2 | 适应性同步触发技术（ATT）：实时追踪患者每次呼吸，并及时做出响应。在低惰性强劲涡轮支持下，即使在高呼吸频率（>50次/分）和大漏气量（>100升/分）情况下，ATT仍能保证完美同步。 |  |
| 2.1.3 | 灵敏度1-6档可调 |  |
| 2.1.4 | 漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿>110L/min |  |
| ★2.1.5 | 最大流速 ≥240 L/min |  |
| 2.1.6 | 压力Pressure：4-40 cmH2O；备用呼吸频率BPM:4-60次/分；氧浓度: 21-100% |  |
| 2.1.7 | 监测参数要求： 呼吸相位指示器、分钟通气量（MV）、潮气量（VT）、吸气比例（I/T）、呼吸频率（RR）、漏气量（Leak）患者触发百分比（sTrig）、吸气峰压（PIP）、升压剩余时间（RAMP）、目标潮气量（TVV）、实时吸气压力（IPAP） |  |
| 2.1.8 | 报警功能要求: 高吸气压力报警、低吸气压力报警、高漏气量报警、低漏气量报警、窒息报警、低分钟通气量报警、高呼吸频率报警、低呼吸频率报警、高潮气量报警、低潮气量报警、高于目标潮气量报警、低于目标潮气量报警病人管路脱落报警可调 |  |
| 2.1.9 | 显示波形：压力波形（Pressure）、流量波形（Flow）、潮气量波形（VT） |  |
| 2.1.10 | 彩色液晶屏幕，中文操作菜单 |  |
| 2.1.11 | 电池使用时间≥6小时 |  |
| 2.1.12 | 配件：移动推车，湿化器 |  |
| 2.2 | 多功能转运呼吸机 1台 |  |
| 2.2.1 | 通用模式: 无创 CPAP、S、ST、T、PC、AVAPS 有创 AC、CV、SIMV(CV)+PS、SIMV(PC)+PS、 PC |  |
| 2.2.2 | 氧浓度：具有空氧模块,氧浓度21%～100%可调,调节精度1% |  |
| 2.2.3 | 全中文6英寸显示屏，同屏显示柱状压力、设置参数、监测参数 |  |
| 2.2.4 | 触发灵敏度Auto-Trak全自动、流量触发 |  |
| ★2.2.5 | 漏气补偿: 自动漏气补偿，最大漏气补偿≥50L/min |  |
| 2.2.6 | 最大流速≥230 L/min |  |
| 2.2.7 | 吸气压力调节0～50cmH2O PCV压力范围0～30cmH2O PEEP 0～25 cmH2O 呼吸频率0～60bpm 吸气时间0.3～5.0s 潮气量50～2000ml |  |
| 2.2.8 | 压力上升时间0.1～0.6秒，可调 压力延迟上升功能0～45分钟，可调 双重处方主要处方、次要处方 |  |
| 2.2.9 | 监测参数 呼出潮气量0～2000ml 每分钟通气量0～99L/min 漏气量0～200L/min 呼吸频率0～80BPM 峰吸气流速0～200L/min 峰吸气压力0～99 cmH2O 气道平均压力0～99 cmH2O 患者触发呼吸百分比0～100% I ：E比率9.9:1～9.9 |  |
| 2.2.10 | 报警功能要求: 报警功能:电源、管道脱落、窒息、吸气压力偏低/偏高、氧流量/压力、潮气量偏低/偏高、分钟通气量偏低/偏高、呼吸频率偏低/偏高等报警 |  |
| 2.2.11 | 显示波形：压力波形（Pressure）、流量波形（Flow） |  |
| 2.2.12 | 彩色液晶屏幕，中文操作菜单 |  |
| 2.2.13 | 内置电池使用时间≥3小时,可选配至6小时，并可在主机屏幕上显示剩余电量及电池信息。 |  |
| 2.2.14 | 配件：移动推车,湿化器 |  |
| 2.3 | 肺测试仪弥散模块 1台 |  |
| ★2.3.1 | 在原肺测试仪主机升级功能及用途：用于儿童及成人残气、弥散功能检测，无缝对接原有的通气功能。 |  |
| 2.3.2 | 弥散功能+残气功能 |  |
| 2.3.3 | 一氧化碳传感器: 非色散红外，永久性（非电化学） 范围: 0-0.35%；反应时间: < 200毫秒；精确度: +0.003% |  |
| 2.3.4 | 独立甲烷分析器: 非色散红外，永久使用 范围: 0-0.35%；反应时间: < 200毫秒；精确度: +0.003% |  |
| 2.3.5 | 气体采样: 每次一口气呼吸过程中均进行呼出气干燥,采用NAFION管进行 |  |
| 2.3.6 | 环境传感器: 温度范围： 0-50ºC；气压范围：400-800 mmHg；湿度范围：0-100%；精确度：+0.003% |  |
| 2.3.7 | 受检者数据管理: 在原有主机可以图表方式重现数据，测试期间实时数据显示，实时显示检测期间的 DLCO, FRC图形及报表，实时显示检测期间的 DLCO, FRC图形及报表 |  |
| 2.3.8 | 标准一口气法测定肺弥散功能: EVC, ERV, Vt,FiO2, DLCO, DLCO(CORR), DLCO/VA, FICO, FiCH4, FaCO, FaCH4, Breathold, VA, Hb, Sample Vol, Washout Vol, IVC(DLCO) |  |
| 2.3.9 | 采用CH4气体稀释法测残气功能：RV(DLCO), RV/TLC, RV/TLC(DLCO), TLC(DLCO) |  |
| 2.3.10 | 弥散残气测试气体: 采用ATS与ERS规定使用的医学标准测试气体(0.3%CO、0.3%CH4、21%O2、其余为N2的标准测试气体)，无色无味，对人体无刺激性，气体公司均可配制。 |  |
| 2.3.11 | 内呼吸法弥散测定：专测病人呼气不足1000ML的人群，特别适合COPD病人并能及时对气体进行分析可灵活调试屏气的时间，无需屏气，适合于老人和儿童，满足各类病人需要。 |  |
| 2.3.12 | 三等式弥散测定：三种程式测量整个测试过程，通过甲烷分析器测试，反应迅速。病人呼气不足800ML，三等式法也能及时对气体进行分析，特别适合重度COPD病人。 |  |
| 2.3.13 | 主要配置：一氧化碳分析器 1套 独立CH4分析器 1套 |  |
| 2.3.14 | 预计值系统: 在原主机有中国人预计值系统，预计值系统对用户开放，用户可输入本地区的预计值系统 |  |
| 2.3.15 | 测试参数：测试参数符合ATS/ERS标准，具有一定的权威性、可比性 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后3个月内； |  |
| 3.2 | 无创呼吸机、多功能转运呼吸机，质保期≥3年，肺测试仪弥散模块质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目六、康复设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 康复设备 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：康复科治疗 |  |
| ★1.2 | 承诺所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置： |  |
| 2.1 | 上肢CPM 1台 |  |
| 2.1.1 | 通过简单的支架变换，可以对患者的肩、肘关节进行运动 关节角度活动范围：0°—125°，允差为±5% |  |
| 2.1.2 | 关节角度变化速度范围：0.9°/s—3°/s，允差为±5% |  |
| 2.1.3 | 运行时间：0-240 min，步进10min，时间允差±1min |  |
| 2.1.4 | LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 |  |
| 2.1.5 | 运行角度、速度和时间均可控制和显示 |  |
| 2.1.6 | 通过简单的支架变换，可以对患者的肩、肘关节进行运动 |  |
| 2.1.7 | 手控器可控制停机，安全可靠 |  |
| 2.2 | 下肢CPM 数量：1台 |  |
| 2.2.1 | 膝、踝、髋关节均可活动膝关节角度活动范围：0°—125° |  |
| 2.2.2 | 髋关节角度活动范围：25°—100° |  |
| 2.2.3 | 踝关节角度活动范围：0°—40° |  |
| 2.2.4 | 关节角度变化速度范围：1.5°—3.6°/s |  |
| 2.2.5 | 脚托板左右移动角度变化范围：0°~40° |  |
| 2.2.6 | 运行时间：0-240 min，级差10min，时间结束有提示音 |  |
| 2.2.7 | 数码电路微电脑控制 |  |
| 2.2.8 | LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 |  |
| 2.2.9 | 运行角度、速度和时间均可控制和显示 |  |
| 2.2.10 | 膝、踝、髋关节均可活动 |  |
| 2.3 | 下肢功率自行车 2台 |  |
| 2.3.1 | 电子表：时间、距离、卡路里、速度、心率 |  |
| 2.3.2 | 轮子重量：2KGS双向外磁 |  |
| 2.3.3 | 最大负荷：100kg |  |
| 2.3.4 | 高硬度的海绵握套；机台随地形可调；舒适透气的大坐垫；可调节扶手及坐垫；符合人体工程学设计原理，可满足不同顾客要求；可以锻炼心肺功能，提高中枢神经系统对肌肉的支配效果；八档阻力可调，可根据自己实际情况调整合适的阻力档位；磁控系统：皮带传动，顺畅无噪音。 |  |
| 2.4 | 电动起立床 2台 |  |
| 2.4.1 | 控制方式：手柄点动控制 |  |
| 2.4.2 | 床面尺寸：1780×620mm |  |
| 2.4.3 | 床面高度：550mm |  |
| 2.4.4 | 外形尺寸：2050×840×780mm |  |
| 2.4.5 | 起立角度：0°～90°（允差±5°）可调，通过角度调节装置可改变人的身体姿态 |  |
| 2.4.6 | 脚踏板单独可上下调整角度：-25°～25°可调（允差±2°）（相对水平向上为正），使患者有更舒适的脚位进行康复训练 |  |
| 2.5 | 电动升降式PT床 2台 |  |
| 2.5.1 | 用途：用于PT训练患者床上活动 |  |
| 2.5.2 | 规格(cm)：202×124×50~100 |  |
| 2.5.3 | 质量：134.0kg |  |
| 2.5.4 | 额定载荷：135.0kg |  |
| 2.5.6 | 最高位置：100cm 最低位置：50cm |  |
| 2.5.7 | 使用环境：相对温度≤80% 温度≥5℃ |  |
| 2.5.8 | 用途：用于PT训练患者床上活动 |  |
| 2.5.9 | 力纳克进口电机 |  |
| 2.6 | 多段位手法床（7）1台 |  |
| 2.6.1 | 最大起升重量：200kg，允差±10kg。 |  |
| 2.6.2 | 升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 |  |
| 2.6.3 | 头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.6.4 | 腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+20°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.6.5 | 下身段面功能：相对水平面调节角度：-20°～0°连续可调，允差±3%。 |  |
| ★2.6.6 | 左右双小腿段面功能：相对水平面调节角度：-70°～+40°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.6.7 | 配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关 |  |
| 2.6.8 | 采用优质气弹簧，经久耐用。 |  |
| 2.6.9 | 床体采用双电机加气弹簧升降调节方式，操作简便。 |  |
| 2.7 | 多段位手法床（8）1台 |  |
| 2.7.1 | 最大起升重量：200kg，允差±10kg |  |
| 2.7.2 | 升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 |  |
| 2.7.3 | 头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。 |  |
| 2.7.4 | 头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.7.5 | 腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.7.6 | 左右双下肢段面功能：相对水平面调节角度：-25°～+40°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.7.7 | 腰胸段面两侧手臂托架向下90°，允差±3%。 |  |
| 2.7.8 | 配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关。 |  |
| 2.7.9 | 采用优质气弹簧，经久耐用。 |  |
| 2.7.10 | 床体采用双电机加气弹簧升降调节方式，操作简便。 |  |
| 2.8 | 多段位手法床（9） 1台 |  |
| 2.8.1 | 最大起升重量：200kg，允差±10kg |  |
| 2.8.2 | 升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 |  |
| 2.8.3 | 头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。 |  |
| 2.8.4 | 头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.8.5 | 腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+20°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.8.6 | 下身段面功能：相对水平面调节角度：-20°～0°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.8.7 | 左右双小腿段面功能：相对水平面调节角度：-70°～+40°连续可调，允差±3%。 |  |
| 2.8.8 | 腰胸段面两侧手臂托架向下90°，允差±3%。 |  |
| 2.8.9 | 配置充电电池，可断电使用。 |  |
| 2.8.10 | 配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关。 |  |
| 2.8.11 | 采用优质气弹簧，经久耐用。 |  |
| 2.8.12 | 床体采用双电机加气弹簧升降调节方式，操作简便。 |  |
| 2.8.13 | 具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。 |  |
| 2.9 | 经颅磁脑病治疗仪 1台 |  |
| 2.9.1 | 两路磁疗、两路小脑顶核电刺激输出和四路肢体电刺激输出 |  |
| ★2.9.2 | 磁场输出参数： (1)变频磁场感应频率 F1-F6 可调（5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz）六种频率输出,可 自动连续变频，自动切换一次需 10s±1s。 (2)设有定频模式，可任意选择其中一种频率(F1-F6)输出 (3)每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT-13mT；强档：13mT-25mT (4）磁疗治疗时间可在 20min 和 30min 两档中任意设定 （5）磁疗帽有九个治疗体对应头部九个穴位并具有震动按摩功能 |  |
| 2.9.3 | 小脑顶核电刺激参数： （1）输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波 E1、按摩波 E2、按摩波 E3。 （2）连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，脉冲周期范围：0.01s～2.0s 可调，允差±10％；密波频率：疏波频率＝5:2。 （3）按摩波 E1 是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为三角波，周期：20ms～240ms可调；调幅度为 100％, 允差±15％。（4）按摩波 E2 是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为锯齿波，周期：20ms～240ms可调；调幅度为 100％, 允差±15％。 （5）按摩波 E3 由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 （6）输出脉冲强度为：0～42Vpp±10％，分 0-99 级可调 （7）小脑顶核电刺激治疗时间为 20min |  |
| 2.9.4 | 肢体电刺激参数： （1）工作频率范围：2KHz～6KHz （2）调制频率范围：0～150Hz （3）调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波 （4)调制方式有连续、断续、间歇、疏密、变频和交替调制 （5）肢体电刺激治疗处方 35 个 （6）不大于 100mA,分 0～99 级可调 （7）加热电极板表面温度范围：38℃～55℃分六档可调 （8）肢体电刺激治疗时间在处方中固定，治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出。 |  |
| 2.9.5 | 立式带脚轮，移动方便。 |  |
| 2.10 | 股四头肌训练椅 1台 |  |
| 2.10.1 | 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动 |  |
| 2.10.2 | 规格(cm)：106×105×116 |  |
| 2.10.3 | 座垫高度（cm）：66 |  |
| 2.10.4 | 扶手宽度(cm)：60 |  |
| 2.10.5 | 升降支架调节范围(cm)：0～13 |  |
| 2.10.6 | 小腿垫调节范围（cm）：0～47 |  |
| 2.10.7 | 助力手柄调节范围（cm）：0～28 |  |
| 2.10.8 | 小腿支架摆动角度：不小于120° |  |
| 2.10.9 | 座位额定载荷(kg)：135 |  |
| 2.10.10 | 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55 |  |
| 2.10.11 | 配重块质量(kg)：1.8 |  |
| 2.10.12 | 配重块数量：4块 |  |
| 2.10.13 | 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动， 也可进行膝关节牵引 |  |
| 2.11 | 姿势镜（移动式） 2台 |  |
| 2.11.1 | 用途：各种姿势矫正训练 |  |
| 2.11.2 | 规格(cm)：85×67×191 |  |
| 2.11.3 | 镜面玻璃厚度：0.5cm |  |
| 2.12 | 可调式单人站立架 数量：2台 |  |
| 2.12.1 | 臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 脚踏板额定承载质量kg：135 |  |
| 2.12.2 | 台面高度调节范围cm：102-130 胸托架前后调节范围cm：8 |  |
| 2.12.3 | 背托架前后调节范围cm：15 |  |
| 2.12.4 | 膝部托架调节范围cm：前后：15 、上下：25 规格(cm)：88×76×96~120 |  |
| 2.12.5 | 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 |  |
| 2.13 | 平行杠、上下楼梯台阶 各1台 |  |
| 2.13.1 | XYG-2平行杠 规格(cm)：350×116×78~120 |  |
| 2.13.2 | 质量：128.0kg |  |
| 2.13.3 | 杠杆直径(cm)： Φ3. |  |
| 2.13.4 | 杠杆宽度调节范围（cm）： 34～64 |  |
| 2.13.5 | 额定载荷(kg)： 135 |  |
| 2.13.6 | 矫正板坡度： 15° |  |
| 2.13.7 | 用途：借助上肢帮助进行步态训练，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 |  |
| 2.13.8 | 规格cm)：337×83×134~155 |  |
| 2.13.9 | 扶手杠调节范围（cm）：0～20 |  |
| 2.13.10 | 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 |  |
| 2.13.11 | 阶梯额定载荷(kg)： 135 |  |
| 2.13.12 | 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 |  |
| 2.14 | PT凳 6个 |  |
| 2.14.1 | 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |  |
| 2.14.2 | 长490mm； |  |
| 2.14.3 | 宽490mm； |  |
| 2.14.4 | 高350mm～480mm可调 |  |
| 2.14.5 | 座椅旋转角度：360° |  |
| 2.14.6 | 额定承载：135kg |  |
| 2.14.7 | 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |  |
| 2.15 | 助行器 2个 |  |
| 2.15.1 | 用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 |  |
| 2.15.2 | 规格(cm)：105×84×104～145 |  |
| 2.15.3 | 质量：16.0kg |  |
| 2.15.4 | 台面垫高度调节范围(cm)：83～113 |  |
| 2.15.5 | 手柄间距离调节范围(cm)：0～55 |  |
| 2.15.6 | 台面垫额定载荷质量(kg)：80 |  |
| 2.16 | 多关节主被动训练仪 1台 |  |
| 2.16.1 | 输出功率：80VA； |  |
| 2.16.2 | 输入电压：AC 220V； |  |
| 2.16.3 | 保险管规格：T3.15A； |  |
| 2.16.4 | 运动速度：5rpm-55rpm连续可调； |  |
| 2.16.5 | 痉挛力量：大、中、小3档可调，电机输出功率分为高、中、低3档； |  |
| 2.16.6 | 外形尺寸：630mm×480mm×1110mm； |  |
| 2.16.7 | 微电脑程序设置转速、时间并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护的作用； |  |
| 2.16.8 | 具备自动防肌肉痉挛控制装置；8寸触摸屏显示，触摸键使设置调整的感觉更舒适； |  |
| 2.16.9 | 配有臂拖，患者在训练时，便于患者前臂的固定。把手和臂拖可互换； |  |
| 2.16.10 | 上部分可水平旋转180°，立杆上下0-70MM可调； |  |
| 2.16.11 | 有脚踏选项，方便患者脚部在脚踏板上固定； |  |
| 2.16.12 | 训练报告：训练结束后屏幕显示训练时间，主动时间、被动时间、距离，痉挛次数、卡路里等； |  |
| 2.16.13 | 固定腿板可调，患者在运动训练中保持正确的姿势起到重要作用； |  |
| 2.16.14 | 可以存储50个患者信息； |  |
| 2.16.15 | 两种运动模式：主动模式、被动模式； |  |
| 2.16.16 | 训练部位：上肢、下肢两个部位。 |  |
| 2.17 | OT桌 2台 |  |
| 2.17.1 | 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 |  |
| 2.17.2 | 桌面升架范围mm：620～850 |  |
| 2.17.3 | 手柄转动力距mm ：10 |  |
| 2.17.4 | 桌面额定载荷kg ：50 |  |
| 2.17.5 | 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 |  |
| 2.17.6 | 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850 |  |
| 2.18 | 手指肌力训练台 数量：1台 |  |
| 2.18.1 | 用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。 |  |
| 2.18.2 | 规格(cm)：80×60×110 |  |
| 2.18.3 | 重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组） |  |
| 2.19 | 手指肌力训练器 1台 |  |
| 2.19.1 | 规格(cm)：61×42×50 |  |
| 2.19.2 | 搁手垫尺寸（长×宽）（cm）：58×24 |  |
| 2.19.3 | 橡筋框尺寸（长×宽）（cm）：54×40 |  |
| 2.19.4 | 用途：提高手指的主动屈伸活动能力 |  |
| 2.20 | 上肢屈伸牵引训练器 数量;1台 |  |
| 2.20.1 | 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 |  |
| 2.20.2 | 规格(cm)：78×50×51 |  |
| 2.20.3 | 推拉范围（cm）：36 |  |
| 2.20.4 | 底盘与底座板角度调节范围：30°～45° |  |
| 2.21 | 手动功率车1台 |  |
| 2.21.1 | 规格(cm)：43×40×33 |  |
| 2.21.2 | 功率：70W |  |
| 2.21.3 | 用途：改善四肢关节活动范围，进行四肢肌力及协调性训练 |  |
| 2.22 | 上肢协调训练器-手指 数量：1个 |  |
| 2.22.1 | 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 |  |
| 2.23 | 上肢协调训练器-手腕 数量：1个 |  |
| 2.23.1 | 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力 |  |
| 2.23.2 | 规格(cm)：110×25×51 |  |
| 2.24 | 肩抬举训练器 数量1台 |  |
| 2.24.1 | 用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力 |  |
| 2.24.2 | 支架角度调节数：7 |  |
| 2.24.3 | 木棒尺寸mm：Φ29×920 |  |
| 2.24.4 | 规格(cm)：架56×19×70 |  |
| 2.24.5 | 搁架角度可调，放在桌上使用 |  |
| 2.25 | 手功能训练器 2台 |  |
| 2.25.1 | 用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性 |  |
| 2.25.2 | 规格(cm)：55×40×14 |  |
| 2.26 | 吞咽训练仪（四功合一、NMES、SEMG、ETS、GAME） 数量： 1台 |  |
| 2.26.1 | 显示方式：主机OLED显示屏，软件控制系统9.7寸视网膜显示屏 |  |
| ★2.26.2 | 多种治疗和训练方式：表面肌电采集sEMG评估模式；神经肌肉电刺激NMES模式；肌电触发电刺激ETS模式；肌电生物反馈GAME模式 |  |
| 2.26.3 | GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 |  |
| 2.26.4 | 独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 |  |
| 2.26.5 | 独有蓝牙4.0技术输出程序，主机与软件系统通过蓝牙无线连接，信号稳定 |  |
| 2.26.6 | 低电池报警提示功能 |  |
| 2.26.7 | 具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） |  |
| 2.26.8 | 输出波形：双相对称平衡波 |  |
| 2.26.9 | 充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 |  |
| 2.26.10 | 软件控制程序具有数据存储功能 |  |
| 2.26.11 | 主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 |  |
| 2.26.12 | 最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程2序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 |  |
| 2.26.13 | 测量范围：1uV-999uV |  |
| 2.26.14 | 最高分辨率：0.2uV |  |
| 2.26.15 | 通频带120-1000Hz（-3dB） |  |
| 2.26.16 | 安全等级：内部供电BF类型 |  |
| 2.26.17 | 保护类型：II级仪器 |  |
| 2.26.18 | 工作频率：20-100Hz，级差1Hz，允差+10%。 |  |
| 2.26.19 | 脉冲宽度：50~450us可调，允差+10% |  |
| 2.26.20 | 脉冲强度：幅度0～60mA可调（负载为1000Ω）； |  |
| 2.26.21 | 输出强度：0-5mA时，强度增量为1mA； 5-21mA时，强度增量为0.5mA； 21mA以上时，强度增量为0.1mA。 |  |
| 2.27 | 中频脉冲电疗仪 数量：2台 |  |
| 2.27.1 | 尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 |  |
| 2.27.2 | 显示方式：数码显示。 |  |
| 2.27.3 | 输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出治疗仪、两路干扰电输出。 |  |
| 2.27.4 | 中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 |  |
| 2.27.5 | 调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值 |  |
| 2.27.6 | 中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 |  |
| 2.27.7 | 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 |  |
| 2.27.8 | 中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 |  |
| 2.27.9 | 干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 |  |
| 2.27.10 | 具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 |  |
| 2.27.11 | 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 |  |
| 2.27.12 | 中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 |  |
| 2.27.13 | 运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 |  |
| 2.27.14 | 电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 |  |
| 2.27.15 | 离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 |  |
| 2.27.16 | 电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 |  |
| 2.27.17 | 治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |  |
| 2.28 | 低频治疗仪（神经损伤、痉挛肌） 数量1台 |  |
| 2.28.1 | 一组两路脉冲输出。 |  |
| 2.28.2 | 输出脉冲周期为1s～2s 连续可调，允差±20%。 |  |
| 2.28.3 | 输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms连续可调，允差±30%。 |  |
| 2.28.4 | 脉冲周期和延迟时间有条形屏显示。 |  |
| 2.28.5 | 输出波形：矩形波。 |  |
| 2.28.6 | 治疗仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA，允差±20%。 |  |
| 2.28.7 | 两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。 |  |
| 2.28.8 | 延时时间：第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，允差±20％。 |  |
| 2.28.9 | 误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即T1＜T ，否则，仪器不能正常工作，同时误调指示灯闪烁。 |  |
| 2.28.10 | 保护功能：接通电源后若仪器强度输出旋钮没有复位，有蜂鸣提示音，将各路强度输出旋钮逆时针调回零位后蜂鸣提示音消失，防止误操作。 |  |
| 2.28.11 | 治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％，治疗时间结束有峰鸣器提示声，并停止输出。 |  |
| 2.28.12 | 输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。 |  |
| 2.28.13 | 单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 |  |
| 2.29 | 磁振热治疗仪 1台 |  |
| 2.29.1 | 额定输入功率：280VA。 |  |
| 2.29.2 | 磁场强度范围：≤38mT。 |  |
| 2.29.3 | 振动频率为50Hz±1Hz。 |  |
| 2.29.4 | 振动幅度为2mm-5mm。 |  |
| 2.29.5 | 六种治疗模式。 |  |
| 2.29.6 | 开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调，允差±3℃。 |  |
| 2.29.7 | 治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min，允差±5％。 |  |
| 2.29.8 | 将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 |  |
| 2.29.9 | 输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 |  |
| 2.29.10 | 数码管显示窗口。 |  |
| 2.29.11 | 标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。 |  |
| 2.29.12 | 治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 |  |
| 2.30 | 冲击波治疗仪 1台 |  |
| 2.30.1 | 8寸触摸屏显示，操作方便。 |  |
| ★2.30.2 | 压强调节范围：1～5（102kPa）,步进0.1（102kPa），最大能量密度大于3.81mJ/mm2。 |  |
| 2.30.3 | 治疗探头频率：1～22Hz，步进0.5Hz，允差±10%。 |  |
| 2.30.4 | 冲击波次数：100-9900次，步进100次。 |  |
| 2.30.5 | 标配一把冲击治疗手枪，标配六种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频治疗头。 |  |
| 2.30.6 | 标配一把按摩手枪，按摩手枪配备7种治疗头。 |  |
| 2.30.7 | 冲击治疗手枪和按摩手枪可同时独立工作。 |  |
| 2.30.8 | 处方：具有处方200个。 |  |
| 2.30.9 | 治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。 |  |
| 2.30.10 | 内置空气压缩机，静音小，后期无需经常保养维护。 |  |
| 2.30.11 | 具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方。 |  |
| 2.30.12 | 具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示。 |  |
| 2.31 | 短波治疗仪 1台 |  |
| 2.31.1 | 额定输入功率700VA ； |  |
| 2.31.2 | 输出功率:分为20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%； |  |
| 2.31.3 | 工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。 |  |
| 2.31.4 | 治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%； |  |
| 2.31.5 | 主机：长430mm，宽330mm，高830mm，允差±15%； |  |
| 2.32 | 极超短波治疗仪 1台 |  |
| 2.32.1 | 额定输入功率：800VA |  |
| 2.32.2 | 圆形辐射器尺寸：Φ83×95mm |  |
| 2.32.3 | 配有可旋转支臂，方便医务人员操作,外形尺寸：长×宽×高400mm×420mm×820mm |  |
| 2.32.4 | 治疗时间：0～30min,连续可调，级差1min |  |
| 2.32.5 | 输出方式：连续式和脉冲式 |  |
| 2.32.6 | 辐射器驻波比不大于3 |  |
| 2.32.7 | 双路辐射器输出，输出功率每路为0~50W连续可调，级差1W,可同时给两人做治疗，并且每路可独立设置； |  |
| 2.32.8 | 微电脑控制，输出功率更加稳定； |  |
| 2.32.9 | 工作频率：2450MHz±50MHz,采用优质进口电磁振荡电路，工作寿命在5万小时以上。 |  |
| 2.33 | 紫外线治疗仪 1台 |  |
| 2.33.1 | 辐射波长：254nm，允差±3nm。 |  |
| 2.33.2 | 治疗时间:治疗时间最大可调999s，步进1s，允差±2%。 |  |
| 2.33.3 | 体积小、比较便携。 |  |
| 2.33.4 | 输出通道为双通道输出 |  |
| 2.33.5 | 具有体腔照射器和体表照射器。 |  |
| 2.33.6 | 体腔照射器配有直光导和弯光导。 |  |
| 2.33.7 | 体表照射器紫外辐照强度的均匀性应不大于±25%。 |  |
| 2.33.8 | 紫外辐照强度的稳定性应不大于5%。 |  |
| 2.34 | 偏振光治疗仪 1台 |  |
| 2.34.1 | 点状偏振光波长:700nm～940nm，允差±5％ |  |
| 2.34.2 | 输出：双路点状偏振光； |  |
| 2.34.3 | 提示音：输出结束后由提示音； |  |
| 2.34.4 | 偏振光连续输出:输出强度分8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.0W，允差±10%； |  |
| 2.34.5 | 偏振光断续输出：高功率为所选档位，低功率为1档； 偏振光断续模式1：高功率工作1s，低功率工作1s； 偏振光断续模式2：高功率工作1s，低功率工作3s； 偏振光断续模式3：高功率工作2s，低功率工作2s； |  |
| 2.34.6 | 钥匙控制装置：为了安全起见供应电源开关如不是ON，机器无法启动； |  |
| 2.34.7 | 偏振光手动输出开关：为安全提供更多一层保护 |  |
| 2.34.8 | 紧急停止：配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出； |  |
| 2.34.9 | 运行时间: 0～99 分钟 |  |
| 2.34.10 | 治疗角度和方位可在360°范围内调节 |  |
| 2.35 | 气压治疗仪（上、下肢） 2台 |  |
| 2.35.1 | 压力模式：2 种 模式A：如下图所示，依次对每一个腔连续充气施压。 模式B：如下图所示，在不放气的情况下，依次对每一个腔连续充气施压，等所有气囊全部充气完后，再同时放气。 |  |
| 2.35.2 | 输入功率：100VA |  |
| 2.35.3 | 定时：1～99min |  |
| 2.35.4 | 压力范围：5.33～36 kPa(40～270 mmHg) |  |
| 2.35.5 | 气囊腔数：8 腔 |  |
| 2.35.6 | LED 数码显示 |  |
| 2.35.7 | 可同时治疗两个身体部位 |  |
| 2.35.8 | 产品配带一拖一延长管、一拖二延长管，可根据需求自由搭配治疗方式。 |  |
| 2.35.9 | 采用优质压力表，指针运转平稳可实时现在当前压力。 |  |
| 2.35.10 | 功能开关：仪器设有功能开关，治疗过程中可随时停止充气并放气减压。 |  |
| 2.35.11 | 过压保护：治疗仪具有过压保护措施，在单一故障状态下能够在气囊和连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍，且不大于极限压强。 |  |
| 2.36 | 四肢联动全身功能康复训练器 1台 |  |
| 2.36.1 | 可用上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢；可解决偏瘫或截瘫患者零肌力的早期主动康复训练； |  |
| 2.36.2 | 采用数码显示屏，可显示时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、运动强度、卡路里； 步频范围：0-250步/分； 功率范围：0-800瓦特； 累积计步可达9999步 ； 卡利路消耗：0－999卡； 运动角度为40゜，允差±5゜。 |  |
| 2.36.3 | 髋膝关节支撑架活动范围：0-360度，左右双侧可换 |  |
| 2.36.4 | 髋膝关节腿部支撑系统可带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜； |  |
| 2.36.5 | 抓握位手套:可调节松紧度。可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位， |  |
| 2.36.6 | 把手长短调节范围0～380mm允差±5%；座椅可以分别向左或者向右旋转90°可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；可适合130-200cm身高的人群使用； |  |
| 2.36.7 | 人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；最大承重182kg允差±5Kg；座椅前后可调0～380mm；上下调节范围0～50mm允差±5%； |  |
| 2.36.8 | 10级抗阻调节，可做节律性的力量训练，增强上下肢的肌肉力量 |  |
| ★2.36.9 | 无外接电源设计，内有4节AA碱性电池，保证患者康复更加安全。 |  |
| 2.36.10 | 可以选配情景互动功能 |  |
| 2.37 | 全自动蜡疗机(15盘） 1台 |  |
| 2.37.1 | 熔蜡槽温度范围：60～99℃； |  |
| 2.37.2 | 恒温箱温度范围：46～80℃； |  |
| 2.37.3 | 温控误差：±2℃； |  |
| 2.37.4 | 熔蜡槽 熔蜡量：50 kg； |  |
| 2.37.5 | 恒温箱 熔蜡量：35 kg； |  |
| 2.37.6 | 外形尺寸：65×70×150cm； |  |
| 2.37.7 | 蜡盘尺寸：47×39×2.5cm； |  |
| 2.37.8 | 工作环境温度：5℃～35℃； |  |
| 2.37.9 | 消毒功能：智能控制紫外线消毒； |  |
| 2.37.10 | 过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目； |  |
| 2.37.11 | 蜡饼数：共计15盘、盘数选择5盘递增； |  |
| 2.37.12 | 饼厚度：蜡饼厚度在1级、2级、3级三级可调； |  |
| 2.37.13 | 8寸液晶触摸屏，高清显示； |  |
| 2.37.14 | 三种制饼模式：正常制饼、快速制饼、预约制饼，满足不同情况需求； |  |
| 2.37.15 | 预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作； |  |
| 2.37.16 | 一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）； |  |
| 2.37.17 | 液晶触摸屏，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式； |  |
| 2.37.18 | 观察窗尺寸：高650×宽200（mm）； |  |
| 2.37.19 | 恒温箱内设有照明，可方便观察蜡饼情况； |  |
| 2.38 | 深层肌肉刺激仪 数量：1台 |  |
| 2.38.1 | 用途：应用电动肌肉振动仪来减轻从轻度到中度的疼痛 |  |
| 2.38.2 | 规格：120cm×53cm，升降范围：86.5cm-117cm； |  |
| 2.38.3 | 配置：7个治疗头； |  |
| 2.38.4 | 最大转速：4200/每分钟； |  |
| 2.38.5 | 时间：1-8min； |  |
| 2.38.6 | 模式：自动、手动； |  |
| 2.38.7 | 自动模式：M1、M2、M3三种模式； |  |
| 2.38.8 | 转速调节：0-7档，转速分别为600RPM、1500RPM、2000RPM、2500RPM、3000RPM、3500RPM、4000RPM、4200RPM； |  |
| 2.39 | 智能红外光灸机 1台 |  |
| 2.39.1 | 外形尺寸：长455mm，宽405mm，高850mm |  |
| 2.39.2 | 治疗时间：0-99分钟可调 |  |
| 2.39.3 | 光功率调节：1-3档可调 |  |
| 2.39.4 | 光闪频率：5hz、10hz、25hz、50hz、60hz、常亮可调 |  |
| 2.39.5 | 红外光波长范围：580nm-1050nm |  |
| 2.39.6 | 灸疗加热温度：100-175℃可调 |  |
| 2.39.7 | 运行模式：灸疗或者灸疗光疗一体 |  |
| 2.39.8 | 显示方式：数码管显示，按键修改参数 |  |
| 2.39.9 | 具有三维立体灯头旋转方向 |  |
| 2.39.10 | 红外光表面最大温度220℃ |  |
| 2.39.11 | 耐高温灯罩，保证红外光安全距离灯罩出风口二路保护，防止出风口温度过高 |  |
| 2.39.12 | 防倾倒设置，倾倒自动断电 |  |
| 2.39.13 | 后盖磁吸式设计方便更换艾饼 |  |
| 2.39.14 | 具有自动漏电保护 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件、使用耗材等报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.12 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目七、低端彩色多普勒超声诊断仪

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 低端彩色多普勒超声诊断仪 1台 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 主要用于腹部、浅表及小器官、盆腔、心脏、腔内、外周血管等的超声检查等方面的临床诊断，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 彩色监视器：19吋高分辨率彩色硬屏液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，上下倾斜角度≥150度。 |  |
| 2.1.2 | 系统动态范围≥270DB |  |
| 2.1.3 | 可激活探头接口：≥4个。 |  |
| 2.1.4 | 全数字化处理通道≥60000 |  |
| 2.1.5 | 可配智能化工作流功能，可自由设置检查步骤，建立标准化检查流程 |  |
| 2.1.6 | 二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.7 | 彩色多普勒成像单元 |  |
| 2.1.8 | 彩色能量图单元 |  |
| 2.1.9 | 彩色方向性能量图单元 |  |
| 2.1.10 | 具备解剖M型功能 |  |
| 2.1.11 | PW功能 |  |
| 2.1.12 | CW功能 |  |
| 2.1.13 | 实时三同步功能 |  |
| 2.1.14 | 侧向增益补偿功能，LGC≥2段 |  |
| 2.1.15 | 二维及彩色同步分屏对比显示功能 |  |
| 2.1.16 | 双幅成像 |  |
| 2.1.17 | 穿刺针引导功能，可显示穿刺针进针深度 |  |
| 2.1.18 | 键盘上具备产科专用测量键，能一键选择任意产科常用参数测量 |  |
| 2.2 | 探头规格: |  |
| 2.2.1 | 类型：凸阵探头、线阵探头、腔内凸阵探头 |  |
| 2.2.2 | 腹部凸阵探头频率2.0-5.0MHZ，基波≥5段变频，谐波≥3段变频，多普勒频率≥3段变频。 |  |
| 2.2.3 | 线阵探头频率4.0-12.0MHZ，基波≥3段变频，具谐波功能，多普勒频率≥5段变频 |  |
| 2.2.4 | 腔内凸阵探头频率4.0-9.0MHz，基波≥3段变频，扇形扫查视野180度 |  |
| 2.3 | 显像参数： |  |
| 2.3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,二维帧速度≥50帧/秒。 |  |
| 2.3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 2.3.3 | 焦点数量：≥8个 |  |
| 2.3.4 | STC分段调节≥8段，B/M独立调节 |  |
| 2.3.5 | 超声功率输出调节：B/M、CWD, PWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.4 | 频谱多普勒： |  |
| 2.4.1 | 方式:脉冲波多普勒PWD，连续多普勒CWD |  |
| 2.4.2 | 最低测量速度：≤0.7mm/s(非噪音信号) |  |
| 2.4.3 | oppler及M型电影回放时可以测量和计算 |  |
| 2.4.4 | 取样宽度及位置范围：宽度0.08cm-2.55cm; |  |
| 2.4.5 | 具备频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，可选择单个或多个心动周期 |  |
| 2.5 | 彩色多普勒: |  |
| 2.5.1 | 多声束彩色多普勒成像,具有彩色速度图,能量图,方向能量图 |  |
| 2.5.2 | 彩色显示帧频：相控阵探头，满视野，18cm深时，彩色显示帧频≥9 帧/秒; 凸阵探头, 满视野，18cm深时，彩色显示帧频≥6帧/秒 |  |
| 2.6 | 测量/分析和报告 |  |
| 2.6.1 | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 2.6.2 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |
| 2.6.3 | 产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎儿超声心动图计测） |  |
| 2.6.4 | 心血管系统测量与分析（具备多种测量公式及心功能分析方法等） |  |
| 2.6.5 | 外周血管测量分析（具备各系统血管血流分析功能） |  |
| 2.7 | 存储、电影回放和原始数据处理 |  |
| 2.7.1 | 全数字化硬盘，硬盘容量为≥500GB |  |
| 2.7.2 | CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW,USB图像存储 |  |
| 2.8 | 连通性要求 |  |
| 2.8.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频, USB |  |
| 2.8.2 | 输出：S-视频，USB，DVI-I，HDMI（非转接口输出） |  |
| 2.8.3 | 可选用CD-R/RW/ DVD-R/DVD-RW及USB输出数据 |  |
| 2.8.4 | USB接口支持打印和数据输出，可输出PDF格式报告及图像数据 |  |
| 2.9 | 配套装置： |  |
| 2.9.1 | 提供配套工作站电脑一套（要求品牌商务电脑，内存(8G,硬盘≥1T，并承担联网费用） |  |
| 2.9.2 | 提供彩色激光打印机一台 |  |
| 2.9.3 | 提供3KV不间断电源1台 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| ★3.9 | 提供详细标准配置清单及主要部件（含探头和附配设备）的分项报价表；承诺同意采购单位根据实际情况进行增减，总费用也相应进行增减； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| ★3.11 | 提供批量集中采购的优惠方案（如第2台，第3台，第4台等报价）； |  |
| 3.12 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.13 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.14 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

# 第五部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                          项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：详见招标文件

  - 型号规格：详见招标文件

  - 技术参数：详见招标文件

  - 数量（单位）：详见招标文件

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 双方权利和义务

  - 甲方的权利

4.1.1、甲方在合同期内具有对全系统的管理及使用权，未经甲方同意，乙方不得挪作他用或改变使用性质。合同期内软件部分产权归属乙方所有，合同期满后该部分产权移交甲方。

4.1.2、甲方对乙方的平台设备不能正常运行或因维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。

  - 甲方的义务

4.2.1、合理使用相关软件与设备，不得将用于本项目归属乙方的软件进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

4.2.2、甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准；

4.2.3、甲方应根据合同规定按时交纳相关费用；

4.2.4、乙方负责进行本项目施工工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：组织、协调、勘查工作，保证各机构配合乙方的安装调测工作；协助乙方进行相关单位的协调工作。

  - 乙方的权利

4.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证项目的正常运营；

4.3.2、甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

  - 乙方的义务

4.4.1、乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），保证满足甲方需求【具体参照招标文件第二章  采购需求】。

4.4.2、在服务期内，乙方负责所有权归属乙方的设备及软件的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.4.3、项目设计深化方案、实施方案和进度计划应经过甲方和监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

4.4.4、乙方负责建立健全项目技术档案和维护档案并提供给甲方；

4.4.5、乙方应指定专门的联络人，负责项目的技术咨询、业务开通等的接洽工作；

4.4.6、甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

4.4.7、在建设期和服务期：①因乙方的建设、运营维护行为和设备给第三人的人身、财产造成损害的，由乙方自行承担赔偿责任；②由于被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担；③乙方承担设备灭失或毁损的风险。但是在服务期内，由因甲方原因误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或系统设计缺陷引起的火灾除外）、第三方行为等原因造成其灭失或毁损的，由甲方负责

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 设计要求：合同签订后半年之内完成软硬件设备安装、调试和初步验收的准备工作。

  - 交货期：在合同签订15日内完成方案深化设计，经甲方批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。

  - 交货方式：

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 货款支付

  - 付款方式：项目验收通过后一个月内支付合同总额的20%，当年服务期满后一个月内支付下一年度服务费用，即每年支付合同总额的20%。

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

  - 乙方向甲方收取服务费时，应当提交当期的设备运营报告和发票给甲方。

  - 甲方根据年度考核评分按考核办法支付乙方相应服务费。（具体考核评分办法由甲乙双方经协商后制定并作为合同附件）。

  - 在服务期内，除招标需求外后期增加服务需求的，增加部分按余政办发〔2012〕88号《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》，费用双方应友好协商。

  - 对于招标文件第二章采购需求未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设各、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中｛投标报价包括系统深化设计、开发、运输、保险、包装、安装、调试、验收、日常维护、税金等所有项目相关服务内容），采购人不再另行支付。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及    银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 考核细则

具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

  - 验收按照上级行政部门《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发【2013】号文件执行。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 由于乙方未能按照服务响应时间要求及时处理相应故障问题而造成系统不能恢复使用的，甲方将按照合同金额的0.05%/天，根据延期时间在维保服务费用中扣除，扣除总额不超过合同总额的5%。

  - 由于乙方服务记录不全，在合同约定的服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务的，甲方有权推迟甚至拒付年度服务费用。

  - 由于甲方未按双方约定时间支付服务费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行服务工作，乙方将按合同金额的  0.05% / 天 对延期额外收取服务费，相应责任由甲方承担，违约总金额不超过合同总金额的5%。

  - 由于不可抗力（非中标方原因所致），造成维护服务拖延或不能正常进行，采购方应按实际情况调整维护服务时间和内容，不计入违约之内。

  - 双方有任何一方产不生其他违约一次，违约方须支付合同金额的0.5％作为违约金支付给对方。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台方和地震以及其他不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，任何一方均可向余姚市人民法院提起诉讼。

  - 诉讼费应由败诉方负担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，按照乙方投标文件和遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

  - 本合同一式六份，甲方、乙方各执二份、余姚市财政局和宁波市国际招标有限公司各执一份，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

项目名称：

投标人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 设备配置及分项报价表 | 附件十四 | 第 页 |
| 3 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 4 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 5 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 投标价 （总价、万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 | （小写） |  |
|  | （大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  | 代 码 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 主要产品 | 1 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  | 2 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生 产 性 | 万元 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  | 4 |
|  | 占地面积 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  | 5 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 7 |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 | 上年产值 | 产品技术 先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |

日期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：