【政府采购/货物/服务类】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-012 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第四人民 医院、余姚市低塘中心卫生院、余姚市黄家埠镇卫生院、余 姚市四明山镇卫生院采购医疗设备及卫生辅助项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年七月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................4

第三部分  投标须知........................................................................8

第四部分  采购内容及其它要求....................................................21

第五部分  合同文本格式（范本）................................................51

第六部分  格式与表格...................................................................56

# 招标公告

项目概况

（余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第四人民医院、余姚市低塘中心卫生院、余姚市黄家埠镇卫生院、余姚市四明山镇卫生院采购医疗设备及卫生辅助项目) 招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2020 年 8 月 12日13 点 30 分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YY-WJ2020-012

项目名称：品目一：中央监护系统及监护仪1批；品目二：中低档彩超3套；品目三：盆底康复设备1批；品目四：病房及抢救室设备1批；品目五：关节镜摄像系统1批；品目六：安保保洁服务1项。

预算金额：品目一：300万元；品目二：243万元；品目三：38万元；品目四：47万元；品目五：100万元；品目六：51万元。

最高限价：品目一：300万元；品目二：243万元；品目三：38万元；品目四：47万元；品目五：100万元；品目六：51万元。

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 余姚市人民医院中央监 护系统及监护仪 | 1 | 批 | 300万元 | 用于病人生命体征监测及信息采集、显示、打印 |  |
| 二 | 余姚市中医医院、余姚市低塘中心卫生院、余姚市四明山镇卫生院中低档彩超 | 3 | 套 | 243万元 | 用于腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、腔内、等脏器检查 |  |
| 三 | 余姚市第四人民医院盆底康复设备 | 1 | 批 | 38万元 | 用于妇产科治疗 |  |
| 四 | 余姚市第四人民医院病房及抢救室设备 | 1 | 批 | 47万元 | 适用病房治疗需求 |  |
| 五 | 余姚市第四人民医院关节镜摄像系统 | 1 | 批 | 100万元 | 适用于内窥镜手术、记录和存档 |  |
| 六 | 余姚市黄家埠镇卫生院安保保洁服务 | 1 | 项 | 51万元 | 医院安全清洁服务 |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2020年  7月23 日至  2020 年 7 月 30 日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020 年 8 月 12日13 点 30 分

地点：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第四人民医院、余姚市低塘中心卫生院、余姚市黄家埠镇卫生院、余姚市四明山镇卫生院

地址：　余姚市城东路800号、余姚市中山南路1500号、余姚市泗门镇河塍路1号、余姚市低塘街道许家堰路10号、余姚市黄家埠镇北东路22号、余姚市四明山镇四明路111号

联系方式：谢老师0574-62619527、宣老师0574-62793358、李老师0574-62121316、邵老师0574-62262403、沈老师0574-62020070、马老师0574-62340015

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-62703275

3.项目联系方式

项目联系人：张老师

电　    话： 0574-62703275

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-62715800

邮  箱：　wsxtcg@163.com

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第四人民医院、余姚市低塘中心卫生院、余姚市黄家埠镇卫生院、余姚市四明山镇卫生院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市第四人民医院、余姚市低塘中心卫生院、余姚市黄家埠镇卫生院、余姚市四明山镇卫生院采购医疗设备及卫生辅助项目 招标编号： YY-WJ2020-012 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第五部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 7 月 23日起至2020年7 月 30 日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2020年 8 月12日下午13:30(北京时间) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2020年8月12日下午13:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2020年 8月 12日下午13:30后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 8 月12日下午14:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 27 | 其他说明 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本和副本各1本）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2020-012投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：备份投标文件仅作档案用，与此次评标无关，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表第1项。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表第5项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（范本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（含正本和副本各1本）。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）以顺丰快递形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.11项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.12有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.15环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.16★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.17售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.18技术培训计划（若有）；

7.2.2.19投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.20法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二）；

7.2.2.21招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.22投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.23投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.24投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金（如有适用）

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件尽量在开标当天寄到（仅作备案用）

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被政采云平台拒收，视为无效投标。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人政采云平台确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本章“二、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评  审  标  准

适用于：品目一、二、三、四、五

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术参数、功能及配置的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术条款每负偏离或不响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款、售后服务的响应情况评分 10分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款每负偏离或未响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

评 审 标 准

适用于：品目六

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务45分 | 对招标文件服务要求及配置的响应情况评分 40分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 服务要求及配置，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投服务方案及承诺综合评分 5分 对各投标人所提供服务方案及承诺等比较后评分 有承诺和方案，且方案经逻辑推理评价是最全、最完善的得5分，有承诺但方案一般得4分，有承诺但无方案得3分，无承诺且方案经不起逻辑推理得0分 |  |  |  |
| 商务25分 | 商务20分 | 对招标文件商务条款及其他的响应情况评分 20分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款及其他，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 方案2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 根据投标时提供的2017年1月1日至2019年12月30日类似合同业绩进行评分 每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 价格30分 | 对项目报价评分（项目报价遵从相关政府采购政策优惠） 30分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |

注：★1、不允许出现报价明显高于市场价或明显低于其他通过符合性审查响应人的报价且不能证明其报价合理性的情况；

★2、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

4、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

5、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金（若有）。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30.履约保证金

30.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。（若有）

30.2中标人如未按第29.1及30.1条的约定办理，招标人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

30.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

30.4如中标人（出卖人）未按合同约定的履行义务，采购人（买受人）有权从履约保证金中扣除违约金。

30.5如履约保证金不足以违约金的，采购人（买受人）有权追偿。

30.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、中央监护系统及监护仪

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 中央监护系统及监护仪 1批 |  |
| 1 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于病人生命体征监测及信息采集、显示、打印； |  |
| 1.2 | 中央监护系统4套，床边监护A 130套、床边监护B1套及转运监护13套； |  |
| ★1.3 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 中央监护系统 |  |
| 2.1.1 | 中心监护系统支持Window 10系统，中、英文操作系统 |  |
| 2.1.2 | 中心监护系统支持24寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。 |  |
| 2.1.3 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |  |
| 2.1.4 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |  |
| 2.1.5 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |  |
| 2.1.6 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |  |
| 2.1.7 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 2.1.8 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |  |
| 2.1.9 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |  |
| 2.1.10 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |
| 2.1.11 | 中央监护系统支持有线、无线、遥测等联网方式。 |  |
| 2.1.12 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O， ScvO2，ICG，PiCCO，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等 |  |
| 2.2 | 病人监护仪A |  |
| 2.2.1 | 整机无风扇设计。 |  |
| ★2.2.2 | 10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率1280*800像素，≥8通道波形显示。 |  |
| 2.2.3 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |  |
| 2.2.4 | 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |  |
| 2.2.5 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 2.2.6 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温。 |  |
| 2.2.7 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 2.2.8 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 2.2.9 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.2.10 | 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 2.2.11 | 无创血压监测，提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 2.2.12 | 提供辅助静脉穿刺功能。 |  |
| 2.2.13 | 支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，以及ART/CVP/PAWP等，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 2.2.14 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 2.2.15 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 2.2.16 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |  |
| 2.2.17 | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |  |
| 2.2.18 | 可升级配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 |  |
| 2.2.19 | 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化；支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； |  |
| 2.2.20 | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |  |
| 2.2.21 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |  |
| 2.2.22 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 2.3 | 病人监护仪B |  |
| 2.3.1 | ≥12.1英寸显示屏，分辨率≥1280x 800像素。电容触摸屏。 |  |
| 2.3.2 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪自身集成≥4槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 2.3.3 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 2.3.4 | 基本功能模块支持3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、双体温及双有创压监测功能，双体温和双有创可同时使用。 |  |
| ★2.3.5 | 可选配IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS，EEG，NMT等参数模块，以及记录仪、设备集成模块、转运模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用，具体需求结合医院实际需求提供。 |  |
| 2.3.6 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 2.3.7 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.3.8 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 2.3.9 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 2.3.10 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 2.3.11 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.3.12 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 2.3.13 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 2.3.14 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 2.3.15 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 2.3.16 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 2.3.17 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.3.18 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 2.3.19 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法；可选配双血氧监测功能；可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪；可选配脓毒症筛查工具，以及满足2012SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议；可选配专业的围术期辅助应用，能够优化诱导期、维持期和复苏期的工作流程，提供脱机评分工具。 |  |
| 2.3.20 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| 2.4 | 转运监护仪 |  |
| 2.4.1 | 适用于成人、小儿、新生儿的监测。 |  |
| 2.4.2 | 转运监护仪，满足救护车，直升飞机或固定翼飞机,通过相关转运标准 |  |
| 2.4.3 | ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。电容屏 |  |
| 2.4.4 | IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 |  |
| 2.4.5 | 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 |  |
| 2.4.6 | 整机无风扇设计。 |  |
| 2.4.7 | 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 |  |
| 2.4.8 | 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。 |  |
| 2.4.9 | 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 |  |
| 2.4.10 | 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 |  |
| 2.4.11 | 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 2.4.12 | 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 |  |
| 2.4.13 | 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 |  |
| 2.4.14 | 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 |  |
| 2.4.15 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 2.4.16 | 可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.4.17 | 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 |  |
| 2.4.18 | 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 |  |
| 2.4.19 | 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.4.20 | 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |  |
| 2.4.21 | 1000条NIBP测量结果回顾。 |  |
| 2.4.22 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 |  |
| 2.5 | 其他要求 |  |
| 2.5.1 | 除颤仪一台 |  |
| 2.5.1.1 | 具备手动除颤、心电监护、氧饱和度监测、无创血压监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）、起博功能。 |  |
| 2.5.1.2 | 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 |  |
| 2.5.1.3 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 2.5.1.4 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 |  |
| 2.5.1.5 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 |  |
| 2.5.1.6 | 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |  |
| 2.5.1.7 | CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 |  |
| 2.5.1.8 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| 2.5.1.9 | 可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 |  |
| 2.5.1.10 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 2.5.1.11 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 |  |
| 2.5.1.12 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 2.5.1.13 | 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 2.5.1.14 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 2.5.1.15 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 2.5.1.16 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 2.5.1.17 | 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 |  |
| 2.5.1.18 | 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 |  |
| 2.5.1.19 | 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |
| 2.5.1.20 | 具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。 |  |
| 2.5.1.21 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |
| 2.5.2 | 床边监护A其中两台具备有创压功能 |  |
| 2.5.3 | 承诺监护仪每年一次的巡检，包含性能检测和电气安全测试。 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目二、中低档彩超

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 中低档彩超 3套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途:用于腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、腔内、等脏器检查。 |  |
| 1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| ★2.1 | ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器，≥4关节支撑臂，具备显示器锁定装置；≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量 |  |
| 2.2 | 控制面板可独立旋转和升降 |  |
| 2.3 | 探头接口≥4个，全激活、相互通用 |  |
| 2.4 | 二维灰阶成像 |  |
| 2.5 | 谐波成像单元 |  |
| 2.6 | M型模式、彩色M型 |  |
| 2.7 | 彩色多普勒成像 |  |
| 2.8 | 频谱多普勒成像 |  |
| ★2.9 | 支持弹性成像功能：具备应变式弹性成像功能，支持剪切波弹性成像，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，具备定量式弹性成像技术，并具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量 |  |
| 2.10 | 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等 |  |
| 2.11 | 扩展成像（可支持凸阵、线阵，提供证明图片） |  |
| 2.12 | 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等） |  |
| 2.13 | 智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等 |  |
| 2.14 | 一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像 |  |
| 2.15 | 具备图像局部放大和全屏放大模式，全屏放大≥2种放大模式 |  |
| 2.16 | 具备英文、中文操作界面，包括键盘输入、注释、操作面板等 |  |
| 2.17 | 支持语音注释及播放 |  |
| 2.18 | 测量/分析和报告 |  |
| 2.18.1 | 一般测量，包括距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 |  |
| 2.18.2 | 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告 |  |
| 2.18.3 | 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 |  |
| 2.19 | 自动NT测量 |  |
| 2.20 | 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项 |  |
| 2.21 | 视频回放和原始数据处理 |  |
| 2.21.1 | 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放 |  |
| 2.21.2 | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟视频 |  |
| 2.21.3 | 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像 |  |
| 2.21.4 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后最大可进行不少于30项参数调节 |  |
| 2.22 | 检查存储和管理 |  |
| 2.22.1 | 内置超声工作站 |  |
| 2.22.2 | 硬盘≥1T |  |
| 2.22.3 | 多种导出图像格式，动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看。导出或备份图像数据时，可继续进行实时检查 |  |
| 2.23 | 连通性要求 |  |
| 2.23.1 | 支持移动设备无线传输，要求可将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 |  |
| 2.23.2 | 支持DICOM3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证 |  |
| 2.23.3 | 视频/音频输入、输出 |  |
| 2.23.4 | 支持ECG/PCG信号、≥6个USB接口、带DVD-R/W刻录光驱 |  |
| 2.24 | 二维灰阶模式 |  |
| 2.24.1 | 数字化声束形成器，数字化可变孔径及动态变迹，A/D转换≥12bit |  |
| 2.24.2 | 发射、接受通道≥1024，多倍信号并行处理 |  |
| 2.24.3 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线 |  |
| 2.24.4 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |
| 2.24.5 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |  |
| 2.24.6 | 最大显示深度：≥35cm |  |
| 2.24.7 | 最大帧率：≥1000帧/秒 |  |
| 2.24.8 | TGC：≥8段；LGC：≥2段 |  |
| 2.24.9 | 动态范围≥160db |  |
| 2.24.10 | 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100倍 |  |
| 2.24.11 | 伪彩图谱：≥8种 |  |
| 2.25 | 彩色多谱勒成像 |  |
| 2.25.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |
| 2.25.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |  |
| 2.25.3 | 取样框偏转：≥±30度（线阵探头） |  |
| 2.25.4 | 最大帧率：≥500帧/秒 |  |
| 2.25.5 | 支持B/C同宽 |  |
| 2.26 | 频谱多谱勒模式 |  |
| 2.26.1 | 包括脉冲波多谱勒、高脉冲重复频率、连续波多谱勒 |  |
| 2.26.2 | 显示方式：B、PW、B/PW、B/C/PW、B/CW、B/C/CW等 |  |
| 2.26.3 | 最大速度：≥7.0m/s |  |
| 2.26.4 | 最小速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.26.5 | 取样容积：0.5∽30mm，支持所有探头 |  |
| 2.26.6 | 偏转角度：≥±30度（线阵探头），并支持快速角度校正 |  |
| 2.26.7 | 零位移动：≥8级 |  |
| 2.26.8 | 支持频谱自动测量 |  |
| 2.27 | 组织多谱勒成像 |  |
| 2.27.1 | 支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式 |  |
| 2.28 | 探头规格 |  |
| 2.28.1 | 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多谱勒模式分别独立变频，≥3段 |  |
| 2.28.2 | 凸阵，带宽: 1.3-5.7MHz，角度≥80°； |  |
| 2.28.3 | 腔内，带宽: 2.6-12.8 MHz，角度≥180°； |  |
| 2.28.4 | 线阵，带宽: 3-13 MHz； |  |
| 2.28.5 | 单晶相控阵探头，带宽1.5-5.0MHz，角度≥85°； |  |
| 2.29 | 常规配置（每套至少包含） |  |
| 2.29.1 | 耦合剂加热器 |  |
| 2.29.2 | 腔内探头放置架，可左右互换 |  |
| 2.29.3 | 每套内至少包含3把常规探头（投标时标明品牌、型号及分项报价） |  |
| 2.29.4 | 附配：检查专用床，椅子，3KV ＵＰＳ，工作站一套（含电脑、彩色打印机、工作站软件），提供连接医院网络相关费用。 |  |
| ★2.30 | 提供带量采购投标设备报价：5台，7台优惠方案,并承诺常规和其他配置都可以根据各采购单位实际情况进行增减，相应总费用也随之增减 |  |
| 2.31 | 其他配置（投标时标明品牌、型号及分项报价） |  |
| 2.31.1 | 体检专用牙椅1套； |  |
| 2.31.2 | 监护仪1台； |  |
| 2.31.3 | 除以上常规探头外，还至少提供2种类型探头型号及报价 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 整机质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供日常操作和维护的培训计划；免费提供专业机构组织的维修培训一名 |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.13 | 验收要求：采购方履约验收完全按照中标方所投的标书中响应标准执行；需计量检定合格后交付验收，否则视为违约。 |  |

品目三、盆底康复设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 盆底康复设备1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围;妇产科治疗 |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置： |  |
| 2.1 | 高端生物刺激反馈仪1台 |  |
| 2.1.1 | 四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF五个通道接口； |  |
| 2.1.2 | 主机采用触控式导航面板，可单机便携工作； |  |
| ★2.1.3 | 采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练； |  |
| 2.1.4 | 电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小； |  |
| 2.1.5 | 双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道； |  |
| 2.1.6 | 采样位数：16位； |  |
| ★2.1.7 | 测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)； |  |
| 2.1.8 | 最高分辨率：≤2μV(r.m.s)； |  |
| 2.1.9 | 输出电流：0～100 mA，最小可调节步长50 µA，可实现0-600μA的微电流刺激； |  |
| 2.1.10 | 刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz； |  |
| 2.1.11 | 脉冲宽度：50μs～500ms； |  |
| 2.1.12 | 刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s； |  |
| 2.1.13 | 压力显示范围：0～200 mmHg，最高分辨率0.1mmHg |  |
| 2.1.14 | 多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估（运行在BioNeuro Infiniti平台上），具有欧洲生物反馈协会（BFE）认可的数据库和授权书； |  |
| 2.1.15 | Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果； |  |
| 2.1.16 | 压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估； |  |
| 2.1.17 | 情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估； |  |
| 2.1.18 | 结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗； |  |
| 2.1.19 | 神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案； |  |
| 2.1.20 | 肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式； |  |
| 2.1.21 | 经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解； |  |
| 2.1.22 | 微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题； |  |
| 2.1.23 | 可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序； |  |
| 2.1.24 | Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式； |  |
| 2.1.25 | 所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据； |  |
| 2.1.26 | 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； |  |
| 2.1.27 | 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况； |  |
| 2.1.28 | 具有专业的盆底表面肌电分析功能，包括原始表面肌电墨迹图（Raw EMG）、RMS分析、平均曲线图分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）、三维频谱分析图，能量分析系统等多种分析模式； |  |
| 2.1.29 | 具有软件自定义编辑开发功能：可自定义动画、自行更换音乐、自行设计治疗模板，开发软件应包括数据通道编辑（Channel Editor）、评估方案编辑（Screen Editor）和临床方案编辑（Script Editor）功能； |  |
| 2.1.30 | 内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步； |  |
| 2.1.31 | 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等； |  |
| 2.1.32 | 提供微信平台的线上培训课程体系软件功能，专业的医学团队进行线上培训； |  |
| 2.1.33 | 提供线下培训班每年2人次及精品培训班名额(工程师实际操作1月驻点，培训师1次/月现场培训指导）； |  |
| ★2.1.34 | 提供60个评估探头（包含2片电极）治疗探头300个； |  |
| 2.1.35 | 提供每年医院组织的盆底康复学术活动技术支持（专家指导及策划）； |  |
| 2.2 | 生物刺激反馈评估设备1台 |  |
| 2.2.1 | 主机包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、REF三个通道接口； |  |
| 2.2.2 | 主机采用触控式导航面板，可单机便携工作； |  |
| 2.2.3 | 采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练； |  |
| 2.2.4 | 双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为8通道； |  |
| 2.2.5 | 采样位数：16位； |  |
| 2.2.6 | 测量范围：1μV～3000μV(r.m.s); |  |
| 2.2.7 | 最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ； |  |
| 2.2.8 | 可选配压力套件，进行压力评估及训练； |  |
| 2.2.9 | 多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估; |  |
| 2.2.10 | Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果; |  |
| 2.2.11 | 压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估； |  |
| 2.2.12 | 情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估; |  |
| 2.2.13 | 结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗; |  |
| 2.2.14 | 可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序； |  |
| 2.2.15 | Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式; |  |
| 2.2.16 | 所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据; |  |
| 2.2.17 | 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； |  |
| 2.2.18 | 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况； |  |
| 2.2.19 | 内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步； |  |
| 2.2.20 | 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等； |  |
| 2.2.21 | 提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训 |  |
| 2.3 | 产后康复生物刺激反馈仪2台 |  |
| 2.3.1 | 主机：便携式内置触摸屏一体机，7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节；支持数据后台存储、处理 |  |
| 2.3.2 | 通道数：独立四通道表面肌电采集; |  |
| 2.3.3 | 4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用; |  |
| 2.3.4 | 4通道肌电触发电刺激； |  |
| 2.3.5 | 采样位数：16； |  |
| 2.3.6 | AD采样率：≧8192Hz; |  |
| 2.3.7 | 输出电流：0－100mA; |  |
| 2.3.8 | 输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性; |  |
| 2.3.9 | 调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换; |  |
| 2.3.10 | 脉冲宽度：10μs～1000μs; |  |
| 2.3.11 | 刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5%； |  |
| 2.3.12 | 测量范围：1μV～999μV(r.m.s)； |  |
| 2.3.13 | 最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s； |  |
| 2.3.14 | 通频带：20Hz～500Hz(-3dB)； |  |
| 2.3.15 | 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机； |  |
| 2.3.16 | 四通道标识区分，临床操作不易混乱； |  |
| 2.3.17 | 移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求； |  |
| 2.3.18 | 内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景； |  |
| 2.3.19 | 多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等； |  |
| 2.3.20 | 腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告； |  |
| 2.3.21 | 生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状； |  |
| 2.3.22 | 自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储； |  |
| 2.3.23 | 采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离； |  |
| 2.3.24 | 对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等； |  |
| 2.3.25 | 方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作； |  |
| 2.3.26 | 自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作； |  |
| 2.3.27 | 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等； |  |
| 2.3.28 | 支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗 |  |
| 2.4 | 生物刺激反馈仪1台 |  |
| 2.4.1 | 主机包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、REF三个通道接口； |  |
| 2.4.2 | 主机采用触控式导航面板，可单机便携工作； |  |
| 2.4.3 | 采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练； |  |
| 2.4.4 | 电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小； |  |
| 2.4.5 | 双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为8通道； |  |
| 2.4.6 | 采样位数：16位； |  |
| 2.4.7 | 测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)； |  |
| 2.4.8 | 最高分辨率：≤2μV(r.m.s)； |  |
| 2.4.9 | 输出电流：0～100 mA，最小可调节步长50 µA，可实现0-600μA的微电流刺激； |  |
| 2.4.10 | 刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz； |  |
| 2.4.11 | 脉冲宽度：50μs～500ms； |  |
| 2.4.12 | 刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s; |  |
| 2.4.13 | 可选配压力套件，进行压力评估及训练; |  |
| 2.4.14 | 多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估; |  |
| 2.4.15 | 压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估; |  |
| 2.4.16 | 情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估; |  |
| 2.4.17 | 神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案； |  |
| 2.4.18 | 肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式； |  |
| 2.4.19 | 经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解； |  |
| 2.4.20 | 微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题； |  |
| 2.4.21 | 可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序； |  |
| 2.4.22 | Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式； |  |
| 2.4.23 | 所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据； |  |
| 2.4.24 | 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； |  |
| 2.4.25 | 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况； |  |
| 2.4.26 | 内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步； |  |
| 2.4.27 | 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等； |  |
| 2.4.28 | 提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清。 |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目四、病房及抢救室设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 病房及抢救室设备 1批 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用病房治疗需求； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备，确保生产日期进（许）字号的在6个月内，准字号的3个月内，以到医院日期为准），进字号设备必须提供设备有效期计算起止的说明。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 心电监护仪：9台 |  |
| ★2.1.1 | 显示屏≥10.1〞，分辨率800×600，有极强的抗干扰能力；全中文按键面板，操作按键位于显示屏下方，操作简便。 |  |
| 2.1.2 | 中英文操作界面，支持同屏显示9道波形和全部监测数据；标配五导心电,支持七导心电波形同屏显示,心电波形级联 |  |
| 2.1.3 | 标配监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。可增加选配参数: 同品牌呼气末二氧化碳（EtCO2）、双通有创血压(IBP) |  |
| 2.1.4 | 心电算法通过欧洲CSE数据库数据库及专家小组的权威测试，具有心律失常分析、起搏分析、ST段分析功能。 |  |
| 2.1.5 | 具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示、呼吸氧合图、趋势共存等多种显示界面功能，准确反映患者参数间的关联反应，尤其方便观察小儿的临床变化，帮助医生准确作出判断，满足不同临床环境需要。 |  |
| 2.1.6 | 运用iSEAP心电算法：通过欧洲CSE数据库数据库及专家小组的权威测试，具有心律失常分析、起搏分析、ST段分析功能;专业的iCUFS血压测量算法：对心律失常、高血压等病人测量的速度更快，准确性更高；专业的iCARB CO2 算法：能识别真伪波形，提高监测的精准度和稳定性。 |  |
| 2.1.7 | 具有药物浓度等计算功能。 |  |
| 2.1.8 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。 |  |
| 2.1.9 | 具有它床观察功能；具有护士呼叫功能；能够把病人信息报警直接传递到护士站。动态数据存储功能，掉电数据不丢失。96小时趋势图/表存储回顾，2小时动态短趋势共存图；500组无创血压测量回顾，48小时全息波形存储回顾 |  |
| 2.1.10 | 无风扇设计，低功耗、无噪音，无空气对流，避免交叉感染 |  |
| 2.1.11 | 可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 |  |
| 2.1.12 | 出厂标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、USB接口等 |  |
| 2.1.13 | 心电指标： |  |
| 2.1.13.1 | 导联模式： 三导联模式及五导联模式可切换 |  |
| 2.1.13.2 | 心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s |  |
| 2.1.13.3 | 心电增益：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4 六档及自动方式可选 |  |
| 2.1.13.4 | 共模抑制比：诊断>95db，监护、手术>105db |  |
| 2.1.14 | 呼吸指标： |  |
| 2.1.14.1 | 方式：阻抗法（RA-LL/LA-RA） |  |
| 2.1.14.2 | 呼吸率：0-120BPM 分辨率：1BPM 精度：2BPM |  |
| 2.1.14.3 | 增益: ×0.25,×0.5,×1,×2×3,×4,×5 |  |
| 2.1.15 | 无创血压指标： |  |
| 2.1.15.1 | 测量方法：振荡法 |  |
| 2.1.15.2 | 工作模式：手动/自动/连续 |  |
| 2.1.15.3 | 测量和报警范围：收缩压：40-260mmHg；平均压：20-230mmHg；舒张压：10-200mmHg |  |
| 2.1.15.4 | 精度：±1mmHg |  |
| 2.1.15.5 | 支持同屏显示多组血压测量结果 |  |
| 2.1.16 | 血氧饱和度指标： |  |
| 2.1.16.1 | 测量范围：0-100% |  |
| 2.1.16.2 | 准确度：±2% |  |
| 2.1.17 | 脉搏指标： |  |
| 2.1.17.1 | 测量范围：20-250 bpm |  |
| 2.1.17.2 | 精度：±2bpm |  |
| 2.1.18 | 体温指标： |  |
| 2.1.18.1 | 显示通道数：两通道 |  |
| 2.1.18.2 | 测量和报警范围：0-50℃ |  |
| 2.1.18.3 | 精度：±0.1℃ |  |
| 2.2 | 心电图机 3台 |  |
| 2.2.1 | 显示屏：≥7寸屏，800×600 液晶屏显示；支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断；支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 |  |
| ★2.2.2 | 心电采集模式：12导同步采集、同步打印 |  |
| 2.2.3 | 配有标准字母数字键盘，支持五笔或拼音中文输入法记录病人资料：可输入病人的姓名、年龄、ID号码、身高、体重等，满足医院日后联网需求 |  |
| 2.2.4 | 支持心电波形冻结功能，可120秒回放，选段打印或上传网络；心电采样并保存时间≥60秒以上.应用心电网络数据采集更全面 |  |
| 2.2.5 | 全中文菜单操作及中文自动分析报告，有心率变异性分析报告 |  |
| 2.2.6 | 本机可存储800例心电图报告，USB接口支持U盘存储、读取ECG报告; 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 |  |
| 2.2.7 | 专利无损全数字滤波技术设计，具有强抗心电波形基线漂移，抗交流和肌电干扰;左右手电极反转检测提示,能提醒医生导联导联接错，节约医生时间 |  |
| 2.2.8 | 病例查询功能，可根据姓名、ID、或日期查询机内存储的病例;机器具有记录比较功能，能对同一个病人不同时间采集的心电图进行比较，方便医生更好的了解病人病情 |  |
| 2.2.9 | 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 |  |
| 2.2.10 | 供电方式：交直流两用，配有充电电池； |  |
| 2.2.11 | 波形显示和记录：12导心电同步显示和记录 |  |
| 2.2.12 | 导联选择：手动/自动可选,支持Nehb、Cabrera导联体系 |  |
| 2.2.13 | 基线漂移滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz |  |
| 2.2.14 | 频率响应：0.01－300Hz |  |
| 2.2.15 | A/D转换：24bit |  |
| 2.2.16 | 采样率：16000点/通道/秒 |  |
| 2.2.17 | 共模抑制比：≥140dB |  |
| 2.2.18 | 耐极化电压：±900mV |  |
| 2.2.19 | 走纸速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s |  |
| 2.2.20 | 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、6×2、12×1 |  |
| 2.2.21 | 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） |  |
| 2.2.22 | 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |  |
| 2.2.23 | 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 |  |
| 2.2.24 | 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 |  |
| 2.2.25 | 具备在无网格纸上打印网格功能 |  |
| 2.2.26 | 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，纸宽210mm和216mm备选 |  |
| 2.2.27 | 周期记录模式,自动记录患者负荷后或者服药后的心电图，自动记录时间间隔最长可设置为60分钟 |  |
| 2.2.28 | 心电自动分析软件可测量P时限、PR间期、QRS 时限、QT/QTc 间期、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅； |  |
| 2.2.29 | 支持DAT、PDF满足医院信息化需求 |  |
| ★2.2.30 | 配置无线模块 |  |
| ★2.2.31 | 开通与指定心电网络供应商通用数据输出格式 |  |
| 2.2.32 | 外部隐藏式提手可方便机器移动 |  |
| 2.3 | 除颤仪 3台 |  |
| 2.3.1 | 采用双向指数截断波（BTE）除颤技术 |  |
| 2.3.2 | 具有同步和非同步除颤功能，具备自动阻抗补偿功能，具有接触阻抗指示功能 |  |
| 2.3.3 | 具有手动与自动（AED）除颤功能 |  |
| 2.3.4 | 能对成人、小儿进行除颤，配备儿童电极板 |  |
| 2.3.5 | 可通过体外电极板进行能量选择。 |  |
| 2.3.6 | 具备心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸等监护功能 |  |
| 2.3.7 | 具有CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 |  |
| 2.3.8 | 配置免维护锂电池 |  |
| 2.3.9 | 可通过U盘将数据导出到电脑中 |  |
| 2.3.10 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检、屏幕、按键检测。 |  |
| 2.3.11 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 2.3.12 | 具备中文界面显示功能 |  |
| 2.3.13 | 具有录音功能 |  |
| 2.3.14 | 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，能量分20档以上 |  |
| 2.3.15 | 充电至200J，时间≤5秒 |  |
| 2.3.16 | 具有20种以上实时心律失常分析 |  |
| 2.3.17 | 可存储24小时连续ECG波形 |  |
| 2.3.18 | 彩色显示屏≥7”, 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |  |
| 2.3.19 | 支持100次以上360J除颤。 |  |
| 2.3.20 | 具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。 |  |
| 2.3.21 | 单个病人能达到1000条事件波形存储 |  |
| 2.4 | 血氧饱和度仪 2台 |  |
| 2.4.1 | 标配监测参数：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) |  |
| 2.4.2 | 背光屏幕，实时显示波形、数字 |  |
| 2.4.3 | 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度 |  |
| 2.4.4 | 长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾 |  |
| 2.4.5 | 4节AA普通电池可供电48小时 |  |
| 2.4.6 | 具有三级声光报警功能，报警上下限可调 |  |
| 2.4.7 | 可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要 |  |
| 2.4.8 | 自动关机功能和实时时钟显示 |  |
| 2.4.9 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 |  |
| 2.4.10 | 支持掉电数据存储功能 |  |
| 2.4.11 | 全面适用于成人、小儿、新生儿 |  |
| 2.4.12 | 具有三级声光报警功能，报警上下限可调 |  |
| 2.5 | 微量注射泵 4台 |  |
| ★2.5.1 | 单通道注射泵 2台、双通道注射泵 2台 |  |
| 2.5.2 | 按国际标准设计，具有德国TUV颁发的ISO 、CE认证证书,GMC认证证书；设备进液防护等级：IPX4 设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型 |  |
| 2.5.3 | 自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）； |  |
| 2.5.4 | 具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱； |  |
| 2.5.5 | 报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档； |  |
| 2.5.6 | 具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警； |  |
| 2.5.7 | 电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时； |  |
| 2.5.8 | 快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h； |  |
| 2.5.9 | 注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度； |  |
| 2.5.10 | 具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。 |  |
| 2.5.11 | 紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全； |  |
| 2.5.12 | KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h； |  |
| 2.5.13 | 具有通道休眠功能，防止误操作。开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。 |  |
| 2.5.14 | 残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”. |  |
| ★2.5.15 | 延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性； |  |
| 2.5.16 | 具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；具有防虹吸功能。 |  |
| 2.5.17 | 双通道注射泵必须为一体机，可以分速输注；采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况。 |  |
| 2.6 | 床单位消毒器 2台 |  |
| 2.6.1 | 消毒效果：≥99.9% |  |
| 2.6.2 | 消毒因子：O3 |  |
| 2.6.3 | O3输出浓度：≥1000mg/m3（须提供检测报告） |  |
| 2.6.4 | 臭氧发生器：合金铝壳双陶瓷沿面放电 |  |
| 2.6.5 | 消毒方式：全自动单床消毒时间≤40分钟，双床消毒时间≤60分钟，被褥或室内空气辅助消毒时间≤15分钟 |  |
| 2.6.6 | O3环境泄露量：≤0.10mg/m3 |  |
| 2.6.7 | 工作噪声：≤50dB(A) |  |
| 2.6.8 | 工作环境：温度-10～45℃，湿度≤85% |  |
| 2.6.9 | 工作电压：220V±10%，50Hz |  |
| 2.6.10 | 输入功率：≧220W |  |
| 2.6.11 | 功能及配置： |  |
| 2.6.11.1 | 采用空气压缩技术，由真空抽气→消毒充气→保持→回收解析构成消毒程序，使臭氧完全渗入到被褥、床垫内部消毒。 |  |
| 2.6.11.2 | 设有残留臭氧高分子纳米解析功能，分解后无二次污染。 |  |
| 2.6.11.3 | 采用抽真空渗透技术，使臭氧均匀地渗透到棉絮内彻底消毒。 |  |
| 2.6.11.4 | 对消毒物品有明显的增白作用。 |  |
| 2.6.11.5 | 内设空气过滤干燥系统，氮氧化物低。 |  |
| 2.6.11.6 | 能除去各种因素引起的异味。如药味、霉味、血腥味、屎尿味。 |  |
| 2.6.11.7 | 经常消毒的床垫、被褥不会寄生各种虫类，如跳蚤类等。 |  |
| 2.6.11.8 | 微电脑智能控制，一键自动完成消毒流程，操作简便。 |  |
| 2.6.11.9 | 采用红外线跟踪臭氧发生器运行状态，对控制系统干扰极小，电路稳定性好。 |  |
| 2.6.11.10 | 投标的产品必须由经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。 |  |
| 2.6.11.11 | 每套设备配备两套床罩 |  |
| 2.7 | 空气波治疗仪 4台 |  |
| 2.7.1 | 手提式的外形设计，结构牢固，方便移动治疗； |  |
| 2.7.2 | 5. 7英寸触摸液晶显示屏，显示直观，操作简便； |  |
| 2.7.3 | 6种空气波治疗模式可供选择； |  |
| 2.7.4 | 可同时连接 2个 4腔的治疗气囊； |  |
| 2.7.5 | 空气波压强在 525kPa范围内连续可调； |  |
| 2.7.6 | 治疗时间 1mi n99mi n连续可调； |  |
| 2.7.7 | 特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快； |  |
| 2.7.8 | 可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配； |  |
| 2.7.9 | 叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适； |  |
| 2.7.10 | 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果； |  |
| 2.7.11 | 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护； |  |
| 2.7.12 | 每腔压力监测系统,实时显示当前压力。 |  |
| 2.8 | 发药车 4台 |  |
| 2.8.1 | 由国标SUS304不锈钢及高强度轻型合金铝材料组合，材料表面高温静电粉末喷图而成； |  |
| 2.8.2 | 车体尺寸：630×450×900/980mm（各项偏差±10以内）； |  |
| 2.8.3 | 抽屉双层复合卫生学工艺设计； |  |
| 2.8.4 | 车体颜色：台面和上4层抽屉米黄+最下方抽屉和右侧小抽屉为果绿色； |  |
| 2.8.5 | 主材规格：板材厚度≥1.2mm； |  |
| 2.8.6 | 表面静电喷涂，硬度达2H以上，膜原≥60um； |  |
| 2.8.7 | 各正面抽屉内部配备相应药品分类装置； |  |
| 2.8.8 | 配置抽屉×5，侧抽×1，上三抽内放ABS活动药盘48格×4；下两抽内放积木式物品分类装置；早、中、晚、加药标识×4；把手×1；金属喷涂垃圾桶×1； |  |
| 2.8.9 | 万向轮：φ100毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈、刹车锁0定等； |  |
| 2.8.10 | 左侧：上面配把手、下面配翻盖垃圾桶1只，可拆卸式； |  |
| 2.8.11 | 右侧：带小抽屉一个； |  |
| 2.8.12 | 右侧配内藏式一次性锁（锁条为隐藏式，无外置抽屉档杆），锁具开关为不锈钢锁具，坚实耐用； |  |
| 2.8.13 | 车体四周安装有强力塑胶防撞条； |  |
| 2.9 | 药品抢救车 2台 |  |
| 2.9.1 | 支架立柱，抽屉边框为优质铝合金型材，侧板，抽屉面板，餐拉板为ABS材料，栏杆为不锈钢管，台面板为拉丝抗指纹不锈钢板。 |  |
| 2.9.2 | 产品特征：不锈钢台面板，2个垃圾桶，5个抽屉（1个大抽屉，2个中抽屉和2个小抽屉）； |  |
| 2.9.3 | 抽屉主要是由抽屉面板，框架，活动塑料分隔板组成 |  |
| 2.9.4 | 配置2个垃圾桶，1个透明文件夹，1块活动抽板，1个电脑托盘及1根盐水架 |  |
| 2.9.5 | 采用静音车轮，其中2个脚轮具有锁止功能 |  |
| 2.9.6 | 具有钥匙控制抽屉功能 |  |
| 2.10 | 仪器车 8台 |  |
| 2.10.1 | 由国标SUS304不锈钢材料组合； |  |
| 2.10.2 | 车体尺寸500×400×760/880（各项偏差±10以内）； |  |
| 2.10.3 | 台面、车体四周全圆弧设计，更安全、更易清洁； |  |
| 2.10.4 | 抽屉双层复合卫生学工艺设计； |  |
| 2.10.5 | 车体抽屉颜色为不锈钢原色； |  |
| 2.10.6 | 主材规格：板材厚度≥1.2mm； |  |
| 2.10.7 | 双层复合工艺，抽屉×1； |  |
| 2.10.8 | 抽屉导轨：优质静音伸缩型止动防滑导轨（台湾或合资品牌）； |  |
| 2.10.9 | 万向轮：φ75毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈、刹车锁定等； |  |
| 2.11 | 治疗车 6台 |  |
| 2.11.1 | 由国标SUS304不锈钢及高强度轻型合金铝材料组合，材料表面高温静电粉末喷图而成； |  |
| 2.11.2 | 车体尺寸：690×450×840/960（各项偏差±10%以内）；台面围栏电抛光处理； |  |
| 2.11.3 | 台面、车体四周全圆弧设计，更安全、更易清洁； |  |
| 2.11.4 | 双抽屉设计，复合卫生学工艺设计； |  |
| 2.11.5 | 车体颜色：台面米黄+抽屉果绿色（可提供13种符合色彩学设计色系供院方选择）； |  |
| 2.11.6 | 主材规格：板材厚度≥1.2mm； |  |
| 2.11.7 | 抽屉导轨：优质静音止动防滑自吸式导轨（进口导轨品牌）； |  |
| 2.11.8 | 万向轮：φ75毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈、刹车锁定等； |  |
| 2.11.9 | 双层、抽屉×2（两小）； |  |
| 2.11.10 | 附件：优质塑料污物桶×2； |  |
| 2.12 | 晨间护理车 2台 |  |
| 2.12.1 | 车体尺寸：1000×500×810/950mm（各项偏差±10%以内）； |  |
| 2.12.2 | 由国标SUS304不锈钢及高强度轻型合金铝材料组合，材料表面高温静电粉末喷图而成； |  |
| 2.12.3 | 结构：左侧为三层台面配一个抽屉，右侧为一个单独污物袋； |  |
| 2.12.4 | 抽屉导轨：优质静音伸缩型止动防滑导轨（台湾或合资品牌）； |  |
| 2.12.5 | 万向轮：φ75毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈、刹车锁定等； |  |
| 2.12.6 | 每车配备2只布套； |  |
| 2.13 | 病历夹车 4台 |  |
| 2.13.1 | 由国标SUS304不锈钢及高强度轻型合金铝材料组合，材料表面高温静电粉末喷图而成； |  |
| 2.13.1.1 | 车体尺寸400×410×1020mm（各项偏差±10以内）。 |  |
| 2.13.1.2 | 台面、车体四周全圆弧设计，更安全、更易清洁 |  |
| 2.13.1.3 | 抽屉双层复合卫生学工艺设计 |  |
| 2.13.1.4 | 车体颜色：台面米黄+抽屉果绿 |  |
| 2.13.1.5 | 主材规格：板材厚度≥1.2mm |  |
| ★2.13.1.6 | 带锁，可放置20格病历夹、抽屉×1 |  |
| 2.13.1.7 | 抽屉导轨：优质静音伸缩型止动防滑导轨 |  |
| 2.13.1.8 | 万向轮：φ75毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈、刹车锁定等 |  |
| 2.14 | 担架车 2台 |  |
| 2.14.1 | 车体尺寸：1900×630×800mm（各项偏差±10以内）； |  |
| 2.14.2 | 担架面采用优质PU皮，下衬网状不锈钢钢丝。担架面同车体可分离； |  |
| 2.14.3 | 车架采用￠25*1.7厚不锈钢圆管； |  |
| 2.14.4 | 配有杂物网篮，不锈钢输液架； |  |
| 2.14.5 | 选用二大二小轮：5寸包壳聚氨酯静音脚轮；两大18寸免充气橡胶大轮，能在不平地面病少震动,坚固实用； |  |
| 2.14.6 | 护栏：采用￠22*1.5厚不锈钢圆管折弯成型，采用上下双层横杆结构翻转式升降设计。护栏升降锁定开关由不锈钢插销及不锈钢咬口组成，导轨上开有圆柱销卡槽，在滑块滑动到导轨固定位置时，滑块上的圆柱入销入卡槽内，以此固定护栏的升起状态； |  |
| 2.14.7 | 表面处理：焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀；外观美观平整光滑、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷； |  |
| 2.15 | 转运抢救车 1台 |  |
| 2.15.1 | 车由车体，床面，护栏，底盘、中控脚轮，导向轮，摇杆，刹车脚踏及选配配件(盐水架、床垫)等组成。主体钢结构，可升降欧式护栏。脚轮直径150mm。 |  |
| 2.15.2 | 外形尺寸：2050mm长×710mm宽(±10mm)；(长至摇手，宽至护栏外侧)，床架的钣金件部分为优质冷轧钢板。框架方管厚度≥1.5mm焊接。采用机械手焊接。表面静电粉末喷涂处理。 |  |
| 2.15.3 | 床面尺寸：1900mm长×610mm宽(±10mm)，床面板采用PP一体吹塑成型床面板。 |  |
| 2.15.4 | 护栏尺寸：1030mm（长）×280mm（宽）(±10mm)，可升降欧式PP吹塑护栏（带缓冲）。 |  |
| 2.15.5 | 床面高低调节范围：570mm(Hmin)—875mm(Hmax)（±10mm）（从地面离床面板的高度）。 |  |
| 2.15.6 | 背部床面板采用气弹簧可自由调节起背角度功能；起背角度为0-60°±5°。 |  |
| 2.15.7 | 最大承重≥170KG。 |  |
| 2.15.8 | 手摇式摇杆：手摇顺时针方向摇动摇手时，车体上升，逆时针方向摇动，车体下降。可自由调节车体的高度。 |  |
| 2.15.9 | 底盘：采用优质钢板模具压制成型，机械手焊接。抢救车采用中控刹车系统，稳定可靠。 |  |
| 2.15.10 | 脚轮： 中控轮，直径150mm 配有中央向导轮，可帮助使用者控制行进方向。 |  |
| 2.15.11 | 配氧气瓶固定架。 |  |
| 2.15.12 | 输液杆规格：φ19-1100mm/1600mm。材质：304不锈钢。十字头挂钩，ABS配件，配有内置缓冲弹簧。 |  |
| 2.16 | 电动吸引器 3台 |  |
| 2.16.1 | 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。外观采用全塑料外壳 ； |  |
| 2.16.2 | 摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便； |  |
| 2.16.3 | 大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便； |  |
| 2.16.4 | 反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内； |  |
| 2.16.5 | 采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠； |  |
| 2.16.6 | 负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示； |  |
| 2.16.7 | 机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管； |  |
| 2.16.8 | 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)； |  |
| 2.16.9 | 抽气速率：≥32L/Min； |  |
| 2.16.10 | 贮液瓶：2500mL×2 |  |
| 2.16.11 | 负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值； |  |
| 2.17 | 防褥疮床垫 10张 |  |
| 2.17.1 | 采用0.34mm厚度布料，床垫更耐用； |  |
| 2.17.2 | 优质尼龙PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适； |  |
| 2.17.3 | 床席充气后尺寸为≥190*80*9CM； |  |
| 2.17.4 | 采用先进的激光打孔技术，根据人体卧床受压部位的承重情况，在床席上形成多个直径小于0.2mm的光滑喷气微孔，使患者身体受压部位保持良好的空气流通，保持皮肤干爽； |  |
| 2.17.5 | 主机气压输出压力范围：50~110mmHg； |  |
| 2.17.6 | 气泵流量范围：5~8升/分钟； |  |
| 2.18 | 药物振荡仪 4台 |  |
| 2.18.1 | 振荡频率：最大950次/分 |  |
| 2.18.2 | 定时：每次为3分钟±10% |  |
| 2.18.3 | 最大振幅：6mm |  |
| 2.18.4 | 功率：不大于30W |  |
| 2.18.5 | 不锈钢片盛器共有17个，其中直径33、29、27mm，盛器分别为9、4、4个 |  |
| 2.18.6 | 双熔断器，额定值为0.5A |  |
| 2．19 | 电滋波治疗器 2台 |  |
| 2.19.1 | 由治疗头、伸缩支臂、计时开关系统、升降立柱、万向脚力架组成； |  |
| 2.19.2 | 适用治疗板直径：124mm |  |
| 2.19.3 | 支臂伸缩范围：0-78cm |  |
| 2.19.4 | 头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； |  |
| 2.19.5 | 波普范围：2μm-25μm； |  |
| 2.19.6 | 定时范围：0-60分钟 |  |
| 2.19.7 | 治疗板有效使用期限： 1000小时（到期可更换治疗板）； |  |
| 2.19.8 | 工作寿命：＞2000小时 |  |
| 2.19.9 | 有倾倒自动断电功能； |  |
| 2.20 | 其他配置 |  |
| 2.20.1 | 身高体重秤 2台 |  |
| 2.20.1.1 | 最大称重≥120kg； |  |
| 2.20.1.2 | 最小分度值500g； |  |
| 2.20.1.3 | 量尺范围：70-190cm； |  |
| 2.20.1.4 | 最小量尺分度值:5mm； |  |
| 2.20.2 | 手动轮椅车 2台 |  |
| 2.20.2.1 | 静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥10°； |  |
| 2.20.2.2 | 驻坡性能：≥8° |  |
| 2.20.2.3 | 最大载重≥100kg |  |
| 2.20.3 | 简易呼吸器 1套 |  |
| 2.20.3.1 | 进字号或许字号注册证 |  |
| 2.20.3.2 | 组成：PVC球体×1,压力安全阀×1，5#麻醉面罩×1，储气袋×1，空气导管×3，氧管×1； |  |
| 2.20.4 | 红外耳温计 4个 |  |
| 2.20.4.1 | 美国伟能6000型； |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| ★3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目五、关节镜摄像系统

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 关节镜摄像系统 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 全球知名品牌，要求原装进口，适用于内窥镜手术、记录和存档 |  |
| ★1.2 | 承诺所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置： |  |
| 2.12 | 高清摄像系统一套（含摄像主机、摄像头） |  |
| 2.1.1 | 用户界面：创新图形化菜单，个性化参数设置，智能化菜单避免手术遮挡 |  |
| 2.1.2 | 摄像头采集和摄像主机输出的像素均1920ⅹ1080P，非交错式，画面宽高比：16 ：9； |  |
| 2.1.3 | 影像输出：DVI、USB等; |  |
| 2.1.4 | 自动曝光控制，自动 1/60-1/17,000秒 |  |
| 2.1.5 | 具有纤维镜优化模式，可过滤纤维镜成像的网格，优化图像 |  |
| 2.1.6 | 图像亮度增强5级可调 |  |
| ★2.1.7 | 主机功能具有扩展性，模块化平台，可适配于荧光摄像系统和3D摄像系统及单平台双镜联合，两幅不同腔镜模式图像在同一显示器上分屏显示 |  |
| ★2.1.8 | 主机内置图文处理系统：至少4个USB接口，插U盘或硬盘可直接通过摄像头控制按钮完成抓取全高清1920*1080的图像和记录1920*1080P的动态图像。 |  |
| 2.1.9 | 画面增强功能：可通过画中画功能实现至少4种同屏双画面对比显示模式 |  |
| 2.1.10 | 摄像主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号 |  |
| 2.1.11 | 可连接同品牌多种类电子镜 |  |
| 2.1.12 | 具有双白平衡功能； |  |
| 2.1.13 | 摄像主机和摄像头电气安全等级均要求CF一类； |  |
| 2.1.14 | 提供EC认证、TUV认证等证书； |  |
| 2.2 | 冷光源 |  |
| 2.2.1 | 医用氙灯，功率≥300W，色温≥5500K，使用寿命≥500小时，光亮度可调节，待机保护。提供备用灯一个； |  |
| 2.2.2 | 纤维导光束：直径≥3.5mm,长度≥230cm; |  |
| 2.2.3 | 有灯泡寿命预警 |  |
| 2.2.4 | 安全等级：CF级 |  |
| 2.3 | 监视器 |  |
| 2.3.1 | 27寸医用级全高清监视器，能提供高分辨率的图像 |  |
| 2.3.2 | 分辨率1920 x 1080，宽高比16：9 |  |
| 2.3.3 | 视角（水平/ 垂直）：178°/ 178° |  |
| 2.3.4 | 输入信号：DVI（x 2）、3G-SDI、RGB、S-Video、复合视频 |  |
| 2.3.5 | 输出信号：DVI、3G-SDI、S-Video、复合视频 |  |
| 2.4 | 动力主机 |  |
| 2.4.1 | 双触摸屏直观显示及设置 |  |
| 2.4.1.1 | 语音提示操作，音量可调节 |  |
| 2.4.1.2 | 自定义刨销往复周期 |  |
| 2.4.1.3 | 具备刨削窗口锁定功能，可个性化设定 |  |
| 2.4.1.4 | 可支持2个手柄同时运行，都能保证100%输出 |  |
| 2.4.2 | 刨削手柄； |  |
| 2.4.2.1 | 具备手柄或脚踏两种控制方式供选择 |  |
| 2.4.2.2 | 手柄采用人体工程学设计，使用轻便 |  |
| 2.4.2.3 | 更高转速和扭矩，大幅提升清除效率 |  |
| 2.4.2.4 | 双卡槽固定，性能更稳定 |  |
| 2.4.2.5 | 无极负压吸引调节 |  |
| 2.5 | 镜子 |  |
| 2.5.1 | 30°广角镜 |  |
| 2.5.2 | 直径4mm ，长度18cm |  |
| 2.5.3 | 视场角≥100° |  |
| 2.5.4 | 可高温高压消毒，带光纤接口 |  |
| 2.6 | 镜鞘 |  |
| 2.6.1 | 直径 5.5 mm，有效工作长度 12 cm，带有两个可旋转旋塞 |  |
| 2.7 | 鞘芯 |  |
| 2.7.1 | 半尖，与镜鞘配合使用 |  |
| 2.8 | 刀头 |  |
| 2.8.1 | 3.5mm无齿刨刀 |  |
| 2.8.2 | 4.2mm双齿刨刀 |  |
| 2.9 | 磨头 |  |
| 2.9.1 | 4.mm卵圆形磨头 |  |
| 2.9.2 | 4.5mm球形磨头 |  |
| 2.10 | 配置要求 |  |
| 2.10.1 | 摄像主机，原厂录像系统（1920*1080P），摄像头，冷光源（单套含1根导光束），监视器，各1台； |  |
| 2.10.2 | 4mm 30°广角镜1根，长度18cm,可高温高压消毒 |  |
| 2.10.3 | 配合30°广角镜使用：镜鞘1个，鞘芯1个 |  |
| 2.10.4 | 动力主机1台（含刨削手柄1个，刀头2把，磨头2个） |  |
| 2.10.5 | 膝关节器械 |  |
| 2.10.5.1 | 探针 1根 |  |
| 2.10.5.2 | 3.4mm直大力抓钳（用于游离体抓钳）1把 |  |
| 2.10.5.3 | 3.4mm直蓝钳1把 |  |
| 2.10.5.4 | 90°左弯蓝钳1把 |  |
| 2.10.5.5 | 90°右弯蓝钳1把 |  |
| 2.10.5.6 | 3.4mm上翘15°蓝钳1把 |  |
| 2.10.6 | 肩关节器械 |  |
| 2.10.6.1 | 交换棒1把 |  |
| 2.10.6.2 | 抓线钳1把 |  |
| 2.10.6.3 | 勾线器1把 |  |
| 2.10.6.4 | 剪线钳1把 |  |
| 2.10.6.5 | 鸟嘴钳1把 |  |
| 2.10.6.6 | 推结器1把 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| ★3.2 | 主机质保期≥2年，镜头及器械质保期≥1.5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目五、安保保洁服务

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安保保洁服务 1项 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 保障我院门卫安保值勤服务工作，强化安全管理。 |  |
| 1.2 | 保障我院保洁工作，保证卫生院整体环境干净整洁。 |  |
| 2 | 服务要求及配置 |  |
| 2.1 | 为我院提供保安人员2名，具体岗位职责及要求如下： |  |
| 2.1.1 | 医院范围以内的治安和保卫； |  |
| 2.1.2 | 涉及治安巡逻、消防安全、消防设备巡查、门卫服务、防火、防盗、防爆、防破坏、财产安全等一切安全保卫工作； |  |
| 2.1.3 | 院内车辆停放管理工作； |  |
| 2.1.4 | 医疗纠纷、突发事件的医护人员和财产的保护工作； |  |
| 2.1.5 | 院正门口20米内的治安秩序工作； |  |
| 2.1.6 | 医院内的各种消防设施、器材管理工作； |  |
| 2.1.7 | 医院内报纸、信件、邮件、包裹等的登记及收发工作； |  |
| 2.1.8 | 医院交给的其他临时性任务。 |  |
| 2.2 | 提供保洁人员2名，具体岗位职责及要求如下： |  |
| 2.2.1 | 院内操场地每日早上清扫枯叶、垃圾，清除烟蒂等杂物，清理卫生死角，按垃圾分类要求，及时清理垃圾筒； |  |
| 2.2.2 | 大厅、卫生间、走廊楼梯每日早上清扫和拖地一次，下午下班前复清一次并清理杂物桶、痰盂，随时注意卫生保洁。楼梯走廊、玻璃、窗台无灰尘，卫生间无异味、地面、便槽无污渍； |  |
| 2.2.3 | 医护办公室、治疗室、会议室、办公室等院内科室：每日早上、下午各清扫一次，每日早上完整拖地一次，应保持经常性整洁卫生； |  |
| 2.2.4 | 遵守医院感染管理要求，正确使用消毒液擦洗清洗。 |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 本项目合同有效期3年，合同一年一签，服务期满后考核优秀（考核细则另定），经上级主管部门备案审核同意,可再续签2年。（若遇上级政策性强制调整，本采购合同自动终止。） |  |
| 3.2 | 提供详细的服务方案，方案并能经得起正常逻辑推理； |  |
| 3.3 | 提供应急可替代方案； |  |
| 3.4 | 合同执行中相关的一切费用均由中标方负担； |  |
| 3.5 | 提供服务项目所涉及的人员培训和考核奖惩绩效等资料； |  |
| 3.6 | 提供有效营业执业和证明投标方能力等证明资料； |  |
| 3.7 | 提供项目详细组成清单、管理和税收等相关报价； |  |
| 3.8 | 承诺无条件服从采购方各项医疗行业法律法规，行业要求及相关规章制度； |  |
| 3.9 | 承诺按照采购方服务项目启动前拟定的考核细则进行考核和奖罚； |  |
| 3.10 | 服务项目中所涉人员管理、保险和所有工资待遇都由中标方承担； |  |
| 3.11 | 项目若涉及到环保、节能、涉密、安全等国家法律强制执行的职责要求都由中标方承担； |  |
| 3.12 | 项目执行月度考核制度，连续3个月考核不合格，院方有权自动终止合同，重新招标。 |  |
| 3.13 | 付款方式：服务费按季支付，当季考核成绩合格结算上个季度服务费用，考核不合格，当季服务费延迟三个月支付；中标方支付履约保证金为合同价的5%，合同履约结束后15个工作日内根据服务情况一次性无息返还。 |  |
| 3.14 | 未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给我方造成损失的，我方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿。 |  |

安保考核细则

保安姓名：                                                年      月      日

| 序号 | 考核内容及项目 | 分数 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准时到岗无迟到早退（迟到、早退、离岗、串岗）。发现一次扣0.5分，缺岗发现一次扣2.0分。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 车辆秩序混乱发现一次扣1分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 发生医患纠纷或者冲突因保安未及时到场导致医护人员被打扣10分，虽在场但未尽到保护职责扣5分；发生医院财产失窃事件扣5分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 服从管理，工作服从院办安排。不服从工作安排每次扣2分。 | 20 |  |  |  |
| 5 | 未穿戴装备或仪表不正， 每次扣0.5分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 每天巡逻检查，发生火情时未形成3分钟到场处理，扣5分，造成后果扣10分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 工作中不与病人及其他人员吵闹。发现一次扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
| 8 | 每被投诉一起扣1分 | 5 |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |
| 9 | 受到病人及医院表扬、拾金不昧一次加2.0分。 | 加分： | 最总得分： |
| 10 | 人员实际到岗天数： 天 |  |  |

考核者签名

保洁工考核细则

保洁工姓名：                                                年      月      日

| 序号 | 考核内容及项目 | 分数 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准时到岗无迟到早退（迟到、早退、离岗、串岗）。发现一次扣0.5分，缺岗发现一次扣2.0分。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 保持门诊大厅墙面、地面洁净干燥，无烟头纸屑、无蛛网等。随时保持巡视随时打扫。依实际情况，发现一次扣0.5分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 卫生间做到随时打扫清洁无臭味，无尿迹。做好地面防滑并及时设立警示标志、发现不洁有异味每次扣0.5分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 服从管理，工作服从护士长安排。不服从工作安排每次扣1.0分。提高手卫生依从性，未达标扣2分。 | 20 |  |  |  |
| 5 | 着工作服，配标牌。不聊天。 未做到每次扣0.5分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 及时清扫院内操场枯叶、垃圾、烟蒂等杂物，清理卫生死角，按垃圾分类要求，及时清理垃圾筒。 发现一次扣0.5分。 | 10 |  |  |  |
| 7 | 工作中不与病人及其他人员吵闹。发现一次扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
| 8 | 保持楼道及扶手、候诊椅清洁 每次发现不清洁扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |
| 9 | 受到病人及医院表扬、拾金不昧一次加2.0分。 | 加分： | 最总得分： |
| 10 | 人员实际到岗天数： 天 |  |  |

考核者签名

# 第五部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                          项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：详见招标文件

  - 型号规格：详见招标文件

  - 技术参数：详见招标文件

  - 数量（单位）：详见招标文件

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 双方权利和义务

  - 甲方的权利

4.1.1、甲方在合同期内具有对全系统的管理及使用权，未经甲方同意，乙方不得挪作他用或改变使用性质。合同期内软件部分产权归属乙方所有，合同期满后该部分产权移交甲方。

4.1.2、甲方对乙方的平台设备不能正常运行或因维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。

  - 甲方的义务

4.2.1、合理使用相关软件与设备，不得将用于本项目归属乙方的软件进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

4.2.2、甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准；

4.2.3、甲方应根据合同规定按时交纳相关费用；

4.2.4、乙方负责进行本项目施工工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：组织、协调、勘查工作，保证各机构配合乙方的安装调测工作；协助乙方进行相关单位的协调工作。

  - 乙方的权利

4.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证项目的正常运营；

4.3.2、甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

  - 乙方的义务

4.4.1、乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），保证满足甲方需求【具体参照招标文件第二章  采购需求】。

4.4.2、在服务期内，乙方负责所有权归属乙方的设备及软件的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.4.3、项目设计深化方案、实施方案和进度计划应经过甲方和监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

4.4.4、乙方负责建立健全项目技术档案和维护档案并提供给甲方；

4.4.5、乙方应指定专门的联络人，负责项目的技术咨询、业务开通等的接洽工作；

4.4.6、甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

4.4.7、在建设期和服务期：①因乙方的建设、运营维护行为和设备给第三人的人身、财产造成损害的，由乙方自行承担赔偿责任；②由于被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担；③乙方承担设备灭失或毁损的风险。但是在服务期内，由因甲方原因误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或系统设计缺陷引起的火灾除外）、第三方行为等原因造成其灭失或毁损的，由甲方负责

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 设计要求：合同签订后半年之内完成软硬件设备安装、调试和初步验收的准备工作。

  - 交货期：在合同签订15日内完成方案深化设计，经甲方批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。

  - 交货方式：

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 货款支付

  - 付款方式：项目验收通过后一个月内支付合同总额的20%，当年服务期满后一个月内支付下一年度服务费用，即每年支付合同总额的20%。

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

  - 乙方向甲方收取服务费时，应当提交当期的设备运营报告和发票给甲方。

  - 甲方根据年度考核评分按考核办法支付乙方相应服务费。（具体考核评分办法由甲乙双方经协商后制定并作为合同附件）。

  - 在服务期内，除招标需求外后期增加服务需求的，增加部分按余政办发〔2012〕88号《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》，费用双方应友好协商。

  - 对于招标文件第二章采购需求未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设各、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中｛投标报价包括系统深化设计、开发、运输、保险、包装、安装、调试、验收、日常维护、税金等所有项目相关服务内容），采购人不再另行支付。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及    银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 考核细则

具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

  - 验收按照上级行政部门《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发【2013】号文件执行。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 由于乙方未能按照服务响应时间要求及时处理相应故障问题而造成系统不能恢复使用的，甲方将按照合同金额的0.05%/天，根据延期时间在维保服务费用中扣除，扣除总额不超过合同总额的5%。

  - 由于乙方服务记录不全，在合同约定的服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务的，甲方有权推迟甚至拒付年度服务费用。

  - 由于甲方未按双方约定时间支付服务费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行服务工作，乙方将按合同金额的  0.05% / 天 对延期额外收取服务费，相应责任由甲方承担，违约总金额不超过合同总金额的5%。

  - 由于不可抗力（非中标方原因所致），造成维护服务拖延或不能正常进行，采购方应按实际情况调整维护服务时间和内容，不计入违约之内。

  - 双方有任何一方产不生其他违约一次，违约方须支付合同金额的0.5％作为违约金支付给对方。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台方和地震以及其他不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，任何一方均可向余姚市人民法院提起诉讼。

  - 诉讼费应由败诉方负担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，按照乙方投标文件和遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

  - 本合同一式六份，甲方、乙方各执二份、余姚市财政局和宁波市国际招标有限公司各执一份，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

项目名称：

投标人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 设备配置及分项报价表 | 附件十四 | 第 页 |
| 3 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 4 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 5 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 投标价 （总价、万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 | （小写） |  |
|  | （大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  | 代 码 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 主要产品 | 1 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  | 2 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生 产 性 | 万元 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  | 4 |
|  | 占地面积 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  | 5 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 7 |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 | 上年产值 | 产品技术 先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |

日期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：